RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov

DEPOZIT ECOLOGIC ZONAL DE DEȘEURI NEPERICULOASE BRAȘOV

TITULAR:

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov

EVALUATOR:

SC ASRO SERV SRL

Decembrie 2016

ASRO SERV susţine protejarea naturii şi a resurselor ei şi de aceea:

- tipăreşte documentele pe care le elaborează pe hârtie reciclată;

- utilizează ambele pagini ale foii;

- foloseşte fonturi economice;

- nu printează e-mailul primit, decât dacă este necesar.

RAPORT DE AMPLASAMENT

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov

(cuprinde prevederile Legii 278/2013 - privind emisiile industriale, referitoare la Raportul privind situaţia de referinţă)

FOAIE DE SEMNĂTURI

ELABORATOR  STUDII  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

SC ASRO SERV SRL SIBIU Adresa: Sibiu, str. Iezer, nr.1, ap. 37; Tel. 0745 327730, Fax: 0369 807542; office@asroserv.ro; www.asroserv.ro Persoană juridică înregistrată în REGISTRUL NAŢIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, poziţia 651, pentru: RM, RIM, BM, RA, RS, EA. Administrator: Dumitru UNGUREANU

Colectiv de elaboratori:

- Lucia Maria POPOVICI

- Dumitru UNGUREANU

- Daniela LEOPOLD

Beneficiar:

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	5

1.1.	Context	5

1.2.	Obiective	7

1.3.	Scop şi abordare	7

2.	Descrierea terenului	9

2.1.	Amplasamentul	9

2.2.	Dreptul de proprietate actuală	9

2.3.	Utilizarea actuală a terenului	10

2.3.1. Principalele amenajări existente pe amplasament	11

2.3.2. Descrierea activităților și proceselor	20

2.3.3. Utilaje și mijloace auto din dotarea depozitului de deșeuri nepericuloase	33

2.3.4. Asigurarea utilităților	33

2.3.5. Instalații de colectare, tratare și evacuarea apelor uzate	34

2.4. Folosința terenurilor din împrejurimi	38

2.5. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile	39

2.6. Utilizarea chimică	55

2.7.Elemente de morfologie și topografie	56

2.8.Geologie şi hidrogeologie	56

2.9. Hidrologie	58

2.10. Clima şi calitatea aerului în zona amplasamentului	58

2.11.	Situația actuală privind autorizarea obiectivului	59

2.12. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament	61

2.13. Incidente provocate de poluare	62

2.14. Răspuns de ugență	62

2.15. Starea construcțiilor/amenajărilor aflate pe amplasament	63

3.	Istoricul terenului	67

4.	Recunoașterea terenului	67

4.1. Surse potențiale de contaminare a amplasamentului	67

4.2. Deșeuri	67

4.2.1. Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor în depozit	67

4.2.2. Depozitarea și gestionarea deșeurilor proprii	68

4.3. Sisteme de colectare, evacuare, epurare ape uzate	70

4.4. Emisii de poluanți atmosferici	70

4.5. Zgomot	72

4.6. Surse de emisii în sol, subsol şi freatic	73

5.Rezumatul investigațiilor pe teren	73

5.1. Puncte de prelevare, poluanți analizaţi pentru aer	73

5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru apă	74

5.2.1. Monitorizarea evacuărilor din stația de epurare	74

5.2.2. Monitorizarea apei evacuate de la rampa spălare auto	75

5.2.3. Ape subterane	76

5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru sol	80

6. Interpretarea informațiilor. Evaluarea impactului	81

7. Propunerea situației de referință	85

8. Stabilirea modelului conceptual.	87

8.1. Automonitorizarea tehnologică a depozitului de deșeuri	87

8.2. Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului	87

8.3. Monitorizarea post-închidere a depozitului	90

9. Compararea cu cerințele BAT (cele mai bune tehnici disponibile)	90

10. Recomandări	92

ANEXE

Anexa nr. 1. Piese desenate:

- Plan de încadrare în zonă								PS – 01

- Plan de situație lucrări proiectate şi existente celula III				PS – 02M

- Plan de situație pentru execuție celula III						PS – 03M

- Profil transversal A – A prin bazinul rampei						PT – 01

- Profil transversal B – B prin bazinul rampei						PT – 02

- Profil longitudinal C – C prin bazinul rampei						PT – 03

- Plan de situație drenuri colectoare levigat, amplasare coșuri biogaz şi amplasare diguri de separație										PS – 04M

- Detaliu dig de separație								R – 01

- Detaliu rigolă perimetrală								R – 02

- Detaliu bermă intermediară								R – 03

- Detalii gabioane pentru protecţie puţuri biogaz 					R – 04

- Platformă susţinere puţuri biogaz							R – 05

- Staţie pompare levigat. Plan cofraj şi armare fundaţie şi placă 			R - 06

- Staţie pompare levigat. Capac metalic C1						R – 07

- Cămin de vane CV1. Plan cofraj şi secțiuni 						R - 08

- Profil transversal tip drum de exploatare marginal celulei III (sector A – B)		R – 09

- Plan de situaţie extindere reţele electrice exterioare şi priza de pământ		E - 01

- Schema electrică monofilară a suplimentării în tabloul de distribuție FER – existent E - 02

- Specificație tablou electric și jurnal de cabluri pentru extinderea circuitului de alimentare pentru SP3										E - 03

- Plan de situație şi trasare stația de sortare 						A-00

- Bazin de stocare ape pluviale. Plan şi secțiuni 					AC-14

- Bazin vidanjabil. Plan şi secțiuni 							AC-12

- Hala de sortare. Plan canalizare levigat şi apă spălare pardoseli 			S-03

- Hala de sortare. Plan instalații interioare apă potabilă şi plan instalații interioare de stins incendiu 										S-02

- Hala de sortare. Plan instalații sanitare 						S-01

- Plan de situație. Rețele de alimentare cu apă şi rețea de hidranți exteriori de incendiu AC-01

- Plan de situație. Rețele de canalizare pluviale 					AC-03

- Plan de situație. Rețelele de canalizare menajeră şi canalizare levigat		AC-02

- Rezervor subteran stocare levigat. Plan şi secțiuni 					AC-13

- Schema coloanelor-instalații sanitare. Schema instalației interioare

de alimentare cu apă pentru spălat pardoseli 						S-04

- Schema instalației interioare de stins incendiu. Schema canalizare 			S-05

Anexa nr. 2.		Contracte

Anexa nr. 3.	Rapoarte de încercare 2014 - 2016

Anexa nr. 4.	Planul punctelor de monitorizare

- Plan de situație cu poziționarea forajelor de monitorizare ale acviferului freatic

- Plan de situație cu poziționarea punctelor de prelevare a probelor de sol

# 1.	INTRODUCERE

## 1.1.	Context

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov este operatorul Depozitului ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov, amplasat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al oraşului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, respectiv în vecinătatea CET Braşov.

Depozitul de deșeuri este încadrat, potrivit Anexei 1 la Legea 278/24.10.2013 privind emisiile industriale la punctul 5.4., „Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”, fiind astfel necesară reglementarea obiectivului prin autorizație integrată de mediu.

Prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale stipulează obligaţia solicitantului de a depune un raport de amplasament (raport privind situația de referință) la solicitarea autorizaţiei integrate de mediu.

În conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea 278/2013, este interzisă operarea fără autorizație integrată de mediu a oricărei instalații.

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, în conformitate cu prevederile Art. 12, alin. (1), litera (e) din Legea nr. 278/2013 trebuie să conţină Raportul privind situaţia de referinţă.

În conformitate cu Art. 22, alin.(3), Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii.

Deoarece nu au fost legiferate noile proceduri, procedurile existente pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu/emiterea autorizaţiei de mediu rămân în vigoare până la data intrării în vigoare a noilor proceduri.

Astfel, prezentul raport de amplasament a fost realizat pe baza prevederilor Ghidului tehnic general IPPC, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004.

Informaţiile solicitate în articolul 22 din Legea nr. 278/2013 privind conţinutul Raportului privind situaţia de referinţă şi locul unde se regăsesc în Raportul de amplasament:

| Cerinţa din Legea nr. 278/2013 | Unde se regăseşte în Raportul de amplasament |
| --- | --- |
| Art. 22, alin (4), punctul a): informaţii privind utilizarea actuală a amplasamentului şi informaţii privind utilizările anterioare ale amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile; | Raportul de amplasament conţine aceste informaţii în subcapitolele: 2.3. Utilizarea actuală a terenului 2.4. Folosinţa terenului din împrejurimi 3. Istoricul terenului |  |
| Art. 22, alin (4), punctul b): informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce priveşte solul şi apele subterane, care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situaţia de referinţă, acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinări noi ale solului şi apei subterane, luând în considerare posibilitatea contaminării solului şi a apelor subterane cu acele substanţe periculoase care urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalaţia în cauză. | Raportul de amplasament conţine aceste informaţii în subcapitolele: 5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru apă subpct. 5.2.3. Ape subterane 5.3. Puncte de prelevare, poluanți analizați pentru sol 6. Interpretarea informaţiilor, evaluarea impactului |  |
| Art. 22, alin (7): în cazul în care contaminarea solului şi a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca urmare a desfăşurării activităţilor autorizate, înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei stabilite potivit art. 12, alin (1) , lit. d, operatorul ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, controlului, limitării sau reducerii substanţelor periculoase relevante, astfel încât amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa actuală sau de utilizările viitoare aprobate potrivit legislaţiei specifice, să nu mai prezinte un astfel de risc. | Raportul de amplasament conţine aceste informaţii în capitolul: 6. Interpretarea informaţiilor, analiza impactului |  |

Activitatea obiectivului a fost reglementată inițial prin Autorizația integrată de mediu nr. SB 1 din 31.01.2005 emisă de A.R.P.M. Sibiu.

În anul 2010 a fost obținută o nouă autorizație integrată de mediu SB 112 din 22.03.2010 emisă de A.R.P.M. Sibiu, autorizație ce a fost ulterior revizuită la data 19.05.2011.

Astfel, în prezent, obiectivul este reglementat prin Autorizația Integrata de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011.

Motivația solicitării actuale de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu este finalizarea lucrărilor de extindere a Depozitului ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov, respectiv realizarea celulei III a depozitului, celulă ce urmează a fi pusă în exploatare.

Depozitul de deșeuri nepericuloase Brașov s-a realizat în baza acordului de mediu nr. 390 din 11.07.2002 și a acordului integrat de mediu nr. 80 din l9.l2.2003 emis de M.A.P.A.M..  Depozitul dezvoltându-se etapizat, prin amenajarea de noi celule de depozitare, pentru realizarea extinderilor depozitului au fost obținute acordul de mediu nr. SB 07 din 21.05.2009 emis de A.R.P.M. Sibiu (celula II) și Decizia etapei de încadrare nr. 131 I din 02.04.2014 revizuită 26.05.2014 emisă de A.P.M. Brașov (celula III).

Documentația va ține seama și de dispozițiile legale aplicabile depozitelor de deșeuri, respectiv:

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare (transpunerea în legislația română a Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deșeurilor),

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Încadrarea depozitului în documentele de planificare privind gestionarea deșeurilor va fi deasemenea analizată.

## 1.2.	Obiective

Obiectivul principal al Raportului de amplasament este de a oferi o vedere de ansamblu asupra activității desfășurate, cu toate implicațiile pe care aceasta le presupune, prin investigarea stării amplasamentului şi furnizarea de informații privind calitatea acestuia, vulnerabilitățile şi modul în care activitatea desfășurată interacționează cu factorii de mediu.

De asemenea, obiectivele specifice ale raportului urmăresc:

- identificarea zonelor posibil a fi afectate de o potențială contaminare, prin compararea cu utilizările anterioare şi actuale ale terenului;

- prezentarea informațiilor privind cadrul natural şi caracteristicile fizice ale terenului pentru a fundamenta înțelegerea dispersiei poluanților în situația unei contaminări;

- investigarea calității actuale a factorilor de mediu în zona amplasamentului;

- identificarea parametrilor ce trebuie monitorizați pe parcursul funcționării obiectivului;

- corelarea activității desfășurate cu evoluția calității factorilor de mediu din zona de influență, în baza unui model conceptual.

## 1.3.	Scop şi abordare

Prezentul raport are drept scop evidențierea situației actuale a obiectivului, a activităților desfășurate în cadrul acestuia şi facilitățile conexe, oferind informații relevante în vederea îndeplinirii cerințelor de prevenire, reducere şi control ale poluării ca urmare a prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. De asemenea, va analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament identificând în principal dacă s-a produs un impact major asupra mediului în timpul funcționării instalației IPPC și dacă sunt necesare lucrări de remediere.

Concluziile raportului de amplasament elaborat de către S.C. HIDROECOLOGIC PROIECT S.R.L. Braşov pentru obținerea autorizației integrate în anul 2010, pus la dispoziția întocmitorului de către titularul activității, constituie baza de comparație în evidențierea stării amplasamentului societății, inclusiv eventualele poluări produse. Raportul de amplasament din anul 2010 a avut ca scop evidențierea situației amplasamentului de depozitare a deșeurilor nepericuloase, prin analizarea unor date anterioare și actuale ale terenului.

Se intenționează verificarea modificărilor survenite pe amplasament, reexaminarea și stabilirea  punctelor de monitorizare a factorilor de mediu, gradul de afectare a factorilor de mediu, cauza acestor poluări (dacă datele de monitorizare relevă acest fapt), măsurile necesare pentru ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum și necesitatea monitorizării în continuare a factorilor de mediu.

Raportul de amplasament este elaborat pe baza datelor și informațiilor furnizate de titular, disponibile la data elaborării raportului, precum și pe baza următoarelor documente:

- Decizia etapei de încadrare nr. 131 I din 02.04.2014 revizuită 26.05.2014 emisă de A.P.M. Brașov (celula III);

- Proiect tehnic și detalii de execuție pentru celula III a depozitului de deșeuri; studii de specialitate elaborate pentru realizarea proiectului;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru celula III a depozitului, nr. 1 din 23.05.2016;

- Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor la celula III a depozitului, nr. 76 din 19.08.2014;

- Raport de amplasament elaborat pentru obținerea autorizației integrate în anul 2010;

- Reactualizare Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului ,,Depozit ecologic zonal de deșeuri Brașov, elaborat în anul 2009;

- Autorizația integrată de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011 emisă de A.R.P.M. Sibiu; decizii de modificare emise de A.R.P.M. Sibiu;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 249/26 octombrie 2016 emisă de Administrația Națională Apele Române, valabilă până la 30 octombrie 2018;

- Documente de fundamentare privind modul de realizare al celulei III a depozitului (studii, procese verbale execuție ș.a);

- Date de monitorizare.

# 2.	Descrierea terenului

## 2.1.	Amplasamentul

Amplasamentul obiectivului este situat în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al oraşului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, respectiv în vecinătatea CET Braşov, după cum se poate observa în Figura 1. Depozitul a fost pus în funcțiune în anul 2004 și ocupă o suprafață de cca. 26,82 ha.

Figura 1 - Localizarea depozitului de deșeuri S.C. FIN – ECO S.A. Braşov în raport cu municipiul Brașov și orașul Săcele

Poziția si delimitarea amplasamentului este reprezentată pe Planșa nr. PS – 01 Plan de încadrare în zonă a Depozitului ecologic zonal – celula III, atașată în Anexa nr. 1 a prezentului raport.

## 2.2.	Dreptul de proprietate actuală

Date de identificare a titularului activității

Denumire:			S.C. FIN-ECO S.A.

Sediu social: 			municipiul Braşov, str. Vlad Ţepeş nr. 13, judeţul Braşov,

Telefon:  			0268/419073

Fax:  				0268/472146

Email:				office@ fin-eco.ro

Nr. înregistrare la Registrul

Comerțului 			J08/43/11.01.2002

Cod unic de înregistrare 	RO 14379584

Amplasamentul pentru depozitul ecologic, în suprafață de cca. 26,82 ha, din care în etapa I a - 6 ha, etapa a II a – 11,50 ha, este situat pe teritoriul administrativ al oraşului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, respectiv în vecinătatea CET Braşov. Lucrările de execuție a celulei III  fac parte din etapa a II - a și ocupă o suprafață de  S = 6,589 ha.

Conform Certificatului de urbanism nr. 195 din 03.04.2014, celula III a depozitului este amplasată pe terenul situat jud. Brașov, municipiul Săcele identificat prin CF nr. 29111/24.03.2014, 29114/24.03.2014, nr. 29108/24.03.2014 și nr. 65880/23.07.2013.

S.C. FIN – ECO S.A. Braşov deține următoarele acte (extrase CF) ce atestă dreptul de proprietate asupra terenurilor (2,682 ha) pe care se desfășoară activitatea depozitului de deșeuri nepericuloase: nr. 101084, 102130, 100487, 100072, 100087, 100045, 102143, 102599, 101403, 10060, 100042, 100047, 100054, 100065, 107256.

## 2.3.	Utilizarea actuală a terenului

Obiectivul cuprinde atât amenajări specifice pentru depozitarea deșeurilor, care reprezintă activitatea de baza desfășurată pe amplasament, amenajări pentru desfășurarea activității de sortare a deșeurilor, cât şi dotări, instalații auxiliare şi spații de depozitare a materialelor necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților de depozitare propriu-zisă, instalații/amenajări de protecție şi monitorizare a calității factorilor de mediu.

Delimitarea unității este prezentată în cadrul Planșelor PS – 01 Plan de încadrare în zonă a Depozitului ecologic zonal – celula III și PS – 02 M Plan de situaţie lucrări proiectate şi existente celula III, anexe la Raportul de amplasament.

Suprafața terenului aferent depozitului este de cca. 26,82 ha din care 6 ha reprezintă suprafața ocupată în Etapa I pentru etapa I și 11,5 ha sunt alocate etapei II de dezvoltare, etapă din care face parte și celula III a depozitului.

Dezvoltări existente pe amplasament realizate în etapa I:

  - celula I  (3,5 ha bazinul rampei ) – realizat, celulă epuizată

  - platforma tehnologică pentru servicii generale:

    - cântar basculă de 60 tone pentru cântărirea deșeurilor recepționate în unitate;

    - cabina poartă şi biroul pentru personalul care controlează intrările în rampă;

    - pavilion tehnico-administrativ care cuprinde: birou, dispecerat, camera de comandă, vestiar, grup sanitar pentru personal;

    - rampa de spălare și dezinfecție pentru utilaje cu instalația aferentă (separator de nămol, separator de uleiuri);

    - rețele tehnico edilitare (apă, canal, electrice);

    - bazin rezervă apă incendiu;

    - stație pompare levigat;

    - bazin de colectare levigat;

    - platforma de incintă, drum perimetral rampei, rigolă perimetrală și drum de acces în celulă;

    - gard împrejmuire incintă, porți de acces.

Dezvoltări existente pe amplasament realizate în etapa II:

- celula II (bazinul rampei - 2,42 ha) -  realizată în etapa a II.1, celulă aflată actual în exploatare;

- celula III (bazinul rampei - 2,25 ha) - realizată în etapa a II.2, urmează să fie pusă în funcțiune;

- stație de sortare a deșeurilor;

- stație de epurare a apelor uzate;

- bazin apă incendiu;

- rezervor motorină pentru alimentare utilaje.

Pentru întreaga etapă a II-a este preconizată realizarea a 5 celule de depozitare, având următoarele suprafețe:

| Etapa | Celula | Situația actuală | Suprafața bazin (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| II.1 | 2 | realizată – în exploatare | 2,42 |
| II.2 | 3 | realizată – urmează să fie dată în exploatare | 2,25 ha |
| II.3 | 4 | - | 2,65 |
| II.4 | 5 | - | 2,65 |
| II.5 | 6 | - | 2,33 |

### 2.3.1. Principalele amenajări existente pe amplasament

Depozitul ecologic zonal de deşeuri nepericuloase Braşov a fost inclus ca depozit conform în documentele de planificare privind gestiunea deșeurilor, respectiv în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Brașov și Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru (aprobat prin Ordinul nr. 1364/2006). Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru a fost ulterior revizuit și aprobat prin Ordinul nr. 2854/2011.

Conform Planulul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru revizuit în 2011, depozitul aparținînd SC Fin – Eco SA Brașov, este prevăzut a fi parte a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor județul Brașov.

- Depozit de deșeuri nepericuloase

Caracteristici depozit în faza finală:

- Suprafaţa ocupată şi capacitatea maximă: cca. 26,82 ha - pentru 25 ani, din care:

- etapa I-a - 6 ha ( 3,5 ha bazinul rampei ) – celula I - realizat, capacitate epuizată, închisă în septembrie 2010. Cantitatea de deșeuri depozitată: 1.059.585,233 tone,

- etapa a II-a  - 11,5 ha, din care:

- etapa a II.1 cu S = 3,995 ha (bazinul rampei - 2,42 ha)- celula II (realizat, celulă în exploatare din anul 2010);

- etapa a II.2 cu S = 6,589 ha (suprafața afectată de lucrări este de 3,61 ha, din care efectiv suprafața bazinului rampei – celula III este de 2,42 ha) – nou realizată, urmează punerea în funcțiune.

Umplerea celulelor se realizează în straturi compactate. Se va realiza un grad de compactare de cca. 90%.

Următoarele celule se vor executa succesiv, în acelaşi mod, după umplerea fiecărei celule aflate în exploatare în proporţie de 75%.

- Capacitate totală de depozitare: 11.230.000 m3;

- Înălțimea totală: 38 m, din care în debleu 15 m, în rambleu 23 m;

- Durata de funcționare minimă a întregului depozit: 25 ani;

- Încadrare depozit conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor: clasa b - depozit pentru deşeuri nepericuloase;

- Localităţi deservite: la nivelul anului 2015, Depozitul Ecologic Zonal asigura depozitarea ecologică finală a deşeurilor pentru un număr de cca. 770.000, locuitori deserviţi din următoarele localități  (sate ,comune, orase si municipii ):

- judeţul Braşov astfel:

- 4 municipii (inclusiv localitatile aferente): Braşov, Codlea, Făgăraş, Săcele

- 4 orașe (inclusiv localitățile aferente): Ghimbav, Predeal, Râşnov, Zărneşti

- 25 comune (cu satele aferente): Apața, Augustin, Bod, Bran, Budila, Cincu, Cristian, Crizbav, Feldioara, Fundata, Hălchiu, Hărman, Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruş, Moieciu, Ormenis, Poiana Mărului, Prejmer, Sânpetru, Șercaia, Târlungeni, Voila, Vulcan

- 8 sate: Lunca Câlnicului, Timișul de  Sus, Zizin, Bogata, Dopca, Cuciulata, Lupșa Fântâna

- judeţul Prahova astfel:

- 3 orașe (inclusiv localitățile aferente): Azuga, Buşteni, Sinaia.

- județul Sibiu astfel:

- 1 oraș: Copșa Mică.

- judeţul Covasna astfel:

- 2 municipii (inclusiv localitățile aferente): Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc;

- 3 orașe (inclusiv localitățile aferente): Covasna, Întorsura Buzăului, Baraolt;

- 2 comune (cu satele aferente): Barcani, Sita Buzăului;

- 2 sate: Belani (apărținător comunei Poiana), Crasna.

- judeţul Harghita astfel:

- 1 municipiu: Miercurea Ciuc;

- 1 comună: Sarmaș.

La depozit pot fi recepționate deșeuri și din alte localități, în funcție de solicitări, cu condiția respectării listei de deșeuri admise la depozitare.

Cantitatea de deșeuri depozitată - variabilă în funcție de cantitățile recepționate, respectiv:

- 84 585,130 tone în perioada mai – decembrie 2004;

- 141 354,705 tone în anul 2005;

- 178 367,101 tone în anul 2006;

- 178 606,878 tone în anul 2007;

- 198 579,977 tone în anul 2008;

- 169 971,115 tone în anul 2009;

- 155 208,342 tone în anul 2010;

- 144 850,034 tone în anul 2011;

- 139 371,316 tone în anul 2012;

- 142 223,353 tone în anul 2013;

- 140 081,768 tone în anul 2014;

- 151 665,232 tone în anul 2015;

- 109 303,048 tone în perioada ianuarie – iulie 2016.

Caracteristici celula III a depozitului, ce urmează a fi dată în exploatare:

- suprafața totală la sol 6,589 ha din care bazinul rampei de cca. 2,25 ha;

- capacitatea anuală de depozitare: 212.157 mc;

- capacitatea totală de depozitare a celulei III: 955.245 mc;

- adâncime medie debleu: 21 m;

- înălțimea maximă de depozitare în rambleu: 23 m;

- volumul total de săpătură în bazin rampă: 392.430 m3.

Fig. nr. 1 - Celula III a depozitului zonal de deșeuri

Pentru realizarea acestei noi celule au fost realizate următoarele lucrări:

- extinderea progresivă a bazinului rampei ecologice (cu sistem de drenaj și colectare levigat propriu, independent de celula I și II, cu evacuare în bazinul de preepurare existent),

- realizarea staţiei de pompare levigat (puţ colector levigat ) SPL3;

- extinderea reţelelor electrice de forţă şi împământare;

- extinderea căilor de comunicaţii interioare.

Descrierea amenajărilor pentru construirea celulei III a depozitului:

- realizarea bazinului rampei;

- excavarea până la adâncimea de 21 m sub nivelul actual, prin eliminarea primului strat de covor vegetal (care e depozitat temporar, pe amplasament, pe o zonă neexploatată și va fi reutilizat la reamenajarea suprafeței excavate, la sfârșitul exploatării) şi a terenului argilos - bolovănos. Săpătura propriu-zisă a rampei de depozitare a deșeurilor s-a realizat cu pante de 1:1,5. La 10 m înălțime, pentru a stabiliza taluzul, și pentru a realiza un drum intermediar, s-a executat o bermă de 10 m lățime. Pentru accesul la baza excavației s-a realizat un drum de acces cu lățime de 8,00 m și pantă de 11%;

- tasarea cu utilaje mecanice şi pregătirea bazei terenului pentru mărirea caracteristicilor de consistenţă a terenului pentru pregătirea bazinului, în vederea acoperirii cu argilă şi geomembrană impermeabilă;

- formarea bazei: impermeabilitatea bazinului este dată de geomembrana HDPE, de stratul de argilă compactată şi de geocompozitul bentonitic cu  permeabilitatea: K= 4,6 * 10-11 m/s şi grosime de 5,0 mm, format din geomembranaă de tip geocompozit BENTOMAT AS 50, agrementată de organismele tehnice românești;

- geomembrana PEHD, netedă, de 2,0 mm grosime de tip ALKORTENE 00251, agrementată de organismele tehnice românești, protejată cu:

- geotextil nețesut (greutate specifica de 1200 g/m2) pentru protecția geomembranei;

- strat drenant format din 30 cm de pietriş, atât la fundul gropii cât şi pe taluzuri;

- peste straturile care alcătuiesc hidroizolația se va monta un strat constituit din anvelope uzate, ancorate una de alta şi acoperite cu pietriș, care au rolul de a mări protecția geomembranei fată de șocurile mecanice generate la descărcarea deșeurilor, în grosime de 15 cm,

- peste stratul de anvelope uzate se începe depozitarea deșeurilor.

Taluzurile bazinului au fost impermeabilizate cu aceeași succesiune de straturi de hidroizolație ca și baza depozitului.

Caracteristicile principale ale geomembranei:

- - grosime:  					2 mm;

- - densitate:					0,942 g/cm3;

- - rezistenţa la tracţiune: 			16 N/mm2;

- - alungirea:					12 %;

- - rezistenţa la tracţiune (la rupere):		25 N/mm2;

- - alungirea  la rupere:			 	700 %;

- - rezistenţa la rupere:				130 N/mm2;

- - rezistenţa la perforare:			1.100 mm;

- - alungire multiaxială:				15 %.

- realizarea de diguri de separație (stăvilare) din pământ de 2,70 m înălţime, pentru subdivizarea loturilor excavate (geomembrana s-a ancorat la baza digului de separație);

- sistemul de colectare al levigatului;

Pentru colectarea levigatului a fost prevăzut un colector central principal din tuburi riflate din PEHD cu Dn 250 mm (perforate) în lungime de 295 m şi drenuri laterale secundare din PEHD cu Dn 110 în lungime de 456 m, care s-au pozat la baza stratului drenant.  Zona de influenţă a drenului este de 30 m. Apele colectate de colectorul central şi de drenurile laterale sunt dirijate spre nord, către puţul de captare nou proiectat  (SP3), de unde sunt refulate la bazinul colector al staţiei de preepurare existent. După preepurare, apele sunt pompate în staţia de epurare cu osmoză inversă existentă, în vederea epurării;

- sistemul de captare al gazelor de depozit;

Captarea biogazului se face prin 9 coşuri de gaz amplasate la distanțe de cca. 50 m, începând din baza rampei şi fundate în patul rampei – pe teren natural; coşurile (dimensiuni Ø 0,6 m, cu baza tronconică cu Ø1,2 m) sunt formate prin suprapunerea unor containere executate din plasă de oţel-beton galvanizată umplute cu piatră spartă. Suprapunerea containerelor pentru ridicarea coşurilor se face treptat şi în paralel cu ridicarea cotei deşeurilor depuse. În mijlocul containerului s-a așezat vertical o conductă perforată din PEHD cu diametrul de 200 mm, cu racordarea prin sudare a tuburilor, în vederea măririi rezistenţei în timpul tasării deşeurilor.

- canalul perimetral;

La baza digului de contur s-a amenajat un canal perimetral de colectare a apelor din precipitaţii scurse de pe taluzul digului de contur. Canalul va avea o lăţime la bază de 0,55 m şi taluzuri de 1:1. Apa din canal, care nu vine în contact cu deşeurile , va fi evacuată în pârâul Durbav.

- perdeaua vegetală;

Perdeaua vegetală de protecţie prevăzută, va înconjura, în final, întreaga rampă, pe o lungime de 2.331 m şi va fi constituită din arbori şi arbuşti specifici zonei.

- alte amenajări:

- extinderea drumurilor interioare pe o suprafață de cca. 2585 mp și și a rigolelor existente, de pe marginea bazinului, pe o lungime de cca. 187 m;

- extinderea reţelelor electrice de forţă, a prizei de pământ artificiale.

Detaliile de amplasare și execuție pentru celula III a depozitului sunt evidențiate în următoarele piese desenate, anexate Raportului de amplasament:

- Plan de încadrare în zonă								PS – 01

- Plan de situaţie lucrări proiectate şi existente celula III				PS – 02M

- Plan de situaţie pentru execuție celula III						PS – 03M

- Profil transversal A – A prin bazinul rampei						PT – 01

- Profil transversal B – B prin bazinul rampei						PT – 02

- Profil longitudinal C – C prin bazinul rampei						PT – 03

- Plan de situaţie drenuri colectoare levigat ,amplasare coşuri biogaz şi amplasare diguri de separație 										PS – 04M

- Detaliu dig de separație								R – 01

- Detaliu rigolă perimetrală								R – 02

- Detaliu bermă intermediară								R – 03

- Detalii gabioane pentru protecţie puţuri biogaz 					R – 04

- Platformă susţinere puţuri biogaz							R – 05

- Staţie pompare levigat. Plan cofraj şi armare fundaţie şi placă 			R - 06

- Staţie pompare levigat. Capac metalic C1						R – 07

- Cămin de vane CV1. Plan cofraj şi secțiuni 						R - 08

- Profil transversal tip drum de exploatare marginal celulei III (sector A – B)		R – 09

- Plan de situaţie extindere reţele electrice exterioare şi priza de pământ		E - 01

- Schema electrică monofilară a suplimentării în tabloul de distribuție FER – existent E - 02

- Specificație  tablou electric și jurnal de cabluri pentru extinderea circuitului de alimentare pentru SP3										E - 03

- Stația de sortare deșeuri

Stația de sortare a deșeurilor este compusă din:

- Cabină poartă – (comună cu cea a rampei);

- Cântar pod bascula de 60 t; L = 15 m (comun cu cel al rampei);

- Hala stație sortare presare/balotare - depozitare material reciclabil - evacuare deșeu, în care este amplasată linia de sortare umedă şi cea de presare/balotare;

- Gospodăria de apă (stație pompare, grup pompare apă de stins incendiu) –  comună cu cea a rampei;

- Bazin de incendiu – comun cu cel al rampei;

- Rampa de spălare şi dezinfectare auto.

Fig. nr. 2 - Hala de sortare a deșeurilor

Hala stație sortare este o construcție parter, metalică, având dimensiunile în plan de: 100,10 m x 25,0 m şi înălțimea liberă de 7,0 - 8,0 m, în care este montată linia de sortare umedă, compusă din:

- Dispozitiv de rupt saci prevăzut cu buncăr;

- Benzi transportoare;

- Ciur rotativ  (tambur rotativ de 9-15 m3/h);

- Benzi de recoltare materiale sub ciurul rotativ;

- Banda de ieșire tambur rotativ;

- Platformă (cabină) de selectare – sortare,

- Benzi de selectare din cauciuc, cu câte 12 posturi de selectare (câte 6 pe fiecare parte);

- Dispozitiv de separare magnetică (deferizator);

- Banda de ieșire material feros;

- Boxe de acumulare pentru depozitare temporară materiale selectate şi respectiv deșeuri;

- Banda transportoare pentru alimentarea presei de balotat;

- Presa de balotat.

Capacitate stație de sortare: 300 tone/zi.

Regim de lucru: 12 ore/zi, 300 zile/an.

Detaliile de amplasare și execuție pentru hala de sortare a deșeurilor sunt evidențiate în următoarele piese desenate, anexate Raportului de amplasament:

- Plan de situație şi trasare stația de sortare 						A-00

- Bazin de stocare ape pluviale. Plan şi secțiuni 					AC-14

- Bazin vidanjabil. Plan şi secțiuni 							AC-12

- Hala de sortare. Plan canalizare levigat şi apă spălare pardoseli 			S-03

- Hala de sortare. Plan instalații interioare apă potabilă şi plan instalații interioare de stins incendiu 										S-02

- Hala de sortare. Plan instalații sanitare 						S-01

- Plan de situație. Rețele de alimentare cu apă şi rețea de hidranți exteriori de incendiu AC-01

- Plan de situație. Rețele de canalizare pluviale 					AC-03

- Plan de situație. Rețelele de canalizare menajeră şi canalizare levigat		AC-02

- Rezervor subteran stocare levigat. Plan şi secțiuni 					AC-13

- Schema coloanelor-instalații sanitare. Schema instalației interioare de alimentare cu apă pentru spălat pardoseli 									S-04

- Schema instalației interioare de stins incendiu. Schema canalizare 			S-05

- Amenajări și instalații conexe

Instalația de cântărire: cântar basculă de 60 tone pentru cântărirea deșeurilor recepționate în unitate.

Pavilion tehnico-administrativ care cuprinde: birou, dispecerat, camera de comandă, vestiar, grup sanitar pentru personal, anexe.

Rampa de spălare și dezinfecție pentru utilaje: este amplasată pe drumul de intrare și - ieșire din incintă.

Fig. nr. 3 - Rampa de spălare și dezinfecție pentru utilaje

Rezervor motorină pentru alimentare utilaje: are drept scop alimentarea cu combustibil a utilajelor și constă dintr-un rezervor omologat cu un volum de 5000 l, poziționat suprateran pe o platformă betonată cu suprafața de 15 mp, acoperită cu o copertină metalică. Rezervorul este amplasat într-o cuvă metalică cu un volum de 2500 l. Obiectivul este echipat cu pompă, echipament electric și hidraulic. În cazul unei transvazări în alte recipiente, la nevoie, există o pompă submersibilă în dotarea societății.

Fig. nr. 4 - Rezervor motorină pentru alimentare utilaje

Sistem alimentare cu apă

Sursa de alimentare cu apă utilizată în scop igienico-sanitar, tehnologic și pentru rezerva de incediu constă dintr-un foraj amplasat în incinta rampei ecologice, cu următoarele caracteristici: H = 150 m și Dn = 219 mm, echipat cu pompă submersibilă tip GRUNDFOS. În cabina forajului se regăsesc instalațiile hidraulice (vană, apometru, hidrofor cu V = 200 l pentru apa potabilă, hidrofor cu V = 100 l pentru apa de incendiu, by-pass), instalațiile electrice (tablou de comandă) și instalații de automatizare.

Fig. nr.5 - Sistem alimentare cu apă

Stație de preepurare levigat

Este amplasată în incinta obiectivului, în partea de nord a amplasamentului și are drept scop preepurarea levigatului colectat din celulele depozitului de deșeuri nepericuloase.

Fig. nr. 6 - Stație preepurare levigat

Stația de epurare a levigatului

Stația de epurare este poziționată în partea de nord-vest a depozitului de deșeuri și are drept scop epurarea finală a levigatului rezultat din celulele de depozitare. Este amplasată pe o platformă betonată 15 m x 7 m, cu suprafața de 105 mp. Efluentul rezultat din stația de epurare este descărcat în pârâul Durbav.

Fig. nr. 7 - Stația de epurare levigat

Puțuri pentru monitorizarea pânzei freatice

Pentru monitorizarea pânzei freatice în amonte și în aval de depozit există 5 foraje de monitorizare, respectiv forajele F1 şi F2 ce au fost realizate anterior și forajele F3, F4 și F9 realizate în etapa de execuție a celulei III a depozitului. Acestea sunt identificate pe Planul de situație cu poziționarea forajelor de monitorizare ale acviferului freatic, anexă la Raportul de amplasament.

Fig. nr. 8 - Fotografie din perioada de execuție a forajului de observație F9

### 2.3.2. Descrierea activităților și proceselor

Categoria de activitate pentru care se solicita revizuirea autorizației integrate de mediu conform Anexei 1 la Legea 278/24.10.2013, privind emisiile industriale:

- punctul 5.4. Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte.

Clasificarea activităților desfășurate pe amplasament conform CAEN (rev. 2):

- activitate principală

  - 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

- alte activități

  - 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Nr. persoane ce deservesc instalația:  		    88;

An punere în funcțiune a instalației IPPC: 	2004;

Program de funcționare (personal încadrat la stația de sortare și depozit):

- 12 ore/zi, 5 zile pe săptămână (Luni – Sâmbătă);

- 9 ore/zi (Duminica).

Activitatea de pază este asigurată permanent.

Descrierea sintetică a activităților și proceselor desfășurate pe amplasament

| Numele procesului | Descriere | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- |
| Controlul intrării deşeurilor | Se realizează conform Procedurii de acceptare a deșeurilor la Depozitul Ecologic S.C. FIN ECO S.A. | 480 t/zi |
| Transportul deşeurilor în incinta depozitului | Transport de la poartă până la cântar şi apoi până la punctul de descărcare. | 480 t/zi |
| Depunerea deşeurilor în caseta zilnică, nivelarea şi compactarea acestora | Descărcarea din autovehiculele transportoare | Celula zilnică: S=cca. 535 m2 H anual: cca.= 6 m (3 rânduri de casete zilnice suprapuse) |
|  | Împrăştierea cu buldozer |  |
|  | Nivelarea şi compactarea cu un compactor ”picior de oaie” prin treceri repetate ale utilajului pe 2 direcţii |  |
| Spălarea şi dezinfecţia autovehiculelor care părăsesc incinta depozitului | - | - |
| Acoperirea straturilor de deşeuri depuse zilnic | Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic (1-3 zile) cu un strat de material inert în grosime de cca. 15-20 cm; periodicitatea acoperirii este în funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenţă) şi a condiţiilor atmosferice. |  |
| Ridicarea coşurilor de colectare a biogazului | Containerele (executate din plasă de oţel-beton umplute cu piatră spartă) pentru ridicarea coşurilor de colectare a biogazului se suprapun treptat odată cu ridicarea cotei deşeurilor depuse; | - |
|  | Sudarea periodică a unor tuburi metalice pentru realizarea conductei verticale care trece prin mijlocul containerelor | - |
| Producerea agentului termic pentru încălzirea pavilionului administrativ/iarnă şi a apei calde menajere | Se utilizează centrală electrică Protherm Ray |  |
| Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj şi pomparea levigatului în staţia de preepurare | Fiecare celulă de depozitare dispune de sistem propriu de drenaj al levigatului cu dirijarea acestuia către stația de preepurare levigat. Sistemul de colectare al levigatului pentru celula III constă din: colector central principal din tuburi riflate din PEHD cu Dn 250 mm (perforate) în lungime de 295 m şi drenuri laterale secundare din PEHD cu Dn 110 în lungime de 456 m, care s-au pozat la baza stratului drenant. Zona de influenţă a drenului este de 30 m. Apele colectate de colectorul central şi de drenurile laterale sunt dirijate spre nord, către puţul de captare nou proiectat (SP3), de unde sunt refulate la bazinul colector al staţiei de preepurare, existent. |  |
| Tratarea levigatului în staţia de preepurare şi colectarea apei uzate preepurate în bazinul de recepție Epurarea în stația de epurare tip PALL | Staţia de preepurare (bazinele de decantare), situată în partea de N-E este formată dintr-un bazin de aerare prelungită, care face corp comun cu 2 decantoare laterale; nămolul se recirculă printr-o fantă situată la baza pereţilor despărtitori dintre bazinul de aerare şi decantoare; efluentul preepurat cu urme de nămol este condus într-un bazin de colectare fiind folosit parţial, atunci când este nevoie, pentru umectarea deşeurilor care urmează să se compacteze. Levigatul preepurat din bazinul de recepție în care s-a făcut corecția de pH este dirijat prin pompare în stația de epurare tip PALL cu treaptă dublă de tratare RO/DT. Apa epurată este evacuată în pârăul Durbav. Stația de epurare este descrisă la pct. 2.3.3. din Raportul de amplasament. | Capacitate stație epurare levigat: 48 mc/zi (2 mc/h) |
| Evacuarea apelor meteorice | Colectarea apelor meteorice, cu excepția celor din zona cântarului şi de la staţia de spălare auto, se face separat, prin rigole dalate şi se descarcă în canalul de evacuare care în viitor se va descărca în pârâul Durbav. În prezent, apele pluviale se infiltrează natural în sol. |  |
| Staţia de sortare deşeuri municipale | Tratarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare implică următoarele patru etape: - recepția la intrarea în stația de sortare - sortarea manuală/mecanizată pentru obținerea produselor valorificabile - condiționarea şi stocarea pentru facilitarea transportului - ridicarea materialelor sortate şi transportul către societățile reciclatoare. | 300 t/zi |

- Procedura de acceptare și depozitare a deșeurilor

Se realizează conform Procedurii Acceptarea și depozitarea deșeurilor în depozit (cod PTE-D-01) elaborată de SC FIN – ECO SA.

Schema procesului:

- Procedura de acceptare a deșeurilor la depozitare

Deşeurile care sunt descărcate pe amplasamentul depozitului trebuie să se regăsească în autorizația de mediu a depozitului, eliberată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv în “Lista deșeurilor acceptate la depozitare”.

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca deşeurile care se preiau în vederea depozitării să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu.

Deşeurile acceptate la depozitare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deşeurilor acceptate de depozit, conform autorizației de mediu;

- să fie livrate numai de transportatori autorizaţi, cu excepţia transportatorilor particulari, care aduc deşeuri în cantităţi mici;

- să fie însoţite de documentele necesare, conform criteriilor de recepţie prevăzute de operatorul depozitului.

Documentele care însoţesc un transport de deşeuri trebuie să cuprindă cel puţin:

- tipul deşeurilor (denumirea şi codul, conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase);

- sursa de provenienţă şi cantitatea transportată;

- analiza de declaraţie, vizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care să dovedească faptul că deşeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare pe depozitul respectiv.

La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie de către operatorul de cântar (OP) care identifică clientul şi verifică dacă este inclus sau nu în baza de date. În cazul în care nu este inclus în baza de date se vor înregistra datele acestuia, iar datele vor fi incluse în sistemul de gestiune.

Controlul de recepţie constă în:

- verificarea documentelor care însoţesc transportul de deşeuri: cantitatea, caracteristicile, sursa de provenienţă şi natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre transportator;

- inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămolul de la epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65 %) şi pentru verificarea conformităţii deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare;

- cântărirea deşeurilor;

- prelevarea probelor, dacă este cazul şi efectuarea analizei de control, dacă este cazul.

Toate rezultatele controalelor de recepţie se înregistrează în jurnalul de funcţionare (în formă electronică sau scrisă).

Dacă în urma controlului de recepţie rezultă că sunt respectate toate cerinţele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deşeuri către zona de depozitare/sortare. La descărcarea deșeurilor se efectuează un control vizual pentru conformitate.

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare sau se constată că există diferenţe între documentele însoţitoare şi deşeurile livrate, atunci se efectuează o analiză de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi în funcţie de tipul şi aspectul deşeurilor.

În cazurile în care se efectuează analize de control, se prelevează şi probe martor, care trebuie păstrate minimum 1 lună.

Dacă deşeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează imediat generatorul şi autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate.

Până la aplicarea măsurilor decise, deşeurile rămân în zona de securitate. Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de funcţionare.

Dacă deşeurile livrate nu corespund cu documentele însoţitoare, însă ele se încadrează în cerinţele de acceptare şi sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se menţionează în jurnalul de funcţionare. Generatorul deşeurilor şi autoritatea competentă trebuie să fie informate despre aceasta.

Înregistrarea deşeurilor acceptate la depozitare se face după cum urmează:

Pentru deşeuri nepericuloase şi inerte, conform formularului de înregistrare a transportului de deşeuri, se întocmesc două exemplare, unul pentru transportatorul de deşeuri şi unul pentru operatorul depozitului.

După verificare se face cântărirea utilajului și se înregistrează tara acestora, menționând-o în formularul de înregistrare al  transportului de deșeuri după care utilajul este direcționat către zona de descărcare corespunzătoare/stația sortare.

După descărcarea acestuia, pentru determinarea masei nete a utilajului, se face cântărirea, iar în cazul în care tara nu este deja introdusă în programul de gestiune se vor face înregistrările aferente.

- Depunerea deșeurilor

Deşeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare a depozitului să aibă numai influențe reduse asupra omului şi mediului înconjurător.

Modul de depunere depinde de fiecare tip de deşeu în parte (nămol, deşeuri minerale sau biologice, deşeuri voluminoase etc.).

Cerinţe de depozitare/Metode de depozitare

Celulele de depozitare trebuie umplute repede, pentru a se putea aplica impermeabilizarea suprafeţei, evitând astfel formarea levigatului.

Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri: clasa b - max. 1 m, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m3.

Deşeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilităţii se depun în amestec cu deşeuri stabile.

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, deşeuri voluminoase) se depun numai amestecate cu deşeuri menajere.

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10.

La viteze mai mari ale vântului, când gardurile de protecţie nu sunt suficiente, iar deşeurile pot fi împrăştiate, precum şi în cazul deşeurilor prăfoase, se construiesc pe marginile zonei de depozitare supraînălţări din pământ cu o înălţime > 2 m peste nivelul deşeurilor, pentru a construi celula de depozitare.

Deşeurile pot fi descărcate numai după indicaţiile dispecerului (DIS) de la locul de descărcare.

Pot fi dirijate către zona de depozitare numai atâtea utilaje transportatoare de deşeuri cîte nu reprezintă un pericol pentru personal, iar toate deşeurile descărcate să poată fi distribuite, controlate şi compactate imediat.

În zona de depozitare trebuie să existe suficiente compactoare şi utilaje cu şenilă, respectiv încărcătoare sau utilaje cu şenilă, pentru compactare.

La descărcarea deşeurilor prăfoase, acestea se umezesc şi se acoperă imediat cu alte deşeuri sau cu materiale minerale.

Toate deşeurile se controlează vizual şi la descărcare.

Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheată şi controlată de o persoană instruită în acest scop. Dacă apar dubii în ceea ce priveşte caracteristicile deşeurilor şi acceptarea lor pe depozit, atunci conducerea depozitului trebuie să fie imediat informată asupra acestui fapt, astfel încât să poată lua măsurile necesare (reţinere în zona de securitate sau o nouă verificare).

Operatorii din zona de descărcare trebuie să poarte echipament de protecţie colorat-reflectorizant, uşor de recunoscut. În zona de descărcare este interzis fumatul.

La sfârșitul zilei, personalul responsabil va întocmi raportul zilnic.

- Flux tehnologic și activități aferente activității de sortare a deșeurilor

Se realizează conform Procedurii Sortarea deșeurilor (cod PTE-D-02), elaborată de SC FIN-ECO SA.

Schema procesului

Tratarea deșeurilor reciclabile în stația de sortare implică următoarele patru etape:

- recepția la intrarea în stația de sortare:

- La intrarea în depozit, operatorul înregistrează datele utilajului de transport al deşeurilor, după care le cântărește. Utilajul este direcţionat către rampa de descărcare/staţia de sortare şi urmăreşte parcursul indicat de către dispecerul de rampă.

- Operatorul îi va elibera în formă controlată o copie a regulamentului de circulaţie în perimetrul depozitului, în conformitate cu normativele în vigoare.

- Simultan cu descărcarea deşeurilor din utilajul de transport, şeful de tură face recepţia deşeurilor încredinţate spre sortare, conform Listei deșeurilor acceptate în depozit.

- În cazul în care deşeurile nu corespund criteriilor de acceptare, acestea sunt refuzate.

- În cazul acceptării deşeurilor, acestea sunt descărcate pe platforma halei, în zona de pre-sortare şi împinse cu ajutorul încărcătorului spre tocător, care are rolul de a reduce dimensiunea deşeurilor nediferenţiate.

- După descărcare, utilajul de transport iese din perimetrul depozitului, urmând parcursul stabilit.

- sortarea manuală/mecanizată, pentru obținerea produselor valorificabile

Procedee utilizate şi echipamente necesare la nivelul fiecărei etape de sortare şi pentru fiecare sistem în parte (manual, mecanic, combinat)

|  | OperaŢiune | Echipament/metodĂ |
| --- | --- | --- |
| recepŢtie | Cântărirea deșeurilor | Cântărire – aparat de cântărire cu funcționare neautomată tip DTCA a 18x3 m 60t |
|  | Stocare înainte de sortare | Suprafață betonată acoperită |
| PregĂtire Şi sortare | Alimentarea benzii de sortare | Încărcător cu cupă |
|  | Reglarea debitului | Bandă cu viteză variabilă |
|  | Separare granulometrică | Sită tambur (ciur rotativ) rotund |
|  | Separarea metalelor | Separator magnetic |
|  | Sortare manuală | Pe bandă rulantă Sortare pozitivă |
| condiŢionare (balotare) | Stocare înainte de balotare | Alveole betonate |
|  | Pregătirea deșeurilor înainte de balotare | Încărcător care transportă deșeurile spre presa de balotare |
|  | Balotare | Presa de balotat-Baloți |
| Eliminare | Stocare înainte de transportare către reciclatori | Suprafață betonată în aer liber |

În principiu, procedeele tehnice utilizate sunt:

- sortarea dimensională;

- sortarea magnetică;

- sortarea manuală.

- condiționarea şi stocarea pentru facilitarea transportului

- Depozitarea materialelor reciclabile se face în containere amplasate de o parte şi de alta a benzii de selectare, sub bandă.

- După separarea magnetică a deşeurilor feroase, acestea se depozitează într-un container în vederea valorificării.

- ridicarea materialelor sortate şi transportul către societățile reciclatoare

- Deşeurile  metalice  vor  fi  valorificate prin societăţi specializate şi autorizate.

- Deşeurile tip: PET, folie de plastic, hârtie, carton şi textile sunt compactate în baloţi, care vor fi transportați pe platformele de tranzit. Deşeurile balotate sunt transportate la societăţi 
autorizate pentru valorificare.

- Deşeurile din sticlă sunt livrate unor societăţi autorizate pentru  valorificarea în industria sticlei.

- Lista deșeurilor acceptate la depozitare în depozitul de deșeuri nepericuloase SC FIN ECO SA Brașov

| Cod deșeu conform HG nr. 856/2002 | Denumire |
| --- | --- |
| Deşeuri de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor |
| 01 03 06 | Reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04* şi 01 03 05* |
| 01 03 09 | Nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07* |
| 01 04 11 | Deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07* |
| 01 04 12 | Reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07* şi 01 04 11 |
| 01 05 07 | Noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05* şi 01 05 06* |
| Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor |
| 02 02 04 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 03 01 | Nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare |
| 02 03 02 | Deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 03 03 | Deşeuri de la extracţia cu solvenţi |
| 02 03 05 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 04 01 | Nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr |
| 02 04 02 | Deşeuri de carbonat de calciu |
| 02 04 03 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 05 02 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 06 02 | Deşeuri de agenţi de conservare |
| 02 06 03 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 02 07 03 | Deşeuri de la tratamente chimice |
| 02 07 05 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă |
| Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului |
| 03 01 01 | Deșeuri de scoarță și de plută |
| 03 03 01 | Deșeuri de lemn și de scoarță |
| 03 03 02 | Nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |
| 03 03 05 | Nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de recirculare a hârtiei |
| 03 03 09 | Deşeuri de nămol de caustificare |
| 03 03 10 | Fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare |
| 03 03 11 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10* |
| Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă |
| 04 01 01 | Deşeuri de la şeruire |
| 04 01 02 | Deşeuri de la cenuşărie |
| 04 01 05 | Flota de tăbăcire fără conţinut de crom (fără Cr 6+) |
| 04 01 07 | Nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă fără conţinut de crom |
| 04 01 08 | Deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom |
| 04 01 09 | Deşeuri de la apretare şi finisare |
| 04 02 15 | Deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 * |
| 04 02 20 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19* |
| Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor |
| 05 01 13 | Nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
| 05 01 14 | Deşeuri de la coloanele de răcire |
| 05 01 16 | Deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |
| 05 07 02 | Deşeuri cu conţinut de sulf |
| Deşeuri din procese chimice anorganice |
| 06 03 14 | Săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11* şi 06 03 13* |
| 06 03 16 | Oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15* |
| 06 05 03 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02* |
| 06 06 03 | Deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02* |
| Deşeuri din procese chimice organice |
| 07 02 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11* |
| 07 03 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11* |
| 07 04 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11* |
| 07 05 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11* |
| 07 05 14 | Deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13* |
| 07 06 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11* |
| 07 07 12 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11* |
| Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice |
| 08 02 01 | Deşeuri de pulberi de acoperire |
| 08 02 02 | Nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 02 03 | Suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice |
| 08 03 07 | Nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 08 | Deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri |
| 08 03 13 | Deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12* |
| 08 03 15 | Nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14* |
| Deşeuri din procesele termice |
| 10 01 01 | Cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04*) |
| 10 01 02 | Cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui |
| 10 01 03 | Cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |
| 10 01 05 | Deşeuri solide pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 07 | Nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
| 10 01 15 | Cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14* |
| 10 01 17 | Cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 * |
| 10 01 19 | Deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18* |
| 10 01 21 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20* |
| 10 01 23 | Nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22* |
| 10 01 24 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 10 01 26 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire |
| 10 02 01 | Deşeuri de la procesarea zgurii |
| 10 02 02 | Zgura neprocesată |
| 10 02 08 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07* |
| 10 02 10 | Cruste de tunder |
| 10 02 12 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11* |
| 10 02 14 | Nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13* |
| 10 02 15 | Alte nămoluri şi turte de filtrare |
| 10 03 05 | Deşeuri de alumină |
| 10 03 16 | Cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15* |
| 10 03 20 | Praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19* |
| 10 03 22 | Alte particule şi praf ( inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21* |
| 10 03 24 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor altele decât cele specificate la 10 03 23* |
| 10 03 26 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25* |
| 10 03 28 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27* |
| 10 03 30 | Deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29* |
| 10 04 10 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09* |
| 10 05 01 | Zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 05 09 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08* |
| 10 05 11 | Scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10* |
| 10 06 02 | Scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 06 04 | Alte particule şi praf |
| 10 06 10 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09* |
| 10 07 01 | Zguri de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 02 | Scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
| 10 07 03 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor |
| 10 07 04 | Alte particule şi praf |
| 10 07 05 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 07 08 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07* |
| 10 08 04 | Particule şi praf |
| 10 08 09 | Alte zguri |
| 10 08 11 | Scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10* |
| 10 08 18 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele menţionate la 10 08 17* |
| 10 08 20 | Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19* |
| 10 09 03 | Zgura de furnal |
| 10 09 10 | Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09* |
| 10 09 12 | Alte particule decât cele specificate la 10 09 11* |
| 10 09 14 | Deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13* |
| 10 09 16 | Deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 09 15* |
| 10 10 03 | Zgura de furnal |
| 10 10 10 | Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09* |
| 10 10 14 | Deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13* |
| 10 10 16 | Deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 10 15* |
| 10 11 10 | Deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09* |
| 10 11 14 | Nămoluri de şlefuirea şi polizarea sticlei,altele decât cele specificate la 10 11 13* |
| 10 11 16 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15* |
| 10 11 18 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 11 17* |
| 10 11 20 | Deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19* |
| 10 12 05 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 12 06 | Forme şi mulaje uzate |
| 10 12 10 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09* |
| 10 12 12 | Deşeuri de la smălţuire altele decât cele specificate la 10 12 11* |
| 10 12 13 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii |
| 10 13 04 | Deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
| 10 13 07 | Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
| 10 13 11 | Deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09* şi 10 13 10* |
| 10 13 13 | Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12* |
| Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă |
| 11 01 10 | Nămoluri şi turte de filtrare, altele de cât cele specificate la 11 01 09* |
| 11 05 02 | Cenuşa de zinc |
| Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice |
| 12 01 13 | Deșeuri de la sudură |
| 12 01 15 | Nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14* |
| 12 01 17 | Deşeuri de materiale de salbare, altele decât cele specificate la 12 01 16* |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite altele decât cele specificate la 12 01 20* |
| Deșeuri nespecificate în altă parte |
| 16 03 04 | Deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03* |
| Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06* |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03 * |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe bază de ghips, altele decât cele specificate la 17 08 01* |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01*, 17 09 02* si 17 09 03* |
| Deşeuri de la instalaţii de la tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial |
| 19 01 02 | Materiale feroase din cenuşile de ardere |
| 19 01 12 | Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la19 01 11* |
| 19 01 14 | Cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13* |
| 19 01 16 | Praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15* |
| 19 01 18 | Deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17* |
| 19 01 19 | Nisipuri de la paturile fluidizate |
| 19 02 06 | Nămoluri de la tratarea fizico- chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05* |
| 19 03 05 | Deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04* |
| 19 03 07 | Deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06* |
| 19 04 01 | Deşeuri vitrificate |
| 19 05 01 | Fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |
| 19 05 02 | Fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |
| 19 08 01 | Deşeuri reţinute pe site |
| 19 08 12 | Nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11* |
| 19 08 14 | Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13* |
| 19 09 01 | Deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site |
| 19 09 02 | Nămoluri de la limpezirea apei |
| 19 09 03 | Nămoluri de la decarbonatare |
| 19 10 04 | Fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03* |
| 19 10 06 | Alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05* |
| 19 11 06 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05* |
| 19 12 12 | Alte deşeuri (inclusiv amestecul de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* |
| 19 13 06 | Nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05* |
| 19 13 08 | Deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07* |
| Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton |
| 20 01 02 | Sticla |
| 20 01 08 | Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |
| 20 01 10 | Îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | Textile |
| 20 01 28 | Vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | Detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29* |
| 20 01 32 | Medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* |
| 20 01 39 | Materiale plastice |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Deşeuri de la curăţatul coşurilor |
| 20 02 01 | Deşeuri biodegradabile |
| 20 02 02 | Pământ şi pietre |
| 20 02 03 | Alte deşeuri nebiodegradabile |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | Deşeuri din pieţe |
| 20 03 03 | Deşeuri stradale |
| 20 03 04 | Nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | Deşeuri de la curăţarea canalizării |
| 20 03 07 | Deșeuri voluminoase |

### 2.3.3. Utilaje și mijloace auto din dotarea depozitului de deșeuri nepericuloase

La data întocmirii raportului de amplasament, deservirea depozitului se realizează cu următoarele utilaje și mijloace auto:

- Buldozer Caterpilar – 2 buc;

- Excavator Fiat – 1 buc;

- Tana – 1 buc;

- Dumper – 1 buc;

- Volă Volvo – 1 buc;

- Volă Caterpilar – 1 buc;

- Motostivuitor – 1 buc;

- Bomag – 1 buc;

- Excavator Volvo – închiriat Vectra – 1 buc;

- Autocontainieră Iveco – 1 buc;

- Autospecială pompieri – 1 buc;

- Tocător – 1 buc;

- Fiat Grande Punto;

- Ford Fiesta Van;

- Mercedes Sprinter;

- Dacia Duster;

- Iveco Dailly;

- Dacia logan.

### 2.3.4. Asigurarea utilităților

- Alimentarea cu energie electrică

Pe amplasamentul depozitului sunt în prezent instalate 2 posturi de transformare care alimentează diferiți consumatori după cum urmează:

- post de transformare aerian 160 kVA - alimentează zona stației de epurare (stație de pompare levigat preepurat, pompe concentrat, pompe apa de spălare, stația de epurare), alte obiective din amplasament (iluminat exterior incintă, iluminat și prize pavilion de exploatare, iluminat și prize rampa de spălare auto, grupuri pompare apă potabilă și de incendiu, pompe evacuare levigat din depozitul de deșeuri)

- post de transformare în anvelopă 250 kVA – alimentează consumatorii din stația de sortare.

Bilanțul energetic total în incinta depozitului ecologic zonal al municipiului Brașov

| Consumator | Puterea instalată kW | Puterea cerută kW |
| --- | --- | --- |
| Consumatori racordați la postul de transformare aerian de 160 kVA | 155,20 | 138,2 |
| Consumatori racordați la postul de transformare în anvelopă 250 kVA | 170,55 | 140,95 |
| Total general depozit ecologic | 325,75 | 279,15 |

- Alimentarea cu apă

Apa este utilizată în scop igienico-sanitar, tehnologic și pentru rezerva de incediu.

Sursa: subterană - foraj amplasat în incinta rampei ecologice, cu următoarele caracteristici: H = 150 m și Dn = 219 mm, echipat cu pompă submersibilă tip GRUNDFOS – coordonate STEREO 70: x = 463058,305, y = 551688,881. În cabina forajului se regăsesc instalațiile hidraulice (vană, apometru, hidrofor cu V = 200 l pentru apa potabilă, hidrofor cu V = 100 l pentru apa de incendiu, by-pass), instalațiile electrice (tablou de comandă) și instalații de automatizare.

Instalații de distribuție:

Reţeaua de distribuţie apă tehnologică şi de incendiu este din conductă PEHD cu diametre de 110 mm, 90 mm, 63 mm şi 25 mm şi are o lungime de cca. 700 m. Reţeaua a fost prevăzută cu 5 hidranţi exteriori.

Reţeaua de distribuţie igienico-sanitară este din conductă PEHD cu diametre 63 mm şi 25 mm are o lungime de cca. 200 m.

Apa pentru stingerea incendiilor

Rezerva intangibilă de incendiu este de Vi=200 mc și este asigurată prin stocarea apei în două bazine (rezervoare) subterane realizate în săpătură și hidroizolate cu folie PEHD, fiecare având capacitatea de stocare de 100 mc, astfel:

- V1 = 100 mc – rezerva de apă în rezervorul de apă pentru incendiu, realizat în Etapa I, în cadrul Gospodăriei de apă (capacitatea maximă totală de 180 mc);

- V2 = 100 mc – rezerva de apă în bazinul de stocare ape pluviale provenite de pe acoperișul halei de sortare și platformele betonate de circulație în jurul acesteia, bazin realizat odată cu stația de sortare.

Necesarul total de apă:

- zilnic maxim = 12 mc/zi = 0,14 l/s (10 mc apă în scop tehnologic + 2 mc apă potabilă);

- zilnic mediu = 10 mc/zi = 0,12 l/s  (9 mc apă în scop tehnologic + 1 mc apă potabilă).

Volum mediu anual – 3,65 mii mc.

Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă

| Nr. crt. | Amplasament | Tip aparat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Captare – conductă de refulare pompa foraj | Contor Zenmer DN 1 ½” |
| 2. | Evacuare | Debitmetru |

### 2.3.5. Instalații de colectare, tratare și evacuarea apelor uzate

Tipurile de ape uzate rezultate din desfășurarea activității și modul de gestionare al acestora, în conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor, sunt prezentate în cele ce urmează.

| Categoria apelor uzate evacuate | Receptori autorizați | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic max. | Zilnic med. | Anual mediu |
| Ape uzate menajere şi tehnologice (rampa de spălare auto) preepurate | Stația de epurare mun. Brașov | 7 | 6 | 2190 |
| Levigatul epurat | Pârâul Durbav | 30,0 | 16,0 | 5840 |

Ape menajere

- bazin etanș vidanjabil V = 10 mc pentru apele menajere provenite de la pavilionul tehnico-administrativ al depozitului ecologic;

- bazin etanș vidanjabil V = 30 mc pentru apele menajere provenite de la stația de sortare (grupurile sanitare din interiorul halei), produs tipizat din poliester armat cu fibră de sticlă;

- rețele interioare de colectare ape menajere realizate din tuburi PVC cu De 200 mm.

Apele uzate menajere din cele două bazine sunt vidanjate periodic și transportate la stația de epurare orășenească Brașov.

Apele de spălare mijloace auto

Sunt colectate în rigola cu spațiu de sedimentare grosieră și preepurate într-un decantor de nămol (2,4 m x 1,6 m x 1,7 m) amplasat subteran și într-un separator de grăsimi tip OLEAPATOR K NG 15 SF 1500 din beton armat amplasat subteran, cu o capacitate maximă de stocare de cca. 1 mc. Din separatorul de uleiuri apele sunt vidanjate și transportate la stația de epurare orășenească Brașov.

Apele pluviale provenite de pe acoperișul halei de sortare și de pe platformele betonate de circulație din jur sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare executată din elemente prefabricate de tip ,,U,, înglobată pe conturul platformei betonate, cu L = 330 m, către bazinul de stocare ape pluviale V = 100 mc. Bazinul de stocare ape pluviale este executat din beton, hidroizolat cu folie PEHD cu grosime de 2,00 mm și executat în săpătură.

Bazinul este folosit și ca rezervor de stocare apă de incendiu (suplimentar față de rezervorul de incendiu existent). Bazinul este prevăzut cu un preaplin, care în situații excepționale conduce gravitațional apa către un puț absorbant amplasat în imediata apropiere a bazinului.

Gestionarea levigatului

Levigatul provenit de la celula 1, 2 și 3 este colectat prin intermediul sistemului de drenaj în bazinele de aspirație al SP1, SP2 și SP3; conductele de refulare sunt racordate la căminul de vane CV1. Din acest cămin, levigatul este transportat prin conducte către bazinul de omogenizare-aerare al stației de preepurare.

Din instalația de preepurare (bazinul de recepție ape preepurate) levigatul este pompat către stația de epurare cu osmoză inversă, printr-o conductă de refulare PEHD De 40 x 2,3 mm în lungime de 20m.

Levigatul din stația de sortare deșeuri este colectat prin instalaţia de drenaj levigat compusă din conducte PVC KG SN 4 De 200, L = 25 m și transportat gravitațional într-un bazin etanș vidanjabil (îngropat) care se vidanjează periodic și se transportă la stația de epurare prin osmoză inversă. Bazinul etanș vidanjabil este realizat din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS), cu V = 30 mc, D = 2,50 m, L = 6,70 m.

Instalații de preepurare

- bazin de aerare, construcţie semiîngropată, cu dimensiunile de 19,5x13,5x3 m, impermeabilizată cu strat de argilă compactată de 60 cm, o folie de geocompozit de cca. 5,0 mm, peste care s-a montat o geomembrană netedă pe ambele părţi, din polietilenă HDPE, cu o grosime de cca. 2,0 mm. În bazinul de aerare este montat un aerator submersibil tip FLYGT Flo – Get 112-31, care este acționat de o electropompă submersibilă FLYGT tip CP 3102.180 MT.535 cu următoarele caracteristici: Q = 22 l/sec; H = 7mCA; P = 3,1 kW și n = 1450 rot/min. Aeratorul este prevăzut cu ejector cu diametrul orificiilor de 63 mm, funcționarea sa este comandată de un sistem de automatizare și protecție electropompă în funcție de nivelul apei din bazin,

- două decantoare secundare care fac corp comun cu bazinul de aerare; evacuarea apei preepurate din decantoare se face prin tuburi PEHD 90 mm,

- bazin de recepție apă preepurată, construcţie semiîngropată cu dimensiunile de 8x8x2 m, impermeabilizată cu o folie de geocompozit cu grosimea de 5,0 mm, peste care este montată o geomembrană netedă pe ambele părţi din polietilena HDPE de 2 mm grosime.

Bazinul de recepție ape preepurate este prevăzut cu 2 pompe submersibile  (1a+1r), având: Q = 2,77 l/sec, Hp = 6,5 mCA, Pi = 0,55 kW, în vederea pompării levigatului preepurat către staţia de epurare cu osmoză inversă.

Instalații de epurare

Staţia de epurare levigat - capacitatea 48 mc/zi (2mc/h).

Stația este modulară cu posibilitate de mărire a capacității odată cu dezvoltarea ulterioară a depozitului. Este amplasată pe o platformă betonată 15 m x 7 m = 105 mp.  Apa uzată epurată este evacuată în cursul de apă Durbav.

Stația de epurare este de tip PALL, cu treapta dublă de tratare RO/DT și cuprinde 28 module DTG de tratare prin osmoză inversă pentru treapta I-a şi 9 module DTG pentru treapta a II- a.

Echipamentele de epurare propriu-zise tip PALL sunt amplasate într-un container standardizat cu următoarele dimensiuni: 12,19 x 2,438 m, cu h = 2,59 m și este izolat termic, ventilat şi încălzit şi conţine următoarele echipamente:

- sistem de prefiltrare în două trepte: filtru cu nisip cu spălare automată şi filtru cu cartuș filtrant;

- sistem de pompare tip GRUNDFOS BM8-25 şi linie de distribuţie;

- module tubulare cu discuri şi membrane (grupate în două trepte de epurare);

- două panouri de control (treapta I şi II);

- panou de comandă cu PLC integrat şi toată instalaţia electrică aferentă;

- sistem CIP (Clean in Place) integrat, asigură curăţarea sistemului de filtrare membranară cu agenţi de curăţare specifici şi spălarea cu permeat; recipienţi cu agenţi de curăţare şi pompe dozatoare;

- coloană de degazeificare (cu stocarea permeatului utilizat la spălarea instalaţiei).

Fluxul tehnologic de epurare

Levigatul preepurat din bazinul de recepţie în care s-a făcut corecţia de pH va fi dirijat prin pompare  în staţia de epurare, urmând fluxul tehnologic de epurare, după cum urmează:

- operaţia de prefiltrare: în filtru cu nisip (filtrare grosieră) şi în cartuşe filtrante (filtrare fină); după prefiltrare levigatul este preluat de un sistem de pompare şi distribuţie spre modulele de tratare propriu-zisă;

- procesul propriu-zis de tratare – osmoză inversă, are loc în două trepte în două sisteme de module tubulare cu discuri membranare (PALL DT), înseriate.

În treapta a II-a (de permeat) are loc o epurare suplimentară a permeatului rezultat după primul sistem de module, pentru asigurarea unei eficienţe ridicate de epurare.

Procesul tehnologic este controlat prin monitorizarea automată a pH-ului, a presiunii de lucru (pe filtre) şi a conductivităţii permeatului din cele două trepte.

Concentratul de la ambele trepte de epurare prin osmoză inversă se colectează în bazinul realizat în acest scop de unde se pompează pe depozit.

Permeatul este evacuat în bazinul subteran stocare apă epurată (RSE) printr-o conductă PEHD PE 100 De 50 x 2 mm, Pn 6 cu L = 11 m.

Din RSE, apa epurată este evacuată în pârâul Durbav (prin preaplinul rezervorului) printr-o conductă PVC KG De 110 mm SN 4, cu L = 138 m.

Pe traseul acestei conducte au fost prevăzute 2 cămine de vizitare din polipropilenă Dn 600 echipate cu capac şi ramă necarosabil.

Conducta debuşează în pârâul Durbav prin intermediul unei guri de vărsare, care este o construcţie din beton armat pentru protecţia malurilor în care s-a ramforsat o conductă din oţel Dn 100 mm, care face legătura cu conducta PVC KG De 110. Pe conducta de oţel s-a prevăzut o clapetă de sens.

Fluidele tehnologice (fluide de spălare conducte, module etc.) rezultate din staţia de epurare sunt evacuate forţat prin intermediul unei conducte PEHD PE 100 De 50 x 2 mm, Pn 6, L=21m, într-un bazin de colectare V = 2 mc (BS) din polietilenă, în vederea recirculării în fluxul de epurare.

## 2.4. Folosința terenurilor din împrejurimi

Vecinătățile amplasamentului:

- la N - terasamentul înalt de 7-8 m, pe care se află linia ferată care deserveşte CET Braşov; dincolo de terasament, respectiv pe partea opusă amplasamentului, se află depoul Staţiei Braşov Triaj şi hala de reparaţii a acesteia, precum şi drumul de pământ Dc 10; pe latura terasamentului vecină cu amplasamentul se află o estacadă pentru o conductă de transport apă caldă, în prezent dezafectată;

- la S - drumul de exploatare agricolă - De 42 - şi o linie de înaltă tensiune de 20 kV.

- la V - amplasamentul se învecinează cu o proprietate privată, în suprafaţă de 2,35 ha, care are şansa să fie inclusă prin cumpărare în viitorul depozit şi terenul proprietatea CET;

- la E - limita amplasamentului este dată de o linie perpendiculară, care uneşte drumurile de exploatare agricolă De 10 şi De 42 . Pe direcţia E, la distanţa de 0,2 – 0,4 km, se află pârâul Durbav şi drumul de exploatare agricolă De 3.

Inițial, terenul pe care se află amplasamentul a aparținut IAS Săcele Brașov şi a avut destinație agricolă. Ca urmare a aplicării Legii 18/1992, terenul a fost împărțit sub formă de parcele foștilor proprietari şi urmașilor acestora. În prezent, atât amplasamentul, cât şi terenurile din zonă, sunt în cea mai mare parte necultivate.

În ceea ce privește poziționarea unității în raport cu localitățile învecinate, acestea se regăsesc la distanță față de depozit după cum se poate observa în figura de mai jos. Cartierele de locuințe încep la distante mai mari de 1 km.

Fig. nr. 9 - Amplasarea depozitului de deșeuri în raport cu localitățile învecinate

## 2.5. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

La ora actuală, reţeaua Natura 2000, formată din Arii Speciale de Conservare (SCAs) desemnate pentru protecţia speciilor şi habitatelor ameninţate, listate în anexele Directivei Habitate şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) desemnate pentru protecţia speciilor de păsări sălbatice în baza Directivei Păsări, acoperă aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. Trebuie menţionat faptul că până la validarea Ariilor Speciale de Conservare, aceste zone propuse pentru reţeaua Natura 2000 sunt etichetate ca Situri de Importanţă Comunitară.

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat.

Deşi definiţia exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este bine definit, România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Localizarea ariilor naturale protejate din vecinătatea amplasamentului:

Obiectivul analizat este amplasat în afara ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de interes comunitar, cât şi în afara zonelor protejate declarate la nivel naţional, la distanţe de:

- ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav-Măgura Codlei – 18,11 km;

- ROSCI0329 Oltul Superior – 9,98 km;

- ROSPA0082 Munţii Bodoc - Baraolt – 9,01 km;

- ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş- Mlaştina Hărman – 4,76 km;

- ROSCI0120 Muntele Tâmpa – 3,88 km;

- ROSCI0170 Pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer - 7,84 km;

- ROSCI0111 Mestecănișul de la Reci - 20,46 km;

- ROSCI0195 Piatra Mare - 8,90 km.

Fig. nr. 10 - Amplasarea faţă de ariile naturale protejate

- Situl de Protecție Specială avifaunistică - „Dumbrăvița- Rotbav -Măgura Codlei” (ROSPA0037)

Situl cu suprafața de 4.536 ha se află in regiunea biogeografică alpin-continentală, și are următoarele coordonate geografice: latitudine N 45˚43΄1" și longitudine E 25˚24΄38, iar din punct de vedere administrativ teritorial aparține județelor Covasna (5%), și Brașov (95%).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 16 | 511, 512 | Râuri, lacuri |
| N07 | 4 | 411, 412 | Mlaștini, turbării |
| N12 | 10 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 20 | 231 | Pășuni |
| N15 | 3 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 47 | 311 | Păduri de foioase |

Calitatea și importanța sitului

Situl prezintă un mozaic de zone umede naturale sau antropizate, pajiști, habitate de ternuri înclinate acoperite cu păduri sau stâncării care adăpostesc importante populații de păsări care cuibăresc aici sau trec în timpul migrațiilor, aparținând unui număr de 57 de specii de interes european pentu conservare. Dintre speciile care cuibăresc aici, cu efective mari se remarcă stărcul pitic, crestețul pestriț, rața roșie, buha și cristelul de câmp.Acest sit reprezintă unul dintre cele mai importante puncte la nivel național care adăpostește peste 1% din populația națională pentru stărcul roșu și peste 2% pentru eretele de stuf (pentru această specie situl adăpostește cea mai mare populație clocitoare din Transilvania). Deasemenea peste Depresiunea Bârsei unde este localizat situl, trece un drum de migrație care face legătura între drumul transilvănean de peste Câmpia Transilvaniei și calea ce traversează Munții Carpați spre sudul țării. Aici este un punct de maximă concentrație pentru păsările acvatice, în care staționează și se hrănesc o mare parte a populațiilor ce traversează Carpații spre și dinspre locurile de cuibărit ale Europei. Specii care se opresc aici în numărul cel mai mare de exemplare înregistrate în interiorul lanțului carpatic sunt: cufundacul pitic, cufundacul mic, egreta mică, gârlița mare, călifarul alb, chirighița neagră etc. Peste 2-3 % din populația central europeană de egretă mare trece prin această zonă și 1-2% din populația central europeană de barză neagră care migrează spre sudul Europei se oprește în acest sit în timpul migrațiilor. În perioadele de pasaj o mare importanță o au heleșteele care se golesc de apă și devin astfel un loc de concentrare pentru mai multe specii de păsări de țărm și pescăruși. Cele câteva sute de hectare de păduri cvasi-virgine sau virgine, reprezentate mai ales de făgete, sunt habitatul mai multor specii de interes european pentru conservare precum: ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea cu spate alb, muscarul mic și muscarul gulerat. Deasemenea sunt importante stâncăriile din interiorul pădurii unde cuibăresc buha și șoimul călător. Complexul piscicol Dumbrăvița a fost desemnat sit Ramsar în anul 2006.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și evaluarea sitului în ceea ce le privește.

| Cod | Specia | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A223 | Aegolius funereus | 1-2 p |  |  | D |  |  |  |
| A089 | Aquila pomarina | 2-3 p |  | >10 i | D |  |  |  |
| A029 | Ardea purpurea | 20-22 p |  |  | B | B | C | B |
| A021 | Botaurus stellaris | 2-3 p |  |  | C | B | C | B |
| A396 | Branta ruficollis |  |  | >6 i | D |  |  |  |
| A215 | Bubo bubo |  |  |  | C | B | B | B |
| A196 | Chlidonias hybridus |  |  | >15 i | D |  |  |  |
| A031 | Ciconia ciconia |  |  | >50 i | D |  |  |  |
| A030 | Ciconia nigra |  |  | >50 i | C | B | C | B |
| A026 | Egretta garzetta |  |  | >40 i | C | B | C | C |
| A098 | Falco columbarius |  |  | >1 i | D |  |  |  |
| A103 | Falco peregrinus | 1-2 p |  | 4-6 i | B | B | C | C |
| A002 | Gavia arctica |  | >15 i |  | B | B | C | B |
| A001 | Gavia stellata |  | >5 i |  | B | B | C | C |
| A189 | Gelochelidon nilotica |  |  | >1 i | C | B | C | C |
| A127 | Grus grus |  |  | >6 i | D |  |  |  |
| A075 | Haliaeetus albicilla |  |  | >1 i | D |  |  |  |
| A131 | Himantopus himantopus |  |  | >1 i | D |  |  |  |
| A022 | Ixobrychus minutus | 25-30 p |  |  | C | B | C | C |
| A176 | Larus melanocephalus |  |  | >1 i | D |  |  |  |
| A177 | Larus minutus |  |  | >15 i | D |  |  |  |
| A068 | Mergus albellus |  | >15 i |  | C | B | C | B |
| A073 | Milvus migrans |  |  | >2 i | D |  |  |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  |  | >45 i | D |  |  |  |
| A094 | Pandion haliaetus |  |  | >2 i | D |  |  |  |
| A019 | Pelecanus onocrotalus |  | >1 i |  | D |  |  |  |
| A072 | Pernis apivorus |  |  | >5 i | D |  |  |  |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  | >5 i |  | D |  |  |  |
| A151 | Philomachus pugnax |  |  | >300 i | D |  |  |  |
| A034 | Platalea leucorodia |  |  | >1 i | D |  |  |  |
| A032 | Plegadis falcinellus |  |  | >4 i | D |  |  |  |
| A140 | Pluvialis apricaria |  |  | >2 i | D |  |  |  |
| A119 | Porzana porzana | >30 p |  |  | C | B | C | B |
| A121 | Porzana pusilla | 1-2 p |  |  | B | B | C | C |
| A132 | Recurvirostra avosetta |  |  | >4 i | D |  |  |  |
| A195 | Sterna albifrons |  |  | >2 i | D |  |  |  |
| A190 | Sterna caspia |  |  | >3 i | D |  |  |  |
| A193 | Sterna hirundo |  |  | >10 i | D |  |  |  |
| A220 | Strix uralensis | 2-3 p |  |  | C | A | C | C |
| A166 | Tringa glareola |  |  |  | >50 i | D |  |  |
| A120 | Porzana parva | 30 p |  |  |  | C | B | C |
| A122 | Crex crex | 25-30p |  |  |  | C | B | C |
| A222 | Asio flammeus | 2-4p |  |  |  | B | A | C |
| A081 | Circus aeruginosus | 12-15p |  |  |  | C | B | C |
| A229 | Alcedo atthis | 15-15p |  |  | 5-i | D |  |  |
| A060 | Aythya nyroca | 22-26p |  |  | 150-i | C | B | C |
| A197 | Chlidonias niger |  |  |  | 500-i | C | B | C |
| A027 | Egretta alba |  |  |  | 120-170i | C | B | C |
| A234 | Picus canus | >10 p |  |  |  | D |  |  |
| A238 | Dendrocopos medius | >7 p |  |  |  | D |  |  |
| A239 | Dendrocopos leucotos | >6 p |  |  |  | D |  |  |
| A236 | Dryocopus martius | >3 p |  |  |  | D |  |  |
| A338 | Lanius collurio | >50 p |  |  |  | D |  |  |
| A339 | Lanius minor | >5 p |  |  |  | D |  |  |
| A307 | Sylvia nisoria | >5 p |  |  |  | D |  |  |
| A321 | Ficedula albicollis | >400 p |  |  |  | C | B | C |
| A320 | Ficedula parva | >100 p |  |  |  | D |  |  |

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Calidris alpina, Anser albifrons, Anser anser, Anser fabalis, Anthus cervinus, Anthus spinoletta, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Buteo buteo, Buteo lagopus, Calidris ferruginea, Calidris minuta, Calidris temminckii, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Carduelis spinus, Charadrius dubius, Charadrius hiaticula, Chlidonias leucopterus, Coccothraustes coccothraustes, Columba oenas, Coturnix coturnix, Columba palumbus, Cuculus canorus, Cygnus olor, Erithacus rubecula, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Ficedula hypoleuca, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Fulica atra, Gallinago gallinago, Motacilla cinerea, Motacilla flava, Muscicapa striata, Netta rufina, Numenius arquata, Phalacrocorax carbo, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Phylloscopus collybita, Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus trochilus, Pluvialis squatarola, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Pyrrhula pyrrhula, Rallus aquaticus, Regulus ignicapillus, Regulus regulus, Accipiter nisus, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus palustris, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus schoenobaenus, Actitis hypoleucos, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Gallinula chloropus, Hirundo rustica, Lanius excubitor, Larus cachinnans, Larus canus, Larus fuscus, Larus ridibundus, Limicola falcinellus, Limosa limosa, Locustella fluviatilis, Locustella luscinioides, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Mergus merganser, Mergus serrator, Miliaria calandra, Motacilla alba, Remiz pendulinus, Riparia riparia, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia communis, Sylvia curruca, Tachybaptus ruficollis, Tringa erythropus, Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa totanus, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Vanellus vanellus.

Vulnerabilitate

În zona sitului pot aparea: incendierea ilegală și necontrolată a stufărișului și în general a vegetației uscate, rezultatul fiind fragmentarea și dispariția temporară a habitatului specific unor păsări vulnerabile, depozitarea ilegală a gunoiului menajer ,cositul prea timpuriu al fânețelor din zona malului vestic al lacului, abandonarea unor terenuri unde se practica cositul, afectând în viitor zeci de hectare de fânețe, loc de cuibărit al speciei Crex crex și succesiunea vegetației, invazia salciei, exploatarea ilegală a turbei și vegetației de pe un eleșteu, creșterea cantităților de nutrienți și alte substanțe bogate în azot și compuși ai acestuia în eleștee care poate cauza creșterea eutrofizării bazinelor, creșterea populațiilor de păsări ihtiofage la eleștee, mai ales de Phalacrocorax carbo dar și de Ardea cinerea, ceea ce a început să cauzeze conflicte cu piscicultorii,perturbarea / stresul cauzat de diferiți factori păsărilor, spre exemplu: pescuitul, braconajul cinegetic, penetrarea vegetației și realizarea unor cărări în stuf, gonirea păsărilor din zonele cu puiet, prin producere de zgomote, utilizarea unor arme de foc etc. Rezultatul este perturbarea păsărilor și fragmentarea habitatului în unele cazuri, turism neorganizat, haotic, construcții preconizate de case de vacanțță, Sat de vacanță etc.

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - „Oltul Superior” (ROSCI0329)

Situl ROSCI0329 Oltul Superior este situat pe  teritoriile administrative ale județelor Covasna (49%) și Brașov (51%) având o suprafață de 1.508 ha. Are urmatoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚54΄42" și longitudine E 25˚32′56" și se află în regiunea biogeografică  alpin- continentală.

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N06 | 42 | 511, 512 | Râuri, lacuri |
| N07 | 9 | 411, 412 | Mlaștini, turbării |
| N12 | 10 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 17 | 231 | Pășuni |
| N15 | 17 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 2 | 311 | Păduri de foioase |
| N26 | 3 | 324 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) |

Calitate şi importanţă

Situl conține habitate încadrate în categoriile de bonitate optime și corespunzător, pentru castor. Deosebit de valoroase (calitativ și cantitativ) pentru această specie sunt habitatele mlăștinoase din sectorul Făgăraș-Porumbacu de Jos.

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Reproducere | Iernat | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1337 | Castor fiber | 250-350i | C | C | A | B | C | B |
| 1355 | Lutra lutra | C |  |  | C | B | C | B |

Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2522 | Pelecus cultratus |  |  | C | C | C | C |
| 1134 | Rhodeus sericeus amarus |  |  | C | C | C | C |
| 1138 | Barbus meridionalis |  |  | C | C | C | C |
| 1122 | Gobio kessleri |  |  | C | C | C | C |
| 1145 | Misgurnus fossilis |  |  | C | C | C | C |
| 1149 | Cobitis taenia |  |  | C | C | C | C |
| 1146 | Sabanejewia aurata |  |  | C | C | C | C |
| 1163 | Cottus gobio |  |  | C | C | C | C |
| 1130 | Aspius aspius |  |  | C | C | C | C |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1065 | Euphydryas aurinia | P |  |  | B | B | C | B |

Vulnerabilitate

Braconajul reprezintă principala activitate cu impact negativ asupra diversității biologice a zonei.

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - „Dealul Cetății- Lempeș” (ROSCI0055)

Situl ROSCI0055 Dealul Cetății Lempeș- Mlaștina Hărman cu o suprafață de 371 ha este situat pe teritoriul administrativ al județului Brașov, având urmatoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚43′26″ și longitudine E 25˚39′27″ (regiunea biogeografică continentală).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | Procent | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N14 | 25 | 231 | Pășuni |
| N16 | 63 | 311 | Păduri de foioase |
| N19 | 12 | 313 | Păduri de amestec |

Calitate și importanță

Vegetația xerofilă formata în postglaciar este acea componentă a mediului pentru care aceasta arie a fost declarata rezervație naturală botanică. Alaturi de aceasta, în funcție de rocă, expunere și sol, culmea este îmbracată în păduri de esențe diferite: gorun, jugastru, tei, carpen, paltin de câmp.

Mlaștina Hărman-Habitatul de turbarie activă, turbă eutrofa de cca. 1m grosime, formata pe substratul de pietrișuri și nisipuri are o importanță ecologica deosebita.

Deasemenea unele specii de plante coborâte din regiunile mai nordice sau mai înalte în timpul perioadelor glaciare, au găsit aici condiții asemanatoare, favorabile lor astfel că au rămas aici și dupa îndulcirea climatului și topirea ghețarilor.Astfel s-au identificat peste 150 de specii relicte unele foarte valoroase științific.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafața ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafața relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 7140 | Mlaștini turboase de tranziție și turbării oscilante (nefixate de substrat) | 2 | B | C | B | B |
| 7210 | * Mlaștini calcaroase cu Cladium mariscus | 0,5 | C | C | B | B |
| 9130 | Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum | 5 | B | C | B | B |
| 9170 | Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum | 2 | C | C | B | C |
| 91I0 | * Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. | 2 | C | C | B | C |
| 91Y0 | Păduri dacice de stejar și carpen | 31 | B | C | B | B |
| 7230 | Mlaștini alcaline | 1 | A | B | C | C |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4030 | Colias myrmidone | P |  | B | B | C | B |

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1903 | Liparis loeselii | V |  | C | C | C | C |
| 1758 | Ligularia sibirica | R |  | D |  |  |  |

Vulnerabilitate

Covorul vegetal și îndeosebi speciile xerofile sunt amenințate cu distrugerea prin plantări empirice însoțite de invadarea cu arbuști, prin recoltat abuziv, prin practicarea unui turism salbatic (aprindere de focuri, campare, parcare abuzivă a vehiculelor, etc), pășunat intensiv, activități sportive: parașutism, concursuri ilegale de motociclete. Mlaștina Hărman este amenințată de pășunatul intensiv. drenarea arealului cu exces de umiditate și captarea izvoarelor pentru a se mări suprafața agricolă, distrugerea unor specii.

Aplicarea Legii 18/1991 completată cu Legea 169/1997 fără a ține seama de exceptările prevăzute pentru zonele naturale protejate.

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Protecție Specială Avifaunistică- „Munții Bodoc- Baraolt” (ROSPA0082)

Situl cu suprafața de 56.657 ha se află în regiunea biogeografică alpin- continentală, cuprinzând în întregime Munții Baraolt și parțial Munții Bodoc (latitudine N 45˚56΄30" și longitudine E 24˚45΄26), iar din punct de vedere administrativ teritorial aparține județului Covasna.

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | % | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N12 | 3 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 24 | 231 | Pășuni |
| N15 | 3 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 60 | 311 | Păduri de foioase |
| N19 | 3 | 313 | Păduri de amestec |
| N26 | 7 | 324 | Habitate de păduri (păduri în tranziție) |

Calitatea și importanța sitului

Situl acoperă în întregime Munții Baraolt și parțial Munții Bodoc, fiind alcătuit pe 70% din suprafață din păduri compacte între care se intercalează pajiști și terenuri agricole (culturi extensive pe suprafețe reduse). Aceste habitate reprezintă zone ideale pentru cuibărirea păsărilor răpitoare și a berzei negre, dar și a mai multor specii caracteristice pădurilor de fag. Situl conservă importante efective populaționale din 21 de specii protejate la nivel european, dintre care aproape toate cuibăritoare, cu excepția vânturelului de seară și a raței roșii care trec prin această zonă doar în pasaj. Tot în acest sit se întălnește cu populații semnificative cristelul de câmp, declarat specie de interes conservativ global.

Deasemenea situl conservă populații importante din 9 specii de păsări amenințate la nivel european: acvila țipătoare mică, viesparul, huhurezul mare, barza neagră, ghionoaia sură, ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, muscarul gulerat și muscarul pitic.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și evaluarea sitului în ceea ce le privește

| Cod | Specia | Cuibărit | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A031 | Ciconia ciconia | 10-15 p |  |  | C | B | C | B |
| A030 | Ciconia nigra | 10-22 p |  |  | B | C | C | C |
| A089 | Aquila pomarina | 40-55 p |  |  | C | C | C | C |
| A072 | Pernis apivorus | 70-85 p |  |  | B | B | C | B |
| A097 | Falco vespertinus |  |  | 30-50 i | D |  |  |  |
| A239 | Dendrocopos leucotos |  |  |  | C | B | C | B |
| A238 | Dendrocopos medius |  |  |  | C | B | C | B |
| A236 | Dryocopus martius |  |  |  | C | B | C | B |
| A321 | Ficedula albicollis | 7700-12100 p |  |  | C | B | C | B |
| A320 | Ficedula parva | 1700-2600 p |  |  | C | B | C | B |
| A339 | Lanius minor | 40-70 p |  |  | D |  |  |  |
| A246 | Lullula arborea | 400-600 p |  |  | C | B | C | C |
| A338 | Lanius collurio | 3200-4800 p |  |  | C | B | C | B |
| A104 | Bonasa bonasia |  |  |  | C | B | C | B |
| A122 | Crex crex | 40-60 p |  |  | C | B | C | B |
| A215 | Bubo bubo |  |  |  | C | B | C | B |
| A220 | Strix uralensis |  |  |  | C | C | C | C |
| A224 | Caprimulgus europaeus | 50-60 p |  |  | C | B | C | B |
| A229 | Alcedo atthis |  |  |  | D |  |  |  |
| A234 | Picus canus |  |  |  | C | B | C | B |
| A060 | Aythya nyroca |  |  | 5-20 i | D |  |  |  |

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Anas platyrhynchos, Upupa epops, Luscinia megarhynchos, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Sylvia curruca, Sylvia communis, Sylvia boria.

Vulnerabilitate

Defrișările, tăierile rase și lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafețe mari, tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii, adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci, turismul necontrolat, amenajări forestiere și tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate,  vânătoarea în timpul cuibăritului prin deranjul și zgomotul cauzat de către gonaci, vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate, braconaj, practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, mașini de teren, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor, deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului, prinderea păsărilor cu capcane, împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (pășuni, fânațe, electrocutare și coliziune în linii electrice, intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiționale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje și mașini, schimbarea habitatului semi-natural (fânețe, pășuni) datorită încetării activităților agricole ca cositul sau pășunatul, cositul în perioada de cuibărire,  cositul prea timpuriu (ex. poate distruge pontele de cristel de câmp), arderea vegetației (a miriștii și a pârloagelor).

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - „Muntele Tâmpa” (ROSCI0120)

Situl cu o suprafaţă de 214 ha, este situat în întregime pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov, şi are următoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚3815" şi longitudine E 25˚36′5" (regiunea biogeografică alpin- continentală).

Caracteristici generale ale sitului

| Cod | % | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N16 | 23 | 311 | Păduri de foioase |
| N17 | 62 | 312 | Păduri de conifere |
| N23 | 15 | 1xx | Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) |

Calitate şi importanţă

Muntele Tâmpa prezintă o importanţă deosebită datorită prezenţei pădurilor de tipul Asperulo-Fagetum. Deasemenea, flora şi fauna existente în zonă, prezintă o importanţă ecologică şi biologică, mai ales prin prezenţa speciilor: Cypripedium calceolus (papucul doamnei-nereg sit ) la plante şi Ursus arctos (urs brun) la mamifere. Importanță  peisagistică şi de recreere.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafaţa relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 40A0* | Tufprişuri subcontinentale peri-panonice | 10 | C | C | C | C |
| 9150 | Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion | 20 | B | C | B | B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 10 | B | C | C | B |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | 20 | B | C | B | B |
| 9180* | Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | 0,2 | B | C | C | B |

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1354 | Ursus arctos | 6-10 |  |  | C | B | C | B |

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1193 | Bombina variegata | RC |  |  | D |  |  |  |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1087 | Rosalia alpina | P |  |  | C | B | C | B |

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Iernat | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1902 | Cypripedium calceolus | V |  |  | D |  |  |  |
| 1689 | Dracocephalum austriacum | R |  |  | C | B | B | B |
| 4097 | Iris aphylla ssp. hungarica | RC |  |  | C | B | C | B |

Vulnerabilitate

Practicarea în mare măsura a turismului necontrolat. Distrugerea covorului vegetal, a arbuştilor şi arborilor prin aprinderea de focuri şi mai ales nesupravegherea şi nestingerea acestora. Distrugerea zonei cu vegetaţie stepică prin păşunatul intensiv, ilegal. Depozitarea deşeurilor şi aruncarea gunoaielor întamplatoare de către turişti şi recoltatul abuziv al plantelor rare sau declarate monumente ale naturii. Tendinţă de construcţii pe versantul sudic al Tâmpei.

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - “Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer” (ROSCI0170)

Situl ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer cu o suprafaţă de 345 ha este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov, având următoarele coordonate geografice: latitudine N 45˚44′6″ şi longitudine E 25˚44′18″ (regiunea biogeografică continentală).

Conform clasificării Corine Land Cover în situl ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile eutrofe de la Prejmer se regăsesc următoarele clase de habitat:

| Cod | % | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N07 | 19 | 411, 412 | Mlaştini, turbării |
| N12 | 3 | 211 - 213 | Culturi (teren arabil) |
| N14 | 11 | 231 | Păşuni |
| N15 | 2 | 242, 243 | Alte terenuri arabile |
| N16 | 65 | 311 | Păduri de foioase |

Calitate şi importanţă

Pădurea și mlaştina de la Prejmer sunt de o importanţă ştiinţifică deosebită deoarece reprezintă un ecosistem de stejăret de limită altitudinală şi de condiţii edafice extreme a cărei conservare asigură perpetuarea nu numai a stejarului ci şi ale microflorei şi microfaunei.

Apar specii floristice rare sau vulnerabile, precum şi specii care se constituie în asociaţii vegetale indicatoare de habitate de mlaştini, cum sunt Cladium mariscus şi Schoenus nigricans.

Vulnerabilitate

Pericole ce ameninţă rezervaţia:

- uscarea stejarului;

- păşunatul excesiv ce duce la compactarea solului;

- scăderea nivelului apei freatice cauzată de sistemul de drenaj (puţuri, canale), care duce la degradarea ecosistemului de mlaştina;

- distrugerea vegetaţiei hidrofile, îndeosebi a stufului prin incendiere în vederea măririi suprafeţei agricole a rezervaţiei.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafaţa relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 91E0* | Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 4 | B | C | B | B |
| 7210* | Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus | 1 | A | A | B | B |

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1337 | Castor fiber | 4-8 i |  | C | B | C | C |

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1166 | Triturus cristatus | P |  | C | B | C | B |
| 1193 | Bombina variegata | P |  | C | B | C | B |

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1065 | Euphydryas aurinia | R |  | C | C | C | C |
| 1059 | Maculinea teleius | R |  | C | C | C | C |

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1758 | Ligularia sibirica | P? |  |  |  |  |  |
| 4068 | Adenophora lilifolia | R |  | B | B | C | B |
| 1903 | Liparis loeselii | R |  | B | C | C | C |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - “Piatra Mare” (ROSCI0195)

Situl ROSCI0195 Piatra Mare cu o suprafaţă de 4.274 ha, este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov, şi are următoarele coordonate geografice : latitudine N 45˚33΄18" şi longitudine E 25˚38′40" (regiunea biogeografică alpină).

Conform clasificării Corine Land Cover în situl R0SCI0195 Piatra Mare se regăsesc următoarele clase de habitat:

| Cod | % | CLC | Clase de habitate |
| --- | --- | --- | --- |
| N09 | 2 | 321 | Pajişti naturale, stepe |
| N14 | 3 | 231 | Păşuni |
| N17 | 51 | 312 | Păduri de conifere |
| N19 | 38 | 313 | Păduri de amestec |
| N26 | 6 | 324 | Habitate de păduri (păduri în tranziţie) |

Calitate şi importanţă

De subliniat unele specii de plante incluse în lista roşie naţională şi specii endemice, dintre care menţionăm: Achillea schurii Schultz Bip., Cerastium transsilvanicum Schur,Coeloglossum viride (L.) Hartman,Dianthus tenuifolius Schur, Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman, Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Erysimum witmannii Zaw. ssp. transsilvanicum (Schur) P.W.Ball, Festuca versicolor Tausch, Hepatica transsilvatica Fuss, Heracleum carpaticum Porcius, Hesperis matronalis L. ssp. candida (Kit.) Hegir. & E. Schmid (incl. H. moniliformis Schur), Hesperis nivea Baumg., Hesperis oblongifolia Schur, Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Löve, Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz, Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard, Orchis mascula (L.) L. ssp.signifera (West) Soó, Ornithogalum pyrenaicum L.,Oxytropis carpatica Uechtr.,Thymus comosus Heuffel, Thymus pulcherrimus Schur, Traunsteinera globosa (L.)Reichenb, Trollius europaeus L..

Vulnerabilitate

Vecinătatea cu DN1 şi calea ferată Bucureşti-Braşov are un impact puternic negativ în ceea ce priveşte managementul defectuos al deşeurilor, zgomotul şi turismul necontrolat. De asemenea, în vecinătatea localităţilor Săcele şi Predeal este o presiune puternică pentru extinderea intravilanului.

Tipuri de habitate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod habitat | Denumire habitat | Elemente privind evaluarea habitatului în sit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Suprafaţa ocupată % | Reprezenta tivitate | Suprafaţa relativă | Starea de conservare | Evaluare globală |
| 6230 | * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase | 0,03 | B | C | B | B |
| 91E0 | * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 2 | B | C | C | B |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | 40 | A | C | A | B |
| 9410 | Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) | 45 | A | C | A | B |
| 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | 1 | B | C | B | B |
| 8120 | Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | 0,01 | C | C | B | B |
| 8210 | Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase | 0,01 | B | C | B | B |
| 3240 | Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane | 0,5 | C | C | C | B |
| 9180 | * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene | 0,4 | A | C | B | B |
| 4080 | Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix | 0,01 | C | C | C | B |
| 7220 | * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) | 0,001 | C | C | B | B |

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. Rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1354 | Ursus arctos | 10-30i |  | C | B | C | B |

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1193 | Bombina variegata | P |  | C | B | C | B |
| 2001 | Triturus montandoni | P? |  |  |  |  |  |

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte

| Cod | Specia | Pop. Rezidentă | Pasaj | Sit. Pop. | Conservare | Izolare | Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1386 | Buxbaumia viridis | V |  | C | B | C | B |

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000)

- Situl de Importanţă Comunitară - “Mestecănișul de la Reci” (ROSCI0111)

Situl ROSCI0111 Mestecănoșul de la Reci cu o suprafaţă de 2103,6 ha este situat pe teritoriul administrativ al judeţului Covasna. Situl are o importanță științifică deosebită, prin speciile higrofile rare pentru România, care vegetează aici, cum sunt Aldrovanda vesiculosa, Caldesia parnassifolia, Dicranum viride etc. Următoarele specii trecute la rubrica D (Other reasons) sunt specii higrofile de terenuri slab înmlăștinite și de margini de mlaștini împădurite, care pe măsură ce va crește depozitul de turbă vor evolua spre mlaștini împădurite: Alnus glutinosa, Dryopteris cristata,Galium uliginosum.

Concluzii:

- Activitatea nu modifică suprafaţa zonelor protejate;

- Funcţionarea depozitului nu are impact semnificativ direct asupra speciilor/habitatelor de interes conservativ;

- Toate siturile Natura 2000 se afă la distanțe mari față de depozit, impactul fiind nesemnificative şi nu are ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor și habitatelor de interes comunitar.

## 2.6. Utilizarea chimică

În cadrul unității se utilizează substanțe și preparate conform celor înscrise în tabelul de mai jos:

| Denumirea substanței sau preparatului chimic/compoziție/ utilizare | Cantitate utilizată 2015/ existentă în stoc | Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice | Mod de ambalare/stocare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categorie: Periculoase/ Nepericuloase | Fraze de pericol |  |
| Hidroxid de sodiu, soluție min. 32% (stația de epurare) | 2625 l / 650 kg stoc | P | H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Corosiv pentru metale; categoria 1 H290: Poate fi corosiv pentru metale. | Ambalaj original, închis și etichetat corespunzător, amplasat pe platformă betonată în vecinătatea stației de epurare |
| Acid sulfuric min 96 % (stația de epurare) | 6050 l / 1400 l stoc | P | H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. | Ambalaj original, închis și etichetat corespunzător, amplasat pe platformă betonată în vecinătatea stației de epurare |
| Motorină | cca. 175 000 l/ 1985 l stoc | P | H332 Nociv în caz de inhalare, H351 Susceptibil de a provoca cancer, H226 Lichid și vapori inflamabili, H315 Provoacă iritarea pielii, H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrundere în căile respiratorii, H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată, H411 Toxic pentru viața acvatică, având efecte de lungă durată | Rezervor omologat cu un volum de 5000 l poziționat suprateran pe o platformă betonată, acoperită cu copertină metalică. Rezervorul este amplasat într-o cuvă metalică cu un volum de 2500 l. |
| Uleiuri de motor, de transmisie, hidraulice, vaselină | Cca. 2200 l/ 1800 l stoc | - | - | Recipiente metalice (butoaie) amplasate în magazie închisă și acoperită, cu radier betonat |
| Oxigen comprimat | 66 mc / 0 mc în stoc | P | H280 Conține un gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire H270 Poate provoca sau agrava un incendiu | Spațiu bine ventilat, fără surse cu risc de incediu și la distanță de surse de căldură și aprindere |
| Acetilenă | 18 kg/ 0 kg în stoc | P | H280 Conține un gaz sub presiune, pericol de explozie în caz de încălzire H220 Gaz extrem de inflamabil | Spațiu bine ventilat, fără surse cu risc de incediu și la distanță de surse de căldură și aprindere |
| RO Cleaner ecoA | 615 l/255 l în stoc | P | H290 Poate fi corosiv pentru metale H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. | A se păstra ambalajul închis ermetic. Trebuie asigurată o bună aerisire / aspirare la locul de muncă. |
| RO Cleaner ecoC | 0 l/ 50 l în stoc | P | H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. | A se păstra ambalajul închis ermetic. Păstraţi/depozitați numai în containerul original. |
| Rohib K | 85 kg/35 kg în stoc | - | - | Păstrați/ Depozitaţi în containerul original. Protejaţi împotriva îngheţului. |

Având în vedere cantitățile reduse de substanțe și preparate periculoase stocate în unitate, precum și depozitarea acestora în spații special amenajate, se apreciază că pe amplasament nu există substanţe periculoase relevante care să prezinte un potenţial de risc  de poluare.

## 2.7.Elemente de morfologie și topografie

Amplasamentul depozitului este situat la SE de municipiul Braşov, în partea de SE a depresiunii Braşov (Ţara Bârsei), în interfluviul dintre pâraiele Timiş (la vest) şi Durbav (la est). Această depresiune s-a dezvoltat între munţii Perşani - la vest, munţii Baraolt şi Bodoc - la nord, Munţii Făgăraş, Piatra Craiului, masivele Postăvaru şi Piatra Mare - la sud şi Munţii Întorsurii - la est.

Din punct de vedere morfologic, amplasamentul depozitului este o câmpie înaltă, caracteristică pentru zona centrală a depresiunii, aflată pe versantul stâng al pârâului Durbav, cu o altitudine de 550 - 570 m şi o uşoară înclinare a pantei terenului de la sud spre nord. În zonele marginale ale depresiuni se dezvoltă sectoare cu dealuri piemontane ce au altitudini de peste 600 m        (exemplu: piemonturile Săcele).

## 2.8.Geologie şi hidrogeologie

Zona amplasamentului aparţine din punct de vedere geomorfologic de treapta joasă a Depresiunii intramontane a Braşovului. Terenul plat este forma de relief cea mai caracteristică a depresiunii și ocupă partea centrală a acesteia, cu altitudini între 500 şi 600 m. În general, acestea sunt reprezentate printr-o suprafaţă plană, uniformitatea lor fiind întreruptă de câţiva martori de eroziune. Depozitele de suprafaţă din zonă, de vârstă cuaternară, sunt alcătuite în general din straturi de bolovăniş şi pietriş în masa de nisip mediu şi grosier, cu lentile de nisipuri argiloase sau argile prăfoase care reduc permeabilitatea.

Amplasamentul propriu-zis este format prin unirea conurilor de dejecție al râurilor Olt şi Timiş. După formarea conului, acesta din urmă s-a translatat către vest rezultând actuala albie.

Pânza de apă freatică pe amplasamentul depozitului ecologic zonal de deșeuri se găseşte la o adâncime de cca. 30 m.

Pentru determinarea stratificaţiei terenului aferent zonei amplasamentului s-au executat 5 foraje geotehnice, conform Studiului Geotehnic: "Studiu geotehnic  pentru depozitul ecologic zonal – etapa a – II – a  CELULA III municipiul Brașov - județul Brașov"  întocmit de ing. Marius Vihristencu.  Sondajele executate au pus în evidență următoarea stratificație:

F-1

  - sol vegetal						(0.00 – 0.40 m)

  - argilă nisipoasă cafenie				(0.40 – 2.20 m)

  - nisip argilos rar cu pietriș				(2.20 - 5.00 m )

  - argilă nisipoasă cu pietriș				(5.00 – 5.60 m)

  - argilă prăfoasă						(5.60 – 6.20 m)

  - nisipuri fine cu pietriș 				(6.20 – 8.00 m)

  - nisipuri medii cu pietriș				(8.00 – 10.00m)

  - pietriș mic/mare cu nisip				(10.00 – 15.00 m)

F-2

  - sol vegetal						(0.00 – 0.30 m)

  - argilă nisipoasă cafenie				(0.30 – 2.40 m)

  - nisip argilos rar cu pietriș				(2.40 - 5.40 m )

  - argilă nisipoasă cu pietriș				(5.40 – 6.00 m)

  - argilă prafoasă			 			(6.00 – 7.00 m)

  - nisipuri fine cu pietriș					(7.00 – 9.40 m)

  - nisipuri medii cu pietriș				(9.40 – 11.20m)

  - pietriș mic/mare cu nisip				(11.20 – 15.00 m)

F-3

  - sol vegetal						(0.00 – 0.50 m)

  - argilă nisipoasă cafenie				(0.50 – 2.50 m)

  - nisip argilos rar cu pietriș				(2.50 - 6.00 m )

  - argilă nisipoasă cu pietriș				(6.00 – 9.50 m)

  - nisip fin cu pietriș					(9.50 – 12.20 m)

  - nisipuri mediu cu pietriș 				(12.00 – 13.50 m)

  - pietriș mic/mare cu nisip				(13.50 – 15.00m)

F-4

  - sol vegetal						(0.00 – 0.40 m)

  - argilă nisipoasă cafenie				(0.40 – 2.20 m)

  - nisip argilos rar cu pietriș				(2.20 - 7.00 m )

  - argilă nisipoasă cu pietriș				(7.00 – 10.40 m)

  - nisip fin cu pietriș					(10.40 – 12.00 m)

  - nisipuri mediu cu pietriș 				(12.00 – 13.50 m)

  - pietriș mic/mare cu nisip				(13.50 – 15.00m)

F-5

  - sol vegetal						(0.00 – 0.30 m)

  - argilă nisipoasă cafenie				(0.30 – 1.50 m)

  - nisip argilos rar cu pietriș				(1.50 - 4.00 m )

  - argilă nisipoasă cu pietriș				(4.00 – 8.00 m)

  - nisip fin cu pietriș					(8.00 – 11.00 m)

  - nisipuri mediu cu pietriș 				(11.00 – 13.00 m)

  - pietriș mic/mare cu nisip				(13.00 – 15.00m)

Zona seismică: Conform Codului de proiectare P100/1/2006, zona studiată se încadrează în zona D seismică şi caracteristicile macroseismice sunt:  TC (sec) = 0.7 şi ag (pentru IMR=100ani )= 0.20g

## 2.9. Hidrologie

Municipiul Brașov este drenat de un singur curs natural de apă –Timișul - ce are perioade în care este sec - şi pârâul Cheu, care are curs de apă permanent.

Zona este amplasată pe intrefluviul dintre pâraiele Timiș (la vest) şi Durbav (la est), ambele fiind afluenți de dreapta ai pârâului Ghimbășel, care la rândul său este afluent de stânga al Oltului.

Pârâul Durbav se află la o distantaţă de 0,5 - 1 km de amplasamentul depozitului propriu-zis, el izvorăște din dealurile piemontane Săcele. Are o lungime de 18 km şi o suprafață a bazinului de recepție de cca 36 km2.

## 2.10. Clima şi calitatea aerului în zona amplasamentului

Clima caracteristică în zona amplasamentului este temperat continentală (topoclimat elementar de depresiune) şi se caracterizează prin veri secetoase şi ierni cu puternice inversiuni termale, ce se întâlnesc în partea de nord, în valea Oltului şi un climat mai puţin aspru şi relativ umed în partea de sud, la poalele munţilor Bârsei şi Buzăului.

Amplitudinile termice sunt mari, frecvenţele îngheţurilor târzii şi timpurii sunt ridicate, regimul pluviometric este de tip continental, iar cel eolian - moderat.

Perimetrul locaţiei este caracterizat de următorii parametrii:

- Temperatura medie multianuală a aerului: 7,6° C,

- Temperatura maximă absolută: 37° C în luna august.

- Numărul mediu al zilelor de vară şi de iarnă este aproximativ egal - 50 pe an.

- Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%.

- Precipitaţiile atmosferice au valori de 500 - 700 mm/an.

- Cantitatea de precipitaţii este relativ mai ridicată.

- Vântul la sol are direcţii predominante dinspre vest şi nord-vest şi viteze medii cuprinse între 1,5 si 3,2 m/s.

- Directa predominantă a deplasării maselor de aer este :

- dinspre vest spre est (ca o componentă a vânturilor de vest)

- dinspre SE spre NV (ca o influenţă a masei muntoase: Munţii Bârsei, Ciucaşului si Carpaţilor Orientali);

- mai trebuie specificat faptul că în general vânturile de nord-vest bat în toata perioada unui an, cele de sud-vest bat obişnuit în perioada martie-noiembrie, iar cele din direcţia est bat în perioada martie-mai;

- viteza medie de deplasare a maselor de aer este  cca. 1,5 m/sec.

(date de referinţă: site-ul www.apmbrasov.ro, staţiile meteo menţionate, Clima RSR vol. II editata de IMH Bucureşti în anul 1966).

|  | N | NE | E | SE | S | SV | V | NV | CALM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecventa, % | - | 18,7 | 13,4 | 11,1 | - | 17,3 | 19,3 | 10,2 | 10,0 |
| Viteza medie m/s | - | 1,8 | 2,3 | 3,4 | - | 2,4 | 2,6 | 2,3 | --- |

- Pe amplasament, în timpul iernii, în perioadele de calm apare fenomenul inversiunii termice, adeseori însoţită de ceaţă, specific întregii depresiuni, perioadă în care temperaturile scad foarte mult.

- Cu excepţia perioadelor de calm şi inversiune termică, considerăm că se efectuează o ventilare bună a amplasamentului și o dispersie bună a compuşilor evacuaţi în atmosferă din procesul de producţie.

La Braşov, temperatura medie a lunii ianuarie este de - 3,9 0C , iar la Bod de - 3,3 0C, iar în luna iulie de 17,8 0C şi respectiv 18 0C. Temperatura medie anuală pentru întreaga depresiune este de 60C , iar mediile lunare variază între -5 0C în ianuarie şi 11 0C în iulie.

Precipitaţiile anuale sunt scăzute, atingând valori cuprinse între 600 - 700 mm, din cauza poziţiei  centrale a depresiunii faţă de lanţurile muntoase.Valoarea maximă a precipitaţiilor în 24 de ore este de 80 - 120 mm.

Vânturile dominante bat dinspre NV (20 %), SV (15 %), V şi E (10 %); viteza medie anuală a vânturilor predominante este de 7-8 m/s; frecvenţa zilelor cu calm atmosferic este de 37 %.

Mai sunt de semnalat două fenomene specifice, datorate prezenţei munţilor înalţi în apropierea depresiunii şi anume:

- inversiunea termică ce face ca în zonele joase să se înregistreze temperaturi mai scăzute decât în zonele mai înalte;

- fenomenul de briză - mişcare locală de aer prin care ziua aerul cald din depresiune se ridică de-a lungul versanţilor de munte, iar noaptea aerul rece dinspre munte coboară în depresiune .

## 2.11.	Situația actuală privind autorizarea obiectivului

Autorizații și avize curente

Pentru desfășurarea activității de tratare şi eliminare a deșeurilor nepericuloase, în vederea respectării legislației în vigoare, S.C. FIN - ECO S.A. Brașov  a solicitat şi obținut următoarele avize/autorizații:

- Autorizația Integrata de Mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011 - valabilitate 22.03.2020,

Decizia nr. 8 din 02.04.2012 privind modificarea autorizației integrate de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010, revizuită la data de 19.05.2011,

Adresa ARPM Sibiu nr. 10637/27.08.2012 privind autorizația integrată de mediu nr. SB 112 din 22.03.2010 revizuită la data de 19.05.2011

Emitent: Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu

- Decizia etapei de încadrare nr. 131 I din 02.04.2014, revizuită în 26.05.2014 pentru proiectul ,,Depozit ecologic zonal Brașov – celula III prin excavare agregate minerale (perimetru temporar DURBAV-FIN-ECO 3,, propus a fi amplasat în jud. Brașov, municipiul Săcele, teren identificat prin CF nr. 18660, 18663, 41657, 65880

Emitent: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

- Decizia etapei de încadrare nr. 385/I din 22.07.2013 pentru proiectul ,,Amplasare rezervor motorină suprateran,, propus a se desfășura în jud. Brașov, mun. Săcele – zona rampa ecologică

Emitent: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov

- Decizia etapei de încadrare nr. 271 din 25.09.2012 pentru proiectul ,,Închidere celula I a Depozitului ecologic zonal Brașov,, propus a se desfășura în jud. Brașov, mun. Săcele – zona rampa ecologică

Emitent: Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu

- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 249 din 26 octombrie 2016 valabilă până la 30 octombrie 2018

Emitent: Administrația Națională Apele Române

- Avizele sanitare nr. 1395/A/2081 din 15.03.2002 pentru PUZ Rampa ecologică; nr. 1396/A/2091 din 15.03.2002 pentru Rampa ecologică – PAC; nr. 832/A din 30.03.2009 pentru Stație sortare deșeuri; nr. 3063/A din 02.12.2008 pentru depozit ecologic de deșeuri nepericuloase – celula 2;

- Certificat de urbanism nr. 195 din 03.04.2014 pentru realizarea celulei III a depozitului;

- Autorizația de construire nr. 76 din 19.08.2014 pentru celula III a depozitului;

- Adresa nr. 28/14/SU/BV/PSI din 22.01.2014 ,,Construire depozit ecologic zonal Brașov – celula III, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei,, al județului Brașov;

- Licența ANRSC nr. 3559 din 01.02.2016 pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor –licența este valabilă conform condițiilor asociate, până la data de 01.02.2021.

Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

- Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului cu numărul de ordine în Registrul Comerţului J08/43/11.01.2002, Cod Unic de Înregistrare:14379584;

- Certificat constatator nr. 27651/09.05.2016 și Certificat constatator nr. 2374/14.01.2016 pentru punctul de lucru.

Contracte, protocoale şi alte documente de reglementare deținute de S.C. FIN – ECO S.A. Brașov

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 23.05.2016 privind lucrarea Depozit ecologic zonal Brașov – celula III prin excavare agregate minerale (perimetru temporar Durbav – FIN ECO3);

- Declarații de conformitate pentru geocompozit bentonitic BENTOMAT AS50,  emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L.;

- Declarații de conformitate pentru GEOMEMBRANA GSE HD 2,0 mm, lisa,  emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L.;

- Declarații de conformitate pentru GEOTEXTIL TIPPTEX B60, emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L.;

- Dovada constituirii Fondului pentru închidere şi urmărire post-închidere a depozitului de deșeuri,;

- Extras CF 101084 Sânpetru, Extras CF 100060 Săcele, Extras CF 101384 Sânpetru, Extras CF 101403 Sânpetru;

- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 20207122 din 26.11.2013, încheiat cu S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.;

- Contract de prestări servicii de vidanjare nr. 4989/13.05.2014 cu SC COMPREST SA.

## 2.12. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament

Conform prevederilor H.G. nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004, SC FIN-ECO SA în calitate de operator al depozitului are obligația de a insitui un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia.

Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a depozitului SC FIN ECO SA de deşeuri cuprind:

- automonitorizarea tehnologică;

- automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Automonitorizarea tehnologică

Este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozitul de deşeuri nepericuloase, în vederea reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de transport sau în depozit, prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemului de drenaj, tasării inegale a deşeurilor.

Astfel, conform cu prevederile legale și a condițiilor impuse în autorizația integrată de mediu, se realizează următoarele monitorizări, aceastea urmând a fi aplicate și pentru celula III a depozitului ce urmează să fie pusă în funcțiune:

- Verificarea permanentă  a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi anume:

- starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării depozitului;

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri;

- funcţionarea drenurilor de gaze din masa deşeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea lor în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;

- gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere şi a levigatului.

- Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri.

- Anual se controlează conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor constatate se înregistrează în planurile stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele:

- deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor;

- depuneri de cruste.

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform prevederilor din autorizația de gospodărirea apelor și autorizația integrată de mediu, cu respectarea cerințelor din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 349/2005 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004.

Instalații/amenajări pentru monitorizare

Pentru monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului s-a prevăzut realizarea a 9 puțuri de monitorizare, localizate conform Planului de situație cu poziționarea forajelor de monitorizare ale acviferului freatic anexă la Raportul de amplasament.

Forajele de monitorizare se realizează etapizat, corelat cu construcția celulelor de depozitare. Astfel, în etapa I s-au realizat 2 puţuri, cu adâncimea de 35 m fiecare, unul situat în amonte de depozit F1 şi unul în aval F2 amplasate pe direcţia de curgere a apelor subterane.

În etapa de execuție a celulei III a depozitului de deșeuri au fost executate 3 noi foraje (puțuri) pentru monitorizarea pânzei freatice, respectiv  forajele F3, F4 și F9. Puțurile de monitorizare F3, F4 și F9 au fost realizate conform Studiului Hidrogeologic privind amplasarea unor foraje de monitorizare a acviferului freatic din zona Depozitului Ecologic Zonal din Municipiul Brasov și a Studiului Hidrogeologic Expertizat I.N.H.G.A. din data de 10.05.2016. Caracteristici: adâncime de 61 m, cu specificațiile: tubulatura de 125 mm, clasa de rezistență R10 Valrom.

## 2.13. Incidente provocate de poluare

La data de 01.03.2016 a avut loc o intervenție pentru stingerea unui incendiu, în care, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, au ars mocnit deșeuri menajere și care a avut loc pe amplasamentul celulei II a Depozitului Ecologic Zonal Brașov pentru aproximativ 10 ore. S-a intervenit cu 4 autospeciale cu apă, spumă și cu instalațiile din dotarea proprie pentru stingerea incendiului, conform p.v. de intervenție nr. 55 din data de 01.03.2016 emis de ISU Brașov. Cauzele au fost necunoscute.

S-au luat măsurile necesare pentru pentru prevenirea poluării, acestea fiind comunicate APM Brașov și GNM Brașov prin adresa nr. FIN/E/44/07.03.2016. Acestea au inclus și reactualizarea planului de prevenire și combatere a poluării accidentale și aducerea la cunoștință angajaților cu răspundere în aplicarea acestuia.

## 2.14. Răspuns de ugență

S.C. FIN - ECO S.A. are elaborate următoarele planuri pentru gestionarea situațiilor ce ar putea surveni pe amplasamentul depozitului ecologic zona de deșeuri nepericuloase:

- Plan de intervenție în caz de incendiu,

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Planurile mai sus menționate, elaborate de S.C. FIN - ECO S.A., se atașează Raportului de amplasament.

## 2.15. Starea construcțiilor/amenajărilor aflate pe amplasament

| Construcţia/ amenajarea din depozit | Starea actuală | Starea construcţiilor, amenajărilor/Programul de monitorizare a construcţiilor depozitului | Documentul de verificare a stării construcţiei, amenajării/ Documentul care cuprinde programul de monitorizare şi rezultatele monitorizării |
| --- | --- | --- | --- |
| Celula I a depozitului, realizată în Et. I (3,5 ha bazinul rampei) | Celula epuizată, închisă în septembrie 2010. Modul cum a fost realizată celula ►Impermeabilizarea celulei Platforma din baza depozitului este izolată prin: strat de argilă (permeabilitate K=5,2 * 10-10 m/s şi grosime 0,4 – 0,8 m) bine nivelat şi compactat strat geocompozit bentonitic (permeabilitate K=4,6 * 10-11 m/s şi grosime 5,0 mm) format din geomembrană de tip geocompozit BENTOMAT AS50 agrementată de organismele tehnice româneşti geomembrană PEID, netedă, de 2,0 mm grosime de tip ALKORTENE 00251 agrementată de organismele tehnice româneşti; geotextil neţesut (greutate specifică de 600 g/m2) pentru protecţia geomembranei. Pe taluzurile săpăturii sunt aşezate aceleaşi straturi de hidroizolaţie cu excepţia argilei. Peste straturile care alcătuiesc hidroizolaţia, a fost montat un strat format din anvelope uzate, ancorate una de alta şi acoperite cu pietriş, care au rolul de mărire a protecţiei geomembranei faţă de şocurile mecanice generate la descărcarea deşeurilor. ►Realizarea sistemului de drenare şi evacuare a levigatului 1.Un strat de nisip, cu grosime de 5 cm aşternut peste geotextilul hidroizolaţiei din baza rampei; 2.Sistemul de drenaj levigat alcătuit din drenuri absorbante (conducte perforate din PEID) şi drenuri colectoare neperforate, pozate peste stratul de nisip; 3.Un strat de balast de 0,25 m şi un geotextil armat (greutate specifică 800 g/m2) pentru protecţia drenurilor împotriva colmatării; 4.Un puţ colector comun cu chesonul în care se află staţia de pompare levigat SPDL; 5.Staţia de pompare SPDL; ►Realizarea sistemului de captare a biogazului rezultat din descompunerea anaerobă a deşeurilor. Captarea biogazului se face prin 3 coşuri de gaz, amplasate la distanţe egale în axa lungă a bazei rampei, cu fundaţii la baza rampei; coşurile sunt formate prin suprapunerea unor containere executate din plasă de oţel-beton (dimensiuni 1,0/1,0/1,0 m) umplute cu piatră spartă. ►Închiderea depozitului Acoperirea provizorie a celulei După umplerea completă şi nivelarea primei celule de depozit, aceasta s-a acoperit cu stratul de impermeabilizare a suprafeţei. S-a realizat o acoperire provizorie (pe perioada de tasare maximă 3-5 ani) din pamânt în strat gros de 30 - 50 cm | Urmărirea postînchidere a celulei I (în faza de acoperire provizorie a celulei) Sistemul de monitorizare post – închidere cuprinde: -determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului; determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale gazului de depozit; înregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantităţii de precipitaţii, a domeniului de temperatură şi a direcţiei dominante a vântului; analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcţia de curgere a apelor subterane; determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influenţă a depozitului; determinarea concentraţiilor specifice de poluanti în sol, în zona de influenţă a depozitului; urmărirea topografiei depozitului; | Registrul de funcționare care constă din: a)documentele de aprobare b)planul organizatoric c)instrucțiuni de funcționare d)manualul de funcționare e)jurnalul de funcționare f) planul de intervenție g) planul de funcționare/de depozitare h) planul stării de fapt |
| Celula 2 a depozitului, realizată în Et.II.1 (bazinul rampei - 2,42 ha) | Celulă în exploatare din anul 2010 ►Impermeabilizarea celulei Platforma din baza depozitului este izolată prin: strat de argilă cu permeabilitatea K= 5,2 * 10-10 m/s şi grosimea stratului 40 cm, bine nivelat şi compactat; strat de geocompozit bentonitic, cu permeabilitatea: K=4,6 * 10-11 m/s şi grosime 5,0 mm, format din geomembrană de tip geocompozit BENTOMAT AS 50 agrementată de organismele tehnice româneşti; geomembrană PEHD, netedă, de 2,0 mm grosime de tip ALKORTENE 00251 agrementată de organismele tehnice româneşti, protejată cu: geotextil neţesut (greutate specifică de 600 g/m2) pentru protecţia geomembranei. peste straturile care alcătuiesc hidroizolaţia, este montat un strat constituit din anvelope uzate, ancorate una de alta şi acoperite cu pietriş, care au rolul de a mări protecţia geomembranei faţă de şocurile mecanice generate la descărcarea deşeurilor. peste stratul format din cauciucuri, este aşternut un strat de pietriş; peste stratul de pietriş începe depozitarea deşeurilor. Taluzurile săpăturii s-au impermeabilizat cu aceeaşi succesiune de straturi de hidroizolaţie. Realizarea sistemului de drenare şi evacuare a levigatului Pentru colectarea levigatului, groapa este prevăzută cu un colector central DC1 din tuburi riflate din PEHD cu De 125 mm (neperforate) şi drenuri laterale absorbante cu De 75 (perforate) care se pozează la baza stratului drenant şi care, pentru evitarea înfundărilor şi a colmataărilor, sunt protejate cu un geotextil filtrant pentru separaţia straturilor. Zona de influenţă a drenului este de 30 m. Apele colectate de colectorul central DC1 şi de drenurile laterale sunt dirijate spre nord, prin intermediul unei staţii de pompare noi, către puţul de captare nou realizat, de unde sunt refulate la bazinul colector al staţiei de preepurare. După preepurare, aceste ape sunt epurate în staţia de epurare cu osmoză inversă. Realizarea sistemului de captare a biogazului rezultat din descompunerea anaerobă a deşeurilor. Coşurile de captare gaze sunt executate din containere de plasă de otţel beton galvanizată, coşuri cu dimensiunile de ф 0,6 m, cu baza tronconică cu ф 1,2 m, care se vor umple cu piatră spartă. Suprapunerea containerelor şi ridicarea coşurilor se va face treptat şi în paralel cu ridicarea deşeurilor. Realizarea digurilor de contur Rampa este delimitată perimetral de un dig de contur construit în 8 – 10 trepte, înalte de 2,5 m şi prevăzute cu berme de 2 m lăţime, cu excepţia banchetei de acces pentru circulaţie, cu lăţimea de 4 m. Taluzul exterior al digului are o pantă de 1:2, iar cel interior de 1:0,5. Execuţia digului se va face treptat, pe măsura ridicării rampei dar înainte de depozitarea deşeurilor, pentru a permite aşezarea tuturor straturilor de protecţie ecologică. Canalul perimetral La baza digului de contur este amenajat un canal perimetral de colectare a apelor din precipitaţii scurse de pe taluzul digului de contur. Canalul are o lăţime la bază de 0,5 m şi taluzuri de 1:1. Apa din canal, care nu vine în contact cu deşeurile, este evacuată în pâraâul Durbav. | Automonitorizarea tehnologică a celulei II în perioada de funcţionare ►Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor. ►Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului: -comportarea taluzurilor şi digurilor; -apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor; -aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii, modul corect de depunere a straturilor de deşeuri. ► control anual la conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor constatate vor fi înregistrate în planul stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele: deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor; depuneri de cruste. ► automonitorizarea calității factorilor de mediu conform autorizației integrate de mediu | Documente - Registrul de funcționare care constă din: a)documentele de aprobare b)planul organizatoric c)instrucțiuni de funcționare d)manualul de funcționare e)jurnalul de funcționare f) planul de intervenție g) planul de funcționare/de depozitare h) planul stării de fapt |
| Celula 3 realizata în Et.II.2 (bazinul rampei - 2,42 ha) | Celulă nou realizată - urmează punerea în funcțiune Lucrările executate pentru celula III a depozitului ecologic de deșeuri au fost următoarele: sistem de impermeabilizare a bazei celulei sistem de drenare și evacuare a levigatului propriu, independent de celula I și II, cu evacuare în bazinul de preepurare existent) și ulterior în stația de epurare cu osmoză inversă existentă realizarea staţiei de pompare levigat (puţ colector levigat ) SPL3 sistem de evacuare a biogazului extinderea reţelelor electrice de forţă şi împământare; extinderea căilor de comunicaţii interioare. Modul de realizare al celulei 3 a depozitului este descris la pct. 2.3.1. din prezentul Raport de amplasament. Conform STAS 4273-83, obiectivele proiectate se încadrează în categoria de importanţă, din punct de vedere al construcţiilor hidrotehnice IV, clasă de importanţă secundară. Conform STAS 10.000/75 şi Anexa nr. 3 a H.G. 766/1997: „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”, construcţiile proiectate se încadrează în clasa III de împortanţă - construcţii de importanţă normală, categoria de importanţă: "C". | Lucrările au fost executate conform proiectului tehnic, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul executării construcțiilor și a cerințelor referitoare la depozitele de deșeuri nepericuloase prevăzute de Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004. Programul de control pe șantier al calităţii lucrărilor pe faze de execuţie pentru extinderea progresivă a bazinului rampei - impermeabilizare, pentru celula III a depozitului, efectuat în conformitate cu Legea nr. 10/1995, a inclus următoarele lucrări ce se controlează, verifică sau recepţionează calitativ: trasarea lucrărilor recepţia excavaţiei finisate verificarea argilei pe loturi de max. 500mc verificarea compactării argilei pe straturi orizontale de max. 30cm grosime şi o probă la 100mp verificarea finală a stratului de argilă verificarea sudurilor la geocompozit verificarea sudurilor la geomembrană verificarea protecţiei geomembranei cu geotextil La toate fazele de execuţie controlul calităţii s-a efectuat în conformitate cu standardele şi normativele precizate în caietele de sarcini. | Documente Au fost încheiate procese verbale de recepție pentru toate lucrările ce devin ascunse. La toate fazele, executantului i s-a solicitat prezentarea de certificate de garanţie, agrement tehnic, certificate de calitate şi rezultate ale probelor de laborator, buletine încercări beton şi oţel beton pentru materialele utilizate, sau care se vor utiliza. Pentru straturile de impermeabilizare a suprafeței bazinului rampei celulei III, s-au prezentat: declarații de conformitate pentru geocompozit bentonitic BENTOMAT AS50, emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L. declarații de conformitate pentru GEOMEMBRANA GSE HD 2,0 mm, lisa, emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L. declarații de conformitate pentru GEOTEXTIL TIPPTEX B60, emise de S.C. IRIDEX GROUP PLASTIC S.R.L. |
| Statia de sortare | Stația de sortare a deșeurilor este compusă din: Cabina poartă – (comună cu cea a rampei); Cântar pod basculă de 60 t; L = 15 m (comun cu cel al rampei); Hală stație sortare presare/balotare - depozitare material reciclabil - evacuare deșeu, în care este amplasată linia de sortare umedă şi cea de presare/balotare; Gospodăria de apă (stație pompare, grup pompare apă de stins incendiu) – comună cu cea a rampei Bazin de incendiu – comun cu cel al rampei Rampă de spălare şi dezinfectare auto | În funcţie de necesităţi se prevede un plan de reparaţii. | Plan de reparaţii |
| Instalația de cântărire | Cântar basculă de 60 tone pentru cântărirea deșeurilor recepționate în unitate | Plan de mentenanţă, Verificări metrologice | Plan de mentenanţă, Buletine de verificare metrologică |
| Pavilion tehnico-administrativ | Cuprinde: birou, dispecerat, cameră de comandă, vestiar, grup sanitar pentru personal, anexe | În funcţie de necesităţi se prevede un plan de reparaţii. | Plan de reparaţii |
| Rezervor motorină pentru alimentare utilaje | Constă dintr-un rezervor omologat cu un volum de 5000 l poziționat suprateran pe o platformă betonată cu suprafața de 15 mp, acoperită cu copertină metalică. Rezervorul este amplasat într-o cuvă metalică cu un volum de 2500 l. Obiectivul este echipat cu pompă, echipament electric și hidraulic. În cazul unei transvazări în alte recipiente, la nevoie, există o pompă submersibilă în dotarea societății. | Plan de verificări şi mentenanţă | Plan de verificări şi mentenanţă |
| Instalații de colectare, tratare și evacuarea apelor uzate | conform descrierii de la pct. 2.3.5. din prezentul Raport de amplasament. | Bazinele subterane, utilajele, conductele sunt verificate periodic, conform planului de mentenanţă. | Plan de verificări şi mentenanţă, procese verbale de verificări. |

# 3.	Istoricul terenului

Inițial, terenul pe care se află amplasamentul a aparținut IAS Săcele Brașov şi a avut destinație agricolă. Ca urmare a aplicării Legii 18/1992, terenul a fost împărțit sub formă de parcele foștilor proprietari şi urmașilor acestora. În prezent, atât amplasamentul, cât şi terenurile din zonă, sunt în cea mai mare parte necultivate.

Din anul 2002 terenul aparține investitorului SC FIN ECO SA, acesta fiind destinat investiției ,,Depozit de Deșeuri Zonal - Brașov, dezvoltarea depozitului fiind prevăzută a se realiza etapizat:

- etapa a I – a (S = 6 ha)

- etapa a II -a (S = 11,5 ha).

Suprafața finală a depozitului este de 26,82 ha.

# 4.	Recunoașterea terenului

## 4.1. Surse potențiale de contaminare a amplasamentului

În urma evaluării amplasamentului și a activităților desfășurate au fost identificate următoarele surse potențiale de contaminare a terenului:

- depozitarea propriu-zisă a deșeurilor şi a deșeurilor proprii;

- colectarea, epurarea şi gestionarea levigatului, a apelor uzate fecaloid-menajere şi a celor pluviale;

- emisii în atmosferă generate de activitățile de manevrare şi depozitare a deșeurilor.

O analiză detaliată a surselor potențiale de contaminare şi a impactului potențial al acestora asupra factorilor de mediu este realizată în capitolele următoare.

## 4.2. Deșeuri

### 4.2.1. Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor în depozit

Depozitul de deșeuri cuprinde în momentul actual 3 celule de depozitare, respectiv:

- celula I (3,5 ha bazinul rampei) – epuizată, închisă în perioada 2010 – 2011. Cantitatea de deșeuri depozitată 1.059.585,233 tone. Proiectul de închidere al celulei I este reglementat prin Decizia etapei de încadrare nr. 271/25.09.2012 emisă A.R.P.M. Sibiu,

- celula II (bazinul rampei - 2,42 ha) - în exploatare din anul 2010. Volumul de deșeuri depozitat până în luna septembrie 2016 pe celulă: 874 579,766 tone,

- celula III nou realizată, ce urmează să fie dată în exploatare (bazinul rampei - 2,25 ha).

Situația intrărilor de deșeuri în rampa ecologică pentru perioada 2004 – 2016 ce detaliază cantitățile de deșeuri depozitate și valorificate în cadrul unității se anexează prezentului Raport de amplasament.

Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei şi a taluzurilor celulelor depozitului, permite o exploatare a acestuia cu riscuri minime, nesemnificative, în ceea ce privește posibilitatea contaminării solului sau a apelor subterane.

În condițiile respectării procedurilor de acceptare și de depunere a deșeurilor, a exploatării și întreținerii corespunzătoare a amenajărilor depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase, posibilitățile de contaminare a solului și a apei freatice sunt reduse.

### 4.2.2. Depozitarea și gestionarea deșeurilor proprii

Activitățile desfășurate pe amplasament conduc la generarea mai multor categorii de deșeuri, respectiv:

- deșeuri menajere sau asimilabile acestora, provenite din activitățile administrative,

- deșeuri tehnologice provenite de la rampa de spălare auto, stația de sortare, atelierele de întreținere/reparații şi de la stația de epurare.

Deșeurile de tip menajer şi asimilabile, provenite din activitățile administrative, sunt colectate selectiv în euro-pubele, pe categorii: hârtie, metal, plastic, sticlă, în conformitate cu prevederile  art. 14 alin (1) din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, fiind predate operatorilor economici autorizați pentru operațiuni de valorificare.

Deșeurile generate de  rampa de spălare auto  sunt:

- nămol (șlam) rezultat din decantarea suspensiilor conținute în apele uzate tehnologice,

- emulsii ulei/apă, colectate în separatorul de grăsimi și provenite din antrenarea în apa de spălare a urmelor de uleiuri de la sistemele de ungere sau de răcire și din angrenaje neetanșe.

Din activitatea stației de epurare a apelor uzate va rezulta nămol, care va eliminat prin depozitare în celula activă.

Din activitatea stației de sortare rezultă următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri  metalice - vor  fi  valorificate  prin societăți specializate şi autorizate,

- deşeurile de tip PET, folie de plastic, hârtie, carton şi textile, sunt compactate în baloţi, care vor fi transportați pe platformele de tranzit. Deşeurile balotate sunt transportate la societăţi 
autorizate pentru valorificarea lor,

- deşeurile din sticlă sunt livrate unor societăţi autorizate pentru valorificarea în industria 
sticlei.

Fig. nr. 11 - Stocarea baloților de deșeuri valorificabile pe platforme de tranzit

Din activitățile desfășurate în cadrul atelierelor de întreținere/reparații rezultă deșeuri specifice acestor tipuri de activități şi anume:

- deșeuri metalice (feroase şi neferoase);

- uleiuri uzate;

- lavete îmbibate cu produse petroliere;

- pietre abrazive;

- baterii uzate;

- ambalaje de la piesele de schimb.

Aceste deșeuri sunt colectate pe categorii, în spații amenajate corespunzător și vor fi gospodărite corespunzător, în funcție de natura lor, încercând-se, pe cât posibil, recuperarea celor valorificabile.

Bateriile şi acumulatorii uzați sunt depozitați în recipienți metalici, pentru reținerea eventualelor scurgeri de acid, pe tipuri, periodic fiind predați operatorilor economici autorizați pentru valorificare.

Pentru stocarea temporară a uleiurilor uzate există amenajat un spațiu împrejmuit și acoperit, cu radier betonat și bordură de retenție a eventualelor scurgeri. Uleiurile uzate sunt stocate pe categorii, în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic. Acestea se predau, periodic, pe baza de contract către firme autorizate.

Fig. nr. 12 - Spațiu amenajat pentru stocarea temporară a uleiurilor uzate

Cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea de exploatare a depozitului sunt nesemnificative în raport cu cele care constituie obiectul de activitate al investiției şi ele vor fi gospodărite în funcție de natura lor, conform prevederilor legale, încercând-se pe cât posibil, recuperarea celor valorificabile şi separarea celor periculoase (baterii, uleiuri uzate etc.). Deșeurile nevalorificate vor fi trimise la depozitare. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.  211/2011(r1) privind regimul deșeurilor.

## 4.3. Sisteme de colectare, evacuare, epurare ape uzate

Activitățile desfășurate pe amplasament generează mai multe categorii de ape uzate, acestea fiind gestionate în funcție de natura și proveniența lor. Planurile rețelelor de canalizare sunt atașate în Anexa 1 la prezentul Raport de amplasament.

Instalațiile de colectare, tratare și evacuare a apelor uzate din cadrul obiectivului aparținând S.C. FIN ECO S.A., sunt descrise la pct. 2.3.5. din prezentul Raport de amplasament. Astfel, pentru stocarea apelor generate pe amplasament există următoarele structuri:

- bazin etanș vidanjabil V = 10 mc pentru apele menajere provenite de la pavilionul tehnico-administrativ al depozitului ecologic;

- bazin etanș vidanjabil V = 30 mc pentru apele menajere provenite de la stația de sortare (grupurile sanitare din interiorul halei), produs tipizat din poliester armat cu fibră de sticlă;

- decantor de nămol (2,4 m x 1,6 m x 1,7 m) amplasat subteran și separator de grăsimi tip OLEAPATOR K NG 15 SF 1500 din beton armat amplasat subteran, cu o capacitate maximă de stocare de cca. 1 mc – pentru apele uzate rezultate de la stația de spălare mijloace auto;

- bazin de stocare ape pluviale V = 100 mc. Bazinul de stocare ape pluviale este executat din beton, hidroizolat cu folie PEHD cu grosime de 2,00 mm și executat în săpătură;

- bazin etanș vidanjabil (îngropat) pentru colectarea levigatului din stația de sortare deșeuri. Bazinul etanș vidanjabil este realizat din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS), cu V = 30 mc, D = 2,50 m, L = 6,70 m;

- bazine aferente instalației de preepurare a levigatului din depozitul de deșeuri.

Măsuri ce se impun pentru evitarea contaminării solului și apelor subterane:

- toate bazinele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător, după caz, pentru a se preveni contaminarea solului,

- verificarea permanentă a integrităţii şi remedierea reţelei de conducte supraterane de colectare şi evacuare a apelor uzate şi a levigatului.

## 4.4. Emisii de poluanți atmosferici

Principalele surse de poluanți pentru atmosferă aferente activității analizate sunt:

- descompunerea anaerobă a compușilor organici din deșeuri şi evacuarea în atmosferă a biogazului, în cazul în care nu se practică valorificarea lui;

- traficul rutier din incinta depozitului, constând din intrarea şi ieșirea autovehiculelor şi funcționarea utilajelor (buldozere/compactoare).

Pavilionul administrativ este deservit de instalații electrice de încălzire/producere apă caldă e, prin urmare nu generează emisii de poluanți în atmosferă.

Procesele de fermentare din corpul depozitului de deșeuri și evacuarea în atmosferă a gazelor de fermentare (în principal CO2 şi CH4) reprezintă principala sursă generatoare de impact asupra mediului: efect de seră, pericol de incendii şi explozii, miros neplăcut. Acumularea biogazului de fermentație în depuneri, formează pungi sub presiune, care in condiții necontrolate erup la suprafață şi către taluzurile rampei, existând pericolul autoaprinderii, iar prin ardere se formează substanțe toxice, miros şi fum.

În cazul în care gazul format nu este evacuat controlat din depozit, migrarea şi acumularea acestuia pot prezenta o serie de riscuri, printre care: pericol de incendiu prin auto-aprindere, degajare de mirosuri neplăcute şi de compuși toxici (hidrogen sulfurat, compuși organo-fosforici, alte substanțe organice nesaturate), afectarea componentei biologice a solului prin reducerea concentrației de oxigen, pericol de explozie prin posibila apariție a acumulărilor de gaz, creșterea acumulărilor de gaze ce contribuie la efectul de seră.

Pentru colectarea biogazului, celulele depozitului SC FIN – ECO SA au fost prevăzute cu sisteme de captare proiectate și executate conform prescripțiilor din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.

Sistemul de captare a biogazului rezultat din descompunerea anaerobă a deşeurilor din cadrul depozitului ecologic zonal de deșeuri nepericuloase aparținând SC FIN ECO SA Brașov:

- celula I: captarea biogazului se face prin 6 coşuri de gaz amplasate la  distanţe egale în axa lungă a bazei rampei, cu fundaţii la baza rampei; coşurile sunt formate prin suprapunerea unor containere executate din plasă de oţel-beton (dimensiuni 1,0/1,0/1,0 m) umplute cu piatră spartă. Pentru asigurarea rezistenţei s-a prevăzut o conductă verticală (formată prin sudarea periodică a unor tuburi Ф 110/90 mm) care va trece prin mijlocul containerelor.

- celula II: captarea biogazului din celula 2 se face prin 10 coşuri de gaze special amenajate dispuse la distanţe de 80/80 m, începând din baza rampei şi fundate în patul rampei. Coşurile de captare gaze sunt executate din containere de plasă de oţel beton galvanizată, coşurile având dimensiunile de Φ 0,6 m, cu baza tronconică cu Φ 1,2 m care, umplute cu piatră spartă.

- celula III (nou realizată): captarea biogazului se va face prin 9 coşuri de gaz amplasate la distanțe de cca. 50 m, începând din baza rampei şi fundate în patul rampei – pe teren natural.  Coşurile (dimensiuni Ø 0,6 m, cu baza tronconică cu Ø1,2 m) sunt formate prin suprapunerea unor containere executate din plasă de oţel-beton galvanizată umplute cu piatră spartă. Suprapunerea containerelor pentru ridicarea coşurilor se face treptat şi în paralel cu ridicarea cotei deşeurilor depuse. În mijlocul containerului s-a așezat vertical o conductă  perforată din PEHD cu diametrul de 200 mm, cu racordarea prin sudare a tuburilor, în vederea măririi rezistenţei în timpul tasării deşeurilor. Conform Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, instalarea puţului de colectare a gazului va începe după ce stratul de deşeuri atinge înălţimea de 4 m. Baza puţului trebuie să fie plasată la cel puţin 2 m deasupra stratului de drenaj al levigatului. Cu ajutorul unui mecanism de ridicare, puţurile de gaz vor fi ridicate odată cu creşterea înălţimii corpului de deşeuri, până la nivelul maxim de umplere.

Impactul asupra atmosferei datorat traficului de pe suprafața depozitului şi a descărcării autovehiculelor şi activității utilajelor, se manifestă în special prin emanații de gaze de eșapament şi particule în suspensie. Atât particulele antrenate, cât şi gazele de eșapament vor fi reținute parțial de perdeaua vegetalaă dispusă pe conturul zonei de depozitare.

Impactul asupra calității aerului asociat etapei a 2-a de dezvoltare a depozitului SC FIN ECO SA, ce include și celula III de depozitare, a fost analizat în cadrul Studiului de evaluare a impactului realizat în anul 2009, concluziile acestuia fiind că impactul este nesemnificativ pentru protecția mediului și sănătatea umană.

Mirosuri datorate funcționării depozitului de deșeuri

Surse de emisii:

- deșeurile descărcate și depozitate în cursul zilei până la acoperirea periodică cu un strat de pământ sau material inerte;

- emisia de biogaz din celulele de depozitare;

- bazine colectoare ape uzate, stația de preepurare a levigatului, stația de epurare a levigatului din depozit;

- poluanți atmosferici (compuși organici volatili, praf etc.) și mirosurile neplăcute generate de diferite activități din zona amplasamentului depozitului.

Măsuri de prevenire a mirosurilor:

- acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ sau materiale inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de condițiile de operare și de prevederile autorizației integrate de mediu, pentru a evita mirosurile, împraștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru acoperire se pot utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și demolări, cenușă, compost; deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate.

- acoperirea cu capace etanșe a bazinelor de colectare a apelor uzate (acolo unde este posibil),

- implementarea măsurilor de prevenire și control legate de emisia de biogaz. În funcţie de cantitatea de biogaz formată şi degajată şi de înălţimea stratului de deşeuri, coşurile de captare a biogazului vor fi legate la o reţea de tuburi PEID pentru transportul gazelor, sub presiune proprie, la un punct central de evacuare sau înmagazinare în vederea prelucrării/utilizării. Reţeaua de tuburi va fi dispusă în contrapantă pentru a asigura migrarea gazului spre cota maximă. În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol) sau arderea controlată (peste 15% vol), după caz cu recuperarea căldurii,

- realizarea perdelei vegetale perimetrale.

## 4.5. Zgomot

Principalele surse generatoare de zgomote şi vibrații  din cadrul obiectivului:

- traficul rutier pentru transportul deșeurilor pe amplasament,

- activitatea utilajelor (buldozere, compactoare ș.a.) ce operează în incinta depozitului,

- funcționarea electropompelor.

Amplasamentul este izolat faţă de zonele locuite (distanțe mai mari de 1 km), iar programul de lucru al obiectivului, este astfel stabilit, încât impactul poluării sonore asupra așezărilor umane datorat activității din depozit să fie minim.

Perdeaua vegetală perimetrală depozitului va avea printre altele şi menirea de a atenua intensitatea zgomotelor propagate din zona de lucru a depozitului.

Măsuri de minimizare a zgomotului produs de activitate:

- utilizarea de măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Aceasta poate include o mentenanță adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea zgomotului.

## 4.6. Surse de emisii în sol, subsol şi freatic

Surse potențiale ce ar putea conduce la poluarea solului, subsolului și a apei freatice identificate:

- celulele de depozitare a deșeurilor în cazul distrugerii stratului de protecție, prin infiltrarea levigatului;

- poluări accidentale cu produse petroliere;

- deteriorarea rețelei de canalizare ce ar conduce la infiltrare de ape uzate în sol.

Cel mai mare impact asupra solului, subsolului și freaticului ar apărea în situația deteriorării, distrugerii sistemului de etanșare al bazei depozitului.

Pentru asigurarea unei etanșări corespunzătoare a depozitului, proiectarea și execuția celulelor de depozitare s-au realizat cu respectarea prescripțiilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei și taluzurilor celulelor depozitului, permite o exploatare a acestuia cu riscuri minime, nesemnificative, în ceea ce privește posibilitatea contaminării solului sau a apelor subterane.

Este instituit un sistem de monitorizare tehnologică și a factorilor de mediu pentru detectarea oricărei defecțiuni.

Pentru prevenirea poluării cu produse petroliere se vor lua măsuri privind funcționarea corespunzătoare a utilajelor  (buldozere, compactoare ș.a.) și a mijloacelor de transport ce operează pe amplasament, întreținerea și repararea acestora în spații special amenajate.

Pentru prevenirea poluării datorate infiltrării de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în sol, s-a asigurat proiectarea corespunzătoare a canalizării, colectarea tuturor formelor de ape uzate și epurarea lor în stația de epurare. SC FIN ECO SA trebuie să realizeze permanent verificarea integrităţii şi remedierea reţelei de conducte de colectare şi evacuare a apelor uzate şi a levigatului, verificarea etanșeității bazinelor subterane.

Măsurile luate pentru reducerea impactului fac ca în condiții normale de funcționare, impactul asupra solului, subsolului și freaticului să fie nesemnificativ.

# 5.Rezumatul investigațiilor pe teren

## 5.1. Puncte de prelevare, poluanți analizaţi pentru aer

Pe amplasament se realizează măsurători ale poluanților la locul de muncă, rezultate ale monitorizării efectuate în perioada 2014 – 2016 fiind redate în tabelul de mai jos:

| Parametru determinat | Pulberi (mg/mc) | Dioxid de carbon (mg/mc) | Hidrogen sulfurat (mg/mc) | Amoniac și amine (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Secție/Locul recoltei (operația) |  |  |  |  |
| Anul 2014 |
| Rampa/Descărcare și tasare deșeuri | 0,2 | 4,8 | 0,1 | 0,3 |
| Sortare/Sortare manuală la bandă | 0,7 | 8,1 | 0,2 | 0,6 |
| Anul 2015 |
| Stația de sortare/Sortare plastic (peturi și folie) | 1,5 | 14,0 | 0,02 | 0,4 |
| Rampa/Descărcare și tasare deșeuri | 3,6 | 15,0 | urme | 0,3 |
| Rampa/Descărcare și tasare deșeuri | 0,5 | 18,4 | 0,07 | 0,7 |
| Sortare/La banda de sortat deșeuri | 2,2 | 61,4 | 0,16 | 1,2 |
| Rampa/Descărcare și tasare deșeuri | 0,7 | 11,0 | 0,01 | 0,13 |
| Anul 2016 |
| Stația de sortare/La bandă | 1,6 | 15,8 | sub 0,5 | 0,6 |
| Rampa de gunoi/Descărcare și tasare | 3,7 | 10,4 | sub 0,05 | 0,5 |
| Rampa de gunoi/În zona puțurilor de aerisire pentru biogaz | 2,1 | 9,3 | sub 0,05 | 0,2 |
| Rampa deșeuri/Zona de captare a puțurilor de biogaz | 7 | 24,1 | sub 0,05 | 0,7 |
| Rampa de deșeuri/Zona de captare a puțurilor de captare a puțurilor de biogaz | 3,1 | 14,8 | 0,02 | 0,3 |
| Rampa de deșeuri/În zona de captare a puțurilor de biogaz | 1,9 | 18,8 | 0,08 | 1,9 |
| Valoare limită maximă (mg/mc) | 10 | 9000 | 7 | 14 |

Notă: Buletine de analiză nr. 574-581/12.08.2014 DSP Brașov; nr. 226-233/26.02.2015 DSP Brașov; nr. 1218-1225/06.10.2015 DSP Brașov; nr. 1581-1584/17.11.2015 DSP Brașov; nr. 200-211/01.03.2016 DSP Brașov; nr. 369-372/06.04.2016 DSP Brașov; nr. 436-439/10.05.2016 DSP Brașov; nr. 540-543/07.06.2016 DSP Brașov.

Limitele poluanților la locul de muncă sunt respectate.

Monitorizarea calității aerului ambiental (imisii)

O monitorizare a calității aerului în zona de influență a depozitului nu a fost propusă prin Raportul de amplasament realizat în anul 2010 și în autorizația integrată de mediu, având în vedere interferența emisiilor cu cele asociate traficului rutier de pe arterele de circulație din zonă și unităților învecinate (CET Brașov, depou CFR, stații betoane).

## 5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru apă

### 5.2.1. Monitorizarea evacuărilor din stația de epurare

Rezultatele monitorizării efluentului din stația de epurare, pentru perioada 2014 – 2015, sunt prezentate în tabelele următoare.

Montorizarea calității apelor evacute din stația de epurare pentru perioada 2014 – 2015 (Buletine de analiză emise de Compania Apa Brașov SA)

| Nr. crt. | Parametru |  | Rezultate obținute |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | Valoare limită conform autorizatie g.a. 2/14.01.2015 |
|  |  |  | BA 6642 din 24.02.2014 | BA 6784 din 15.05.2014 | (BA 7133 din 15.12.2014 | BA 7250 din 16.03.2015 | BA 7379 din 28.05.2015 | BA 7537 din 31.08.2015 |  |
| 1 | pH |  | 7,81 | 7,12 | 7,62 | 6,02 | 7,60 | 6,87 | 6,5-8,5 |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | 32,61 | 38,50 | 96,40 | <30 | 39,59 | 90,32 | 125,0 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | 9,45 | 12,55 | 32,54 | 7,20 | 13,45 | 30,36 | 25,0 |
| 4 | Materii în suspensie | mg/l | 118,5 | 32,8 | 48,8 | 24,0 | 46,0 | 38,0 | 35,0 |
| 5 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | 569 | 382 | 646 | 358 | 870 | 976 | 1500,0 |
| 6 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | <20 | <20 | - | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 7 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 1,70 | 12,33 | 53,8988 | 0,3841 | 46,2382 | 51,1350 | 2,0 |
| 8 | Azot total | mg/l | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9 | Sulfuri (S2- si H2S) | mg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 5,33 | 0,5 |
| 10 | Detergenți | mg/l | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 11 | Fier total | mg/l | 0,079 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,1 | 0,122 | 0,5 |
| 12 | Crom hexavalent | mg/l | 0,050 | <0,05 | 0,5600 | - | - | - | 0,05 (conf. NTPA 001/2002) |
| 13 | Crom trivalent Crom total | mg/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,05 |
| 14 | Zinc | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,5 |
| 15 | Nichel | mg/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0,1 |
| 16 | Cadmiu | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,003 |
| 17 | Cupru | mg/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,1 |
| 18 | Plumb | mg/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,01 |
| 19 | Fosfor total | mg/l | 0,53 | 0,08 | 1,2250 | 0,1817 | 0,1156 | 0,2745 | 1,0 |
| 20 | Azotaţi (NO3-) | mg/l | - | - | - | - | - | - | 25 |

Analiza datelor de monitorizare relevă depășiri pentru unii indicatori de calitate ai apelor epurate evacuate în emisar raportat la limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor, reflectând un control insuficient al procesului de epurare. Pentru indicatorii materii în suspensie, azot amoniacal se constată în cea mai mare parte a buletinelor de analiză depășirea valorii limită, aceștia necesitând o atenție sporită.

### 5.2.2. Monitorizarea apei evacuate de la rampa spălare auto

Apele de spălare mijloace auto sunt colectate în rigola cu spațiu de sedimentare grosieră și preepurate într-un decantor de nămol și într-un separator de uleiuri. Din separatorul de uleiuri apele sunt vidanjate și transportate la o stație de epurare autorizată.

Rezultatele monitorizării calității apelor uzate rezultate de la rampa spălare auto pentru perioada 2015 – 2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Rezultate obținute | CMA conform NTPA 002/2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 (Buletin analiză 7378/28.05.2015 Compania Apa Brașov SA) | 2015 (Buletin analiză 7536/31.08.2015 Compania Apa Brașov SA) | 2016 (Raport de încercări 209T/2016 SGA Brașov) |  |
| 1 | pH |  | 7,49 | 6,94 | 7,33 | 6,5 – 8,5 |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | 820,76 | 316,10 | 47,600 | 500 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | 302,92 | 110,32 | 9,2599 | 300 |
| 4 | Materii în suspensie | mg/l | 940,0 | 58 | 18 | 350 |
| 5 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | 1900 | 588 | 358,00 | Nu se normează |
| 6 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | 115,50 | sub 20 | 16,5900 | 30 |
| 7 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 14,5330 | 4,2328 | 2,9640 | 30 |
| 8 | Sulfuri (S2- si H2S) | mg/l | 2,42 | 2,68 | 0,0220 | 1,0 |
| 9 | Agenți de suprafață anionici | mg/l | 17,7460 | 6,0468 |  | 25 |
| 10 | Fosfor total | mg/l | 6,0500 | 7,6160 | 0,4710 | 5 |
| 11 | Azotaţi (NO3-) | mg/l | 17,400 | 1,2544 | 5,4630 | Nu se normează |
| 12 | Azotiţi (NO2-) | mg/l | 0,5912 | 0,1520 | 0,5740 | Nu se normează |

Analiza rezultatelor relevă depășiri la unii indicatori de calitate pentru apele uzate de la rampa de spălare auto, în special proba analizată la data de 28.05.2015. Având în vedere faptul că buletinul de analiză ulterior, din data de 31.08.2015, relevă încadrarea în limitele admisibile la majoritatea parametrilor, se poate aprecia faptul că încărcarea cu poluanți poate fi datorată modului de întreținere și curățare a sistemului de preepurare a apelor uzate.

### 5.2.3. Ape subterane

Pentru monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului, în etapa I s-au realizat 2 puţuri, cu adâncimea de 35 m fiecare, unul situat în amonte de depozit F1 şi unul în aval F2, amplasate pe direcţia de curgere a apelor subterane. Puțurile de monitorizare sunt identificate conform Planului de situație cu poziționarea forajelor de monitorizare ale acviferului freatic, anexă la Raportul de amplasament.

Raportul de amplasament elaborat în anul 2009 și Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (reactualizare) elaborat în anul 2009 au prezentat rezultatele monitorizării apelor subterane pentru perioada 2005 – 2008.

Tabel privind rezultate monitorizare foraj amonte depozit în perioada 2005 - 2008

Extras din Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (reactualizare) elaborat în anul 2009

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute – Foraj (Fa) amonte depozit * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2007 | 2008 |
| 1 | Temperatura | 0C | SR ISO 10523/1997 |  | 10,7 |  |
| 2 | pH |  | SR ISO 10523/1997 |  | 8,46 | 9,7 |
| 3 | Oxigen dizolvat | mg/l | SR EN 25813/2000 |  | <2 |  |
| 4 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 |  | 68,71 | 52,36 |
| 5 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 |  | 26,60 | 9,74 |
| 6 | Materii în suspensie | mg/l | SR EN 872/2005 |  | 225,5 | 167,0 |
| 7 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 |  | 468 | 346 |
| 8 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 |  | <20 |  |
| 9 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 |  | 11,58 | 1,3124 |
| 10 | Sulfuri (S2- si H2S) | mg/l | SR 7510/1997 |  | <2 | 0,6939 |
| 11 | Sulfați (SO4 2-) | mg/l | STAS 8601/1970 | 25,74 | 28,27 | 4,1178 |
| 12 | Cloruri (Cl-) | mg/l | SR ISO 9297/2001 |  | 98,62 | 61,20 |
| 13 | Agenți de suprafaţă anionici | mg/l | S REN 903/2003 |  | 1,49 |  |
| 14 | Fier total | mg/l | SR 13315/1996 |  | 10,61 | 3,6099 |
| 15 | Crom hexavalent | mg/l | SR ISO 11083/1998 |  | <0,05 | 0,00 |
| 16 | Crom trivalent Crom total | mg/l | SR EN 1233/2003 |  | <0,5 | 0,0011150 0,00111 |
| 17 | Zinc | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | 0,143 | 0,0307 |
| 18 | Nichel | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | 0,146 | 0,010 |
| 19 | Cadmiu | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,02 | 0,0002382 |
| 20 | Cupru | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,05 | 0,020 |
| 21 | Plumb | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,2 | 0,0001017 |
| 22 | Mangan | mg/l | SR 8662 -2/1997 |  |  | 0,5992 |
| 23 | Cianuri totale (CN-) Cianuri libere | mg/l | SR ISO 6703 -1/1998 |  |  | 0,0052 |
| 24 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 |  | 0,57 | 0,1509 |
| 25 | Fosfaţi (fract. dizolv) | mg/l | SR EN 6878/2000 |  |  | 0,1509 |
| 26 | Azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 6,8 | 6,7 | 0,3526 |
| 27 | Azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 |  | <0,05 | 0,006 |
| 28 | Azot mineral total | mg/l |  |  |  | 3,5076 |

Nota : *Buletine de analiză: nr. 2157/28.03.2005 , Compania Apa RA Brașov; nr. 2944/07.03.2007, Compania Apa RA Brașov; nr, 1046 T/2008 SGA Brașov.

Tabel privind rezultate monitorizare foraj în aval depozit perioada 2005 – 2008

Extras din Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (reactualizare) elaborat în anul 2009

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute - foraj Fa aval depozit * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2007 | 2008 |
| 1 | Temperatura | 0C | SR ISO 10523/1997 |  | 9,8 |  |
| 2 | pH |  | SR ISO 10523/1997 |  | 7,32 | 9,5 |
| 3 | Oxigen dizolvat | mg/l | SR EN 25813/2000 |  | <2 |  |
| 4 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 |  | 51,53 | 47,6 |
| 5 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 |  | 18,40 | 8,26 |
| 6 | Materii in suspensie | mg/l | SR EN 872/2005 |  | 208,5 | 156,0 |
| 7 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 |  | 324 | 347 |
| 8 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 |  | <20 |  |
| 9 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 |  | 7,08 | 4,3944 |
| 10 | Sulfuri (S2- si H2S) | mg/l | SR 7510/1997 |  | <2 | 0,4137 |
| 11 | Sulfati (SO4 2-) | mg/l | STAS 8601/1970 | 34,10 | 25,22 | 0,000 |
| 12 | Cloruri (Cl-) | mg/l | SR ISO 9297/2001 |  | 81,38 | 149,5387 |
| 13 | Agenti de suprafata anionici | mg/l | S REN 903/2003 |  | 0,36 |  |
| 14 | Fier total | mg/l | SR 13315/1996 |  | 16,09 | 5,51 |
| 15 | Crom hexavalent | mg/l | SR ISO 11083/1998 |  | <0,05 | 0,00 |
| 16 | Crom trivalent Crom total | mg/l | SR EN 1233/2003 |  | <0,5 | 0,0005984 0,00 |
| 17 | Zinc | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | 0,244 | 0,013 |
| 18 | Nichel | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,1 | 0,03664 |
| 19 | Cadmiu | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,02 | 0,0001402 |
| 20 | Cupru | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,05 | 0,0087 |
| 21 | Plumb | mg/l | SR ISO 8288/2001 |  | <0,2 | 0,000 |
| 22 | Mangan | mg/l | SR 8662 -2/1997 |  |  | 0,3391 |
| 23 | Cianuri totale (CN-) Cianuri libere | mg/l | SR ISO 6703 -1/1998 |  |  | 0,00 |
| 24 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 |  | 0,87 | 0,1509 |
| 25 | Fosfati (fract. dizolv) | mg/l | SR EN 6878/2000 |  |  | 0,0616 |
| 26 | Azotati (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 4,1 | 5,8 | 0,3422 |
| 27 | Azotiti (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 |  | 0,06 | 0,0099 |
| 28 | Azot mineral total | mg/l |  |  |  | 3,5076 |

Nota: *Buletine de analiza: nr. 2158/28.03.2005 , Compania Apa RA Brașov; nr. 2945/07.03.2007, Compania Apa RA Brașov; nr, 1046 T/2008 SGA Brașov.

Analiza comparativa a rezultatelor pentru perioada 2005 – 2008 indica faptul că depozitul nu constituia un factor de poluare pentru apa freatică pentru majoritatea poluanților. Au fost semnalate ușoare creșteri la fier și cloruri.

Rezultatele monitorizării freaticului pentru perioada 2014 – 2015 sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Tabel privind rezultate monitorizare foraj în amonte (F1) depozit perioada 2014 - 2015

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute - foraj F1 în amonte de depozit * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | pH |  | SR ISO 10523/1997 | 6,90 | 7,14 |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 | <30 | 36,60 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 | 7,69 | 13,24 |
| 4 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 | 294 | 1142 |
| 5 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 | <20 | <20 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 7,6722 | 4,0730 |
| 7 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 | <0,05 | 1,0080 |
| 8 | Azotatţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 6,5879 | <1 |
| 9 | Azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 | <0,05 | 0,0668 |

Notă: Buletine de analiză nr. 7013/07.10.2014 Compania Apa Brașov SA și nr. 7250/16.03.2015 Compania Apa Brașov SA.

Tabel privind rezultate monitorizare foraj în aval (F2) depozit perioada 2014 - 2015

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute - foraj F2 în aval de depozit * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | pH |  | SR ISO 10523/1997 | 7,07 | 7,08 |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 | <30 | 39,49 |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 | 5,15 | 13,79 |
| 4 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 | 214 | 480 |
| 5 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 | <20 | <20 |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 1,1324 | 11,0471 |
| 7 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 | <0,05 | 0,2573 |
| 8 | Azotati (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 5,8810 | <1 |
| 9 | Azotiti (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 | <0,05 | <0,05 |

Notă: Buletine de analiză nr. 7013/07.10.2014 Compania Apa Brașov SA și nr. 7250/16.03.2015 Compania Apa Brașov SA.

Tabel privind comparație între valorile monitorizate în perioada 2014 - 2015

| Nr. crt. | Indicatori analizați | Comparație între valorile în amonte – în aval de depozit | Comparație între valorile măsurate 2014 - 2015 | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | pH | crește în aval | scade în aval | crește în amonte și în aval în 2015 | valorile sunt asemănătoare, variațiile fiind foarte mici |
| 2 | Consum chimic de oxigen | constant | crește în aval | crește în amonte și în aval în 2015 | valorile sunt asemănătoare, variațiile fiind mici, încărcarea cu substanțe organice putând proveni din surse din amonte depozit |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | scade în aval | scade în aval | crește în amonte și în aval în 2015 |  |
| 4 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | scade în aval | scade în aval | crește în amonte și în aval în 2015 | poluarea nu provine de la depozit, ci din surse în amonte de depozit |
| 5 | Extractibile cu eter de petrol | constant | constant | nu sunt variații | - |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | scade în aval | crește în aval | În amonte – scade în 2015 În aval – crește în 2015 | poluare probabilă din surse agricole |
| 7 | Fosfor total | constant | scade în aval | crește în amonte și în aval în 2015 | poluarea nu provine de la depozit, ci din surse din amonte de depozit |
| 8 | Azotaţi (NO3-) | scade în aval | constant | În amonte – scade în 2015 În aval – scade în 2015 | - |
| 9 | Azotiţi (NO2-) | constant | scade în aval | În amonte – crește în 2015 În aval – nu sunt variații | - |

Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării apei subterane efectuate în perioada 2005 - 2008 cu rezultatele obținute în perioada 2014 - 2015 relevă următoarele:

- pentru perioada 2014 – 2015 s-a monitorizat un set mai redus de indicatori față de perioada 2005-2008, monitorizarea fiind realizată conform cerințelor autorizației de gospodărirea apelor și a autorizației integrate de mediu;

- pentru indicatorii ce au fost analizați în ambele perioade se constată următoarele:

  - pentru pH – valorile măsurate sunt asemănătoare;

  - consum chimic de oxigen – valorile măsurate în perioada 2014 – 2015 sunt mai mici decât cele măsurate în perioada anterioară;

  - consum biochimic de oxigen – valorile sunt fluctuante, în intervale valorice asemănătoare ca mărime; nu se poate face o apreciere generală privind creșterea sau scăderea pentru acest parametru;

  - reziduu filtrabil uscat la 105 0C - valorile sunt fluctuante, nu se poate face o apreciere generală privind creșterea sau scăderea pentru acest parametru, acestea părând a fi corelate ( cu?) încărcările provenite din amonte de depozit;

  - extractibile cu eter de petrol – nu sunt modificări ale valorilor măsurate în cele două perioade de monitorizare;

  - azot amoniacal (NH4+) - valorile sunt fluctuante, nu se poate face o apreciere generală privind creșterea sau scăderea pentru acest parametru, acestea părând a fi corelate cu încărcările provenite din amonte de depozit;

  - fosfor total - valorile sunt fluctuante, nu se poate face o apreciere generală privind creșterea sau scăderea pentru acest parametru, acestea părând a fi corelate cu încărcările provenite din amonte de depozit;

  - azotați (NO3-) - valorile sunt fluctuante, nu se poate face o apreciere generală privind creșterea sau scăderea pentru acest parametru, acestea sunt corelate cu încărcările provenite din amonte de depozit;

  - azotiți (NO2-) - valorile măsurate sunt asemănătoare, cu mici fluctuații, corelate cu încărcările provenite din amonte de depozit.

Concluzii

Analiza comparativă a datelor de monitorizare pentru intervalul 2005 - 2015 relevă faptul că depozitul de deșeuri nu constituie o sursă de poluare pentru apa subterană.

## 5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru sol

În etapa I de dezvoltare a depozitului, pentru stabilirea calității solului pe amplasament au fost prelevate un număr de 5 probe de sol din puncte situate la distanțe de 15 – 30 cm de la perimetrul amplasamentului, astfel:

- proba 1 din Vest (spre CET);

- proba 2 din Nord – Vest, de pe taluzul căii ferate CET;

- proba 3 din Sud Est, în apropierea pârâului Durbav;

- proba 4 din Est peste pârâul Durbav;

- proba 5 din Sud.

Poziționarea punctelor de prelevare este redată pe planșa anexată raportului de amplasament.   Rezultatele analizelor sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabel privind rezultatele analizelor probelor de sol în etapa I de dezvoltare a depozitului

| Proba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Valori stabilite prin Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator |  |  |  |  |  | Valori normale | Praguri de alertă | Praguri de intervenție |
|  |  |  |  |  |  |  | Folosințe sensibile | Folosințe mai puțin sensibile | Folosințe sensibile | Folosințe mai puțin sensibile |
| pH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Umiditate %SU | 15,5% | 9,78% | 6,72% | 12,72% | 14,47% | - | - | - | - | - |
| Substanțe volatile %su | 4,4 | 4,8 | 5,18 | 4,75 | 5,47 | - | - | - | - | - |
| Carbon organic %su | 1,4616 | 1,5312 | 1,7748 | 1,8792 | 1,8792 | - | - | - | - | - |
| Humus | 2,5199 | 2,6399 | 3,0599 | 3,2399 | 3,2399 | - | - | - | - | - |
| Cu mg/kg | 57,875 | 21,9 | 30,37 | 51,85 | 52,675 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Cd mg/kg | 1,475 | 1,3 | 1,225 | 1,625 | 1,525 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Zn mg/kg | 92,7 | 61,4 | 72,9 | 88,57 | 60,60 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Ni mg/kg | 16,85 | 13,63 | 13,4 | 18,8 | 10,3 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| Cr mg/kg | 71,9 | 59,67 | 48,93 | 34,63 | 28,18 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Pb mg/kg | 319,13 | 254,58 | 367,88 | 351,98 | 355,03 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |

# 6. Interpretarea informațiilor. Evaluarea impactului

Analiza factorilor de mediu pe amplasamentul în care se desfășoară activitatea S.C. FIN-ECO S.A relevă următoarele aspecte:

Impactul asupra aerului atmosferic

Principalele surse de poluanți pentru atmosferă, aferente activității, sunt reprezentate de emisiile de biogaz aferente depozitului de deșeuri și traficul auto de pe suprafața amplasamentului.  De asemenea, emisiile de miros asociate activităților trebuie luate în considerare.

Ca urmare a analizei efectuate, se poate aprecia că impactul asupra aerului atmosferic este nesemnificativ, în condițiile exploatării corespunzătoare a depozitului de deșeuri, a implementării măsurilor de minimizare.

Impactul asupra apei

Analiza datelor de monitorizare pentru apele rezultate din stația de epurare cu osmoză inversă relevă depășiri ale unor indicatori de calitate. Se impune luarea de măsuri privind procesul de epurare, astfel încât să nu fie generat un impact asupra apei de suprafață (pârâul Durbav) în care aceste ape sunt descărcate.

Pentru rampa de spălare auto, se impune curățarea și întreținerea corespunzătoare a sistemului de preepurare al apelor uzate, având în vedere încărcarea cu poluanți a acestora.

Impact asupra solulului, subsolului și apelor subterane

Solul, subsolul şi apa subterană sunt factorii de mediu cei mai stabili şi din acest motiv li se acordă prioritate în stabilirea gradului de poluare a unui amplasament.

Art 22, alin (4) din Legea 278/2013: „raportul privind starea de referinţă conţine informaţiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora la data încetării definitive a activităţii.”

Această comparaţie cuantificată ne permite şi evaluarea impactului activităţii instalaţiei IPPC de la data autorizării până în prezent (ilustrată prin analizele de apă subterană în perioada 2005 - 2015).

Pentru aceasta s-a utilizat o metodă ilustrativă de apreciere globală a stării de calitate a diferiţilor indicatori, în diferite puncte de monitorizare (o adaptare a metodei Rojanschi). În acest sens se propune încadrarea fiecărui parametru într-o scară de bonitate, cu acordarea unor note, care să exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală. Scara de bonitate se exprimă prin note de la 1-5, unde 5 reprezintă starea neafectată sau îmbunătăţită, iar 1 o situaţie destul de gravă a parametrului monitorizat.

Nota de bonitate obţinută în fiecare punct de monitorizare serveşte la realizarea grafică a unei diagrame. Figura geometrică este un triunghi înscris într-un cerc în cazul analizării a 3 indicatori, cu raze egale şi având valoarea a 5 unitaţi de bonitate. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor exprimând starea reală se obţine o figură geometrică neregulată, cu o suprafaţă mai mică, înscrisă în figura geometrică a stării ideale. Indicele stării de poluare al unui parametru rezultă din raportul dintre suprafaţa reprezentând starea ideală şi suprafaţa reprezentând starea reală Sr.

IPG = SI/Sr

Când nu există modificări importante ale indicatorului, acest raport este apropiat de 1. Se poate întocmi o scală de la 1 - 4 pentru indicele poluării globale:

IPG = 1 –  factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei;

1 < IPG  < 2 – factor de mediu afectat în limite admisibile;

2 < IPG  < 4 – factor de mediu afectat ce provoacă starea de alertă (necesită repetarea analizelor, după caz şi căutarea cauzelor şi înlăturarea lor);

4 < IPG  < 6 – factor de mediu grav afectat ce necesită intervenţie (repetarea analizelor, autoritatea competentă dispune executarea studiilor de risc şi reducerea poluanţilor din emisii/evacuări.

Cuantificarea impactului pentru APEI SUBTERANE

Rezultatele obținute conform Buletinelor de analiză nr. 7013/07.10.2014 și nr. 7250/16.03.2015 emise de Compania Apa Brașov SA:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute foraj F1 | Rezultate obținute foraj F2 | Limita conf. Ord. 621/2014 şi HG 53/2009 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | pH |  | SR ISO 10523/1997 | 6,90 | 7,14 | 7,07 | 7,08 | - |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 | <30 | 36,60 | <30 | 39,49 | - |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 | 7,69 | 13,24 | 5,15 | 13,79 | - |
| 4 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 | 294 | 1142 | 214 | 480 | - |
| 5 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 | <20 | <20 | <20 | <20 | - |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 7,6722 | 4,0730 | 1,1324 | 11,0471 | 1,6 |
| 7 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 | <0,05 | 1,0080 | <0,05 | 0,2573 | - |
| 8 | Azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 6,5879 | <1 | 5,8810 | <1 | 50 |
| 9 | Azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 | <0,05 | 0,0668 | <0,05 | <0,05 | 0,5 |

Note de bonitate pentru fiecare parametru monitorizat (parametrii cu valori certe și cu corespondenţă în legislaţie)

| Nota de bonitate | Parametrul monitorizat (mg/l) |
| --- | --- |
|  | pH | Consum chimic de oxigen | Consum biochimic de oxigen | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | Extractibile cu eter de petrol | NH4+ | Fosfor total | Azotaţi (NO3-) | Azotiţi (NO2-) |
|  | Metoda de încercare: SR ISO 10523/1997 | Metoda de încercare: SR EN 6060-1/1996 | Metoda de încercare: SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 | Metoda de încercare: STAS 9187/1984 | Metoda de încercare: SR 7587/1996 | Metoda de încercare: SR ISO 7150-1/2001 | Metoda de încercare: SR EN 1189/2000 | Metoda de încercare: SR ISO 7890-2/2000 | Metoda de încercare: SR EN 26777/2002 |
| 5 | - | - | - | - | - | < 1,2 | - | < 20 | < 0,05 |
| 4 | - | - | - | - | - | 1,2 – 1,3 | - | 20 - 25 | 0,05 – 0,1 |
| 3 | - | - | - | - | - | 1,4 – 1,5 | - | 25 - 35 | 0,1 – 0,35 |
| 2 | - | - | - | - | - | 1,5 - 1,6 | - | 35 - 50 | 0,35 – 0,5 |
| 1 | - | - | - | - | - | > 1,6 | - | > 50 | > 0,5 |

Limitele s-au ales ținând seama de Ord. 621/2014 pentru aprobarea valorilor prag pentru corpurile de apă din România şi HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării. Notele 3 şi 2 sunt limita de alertă şi de intervenţie a valorilor cuprinse în actele normative menţionate. Nota 5 este valoarea cea mai mică înregistrată în perioada de monitorizare.

Cuantificarea impactului în punctele de monitorizare pentru apele subterane

| Parametrul monitorizat | Nota de bonitate |
| --- | --- |
|  | F1 – 2014 | F1 - 2015 | F2 - 2014 | F2 - 2015 |
| Azot amoniacal (NH4+) | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Azotaţi (NO3-) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Azotiţi (NO2-) | 5 | 4 | 5 | 5 |

Reprezentare grafică F1 – 2014

În cazul F1 – 2014, indicele geleral de poluare este IPG= 1,67.

Reprezentare grafică F1 – 2015

În cazul F1 – 2015, indicele geleral de poluare este IPG=2.

Reprezentare grafică F2 – 2014

În cazul F2 – 2014, indicele general de poluare este IPG=1.

Reprezentare grafică F2 – 2015

În cazul F2 – 2015, indicele general de poluare este IPG=1,67

Concluzii

Analizând coeficienții obținuți pentru indicele general de poluare în toate cele 4 cazuri, observăm că acesta se situează între ”1 < IPG  < 2 – factor de mediu afectat în limite admisibile”.

Cuantificarea impactului pentru SOL

Analiza rezultatelor monitorizării solului în etapa I de dezvoltare a depozitului relevă următoarele aspecte:

- la Cu în toate probele au fost depășite valorile normale fără a se atinge însă valoarea de alertă;

- la Cd  toate valorile le depășesc pe cele normale fără a atinge însă pragul de alertă;

- la Zn nu s-au înregistrat depășiri ale valorii normale;

- la Cr sunt depășiri ale valorii normale, fără a se atinge pragurile de alertă; valoarea probei 5 din sud este sub valoarea normală, dar destul de aproape de aceasta;

- cea mai semnificativă poluare este cea cu Pb; în toate probele s-au pus în evidență depășiri ale valorilor de intervenție pentru folosințe sensibile și, respectiv, ale celor de alertă pentru folosințe mai puțin sensibile.

# 7. Propunerea situației de referință

Ape subterane

Monitorizarea se va realiza prin analize probe apă, prelevate din 5 foraje de monitorizare localizate pe amplasamentul obiectivului (F1, F2, F3, F4, F9) din care 2 existente (F1, F2) și 3 nou realizate (F3, F4, F9).

Rezultatele obținute conform Buletinelor de analiză nr. 7013/07.10.2014 și nr. 7250/16.03.2015 emise de Compania Apa Brașov SA, pentru forajele F1și  F2:

| Nr. crt. | Indicatori analizați | UM | Standard utilizat | Rezultate obținute foraj F1 (amonte) | Rezultate obținute foraj F2 (aval) | Limita conf. Ord. 621/2014 şi HG 53/2009 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | pH |  | SR ISO 10523/1997 | 6,90 | 7,14 | 7,07 | 7,08 | - |
| 2 | Consum chimic de oxigen | mg/l | SR EN 6060-1/1996 | <30 | 36,60 | <30 | 39,49 | - |
| 3 | Consum biochimic de oxigen | mg/l | SR EN 1899-1/2003 SR EN 1899-2/2002 | 7,69 | 13,24 | 5,15 | 13,79 | - |
| 4 | Reziduu filtrabil uscat la 105 0C | mg/l | STAS 9187/1984 | 294 | 1142 | 214 | 480 | - |
| 5 | Extractibile cu eter de petrol | mg/l | SR 7587/1996 | <20 | <20 | <20 | <20 | - |
| 6 | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | SR ISO 7150-1/2001 | 7,6722 | 4,0730 | 1,1324 | 11,0471 | 1,6 |
| 7 | Fosfor total | mg/l | SR EN 1189/2000 | <0,05 | 1,0080 | <0,05 | 0,2573 | - |
| 8 | Azotaţi (NO3-) | mg/l | SR ISO 7890-2/2000 | 6,5879 | <1 | 5,8810 | <1 | 50 |
| 9 | Azotiţi (NO2-) | mg/l | SR EN 26777/2002 | <0,05 | 0,0668 | <0,05 | <0,05 | 0,5 |

Se propun ca bază de referință analizele din martie 2015 pentru forajele F1 și F2.

Pentru cele 3 foraje noi (F3, F4, F9) se propun ca bază de referință valorile măsurate cu ocazia primei monitorizări ce se va efectua.

Evaluarea impactului depozitului de deșeuri asupra calității apelor freatice se va realiza și prin analiza comparativă a valorilor înregistrate în forajele poziționate în amonte și în aval.

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6.

Sol

Se propun ca valori de referinț analizele probelor de sol realizate în etapa I de dezvoltare a depozitului, respectiv:

| Proba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Valori stabilite prin Ord. 756/1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicator |  |  |  |  |  | Valori normale | Praguri de alertă | Praguri de intervenție |
|  |  |  |  |  |  |  | Folosințe sensibile | Folosințe mai puțin sensibile | Folosințe sensibile | Folosințe mai puțin sensibile |
| pH | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| Umiditate %SU | 15,5% | 9,78% | 6,72% | 12,72% | 14,47% | - | - | - | - | - |
| Substanțe volatile %su | 4,4 | 4,8 | 5,18 | 4,75 | 5,47 | - | - | - | - | - |
| Carbon organic %su | 1,4616 | 1,5312 | 1,7748 | 1,8792 | 1,8792 | - | - | - | - | - |
| Humus | 2,5199 | 2,6399 | 3,0599 | 3,2399 | 3,2399 | - | - | - | - | - |
| Cu mg/kg | 57,875 | 21,9 | 30,37 | 51,85 | 52,675 | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
| Cd mg/kg | 1,475 | 1,3 | 1,225 | 1,625 | 1,525 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Zn mg/kg | 92,7 | 61,4 | 72,9 | 88,57 | 60,60 | 100 | 300 | 700 | 600 | 1500 |
| Ni mg/kg | 16,85 | 13,63 | 13,4 | 18,8 | 10,3 | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
| Cr mg/kg | 71,9 | 59,67 | 48,93 | 34,63 | 28,18 | 30 | 100 | 300 | 300 | 600 |
| Pb mg/kg | 319,13 | 254,58 | 367,88 | 351,98 | 355,03 | 20 | 50 | 250 | 100 | 1000 |

# 8. Stabilirea modelului conceptual

Monitorizarea depozitului de deșeuri se va realiza conform prevederilor H.G. nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004.

## 8.1. Automonitorizarea tehnologică a depozitului de deșeuri

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor amenajări şi dotări:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării depozitului;

- funcţionarea sistemelor de drenaj;

- comportarea taluzurilor şi a digurilor;

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;

- funcţionarea instalaţiilor de captare a gazelor de depozit;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale;

- starea altor utilaje şi instalaţii existente în cadrul depozitului, cum ar fi cele de sortare materiale reciclabile, spălare/dezinfecţie auto;

- gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere şi a levigatului.

Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri.

Se vor controla anual conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor constatate vor fi înregistrate în planul stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele:

- deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor;

- depuneri de cruste.

## 8.2. Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare a depozitului

Indicatorii şi frecvenţa de urmărire:

| Nr. crt. | Natura indicatorilor urmăriţi şi modul de monitorizare/sondare | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Datele meteorologice | Zilnic |
| 2. | Levigat – 1 punct (bazin de colectare a levigatului). Se vor urmări: - volumul levigatului pentru fiecare punct de evacuare din depozit; - compoziţia levigatului (pH, CBO5, CCO-Cr, substanţe extractibile, nitraţi, sulfuri şi hidrogen sulfurat, azot amoniacal, sulfaţi, fosfaţi –ca fosfor total, metale grele (Pb, Cr, Ni, Zn, Fe, Cd, Cu), cianuri | Lunar Trimestrial |
| 3. | Nivelul apei subterane | La fiecare 6 luni |
| 4. | Posibile emisii de gaz CH4, CO2, H2S, H2 etc. | Lunar |
| 5. | Structura şi compoziţia depozitului | Anual |
| 5. | Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului | Anual |

Analizele şi determinările necesare pentru controlul calităţii componentelor mediului vor fi realizate de către laboratoare acreditate, pe bază de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate pe toată perioada de monitorizare a depozitului.

Datele necesare întocmirii balanţei apei - se colectează de la cea mai apropiată staţie meteorologică.

| Nr. crt. | Parametri urmăriţi | Frecvenţa de analiză în faza de funcţionare | Frecvenţa de analiză în faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cantitatea de precipitaţii | Zilnic | Zilnic, dar şi ca valori lunare medii |
| 2. | Temperatura minimă, maximă, la ora 1500 | Zilnic | Medie lunară |
| 3. | Direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic | Nu este necesar |
| 4. | Evaporare (lisimetru sau prin alte metode adecvate) | Zilnic | Zilnic, dar şi ca valori lunare medii |
| 5. | Umiditatea atmosferică, la ora 1500 | Zilnic | Medie lunară |

Monitorizarea emisiilor în apă

Se vor respecta cerințele autorizației de gospodărire a apelor nr. 249/26.10.2016 privind indicatorii de calitate pentru apele evacuate în emisar.

| Indicatorii de calitate | Valoare maximă admisă | Frecvența de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,8 – 8,5 | trimestrială |
| MTS | 35 mg/l |  |
| Reziduu filtrat la 105o | 1500 mg/l |  |
| CBO5 | 25 mg/l |  |
| CCO-Cr | 125 mg/l |  |
| Amoniu | 2 mg/l |  |
| Fosfor total | 1 mg/l |  |
| Sulfuri + H2S | 0,5 mg/l |  |
| S. extractibile | 20 mg/l |  |
| Crom total | 0,5 mg/l |  |
| Cupru | 0,1 mg/l |  |
| Plumb | 0,1 mg/l |  |
| Zinc | 0,5 mg/l |  |
| Fier total ionic | 5 mg/l |  |

Indicatorii de calitate nenominalizați în tabelul de mai sus se vor încadra în prevederile Anexei 3 – NTPA 001/2002 din H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarul are obligația să efectueze automonitorizarea calității apelor uzate în conformitate cu prevederile HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Monitorizarea calității apelor subterane

Se va realiza conform prevederilor autorizației de gospodărirea apelor.

Pentru monitorizarea calității apelor subterane din zona de influență a depozitului, s-au realizat 5 puțuri de observație  (F1, F2, F3, F4 și F9), având următoarele coordonate:

| Denumire foraj | X | Y | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| F 1 (aval) | 463398.595 | 551528.740 | H = 35 m |
| F 2 (aval) | 463476.700 | 551613.450 | H = 35 m |
| F 3 (aval) | 463503.199 | 551640.848 | Interval acvifer captat 25 – 50 m |
| F 4 (aval) | 463523.392 | 551709.180 | Interval acvifer captat 25 – 50 m |
| F 9 (amonte) | 463052.727 | 551816.936 | Interval acvifer captat 32 - 57 m |

Monitorizarea apelor subterane se realizează de către titular, cu frecvență semestrială, pentru următorii indicatori: pH, CCOCr, CBO5, amoniu, azotați, azotiți, substanțe extractibile și pentru fosfor total cu frecvență anuală.

Monitorizarea solului

Se propune monitorizarea solului în termen de 6 luni de la emiterea autorizației integrate de mediu și ulterior cu o frecvență de o data la 10 ani conform cu prevederile art. 16, alin. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Puncte de monitorizare:

Monitorizarea se va realiza pentru aceiași parametrii în cele 5 puncte de monitorizare stabilite în etapa I de dezvoltare a depozitului, respectiv:

- proba 1 din Vest (spre CET);

- proba 2 din Nord – Vest, de pe taluzul căii ferate CET;

- proba 3 din Sud Est, în apropierea pârâului Durbav;

- proba 4 din Est peste pârâul Durbav;

- proba 5 din Sud.

## 8.3. Monitorizarea post-închidere a depozitului

Perioada de urmărire post-închidere este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

Topografia depozitului:

- structura şi compoziţia depozitului – anual;

- comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului – anual.

Capacitatea de funcţionare a sistemului de impermeabilizare a suprafeţei depozitului de deşeuri se controlează regulat.

Deformarea sistemului de etanşare la suprafaţă al depozitului de deşeuri se determină la intervale de un an.

La intervale de jumătate de an se execută inspecţii ale depozitului scos din funcţiune. Se urmăresc următoarele:

- starea stratului vegetal;

- starea sistemului de drenaj;

- destinaţia post-închidere.

Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul de funcţionare pe toată durata programului şi după încheierea acestuia, conform prevederilor avizului de închidere a depozitului.

Monitorizarea post-închidere se va realiza conform Anexei nr. 4 din H.G. 349/2005 şi cuprinde:

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului;

- determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale gazului de depozit;

- înregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantităţii de precipitaţii, a domeniului de temperatură şi a direcţiei dominante a vântului;

- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcţia de curgere a apelor subterane;

- determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influenţă a depozitului;

- determinarea concentraţiilor specifice de poluanţi în sol, în zona de influenţă a depozitului;

- urmărirea topografiei depozitului;

- utilizarea ulterioară a terenului se va face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană;

- suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistreză în registrul de cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

# 9. Compararea cu cerințele BAT (cele mai bune tehnici disponibile)

Pentru activitatea desfășurată pe amplasamentul Depozitului ecologic zonal de deșeuri nu s-a identificat un document de referință specific. În această situație, se va analiza modul de respectare al cerințelor BAT generale.

| 1. MANAGEMENT DE MEDIU |
| --- |
| Cerința BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN–ECO SA Brașov |
| BAT este implementarea și aderarea la un sistem de management de mediu, ținând seama de circumstanțele individuale și luând în considerare urmatoarele aspecte: definirea politicii de mediu, planificarea și stabilirea procedurilor necesare, implementarea procedurilor, concentrându-se atentia asupra: structură și responsabilitate, instruire, comunicare, implicarea personalului, documentarea, eficiența procesului de control, programul de mentenanță, eficiența energetică, conformarea cu legislația de mediu, monitorizarea, ținând seama de documentul de referință privind monitorizarea, măsuri, preventive și corective, auditul intern, revizuirea managementului de varf. Sunt de asemenea importante în sistemul de management: luarea în considerare a impactului a unei eventuale dezafectari a instalației, luarea în considerare a tehnologiilor curate, luarea în considerare a performantelor în sectorul de activitate. | APLICAT Firma are implementat un sistem de management de mediu standardizat. Există un sistem integrat de calitate mediu şi SSM Certificat înregistrare nr. 9281/2012, recertificat 2015, valabil 2018 – SR EN ISO 9001:2008; Certificat înregistrare nr. 4070/2012, recertificat 2015, valabil 2018 – SR EN ISO 14001:2005; Certificat înregistrare RO - 1592, din 04.08.2015 valabil 2018 OHSAS – 18001:2007; Este definită politica de mediu, sunt stabilite procedurile, structurile, responsabilitățile instruirile, mentenanța, măsurile preventive Din faza de proiectare a fost gândit etapizat, închiderea depozitului. Societatea trebuie să asigure fondurile necesare pentru aceasta etapă, conform prevederilor legale (există consituit fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri). |

| 2. ASIGURAREA PROCEDURILOR PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PE AMPLASAMENT |
| --- |
| BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN – ECO SA Brașov |
| Respectarea cerintelor legale H.G. nr. 349/2005, modificată de H.G. nr. 210/2007; O.M. nr. 757/2004, modificat de O.M. nr. 1230/2005 | APLICAT Există realizate proceduri pentru toate activitățile relevante Documente - Registrul de funcționare care constă din: a) documentele de aprobare b) planul organizatoric c) instrucțiuni de funcționare d) manualul de funcționare e) jurnalul de funcționare f) planul de intervenție g) planul de funcționare/de depozitare h) planul stării de fapt |

| 3. REDUCEREA EMISIILOR |
| --- |
| BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN – ECO SA Brașov |
| Identificarea emisiilor în aer, apă, contaminarea solului, respectarea nivelului emisiilor impus de legislația în vigoare | APLICAT Respectarea prevederilor OM 757/2004, modificat de OM 1230/2005 privind construcția depozitului pentru reducerea emisiilor în sol și apa subterană, aerul atmosferic. Realizarea stației de epurare pentru reducerea emisiilor de poluanți în emisarul natural Realizarea stației de sortare în sistem umed sau uscat pentru reducerea deșeurilor depuse în depozit. |

| 4. REDUCEREA APELOR UZATE |
| --- |
| BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN – ECO SA Brașov |
| Reducerea producerii de ape uzate | APLICAT Acoperirea provizorie a celulelor de depozitare imediat ce s-a atins cota maximă. Acoperirea și izolarea definitivă a depozitului. Reducerea consumului de apă la stația de sortare a deșeurilor |

| 5. REDUCEREA CONSUMULUI DE RESURSE |
| --- |
| BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN – ECO SA Brașov |
| Optimizarea proceselor de incălzire | APLICAT PARTIAL În perspectivă – valorificarea biogazului de pe depozit |

| 6. ENERGIA |
| --- |
| BAT | MOD DE APLICARE la SC FIN – ECO SA Brașov |
| Minimizarea utilizării energiei | APLICAT Gestionarea corespunzătoare a combustibililor. În perspectivă – valorificarea biogazului de pe depozit |

# 10. Recomandări

Factorul de mediu APĂ

- Se recomandă reanalizarea modului de exploatare al stației de epurare și upgradarea acesteia (dacă este cazul), astfel încât să se asigure un proces de epurare corespunzătoare a apelor uzate și încadrarea în valorile limită admise pentru efluentul evacuat în pârâul Durbav. De asemenea, monitorizarea pentru perioada următoare va avea în vedere determinarea tuturor parametrilor pentru care s-au stabilit limite în autorizația de gospodărire a apelor;

- Pentru rampa de spălare auto, se impune curățarea periodică și întreținerea corespunzătoare a sistemului de preepurare al apelor uzate;

- Sunt interzise deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante în apele de suprafaţă, apele freatice;

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate în emisari naturali;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de evacuare a levigatului, a reţelei de canalizare şi a bazinelor de apă uzată;

- Întreținerea construcţiilor şi a instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire, epurare şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă;

- Întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, verificarea periodică a contoarelor de apă, în scopul minimizării pierderilor de apă;

- Titularul trebuie să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

- Se vor respecta condițiile impuse prin autorizația de gospodărire apelor  nr. 249/26.10.2016.

Factorul de mediu AER

- Acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate, cu un strat de pământ sau materiale inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor;

- Acoperirea cu capace etanșe a bazinelor de colectare a apelor uzate (acolo unde este posibil);

- Implementarea măsurilor de prevenire și control legate de emisia de biogaz. În funcţie de cantitatea de biogaz formată şi degajată şi de înălţimea stratului de deşeuri, coşurile de captare a biogazului vor fi legate la o reţea de tuburi PEID pentru transportul gazelor, sub presiune proprie, la un punct central de evacuare sau înmagazinare în vederea prelucrării/utilizării. Reţeaua de tuburi va fi dispusă în contrapantă pentru a asigura migrarea gazului spre cota maximă. În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol) sau arderea controlată (peste 15% vol), după caz cu recuperarea căldurii;

- Realizarea perdelei vegetale perimetrale depozitului și identificarea posibilităților de valorificare a biogazului.

Factorul de mediu SOL

- Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepartarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- Toate bazinele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător, după caz, pentru a preveni contaminarea solului;

- Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- Titularul activităţii are obligația să realizeze permanent verificarea integrităţii şi remedierea reţelei de conducte supraterane de colectare şi evacuare a apelor uzate şi a levigatului.

- Amenajarea unei magazii închise, securizate pentru stocarea substanțelor și preparatelor chimice utilizate în stația de epurare.

Anexa nr. 1. Piese desenate

- Plan de încadrare în zonă								PS – 01

- Plan de situație lucrări proiectate şi existente celula III				PS – 02M

- Plan de situație pentru execuție celula III						PS – 03M

- Profil transversal A – A prin bazinul rampei						PT – 01

- Profil transversal B – B prin bazinul rampei						PT – 02

- Profil longitudinal C – C prin bazinul rampei						PT – 03

- Plan de situație drenuri colectoare levigat, amplasare coșuri biogaz şi amplasare diguri de separație										PS – 04M

- Detaliu dig de separație								R – 01

- Detaliu rigolă perimetrală								R – 02

- Detaliu bermă intermediară								R – 03

- Detalii gabioane pentru protecţie puţuri biogaz 					R – 04

- Platformă susţinere puţuri biogaz							R – 05

- Staţie pompare levigat. Plan cofraj şi armare fundaţie şi placă 			R - 06

- Staţie pompare levigat. Capac metalic C1						R – 07

- Cămin de vane CV1. Plan cofraj şi secțiuni 						R - 08

- Profil transversal tip drum de exploatare marginal celulei III (sector A – B)		R – 09

- Plan de situaţie extindere reţele electrice exterioare şi priza de pământ		E - 01

- Schema electrică monofilară a suplimentării în tabloul de distribuție FER – existent E - 02

- Specificație tablou electric și jurnal de cabluri pentru extinderea circuitului de alimentare pentru SP3										E - 03

- Plan de situație şi trasare stația de sortare 						A-00

- Bazin de stocare ape pluviale. Plan şi secțiuni 					AC-14

- Bazin vidanjabil. Plan şi secțiuni 							AC-12

- Hala de sortare. Plan canalizare levigat şi apă spălare pardoseli 			S-03

- Hala de sortare. Plan instalații interioare apă potabilă şi plan instalații interioare de stins incendiu 										S-02

- Hala de sortare. Plan instalații sanitare 						S-01

- Plan de situație. Rețele de alimentare cu apă şi rețea de hidranți exteriori de incendiu AC-01

- Plan de situație. Rețele de canalizare pluviale 					AC-03

- Plan de situație. Rețelele de canalizare menajeră şi canalizare levigat		AC-02

- Rezervor subteran stocare levigat. Plan şi secțiuni 					AC-13

- Schema coloanelor-instalații sanitare. Schema instalației interioare

de alimentare cu apă pentru spălat pardoseli 						S-04

- Schema instalației interioare de stins incendiu. Schema canalizare 			S-05

Anexa nr. 2.		Contracte

Anexa nr. 3.	Rapoarte de încercare 2014 – 2016

Anexa nr. 4.	Planul punctelor de monitorizare

- Plan de situație cu poziționarea forajelor de monitorizare ale acviferului freatic

- Plan de situație cu poziționarea punctelor de prelevare a probelor de sol

# Text boxes

Control vizual

Conformare?

DA

Tratare și eliminare finală

Descărcare în rampă în vederea eliminării deșeurilor

NU

Sosirea transportului de deșeuri

Verificarea documentelor de transport, ținând cont de prevederile din autorizația de mediu

Documente corespunzătoare?

DA

NU

Cântărire

Necesită sortare?

NU

DA

Direcționarea vehiculului către zona de reținere și reținere a documentelor

Contactarea șefului de depozit

Șeful depozitului contactează producătorul de deșeuri/autoritățile competente, după caz

Se decide acțiunea de întreprins

Se înregistrează situația neconformă

Se izolează deșeurile neconforme

Depozitare intermediară în vederea sortării

Tocare

Sortare magnetică deșeuri feroase

Sortare sită rotativă

Sortare manuală

Compactarea deșeurilor sortate/ Valorificarea energetică

Linie compactare materiale sortate

Sortare manuală deşeuri

Sortare             sită rotativă

Fracţie uscată destinată valorizării energetice

Doze/aluminiu

Plastic

Hârtie

Fracţia uscată

Deşeuri din colectare diferenţiată

Deşeuri din colectare diferenţiată

Depozit

ecologic

Sortare magnetică deşeuri feroase

Tocător

Depozitare intermediară deşeuri destinate sortării

Depozit Fin-Eco

ROSPA0037 Dumr[vi

ROSCI0111

ROSCI0329

ROSCI0170

ROSPA0082

ROSCI0055

ROSCI0195

ROSCI0120