AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. BV 2  din 10.06.2016

Revizuita la data de 15.02.2018

Operator: SC  DORIPESCO PROD SRL

Adresa: Str. Bisericii, nr. 224, comuna Hălchiu, Judetul Braşov

tel. 0268481581, fax. 0268481682, mail: office@doripesco.ro

Punct de lucru: SC DORIPESCO PROD SRL

Locaţia activităţii: Comuna Crizbav, sat Crizbav DE 687/7, nr. cadastral 103703, Judetul Braşov

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6.b) | 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste:b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (porci cu greutatea peste 30 kg); | 100503 | 4.B.10 |  |
| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| 6.6.b) | 7.(a).(ii) | Cu 2 000 locuri pentru porci de productie (peste 30 kg) |  |

Cod CAEN :  rev.2: 0146-cresterea intensiva a porcilor (rev.1- 0123)

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii: 12.12.2017

Data expirării: 12.12.2027

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr  xx pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Sorin Hornoiu

SERVICIUL AAA,

Alexandrina Vasile

Întocmit: Simona Pascu

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  SC  DORIPESCO PROD SRL

Sediul social: Str. Bisericii, nr. 224, comuna Hălchiu, Judetul Braşov

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 1146561

Cod unic de înregistrare: 7626266

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J 08/812/1995

Compania părinte: nu este cazul.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitării adresate de S.C. DORIPESCO PROD S.R.L loc. Hălchiu, str. Bisericii, nr. 224, jud. Brasov, înregistrată la APM Braşov cu nr.19713 din 28.12.2016 si nr. electronic 1673/28.12.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor şi punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma organizării dezbaterii publice la sediul Primăriei Crizbav în data de 26.09.2017 ocazie cu care s-a incheiat proces verbal inregistrat la primaria Crizbav cu nr.3194/26.09.2017

- în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind impactul asupra mediului la acesta faza;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat ;

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia  Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe a documentelor de referinţa privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), aprobate de Uniunea Europeană;

- Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, din 15.02.2017;

Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru:

- IPPC  “Reference document on  Best  Available  Technique for Intensive  Rearing of  Poultry and  Pigs), ediţia: 2017;

- IPPC “Reference document  on  the  General  Principles  of  Monitoring (iulie 2003);

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

-  Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- OM 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

-  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri , cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

-  H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-  H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005 republicata;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-  H.G. nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol şi substraturi de  cultură;

- H.G. nr. 661/2011, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor <LLNK 832010R0066           31>Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică;

-  Ordonanta nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

-  O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnice în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

-  H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

-  O.M. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

-  Codul de bune practici în fermă aprobat prin O.M. nr.1234/2006;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificata si completata;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, modificata si completata;

-  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 a Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

- Ordin ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia porcinelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

se revizuieste:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:    SC DORIPESCO PROD SRL

Amplasată în: Comuna Crizbav, DE 628/7, f.n, nr. cadastral 103703, Judetul Braşov

Operator: SC  DORIPESCO PROD SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalaţiei/activităţii | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6.b) | 4653 | locuri |  |

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea/receptionarea materialului biologic (purcei de cca.20-30 kg) pe amplasament până la expedierea porcilor grasi, inclusiv managementul deşeurilor/dejectii (activitati de stocare si eliminare a deseurilor lichide si solide), de la punctul de generare până la punctul de eliminare sau recuperare, conform zonei marcate pe Planul de situaţie, anexat la solicitarea  de obţinere a autorizaţiei  integrate de mediu.

Număr angajaţi: 5 persoane

An punere în funcţiune instalaţie: 2014

Autorizaţia se referă la o instalaţie IPPC in cadrul careia se desfasoare urmatoarele activitati  formată din:

Activitati de productieIPPC:

-cresterea si ingrasarea porcilor

Capacitate/serie: 4653 locuri in 5 hale de ingrasare porci; 3 serii/an; 13959 capete/an.

Activitati  conexe:

- asigurarea traseului si zonelor de biosecuritate prin utilizarea cladirii filtrului sanitar-veterinar;

- golirea halelor la sfarsitul unui ciclu de crestere – prin livrarea porcilor la abatoare;

- igienizarea halelor in peroioada de vid sanitar;

- furnizarea dejectiilor maturate proprietarilor de terenuri agricole in vederea fertilizarii;

- transportul dejectiilor la bazinul (laguna) amenajat, in perioada in care acestea nu pot fi imprastiate pe camp;

- livrarea eventualelor cadavre de porc către societăți specializate în neutralizarea acestora;

- activitati administrative si de intretinere a instalatiilor;

- stocarea temporara la rece a cadavrelor (accidental ) de porci, rezultate in ferma;

- asigurarea alimentarii cu energie electrica printr-o instalatie de alimentare  alimentata prin intermediul unui post de transformare de 63 kVA;

- alimentarea cu apa de la forajul existent cu adancimea de 85 m adancime, prin intermediul unei retele de conducte din PEHD,  a rezervoarelor de inmagazinare de unde, printr-un sistem de pompe se alimenteaza toti consumatorii;

- tratamente sanitar -veterinare, dupa caz;

4. DOCUMENTAŢIA  SOLICITĂRII

La prima autorizatie documentația a conținut:

- Formularul de solicitare a AIM intocmit cf.Ord.1158/2005, modificat si completat cu Ord.3970/2012;

- Raport de referinta  pentru „Ferma crestere porcine”, intocmit de ing. Popescu Alexandru – persoana fizica inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pt.protectia mediului la poz.306;

- Rezumat netehnic al detaliilor cf.art.12, alin.(1) din Legea 287/2013 privind emisiile industriale;

- Decizia din 1901.2016 privind emiterea AIM in urma CAT din 18.01.2016 emisa de APM Brasov si afisata pe site APM Brasov;

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1146561/12.02.2008, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov – CUI 7626266/16.08.1995; nr.de ordine in registrul comertului J 08/812/11.07.1995; Certificat constatator din 01.11.2013 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Contract de superficie pentru teren incheiat intre SC DORIPESCO PROD SRL si Crizbaşan Dorin si Crizbăşan Simona, autentificat cu Incheiere de autentificare nr.2888/09.08.2013 la BNPA Tudorache Viorel si Buzea Valeria - Doina;

- Extras C.F. nr. 38512/16.04.2014, emis de O.C.P.I. Braşov - B.C.P.I. Braşov

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 201 din 14.01.2014 emisa de DSVSA Brasov;

- Notificare asistenta de specialitate nr.1902/A/20.102014 eliberata de DSPJ Brasov;

- Acord de mediu nr. BV3/18.05.2015;

- Documente  doveditoare  privind  mediatizarea  solicitării de  emitere a autorizaţiei integrate de mediu, dezbaterii publice si a luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu: chitanta nr.16156/19.09.2014, OP din 04.03.2016 (5000)lei privind contravaloarea tarifelor cf.Ord.1108/2007 modificat cu Ord. 890/2009 si OP nr.204. privind contravaloarea taxei la fondul de mediu;

- Decizia din data de 19.01.2016 privind emiterea AIM in urma consultarii CAT din 18.01.2015, transmisa titularului cu nr. 13372/19.01.2016;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 75 din 24.07.2015  emisa de ANAR–ABA Olt-SGA Brasov pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare;

- Notificatrea titularului nr.12202/26.08.2015 privind finalizarea lucrarilor de constructii/modernizare  mentionate in acordul de mediu;

- P-V de verificare a respectarii conditiilor impuse in acordul de mediu nr. BV 3/18.05.2015, cf. art.49 (3) si (4) din Ord.135/2010, din data de 07.10.2015;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a mediului, de delimitare / identificare a instalatiei nr. 14512/08.10.2015  intocmit de APM Brasov, SGA Brasov  si GNM–CG Serviciul Comisariatul Judetean Brasov;

- Contract de prestari servicii nr.99/04.04.2014 privind colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor de origine animala rezultate din activitate, incheiat cu SC Protan SA;

- Acord privind valorificarea ingrasamintelor naturale in agricultura nr.1044/01.07.2014 incheiat de societate cu Crizbasan Dorin;

- Decizia nr. 1045/01.07.2014 privind utilizarea ingrasamintelor naturale pe terenurile agricole aflate in proprietatea SC Doripesco Prod SRL;

- Contract prestari servicii vidanjare incheiat cu SC Comprest SA ;

- Contract de prestari servicii nr. 36/2012 incheiat de societate cu SC Viofarm V&T SRL loc.Afumati ,  pentru servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

- Contract de vanzare – cumparare nr. IPP 10/11.04.2012 incheiat cu SC Industrial Proces Paper SRL pentru preluarea deseurilor metalice si nemetalice (carton, PET, plastic, sticla si lemn);

- Contract de prestari servicii nr. 259/02.05.2014 incheiat de societate cu SC Rian Consult SRL pentru deseuri industriale (deseuri mase plastice – bidoane canistre, contaminate), cu act aditional nr.1/02.05.2014;

- Buletin de analiza apa subterana amonte de laguna dejectii nr. 6890/24.07.2014 si aval laguna dejectii nr.6890/2014 , emise de Compania Apa Brasov SA;

- Raport de incercare sol nr. 2764 si 2765 din 21.07.2014 emis de SC Givaroli Impex SRL;

- Permis de aplicare nr.1/10.06.2016 emis de catre APM Brasov; Studiu agrochimic 2016 pt.S= 102,42 ha; Aviz favorabil nr.1608/17.03.2016 eliberat de MADR-DAJ Brasov – Serv.Inspectie si Implementare Politici ;

- Buletine de sanatate animala nr.11730/2014, nr.11494/2014, nr.11546/2014 eliberate de catre ANSVSA;

- Fise tehnice de securitate pentru agenti de curatire, materiale dezinfectante pt.echipamente, spatii publice  si sistem rutier;

- Fisele forajelor de monitorizare a apei subterane

Documentatia inaintata de S.C. DORIPESCO PROD S.R.L.  pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu înregistrată la APM Brașov cu  19713/28.12.2016 si nr. electronic 1673/28.12.2016, cu completari nr. 3778/06.03.2017, nr. 5928/06.04.2017, nr. 5929/06.04.2017, nr. 11777/24.07.2017, nr. 15167/25.09.2017 si nr. 15326/27.09.2017, contine:

- Formularul de solicitare a revizuirii AIM intocmit cf. Ord. nr. 1158/2005, modificat si completat cu Ord. nr. 3970/2012;

- Raport de referinta  pentru „Ferma crestere porcine”, intocmit de ing. Popescu Alexandru – persoana fizica inscrisa in Registrul national al elaboratorilor de studii pt.protectia mediului la poz. 306;

- Rezumat netehnic al detaliilor cf.art.12, alin.(1) din Legea 287/2013 privind emisiile industriale;

- Decizia din 07.08.2017 privind revizuirea AIM nr. BV 2/10.03.2016, in urma CAT din 07.08.2017 emisa de APM Brasov si afisata pe site APM Brasov;

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1146561/12.02.2008, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov – CUI 7626266/16.08.1995; nr.de ordine in registrul comertului J 08/812/11.07.1995; Certificat constatator din 01.11.2013 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov;

- Contract de superficie pentru teren incheiat intre SC DORIPESCO PROD SRL si Crizbaşan Dorin si Crizbăşan Simona, autentificat cu Incheiere de autentificare nr.2888/09.08.2013 la BNPA Tudorache Viorel si Buzea Valeria - Doina;

- Decizia etapei de incadrare nr. 429/i/10.08.2016;

- Documente  doveditoare  privind  mediatizarea  solicitării de  revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. BV 2/10.03.2016, dezbaterii publice si a luarii deciziei de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nr. BV 2/10.03.2016;

- Documente  doveditoare  privind  achitarea  taxelor şi  tarifelor  aferente  procedurii  de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu: OP nr. 173/03.01.2017 (2500 roni) privind contravaloarea tarifelor cf. Ord. nr. 1108/2007 modificat cu Ord. nr. 890/2009 si OP nr. xxx. privind contravaloarea taxei la fondul de mediu;

- Decizia din data de 07.08.2017 privind revizuirea AIM nr. BV 2/10.03.2016, in urma analizarii in sedinta CAT din 07.08.2017 emisa de APM Brasov;

- Raportul privind analiza detaliata a documentatiei de emitere a autorizatiei de mediu revizuite, transmisa titularului cu nr. 19713/22.08.2017;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 66 din 15.05.2017  emisa de ANAR–ABA Olt-SGA Brasov pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare;

- Proces verbal de verificare a respectarii conditiilor impuse in Decizia etapei de incadrare nr. 429/I din 10.08.2016, cf. art.49 (3) si (4) din Ord.135/2010, din data de 28.12.2016;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a mediului, de delimitare / identificare a instalatiei nr. 5928/06.04.2017  intocmit de APM Brasov, SGA Brasov  si GNM–CG Serviciul Comisariatul Judetean Brasov;

- Nota de constatare nr. 10/29.03.2017 intocmita de GNM–CG Serviciul Comisariatul Judetean Brasov, inregistrata la APM brasov cu nr. 5929/06.04.2017.

ANEXE:

-  Plan de încadrare în zonă si planuri de situatie pentru SC DORIPESCO PROD SRL.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Titularul de activitate / operatorul aplica un sistem de management de de management al calitatii cf.ISO 9001/2001.

Cele mai bune practici agricole.

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu (SMM) va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

....

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata.

5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare corespunzătoare       (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei  autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil personalului  desemnat cu  atribuţii  în   domeniul protecţiei mediului.

5.2.5. Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

5.2.6. Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:

- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;

- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;

- echipamentul de protecţie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- măsurile de prim-ajutor;

- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).

5.2.7.Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.

5.3 Plan de actiuni

Nu este cazul

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare:

| Materii prime/ auxiliare | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutreturi combinate (mixtura substante vegetale, premix vitamine-minerale) cca.3322 to/an | Proteina bruta+ celuloza, grasime bruta+ fosfor total+ calciu+ aminoacizi (conf. dietei cu continut scazut de proteina bruta,aplicata pe etape de crestere), conform retetelor. | 100% in hrana porcilor. | In buncare exterioare la fiecare hala | Nepericulos |  |
| Apa pentru consum potabil, consum menajer si tehnologic cca. 12156 mc/an | H2O Sursa proprie put forat | Apa de baut pentru porci (in metabolism). Spălări hale porci. Consum menajer. | Apa potabila in 2 rezervoare de înmagazinare cu capacitatea de 3 mc fiecare | Nepericulos | . |
| Materiale de uz veterinar / profilaxie si ingrijirea sanitara Injectabil: 550 flacoane/an Pulbere: 160 kg /an | Vitamine, medicamente de uz veterinar | pt. medicatia porcilor, conform prescriptiei medicului veterinar | Aduse de medicul veterinar de circumscriptie sanitar-veterinara cand este cazul. | Toxicitate redusa pentru om |  |
| Substante pt.spalare si dezinfectie: Pursept, Decontaminol, Ratitox F, Romparasect, Gandacid cca.200 kg/an |  | Curatare după depopulare, Dezinfectare instrumentar, sală necropsie | Flacoane de 25-50 l,in depozitul de produse chimice special amenajat. Activitate externalizata | Periculos |  |
| Motorina cca. 3,5 t/an | Amestec hidrocarburi | Combustibil pt.utilajele de transport intern (incarcator frontal si aeroterme) | Depozitare diecta in rezervoarele utilajelor | R40 – Xn, R65 – R66 – N; R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. |  |
| Purcei max.13959 cap/an | Material biologic | crestere si ingrasare a | in hale | Nepericulos |  |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumirea comerciala / Compoziţie | Categoria | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Periculozitate | Fraze de risc | Fraze de pericol |
| PURSEPT Dicloroizocianurat de sodiu (CAS 51580-86-0) Pentandialdehida (CAS 111-30-8) | Dezinfectant | Periculos | Xn – nociv Oxidant N – periculos pentru mediu | R8, R22, R31, R36/37, R50/53 | H270;H302; EUH031 H400; H410 |
| DECONTAMINOL Clorura de alchilfenol-dimetil-benzil-amoniu (CAS 63449-41-2) Glutaraldehida (CAS 111-30-8) Nonilfenol-polietoxilatul (CAS 9016-45-9) Alcoolul izopropilic (CAS 67-63-0) | Dezinfectant | Periculos | Xn – nociv N – periculos pentru mediu | R21/22, R23/25, R34, R36, R37, R42/43, R50, R67 | H312;H302; H331;H301; H314; 319; H335; H334;H317; H400; H336 |
| RATITOX F Bromadiolona (CAS 28772-56-7) Propilenglicol (CAS 57-55-6) | Raticid | Periculos | Xn – nociv N – periculos pentru mediu | R22, R42/43, R51 | H302; H334;H317; H411 |
| ROMPARASECT 5% Etanol (CAS 64-17-5) Cypermethrine (CAS 52315-07-8) Permethrine (CAS 52645-53-1) Dimetilformamida (CAS 68-12-2) | Insecticid | Periculos | Foarte inflamabil Xn – nociv N – periculos pentru mediu | R11, R20/21/22, R36, R51/53 | H 225 H332;H312;H302; H319; H411 |
| GANDACID 200 Fipronil (CAS 120068-37-3) Alcool etilic (CAS 64-17-5) | Insecticid | Periculos | Inflamabil T-toxic N – periculos pentru mediu | R10, R23/24/25, R36, R48/25, R50/53 | H226; H330; H311;H301; H319;H372; H400; H410 |
| MOTORINA Combustibil diesel | Combustibil | Periculos | Xn – nociv N – periculos pentru mediu | R40, R20, R38, R65, R51/53 | H226;H332;H315; H304; H351;H373 H411 |

Denumirea comerciala, compozitia si implicit categoria de pericol a acestor produse pot diferi in functie de furnizorul acestora.

| Denumirea comerciala / compoziţie | Categoria | Impactul asupra mediului |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie | Periculozitate | Fraze de pericol |
| NEBOL Polipropilenglicol (CAS 57-55-6) Glicerina (CAS 56-81-5) | Aditiv dezinfectie si igiena | Nepericulos | - | - |
| PORCI - FOAM Cocaminidopropil betane (CAS 61789-40-0) Trisodiu nitrilotriacetat (CAS 5064-31-3) Compusi cuaternari ai amoniului, benzil alchildimetil cloruri (CAS 68424-85-1) Alchildimetil anine oxid (CAS 308062-28-4) Alcooli etoxilati (CAS 160901-19-9) Hidroxid de sodiu (CAS 1310-73-2) | Detergent | Periculos | C - coroziv N – periculos pentru mediu | H314 Poate provoca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic |
| Virkon S Pentapotasiu bis sulfat bis peroximonosulfat (CAS 70693-62-8) Acid benzosulfonic (CAS 68411-30-3) Acid malic (CAS 6915-15-7) Acid sulfamidic (CAS 5329-218-8) Sodiu toluensulfonat (CAS 12068-03-0) | Dezinfectant | Periculos | C - coroziv N – periculos pentru mediu | H315 Poate provoca iritarea pielii H318 Poate provoca leziuni oculare H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |

6.7.1. Titularul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator : nu este cazul

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 66 din 15.05.2017 eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brasov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1. Alimentarea cu apă potabilăse realizează din următoarele surse:

subteran, foraj existent, cu urmãtoarele caracteristici: H = 85 m; Q = 10 mc/h; Nhs = -23,5 m; Nhd = -30 m; coordonate stereo 700: x = 477786; y = 537261; z = 563,00.

Volume şi debite de apă autorizate:

- debit zilnic maxim:   41,0 m3/zi; 14,96 m3/an;

- debit zilnic mediu:  25,0  m3/zi; 9,12 m3/an;

- debit zilnic minim:   10,0  m3/zi; 3,65 m3/an;

Funcţionarea este permanentă,  365 zile/an, 24  ore/zi.

Instalaţii de captare şi transport:Forajul va asigura apa din subteran – paraul (Ciucas),  foraj de adâncime cu H = 85 m echipat cu electropompa submersibila cu Q = 10 m3/h, P = 2 kW, H = 90 mCA si conducta refulare PEHD Dn 90 mm care alimentează instalaţiile de adăpare şi spălare, precum şi pentru incendiu.

Instalaţii de înmagazinare: în douã rezervoare de înmagazinare cu capacitatea de V = 3 m3 fiecare, construcţii cilindrice supraterane din plastic. Presiunea în reţelele de distribuţie este asiguratã de o staţie de pompare tip Ebara cu Q = 130 l/min, şi un vas hidrofor cu volumul de 200 litri, prevazut cu presostat, pentru mentinerea presiunii constante pe retea.

Instalaţii de tratare a apei: in cabina forajului este montata o instalatie de denitrificare de tip BlueSoft 1035NI-RX, pe conducta de alimenatare. Fiecare hala, in camera de tratamente este prevăzută cu filtru de apa montat langa rezervorul pentru dozarea medicamentelor si vitaminelor.

Instalaţii de distribuţie:Reţele de distribuţie cu apã: distribuţia apei din rezervoarele de inmagazinare cãtre consumatori este asiguratã de o reţea de distribuţie din conducte PEHD în lungime totalã de L = 150 m.

Apa pentru stingerea incendiilor: Pe reteaua de distributie a apei sunt montati hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor.

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei se folosesc:

- debit zilnic maxim:   1,00 m3/zi = 0,47 l/s = 14,96 mii m3/an;

- debit zilnic mediu:  25,00 m3/zi = 0,29 l/s = 9,12 mii m3/an;

- debit zilnic minim:   10,00 m3/zi = 0,12 l/s = 3,65 mii m3/an.

Modul de folosire a apei:

- în scop potabil – adăpat  porci si scop menajer – la filtrul sanitar-permanent;

- în scop industrial – spălare hale  in perioada de igienizare, dupa fiecare serie de crestere;

- incendiu – dupa caz

Norme de consum:

| Produsul | U.M. | Norma specifica Conform STAS 1478/1990 |
| --- | --- | --- |
| Personal muncitor | l/om/zi | 20-60 |
| Adapare porci | l/cap/zi | 7 |
| Suprafete igienizate | mc/hala/spalare | 20 |

- Gradul de recirculare internă a apei: nu se recircula

7.1.2  Ape subterane

Bazinul hidrografic: paraul Homorod (Ciucaş), cod cadastral: VIII.1.51; Q=4,0l/s.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Consumul de energie electrica din reteaua publica  este de 95 MWh/an si se face printr-un bransament la reteaua existentă în zonă printr-un post de transformare de 63 kVA.

Pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic, in ferma se utilizeaza tehnologie moderna avand un consum redus de energie, in care procesele de ventilare, adapare si hranire se desfasoara optimizat, fiind automatizate. Exista certificare calitativa a instalatiei.

Pentru iluminat se folosesc tuburi de neon; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat.

In halele de ingrasare nu se poate asigura ventilatia naturala deorece densitatea animalelor existente nu permite asigurarea parametrilor microclimatului impusi de legislatia sanitra-veterinara in vigoare privind bunastarea animalelor. Pentru adaposturile ventilate mecanic s-a optimizat sistemul de ventilatie in fiecare adapost (prin automatizarea si corelarea functionarii ventilatorelor de coama) pentru a oferi un control bun al temperaturii si pentru a realiza o ventilatie minima iarna; Admisia aerului proaspat se face cu ajutorul ferestrelor de admisie, pozitionate pe peretii laterali ai halei. Actionarea ferestrelor inlet este realizata prin intermediul computerului de hala care asigura permanenta corelare intre aerul exhaustat si aerul propaspat introdus.

Lucrarile de intretinere a consumatorilor se vor desfasura la termen, conform specificatiilor din documentele tehnice. Consumul de energie va fi monitorizat.

Incalzirea filtrului sanitar veterinar se face cu ajutorul radiatoarelor electrice.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili.

Motorina, combustibil utilizat pentru utilajele interne de incarcare/descarcare si suflantele de aer cald mobile cu capacitatea de 40 kW, pentru incalzirea halelor. Depozitarea motorinei se face direct in rezervoarele utilajelor.

Nu exista instalatie de gaze naturale.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice Stereo 70 ale amplasamentului:

| Punct | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 82 | 477772,392 | 537373,348 |
| 83 | 477723,084 | 537182,936 |
| 89 | 477799,768 | 537148,999 |
| 90 | 477849,076 | 537339,411 |

Amplasare în teritoriu: Ferma de cresterea porcinelor este amplasata la sud-est de comuna Crizbav,  în apropierea limitei dintre comuna Crizbav şi comuna Hălchiu, pe partea stângă a DC 39, cu acces din DC 39 Satu Nou - Crizbav prin DE 631/2 şi DE 628/7, judeţul Braşov.Conform PUG comuna Crizbav, zona pe care este amplasata ferma are destinatie agroindustriala. Amplasamentul se află pe un teren plan, uscat, fară pericol de inundabilitate.

Vecinătăţi:

- Nord: teren agricol, Ferma de porci SC produse refractare SRL (la cca. 200 m), la 1,5 km se afla paraul Crizbav, iar la o distanta de aproximativ 1,6 km se afla satul Crizbav;

- Sud: teren agricol, la cca. 1200 m se afla paraul Hopsu (afluent al paraului Homorod – Ciucas), la o distanta de cca. 3,5 km se afla complexul piscicol Dumbravita, iar la o distanta de aproximativ 3,2 km se afla Satu Nou;

- Vest: drum de exploatare DE 628/9, teren agricol, la cca. 2000 m padure;

- Est: drum de exploatare DE 628/7, teren agricol.

Cele mai apropiate asezari umane, fata de amplasament sunt:

- la nord: loc. Crizbav, com. Crizbav, la cca. 1,6 km;

- la sud-vest: loc. Dumbravita, com. Crizbav, la cca. 4,1 km;

- la sud-est: localitatea Satu Nou, com. Halchiu, la cca. 3,4 km;

- la nord-est: localitatea Feldioara, la cca. 8,5 km.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Cele mai apropiate de ferma de crestere si ingrasare a porcilor sunt:

- situl de protecţie avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, aflat la o distanţă de cca. 3,5 km (Lacurile de la Rotbav - cca. 7,7 km NE, Lacurile de la Dumbrăviţa - cca. 3,5 km S, Măgura Codlei – cca. 11,6 km SV);

- situl de protecţie avifaunistică ROSPA0093 Pădurea Bogata – in partea nordica la cca. 7,4 km.

Unităti structurale pe amplasament:

Pe amplasamentul cu suprafata totala de 16275 m2 sunt urmatoarele obiective:

- 4 hale identice cu dimensiunile: L = 56 m; l = 12,5 m, S = 700 mp/hala;

- O hală cu dimensiunile: L=56 m şi l=18,66 m, S = 1045 mp/hala;

- Clădire îngrijitori cu suprafaţa construită de 27,04 mp, regim de înălţime P, compusa din: birou, vestiar, grup sanitar;

- Post de transformare 20/0,4 kV de 63 kVA ;

- Incinta dezinfectie rutiera ;

- Gospodarie de apa compusa dintr-un put forat de adancime H=85 m, instalatie hidrofor si doua revervoare pentru inmagazinarea apei cu V = 3000 l fiecare;

- 5 silozuri de furaje, capacitate 15 tone / 15mc fiecare;

- Bazin etans vidanjabil cu V = 11,9 m3, pentru colectarea apelor uzate menajere;

- Bazin pentru colectarea intermediara a dejectiilor V = 180 m3;

- Laguna stocare dejectii cu o capacitate de 7038 m3;

- 2 foraje pentru monitorizarea calitatii apelor subterane;

- Platforme betonate pentru asigurarea accesului la silozurile de furaje şi pentru activităţile curente ale fermei;

- Retele de alimentare cu apa, canalizare, electricitate.

Regim juridic: proprietate persoanã juridicã S.C. DORIPESCO PROD S.R.L., conform  Extras C.F. nr. 38512/16.04.2014, emis de O.C.P.I. Braşov - B.C.P.I. Braşov.

Ferma dispune de 4 hale identice cu dimensiunile 56 x 12,5 m (Sc = 700 mp) si o hală cu dimensiunile: L=56 m şi l=18,66 m (Sc = 1045 mp) pentru cresterea porcilor.

Cele 4 hale identice au fiecare o capacitate de 842 capete porc gras, asigurand 0,715 mp/porc gras conform Directivei CE 88/2001 privind standardele minime pentru protectia porcilor, cu modificarile ulterioare.

Fiecare hala are cate 10 boxe  cu dimensiunile de 520 X 1110 cm si 2 boxe comune 175  X 1110 cm. Boxele au  capacitatea de 79 si respectiv 26 capete si sunt dotate cu gratare din beton pe intreaga suprafata a pardoselei. Accesul la boxe se vace dintr-un hol de 90 cm latime.

A 5-a hala are capacitatea de 1285 capete porc gras, asigurand 0,715 mp/porc gras conform Directivei CE 88/2001 privind standardele minime pentru protectia porcilor, cu modificarile ulterioare.

A 5-a hala are 14 boxe  cu dimensiunile de 520 x1110 cm si 4 boxe comune 175 x1110 cm. Boxele au  capacitatea de 79 si respectiv 45 capete si sunt dotate cu gratare din beton pe intreaga suprafata a pardoselei. Accesul la boxe se vace dintr-un hol de 90 cm latime.

Sistem constructiv:

- Fundaţie din beton C8/10 pe coronament, cu o lăţime de 65 cm la adâncimea de 1,95 m 	faţă de cota 0, şi fundaţii izolate de 1 x 1 m pentru stâlpii de prindere grinzi;

- Elevaţii armate pe contur, cu lăţimea de 32,5 cm, înălţimea de 1,30 m cu centuri exterioare de 25 cm;

- Stâlpi şi grinzi din beton armat pentru grătarele de beton;

- Placă de beton armat cu grosimea de 30 cm, panta de 0,5% de la intrare până la evacuarea dejecţiilor;

- Invelitoare tablă zincată în arc;

- Tavan suspendat pentru asigurarea condiţiilor tehnice de montare a echipamentelor tehnologice (apa, 4 ventilatoare, instalaţii electrice);

- Camera de tratament cu pardoseala de gresie, dotata cu computer de climatizare si furajare, filtru de apa, dozator de medicamente.

Anexa administrativa (cladire ingrijitori) este o cladire tip parter cu suprafaţa construită de 27,04 mp, executata din zidarie, finisaje interioare corespunzatoare activitatii specifice cu tencuieli simple, placari cu faianta  si cuprinde urmatoarele spatii functionale:

- 2 Birouri;

- Vestiar;

- Grup sanitar;

- Depozit medicamente si substante igienizare.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Fluxul tehnologic prevede cresterea si ingrasarea porcilor de la greutatea de 20 - 25 kg pana la 110 kg si la final livrarea porcilor la abator. Ciclul de productie dureaza 110 zile, urmat de 10 zile pentru igienizarea si pregatirea halelor pentru ciclul urmator.

Anual se realizeaza 3 cicluri de crestere.

Procesele operationale din cadrul fermei de porci pot fi impartite in secvente dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

- populare cu animale (tineret la 20-25 kg) aduse din alte ferme si instalarea acestora   in hale;

- incarcare animale adulte (110 kg) pentru a fi transportate la abator;

- activitati de asistenta si suport pentru procesele biologice de crestere a greutatii corporale a animalelor;

- adapostire, constand din: 5 hale cu boxe comune, cu pardoseala acoperita complet cu gratare de beton, sisteme de ventilatie naturala si artificiala;

- furnizare hrana, prin reteua de distributie proprie, la fiecare boxa;

- alimentare cu apa, prin sistem automatizat cu adapatoare cu suzete;

- curatarea adaposturilor, prin spalarea periodica a boxelor cu apa sub presiune, respectiv cu masini de curatat la sfarsitul fiecarui ciclu de productie; aceasta secventa include colectarea si evacuarea dejectiilor, in amestec cu apa de spalare, din hale catre laguna;

- asistenta veterinara de specialitate.

Furajarea

Pe toată perioada de îngrăşare, furajarea se face adlibidum şi este controlată prin senzorii de hrănire, care adaptează cantitatea după starea fiziologică şi greutatea animalelor precum şi după compoziţia furajului.

Programul de furajare trece de la o reţetă la alta treptat, în mai multe faze de furajare.

Computerul de furajare se află în in camera de tratamente, personalul de deservire verificând zilnic parametrii de funcţionare, de cel puţin două ori pe zi.

Furajarea se face de cel putin 3 ori pe zi. Boxele sunt dotate cu trocute longitudinale astfel incat toate animalele au acces la furaj in acelasi timp, ducand la o reducere a consumului de furaj si a pierderilor tehnologice care apar in sistemul ad libidum.

In cadrul unitatii se are in vedere utilizarea nutreturilor combinate complete specifice fiecarei categorii de virsta si stare fiziologica.

Se utilizeaza retete pentru 3 etape de crestere.

Adaparea

Instalaţia de adăpare din halele de porci este formată din: regulator de presiune, filtru, dozatoare de medicamente şi contoare electronice cu alarmă pentru măsurarea consumului de apă, amplasate în camera tehnică.

Distribuţia apei în fiecare hală se face prin linii de adăpare Dn=40 mm, din care se ramifică conducte cu Dn= 25 mm, care alimentează adăpătorile din boxele de creştere şi îngrăşare.

Fiecare boxă este dotata cu adăpători cu suzeta si cupa pentru evitarea pierderilor de apa. Boxele spital sunt prevazute cu 2 adapatori cu suzeta si cupa.

Dotarea sistemului de adapare:

| Hala | Nr. linii de adapare | Nr. adapatori |
| --- | --- | --- |
| Hala 1 | 2 | 44 |
| Hala 2 | 2 | 44 |
| Hala 3 | 2 | 44 |
| Hala 4 | 2 | 44 |
| Hala 5 | 4 | 96 |

Colectarea si transportul apelor uzate si al dejectiilor

Boxele nu se spala zilnic. Periodicitatea operaţiilor de curăţare/spălare a halelor depinde de faza de creştere.

Fiecare hala de productie este prevazuta cu canale subterane acoperite cu gratare din beton care asigura pavimentul. Canalele colecteaza apa de igienizare si dejectiile si periodic se deverseaza in canalizarea exterioara prin intermediul unui siber.

În canalele colectoare de sub pardoseala halelor de creştere se colectează atât fecalele cât şi urina animalelor, în aceste canale fiind colectate şi pierderile de apă de la sistemele de adăpare, precum şi eventualele pierderi de furaj.

Dejectiile sunt colectate in cuve betonate (h = 800 mm) amplasate sub hale pe toata suprafata halelor.

Prin actionarea manuala a dopurilor, datorita presiunii proprii si a pantei de inclinare de cca 5% dejectiile curg in bazinul intermediar de unde cu ajutorul unei pompe tocator sunt impinse spre laguna.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor / fazelor | Instalatii / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- |
| cresterea intensiva a porcilor tineret | pregatirea halelor pt.populare, popularea, aprovizionarea/ descarcarea pneumatica din mijloacele auto/depozitarea furajelor in buncare, hranirea tip fazial, adaparea, asigurarea/mentinerea microclimatului,vaccinari /tratamente (dupa caz), depopularea (livrarea) porcilor la abatoare, evacuarea/depozitarea si transportul dejectiilor | 5 hale cu boxe, 5 buncare de furaje exterioare, sistem transfer furaj in interiorul halelor, sistem automat adapare, sistem evacuare dejectii |  |

Schema generala a activitatilor

8.2.2. Activităţi conexe

Ventilatie si climatizare

Pentru minimizarea consumului de energie (electrica si termica) s-a făcut o izolare foarte buna a halelor astfel incat sa se evite formarea curenţilor de aer suplimentari si pentru a se asigura un schimb constant intre aerul viciat si aerul proaspat in halele de producţie.

Regulatorul de clima controleaza turatia motoarelor ventilatoarelor in funcţie de parametrii inregistrati in grajduri .

Sistemul de ventilaţie este realizat prin subpresiune, aerul viciat este eliminat prin aspiraţie, prin cămine izolate de evacuare confecţionate din fibră de sticlă statificată şi spumă poliuretanică, cu o lungime de 3 m.

Unităţile de evacuare sunt prevăzute cu duze de evacuare cu clapete regulatoare acţionate de câte un motor şi comandate de regulatorul de climă şi difuzoare care împiedică pătrunderea apei din precipitaţii şi formarea curenţilor de aer din cauza vântului.

Aerul proaspăt este introdus în hale pe întraga lungime a grajdurilor prin guri murale de admisie, iar evacuarea se face cu ajutorul ventiloconvectoarelor - exhaustoare montate pe coama halelor .

Dotarea sistemului de ventilatie:

| Hala | Nr. Ventilatoare exhautoare | Nr. Ventilatoare omogenizare | Nr. guri de admisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Hala 1 | 4 x 30 000 mc/h | 4 x 16 600 mc/h | 24 |
| Hala 2 | 4 x 30 000 mc/h | 4 x 16 600 mc/h | 24 |
| Hala 3 | 4 x 30 000 mc/h | 4 x 16 600 mc/h | 24 |
| Hala 4 | 4 x 30 000 mc/h | 4 x 16 600 mc/h | 24 |
| Hala 5 | 5 x 24 400 mc/h | 5 x 16 600 mc/h | 60 |

Încălzirea / răcirea compartimentelor

In general, halele pentru cresterea si ingrasarea porcilor nu se incalzesc. Totusi, in perioadele cu temperaturi foarte scazute, daca este necesar, se utilizeaza suflante de aer cald mobile cu capacitatea de 40 kW pe fiecare unitate, care functioneaza cu motorina.

Pe timp calduros, halele sunt racite cu ajutorul sistemului de racire cu apa de înaltă presiune care foloseste particule de apă pulverizate. Sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice, se pulverizează apa la o presiune de 70 bar prin duze speciale în calea de admisie de aer proaspăt. Apa se transformă în abur (ceaţă), conducand la racirea aerului din hale. Sistemul de răcire de înaltă presiune poate fi folosit pentru umidificarea aerului halei si, în plus, se poate utiliza sistemul si pentru dezinfecţia halei.

Sistemul de racire este compus din duze (cate doua in halele identice si 6 in hala mare) de pulverizare a apei cu presiune inalta, avand debitul de 12 l/min.

Funcţionarea acestui sistem este automată, comandată de senzorii conectaţi la regulatorul de climă.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

Conditiile anormale de functionare sunt:

- avarie la sistemul de furnizare a energiei electrice;

- stricarea pompei din forajul de alimentare cu apa;

- aparitia unei epizootii;

- avarie la sistemele de distributie a furajelor si apei.

Aceste situatii anormale nu conduc la marirea impactului fermei asupra factorilor de mediu.

Pentru functionarea in conditii anormale sunt elaborate proceduri specifice.

De asemenea sunt elaborate planuri pentru actionare in caz de accidente (incendii, poluari accidentale).

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

| Cerinta BAT | Aplicarea in ferma |
| --- | --- |
| Managementul nutritional BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat și, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili. | Porcii sunt hraniti cu 3 retete de furaje, in functie de varsta. Continutul de proteina din retetele de furajare este scazut (16 -17%), in limitele citate de BREF. |
| b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. |  |
| Managementul nutritional BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar și în aplicarea unei strategii nutriționale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice ale perioadei de producție. | Porcii sunt hraniti in 3 faze diferentiate pe categorii de varsta. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. |
| a) Tehnici de nutritie |
| In fermă se utilizează hrana uscată, este transportată de la furnizor şi descărcată în silozuri închise, evitându-se emisiile de pulberi. Distributia hranei se automatizat la fiecare troc. | Sistemul de hrănire este alcătuit din următoarele părţi: depozitarea, prepararea, sistemul de transport-distribuire, sistemul de dozare, hrănirea propriu-zisă Hrana poate fi uscată sau lichidă. Procesarea hranei constă în măcinare sau zdrobire şi amestecare. Hrana produsă la o fermă este stocată în silozuri sau şoproane sub forma cerealelor uscate. Diferitele tipuri de hrană uscată sunt mixate până ajung la conţinutul nutritiv adecvat, fiind apoi distribuită printr-un sistem cu melc, sau mecanic, prin tuburi/spirale ca şi hrană lichidă Procesul de hrănire poate varia de la cel manual la sistemele complet mecanizate şi automatizate. (BREF cap. 2.3.3.2)??? |
| Animalele sunt hranite in faze diferentiate pe categorii de animale si faze biologice. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. | Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi digestibili/disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi utilizand diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfati anorganici foarte digestibil . In continuare, utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot crește eficienţa în hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţii. (BATC 3 si BATC 4). |
| b) Consum de nutret |
| Porci la ingrasat: 2,16 kg/cap/zi (2,8 kg furaj/kg spor) | Porci la ingrasat: 1,5 – 3,0 kg/cap/zi (BREF Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.7) |
| Utilizarea eficientă a apei BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Menținerea unei evidențe a utilizării apei. | Forajul de alimentare cu apa este dotat cu debitmetru pentru tinerea evidentei apei cunsumate. Halele sunt inspectate zilnic in vederea identificarii si repararii echipamentelor. Curatarea halelor se realizeaza mecanic si apoi cu ajutorul apei sub presiune. Distributia apei se face cu adapatori cu suzeta si cupa pentru colectarea scurgerilor. |
| b. Detectarea și repararea scurgerilor de apă. |  |
| c. Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adăposturilor pentru animale și a echipamentelor. |  |
| d. Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în același timp, disponibilitatea apei (ad libitum). |  |
| e. Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. |  |
| Conformarea cu cerintele BAT pentru folosirea apei |
| a) Adapare |
| Adaparea se face prin suzete cu cupe instalate in fiecare boxa. Sistemul de adapare este complet automatizat. Consum biologic mediu este 7 l/cap/zi pentru porci grasi | Distribuirea la animale se realizează prin: pipe amplasate în troc pipe amplasate într-o cupă pipe de sugere, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale Distribuirea apei prin pipe de sugere/suzete este menită să evite pierderile, dar economisirea apei în fermă vizează îndeosebi utilizarea acesteia în alte activităţi. Intreţinerea reţelelor de transport apă, utilizarea apei pentru igienizare. (BREF cap. 3.2.2.2.1) |
|  | Consum mediu pt. adapat animale: 7 - 9 l/zi pe animal (BREF cap. 3.2.2.2.1, tabel 3.13) |
| b) Curatarea si igienizarea boxelor |
| Curatirea generala a halelor si canalelor colectoare se face cu masina de spalat sub presiune, dupa fiecare ciclu de productie. | Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2.) |
| Consumul de apa pentru igienizarea halelor si evacuarea dejectiilor: 520 m3/ an. Reprezinta aproximativ 110 l/loc/an. | Consumul mediu de apa pentru curatenie: 100 – 120 l/loc/an (BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16) |
| c) Monitorizarea consumului de apa |
| Forajul este dotat cu apometru; consumul de apa se inregistreaza. | Evidente privind consumul de apa. (BATC 5 a). |
| d) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate |
| Supraveghetorii controleaza de 2 ori pe zi sistemul de distributie a apei in hale. | Detectarea si remedierea scurgerilor. (BATC 5.b). |
| Emisii provenite din ape uzate. BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. | Curatarea halelor se realizeaza mecanic si apoi cu ajutorul apei sub presiune. Apa pluvială de pe acoperisul cladirilor este considerata ca fiind apa curata si se evacueaza prin jgheaburi şi burlane spre rigole. |
| b. Reducerea la minimum a consumului de apă. |  |
| c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. |  |
| Emisii provenite din ape uzate. BAT 7.Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. | Apele uzate rezultate de la spalaea halelor sunt colectate si tratate in in acelasi mod ca si dejectiile. Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar se colectează gravitational intr-un bazin vidanjabil. |
| b. Epurarea apelor uzate. | Vidanjarea apelor uzate menajere se realizeaza de către o firmă autorizată specializată si epurate intr-o instalatie externa. |
| Ape uzate menajere |
| Se colecteaza si se trateaza intr-o statie de epurare externa | Apele uzate menajere se poate colecta separat si trata intr-o statie de epurare externa (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) |
| Ape uzate tehnologice |
| Se colecteaza si se trateaza impreuna cu dejectiile | Apele rezultate de la spalarea halelor se pot trata impreuna cu dejectiile (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) |
| Apele pluviale |
| Apele pluviale cazute pe pavimente si acoperisuri se dirijeaza spre spatiile verzi | Apele pluviale necontaminate pot fi: - lasate sa se infiltreze in sol - colectate in rigole si descarcate in receptori naturali - colectate separat si refolosite |
| Prevenirea producerii de emisii fugitive in ape: |
| Colectarea apelor uzate tehnologice in bazinele betonate aflate sub hale. Retea de evacuare: rigola betonata Colectarea dejectiilor in laguna impermeabilizata cu argila compactata si betonata Colectarea apelor uzate menajere in bazin betonat vidanjabil | Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (BREF ILF Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) |
| Utilizarea eficientă a energiei. BAT 8.Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Sisteme de încălzire/răcire si de ventilatie cu eficientă ridicată. | Microclimatul este controlat automat de catre computerul de climatizare. Peretii exteriori si tavanul ai halei sunt izolati termic. Iluminatul se realizeaza cu lampi fluorescente. |
| b. Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire si de ventilatie si gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului. |  |
| c. Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. |  |
| d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. |  |
| Folosirea energiei electrice |
| Consumul de energie electrica si termica este de aproximativ 0,087 kWh/cap/zi | Valori indicative pentru consumul mediu de energie electrica (BREF ILF Sectiunea 3.2.3.2 si Tabel 3.21) 0,175 kWh/porc/zi |
| Sistemul de ventilatie in hale este total automatizat si in intregime nou | Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (BREF ILF Sectiunea 4.7). |
| Ventilatoarele sunt inspectate periodic. | Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). |
| Iluminat electric cu tuburi de neon; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat. | Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF ILF Sectiunile 4.4 si 5.2.4). |
| Incalzirea grajdurilor se face preponderent natural si in mica masura, artificial, cu aeroterme pe motorina. Incalzirea naturala se realizeaza: - in conditiile popularii halei cu animale care degaja o temperatura suficienta pentru mentinerea unui climat propice in hala, in conditiile unei temperaturi exterioare intre 5- 200 C; Incalzirea artificiala a grajdului se realizeaza doar in conditii de temperaturi extrem de scazute, prin folosirea unor aeroterme pe motorina; Sunt aplicate cerintele BAT referitoare la reducerea consumului de energie prin pozitionarea corespunzatoare a instalatiilor astfel incat sa dea randament maxim, programul de mentenanta aplicat, monitorizarea lunara a consumurilor. Eventualele defectiuni se urmaresc zilnic si sunt reparate imediat. | O considerabilă reducere în consumul de energie pentru încălzire poate fie realizată acordând atenţie la următoarele puncte: * consumul de combustibil poate fie redus prin separarea spaţiilor încălzite de alte spaţii, şi prin limitarea dimensiunii lor; * în spaţiul încălzit utilizarea de combustibil poate fie redusă printr-o corectă reglare a echipamentelor şi prin promovarea unei distribuţii egale de aer cald prin adăpost, (ex. prin distribuirea uniformă în spaţiu a echipamentelor de încălzire). O distribuţie egală ar împiedica ca termometrul/senzorul amplasat într-un loc mai rece din adăpost, să activeze nejustificat instalaţia de încălzire. * senzorii de control trebuie să fie verificaţi regulat şi menţinuţi curaţi astfel ca ei să fie capabili să detecteze temperatura la nivelul lotului de animale; * aerul cald din aria din imediata vecinătate de sub nivelului acoperişului poate fi circulat în jos spre nivelul duşumelei; * minimizarea ratelor de ventilaţie, atât cât permit cerinţele interioare de climat; * plasarea orificiilor de ventilaţie în partea de jos a pereţilor (deoarece căldura tinde să se ridice) va reduce pierderile de căldură; Crăpăturile şi găurile din construcţia dăpostului trebuie să fie reparate. |
| Ventilatoarele sunt inspectate periodic. | Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (BREF ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). |
| Iluminat electric cu tuburi de neon; durata si intensitatea iluminatului sunt controlate automat. | Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (BREF ILF Sectiunile 4.4 si 5.2.4). |
| Emisii de zgomot BAT 10. Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/fermă si receptorii sensibili | Ferma este amplasata la o distanta de aprox. 1600 m de cea mai apropiata zona locuita. Usile halelor sunt in permanenta inchise. Activitatile de populare si depopulare se realizeaza doar pe timpul zilei. |
| b. Amplasarea echipamentelor |  |
| c. Măsuri operationale |  |
| Emisii de pulberi BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adăpost pentru animale, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între următoarele tehnici: utilizarea unui material de așternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumeguș în loc de paie tăiate); aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mâna); alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; proiectarea și operarea sistemului de ventilație la o viteză mică a aerului în adăpost. | Alimentarea porcilor se face ad libitum. Furajele sunt uscate si contin in compozitie uleiuri si sroturi vegetale. Sistemul de ventilatie opereaza cu viteza scazuta pentru a nu crea curenti de aer in adapost. |
| (i) un protocol care conține acțiunile și calendarele corespunzătoare; (ii) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; (iii) un protocol pentru răspunsul la cazurile identificate de neplăceri cauzate de mirosuri; (iv) un program de prevenire și eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contribuțiile surselor și pentru a pune în aplicare măsuri de eliminare și/sau reducere; (v) o analiză a incidentelor anterioare în materie de mirosuri și a măsurilor de remediere a acestora și diseminarea cunoștințelor privind incidentele în materie de mirosuri. | A fost elaborat si pus in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor |
| Emisiile de mirosuri BAT 13. Pentru a preveni sau, în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri și/sau impactul mirosurilor provenite de la o fermă, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/instalație și receptorii sensibili. | Ferma este amplasata la o distanta de aprox. 1600 m de cea mai apropiata zona locuita. |
| b. Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: - menținerea animalelor și a suprafețelor uscate și curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezenței dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau pe podelele parțial acoperite cu grătare); - reducerea suprafeței emițătoare a dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de metal sau plastic, canale cu o suprafață redusă expusă la dejecțiile animaliere); - evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere către un depozit de dejecții animaliere (acoperit) situat în exterior. - menținerea așternutului uscat și în condiții aerobe în sistemele cu așternut. | Boxele sunt dotate cu pardoseala complet acoperita cu gratare care permite scurgerea apei si a dejectiilor in bazinul colector din subsolul halelor. |
| c. Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului din adăposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici sau a unei combinații a acestora: - creșterea înălțimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperișului, coșuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperișului, și nu prin partea inferioară a pereților); - creșterea vitezei de ventilație a orificiului vertical de ventilație; - amplasarea eficientă a barierelor externe pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer aflat în mișcare (de exemplu vegetație); | Ventilatoarele exhaustoare sunt amplasate pe acoperisul halei. Perimetral ferma este inconjurata de o perdea vegetala. |
| Emisiile provenite din depozitarea dejecțiilor lichide BAT 16. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din depozitarea dejecțiilor lichide, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| a. Proiectarea și gestionarea corespunzătoare a depozitului de dejecții lichide prin utilizarea mai multor tehnici prezentate mai jos: 1.reducerea raportului dintre suprafața emițătoare și volumul depozitului de dejecții lichide. 2. reducerea vitezei vântului și a ratei de schimb a aerului pe suprafața dejecțiilor lichide prin operarea depozitului la un nivel mai scăzut de umplere. 3. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide. | Rezervorul de dejectii va fi golit la fiecare 6 luni astfel ca nivelul maxim al dejectiilor va fi mult sub cota terenului. Rezervorul de dejectii nu este dotat cu mixer, astfel ca dejectiile nu vor fi amestecate. |
| b. Acoperirea depozitului de dejecții lichide. În acest scop se poate utiliza una dintre următoarele tehnici: 1. acoperitoare rigidă; 2. acoperitori flexibile; 3. acoperitori plutitoare, cum ar fi: - pelete de plastic; - materiale vrac ușoare; - acoperitori flexibile plutitoare; - plăci geometrice din plastic; - acoperitori gonflabile; - crustă naturală; - paie. | Depozitul de dejectii se va acoperi prin formarea crustei naturale |
| BAT 17. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite dintr-un depozit îngropat (lagună) de dejecții lichide, BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. reducerea la minimum a amestecării dejectiilor lichide. b. Acoperirea depozitelor ingropate de dejecții lichide cu o acoperitoare flexibila si /sau plutitoare, cum ar fi: - folii de plastic flexibile; - materiale vrac ușoare; - crustă naturală; - paie. | Rezervorul de dejectii nu este dotat cu mixer, astfel ca dejectiile nu vor fi amestecate. Depozitul de dejectii se va acoperi prin formarea crustei naturale. |
| BAT 18. Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos. |
| a. Utilizarea depozitelor care pot rezista influențelor mecanice, chimice și termice. b. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care nu este posibilă împrăștierea pe sol a acestora. c. Construirea de instalații etanșe și echipament pentru colectarea și transferarea dejecțiilor lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de scurgere, stații de pompare). d. Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite îngropate (lagune) care au baza și pereții impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă sau un strat de plastic (sau un strat dublu). e. Instalarea un sistem de detectare a scurgerilor, constând, de exemplu într-o geomembrană, un strat de drenare și un sistem de țevi de drenare. f. Verificarea integrității structurale a depozitelor cel puțin o dată pe an. | Bazinele de colectare a dejectiilor de sub hale, rigola de evacuare a dejectiilor, bazinul tampon si laguna de dejectii sunt realizate din beton. Baza si peretii lagunei sunt impermeabilizate cu un strat de argila compactata si folie hidroizolanta. Sistemul de colectare a dejectiilor permite colectarea / depozitarea dejectiilor pentru o perioada de minim 6 luni. Pentru monitorizarea calitatii apei subterane din zona de influenta a fermei au fost realizate 2 foraje de monitorizare. Cel putin o data pe an, laguna se goleste complet, pentru verificarea integritatii acesteia. |
| Prelucrarea dejecțiilor animaliere în ferme BAT 19. În cazul în care se utilizează prelucrarea în ferme a dejecțiilor animaliere, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor, mirosuri și organisme patogene microbiene în aer și apă și pentru a facilita depozitarea dejecțiilor animaliere și/sau împrăștierea pe sol, BAT constau în prelucrarea dejecțiilor animaliere prin aplicarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| d. Fermentarea (aerarea) a dejecțiilor lichide. | Dejectiile sunt depozitate in laguna minim 6 luni pentru mineralizare. |
| Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| a. Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | O data pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| b. Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |
| Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| a. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | O data pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| b. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. |  |
| Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT 27. BAT constau în monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos. |
| a. Calculare prin măsurarea concentratiei de pulberi si a ratei de ventilatie prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, nationale sau internationale) care asigură date de o calitate stiintifică echivalentă. | De fiecare data cand au loc modificari semnificative pentru cel putin unul dintre urmatorii parametrii: tipul de animale crescute in ferma; sistemul de adapostire. |
| b. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie, rezultati din masuratorile concepute si effectuate conform unui protocol national sau international (de exemplu protocolul VERA) intr-o ferma cu acelasi tip de tehnica (privind sistemul de adapostire, depozitarea dejectiilor animaliere si/sau imprastierea pe sol) si conditii climatice similar. | O dată pe an pentru fiecare categorie de animale. |
| Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an. |
| a. Consumul de apă. | Forajele de alimentare cu apa sunt dotate cu debitmetre pentru tinerea evidentei apei consumate. De asemenea, consumul de energie electrica la nivelul fermei se contorizeaza. Se tine evidenta animalelor la populare si la depopulare, a consumului de furaje, precum si a cantitatii de dejectii generate. |
| b. Consumul de energie electrică. |  |
| c. Consumul de combustibil. |  |
| d. Numărul de animale care intră si ies, inclusiv nasterile si mortalitătile în cazul în care este relevant. |  |
| e. Consumul de furaje. |  |
| f. Generarea de dejectii animaliere. |  |
| Emisiile de amoniac provenite din adăposturile pentru porci BAT 30. Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora. |
| Una dintre următoarele tehnici, care aplică unul dintre următoarele principii sau o combinație a acestora: (i) reducerea suprafeței emițătoare de amoniac; (ii) creșterea frecvenței de transportare a dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către depozite externe; (iii) separarea urinei de materiile fecale; (iv)păstrarea asternutului curat si uscat. | Halele sunt prevazute cu pardoseala complet acoperita cu gratare care permit scurgerea dejectiilor in bazinele din subsolul halelor. Sistemul de ventilatie asigura si o uscare fortata a pardoselei. |
| 0. O fosă adâncă (în cazul unei podele prevăzute integral sau partial cu grătare) numai în cazul în care este utilizată în combinatie cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: - o combinatie de tehnici de management nutritional; - un sistem de purificare a aerului; - reducerea pH-ului dejectiilor lichide; - răcirea dejectiilor lichide. | Porcii sunt hraniti in 3 faze diferentiate pe categorii de varsta. Se utilizeaza nutret pe baza de cereale, srot, premix vitamino-minerale, cu un continut redus de proteine si fosfor. |
| 5. Fosă pentru dejectii animaliere de dimensiuni reduse (în cazul unei podele prevăzute integral sau partial cu grătare). | Adancimea canalelor de sub pardoseala boxelor este de 80 cm. |

Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic:

| Activitatea in ferma | Cerinte BAT |
| --- | --- |
| Inregistrari si evidente curente: numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul; reteta nutretului combinat este pastrata la sediul fermei; gospodaria de apa va fi dotata cu debitmetru pentru inregistrarea consumului de apa; consumul lunar de energie; cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii); integritatea retelei de canalizare exterioare, a caminelor de vizitare si a batalelor. | Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: numar de animale cresterea in greutate consum de hrana, compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor, consum de apa, consum de energie, cantitati de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii), (BREF ILF Sectiunea 4.1.4) h) evidenta verificarii integritatii rezervoarelor de stocare a dejectiilor lichide care se efectueaza la fiecare golire completa, precum si a rezultatelor controlului si a masurilor de remediere, dupa caz (BREF ILF Sectiunea 2.14) |

Pana aici;

Emisii de amoniac:

Se constata ca emisiile anuale de amoniac obtinute cu factorii de emisie din BREF ILF (folosind factorii de emisie redusi datorita utilizarii tehnicilor BAT) si din CORINAIR sunt de valori apropiate: 15 154 kg/an si respectiv 18 612 kg/an amoniac.

Emisii de metan:

Cantitatile anuale ale emisiilor de metan calculate cu factorii de emisie indicati de BREF ILF si IPCC sunt foarte diferite: 16 983 kg/an, respectiv 27 918 kg/an.

Factorii de emisie indicati in BREF ILF sunt doar cu caracter orientativ si utilizarea lor este limitata la conditiile specifice in care au fost determinati.

Cerinţelor BAT pentru reducerea emisiilor :

Tabelul nr. 30: Instalatii si masuri pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer

| Nr crt | Sursa / activitatea generatoare | Noxe evacuate / retinute | Sisteme de control / retinere / dispersie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Halele pentru cresterea porcilor | NH3, CH4, N2O, CO2, H2S, pulberi | Furajarea diferentiata pe faze de crestere (BATC 3); Sisteme etanse de preparare si distributie a hranei. |
|  | Managementul dejectiilor | NH3, CH4, N2O, H2S | Sistemul de adapostire se conformeaza cerintelor BATC 30.1, (BREF sectiunea 4.7.1.2); Dejectiile se depoziteaza in lagune acoperite o crusta naturala, in vederea fermentarii anaerobe (BATC 16 si BATC 17); |
|  | Manipularea furajelor | Pulberi | Sisteme inchise (silozuri, conducte) de manipulare |

Managementul dejecţiilor:

Dimensionarea capacitatii lagunei:

- Dejectii: 									       5118 mc/an

Apa rezultata de la spalarea halelor (100% din apa utilizata): 	55 mc/an

Apa pentru evacuarea dejectiilor (100% din apa utilizata):	         465 mc/an

TOTAL: 								       5638 mc/an

Capacitate laguna: 								       7038 mc

Se observa ca laguna are o capacitate suficienta sa stocheze dejectiile si apele uzate rezultate de la igienizarea halelor pe o perioada de un an.

Cerinte  BAT pentru dejectii:

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă (aer)

9.1.1. Emisii dirijate

Nu este cazul.

9.1.2. Emisii difuze:

Sunt declansate de:

- procesele metabolice ;

- managementul dejectiilor ;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- laguna de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea acestora, ca sursa de suprafata

- instalatiile de descarcare a furajelor in vederea hranirii  emit pulberi .

Sursele de emisii si poluantii specifici ai aerului rezultati din activitatea de crestere a porcilor.

| Poluanti | Surse de emisii |
| --- | --- |
| NH3 | Hale de crestere a porcilor,depozitarea si imprastierea dejectiilor |
| CH4 | Depozitarea si tratarea dejectiilor |
| N2O | Depozitarea si imprastierea dejectiilor |
| H2S | Depozitarea si imprastierea dejectiilor |
| NMVOC | Depozitarea si imprastierea dejectiilor |
| Pulberi | Depozitarea hranei si din halele de crestere |

In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Aceste emisii se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

Intensitatea mirosului în cazul fermei este dată de compozitia furajului care actionează asupra dejectiilor si de tehnicile utilizate la manipularea si stocarea dejectiilor. Conform datelor experimentale o dietă cu nivel de proteină scăzut duce la scăderea intensitătii mirosului.

Pentru minimizarea emisiilor  se vor lua următoarele măsuri:

- aplicarea unei diete cu continut mic de proteină crudă;

- functionarea continuă a ventilatoarelor pentru evitarea acumulării de poluanti în hală;

- functionarea corectă, fără pierderi a sistemului de alimentare cu furaje pentru a se evita producerea pulberilor;

- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea combustibililor;

- revizia sistemului de alimentare cu apa pentru a preveni pierderile care duc la umezirea asternutului si cresterea emisiei de amoniac.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brasov şi GNM-SCJ  Brașsv, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

....

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere(Filtru sanitar) Ape pluviale conventional curate de pe constructii. Ape pluviale posibil impurificate (drum incinta ). | pH,materii totale in suspensie,CBO5,CCOCr,N-NH4,NO3,NO2,P total Nu este cazul Nu este cazul | Un bazin vidanjabil capacitate de 11,9 mc si transport la o statie de epurare orasenesca de către societate specializată autorizată Descarcate liber la nivelul solului. Colectate in rigole de beton si evacuate pe spaţiul verde amenajat |  |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 66 din 15.05.2017  eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, ABA Olt, SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) |  |  |  |
| Menajere | Bazin vidanjabil, statie de epurare oraseneasca | 0,28 | 0,25 |  |  |  |

9.2.3. Pretratare

Nu este cazul.

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

....

9.2.4. Tratare

Nu este cazul.

| Denumire | Valoare |
| --- | --- |

....

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Pe amplasamentul fermei :

Pentru monitorizarea zonei de influenţã laguna dejectii şi hale de creştere, pe amplasament sunt realizate 2 foraje de observatie si monitorizare cu adancimea de 15 m si care intercepteaza acviferul in intervalul 6 – 12,5 m.:

- foraj de moniorizare nr. 1 (FM1) in amonte de laguna de dejectii.

- foraj de moniorizare nr. 2 (FM2) amplasat în aval de laguna stocare dejectii.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

- Obligaţia beneficiarului de a dispune de teren suficient pentru împrãştierea fertilizantului pentru cel puţin 80 % din cantitãţile ce se produc pe parcursul unui an, diferenţa de pânã la 100 % se acoperã prin contracte ferme de furnizare cãtre fermieri agricoli.

- Obligaţia beneficiarului de a se dota cu utilaje şi echipamente pentru manipularea, transportul şi administrarea în câmp a fertilizantului.

- Conform Ordinului 242 din 2005, beneficiarul are obligaţia sã realizeze monitorizarea calitãţii freaticului.

- Sã realizeze şi sã respecte Planul de management al dejectiilor şi deşeurilor, în concordanţã cu prevederile legale în vigoare:

- O.U.G. nr. 47 din 2005 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animalã;

- O.M. nr. 296 din 2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea  programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole.

- H.G. 964 din 2000 cu completãrile ulterioare (H.G. 210 din 2007) privind aprobarea Planului de  acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

- Codul de bune practici în ferma adoptat cu Ordinul 1234/2006.

...

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

Nu este cazul

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

| Poluant | CMA mg/mc Medie de scurtă durată 30 minute | CMA mg/mc Medie de lungă durată zilnică |
| --- | --- | --- |
| Amoniac - la limita incintei si in punctele cu posibile reclamatii (cu frecventa trimestriala) | 0,3?OK | 0,1 |
| Hidrogen sulfurat | 0,015?OK | 0,008 |
| Pulberi – PM10 | - | 0,050 |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate | Porniri/opriri | Limitarea duratei şi a numărului de porniri/opriri pe an |
| Neplanificate | Întreruperea alimentării cu energie | Pornirea generatorului de curent de 13 kW alimentat cu motorina |
|  | Defectarea sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor | Operatorul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

## 10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 352/2005 – NTPA 002.

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea halelor între două serii sunt colectate în bazinul de dejecţii existent sub pardoseala halelor. Acestea sunt vidanjate periodic, conform prevederilor Codurilor de Bune Practici in Ferma si in Agricultura si eliminate pe terenuri agricole.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj 1 Amonte laguna | Apa subterana | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | 7,40 < 30 5,98 0,7687 11,0871 < 0,05 < 0,05 | Unit.pH mg[O2]/l mg[O2]/l mg/l mg/l mg/l mg/l |  |
| Foraj 2 aval laguna | Apa subterana | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | 7,46 < 30 3,72 0,6383 < 1 < 0,05 0,1018 | Unit.pH mg[O2]/l mg[O2]/l mg/l mg/l mg/l mg/l |  |

Aceste valori determinate in anul 2014 vor fi considerate valori de referinţă. Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observaţie situat în  amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte,  considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară.

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substantă uscată) | Prag de interventie (mg/kg substantă uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai putin sensibil | Sensibil | Mai putin sensibil |  |

10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997. Se vor respecta prevederile Ord. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

Valori de referinta sol. cf. rezultatelor din Raportul de referinta 2016?? :

Rezultatele Rapoartelor de incercare nr. 2764 si 2765 din 21.07.2014 sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 1: Calitatea solului de pe amplasament (probe martor)

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poarta | Laguna |
| 1 | pH (extract apos 1:5) | unit. pH | 6,11 | 5,87 |
| 2 | Azot Kjeldahl | mg/g s.u. | 0,875 | 0,918 |
| 3 | Fosfor total | mg/kg s.u. | 144,66 | 163,47 |
| 4 | Total hidrocarburi de petrol/C10-C40 | mg/kg s.u. | 11,79 | 15,15 |
| 5 | COT | % | 0,458 | 0,492 |
| 6 | Cu | mg/kg s.u. | 18,16 | 17,51 |
| 7 | Cr | mg/kg s.u. | 36,80 | 35,20 |

s.u -  substanta uscata

10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009/2017- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB pe perioadade soapte, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

10.6. MIROS

Pentru reducerea impactului provocat de miros au fost intreprinse următoarele acţiuni:

- bazine de colectare dejecţii, cu utilizare de substante pentru limitarea emisiilor în aer şi implicit pentru reducerea disconfortului cauzat de miros;

- pomparea dejecţiilor din hale se face prin tubulatură etanşă cu racorduri de închidere- deschidere, la fel şi din bazinul colector în cisterna, prin urmare se obţine minimizarea emisiilor de miros din instalaţie.

- prin asigurarea unor debite suficiente pentru ventilarea tuturor halelor de creştere a animalelor se determina o scădere a concentraţiilor de poluanţi din efluentul gazos evacuat din hale şi implicit, o diminuare a nivelului de miros.

Zona de locuit se afla la o distanţa apreciabila faţă de amplasamentul acestuia nefiind afectate de mirosul din fermă.

- Pentru evitarea acumulărilor de amoniac si metan în grajdul de animale sunt prevăzute ventilatoare, si sunt prevăzute cu senzori pentru amoniac, temperatură si umiditate. Titularul activităţii îsi va planifica activităţile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv ( transportul dejecţiilor, anumite lucrări de intreţinere), ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanţe mari. De asemenea se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament să fie realizate în asa fel încât emisiile si mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Reducerea şi/sau controlul emisiilor de compuşi cu azot, în vederea protejării calităţii apelor prin: aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă prin hrănirea animalelor cu cantităţi reduse de nutrienţi ( în concordanţă cu fazele de dezvoltare utilizarea de diete bazate pe cantităţi reduse de proteine suplimentate cu aminoacizi; utilizarea de diete cu conţinut redus de fosfor şi /sau bazate pe fosfaţi anorganici cu rată ridicată de digestibilitate pentru reducerea conţinutului de azot şi de fosfor din dejecţii şi a emisiilor de amoniac); minimizarea emisiilor de la dejecţii în sol şi în apa subterană prin echilibrarea cantităţii de dejecţii aplicate pe sol cu cerinţele culturilor; managementul adecvat al împrăştierii dejecţiilor pe teren pentru reducerea poluării apelor de suprafaţă şi a disconfortului olfactiv al populaţiei din vecinătate; verificarea periodica a etanşeităţii şi impermeabilităţii başelor şi bazinelor vidanjabile;

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri generate

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursă generatoare | Cantitate | Mod gestionare | operatiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | rezultate de la personalul angajat | Cca. 4 tone/an | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea; |
| 02 01 02 | Deseuri de tesuturi animale | (mortalitati) | Cca. 7 tone/an | D10 | preluate de SC PROTAN Bucuresti |
| 02 01 06 | Dejectii animaliere | Procesul de crestere si ingrasare porci | Cca. 5118 m3/an | R10 | tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau pentru imbunatatirea ecologica; |
| 18 02 01 18 02 02* 18 02 03 18 02 05* | Obiecte ascutite Periculoase Neperiuloase Chimicale Deseuri medicale | Activitatea de asistenta medicala | Cca 50 kg/an | D9 | tratarea fizico-chimica neprevazuta in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operatiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare si altele asemenea; |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 10* | Ambalaje Hartie si carton Plastice metalice periculoase | Procesul tehnologic | Cca. 100 kg/an | R12 | schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

| Cod deseu | Denumire deseu | Compozitie | Cantitate | Mod stocare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | Dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat | Dejectii animaliere | Cca. 5118 m3/an | Laguna |  |

11.3. Deşeuri tratate- operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 01 06 | dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei | 5118 | Tone/an | Valorificare | R 10 | Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor, republicata. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr.249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

. - Operatorul va respecta prevederile Ordonantei nr. 47/2005 aprobată  prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

| Denumirea substantei periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, Lg. 59/2016, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data reviz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa si categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg. 59/2016, tone | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la Lg. 59/2016, tone |  |

Nu este cazul

| Instalatii relevante din punct de vedere al securitătii | Cauze | Efecte | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul

| Instalatia | Echipamente de functionare în sigurantă | Data revizuirii |
| --- | --- | --- |

Nu este cazul

.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

....

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire si descriere cod | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Conditii de referintă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

....Nu exista surse dirijate de poluanti atmosferici.

Referitor la emisiile  in atmosfera:

Conform BREF ILF- Sectiunea 2.15 , in mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. Actiunea de monitorizare a emisiilor de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul, pe baza factorilor de emisie corespunzatori sistemului de adapostire .

Se vor raporta anual emisiile estimate prin calcul care depasesc valorile prag prevazute in HG nr. 140/2008 pentru a fi incluse in Registrul poluantilor emisi.

Referitor la emisiile de amoniac, conform Ord. 462/1993 Anexa nr. 1, Capitolul 6.1, substante din clasa 3-a, valoarea limita admisa la emisie (pentru debite masice >300 g/h) sunt stabilite la 30 mg/Nmc.

Având în vedere următoarele aspecte:

- In urma analizei BREF  ILF- Sectiunea 2.15, în mod curent, pentru fermele de porci,  emisiile în aer nu se măsoară.

- Debitul masic calculat pe sursa de emisie (conducta de evacuare)  <300 g/h ammoniac.

Comentariul de mai sus referitor la emisiile de amoniac nu trebuie introdus deoarece nu exista o sursa dirijata de emisii de amoniac.

Eventual, trebuie introdusi factorii de emisie (Corinair 2016: NH3 = 4 kg/loc/an sau BATC 0,1 – 2,6 kg/loc/an) in baza carora titularul sa faca anual calculele de emisii.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | Indicatori | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Limita incintei pe directia adaposturilor si a depozitelor de dejectii (lagune) si la cea mai apropiata casa de locuit | NH3 H2S Pulberi PM10 | La reclamatii. | STAS 10812-76 STAS 10814-76 EN 12431 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Apele uzate provenite de la corpul administrativ sunt vidanjate periodic, şi transportate la o staţie de epurare autorizată, conform contractului. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în limitele HG nr. 352/2005 – NTPA 002

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nu este cazul, nu se fac evacuări în ape de suprafaţă sau subterane.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Se vor considera ”parametri de referinţă” indicatorii de calitate pentru apa subterană din forajul de observaţie situat în  amonte, adică se vor compara indicatorii forajului din aval cu indicatorii forajului din amonte,  considerând ”prag de alertă” depăşirea semnificativă a parametrilor unei măsurători faţă de cea anterioară. În acest caz se vor relua măsurătorile, se vor determina cauzele, se vor stabili  măsuri de remediere şi vor înştiinţate autorităţile de mediu şi de gospodărire a apelor;

...

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecventă | Metodă de analiză | Natura apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj 1 amonte laguna | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | discontinua | anual | SR ISO 10523-2012 SR ISO6060-1996 SR EN 1899/1,2-2003 SR ISO7150-2001 SR ISO26777/C91-2006 SR ISO7890/3-2000 SR ISO 6878-2005 | Panza freatica |
| Foraj 2 aval laguna | pH CCOCr CBO5 NH4+ NO2- NO3- P | discontinua | anual | SR ISO 10523-2009 SR ISO6060-1996 SR EN 1899/1,2-2003 SR ISO7150-2001 SR ISO26777/C91-2006 SR ISO7890/3-2000 SR ISO 6878-2005 | Panza freatica |

13.5. Monitorizarea solului

Calitatea solurilor va fi monitorizata prin efectuarea studiilor pedologice pentru terenurile noi pe care se vor aplica ingrasamintele naturale/periodic /sau schimbarea terenurilor.

Se vor monitoriza indicatorii azot tatal  cel putin o data la 10 ani

Valori de referinta sol. cf .rezultatelor din Raportul de referinta 2015 :

| Nr. crt. | Parametru analizat | UM | Valori determinate |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poarta | Laguna |
| 1 | pH (extract apos 1:5) | unit. pH | 6,11 | 5,87 |
| 2 | Azot Kjeldahl | mg/g s.u. | 0,875 | 0,918 |
| 3 | Fosfor total | mg/kg s.u. | 144,66 | 163,47 |
| 4 | Total hidrocarburi de petrol/C10-C40 | mg/kg s.u. | 11,79 | 15,15 |
| 5 | COT | % | 0,458 | 0,492 |
| 6 | Cu | mg/kg s.u. | 18,16 | 17,51 |
| 7 | Cr | mg/kg s.u. | 36,80 | 35,20 |

s.u -  substanta uscata

Se va respecta Ord. nr. 1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi  din surse agricole

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

permanent starea de functionare a urmatoarelor : utilajelor si autovehiculelor ; sistemului de colectare a apelor uzate ; drumurilor din incinta; verificarea periodică a stării constructiilor si a platformelor si aplicarea de măsuri de refacere corespunzătoare; activităti de revizii/ reparatii/ verificări periodice, cu frecvente determinate de cărtile tehnice ale  echipamentelor si instalatiilor;

Verificarea periodică a stării conductelor subterane;  verificarea periodică, cu personal (firme) autorizat, a stării utilajelor care lucrează sub presiune

Se monitorizeaza urmatorii parametrii tehnologici:

- Numarul de animale;

- Cresterea in greutate;

- Consumul de hrana;

- Compozitia hranei, cu evidentierea continutului de proteina cruda si fosfor;

- Consumul de apa;

- Consumul de energie electrica;

- Cantitatea de deseuri produsa.

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  249/2015 privind  modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje . Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

....

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.8. Monitorizare zgomot

....

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecventă de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita incintei pe directia adaposturilor si a depozitelor de dejectii (bataluri, lagune) si la cea mai apropiata casa de locuit | Nivel de zgomot echivalent. | La reclamatii. | STAS 6161/1-08 STAS 6161/3-82, ISO 1996/2 |  |

Zgomotul la limita amplasamentului se va încadra  în limitele legale pentru zone cu folosinţă industriala.

Se va respecta valoare de 65 dB(A) conform STAS 10009-88- Acustica urbană-Limite admisibile ale nivelului de zgomot

13.9. Monitorizare miros

Monitorizarea mirosului se va face, prin efectuarea unor analize de amoniac în imisie şi compararea concentraţiilor de ammoniac si H2S,  cu limitele din STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate , cf tabel de la pct.13.2.2.1.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Injectarea dejectiilor direct în  sol cu vidanja pentru transport dotată cu sistem de injectare (Joskins).

Măsuri prevăzute:

- Managementul nutriţional

- Menţinerea curăţeniei

- Managementul corespunzator al dejecţiilor

- Ventilaţia corespunzătoare a halelor de producţie

- Aplicarea bunelor practice agricole la împrăştierea pe camp a dejecţiilor

- Aplicare “Plan de management al dejecţiilor” şi “Plan de biosecuritate”.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Măsurile propuse la încetarea activităţii:

- solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activităţii

- colectarea şi evacuarea din incintă a materiilor prime şi a tuturor deşeurilor industriale şi menajere

- golirea structurilor subterane

- întreruperea alimentării cu energie electric

- dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente

- colectarea pe categorii de deşeuri a deşeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor şi a instalaţiilor aferente şi evacuarea prin firme autorizate

- dezafectarea clădirilor şi a construcţiilor şi eliminarea deşeurilor

- refacerea terenului pentru al aduce la starea iniţială

Faza de închidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, asigurare eventual dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor, ceea ce înseamnă parcurgerea următoarelor etape:

Etapa I: pregătiri preliminare

- Solicitarea acordului de mediu pentru incetarea activitatii;

- Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si menajere;

- Se angajeaza o firma specializate sau se numeste o echipa de specialisti din cadrul societatii

- Se intocmeste un program de lucrari

- Se stabilesc eventualele masuri de supraveghere si control pe perioada in care se efectueaza lucrarile

- Se delimiteaza zona in care se fac operatiile de inchidere

Etapa II: oprirea functionarii

- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire aferente fiecarei instalatii sau utilaj

- Pentru utilajele dinamice (pompe, compresoare, suflante, ventilatoare, reductoare), se procedeaza conform instructiunilor specifice pentru o oprire de lunga durata, golindu-se uleiul de ungere folosit

- Se golesc toate componentele de continutul cu diverse substante, se incarca in containere si se depoziteaza;

- Se sufla sau se spala, in functie de caz, fiecare utilaj, conform instructiunilor prevazute;

- Se golesc toate conductele de produse prin suflare (cu aer), sau spalare, dupa caz;

- Rezervoarele de depozitare materii prime, produse intermediare sau produse finite, se golesc complet si se verifica vizual corectitudinea operatiilor de golire;

- Toate conductele se blindeaza la limita instalatiei

- Se executa alte operatii specifice fiecarei instalatii, operatii prevazute in instructiunile de lucru pentru o oprire de lunga durata;

- Se inspecteaza vizual efectuarea corecta a tuturor operatiilor prevazute;

- Se demonteaza partile componente ale utilajelor (motoare electrice, benzi de cauciuc, diverse echipamente electrice si AMC) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica.

- Se executa spalarea si dezinfectarea instalatiilor de canalizare;

Etapa III: energie electrica

- Se intrerupe alimentarea cu energie electrica (la toate utilajele si instalatiile) de la posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala de Distributie, acestia trebuind sa faca, in mod obligatoriu, intreruperea alimentarii din statia de alimentare

- Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu energie electrica de la posturile de transformare existente pe amplasament

Etapa IV: demontari, dupa caz

- Se executa demontarea partilor componente ale utilajelor care pot fi refolosite cum ar fi: motoare electrice, diverse echipamente electrice si aparate de masura si control.

Etapa V: dezmembrari, dupa caz

- Dezmembrarea si inchiderea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara oxiacetilenica sau prin sudura electrica

- Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea evacuarii

- Inchiderea pilonilor din beton armat pentru sustinere, operatie care se poate executa prin implozie de catre firme specializate in astfel de operatii

- Demolarea manuala sau mecanizata a zidariei

- Depozitarea si apoi evacuarea deseurilor de caramizi

Etapa VI :deseuri

- Deseurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului

- Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau regrupare (depozitare temporara), in vederea transportarii spre valorificare

- Deseurile metalice generate se depoziteaza in locurile speciale create pe platforma societatii, fiind respectate conditiile de protectie a mediului inconjurator. Deseurile metalice sunt valorificate la firme specializate.

- Deseurile de hirtie, folie si paleti uzati se depoziteaza in locuri special amenajate in acest sens

- Deseurile de zidarie se depoziteaza pe platforme betonate si apoi sunt incarcate in camioane in vederea valorificarii, ca materie prima, sau ca umplutura pentru constructii.

- Deseurile obtinute din dezafectarea utilajelor, si anume : motoarele electrice, deseurile de cauciuc alcatuite din benzile de cauciuc aferente transportoarelor cu banda si cablurile electrice se folosesc pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosinte.

- Deseurile uleioase se colecteaza in bidoane metalice, etichetate privind continutul si se depoziteaza in magazie speciala in vederea eliminarii controlate.

- Deseurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectarile sunt depozitate impreuna cu deseurile menajere existente, in pubele speciale, pe platforma betonata special amenajata care se afla in incinta societatii si sunt ridicate periodic, in vederea evacuarii la rampa de gunoi a orasului

- Eliminarea deseurilor se face in conformitate cu Hotararea nr.1470/2004, privind Stategia nationala de gestionare a deseurilor si a Planului National privind gestionarea deseurilor pe categorii.

- Deseurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in  recipienti adecvati, fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul  de dimensiunile de gabarit. In incinta societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri. In vederea eliminarii deseurilor, aceste spatii trebuie sa permita accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel incat sa nu fie ingreunat procesul de incarcare.

- In vederea eliminarii deseurilor rezultate se respecta procedurile de transport al deseurilor pe teritoriul Romaniei, de pe un loc pe altul, conform cu Ordinul nr.2/01.2004. Deseurile nu vor fi amestecate intre ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii deseului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate vor fi asigurate de firmele autorizate in colectare/ valorificare deseuri, firme care detin Autorizatie de mediu pentru acest tip de activitate.

Etapa VII: Reconstructie ecologica

- Refacerea ternului pentru al aduce la starea initiala se va face in functie de destinatia care urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza.

Ordinea operatiilor si lucrarilor de inchidere se poate modifica, daca necesitatile procesului o cer.

Planul de inchidere a instalatiilor si utilajelor existente pe amplasament va fi actualizat de catre societate daca circumstantele se modifica.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare

trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

....

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria com.Halchiu

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

....

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „ Cresterea intensiva a porcilor” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | amoniac | 10000 |  |  |
|  | particule (Pm10) | 50000 |  |  |
| 74-82-2 | metan(CH4) | 100000 |  |  |
| 10024-97-2 | protoxid de azot(N2O) | 10000 |  |  |
|  | compusi organici volatii nemetanici (COVNM) | 100000 |  |  |

Cantitatile estimate de poluanti atmosferici (din hale si managementul dejectiilor)

| Substanta emisa | Metoda de calcul | Valoare prag de emisie |
| --- | --- | --- |
|  | BREF ILF | CORINAIR | IPCC |  |
|  | [kg/an] |
| Amoniac | 15 154 | 18 612 | - | 10 000 |
| Metan | 16 983 | - | 27 918 | 100 000 |
| Protoxid de azot | 372 | - | 664 | -??? |
| NMVOC | - | 2564 | - | 100 000 |
| Pulberi PM 10 | - | 651 | - | 50 000 |
| Pulberi PM 2,5 | - | 28 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

....

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

....  - planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la ACPM – 1 martie - pentru anul de raportare n-1

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completările şi modificările ulterioare - 05 ale lunii in curs pentru luna precedenta

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

- Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) – 30 aprilie - pentru anul de raportare n-1

- Raportare  privind  substantele  chimice  periculoase/amestecurile  de  substante  utilizate

- Planul de management a deşeurilor organice (dejecţii) anual in cadrul RAM.

- Auditului privind eficienţa energetică.- la 3 ani -primul audit in RAM-ul aferent anului 2016

- Audit privind utilizarea apei. - la 3 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2016

- Audit privind minimalizarea deşeurilor. –la 2 ani - primul audit in RAM-ul aferent anului 2016.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| 2 | Raportarea inventarului emisiilor în atmosferă, conform Legii 104/2011 şi OM 3299/2012 | anual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare,  faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ANPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean BRASOV;

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – BRASOV  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor BRASOV ;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ; BRASOV;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC  DORIPESCO PROD SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15 Operatorul va prezenta pana la data de 31.12.2016 un contract de salubritate incheiat cu un operator de salubritate autorizat din punct de vedere al protectiei mediului si licentiat ANRSC;

….

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean BRASOV şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului BRASOV.

# 17. Anexe

# Nu este cazul

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Seviciul Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu al judetului Brasov. |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său. |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 17 | H | Fraza de pericol |
| 18 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 19 | SMM | Sistem de management mediu |
| 20 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 21 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 22 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 23 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. BRASOV | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului |
| 3 | C.J. BRASOV al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003) |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |

20. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 2 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 5 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 6 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 7 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 9 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 1 |
| 7.1 | Apa | 11 |
| 7.2 | Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor | 12 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 13 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 13 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi | 15 |
| 8.3 | Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate | 17 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 29 |
| 9.1 | Emisii în atmosferă | 29 |
| 9.2 | Emisii în apă | 30 |
| 9.3 | Emisii în sol, ape subterane | 31 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 33 |
| 10.1 | Aer | 33 |
| 10.2 | Calitatea aerului |  |
| 10.3 | Apă | 33 |
| 10.4 | Sol | 34 |
| 10.5 | Zgomot | 35 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 36 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 38 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 40 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 47 |
| 15 | OBLIGAŢIILE TITULARULUI | 50 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR | 52 |
| 17 | ANEXE | 53 |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI | 53 |
| 19 | ABREVIERI | 55 |
| 20 | CUPRINS | 56 |

# Text boxes

Adaposturi de animale

Descarcare sau incarcare animale

Depozitarea cadavrelor

Procesare

externa

Dozare hrana

Dejectii lichide si ape de spalare

Stocare in laguna

Aplicare pe terenuri agricole

Punct E (m) N (m) 82 477772,392 537373,348 83 477723,084 537182,936 89 477799,768 537148,999 90 477849,076 537339,411