Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ..... din ....03.2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  POPA CORNELIUS reprezentant al SC DOROBEIUL SRL pentru COMUNA CRISTIAN cu sediul in jud. Brasov, com. Cristian, str. Piata Libertatii, nr. 1, înregistrată la APM Brasov cu nr. 18223 din 09.11.2017, in baza:

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

şi ca urmare a completarii documentatiei cu nr.18852 din 22.11.2017 si nr.3701 din 05.03.2018 (solicitare electronica cu nr.1605/07.11.2017) autoritatea competenta pentru protectia mediului Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedințelor Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.03.2018, ca proiectul „ P.T. si executie retea apa si canalizare menajera, strada Preot Virgil Pop – Nisipului, FN”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, com. Cristian, str. Preot Virgil Pop – Nisipului, nr. f.n. (C.U. nr. 178 din 11.05.2017 emis de Primaria Comunei Cristian), nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului  in Anexa 2, la  pct. 10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

- titularul si APM Brasov au mediatizat in presa locala cat si pe pagina web atat depunerea solicitarii acordului cat si decizia etapei de incadrare;

- in urma parcurgerii listei de control pentru etapa de incadrare si a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din HG nr. 445/2009, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din urmatoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) marimea proiectului

Prin proiect se propune extinderea conductei de apă, respectiv extindere conductă de canalizare, aferente lucrărilor ce se vor executa în loc. Cristian, zona str. Preot Virgil - Nisipului, nr. FN, nr. cad 101392, jud. Brașov, pentru construcțiile identificate prin PUZ zonal.

Prin extinderea retelelor vor di asigurate utiliattile pentru 20 de gospodarii si 9 unitati de industrie locala.

In zona amplasamentului studiat, exista retele centralizate de alimentare cu apa potabila si de canalizare ape uzate menajere, administrare de SC Dorobeiul SL, ce trebuyie extinse.

Situația rețelelor edilitare din zona studiată este următoarea:

Alimentare cu apă:

În stadiul actual pe terenul studiat există parțial rețea de apă, în zonă există rețele de apă, existând posibilitatea conectării din două puncte și realizarea unui inel pentru rețeaua de apă.

Canalizare:

În stadiul actual pe terenul studiat nu există rețea de canalizare, în zonă există rețele de canalizare, existând posibilitatea conectării într-un punct de racord.

Extindere rețea de apă potabila

Sursa de apă pentru amplasamentul studiat este reprezentată de racordul ce se va realiza la sistemul de distribuție apă potabilă.

Pe amplasamentul studiat, se prevede extinderea conductei de apă și racordarea din cele două puncte de racord, din polietilenă de înaltă densitate De110 Pn 10 conform plan de situație.

Conform avizului de principiu dat, alimentarea cu apa, se va putea face din rețeaua de distribuție apa de pe Str. Preot Virgil Pop și str. Nisipului, prin intermediul a două cămine, prevăzute cu vane de concesie.

Extinderea se realizează din țeavă de polietilenă de înaltă densitate De 110mm Pn 10, pe traseu fiind prevăzută echiparea cu hidranți exteriori Dn80 cu debitul de 5 l/s, fiind prevăzut în fiecare intersecție un hidrant și la interval de maxim 250m ( in total 3 bucati).

Lungimile traseelor de conductă sunt:

- conductă distribuție PE De110 – 425,00m;

- racordare hidranți exteriori PE De90 – 4,50m.

Conductele proiectate se vor poza în săpătură la cota reţelei de distribuție dar nu mai puţin de  –1,1 m faţă de cota terenului sistematizat într-un strat de nisip cu grosimea de 0,1m atât sub conductă cât şi peste aceasta

Necesarul apă potabilă:

- Qzi med=23,6m3/zi;

- Qzi max=30,68m3/zi;

- Qo max=5,58m3/h.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează către sistemul centralizat de canalizare a comunei Cristian, prin racordarea la căminul existent.

Pe amplasamentul studiat, se prevede extinderea conductei de canalizare și racordarea la punctul de racord din str. Preot Virgil Pop, fiind prevăzute conducte din PVC-KG cu diametre De200mm, conform plan de situație.

Conform avizului de principiu dat, racordarea se va putea face din rețeaua de canalizare de pe Str. Preot Virgil Pop și str. Nisipului, prin intermediul căminului existent.

Lungimile traseelor de conductă sunt:

- conductă PVC-KG De200mm – 393,00m;

- conductă PVC-KG De250mm – 120,00m

Pe reteaua de canalizare se vor monta 13 caminbe de canalizare.

Amplasarea extinderii de conductă se va realiza pe centrul drumului de acces, căminele urmând să fie prevăzute cu capac de trafic greu.

Conducta de canalizare se va poza pe un pat de nisip menținând  panta conform proiectului pentru asigurarea vitezei de autocurățire. Debitul de apă evacuat:

- Qzi med=18,88m3/zi;

- Qzi max=24,54m3/zi;

- Qo max=4,47m3/h.

Evacuarea apelor pluviale

Colectarea apelor pluviale de pe drum nu face parte din acest proiect, prin proiectul de drumuri se va reglementa evacuarea apelor pluviale.

Ape pluviale provenite de pe acoperișul imobilelor vor fi dirijate către spatiile verzi. Se considera ca debitul de apa provenit din precipitații se poate infiltra in sol.

Organizarea de santier:

Organizarea de șantier va fi amplasată în incinta amplasamentului.

b) cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

d) productia de deseuri – deseurile rezultate in perioada de executie a proiectului (deseuri din constructii) vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort –

În perioada lucrarilor, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

f) riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;

- prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident;

2. Localizarea proiectelor:

2.1. utilizarea existenta a terenului: terenul studiat este situat in intravilanul comunei Cristian; destinatia actuala a terenurilor este de Zona de locuinte si functiuni complementare, in conformitate cu  C.U. nr. 178 din 11.05.2017  emis de Primaria Comunei Cristian;

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr.930/2005, pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;

h) ariile dens populate:

Lucrarile au loc in zona drumurilor in interiorul localitatii.

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate –  nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – impact redus;

d) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

-proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-proiectul propus nu necesita parcurgerea etapelor  procedurii de evaluare adecvata.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire a apelor nr. 34 din 23.02.2018 emis dfe SGA Brasov;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- folosirea de perdele de protectie pentru acoperirea cladirilor aflate in constructie;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de

constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea/spalarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Se vor lua măsuri și se vor realiza, dacă este cazul,  lucrări (ziduri) de sprijin pentru evitarea alunecărilor/surpărilor de teren;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

La finalizarea fiecarei etape a investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 49, alin. (3) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 49, alin. (4) din Ord. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Conform prevederilor OM 135/2010, titularul de proiect are următoarele obligaţii:

- art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obţinerea aprobării de dezvoltare;

- art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sorin HORNOIU

SERVICIUL A.A.A,

Daniela BIRAU

INTOCMIT:

Cons.  Teodora MUNTEANU