AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

PROIECT

Operator: S.C. BERG - BANAT SRL

Adresa:Mun. Timişoara, Str. Şagului, Nr.143, Jud. Timiş;

Punct de lucru: Mun. Făgăraş, Str.Negoiu, Nr.1, Jud.Brasov;

Locaţia activităţii: Mun. Făgăraş, Str.Negoiu nr.1, Jud.Brasov;

Tel. 0268/210315, Fax: 0268/218088, E-mail: office.fagaras@bergbanat.ro

Web: www.begbanat.ro;

Director: Ec. Bogdan Cucu;

Resp.Prot. Mediului: Petronela Manta

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3.c | Prelucrarea metalelor feroase: c) aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oţel brut pe oră | - | - |
| 2 | 2.6 | Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc | 040307 | 2C7c |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 2.3.c | 2 (c) iii | Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora |
| 2.6 | 2 (f) | Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30mc |

activitati (conform cod CAEN): coduri CAEN actualizate conform Ord. INS nr. 337/2007, Rev. 2: 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor (cod CAEN Rev.1: 2851)

Activitatea poate fi desfășurata pe teritoriul județului: Brasov

Autorizatia de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul

acesteia obtine viza anuala.

Data emiterii:  ……..2019

DIRECTOR   EXECUTIV,                                                                 SERVICIUL  A.A.A

Ciprian BANCILA                                                                           Codruta SAUCA

ÎNTOCMIT,

Consilier Damian COSTACHE

1. DATE  DE  IDENTIFICARE A TITULARULUI  ACTIVITĂŢII

Operator:  S.C. BERG-BANAT SRL

Sediul social: Mun. Timişoara, Str. Şagului, Nr.143, Jud. Timiş;

Certificat de inregistrare:Seria B nr.1572500 eliberat la data de 13.03.2008;

Cod unic de înregistrare : 1815100 atribuit in data de 30.11.1992;

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J35/29/07.02.1991 atribuit in data de 07.02.1991

Compania: S.C. BERG - BANAT S.R.L.

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC  BERG-BANAT SRL cu punctul de lucru  amplasat in Mun.Făgăraş, str. Negoiu nr. 1,  jud.Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 12918/24.07.2019 (solicitare inregistrata electronic cu nr. …………..), …..

în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică la sediul Primariei Fagaras din str. Piata Republicii nr. 3, la Sala de Conferinte, in data de 08.10.2019;

în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

în baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin:

<LLNK 12005   195290 301   0 42>Rectificarea nr. 195 din 22 decembrie 2005;

L<LLNK 12006   265 10 201   0 31>llllllll lllqqegea nr. 265 din 29 iunie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

<LLNK 12007    57180 301   0 45>Ordonanţă de urgenţă nr.57 din 20 iunie 2007;

<LLNK 12007   114180 301   0 50>Ordonanţa de urgenţă nr.114 din 17 octombrie 2007;

<LLNK 12008   164180 301   0 50>Ordonanţa de urgenţă nr.164 din 19 noiembrie 2008;

<LLNK 12011    71180 301   0 46><LLNK 12012    58180 301   0 49>Ordonanţa de urgenţă nr.58 din 10 octombrie 2012;

<LLNK 12013   117 10 201   0 33>Legea nr.117 din 24 aprilie 2013;

<LLNK 12013   226 10 201   0 31>Legea nr.226 din 15 iulie 2013;

<LLNK 12012   187 10 201   0 35>Legea nr.187 din 24 octombrie 2012;

<LLNK 12016     9180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă nr.9 din 30 martie 2016;

<LLNK 12018    75180 301   0 45>Ordonanţa de urgenţă nr.75 din 19 iulie 2018;

<LLNK 12018   292 10 201   0 34>Legea nr.292 din 3 decembrie 2018;

<LLNK 12019   2141701701   0 34>Decizia nr.214 din 9 aprilie 2019;

<LLNK 12019   219 10 201   0 35>LEGEA nr.219 din 15 noiembrie 2019;

In baza O.M. nr.818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

BREF FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”;

Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003;

In condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de :

O.U.G. nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

Legea  nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Ordinul nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

STAS 12574/1987  Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate;

SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile alenivelului de zgomot din mediul ambiant;

Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului, cu completarile si modificarile ulterioare.

OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu completarile si modificarile ulterioare.

Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata;

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

H.G. nr. 2.293/2004 privind gestoinarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

Ordinul comun nr. 1223/715/2005 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor si al Ministrului Economiei si Comertului privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice;

Ordinul nr. 1281/2005 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective

HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari cu modificarile si completarile ulterioare;

Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata  si  completata  de  HG 734/2006  si  HG 210/2007;

Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

se  emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ  DE MEDIU

PROIECT

Pentru activitatea: Tratarea si acoperirea metalelor .

Amplasată în: Mun. Făgăraş, Str.Negoiu, Nr.1, Jud.Brasov;

Operator: SC  BERG-BANAT SRL

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai

bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile

sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele

normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE :

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalatiei | UM |
| --- | --- | --- |
| 2.3.Prelucrarea metalelor feroase: c) aplicarea de straturi protectoare de metale topite cu un flux de intrare de peste două tone de oţel brut pe oră | 6 sau 24.000 | tone/ora tone/an |
| 2.6. Tratarea de suprafaţă a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc | 528,3* | mc |

* volumul util al cuvelor pentru faza de pretratare a pieselor brute din otel prin procese chimice:

| Nr. cr. | Destinatia | Dimensiuni bai tratare Volum total (m3) | Substante sau amestecuri utilizate/operatie | Volum util bai tratare **(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degresare | 2 bai de degresare Lxlxh=12700x1600 x 2900mm Vtot.=2x58,93mc=117,8mc | Solutie de degresare/Degresare chimica se face cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | Vtot.util= 2x52,83 =105,66 mc |
| 2 | Decapare | 6 bai de decapare Lxlxh=12700x1600x 2900mm Vtot.=6x58,93mc=353,58mc | Solutie de decapare / Decaparea chimica se face cu solutie de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) | Vtot.util =6x52,83 =316,98 mc |
| 3 | Stripare | 1 baie de stripare (dezincare)Lxlxh = 12700x1600x 2900mm Vtot.=1x58,93mc=58,93 mc | Solutie de stripare/Dezincarea chimica se face cu solutie de acid clorhidric diluat (5-10%) (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) | Vtot.util =2x52,83 =105,66 mc |
| 4 | Fluxare | 1 baie de fluxare Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot.=1x58,93mc =58,93 mc | Solutie de fluxare/Fluxarea chimica se face cu solutie de apoasa de clorura de zinc(18-24%) si clorura de amoniu(12-16%)(amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) | Vtot.util =1x52,83 =52,83 mc |
|  | TOTAL | 589,3 mc | - | 528,3 mc |

Nota: **Volumul util al bailor chimice reprezinta volumul efectiv utilizat la tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic; sunt excluse baile pentru spalarea  pieselor.

Activitatea consta din aplicarea unui strat protector de metal topit utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald, in scopul de a asigura o protecţie anticorozivă a produselor confecţionate din oţel. Zincarea termica modifica proprietatile de suprafata a  pieselor, care sunt impuse pentru o utilizare ulterioara.

Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC, proces care se aplica pe o suprafaţă metalică pregătita prin aplicarea activitatilor de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces (degresare, decapare, stripare, fluxare).

Procesul de zincare termică poate fi în esență împărţit în două etape importante: curățare și zincare termică.

etapa de curățare, care se desfasoara in baile de pretratare chimica (degresare, decapare, fluxare si dezincare) si consta in spalarea chimica a pieselor brute din otel;

etapa de zincare termica in care, piesele pregatite si uscate sunt scufundate în baia de zinc topit in vederea acoperirii acestora.

Alte activitati desfasurate pe amplasament: producerea agentului termic necesar procesului tehnologic si incalzirii spatiilor de productie,  activitati administrative si de intretinere, activitati de gopodarire a apelor si epurarea apelor tehnologice uzate, activitati de depozitare, activitati de epurare a gazelor reziduale, activitati de regenerare a unor solutii, etc.

Instalatii auxiliare care deservesc activitatea IED sunt:

Instalatia de neutralizare ape uzate;

Instalatia de regenerare flux;

Instalatie de absorbtie si purificare gaze reziduale din baia de zinc;

Instalatie de absorbtie si purificare gaze reziduale din zona carcasata a liniei de pretratare chimica;

Instalatii de transport si dispozitive de asezat piese;

Instalatii de incalzire si producere a apei calde tehnologice.

4. DOCUMENTAŢIA  DE SOLICITARE

- Formular de solicitare înregistrata la A.P.M. Braşov cu nr. 12918/24.07.2019 si inregistrare

electronica cu nr. 1585/05.12.2016;

- Raport de amplasament elaborat in conditiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind

protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

[care contine si capitolul Raport privind situatia de referinta (intocmit cu respectarea

prevederilor Lg. nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin (2))], înregistrat la A.P.M.

Brasov cu nr. 12918/24.07.2019;

- Document care atesta inregistrarea electronica cu nr. 1585/05.12.2016;

- Dovada achitarii tarifului privind revizuirea autorizatiei integrate de mediu;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de obtinere autorizatiei integrate

de mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. 12918/24.07.2019;

- Contract de prestari servicii mediatizare nr. 477 din 02.07.2019 cu S.C. REC PROMOVARE

MEDIA S.R.L.

- Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timisoara nr.

J35/29/07.02.1991, cod unic de înregistrare 1815100;

- Certificat constatator nr. 88419/2016 pentru functionare, emis de Oficiul Registrului Comerţului

de pe lângă Tribunalul Timis;

- extras  CF– Fagaras: CF nr. 101539(S teren=7715 mp – HALA PRODUCTIE) si CF nr.105805

(S8160 mp); CF 105806( S teren 1021mp), CF 105807 (S = 803 mp) - suprafata totala 9984

mp DEPOZIT PIESE

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 10813/2012 incheiat de

societate cu SALCO SERV SA Fagaras si anexe;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 727/2010,

incheiat de societate cu SC APA-CANAL SA Sibiu;

- Contract pentru prestari servicii nr. 8/2014 incheiat de societate cu DOF SICOT SRL Fagaras,

cu privire la administrarea retelelor de canalizare ape conventional curate, pluviale si a apelor

menajere si act aditional;

- Contract inchiriere spatii incheiat cu BERG METALLCHEM  SRL Timisoara nr. 961/21.12.2018

pentru o suprafata totala de 2302 mp (CF105805 -1700MP si CF 105806 -602 mp);

- Contract de prestari servicii nr. 08/12.12.2018 incheiat de societate cu BERG METALLCHEM

SRL, pentru zincare termica centrifugala;

- Contract de prestari servicii nr. 965/2010 incheiat de societate cu RIAN CONSULT SRL

Zarnesti anexa si act aditional din 28.01.2019 , cu privire la preluarea deseurilor generate in

urma desfasurarii activitatii;

- Contract de vanzare-cumparare deseuri industriale reciclabiel nr. 27.06./2017 incheiat de

societate cu SILNEF SRL Brasov;

- Contractul cadru de furnizare produse nr. 24 / 12.02.2019, incheiat de societate cu

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, Onesti jud. Bacau, cu privire la asigurarea acidului clorhidric

de sinteza care este folosit in procesul de pretratare si preluarea deseurilor de acid clorhidric

uzat;

- Contract furnizare gaze naturale nr. 344/2018, incheiat de societate cu OMV Petrom Gas SRL

si anexa;

- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 908/19.12.2018 incheiat de

societate cu ICCO ENERG SRL Brasov si anexe;

- Rapoarte de incercari: emisii, apa tehnologica uzata, apa tehnologica neutralizata, ape

pluviale;

- Punct de vedere nr. …………….. emis de Secretariatul de Risc al APM Brasov cu privire la

incadrarea activitatilor desfasurate pe amplasament in prevederile Anexei nr. 1 a

Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie

2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea

Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/6/CE si prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul

asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului si a modului de delimitare/identificare a

instalatiei, inregistrat la societate cu nr. …………….. si la APM Brasov cu nr. ……………..;

- Punct de vedere nr. …….. emis de Biroul CFM – Compartiment Deseuri din cadrul APM

Brasov;

- Punct de vedere nr. ………. emis de Serviciul Monitorizare si Laborator al APM Brasov ;

- Proces verbal CAT din data de …… – etapa de analiza detaliata a solicitarii de obtinere a

revizuirii autorizatiei integrate de mediu si lista participantilor;

- Raport nr. …….. privind analiza detaliata a documentaţiei de emitere a revizuirii autorizaţiei

integrate de mediu, dupa sedinta Colectivului de Analiză Tehnică din data de …….;

- Documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedinta de dezbatere publica,

inregistrate la APM Brasov cu nr. ………….. si nr. …………….;

- Dovada mediatizarilor anuntului privind organizarea sedintei de dezbatere publica, inregistrata

la APM Brasov cu nr. ………………..;

- Proces verbal intocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de …………… organizata la „Sala

de conferinte” a Primariei Fagaras, din mun. Fagaras, str. Piata Republicii nr. 3, inregistrat la

APM Brasov cu nr………………….;

- Notificare – Certificarea conformitatii nr. 452/A/14.03.2017 emisa de DSPJ Brasov, inregistrata

la APM Brasov cu nr. 12918/24.07.2019;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a autorizatiei de

gospodarire a apelor nr. 46/13.04.2012, emisa de SGA Brasov;

- Dovada afisarii in data de …………… a proiectului autorizatiei integrate de mediu revizuite pe

site-ul APM Brasov;

- Proces verbal CAT din data de …………. – etapa de analiza a proiectului autorizatiei integrate

de mediu revizuite si lista participantilor;

- Decizia privind emiterea autorizatiei integrate de mediu emisa de APM Brasov cu nr. …………….

- Dovada mediatizarilor anuntului privind emiterea autorizatiei integrate de mediu revizuite,

inregistrata la APM Brasov cu nr. …………………;

- Dovada achitarii taxei OP 2104/23.07.2019 in contul Administratiei Fondului pentru Mediu, inregistrata la APM Brasov cu nr. 12918/24.07.2019;

ANEXE :

- Fişe cu date de securitate pentru substanţele/amestecurile utilizate;

- Plan de incadrare in zona ;

- Schema instalatie de zincare termica – plan situatie ;

- Schema flux instalatie de zincare ;

- Schema flux emisii instalatie de zincare ;

- Plan retele apa – canal.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

responsabilităţi;

evidenţele de întreţinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor;

rezultatele auditurilor;

evidenţa privind sesizările şi incidentele;

evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni : nu este cazul.

6. Materii  prime  şi materiale  auxiliare

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

| Nr. crt | Denumire | Incadrare | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piese de oţel brute (negre) pentru tratat prin zincare | Materii prime | 24.000 | t/an | Otel | Piese pentru zincat (Instalatia de zincare) | Sunt depozitate in hala de productie , de unde piesele sunt asezate pe traverse, ridicate cu podul rulant si asezate in baile de pretratare chimca./ Suprafata betonata | Nepericulos |
| 2 | Substanta CAS nr. 7440-66-6 Zinc–Zn 9,98% | Material auxiliar | 1.500 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Zn 99,98% | Zincare termica (Baia de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata | Nepericulos |
| 3 | Aliaj Aliaj de Zn cu Al | Material auxiliar | 2,5 | t/an | Aliaj Al-Zn solid anorganic, | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata | Nepericulos |
| 4 | Substanta CAS nr. 7439-92-1 Pb | Material auxiliar | 10,0 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Pb | Zincare termica (pentru formarea baii de zincare) *se foloseste numai la formarea baii de zincare ca strat protector la fundul baii | Se depoziteaza in ambalajul original in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata | Nepericulos |
| 5 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni | Material auxiliar | 0.200 | t/an | Substanta CAS Solid anorganic, Ni | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza in ambalajul original in depozit betonat./ Suprafata betonata | Periculos |
| 6 | Amestec SURFACLEAN-950 | Material auxiliar | 2,5 | t/an | Amestec (2-butoxyetanol 10-25%, oxalkoholethersulfate, sodium salt 10-25%, sodium cumersulfonate3-10%si aditivi nepericulosi | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/Magazia de substante periculoase betonata si ventilata | Nepericulos |
| 7 | Amestec Beizentfetter BETA | Material auxiliar | 10,0 | t/an | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor (Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante chimice betonata si ventilata. | Periculos |
| 8 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | Material auxiliar | 450,0 | t/an | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min. 32% | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) | Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat/ Zona de descarcare este prevazuta cu cuva de retentie. Staţie de preluare acid clorhidric 33%, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. | Periculos |
| 9 | Amestec HEGAFLUX 10 | Material auxiliar | 25,0 | t/an | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) | In magazia de substante chimice in saci de 25 Kg asezati pe paleti/ Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata | Periculos |
| 10 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL | Material auxiliar | 10,0 | t/an | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) | In magazia de substante chimice in recipienti din material plastic de 200 Kg/ Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata | Periculos |
| 11 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S | Altele | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) | -In magazia de materiale periculoase, in saci de 20 Kg asezati pe palteti/Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata In silozul de var 5 mc, aferent instalatiei de neutralizare./ Silozul de var consta dintr-un buncar metalic prevazut cu sistem mecanizat de extragere var, cu snec. | Periculos |
| 12 | Amestec SEDIFLOC 331A | Altele | 0,200 | t/an | Amestec(20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante periculoase betonata si ventilata | Periculos |
| 13 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | Altele | 0,600 | t/an | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare (vopsire manuala) | In magazia de substante chimice in. Galeti metalice 10 l/ Magazia de substante chimice este betonata si ventilata | Periculos |
| 14 | Sarma de otel pentru legare piese | Altele | 100,0 | t/an | Metal | Legarea pieselor pe traversele ce urmeaza sa intre in proces | Magazie inchisa, betonata. Sub forma de colac sau bare , pe paleti/ Suprafata betonata | Nepericulos |
| 16 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen (Gaz tehnologic –sudura) | Altele | 1,5 | t/an | Substanta CAS Oxigen- O2 | Mentenanta | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate aplasate in Depozit extern,Buteliile sunt amplasate pe suporti speciali si asigurate cu lant./ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu suporti speciali. | Periculos |
| 17 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural (Pmax-1,1 bar) (Conducta de alimentare-transport pe amplasamen)(Gaz) | Altele | 950.000 | mc/an | Substanta CAS Gaz natural/Metan | Combustibil | Conducta de distribuitie. Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc=0,183 Nmc=0,13Kg (Nu se stocheaza) | Periculos |
| 18 | Amestec Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | Altele | 20,0 | t/an | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. | Combustibil pentru motostivuitor. | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate de 10 Kg, inscriptionate, amplasate pe rafturi, in depozit extern,/ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu rafturi. | Periculos |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanta chimica periculoasa/Categorie de amestec | Cantitate anuala | UM | Fraza de pericol | Clasa de pericol , Categoria de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanta CAS 7440-02-0 Ni (pulbere) | Substanta CAS Solid anorganic, Ni | 0,600 | t/an | H351 H372 H317 H412 | Carc.2 STOT RE 1 Skin Sens 1 Aquatic Chronic 3 |
| Amestec Beizentfetter BETA | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) | 10,0 | t/an | H318 H302 | Eye Dam 1 Acute Tox.4- |
| Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min. 32% | 450,0 | t/an | H 290 H314 H335 | Met.Corr.1 Skin Corr 1B STOT SE 3- |
| Amestec HEGAFLUX 10 | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) | 25,0 | t/an | H314 H400 H410. H302 H335 | Skin Corr.1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Acute tox.4 STOT SE 3 |
| Amestec HEGAFLUX FERROKILL | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | 10,0 | t/an | H313 H400 H410 H 302 H335 | Coroziv pentru piele 1B Acut mediu acvatic 1 Cronic mediu acvatic 1 Toxicitate acuta 4 STOT SE 3 |
| Amestec Var calcic hidratat CL 90-S | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | H335 H315 H318 | STOT SE 3 Skin Irit 2 Eye Irit 2 |
| Amestec SEDIFLOC 331A | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) | 0,200 | t/an | H318 | Eye Dam 1 |
| Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) | 0,600 | t/an | H312 H332 H315 H319 | Toxi acut. (dermica) Cat. 4 Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 Corod./Irit.pielii Cat. 2 Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 |
| Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen (Gaz tehnologic –sudura) | Substanta CAS Oxigen- O2 | 1,5 | t/an | H270 H280 | Ox. Gas 1 Press. Gas |
| Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural (Conducta de alimentare -transport pe amplasament) (Gaz) | Substanta CAS Gaz natural/Metan | 950000 | mc/an | H220 | Flam Gaz 1 |
| Amestec Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. | 20,0 | t/an | H220 | Flam. Gas 1 Press. Gas |

Substante/preparate chimice periculoase utilizate pe amplasament, care se regasesc in baile  de tratare, vasele de stocare/reactie si/sau depozite

| Substante si preparate chimice/ Continut | Cantitate totala | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare | Fraza de pericol | Clasa de pericol/ Categoria de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soluţie de degresare (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | 100,7 | t | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | Baile de degresare:2 buc Baile de degresare sunt placate cu PP si montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din cuva, în caz de avarie (V=190 mc). Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. | H315 H319 | Iritarea pielii 2 Iritarea ochilor 2 |
| Solutie de decapare (solutie de acid clorhidric 11-16%) | 380,4 | t | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) | Bai de decapare: 6 buc Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din cuva, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | H290 H335 H315 H319 | Met.Corr.1 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 |
| Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | 59,16 | t | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) | Baia de fluxare:1 buc. Baie de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din cuva, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | H314 H411 H335 | Cor. piele 1B Acvatic cronic 2 STOT SE 3 |
| Solutie de fluxare regenerata (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | 0-se incarca in caz de avarie la cuva de fluxare dar in acest caz cuva de fluxare este goala | mc | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (coeficient de umplere 80%) /Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | H314 H411 H335 | Cor. piele 1B Acvatic cronic 2 STOT SE 3 |
| Solutie de reactie flux curatitor (apa +HEGAFLUX FERROKILL) | 3,2 | t | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc amplasat in instalatia de regenare flux / Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flix este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | H313 H400 H410 H302 H335 | Coroz.piele 1B Acut med.acv. 1 Cron. med.acv. 1 Tox.acuta 4 STOT SE 3 |
| Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 | t | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) | Baia de dezincare (stripare) :1 buc Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din baie, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica este amplasat in cuva de retentie protejata Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | H314 H411 H335 | Cor.Piele 1B Acvaic chronic 2 STOT SE 3 |
| Acid clorhidric uzat (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | 68,64 | t | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) | Rezervoare de stocare acid uzat 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc Depozitul de acid uzat este acoperit.si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer. | H302 H315 H318 | Toxic.Acuta.4 Irit.Piele 2 Lez.oc.1 |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice si Regulamentul CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006. Titularul va deţine pe amplasament fişele cu date de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.7.2. Titularul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conf. Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

6.7.3. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator:

| Tip | Natura chimica/compozitie | Cantitatea | UM | Fraze de pericol | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substanta | Acid clorhidric 1N (acid clorhidric+apa) | 0,5 | l/an | H314 | Recipient de plastic in dulap metalic |
| Substanta | Acid sulfuric 96% p.a | 1,0 | l/an | H290, H314 | Recipient de sticla in dulap metalic |
| Substanta | Hidroxid de sodiu solutie volumetrica 1N | 3,0 | l/an | H314 | Recipient de plastic in dulap metalic |

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Sistemul de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 46/13.04.2012, valabilă până la data de 24.04.2020, emisă de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Olt, S.G.A. Braşov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1 Alimentarea cu apă potabilă se realizează din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Făgăraş, (prin intermediul retelei platformei industriale UPRUC),  printr-un bransament cu diametrul Dn 50 mm. Reteaua de distributie a apei potabile este din conducta HDPE cu Dn20÷25 mm, in lungime totala de L=125 m.

Volume totale de apa autorizate:

Qzi max= 10,7mc/zi= 0,18 l/s, Vanual = 2697 mc;

Qzi med= 8,5 mc/zi= 0,15 l/s, Vanual = 2142 mc;

Qzi min= 6,8 mc/zi= 0,12 l/s, Vanual = 1714 mc.

Functionarea este permanenta, 252 zile de functionare pe an si 16 ore pe zi, 5 zile/saptamana

7.1.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică se face din sursa subterana-foraj amplasat in stanga halei de productie, cu adancimea de H=75 m, debit instalat de 0,9 l/s, apa fiind extrasa cu ajutorul unei pompe submersibila tip SQ, ( Q = 5 mc/h,  H = 70 mCA).

Reţeaua de distribuţie: conducta de refulare PEHD cu Dn 50, cu lungimea de 13m; reteaua de distributie a apei tehnologice este din conducta montata in manson de Ol, cu Dn 40÷50mm, in lungime de L = 93 m.

Volume totale de apa autorizate:

Qzi max=5,6 mc/zi=0,10 l/s, Vanual = 1411 mc;

Qzi med=4,5 mc/zi=0,08 l/s, Vanual = 1134 mc;

Qzi min=4,5 mc/zi=0,08 l/s, Vanual = 1134 mc.

Modul de folosire a apei

Pentru consumul tehnologic apa este utilizata astfel:

-in cadrul liniei de pretratare chimica in baile cu solutii (degresare, decapare si dezincare) pentru completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta la piese, precum si pentru spalarea/prespalarea pieselor dupa procesul de degresare si decapare; la formarea bazinelor de pretratare chimica se foloseste apa uzata din bazinele de spalare;

-apa de completare in scrubarul spalator de gaze reziduale.

La o capacitate de 6 t/h, respectiv 96 t/zi, necesarul de apa este urmatorul:

| Proces tehnologic | Sursa de apa | Norma (l/t) | Necesar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q zilnic mediu (mc/zi) |
| Degresare | Foraj, cu adancimea de 75 m, prevazut cu pompa submersibila | 16 | 1,54 |
| Decapare |  | 17 | 1,63 |
| Prespalare |  | 15 | 1,44 |
| Spalare |  | 15 | 1,44 |
| Fluxare |  | 15 | 1,44 |
| Dezincare |  | 6,6 | 0,65 |
| Scruber |  | 4,8 | 0,46 |
| Total | 8,6 |

Gradul de recirculare internă a apei:

In desfasurarea activitatii societatea utilizeaza tehnici pentru reducerea consumului de apa. Gradul de recirculare al apei este de cca. 50 %.

Se recirculă:

apa de la spălare se recircula la baia de prespălare

apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare, decapare, dezincare.

solutia de flux este regenerata intern.

apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Balanta apei tehnologice:

| Debit | Necesar de apa tehnologica | Cerinta de apa tehnologica | Recirculare | Pierderi tehnologice* | Evacuare in sarje dupa neutralizare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/zi | l/s | mc/an | mc/zi | l/s | mc/an | mc/zi | l/s | mc/an | mc/zi | l/s | mc/an | mc/an |
| Qzilnic maxim | 10,76 | 0,12 | 2687 | 5,63 | 0,063 | 1406 | 5,13 | 0,058 | 1281 | 0,5 | 0,006 | 125 | 240 |
| Qzilnic mediu | 8,6 | 0,099 | 2150 | 4,5 | 0,052 | 1125 | 4,1 | 0,047 | 1025 | 0,4 | 0,005 | 100 | 240 |

* pierderile tehnolohice se refera strict la aderenta pe piese

** apa tehnologica uzata, acida, in surplus, este colectata in rezervoarele de stocare din statia de neutralizare proprie, iar dupa umplerea acestora este tratata in inspalatia de neutralizare proprie si apoi deversata in reteaua de canalizare pluviala si conventional curata a platformei UPRUC.

7.1.1.3 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor este asigurata din aceeasi sursa subterana ca si apa tehnologica. Volumul intangibil de 60 mc este asigurat in doua rezervoare de inmagazinare, cu capacitatea de 30 mc fiecare.

Alimentarea celor trei hidranţi interiori se face din cele doua rezervoare de inmagazinare, cu ajutorul unei pompe centrifuge tip MQ 3-45, Q = 3 mc/h.Reteaua de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului este din conducta HDPE cu Dn 50÷65, in lungime de L= 159 m, pe care sunt montati trei hidranti cu diametrul de 50÷65 mm.

In partea de vest si est a halei de productie exista doi hidranti de incendiu exteriori care se alimenteaza din reteaua de apa a platformeu UPRUC.

7.1.2. Ape subterane: Sursa de alimentare cu apă tehnologica o constituie apa preluata din sursa subterana, care se exploatează conform prevederilor Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 46/13.04.2012, valabilă până la data de 24.04.2020, emisă de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Olt, S.G.A. Braşov.

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

7.2.1.Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2.Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3.Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica  se realizeaza din punctul de transformare PT6 existent in vecinatatea halei. Puterea electrica instalata este de Pi = 390 kW.

Consumul de energie electrica este de cca. 1500 MWh/an

7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din instalatiile tehnologice si de incalzire se realizeaza din instalatia exterioara, de presiune redusa, pozata suprateran pe estacadele montate pe platforma industriala UPRUC. Postul de reglare de incinta este echipat cu regulatoare de presiune, iar masurarea consumului de gaze naturale se face printr-un contor standardizat.

In functie de parametrii necesari la arzatoare, fiecare utilaj consumator de gaz metan este prevazut cu dispozitive automate de control, reglare si semnalizare, care antreneaza automat inchiderea alimentarii cu gaze naturale la stingerea accidentala a flacarii, a lipsei gazului natural, aerului de combustie sau curentului electric.

Consum gaz metan: 950.000 mc/an

Alimentarea cu energie termica:

Alimentarea cu energie termica se face din surse proprii, astfel:

incalzirea apei necesara bailor de pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler tip Vitorand Vitoplex, cu puterea de cca. 440 kW fiecare, pe baza de gaz metan;

incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare pe baza de gaz metan, cu convectie cu puterea de 650 kW fiecare; in acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform;

incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala pe baza de gaz metan, tip Junkers model ZBR 65-1 A, cu puterea de cca. 65 kW, dotata cu boiler de apa calda menajera .

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70(m) |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45° 49' 37.89" N | 499783 |
| Latitudine | 24° 59' 41.15" E | 480864 |

Amplasare in teritoriu: amplasamentul se afla in intravilanul orasului Fagaras, intr-o zona destinata activitatilor mixte: mica industrie, depozite, servicii (conform PUG actualizat a municipiului Fagaras), în partea de Est a Platformei industriale UPRUC.

Vecinatati: amplasamentul este delimitat de urmatoarele societati comerciale:

la Est şi Sud: S.C. UPRUC POL S.A.

la Vest: S.C. CERASIL S.A.

la Nord: T.P.A.SRL , CARPAT- BERG SRL,  BERG METALLCHEM SRL

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate: Cea mai apropiată arie naturala protejată se află la o distanţă de cca. 2 km, următoarele fiind situate la distanţe cuprinse între 3,5 km şi 11 km, respectiv:

| Tip arie | Arie protejata | Distanta |
| --- | --- | --- |
| ROSPA 0098 | Piemontul Făgăraş | 11 km |
| ROSPA 0099 | Podişul Hârtibaciului | 2 km |
| ROSPA 0003 | Avrig-Scorei- Făgăraş. | 2 km |
| ROSCI 0122 | Muntii Fagaras | 8 km |
| ROSCI 0132 | Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu | 3,5 km |
| ROSCI 0143 | Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului | 6,5 km |
| ROSCI 0144 | Pădurea de gorun şi stejar de la Dealul Purcăretului | 11 km |
| ROSCI 0205 | Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului | 9 km |

Unităti structurale pe amplasament :

Suprafata totala destinata activitatii este de 15.397 mp

Din punct de vedere constructiv, obiectivul consta, din 2 hale industriale una avand  drept scop procesul de productie propriu-zis (S=7715mp) iar cealalta avand drept scop depozitarea produselor finite (S=9984 mp din care 2302 inchiriat la Bergmetallchem cf ctr. inchiriere).

Spatiile componente au urmatoarele destinatii:

Pavilion administrativ 			 	          582 m2;

Hala de productie                                     		5096 m2;

Casa vane 					              	20 m2;

Magazie 					 	          100 m2 ;

Cai de acces 					            44 m2;

Zona verde 						          1873 m2;

Depozit piese finite                                                       9984 mp din care 2302 mp inchiriat la

Bergmatallchem SRL cf ctr. inchiriere

Halele sunt realizate pe structura de beton armat prefabricat, stalpi de beton armat cu fundatii tip pahar, inchiderii din zidarie de caramida, acoperisuri tip ferme metalice, invelitoare din elemente prefabricate termo - hidroizolante si  anexe.

Hala de producţie si spatii de depozitare este structurata astfel:

- zona de depozitare a pieselor din otel brute (negre);

- zona utilajelor de preluare – zona de agăţare a pieselor pe traverse,

- zona operaţiilor de pretratare chimica,

- zona operatiei de zincare termica;

- zona piese zincate;

- depozitul de materiale chimice periculoase;

- depozitul de materiale nepericuloase;

- zona instalatie de neutralizare ape uzate tehnologice;

- zona instalatie de regenerare flux;

- depozitul acid clorhidric uzat;

- zona de depozitare gaze tehnologice (butelii de butan gaz si tuburi de oxigen);

- zona spatii administrative.

8.2.Descrierea principalelor activităţi şi procese:

Ca structura, o instalatie de tratare a suprafetelor metalice prin zincare termica este compusa din bai special construite care contin solutii specifice de pretratare chimica, amplasate pe o suprafata hidroizolata, si cuva de zincare termica unde are loc acoperirea cu zing prin scufundarea pieselor la cald. Piesele sunt sunt transportate si cufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante.

Activitatatile ce se desfasoara  au la baza :

A)  Activitati de productie propriu-zise

B) Activitati conexe

A) Activitatile de productie propriu-zise au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zinc. La modul general, o instalatia de zincare termica consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila a pieselor brute din otel) si baia de zincare. Piesele sunt transportate si scufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante.

Procesul de zincare termică poate fi în esență împărţit în două etape importante: curățare și zincare termică.

Etapa de curățare spală chimic oțelul, astfel încât să fie gata să reacționeze cu zincul topit.

Oțelul poate fi apoi scufundat într-o baie de zinc topit pentru realizarea acoperirii.

Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare. Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zing sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul este primit sub formă de lingouri sau calupuri şi este depozitat în magazia de materii prime Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor. Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.  Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

Pretratarea chimica a suprafetelor. Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii este necesara avand in vedere ca procesul de zincare termica are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) si fluxarea. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare si scruber de spalare gaze reziduale inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai).

Uscarea pieselor. Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul chimic preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi.

Zincarea propriu-zisă . Zincarea constă în imersarea pieselor (pretratate chimic si uscate), pentru câteva minute, în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Baia de zincarea este formată din:

cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit;

cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform.

hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie.

panou de comandă

Racire, finisare piese zincate: Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate prin vopsire manuala.

Depozitarea pieselor zincate: Depozitul de piese zincate consta intr-o hala betonata, amenajata corespunzator pentru  depozitarea pieselor in  vederea  incarcarii si livrarii catre clienti.

B) Activitati conexe:

Regenerarea solutiei de fluxare in scopul reutilizarii acesteia. Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul rezultat este evacuat in containere.

Neutralizarea apelor tehnologice uzate. Neutralizarea apelor tehnologice uzate provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate) precum si apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, se face in « Instalatia de neutralizare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var si oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare.

Epurarea gazelor reziduale : Epurarea gazelor reziduale se face in functie de provenienta, astfel:

Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor reziduale din zona capsulata a liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa in contracurent intr-un scruber vertical cu umplutura -tip  LRV2500-3M VSP50. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice.

Gaze reziduale provenite de la baia de zincare: Epuarea gazelor reziduale se face cu ajutorul unei  instalatii compusa din hota de captare mobila, (dimensionata pe toata suprafata baii de zincare), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci, cos de evacuare.

Activitati de transport interfazic. Trasportul pieselor se face prin intermediul podurilor tip monogrida, (9 bucati), tip monorail (2 buc.) si tip bigrinda (2 buc.).

Producerea agentului termic. Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan, astfel:

incalzirea baii de zincare se face indirect, prin intermediul cuptorului baii de zincare :sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform.

pentru producerea apei calde in baile de pretratare chimica sunt prevazute: 3 centrale termice tip Vitorand Visman cu puterea termica nominala de cate 440 Kw fiecare.

pentru incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere este prevazut: 1 boiler tip Junkers tip ZBR 65-1, cu puterea termica nominala de 65 kW .

Gestionarea si depozitarea materiilor prime, produselor finite si a deseurilor.

Piesele din otel ce urmeaza a fi zincate termic sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica.

Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor.

Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.

Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite semideschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

Depozitarea solutiilor acide uzate de face in depozitul de acid uzat. Depozitul de acid uzat este acoperit si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD. Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer.

Depozitarea deseurilor se face selectiv, in functie de provenienta, in zone amenajate corespunzator.

8.2.1 Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii / Echipamente/ Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Recepţia si manipularea materiilor prime | Confecţiile metalice sunt transportate cu mijloace auto şi sunt descărcate-încărcate cu ajutorul macaralelor şi/sau motostivuitorului . Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zinc sunt amplasate in hala de productie , sunt supuse inspectării iniţiale, sunt amplasate pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul si metalele de aliere (aliaj Al-Zn, Ni, Pb) sunt aprovizionate sub formă de lingouri sau in ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de materii prime nepericuloase Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza afi formate. Substanţele si prepratatele utilizate la degresare, fluxare, regenerare flux sau epurarea apelor uzate sunt aprovizionate în ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de substante. Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzator rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite. | -Magazia de substante chimice -Depozitul de zinc si metale de aliere -Depozitul de oxigen (tuburi) -Depozitul de butan gaz (butelii) |
| Pretratarea chimica a pieselor | Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii termice este necesara avand in vedere ca procesul are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare gaze si scruber de spalare inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai). Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) , fluxarea si uscarea. | Linia de pretratare chimica este prezentata in continuare. |
| Degresarea | Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de 25-350C Scopul degresarii pieselor de otel brute este de îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre. Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate in prima faza din agentii de degresare si apa. Pe parcurs se readuce in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Reziduurile apoase se impart in: solutii apoase epuizate , sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate; faza bogata in ulei (cantitati mici pentru ca piesele , in general nu sunt gresate) care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. | 2 bai de degresare Lxlxh = 12700x 1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura : 25-350C. |
| Decaparea | Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 °C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Când concentraţia de fier ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) băia de decapare trebuie înlocuită. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat. Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. | 6 bai de decapare Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot=6x58,93 mc =353,58 mc Vutil=6x52,83 =316,98 mc Temperatura=20°C |
| Dezincarea (striparea) | Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea peieselor in baia cu acid clorhidric diluat 5-10% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operaţia de demetalizare generează acizi reziduali, dar cu o compoziţie diferita de a celor de la decapare. In băia de dezincare este generată clorura de zinc. Cand este epuizata solutia din baia de dezincare se preda la firma valorificatoare conf.contract. | 1 baie de stripare (dezincare) Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52.83 mc Temperatura=20°C |
| Presplare si spalare | Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare), ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. | 2 bai,(pentru prespalare si pentru spalare) Lxlxh=12700x1600x2900mm Vtot.=2 x58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura=20°C |
| Fluxarea (fondarea) | Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 °C. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit. (Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare buna a oxizilor de fier de pe suprafaţa pieselor, dar cauzează mult fum, cenuşa şi zgura în timpul procesului de acoperire). Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt leşiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | 1 baie de fluxare Lxlxh=12700 x1600x2900 mm Vtot.=1x58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52,83 mc Temperatura=40-80°C |
| Uscarea | Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie. (Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2.) Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei. | Tunel de uscare protejat antiacid. Temperatura= max.100°C; |
| Zincarea termica (Scufundarea la cald) | Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zicarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorira de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer;din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci. În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din oala de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă | 1 baie de zincare termica Lxlxh =12500x1600x3200 mm Baia de zincare este din otel , prevazuta cu căptuşeală refractară, izolaţie, arzătoare cu gaz, clapeta de esapare, aparate de măsură presiune şi temperatură, termoelemenţi, sticlă de urmărire, pompa de zinc, graifer cenusa de zinc, panou de comandă Temperatura= 450±5 °C |
| Racirea si finisarea pieselor zincate | Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate. |  |

Activităţi conexe fluxului tehnologic:

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Regenerare solutie de fluxare | Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | Instalatie de regenerare flux Capacitatea instalaţiei:300l/h Instalatia de regenerare flux se compune din: - 2 rezervoare GFK cu V=30 m3 fiecare pentru flux uzat in caz de avarie la baia de flux, - bazin de preparare solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) cu V=500 l, prevazut cu agitator si aparatura de control al nivelului; - bazin regenerare (vas de ractie) cu V= 3,2 mc in care se introduce sarja de flux uzat din rezervoare si solutia de tratare a fluxului uzat, prevazut cu sistem de amestecare prin recirculare si cu o parte tronconica pentru decantarea hidroxidului de fier precipitat, 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, 1 pompa de dozare reactiv; -filtru presa, rezervor pentru solutie filtrata cu capacitatea de 1 mc si indicator de nivel, -cuva de retentie captusita antiacid cu volumul de 50 mc; -pompe, tubulaturi, bransamente, -panou de comanda; -aparat de masura debit solutie uzata. |
| Neutralizarea apelor uzate tehnologice | Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de neutralizare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Instalatia de neutralizare ape uzate se compune 2 rezervoare GFK de V=30 m3 fiecare pentru stocare apa uzata, bazin neutralizare dotata cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, sector pregatire lapte de var, decantor cu V=17 mc, filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, cuva de protectie captusita antiacid, pompe, tubulaturi, bransamente, panou de comanda; In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc. Instalatia se compune din : Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc. Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel, Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var, Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD, Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP, Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD, Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare. Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj | Instalatie de neutralizare ape uzate tehologice Capacitate: 625 l/h soluţie uzată Functionare : dicontinua, in sarje |
| Epurarea gazelor reziduale | Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor)si uscare : Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor din zona capsulata aferenta liniei de pretratare chimica si uscare si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Scruberul include: cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare avand in componenta diuze speciale din PP cu acces de la usa de service., 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , usi de acces pentru schimbarea umpluturii, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet alimentare si deversare continua precum si o recirculare partiala a lichidului de spalare cu posibilite de golire gravitationala manuala periodica pentru curatire. protectia termoplonjorului si a pompei de recirculatie (impotriva mersului in sec) pompa de recirculatie cu ambreiaj magnetic si carcasa din PP panou control pH, Conducta de evacuare. (D=1,25 m, H=7 m) | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite din zona de pretratare chimica: Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv =35.000 mc/h., Cos de dispersie: D=1,25 m, H=7m |
|  | Gaze reziduale provenite de la baia de zincare sunt epurate intr-o instalatie de absorbtie si captare pulberi compusa din hota de captare mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare (D=1,0 m; H =16, 2 m | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite de la baia de zincare termica: Filtru cu saci (340 buc.saci), Qv=73.000 mc/h, Cos de sispersie:D=1,0m; H=16,2 m |
| Transport interfazic | Trasportul pieselor intre baile de pretratare si baia de zincare se face prin intermediul podurilor rulante. | Poduri rulante : - 1pod tip monogrinda 2x3,2t–21,8m - 1pod tip monogrinda 2x3,5t–21,8m - doua perechi monorail 2x3,2t - 1 tip bigrinda 2x3,2t–21,8m - 2poduri monogrinda 2x3,2t–21,8m - 1pod tip bigrinda 2x3,2 +10t–21,8m - 5 poduri tip monogrinda1x3,2t–16m |
| Producerea energiei termice | Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan in arzatoarele cuptorului de zincare si a centralelor termice : Incalzirea baii de zincare se face indirect prin cuptorul baii de zincare: sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de 440 kW, ce functioneaza cu gaz metan, ce sunt prevazute cu cate un cos de dispersie gaze arse . Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de 65 kW, ce functioneaza cu gaz metan. Gazele de ardere sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate unul pentru fiecare instalatie. | - Generatoare aer cald cuptor zincare(4 arzatoare x 630 Kw) -Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Visman (3 buc.x 440 Kw) -Centrala termica incalzire spatii admini. preparare apa calde menajere tip Junkers (1 buc x 65Kw) |

| Tip produs/subprodus | Denumire produs/subprodus | Capacitate | UM | Destinatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte produse | Piese zincate termic | 6 | t/ora | Piesele zincate sunt livrate catre terti |
|  |  | 24000 | t/an |  |

| Tip combustibil | Combustibil | Cantitate | UM | Tipul | Puterea nominală a centralei (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gazos | Gaz natural | 950.000 | Nmc /an | Generatoare aer cald cuptor zincare | 4buc x 0,630=2,52MW |
|  |  |  |  | Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Vissman | 3buc x 0,440=1,32MW |
|  |  |  |  | Centrala termica incalzire spatii administrative si preparare apa calda menajera- tip Junkers | 1buc.x0,065=0,065MW |
|  |  |  |  | Total | 3.905 MW |

8.2.3 Alte conditii de functionare decat cele normale

În situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale.

Modul în care este asigurată protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare este specificat în regulamentul de funcţionare al instalaţiei si în Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

Pornirile instalatiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în vederea reporniri.

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

În situatiile in care instalatiile de productie sau cele auxiliare functioneaza in afara parametrilor normali de operare, se vor aplica procedurile de interventie stabilite pentru fiecare tip de avarie si instalatie.

In cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea care a provocat accidentul imediat ce este posibil, pana la restabilirea functionarii normale.

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi momentane sau la pornirea instalaţiilor după opririle accidentale, operatorii execută manevrele necesare opririi sau pornirii instalaţiilor în condiţii de siguranţă, asa cum sunt precizate în Regulamentele de funcţionare.

Pornirile instalațiilor după incidente, se efectuează dupa inlaturarea cauzei generatoare si verificarea instalaţiilor în vederea repornirii.

În instrucţiunile de lucru şi Regulamentul de funcţionare al fiecărei instalaţii sunt precizate manevrele de lucru pentru oprirea în condiţii de siguranţă a instalaţiei, etapele de pornire după o oprire de scurtă sau lungă durată precum şi monitorizarea evacuării către mediu în aceste perioade de funcţionare excepţională (dacă este necesar).

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate:

Tehnicile aplicate de societate pentru conformarea cu cerinţele BREF FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”  sunt prezentate in Anexa nr. 1., Cap. 17, pct. 17.1.

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1 Emisii dirijate

| Cod cos | Sursa de emisii dirijate | Emisii dirijate | Sisteme de depoluare instalate |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere calde sunt recuperate si utilizate drept agent termic la uscatorul tunel-Sursa A3) | Gaze de ardere (CO, NOx) (ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului Sursa A3) | Sistem de colectare si ventilatie Cos dispersie cuptor zincare |
| A2 | Baia de zincare (Baia de zincare) | -Pulberi totale, -in cantitati mici:Zn, NH3 si HCl | Sistem de colectare cu hota mobila (14524x6070x2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h Cos de dispersie efic.99-99,9%; referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) |
| A3 | Tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1) | Gaze de ardere (CO, NOx) -recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1 | Cos dispersie |
| A4/1 | CT1- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie |
| A4/2 | CT2- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie |
| A4/3 | CT3- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie |
| A5 | Linia de pretratare chimica (Gaze reziduale din carcasa liniei de pretratare chimica si uscare) | -Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Zona bailor de pretratare si uscatorul este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. cf.prospect: efic.=99,9%; ( referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172, efic.=99%) |
| A6 | Centrala termica tip Junkers 65 kW (incalzire spatii administrative si preparare apa calda menajera) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Conducta de evacuare |

| Activitate IED | Denumire | Înăltime (m) | Diametru Bază (m) | Diametru Vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficietă(%) | X (Stereo70) | Y (Stereo70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx, pulberi şi SO2) ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului (Sursa A3) |  | Cos dispersie |  | 499741.9 | 480791.6 |
| 2.3.c | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) | 17 | Ø 0,7 | Ø 0,7 | Pulberi totale, | Filtru textil (Bref FMP Cap. C.3.6, C4.6.4) | Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator,- Filtru cu saci Qv=73.000 mc/h | efic=99-99,9% Referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243 | 499769.6 | 480812.64 |
| 2.3.c | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx pulberi şi SO2)-recuperate de la cuptorul baii de zincare (sursa A1) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480862.4 |
| - | Sursa A4/1: Cos centrala termica CT1 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx pulberi şi SO2) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/2: Cos centrala termica CT2 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx pulberi şi SO2) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/3: Cos centrala termica CT3 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx pulberi şi SO2) | - | Cos dispersie | - | 499708 | 480861 |
| 2.3.c | Sursa A5: Cos scruber (carcasa liniei de pretratare chimica si uscare) | 7 | Ø 1,25 | Ø 1,25 | Aerosoli HCl | Scruber (Bref FMP, Cap.D.5.3) | Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv=35.000 mc/h | cf.prospect:efic.=99,9% (cf.BrefCWW-2014,Tab.3.172,efic.=99%) | 499729 | 480861 |

In cadrul societatii SC BERG - BANAT SRL, emisiile în atmosferă identificate provin din urmatoarele categorii de procese:

Producerea energiei termice necesare pentru prepararea apei calde tehnologice in baile de pretratare chimica si incalzirea spatiilor administrative.

Pretratarea chimica a pieselor din otel brute prin imersarea pieselor brute in bai cu solutii chimice.

Uscarea pieselor de otel umede, pretratate chimic prin trecerea lor printr-un uscator tunel care utilizeaza drept agent termic gazele reziduale calde recuperate de la cuptorul baii de zincare.

Zincarea termica propriu-zisa  prin:

imersarea pieselor din otel in baia de zincare, dupa ce au fost pretratate chimic si uscate;

producerea energiei termice necesare incalzirii baii de zincare.

In functie de categoria procesului, se disting urmatoarele surse de emisii:

A) Producerea energiei termice.: sursele de emisii sunt centralele termice utilizate la prepararea apei calde pentru linia de pretratare chimica (3 bucati) si centrala termica utilizata la incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere.

Evacuarea gazelor reziduale se face dirijat prin intermediul cosurilor de dispersie (cate un cos pentru fiecare centrala termica).

Cazanele din centrale sunt echipate cu arzatoare performante, complet automatizate din punct de vedere a functionarii arzatorului.

B) Procesul tehnologic de pretratare chimica piese brute de otel (negre): sursele de emisii sunt baile de pretratare chimica.

Zona tuturor bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor intr-un scruber vertical cu umplutura, in scopul neutralizarii vaporilor colectati, dupa care gazele epurate ajung la un cos de evacuare cu dimensiunile: D=1,25m, H=7m. Debitul de evacuare 35.000 m3/h. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-apa. Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare cu duse, 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed”  tip VSP 50, (pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer), cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (separator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze reziduale si iesire gaze epurate, termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet,  panou control pH, conducta de evacuare.

C)Procesul tehnologic de uscare piese de otel brut umede, (dupa etapa de pregatire chimica a suprafetelor) se face cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. Sursa de emisie este reprezentata de cele 4 arzatoare cu convectie cu care este prevazut cuptorul baii de zincare. Evacuarea gazelor de ardere se face dirijat prin cos de dispersie. Surplusul de gaze de ardere nerecuperate de la cuptorul baii de zincare este evacuat prin intermediul unei clapete de directionare, pe cosul de dispersie aferent cuptorului.

D)Procesul tehnologic de zincare termica.  Sursele de emisie sunt baia de zincare termica si cuptorul aferent acesteia, astfel:

d1) gazele reziduale provenite de la baia de zincare sunt tratate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata. Instalatia de epurare este compusa din in hota de captare mobila (amplasata pe toata suprafata baii de zincare: 14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator,  filtru cu saci cu scuturare automata;

d2) gazele de ardere rezultate de la incalzirea baii de zincare sunt trecute prin intermediul unei clapete in  tunelul de uscare pentru recuperarea caldurii si apoi sunt evacuate prin cosul de dispersie aferent uscatorului. Surplusul de gaze de ardere, care nu poate fi recuperat, este evacuat in atmosfera prin cosul de dispersie aferent cuptorului baii de zincare .

9.1.2. Emisii  difuze: nu este cazul

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM- Comisariatul Judeţean Brasov , în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Sistem de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apa uzata menajera | materii totale in suspensie, CBO5, CCO-Cr, subst.extractibile cu solventi organici, detergenti, azot amoniacal, sulfuri, fosfor | Apele uzate menajere provenite de la vestiare, grupuri sociale, birouri sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si sunt evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras. |
| Apa tehnologicauzata | PH, materii totale in suspensie, substante extractibile cu solventi organici, sulfuri, Fe, Zn | Apele tehnologice uzate provenite de la baile de degresare epuizate, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, sunt tratate in ”Instalatia de neutralizare” proprie, care functioneaza discontinuu, in sarje si are capacitatea de 625 l/h Dupa epurare, apele tehnologice uazte sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuate printr-o retea de canalizare din conducte din PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3km distanta. |
| Ape pluviale | materii totale in suspensie | Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin doua camine de racord PC1 si PC2. Evacuarea finala se face, printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 46/13.04.2012, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul evacuat |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | sunt colectate de retele de canalizare menajera(din conducte PVC cu Dn32-110 mm, lungime totala 153m) si sunt evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de record PM1 | Qzi max=10,7mc/zi=0,18 l/s, Vanual=2697 mc/an; Qzi med=8,5mc/zi=0,15 l/s, Vanual=2142 mc/an; Qzi min=6,8mc/zi=0,12 l/s, Vanual=1714 mc/an. |

| Categoria apei | Receptor | Volumul evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape tehnologice neutralizate | Colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500 mm, cu descarcare in raul Olt, la cca.3 km distanta. | 240 mc/an | Neutralizarea apelor tehnologice uzate se face discontinuu, in sarje. |

9.2.3. Pretratare :

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Statie de preepuare/neutralizare | Pe amplasament |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Pe amplasament |
| Detalii | Namolul rezultat în instalatia de tratare a apelor uzate este concentrat prin filtru presa. |
| Operator prelucrare sedimente | Namolul rezultat dupa filtrare este eliminat cu societati autorizate |

9.2.4. Tratare:

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Instalatie de neutralizare ape tehnologice uzate | Neutralizarea apelor uzate tehnologice se face cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca aceasta corespunde indicatorilor admisi este evacuata in canalizarea existenta, iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului are functia de prezentare grafica a nivelurilor de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc. Instalatie de neutralizare ape tehologice uzate: are capacitatea de 625 l/h soluţie uzată, functioneaza dicontinuu, in sarje si este compusa din : Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc. Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel, Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator. Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var, Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD, Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP, Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD, Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare. Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj. |

Descriere proces de neutralizare ape tehnologice uzate:

Neutralizare: Din rezervoarele de stocare, dotate cu cate 1 dispozitiv de protecţie supraplin şi 1 indicator de  măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, solutia uzata este trimisa cu ajutorul unei pompe de tip NPB 80-50-200 (40 m³/h, 5,5 kW x1.450 rotaţii/minut) în recipientul de neutralizare prevăzut cu gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului, agitator, sistem de măsurare a pH-ului cu amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens, sondă de imersiune, sistem de insuflare a aerului (sistem de oxidare  este asigurat de un compresor 300m3/h, 600mbar, 18,5kW) indicator de nivel cu 4 puncte de cuplare. Agitatorul este confecţionat din otel cauciucat şi este antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii/minut, cu două trepte. Recipientul de neutralizare este conectat la recipientul de lapte de var care este prevăzut cu un malaxor cu turbină axială, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare,1 pompă de dozare lapte de var. In tabloul de comandă se setează datele de proces (pH, timp de oxigenare, timp de amestecare, timp reacţie, etc).

Decantare: Când soluţia ajunge la pH setat, amestecul este trecut în recipientul  decantor prin intermediul unei pompe de evacuare tip NPB 80-50-200 (40 m³/h,  5,5 kW motor x 1,450 rotaţii pe minut). Decantorul de şlam este prevăzut cu placă înclinată a pâlniei, capac sudat, ştuţuri, traversă de oţel profilat îmbrăcată în material plastic, malaxor confecţionat din otel cauciucat  antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii/minut, cu două trepte, senzor de nivel presiune dinamică 4 puncte de cuplare.

Precipitare (coagulare). Decantorul este legat la 1 recipient de coagulare cu volum 140 l, amestecător, pompă de dozare, recipient de măsurare a nivelului. Aici are loc procesul de coagulare a fierului.

Deshidratare namol: După ce are loc procesul de coagulare a fierului, soluţia este trimisă spre filtru presă cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune – pompă cu piston membrană, tip MS510 PPH, capacitate 8 m3/h, maximum 16 bar ,5,5 kW. Filtru presă are lungime totală aproximativ 5200 mm, lăţime aproximativ 1900 mm, înălţime 2000 mm, un număr de 50 camere, volumul presei 660 l, plăci de filtru şi filtru textil din PP, sistem de închidere electrohidraulic, comandă electrică, scurgere de filtrare deschisă sau jgheab de filtrare montat lateral, grătar pentru captarea picăturilor din mai multe părţi demontabil manual.

Evacuare slam : După filtrate şlamul rezultat este evacuat în container.

Epurare finala solutie filtrata: Apa rezultată de la filtrul presa se colectează într-un rezervor cu volumul util de 1,4m³, dotat cu senzor de nivel cu 3 întrerupătoare plutitoare, de unde cu ajutorul unei pompe centrifugale din oţel turnat (de capacitate 15-20m³/h cu motor trifazic 5,5kW, turaţie 2800 rotaţii / min) este trimisa în filtrul cu pietriş, unde are loc epurarea finală.

Control final: După epurarea finală soluţia este trimisă la recipient pentru control final prevăzut cu perete despărţitor din PE, pH-metru pentru măsurarea pH-ului, amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens montat în sonda de imersiune. După verificarea finală a soluţiei, daca ea corespunde din punct de vedere al pH – ului, se evacuează la canalizare; dacă nu este întoarsă în proces.

Solutiile epuizate de la baile de decapare si baia de zincare sunt evacuate in rezervoarele depozitului de acid uzat.

Solutia epuizata din baia de fluxare este regenerata in ”Instalatia de regenerare flux” - proprie si apoi este recirculata.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Surse posibile de poluare care ar produce un impact negativ asupra solului si a apelor subterane ar putea fi:

infiltratii cu solutii sau ape uzate tehnologice, puternic poluate cu substante chimice –metale si pH neconform;

scurgeri accidentale de la diverse transvazari care au loc in timpul procesului de pretratare chimica , defectiuni la reteaua de canalizare.

accidente/incidente cum sunt de exemplu, scurgerea unei bai, ruperea unor conducte, deversare accidentala, scurgeri ca urmare a unor fisuri , etc

operatiuni de rutina, cum sunt scapari minore in timpul lucrului sau la imbinarile conductelor, varsarea unor cantitati mici in timpul transferului de solutii, fisuri ale suprafetelor betonate

gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate rezultate de pe amplasament prin evacuarea/infiltrarea accidentala a apei posibil contaminate in sol, precum si existenta unor conducte subterane, canale perimetrale si bazine neetanse;

managementul necorespunzator al deseurilor: stocare/manevrare necorespunzare, ;

gestionarea necorespunzatoare a substantelor periculoase si materialelor auxiliare utilizate pe amplasament.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Limitarea scurgerilor accidentale: ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri:

baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile  sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel:

baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc;

baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc;

instalatia de neutralizare ape tehnologice uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel;

instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc.  Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare.

rezervoarele de stocare acid uzat, in numar de doua, cu capacitatea de 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc);

acidul clorhidric se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare.

Depozitarea substantelor periculoase: depozitul de substante periculoase este incuiat, accesul fiind limitat numai la personalul desemnat. In stoc se vor afla materiale absorbante si de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune îndepărtarea urmărilor intervenite şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

structurile subterane (reţeaua de canalizare şi rezervoarele de stocare) vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

se va asigura în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

se va planifica şi realiza, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE  LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Act. IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referinta | Valori de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) D=Ø 0,4 m, H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 2.3.c | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | -BREF - FMP , Cap. C5 Pulberi < 5 mg/Nm3 |
|  |  | HCl | mg/Nma | 30 |  | -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); |
|  |  | NH3 | mg/Nmc | 30 |  | -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, NH3 <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); |
| 2.3.c | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| - | Sursa A4/1: Cos centrala termica CT1 (tip Vitorand Visman -440 Kw) D=Ø 0,4 m , H=17 m | CO, | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 | -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| - | Sursa A4/2: Cos centrala termica CT2 (tip Vitorand Visman -440 Kw) D=Ø 0,4 m , H=17 m | CO, | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 | -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| - | Sursa A4/3: Cos centrala termica CT3 (tip Vitorand Visman -440 Kw) D=Ø 0,4 m , H=17 m | CO, | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat -raportare la 3%O2 | -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) vezi- Nota (1) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 2.3.c | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) D=1,25 m, H=7m | HCl | mg/Nmc | 30 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | -BREF - FMP , Cap. C5 (HCl 2-30mg/Nm3) -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); |

Alte conditii de functionare decat cele normale: nu este cazul

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită la imisie  stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

10.3.   Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate evacuate

Conform Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 46/13.04.2012, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov valorile limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate, inainte de evacuarea lor in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele indicate in tabelul urmator:

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | UM | Limite de calitate maxim admise, conform, HG188/2002, modif.cu HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NTPA 002 | NTPA 001 |
| Bazinul de control final | Ape tehnologice uzate epurate, evacuate in bazinul de control final | pH | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Fier total | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Zinc | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC1 | Ape tehnologice uzate epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | unit.pH | 6.5-8.5 | - |
|  |  | Materii totale in suspensie | mg/l | 350 | - |
|  |  | CCO-Cr | mg/l | 500 | - |
|  |  | CBO5 | mg/l | 300 | - |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 30 | - |
|  |  | Azot amoniacal | mg/l | 30 | - |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 1 | - |
|  |  | Detergenti | mg/l | 25 | - |
|  |  | Fosfor | mg/l | 5 | - |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană :

Conform Ord. MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilorde prag pentru apele subterane din Romania, valorile de prag la nivelul corpului de apa subterana ROOT07 “Depresiunea Brasov” se vor incadra in limitele mentionate in tabelul umator:

| Corpul de apă subterană | NH(4) (mg/l) | Cl (mg/l) | SO(4) (mg/l) | NO(2) (mg/l) | PO(4) (mg/l) | Cr (mg/l) | Ni (mg/l) | Cu (mg/l) | Zn (mg/l) | Cd (mg/l) | Hg (mg/l) | Pb (mg/l) | As (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROOT07 | 1,8 | 250 | 250 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 5,0 | 0,005 | 0,001 | 0,02 | 0,01 |

Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol - nu este cazul.

Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Deşeuri  produse

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Can-titate | UM | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune cf. L.211/2011, Anexa 2 si 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 10 | Namoluri si turte de filtrare de la statia de epuare ape uzate | Instalatia de neutralizare ape uzate (filtru presa) | 7,0 | to | Valorificare | R12 |
| 11 01 09* | Namoluri si turte de filtrare de la instalatia de regenerare flux | Instalatia de regenerare flux (filtru presa) | 2,5 | to | Valorificare | R13 |
| 11 05 02 | Cenusa de zinc de la baia de zincare | Baia de zincare termica | 180 | to | Valorificare | R4 |
| 11 05 01 | Zinc dur-drojdie de zinc (Zgura de la baia de zincare) | Baia de zincare termica | 150 | to | Valorificare | R4 |
| 11 05 03* | Praf de la filtru de la baia de zincare (Pulberi filtrate de la baia zincare) | Instalatia de epurare gaze reziduale (filtru cu saci) | 1 | to | Valorificare | R4 |
| 11 01 05* | Acizi uzati de la decapare | Linia de pretratare chimica (Baile de decapare) | 600 | to | Valorificare | R5 |
|  | Solutie uzata de la dezincare | Linia de pretratare chimica (Baia de dezincare) | 60 | to |  |  |
| 11 01 13* | Deseuri baie degresare (slam uleios) | Linia de pretratare chimica (Baile de degresare) | 3 | to | Valorificare | R13 |
| 15 01 01 | Deseuri de ambalaj hartie | Aprovizionare | 0,500 | to | Valorificare | R13 |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaj plastic (PET) | Aprovizionare | 0,500 | to | Valorificata | R13 |
| 15 01 03 | Deseuri ambalaj de lemn | Aprovizionare | 1,500 | to | Valorificare | R1 |
| 15 02 02* | Saci de filtrare uzati(material filtrant), absorbanti(lavete uzate), imbracaminte de protectie imput | Instalatia de epuare gaze reziduale(filtru textil) si material de la intretinere. | 0,700 | to | Valorificare | R13 |
| 20.03.01 | Deseuri municipale amestecate | Activitati administrative | 11,00 | to | Eliminata | D5 |
| 15.01.10* | Deseuri de ambalaje contaminate cu substante periculoasa(butoaie plastic +metalice) | Aprovizionare | 0,800 | to | Valorificare | R13 |
| 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrita(spray) | Aprovizionare | 0,500 | to | Valorificare | R13 |
| 20 01 39 | Deseu plastic | Aprovizionare | 0,500 | to | Valorificare | R13 |
| 16 01 17 | Deseu fier | Intretinere | 100 | to | Valorificare | R12 |
| 11 03 02* | Alte deseur(discuri, peri,etc) | Intretinere | 0,500 | to | Valorificare | R13 |

11.2. Deşeuri colectate/stocate temporar: nu este cazul.

11.3. Deşeuri tratate:  nu este cazul.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

Planul reţelelor de canalizare;

Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Efectuarea activităţilor prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnata printr-o inregistrare, care va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea;

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Act. IED | Denumire sursa | Poluant | Tip de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza* | Perioada de mediere** | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1: Cos cuptor baie de zincare(Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | CO, NOx | Discontinua | Anual | EN 15058 EN 14792 | Perioada de eşantionare | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (de la baia de zincare) | Pulberi totale Zn | Discontinua | Anual | EN13284-1 SR EN 14385 | Perioada de eşantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | CO, NOx | Discontinua | Anual | EN 15058 EN 14792 | Perioada de eşantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) | Aerosoli HCl Pulberi | Discontinua | Anual | SR EN 1911 EN13284-1 | Perioada de eşantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |

Nota:

-*-Determinarea concentraţiei substanţelor poluante emise in atmosfera trebuie să fie reprezentative. Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. Se pot aplica si alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă

-**- Valorile medii pentru perioada de esantionare se determina prin calculul mediei valorilor determinate prin cel putin 3 masuratori, fiecare de minim 30 minute, in timpul de lucru efectiv, la capacitatea maxima de functionare a instalatiei, un conditii reprezentative, care se vor descrie in raportul de incercare.

- punctele de prelevare a probelor sau măsurare a concentraţiilor substanţelor poluante emise in atmosfera trebuie să fie accesibile, sigure şi  amplasate într-un loc unde repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului de evacuare este cât mai omogenă posibil:

in condiţii izocinetice la prelevarea pulberilor;

pe porţiuni rectilinii a conductelor de evacuare cu forme şi secţiuni constante (înainte şi după locul punctului de măsură să fie cel puţin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al secţiunii de măsurare) pentru poluanţi gazoşi.

Rapoartele de incercare vor contine informatii referitoare la respectarea cerintelor impuse pentru: amplasarea punctelor de prelevare/masurare, frecventa de monitorizare, metoda si conditiile de determinare.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului - Nu este cazul.

13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 51/24.04.2017, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 46/13.04.2012, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov s-a prevazut monitorizarea urmatorilor indicatori:

| Monitorizarea apei cu laboratorul propriu |
| --- |
| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Tip de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metodă de analiză* |
| Bazinul de control final | Ape tehnologice uzate epurate evacuate in bazinul de control final | pH | Discontinua | La eliminarea fiecarei sarje de apa uzata epurata (laborator propriu) | Cu Kit-utile din dotarea proprie |
|  |  | Fe |  |  |  |
|  |  | Zn |  |  |  |
| Monitorizarea apei cu laboratoare acreditate |
| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Tip de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metodă de analiză* |
| Caminul de racord PC1 | Ape uzate tehnologice epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | Discontinua | trimestrial | SR ISO 10523 Met HACH SR 7587 SR 133315 Met HACH SR ISO 8288 |
|  |  | Materii totale in suspensie |  |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |
|  |  | Fier total |  |  |  |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  |  | Zinc |  |  |  |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | Discontinua | trimestrial | SR ISO 10523 Met HACH SR 7587 SR 133315 Met HACH SR ISO 8288 |
|  |  | Materii totale in suspensie |  |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |
|  |  | Fier total |  |  |  |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  |  | Zinc |  |  |  |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | Discontinua | anual | SR ISO 10523 Met HACH SR ISO 6060 SR EN 1899 SR 7587 SR ISO 10048 SR ISO 13358 SR EN 2003 STAS 10064 |
|  |  | Materii totale in suspensie |  |  |  |
|  |  | CCO-Cr |  |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |  |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |  |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  |  |
|  |  | Detergenti |  |  |  |
|  |  | Fosfor |  |  |  |

* Pentru efectuarea determinarilor se vor aplica metodele de analiza descrise in standardele in vigoare la momentul efectuarii incercarilor. Se pot aplica alte standarde internaţionale sau naţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă.

13.4. Monitorizarea pânzei freatice: nu este cazul deoarece prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.51/24.04.2017, modificatoare a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 46/13.04.2012, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, SGA Brasov nu a fost impusa monitorizarea panzei freatice.

13.5. Monitorizarea solului: nu este cazul.

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora:

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Monitorizarea variabilelor de proces consta in:

Monitorizarea parametrilor tehnologici (temperatura, nivel, concentratii).

Evidenta consumurilor de materii prime/auxiliare si energetice.

Controlul periodic al echipamentelor in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de scurgeri, colmatarea sistemelor de drenaj, etc.

Controlul final al apelor uzate epurate (pH, Fe si Zn).

Control pH, gaze reziduale epurate (scruber).

13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

cantităţile şi codurile deşeurilor;

numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

detalii privind expediţiile respinse;

detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile LegII nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

13.8. Monitorizare zgomot: Nu este cazul

13.9. Monitorizare miros- Nu este cazul

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.11.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Lucrarile constau, in general, in efectuarea unor operatii de dezafectare intr-o anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii.

Materialele periculoase vor fi indepartate primele, in vederea reducerii riscurilor pentru operator si pentru a nu exista riscul amestecarii cu deseurile nepericuloase, reciclabile.

Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele care pot fi reutilizate. Materiale care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai POT valorifica vor fi eliminate cu societati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.

Statia de epurare ape uzate tehnologice se va dezafecta ultima, numai dupa decontaminarea tuturor apelor uzate ce pot rezulta din dezafectarea instalatiei.

Pentru dezafectare se vor parcurge urmatoarelor etape:

Etapa I – Lucrari pregatitoare, care consta in stabilirea unui plan de actiune.

Etapa II- Dezafectarea propriu-zisa, care consta in operatii indepartare a materialeor periculose, curatare, dezafectare propriu-zisa si indepartare controlata  a echipamentelor si deseurilor rezultate. Se vor realiza urmatoarele actiuni:

deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrica, gaz metan, apa, agent termic ;

golirea instalatiilor existente pe amplasament, a bazinelor si traseelor de conducte, inclusiv camine de vizitare si decontaminarea si spalarea acestora;

transportul oricaror tipuri de deseuri de pe amplasament in vederea valorificarii/ eliminarii  cu societati autorizate ;

demontarea utilajelor si a instalatiilor aferente;

colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate;

curatarea pardoselilor cladirilor si a platformei betonate;

Etapa III - Refacerea terenului, care consta in stabilirea gradului de poluare rezultat in urma activitatilor anterioare de pe amplasament si ecologizarea  acestuia daca este cazul.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Brasov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

date privind operatorul: nume, sediu;

date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

numele instalaţiei;

locaţia instalaţiei;

sursa de emisie;

condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

pentru fiecare poluant monitorizat:

tipul poluantului;

felul măsurătorii: continuu, momentan;

cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator mentionati în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi daca valorile de prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Nr. poluant | Poluanţi/substanţe | Valoarea prag pentru emisiile Cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | 2 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| 124-38-9 | 3 | Dioxid de carbon (CO2) | 100.000.000 | - | - |
| - | 7 | Compusi organici volatili (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| - | 8 | Oxizi de azot (NOX/NO2) | 100.000 | - | - |
| - | 11 | Oxizi de sulf (SO2 /SOX) | 150.000 | - | - |
| - | 86 | Pulberi in suspensie (PM 10) | 50.000 | - | - |
| - | 80 | Clor si compusi anorganici (exprimat in HCl) | 10.000 | - | - |
| 7440-66-6 | 24 | Zn si compusii sai | 200 | 100 | 100 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

raportarea PRTR;

plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora

raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora

orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere

plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

Raportare  privind  substantele  chimice  periculoase/amestecurile  de  substante  utilizate, la solicitarea APM Brasov;

Prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform Lg. nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu -Registrul IPPC | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: IPPC |
|  | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
|  | Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012 | anual | 15 ianuarie - 15 martie | Inventare locale de emisie |
|  | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
|  | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 01 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | Incepand cu 2018 |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2018 |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2018 |
| 5 | Formular de raportarea EPRTR | anual pentru anul de raportare n-1 | 30 aprilie |

15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

utilizarea eficientă a energiei;

luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

modificări privind deţinătorul instalaţiei;

măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CG - SCJ Brasov  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov ;

în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Tara Barsei” Brasov;

în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

autorizaţia;

solicitarea;

raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

raportul anual de monitorizare;

alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC BERG - BANAT SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

dezafectarea depozitelor;

determinarea gradului de afectare a solului;

măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.4. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul General – Serviciul Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr  57 (cinzecisisapte) pagini semnate şi ştampilate.