Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ...  din ...05.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de primar ALEXANDRU LUCIAN IGRISAN pentru U.A.T. ZARNESTI cu sediul in jud. Brasov, oras Zarnesti, str. Mitropolit Ioan Metianu, nr. 1, înregistrată la APM Brașov cu nr. 17488 din 01.11.2017, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr..... , nr. .... si nr. ...., autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.05.2019, că proiectul „Închidere depozit de  deşeuri municipale clasa B  Zărneşti”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oras Zarnesti, zona Tohanita, conform C.U. nr. 37 din 31.01.2019, eliberat de Orasul Zarnesti, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 11, lit. b) instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1  coroborat cu pct. 13, alin a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare și a analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Descrierea caracteristicilor depozitului de deseuri municipale

Depozit mijlociu de deseuri  municipale nepericuloase  categoria b2 -  caracterizate printr-un  volum <  200.000 mc, iar suprafata depozitului este cuprinsa intre 1-5 ha ( 1,1496 ha)

Capacitate  existenta :    V= 52.550 mc

Suprafata ocupata ( amprenta) : 11.496 mp ; suprafata totala a depozitului inclusiv taluzele este de 12.207 mp

Cota teren/cota finala : nu exista o documentatie topografica a situatiei initiale ; la partea superioara a depozitului(teren amenajat cu un strat de acoperire inierbat), cotele sunt cuprinse intre 770,92 m si 773,92 m.

a. Stratul de sustinere

Pe suprafata nivelata a deseurilor normativul tehnic recomanda aplicarea unui strat de sustinere cu o grosime de 0,5 -1,0 m care se niveleaza. Depozitul actual are o grosime a stratuli de sustinere de 0,5m.

Stratul de sustinere trebuie sa permita patrunderea gazului iar valoarea coeficientului de permeabilitate trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1x 10-4 m/s.

Ca material utilizat pentru stratul de sustiner, se pot utiliza deseurile din constructii si demolari, pamant excavat, deseuri minerale adegvate sau materiale naturale.

V estimat = 6700 mc (afost luat in considerare un surplus de 10% material).

b. Colectarea gazului de depozit

Conform schemei din normativul tehnic va fi compus din

-strat de drenaj pentru gaz cu grosime de 50 cm, ce se va monta pe corpul deseurilor amenajate, coeficientul de permeabilitate al materialului de drenare – minim 1x10-4 m/s; modul de elasticitate > 45 MN/mp; continutul de carbonat de calciu trebuie sa fie < de 10%

Volumul total estimat 6104 mc.

-puturi de extractie a gazului

Puturile se monteaza in corpul depozitului, in masa de deseuri ce genereaza gazul. Acestea se amplaseaza simetric si la o distanta recomandata de 50 m intreele si distanta fata de marginea interioara trebuie sa fie mai mare de 40 m, ca sa cuprinda in zona de evacuare si marginea depozitului.Pe suprafata depozitului vor fi amplasate 4 puturi.

Componentele unui put de evacuare gaze :

-tuburi din beton armat centrifugat Dn 800/1000 mm cu cep si buza , H = 2,0 m, numar de bucati 4

Baza putului se va monta la cca 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat

-filtru vertical din pietris realizat in corpul depozitului pe stratul de deseuri, sub tubul din beton, in care este inglobata o conducta de drenaj, perforata  cu diametrul de 200 mm

Capacul putului de extractie va fi prevazut cu instalatii pentru prelevarea probelor de gaz si masurarea temperaturii.

c .Impermeabilizare minerala

Etansarea superioara a depozitului va cuprinde :

-strat de impermeabilizare constituit dintr-un strat de argila cu grosime de 0,5 m sau impermeabilizare cu folie de 2,0 mm

- strat de drenaj pentru apa din precipitatii din pietris cu nisip sau dintr-un material geocompozit

Stratul de impermeabilizare minerala /argila, trebuie sa aiba o grosime de 50 cm , depus in 2 straturi de 25 cm, compactate fiecare peste 92%si un coeficient de permeabilitate <5x 10-9m/s. Continutul de argila trebuie sa aiba diametrul de 0,0005 mm si continutul de minim 20% din masa.

Granulatia maxima a materialului de impermeabilizare minerala trebuie sa fie maxim 63 mm.

Procentul de componente organice din materialul argilos este limitata la maxim 5% din masa

Volumul total estimat : 6104 mc

Geotextil /geosintetic permeabil

Pentru evitarea amestecului de material din stratul de impermeabilizare minerala cu cele din stratul de drenaj, se aplica geotextil deasupra stratului de impermeabilizare . pe stratul de drenaj pentru  apa de precipitatii se aplica un strat separator , pentru a impiedica patrunderea componentelor din stratul de recultivare in stratul de drenaj.

Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung , cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD)cu masa pe unitate de suprafata > 400 gr/mp

Geotextilele trebuie sa permita patrunderea apei si sa respecte cerintele de calitateconform standardelor in vigoare

Pentru impermeabilizarea depozitului se va utiliza membrana tip HDPE – polietilena de inalta densitate, stabilizata impotriva razelor ultraviolete , avand grosimi variabile intre 0,6 mm si 3 mm, si latimi ale rolelor intre 5,1-8,0 m , su suprafata dura astfel incat pot fi folosite si la izolatii pentru taluze.

Foliile de membrana se imbina intre ele prin sudura la cald.

Suprafata estimata : 13500 mp, inclusiv suprapunerile la inbinari.

d.Strat de drenaj pentru apa rezultata din precipitatii

- este un strat de drenaj realizat din pietris cu nisip sau material geocompozit Perimetral se realizeaza un strat de drenaj din pietris sau balastru cu o gtrosime de 30 cm.valoarea permeabilitatii acestui strat de drenaj trebuie sa fie > 1x10-3 m/s

Volumul total estimat este de 3700 mc

Pentru suprafata depozitului ca alternativa se poate utiliza saltea drenanta cu filtru pe ambele parti si folie de protectie

Suprafata estimata = 13500 mp

Pentru taluzurile cu panta de  1: 3 se utilizeaza piatra concasata

Pentru taluzurile cu panta mai mare, respectiv 1:2 , materiaalul geocompozit se va arma cu geogrile . peste acestea stratul de sol vegetal va fi dpus in geogrile sau saltele din geocelule cusute , care sunt sisteme puternic armate.

Suprafata estimata = 5642 mp

e.Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizeaza cu o grosime de minim 1,0 m pentru realizarea acestuia utilajele pot circula numai pe drumurile amenajate. Stratul de recultivare nu se compacteaza

Stratul de recultivare este compus din :

-strat de pamant argilos cu nisip/pietris cu grosimea de 85 cm, necompactat (strat de retinere a apei)

-strat de sol vegetal , grosime 15 cm

-strat vegetatie ( gazon)

Plantarea tufisurilor este permisa dupa 2 ani de la plantarea gazonului. Se vor planta specii de arbusti cu radacini scurte

Volumul total estimat :

-strat retinere apa = 10376 mc

-sol vegetal = 2000 mc

Nivelarea depozitelor

Nivelarea ultimului strat de deseuri , inainte de aplicarea sistemului de impermeabilizare a suprafetei , trebuie sa se realizeze in conformitate cu proiectul aprobat .

Pentru a evita aparitia deteriorarilor stratului de impermeabilizare , pe o adancime de 1,0 m sub stratul de sustinere nu se depun deseuri de namol , deseuri voluminoase , materiale dure.

Panta minima a suprafetei deseurilor nivelate trebuie sa fie calculata in functie de marimea prognozata a tasarilor, astfel incat panta finala, dupa stingerea tasarilor , sa fie de minim 5%

Panta maxima a suprafetelor de depozit este de 1:3 ( 33%)

Impermeabilizarea stratului de drenaj pentru apa din precipitatii si stratul de recultivare se realizeaza asigurand posibilitatea de circulare pe suprafata in vederea controlului si posibilitatea de reparare a taluzurilor

Colectarea levigatului

In conformitate cu prevederile Normativului tehnic pentru inchidere depozite deseuri este obligatorie realizarea unui sistem de colectare a levigatului generat in corpul depozitului de deseuri

Pentru evitarea poluarii apelor de suprafata /subterane din zona depozitului de deseuri nepericuloase sistemul este format din  urmatoarele lucrari :

- Dren de colectare a levigatului

Se va executa un  dren in zona frontala din avalul depozitului , la cca 5 m de baza taluzului in scopul captarii levigatului din corpul depozitului si colectarea  acestuia intr-un bazin de stocare levigat

Drenul va avea o lungime de 50 m , pozat pe ambele laturi ale depozitului in zona frontala din aval, in forma de V, in care se exfiltreaza levigatul din depozit spre exterior. Drenul va avea dimensiunea de L/H = 60 cm/80 cm , in care se va monta la partea inferioara o conducta din PVC-KG Dn 200mm  perforata pe 2/3 la partea superioara , pentru colectarea si evacuarea levigatului intr-un bazin de stocare , Conductele perforate se vor monta intr-un strat permeabil din pietris in care se va drena levigatul iar la nivelul terenului drenul se va astupa cu un strat de argila pentru a evita infiltrarea apelor de precipitatii in dren .

Cele doua ramuri ale drenului se vor racorda la un camin din PVC si din acesta printr-o conducta vor fi conduse intr-un bazin de stocare V = 10 mc , ingropat la nivelul terenului , prevazut cu un capac securizat pentru vidanjare

-Bazin pentru stocarea levigatului

Bazinul de colectare si stocare a levigatului va fi amplasat in aval de depozit in ava de drenurile de colectare . Cele doua ramuri ale drenului incastrate la nivelul terenului se unesc in aval intr-un camin din PE tip VALROM , din care printr-o conducta din PVC-KG DN 300 mm, L = 5,0 m se racordeaza la un bazin din poliester armat cu fibra de sticla tip POLITAN ,V = 10 mc, amplasat subteran , la nivelul adancimii de inghet , destinat colectarii lichidelor industriale

In perioada de postinchide a depozitului, levigatul acumulat va fi vidanjat periodic si transportat la o unitate economica specializata pentru neutralizarea acstuia

Dupa inchiderea depozitului de deseuri si acoperirea definitiva a acestuia , cantitatea de levigat va fi din ce in ce mai redusa si nu se justifica alta solutie de tratare a levigatului

-Colectarea apelor pluviale

Colectarea si evacuarea  apelor  pluviale  căzute  pe  suprafatța  depozitului  se  va  face  prin  stratul geocompozit de drenaj, care va conduce apele pluviale în rigole perimetrale, dalate, executate la baza depozitului, pe laturile: nord vestică, estică și sud estică (rigolele vor avea lungimea totală de aproximativ 300 m). La capătul celor doua rigole  ce se unesc în zona de descărcare a apelor pluviale colectate de pe depozit , va fi amplasată o saltea de gabioane cu grosimea de 0,5m de 0,5 m ,pentru dispersia apei si atenuarea fenomenului  de eroziune a solului. Apele pluviale   se scurg spre aval pe ravene ce colecteaza apa de precipitatii de pe versanti  si le deverseaza in pr. Tohanita

Nu este necesara amenajarea terenuli inainte de punctual de evacuare ( salteaua de gabioane ) al apelor de precipitatii colectate prin rigole

Panta rigolei perimetrale trebuie sa fie de cel putin 1,5%, luand in considerare si tasarea corpului depozitului

Rigola perimetrală, în lungime de 300 m este executată în săpătură deschisă, rigola fiind dalată sau pereată.

Săpătura  în care se vor monta rigolele, va fi trapezoidală.

Sectțiunea rigolei perimetrale este trapezoidală si  are următoarele dimensiuni:

-	latime = 370mm

-	lungime = 900 mm;

-	grosime = 200 mm;

-	hmin = 0,5 m;

Rigolele se monteaza la baza taluzelor dinspre aval si se impreuneaza in zona de deversare unde vor fi montate paralel , lipite intre ele pe o sapa din beton pe o lungime de 15 m.

Cele doua rigole vor deversa apa de precipitatii pe salteaua de gabioane amplasata in aval de depozit dupa sistemul de colectare al levigatului

Apele pluviale  deversate in aval de deposit  vor fi colectate de afluienti  nepermanenti ai pr. Tohanita ce colecteaza apele de precipitatii  pe ravene  ce converg  in aval  in  pr. Tohanita

2 Rigole perimetrale trapezoidale, tip R4 pentru colectarea si evacuarea apelor de precipitatii

Zona de versant situata deasupra rigolei va fi consolidată prin montarea unor dale 50x50x50 cm sau grile înierbate.

Rigola perimetrală va fi prevăzută cu izolațre la bază, alcătuită din polietilenă cu grosimea de 1 mm, acoperită cu strat de 5 cm nisip, peste care se montează dalele rigolei. Panta va fi de 1,5% pe latura sud est și 1,9 pe latura nord-est. Trecerea de la rigola perimetrală de la partea superioară a depozitului la cea de  la  baza  depozitului  se  va  face  cu  tuburi  PVC,  montate  sub  drumurile  de  circulație  de  pe  corpul depozitului, continuând apoi prin rigole din material plastic către rigola de la baza depozitului.Datorita starii tehnice a taluzului din partea nord-estica se recomanda construirea unuiperete de beton armat care sa nu permita deplasarea corpului depozitului catre aceasta zona.La baza peretelui de beton va fi amenajata o rigola pentru colectarea apelor de pe depozit-solutia tehnica va fi definitivata de proiectant.

Evacuarea apelor pluviale se va face cu conductă PVC Dn 250 mm, montata în conducta de protecție, lungime 300 m . Nu sunt acceptate tuburi din beton, din cauza greutății și caracteristicilor de tasare necorespunzătoare.

La capătul rigolei (în zona de descărcare a apelor pluviale colectate, în ravenă) va fi amplasată o saltea de gabioane pentru a evita erodarea solului in timpul potențialelor precipitatii abundente

Drum de acces si drumuri perimetrale aferente depozitului

Accesul  către  depozit  se  face  pe  latura  vestică,  din  DJ  112  H  Zărnești-Predeluț.  Drumurile  din incinta depozitului se vor realiza astfel:

-	drum către depozit în lungime de 270 m cu lățime de 5 m și grosime a stratului de pietriș de 20

cm;

-	drum perimetral tehnologic cu lungime de 215 m și lățime de 5 m, acoperit cu strat de pietriș în

grosime de 20 cm.

Volum total estimat: 500 mc.

Imprejmuire depozit

Pentru evitarea pătrunderii animalelor sau oamenilor și producerea de accidente, incinta depozitului trebuie împrejmuită integral. La acest moment, pe latura vestica este realizata împrejmuire tip gard din panouri plasa metalică sudată și stâlpi metalici montați în fundații betonate tip pahar cu lungime de cca. 70 m. Depozitul va trebui să fie împrejmuit în totalitate cu gard din plasă metalică sudată cu înălțimea de 2,3 m și lățimea de 1,5 m montată pe stâlpi din țeavă rotundă montați în fundații betonate. Pentru acces s e   va  realiza  o  poartă  cu  lățimea  de  4  m.  Întreaga  împrejmuire  va  fi  prevăzută  la  partea  superioară  cu  3 rânduri de sârmă ghimpată pentru protecție suplimentară.

Deasemenea se vor monta panouri de avertizare pe panourile împrejmuirii pentru semnalizarea existenței depozitului

Lungimea totală estimată a gardului este  de 350 ml.

Instalatii pentru monitorizare

In conformitate cu ordinal 757/2004, privind depozitarea deseurilor , operatorul depozitului este obligat ca inainte de punerea in functiune a depozitului sa asigure o minima dotare cu instrumente si aparatura de control , care la interval regulate sa determine starea de functionare a depozitului

Mentionam faftul ca acest depozit la punerea in functiune si  pe timpul exploatari nu a fost prevazut cu aparatura si instalatii mentionate anterior.

Organizarea de șantier: Organizarea de santier se va realiza pe o zona clar delimitata in incinta proprietatii, cu imprejmuire provizorie si nu va afecta restul proprietatii beneficiarului. Santierul nu se va desfasura in afara acestei zone.

In interiorul santierului/zonei imprejmuite se vor amplasa toate elementele necesare santierului: containere-baraci pentru birou/vestiar/depozitarea materialelor marunte, bancurile de lucru, targile, schele, utilaje, etc., platforma de depozitare deseuri si grupuri sanitare ecologice amplasate la distanta fata de sursa de apa, containere pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate de pe santier.

La iesirile din santier vor fi  prevazute instalatii de curatat camioanele prevazute cu bazin si apa pentru curatarea rotilor acestora. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) productia de deșeuri – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative –

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Amplasamentul investitiei este situat in extravilanul orasului Zarnesti, teren in suprafata de 11496 mp, apartinand domeniului public, cu categoria de folosinta neproductiv, in conformitate cu C.U. nr. 37 din 31.01.2019 emis de Orasul Zarnesti.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa: - nu este cazul ;

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de gospodarire a apelor nr. 24/09.05.2019 emis de ABA Olt;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Orasului Zarnesti în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului, de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizarea a proiectului, aveti obligatia de a solicita si obtine revizuirea autorizatiei de mediu.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU A.A.A,                                                                  ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                          Sorin Hornoiu

ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT:

Consilier Marius TESU                                                          Consilier Viorel MAREAN