PROIECT NR. 245/11/2019

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei nr. 5.E din LEGEA 292/2018

privind investiția:

R.K. LA RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE SI RETEA DE CANALIZARE CU RACORDURI, PE STR. ANTON PANN IN MUNICIPIUL FAGARAS

BENEFICIAR: S.C. APA – CANAL S.A. SIBIU

AMPLASAMENT: STR. ANTON PANN, MUNICIPIUL FAGARAS

Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului

- Titular

  - numele companiei, adresa poştală, numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet, numele persoanelor de contact - director/manager/administrator, responsabil pentru protecţia mediului.

- Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) un rezumat al proiectului

b) Justificarea necesităţii proiectului

c) valoarea investiţiei;

d) perioada de implementare propusă;

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

- Profilul şi capacităţile de producţie;

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- Metode folosite în construcţie/demolare;

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

- Descrierea lucrarilor de demolare

- Descrierea amplasării proiectului:

- Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

- Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

- Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare:

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- Anexe - piese desenate:

- Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

MEMORIU DE PREZENTARE

- DENUMIREA PROIECTULUI

R.K. LA RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI BRANSAMENTE SI RETEA DE CANALIZARE CU RACORDURI, PE STR. ANTON PANN IN MUNICIPIUL FAGARAS

- TITULAR

S.C. APA - CANAL S.A. SIBIU

Adresa:     Strada Eschil, nr. 6, jud. Sibiu, 557140

Telefon:     0269/222.777

Fax:           0269/223.468

Email:        office@apacansb.ro

Responsabil pentru protectia mediului: Sandu Stoica – SC ASPIRE DESIGN SRL

- DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

- un rezumat al proiectului

Investia prezenta are ca scop reabilitarea retelei de apa si canalizare menajera de pe strada Anton Pann din Municipiul Fagaras, jud. Brasov.

Odata cu reabilitarea retelei de apa si de canalizare, se vor reabilita bransamentele de apa si racordurile de canalizare aferente imobilelor de pe strada Anton Pann.

Scopul investiţie conduce la imbunatatirea serviciilor oferite de operatorul local S.C. APA – CANAL S.A. Sibiu consumatorilor, si implicit creşterea calităţii infrastructurii fizice urbane la nivelul Municipiului Fagaras.

Stadiul actual al retelelor de apa – canal este destul de precara, cu exfiltratii de apa in sol, in special in zona caminelor de vizitare/vane.

Retelele sunt situate pe domeniul public, in zona carosabila a strazii – proprietate a Primariei Municipiului Fagaras.

Frecventa avariilor din actualul sistem de alimentare cu apa, determina un impact negativ, cu influente negative asupra relatiilor dintre furnizor si consumator (întreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie, etc.)

De asemeni materialul din care este realizat reteaua de canalizare  - tuburi de beton, respectiv otel– reteaua de distributie apa, este depasit din punct de vedere a functionalitatii, ele avand o durata de viata mai mare de 30 de ani.

Reabilitarea retelei de canalizare se va face pe sectorul de strada cuprins intre str. M. Eliade si str. I. Creanga.

REABILITARE RETEA APA STR. ANTON PANN

Stabilirea configuraţiei reţelei de alimentare cu apă, a avut în vedere situaţia existentă specifică şi a urmărit realizarea acestuia conform normelor tehnice în vigoare.

Reteaua de alimentare cu apa, se va realiza din conducte din polietilena de inalta densitate PEID PE 100 PN 10 Dn 110 mm, avand lungimea de L=305,0 m. Conducta de apa va fi cuplata la ambele capete si anume: in caminul de vane existent la int. cu str. M. Eliade, respectiv in caminul de vane proiectat in capatul opus a strazii A. Pann.

Pe lungimea retelei de apa se va monta un fir metalic de indentificare cu sectiunea de 1,5 mmp, legat la vane.

Pe traseul retelei reabilitate de apa se vor dispune montarea a 3 hidranti subterani de incendiu amplasaţi în intersecţii şi în aliniamente la distanţe de maxim 100 m. Functie de diametrul conductei pe care sunt racordati, conform indicativului P118/2-2013 s-au prevazut hidranti subterani cu Dn 80 mm (pe conducte avand diametrul minim de 100 mm).

Fiecare hidrant va avea prevazut o vana de concesie montata ingropat, pentru siguranta sistemului de apa in exploatare. Se vor marca pe repere fixe cu placute de indentificare.

Se vor reabilita 34 bransamente, realizate din tuburi de polietilena PEID PE100 PN10. Bransamentul se va executa pana la limita de proprietate aferenta fiecarui consumator, si se vor termina in caminele de apometru existente sau in noile camine de apometru complet echipat (acolo unde lipseste).

Conductele de branşament a utilizatorilor la reţeaua de apă potabilă se vor realiza pana la limita de proprietate, utilizându-se conducte din PEID PN10 PE100 cu Dn 32 mm.

Branşarea consumatorilor la conducta de apa, se va realiza prin intermediul teurilor de branşament electrosudabile cu ieşirea de 32 mm din PEID, montate direct pe conducta de distribuţie prin electrofuziune.

Se vor instala 6 camine de apometru noi complet echipat, din PEHD, cu diametrul de 550 mm, şi înălţime de 1100 mm.

Căminul de apometru monobloc din PEHD Dn 550 mm, va adăposti întreaga instalaţie, si este alcătuită din 2 robinete din alama cu bilă tip FI – FI ce va incadra contorul de apa, set racord apometru compus din stuturi din alama cu piulita, 2 coturi alama 90 gr, racord olandez, reductie din alama. Contorizarea consumului de apă va fi înregistrat de apometru, montat între cei doi robineţi.

Pentru caminele existente se va inlocui contorul de apa existente cu unul nou, Dn 15 mm, clasa de precizie C.

Lungimea totala a conductelor de bransament este de 226,0 m, cu tuburi PEID Dn 32 mm.

REABILITARE RETEA CANALIZARE STR. ANTON PANN

Reabilitarea retelei de canalizare va avea ca efect diminuarea infiltratiilor pe retea, si implicit a unor încarcari biologice nealterate a apelor uzate ce vor fi tratate în statia de epurare.

In conformitate cu tema de proiectare,  reteaua de canalizare de pe strada Anton Pann va fi executata din tuburi PVC SN8 Dn 250 mm cu lungimea de 220,0 m.

Pe reţeaua de canalizare menejara proiectată se vor prevedea un număr total de 4 cămine de vizitare în aliniamente la distanţa medie de 55 m.

Caminele vor fi realizate din tuburi de beton Dn 800 mm, din elemente prefabricate si vor fi prevazute cu gura de acces, inchisa cu capac de fonta de tip carosabil (clasa D400), montat pe o rama incastrata in beton. Caminele se vor realiza in conformitate cu SR EN 1917:2003 si SR 588-2/2002. La trecerea conductelor de canalizare prin peretii caminelor vor fi prevazute piese de trecere etanse.

Odata cu reabilitarea retelei de canalizare, se vor reabilita si racordurile existente pe strada.

Pentru fiecare proprietate se prevede un racord adiacent conductei de canalizare stradala.

Pe strada Anton Pann se va reabilita un numar de 31 racorduri.

Materialul conductei de racord va fi PVC SN8, avand diametrul nominal de Dn 160 mm si lungimea de 294,0 m.

Cuplarea conductelor de racord la canalizare se poate realiza în două variante:

- cuplarea într-un cămin de vizitare din beton. Pentru aceasta, se va perfora tubul de beton şi va fi prevăzută o piesa de trecere din PVC pentru cuplarea racordului de canalizare;

- cuplarea direct pe conducta de canalizare, prin intermediul ramificatiilor de tip 250x160 mm sau a unor cuplaje cu articulatie sferica Dn 160 mm.

Fiecare racord reabilitat va fi terminat intr-un camin de racord nou (18 buc) pozat la limita de proprietate, sau in cele existente (13 buc).

Caminele de racord noi vor fi de tip camin PEHD monobloc Dn 500 mm, si vor fi in conformitate cu SR EN 1917:2003/AC 2008, acoperite cu capace din fonta, rezistente la clasa de trafic B125. Căminele de racord vor fi amplasate de preferinta pe traseul racordului existent. Se vor instala 18 camine de racord.

Umpluturile din zonele carosabile se vor face cu balast.

b) Justificarea necesităţii proiectului

Strada Anton Pann se afla amplasata in partea sudica a Municipiul Fagaras, din jud. Brasov.

Zona în care este situat obiectivul de investiţiei, are funcţiunea urbanistică dominantă de locuire şi funcţiuni complementare admise: circulaţie, dotare edilitară.

Scopul investiţie conduce la imbunatatirea serviciilor oferite de operatorul local S.C. APA – CANAL S.A. Sibiu consumatorilor, si implicit creşterea calităţii infrastructurii fizice urbane la nivelul Municipiului Fgaras.

Stadiul actual al retelelor de apa – canal este destul de precara, cu exfiltratii de apa in sol, in special in zona caminelor de vizitare/vane.

Reteaua distributie apa

Asigurarea debitului de apa catre consumatori se face din conducta din OL Dn 200 mm, si bransamente individuale catre consumatorii casnici. Datorita vechimii in care se afla conducta de distributie, calitatea apei sufera in ceea ce priveste parametrii fizici si chimici distribuiti catre consumatori.

Efectele cumulate ale cauzelor prezentate periclitează în prezent funcţionarea la parametri calitativi şi cantitativi necesari pentru sistemele centralizate de alimentare cu apa, starea necorespunzatoare destinatiei sale , impunind  necesitatea reabilitarii retelei de apa.

Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare este formata din tuburi de beton Dn 200 mm in stare de degradare accentuata prin natura materialului, avand ca punct de descarcare reteaua de canalizare existenta din strada I. Creanga. Interventiile asupra colectorului se face prin intermediul caminelor de vizitare existente, alcatuite de regula din tuburi de beton si acoperite cu capace carosabile din fonta. Consumatorii de pe strada sunt racordati direct in colector sau in caminele de vizitare.

Reabilitarea retelei de canalizre se va face pe sectorul de strada cuprins intre str. M. Eliade si str. I. Creanga.

Retelele sunt situate pe domeniul public, in zona carosabila a strazii – proprietate a Primariei Municipiului Fagaras.

Frecventa avariilor din actualul sistem de alimentare cu apa, determina un impact negativ, cu influente negative asupra relatiilor dintre furnizor si consumator (întreruperea alimentarii cu apa, restrictii de circulatie, etc.)

De asemeni materialul din care este realizat reteaua de canalizare  - tuburi de beton, respectiv otel– reteaua de distributie apa, este depasit din punct de vedere a functionalitatii, ele avand o durata de viata mai mare de 30 de ani.

c) valoarea investiţiei;

  - 484,511.74lei fără TVA

d) perioada de implementare propusă;

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 9 luni, când se va realiza organizarea procedurilor de achiziţii publice, de servicii de proiectare şi achiziţii de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic şi detalii de execuţie, documentaţii de obţinere a avizelor şi acordurilor şi depunerea la instituţiile avizatoare şi realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obţinerea acestora, elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire), efectuarea lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea activităţilor necesare recepţiei finale.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

| Nr. Crt. | Denumire plansa | Numar plansa | Scara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in teritoriu. | 01. | 1:8.500 |
| 2 | Plan de situatie. Reabilitare retea apa str. Anton Pann | A01. | 1:500 |
| 3 | Plan de situatie. Reabilitare retea canalizare menajera str. Anton Pann | C01. | 1:500 |

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- Profilul şi capacităţile de producţie;

Nu este cazul; obiectul de investitii propus nu va genera activitati de productie.

- Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Conducta de apa va fi cuplata la ambele capete si anume: in caminul de vane existent la int. cu str. M. Eliade, respectiv in caminul de vane proiectat in capatul opus a strazii A. Pann.

Reabilitarea retelei de canalizre se va face pe sectorul de strada cuprins intre str. M. Eliade si str. I. Creanga. Colectorul reabilitat va descarca apele uzate menajere in reteaua de canalizare existenta din capatul strazii Anton Pann (intersectie cu str. Ion Creanga).

- Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Principalele materiale şi materii prime necesare realizării lucrării publice:

- conducte din material PEID – retea apa, respectiv PVC –conducte de canalizare

- elemnete prefabricate din beton – camine de vane si vizitare;

- fontă – capace de acoperire a caminelor;

- ciment – betoane;

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate, după necesar – nisip: pat de pozare, umpluturi;

- material lemnos (cherestea fag, răşinoase) – cofraje, sprijiniri de transee;

Energia necesară transportării apei:

- apa uzata menajera va fi transportata gravitational in reteaua de canalizare existenta.

Combustibili utilizati:

- motorina, la utilajele de executie si la masinele de transport material.

- Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

- Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa efectuarea lucrarilor de introducere a retelelor de apa si canalizare, se vor reface suprafeţele afectate.

Umpluturile din zonele carosabile se vor face cu balast.

Executantul  va aplica metode corespunzătoare pentru sprijiniri şi consolidări în scopul păstrării lăţimilor tranşeelor în limitele prevăzute şi specificate prin proiect.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul în amplasamentul investiției se face prin intermediul strazilor din intravilanul Municipiului Fagaras. Accesul pe strada Anton Pann se face direct din strada Mircea Eliade.

Nu se vor realiza căi noi de acces în etapa de implementare a proiectului.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Pentru faza de construire:

- Lemnul folosit pentru sprijiniri;

- Material de balastieră aprovizionat din balastiere autorizate;

Pentru faza de functionare:

- nu este cazul.

- Metode folosite în construcţie/demolare;

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mica;

- umpluturi: buldo-excavator, mai mecanic;

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi;

- lucrări de instalare conducte de canalizare din PEID si PVC;

- lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine de vizitare, camine de vane, camine de bransament si camine de racord).

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Etapa de execuție se va derula pe o perioadă de 4 luni (inclusiv organizarea de șantier),

Din partea BENEFICIARULUI, lucrările vor fi urmărite de dirigintele de şantier, autorizat conform legislaţiei în vigoare, angajat special pentru aceasta conform procedurilor de achiziţii publice; CONSTRUCTORUL (EXECUTANTUL) va asigura responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor atestaţi în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Lucrările se vor derula în conformitate cu graficul de execuţie şi cu documentaţia tehnică aprobată, vizată spre neschimbare de către emitentul autorizaţiei; controlul calităţii lucrărilor se va derula conform PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR – piesă din proiectul tehnic semnată de beneficiar, proiectant, executant şi Inspectoratul de Stat în Construcţii – pe faze şi în baza unor documente speciale prevăzute de legislaţia în vigoare.

Se precizează că lucrările pot fi abordate simultan, respectiv se pot realiza în acelaşi timp două sau mai multe categorii de lucrări.

Graficul de implementare a proiectului şi de realizare a lucrărilor fundamentate în prezentul proiect este prezentat în tabelul urmator :

| Nr. crt. | ETAPA EXECUTIEI LUCRARILOR | Perioada (luni) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Reabilitare retea apa str. Anton Pann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Reabilitare retea canalizare str. Anton Pann |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a lucrărilor de proiectare şi inginerie va putea fi posibilă prin respectarea cadrului normativ atât în ceea ce priveşte conţinutul cadru al documentaţiei cât şi specificaţiile tehnice de proiectare şi executare a lucrării.

În acest sens au fost luate în considerare următoarele scenarii:

Scenariul 1:

Reabilitarea retea apa potabila

- reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila utilizand conductei PEID PE100 PN10 Dn 110 mm. Bransamentele catre consumatori sunt propuse a fi realizate din tuburi din polietilena, cuplarea la conducta de distributie urmand a se face cu ajutorul teurilor de bransament electrosudabile. Bransamentele vor fi terminate in caminele de apometru existente si se vor instala camine de apometru noi din PEHD acolo unde nu exista.

Reabilitarea retea canalizare

- reabilitarea retelei de canalizare menajera utilizand tuburi PVC SN8 Dn 250 mm. Pe traseul colectorului se vor instala camine de vizitare din tuburi de beton Dn 800 mm, amplasate la o distanta medie de cca. 55,0 m. Se vor reabilita racordurile existente cu tuburi PVC SN8 Dn 160 mm. Se vor instala 18 camine de racord noi, si se vor mentine cele 13 camine de racord existente.

Scenariul 2:

Reabilitarea retea apa potabila

- reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila utilizand conductei PEID PE80 PN6 Dn 110 mm. Bransamentele catre consumatori sunt propuse a fi realizate din tuburi din polietilena, cuplate la conducta de distributie cu ajutorul pieselor de bransare mecanica.

- Bransamentele vor fi terminate cu un camin de apometru din tuburi de beton.

Reabilitarea retea canalizare

- reabilitarea retelei de canalizare menajera utilizand tuburi PAFSIN SN10 000 Dn 250 mm. Pe traseul colectorului se vor instala camine de vizitare din tuburi de PAFSIN Dn 800 mm, amplasate la o distanta medie de cca. 55,0 m. Se vor reabilita racordurile existente cu tuburi PAFSIN SN10 000 Dn 150 mm, terminate cu camine de racord noi.

Scenariul recomandat de catre elaborator

Scenariul recomandat de catre elaborator este SCENARIUL NR.1.

Avantajele scenariului recomandat se indentifica in:

- Conductele PE100 au o densitate mai mare de polietilena, si prezinta o rezistenta mai mare comparativ cu materialele din PE80;

- Conductele din PE100 sunt proiectate sa reziste 50 de ani in conditiile unui efort inelar pe circumferinta de 10MPa la o temperature de 200C.

- siguranta in exploatare privind modul de cuplare la conducta de distributie – teuri de bransament imbinate prin metoda de electrofuziune ofera o siguranta net superioara fata de piese mecanica. Dezavantajul pieselor mecanice îl constituie corodarea elementelor metalice, care limitează durata lor de folosire la 3-10 ani ;

- grad 0 de infiltratii rezultat prin folosirea materialelor alese;

- căminul pentru apometru din material PEID reprezintă soluţia potrivită pentru a controla impactul negativ asupra modului de lucru al instalaţiilor, reducând costurile extrem de ridicate pentru reparaţii şi întreţinere.

- prin reabilitarea retelei de canalizare menajera si a racordurilor cu tuburi/fitinguri din PVC se fac economii in ceea ce priveste costurile de investitie, mai mici fata de tuburile si fitingurile din PAFSIN;

- economii ale investitii in ceea ce priveste solutia constructiva adoptata caminelor de vizitare – mai mici in ceea ce priveste alacatuirea lor din tuburi din beton;

În cadrul analizei efectuate, factorii cu influenţă majoră au fost:

- factorul tehnico - economic, potrivit căruia s-au ţinut cont de posibilităţile de realizare a obiectivelor corespunzătoare tehnic, cu cheltuieli minime, astfel încât suma cheltuielilor de investiţie, a cheltuielilor de amortizare şi a celor de exploatare să fie minime;

- factorul juridic, potrivit căruia suprafata supusa investitiei va aparţine domeniului public.

Avand in vedere ca particularitatile amplasamentului sunt aceleasi in cadrul cele 2 scenarii analizate (str. Anton Pann), se va prezenta in cele ce urmeaza particularitatile amaplasamentului studiat.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este cazul.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avizele, acordurile necesare obtinerii Autorizatiei de Construire sunt solicitate prin Certificatului de Urbanism nr. 46 din 05.03.2019 emis de Primăria Municipiului Fagaras.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera (Legea 22/2001);

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- din punct de vedere al patrimoniului cutural si istoric, amplasamentul lucrărilor nu se află în zona monumentelor istorice a Ministerului Culturii si Cultelor;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; politici de zonare şi de folosire a terenului; arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Cvex – M. Eliade | 498459.406 | 480801.995 |
| CMex – I. Creanga | 498690.136 | 480844.486 |
| CV1 | 498750.848 | 480852.518 |

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect, menţinerea şi ameliorarea calităţii şi productivităţii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale:

- Interzicerea evacuării la întâmplare a reziduurilor de orice fel care ar putea polua apa. Acestea trebuie colectate şi îndepărtate prin sisteme de canalizare sau instalaţii locale de colectare;

- Controlul depozitării deşeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate sau purtate în sursele de apă de suprafaţă sau subterane.

Impactul asupra apelor se poate produce prin pierderi accidentale de carburanţi de la utilajele folosite la execuţia lucrărilor şi prin pierderi accidentale de materiale folosite la execuţia lucrărilor.  Aceste forme de impact sunt reduse şi pot fi evitate prin instituirea unor măsuri simple de prevenire, aşa cum sunt ele menţionate anterior.

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- pentru faza de construire: - Toaleta ecologica utilizata in timpul santierului.

Se va avea in vedere vidanjarea periodica a rezervorului aferent toaletei ecologice de catre firme de specialitate pe bază de contract.

- pentru faza de functionare: - Nu este cazul.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

Sursele de impurificare a atmosferei in timpul realizarii obiectivului,  sunt surse aferente metodelor de executie şi sunt nepermanente, ele apărând numai în perioada de executie, aceste surse fiind reprezentate de emisiile de gaze provenite de la esapamentul mijloacelor de transport si a utilajelor, dotate cu motoare cu aprindere prin compresie (MAC) si praful provocat de acestea in timpul deplasarii.

In perioada de functionare obiectivul nu polueaza factorul de mediu aer.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor:

- se vor utiliza maşini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanţi din arderea combustibililor (catalizator, consum de motorină cu conţinut redus de sulf, eficienţa sporită a arderii în motoare; se va evita utilizarea maşinilor non-Euro);

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate.

- pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul acolo unde este necesar.

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

Sursele de zgomot si vibratii:

- pentru faza de construire:

      - Zgomote si vibratii generate de lucrarile de constructii.

      - Din exploatarea echipamentelor de la utilajele si mijloacele auto.

      - Din traficul generat de lucrarile de constructie.

- pentru faza de functionare:

      - Nu este cazul.

Problemele de zgomot trebuie tratate conform cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 493/2006 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot.

Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia angajaţilor echipamente individuale de protecţie împotriva zgomotului la valori ale zgomotului peste 80 dB(A).

De la 85 dB în sus, zgomotul poate cauza afectarea permanentă a auzului. La valori peste 85 dB(A) purtarea echipamentului individual de protecţie de către angajaţi este obligatorie şi zona în care se înregistrează aceste valori se semnalizează corespunzător. Dacă nivelul mediu de zgomot al unei zile de muncă de opt ore depăşeşte 85 dB, trebuie luate măsuri de supraveghere a sănătăţii (examinări medicale ale auzului).

Limita maximă de expunere: 87 dB(A).

Se vor lua toate măsurile pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor rezultate în timpul lucrărilor. Astfel de măsuri trebuie să includă, dar nu sunt limitate la:

- Toate echipamentele trebuie să funcționeze conform indicațiilor producătorului și să fie dotate cu tobe de eșapament adecvate;

- Echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- Echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate.

În plus, Antreprenorul trebuie să ia în considerare acolo unde este necesar, următoarele măsuri de reducere a zgomotului:

- Utilizarea de ecrane de protecție;

- Utilizarea de incinte antifonice pentru anumite echipamente fixe;

- Amplasarea depozitelor de materiale în așa fel încât să creeze ecrane de protecție;

- Orientarea echipamentelor care produc zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim.

Se va respecta programul de lucru, respectându-se zilele libere oficiale. Efectuarea de lucrări în afara accestui program va fi aprobat de către Consultantul de Supervizare.

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;

Nu este cazul.

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol si ape freatice:

- pentru faza de construire: - Eventuale scapari de produse petroliere de la utilajele de lucru.

- pentru faza de functionare: - Nu este cazul.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Potenţialul impact al poluării solului şi subsolului în timpul perioadei de construcţie este nesemnificativ.

Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu funcţiona cu pierderi de uleiuri sau alte substanţe poluante.  Orice defecţiune la utilaje sau maşini, care ar putea avea efecte negative asupra mediului va fi adusă la cunostinţa conducerii Şantierului,  pentru a se lua măsurile necesare.

La ieşirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curăţate corespunzător.

La executarea lucrărilor de construcţii se va avea în vedere ca:

- perimetrul pe care va avea loc descărcarea şi depozitarea materialelor să fie cât mai restrâns posibil şi cât mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

- deşeurile rezultate vor fi colectate separat în funcţie de tip şi caracteristici, vor fi depozitate conform reglementarilor în vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

- vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

•	poluare accidentală prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•	depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie   provenite   din activităţile de construcţie   desfăşurate  în amplasament;

•	scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; în timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;

•	depozitarea direct pe sol a materialelor excavate în cadrul diverselor lucrări necesare.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Amplasamentul proiectului este în afara zonelor naturale protejate.

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Se va urmări realizarea şi întreţinerea unei curăţenii perfecte în cadrul şantierului şi zonele adiacente:

- se va urmări realizarea unor rampe de spălare a roţilor maşinilor care ies din şantier pe drumurile publice;

- se va urmări colectarea deşeurilor, respectiv a pământului, balastului, a materialelor rezultate din desfacerea suprafetelor asfaltate, etc. şi transportarea acestuia în locuri autorizate;

- se va urmări utilizarea în cadrul lucrărilor de materiale prietenoase faţă de mediu;

- pentru urmărirea activităţilor legate de utilităţi – facilităţi, plan de organizare pentru evacuarea deşeurilor se fac înregistrările conform cu prevederile legale.

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Deşeuri rezultate in faza de construire:

- 170101 - beton;

- 170201 - lemn;

- 170203 - plastic;

- 170405 - fier si otel;

- 170407 - amestecuri metalice;

- 170411 - cabluri;

- 170504 - pamant si pietre;

- 170604 - materiale izolante;

- 170802 - materiale de constructii pe baza de gips;

- 170904 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri).

Deseuri rezultate in faza de functionare:

Nu este cazul.

Modul de gospodarire a deseurilor:

- pentru faza de construire:

Acestea se vor sorta şi vor fi evacuate în spaţii autorizate destinate colectării şi neutralizării deşeurilor. Constructorul are obligaţia de a încheia contract de prestări servicii cu firme specializate pentru astfel de activităţi.

Se estimeaza necesitatea a trei containere metalice a cate 1,1 mc prevazute cu dispozitive de sortare deseuri.

Vor fi nominalizate persoanele responsabile cu întreţinerea şantierului şi, în mod special, a căilor de acces pietonal şi de circulaţie a autovehiculelor.

Se va păstra întotdeauna curăţenia căilor de acces care intră / ies din şantier, adunându-se eventualele deşeuri şi materiale de construcţii rezultate în timpul lucrărilor de aprovizionare şi transport.

Se va evita pe cât posibil producerea de zgomot şi vibraţii.

Se vor lua măsuri suplimentare de protecţie la încărcarea, descărcarea şi transportul materialelor pulverulente, pentru a evita contaminarea cu praf a zonelor adiacente şantierului.

Se vor lua măsuri pentru evacuarea controlată a deşeurilor, cu o gestiune clară, conform legislaţiei de mediu transpusă prin H.G. nr. 856 / 2002 privind gestiunea deşeurilor şi H.G. nr. 235 / 2007  privind  gestionarea uleiurilor uzate.

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

In perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite sorturi de pietris, precum si apa. In perioada de functionare a obiectivului nu se vor utiliza resurse naturale.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

Tinand cont de tipul de activitate propusa prin proiect, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea impact semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zona influenta, urmand sa se inregistreze o usoara presiune in timpul lucrarilor de amenajare.

Factor de mediu apa

Prin proiect nu se prevede prelevarea de apa din sursa subterana sau de suprafata din zona amplasamentului.

Nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate in secundar alte activitati dependente de aceasta resursa. Probabilitatea aparitiei unui impact asupra factorului de mediu apa ca urmare a implementarii proiectului propus este nesemnificativa.

Astfel, prin implementarea proiectului in conditiile specificate anterior si tinand cont de caracteristicile zonei de amplasare, nu se estimeaza inregistrarea unui impact negativ, direct sau indirect, din punct de vedere cantitativ sau calitativ, asupra resurselor de apa la nivel local.

Factor de mediu aer

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in lucrari. Acestia vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi, metale grele,etc.). Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezentand o variabila substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.

De asemenea, in ambele etape de dezvoltare a proiectului (implementare, functionare) va exista presiune ca urmare a traficului generat. Potentialul si riscul de cumulare vor fi determinate de conditiile atmosferice. In cazul proiectului propus, nu se preconizeaza ca acesta sa se constituie, prin natura lui si tipurile de emisii in aer care ii sunt asociate in cele doua faze de dezvoltare (implementare si functionare), intr-un factor de risc ce poate fi evaluat la o scara atat de redusa si sa fie cuantificabil pentru sanatatea populatiei din zona.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente si utilaje de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeţei de rulare.

Factor de mediu sol/subsol

În prezent, impactul direct in zona construita se inregistreaza pe termen lung, pe perioada de viata a obiectivului. Nu se va inregistra impact indirect asupra solului urmare a activitatilor proiectului. Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant.

Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte zone.

Factor de mediu biodiversitate

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de conservare, acesta se situeaza in afara zonelor de interes conservativ. Zona este antropizata, cu utilizari mixte. Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona antropizata, nu se prognozeaza un impact negativ cuantificabil asupra calitatii biodiversitatii din zona invecinata.

Peisajul

In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori. Se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, pe perioada de implementare a proiectului. Impactul va fi cel al unui santier clasic de constructii si se va mentine pe toata durata de amenajare a obiectivului.

Prin realizarea obiectivului nu se introduc activitati cu caracteristici noi in peisajul natural, ci doar se imbunatateste infrastructura strazii Anton Pann din Municipiul Fagaras.

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- nu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente ale unei zone incluse deja intr-o zona urbana;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica in mod esential valoarea estetica actuala a peisajului existent.

Mediul social si economic, sanatate umana

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie in zona. Nu sunt preconizate modificari cuantificabile statistic in starea de sanatate a populatiei, ca urmare a proiectului propus. Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol vor avea impact pozitiv si asupra conservarii sanatatii populatiei. In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Pe perioada de implementare a proiectului raportarea modului de gestionare a deseurilor, precum si a apelor uzate evacuate de pe santier se va realiza in cadrul organizarii de santier amenajate pentru constructia imobilului de locuinte colective.

- LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

Nu este cazul.

- LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

În vederea desfăşurării lucrărilor de execuţie în condiţii optime pentru prezentul obiectiv, sunt necesare realizarea unor lucrări provizorii privind organizarea de şantier.

În acest sens, în amplasamentul propus de Beneficiar se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

- tablou electric;

- punct PSI ;

- platou depozitare materiale.

Antreprenorul are obligaţia de a asigura alimentarea şantierului cu apă, energie electrică şi termică, costurile şi cheltuielile care decurg din aceasta privindu-l.

Antreprenorul general are obligaţia de a organiza şi asigura accesul la sursele de apă şi de energie a subantreprenorilor săi sau a antreprenorilor angajaţi de Investitor, plata consumului de apă şi energie electrică şi termică privind pe fiecare antrepenor sau subantreprenor în parte.

Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare, cât şi cele care fac parte din contract vor fi ţinute în mod permanent în stare de curăţenie, prin grija şi cheltuiala Antreperenorului. Antreprenorul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare, ale organelor sanitare, ale Poliţiei şi ale municipalităţii, etc., în scopul asigurării unui climat de ordine în desfăşurarea lucrărilor.

Utilajele care deservesc activitatea vor fi verificate periodic pentru a nu funcţiona cu pierderi de uleiuri sau alte substanţe poluante.  Orice defecţiune la utilaje sau maşini, care ar putea avea efecte negative asupra mediului va fi adusă la cunostinţa conducerii Şantierului,  pentru a se lua măsurile necesare.

La ieşirea mijloacelor de transport din zona de lucru acestea vor fi curăţate corespunzător.

În organizarea de şantier, în cazul în care se va alege varianta folosirii containerelor dormitor, incinta în care vor fi amplasate acestea va fi astfel aleasă încât să aibă amenajate spaţii igienico-sanitare. Se vor utiliza grupuri sanitare ecologice, iar apele uzate menajere nu vor fi evacuate în emisari naturali sau la sol , ci vor fi colectate în recipiente special instalate.

La executarea lucrărilor de construcţii se va avea în vedere ca:

- perimetrul pe care va avea loc descărcarea şi depozitarea materialelor să fie cât mai restrâns posibil şi cât mai aproape de amplasamentul construcţiei propriu-zise ce se execută;

- deşeurile rezultate vor fi colectate separat în funcţie de tip şi caracteristici, vor fi depozitate conform reglementarilor în vigoare şi vor fi predate unei societăţi autorizate;

- vor fi utilizate în principal drumuri de acces existente.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, principalele surse de poluare ale solului sunt reprezentate de:

•	poluare accidentală prin deversarea de produse petroliere direct pe sol;

•	depozitarea necontrolată a deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie   provenite   din activităţile de construcţie   desfăşurate  în amplasament;

•	scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; în timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;

•	depozitarea direct pe sol a materialelor excavate în cadrul diverselor lucrări necesare.

- LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE:

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, se va dezafecta organizarea de santier. Aceasta etapa presupune dezafectarea platformei, golirea si curatarea separatorului de produs petrolier, curatarea terenului de posibile resturi de materiale de constructie. Lucrarile de dezafectare se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

- ANEXE - PIESE DESENATE:

| Nr. Crt. | Denumire plansa | Numar plansa | Scara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in teritoriu. | 01. | 1:8.500 |
| 2 | Plan de situatie. Reabilitare retea apa str. Anton Pann | A01. | 1:500 |
| 3 | Plan de situatie. Reabilitare retea canalizare menajera str. Anton Pann | C01. | 1:500 |

Întocmit,

ing.  Sandu STOICA