Str. Diaconu Coresi nr.5; Brasov; ROMANIA, R.C. J08/1420/2005, CUI RO 17658036 Tel/Fax: 0268/470095; E-mail:ecobref@gmail.com ; Certificat de acreditare RENAR conform SR EN ISO 17025:2005, nr.LI 740/06.01.2013 Certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului poz.292

RAPORT DE  AMPLASAMENT

SC BERG-BANAT SRL

Punct de lucru Fagaras, Str. Negoiu nr.1

### Beneficiar: SC Berg-Banat SRL

Punct de lucru: Fagaras, Str. Negoiu nr.1

Volumul I

Anul 2019

Denumirea lucrarii: Raport de Amplasament

### Beneficiar: SC BERG – BANAT SRL

Punct de lucru: Fagaras, Str.Negoiu nr.1

Foaie de semnaturi

# Evaluator Principal, Ing. Lipan Lidia……………………………….

# Evaluator Principal, Ing. Maniu Codruta………………

Volumul I- Parte scrisa,

Volumul II- Anexe, Parte desenata, Fise tehnice de securitate

# VOLUMUL I

# C  U  P  R  I  N  S

| PARTE SCRISA | Pag. |
| --- | --- |
|  | Foaie de garda | 1 |
|  | Foaie de semnaturi | 2 |
|  | Cuprins | 3 |
|  | Glosar | 5 |
|  | Introducere | 6 |
|  | Context | 6 |
|  | Obiective | 7 |
|  | Scop si abordare | 7 |
| CAPITOLUL 1 | 1.0 | Prezentarea titularului de activitate | 8 |
|  | 1.1 | Titular de activitate/operator | 8 |
|  | 1.2 | Proprietarul terenului | 9 |
|  | 1.3 | Categoria de activitate si incadrarea activitatii in directivele europene | 9 |
|  | 1.3.1 | Profilul de activitate, capacitate de productie, coduri activitati | 9 |
|  | 1.3.2 | Incadrarea activitatii in directivele europene | 11 |
|  | 13.2.1 | Incadrarea activitatii in Legea 278/2013, Cap.II, Anexa 1 | 12 |
|  | 1.3.2.2 | Incadrarea activitatii in Legea 278/2013, Cap.V, Anexa 7 | 14 |
|  | 1.3.2.3 | Incadrarea activitaii in Legea 59/2016 | 15 |
| CAPITOLUL 2 |  | Descrierea terenului | 19 |
|  | 2.1 | Localizarea terenului | 19 |
|  | 2.2 | Proprietatea actuala | 20 |
|  | 2.3 | Utilizarea actuala a terenului | 20 |
|  | 2.3.1 | Date generale | 20 |
|  | 2.3.2 | Capacitate de productie, regim de lucru | 23 |
|  | 2.3.3 | Activitati desfasurate | 24 |
|  | 2.4 | Materii prime, materiale auxiliare si utilitati | 29 |
|  | 2.4.1 | Materii prime, materiale auxiliare, mod de depozitare | 29 |
|  | 2.4.2 | Utilitati | 34 |
|  | 2.4.2.1 | Alimentarea cu energie electrica | 34 |
|  | 2.4.2.2 | Alimentarea cu gaz metan | 34 |
|  | 2.4.2.3 | Alimentarea cu energie teremica | 35 |
|  | 2.4.2.4 | Alimentarea cu apa | 35 |
|  | 2.4.2.4 | Modul de folosire al apei | 36 |
|  | 2.5 | Deseuri | 37 |
|  | 2.6 | Folosirea de teren din imprejurimi | 40 |
|  | 2.7 | Utilizarea chimica a terenului | 41 |
|  | 2.7.1 | Date generale | 41 |
|  | 2.7.2 | Raport privind situatia de referinta | 42 |
|  | 2.8 | Topografie si scurgere | 56 |
|  | 2.9 | Geologie si Hidrogeologie | 56 |
|  | 2.10 | Autorizatii curente | 57 |
|  | 2.11 | Detalii de planificare | 58 |
|  | 2.12 | Incidente legate de poluare | 58 |
|  | 2.13 | Specii sau habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere | 59 |
|  | 2.14 | Conditiile cladirilor | 59 |
| CAPITOLUL 3 | 3 | Trecutul terenului | 59 |
| CAPITOLUL 4 | 4 | Recunoasterea terenului | 59 |
|  | 4.1 | Descrierea aspectelor de mediu identificate | 59 |
|  | 4.1.1 | Modul de depozitare si valorificare a deseurilor | 59 |
|  | 4.1.2 | Modul de depozitare a materiilor prime, auxiliare, depozite produse finite sau rezervoare | 60 |
|  | 4.1.3 | Instalatii generale de evacuare | 61 |
|  | 4.1.3.1 | Evacuari de gaze reziduale (Emisii in atmosfera) | 61 |
|  | 4.1.3.2 | Evacuari de ape uzate | 65 |
|  | 4.2 | Zona interna de depozitare | 69 |
|  | 4.3 | Sistemul de scurgere al apelor pluviale | 69 |
|  | 4.4 | Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a amplasamentului | 70 |
| CAPITOLUL 5 | 5.0 | Model conceptual | 70 |
| CAPITOLUL 6 | 6.0 | Investigatii, rezultate , interpretarea datelor , concluzii | 72 |
|  | 6.1 | Referitor la factorul de mediu aer | 72 |
|  | 6.1.1 | Investigatii referitor la calitatea aerului | 73 |
|  | 6.1.2 | Rezultatul investigatiilor referitor la calitatea aerului | 73 |
|  | 6.1.3 | Concluzii referitor la calitatea aerului | 75 |
|  | 6.2 | Referitor la calitatea apei | 77 |
|  | 6.2.1 | Investigatii efectuare | 77 |
|  | 6.2.2 | Rezultatul investigatiilor | 77 |
|  | 6.2.3 | Concluzii referitor la calitatea apei | 79 |
|  | 6.3 | Referitor la calitatea solului | 79 |
|  | 6.3.1 | Investigatii efectuare | 80 |
|  | 6.3.2 | Rezultatul investigatiilor | 81 |
|  | 6.3.3 | Concluzii referitor la calitatea solului | 81 |
|  | 6.4 | Referitor la poluarea sonora | 81 |
|  | 6.5 | Referitor la cerintele BAT | 81 |
|  | 6.5.1 | Investigatii efectuate referitor la cerintele BAT | 81 |
|  | 6.5.2 | Rezultatul investigatiilor (Comparatie BAT-Amplasament ) | 83 |
| CAPITOLUL 7 | 7.0 | Recomandari | 101 |
|  | 7.1 | Recomadari pentru factorul de mediu aer | 101 |
|  | 7.2 | Recomadari pentru factorul de mediu apa | 101 |
|  | 7.3 | Recomadari pentru factorul de mediu sol | 102 |
|  | 7.4 | Recomadari privind gestionarea deseurilor si a STS | 102 |
|  | 7.5 | Recomandari privind monitorizarea activitatii si valori de referinta | 102 |
|  | 7.5.1 | Recomandari privind monitorizarea aerului si valori de referinta | 106 |
|  | 7.5.2 | Recomandari privind monitorizarea apeisi valori de referinta |  |

Vol.II- ANEXE si PARTE DESENATA:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Plan retele apa si canal

- Schema flux

- Certificat de inregistrare fiscala

- Extras CF nr. 15023/2017, nr. cadastral 101539 (S=7715 mp)

- extras CF nr. 15021/2017, nr.cadastral 102647 (S=9984 mp).

- Autorizatie de Gospodarire a apelor nr,51 din 24.04.2017 modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.46/13.04.2012

- Contracte de furnizare utilitati (energie electrica, gaz natural, apa, canal)

- Contracte eliminare deseuri

- Rapoarte de incercari pentru factorul de mediu apa, aer

- Organigrama

- Fise tehnice de securitate

Glosar de termeni:

APM 		- Agenţia pentru Protecţia Mediului

AIM		-Autorizatie Integrata de Mediu

SGA 		-Sistemul de Gospodărire a Apelor

BAT 		-Best Available Techniques/ cele mai bune tehnici disponibile

BREF 		-Best Available Techniques Reference Document / Documentul de Referinţă BAT

CE 		-Comisia Europeană

CMA 		-Concentraţie maximă admisă

VLE		-Valori limita la emisiei

COV 		-Compuşi organici volatili

DSP 		-Direcţia de Sănătate Publică

EWC 		-Codul European al Deşeurilor

SLD		-Sub limita de detectie

IBC 		-Intermediate bulk container

IPPC 		Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării -Directiva 2008/1/CE din 15 ianuarie 2008 (IPPC)privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, stabileste  principiile de autorizare si control al instalatiilor, cu un potential ridicat de poluare pe baza unei abordari integrate si  aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

IED 		Integrated Pollution Prevention and Control/ Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării -Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) -(IPPC Recast)

E-PRTR 	European Pollutant Release and Transfer Register/ Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

Bref FMP        	Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry

Bref EFS         	Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage

Introducere

Context

Prezentul raport are drept scop evidentierea starii amplasamentului pe care isi desfasoara activitatea Berg-Banat SRL – Punct de lucru Fagaras.

Activitatea de baza a SC BERG-BANAT SRL este zincarea termica pentru diferite articole din otel provenite de la terti. Compania a fost infiintata in anul  2009. In prezent S.C. BERG – BANAT S.R.L. deţine autorizaţie integrată de mediu nr.SB 101/14.09.2009, pentru activităţile desfăşurate pe amplasamentul din Făgăraş, str. Negoiu nr. 1, judeţul Braşov. Categoriile de activitate conform Legii nr.278/2013, Anexa 1:

- 2.3.c –  Prelucrarea metalelor feroase: aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră;

- 2.6. – Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor  plastice prin  procese electrolitice sau chimice, in care volumul cuvelor de tratare este mai mare 30 mc

Solicitarea pentru obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu a fost inaintata deoarece autorizatia existenta nr.SB 101/14/09/2009 revizuita la  27.11.2019 expira.

Raportul de amplasament a fost elaborat de catre SC ECO-BREF SRL prin ing Lipan Lidia  avand calitatea de expert evaluator de mediu principal in colaborare cu ing. Maniu Codruta.

Raportul a fost intocmit in conformitate cu prevederile “Ghidului tehnic pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatie integrate de mediu” aprobat prin Ordinul 36/2004 si tinind cont de cerintele Art.22 din Legea 278/2013.

Raportul de amplasament a luat in considerare instalatiile care se afla sub incidenta Legii 278/2013,   activitatile care au legatura cu acestea dar si  restul activitatilor desfasurate pe amplasament.

Obiective

Principalele obiective ale Raportului de Amplasament, in conformitate cu prevederile legale cu privire la prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, sunt urmatoarele :

- obtinerea  autorizatiei integrate de mediu;

- furnizarea de informatii despre caracteristicile fizice si vulnerabilitatile amplasamentului;

- stabilirea necesitatii elaborarii unui « raport de referinta » al terenului si imprejurimilor sale pentru descrierea interactiunii dintre factorii de mediu de pe teren si elaborarea acestuia daca este cazul. Pentru a stabili daca este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta, la Cap.2.7.2 au fost parcurse etapele prevazute in „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”.(Conform cerintelor din Legea 278/2013, o serie de activitati trebuie intreprinse atat pentru a stabili daca este necesar sa se elaboreze un raport privind situatia de referinta pentru o anumita situatie, cat si in vederea intocmirii raportului privind situatia de referinta ca atare, daca este cazul. Conform Art.22, alin (2) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, continutul „raportului privind situatia de referinta” este stabilit prin „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”. Ghidul nu constituie o interpretare obligatorie din punct de vedere juridic a Directivei privind emisiile industriale. Singurul text obligatoriu din punct de vedere juridic rămâne Directiva privind emisiile industriale;

- propuneri privind monitorizarea mediului si valori de referinta (Cap.7.5).

Scop si abordare

Acest raport a fost pregatit prin revederea unor date anterioare si actuale, ale terenului. Raportul de amplasament descrie situatia amplasamentului.Raportul este impartit in urmatoarele capitole:

| Capitolul 1 | -Prezentarea titularului de activitate. |
| --- | --- |
| Capitolul 2 | -Descrierea terenului, localizare, utilizatori actuali -Raport privind situatia de referinta |
| Capitolul 3 | -Istoricul terenului |
| Capitolul 4 | -Recunoasterea terenului, descrierea unor aspecte de mediu identificate. |
| Capitolul 5 | -Model conceptual |
| Capitolul 6 | -Interpretarea datelor (investigatii efectuate, rezultatul investigatiilor, interpretari, concluzii), referitor la factorii de mediu aer, apa, sol, nivel de zgomot -Conformarea cu cerintele BAT prin comparare cu : Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage „ |
| Capitolul 7 | -Recomandari. |

1. Prezentarea titularului de activitate

1.1 Titular de activitate/operator:

Numele societatii: S.C. BERG-BANAT SRL

Adresa:

- Sediul social:  Timişoara, str. Şagului nr. 143, judeţul Timiş

- Punct de lucru: Făgăraş, str. Negoiu nr. 1

Tel:0268/210315; Fax:0268/218088; web: www.bergbanat.ro

E-mail : officefagaras@bergbanat.ro

Persoane de contact:

- Director: Ec.Bogdan Cucu

- Resp.Prot.Mediului: Petronela Manta

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3.c (iii) | Prelucrarea metalelor feroase: c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră | - | - |
| 2 | 2.6 | Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice, in care volumul cuvelor de tratare este mai mare 30 mc | 040307 | 2C7c |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | 2 (c) iii | Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora |
| 2.6 | 2 (f) | Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea proceddelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30mc |

Cod CAEN activitate principala: 2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor

1.2 Proprietarul terenului:

Numele detinatorului titlului de proprietate asupra terenului: BERG-BANAT SRL

Terenul pe care se desfasoara activitatea  BERG BANAT SRL are  suprafata totala de 15934,95 mp si este proprietate persoana juridica Berg-Banat SRL, conform extras CF nr. 15023/2017, nr. cadastral 101539 (S=7715 mp) si extras CF nr. 15021/2019, nr.cadastral 102647 (S=9984 mp). (Din suprafata totala aflata in proprietatea BERG BANAT, s-a inchiriat societatii SC BERG METALLCHEM SRL o suprafata totala de 2302 mp, in baza contractului de inchiriere nr.961/21.12.2018

Amplasamentul este situat in orasul Fgaras, str. Negoiu nr.1, in zona M2 (functiune mixta, servicii, mica industrie si depozite) conf. P.U.G.Fagaras;

1.3 Profilul de activitate, capacitatea de productie si incadrarea activitatii in directivele europene

1.3.1 Profilul productiei: zincare termica (Aplicarea de strat protector din metal topit pentru  piesele de otel brute provenite din comenzi externe de la terti, utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald).

Scopul zincării termice este de a asigura o protecţie anticorozivă, prin acoperirea cu zinc a produselor confecţionate din oţel. Zincarea termica nu creaza produse, ci modifica proprietatile de suprafata a unor piese pentru o utilizare ulterioara.

Activitati desfasurate:

- Activitati IED: In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor brute din oţel într-o baie de zinc topit.  Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in conditii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces (degresare, decapare, stripare, fluxare).

Procesul de zincare termică poate fi în esență împărţit în două etape importante: curățare și zincare termică.

- Etapa de curățare, desfasurata in baile de pretratare chimica (degresare, decapare, fluxare si dezincare), spală chimic piesele din otel brute, astfel încât să fie gata să reacționeze cu zincul topit.

- Etapa de zincare termica in care, piesele de otel brute, pregatite si uscate, pot fi scufundate într-o baie de zinc topit pentru realizarea acoperirii.

- Activitati non-IED: Pe langa activitatile de productie propriu-zise, societatea desfasoara activitati conexe care deservesc activitatea IED, cum sunt: producerea agentului termic necesar procesului tehnologic si incalzirii spatiilor de productie,  activitati administrative si de intretinere, activitati de gopodarire a apelor si epurarea apelor uzate tehnologice, activitati de depozitare, activitati de epurare a gazelor reziduale, activitati de regenerare a unor solutii, etc. Instalatii auxiliare care deservesc activitatea IED sunt:

- Instalatia de neutralizare ape uzate;

- Instalatia de regenerare flux;

- Instalatie de absorbtie si purificare gaze reziduale din baia de zinc;

- Instalatie de absorbtie si purificare gaze reziduale din zona carcasata a liniei de pretratare chimica;

- Instalatii de transport si dispozitive de asezat piese;

- Instalatii de incalzire si producere a apei calde tehnologice

Descrierea activitatilor este prezentata detaliat la capitolul 2.3.3.1.

Modul de incadrare a activitatilor desfasurate in Directiva 2010/75/UE (IED), Directiva Directiva 2012/18/UE-“SEVESO III” si Regulamentul nr.166/2006 (E-PRTR) este prezentat, in continuare, la Cap.1.3.2.

Volumul productiei va fi variabil in functie de volumul comenzilor si cererea de piata

Denumirea activitatii: Zincare termica (Aplicarea de strat protector din metal topit pentru  piesele de otel brute provenite din comenzi externe de la terti, utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald).

Denumire instalatii IED: Instalatie de zincare termica

Capacitate de productie: 24.000 t/an

Capacitate de productie instalatii IED :

- Instalatia de zincare: 6t/ora , respectiv 24.000 t/an

- Volumul cuvelor de pretratare in care se desfasoara procese chimice: 528,3 mc

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalatiei/activitătii | UM |
| --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | 6 24.000 | tone/ora tone/an |
| 2.6 | 528,3 (volumul util al cuvelor pentru faza de pretratare a pieselor brute din otel prin procese chimice) | mc/instalatie |

Investitiile realizate nu conduc la modificarea capacitatii de producţie (existenta si autorizata), avand drept scop principal:

- creşterea productivităţii muncii pentru a ajunge la capacitatea autorizata, zincarea pieselor de dimensiuni mai mari şi scăderea consumurilor energetice.

- reducerea emisiilor in aer.

- depozitarea corespunzatoare a acidului uzat, a materiilor prime si a produselor finite.

1.3.2 Incadrarea activitatilor in Directivele Europene

Modul de incadrare a activitatilor desfasurate in Directiva 2010/75/UE (IED), Directiva Directiva 2012/18/UE-“SEVESO III” si Regulamentul nr.166/2006 (E-PRTR) este prezentat centralizat  in tabelul urmator:

Tab.nr.1.3  -Incadrarea activitatilor propuse in cadrul legislativ actual

| Legislatie/ Directiva EUROPEANA | Mod de incadrare conform legislatiei | Observatii privind incadrea /Justificare |
| --- | --- | --- |
| Legea 278/2013/ Directiva 2010/75/UE –“IED” privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării) | Cap.II, Anexa 1, Categoriile de activitati mentionate la Art.10 | 2.3.c Prelucrarea metalelor feroase: c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră | Activitatea se incadreaza in Legea 278/2013, Cap.II, Anexa 1, punctul 2.3.c Capacitatea de zincare termica este de 6 t de otel brut/ora (> 2 t de otel brut/ora -valoarea de prag) vezi cap.1.3.2.1, pct.A |
|  |  | 2.6 Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc* | Activitatea se incadreaza in Legea 278/2013, Cap.II, Anexa 1, punctul 2.6. Volumul total al bailor in care se pot desfasura procese chimice este de 528,3 mc (>30 mc -valoarea de prag) Vezi cap.1.3.2.1, pct.B |
|  |  | 1. Industrii energetice Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW Obs. : Stabilirea puterii termice totale se face prin insumarea capacitatilor cf.Anexa 1, alin (2) | Activitatea nu se incadreaza in Cap.II, Anexa 1 , punctul 1.1 Puterea termica insumata a instalatiilor de ardere de pe amplasament este de 3,905 MW (<50 MW-valoarea de prag) Vezi pct.1.3.2.1 pct.C |
|  | Cap.V, Anexa 7 Dispozitii tehnice referitoare la instalatiile si la activitatile care utilizeaza solventi organici. | Partea a 2-a, Pct 8 Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperierea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor filmului si hartiei (>5 tone/an) | Activitatea nu se incadreaza in Cap.V, Anexa nr.7. Partea a2-a, Pct.8 Consumul anual de solventi in preparatele utilizate la vopsire este de 0,27 t /an (<5 t/an-valoare de prag) Vezi.pct.1.3.2.2 |
| Legea 59/2016 / Directiva 2012/18/UE- “SEVESO III” privind controlul pericoleleor de accidente majore care implica substante periculoase | - | Prevederile se aplica amplasamentelor in cadrul carora sunt prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decit cele relevante prevazute in Anexa nr.1din Legea 59/2016 sau daca prin aplicarea regulei sumei proportiilor coeficientul rezultat este >1 | Activitatea nu se incadreaza sub incidenta Directivei SEVESO III Coeficientul rezultat este < 1 pentru oricare din sumele proportiilor raportate la „ un amplasament de nivel inferior” Vezi pct.1.3.2.3 |
| Regulamentul nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), Anexei nr.1 | - | Pct.2.(c) iii -Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora | Activitatea se incadreaza in Reg.166/2006, Anexa 1, punctul 2 (c) iii Capacitatea de zincare termica este > 2 t de otel brut/ora Vezi cap.1.3.2.1, pct.A |
|  |  | Pct. 2 f) -Instalatii pentru tratarea suprafetelor metalice si din materiale plastice prin folosirea proceddelor electrolitice sau chimice la care volumul total al cuvelor de tratare este egal cu 30mc | Activitatea se incadreaza in Reg.166/2006, Anexa 1, punctul 2f) Volumul total al bailor in care se pot desfasura procese electrochimice sau chimice este >30 mc Vezi cap. 1.3.2.1, pct.B |

Nota :”*”Volumul total al cuvelor se refera la volumul utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  electrolitic sau chimic.(Sunt excluse cuvele de spalare sau curatare cu jet de apa).

1.3.2.1 Incadrarea activitatii in Legea 278/2013, Cap.II, Anexa 1 (IED)

In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor din oţel într-o baie de zinc topit.

Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic si in anumite conditii de temperatura. Prin urmare:

- Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Pregătirea suprafeţelor cuprinde etape distincte: degresarea, decaparea, striparea (dezincarea) şi fluxarea. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in condii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces.

- Referitor la procesele care se desfasoara prin arderea combustibililor in instalatii, se disting doua categorii:

- procese tehnologice care se desfasoara cu aport de caldura (baia de zincare si baile de pretratare chimica);

- procese de incalzire spatii tehnico-administrative si preparare apa calda menajera.

Avand in vedere  urmatoarele aspecte :

- Activitatea de zincare termica este listata in Legea nr.278/2013 la Cap.II si  Anexa 1, punctul 2.3.c « Prelucrarea metalelor feroase:  c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră”;

- Activitatea de pretratare chimica a suprafetelor (pentru pregatirea suprafetelor metalice in vederea zincarii) este listata in Legea nr.278/2013 la Cap.II si  Anexa 1, punctul 2.6 « Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc ».

- Activitatea de arderea combustibililor este listata in Legea nr.278/2013 la Cap.II si  Anexa 1, punctul 1; alin.1.1 “Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW”.

este necesara determinarea capacitatii maxime de zincare, calculul capacitatii maxime de tratare chimica a suprafetelor si calculul capacitatii maxime de ardere a combustibililor in instalatiile aflate pe amplasament.

A) Capacitate de productie instalatie de zincare termica:  6 t/ora, respectiv 24.000 t/an.

Capacitatea maxima de productie este data de volumul baii de zincare si a bailor de pretratare chimica precum si de timpul de imersie a pieselor din otel in baia de zincare. Timpul uzual de imersie este de aproximativ 4-5 minute, dar se poate prelungi în cazul unor piese grele, care au o inerţie termică ridicată sau acolo unde se cere ca zincul să pătrundă în spaţiile interioare ale piesei.

Capacitatea maxima de acoperire cu un strat de zinc este de 6 t/ora si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul punctul 2.3.c (iii) « Prelucrarea metalelor feroase:  c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră”;

B) Volumul total al cuvelor de tratare suprafete metalice printr-un proces chimic.(Sunt excluse cuvele de spalare sau prespalare cu apa).

Tab.nr.1.4 - Volumul  cuvelor de tratare prin  procese  chimice

| Nr. cr. | Destinatia | Volum total (m3) | Substante sau amestecuri utilizate/operatie | Volum util bai chimice * (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Degresare | 2 bazine de degresare Lxlxh = 12700x 1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc | Solutie de degresare/ Degresare chimica se face cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | Vtot.util=2x52,83 =105,66 mc |
| 2 | Decapare | 6 bazine de decapare Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 6 x 58,93 mc=353,58 mc | Solutie de decapare / Decaparea chimica se face cu solutie de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) | Vtot.util =6x52,83 =316,98 mc |
| 3 | Stripare | 1 bazin de stripare (dezincare) Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc | Solutie de stripare/ Dezincarea chimica se face cu solutie de acid clorhidric diluat (5-10%) (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) | Vtot.util =2x52,83 =105,66 mc |
| 4 | Fluxare | 1 bazin de fluxare Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc | Solutie de fluxare/ Fluxarea chimica se face cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) | Vtot.util =1x52,83 =52,83 mc |
|  | TOTAL | 589,3 mc |  | 528,3 mc |

Nota :”*”Volumul total al cuvelor se refera la volumul utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic.(Sunt excluse cuvele de spalare sau presplare ).

Conform tabelui prezentat anterior volumul total util al cuvelor utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic este de de 528,3mc si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag prevazuta in Legea nr.278/2013, Anexa 1, punctul 2.6. -“Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc ».

C) Activitatea de arderea combustibililor este listata in Legea nr.278/2013 la Cap.II si  Anexa 1, punctul 1; alin.1.1 “Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW”.

Cf.Anexa 1, alin (2) , din Legea 278/2014, in cazul in care un operator desfasoara in aceeasi instalatie sau pe acelasi amplasament mai multe activitati prevazute in aceeasi subcategorie de activitate pentru care este stabilita o valoare de prag, capacitatile acestor instalatii se insumeaza.

Astfel va fi insumata puterea termica nominala a tuturor instalatiilor in care se desfasoara arderea combustibililor, atat pentru necesitati tehnologice cat si pentru incalzirea spatiilor de productie si  prepararea apei calde menajere.

Tab.nr.1.3- Instalatii – ardere combustibili

| Nr. crt | Instalatii | Putere termica nominala (MW) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Generatoare aer cald cuptor zincare (4 arzatoare x 630 Kw) | 4 x 0,630 =2,52 MW |
| 2 | Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Visman (3 buc.x 440 Kw) | 3 x 0,440 =1,32 MW |
| 3 | Centrala termica incalzire spatii administrative si preparare apa calde menajere tip Junkers (1 buc x 65Kw) | 1 x 0,065 =0,065 MW |
|  | TOTAL | 3,905 MW |

Prin aplicarea stricta a regulii insumarii puterii termice nominale pentru instalatiile de ardere combustibili, rezulta ca activitatea desfasurata nu depaseste valoarea de prag (50MW), prevazuta in Anexa nr.1, a Legii nr.278/2013, punctul.1.1 “Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW”.

1.3.2.2 Incadrarea activitatii in Legea 278/2013, Cap.V, Anexa 7:

Pentru retusarea pieselor cu defecte dupa zincare, acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. Activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici.

Cantitatea  de vopsea utilizata este foarte scazuta, prin urmare, desi activitate de vopsire, se regaseste in Anexa 7 din Legea 278/2013, la Pct.8-„Alte  tipuri de acoperire, inclusiv acoperierea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor filmului si hartiei (>5 tone/an)”, avand in vedere consumul anual de vopsele cu continut de solveti, societatea nu se incadreaza in Legea 278/2013, Cap.V, Anexa.7, Pct.8.

Preparatele cu continut de solventi organici folosite la nivelul unui an,  conform datelor furnizate de beneficiarul lucrarii, sunt prezentate in tabelul urmator:

Tab. nr.1.4  Substante sau preparate cu continut de COV\Categorii de activitate

| Nr. crt | Substante/preparate cu continut de COV | Natura chimica/ compozitie (Fraze H) | Consum anual substante/preparate cu continut de solventi organici | Continut de COV % | Intrari anuale de COV t/an | La ce se foloseste/Loc de utilizare | Categoria de activitate cf. Anexa 7 , Partea a 2-a (Legea 278/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACTIVITATE de retusare piese zincate prin vopsirea defectelor |
|  | Vopsea tip ACRYTOP V556 | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) COV-45% Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | 0,6 t/an | 45% | 0,27 | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare | Pct.8-Acoperirea cu adeziv (<5 t/an) |

Conform datelor prezentate anterior, cantitatea anuala de solventi, nu depaseste valoarea de prag stabilita prin Legea 278/2013, Anexa nr.7, Partea a 2-a, pentru activitatea de vopsire.

1.3.2.3 Incadrarea activitatii in Legea 59/2016 (Directiva 2012/18/UE-SEVESO III)

Intrucat pe amplasamentul societatii au fost identificate substante si preparate chimice periculoase, definite conform Art.3, (21)  din Legea 59/2016, in continuare, este prezentat modul de incadrare a activitatilor desfasurate sub incidenta Directivei 2012/18/UE “SEVESO III” (privind prevenirea accidentelor industriale datorate utilizarii de substante toxice si periculoase) .

Capacitatile maxime de stocare au fost furnizate de beneficiarul lucrarii, iar  clasificarea STS s-a facut in baza Fiselor Tehnice de Securitate puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii.

In tabelul urmator este prezentata situatia cantitatilor de substante periculoase incadrate in Legea 59/2016.

Tab. nr.1.6-Capacitate si conditii de stocare substante si amestecuri periculoase cu incadrare in Legea 59/2016

| Nr crt | Denumirea substantei periculoase sau a amestecului | Nr. CAS sau Clasa expl. | Clasa de pericol, Fraze de pericol cf. Reg.1272/2008 | Capacitate totala de stocare (tone) | Stare fizica | Mod de stocare | Conditii de stocare | Localizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mc | tone |  |  |  |  |
| 1 | HEGAFLUX 10 Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) | - | -Skin Corr.1B- H314 -Aquati.Acute 1- H400 -Aquatic Chronic 1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | 1,8 | 2 (d=1,1Kg/mc) | Pulbere | Saci de 25 Kg asezati pe paleti | In ambalajul original. pe suprafata acoperita, betonata si ventilata | Magazia de materiale chimice |
| 2 | HEGAFLUX FERROKILL Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | - | -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | 1,33 | 1,6 (d=1,2 Kg/mc) | Pulbere | Recipienti din material plastic de 200 Kg | In ambalajul original. pe suprafata acoperita, betonata si ventilata | Magazia de materiale chimice |
| 3 | Oxigen Substanta | CAS 07782-44 | -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | - | 0,66 (12 butelii x 0,055 t) | Gaz comprimat | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate | In ambalaj ul original (Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate) Buteliile sunt asezate pe suporti speciali si asigurate cu lant.. | Depozit extern, amplasat pe latura de Nord a halei de productie, asigurat cu lacat, semiinchis |
| 4 | Gaz Natural | GAZ 74-82-8 | Flam Gaz 1-H220 | 0,188 | 0,00013 (d=0,716 Kg/Nm) | Gaz | Conducta de alimentare -transport pe amplasament) (Pmax-1,1 bar) Nu se stocheaza | Conducta de distribuitie. (Nu se stocheaza) Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc =0,183 Nmc | Incinta societate (conducta alimentare gaz metan) |
| 5 | Butan-gaz Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) | - | -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | - | 0,6 t (60 butelii x 10 Kg) d=0,57 Kg/dm3 | Gaz lichefiat | Butelii de 10 Kg, inscriptionate, Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate . | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate Depozit asigurat, acoperit, seimiinchis, prevazut cu 2 rasetele | Depozit extern, amplasat pe latura de Nord a halei de productie, asigurat cu lacat, semiinchis |
| 6 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) | - | -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | 52,83 | 59,16 t (d=1,11 kg/mc) | Lichid | Baia de fluxare -1 buc. 12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de fluxare (placata cu PP), Este montată în cuvă de retenţie protejata antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. | Hala de productie Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) |
| 7 | Solutie de fluxare regenerata Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | - | -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | - | 0-se incarca in caz de avarie la bazinul de fluxare dar in acest caz bazinul de fluxare este gol | Lichid | Rezervoare de avarie din polistif 2 buc x30 mc (coeficient de umplere 80%) | Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | Hsala de productie Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) |
| 8 | Solutie de reactie flux curatitor Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL cu continut de clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) | - | -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 |  | 3,2 t | Lichid | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonata, prevazuta cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | Hala de productie Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) |
| 9 | Soluţie de dezincare (stripare) Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) | - | -Cor.Piele 1B-H314 -Acvatic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | 58,93 | 73,96 t (d=1,4 Kg/mc) | Lichid | Baia de dezincare (stripare) 1 buc 12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc | Hala de productie Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) |

Pentru a stabili daca societatea se incadreaza sub incidenta Legii 59/2016, s-a efectuat calculul de evaluare a substantelor toxice si periculoase, folosind regula de cumulare a raportului dintre cantitatile maxime care exista sau pot exista la un moment dat in unitate si cantitatile relevante stabilite prin Legea 59/2016 , Anexa nr.1, Partea 1 si Partea a 2-a (coloana 2 pentru nivel inferior si coloana 3 pentru nivel superior)

Avand in vedere ca nicio substanta periculoasa individuala nu este prezenta intr-o cantitate mai mare sau egala cu cantitatile relevante, pentru incadrare, se aplica calculul pentru nivel  inferior sau nivel superior, in 6 etape, dupa caz,  astfel:

Tab.nr.1.7-Calcul de incadare pe categorii de pericole conform  Legii 59/2016

Tinind cont de faptul ca in urma calculelor pe categorii de pericole (( cantitatea existenta in unitate/ cantitatea relevanta pentru toate categoriile de STP) coeficientul rezultat este < 1 pentru oricare din sumele proportiilor raportate la „ un amplasament de nivel inferior ”, unitatea nu intra sub incidenta Legii 59/2016.

| Nr. crt | Denumirea substanței periculoase | Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament (tone) | Fraza de pericol | Clasa de pericol | Categorie de pericol | Incadrarea in prevederile Legii nr.59/2016 –Anexa 1 | Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament /cantități relevante prevăzute in Anexa 1 partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59 din 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea H și substanțe din partea 2 – din categoria Pericole pentru sănătate H | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea P și substanțe din partea 2 –Pericole fizice P | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea E și substanțe din partea 2 –Pericole pentru mediu E | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea O1 și substanțe din partea 2 – din categoria Alte pericole O1 | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea O2 și substanțe din partea 2 – din categoria Alte pericole O2 | Categorii de substanțe din partea 1, secțiunea O3 și substanțe din partea 2 – din categoria Alte pericole O3 |
|  |  |  |  |  |  | Part. 1 | Part. 2 | Nivel inf. | Nivel sup. | Nivel inf. | Nivel sup. | Nivel inf. | Nivel sup. | Nivel inf. | Nivel sup. | Nivel inf. | Nivel sup. | Nivel inf. | Nivel sup. |
| 1 | HEGAFLUX 10 | 2 | H314 | Skin Corr. | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H400 | Aquatic Acute | 1 | E1 | - | - | - | - | - | 2/100 | 2/200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H410 | Aquat.Chronic | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H302 | Acute tox. | 4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H335 | STOT SE | 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | HEGAFLUX FERROKILL | 1,6 | H313 | Cor.piele | 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H400 | Acut med. acv. | 1 | E1 | - | - | - | - | - | 1,6/100 | 1,6/200 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H410 | Cron. med.acv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H302 | Tox. acuta | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H335 | STOT SE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Oxigen | 0,66 | H270 | Ox. Gas | 1 | - | Poz.25 |  |  | 0,66/200 | 0,66/2000 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | H280 | Press. Gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaz Natural | 0,00013 | H220 | Flam Gaz | 1 | - | Poz.18 | - | - | 0.00013/50 | 0.00013/200 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5 | Butan-gaz (GPL) | 0,6 | H220 | Flam. Gas | 1 | - | Poz.18 | - | - | 0.6/50 | 0.6/200 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | H280 | Press Gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Solutie de fluxare | 59,16 | H314 | Cor. piele | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H411 | Acvatic cronic | 2 | E2 | - | -- | - | - | - | 59,16/200 | 59,16/500 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H335 | STOT SE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Solutie de reactie flux curatitor | 3,2 | H313 | Cor. piele | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H400 | Acut med.acv. | 1 | E1 | - | - | - | - | - | 3,2/100 | 3,2/200 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H410 | Cron.med.acv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H302 | Tox. acuta | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H335 | STOT SE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 | H314 | Cor.Piele | 1B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H411 | Acv. chronic | 2 | E2 | - | -- | - | - | - | 73,96/200 | 73,96/500 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | H335 | STOT SE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ∑qx/Q(Lx), ∑qx/Q(Ux) |  |  | - | - | 0.015631 | 0.0000328 | 0.733600 | 0.300240 | - | - | - | - | - | - |

| Coeficientii rezultati prin aplicarea regulilor de insumare conform Legii 59/2016: |
| --- |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care se încadrează în categoriile de toxicitate acută 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau STOT SE categoria 1, împreună cu substanţele periculoase care se încadrează în secţiunea H, de la H1 la H3 din partea 1 | ∑qx/QLx =0 | ∑qx/QUx =0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide inflamabile, substanţe şi amestecuri autoreactive, peroxizi organici, lichide şi solide piroforice, lichide şi solide oxidante, împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea P, de la P1 la P8 din partea 1 |  |  | ∑qx/QLx= 0.01563 | ∑qx/QLx= 0.00336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate ca periculoase pentru mediul acvatic, în categoriile Acut 1, Cronic 1sau Cronic 2, împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea E, de la E1 la E2 din partea 1 |  |  |  |  | ∑qx/QLx= 0.07336 | ∑qx/QLx= 0,30024 |  |  |  |  |  |  |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O1, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH014 împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la O1 din partea 1 |  |  |  |  |  |  | ∑qx/QLx =0 | ∑qx/QUx =0 |  |  |  |  |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O2, , substanțe si amestecuri care în contact cu apa emit gaze inflamabile, categoria 1 împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la O2 din partea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑qx/QLx =0 | ∑qx/QUx =0 |  |  |
| Însumarea substanţelor periculoase enumerate în partea 2, care sunt încadrate la O3, substanțe sau amestecuri cu frază de pericol EUH029 împreună cu substanţele periculoase care se încadrează la secţiunea O, de la O3 din partea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑qx/QLx =0 | ∑qx/QUx =0 |

# 2. 0 Descrierea terenului

2.1 Localizarea terenului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 (m) |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 45° 49' 37.89" N | 499783 |
| Latitudine | 24° 59' 41.15" E | 480864 |

Amplasare in teritoriu: Terenul pe care s-a amenajat fabrica Berg Banat SRL se afla in intravilanul orasului Fagaras, intr-o zona destinata activitatilor mixte: mica industrie, depozite, servicii (cf.PUG actualizat a municipiului Fagaras). Hala de zincare termică a S.C. BERG-BANAT S.R.L., Punct de lucru Făgăraş, este situată în partea de Est a Platformei industriale UPRUC.

Platforma UPRUC este amplasată în Ţara Făgăraşului, pe malul stâng al râului Olt la cca. 70 km de Braşov, 80 km de Sibiu şi 2 km de Făgăraş.

Vecinatati imediate:

- Est şi Sud: S.C. UPRUC POL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2524 - producere repere din polstif, răşini poliesterice nesaturate, armate cu fibră de sticlă),

- Vest: S.C. CERASIL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2615 – fabricaţie frite şi glazuri ceramice),

- Nord: T.P.A.SRL (profil de activitate  cod CAEN 2751, 2752 - turnătorie metale fontă şi oţel, cod CAEN 2912 – fabricare pompe, cod CAEN 2913 – fabricare robineţi, 3710–  recuperare, reciclare deşeuri metalice); CARPAT- BERG SRL –operatiuni de mecanica generala – cod 2562; BERG METALLCHEM –zincare termica piese mici-cod 2561 .

Obiectivele sunt despărţite de S.C. BERG-BANAT S.R.L., de drumurile de acces uzinale. Distanţa faţă de obiectivul studiat este de aproximativ 15 – 20 m.

| LEGENDA: |  |
| --- | --- |
|  | Limita incinta SC BERG BANAT SLR |
|  | Limita incinta Platforma Industriala UPRUC |

Fig. nr.3- Plan de incadrare in zona

S.C.”BERG BANAT” SRL  este amplasat la o distanţă  mare de cartiere rezidenţiale, obiective social – culturale sau folosinţe „sensibile” din punct de vedere al protecţiei mediului.

Distanţa faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială este de cca. 2 km

SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate (vezi capitolul 2.16).

2.2 Dreptul de proprietate actual

BERG BANAT SRL este proprietarul cladirilor si a terenurilor pe care sunt amplasate cladirile, conform extraselor de carte funciara anexate.

Terenul pe care se desfasoara activitatea BERG BANAT SRL are suprafata totala 15934,95 mp si este proprietate persoana juridica Berg-Banat SRL, conform extras CF nr. 15023/2019, nr. cadastral 101539 (S=7715 mp) si extras CF nr. 15021/2017, nr.cadastral 102647 (S=9984 mp).(Din suprafata totala aflata in proprietatea BERG BANAT SRL, s-a inchiriat societatii BERG METALLCHEM SRL o suprafata totala de 2302 mp, in baza contractului de inchiriere nr.961/27.12.2018.)

Amplasamentul este situat in orasul Fgaras, str. Negoiu nr.1, in zona M2 (functiune mixta, servicii, mica industrie si depozite) conf. P.U.G.Fagaras actualizat.

2.3 Utilizarea actuala a terenului

2.3.1 Date generale

In cadrul societatii se desfasoara activitatea de acoperire cu un strat protector de zinc a unor articole din otel provenite din comenzi externe de la terti, utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald.

Activitatatile ce se desfasoara  au la baza :

A)  Activitati de productie propriu-zise

B) Activitati conexe

A) Activitatile de productie propriu-zise au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zinc. La modul general, o instalatia de zincare termica consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila a pieselor brute din otel) si baia de zincare. Piesele sunt transportate intre bazine si scufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante.

Procesul de zincare termică poate fi în esență împărţit în două etape importante: curățare și zincare termică.

- Etapa de curățare spală chimic oțelul, astfel încât să fie gata să reacționeze cu zincul topit.

- Oțelul poate fi apoi scufundat într-o baie de zinc topit pentru realizarea acoperirii.

Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

- Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare. Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zinc sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul este primit sub formă de lingouri sau calupuri şi este depozitat în magazia de materii prime. Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor. Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.  Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

- Pretratarea chimica a suprafetelor. Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii este necesara avand in vedere ca procesul de zincare termica are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) si fluxarea. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare si scruber de spalare gaze reziduale inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai).

- Uscarea pieselor. Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul chimic preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi.

- Zincarea propriu-zisă . Zincarea constă în imersarea pieselor (pretratate chimic si uscate), pentru câteva minute, în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Baia de zincarea este formată din:

- cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit;

- cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform.

- hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie.

- panou de comandă

- Racire, finisare piese zincate: Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate prin vopsire manuala.

- Depozitarea pieselor zincate: Depozitul de piese zincate consta intr-o hala betonata, amenajata corespunzator pentru  depozitarea pieselor in  vederea  incarcarii si livrarii catre clienti.

B) Activitati conexe:

- Regenerarea solutiei de fluxare in scopul reutilizarii acesteia. Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul rezultat este evacuat in containere.

- Epurarea apelor uzate tehnologice. Epurarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate) precum si apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var si oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare.

- Epurarea gazelor reziduale : Epurarea gazelor reziduale se face in functie de provenienta, astfel:

- Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor reziduale din zona capsulata a liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa in contracurent intr-un scruber vertical cu umplutura -tip  LRV2500-3M VSP50. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice.

- Gaze reziduale provenite de la baia de zincare: Epuarea gazelor reziduale se face cu ajutorul unei  instalatii compusa din hota de captare mobila, (dimensionata pe toata suprafata baii de zincare), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci, cos de evacuare.

- Activitati de transport interfazic. Trasportul pieselor se face prin intermediul podurilor tip monogrida, (9 bucati), tip monorail (2 buc.) si tip bigrinda (2 buc.).

- Producerea agentului termic. Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan, astfel:

- incalzirea baii de zincare se face indirect, prin intermediul cuptorului baii de zincare :sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform.

- pentru producerea apei calde in baile de pretratare chimica sunt prevazute: 3 centrale termice tip Vitorand Visman cu puterea termica nominala de cate 440 Kw fiecare.

- pentru incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere este prevazut: 1 boiler tip Junkers tip ZBR 65-1, cu puterea termica nominala de 65 kW .

- Gestionarea si depozitarea materiilor prime, produselor finite si a deseurilor.

  - Piesele din otel ce urmeaza a fi zincate termic sunt amplasate in hala de productie pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica.

  - Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor.

  - Materialele auxiliare sunt aprovizionate in ambalajul original si depozitate in magazia de materiale chimice.

  - Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzatoare rezervoarelor in care sunt aprovizionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite semideschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite.

  - Depozitarea solutiilor acide uzate de face in depozitul de acid uzat. Depozitul de acid uzat este acoperit si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD. Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer.

  - Depozitarea deseurilor se face selectiv, in functie de provenienta, in zone amenajate corespunzator.

Din punct de vedere constructiv, obiectivul consta, din 2 hale industriale una avand  drept scop procesul de productie propriu-zis (S=7715mp) iar cealalta avand drept scop depozitarea produselor finite (Stot=8219,95mp).

Suprafata totala destinata activitatii este de 15934.95 mp

Spatiile componente au urmatoarele destinatii:

- Pavilion administrativ 			 	582 m2;

- Hala de productie si spatii de depozitare 		5096 m2;

- Casa vane 					   	20 m2;

- Magazie 					 	100 m2 ;

- Cai de acces 					44 m2;

- Zona verde 					1873 m2;

- Depozit piese zincate                                     8219,95 m2

Halele sunt realizate pe structura de beton armat prefabricat, stalpi de beton armat cu fundatii tip pahar, inchiderii din zidarie de caramida, acoperisuri tip ferme metalice, invelitoare din elemente prefabricate termo - hidroizolante si  anexe.

Hala de producţie si spatii de depozitare este structurata astfel:

- zona de depozitare a pieselor din otel brute (negre),

- zona utilajelor de preluare – zona de agăţare a pieselor pe traverse,

- zona operaţiilor de pretratare chimica,

- zona operatiei de zincare termica,

- zona piese zincate,

- depozitul de materiale chimice periculoase,

- depozitul de materiale nepericuloase,

- zona instalatie de neutralizare ape uzate tehnologice,

- zona instalatie de regenerare flux,

- depozitul acid clorhidric uzat,

- zona de depozitare gaze tehnologice (butelii de butan gaz si tuburi de oxigen),

- zona spatii administrative.

Descrierea activitatilor de productie este prezentata detaliat la capitolul 2.3.3

2.3.2 Capacitate de productie

In cadrul societatii se desfasoara activitatea de acoperire cu zinc a unor articole din otel provenite din comenzi externe provenite de la terti, utilizind procesul de zincare termica prin scufundare la cald.

Volumul productiei va fi variabil in functie de volumul comenzilor si cererea de piata.

Zincarea termica nu creaza produse, ci modifica proprietatile de suprafata a unor piese pentru o utilizare ulterioara.

Capacitate de productie: 24.000 t/an

Capacitate de productie instalatii IED :-

- Instalatia de zincare: 6t/ora , respectiv 24.000 t/an

- Volumul cuvelor de pretratare in care se desfasoara procese chimice: 528,3 mc

Regimul de lucru, numar de personal:

- Numarul de angajati : 100 angajati

- Programul de lucru: 2 schimburi/zi , 8 ore/schimb, 5 zile pe saptamana, cca.252 zile/an .

2.3.3 Activitati desfasurate

Ca structura, o instalatie de tratare a suprafetelor metalice prin zincare termica este compusa din cuve special construite care contin solutii specifice de pretratare chimica, amplasate pe o suprafata hidroizolata, si cuva de zincare termica unde are loc acoperirea cu zinc prin scufundarea pieselor la cald. Piesele sunt sunt transportate intre bazine si cufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante.

Activitatea cuprinde activitati de productie propriu-zise si activitati conexe.

A) Activitati de productie propriu-zise (activitati IED) care au loc in « Instalatia de zincare termica » si constau din pregatirea pieselor din otel prin pretratare chimica urmata de acoperirea acestora cu un strat de zinc. Procesul de zincare termica (galvanizare calda) are loc prin scufundarea pieselor intr-o baie de zinc. La modul general, o instalatia de zincare consta dintr-o serie de bai de procesare chimica (pentru pregatirea prealabila a pieselor)  si baia de zincare. Piesele sunt transportate intre bazine si cufundate in bai cu ajutorul podurilor rulante. Principalele operatii tehnologice in procesul de zincare termica sunt:

- Receptia si depozitarea materiilor prime si auxiliare.

- Pretratarea chimica a suprafetelor prin degresare, decapare, prespalare si spalare, dezincare (pentru piesele rebutate) si fluxare

- Uscarea pieselor.

- Zincarea termica propriu-zisă

- Racire, finisare piese zincate, depozitare

B) Activitati conexe (activitati non-IED):

- Regenerarea solutie de fluxare

- Neutralizarea apelor uzate tehnologice.

- Epurarea gazelor reziduale

- Producerea energiei termice.

- Activitati de transport interfazic.

Tab. nr.2.3 -Informatii centralizate privind procesele desfasurare

A) Activitati de productie propriu-zise (activitati IED)

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Recepţia si manipularea materiilor prime | Confecţiile metalice sunt transportate cu mijloace auto şi sunt descărcate-încărcate cu ajutorul macaralelor şi/sau motostivuitorului . Piesele din otel (piesele negre) ce urmeaza a fi galvanizate prin acoperire cu un strat de zinc sunt amplasate in hala de productie , sunt supuse inspectării iniţiale, sunt amplasate pe traverse de unde sunt luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimica. Zincul si metalele de aliere (aliaj Al-Zn, Ni, Pb) sunt aprovizionate sub formă de lingouri sau in ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de materii prime nepericuloase Acidul clorhidric 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza afi formate. Substanţele si prepratatele utilizate la degresare, fluxare, regenerare flux sau epurarea apelor uzate sunt aprovizionate în ambalajul original şi sunt depozitate în magazia de substante. Buteliile de oxigen utilizate la intretinere si buteliile de butan gaz utilizate drept combustibil la motostivuitoare sunt depozitate fiecare in cate un depozit amenajat cu sisteme de prindere corespunzator rezervoarelor in care sunt aprovzionate (tuburi de oxigen sau butelii de butan gaz), departe de orice sursa de caldura, fiind amplasate in depozite partial deschise (soproane) asigurate cu lacat si aerisite. | -Magazia de substante chimice -Depozitul de zinc si metale de aliere -Depozitul de oxigen (tuburi) -Depozitul de butan gaz (butelii) |
| Pretratarea chimica a pieselor | Pregatirea suprafetelor in vederea zincarii termice este necesara avand in vedere ca procesul are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic. Baile de pretratarea chimica sunt amplasate in cuve de retentie din beton protejate antiacid. Zona de pretratare este capsulata si prevazuta cu sistem de colectare gaze si scruber de spalare inainte de evacuare gaze in atmosfera. Zona de pretrarate chimica este formata din bai de proces (2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare (stripare), 1 baie de prespalare si 1 baie de spalare, cu anexele aferente (branşamente, pompe, tubulaturi, sisteme de încălzire bai). Pregătirea suprafeţelor in vederea zincarii cuprinde urmatoarele etape distincte: degresarea, decaparea, prespalarea si spalarea, dezincarea (pentru piesele rebutate) , fluxarea si uscarea. | Linia de pretratare chimica este prezentata in continuare. |

| Degresarea | Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C Scopul degresarii pieselor de otel brute este de îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre. . Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate din agentii de degresare, acid clorhidric si apa. Pe parcurs se mentine in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru maxima a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Reziduurile apoase se impart in: solutii apoase epuizate , sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate ; faza bogata in ulei (cantitati mici pentru ca piesele , in general nu sunt gresate) care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. | 2 bazine de degresare Lxlxh = 12700x 1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura : 25-350C. |
| --- | --- | --- |
| Decaparea | Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Când concentraţia de fier ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) băia de decapare trebuie înlocuită. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. | 6 bazine de decapare Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 6 x 58,93 mc=353,58 mc Vutil=6x52,83 =316,98 mc Temperatura = 20 0C |
| Dezincarea (striparea) | Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea peieselor in baia cu acid clorhidric 5-10% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operaţia de demetalizare generează acizi reziduali, dar cu o compoziţie diferita de a celor de la decapare. In băia de dezincare este generată clorura de zinc. Cand este epuizata solutia din baia de dezincare se preda la firma valorificatoare conf.contract. | 1 bazin de stripare (dezincare) Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52.83 mc Temperatura = 20°C |
| Presplare si spalare | Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. Apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare), ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. | 2 bazine , (unul pentru prespalare si celalalat pentru spalare) Lxlxh =12700x1600x2900 mm Vtot.= 2 x 58,93 mc=117,86 mc Vutil=2x52,83 =105,66 mc Temperatura = 20 0C |
| Fluxarea (fondarea) | Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit. (Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare buna a oxizilor de fier de pe suprafaţa pieselor, dar cauzează mult fum, cenuşa şi zgura în timpul procesului de acoperire). Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt leşiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | 1 bazin de fluxare Lxlxh =12700 x1600x 2900 mm Vtot.= 1 x 58,93 mc=58,93 mc Vutil=1x52,83 =52,83 mc Temperatura = 40-800C |

| Uscarea | Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie. (Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2.) Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei. | Tunel de uscare protejat antiacid. Temperatura = max. 100 0C; |
| --- | --- | --- |
| Zincarea termica (Scufundarea la cald) | Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zincarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorura de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer; din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci. În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din baia de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă | 1 baie de zincare termica Lxlxh =12500x1600x3200 mm Baia de zincare este din otel , prevazuta cu căptuşeală refractară, izolaţie, arzătoare cu gaz, clapeta de esapare, aparate de măsură presiune şi temperatură, termoelemenţi, sticlă de urmărire, pompa de zinc, graifer cenusa de zinc , panou de comandă Temperatura = 450±5 oC |
| Racirea si finisarea pieselor zincate | Racirea pieselor se face prin ventilatie naturala. Excesul de zinc este îndepărtat prin periere. Imperfecţiunile mici ale pieselor sunt remediate. |  |

B) Activitati conexe (activitati non-IED):

| Denumirea procesului | Descrierea procesului si a etapelor/fazelor | Instalatii/Echipamente/Parametrii specifici de operare |
| --- | --- | --- |
| Regenerare solutie de fluxare | Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. | Instalatie de regenerare flux Capacitatea instalaţiei:300l/h Instalatia de regenerare flux se compune din: -2 rezervoare GFK cu V=30 m3 fiecare pentru flux uzat in caz de avarie la baia de flux, - bazin de preparare solutie de regenerare (Hegaflux Ferokill) cu V=500 l, -bazin regenerare (vas de ractie) cu V= 3,2 mc, -filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, -cuva de retentie captusita antiacid. -pompe, tubulaturi, bransamente, -panou de comanda. |
| Neutralizarea apelor uzate tehnologice | Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Instalatia de neutralizare ape uzate se compune 2 rezervoare GFK de V=30 m3 fiecare pentru stocare apa uzata, bazin neutralizare dotata cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, sector pregatire lapte de var, decantor cu V=17 mc, filtru presa, rezervor pentru filtrat cu indicator de nivel, cuva de protectie captusita antiacid, pompe, tubulaturi, bransamente, panou de comanda; In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată. Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc. Instalatia se compune din : Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc. Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel, Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var, Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD, Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP, Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD, Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare. Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj | Instalatie de neutralizare ape uzate tehologice Capacitate: 625 l/h soluţie uzată Functionare : dicontinua, in sarje |
| Epurarea gazelor reziduale | Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor din zona capsulata aferenta liniei de pretratare chimica si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Scruberul include: cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare avand in componenta diuze speciale din PP cu acces de la usa de service., 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , usi de acces pentru schimbarea umpluturii, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet alimentare si deversare continua precum si o recirculare partiala a lichidului de spalare cu posibilite de golire gravitationala manuala periodica pentru curatire. protectia termoplonjorului si a pompei de recirculatie (impotriva mersului in sec) pompa de recirculatie cu ambreiaj magnetic si carcasa din PP panou control pH, Conducta de evacuare. (D=(1,25 m, H=7 m) | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite din zona de pretratare chimica : Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv =35.000 mc/h., Cos de dispersie: D=(1,25 m, H=7m |
|  | Gaze reziduale provenite de la baia de zincare sunt epurate intr-o instalatie de absorbtie si captare pulberi compusa din hota de captare mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare (D= (1,0 m; H =16, 2 m. | Instalatie de epurare gaze reziduale provenite de la baia de zincare termica: Filtru cu saci (340 buc.saci), Qv=73.000 mc/h, Cos de sispersie: D= (1,0 m; H =16, 2 m |
| Transport interfazic | Trasportul pieselor intre baile de pretratare si baia de zincare se face prin intermediul podurilor rulante. | Poduri rulante : 1buc. pod tip monogrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 1 buc pod tip monogrinda 2x3,5t –21,8 m doua perechi monorail 2x 3,2 t 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t – 21,8 m 2 buc pod monogrinda 2x3,2t – 21,8 m 1buc. pod tip bigrinda 2x 3,2 t + 10t – 21,8 m 5 buc pod tip monogrinda 1x3,2 t – 16 m |
| Producerea energiei termic. | Producerea agentului termic se face prin combustia gazului metan in arzatoarele cuptorului de zincare si a centralelor termice : Incalzirea baii de zincare se face indirect prin cuptorul baii de zincare: sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de 440 kW, ce functioneaza cu gaz metan, ce sunt prevazute cu cate un cos de dispersie gaze arse . Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de 65 kW, ce functioneaza cu gaz metan. Gazele de ardere sunt evacuate prin cosuri de dispersie, cate unul pentru fiecare instalatie. | - Generatoare aer cald cuptor zincare (4 arzatoare x 630 Kw) -Centrale termice preparare apa calda tehnologica tip Vitorand Visman (3 buc.x 440 Kw) -Centrala termica incalzire spatii admini. preparare apa calde menajere tip Junkers (1 buc x 65Kw) |

2.4 Materii prime, materiale auxiliare si utilitati

2.4.1 Materii prime si materiale auxiliare, mod de depozitare

Se disting urmatoarele categorii de materii prime si materiale auxiliare:

Materii prime: Piese de oţel brute (negre) -pentru tratat prin acoperire cu zinc, provenite de la terti, de diferite forme si dimensiuni.

Materiale auxiliare, utilizate pentru:

- Procesul de  zincare propriu-zis: Lingouri de Zinc 99,98% si metale de aliere Al, Pb, Ni

- Procesul de pregatire a suprafetelor metalice prin pretratare chimica:

- Pentru formarea solutiei de degresare : acid clorhidric, agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Beizentfetter Beta.

- Pentru formarea solutiei de decapare acida 11-16% :  acid clorhidric 32%

- Pentru formarea solutiei de dezincare acida 5-10% : acid clorhidric 32%

- Pentru formarea solutiei de fluxare : Hegaflux 10

- Procesul de regenerare solutie de fluxare: pulbere Hegaflux Ferrokill.

- Procesul de retusare piese zincate prin vopsire manuala:  vopsea (cantitati mici)

- Procesul de epurare ape reziduale: var calcic hidratat, floculant.

- Gaze tehnice: butelii cu oxigen pentru sudura si butelii de butan gaz drept combustibil pentru motostivuitoare

Stocarea materiilor prime si auxiliare se face astfel:

- Stocarea materiilor prime (piesele de otel brute “negre”) se face in hala de productie, pe suprafata betonata, de unde piesele sunt asezate pe traverse urmand a fi luate cu podul rulant si asezate in fluxul de pretratare chimca.

- Stocarea lingourilor de zinc si a metalelor de aliere (aliaj de Al cu Zn, Ni, Pb) se face  pe suprafata betonata in depozitul de materii  prime .

- Stocarea materialelor auxiliare utilizate la prepararea solutiilor noi (dupa epuizarea solutiilor existente) sau la corectia solutiilor existente, precum si a celor utilizate la retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatilitatea si caracteristicile acestora. In acest scop este prevazuta o magazie de materiale chimice, ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata;

- Stocarea solutiilor de tratare chimica se face  în baile liniei de pretratare. Pentru prevenirea unor evacuari accidentale baile de pretratare sunt prevazute cu indicatoare de nivel si sunt amplasate in cuve de retentie protejate antiacid.

- Stocarea gazelor tehnologice lichefiate se face in depozite semideschise (tip sopron), asigurate cu lacat, tuburile sau buteliile fiind depozitate pe suporti speciali sau rafturi.

In tabelul urmator sunt prezentate centralizat materiile prime si materialele auxiliare utilizate, consumuri si mod de depozitare.

Tab. nr.2.4- Materii prime, materiale auxiliare-Mod de depozitare

| Nr. crt | Denumire | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I MATERII PRIME |  |  |  |
| 1 | Piese de oţel brute (negre) | 24.000 | t/an | Otel Nepericulos | Piese pentru zincat | Sunt depozitate in hala de productie , de unde piesele sunt asezate pe traverse, ridicate cu podul rulant si asezate in baile de pretratare chimca./ Suprafata betonata |
| II MATERIALE AUXILIARE |  |  |  |
| 2 | Substanta CAS nr. 7440-66-6 Zinc – Zn 9,98% (lingouri) | 1.500 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Zn 99,98% Nepericulos | Zincare termica (Baia de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 3 | Aliaj Aliaj de Zn cu Al (lingouri) | 2,5 | t/an | Aliaj Al-Zn solid anorganic, Nepericulos | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza sub forma de lingouri in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 4 | Substanta CAS nr. 7439-92-1 Pb (Calupi) | 10,0 | t/an | Substanta CAS solid anorganic, Pb Nepericulos | Zincare termica (pentru formarea baii de zincare) *se foloseste numai la formarea baii de zincare ca strat protector la fundul baii | Se depoziteaza sub forma de lingouri in ambalajul original in depozitul betonat de materiale nepericuloase/ Suprafata betonata |
| 5 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni (pulbere) | 0,200 | t/an | Substanta CAS Solid anorganic, Ni Periculos -Carc.2- H351 -STOT RE 1- H372 -Skin Sens 1- H317 -Aquatic Chronic 3-H412 | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza in ambalajul original in depozit betonat./ Suprafata betonata |
| 6 | Amestec SURFACLEAN-950 | 2,5 | t/an | Amestec (2-butoxyetanol 10-25%, oxalkoholethersulfate, sodium salt 10-25% , sodium cumersulfonate 3-10% si aditivi nepericulosi ) Nepericulos | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante periculoase betonata si ventilata. |
| 7 | Amestec Beizentfetter BETA | 10,0 | t/an | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) Periculos -Eye Dam 1-H318 -Acute Tox.4-H302 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor ( Baile de degresare) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante chimice betonata si ventilata. |
| 8 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | 450,0 | t/an | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min. 32% Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -Skin Corr 1B -H314 -STOT SE 3- H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) | Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat/ Zona de descarcare este prevazuta cu cuva de retentie. Staţie de preluare acid clorhidric 33%, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. |
| 9 | Amestec HEGAFLUX 10 | 25,0 | t/an | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) Periculos -Skin Corr.1B- H314 -Aquatic Acute 1- H400 -Aquatic Chronic 1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) | In magazia de substante chimice in saci de 25 Kg asezati pe paleti/ Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata |
| 10 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL (Pulbere) | 10,0 | t/an | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) | In magazia de substante chimice in recipienti din material plastic de 200 Kg/ Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata |
| 11 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S (Pasta) | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) Periculos -STOT SE 3-H335 -Skin Irit 2-H315 -Eye Irit 2-H318 | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) | -In magazia de materiale periculoase, in saci de 20 Kg asezati pe palteti/ Magazia de substante chimice este inchisa, betonata si ventilata In silozul de var 5 mc, aferent instalatiei de neutralizare./ Silozul de var consta dintr-un buncar metalic prevazut cu sistem mecanizat de extragere var, cu snec. |
| 12 | Amestec SEDIFLOC 331A (Lichid) | 0,200 | t/an | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) Periculos -Eye Dam 1-H318 | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) | In magazia de substante chimice in Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica/ Magazia de substante periculoase betonata si ventilata |
| 13 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | 0,600 | t/an | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare (vopsire manuala) | In magazia de substante chimice in. Galeti metalice 10 l/ Magazia de substante chimice este betonata si ventilata |
| 14 | Sarma de otel pentru legare piese | 100,0 | t/an | Nepericulos | Legarea pieselor pe traversele ce urmeaza sa intre in proces | Magazie inchisa, betonata. Sub forma de colac sau bare , pe paleti/ Suprafata betonata |
| 16 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen (Gaz tehnologic –sudura) | 1,5 | t/an | Substanta CAS Oxigen- O2 Periculos -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | Mentenanta | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate aplasate in Depozit extern, Buteliile sunt amplasate pe suporti speciali si asigurate cu lant./ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu suporti speciali. |
| 17 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural (Pmax-1,1 bar) (Conducta de alimentare -transport pe amplasament) (Gaz) | 1.120.000 | mc/an | Substanta CAS Gaz natural/Metan Periculos -Flam Gaz 1-H220 | Combustibil | Conducta de distribuitie. Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc=0,183 Nmc=0,13Kg (Nu se stocheaza) |
| 18 | Amestec Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | 20,0 | t/an | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. Periculos -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | Combustibil pentru motostivuitor. | Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate de 10 Kg, inscriptionate, amplasate pe rafturi, in depozit extern,/ Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu rafturi. |

| Nr. crt | Denumire | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare /Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III SOLUTII CHIMICE (preparate sau rezultate pe amplasament) |  |
| 1 | Soluţie de degresare (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | 100,7 t | mc/ 2 buc.bai de degresare | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) Periculos -Iritarea pielii 2 - H315 -Iritarea ochilor 2-H 319 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | Baile de degresare: 2 buc Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 mc Baile de degresare sunt placate cu PP si montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie (V=190 mc). Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. |
| 2 | Solutie de decapare (solutie de acid clorhidric 11-16%) | 380,4 | t/ 6 buc.bai de decapare | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -STOT SE 3- H335 -Skin Irrit. 2;H315: -Eye Irrit. 2; H319 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) | Bai de decapare: 6 buc Lxlxh=12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc/ Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 3 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | 59,16 t | mc/baia de fluxare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) | Baia de fluxare:1 buc. Lxlxh=12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc (d=1,12kg/mc)/ Baie de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 4 | Solutie de fluxare regenerata (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | 0-se incarca in caz de avarie la bazinul de fluxare dar in acest caz bazinul de fluxare este gol | mc/pe cele 2 rezervoare de avarie flux regenerat | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (coeficient de umplere 80%) / Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 5 | Solutie de reactie flux curatitor (apa +HEGAFLUX FERROKILL) | 3,2 | t/vasul de reactie | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroz.piele 1B-H313 -Acut med.acv. 1-H400 -Cron. med.acv. 1-H410 -Tox.acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc amplasat in instalatia de regenare flux / Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flix este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 6 | Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 t | t/baia de dezincare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) Periculos -Cor.Piele 1B-H314 -Acvaic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) | Baia de dezincare (stripare) :1 buc Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc / Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica este amplasat in cuva de retentie protejata Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 7 | Acid clorhidric uzat (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | 68,64 t | t/ doua rezervoare de acid uzat | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) Periculos -Toxic.Acuta.4-H302 -Irit.Piele 2-H315 -Lez.oc.1- H318 | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) | Rezervoare de stocare acid uzat 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc amplasate in depozitul de acid uzat / Depozitul de acid uzat este acoperit.si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer. . |

Modul de depozitare, este prezentat centralizat in tabelul urmator :

Tab. nr. 2.5- Modul de depozitare

| Nr.crt. | Tip | Ce se depoziteaza | Dotari, amenajari |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEPOZITARE MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE |
| 1 | Zona depozitare piese brute din otel (negre) | Piese brute din otel (negre) | Suprafata betonata si acoperita |
| 2 | Depozit materiale nepericuloase | Lingourilor de zinc Metale de aliere (aliaj de Al cu Zn, Pb) | Depozit acoperit si betonat S= 36 mp |
| 3 | Magazia de substante chimice | Materiale auxiliare utilizate la: prepararea solutiilor de pretratare chimica, regenerare solutie de flux uzat, retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), electrolit si floculant pentru neutralizarea apelor uzate. | Magazia este betonata, prevazuta cu ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata. Stocarea materialelor se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatilitatea si caracteristicile acestora. In magazie se află o cantitate corespunzătoare de substanţe de neutralizare -oxid de calciu şi material absorbant - saci cu nisip, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse. S=68 mp |
| 4 | Depozit tuburi de oxigen | Tuburi de oxigen | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie , pe latura de Nord, asigurat cu lacat, tuburile fiind depozitate pe suporti speciali asigurati cu lant. S=3,5 mp |
| 5 | Depozit tuburi de oxigen | Butelii de butan gaz | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie pe latura de Nord, asigurate cu lacat, buteliile fiind depozitate pe 2 rafturi. S=7,5 mp |
| 6 | Depozit produse finite | Piese din otel zincate termic | Depozit betonat S=5324 mp |
|  | Depozit sarma de otel | Sarma de otel pentru legare piese | Magazie S=93,5 mp |
|  | DEPOZITARE SOLUTII CHIMICE PREPARATE/REZULTATE PE AMPLASAMENT |
| 1 | Baile de degresare: 2 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 t . | Soluţie de degresare (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) | Baile de degresare sunt placate cu PP si montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie (V=190 mc). Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie |
| 2 | Bai de decapare: 6 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc/ | Solutie de decapare (solutie de acid clorhidric 11-16%) | Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 3 | Baia de fluxare:1 buc. (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700 x1600x2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | Baia de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. |
| 4 | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (Instalatia de regenare flux) | Solutie de fluxare regenerata (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) | Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc |
| 5 | Vas de reactie (Instalatia de regenare flux) 1 buc x 3,2 mc | Solutie de reactie flux curatitor (apa +HEGAFLUX FERROKILL) | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flix este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. |
| 6 | Baia de dezincare :1 buc (Linia de pretratare chimica) Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc . | Soluţie de dezincare (stripare) | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica este amplasat in cuva de retentie protejata Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc |
| 7 | Rezervoare de acid uzat Rezervoare de stocare acid uzat 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc . | Acid clorhidric uzat (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) | Depozitul de acid se compune din : construcţie acoperită şi izolată; cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc); doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD; dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, (40 m³/h, 5,5 kW x 1.450 rotaţii pe minut), robineţi golire, conducte transfer. staţie de preluare acid clorhidric, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. S= 80 mp |

2.4.2 Utilitati: apa, energie electrica si gaze naturale

Principalele utilitati din cadrul BERG BANAT si consumurile lor estimative sunt prezentate in tabelul urmator.

Tab. nr.2.6 -Consumuri utilitati

| Denumirea | Furnizor | Cantitati anuale |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică | Societatea de distribuţie a energiei electrice din zona amplasamentului SC ICCO ENERG SRL in baza contractului de furnizare energie electrica nr.908/19.12.2018 | 1500MWh/an |
| Gaze naturale | Societatea de distribuţie a gazelor naturale din zona amplasamentului S.C. OMV PETROM GAS in baza contractului de furnizare gaze naturale nr. 344/2018 | 950.000 mc/an |
| Energie termică (1mc gaz =11,626 kWh) | 1 boiler de preparare apă caldă menajeră (65 Kw) 3 boilere preparare apă caldă tehnologica (3x440 kW) sistem de incalzire prin convectie cu 4 arzatoare la baia de zincare termica (4x630Kw) | 3200 MWh/an |

2.4.2.1 Alimentarea cu energie electrica  se face in baza contractului de furnizare a energiei electrice incheiat cu ICCO ENERG SRL nr.908/19.12.2018.

Alimentarea amplasamentului se va face din punctul de transformare PT6 existent in vecinatatea halei. Puterea electrica instalata este de Pi = 390 kW.

2.4.2.2 Alimentarea cu gaze naturale se  face in baza contractului de furnizare a gazelor naturale incheiat cu S.C OMV PETROM GAS nr.344/2018.

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor din instalatiile tehnologice si de incalzire se face din instalatia exterioara de utilizare, de presiune redusa, fabricata din otel si pozata suprateran pe estacadele montate pe platformei industriale UPRUC. Postul de reglare de incinta este echipat cu regulatoare de presiune. Masurarea consumului de gaze naturale se face printr-un contor standardizat.

Functie de parametrii necesari la arzatoare, fiecare utilaj consumator de gaz metan este prevazut in instalatia de utilizare cu dispozitive automate de control, reglare si semnalizare care antreneaza automat inchiderea alimentarii cu gaze naturale la stingerea accidentala a flacarii, a lipsei gazului natural, a aerului de combustie sau a curentului electric.

Consumatorii de gaz natural sunt :

- 3 centrale termice pentru preparare apă caldă tehnologica tip Vitorand Vitoplex cu o capacitate de cate 440 kW fiecare;

- sistem de incalzire prin convectie cu 4 arzatoare la baia de zincare termica cu o capacitate de cate 630 Kw fiecare;

- 1 boiler de preparare apă caldă menajeră tip Junkers model ZBR 65-1 A, cu o capacitate de 65Kw.

2.4.2.3. Alimentarea cu energia termica

Alimentarea cu energie termica se face din surse proprii, astfel:

- Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de cca.440 kW, ce functioneaza cu gaz metan

- Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform.

- Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de cca.65 kW, ce functioneaza cu gaz metan,  dotat cu boiler de apa calda menajera .

2.4.2.4 Alimentarea cu apa

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor emisă de A.N. Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Olt, S.G.A. Braşov.

2.4.2.4.1 Alimentare cu apa potabila se realizeaza din urmatoarele surse:

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă şi igienico-sanitară se realizează din reţeaua de alimentare cu apă potabilă a localităţii Făgăraş, (prin intermediul retelei platformei industriale UPRUC), in baza contractului cu S.C. APA –CANAL S.A. Făgăraş, nr.727/08.01.2010, printr-un bransament cu diametrul Dn 50 mm. Reteaua de distributie a apei potabile este din conducta HDPE cu Dn20÷25 mm, in lungime totala de L=125 m.

Alimentarea cu apă tehnologică se face din sursa subterana-foraj de adancime amplasat in stanga halei de productie, H=75 m, cu un debit instalat de 0,9 l/s, apa fiind extrasa cu ajutorul unei pompe submersibila tip SQ, ( Q=5mc/h,  H=70mCA).

Reţeaua de distribuţie: Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice începe de la puţul forat printr-o conducta de PEHD cu Dn 50, cu lungimea de 13m, montată subteran pana la intrarea în hala de producţie. Reteaua de distributie a apei tehnologice este din conducta montata in manson de Ol, cu Dn 40÷50 mm, in lungime de L=93 m.

Alimentarea cu apă de incendiu este asigurata din aceeasi sursa subterana ca si apa tehnologica. Volumul intangibil de 60 mc este asigurat in doua rezervoare de inmagazinare , de cate 30 mc fiecare.

Alimentarea celor trei  hidranţi interiori se face din vasele tampon cu ajutorul unei pompe centrifuge tip MQ 3-45, Q = 3 mc/h.Reteaua de alimentare cu apa pentru stingerea incendiului este din conducta HDPE cu Dn 50÷65, in lungime de L= 159 m, pe care sunt montati trei hidranti cu diametrul ( 50÷65 mm.

Amplasarea hidranţilor interiori este astfel dimensionata încât să asigure protecţia fiecărui punct al incintei cu cel puţin doua jeturi, lungimea jetului compact fiind de minim 6 m; montarea hidranţilor interiori este aparenta şi în conformitate cu prevederile din STAS 3081, STAS297/1, fiecare având un furtun tip „C” flexibil cu Ø50 mm şi lungime de 20 m.

De asemenea pentru stingerea incendiilor în partea de vest şi est a halei de producţie există doi hidranţi de incendiu exteriori care se alimentează din reţeaua de apă a platformei UPRUC.

2.4.2.4.2 Modul de folosire al apei

Apa  se utilizeaza pentru consum menajer, tehnologic si incendiu.

a)Pentru consum menajer apa se utilizeaza la grupurile sanitare.

b)Pentru consum tehnologic apa se utilizeaza astfel :

- in cadrul liniei de pretratare chmica in baile cu solutii (degresare, decapare si dezincare) pentru completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese, precum, pentru spalarea si prespalarea pieselor dupa procesul de degresare si decapare. (La formarea bazinelor de pretratare chimica se foloseste apa uzata din bazinele de spalare)

- apa de completare in scruberul spalator de gaze reziduale

c)Apa pentru incendiu se acumuleaza in 2 rezervoarele intangibile supraterane cu capacitatea de cate 30 mc fiecare.

- Necesarul de apa in  scop igienico-sanitar:

|  | Necesarul | Cerinta |
| --- | --- | --- |
|  | mc/zi | l / s | mc/an | mc/zi | l / s | mc/an |
| Q zilnic maxim | 8,50 | 0,098 | 2125,0 | 10,29 | 0,119 | 2571,3 |
| Q zilnic mediu | 6,80 | 0,079 | 1700,0 | 8,23 | 0,095 | 2057,0 |
| Q orar maxim | 0,85 | 0,010 |  | 1,03 | 0,012 |  |

Qzi max = 8,5 mc/zi 	= 0,098/s, 	Vanual = 2125 mc;

Qzi med = 6,8 mc/zi 	= 0,079l/s, 	Vanual = 1700,0 mc;

b) Necesarul de apa pentru consum tehnologic:

La o capacitate de producţie de 6 t/h, adica 96 t/zi, necesarul de apă este următorul:

| Proces tehnologic | Sursa de apă | Norma (l/t) | Necesar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q zilnic mediu (mc/zi) |
| Degresare | Puţul forat propriu | 16 | 1,54 |
| Decapare |  | 17 | 1,63 |
| Prespălare, |  | 15 | 1,44 |
| Spălare |  | 15 | 1,44 |
| Fluxare |  | 15 | 1,44 |
| Dezincare |  | 6.6 | 0,65 |
| Scruber |  | 4,8 | 0,46 |
| Total | 8,6 |

Recircularea apei. Gradul de recirculare al apei este apreciat la cca. 50 %.

Se recirculă:

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare, decapare si dezincare.

- solutia de flux este regenerata intern.

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Balanta apa tehnologica:

|  | Necesar apa tehnologica | Cerinta de apa tehnologica | Recirculare | Pierderi tehnologice* | Evacuare in sarje la canalizare dupa neutralizare** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/zi | l / s | mc/an | mc/zi | l / s | mc/an | mc/zi | l / s | mc/an | mc/zi | l / s | mc/an | mc/an |
| Q zilnic maxim | 10,76 | 0,123 | 2687,6 | 5,63 | 0,065 | 1406,3 | 5,13 | 0,058 | 1281,3 | 0,50 | 0,006 | 125,00 | 240,0 |
| Q zilnic mediu | 8,6 | 0,099 | 2150,0 | 4,50 | 0,052 | 1125,0 | 4,1 | 0,047 | 1025,0 | 0,40 | 0,005 | 100,00 | 240,0 |
| Q orar maxim | 1,07 | 0,0127 |  | 0,56 | 0,007 |  | 0,51 | 0,006 |  | 0,05 | 0,001 |  |  |

- * Pierderile tehnologice se refera strict la aderenta pe piese. Apa care ramane pe piese ajunge in tunelul de uscare unde se evapora, iar de aici impreuna cu alte gaze arse este captata in filtru si evacuate.

- **  apa epuizata tehnologic, acida, in surplus, este trimisa in rezervoarele de stocare din statia de neutralizare proprie, iar la umplerea acestora se va neutraliza in instalatia  de neutralizare proprie. Aceasta este ulterior deversata la canalizare. (Neutralizarea  se face de 4 ori pe an in sarje  , rezultand un volum maxim evacuat de 240 mc/an).

- Necesar de apa pentru consum tehnologic: 	Qzi.max= 10,76 mc/zi; 	Qzi.med=8,6 mc/zi

- Cerinta de apa pentru consum tehnologic: 	Qzi.max= 5,63 mc/zi; 	Qzi.med=4,5 mc/zi

- Pierderile tehnologice reprezinta pierderi prin evaporare in cadrul liniei de pretratare chimica si la aderenta pe piese: 				Qzi.max= 0,5mc/zi; 	Qzi.med=0,4mc/zi

Necesarul total si cerinta de apa:

|  | Necesarul | Cerinta |
| --- | --- | --- |
|  | mc/zi | l/s | mc/an | mc/zi | l/s | mc/an |
| Q zilnic maxim | 19,26 | 0,221 | 4812,6 | 15,91 | 0,184 | 3977,5 |
| Q zilnic mediu | 15,4 | 0,178 | 3850,0 | 12,73 | 0,147 | 3182,0 |
| Q orar maxim | 1,92 | 0,0227 | 0,0 | 1,59 | 0,018 | 0,0 |

Volume de apã asigurate din surse: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei:

Qzi max = 19,26 mc/zi 	= 0,221l/s, 	Vanual = 4812,6 mc;

Qzi med = 15,4 mc/zi 	= 0,178l/s, 	Vanual = 3850,0 mc;

Necesarul total de apa:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| Apa pentru nevoi igenico-sanitare (grupuri sanitare, cantina) | 10,73 | 8,6 |
| Apa pentru nevoi tehnologice (linia de zincare termica) | 8,5 | 6,8 |
| Total | 19,26 | 15,4 |

Functionarea este permanenta, 252 zile de functionare pe an si 16 ore pe zi, 5 zile/saptamana

## 2.5. Deseuri

Din activitatea societatii,  in functie de categoria de proces, rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

- deseuri provenite din procesul de pretratare chimica:

- de la baile de decapare si dezincare: solutii acide uzate si slam ce sunt stocate temporar in „Depozitul de acid uzat” si apoi eliminate prin firma autorizata (SC CHIMICOMPLEX SA Borzesti)

- de la baia de degresare: slam uleios ce este stocat temporar in butoaie etanse si apoi eliminat prin firma autorizata (SC RIAN CONSULT SRL) (cantitati mici pentru ca, in general piesele nu sunt gresate)

- deseuri provenite din procesul de zincare termica: zgura si cenusa de la baia de zincare (sunt valorificate prin  BERG METALLCHEM  Timisoara), praf de la filtrul cu saci la care este conectata baia de zincare (valorificat intern prin recirculare in procesul de productie) .

- deseuri provenite in urma procesului de epurare ape uzate si regenerare solutie de flux: slam si turte de filtare de la baile de degresare si fluxare -ce sunt eliminate prin firma autorizata (SC RIAN CONSULT SRL).

- deseuri rezultate din intrarea-iesirea materiilor prime, materialelor, pieselor, si produselor finite: deseuri de ambalaje –sunt eliminate prin firme autorizate (SC RIAN CONSULT SRL).

- deseuri de la intretinere: saci de filtrare uzati, fier vechi, discuri, perii, etc -ce sunt eliminate prin  firma autorizata (SC RIAN CONSULT SRL).

- deseuri menajere: deseuri menajere si a celor asimilate acestora --ce sunt eliminate prin  firma autorizata (SC SALCO SERV SA).

Tipurile de deseuri si cantitatile estimate sunt prezentate in tabelul urmator:

Tab. nr. 2.7 -Managementul deseurilor

| Cod deseu | Denumire deseu | Sursa generatoare | Can-titate | UM | Loc de depozitare | Operatiune valorificare / eliminare | Cod operatiune cf. L.211/2011, Anexa 2 si 3 | Agentul economic care preia deseurile Bottom of Form |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 01 10 | Namoluri si turte de filtrare de la statia de epuare ape uzate | Instalatia de neutralizare ape uzate (filtru presa) | 7,0 | to | Se depoziteaza in containere amplasate in depozitul de turte de filtrare ce este amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. | Valorificare prin firma autorizata Brichetele de hidroxid feric sunt deseuri recuperabile, care sunt valorificate | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 11 01 09* | Namoluri si turte de filtrare de la instalatia de regenerare flux | Instalatia de regenerare flux (filtru presa) | 2,5 | to | Se depoziteaza in containere amplasate in depozitul de turte de filtrare ce este amplasat in exteriorul halei de productie, pe latura de Vest. Depozitul este acoperit si betonat. | Valorificare prin firma autorizata | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 11 05 02 | Cenusa de zinc de la baia de zincare | Baia de zincare termica | 180 | to | Se depoziteaza in butoaie metalice in spatiu amenajat, in interiorul halei de depozitare piese finite | Valorificare | R4 | BERG METALLCHEM Timisoara |
| 11 05 01 | Zinc dur-drojdie de zinc (Zgura de la baia de zincare) | Baia de zincare termica | 150 | to | Se depoziteaza sub forma de lingouri mici, pe paleti , in interiorul halei de depozitare piese finite | Valorificare | R4 | BERG METALLCHEM Timisoara |
| 11 05 03* | Praf de la filtru de la baia de zincare (Pulberi filtrate de la baia zincare) | Instalatia de epurare gaze reziduale (filtru cu saci) | 1 | to | Butoaie metalice amplasate in hala zincare Se reintroduc la topire in baia de zincare | Valorificare | R4 | SC BERG-BANAT SRL – FAGARAS |
| 11 01 05* | Acizi uzati de la decapare | Linia de pretratare chimica (Baile de decapare) | 600 | to | Depozitul de acid uzat (doua rezervoare de stocare din PEHD cu V=30 mc fiecare, amplasate in cuva de retentie protejata antiacid) | Valorificare | R5 | SC CHIMCOMPLEX BORZESTI |
|  | Solutie uzata de la dezincare | Linia de pretratare chimica (Baia de dezincare) | 60 | to |  |  |  |  |
| 11 01 13* | Deseuri baie degresare (slam uleios) | Linia de pretratare chimica (Baile de degresare) | 3 | to | Butoaie metalice inscriptionate, amplasate in tavi de retentie in zona de pretratare chimica | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 15 01 01 | Deseuri de ambalaj hartie | Aprovizionare | 0,500 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 15 01 02 | Deseuri de ambalaj plastic (PET) | Aprovizionare | 0,500 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) | Valorificata |  | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 15 01 03 | Deseuri ambalaj de lemn | Aprovizionare | 1,500 | to | Paletii se repara si se refolosesc. | Valorificare | R1 | SC BERG-BANAT SRL – FAGARAS |
| 15 02 02* | Saci de filtrare uzati (material filtrant), absorbanti (lavete uzate), imbracaminte de protectie imput | Instalatia de epuare gaze reziduale (filtru textil) si materiale de la intretinere. | 0,700 | to | Zona depozitare deseuri (container inscriptionat) | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 20.03.01 | Deseu menajer | Activitati administrative | 11,00 | to | Containere speciale din material plastic si metalice | Eliminata | D1 | SC SALCO SA FAGARAS |
| 15.01.10* | Deseu ambalaje contaminate cu substante periculoasa (butoaie plastic+metalice) | Aprovizionare | 0,800 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) | Valorificare | R4/R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 15 01 11* | Ambalaje metalice care contin o matrita (spray ) | Aprovizionare | 0,500 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 20 01 39 | Deseu plastic | Aprovizionare | 0,500 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat) | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |
| 16 01 17 | Deseu fier | Intretinere | 100 | to | Platforma betonata Depozitarea se face in container metalic (in hala de productie) | Valorificare | R4 | SILNEF SRL |
| 11 03 02* | Alte deseur (discuri, peri,etc) | Intretinere | 0,500 | to | Zona depozitare deseuri de ambalaje (container inscriptionat | Valorificare | R13 | SC RIAN CONSULT SRL ZARNESTI |

Referitor la minimizarea deseurilor :

- Minimizarea volumului de desuri periculoase se face prin deshidratarea namolului de la statia de neutralizare si instalatia de regenare flux, utilizand filtre presa. Turtele de filtrare obtinute sunt eliminate prin firme autorizate in scopul valorificarii.

- Recuperarea metalelor din deseuri, se face prin recirculare in proces (pulberile  filtrate de la  baia zincare) sau prin valorificare prin firme autorizate, pe baza de contract. (Cenusa de zinc si zgura de la baia de zincare se valorifica prin BERG METALLCHEM  Timisoara )

2.6 Folosirea de teren din imprejurimi

Poluarea atmosferica din zona analizata poate fi determinata de sursele de poluare mobile rutiere din zona amplasamentului, dar si de sursele de poluare stationare, existente in cadrul obiectivelor industriale cu care se invecineaza  BERG-BANAT SRL.

Hala de zincare termică a S.C. BERG-BANAT S.R.L., Punct de lucru Făgăraş, este situată în cadrul Platformei industriale UPRUC.

Platforma UPRUC este amplasată în Ţara Făgăraşului, pe malul stâng al râului Olt la cca. 70 km de Braşov, 80 km de Sibiu şi 2 km de Făgăraş şi se învecinează:

- Sud-Vest cu societăţile S.C. Nitramonia S.A. şi  S.C. Rompiro S.A.,

- Vest cu Înteprinderea de Produse Lactate, Intreprinderea de  Prefabricate în Construcţii,

- Nord şi Est- teren agricol.

Vecinatati imediate:

În vecinătatea instalaţiei studiate se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

- Est şi Sud cu S.C.  UPRUC POL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2524 - producere repere din polstif, răşini poliesterice nesaturate, armate cu fibră de sticlă),

- Vest cu S.C. CERASIL S.A. (profil de activitate cod CAEN 2615 – fabricaţie frite şi glazuri ceramice).

- Nord cu T.P.A.SRL (profil de activitate  cod CAEN 2751, 2752 - turnătorie metale fontă şi oţel, cod CAEN 2912 – fabricare pompe, cod CAEN 2913 – fabricare robineţi, 3710–  recuperare, reciclare deşeuri metalice),  CARPAT- BERG SRL –operatiuni de mecanica generala – cod 2562 si BERG METALLCHEM –zincare termica piese mici-cod 2561

Obiectivele menţionate sunt despărţite de S.C. BERG-BANAT S.R.L., Punct de lucru Făgăraş de drumurile de acces uzinale. Distanţa faţă de obiectivul studiat este de aproximativ 15 – 20 m.

Distanţa faţă de cea mai apropiată zonă rezidenţială este de cca. 2 km.

2.7 Utilizarea chimica a terenului

2.7.1 Date generale

In activitatea societatii se utilizeaza substante chimice.

Calculul de verificare privind incadrarea in Legea 59/2016 (Dir. SEVESO III) a fost prezentat anterior la capitolul 1.3.2.3.

Toate produsele chimice folosite sunt achizitionate de la furnizori pentru care este tinuta o evidenta stricta.

Stocarea materialelor auxiliare utilizate la prepararea solutiilor noi (dupa epuizarea solutiilor existente) sau la corectia solutiilor existente, precum si a celor utilizate la retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatibilitatea si caracteristicile acestora. In acest scop este prevazuta o magazie de materiale chimice, ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata. Descarcarea cisternei cu acid clorhidric se face in interiorul halei, direct in baile ce urmeaza a fi formate, eventualele scurgeri accidentale se colecteaza in base de colectare si reintroduse in rezervoarele de acid uzat.

Stocarea solutiile chimice pentru pretratarea pieselor se face în baile liniei de pretratare. Pentru prevenirea unor evacuari accidentale baile de pretratare sunt prevazute cu indicatoare de nivel si sunt amplasate in cuve de retentie captusite antiacid.

Stocarea gazelor tehnologice lichefiate se face in depozite semideschise (tip sopron), asigurate cu lacat, tuburile sau buteliile fiind depozitate pe suporti speciali sau rafturi.

Referitor materiile prime si materialele auxiliare utilizate la instalatiile IED, analizand :

- Bref EFS: „Documentul de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile in Emisiile de la Stocare,

si

- Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”.

comparativ cu situatia analizata, se poate afirma ca instalatia este conforma cu cerintele BAT–vezi Vap 6.5  :

- Tab.6.5.1 (pntru Bref FMP) si

- Tab.6.5.13 (pentru Bref EFS)

2.7.2. Raport privind situatia de referinta.

Articolul 22 alineatele (2)-(4) din Legea 278/2013 cuprinde dispozitii referitoare la încetarea definitivă a activitătilor care implică utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante pentru a preveni si a combate contaminarea potentială a solului si a apelor subterane cu astfel de substante. Un instrument-cheie în acest sens este instituirea unui „raport privind situatia de referintă”. În cazul în care activitatea implică utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante si tinând seama de posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane, operatorul întocmeste si prezintă autoritătii competente un raport privind situatia de referintă înainte de punerea în functiune a instalatiei. Raportul constituie baza pentru o comparatie cu starea de contaminare în momentul încetării definitive a activitătii.

Conform definitiei date de Legea 278/2013:

- « raport privind situaţia de referinţă reprezinta informaţii privind starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante » (art.3 s),

- o serie de activitati trebuie intreprinse atat pentru a stabili daca este necesar sa se elaboreze un raport privind situatia de referinta pentru o anumita situatie, cat si in vederea intocmirii raportului privind situatia de referinta ca atare, daca este cazul.

Cf Art.22, alin (2) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, continutul „ raportului privind situatia de referinta” este stabilit prin „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”. Ghidul nu constituie o interpretare obligatorie din punct de vedere juridic a Directivei privind emisiile industriale. Singurul text obligatoriu din punct de vedere juridic rămâne Directiva privind emisiile industriale.

In ghid sunt furnizate clarificari privind termenii utilizati.

- „Substante periculoase relevante” se referă la substantele sau amestecurile, astfel cum sunt definite în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozitătii, mobilitătii, persistentei si biodegradabilitătii acestora (precum si a altor caracteristici), au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane si sunt utilizate, produse si/sau emise de instalatie.

- „Posibilitatea de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei” se referă la o serie de elemente importante. În primul rând, într-un raport privind situatia de referintă ar trebui să se tină seama de cantitătile de substante periculoase în cauză – în cazul în care pe amplasamentul instalatiei sunt utilizate, produse sau emise cantităti foarte mici, atunci este probabil ca posibilitatea de contaminare să fie nesemnificativă în scopul elaborării unui raport privind situatia de referintă. În al doilea rând, rapoartele privind situatia de referintă trebuie să evalueze caracteristicile amplasamentului în ceea ce priveste solul si apele subterane, precum si impactul caracteristicilor respective asupra posibilitătii de producere a contaminării solului si a apelor subterane. În al treilea rând, pentru instalatiile existente, caracteristicile acestora pot fi luate în considerare în cazul în care acestea sunt de o asemenea natură încât, în practică, este imposibilă producerea unei contaminări

- „raport privind situatia de referintă” înseamnă informatii privind starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante;

- „apă subterană” înseamnă apă subterană astfel cum este definită la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul apei;

- „sol” înseamnă stratul superior al scoartei terestre situat între roca de bază si suprafată. Solul este compus din particule minerale, materie organică, apă, aer si organisme vii.

Ghidul oferă informatii despre dispozitiile legale referitoare la un raport privind situatia de referintă si acoperă următoarele elemente ale articolului 22 din Directiva privind emisiile industriale care ar trebui abordate în raportul privind situatia de referintă:

- stabilirea necesitătii elaborării unui raport privind situatia de referintă;

- proiectarea investigatiilor de referintă;

- conceperea unei strategii de prelevare a probelor;

- elaborarea raportului privind situatia de referintă.

Pentru a stabili daca este necesar sa se intocmeasca un raport privind situatia de referinta pentru o anumita situatie, cat si in vederea intocmirii acestuia, daca este cazul,  trebuie intreprinse o serie de activitati:

Opt etape au fost identificate în cadrul acestui proces, acoperind următoarele elemente principale:

- Etapele 1-3: pentru astabili daca este necesar un raport privind situatia de referinta;

- Etapele 4-7: pentru a determina modul in care trebuie pregatit raportul privind situatia de referinta;

- Etapa 8: pentru a stabili continutul raportului.

In continuare se prezinta primele 3 etape ale procesului, necesare pentru stabilirea necesitatii intocmirii Raportului de referinta:

Etapa 1: Identificarea substantelor periculoase utilizate, produse sau emise în prezent în cadrul instalatiei

Etapa 1 consta in intocmirea unei liste a tuturor substantelor periculoase folosite în cadrul instalatiei (ca materii prime, produse, produse intermediare, produse secundare, emisii sau deseuri). Aceasta trebuie să includă toate substantele periculoase asociate atât cu activitătile incluse în anexa I la Legea 278/2013 privind emisiile industriale, cât si cu activitătile asociate în mod direct care au o legătură tehnică cu activitătile desfăsurate si care ar putea avea un efect asupra poluării solului sau a apelor subterane.

Identificarea substantelor periculoase prezente pe amplasament :

a) Substante/amestecuri periculoase utilizate ca materii prime si materiale auxiliare

Pentru determinarea potentialului de poluare al substantelor/amestecurilor periculoase care sunt prezente pe amplasamentul Berg Banat , au fost utilizate informatiile preluate din fisele cu date de securitate, anexate.

Tab. nr.2.8 .Caracteristici pentru substante toxice si periculoase utilizate pe amplasamentul BERG BANAT, definite conform  Cap.4, 4.1, subpct.18 din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”.

| Nr. crt | Denumire | Cantitate | UM | Natura chimica/ compozitie/ Clasificare cf.Reg 1272/2008 | Stare fizica | Destinatie/ Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni | 0,600 | t/an | Substanta CAS Solid anorganic, Ni Periculos -Carc.2- H351 -STOT RE 1- H372 -Skin Sens 1- H317 -Aquatic Chronic 3-H412 | Pulbere | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) |
| 2 | Amestec Beizentfetter BETA | 10,0 | t/an | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) Periculos -Eye Dam 1-H318 -Acute Tox.4-H302 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor ( Baile de degresare) |
| 3 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | 450,0 | t/an | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min 32% Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -Skin Corr 1B -H314 -STOT SE 3- H335 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) |
| 4 | Amestec HEGAFLUX 10 | 25,0 | t/an | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) Periculos -Skin Corr.1B- H314 -Aquatic Acute 1- H400 -Aquatic Chronic 1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | Solid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) |
| 5 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL | 10,0 | t/an | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Solid | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) |
| 6 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) Periculos -STOT SE 3-H335 -Skin Irit 2-H315 -Eye Irit 2-H318 | Pasta | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) |
| 7 | Amestec SEDIFLOC 331A | 0,200 | t/an | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) Periculos -Eye Dam 1-H318 | Lichid | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) |
| 8 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | 0,600 | t/an | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | Lichid | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare |
| 9 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen | 1,5 | t/an | Substanta CAS Oxigen- O2 Periculos -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | Gaz | Mentenanta |
| 10 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural (Pmax-1,1 bar) (Conducta de alimentare -transport pe amplasament) | 1.120.000 | mc/an | Substanta CAS Gaz natural/Metan Periculos -Flam Gaz 1-H220 | Gaz | Combustibil |
| 11 | Amestec Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | 20,0 | t/an | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. Periculos -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | Gaz | Combustibil pentru motostivuitor. |
| 12 | Soluţie de degresare | 100,7 t | mc/ 2 buc. bai de degresare | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) Periculos -Iritarea pielii 2 - H315 -Iritarea ochilor 2-H 319 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) |
| 13 | Solutie de decapare | 380,4 | t/ 6buc. bai de decapare | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -STOT SE 3- H335 -Skin Irrit. 2;H315: -Eye Irrit. 2; H319 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) |
| 14 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | 59,16 t | mc/ baia de fluxare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) |
| 15 | Solutie de fluxare regenerata | 0-se incarca in caz de avarie la bazinul de fluxare dar in acest caz bazinul de fluxare este gol | mc/ 2 buc. rezervoare de avarie flux regenerat | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acvatic cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | Lichid | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) |
| 16 | Solutie de reactie flux curatitor | 3,2 | t/ vasul de reactie | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut mediu acvatic 1-H400 -Cronic mediu acvatic 1-H410 -Toxicitate acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | Lichid | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) |
| 17 | Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 t | t/ baia de dezincare | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) Periculos -Cor.Piele 1B-H314 -Acvaic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) |
| 18 | Acid clorhidric uzat | 68,64 t | t/ 2 buc. rezervoare de acid uzat | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) Periculos -Toxic.Acuta.4-H302 -Irit.Piele 2-H315 -Lez.oc.1- H318 | LIchid | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) |

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO III (Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase) –Vezi Cap.1.3.2.3.

In tabelul de la capitolul 1.3.2.3, au fost prezentate substantele periculoase folosite la Berg Banat care intra sub directiva SEVESO, conditiile si capacitatea totala de stocare.

b) Substantele /amestecuri periculoase emise in atmosfera

Activitatatii desfasurate in cadrul Berg Banat –Punct de lucru Fagaras i se pot asocia in mod direct surse de poluare atmosferica reprezentate de cosurile centralelor termice si cosul liniei de pretratare chimica si al baii de zincare zincare termica .

Lista substantelor/amestecurilor chimice periculoase emise in aer din activitatea desfasurata  este prezentata in tabelul urmator:

Tab. nr.2.9- Substante/amestecuri chimice periculoase emise in aer

| Nr. crt | Denumire | Componente periculoase principale |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaze de ardere provenite din arderea combustibilul utilizat (gazul natural): Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Incalzirea apei necesara bailor pretratare chimica se realizeaza folosind trei cazane tip boiler cu puterea de 440 kW, ce functioneaza cu gaz metan, ce sunt prevazute cu cate un cos de dispersie gaze arse . Incalzirea spatiilor si prepararea apei calde necesare grupului administrativ se face cu o centrala termica murala, cu o capacitate nominala maxima de 65 kW, ce functioneaza cu gaz metan. | Gaze de ardere (CO, NOx) (Cf, Rapoarte de incercare anexate sub VLE- Vezi.Tab.6.1) |
| 2 | Gaze reziduale provenite din zona de pretratare (pregatire chimica a suprafetelor): Zona de pretratare chimica este capsulata iar epurarea gazelor reziduale se face prin exhaustarea gazelor reziduale si spalarea cu apa intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Sistemele de epurare umeda sunt folosite pentru a indeparta gazul rezidual acid, aerosolii sau vaporii de la gazele reziduale. ((=99,9%) | Aerosoli acizi (Cf, Rapoarte de incercare anexate , vezi <2 mg/Nmc-Vezi.Tab.6.1) |
| 3 | Gaze reziduale provenite de la baia de zincare: instalatie de absorbtie vapori de zinc compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, tubulatura de presiune, filtru cu saci . ((=99-99,9%;) | Pulberi (Cf, Rapoarte de incercare anexate, <4 mg/Nmc- Vezi.Tab.6.1) |

Se considera, avand in vedere racordarea echipamentelor la instalatii de epurare performante si  tinanad cont de faptul ca substantele/amestecurile chimice periculoase in stare gazoasa cu densitate mai mica sau apropiate cu a aerului detin un potential redus de a ajunge in sol sau in ape subterane, (deoarece se disperseaza in atmosfera), ca emisiile in atmosfera nu pot ajunge la suprafata solului sau in apele subterane.

c) Substante/amestecuri chimice periculoasae in apele tehnologice uzate

Apele tehnologice uzate provenite de la instalatia pretratare chimica sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC.  Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate .

d) Substante /amestecuri periculoase in deseuri

La capitolul 2.5, in Tab.2.7 au fost prezentate deseurile tehnologice care contin substante periculoase specifice activitatii si modul de gestionare al acestora.

Intreaga cantitate de deseuri rezultata din activitatea fabricii este eliminata din incinta prin firme autorizate, astfel incat substantele/amestecurile chimice periculoase prezente in deseurile generate de activitate nu sunt emise in factori de mediu.

Etapa 2: Identificarea substantelor periculoase relevante

Din lista întocmită în Etapa 1, determinarea riscului potential de poluare al fiecărei substante periculoase în urma analizării proprietătilor sale chimice si fizice, precum: compozitie, stare de agregare (solidă, lichidă si gazoasă), solubilitate, toxicitate, mobilitate, persistenta, bioacumulare, etc. Informatile respective ar trebui folosite pentru a stabili dacă substanta în cauză are sau nu potentialul de a cauza poluarea solului si a apelor subterane.

Termenul de “substante periculoase relevante” este explicat in Comunicarea Comisiei/ Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” si se refera la substantele sau amestecurile, astfel cum sunt definite  in articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (Regulamentul CEA), care, ca rezultat al periculozitătii, mobilitătii, persistentei si biodegradabilitătii acestora (precum si a altor caracteristici), au capacitatea de a contamina solul sau apele subterane si sunt utilizate, produse si/sau emise de instalatie.

In conformitate cu ghidul mentionat anterior, posibilitatea de contaminare a solului si apelor subterane de pe amplasamentul instalatiei se refera pe de o parte la elemente importante legate de caractreisticile substantelor/amestecurilor chimice folosite si pe de alta parte, de caracteristicile amplasamentului instalatiei.

In estimarea potentialului de risc de poluare a solului si apei subternate s-au evaluat starea fizica, orginea si caracteristicile principale ale substantelor/amestecurilor chimice folosite referitoare la toxicitate, persistenta si biodegradabilitate si din care se poate aprecia capacitatea de a contamina solul sau apa subterana.

Pentru determinarea potentialului de poluare al substantelor periculoase care sunt prezente pe amplasamentul Berg Banat SRL, au fost utilizate informatiile din Fisele tehnice de securitate si tabelul prezentat centralizat, in Etapa 1.

Substante PBT sunt substante care îndeplineste anumite criterii privind pesistenta, bioacumularea si toxicitatea, cum sunt :

Persistenta (P): O substantă îndeplineste criteriul de persistentă (P) atunci când:

    - timpul de înjumătătire în apa de mare este mai mare de 60 de zile;

    - timpul de înjumătătire în apă dulce sau de estuar este mai mare de 40 de zile;

    - timpul de înjumătătire în sedimente marine este mai mare de 180 de zile;

    - timpul de înjumătătire în sedimente de apă dulce sau de estuar este mai mare de 120 de zile;

    - timpul de înjumătătire în sol este mai mare de 120 de zile.

- Bioacumularea (B) : O substantă îndeplineste criteriul de bioacumulare (B) atunci când: factorul de bioconcentrare (BCF) este mai mare de 2000L/Kg. Evaluarea bioacumulării se bazează pe date măsurate privind bioconcentrarea din specii acvatice. Se pot utiliza date de la speciile de apă dulce sau de mare.

- Toxicitatea (T): O substantă îndeplineste criteriul de toxicitate (T) atunci când:

    - concentratia fără efect observat ("no-observed effect concentration" – NOEC) pe termen lung pentru organismele de apă marină sau dulce este mai mică de 0,01 mg/l sau

    - substanta este clasificată drept cancerigenă (categoria 1 sau 2), mutagenă (categoria 1 sau 2) sau toxică pentru reproducere (categoria 1, 2 sau 3) sau

    - există alte dovezi de toxicitate cronică, identificate de clasificările T, R48 sau Xn, R48, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE.

Substante vPbB sunt substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, care sunt foarte persistente (foarte dificil de descompus) şi foarte bioacumulative în organismele vii, dar nu neaparat prin toxicitate demonstrata. (Anexa XIII a Reg.REACH (EC) nr.1907/2006, defineşte criteriile de identificare a substanţelor vPvB).

Dintre substantele/amestecurile chimice periculoase utilizate in activitate, prezentate anterior in tabelul 6.1, se pot elimina, tanand cont de definitia notiunii de substante relevante in contextul acestui raport, acele substante /amestecuri chimice periculoase folosite, care in mod evident nu au capacitatea de a contamina solul sau apele freatice, astfel, sum sunt: substante/amestecuri chimice periculoase care sunt utilizate in cantitati foarte mici, astfel incat este probabil ca posibilitatea de contaminare a solului si apelor subterane sa fie nesemnificativa in raport cu scopul elaborarii raportului privind situatia de referinta.

Pentru stabilirea cantitatilor relevante de substante sau amestecuri periculoase s-a folosit propunerea formulata de Agentia de Mediu Federala din Germania in lucrarea : “IED (Art.22)-Development of quidance concerning the soil and grounwater baseline report” http://www.commonforum.eu /Documents/Meetings/2012/Bilbao /5_1_A_2012-10- CF-meeting- · Bilbao_Frauenstein.pdf., astfel:

- grupa 1: >10 Kg/an sau l/an-cantitati foarte mici

- grupa 2: >100 Kg/an sau l/an-cantitati mici

- grupa 3: >1000 Kg/an sau l/an-cantitati medii

- grupa 4: >10000 Kg/an sau l/an-cantitati mari

Tab. nr .2.10 - Incadrare privind cantitatile de substante/amestecuri periculoase utilizate

| Substantă/amestec chimic periculos | Cantitate | UM | Incadrare privind cantitatile utilizate(conform Agentiei de Mediu Federala din Germania in lucrarea : “IED (Art.22)-Development of quidance concerning the soil and grounwater baseline report”) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nichel | 0,600 | t/an | Grupa 2-Cantitati mici |
| Beizentfetter BETA | 10,0 | t/an | Grupa 3-Cantitati medii |
| Acid clorhidric solutie 33% | 450,0 | t/an (se regaseste in solutiile din baile de pretratare chimica, nu se stocheaza) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| HEGAFLUX 10 | 25,0 | t/an | Grupa 4 –Cantitati mari |
| HEGAFLUX FERROKILL | 10,0 | t/an | Grupa 3-Cantitati medii |
| Var calcic hidratat CL 90-S | 2,0 7,8 t | t/an t/siloz de var | Grupa 3-Cantitati medii |
| SEDIFLOC 331A | 0,200 | t/an | Grupa 2-Cantitati mici |
| Vopsea tip ACRYTOP V556 | 0,600 | t/an | Grupa 2-Cantitati mici |
| Oxigen | 1,5 0,66 | t/an t/stoc (12 butelii) | Grupa 3-Cantitati medii |
| Gaz Natural | 0.00013 | t/an (maxim in conducte) | Grupa 1-Cantitati foarte mici |
| Butan-gaz (butelii cu gaz lichefiat) | 20,0 0,6 | t/an t/stoc maxim (30 butelii) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| Soluţie de degresare | 100,7 t | t/2 buc. bai de degresare (stoc maxim) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| Solutie de decapare | 380,4 | t/6 buc. bai de decapare (stoc maxim) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| Solutie de fluxare | 59,16 t | t/baia de fluxare (stoc maxim) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| Solutie de reactie flux curatitor | 3,2 | t/vasul de reactie (stoc maxim) | Grupa 3-Cantitati medii |
| Soluţie de dezincare (stripare) | 73,96 t | t/baia de dezincare (stoc maxim) | Grupa 4 –Cantitati mari |
| Acid clorhidric uzat | 68,64 t | t/ doua rezervoare de acid uzat (stoc maxim) | Grupa 4 –Cantitati mari |

Stabilirea  listei substantelor/amestecurile chimice relevante s-a bazat pe urmatoarele considerente:

- au fost incluse toate substantele/amestecurile chimice pentru care frazele de risc si clasificarea cf. Reg.1272/2008 (CLP) indica un potential efect negativ asupra solului si apelor subterane si un potential risc de contaminare a acestora;

- nu au fost incluse substantele/amestecurile chimice cu o cantitate anuala folosita mai mica de 100 l sau 100 Kg (limita de prag pentru incadrarea in grupa 2- cantitate mica);

- referitor la emisiile in atmosfera: avand in vedere racordarea echipamentelor la instalatii de epurare gaze reziduale si tinanad cont de faptul ca substantele/amestecurile chimice periculoase in stare gazoasa cu densitate mai mica sau apropiate cu a aerului detin un potential redus de a ajunge in sol sau in ape subterane,  se considera ca nu pot ajunge la suprafata solului sau in apele subterane si in plus, concentratiile de noxe din gazele reziduale emise, conform rapoartelor de incercare anexate, sunt foarte mici  si sunt dispersate in atmosfera prin cosuri de evacuare.

- referitor la apele uzate tehnologice provenite de la instalatia de pretratare chimica, acestea sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC.  Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate. (Apele uzate tehnologice  provenite de la instalatiile de pretratare chimica sunt colectate intr-o retea separata de canalizare tehnologica cu descarcare intr-o statie de epurare bazata pe principiul “neutralizarii cu precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat”).

- referitor la deseuri, avand in vedere modul de gestionare si faptul ca intreaga cantitate de deseuri rezultata din activitatea fabricii este eliminata din incinta prin firme autorizate, se considera ca  substantele/amestecurile chimice periculoase prezente in deseurile generate de activitate nu sunt emise in mediu.

- referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri:

  - Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile  sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel:

    - Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc.

    - Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc.

- Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel.

- Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc.  Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare.

- Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida  (V=72 mc).

- Acidul clorhidric Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat prin sistem imersat in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare.

Se considera rezervoarele de stocare de rezerva si avarie, urmatoarele:

- 2 buc. x 30 m3 – acid clorhidric uzat de la decapare si dezincare -in Depozitul de acid clorhidric uzat.

- 2 buc. x 30 m3 – ape uzate de la degresare si ape de spalare si prespalare (care nu se recircula) -in Instalatia de neutralizare ape uzate.

- 2 buc. x 30 m3 – solutie flux- in Instalatia de regenerare flux

Tab.2.11 -Analiza privind relevanta

| Nr. crt | Denumire | Natura chimica/ compozitie/ Clasificare cf.Reg 1272/2008 | Tipul pericolului | Stare fizica | Destinatie/ Utilizare | Mod de stocare | Conditii de stocare/ Amenajari existente | Potential efect asupra solului si apelor subternare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substanta CAS 7440-02-0 Ni | Substanta CAS Solid anorganic, Ni Periculos -Carc.2- H351 -STOT RE 1- H372 -Skin Sens 1- H317 -Aquatic Chronic 3-H412 | -PBT-Nu se aplica -vPvB-Nu se aplica Potential de bioacumulare scazut | Pulbere | Zincare termica (pentru corectia baii de zincare) | Se depoziteaza in ambalajul original | Suprafata betonata | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 2 | Amestec Beizentfetter BETA | Amestec (isotridecanol ethoxylat 25-50% si aditivi nepericulosi) Periculos -Eye Dam 1-H318 -Acute Tox.4-H302 | -PBT-Nu se aplica -vPvB-Nu se aplica -Periculos pentru mediul acvatic | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – degresarea pieselor (Baile de degresare) | Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 3 | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid clorhidric solutie 33% | Substanta Nr. EINECS (EC) 231-595-7 Acid anorganic/HCl/ soluţie conc. min 32% Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -Skin Corr 1B -H314 -STOT SE 3- H335 | PBT-Nu este vPvB-Nu este Mobilitate: Daca patrunde in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de decapare, degresare, dezincare) | Se descarca direct din cisterna in baile unde este utilizat.prin sistem imerast in apa din baie. Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. | Zona de descarcare este prevazuta cu cuva de retentie. Staţie de preluare acid clorhidric 32%, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 4 | Amestec HEGAFLUX 10 | Amestec (clorură de zinc 50-75% şi clorură de amoniu 30-50%) Periculos -Skin Corr.1B- H314 -Aqu.Acute 1- H400 -Aquat.Chron.1- H410. -Acute tox.4- H302 -STOT SE 3- H335 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil -Foarte toxic si nociv pentru mediul acvatic | Solid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor – fluxarea pieselor (Baia de fluxare) | Saci de 25 Kg asezati pe paleti | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 5 | Amestec HEGAFLUX FERROKILL | Amestec (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroz. piele 1B-H313 -Acut med. acv.1-H400 -Cron. med.acv.1-H410 -Toxicit. acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | -Foarte toxic pentru organismele acvatice -Nociv pentru organismele acvatice PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Pulbere | Instalatia de regenare flux (Vas de reactie pentru regenerare flux) | Recipienti din material plastic de 200 Kg | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 6 | Amestec Var calcic hidratat CL 90-S | Amestec (hidroxid de calciu 30-50%, carbonat de calciu 1-5%, oxid de Al-max.1%, oxid de Fe, max.1%) Periculos -STOT SE 3-H335 -Skin Irit 2-H315 -Eye Irit 2-H318 | -In cantitati semnificative produsul este nociv pentru mediul acvatic -Este slab solubil si prezinta o mobilitate scazuta in majoritatea solurilor | Pasta | Instalatia de neutralizare ape uzate (reactiv) | -Saci de 20 Kg asezati pe palteti -In silozul de var 5 mc, aferent instalatiei de neutralizare. | -Magazia de substante periculoase este inchisa, betonata si ventilata -Silozul de var consta dintr-un buncar metalic prevazut cu sistem mecanizat de extragere var, cu snec. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 7 | Amestec SEDIFLOC 331A | Amestec (20-25% hidrocarburi C11-C14, n-alkanes, isoalkanes , cyclics,<2% aromatics; 3-5% alcohols, C13-C15, branched and linear, ethoxylated) Periculos -Eye Dam 1-H318 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil | Lichid | Instalatia de neutralizare ape uzate (floculat) | Bidoane 25l pe paleti amplasati in cuva de retentie metalica | Magazia de substanţe chimice este inchisa, betonata si ventilata, fara legatura cu canalizarea.. | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 8 | Amestec Vopsea tip ACRYTOP V556 | Amestec (Xileni :mixtura izomeri 35-50%, Etil benzen 3,5-7%, Acetona 15-30%) COV-45% Periculos -Toxi acut. (dermica) Cat. 4 H312 -Toxi.acut. (inhalare) Cat. 4 H332 -Corod./Irit.pielii Cat. 2 H315 -Lez.grava / Irit.ochi Cat..2 H319 | Peiculos pentru mediul acvatic | Lichid | Reconditionarea pieselor rebutate dupa zincare | Galeti metalice 10 l | In magazie de substante periculose, betonata si ventilata | În conditii normale de utilizare, nu există impact asupra mediului. |
| 9 | Substanta CAS nr. 07782-44 Oxigen | Substanta CAS Oxigen- O2 Periculos -Ox. Gas 1-H270 -Press. Gas-H 280 | Este utilizat la sudura in cantitati mici Contine gaz sub presiune, pericol de explozie in caz de incalzire Contactul cu materiale combustibile poate cauza aprinderea | Gaz | Mentenanta | Buteliile de metal conforme pentru gaze comprimate. | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate amplasate pe suporti speciali si asigurate cu lant. Depozit semiinchis, asigurat, acoperit prevazut cu suporti speciali. | Nu exista impact asupra solului |
| 10 | Substanta CAS 74-82-8 Gaz Natural) | Substanta CAS Gaz natural/Metan Periculos -Flam Gaz 1-H220 | Nu se stocheaza | Gaz | Combustibil | Conducte | Conducta de distribuitie. (Nu se stocheaza) Dn82-26 m ; Dn40-42 m ; Dn65-2m ; Vtot.=0,188mc=0,183 Nmc=0,13Kg | Nu exista impact asupra solului |
| 11 | Amestec Butan-gaz | Amestec (amestec de hidrocarburi constand in primul rand din propan (C3) si propene, plus butan (C 4) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen sulfurat si mercaptani. Periculos -Flam. Gas 1, H220 -Press. Gas | Nu se bioacumuleaza Produsul nu este poluant pentru apă | Gaz | Combustibil pentru motostivuitor. | Butelii de 10 Kg, inscriptionate. | Ambalaj original Butelii de metal conforme pentru gaze comprimate Depozit asigurat, acoperit, seimiinchis, prevazut cu rafturi. | Nu exista impact asupra solului |
| 12 | Soluţie de degresare | Amestec solutie anorganica acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) Periculos -Iritarea pielii 2 - H315 -Iritarea ochilor 2-H 319 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile de degresare) | Bai de degresare: 2 buc Lxlxh=12700x1600x2900 mm Vtot=117,86 mc Vutil=105,66 t | Baile de degresare sunt sunt placate cu polipropilena, prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuva de retentie protejata antiacid, (V=190 mc) cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 13 | Solutie de decapare | Amestec solutie anorganica de acid clorhidric diluat 11-16%. (amestec de apă şi acid clorhidric 32%) Periculos -Met.Corr.1 - H 290 -STOT SE 3- H335 -Skin Irrit. 2;H315: -Eye Irrit. 2; H319 | PBT-Nu este aplicabil vPvB-Nu este aplicabil Mobilitate: Daca patrunde in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baile decapare) | Bai de decapare 6 buc Lxlxh= 12700x1600x2900mm Vtot=316,98 mc Vutil=317 mc | Baile de decapare placate cu PP sunt montate în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie . Baile sunt prevazute cu indicator de nivel, racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 14 | Solutie de fluxare (solutie de HEGAFLUX 10) | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc 18-24%, clorura de amoniu 12-16%, apa 60-70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acv. cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | -Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de fluxare) | Baia de fluxare -1 buc. Lxlxh =12700 x 1600 x 2900mm 1 buc x Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc | Baie de fluxare este placata cu PP, montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacid, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie Baia este prevazuta cu indicator de nivel si racord la rezervorul de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 15 | Solutie de fluxare regenerata | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <18%, clorura de amoniu <12%, apa <70%) Periculos -Cor. piele 1B-H314 -Acv.cronic 2- H411 -STOT SE 3-H335 | -Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Instalatia de regenare flux (2 buc. rezervoare de avarie) | Rezervoare de avarie din polistif 2 buc x30 mc | Rezervoare de avarie din polistif: 2 buc x30mc (coeficient de umplere 80%) / Rezervoarele sunt montate in instalatia de regenerare flux, prevazuta cu pardoseala antiacida si base de colectare pentru scurgerile accidentale Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 16 | Solutie de reactie flux curatitor | Amestec (apa +HEGAFLUX FERROKILL (clorura de zinc 50-75%, clorura de amoniu 20-30%, oxid de zinc 1-5%, permanganat de potasiu 1-5%, 3-aminopropiltrietoxisilan <1%) Periculos -Coroziv pentru piele 1B-H313 -Acut med.acv. 1-H400 -Cron.med.acv. 1-H410 -Toxici.acuta 4- H 302 -STOT SE 3- H335 | -Foarte toxic pentru organismele acvatice -Nociv pentru organismele acvatice PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Instalatia de regenerare flux (Vas de reactie) | Vas de reactie 1 buc x 3,2 mc amplasat in instalatia de regenare flux | Vasul de reactie este prevazut cu 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare Vasul este montat in instalatia de regenerare flux, betonat prevazut cu base de colectare a scurgerilor accidentale. Instalatia de regenerare flux este amplasata in cuva de retentie protejata antacid cu V=50,25 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 17 | Soluţie de dezincare (stripare) | Amestec solutie anorganica (Clorura de zinc <25%, acid clorhidric <15%, apa <60%) Periculos -Cor.Piele 1B-H314 -Acvaic chronic 2-H411 -STOT SE 3-H335 | Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | Lichid | Linia de pretratare chimica pentru pregatirea suprafetelor (Baia de dezincare) | Baia de dezincare (stripare) 1 buc Lxlxh=12700x1600x2900 Vtot=58,93 mc Vutil=52,83 mc (d=1,4 Kg/mc) | Baie de dezincare (captusita cu PP) este montată în cuvă de retenţie betonata cu caramida antiacida, cu o capacitate ce poate prelua întreaga cantitate de soluţie din bazin, în caz de avarie. Linia de pretratare chimica (zona de decapare , dezincare, spalare, prespalare si fluxare) este amplasata intr-o cuva de retentie protejata antiacid cu V= 450 mc. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |
| 18 | Acid clorhidric uzat | Amestec solutie anorganica (acid clorhidric 5-8%, Clorura feroasa <15%, apa <77%) Periculos -Toxic.Acuta.4-H302 -Irit.Piele 2-H315 -Lez.oc.1- H318 | Potential scazut de bioacumulare -Foarte usor solubil in apa si usor absorbabil in sol PBT-Nu se aplica vPvB-Nu se aplica | LIchid | Depozitul de acid uzat (rezervoare stocare acid uzat) | Rezervoare de stocare acid uzat din KFG: 2 buc x 30 mc Vtot.= 60 mc Vutil.=52,8 mc | Depozitul de acid uzat este acoperit.si izolat fiind prevazut cu cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc) in care sunt amplasate 2 rezervoare de stocare din PEHD. Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer. | În conditii normale de explatare nu există impact asupra mediului. |

Etapa 3: Identificarea posibilitatilor reale de afectare a solului si apei subterane pe amplasamentul instalatiei.

Pentru fiecare substantă periculoasă relevantă stabilită în etapa 2, identificarea posibilitătii reale de contaminare a solului si a apelor subterane pe amplasamentul instalatiei, inclusiv a probabilitătii evacuărilor si a consecintelor acestora, s-a facut,  tinând seama în special de:

- cantitătile din fiecare substantă periculoasă sau grupuri de substante periculoase similare în cauză manipulate, sau emise,

- localizarea fiecarei substante relevante,

- prezenta si integritatea mecanismelor de izolare, natura si starea suprafetei amplasamentului, localizarea cailor de scurgere, etc,

- măsurile care au fost adoptate pentru a se asigura că este imposibilă producerea, în practică, a contaminării solului sau a apelor subterane.

| Estimarea riscului de poluare asociat substantelor/amestecurilor chimice relevante utilizate s-a facut tinanad cont de : cantitatea maxima de substanta/amestec chimic relevant care poate fi stocata in incinta fabricii cantitatea de sustanta/amestec chimic relevant utilizata/an caracterul periculos al substantei/amestecului chimic relevant probabilitatea aparitiei unor scurgeri in factorii de mediu in timpul stocarii /utilizarii substantei /amestecului relevant. Pentru activitatea fabricii Berg Banat SRL, in ansamblul ei, probabilitatea aparitiei unor scurgeri de substante/amestecuri chimice relevante este mic pentru toate susbtantele/amestecurile chimice relevante utilizate in activitate (urmare a dotarilor, amenajarilor, a modului de utilizare si depozitare). Posibilitatile teoretice de a produce un impact negativ asupra solului si a apelor subterane ar putea provenii din urmatoarele situatii: infiltratii cu solutii sau ape uzate tehnologice, puternic poluate cu substante chimice –metale si pH neconform; scurgeri accidentale de la diverse transvazari care au loc in timpul procesului de pretratare chimica , defectiuni la reteaua de canalizare. accidente/incidente cum sunt de exemplu, scurgerea unei bai, ruperea unor conducte, deversare accidentala, scurgeri ca urmare a unor fisuri , etc operatiuni de rutina, cum sunt scapari minore in timpul lucrului sau la imbinarile conductelor, varsarea unor cantitati mici in timpul transferului de solutii, fisuri ale suprafetelor betonate |  |
| --- | --- |

Conditiile amplasamentului  Activitatea de productie in care se utilizeaza substante periculoase cu potential de afectare a apelor sau solului se desfasoara numai in interiorul halelor de productie pe platforme hidroizolate si rezistente la agentii chimici utilizati. Exista sol liber numai intre halele de productie si drumurile de acces uzinal.

Ca structura, o instalatie de zincare termica este compusa din zona de pretratare care consta din cuve special construite, care contin solutii specifice de pretratare sau de spalare, amplasate in cuve de retentie protejate anticoroziv si baia de zincare termica. Cuvele de pregatire chimica a suprafetelor sunt placate cu polipropilena. In total, linia de pretratare chimica se compune din 2 bai de degresare, 6 bai de decapare, 1 baie de fluxare, 1 baie de dezincare, 2 bai de splare si prespalare cu apa,  fiecare baie avand un volum util de cate 52,83 mc.

Amenajarile existente pentru zonele de depozitare substante sau solutii chimice au fost prezentate anterior in Tab. nr.2.11.

A fost realizata o investigare fizica a amplasamentului pentru a verifica eficienta masurilor luate pentru prevenirea scurgerilor accidentale. S-au constatat urmatoarele:

- Din procesele tehnologice desfasurate nu rezulta emisii directe sau indirecte de substante periculoase pe sol sau in apele subterane din cadrul amplasamentului.

- Toate procesele de productie se desfasoara in spatii amenajate corespunzator fara a exista posibilitatea poluarii solului si a apelor subterane. Chiar si in cazul unor deversari accidentale substantele sunt colectate astfel incit nu pot sa patrunda in panza freatica sau sa polueze solul. Asa cum s-a aratat au fost luate toate masurile de prevenire a unei astfel de poluari din momentul construirii societatii.

- Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Materialele si deseurile periculoase sunt depozitate si vehiculate in incaperi amenajate, prevazute cu pardoseala rezistenta la agenti chimici sau in rezervoare care asigura etanseitatea. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de substante/preparate cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie protejate antiacid sau canale de colectare care sa poata prelua solutiile in cazul unor situatii accidentale.

- Referitor la deseuri:  Deseurile periculoase sunt depozitate in incaperi special amenajate inchise sau in rezervoare care asigura etanseitatea. Depozitul de deseuri periculoase este prevazut cu cuve de retinere a scurgerilor accidentale.

- Exista un sistem  de inspecţie internă care are in vedere  întreaga structură. Exista program de intretinere periodica. Se fac periodic verificari ale instalatiilor si echipamentelor aferente.

- Eeferitor la emisiile in atmosfera: avand in vedere racordarea echipamentelor la instalatii de epurare gaze reziduale si tinanad cont de faptul ca substantele/amestecurile chimice periculoase in stare gazoasa cu densitate mai mica sau apropiate cu a aerului detin un potential redus de a ajunge in sol sau in ape subterane, se considera ca nu pot ajunge la suprafata solului sau in apele subterane si in plus, concentratiile de noxe din gazele reziduale emise, conform rapoartelor de incercare anexate, sunt foarte mici  si sunt dispersate in atmosfera prin cosuri de evacuare.

- Referitor la apele tehnologice uzate provenite de la instalatia de pretratare chimica, acestea sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC. Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate. (Apele uzate tehnologice  provenite de la instalatiile de pretratare chimica sunt colectate intr-o retea separata de canalizare tehnologica cu descarcare intr-o statie de epurare bazata pe principiul “neutralizarii cu precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat”).

- Societatea dispune de Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta .

Concluzii:

Analiza activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante, asa cum sunt definite ele in Cap.4.2 din  „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane cu substante/amestecuri chimice.

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul amestecurilor/substantelor chimice utilizate pe amplasament este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

Prin urmare, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, se poate considera ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta.

2.8 Topografie si scurgere

Terenul pe care se afla amplasat  BERG BANAT SRL este relativ plat. Traseele retelelor de  apa si canalizare strabat incinta obiectivului analizat conform planului de retele apa-canal anexat.

La nivelul judeţului pe cuprinsul hidrostructurilor exploatate se remarcă prezenţa unui strat acvifer freatic şi a mai multor strate acvifere de medie adâncime separate între ele prin nivele argiloase, în general cu caracter lenticular. Adâncimea pânzei freatice variază funcţie de zonă.

Modul de evacuare ape uzate de pe amplasamentul Berg Banat SRL este prezentat in continuare la Cap.4.1.3.2.

2.9 Geologie si Hidrogeologie

Zona face parte din depresiunea Făgăraş situată la contactul dintre podişul Transilvaniei şi munţii Făgăraş – Perşani, pe o lăţime de cca 5-6 km. Depresiunea este o câmpie aluvio – pluvială mărginită spre sud de dealurile piemontane ce coboară dinspre masivul Făgăraş iar spre nord de dealurile podişului Transilvaniei.

Geologia terenului din depresiune se caracterizează prin depozite aluvio-proluviale constituite din pietrişuri cu bolovănişuri, nisipuri, uneori cu intercalaţii lentiliforme de argile, argile nisipoase, prafuri nisipoase, dispuse neuniform. Aceste depozite au grosimi de 70-80 m spre piemontul dinspre sud şi ajung la cca 10 m înspre râul Olt.

Peste aceste depozite s-a format un strat vegetal de 0,30 – 0,50 m grosime.

Depozitele de terasă dinspre râul Olt sunt constituite din argile nisipoase, nisipuri argiloase cu aspect loessoid cenuşiu reprezentând acumulările deluviale ale celor 4 niveluri de terase săpate de râul Olt. Grosimea acestor strate este de cca 1-3 m. Sub acestea se găsesc depozite din pietriş, bolovăniş şi nisip de cca 3-5 m grosime.

Reţeaua hidrografică este relativ densă. Apele izvorăsc în munţii Făgăraş străbat depresiunea direct către nord şi se varsă în râul Olt. Se distinge o reţea principală cu izvoarele în masivul Făgăraş cum sunt pâraiele Sebeş, Săvăstreni, Pojorta, Viştişoara, o reţea secundară ca pârâul Racoviţă , Netotu, Copăcel şi una terţiară care îşi are obârşia la contactul dintre diferitele trepte morfologice (pâraiele Urasa, Iaz-Vâlcioara-Corbul Viştei).

Cursurile de apă ce se formează în zona montană a munţilor Făgăraş au caracter torenţial şi aduc cantităţi importante de aluviuni. La ieşirea din munţi, la cota 600 m, s-au format conuri de dejecţie care au divagat traseul reţelei hidrografice.

Albiile sunt săpate în depozitele de pietriş cu bolovăniş şi nisip iar apa preluată din masivul Făgăraş se pierde în subteran. Debitul cursurilor de apă este mai mic la intrarea în râul Olt faţă de cel de la ieşirea din piemontul masivului Făgăraş. Apele infiltrate formează pânze subterane cu scurgere spre râul Olt şi sunt captate de fronturile de captare prin puţuri forate amplasate perpendicular pe direcţia sud-nord a acestora.

În zona aval de cota 600 m albiile pâraielor sunt foarte puţin adâncite, prezintă numeroase meandre şi o mare instabilitateastfel că în timpul topirii zăpezilor şi la ploi torenţiale se produc rupturi de mal, devieri de curs, inundaţii care afectează terenurile agricole sau alte amenajări din zonă.

Stratul acvifer are o grosimi de câţiva metri spre Olt şi de 30-40 m în partea centrală şi dinspre sud a depresiunii. La baza stratului acvifer s-au găsit straturi de argile marnoase-marnocalcaroase care constituie patul acestuia.

Nivelul apei este la cca 5 m de la nivelul terenului, mai coborâte în zonele mai îndepărtate de cursurile de apă. În anii secetoşi nivelul apei coboară cu cca 2-3 m. În zonă au fost executate lucrări hidroameliorative, canale de drenaj, care au determinat coborârea nivelului apelor freatice.

Permeabilitatea stratului acvifer diferă în funcţie de procentul de liant argilo-prăfos, variind de la 10 până la peste 100 m/zi. S-au găsit zone cu o permeabilitate foarte redusă în care nu este rentabilă executarea de captări prin foraje.

În general apa subterană se încadrează în condiţiile de potabilitate din standardele în vigoare. Sunt zone influenţate de factori locali de poluare care fac ca să nu se îndeplinească condiţiile de potabilitate. Stratul acvifer începe de la suprafaţă şi nu are un strat impermeabil de protecţie deasupra. S-au constatat influenţe negative în zona staţiei de epurare a Combinatului Chimic Făgăraş, zona de depozitare îngrăşăminte şi insecticide Hârseni, zona anexelor centrelor de creştere a animalelor.

Teritoriul analizata face parte din Depresiunea Fagaras şi respectiv din punct de vedere a apelor subterane din corpul de apă Corpul ROOT07.

Fig. nr.5- Corpul de apa subterana din zona amplasamentului  Berg Banat

Corpul de apă, de tip poros permeabil, este localizat în depozitele aluvial-proluviale, de vârstă cuaternară, ale luncii şi teraselor râului Olt (în principal pe partea stângă) şi ale afluenţilor acestuia.

În lunca Oltului depozitele aluvionare sunt constituite din pietrişuri si bolovănişuri în masă de nisipuri medii şi grosiere. Local apar nisipuri fine, argiloase prăfoase. Grosimea acestor depozite este, în general, cuprinsă între 3-10 m, cele mai mari valori întâlnindu-se în zona Viştea de Jos şi Turnu Roşu, până la 12 m.

Stratul acvifer freatic se dezvoltă, de regulă, imediat sub solul vegetal, sau sub o serie de depozite argiloase nisipoase prăfoase, cu grosimi de aproximativ 1 m. Nivelul hidrostatic se găseşte la adâncimi de la sub 1 m până la maxim 5 m, valori mai mari, de peste 10 m, întâlnindu-se în sectorul Voila – Turnu-Roşu.

Debitele specifice au valori de la sub 1 l/s/m până la 13 l/s/m, coeficienţii de filtraţie variază între 10-100 m/zi, iar transmisivităţile între 100-1000 m2/zi.

2.10 Autorizatii si contracte curente

- Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor  nr.51/24.04.2017, modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire  a Apelor 46/13.07.2012 emisa de SGA Brasov.

- Contract de furnizare utilitati (energie electrica, gaz natural, apa, canal)

- Contracte eliminare deseuri.

-     Notificare certificarea conformitatii conformitatii DSP

2.11 Detalii de planificare

Societatea este organizata ca o societate comerciala cu raspundere limitata care considera calitatea ca fiind una din conditiile esentiale ale existentei pe piata, in contextul mediului concurential specific pietelor carora sunt destinate produsele / serviciile societatii.

Societatea are planificate o serie de activitati si masuri  actuale si viitoare pentru prevenirea si urmarirea efectelor negative datorate poluarii industriale, cit si pentru rezolvarea cauzelor care duc la aceste efecte negative cum sunt:

- Pregatirea profesionala si instruirea permanenta in toate domeniile tehnice.

- Controlul tehnologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat.

- Monitorizarea periodica a apelor uzate – conform cerintelor SGA.

- Monitorizarea periodica a concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera – conform cerintelor si Aut.Integrata de Mediu  ce va fi obtinuta.

- Monitorizarea tehnologica in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de incendiu, colmatarea sistemelor de drenaj, etc.

În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008,  ISO 14001/2005 si  ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060,  TRR 110 20060, TRR 126 20060).

Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor.

Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza:

- Planul de imbunatatire al uzinei – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor la zi;

- Programe de actiuni

La elaborarea Programelor  de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei.

Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management.

Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf.

In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu.

Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale.

Referitor la recomandarile privind conditiile de monitorizare - vezi Cap.7.5.

2.12 Incidente legate de poluare

Din datele furnizate de reprezentantii societatii a rezultat ca de la autorizarea activitatii (anul 2009) si pana in prezent nu s-au semnalat incidente de poluare.

2.13 Specii sau habitate sensibile sau protejate care se afla in apropiere

SC Berg Banat SRL nu se află într-o zonă de interes major din punct de vedere al biodiversităţii. In vecinatatea amplasamentului nu exista arii protejate.

Zona în care se află obiectivul studiat se află în interiorul platformei industriale UPRUC. Flora şi fauna în regim natural nu mai există pe amplasament.

În jurul localităţii Făgăraş se află câteva arii naturale protejate:

- Situri de protecţie avifaunistică: ROSPA 0099 Podişul Hârtibaciului şi ROSPA0003 Avrig-Scorei- Făgăraş. Siturile Natura 2000 identificate sunt la distanţă de peste 2 km faţă de amplasament.

- Situri de importanţă comunitară: ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de la Dealul Purcăretului şi ROSCI0205 Ponile de narcise de la Dumbrava Vadului. Siturile sunt situate faţă de amplasament la o distanţă de cca.3,5 Km, ROSCI0132, de cca. 6,83 ROSCI0143, de 10,96 km ROSCI0144 şi 8,89 km ROSCI0205.

2.14 Conditiile cladirilor

Constructia halei este veche, de tip industrial, dar este amenajata si bine intretinuta.

Din punct de vedere constructiv, halele sunt realizate pe structura de beton armat prefabricat, stalpi de beton armat cu fundatii tip pahar, inchiderii din zidarie de caramida, acoperisuri tip ferme metalice, invelitoare din elemente prefabricate termo - hidroizolante .

Amenajarea halelor s-a facut in baza unor proiecte de specialitate, avizate conform cerintelor legale.

3.0 Trecutul terenului

Fabrica Berg Banat s-a realizat intr-o constructie existenta in care anterior, mai exact pana in anul 1993, a functionat fosta sectie de executie utilaj chimic emailat a SC UPRUC SA .

In anul 2009 , in baza Autorizatie Integrate de Mediu nr. SB101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2019, si-a inceput activitatea SC Berg Banat SRL, avand acelasi profil de activitate cu aceeasi capacitate de productie ca si in prezent.

4.0 Recunoasterea terenului

4.1 Descrierea aspectelor de mediu identificate

Pentru stabilirea starii amplasamentului au fost parcurse urmatoarele etape privind analiza:

    - Modului de depozitare si valorificare a deseurilor;

    - Modului de depozitare a materiilor prime, produse finite ;

    - Instalatii generale de evacuare .

4.1.1. Modului de depozitare si valorificare a deseurilor

Principalele categorii de deseu identificate precum si caracteristicile lor, au fost prezentate la capitolul 2.5.

Sursele de deseuri, modalitatile de manipulare, colectare sau valorificare au fost prezentate centralizat in tabelul nr.2.7.

    - Modul de depozitare a materiilor prime, produse finite, deseuri ;

Modul de depozitare (materii prime si deseuri) este prezentat centralizat in tabelul urmator:

Tab. nr.4.1- Zone de depozitare

| Nr.crt. | Tip depozit | Ce se depoziteaza | Dotari, amenajari |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona depozitare piese brute din otel (In hala de productie langa linia de pretratare chimica) | Piese brute din otel (negre) | Suprafata acoperita si betonata prevazuta cu traverse |
| 2 | Depozit materiale nepericuloase (In hala de productie, partea de de Vest) | Lingourilor de zing Metale de aliere (aliaj de Al cu Zn, Pb) | Depozit acoperit si betonat S= 36 mp |
| 3 | Magazia de substante chimice (In hala de productie, partea de de Vest) | Materiale auxiliare utilizate la: prepararea solutiilor de pretratare chimica, regenerare solutie de flux uzat, retusarea pieselor zincate prin vopsire (cantitati mici), electrolit si floculant pentru neutralizarea apelor uzate. | Magazia este betonata, prevazuta cu ventilatie naturala, fara legatura cu canalizarea si securizata. Stocarea materialelor se face in ambalajul original, pe categorii, in functie de incompatilitatea si caracteristicile acestora. In magazie se află o cantitate corespunzătoare de substanţe de neutralizare -oxid de calciu şi material absorbant - saci cu nisip, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse. S=68 mp |
| 4 | Depozit tuburi de oxigen (Alăturat halei de productie, pe latura de Nord,) | Tuburi de oxigen | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie , pe latura de Nord, asigurat cu lacat, tuburile fiind depozitate pe suporti speciali asigurati cu lant. S=3,5 mp |
| 5 | Depozit tuburi de oxigen (Alăturat halei de productie, pe latura de Nord,) | Butelii de butan gaz | Depozit semideschis (tip sopron), amenajat alăturat halei de productie pe latura de Nord, asigurate cu lacat, buteliile fiind depozitate pe 2 rafturi. S=7,5 mp |
| 6 | Depozit deseuri periculoase (Alaturat halei de productie, pe latur de Est) | Turte de filtrare (rezultate de la neutralizare ape uzate si regenerare flux) | Depozit betonat, acoperit. Depozitarea se face in cubimetre sau butoaie metalice amplasate pe paleti. S=32 mp |
| 7 | Zona depozitare deseuri (Latura de Vest a depozitului de produse finite) | Deseuri de ambalaje de hartie Deseurie de ambalaje din plastic Deseuri de ambalaje contaminate Deseuri de la intretinere (saci de filtrare uzati, absorbanti) | Spatiu amenajat in hala de depozitare Deseurile de ambalaje sunt colectate selectiv si depozitate temporar, pana la eliminare in containere metalice inscriptionate. S=18,8 mp |
| 8 | Depozit acid uzat (amplasat la exteriorul halei de productie, pe latura de Nord) | Solutie de acid uzat (Acidul uzat din baile de decapare si dezincare va fi pompat in depozitul de acid uzat si de aici incarcat in cisterne si predat la firma valorificatoare) | Depozitul de acid uzat se compune din : construcţie acoperită şi izolată; cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc); doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD; dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, (40 m³/h, 5,5 kW x 1.450 rotaţii pe minut), robineţi golire, conducte transfer. staţie de preluare acid clorhidric, prevăzută cu pompă, racorduri, dispozitive de protecţie şi măsurare, robineţi, conducte transfer. S= 80 mp |
| 9 | Depozit produse finite | Piese din otel (albe) zincate termic | Depozit betonat S=5324 mp |
| 10 | Depozit sarma de otel | Sarma de otel pentru legare piese | Magazie S=93,5 mp |

4.1.3 Instalatii generale de evacuare

Din activitatea societatii rezulta urmatoarele evacuari:

      - Evacuari de pulberi si gaze

      - Evacuari de ape uzate

4.1.3.1 Evacuari de pulberi si gaze (Emisii in atmosfera)

Nu s-au adus modificari fata de situatia autorizata.

Conform Bref  specific Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”, Cap.C.3” Sursele de emisie in aer sunt:

- sectia de pretratare, in special de la operatiile de decapare,

- suprafata de zinc topit, in special pe timpul operatiilor de cufundare,

- sistemele de combustie/aprindere pentru incalzirea baii de zincare sau a altor cuve de tratare.

In cadrul SC Berg Banat SRL, emisiile în atmosferă identificate provin din urmatoarele categorii de procese:

- Producerea energiei termice necesare pentru prepararea apei calde tehnologice in baile de pretratare chimica si incalzirea spatiilor administrative (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in arzatoarele centralelor termice).

- Pretratarea chimica a pieselor de otel brute (Pretratarea chimica se face prin imersarea pieselor brute in bai cu solutii chimice).

- Uscarea pieselor de otel umede, pretratate chimic (Uscarea pieselor umede se face prin trecerea lor printr-un uscator tunel care utilizeaza drept agent termic gazele reziduale calde recuperate de la cuptorul baii de zincare).

- Zincarea termica propriu-zisa  prin:

- scufundarea la cald a pieselor pretratate chimic si uscate (Zincarea propriu-zisa se face prin imersarea pieselor ,pretratate chimic si uscate ,in baia de zincare),

- producerea energiei termice necesare incalzirii baii de zincare (Producerea energiei termice se face prin combustia gazului metan in 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare, amplasate in cuptorul baii de zincare).

In functie de categoria procesului, se disting urmatoarele surse de emisii:

A) Producerea energiei termice. Sursele de emisii sunt centralele termice utilizate la prepararea apei calde pentru linia de pretratare chimica (3 bucati) si centrala termica utilizata la incalzirea spatiilor administrative si prepararea apei calde menajere. Emisiile sunt sub forma de gaze de ardere rezultate din combustia gazului natural: CO, NOX, SO2, pulberi. Cele mai importante emisii in aer ce provin de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf. Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule. De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Nivelurile emisiei de pulberi, in acest caz, sunt in mod normal sub 5 mg/Nmc fara a se lua alte masuri tehnice suplimentare.  Evacuarea gazelor reziduale se face dirijat prin intermediul cosurilor de dispersie (cate un cos pentru fiecare centrala termica). Cazanele din centrale sunt echipate cu arzatoare performante cu indicatie automata de combustibil (optimizarea randamentului termic si a gazelor de fum). Cazanele functioneaza cu combustibil gazos (gaze naturale). Arzatoarele sunt astfel concepute incit sa garanteze pastrarea limitelor la emisie, avind loc o ardere completa in camera de ardere fara degajare de oxid de carbon peste limitele admise (CO). Cazanele din centralele termice sunt complet automatizate din punct de vedere a functionarii arzatorului, dar si a temperaturii minime a apei din cazan. Instalatia de evacuare a gazelor arse este reprezentata de cosuri de dispersie inoxidabile, construite vertical. Acestea au inaltimea si diametrul calculate astfel incat sa permita o dispersare corecta a emisiilor gazoase.(3 buc: D=Ø0,4m, H= 17 m + 1 buc D=Ø 0,15 m, H= 5m ).

B) Procesul tehnologic de pretratare chimica piese brute de otel (negre),  desfasurat in baile cu solutii chimice. Sursele de emisii sunt baile de pretratare chimica, prin emisiile de vapori de acid clorhidric provenit, in special, din zona bailor de decapare si cantitati mici de pulberi, si amoniac. (Emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa). Zona tuturor bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor intr-un scruber vertical cu umplutura in scopul neutralizarii vaporilor colectati, dupa care gazele epurate ajung la un cos de evacuare cu dimensiunile: D=1,25m, H=7m. Debitul de evacuare 35.000 m3/h. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-apa. Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare cu duse, 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed”  tip VSP 50, (pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer), cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (separator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze reziduale si iesire gaze epurate, termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet,  panou control pH, conducta de evacuare. ((=99,9% prospect; Cf. Bref CWW-2014, Tab.3.172: (=99%;  HCl<10 mg/Nmc)

Solutia utilizata pentru epurarea gazelor rezidale este conforma cu cerintele din Bref-ul specific.

Cf. Bref  specific ,Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”:

- Cap.C.3” Sursele de emisie in aer sunt: sectia de pretratare, in special de la operatiile de decapare;

- Cap. D.5.2 Controlul emisiilor/colectarea din decapare. Sisteme aplicate: extractia prin tavan; extractia prin perete; extractia la margine; hota laterala

- D.5.3 Tehnici de reducere a gazelor acide, vaporilor si aerosolilor din decapare (si regenerarea acida)

- Sistemele de epurare umeda sunt folosite pentru a indeparta gazul acid, aerosolii sau vaporii de la gazele uzate. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Sistemul de absorbtie poate avea o faza apoasa fie o faza de lichid neapos. Selectarea reactivului potrivit depinde de proprietatile poluantului ca sa fie indepartat de fluxul gazos.

- Apa este potrivita pentru absorbtia gazelor acide solubile cum ar fi HCl si de asemeni pentru absorbtia amoniacului.

C)Procesul tehnologic de uscare piese de otel brut umede, (dupa etapa de pregatire chimica a suprafetelor). Uscarea se face cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare. Sursa de emisie este reprezentata de cele 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare, cu care este prevazut cuptorul baii de zincare. Emisiile sunt, in principal,  sub forma de gaze de ardere rezultate din combustia gazului natural: CO, NOX. Evacuarea gazelor de ardere se face dirijat prin cos de dispersie D=Ø 0,4 m, H=17 m. (Surplusul de gaze de ardere nerecuperate de la cuptorul baii de zincare este evacuat prin intermediul unei clapete de directionare, pe cosul de dispersie aferent cuptorului).

D)Procesul tehnologic de zincare termica.  Sursele de emisie sunt baia de zincare termica si cuptorul aferent acesteia, astfel:

d1) Emisii de la baia de zincare:

  - emisii de praf, care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorura de zinc si clorura de amoniu);

  - emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric si amoniacul care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu ca particule emise in aer;

  - emisii de zinc metalic (cantitati mici si doar din cand in cand) din baia de zincare, ca rezultat al evaporarii umiditatii de la suprafata otelului. Acestea adera cel mai mult la echipamentul de eliminare a fumului, din care sunt inlaturate periodic, pentru recuperare.

Gazele reziduale provenite de la baia de zincare sunt tratate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata. Instalatia de epurare este compusa din in hota de captare mobila (amplasata pe toata suprafata baii de zincare: 14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator,  filtru cu saci cu scuturare automata, (Qv=73.000 mc/h), cos de evacuare (D=1,0m; H =17m) . ((=99,9%;  pulberi <5 mg/Nmc, referinta Bref CWW-2014, Tab.3.273)

Solutia utilizata pentru epurarea gazelor rezidale este conforma cu cerintele din Bref-ul specific.

(Conform Bref  specific Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”, Cap.C.3.6:

Gazul rezidual este tratat in filtre textile, rezultand in praf de filtru,. In plus fata de praf, mai sunt emisii de volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric gazos, si amoniu, care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particula generata in aer

Pe timpul cufundarii, din baia de zincare se ridica vapori, gaze si particule poluante, care pot fi vazute ca un nor alb. In functie de fluxuri, emisiile cuprind produse de sublimare si vaporizare extrem de fine, care include ioni de cloruri, amoniu si zinc, ca si compusi de oxid de zinc, cloruri de zinc si cloruri de amoniu. Tipul si cantitatea emisiilor depinde de consumul de flux, compozitia sa si factorii suplimentari determinati de piesele care trebuiesc galvanizate (tipul, numarul, intinderea/calitatea suprafetei) si pretratamentul acestora (degresare, decapare, clatire, uscare).  „In conformitate cu unele investigatii recent incheiate, asupra distributiei in marime a particulelor, in emisiile din aer rezultate din baia de galvanizare ca urmare a cufundarii otelului, nu exista nici un motiv de ingrijorare pentru sanatate in ceea ce priveste marimea particulelor, si masa emisiilor la care pot fi expusi operatorii de galvanizare pe timpul procesului de galvanizare. Investigatiile din datele de monitorizare ale expunerii personale a operatorilor au aratat ca expunerea este scazuta atat in masa totala in special in cazul “fluxurilor de fumare scazuta” sau a “fluxurilor reduse de fum” si ca masa particulelor mici, de diametru mai mic de 1 micron, este aceeasi atat pentru fluxurile normale cat si pentru “fluxurile cu fumare redusa”. De aceea, nu exista motive de ingrijorare pentru sanatate intre diferitele tipuri de flux si nici o ingrijorare in ceea ce priveste marimea particulelor emanate in aer in oricare din situatii.Mai putin de 10 % din masa totala a particulelor - aceasta insasi mai mica decat 1,5 mg/m3 in total - este mai mica de 1 micron. In concluzie, toate temerile in ceea ce priveste sanatatea nu sunt o problema.)

d2) Emisii de la cuptorul baii de zincare:

- emisii de gaze de ardere de la generatoarele de aer cald utilizate la incalzirea baii de zincare. Din procesul de combustie a gazului natural rezulta gaze reziduale (CO, NOx). Gazele de ardere rezultate de la incalzirea baii de zincare sunt trecute prin intermediul unei clapete in  tunelul de uscare pentru recuperarea caldurii si apoi sunt evacuate prin cosul de dispersie aferent uscatorului. Surplusul de gaze de ardere, care nu poate fi recuperat, este evacuat in atmosfera prin cosul de dispersie aferent cuptorului baii de zincare (D=1,0m; H=17m).

Emisiile rezultate din procesul de productie pot fi impartite in

  - emisii dirijate

  - emisii nedirijare:

- Surse de emisii dirijate

Inventarul surselor de emisie dirijate este prezentat centralizat in tabelul urmator:

Tab. nr.4.2-Inventarul surselor de emisie dirijate

| Nr. crt | Cod cos | Sursa de poluare | Poluanti | Echipamente de depoluare | Caracteristici sursa de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere calde sunt recuperate si utilizate drept agent termic la uscatorul tunel-Sursa A3) | Gaze de ardere (CO, NOx) (ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului Sursa A3) | Sistem de colectare si ventilatie Cos dispersie cuptor zincare | Cos dispersie D=Ø 0,4 m, H= 17 m |
| 2 | A2 | Baia de zincare (Baia de zincare) | -Pulberi totale, -in cantitati mici:Zn, NH3 si HCl | Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h Cos de dispersie (=99-99,9%; referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) | Cos dispersie (filtru cu saci) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m Qv=73000, Nmc/h |
| 3 | A3 | Tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1) | Gaze de ardere (CO, NOx) -recuperate de la cuptorul baii de zincare-Sursa A1 | Cos dispersie | Cos dispersie Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m |
| 4 | A4/1 | CT1- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 5 | A4/2 | CT2- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 6 | A4/3 | CT3- Centrala termica (preparare apa calda tehnologica pentru baile de pretratare chimica) tip Vitorand Visman (440 Kw) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Cos dispersie | Cos dispersie D=Ø 0,4 m , H=17 m |
| 7 | A5 | Linia de pretratare chimica (Gaze reziduale din carcasa baii de zincare) | -Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. cf.prospect: (=99,9%; ( referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172, (=99%) | Cos de dispersie (scruber) D=(1,25 m, H=7m Qv =35.000 mc/h., |
| 8 | A6 | Centrala termica tip Junkers 65 kW (incalzire spatii administrative si preparare apa calda menajera) | Gaze de ardere (CO, NOx) | Conducta de evacuare | Conducta de evacuare D=(0,15 m, H=5m |

- Emisiile fugitive::

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

b1) in zona liniei de pretatare chimica, in special din zona de decapare acida. Emisiile de acid clorhidric gazos, se ridica din baile de decapare in cantitati diferite, in functie de temperatura si de concentratia baii. Aceste fumuri acide, sunt in general emisii difuze. (Emisiile in aer de la celelate bai sunt considerate neglijabile, deoarece principalele emisii sunt vaporii de apa).  Linia de pretatare chimica fiind capsulata, evacuarea se face fortat prin prin ventilatie artificiala si epuarea gazelor captate intr-un  scruber spalator de gaze reziduale.

b2) in zona baii de zincare.  Emisiile de vapori si particole (care pot fi vazute ca un nor alb care include in special pulberi dar si cantitati mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric si amoniacul care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu ca particule emise in aer) se ridica din zona baii de zincare. Baia de zincare este prevazuta cu hota de captare mobila, amplasata  pe toata suprafata baii, gazele reziduale fiind captate si epurate intr-un filtru cu saci cu scuturare automata.

b3) in zona de descarcare a HCl din cisterna. Descarcarea acidului clorhidric din cisterna se face direct in baile de pretratare prim imersia directa in apa din bai, alimentata in prealabil. Gararea cisternei se face in locul special destinat. Imbinarile elementelor pe circuitul de descarcare sunt etanse.

b4) in zona de retusare a pieselor zincate cu defecte: Pentru retusarea defectelor de pe suprafetele zincate , acestea sunt vopsite manual cu vopsea pe baza de solvent organic. Activitatea este sporadica iar suprafetele care necesita retusare sunt extrem de mici. Cantitatea de vopsea utilizata sete de cca.0,6 t/an in care continutul de solvent organic este de cca.0,27 t/an. (Calcul: 0,27 t/an : 252 zile/an :16 ore/zi =0.000067 t/ora=0,0186 g/s).

se poate spune ca, la nivelul fabricii, emisiile fugitive sunt reduse, spre nesemnificative.

      - Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate din zona amplasamentului se face in retele de canalizare existente in zona, in sistem divizor, astfel:

Tab. nr.4.4 – Modul de colectare/evacuare ape uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Sistem de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apa uzata menajera | Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri (cu continut de CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total) | Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras. |
| Apa uzata tehnologica | Ape uzate tehnologice chimic impure (ape cu modificare pH, acizi, Fe, Zn). | Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeril din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/ flocularea şi eliminarea namolului deshidratat« prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h ) Dupa epurare, apele uazte tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte din PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |
| Ape pluviale | Ape incarcate cu suspensii | Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin doua camine de racord PC1 si PC2, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face, printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

Debite de evacuare ape uzate autorizate :

Volume si debite de apa uzata consumuri menajere:

- zilnic maxim Qu zi max = 8,5 mc/zi = 0,098 l/s, Vanual = 2125mc;

- zilnic mediu Qu zi med  = 6,8mc/zi = 0,079l/s, 	Vanual = 1700mc;

Volume si debite de apa uzata tehnologica :

Vanual = 240 mc;

Se face mentiunea:

- Din consumul de apa tehnologica, o parte se pierde prin aderenta pe piese si evaporare (in tunelul de uscare), o parte se recircula (cca.50%), o parte este evacuata prin societati autorizate sub forma de solutii acide uzate (cele provenite de la decapare si dezincare) iar restul este evacuat dupa epurare in „Instalatia de neutralizare” proprie.  Neutralizarea  apelor uzate tehnologice se face se face in sarje, de cca, 4 ori pe an, rezultand un volum maxim evacuat de 240 mc/an.

Apa recirculata (cca.50%):

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern.

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare)

Ape pluviale:  Determinarea debitului de apa meteorica (conform STAS 1846/1-2006)

Determinarea debitului de apa meteorica se face cu formula:

Qpl.= m Σ(S*φ)*I (l/s), unde:

m = 0,8 coeficient ce depinde de tipul de ploaie,

S=  1,59 suprafata in ha

I = 0,8-intensitatea ploii de calcul pentru t=10 min si frecventa 2:1

Φ = 0,9 – coeficient functie de tipul de acoperis.

Qpl.= 269,028 l/s.

Tabel.4.5- Bilantul apelor uzate evacuate

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere | Colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF situat pe platforma UPRUC, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras. | 8,5 | 6,8 | 1700 | - |
| Tehnologice epurate | Colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm , cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. | - | - | 240 | Neutralizarea apelor uzate tehnologice se face se face in sarje. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h.) |
| Ape pluviale | Colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin doua camine de racord PC1 si PC2, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC. Evacuarea finala se face , printr-un canal colector cu Dn 500mm, cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta | 269,028 l/s | - |

Functionarea: 252 zile de functionare pe an, 2 schimburi/zi, 5 zile/saptamana.

a) Referitor la evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF situat pe platforma UPRUC, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras.

b)Referitor la apele uzate tehnologice

Gestionarea apelor uzate si a solutiilor epuizate, pe amplasamentul Berg Banat se face astfel:

- Apele uzate tehnologice  provenite de la baile de degresare epuizate, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare de la scruberul spalator (care nu se recircula) si  eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate baile din perimetrul pretratării pieselor, sunt epurate in ”Instalatia de neutralizare” proprie bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept.

- Solutiile epuizate de la baile de decapare si baia de zincare sunt evacuate in rezervoarele depozitului de acid uzat, de unde periodic sunt eliminate pentru valorificare prin societati autorizate. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Solutia epuizata din baia de fluxare este regenerata in « Instalatia de regenerare flux » proprie si apoi recirculata. (Nu rezulta ape uzate tehnologice).

- Ape recirculate(cca.50%) :

- apa de la spălare se recircula la baia de prespălare,

- apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare,

- solutia de flux este regenerata intern,

- apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare).

Avand in vedere specificul activitatii, apele uzate contin in principal acid clorhidric, agenti de degresare, saruri feroase si cantitati mici de grasimi libere emulsionate (in general piesele zincate nu sunt gresate).

Avand in vedere cele mentionate anterior s-a impus necesitatea preepuraii apelor uzate tehnologice inainte de evacuarea in receptorul autorizat.

Epuarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator (cele nerecirculate), eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor,  se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul »neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h)

Dupa epurare apele tehnologice uzate epurate sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare  in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta.

Descriere Instalatii de preepurare ape uzate tehnologice

Neutralizarea apelor uzate tehnologice se face prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuata in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare.

In această instalaţie se neutralizează conţinutul acid (la pH 7) şi se îndepărtează complet fierul. Procesul de neutralizare este astfel condus încât să se respecte parametrii de evacuare în emisarul natural, instalaţia fiind complet automatizată.

Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are functia de prezentare grafica nivele de umplere, indicarea informatiilor legate de functionare, etc.

Instalatie de epurare ape uzate tehologice :

Capacitate: 625 l/h soluţie uzată

Functionare : dicontinua, in sarje

Instalatia se compune din :

- Cuva de retentie protejata antiacid , S= 150 mp, V= 78 mc.

- Rezervoare de stocare ape uzate GFK, 2 bucati de V=30 m3 fiecare, dotate cu cate un dispozitiv de protecţie supraplin şi indicator de  măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile,

- Bazin neutralizare din PEHD dotat cu malaxor cu V=10 mc, sistem de masurare pH, indicator de nivel,

- Bazin de oxidare (agent coagulare) cu V= 140 l, cu amestecator, pompa, dozator

- Sector pregatire lapte de var, cu un recipient de lapte de var cu malaxor, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare, pompă de dozare lapte de var,

- Bazin decantor, dotat cu malaxor, indicator de nivel, pâlnie, pompă de înaltă presiune, Vutil: 17 mc, din PEHD,

- Filtru presă, cu camere de 800x800 mm, comandă electrică, sistem închidere electrohidraulică, bazin de colectare apă filtrată, indicator de nivel, pompe, armături, conducte, volum presa =660 l, 50 bucăţi placi filtru +filtre textile PP,

- Recipient de colectare şi control final, dotat cu filtru cu nisip, baterie de ţevi, supape de extras probe, sistem de măsurare pH, electrod digital Memosens, volum util: 2,5 mc, material PEHD,

- Echipamentul de comandă şi control al procesului: dulap de comanda Ritall dotat cu placi de intrare si iesire digitala, monitor vizualizare proces, dispozitive de comanda , prezentarea grafica a instalatiei de functionare.

- Pompe, armaturi, garnituri, flanşe, dispozitive de fixare , racorduri şi echipamente de legătură şi montaj.

Descriere proces de epurare ape uzate:

- Neutralizare: Din rezervoarele de stocare, dotate cu cate 1 dispozitiv de protecţie supraplin şi 1 indicator de  măsurarea nivelului cu 4 comutatoare de nivel reglabile, solutia uzata este trimisa cu ajutorul unei pompe de tip NPB 80-50-200 (40 m³/h, 5,5 kW x1.450 rotaţii pe minut) în recipientul de neutralizare prevăzut cu gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului, agitator, sistem de măsurare a pH-ului cu amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens, sondă de imersiune, sistem de insuflare a aerului (sistem de oxidare  este asigurat de un compresor 300m3/h, 600mbar, 18,5kW) indicator de nivel cu 4 puncte de cuplare. (Agitatorul este confecţionat din otel cauciucat şi este antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii / min., cu două trepte). Recipientul de neutralizare este legat la recipientul de lapte de var care este prevăzut cu un malaxor cu turbină axială, gură de încărcare pentru dozarea manuală a calcarului în saci, 1 senzor de nivel cu 3 puncte de cuplare,1 pompă de dozare lapte de var. In tabloul de comandă se setează datele de proces (pH, timp de oxigenare, timp de amestecare, timp reacţie, etc).

- Decantare: Când soluţia ajunge la pH setat, amestecul este trecut în recipientul  decantor prin intermediul unei pompe de evacuare tip NPB 80-50-200(40 m³/h,  5,5 kW motor x 1,450 rotaţii pe minut). (Decantorul de şlam, prevăzut cu placă înclinată a pâlniei, capac sudat, ştuţuri, traversă de oţel profilat îmbrăcată în material plastic, malaxor confecţionat din otel cauciucat  antrenat de un motor trifazic de 4kW, turaţie 63 rotaţii min, cu două trepte, senzor de nivel presiune dinamică 4 puncte de cuplare.)

- Precipitare (coagulare). Decantorul este legat la 1 recipient de coagulare cu volum 140 l, amestecător, pompă de dozare, recipient de măsurare a nivelului. Aici are loc procesul de coagulare a fierului.

- Deshidratare namol: După ce are loc procesul de coagulare a fierului, soluţia este trimisă spre filtru presă cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune – pompă cu piston membrană, tip MS510 PPH, capacitate 8 m3/h, maximum 16 bar ,5,5 kW.(Filtru presă: lungime totală aproximativ 5200mm, lăţime aproximativ 1900mm, înălţime 2000mm, număr de 50 bucăţi camere, volumul presei 660 l, plăci de filtru şi filtru textil din PP, sistem de închidere electrohidraulic, comandă electrică, scurgere de filtrare deschisă sau jgheab de filtrare montat lateral, grătar pentru captarea picăturilor din mai multe părţi demontabil cu mâna).

- Evacuare slam : După filtrate şlamul rezultat este evacuat în container,

- Epurare finala solutie filtrata: Apa rezultată de la filtrul presa se colectează într-un rezervor, volum util 1,4m³, dotat cu senzor de nivel cu 3 întrerupătoare plutitoare, de unde cu ajutorul unei pompe centrifugale din oţel turnat (de capacitate 15-20m³/h cu motor trifazic 5,5kW, turaţie 2800 rotaţii / min) este trimisa în filtrul cu pietriş, unde are loc epurarea finală.

- Control final: După epurarea finală soluţia este trimisă la recipient pentru control final prevăzut cu perete despărţitor din PE, pH-metru pentru măsurarea pH-ului, amplificator de măsurare E+H şi electrod digital Memosens montat în sonda de imersiune. După verificarea finală a soluţiei, daca ea corespunde din punct de vedere al pH – ului, se evacuează la canalizare; dacă nu este întoarsă în proces.

Întreg procesul este asistat cu ajutorul unui tablou de comandă care prin vizualizarea procesului cu ajutorul touchpanel-ului MP277 8”are următoarele funcţii:

- Prezentare grafică a instalaţiei de epurare a apei reziduale cu toate mecanismele de antrenare/ventile şi nivele de umplere importante;

- Operarea instalaţiei cu ajutorul mouse-ului sau a funcţiei touch;

- Introducerea uşoară a parametrilor de funcţionare cu ajutorul meniului;

- Indicarea informaţiilor legate de regimul de funcţionare;

- Indicarea mesajelor de eroare:;

- Memorie tampon pentru mesaje de erori

###### c) Referitor la apa pluviala

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta , metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face , printr-un canal colector cu Dn 500mm cu decracre in raul Olt la cca.3Km distanta

4.2 Zona interna de depozitare

Modul de depozitare a fost specificat la cap.4.1.2 si cap.2.5.

In incinta societatii nu sunt amenajate gropi de depozitare.

4.3 Sistemul de scurgere a apelor pluviale

Modul de scurgere a apelor pluviale provenite de pe amplasamentul societatii a fost prezentata la capitolul 4.1.3.2.

4.4 Alte posibile impuritati din folosinta anterioara a amplasamentului

Fabrica Berg Banat s-a realizat intr-o constructie existenta in care anterior, mai exact pana in anul 1993, a functionat fosta sectie de executie utilaj chimic emailat a SC UPRUC SA .

In anul 2009, in baza Autorizatie Integrate de Mediu nr. SB101/14.09.2009, si-a inceput activitatea SC Berg Banat SRL, avand acelasi profil de activitate cu aceeasi capacitate de productie ca si in prezent.

Din datele furnizate de reprezentantii societatii a rezultat ca de la autorizarea activitatii (anul 2009) si pana in prezent nu s-au semnalat incidente de poluare.

In Raportului de amplasament, care a stat la baza obtinerii AIM nr. SB101/14.09.2009, intocmit de H&S ECO CONSULT, se fac urmatoarele precizari :

- In anul 2007 au fost prelevate probe de sol in stanga si in dreaptra halei de productie Berg Banat pentru care s-au analizat indicatorii Pb, Cd si Zn. Rezultatele pentru elementele analizate au indicat valori peste limita normala dar sub limita de alerta cf. Ord.756/1997.

- In anul 2008 pentru studierea calitatii apei din putul forat au fost analizati o serie de indicatori de calitate ai apei (dupa curatierea putului forat) si conform rezultatelor a reiesit ca apa extrasa se inscrie in parametrii impusi de Legea 458/2002 cu modificarile ulterioare.

5.0 Modelul conceptual

Pentru compararea tehnologiei cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european a fost analizat documentul »Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”care este relevant pentru activitatea IED desfasurata pe amplasamentul Berg Banat SRL.

Referitor la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Tab.6.5.1(6.5.12-prezentate in continuare, la Cap.6.5).

Scopul Raportului de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului de pe amplasament. In acest scop au fost analizati factorii de mediu. Numarul si tipul investigatiilor realizate a fost stabilit in baza unui model conceptual bazat pe consideratii specifice aferente amplasamentului pe care este situat obiectivul analizat.

Investigatiile asupra amplasamentului studiat au avut la baza cercetari documentare privind utilizarea anterioara si actuala, recunoasterea terenului prin observatii directe, analiza masuratorilor si evaluarilor privind efectele induse asupra calitatii componentelor de mediu.

Investigaţiile efectuate au avut drept scop caracterizarea stării terenului aferent amplasamentului şi a calităţii aerului din vecinătăţi şi stabilirea condiţiilor iniţiale anterior punerii în funcţiune a instalaţiei, care să poată fi utilizate la momentul încetării a ctivităţii  instalaţiei.

Investigaţiile au vizat:

- Calitatea aerului la emisie si imisie

- Calitatea apei uzate evacuate de pe amplasament

- Calitatea solului de pe amplasament

- Nivelul de zgomot

Referitor la factorul de mediu aer :

Nu sunt modificari fata de situatia autorizata

Pentru determinarea nivelului de poluare la emisie au fost facute masurari de noxe si calcule de evaluare tinand cont de consumuri, debitele de evacuare a noxelor, timpul de lucru, etc. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile din BAT-ul specific, Ordinul 462/1993, VLE cf. AIM nr.SB 101/14.09.2009 revizuita 27.11.2017, Reg.(CE) 166/2006.

Pentru determinarea concentratiilor de poluanti la imisie, avand in vedere ca, fata de situatia autorizata,  nu se modifica capacitatea de productie si procesul tehnologic se considera ca nivelul imisiilor de poluanti specifici proveniti din activitatea Berg Banat SRL nu va creste.

Referitor la factorul de mediu apa, au fost facute analize de apa uzata evacuata astfel:

- pentru apele uzate tehnologice- in „bazinul de control final” aferent Instalatie de epurare ape uzate

- pentru apele tehnologice epurate si apele pluviale – in punctele de prelevare PC1 si PC2 (la evacuarea in canalizarea de ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC)

Evaluarea s-a facut prin comparare cu limitele admise prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor si dupa caz, NTPA 001/2002 sau NTPA 001/2002.

BAT-ul specific nu prezinta valori pentru tipul de activitate analizat.

Referitor la factorul de mediu sol: Nu au fost recoltate probe de sol, care sa prezinate valori de referinta pentru monitorizarea ulterioara, din urmatoarele considerente:

- Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2- “Raport privind situatia de referinta” din care a rezultat, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta  (vezi cap.2.7.2  “Raport privind situatia de referinta”).

- Activitatea de productie se desfasoara numai in interiorul halei de productie pe o platforma hidroizolata si rezistenta la agentii chimici utilizati. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecintelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie si base de colectare, dimensionate corespunzator, cu dirijarea acestora spre bazinul de rezerva  sau statia de epurare ape uzate tehnologice, dupa caz.

Referitor la nivelul de zgomot, au fost identificate sursele de zgomot care pot avea o influenta asupra mediului si modul de amplasare al fabricii in raport cu zonele de locuinte.

6.0  INVESTIGATII, REZULTATE , INTERPRETAREA DATELOR

(AER, APA, SOL, NIVEL DE ZGOMOT)

6.1 Investigatii, rezultate si interpretarea datelor, referitor la CALITATEA AERULUI

Sursele de emisii (aer, apa, deseuri), dupa categoria procesului tehnologic sunt prezentate centralizat in tabelul urmator :

Tab. nr.6.0 Surse de emisie dupa categoria procesului tehnologic

| Localizare | Proces | Intrari | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrale termice (3centrale termice de cate 440 kW fiecare) | Producerea apei calde tehnologice. prin combustia gazului metan | Gaz metan Apa tehnologica | Energie termica Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Monitorizare periodica /Cos dispersie Service periodic | Cosuri de dispersie CT1, CT2 si CT3 (3 bucati): D=Ø 0,4m ;H=17m |
| Linia de pretratare chimica (Bai de pretratare chimica) | Pretratare chimica piese de otel brute (negre) prin imersare in baile de degresare, decapare, spalare, prespalare, fluxare si dezincare (dupa caz). | Piese de otel brute (negre) Materiale pentru preparare bai: (Beizentfetter Beta, Hegaflux 10, Surfaclean) Sol. Acid clorhidric 32% Soluţie de degresare Solutie de decapare Solutie de fluxare Soluţie de dezincare. Energie electrica; Apa tehnologica; | Piese de otel umede pretratate chimic Emisii in apa (ape uzate tehnologic) Emisii dirijate in aer: aerosoli HCl, (in cantitati mici: pulberi si NH3). Deseuri (acid uzat, slam, emulsii uleioase) | Zona bailor de pretratare este capsulata asigurandu-se absorbtia si tratarea gazelor reziduale intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer, cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. (=99,9%; (referinta cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172(=99%) | Cos de dispersie scruber D=(1,25 m; H=7m Qv =35.000 mc/h., |
| Uscator tunel | Uscare piese prin suflare cu aer cald recuperat de la cuptorul baii de zincare | Piese de otel pretratate chimic, umede Agent termic: (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare) | Piese de otel uscate, pretratate chimic , Emisii: Gaze de ardere provenite de la arderea gazului metan (CO, NOX) | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie uscator Dint.=Ø 0,7m; H=17m |
| Cuptor baie de zincare (sistem cu 4 arzatoare cu convectie de 650 mkW fiecare) | Incalzirea baii de zincare prin prin combustia gazului metan | Gaz metan | Energie termica Gaze de ardere (CO, NOx) -surplusul ce nu este recuperat pentru incalzirea uscatorului tunel | Monitorizare periodica / Cos dispersie | Cos dispersie cuptor baie de zincare: D=Ø 0,4m; H= 17 m |
| Baia de zincare | Zincare termica prin imersarea pieselor în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC | Piese de otel uscate pregatite chimic pentru zincare Zn si metale de aliere (aliaj AL-Zn, Ni, Pb) Energie termica Energie electrica | Piese de otel zincate (albe) Deseuri (cenusa de zinc, drojioe de zinc, praf retinut de la filtru) Emisii dirijate in aer: Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3, HCl) | -Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, clapeta de esapare, ventilator, -Filtru cu saci (340 bucati), Qv=73.000 mc/h, (pulberi<5 mg/Nmc) ((=99-99,9%; -referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243) -Cos de dispersie | Cos dispersie filtru cu saci: Dint.=Ø 0,7m; H= 17 m |

Tab. nr.6.0’- Inventarul surselor de emisie dirijate

| ctivitate IED | Denumire si descriere cos | Înăltime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficietă (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) ce nu sunt recuperate pentru incalzirea uscatorului (Sursa A3) | - | Cos dispersie | - | 499741.9 | 480791.6 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) | 17 | Ø 0,7 | Ø 0,7 | Pulberi totale, (in cantitati mici: Zn, NH3 si HCl) | Filtru textil (Bref FMP Cap. C.3.6, C4.6.4) | -Sistem de colectare cu hota mobila (14524 x 6070 x 2360 mm), tubulatura de absorbtie, ventilator, -Filtru cu saci -Qv=73.000 mc/h | (=99-99,9%; Referinta Bref CWW-2014, Tab.3.243 | 499769.6 | 480812.64 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx)-recuperate de la cuptorul baii de zincare (sursa A1) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480862.4 |
| - | Sursa A4/1: Cos centrala termica CT1 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/2: Cos centrala termica CT2 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499742.9 | 480861.7 |
| - | Sursa A4/3: Cos centrala termica CT3 (tip Vitorand Visman -440 Kw) | 17 | Ø 0,4 | Ø 0,4 | Gaze de ardere (CO, NOx) | - | Cos dispersie | - | 499708 | 480861 |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (carcasa liniei de pretratare chimica) | 7 | Ø 1,25 | Ø 1,25 | Aerosoli HCl (in cantitati mici: pulberi si NH3). | Scruber (Bref FMP, Cap. D.5.3) | Scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 Qv=35.000 mc/h | cf.prospect:(=99,9%; (cf.Bref CWW-2014, Tab.3.172, (=99%) | 499729 | 480861 |

6.1.1 Investigatii efectuate referitor la calitatea aerului

Pentru determinarea nivelului de poluare a atmosferei la emisie au fost facute masurari de noxe si calcule de evaluare tinand cont de debitele de evacuare si timpul de lucru. Evaluarea s-a facut prin comparare cu prevederile  din Ordinul 462/1993,  Aut.Integrata de Mediu nr. SB101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2019 si Bref-ul specific.

6.1.2 Rezultatul investigatiilor pentru factorul de mediu aer

Pentru estimarea nivelului de poluare a aerului, generat de activitatea industriala Berg Banat SRL au fost efectuate masuratori la sursele de emisie conform programului de monitorizare prevazut in Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB101/14.09.2009 revizuita la 27 noiembrie 2017.

Conform Rapoartelor de incercare anexate se constata ca nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita admise, cf. AIM sau cerintelor Bref, pentru nici una din sursele masurate.

Referitor la raportarile PRTR, pentru poluanţii specifici activităţii desfăşurate (încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea principala Pct. 2c(iii)- (Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora),  conform calculelor de evaluare prezentate centralizat in Tab.6.1 se constata ca nu sunt depasite valorile de prag pentru emisii cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006.

In tabelul 6.1 sunt  prezentate rezultatele masuratorilor efectuate la cosurile de evacuare aferente instalatiilor de pe amplasamentul Berg Banat SRL .

Tabelul nr.6.1  Rezultatul investigatiilor la emisie

| Sursa de emisie | Cod sursa | Parametru | Măsurători An 2017 (mg/ Nmc) | Măsurători An 2018 (mg/ Nmc) | Valoare medie masurata | Limită admisa la emisie conform AIM/2009 | Debit masic calculat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | ANUAL |  | mg/ Nmc | Kg/an |
| Coş cuptor baie de zincare | A1 | NOx | 22.37 | 29.27 | 38.18 | 42.49 | 146,85 | 55,83 | 350 | 253.13 |
|  |  | SO2 | SLD | SLD | SLD | SLD | - | SLD | 35 | - |
|  |  | CO | 16.13 | 19.38 | 25.0 | 29.13 | 33,85 | 24,69 | 100 | 121.08 |
|  |  | Pulberi | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 0,60 | - | 0,89 | 50 | 3.82 |
|  |  | COT | 2.89 | 3.11 | 3.43 | 2.91 | - | 3,08 | 50 | 1.56 |
|  |  | O2 (%) | 12,3 | 11.4 | 12.1 | 9.5 | 10,1 |  | - | - |
|  |  | ( | 2,41 | 2.21 | 4.3 | 3.61 | 1,93 |  | - | - |
|  |  | Tg (°C) | 192.3 | 183 | 208 | 195 | 224,5 |  | - | - |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit (Nmc/h) | 1326 | 1356 | 1287 | 1022 | 2939 | 1586 | - | - |
| Coş filtru cu saci baie de zincare | A2 | Pulberi | 1.58 | 1.89 | 3.44 | 1.79 | 1.79 | 2,09 | 5 | 122.21 |
|  |  | HCl | 0.51 | 0.47 | 0.75 | 0.35 | - | 0.52 | 30 | 33.07 |
|  |  | NH3 | 0.28 | 0.35 | 0.88 | 0.29 | - | 0.45 | 30 | 22.29 |
|  |  | Zn | 1.18 | 0.91 | 1.14 | 0.97 | 1,39 | 1.12 | - | 76.92 |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit (Nmc/h) | 16862 | 16646 | 13176 | 16668 | 17176 | 16105 |  | - |
| Coş tunel uscare | A3 | NOx | 13.55 | 11.90 | 12.93 | 11.7 | 12,01 | 12,42 | 350 | 210.77 |
|  |  | SO2 | SLD | SLD | SLD | SLD | - | SLD | 35 | - |
|  |  | CO | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 3.25 | 8.09 | 4,79 | 100 | 59.46 |
|  |  | Pulberi | 0.99 | 0.86 | 1.07 | 1.3 | - | 1,05 | 50 | 18.05 |
|  |  | COT | 1.93 | 2.14 | 3.0 | 3.5 | - | 2.64 | 50 | 60.85 |
|  |  | O2 (%) | 18.7 | 18.8 | 19.4 | 19.5 | 18,3 | 18.9 | - | - |
|  |  | ( | 5.7 | 5.71 | 13.12 | 13.29 | 5,9 | 8,74 | - | - |
|  |  | Tg (°C) | 25.4 | 32 | 34 | 22 | 27,8 | 28.24 | - | - |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - |  |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit efluent (Nmc/h) | 4761 | 4957 | 5303 | 6429 | 6939 | 5678 | - | - |
| Coş scruber linie de pretratare chimica | A5 | pulberi | - | - | - | - | 0,75 | 0.75 | 5 | - |
|  |  | HCl | - | - | - | 1.57 | 1,18 | 1.38 | 30 | 168.5 |
|  |  | Nr. med. ore funct./an | - | - | - | - |  | 4032 | - | - |
|  |  | Debit efluent (Nmc/h) | - | - | - | 29249 | 27250 | 28250 | - | - |
| TOTAL FABRICA (Sursele A1÷A5) (Debit masic anual, calculat) |  | Prag E-PRTR Kg/an |  |
|  | NOx (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 100000 | 830,99 |
|  | CO (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 500000 | 313,31 |
|  | Pulberi (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 50000 | 148,67 |
|  | HCl (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 10000 | 218,57 |
|  | NH3 (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 10000 | 22,29 |
|  | Zn (Kg/an) |  |  |  |  |  |  | 200 | 76,92 |

6.1.3 Concluzii referitor la emisiile in aer

Conform rapoartelor de incercari anexate se poate aprecia ca noxele provenite pe amplasament se incadreaza in limitele impuse in autorizatia de mediu

Referitor la emisii in atmosfera: Conform Rapoartelor de incercare anexate se poate aprecia ca noxele provenite de la sursele de emisie dirijate de pe amplasamentul Berg Banat SRL se incadreaza in valorile limita admise la emisie cf. Ordinului 462/1993, AIM nr.SB 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2019 si Bref-ul specific.(v.Tab.6.1 din RA).

Referitor la la imisii in atmosfera:  Avand in vedere faptul ca, fata de situatia autorizata nu se modifica capacitatea de productie si procesul tehnologic se considera ca nivelul imisiilor de poluanti specifici proveniti din activitatea Berg Banat SRL nu va creste.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi Cap.6.5 prezentat in continuare). Rezumativ, referitor la principalele surse de emisii si cerintele Bref FMP,  se fac urmatoarele mentiuni:

- Referitor la procesul de decapare,este BAT :

- “Daca sunt utilizate bai de HCl incalzite sau mai concentrate: BAT inseamna instalarea unei unitati de exhaustare si tratarea aerului exhaustat (de ex. prin scrubare). Nivelul de emisie HCl este de: 2 – 30 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL baile de pretratare chimica sunt capsulate,  gazele reziduale  fiind epurate  intr-un scruber vertical cu umplutura.  Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratata in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul  masurat al emisiilor de HCl este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1)

- Referitor la procesul de zincare prin scufundarea  pieselor la cald :

- Este BAT: „Captarea emisiilor din timpul submersiei fierbinti prin inchiderea cuvei sau prin extragerea marginilor prin reducerea prafului (de ex. printr-un filtru textil sau scruber umed). Nivelul de praf asociat cu aceste tehnici este < 5 mg/Nm3”. In cadrul Berg Banat SRL emisiile provenite de la baia de zincare sunt captate intr-o instalatie  de absorbtie compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune,  filtru cu saci , tubulatura de evacuare, cos de evacuare .Nivelul de praf din gazele epurate  este mult sub limitele admise (vezi Rap.de incercare anexate si Tab.6.1).

- Este BAT: „Reducerea emisiilor prin recuperarea gazelor calde”. In cadrul  Berg Banat SRL, caldura gazelor de ardere de la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator.

Conform Bref FMP, Capitol Rezumat, Partea C-Galvanizarea la cald discontinua, Tab.7 :

6.2 Investigatii, rezultate si interpretarea datelor, referitor la CALITATEA APEI

Apele  uzate  de pe amplasament sunt colectate in sistem divizor.

Tab.nr.6.6- Managementul apelor uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanti | Sistem de colectare/ evacuare | Evacuarea finala |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum menajer | Ape uzate menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri (cu continut de CBO5, CCO-Cr, MTS, subst.extractibile, detergenti, azotati, azotiti, azot total) | canalizare menajera, colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, decantorul IMHOFF, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) situat pe platforma UPRUC. | Reteaua de canalizare a municipiului Fagaras |
| Consum tehnologic (linia de pretratare chmica) | Ape uzate tehnologice chimic impure (ape cu modificare pH, acizi, Fe, Zn). | canalizare tehnologica, statia de epurare (neutralizare, precipitarea / floculare), colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC. | Canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |
| Ape pluviale | Ape incarcate cu suspensii | colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC. | Canal colector cu Dn 500mm cu descarcare in raul Olt, la cca.3Km distanta. |

a) Referitor la evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere sunt colectate de retele de canalizare menajera (din conducte PVC cu Dn 32-110 mm, lungime totala 153 m) si evacuate in colectorul de ape menajere de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PM1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face in decantorul IMHOFF situat pe platforma UPRUC, (unde apele sunt preepurate prin fermentatie anaeroba) si de aici in reteua de canalizare a municipiului Fagaras.

b)Referitor la apele uzate tehnologice

Epuarea apelor uzate tehnologice  provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate), apele de spalare epuizate de la scruberul spalator (cele nerecirculate), eventualele  scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor,  se face intr-o statie de epurare bazata pe principiul » neutralizarea, precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat«  prin firme care au acest drept. (Capacitate statie de epurare: 0,625 mc/h )

Dupa epurare apele tehnologice sunt trimise in recipientul pentru control final si daca corespund indicatorilor admisi sunt evacuare printr-o retea de canalizare din conducte PP cu Dn 150 mm, in lungime totala de L=11m, cu descarcare  in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, prin caminul de racord PC1, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

Evacuarea finala se face printr-un canal colector cu Dn 500mm, cu descarcare in raul Olt la cca.3Km distanta.

Descrierea instalatiei de epurare s-a facut detaliat la capitolul 4.1.3.2.

###### c) Referitor la apa pluviala

Apele pluviale provenite de pe acoperisuri, de pe drumurile de acces si parcari sunt preluate prin guri de scurgere, rigole si prin reteua de canalizare existenta, metalica cu Dn 100mm, L=500 m, cu descarcare in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC, conform contract pentru prestari servicii nr. 08/09.04.2014 incheiat cu S.C. DOF SICOT  SRL  Făgăraş, administratorul retelei de canalizare de pe platforama UPRUC.

6.2.1 Investigatii efectuate referitor la calitatea apei

Au fost monitorizate:

- Apele uzate tehnologice epurate, prelevate din “bazinul de control final” aferent instalatie de epurare.

- Apele tehnologice epurate prelevate din caminul de racord PC1.

- Apele pluviale, prelevate din caminul de racord PC2.

Evaluarea s-a facut astfel:

- In cazul apelor tehnologice epurate  si a celor pluviale, (evacuate in colectorul de ape conventional curate si ape pluviale de pe platforma UPRUC cu descarcare raul Olt): normativul NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 si Autorizatia SGA .

- In cazul apelor uzate menajere, (evacuate in colectorul de ape uzate menajere de pe platforma UPRUC si de aici in canalizarea municipiului Fagaras): normativul  NTPA 002/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005  si  Autorizatia SGA.

6.2.2 Rezultatul investigatiilor referitor la calitatea apei

a) Investigatii referitor la apa uzata tehnologica epurata  prelevat din bazinul control final

In cazul de fata, emisarul direct al apelor uzate tehnologice si pluviale este colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC cu descarcare in raul Olt si ca atare, normativul de baza care impune calitatea efluentului este :

- NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 ;

- Autorizatia SGA

Tab.nr.6.7 Rezultatul investigatiilor- ape uzate  tehnologice epurare (bazin control final)

| Indicatori de calitate | Rezultate obtinute (BAZIN DE CONTROL) In anul 2018 | Indicatori de cf. NTPA001 si Aut. SGA |
| --- | --- | --- |
|  | BA 1/2018 | BA 2/2018 | BA 3/2018 | BA 4/2018 | BA 5/2018 | BA 6/2018 | BA 7/2018 |  |  |
| pH | 7.23 | 7.64 | 7.39 | 7,61 | 7.28 | 7,53 | 7.49 |  | 6,5-8,5 |
| Fe | 0.13 | 0.105 | 0.66 | 0.007 | 0.41 | 0.22 | 0,009 |  | 2 |
| Zn | 0.091 | 0.073 | 0.088 | 0.175 | 0.081 | 0.13 | 0.092 |  | 0.2 |

Conform rezultatelor din ultimele Rapoarte de Analiza efectuate, puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii, valorile indicatorilor analizati la iesirea din statia de preepurare, se incadreaza in NTP 001/2002.

b) Investigatii referitor la apa uzata tehnologica epurata si apa pluviala la evacuarea in colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC (caminele PC1 pentru apa uzata epurata  si PC2 pentru apele pluviale)

In cazul de fata, emisarul emisarul direct al apelor uzate tehnologice si pluviale este colectorul de ape pluviale si conventional curate de pe platforma industriala UPRUC cu descarcare in raul Olt si ca atare, normativul de baza care impune calitatea efluentului este :

- NTPA 001/2002 din HG 188/2002,  modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005 ;

- Autorizatia SGA

Tab.nr.6.8 Rezultate analize ape tehnologice epurate si pluviale in caminele PC1 si PC2

| Nr. crt | Indicator | UM | Rezultate obtinute 2017 | Rezultate obtinute 2018 | Conc. admisa cf. Aut.SGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) | Caminul de racord PC1 (tehnologice epurate) | Caminul de racord PC2 (pluviale) |  |
|  |  |  | RI 3383 | RI 4582 | RI 3383 | RI 4582 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 | RI 2006 | RI 3246 | RI 309 |  |
| 1 | pH | unit.pH | 6.5 | 6,5 | 6.6 | 6,5 | 7.3 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6.5 | 6.5 | 6.5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensie | mg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | 10 | 5 | <2 | 4 | 4 | <2 | 35 |
| 3 | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 4 | Fier total | mg/l | 0.134 | 0.044 | 0.187 | 0.031 | 0.024 | 0.04 | 0.007 | 0.019 | 0.07 | 0.006 | 2.0 |
| 5 | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.07 | <0.04 | <0.04 | 0.5 |
| 6 | Zinc | mg/l | 0.027 | 0.017 | 0.028 | 0.009 | 0.016 | 0.2 | 0.014 | 0.12 | 0.02 | 0.009 | 0.2 |

Conform rezultatelor din Rapoartele de Incercari puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii, valorile indicatorilor analizati se incadreaza in NTP 001/2001 si Aut.SGA.

Tab. nr.5.10- Debitul masic al poluantilor evacuati

| Sursa de apa uzata | Componenta | Punctul de evacuare | Destinatia (ce se intampla cu ea in mediu) | Masa /unitate de timp* | CMA -mg/l- | Prag pentru emisii in aer conform Anexa 1, Reg.166/06 -Kg/an- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice epurate | Materii in suspensie | Evacuare ape uzate tehnologice epurate si ape pluviale in reteua de canalizara ape cnventional curate (platforma industriala UPRUC) | Descarcare in raul Olt. | 8,4 Kg/an | 35 | - |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  | 4,8Kg/an | 20 | - |
|  | Fier total |  |  | 0,48 Kg/an | 2.0 | - |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  |  | 0,12Kg/an | 0.5 | - |
|  | Zinc |  |  | 0,048 Kg/an | 0.2 | 100 Kg/an |

Nota:-*- Calculat la un debit de ape uzate tehnologice evacuate de maxim 240 mc/an si tinanad cont de CMA cf.Aut.SGA

Cf. rezultatelor prezentate in tabelul anterior, nu se pune problema depasirii valorii de prag stabilite în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi , prin urmare se considera ca nu va fi necesara raportarea E-PRTR..

6.2.3 Concluzii referitor la calitatea apei

Comparand valorile obtinute in urma monitorizarilor de ape uzate evacuate de pe amplasament, cu concentratiile maxim admise prin Aut.SGA, nu au rezultat depasiri la nici unul din indicatorii de calitate ai apelor analizati.

Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat SRL sunt conforme cu cerintele BAT (vezi  Tab.6.5.11).

Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2  “Raport privind situatia de referinta” arata, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta  (vezi cap.2.7.2  “Raport privind situatia de referinta”).

Analiza activitatilor care implica utilizarea, producerea sau emisia de substante periculoase relevante, asa cum sunt definite ele in Cap.4.2 din  „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin (2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” arata ca amenajarile si masurile prevazute fac imposibila, in practica, producerea contaminarii solului sau a apelor subterane cu substante/amestecuri chimice.

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prezentate anterior si la cap.2.7.2.”Raport privind situatia de referinta”, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul este nesemnificativ fara influente asupra calitatii freaticului si a apei de suprafata.

Prezentul capitol se poate analiza impreuna cu Cap.2.7.2- “Raport privind situatia de referinta”.

6.3 Investigatii, rezultate si interpretarea datelor, referitor la CALITATEA SOLULUI

Activitatea de productie in care se utilizeaza substante periculoase cu potential de afectare a apelor sau solului se desfasoara numai in interiorul halelor de productie pe platforme hidroizolate si rezistente la agentii chimici utilizati .

Depozitarea substantelor si a preparatelor cu un potential de poluare al solului si al apelor subterane se face selectiv, in spatii de depozitare special amenajate, in incinta unitatii.

A fost realizata o investigare fizica a amplasamentului pentru a verifica eficienta masurilor luate pentru prevenirea scurgerilor accidentale. S-au constata urmatoarele:

- Din procesele tehnologice desfasurate nu rezulta emisii directe sau indirecte de substante periculoase pe sol sau in apele subterane.

- Toate procesele de productie se desfasoara in spatii amenajate corespunzator  fara a exista posibilitatea poluarii solului si a apelor subterane. Chiar si in cazul unor deversari accidentale substantele sunt colectate astfel incit nu pot sa patrunda in panza freatica sau sa polueze solul. Asa cum s-a aratat au fost luate toate masurile de prevenire a unei astfel de poluari din momentul construirii societatii.

- Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Materialele si deseurile periculoase sunt depozitate si vehiculate in incaperi amenajate, prevazute cu pardoseala rezistenta la agenti chimici sau in rezervoare care asigura etanseitatea. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de substante/preparate cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie protejate antiacid sau canale de colectare care sa poata prelua solutiile in cazul unor situatii accidentale.

- Referitor la deseuri:  Deseurile periculoase sunt depozitate in incaperi special amenajate inchise sau in rezervoare care asigura etanseitatea. Depozitul de deseuri periculoase este prevazut cu cuve de retinere a scurgerilor accidentale.

- Exista un sistem sistem de inspecţie internă care are in vedere  întreaga structură. Exista program de intretinere periodica. Se fac periodic verificari ale instalatiilor si echipamentelor aferente.

- Eeferitor la emisiile in atmosfera: avand in vedere racordarea echipamentelor la instalatii de epurare gaze reziduale si tinanad cont de faptul ca substantele/amestecurile chimice periculoase in stare gazoasa cu densitate mai mica sau apropiate cu a aerului detin un potential redus de a ajunge in sol sau in ape subterane, se considera ca nu pot ajunge la suprafata solului sau in apele subterane si in plus, concentratiile de noxe din gazele reziduale emise, conform rapoartelor de incercare anexate, sunt foarte mici  si sunt dispersate in atmosfera prin cosuri de evacuare.

- Referitor la apele tehnologice uzate provenite de la instalatia de pretratare chimica, acestea sunt preluate in reteaua interna de canalizare a apelor uzate tehnologice si dupa ce sunt epurate in statia de epurare proprie, sunt eliminate final prin intermediul colectorului de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC.  Prin tratarea apelor tehnologice uzate in statia de epurare se elimina posibilitatea evacuarii in mediu a substantelor/amestecurilor chimice periculoase odata cu descarcarea apelor uzate epurate. (Apele uzate tehnologice  provenite de la instalatiile de pretratare chimica sunt colectate intr-o retea separata de canalizare tehnologica cu descarcare intr-o statie de epurare bazata pe principiul “neutralizarii cu precipitarea/flocularea şi eliminarea namolului deshidratat”).

- Societatea dispune de Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a surselor  de apa. Planul prevede modul de actiune in cazul unor situatii de urgenta .

6.3.1 Investigatii efectuate referitor la calitatea solului

La capitolul 2.7.2-“Utilizarea chimica a terenului” a fost prezentat un raport de referinta intocmit in conformitate cu prevederile din “Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale” .

Nu au fost recoltate probe de sol, care sa prezinate valori de referinta pentru monitorizarea ulterioara, din urmatoarele considerente:

- Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2- “Raport privind situatia de referinta” din care a rezultat, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta  (vezi cap.2.7.2  “Raport privind situatia de referinta”).

- Activitatea de productie se desfasoara numai in interiorul halei de productie pe o platforma hidroizolata si rezistenta la agentii chimici utilizati. Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase, eventualele scurgeri accidentale sunt colectate in cuve de retentie si base de colectare, dimensionate corespunzator, cu dirijarea acestora spre bazinul de rezerva  sau statia de epurare ape uzate tehnologice, dupa caz.

6.3.2 Rezultatul investigatiilor

In conditii normale de functionare, datorita sistemelor de siguranta prevazute si a modului de impermeabilizare prevazut pentru intreaga instalatie, se poate aprecia ca practic,  nu exista risc de poluare a solului si/sau apelor subterane cu substante periculoase.

Prezentul capitol se va analiza impreuna cu Cap.2.7.2 “Raport privind situatia de referinta”.

    - Concluzii referitor la calitatea solului

Analiza amplasamentului si rezultatele investigatiilor prezentate la cap.2.7.2- “Raport privind situatia de referinta” arata, tinanad cont de prevederile din „Ghidul Comisiei Europene cu privire la rapoartele privind situatia de referinta prevazute la art.22, alin(2) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale”, ca nu este necesara intocmirea unui raport privind situatia de referinta  (vezi cap.2.7.2 “Raport privind situatia de referinta”).

Tinand seama de masurile de prevenire si reducere a impactului prevazute in unitate, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul amestecurilor/substantelor chimice utilizate pe amplasament este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii solului, freaticului si a apei de suprafata.

Prezentul capitol se poate analiza impreuna cu Cap.2.7.2 “Raport privind situatia de referinta”.

  - Investigatii, rezultate si interpretarea datelor, referitor la POLUAREA SONORA

Principalele surse de zgomot din cadrul Berg Banat SRL sunt procesele tehnologice din spatiile de productie, (hale inchise) care cuprind activitati cum sunt: operatia de legare a pieselor, transportul materialelor intre fazele de productie, transportul cu mijloace auto, etc. Utilajele care produc zgomotul cel mai puternic sunt ventilatoarele si mijloace de transport uzinal.

Utilajele producatoare de zgomot sunt amplasate in interiorul halelor de productie, cu exceptia ventilatoarelor de la instalatiile de exhaustare amplasate la exteriorul halelor.

Cea mai apropiată zonă locuită este la cca.2km, iar obiectivul se află amenajat într-o incintă industrială preexistentă, ceea ce face ca zonele locuite să nu fie afectate prin poluare fonică/zgomot.

Avand in vedere montarea instalatiei de zincare si a utilajelor conexe,  in interiorul halei de productie (cu execeptia ventilatoarelor aferente instalatiilor de exhaustare) si tinanad cont de nivelul presiunii acustice aferent  acestora, impactul zgomotului asupra vecinatatilor va fi nerelevant. Se poate spune ca functionarea instalatiilor prevazute nu va avea aport semnificativ la nivelul de zgomot din parcul industrial UPRUC.

6.5 Referitor la cerintele BAT

6.5.1 Investigatii efectuate referitor la cerintele BAT

In fabrica Berg Banat SRL se desfasoara activitatea de zincare termică prin scufundarea pieselor brute din oţel într-o baie de zinc topit.  Zincarea propriu-zisă constă în imersarea pieselor pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. Procesul de zincare are loc doar pe o suprafaţă metalică curată chimic si in anumite conditii de temperatura.  Obtinerea unei acoperiri de bună calitate constă în pregătirea prealabila a suprafeţelor metalice din oţel. Pregătirea suprafeţelor cuprinde etape distincte: degresarea, decaparea, striparea (dezincarea) şi fluxarea. Prin urmare, pentru desfasurarea activitatii de zincare in condii optime, o parte a procesului tehnologic consta din activitati de pretratare chimica a suprafetelor metalice prin tratamente chimice in bai de proces.

Avand in vedere:

- Capacitatea maxima de acoperire cu un strat de zing este de 6 t/ora si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul punctul 2.3.c (iii) « Prelucrarea metalelor feroase:  c) (iii)- Aplicarea de straturi protectoare de metale topite, cu un flux  de intrare ce depăşeşte 2 tone de oţel brut/oră”,

- Volumul total util al cuvelor utilizat pentru fazele care privesc tratarea suprafetelor printr-un proces  chimic este de de 528,3mc si prin urmare activitatea desfasurata depaseste valoarea de prag, prevazuta in Legea nr. 278/2013, Anexa 1, punctul 2.6.  “Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc »,

pentru compararea tehnologiei propuse prin proiect cu cele mai bune tehnici disponibile existente la nivel european  au fost analizate urmatoarele documente:

- Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”.

- Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”

- Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage„

Se face mentiunea: Procesul de zincare prin cufundare este neacoperit de documentul Bref STM: „Reference document on on Best Available Technique for the surface Treatment of Metals and Plastics”.  Conform acestui document, in rezumatul prezentat la pag. (i), referitor la aplicabilitatea lui, se face mentiunea ca acest document nu abordează galvanizarea la cald si decaparea în cantitate mare a fierului si a otelurilor, domeniul fiind  discutat în BREF-ul pentru industria de procesare a metalelor feroase

Procesul tehnologic utilizat in cadrul Berg Banat SRL este de “zincare termica, discontinua prin scufundare la cald” . O fabrica de galvanizare prin zincare termica, in primul rand, cuprinde o serie de tratamente sau bai de proces. Zincarea termica prin scufundare la cald cuprinde urmatorii pasi de proces: aprovizionare si depozitare materii prime,degresare, decapare, dezincare (stripare), spalare. fluxare (tratare cu fondant), uscare, regenerarea solutie de fluxare, zincare termica (scufundarea la cald), finisarea, epurarea apelor uzate

Cf. Bref Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry” :Impactul de mediu care se poate astepta de la galvanizarea generala, sunt emisiile in aer si generarea de reziduuri, in cele mai multe cazuri, periculoase. Apa reziduala si emisiile din apa sunt o problema in declin, intrucat in zilele noastre este posibila operarea instaltiilor de galvanizare generala aproape fara ape reziduale.

Cele mai bune tehnici disponibile au fost analizate tinind cont de viabilitatea economica si tehnica a realizarii acestora. Aplicarea partiala a anumitor BAT isi gaseste explicatia in limitele tehnologice ale ciclului de productie si ale instalatiilor, care nu pot fi fortate.

Analiza comparativa si concluzii

Analiza comparativa cu cerintele Bref, este structurata astfel:

- Tab.6.5.1- Analiza Bref FMP-Manipulare materii prime, mod de depozitare

- Tab.6.5.2- Analiza Bref FMP -Emisii si nivel de consum (date generale)

- Tab.6.5.3- Analiza Bref FMP -Degresare

- Tab.6.5.4- Analiza Bref FMP-Decapare

- Tab.6.5.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare)

- Tab.6.5.6- Analiza  Bref FMP-Spalare

- Tab.6.5.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare)

- Tab.6.5.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare)

- Tab.6.5.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald)

- Tab.6.5.10- Analiza Bref FPM-Finisarea

- Tab.6.5.11- Analiza BAT- Tratare deseuri acide , ape uzate, principii generale

- Tab.6.5.12- Analiza BAT-Management de mediu

- Tab.6.5.13-Stocare (Bref EFS)

In Tab.6.5.1(6.5.12  prezentate in continuare, sunt prezentate centralizat cerintele BAT FMP si modul de aplicare in cadrul instalatie analizare.

In Tab.6.5.13-cerintele BAT EFS

6.5.2 Rezultatul investigatiilor:

- Referitor  la „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”(Bref FMP), activitatile desfasurate la  Berg Banat sunt conforme cu cerintele BAT (vezi  Tab.6.5.1(6.5.12 prezentate in continuare)

- Referitor la Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Bref EFS), instalatia este conforma cu cerintele BAT–vezi Tab.6.5.13

Rezumativ, conform Bref FMP, Capitol Rezumat, Partea C-Galvanizarea la cald discontinua:

Tab.6.5.1- Analiza Bref FMP -Manipulare materii prime, mod de depozitare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Manipulare materii prime, mod de depozitare | C.2.2 Manipularea materiilor prime Zn este primit sub formă de grămezi şi este depozitat aproape de procesul de galvanizare. Chimicele, în principal 28% HCl, utilizate în procesul de decapare sunt primite în containere de plastic sau sticlă sau prin intermediul auto-cisternelor şi sunt depozitate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Alţi agenţi, cum ar fi atenuatorii de ceaţă şi fluidele de degresare, sunt recepţionaţi în mod similar în butoaie şi depozitaţi în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Materialele ptr. procesare, constând dintr-o varietate mare de produse de oţel, sunt recepţionate la locul de producţie în mod obişnuit prin transport rutier şi sunt descărcate cu ajutorul încărcătoarelor cu furcă sau macaralelor. C.2.3 Pregătirea elementelor de intrare Produsele de oţel sunt inspectate ptr. a verifica dacă sunt acceptate ptr. galvanizat. Piesele turnate din Fe şi oţel şi unele componente filetate sunt curăţate prin suflare de abrazivi înainte de decapare.Ptr. a manipula fabricatele în lungul procesului de galvanizare acestea sunt ataşate de elemente de fixare sau de grinzi de prindere cu ajutorul cârligelor sau a sârmelor de oţel. Elementele de fixare şi alte piese mici sunt încărcate în coşuri perforate, care sunt ataşate de elemente de prindere. | APLICAT Zincul este primit sub forma de lingouri sau calupi si este depozitat in depozitul de materiale nepericuloase. Produsele chimice, utilizate in procesul de pretratare chimica sunt primite in containere de material plastic sau sticla si sunt depozitate in magazia de chimicale in conformitate cu instructiunile producatorului. HCl 32% este aprovizionat cu cisterna si depozitat direct in baile de pregatire a suprafetelor ce urmeaza a fi formate . Platforma de descarcare este prevazuta cu cuva betonata protejata antiacid si base de drenare a scurgerilor accidentale de acid, acestea fiind dirijate spre rezervoarele de stocare ale instalatie de neutralizare. Confectiile metalice sunt transportate cu mijloace auto si sunt descarcate-incarcate cu ajutorul podurilor rulante. Piesele ce urmaza a fi zincate sunt supuse inspectarii initiale si apoi sunt transportate in proces pe traverse, cu ajutorul podului rulant. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.2- Analiza Bref FMP -Emisii si nivel de consum (date generale)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Emisii si nivel de consum | C.3. PREZENTA EMISIILOR SI NIVELURILE DE CONSUM IN GALVANIZAREA DISCONTINUA Pentru instaltiile de galvanizare generala, exista multi factori care influenteaza consumul de resurse si emisia de elemente poluante si reziduuri. Vairatiile dintre instalatii sunt generate de: natura deiferita a otelurilor care intra in proces, cum ar fi marimea, forma si cel mai mult, gradul de curatenie al acestora; tipul de oala de zincare folosit; dispozitivele de incalzire; fluxul procesului si gradul de regenerare si reutilizare a materialelor in proces. Impactul de mediu care se poate astepta dela galvanizarea generala, sunt emisiile in aer si generarea de reziduuri, in cele mai multe cazuri, periculoase. Apa reziduala si emisiile din apa sunt o problema indeclin, intrucat in zilele noastre este posibila operarea instaltiilr de galvanizare generala aproape fara ape reziduale Sursele de emisie in aer sunt: sectia de pretratare, inspecial de la operatiile de decapare; suprafata de zinc topit, in special pe timpul operatiilor de cufundare, si sistemele de combustie/aprindere pentru incalzirea oalei de zincare sau a altor cuve de tratare. Reziduurile si produsele derivate care se ridica din baia de galvanizare sunt zincul cu continut de zgura si cenusa ca si lesiile consumate prin tratament si scurgerile rezultate din intretinera bailor. Pe timpul transportului pioeselor de la o baie de tratament la alta, fluidele (acizii, fluxul, etc.) se pot scurge de pe piesele de lucru. Aceste scurgeri, sunt in general colectate de tavi de scurgere si apoi pot fi fie reciclate, fie colectate ca deseuri chimice. Energia consumata pentru galvanizarea pieselor din otel este de 300-900 kWh pe tona de produs, cea mai mare parte din aceasta fiind consumata pentru incalzirea zincului topit | APLICAT Consumurle si nivelul emisiilor sunt prezentate in continuare, pentru fiecare capitol in parte (degresare, decapare, stripare, fluxare, scufundare la cald, etc) Consumurile si nivelul emisiilor sunt in conformitate cu cerintele BAT. vezi in continuare : Tab.6.5.3- Analiza Bref FMP –Degresare Tab.6.5.4- Analiza Bref FMP-Decapare Tab.6.5.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare) Tab.6.5.6- Analiza Bref FMP-Spalare Tab.6.5.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare) Tab.6.5.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare) Tab.6.5.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald) Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.3- Analiza Bref FMP -Degresare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Degresarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Pentru operatiuni de degresare in unitatile cu bai de galvanizare , tehnicile urmatoare sunt considerate ca fiind BAT: Instalarea unei etape de degresare, in cazul in care piesele nu sunt degresate total – acesta fiind un caz foarte rar in galvanizare. Operarea optima a baii pentru a imbunatati eficienta, de ex.prin agitare. Curatirea solutiilor de degresare pentru a mari durata de folosinta (prin centrifugare, etc) si recircularea; refolosirea slamului de ulei, de ex,termic Degresare biologica prin curatire in situ (indepartarea uleiului din solutia de degresare) folosind bacterii C.2.4 Degresarea Pentru a garanta o galvanizare satisfăcătoare şi ptr. a mări performanţele separatorilor de filtrare, este utilizată o etapă de degresare ptr. a îndepărta urmele de agenţi de răcire sau de lubrefianţi de pe produsele de oţel. Acest lucru se realizează utilizând băi de degresare alcalină. sau acida. Baia de degresare acida constă dintr-un acid anorganic puternic diluat, cum ar fi HCl şi /sau acid fosforic cu aditivi. Agenţii de degresare acidă, în mod obişnuit formează emulsii uleioase stabile care obstrucţionează măsurile de întreţinere a băi, cum ar fi: curăţarea cu raclete, separarea, centrifugarea sau ultra-filtrarea. După degresare este necesară spălarea ptr. a preveni transportul în afară a agenţilor de degresare care pot scurta viaţa băii de decapare şi reduce reutilizarea băii. C.3.1. Degresarea Baile de degresare sunt compuse din agenti de degresare si apa. Energia necesara pentru incalzirea baii la temperatura de operare este asigurata de combustibilul lichid sau gazos sau ca energie electrica, in functie de conditiile locale pentru fiecare instalatie individuala. In multe cazuri, sistemele de degresare sunt incalzite prin recuperarea caldurii reziduale si schimbatoarele de caldura. Degresarea rezulta in reziduuri chimice in forma de bai rebutate si scurgeri. Cantitatea de lesii de degresare consumata pentru a fi indepartata depinde cantitatea de otel degresat si de gradul de poluare. Acest lucru se coreleaza cu durata de lucru maxima a solutiei de degresare, care de obicei este de 1-2 ani.[ Alte surse raporteaza o durata de viata maxima de a baii de degresare de pana la 7 ani. Baile de degresare alcaline folosite, contin hidroxid de sodiu, carbonati, fosfati, silicati, agenti tensioactivi si ulei si unsori libere si emulsionate. Baile de degresare cu acid folosite contin pe langa ulei si grasimi libere si emulsionate, acid clorhidric si/sau fosforic, emulsificatori si inhibitori de protectie anticoroziva. Baile de degresare folosite sunt in general tratate chimic si fizic de contractori specializati (companii de administrare a reziduurilor). Emulsia este impartita in doua faze: bogata in ulei si saraca in ulei. Solutiile apoase, adica cele sarace in ulei sunt tratate in continuare, in timp ce faza bogata in ulei trebuie sa fie depozitata in conformitate cu regulile referitoare la reziduuri. C.4.2 Degresarea Prelungirea duratei de viata a bailor prin: Minimizarea cantitatilor de ulei si vaselina introduse prin ungerea cu ulei sau vaselina a pieselor supuse zicarii cat mai putin posibil; Optimizarea operatiilor baii prin aplicarea de masuri generale de control a baii, monitorizand parametrii cum ar fi temperatura si concentratia agentului de degresare sau crescand contactul lichidului cu piesa de lucru: de ex. miscand piesa, miscand baia (agitare), sau prin folosirea ultrasunetelor. Intretinerea si curatirea bailor de degresare prin separarea si indepartarea stratul plutitor de ulei si vaselina de pe suprafata baii prin intermediul separatoarelor, spalatoarelor de epurare, stavilarelor (folosind forta gravitatiei) Degresarea biologica continua a baii de degresare (Uleiul si vaselina, acumulate in baia de degresare, sunt descompuse de micro-organisme); Se asociaza cu: prelungirea perioadei de viata a bailor de degresare (reducere de bai de degresare consumate) cantitate redusa de apa reziduala si namol. Utilizarea namolului uleios si a concentratelor pentru recuperarea energiei prin incinerare. Namolul uleios este indepartat de un contractor specializat si pentru recuperarea uleiului continut. In unele cazuri, daca apa continuta e in cantitate scazuta, namolul poate fi utilizat ca parte a necesarului de combustibil pentru centrala termica. Se asociaza cu reducerea reziduurilor continand ulei | APLICAT In instalatia analizata se face degresarea acida, la rece. (In general piesele nu sunt gresate). Agitarea se realizeaza prin miscarea pieselor Nu este cazul la tipul de piese ce vin la zincare Nu este cazul Degresare chimica se face prin scufundarea pieselor in baile cu solutie apoasa acida (amestec de apă, acid clorhidric şi agenti de degresare tip Surfaclean 950 si Bezentfetter Beta) si menţinute la temperatura de maxim 350C in scopul degresarii pieselor de otel brute (îndepărtare a urmelor de agenţi de răcire sau de lubrifianţi de pe piesele brute negre) . Traversa cu piesele de otel brute (negre) se depune in baia de degresare cu ajutorul unei unitati de transport a sistemului monorai. Baile de degresare sunt formate in prima faza din agentii de degresare si apa. Pe parcurs se readuce in paramteri baia prin completare cu solutie concentrata de degresant. De la degresare rezultă reziduuri chimice sub forma de băi rebutate şi şlam. Cantitatea de soluţie de degresare consumată depinde de cantitatea de oţel degresat şi de gradul de murdărire. Băile de degresare cu acid conţin acid clorhidric, emulgatori, ulei şi grăsimi libere şi emulsionate, (in cantitati mici pentru ca piesele , in general, nu sunt gresate) etc. Durata de lucru maxima a solutiei de degresare este de obicei de 2-3 ani. Emulsiile se impart in: solutii apoase epuizate , adica sarace in ulei, care sunt tratate in instalatia de epurare ape uzate ; faza bogata in ulei care trebuie gestionata conform regulilor referitoare la deseuri. (cantitati mici pentru ca piesele zincate , in general, nu sunt gresate) Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de degresare Intrare/Nivel de consum conform documentului de referinţă BREF Nivel de consum în instalaţie Agent de degresare 0 – 4 kg/t 1-1,2 kg/t Apă 0 – 20 l/t 16 l/t Energie 0 – 44,6 kWh/t 0-25 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform Bref Nivel de emisie în instalaţie Berg Banat Nămoluri 0 – 5,4 kg/t Inclus în băia de degresare Nămol uleios 0,16 kg/t <0,1 kg/t (piesele nu sunt , in general gresate) Băia de degresare evacuată 1 – 2 kg/t 1 kg/t Se masoara concentratia in bai, operatia se desfasoara la temperatura ambianta. Cand este cazul, stratul plutitor de ulei si vaselina este indepartat de pe suprafata baii cu ajutorul unei site. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.4- Analiza Bref FMP-Decapare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Decaparea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Pentru decapare cu HCl, se considera a fi BAT urmatoarele tehnici ce vizeaza reducerea impactului asupra mediului: Monitorizarea indeaproape a temperaturii baii si parametrilor concentratiei: operarea in limitele mentionate in Partea D/ capitolul D.6.1 “Inceperea operarii baii de decapare”. Daca sunt folosite bai HC1 incalzite sau cu concentratii mari, instalarea unei unitati de tratare si extragere a noxelor din aer este considerata BAT. Nivelul de emisie HC1 este de: 2 – 30 mg/Nm3. O atentie sporita se va acorda efectului actual de decapare a baii si se vor folosi inhibitori pentru a evita supra-decaparea. Recuperarea fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat Regenerarea externa a lichidului de decapare. Indepartarea Zn din acid. Folosirea lichidului de decapare uzat pe fluxul de productie. Neutralizarea lichidului uzat pentru decapare pentru emulsii nu este considerata BAT. O prima masura de micsorare a impactului asupra mediului cauzat de decaparea si striparea o constituie operarea ambelor in vase de tratare separate, din moment ce acizii care contin si fier greu si zinc cauzeaza probleme in regenerare sau refolosire. Atat timp cat nu exista optiuni de tratareadecvate pentru acizii micsti, decaparea si striparea efectuate separate se considera a fi BAT. Daca separarea celor doua operatii nu este osibila, de ex. cand nu exista suficient spatiu pentruinstalarea unor rezervoare aditionale, refolosirea externa a acizilor micsti pentru productia pe flux este considerata BAT. | APLICAT Se masoara concentratia, operatia se executa la temperatura ambianta. Baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul emisiilor de HCl este <30 mg/Nmc (vezi Rap.de incercare) Nu se folosesec inhibitor de coroziune. Recuperera fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat nu se face, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei La o viitoare extindere a instalatiei se are in vedere si o instalatie de recuperare a acidului uzat. Lichidul de decapare uzat este valorificat prin firme externe. Indepartarea Zn din acid nu se realizeaza, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei Decaparea si striparea se efectueaza separat Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.5 Decaparea Pentru îndepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder, produsele sunt decapate în HCl diluat. De aceea o uzină de galvanizare cuprinde o serie de băi de decapare cu concentraţii diferite de la 2-16%, în mod normal 12-16% când este proaspăt preparat. Pentru a preveni decaparea excesivă a pieselor din oţel, în special în decaparea oţelurilor supratensionate şi protejarea bazinelor de decapare din oţel, în baie sunt adăugaţi inhibitori de decapare (ex. hexametilentetramină). În timpul operaţiei conţinutul de Fe în baia de decapare creşte în timp ce scade cantitatea de acid liber, făcând necesară completarea ocazională a băii prin adăugare de acid. Clorura de Fe(II) are o solubilitate limitată în HCl. Când acest maxim este atins decaparea devine imposibilă, dar uzual baia de decapare este înlocuită mai devreme la concentraţii mici de FeCl2. C.3.2. Decaparea Baile de decapare sunt reglate cu HCl diluat, care este de obicei livrat la o concentratie de 28-32 % w/w 9sau aprox 320-425 g/l HCl) la concentratia de lucru, tipica de 15%w/w (sau aprox 160 g/l HCl). In unele cazuri, sunt adaugati inhibitori de decapare. Consumul mediu de acid este de aprox 20Kg pe tona de produs, insa este afectat de calitatea otelului introdus: rate de consum foarte scazut (de ex. mai putin de 10Kg/t) pot fi obtinute pentru piese curate, in timp ce rate de consum inalte ( de pana la 40 Kg/tona) sunt obtinute pentru piese ruginite. Baile de decapare functioneaza in mod obisnuit la temperaturi ambientale, deci nu este necesara energie pentru incalzire. In cazul pretratamentului de decapare inclus, temperatura solutiei poate sa fie de pana la aprox. 40°C. In acest caz, baile trebuie sa fie incalzite. Un alt consum de energie rezultat din procesele de decapare, este generat de functionarea echipamentului auxiliar cum ar fi pompele si macaralele, desi acest lucru poate fi considerat neglijabil. Emisiile de acid clorhidric gazos, se ridica din baile de zincare in cantitati diferite, in functie de temperatura de si de concentratia baii. Aceste fumuri acide, sunt in general emisii difuze. Masurile de extractie (de ex. extractia de aer cu manseta ) sau epurarea gazelor de evacuare, nu este in general aplicata, intrucat instalatia de ventilatie generala pastreaza concentratia de HCl in aerul de la locul de munca, sub limitele permise Cazuri speciale sunt instalatiile care opereaza sectii de pretratament incluse, care lucraza uneori cu temperaturi inalte de acid. Aici, anexa este extrasa, si gazul rezidual este de obicei epurat. Reziduurile generate de decapare, sunt lesiile de decapare uzate si scurgerile. Lesiile de decapare uzate constau din acid liber, clorura de fier (de pana la 140-170 g fe/t), clorura de zinc, elemente de aliere ale otelului decapat, si uneori inhibitori de decapare. Acolo unde striparea si decaparea sunt facute in aceasi baie, sunt generate lesii de decapare mixte, cu continut inalt de zinc si fier. Daca degresarea este facuta in baia de decapare, mai sunt prezente si unsoarea si uleiul libere sau emulsifiate. | APLICAT Decaparea chimica se face prin cufundarea pieselor in baile cu solutie acid clorhidric diluat 11-16% la temperatura de maximum 20 0C. Scopul decaparii este pentru indepărtarea crustei de turnare, crustei de laminare, armături sau ţunder de pe piesele brute. In timpul operaţiei conţinutul de fier în băia de decapare creşte, în timp ce scade concentraţia de acid liber. Cand concentratia de clorura feroasa (FeCl) ajunge la o anumita valoare (100-120 g/l) baia de decapare trebuie inlocuita. Consumul de acid depinde de calitatea oţelului introdus, un consum mai mic se produce în cazul pieselor curate, iar un consum mai mare, în cazul pieselor ruginite. Consumul de energie este dat de funcţionarea echipamentului auxiliar: pompele, podul rulant, dar acesta este neglijabil. Emisiile de acid clorhidric depind de concentraţia si temperatura băii. Aceste emisii sunt dirijate, pentru ca baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Reziduurile rezultate de la decapare sunt soluţiile uzate şi scurgerile. Soluţiile uzate sunt formate din: acid liber, clorura de fier, elementele de aliere ale otelului decapat. Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. Acidul clorhidric de 32-33% se aduce cu cisternele si se descarca direct in baile de decapare unde se aduce in prealabil apa. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

| -“- | Compozitia medie a bailor de decapare consumate este data in Tabel C.3.2. | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din activităţile de decapare Intrare/Nivel de consum conform documentului de referinţă Nivel de consum Berg Banat Acid clorhidric 30% 9,2 – 40 kg/t 15– 25 kg/t Inhibitor 0 – 0,2 kg/t 0 Apă 0 – 35 l/t 17 l/t Energie 0 – 25 kWh/t 0- 20 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Emisii în aer: -acid clorhidric, -pulberi. 0,1 – 5 mg/mc, 1,0 mg/mc <5,0 mg/mc ( la evacuarea din scruberul spalator) Acid uzat şi nămol 10 – 40 l/t 20-35 kg/t Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| --- | --- | --- |
| -“- | C.4.3 Decapare si degalvanizare chimica Prelungirea duratei de viata a bailor prin Optimizarea controlului si a operatiilor baii prin monitorizarea atenta a parametrilor baii (concentratia de acid, continutul de fier etc), Minimizarea uzurii lichidului de decapare prin utilizarea inhibitorilor Decapare activata in acid clorhidric cu un procent scazut de acid si unul crescut de fier (Cand decapam otel in acid clorhidric, continutul de acid e in mod normal 10-12% pentru a avea o decapare suficient de rapida. Oricum, la acest procent de acid, generarea de HCl gazos e destul de mare. Cand se foloseste decaparea activata, procentul de acid poate fi injumatatit fara a afecta negativ rata decaparii, datorita faptului ca se pastreaza concentratia de fier la 120- 180 g/l.) Recupararea HCl din baile de decapare folosite: prin evaporare; Regenerare externa a baii de decapare a HCI uzat; Decapare si stripare separate; Reducerea zincului la rata fierului; Pre-tratare prin difuzie dialitica sau intarziere; Recuperarea amestecului lichid decapat prin extractie cu solventi; Acidul hidroclorhidric uzat rezultat prin decapare cu concentratii mari de fier di zinc pot fi procesate si recuperate ca o baie de flux; Indepartarea zincului din baile de decapare cu acid clorhidric. Se asociaza cu: consum redus de acid mai putina supradecapare (asociata cu mai putine reziduuri) | APLICAT Se masoara concentratia, operatia se executa la temperatura ambianta. Baile de decapare cu solutie de HCl sunt capsulate, gazele reziduale fiind epurate intr-un scruber vertical cu umplutura. Lichidul de spalare este apa care se recircula, urmand ca dupa epuizare, inainte de evacure, sa fie tratat in statia de epurare ape uzate tehnologice. Nivelul emisiilor de HCl este <30 mg/Nmc. Nu se folosesec inhibitor de coroziune. Recuperera fractiei de acid liber din lichidul de decapare uzat nu se face, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei La o viitoare extindere a instalatiei se are in vedere si o instalatie de recuperare a acidului uzat. Lichidul de decapare uzat este valorificat prin firme externe. Indepartarea Zn din acid nu se realizeaza, costurile fiind prea mari raporat la marimea instalatiei Decaparea si striparea se realizeaza separat Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | D.5.1 Operatiunea de decapare pe baie deschisa Continutul de acid clorhidric din faza gazoasa din cadrul unei bai de decapare cu acid clorhidric depinde in mare masura de temperatura baii si de concentratie si este determinata de echilibrul termodinamic si de presiunea vaporilor de acid. D.5.2. si D.5.3 :Capturarea emisiilor prin extractie efectuata prin acoperis, extractie prin fantele din capotele laterale in combinatie cu epuratoare plate de gaze. Lichidul poate fi recirculat prin rezervorul de decapare. D.5.2 Controlul emisiilor/colectarea din decapare Sisteme aplicate: extractia prin tavan; extractia prin perete; extractia la margine; hota laterala D.5.3 Tehnici de reducere a gazelor acide, vaporilor si aerosolilor din decapare (si regenerarea acida) Sistemele de epurare umeda sunt folosite pentru a indeparta gazul acid, aerosolii sau vaporii de la gazele uzate. Principiul epurarii umede este absorbtia gazului sau a lichidului in mediul de epurare printr-un contact apropiat gaz-lichid. Sistemul de absorbtie poate avea o faza apoasa fie o faza de lichid neapos. Selectarea reactivului potrivit depinde de proprietatile poluantului ca sa fie indepartat de fluxul gazos. Apa este potrivita pentru absorbtia gazelor acide solubile cum ar fi HCl,HFl, si de asemeni pentru absorbtia amoniacului. Solutiile alcaline sunt potrivite pentru absorbtia gazelor acide mai putin solubile cum ar fi dioxidul de sulf, acidul sulfuric si clorhidric. Absorbantul de gaze necesita o interfata lichid/gaz cu aria suprafetei inalta de jur imprejurul careia sa poata avea loc transferul de masa. Acest lucru se poate obtine de obicei utilizand un material decapant care sa fie imbracat in lichid sau prin formarea de picaturi/bule. Scruberele pachet constau intr-o carcasa exterioara ce contine un strat de material decapant pe suport de gratare, distribuitoare de lichid, orificii de admisie si emisie a gazului si a lichidului, si evacuator de aburi. Apa este in general introdusa in partea superioara a stratului de decapare si curge in jos datorita gravitatiei, peste umplutura, in timp ce gazul uzat patrunde pe la baza epuratorului si este spalat de apa atunci cand trece mai departe prin strat. Cu acest design de flux contracurent, gazul cel mai contaminat intra in contact cu apa cea mai contaminata la baza epuratorului si gazul cel mai curat intra in contact cu apa cea mai curata in partea superioara a epuratorului. Sunt posibile si alte scheme in care lichidul si flluxul de gaz sa fie in curent sau contracurent. Pentru obtinerea unui flux regulat si a unui contact bun intre aer si apa , apa trebuie sa fie distribuita constant peste parte superioara a stratului de decapare fapt care in mod normal se realizeaza printr-o distributie perpendiculara, echipata cu doze de spray. Acest suport trebuie sa fie suficient de deschis penmtru a permite apei si aerului sa treaca prin el fara a crea picaturi cu presiune prea mare, si in acelasi timp sa fie suficient de puternic pentru a opri umplerea, chiar si atunci cand este contaminata si inundata de apa. Epuratorul cu umplutura obisnuit este un turn vertical cu circuit de aer in partea superioara si cu apa curgand in partea de jos. O varianta a acestuia este epuratorul cu flux incrucisat. In epuratorul cu flux incrucisat gazul uzat curge orizontal prin etansor, in timp ce lichidul curge in jos in jurul fluxului de gaz uzat. Alcatuirea de baza este aceeasi ca si la epuratoarele cu umplutura obisnuite, si inca este nevoie ca umplutura sa fie mentinuta umedaAvantajul epuratorului cu flux incrucisat este acela ca necesita mai putin camera superioara si conducerea este mult mai simpla si mai putin costisitoare decat in cazul unui epurator vertical. In orice caz epuratorul cu flux incrucisat este usor mai putin eficient la indepartarea gazelor solubile decat cel vertical cu contracurent. Un tip avansat de epurator cu flux incrucisat rivalizeaza cu epurarea in mai multe trepte a unui epurator de tabla. In aceasta versiune exista mai multe strate compacte in serie. Fiecare strat are conducta separata de apa sau sistem de recirculare si poate utiliza o umplutura mai de graba structurata decat intamplatoare. Acest tip avansat de epurator are o presiune destul de ridicata de picurare si nu se foloseste in mod curent la aplicatiile de decapare. Unitatile flux incrucisate de umplutura structurata sunt cel mai ades utilizate. Scruberul cu placi consta dintr-un turn vertical cu cateva tavi perforate orizontal (placi ciuruite) stivuite in el. Peretii despartitori sunt situati la distante scurte sub orificiile din placi. Lichidul de epurare intra in partea de sus a turnului si curge succesiv de-a lungul fiecarei tavi. Gazul uzat patrunde prin partea de jos si curge ascendent trecand prin perforatiile tabellor. Usurinta gazului este suficientra pentru a preveni prelingere lichidului prin perforatii. Intr-un filtru de fum aerul trece la viteza redusa printr-un strat compact de fibre. Pe masura ce trece prin acesta, impactul picaturilor cu fibrele le aglomereaza si in cele din urma devin suficient de grele pentru a cadea prin gravitatie. Deoarece si acest tip de dispozitiv retine si particulele de praf necesita spalare la intervale regulate pentru a putea fi curatat. In orice caz in timp ce epiuratoarele cu umplutura si cele cu tabla foilosesc de obicei cateva ppm de apa in mod continuu, filtrele utilizeaza numai 30-50 gal/zi ( egal 114-190 l/d) pentru crestere si aceasta apa poate fi returnata in tancul de decapare ( epurator fara eluent). | Controlul emisiilor de la decapare se face prin extractie prin peretele capsulat aferent liniei de pretratare chimica. Este aplicat un sistem de epurare umeda pentru indepartarea gazului acid, aerosoli sau vapori de gazele reziduale. Epurarea se face intr-un scruber vertical cu umplutura tip LRV 2500 – 3M VSP50 .Scruberul include cilindrul vertical din PPH, sistem complet de pulverizare , 3 metri de umplutura cu inele “Raschig bed” tip VSP 50 pentru marirea suprafetei de contact intre apa pulverizata si aer , cuva de fundal plat situata la partea inferioara a scuberului, demister (eliminator de picaturi cu eficienta de 99,9%), tubulaturi de intrare gaze rezidulea si iesire gaze epurate , termoplonjor pentru mentinerea temperaturii apei din buffer peste temperatura de inghet , panou control pH, conducta de evacuare. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.5- Analiza Bref FMP- Dezincare (stripare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Striparea (dezincarea pieselor rebutate) | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA O prima masura de micsorare a impactului asupra mediului cauzat de decaparea si striparea o constituie operarea ambelor in vase de tratare separate, din moment ce acizii care contin si fier greu si zinc cauzeaza probleme in regenerare sau refolosire. Atat timp cat nu exista optiuni de tratare adecvate pentru acizii micsti, decaparea si striparea efectuate separate se considera a fi BAT. Daca separarea celor doua operatii nu este posibila, de ex. cand nu exista suficient spatiu pentruinstalarea unor rezervoare aditionale, refolosirea externa a acizilor micsti pentru productia pe flux este considerata BAT. | APLICAT Decaparea si striparea se face in bai separate Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.2.6 Striparea Uneori este necesar să se cureţe instrumentele de suspendare de acoperirile cu Zn, să se îndepărteze defectele de acoperire de pe produsele de oţel sau dezincarea produselor, aceste acoperiri necesitând rectificare. Acest lucru se realizează prin cufundare în acid de decapare diluat. Când decaparea şi striparea se execută în acelaşi bazin de tratare, sunt create soluţii de decapare care conţin cloruri de Fe şi Zn. Unii galvanizatori operează băi separate de decapare şi de stripare, acest lucru favorizând reciclarea Zn. Soluţia de stripare consumată poate fi fie tratată la faţa locului pentru recuperarea Zn, fie transferată la un contractant pentru recuperarea Zn. În unele cazuri soluţia de stripare este trimisă pentru neutralizare şi apoi este pusă la dispoziţia contractanţilor externi. C.3.3. Stripare Cantitatea de repere care trebuiesc stripate, reperele galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie si piesele ale caror straturi de protectie trebuiesc reinoite, variaza intre 1-15kg/t. Striparea pieselor de lucru este facuta folosind bai de acid clorhidric cu concentratii mici si reactivitate similara celor cerute pentru decapare. Unii operatori utilizeaza lesiile partial consumate sau utilizeaza baia de decapare pentru stripare insa, asa cum este descris mai departe, acest lucru conduce la un numar de dezavantaje ecologice. Operatia de stripare, care foloseste acidul clorhidric, mai genereaza si acizi reziduali, insa cu o compozitie diferita de cei originali de la decapare. Daca striparea este executata intr-o baie acida, separata de baile de zincvare, atunci in baia de stripare este generata clorura de zinc, relativ necontaminata de baia de stripare. Aceasta solutie poate fi reciclata in baia de preflux (clorura de amoniu de zinc). Clorura de zinc si clorura de fier care contin solutii de la decaparea si striparea combinate, pot fi utilizate in industria fertilizatorilor. Totusi trebuie sa se acorde o atentie sporita adaosului de zinc in solul pentru agricultura si precum si nedepasirii limitelor statutorii. | APLICAT Dezincarea chimica (striparea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu acid clorhidric diluat 5-10% . Scopul dezincarii este de indepartare a defectele de acoperire de pe produsele de oţel, aceste acoperiri necesitând rectificare. Cantitatea de piese care trebuiesc demetalizate, repere galvanizate respinse, dispozitivele de suspensie şi piesele a căror straturi de protecţie trebuiesc reînnoite, variază între 1-15 kg/t. Operatia de demetalizare genereaza acizi reziduali, dar cu o compozitie diferita de a celor de la decapare. In baia de demetalizare este generata clorura de zinc. Durata de utilizare a unei bai este de circa 8 saptamani. Baia se foloseste pana la epuizare, dupa care solutia uzata se stocheaza in depozitul de acid uzat urmad se fie predata de firma valorificatoare conf.contract. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de demetalizare (dezincare) Intrare/Nivel de consum conform Bref Nivel de consum Berg Banat Acid clorhidric 0 - 6 kg/t 4 kg/t Apă 1 0 – 7 l/t 6,6 l/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Soluţie uzată 2 1,2 – 15 kg/t 3,3 kg/t Notă. 1 Pentru reglarea concentraţiilor din băi . 2 Exemplu de compoziţie: zinc 200 g/l, fier 130 g/l. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.6- Analiza  Bref FMP-Spalare

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Spalarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZAREA DISCONTINUA Se considera a fi BAT : Spalarea dupa degresare si decapare Inainte de scufundarea urmatoare se garanteaza un timp de scurgere suficient Clatirea statica sau in cascada Refolosirea apei de clatire pentru a reumple baia pentru operatiunile ce urmeaza in proces. Modalitati de operare fara apa uzata, respectiv tratarea apei uzate | APLICAT Se realizeaza spalarea dupa decapare Se respecta timpul de scurgere Spalarea se face in doua trepte Apa de splare se recircula fiind utilizata la formarea bailor de proces din amonte si la compensarea perderilor prin evaporare Apa de spalare se recircula iar surplusul este epurat in instalatia de epurare proprie. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.2.7 Spălarea Spălarea este un pas foarte important în procesul de galvanizare atâta timp cât prelungeşte viaţa băilor de tratare ulterioare, reduce generarea de reziduuri şi creşte gradul de reutilizare al produselor auxiliare. După degresare şi decapare fabricatele din oţel sunt spălate/cufundate în băi de apă, uneori încălzite. Transferul soluţiei între băi depinde de tipul de lucrare (ex. capacitatea de retenţie a fluidului) şi de modul în care este realizată, în special timpul de drenaj permis deasupra unei băi înainte ca lucrarea să continue. Cantitatea de lichid transferat poate varia între 5 şi 20 l/t de oţel. Transferul de soluţie de degresare în baia de decapare conduce, eventual, la neutralizarea băii; transferul acizilor şi al sărurilor de fier din baia de decapare în baia de fondare şi mai departe în oala de galvanizare va duce la creşterea generării de Zn dur (zgură) şi la consumul de Zn. Dintr-un transfer de 1 g de Fe rezultă aprox. 25 g Zn dur. Apa de la spălare poate fi utilizată la prepararea băilor proaspete de decapare şi degresare ca un mod de reciclare a apei şi de minimizare a evacuărilor apoase. | APLICAT Prespălarea şi spălarea se face prin scufundarea pieselor dupa faza de decapare in baia de prespalare si spalare. Scopul prespalarii si spalarii este pentru prelungirea vietii băilor de tratare ulterioară, reduc generarea de reziduuri şi cresc gradul de reutilizare a produselor auxiliare. In scopul reciclarii apa din băile de pre-spălare şi spălare este utilizată la prepararea băilor proaspete din amonte (decapare şi degresare) si la completarea apei pierdute prin evaporare si aderenta pe piese ca un mod de minimizare a emisiilor de ape uzate tehnologice. In aceste operaţii se consuma aproximativ 0 – 20 l apă/t de oţel galvanizat. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
|  | C.3.5. Clatirea I+II Instalatiile de galvanizare generala consuma 0-20l/t din otelul galvanizat pentru operatiile de clatire, rezultand in aproximativ aceeasi cantitate de apa reziduala si scurgeri. In general se recomanda sa se execute o buna drenare inainte de pre-tratare. Mai mult decat atat, clatirea dupa degresare si dupa decapare este foarte buna in vederea prelungirii vietii acestor bai. Se considera a fi BAT : • Clatirea statica sau in cascada • Refolosirea apei de clatire pentru a reumple baia pentru operatiunile ce urmeaza in proces.  Operarea fara rezultarea apei uzate (apa uzata poate fi generata in cazuri exceptionale, in care tratarea apei uzate este solicitata). C.4.4. Clatire Prelungirea duratei de viata a bailor Cand apa devine prea contaminata, pentru a asigura o clatire eficienta, apa este reutilizata in baia precedenta ca apa pentru pierderile prin evaporare si lungire; Cascada de clatire contra curentului D.8 SPALAREA D.8.1. FOLOSIREA EFICIENTA (MULTIPLA) A APELOR DE SPALARE Folosirea multipla a apelor de spalare si a rezervoarelor statice duc la o concentratie ridicata a apelor de spalare care permit refolosirea in baile de proces, care permit masuri de regenerare sau rectificare aplicate bailor de proces aplicate si apelor de spalare. D.8.2 TRATAMENTUL APELOR DE SPALARE Schimb ionic, extragerea fierului prin electroliza, osmosa inversa, extragerea prin oxidare a fierului |  |

Tab.6.5.7- Analiza Bref FMP-Fondare (fluxare, uscare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Fondarea | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZREA DISCONTINUA Controlul parametrilor de baie si fluxul optimizat folosit sunt importante pentru a reduce emisiile si in restul liniei de proces. Pentru baia cu fondant, regenerarea solutiei (folosind H2O2, oxidare electrolitica sau schimbul de ioni etc) sau, daca instalarea unei unitati de regenerare nu este posibila, este posibila regenerarea facuta de terti. Ambele metode de regenerare - externa si interna a bailor de topire sunt considerate BAT | APLICAT Se masoara temperatura si concentratia in baia de fluxare Se realizeaza regenerarea la fata locului a baii de flux in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Avantajele folosirii de Hegaflux Ferrokill: nu mai este necesară folosirea de NH3 si H2O2; controlează / reglează conţinutul de fier din soluţie, pH-ul, raportul clorura de amoniu-clorura de zinc; reduce cantitatea de cenuşa de zinc şi zgură de zinc în băia de zincare Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.8 Fondarea Scopul fondării este să permită Zn lichid să ude suprafaţa de oţel, o precerinţă necesară pentru reacţia de galvanizare, şi cu fondanţii cu conţinut de clorură de amoniu ptr. a favoriza decapările suplimentare (curăţarea suprafeţei) în timpul cufundării la cald. La temperaturi de peste 200 0C clorura de amoniu se descompune în amoniac şi HCl, din care rezultă un efect adiţional de decapare. Fondarea este realizată în două moduri diferite: uscat şi umed. În fondarea uscată, oţelul este introdus în baia de fondare, o soluţie apoasă de clorură de Zn şi clorură de amoniu menţinută la 40-800C. Fondarea rece este posibilă dar reduce potenţialul de uscare în aer după îndepărtarea produsului din baia de fondare. Concentraţiile tipice ale băii sunt: ZnCl2 150-300 g/l NH4Cl 150-300 g/l densitate: 1,15-1,30 g/ml Fe dizolvat: < 2 g/l. Valoarea pH-ului băii de fondant este reglată la aprox. 4,5 pentru apermite precipitarea ionilor de Fe ca hidroxid de Fe(III); dar pH-ul băii de fondant poate fi în domeniul 1-5. Concentraţia totală de sare de fondant (suma clorurii de Zn şi a clorurii de amoniu) şi raportul clorură de Zn/clorură de amoniu sunt amândouă foarte importante. Clorura de amoniu într-un fondant tipic bun reprezintă adesea 40-60% din sarea de fondant totală. Clorura de amoniu asigură o uscare rapidă şi o îndepărtare bună a oxizilor de fier de pe suprafaţa articolelor, dar cauzează mult fum, cenuşă şi zgură în timpul procesului de acoperire. Când pretratarea pieselor este insuficientă atunci este necesară mai multă clorură de amoniu. Clorura de Zn previne oxidarea suprafeţelor pieselor de lucru. Aceasta are o importanţă particulară când timpul de uscare este lung. Atât concentraţia optimă de fondant cât şi compoziţia acestuia trebuiesc reglate în funcţie de circumstanţele particulare. [Com DK] Conţinutul de Fe în baia de fondant este foarte important pentru controlul procesului, pentru economie şi mediu. O concentraţie mare în baia de fondant (originar din aderenţa din baia de decapare) va influenţa calitatea acoperirii cu Zn. Transferul de Fe din baia de fondant în oala cu Zn va genera zgură şi de asemenea va influenţa grosimea finală a stratului de Zn ptr. multe mărci de oţel. Pentru areduce impactul de mediu al clorurii de amoniu în timpul cufundării, unii galvanizatori au schimbat cu fondanţi cu „fum redus“ în care clorura de amoniu a fost parţial sau total înlocuită cu clorură de potasiu. După retragerea piesei de lucru din baia de fondant o cantitate de apă din fluidul fondant aderent se evaporă. Extinderea evaporării depinde de temperatura băii de fondant şi, dacă baia este caldă, de randamentul de scoatere din baie (o scoatere lentă dă o evaporare mare). Uscarea suplimentară este obţinută prin uscare descentralizată. Gazele evacuate de la oala de galvanizare pot fi o sursă indirectă de căldură pentru astfel de unităţi de uscare, dacă nu sunt utilizate arzătoare auxiliare. Uscarea produselor ajută la reducerea împroşcărilor de meatl din baia de Zn atunci când produsul este cufundat, beneficiu care este mărit dacă produsul a reţinut căldură după uscare, adică este aplicată preîncălzire. Un număr mic de piese de galvanizat, în special cele cu cerinţe de fondare deosebite sunt operate întrun proces alternativ, numit fondare umedă. În acest proces agenţii de fondare curg ca un strat de sare topită pe suprafaţa băii de galvanizare. Piesele de oţel sunt trecute prin stratul de fondant şi apoi intră în baia de Zn. Stratul de sare topită este îndepărtat de pe suprafaţă cu o racletă (curăţitor) ptr. a permite pieselor de oţel să fie retrase din baia de galvanizare fără a mai intra în contact cu fondantul. | APLICAT In instalatia analizata se utilizeaza o baie de fluxare incalzita. Solutiile se regenereaza pe amplasament. Fluxarea chimica (fondarea) se face prin cufundarea pieselor in baia cu solutie de apoasa de clorura de zinc (18-24%) si clorura de amoniu (12-16%) (amestec de soluţie de fluxare Hegaflux+Apă) menţinuta la temperatura de 40 – 80 0C. Clorura de amoniu asigura o uscare rapida si o indepartare buna a oxizilor de fier de pe suprafata pieselor, dar cauzeaza mult fum, cenusa si zgura in timpul procesului de acoperire. In acest scop dupa tratarea piesei in baia de flux se realizeaza uscarea acestora. Uscarea produselor ajuta la reducerea stropirii cu metal din baia de zinc, in momentul scufundarii piesei. Pentru a recupera pierderile din antrenarea aerului de catre apa si pentru a mentine o concentratie constanta in baile de flux, agenti de flux si apa sunt adaugati de cate ori este nevoie. Scopul fondării este să permită zincului topit să ude suprafaţa de otel, iar fondanţii cu conţinut de clorura de amoniu favorizează decaparea suplimentara, în timpul cufundării în băia de zinc topit Emisiile in aer de la băile de flux sunt neglijabile deoarece băia nu conţine compuşi volatili, iar principalele emisii sunt vaporii de apă. Reziduurile din această operaţie sunt solutiile uzate şi scurgerile. Băile de flux nu sunt regenerate în mod continuu, cresc în aciditate şi conţinut de fier pe măsură ce sunt folosite. Pentru reutilizare, solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

| -“- | C.3.4. Tratarea cu flux (fondarea) Baia de flux contine un agent de flux (de obicei ZnCl2 x NH4Cl) si o anumita cantitate de apa pentru a atinge concentratia corecta. Agentul de flux este format uneori prin folosirea KCl in locul unei parti sau a intregii cantitati de NH4Cl. In cele mai multe cazuri, este necesara energie pentru incalzirea bailor de flux , pentru care scop, unii operatori folosesc caldura recuperata. Emisiile in aer de la baile de flux sunt considerate neglijabile, deoarece baia nu contine compusi volatili iar principalele emisii sunt vaporii de apa. Reziduurile ridicate din operatia de tratare cu flux include lesiile de flux uzate si scurgerile. Baile de flux care nu sunt regenerate in continuu, cresc in aciditate si continu t de fier pe masura ce sunt folosite. Acestea contin (in functei de agentul de flux) cloruri de amoniu, cloruri de zinc, si/sau cloruri de potasiu. Reciclarea dioscontinua a solutiilor de preflux, este o practica comuna. In unele cazuri, solutia utilizata este returnata in producatorului de preflux respectand un regulament de baza. . | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din activitatea de fluxare Intrare/Nivel de consum conform Bref specific Nivel de consum Berg Banat Fondant (flux) 0 – 3 kg/t 1,0 kg/t Apă 0 – 20 l/t 15 l/t Energie 0 – 40 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform documentului de referinţă Nivel de emisie în instalaţia propusă Fondant uzat 1 – 6 kg/t 3 kg/t Apă uzată şi nămol 0 – 20 l/t 10 l/t Nămolul de hidroxid de fier 1 Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| --- | --- | --- |
| Uscarea | Uscatoarele amplasate in josul curentului din baia de preflux consuma energie pentru incalzirea aerului de uscare. O parte din, sau toata energia, pot fi asigurate de gazele evacuate de furnalul de galvanizare. Aerul umed care paraseste uscatorul pentru a trece in atmosfera (fie in interiorul fie in exteriorul Instalatiii) transporta cloruri. Surplusul de solutie de preflux picura de pe piesa de lucru in uscator unde se usuca transformandu-se in forma cristalina si este indepartat periodic. Acolo unde pentru suflarea aerului prin uscator se folosesc ventilatoare mari, acestea pot cere cantitati semnificative de energie electrica si pot genera zgomot. | APLICAT Uscarea se face cu gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare. Se respecta timpul de scurgere , inainte de intrarea pieselor in uscator. Uscarea pieselor dupa operatia de pretratare chimica are loc intr-un tunel de uscare protejat antiacid, prin suflare cu aer cald recuperat de la baia de zincare. In tunelul de uscare se găseşte o unitate de transportor cu lanţ. După tratamentul preliminar traversele cu piese rămân la nivel deasupra băilor, astfel încât rezultă o uscare de suprafaţă. Componentele care atârnă de traverse şi trebuie uscate sunt conduse cu ajutorul unităţilor de transport în tunelul de uscare. După uscare componentele uscate sunt evacuate din tunelul de uscare în direcţia băii de zincare. Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Scopul uscarii este de a ajuta la reducerea stropirii cu metal din băia de zinc, în momentul scufundării piesei Constructiv, tunelul de uscare este format dintr-o platformă betonată şi pereţi zidiţi. Pereţii şi acoperişul uscătorului sunt placate antiacid. Uscatorul este prevazut cu transportor cu lant, schimbator de caldura, tubulatura , ventilator si cos de dispersie. (Gazele de la băia de zincare termica sunt sursa indirectă de căldura). Emisiile in aer de la tunelul de uscare sunt gazele de ardere de la incalzirea baii de zincare (CO, NOx, SO2.) Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.8- Analiza Bref FMP- Mentenanta baii de flux (regenerarea solutie de fluxare)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Mentenanta baii de flux | C.4.5. Fluxul Mentenanta baii: Pentru a recupera pierderile din antrenarea aerului de catre apa si pentru a mentine o concentratie constanta in baile de flux, agenti de flux si apa sunt adaugati in permanenta; Indepartarea fierului din baile de flux prin aerarea si precipitarea fierului Procesul de indepartare a fierului din baile de flux prin oxidare cu H2O2; Indepartarea Fe din baile de flux prin oxidare eletrolitica; Indepartarea Fe din baile de flux prin folosirea schimbului de ioni Agenti de flux cu gaze de ardere reduse: Clorura de amoniu este partial substituita de alte cloruri alcaline, cum e clorura de potasiu. Avantaje: - Emisii reduse de aer. - Cantitati mici de Zn greu. Dezavantaje: - Cantitate marita de cenusa de Zn (au fost raportate de cateva din surse). - Fluxurile cu emanatii reduse de fum produc fum care este mai putin vizbil, insa viziblitatea acestuia este una din functiile dimensiunii particulelor. Astfel particulele de aerosoli mai putin vizibile pot provoca probleme sistemului respirator. D.7 Fondare D.7.1. Regenerarea la fata locului a bailor de fondare (Extragerea fierului) In timpul operatiei creste concentratia fierului . La un anumit nivel solutia fluxului devine instabila. Pentru ca solutia sa fie capabila de recirculare, continutul de fier trebuie sa fie extrasa. Aceastaoperatie trebuie realizata fara oprire sau in operatii in sarja. D.7.1.1 Extragerea fierului folosind amoniacul si H202 Oxidant Cu ajutorul metodelor de adaugare a amoniacului si H202 (oxidant), fierul precipita ca Fe(OH)3 si NH4Cl conform reactiei urmatoare: HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O 2FeCl2 + H2O2 + 4NH40H = 2Fe(OH)3 + 4NH4Cl Namolul de hidroxid de Fe precipitat este indepartat. Zincul, initial prezent in solutie sau introdus cu ajutorul pieselor de lucru, impregnate cu solutie provenite din dezvoltarea bailor de decapare, ramanand ca ZnCl2. D.7.1.2 Extragerea Fierului folosind Oxidarea electrolitica Procesul de oxidare electrolitica consta dintr-un modul reactor sau o serie de module reactor pentru oxidare electrolitica de dizolvare a fierului si pentru aranjarea rezervoarelor de sedimentare pentru a fi indepartate in forma de precipitatii. Solutia fluxului trecand prin reactor, fierul feros(II) este oxidat in fier feric(III). Fierul feric (III) precipita ca hidroxid. Aceasta este insotita de generarea unui acid. Ca un rezultat a acestor schimburi, concentratiile de fier dizolvat si capacitatea acida a fluidului de reactor este scazuta in compatie cu fluidul de intrare. Din acesta cauza, lucru este continuu pentru importul de de apa provenita din spalari sau solutia de decapare din fluxul principal a rezervorului. Relatia dintre concentratia fierului din cele doua rezervoare depinde de numarul de factori, dar, in practica, concentratia din tancul de recirculare poate fi coborata aproape de zero grame per litru iar concentratiile constante din tancul principal este de 2 grame per litru poate fi atins usor,concentratiile de 1gram per litru sau mai joase pot fi realizate doar prin operatii atente. Avantaje: - sistemul se bazeaza pe ponderea de clorura iar clorura peste tancul spalat din fluxul rezervorului se utilizeaza pentru generarea de clorura de amoniu zinc produs, fierul este extras; - tratamentul apelor uzate nu este necesar; - apa provenita din spalarea rezervoarelor salveaza semnificativ costurile acidului; - costurile apei brute sunt minimizate. D.7.1.3 Extragerea Fierului folosind Schimbul Ionic Procesul de schimb ionic este folosit pentru absorbtia fierului cu ajutorul unei rasini. Acest proces este se refera la particule solide, solutia fluxului este filtrat primul. Aceasta poate fi realizata cu un filtru-plat. Prin adaos de NaOH, pH ajunge la valoarea ceruta. Unitatea de neutralizare este creata pentru a se realiza o solutie omogena. Apoi solutia este pompata prin coloana de schimb ionic unde acestia sunt absorbiti de rasini. Dupa ce paraseste coloana, lichidul este returnat in fluxul baii/rasini. Cand rasina este saturata cu ioni este necesara o regenerare. Solutia de regenerare este pompata in vasul de depozitare prin coloana in alt vas. Un scimb ionic are loc in coloana. Fierul este dizolvat in HCl, ca apoi acidul sa fie absorbit de rasina. D.7.2. Reutilizarea Externa A Bailor Uzate D.7.2.1 Extragerea NH3, Precipitarea si Refolosirea Partiala A Productiei Noului Flux D.7.2.2 Oxidarea | APLICAT Se face controlul concentratiilor in baia de fluxare Indepartarea fierului din baia de fluxare se face intr-o instalatie de regenerare la fata locului prin procedeul de extragere a fierului prin oxidare . Solutia fluxului uzat trecand prin reactor, fierul feros(II) este oxidat in fier feric(III). Fierul feric (III) precipita ca hidroxid de fier. Regenerarea solutiei provenita din baia de fluxare se face in « Instalatia de regenerare flux », prin tratare cu solutie de regenerare (apa+Hegaflux Ferokill) intr-un vas de reactie unde are loc precipitarea hidroxidului de fier, solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. Solutia de flux regenerata este recirculata in baia de fluxare prin intermediul unui rezervor pentru solutii regenerate iar slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere. Avantajele folosirii de Hegaflux Ferrokill: nu mai este necesară folosirea de NH3 si H2O2; controlează / reglează conţinutul de fier din soluţie, pH-ul, raportul clorura de amoniu-clorura de zinc; reduce cantitatea de cenuşa de zinc şi zgură de zinc în băia de zincare Scopul regenerarii solutie de fluxare pentru reutilizarii acesteia in baia de pretratarea chimica prin fluxare. Solutia de flux se regenereaza periodic, in functie de continutul de fier din baia de fluxare. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.9- Analiza Bref FMP-Zincarea (scufundarea la cald)

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Scufundarea la cald (zincarea propriu-zisa) | C.5. CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU GALVANIZAREA DISCONTINUA Problema principala care apare scufundarea in baie fierbinte este este emisia in aer rezultata din reactia agentului de flux in timpul scufundarii. Urmatoarele tehnici sunt considerate a fi BAT: Captarea emisiilor din timpul submersiei fierbinti prin inchiderea cuvei sau prin extragerea marginilor prin reducerea prafului (de ex. printr-un filtru textil sau scruber umed). Nivelul de praf asociat cu aceste tehnici este < 5 mg/Nm3. Refolosirea interna sau externa a prafului colectat pentru fluxul de productie. Deoarece acest praf poate contine dioxine in concentratie mica datorita conditiilor precare din instalatie (piesedegresate superficial si apoi galvanizate) , se considera BAT procesele de recuperare aagentilor ce nu contin dioxine. Chiar daca sunt limitate ocaziile de economisire a energiei prin economisirea transferului de caldura de la gazele emanate din baile de galvanizare datorita volumului redus si temperaturilor relativ scazute (450oC), se considera o buna practica recuperarea caldurii de la aceasta sursa fie pentru a incalzi apa utilizata in alta parte in instalatie fie ca aer pentru uscare. Pentru toate reziduurile ce contin Zn ( zgura, zinc solidificat, stropi) se considera a fi BAT depozitarea lor separata si protectia impotriva ploii si vantului si apoi re-folosirea in industria prelucrarii metalelor neferoase sau in alte sectoare pentru a refolosi metalele valoroase ce le contin. | APLICAT Emisiile provenite de la baia de zincare sunt captate intr-o instalatie de absorbtie compusa din hota de captare mobila, tubulatura de absorbtie, ventilator de presiune, filtru cu saci , Qv=73.000 mc/h, tubulatura de evacuare, cos de evacuare D= 1,0 m; H =16, 2 m. Nivelul de praf din gazele epurate este <5 mg/Nmc. Pulberile se valorifica prin agenti autorizati. Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Reziduurile cu continut de Zn sunt depozitate separat, in spatiu acoperit si valorificat prin societati specializate. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.2.9 Cufundarea la cald Fabricatele de oţel fondate sunt coborâte încet în baia de Zn topit. Pentru articole foarte lungi care nu încap în oală se aplică o dublă cufundare ptr. a acoperi întreaga suprafaţă. Oţelul reacţionează cu Zn ptr. a forma o acoperire constând dintr-o serie de straturi de aliaje Zn-Fe, ultimul strat fiind din Zn pur când piesele sunt retrase din baie. Perioada de imersie variază de la câteva minute ptr. piesele din oţel relativ mici până la 30 minute ptr. piesele structurale grele. Zn topit are o temperatură de 440-4750C. Dimensiunile oalei variază foarte mult, în funcţie de piaţa deservită şi de tipul de fabricate ce trebuiesc tratate. Dimensiunile tipice sunt 7 m lungime, 1,4 m. lăţime şi 2,6 m. adâncime, dar oale precum cele cu 20 m. lungime şi 4m adâncime sunt în uz. Oala, închisă de izolaţia cuptorului, este instalată într-o groapă sau la nivelul solului cu platforme de acces. Oala în mod normal este încălzită extern, în mod obişnuit cu arzătoare cu gaz sau cu combustibil lichid. Încălzirea cu arzătoare în imersie sau cu arzătoare cu apărători este utilizată când temperatura Zn este peste 460oC (şi când oala de oţel nu poate fi utilizată) sau când suprafaţa pereţilor oalei este insuficientă pentru transferul căldurii în topitură. Acolo unde este viabil din punc de vedere economic este utilizată încălzirea electrică, în mod obişnuit prin radiaţie prin pereţi sau de sus, şi ocazional prin inducţie sau rezistiv. Baia de Zn conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care fie sunt impurităţi de la introducerea Zn fie sunt adăugate ca elemente de aliere. O compoziţie tipică a băii este: - zinc 98,9wt-% - plumb 1,0wt-% - fier 0,03wt-% - aluminiu 0,002wt-% - cadmiu 0,02wt-% - urme de alte metale (ex. staniu, cupru) Aluminiul şi plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii şi aspectului acoperirii. Adăugarea Pb(de la 0,1 la 0,15%) are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale Zn, în special vâscozitate şi tensiune superficială. Ajută la umezirea oţelului înainte de galvanizare şi la curgerea Zn de pe suprafaţă după galvanizare. Pb poate fi de asemenea folosit ptr. protejarea oalei. Grosimea pereţilor de oţel ai oalei sunt măsuraţi regulat ptr. a preveni spargerea. Acolo unde sunt utilizate oalele din otel, este foarte important ca materialul oalei (ote; tipic cu continut scazut de carbon cu adaos minim de de elemente reactive cum ar fi siliconul) sa fie ales in mod corect astfel incat sa reduca efectul atacului cu zinc, si ca sa fie fabricat astfel incat sa reziste tensiunilor generate pe timpul incalzirii pana la temperatura de operare. Pot fi obtinute oale din otel cu armatura interioara care sa reziste atacului zincului, insa sunt semniifcativ mai scumpe Clorura de aluminiu, o componenta a agentului de flux, are o temperatura de sublimare sub temperatura baii de zincare, si aceasta, impreuna cu alte reactii care au loc genereaza emisia de fum care ia nastere in timpul cufundarii la cald. Oalele de galvanizare sunt in general continute intr-o anexa ventilata sau ventilata printr-un sistem de extractie cu nervura. In mod obisnuit, aerul de ventilare este curatat in prin filtre cu sac, iar praful precipitat este transportat inexterior pentru recuperarea substantelor valoroase, si anume agentii de flux. In unele cazuri, praful precipitat este trimis pentru ingropare in locuri special destinate. Unii operatori aplica epuratoare de gaze Venturi si folosesc purjari epuratoare de gaze pentru suplimentarea solutiilor de flux Reactiunile zincului cu otelul, fie din piesele fabricate care sunt galvanizate , sau de la oala insasi, conduc la formarea in baie a aliajului zinc-fier in baie, cunoscut ca zinc dur sau ca zgura. Zgura poate adera la peretii baii, insa cel mai adesea la fundul baii, de unde este scoasa periodic cu o racleta cu cupa. Zgura in exces poate sa interfere cu galvanizarea si poate cauza supraancalzirea unei oale incalzita din exterior. Materialul recuperat este returnat in industria recuperatoare de zinc, pentru recuperarea continutului de zinc sau in industria chimica a zinculuipentru producerea oxidului de zinc Cenusa de zinc este formata la suprafata baii de zinc datorita reactiilor zincului cu oxigenul din aer si cu agentii de flux. Materialul oxidat este indepartat si este reutilizat direct in instalatie sau returnat in industria secundara a zincului, pentru recuperare. | APLICAT Zincarea constă în imersarea pieselor pregatite pentru câteva minute în zinc topit, la o temperatură cuprinsă în intervalul de 450±5 oC. La scoaterea din baia de zincare, un strat de zinc topit rămâne pe stratul de aliaj. În urma răcirii acestui strat, rezultă un aspect strălucitor şi lucios, specific produselor zincate termic. Dimensiunile baii de zincare ese de Lxlxh =12500x1600x3200 mm, nefiind nevoie de o dubla scufundare pentru a acoperii intreaga suprafata a pieselor. Baia de zincare este formată din: cuva de zincare din oţel, cu căptuşeală refractară, izolaţie, cuva de colectare a scurgerilor accidentale de zinc topit; cuptorul băii de zincare: 4 arzătoare cu gaz, coş de evacuare gaze arse, aparate de măsura presiune şi temperatură, termoelemenţi; Incălzirea băii se face indirect prin sistem de arzătoare cu convecţie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului şi învăluiesc baia de zincare încălzind - o uniform. hota de captare mobila situată deasupra băii de zincare, instalaţie de filtrare (filtru cu saci), cos de dispersie panou de comandă Piesele de otel pretratate sunt scufundate încet în baia de zinc topit. Otelul reacţionează cu zincul formând straturi de aliaj Zn-Fe, ultimul strat fiind de zinc pur. Scopul zicarii termice este de acoperire cu un strat protector de zinc a confectiilor metalice. pentru protectia anticoroziva a pieselor metalice expuse liber in atmosfera. Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Baia de zinc conţine cantităţi foarte mici de alte metale, care sunt impurităţi din zinc sau elemente de aliere. (Aliajul de Al cu Zn , nichelul si plumbul sunt adăugate datorită influenţei asupra grosimii si aspectului acoperirii. Adăugarea plumbului are influenţă asupra proprietăţilor fizice ale zincului, în special asupra vâscozităţii şi tensiunii superficiale. Ajută la umezirea otelului înainte de acoperire şi la curgerea zincului de pe suprafaţa piesei, după acoperire. Plumbul poate fi folosit şi pentru protecţia pereţilor băii). Baia de zincare este una din sursele majore de poluare a aerului. Pe timpul cufundării, din băia de zincare se ridică vapori, gaze şi particule, care pot fi văzute ca un nor alb. Emisiile cuprind : emisii de praf , care sunt legate de consumul de agent de flux (praful contine oxid de zinc, hidroxid de zinc, clorira de zinc si clorura de amoniu; emisii cu volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric şi amoniac, care iau naştere din descompunerea baii de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particule emise in aer; din cand in cand din baia de zincare sunt evacuate cantităţi mici de zinc metalic (stropi), ca rezultat al evaporării umidităţii de pe suprafaţa oţelului. Acesta aderă la echipamentul de extracţie al fumului, din care este înlăturat pentru recuperare. Zincul împroşcat este retopit direct în băia de galvanizare. Baia de zinc topit este prevăzută cu un sistem de exhaustare prevăzut cu hota de capare mobila, filtru cu saci, iar praful reţinut este valorificat intern in baia de zinc În timpul procesului de galvanizare se ridică zinc ce conţine produse secundare solide cum ar fi zincul dur (zgura), cenuşa şi alte componente. Zincul dur (zgura) se îmbogăţeşte în baia de zinc pe timpul operării şi se datorează pieselor, pereţilor cuvei (fiind un produs de reacţie a fierului din oţel, cu zincul topit) şi din reacţia sărurilor de fier transportate de la decapare şi tratare cu flux. Zgura se adună pe fundul băii, de unde este îndepărtat periodic. Datorită conţinutului mare de zinc (95 – 98%), zgura este valorificată prin societăţi specializate. Cenuşa de zinc are o densitate scăzută, plutind la suprafaţa băii de galvanizare şi constă din oxid de zinc, clorură de zinc, oxid de aluminiu, din aliaj. Cenuşa este îndepărtată înainte de scoaterea pieselor cufundate, odată cu cantităţi mici de zinc. Conţinutul de zinc este de 40 – 90%, ceea ce o face valoroasă pentru reciclare. Din oala de zincare sunt evacuate periodic cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acesta adera la echipamentul de extractie al fumului, din care este inlaturat pentru recuperare. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta poate contine oxid de zinc sau alti contaminanti(datorita contactului cu solul, daca baia nu este inchisa. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| -“- | C.3.6. Cufundarea la cald Principalul material brut introdus in procesul de cufundare este, fara indoiala , stratul acoperitor de metal de zinc. Consumul mediu de zinc pentru 1 tona de otel galvanizat este de 75 Kg. Valorile extreme ale consumului de zinc – maxim sau minim – pot fi atribuite formei pieselor din otel si calitatii acoperirii. Consumul de zinc este bineanteles, proportional cu suprafata acoperita si cu grosimea stratului acoperitor.. Gazul, combustibilul lichid sau energia electrica asigura necesarul de energie pentru topirea zincului si mentinerea temperaturii baii de zinc. Oala de galvanizare este una din sursele majore de emanatii in aer. Pe timpul cufundarii, din baia de zincare se ridica vapori, gaze si particule poluante, care pot fi vazute ca un nor alb. In functie de fluxuri, emisiile cuprind produse de sublimare si vaporizare extrem de fine, care include ioni de cloruri, amoniu si zinc, ca si compusi de oxid de zinc, cloruri de zinc si cloruri de amoniu. Tipul si cantitatea emisiilor depinde de consumul de flux, compozitia sa si factorii suplimentari determinati de piesele care trebuiesc galvanizate (tipul, numarul, intinderea/calitatea suprafetei) si pretratamentul acestora (degresare, decapare, clatire, uscare). Unele surse au raportat marimea particulelor higroscopice ca fiind foarte mici, in majoritate < 1 micron. In timp ce altele au raportat ca marime medie a particulelor 30 microni si numai in jur de 5% ca fiind < 1 micron. In conformitate cu unele investigatii recent incheiate, asupra distributiei in marime a particulelor, in emisiile din aer rezultate din baia de galvanizare ca urmare a cufundarii otelului, nu exista nici un motiv de ingrijorare pentru sanatate in ceea ce priveste marimea particulelor, si masa emisiilor la care pot fi expusi operatorii de galvanizare pe timpul procesului de galvanizare. Investigatiile din datele de monitorizare ale expunerii personale a operatorilor au aratat ca expunerea este scazuta atat in masa totala in special in cazul “fluxurilor de fumare scazuta” sau a “fluxurilor reduse de fum” si ca masa particulelor mici, de diametru mai mic de 1 micron, este aceeasi atat pentru fluxurile normale cat si pentru “fluxurile cu fumare redusa”. De aceea, nu exista motive de ingrijorare pentru sanatate intre diferitele tipuri de flux si nici o ingrijorare in ceea ce priveste marimea particulelor emanate in aer in oricare din situatii Mai putin de 10 % din masa totala a particulelor - aceasta insasi mai mica decat 1,5 mg/m3 in total - este mai mica de 1 micron. In concluzie, toate temerile in ceea ce priveste sanatatea nu sunt o problema. Cantitatea de praf emis este strans legata de consumul de agent de flux. Unele investigatii au aratat ca la un consum de flux de 2 Kg /t emisiile de praf erau intre 0,2 si 0,3 kg /t , in timp ce emisia de praf cu un consum de 4 Kg/t a fost de aprox. 1,2 kg /t de produs. Concentratia de praf in gazul crud emanat din galvanizarea uscata atinge adesea mai mult de 100 mg/c.m. Cu galvanizarea umeda, cifrele sunt chiar mai inalte; un domeniu tipic este de 80 – 180 mg/mc. Daca ca rezultat al aplatizarii procesului operatia de degresare este ineficienta, este posibil ca uleiul sau unsoarea sa patrunda in baia de zinc si sa fie subiectul unei combustii de joasa temperatura. In acest caz, praful din filtru poate contine pana la 10% unsoare si pot fi detectate dioxine. Gazul rezidual este fie tratat in filtre textile, rezultand in praf de filtru, sau epurat, rezultand efluenti aposi care in mod normal sunt tratati. In plus fata de praf, mai sunt emisii de volume mici de substante gazoase cum ar fi acidul clorhidric gazos, si amoniu, care iau nastere din descompunerea agentului de flux si recombinarea clorurii de amoniu, ca particula generata in aer Mai mult, arderea combustibililor in vatra de galvanizare rezulta in emisia produselor de combustie cum ar fi CO, CO2, si Nox ( de asemenea cu arderea combustibililor, Sox). Ventilatoarele de aer de combustie si arzatoarele, pot produce zgomot. In timpul cufundarii se ridica zinc ce contine produse secundare solide cum ar fi zincul dur, cenusa si extruziuni. Zincul dur (sau zgura) este imbogatit in baia de zinc pe timpul operarii si isi are originea din piesele de lucru galvanizate, de pe peretii vasului (produs de reactie a fierului din otel cu zincul topit) si din reactia sarurilor de fier transportate de la decapare si tratarea cu flux. Datorita densitatii sale inalte, zincul se aduna pe fundul oalei de unde este indepartat periodic. Datorita continutului inalt de zinc (95 la 98%) zgura este vanduta pentru reciclare companiilor specializate in recuperari. Cenusa de zinc, cu o densitate scazuta, plutind pe suprafata baii de galvanizare, consta in special din oxid de zinc si clorura de zinc, cu ceva oxid de aluminiu, daca este aliat in baia de metal. Cenusa este indepartata inainte de scoaterea pieselor cufundate, de obicei transportand in afara si cantitati mari de zinc. Continutul de zinc este de 40 la 90% si acest lucru o face valoroasa pentru reciclare, fie direct in instalatie prin zincul secundar industrial. Din cand in cand din oala de zincare sunt evacuate cantitati mici de zinc metalic, ca rezultat al evaporarii umiditatii de pe suprafata otelului. Acestea adera cel mai mult la echipamentul de extractie al fumului (daca exista) din care sunt inlaturate pentru recuperarea continutului lor metalic. Zincul improscat poate fi retopit direct in baia de galvanizare sau poate fi trimis pentru recuperare in exterior. Acesta ar putea contine oxid de zinc si/sau poate fi contaminat prin contactul cu solul daca oala de zincare nu este inchisa. |  |
| -“- | Consumul si emisiile la baia de zinc | APLICAT Consumurile şi emisiile rezultate din băia de zincare termică Intrare/Nivel de consum conform Bref specific Nivel de consum Berg Banat Zinc 20 – 200 kg/t 50 – 65 kg/t (include şi cenuşa de zinc recuperata) Energie 180 – 1000 kWh/t 230– 640 kWh/t Ieşire/Nivel de emisie conform Bref Nivel de emisie Berg Banat Emisia specif. Concentratia Gazul exhaustat din baie 1500 – 12000 mc/t 10000 mc/t Emisii în aer : -pulberi, -zinc, -HCl, -plumb 40 – 600 g/t neglijabil 10-100mg/mc 2-20 mg/mc 1-2 mg/mc - <5 mg/mc <2 mg/mc <2 mg/mc (Conf.Rapoarte de incercari anexate) Cenuşa 4 – 25 kg/t 9 kg/t Zgura 5– 30 kg/t 6 kg/t Gazul de ardere 500 – 3250 mc/t 15– 40 mc/t Pulberi filtrate 0,1 – 0,6 kg/t 0,05 kg/t Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

| -“- | C.4.6 Procesul de scufundare in baie fierbinte Baie de galvanizare inchisa - Sisteme inchise in combinatie cu scruberele sau filtrele textile: - Inchidere stationare - Inchidere mobila cu pereti laterali verticali deplasabili Beneficii: - Reducerea emanatiilor de aer (raportata o mixtura de pulberi si alte emisii de 95-98% - Reducerea stropilor Dezavantaje: - Consumul de energie (energia electrica este folosita la ventilatoare de extractie, curatarea filtrelor si eventual la incalzirea filtrelor), dar prin comparatie cu alte sisteme este necesara o cantitate mai mica de energie. - Scruberele umede: genereaza apa uzata, necesita tratare si reciclare redusa in comparatie cu fltrele uscate de pulberi. Tabelul C.4.3 compara exemple de particule si gaze de la bazinele de galvanizare prin diferite tehnici. C.4.6.4 Procesul de reutilizare a pulberilor filtrate Pulberile precipitate rezultate din filtre sunt in principal formate din clorura de amoniu si clorura de zinc (agent de flux). Pulberile sunt colectate in saci si transmise periodic pentru reciclare catre producatorii de agenti de flux. C.4.6.5 Reducerea productiei de Zn greu Descriere: Masurile care pot conduce la reducerea cantitatii de Zn greu: Curatare prin spalare urmata de baituire. Continua regenerare a baii de flux. Folosirea agentilor de flux cu continut mic de clorura de amoniu cu efect de baituire redus (indepartarea Fe). Evitarea incalzirii locale exagerate in bazinele de galvanizare incalzite (in reactie cu peretii boilerului). C.4.6.7 Refolosirea cenusii de Zn Descriere: Particulele de Zn din cenusa de Zn se pot topi si recicla in rezervorul de galvanizare. Gradul de reductie este 60-70%. Oxidul de Zn ramas este rafinat in continuare in industria de specialitate. C.4.6.8 Recuperarea caldurii de la incalzirea baii de galvanizare Descriere: Bazinele de galvanizare pot fi pornite cu ajutorul gazelor sau combustibilului lichid. Metoda cea mai des folosita in procesul de revenire prin incalzire este cea a transferului aerului sau apei. Schimbatoarele de Q confectionate sunt folosite pentru recuperarea caldurii din combustibil lichid in aer. Produsele sunt in mod normal dispuse pe partea cosului si pot fi introduse la o temperatura de 500-700 grade Celsius atunci cand furnalul functioneaza la capacitate maxima. Schimbatorul de caldura poate fi plasat direct pe canalul de ductiune, in absenta unei extrageri fortate de gaze de furnal, caz in care poate fi tolerata o scadere relativ mica a presiunii gazului. Carcasa si tuburile schimbatoare de caldura pot fi folosite pentru transferul caldurii rezultat de la produsul evacuat in apa sau aburi, cu gazele de evacuare pe partea carcasei. Un alt exemplu tipic de schimabtor il reprezinta grupul de tuburi plasate pe tronsonul de evacuare, caz in care apa este situata pe partea tubului. Gazele pot fi coborate de-a lungul schimatorului de caldura cu ajutorul unui ventilator care poate mari per general coeficientul. Aceasta este procedura normala in cazul unui transfer gas-apa. Atat schimbatorul de caldura cat si ventilatorul sunt amplasati pe un tronson paralel cu tronsonul de evacuare principal, evitandu-se in felul acesta presiunea inversa asupra furnalului. Ventilatorul consuma o cantitate de energie foarte mica. Reducerea aparitiei stropilor Descriere: Masurile care pot conduce la reducerea productiei de stropi sunt: - Proces de uscare dupa baia de flux. - Baie de galvanizare inchisa Suprafetele inconjuratoare bazinului de galvanizare trebuie mentinute curate pentru a oferi posibilitatea recuperarii Zn cu continut mic de impuritati | APLICAT Constructia bazinului de zincare este montata separat intr-o incinta captusita cu caramizi refractare si fundatie de beton capusita cu material izolant, dotata cu pereti laterali din metal, astfel incat sa impiedice imprastierea stropilor prin imersie. Incalzirea baii se face indirect prin sistem de arzatoare cu convectie. In acest sistem aerul cald este condus prin canalele laterale ale convectorului, si invaluiesc baia de zincare si o incalzesc uniform. Constructia are atasata o instalatie de filtrare (filtru cu saci cu insuflare de aer pentru curatare ) a gazelor colectate la partea superioara` a baii de zincare, care sunt apoi dirijate spre cosul de evacuare. Nivelul de praf din gazele epurate este <5 mg/Nmc Pulberile sunt colectate in saci si transmise periodic pentru reciclare catre agenti autorizati. Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Pentru reducerea stropilor: Se practica procesul de uscare inainte de scufundarea pieselor in baia de zinc. Baia de zincare este inchisa Caldura gazelor de ardere la cuptorul baii de zincare este recuperata si utilizata la uscator. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| --- | --- | --- |

Tab.6.5.10- Analiza Bref FPM-Finisarea

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Finisarea | C.2.10 Finisarea Piesele din otel sunt extrase din baia de zincare; zincul in exces este indepartat prin periere sau in unele cazuri, prin lovire (vibratii). Piesele sunt apoi racite si inspectate. Imperfectiunile mici ale suprafetei sunt remediate, iar piesele sunt scoase de pe stelaje si pregatite pentru expediere. Dupa acoperirea prin cufundare la cald, unele produse din otel sunt calite in apa pentru a le oferi proprietati speciale. Ca protectie impotriva oxidarii albe, produsele pot fi acoperite cu emulsie uleioasa sau pot fi cromate. Pentru galvanizarea clemelor si a componenetelor mici, un cos din otel perforat continand elementele respective este cufundat in zinc lichid in modul obisnuit. Cand cosul este extras din zincul lichid, se amplaseaza intr-un sistem de centrifugare. Straturile de zinc in exces sunt indepartate prin forta centrifugala. Componentele galvanizate sunt scoase din cos si racite, in timp ce cosul este returnat procesului. Sistemele de constructie proprii si ale clientului sunt cunoscute. La galvanizarea tuburilor si a tevilor, exteriorul este suflat cu aer comprimat iar interiorul cu abur,pentru a indeparta excesul de zinc dupa extragerea din baia de zincare. Pe timpul indepartarii excesului de zinc cu abur, sunt generate emisii de praf de zinc, insa particulele de zinc pot fi colectate si reintroduse in baie sau pot fi utilizate in industria secundara a zincului pentru recuperarea zincului C.3.7 Finisarea Galvanizarea tuburilor Indepartarea excesului de zinc din de pe suprafata tuburilor, prin suflarea cu aer comprimat sau vapori de apa, conduce la emisii de zinc si praf cu continut de zinc. Aerul comprimat pulsator poate fi si acesta o sursa de zgomot. De aceea suflarea zincului este facuta in containere de colectare cu protectie antifonica. In cazurile in care racirea pieselor de lucru galvanizate este inevitabila, consumul de apa este de 10l/t de otel galvanizat. Apa este partial evaporata, partial reutilizata pentru refacerea bailor de procesare | APLICAT Dupa extragerea pieselor din baia de zincare, excesul de zinc este indepartat prin periere. Imperfectiunile mici ale pieselor sunt remediate. Racirea pieselor dupa extragerea din baia de zincare se face prin ventilatie naturala, piesele fiind apoi asezate pe traverse. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Tab.6.5.11- Analiza BAT- Tratare deseuri acide , ape uzate, principii generale

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Tratare deseuri acide, ape uzate | D.5.11 Tratarea Deseurilor Acide/Ape uzate D.5.11.1 Neutralizarea Apei Uzate Acide Apa uzata cu caracter acid provenita din diferite spalari, din sistemul de evacuare a rezervoarelor de decapare, precum si din evacuari de ape acide (spalari industriale) care nu pot fi refolosite in alte scopuri, astfel neutralizarea (e.g. cu ape reziduale cu caracter alcalin din alte operatiuni industrale) sunt pasii prioritari pentru reducerea emisiilor. Ionii metalici dizolvati sunt transformati in hidroxizi sau cu economiei n saruri solubile si sunt eliminati substantial prin sedimentare, in multe cazuri adaugand floculanti. Noroiul metalic precipitat este deshidratat in filtrele preselor si apoi indepartate. Neutralizarea (a bailor de decapare uzate) genereaza a cantitate apreciabila de noroi. Noroiul constituit in principal din hidroxid de fier si apa, poate fi reciclat pentru productia de fier atata timp cat nu este contaminat de alte metale ne acceptate (ex. Zincul) sau alti constituenti. O deosebita atentie trebuie luata pentru a se evita amestecarea vaporilor de apa reziduala sau a noroiului, care poate ingreuna procesul de reciclare. Neutralizarea poate de asemenea crea o cantitate mare de saruri neutre (ex. NaCl, CaCl2, Na2SO4, CaSO4 ) multe dintre ele sunt foarte solubile in apa si sunt descarcate impreuna cu apa tratata. Indepartarea posibila in cazuri foarte speciale, si in multe cazuri neeconomica, tratament (osmoza inversa,electrodializa sau evaporarea urmata de schimb ionic precum si evaporarea concentrata cu uscarea sarii.) | APLICAT -Neutralizarea apelor uzate tehnologice provenite de la baile de degresare, baile de spalare si prespalare (cele nerecirculate) , apele de spalare epuizate de la scruberul spalator de gaze reziduale, eventualele scurgeri din cuvele de retenţie în care sunt amplasate bazinele din perimetrul pretratării pieselor, se face in « Instalatia de epurare ape uzate » prin neutralizare cu lapte de var, oxidare cu agent floculant (pentru coagularea fierului), solutia rezultata fiind concentrata apoi prin intermediul unui filtru presa. De la filtrul presa, slamul deshidratat rezultat este evacuat in containere iar apa rezultata este colectata intr-un rezervor, de unde este trimisa in filtrul cu pietris, unde are loc epurarea finala. Dupa epurarea finala solutia este trimisa la recipientul pentru control final si daca corespunde indicatorilor admisi este evacuat in canalizarea existenta (colectorul de ape pluviale si conventional curate a platformei industriale UPRUC) iar daca nu corespunde indicatorilor admisi se reintoarce in procesul de neutralizare. Depozitarea acidului uzat provenit din baile de decapare si baia de zincare se face temporar, pana la valorificare prin firme autorizate, in Depozitul de acid uzat , in conditii de siguranta . Depozitul este prevazut cu doua rezervoare de stocare soluţie uzată cu V=30 mc fiecare, material PEHD, cuvă de retenţie protejată antiacid (V=72 mc), dispozitive de protecţie supraplin şi indicatore de măsurarea nivelului, pompe de tip NPB 80- 50-200, robineţi golire, conducte transfer., staţie de preluare acid clorhidric. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |
| Principii generale privind controlul emisiilor in apa | Principii generale trebuie aplicate in vederea controlarii emisiilor in apa: Utilizarea apei trebuie minimizata, iar apa uzata reutilizata sau reciclata. Riscul de contaminare a procesului sau a apei de suprafata trebuie minimizat. Unde este posibil, trebuiesc utilizate sisteme de racire cu circuit inchis si sa existe proceduri care sa asigure ca descarcarea in aval este minimizata. Acolo unde sunt utilizate materii posibil daunatoare, trebuie adoptate masuri de prevenire a intrarii acestora in circuitul apei. Pentru apa uzata care ramane dupa implementarea tehnicilor mai sus mentionate este necesar sa se ia in considerare epurarea apei uzate. Aceasta include: Tehnici preliminare (de ex. echilibrarea si egalizarea fluxului, rezervoare intermediare). Tratare propriuzisa Posibilitatile de economisire ale apei sunt : - utilizarea sistemului de spalare in trepte, - utilizarea regenerarii fluxului in proces pentru prevenirea evacuarii de substante periculoase la canalizare, reutilizarea apei de spalare la formarea bailor noi si la compensarea evaporarii apei din acestea. | APLICAT Apa recirculata (cca.50%),astfel: apa de la spălare se recircula la baia de prespălare apa de la prespălare se recircula la completarea pierderilor prin evaporare si la formarea solutiilor in baile de degresare şi decapare, solutia de flux este regenerata intern. apa din scruberul spalator se recircula la completarea bailor de decapare (surplusul este neutralizat in instalatia de neutralizare) Referitor la limitarea scurgerilor accidentale: Ca masura de protectie si de interventie si pentru limitarea consecinelor unor scapari accidentale de solutii cu continut de substante periculoase sunt prevazute urmatoare masuri: Baile de pretratare chimica sunt realizate din structuri metalice captusite cu polipropilena si prevazute cu preaplin si pompe de transvazare cu senzor de nivel. Baile sunt amplasate in cuve de retentie protejata anticoroziv fiind prevazute cu canale de recuperare scurgeri racordate la rezervoarele de neutralizare ape uzate, astfel: Baile de decapare, dezincare, spalare, prespalare si fluxare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V= 450 mc. Baile de degresare sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu V=190 mc. Instalatia de epurare ape uzate este amplasata intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=78 mc. Rezervoarele de stocare apa tehnologica uzata si recipientii de neutralizare sunt confectionate din PEHD si au montate indicatoare de nivel. Instalatia de regenerare flux este amplasat intr-o cuva de retentie protejata anticoroziv, cu V=50,25 mc. Vasul de reactie este prevazut cu senzor de nivel. In caz de avarie sunt prevazute doua rezervoare din PEHD de cate 30 mc fiecare. Rezervoarele de stocare acid uzat, doua bucati de cate 30 mc fiecare, sunt construite din PEHD, prevazute cu dispozitive de protectie supraplin si indicatoare de nivel, pompe, robineti de golire, conducte de transfer si sunt amplasate intr-o cuva de retentie cu protectie antiacida (V=72 mc). Spalarea se face in doua trepte. Instalatia este conforma cu cerintele Bref |

Tab.6.5.12- Analiza BAT-Management de mediu

| Capitol | Bref FMP: „Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry”. | Mod de conformare SC Berg Banat SRL |
| --- | --- | --- |
| Managmentul de mediu | Managementul de mediu (principii generale) BAT este implementarea şi aderarea la un sistem de management de mediu, ţinând seama de circumstanţele individuale şi luând în considerare următoarele aspecte: definirea politicii de mediu, planificarea şi stabilirea procedurilor necesare, implementarea procedurilor, concentrându-se atenţia asupra: structura şi responsabilitate, instruire, comunicare, implicarea personalului, documentarea, eficienţa procesului de control, programul de mentenanţă, eficienţa energetică, minimizarea deşeurilor, utilizarea eficientă a apei, evaluarea corectă a riscurilor de accidente, conformarea cu legislaţia de mediu, monitorizarea, ţinând seama de documentul de referinţă privind monitorizarea, măsuri preventive şi corective, auditivul intern, revizuirea managementului de vârf. Sunt de asemenea importante în sistemul de management: luarea în considerare a impactului a unei eventuale dezafectări a instalaţiei, luarea în considerare a tehnologiilor curate, luarea în considerare a performanţelor în sectorul de activitate. | APLICAT În momentul de faţă S.C Berg Banat S.R.L. are implementate standardele ISO 9001/2008, ISO 14001/2005 si ISO 18001/2008 (ANEXA I - Certificatele nr. TRR 100 20060, TRR 110 20060, TRR 126 20060). Societatea are planificate o serie de activitati si masuri actuale si viitoare pentru prevenirea si urmarirea efectelor negative datorate poluarii industriale, cit si pentru rezolvarea cauzelor care duc la aceste efecte negative cum sunt: Pregatirea profesionala si instruirea permanenta in toate domeniile tehnice. Controlul tehnologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat. Monitorizarea periodica a apelor uzate – conform cerintelor SGA. Monitorizarea periodica a concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera – conform cerintelor si Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta. Monitorizarea tehnologica in ceea ce priveste riscurile implicate de posibilitatile de incendiu, colmatarea sistemelor de drenaj, etc. Pentru atingerea obiectivelor si tintelor, se intocmesc Planuri de Management de Mediu, iar Responsabil Mediu monitorizeaza stadiul realizarii acestora pe parcursul anului, functie de evolutia lor. Pentru indeplinirea Politicii, a angajamentului asumat si atingerea obiectivelor si tintelor de mediu, sunt stabilite programe de management (anuale sau pe termen lung), care includ obiective generale si specifice, termenele si mijloacele de realizare, responsabilitati si autoritati desemnate pentru functiile relevante, dupa cum urmeaza: Planul de imbunatatire al uzinei – este intocmit pentru o perioada de trei ani si revizuit anual, pe baza strategiei pe termen lung si a realizarilor la zi; Programe de actiuni La elaborarea Programelor de management se ia in considerare introducerea de noi tehnologii, punctele de vedere ale partilor interesate tinandu-se cont inclusiv de politica financiara a organizatiei. Managementul la cel mai inalt nivel asigura resursele necesare implementarii actiunilor din programele de management. Programele de management sunt analizate periodic de factorii responsabili, in vederea stabilirii stadiului realizarii lor (sedinte Comitet de Mediu, de analiza a indicatorilor din PIP), sau sunt monitorizate direct de Responsabil Mediu si aduse la cunostinta managementului de varf. In situatia unor proiecte si/sau dezvoltari (modificari in cadrul procesului de realizare a produsului, introducere de noi conditii de lucru), programele de management sunt adaptate de la caz la caz functie de situatie, iar actiunile sunt stabilite astfel incat sa asigure implicarea managementului si nu in ultimul rand, in urma analizarii impactului acestor schimbari asupra aspectelor de mediu. Se va asigura tinerea sub control a tuturor proceselor/activitatilor din cadrul societatii, din punct de vedere al aspectelor de mediu generate in situatii normale si anormale de functionare, precum si in situatii de urgenta potentiale. Instalatia este conforma cu cerintele Bref FMP |

Referitor materiile prime si materialele auxiliare utilizate la instalatiile IED, analizand: Bref EFS: „Documentul de Referinta asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile in Emisiile de la Stocare,  comparativ cu situatia analizata, in tabelul urmator sunt concluzionate date reprezentative:

Tab.6.5.13- Stocare

| Cerinţe BAT | Modul de conformare cu cerintele BAT |
| --- | --- |
| Conform Bref EFS :”Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage „ Concluziile Bref EFS privind stocarea în rezervoare, se adresează principiilor generale de prevenire şi reducere a emisiilor: proiectarea rezervoarelor; inspecţia şi mentenanţa; locaţia şi planul de amplasare, principii de minimizare a emisiilor de la rezervoarele de stocare, Cap. C.4.3.8 si C.4.3.9.2 Proiectarea rezervoarelor ● BAT este ca proiectantul de specialitate să ia în considerare următoarele aspecte: proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor, cantitatea stocată, nivelul instrumentaţiei necesare, câţi operatori sunt necesari şi care sunt sarcinile lor, câţi operatori sunt informaţi de abaterile de la condiţiile normale de lucru (alarme), protecţia sistemului de stocare la condiţiile anormale de funcţionare (instrucţiuni de siguranţă, sistemul de interblocare, detectarea neetanşeităţilor şi a contaminanţilor, echipamentele ce trebuiesc instalate (materiale, calitatea ventilelor), ce mentenanţă şi inspecţie trebuie planificată (acces, planuri de amplasament), Inspecţia şi mentenanţa ● BAT este de a realiza proactiv planurile de mentenanţă, bazate pe planurile de inspecţie şi de risc. Aceste planuri se stabilesc pentru fiecare rezervor, ţinând seama de posibilitatea deteriorărilor şi consecinţele acestora. Locaţia şi planul de amplasare ● BAT este alegerea locaţiei şi a sistemului de montare a rezervoarelor pentru a asigura protecţia factorilor de mediu. Minimizarea emisiilor la rezervoarele de stocare ● BAT este reducerea emisiilor la rezervoarele de stocare, transfer şi manipulare cât mai mult posibil pentru a nu avea un impact negativ semnificativ asupra mediului. ● Principiul de bază privind reducerea emisiilor la stocare: „Se vor lua măsuri de reducere înainte ca emisiile să se producă”. Pentru reducerea emisiilor pe sol este important să se prevină dispersia lor. Pentru reducerea emisiilor în apa, în primul rând este necesară prevenirea producerii apelor uzate, măsuri pentru reţinerea poluanţilor şi o capacitate suficientă de reţinere a apelor contaminate de la stingerea incendiilor. | APLICAT -Utilajele sunt proiectate conform normativelor în vigoare. Pentru prevenirea scurgerilor au fost prevăzute cuve de retenţie placate antiacid. Utilajele sunt prevăzute cu preaplin, pompele de transvazare au senzori de nivel. Sunt stabilite instructiuni de lucru. Bazinele sunt confecţionate din materiale care să reziste substanţelor stocate. -Instrucţiuni, planuri de mentenanţă si inspectie a utilajelor sunt anexate -Rezervoarele sunt amplasate la interior, in cuve de retentie, conform fluxului tehnologic. -Echiparea rezervoarelor asigură prevenirea pierderilor de fluide, în timpul stocării, transferului şi manipulării. -Emisiile accidentale de substanţe periculoase (acizi) vor fi colectate în cuva de retenţie, şi dirijate spre depozitul de stocare. In cazul evacuărilor importante se vor aplica măsurile specifice de intervenţie, cu echipamentul şi personalul instruit pentru astfel de situaţii. Se urmăreşte reducerea consumului de ape de spălare şi reutilizarea parţială a acestora. |

CAPITOLUL 7  Recomandari

In vederea pastrarii calitatii factorilor de mediu de pe amplasament si zonele adiacente se recomanda urmatoarele:

###### 7.1 Recomandari pentru protectia factorului de mediu aer

- Monitorizarea emisiilor de poluanti in atmosfera pentru cunoasterea permanenta a nivelului de poluare cf.cerintelor din Aut.Integrata de Mediu ce va fi obtinuta.

- Intretinerea corespunzatoare a instalatiilor de epurare . Acestea nu vor fi bypasate .

- Recomadarile privind monitorizarea factorului de mediu aer sunt prezentate detaliat, in continuare, la capitolul 7.5.1

7.2 Recomandari pentru factorul de mediu apa

- Monitorizarea emisiilor de poluanti in apa astfel:

  - Pentru apele uzate tehnologice epurate .

    - Punctul de prelevare: “bazinul de control final” aferent instalatie de epurare ape uzate.

    - Indicatori analizati: pH, Fe si Zn (Automonitorizarea se va realiza cu Kit-uri din dotarea proprie)

    - Frecventa de automonitorizare: la fiecare sarja de apa uzata tehnologica epurata.

  - Pentru apele tehnologice epurate si apele pluviale evacuate in colectorul de ape conventional curate de pe platforma industriala UPRUC

    - Punctul de prelevare pentru apele tehnologice epurate: caminul de racord  PC1

    - Punctul de prelevare pentru apele pluviale: caminul de racord PC2

    - Indicatori analizati: pH, Materii in suspensie, Substante extractibile cu solventi organici, Fier total, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Zinc

    - Frecventa de monitorizare: cf.Aut.SGA modificatoare, ce va fi emisa

  - Pentru apele uzate menajere evacuate in canalizarea menajera de pe platforma industriala UPRUC:

    - Punctul de prelevare pentru apele uzate menajere: caminul de racord PM1

    - Indicatori analizati: pH, Materii totale in suspensie, CCO-Cr, CBO5, Substante extractibile cu solventi organici, Azot amoniacal, Sulfuri si hidrogen sulfurat, Detergenti, Fosfor

    - Frecventa de monitorizare: cf.Aut.SGA

- Caminele de vizitare vor fi curatate si intretinute.

- Deseurile colectate din activitatea proprie se vor depozita temporar pina la eliminare, in mijloace de depozitare adecvate pentru fiecare tip de deseu.

- Se va verifica periodic starea instalatiilor interioare.

- Se vor verifica periodic etansarea bailor si rezervoarelor care contin materiale, substante periculoase pentru a preveni poluarea freaticului.

- Depozitarea în siguranţa a chimicalelor folosite, respectarea normelor de transport manipulare şi utilizarea acestora ;

- Colectarea si eliminarea deseurilor apoase in conditii de maxima siguranta ;

- Intretinerea in permanenta a statiei de preepurare;

- Recomandarile privind monitorizarea factorului de mediu apa sunt prezentate detaliat la capitolul 7.5.2.

7.3 Recomandari in ceea ce priveste protectia solului si subsolului

- Detectarea scurgerilor accidentale, repararea lor si protectia solului impotriva scurgerilor minore . Verificarea permanenta si executarea la timp a lucrarilor de intretinere starii tehnice a bailor, rezervoarelor si instalatiei de neutralizare a apelor uzate, precum si a retelei de colectare ape uzate tehnologice, menajere si pluviale;

- Utilizarea unei inspectii bazate pe risc.

- Intretinerea curateniei in incinta societatii in mod permanent.

- Intretinerea suprafetelor de depozitare si circulatie betonate, si a celor protejate antiacid;

- Depozitarea controlata a materiilor prime, materialelor, si deseurilor de proces;

- Instruirea personalului in legatura cu posibilele situatii de risc si cu cele mai bune tehnici ce trebuie aplicate .

7.4 Recomandari privind gestionarea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase utilizate pe amplasament

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificata prin HG 210/2007.

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

Operatorul va afisa in locuri accesibile si vizibile fisele tehnice de securitate la toate locurile de munca unde sunt utilizate substate si preparate periculoase.

7. 5 Recomandari privind monitorizarea activitatii si valori de referinta

    - Recomadari privind monitorizarea factorului de mediu aer

# Referitor la monitorizarea emisiilor in aer:

# Nota (1) Din procesul de combustie al gazului metan rezulta gaze de ardere. Cele mai importante emisii in aer provenite de la arderea gazului natural sunt NOx si CO. Celelalte substante precum SO2, pulberile (PM10), compusii organici volatili fara metan (NMVOC) sunt emise in cantitati extrem de mici. Gazul natural este considerat in general fara continut de sulf.  Prin urmare, utilizarea combustibilului gazos, va conduce la emisii de SO2 aproape nule; De asemenea, arderea gazului natural nu reprezinta o sursa semnificativa de emisii de pulberi. Prin urmare, se  ca monitorizarea sa ramana la fel ca in Autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita 27.11.2019

# Nota (2) :Cosurile de evacuare de la sursa A1 (Cos cuptor baie de zincare) si sursa A3 (Cos uscator tunel) evacueaza, atat gaze rezultate de la combustia gazului metan, cat si un aport semnificativ de aer ambiental (cu un continut de 21% O2), antrenat odata cu traseul gazelor de ardere spre cosurile de dispersie, deci nu se poate face nimic in privinta controlarii volumului de oxigen (Vezi. valorile masurate prezentate centralizat in tab.6.1 pentru %-ul de O2 si (-excesul de aer). In aceste conditii, tinad cont de cele specificate anterior, nu este aplicabila raportarea la 3% O2 (% specificat in Ordinului 462/1993 pentru instalatii de combustie a gazului natural, acolo unde are loc consum de oxigen in procesul de ardere). Se propune, ca si pana acum (conform AIM nr. 101/14.09.2009revizuita la 27.11.2017), fara raportare la O2 de referinta.

# Nota (3): Pentru Sursa A2 (Cos filtru cu saci-baie de zincare),  se propune ca monitorizarea sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Nota (4): Pentru Sursa A5, (Cos scruber linie de pretratare chimica), avand in vedere prevederile din Bref-ul specific (vezi Bref.FMP-Cap.C5) si faptul ca epurarea se face in sistem umed (scruber cu spalare cu apa in contracurent) se propune monitorizarea pentru indicatorul HCl sa ramana la fel ca in autorizatia nr.101/14.09.2009. revizuita la 27.11.2017

# Tanand cont de cerintele Bref (Bref FMP, Cap.C5) si problemele mentionate anterior in Notele 1÷4, se propune pastrarea schemei de monitorizare din Autorizatia de mediu 101/14.09.2009 revizuita la 27.11.2017

# Tab. nr.7.1 Conditii de monitorizare a emisiilor dirijate in atmosfera

| Act. IED | Denumire sursa | Poluant | Tip de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Perioada de mediere | Conditii de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 630 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) | Gaze de ardere (CO, NOx) ce nu sunt recuperate pentru incalzirea sursei A3(uscator tunel) v.Nota (1) v.Nota (2) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | Perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (de la baia de zincare) | Pulberi totale, (ptr.NH3 si HCl si Zn- vezi.Nota (3)) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | Perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) | Gaze de ardere (CO, NOx) v.Nota (1) v.Nota (2) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | Perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) | Aerosoli HCl (in cantitati mici pulberi) v. Nota (4) | Discontinua | ANUAL | Metode standardizate | Perioada de esantionare | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat |

Tabelul nr.7.2 Valori limita

| Act. IED | Denumire si descriere cos | Poluant | UM | VLE | Conditii de referinta | Valori de referinta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.c (iii) | Sursa A1 : Cos cuptor baie de zincare (Incalzirea baii de zincare se face indirect prin sistem de 4 arzatoare cu convectie de 650 kW fiecare. Gazele de ardere sunt recuperate si utilizate drept sursa de caldura in uscatorul tunel -Sursa A3) D=Ø 0,4 m, H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A2 : Cos filtru cu saci (baia de zincare) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | Pulberi | mg/Nmc | 5 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 -BREF - FMP , Cap. C5 Pulberi < 5 mg/Nm3 |
|  |  | HCl | mg/Nma | 30 |  | -AIM nr.SB101/2009 -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); v.Nota (3) |
|  |  | NH3 | mg/Nmc | 30 |  | -AIM nr.SB101/2009 -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, NH3 <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); v.Nota (3) |
|  |  | Zn | mg/Nmc | nn |  | -AIM nr.SB101/2009 revizuita la 27.11.2017 - v.Nota (3) |
| 2.3.c (iii) | Sursa A3: Cos tunel uscare (Gaze de ardere recuperate de la cuptorul baii de zincare-sursa A1) Dint.=Ø 0,7m , H= 17 m | CO | mg/Nmc | 100 | Conditii standard: -T=273K; -P=101,3kPa -gaz uscat | -AIM nr.SB101/2009 -Ord.462/1993 Anexa nr.2, pct.4.1 (focare alimentate cu gaze naturale) v.Nota (1) v.Nota (2) |
|  |  | NOx | mg/Nmc | 350 |  |  |
|  |  | Pulberi | mg/Nmc | 5 |  |  |
|  |  | SO2 | mg/Nmc | 35 |  |  |
| 2.3.c (iii) | Sursa A5: Cos scruber (de la carcasa liniei de pretratare chimica) D=(1,25 m, H=7m | HCl | mg/Nmc | 30 | Conditii standard: -T=273K -P=101,3kPa -gaz uscat | -BREF - FMP , Cap. C5 (HCl 2-30mg/Nm3) -Ord.462/1993, Anexa nr.1, pct.6.1, clasa 3, HCl <30 mg/Nmc (debit >300 g/h); v.Nota (4) |

Notă: Valorile limita pentru probele medii zilnice sunt considerate ca fiind respectate daca in decursul unui an calendaristic nici o valoare medie zilnice nu depaseste valoarea limita. Valorile medii zilnice se determina in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire).

Referitor la raportarile PRTR:

Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea principala: Pct.2(c)iii –„Productia si prelucrarea metalelor feroase prin aplicarea de straturi protectoare de metal topit cu o capacitate de tratare de 2 t otel brut/ora”, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

Tab. nr.7.3-Poluanti /Praguri de raportare cf. Reg.(CE) 166/2006

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile Cf. Anexa 1, Reg.(CE) 166/2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| 124-38-9 | Dioxid de carbon (CO2) | 100.000.000 | - | - |
| - | Compusi organici volatili (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| - | Oxizi de azot (NO2/ NOX) | 100.000 | - | - |
| - | Oxizi de sulf (SO2 /SOX) | 150.000 | - | - |
| - | Pulberi in suspensie (PM 10) | 50.000 | - | - |
| - | Clor si compusi anorganici ai clorului (HCl) | 10.000 | - | - |
| 7440-66-6 | Zn si compusii sai | 200 | 100 | - |

    - Recomandari privind monitorizarea factorului de mediu apa

Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în apa conform condiţiilor stabilite prin Aut.SGA.

(Bref-ul specific nu prezinta valori)

Tabelul nr.7.5 Schema de monitorizare pentru factorul de mediu apa

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicatori de calitate | Frecventa de monitorizare | UM | Limite de calitate maxim admise, conform, HG188/2002, modif.cu HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NTPA 002 | NTPA 001 |
| Bazinul de control final (statia de epurare) | Ape uzate tehnologice epurate (in bazinul de control final) | pH | La eliminarea fiecarei sarje de apa uzata epurata (laborator propriu) | -nit.pH- | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Fe |  | -mg/l- | - | 2.0 |
|  |  | Zn |  | -mg/l- | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC1 | Ape uzate tehnologice epurate evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma UPRUC | pH | Trimestrial Cf. Aut.SGA modificatoare nr.51 din 24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PC2 | Ape pluviale evacuate in reteaua de canalizare ape conventional curate si pluviale de pe platforma industriala UPRUC | pH | Trimestrial Cf. Aut.SGA modificatoare nr.51 din 24.04.2017 (laborator acreditat RENAR) | unit.pH | - | 6.5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie |  | mg/l | - | 35 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | - | 20 |
|  |  | Fier total |  | mg/l | - | 2.0 |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | - | 0.5 |
|  |  | Zinc |  | mg/l | - | 0.2 |
| Caminul de racord PM1 | Ape uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare ape menajere de pe platforma industriala UPRUC | pH | Trimestrial Cf. Aut.SGA modificatoare nr.51 din 24.04.2017 (laborator acreditat RENAR | unit.pH | 6.5-8.5 | - |
|  |  | Materii totale in suspensie |  | mg/l | 350 | - |
|  |  | CCO-Cr |  | mg/l | 500 | - |
|  |  | CBO5 |  | mg/l | 300 | - |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Azot amoniacal |  | mg/l | 30 | - |
|  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat |  | mg/l | 1 | - |
|  |  | Detergenti |  | mg/l | 25 | - |
|  |  | Fosfor |  | mg/l | 5 | - |

c) Referitor la monitorizarea apelor subterane: Nu s-au identificat posibilităţi de contaminare directă a apei subterane cu poluanţi datoraţi activităţii societăţii. (Cf Raportului de referinta, analizat la Cap.2.7.2, nu este necesar -vezi cap.2.7.2). Autorizatia SGA nu prevede cerinte in acest sens.

# Footnotes

substanţă periculoasă - o substanţă sau un amestec care intră sub incidenţa părţii 1 ori care este prevăzută/prevăzut în% partea a 2-a din anexa nr. 1, (Legea 59/2016) inclusiv sub formă de materie primă, produs, produs secundar, rezidual sau intermediar.