Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

- PROIECT -

Ca urmare a solicitării depuse de  SC MAURER IMOBILIARE SRL, cu sediul în jud. Brașov, mun. Brasov, str. B-dul 15 Noiembrie, nr. 94, ap. 6, înregistrată la APM Brasov cu nr. 12532 din 16.07.2019, in baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr. 13503/05.08.2019, nr. 14424/ 19.08.2019 , 14662/23.08.2019, 14636/22.08.2019, 14626/22.08.2019 si nr.  ...

autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.08.2019, că proiectul „Obtinerea AC pentru extindere retele apa –canal, bransamente apa si racorduri canalizare”, propus a fi realizat în jud. Brașov, loc. Brasov, str. Lebedei, FN, amplasament identificat  prin extrase : CF nr.  145053 si  CF nr. 145283, conform certificatului de urbanism nr. 3404 din 27.12.2017, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 26.12.2019, eliberat de Primăria Municipiului Brasov,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, la pct. .13, lit. a)  Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Beneficiarul doreste sa realizeze un ansamblu de locuinte colective, pe terenul proprietate cu suprafata de 81400 mp, aflat in intravilanul minicipiului Brasov, cu destinatia conform PUZ de ZLC1 – zona de locuinte colective max. S+P+4E+M; partial ZLC2 – zona locuinte colective max. S+P+5E+M; partial ZLC3 – zona de locuinte colective max. S+P+8E; partial drumuri propuse/existente; partial fasie de protectie LEA.

Situaţia existentă:

Terenul in studiu are suprafata totala de 81400 mp, fiind identificat cu : CF nr. 145053, nr. Cad. 145053, CF nr. 145284, nr. Cad. 145284, CF nr. 145283, nr. Cad. 145283 si este situat in intravilanul mun. Brasov, str. Lebedei, nr. FN.

Accesul pe parcela se face din str. Lebedei.

Situaţia propusă:

Pe terenurile situate in intravilan municipiul Brasov – CF 145053, cad 145053, CF 145283, cad, 145283 si CF 145284, cad 145284, cu suprafata totala de 81400,00 mp, aflate in proprietatea S.C. MAURER IMOBILIARE S.R.L. – la data demararii investitiei (devenit  intre timp S.C. MAURER IMOBILIARE S.A.) s-a propus executia a 36 imobile D+P+4÷5E+R, cu destinatie de locuinte colective – etapa a IV-a de dezvoltare a ansamblului de locuinte Avantgarden 3. Pentru aceste obiective sunt necesare lucrari de asigurare a alimentarii cu apa, a canalizarii menajere si a celei pluviale.

Alimentare cu apa- se va face din conducta HDPE De 225 mm aflata pe str. Lebedei, conform  avizului de principiu favorabil nr.  908/11.05.2017.Conducta de alimentare dintre reteaua existenta si amplasamentul studiat se va realiza din conducte HDPE De 200 mm cu lungimea de L=15 m si , prin intermediul unui camin de apometru cu contor Dn 80 mm, clasa C pleaca reteaua de distributie apa potabila in incinta din conducte HDPE De 160 mm cu lungimea  de L=1051 m. Bransamentele de apa potabila vor fi in numar de 36 buc din HDPE 63-90 mm dotate cu apometre aferente fiecarui bloc. Pe traseul noii retele de alimentare cu apa din incinta se vor monta 2 camine de vana si un numar de 13 hidranti exteriori supraterani Dn 100 mm pentru stingerea incendiilor.

Canalizare menajera

- Vor fi colectate prin retele exterioare de canalizare din tuburi PVC – KG Dn 200 mm cu lungimea totala de L=1472 m, se descarca intr-un colector de canalizare menjaera Dn 400 mm cu lungimea de L=73 m cu traseu pe str. Lebedei, care se va racorda la reteaua de canalizare a cartierului Avantgarden 2 Dn 400 mm printr-un camin existent pe str. Graurului. Pe traseul noii retele de canalizare, la iesirile canalizarilor interioare din cladiri, la intersectii, la schimbarile de panta si directii se vor monta camine de vizitare STAS 2448-82.

Canalizare pluviala

Apele pluviale de pe constructii, impreuna cu apele pluviale din parcari si drumurile de acces sunt preluate in sistem separativ in tuburi din PVC –KC Dn 315-630 mm, cu Lungimea de 1566 m. De pe constructii apele sunt preluate prin intermediul scocurilor si burlanelor, iar din parcari si de pe drumurile de acces sunt preluate prin intermediul gurilor de scurgere. Pe traseul canalizarii pluviale, la iesirile canalizarilor pluviale interioare din cladiri, la intersectii , la schimbarile de directie vor fi montate camine de vizitare. Inainte de deversare in paraul Bureti, apele pluviale sunt trecute printr-un sistem de separatoare de hidrocarburi cu filtru de coalescenta montate in paralel cu debit de Q=266 l/s Oleapator NS 100.

Gura de varsare va fi construita in taluzul malului stang al paraului Bureti, cu amenajarea local ape o lungime de L=5 m amonte si aval cu preu din dale prefabricate din beton cu dimensiunea de 50x50 cm cu grosimea de g=10 cm rostuite cu mortar de ciment. Pentru sprijin se va construi un prism din beton cu dimensiunea de 30x40 cm.

Date tehnice gura de varsare ape pluviale:

- Cota teren mal stang: 535.82 m

- Cota teren mal drept:535.91 m

- Cota talveg in zona deversarii:533.61 m

- Cota propusa radier gura de varsare:534.60 m

- Nivel maxim corespunzator debitului maxim posibil transportat:534.31 m

- Coordonate STEREO70 gura de varsare: x:463283.3, y:544035.71

Instalatie de epurare ape pluviale:

Pentru epurarea apelor pluviale inainte de deversarea in paraul Bureti se vor folosi 3 separatoare de  hidrocarburi cu filtru de coalescenta tip Oleapator NS 100 cu urmatoarele caracterisitici:

Debit: Q=266 l/s

Volum util: 7370 l

Volum ulei sedimentar: 600 l

Dimensiune: H=2830 mm, Ø 2440 mm .

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: după terminarea lucrărilor, terenul afectat de lucrari va fi adus la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: in zona sunt  in desfasurare  proiecte de dezvoltare urbana (construire imobile de locuit);

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

In perioada de pregatire a terenului pentru construire va rezulta pământ excavat.    Deseurile rezultate in urma desfasurarii lucrarilor prevazute prin proiect si cele provenite din activitate (deseurile municipale amestecate) vor fi stocate selectiv, pe suprafete special amenajate si vor fi valorificate/eliminate cu societati autorizate, dupa caz.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrarile vor fi executate numai cu societati autorizate, astfel incat sa nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate masurile de siguranta astfel incat sa nu existe risc de accident;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectelor: intravilan mun. Brasov

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Destinatia terenului conform  „Reactualizare P.U.Z.- str. Fanarului, Brasov” aprobat cu HCL nr. 71/2009, republicat cu HCL nr. 603/2009 si HCL nr. 71/2014: partial ZLC1 – zona de locuinte colective, regim de inaltime maxim S+P+4E+M, partial ZLC2 – zona de locuinte colective, regim de inaltime maxim S+P+%E+M.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – proiectul se implementeaza in apropierea zonelor locuite;

Vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf si zgomot, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise.

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si  nu intra  sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 170/27.06.2019 , Modificator al avizului de gospodarire a apelor nr. 05/12.01.2018, emis de SGA Brasov.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.

- Darea in functiune a locuintelor se va face numai dupa bransarea acestora la sistemul hidroedilitar;

- Pe tot parcursul derulării lucrărilor de constructii se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Deseurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilitati de eliminare/valorificare cu societati autorizate; vor fi evacuate ritmic;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii solului prin depozitarea pe suprafete impermeabile a materialelor si a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile la mijloacele de transport se vor executa doar la societati autorizate;

- Organizarea de santier se va face pe o arie cat mai restransa in jurul obiectivului, accesul utilajelor facandu-se exclusiv pe drumul de acces existent, depozitarea materialelor se va face in mod organizat doar in cadrul santierului; nu se vor bloca caile de acces;

- Umezirea periodica a suprafetelor de teren, in special in perioadele cu intensitate ridicata a vantului pentru a impiedica imprastierea in atmosfera a pulberilor, in special  in zonele in care se efectueaza sapaturi.

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- In conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu completarile si actualizarile ulterioare, art.16  aliniatul 1, literele a, b si c, pentru protectia resurselor de apa, se interzice:

- Darea in functiune de noi ansambluri de locuinte fara punerea concomitenta in functiune a retelelor de canalizare, racordate la o statie de epurare ;

- Realizarea de lucrari noi pentru alimentarea cu apa potabila ori extinderea celor existente, fara realizarea sau extinderea corespunzatoare si concomitenta a retelelor de canalizare;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Se interzice orice  deversare de substante poluante sau deseuri in retelele de canalizare sau in apele de suprafata.

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul si constructorul raspund in solidar.

- Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF  SERVICIU A.A.A,                                                             ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                          Sorin Hornoiu

ÎNTOCMIT:                                                                           ÎNTOCMIT:

Consilier  Vasilica GROSU                                               Consilier Viorel MAREAN