Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAȘOV, cu sediul în județul Brașov, municipiul  Brașov, str. Brazilor, nr. 1, înregistrată la APM Brașov cu 12066 din 08.07.2019,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și  ca  urmare a  completărilor depuse la dosar cu nr. 13171 din 30.07.2019, nr. 14665 din 23.08.2019, nr. 14802 din 27.08.2019, nr. 14822 din 28.08.2019, nr. 14888 din 28.08.2019, nr. 14937 din 29.08.2019, nr. 14938 din 29.08.2019 și nr. 14976 din 29.08.2019, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.09.2019, că proiectul „Obținere  A.C. pentru : amenajare țarc pentru pinguini, foci și lei de mare”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Brazilor, nr. 1, conform C.U. nr. 1322 din 08.05.2019, emis de Primăria Municipiului Brașov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului, coroborat cu pct. 12, lit. e) parcuri de distracții;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Obiectul de investiție îl constituie realizarea unui ansamblu de tarcuri interioare si exterioare  cu  bazine de apa si zone de uscat in scopul găzduirii de exemplare de pinguini ( 20 indivizi ), foci ( 2 indivizi ) si lei de mare ( 4 indivizi ), care se va realiza în zona de sud-est a incintei Grădinii Zoologice Brașov.

Amplasamentul  este identificat prin CF nr. 144049 Brașov, nr. cad. 144049 - teren, nr. cad. 144049- C1÷144049-C44 - construcții, proprietar MUNICIPIUL BRAȘOV, având destinația la data prezentei conform PUG Brașov, aprobat cu HCL nr. 411/2011 : V2 – grădină zoologica, grădină dendrologică

Bilanț teritorial rezultat în urma realizării adăpostului

Suprafață teren: 94 012 mp;

Suprafata construita tarcuri si anexa: 503.50 mp;

Suprafata desfasurata tarcuri si anexa: 819.20 mp;

Regim de inaltime: S+P;

Hmax constructii propuse: 3.00 m;

Suprafata construita zoo: 6308.50 mp;

Suprafata desfasurata zoo: 8647.20 mp;

POT = 6.71 %;

CUT= 0.09.

Norme si spatii minime necesare conform Anexa 5A din Ordinul nr. 1798/2007 PINGUINI Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

S - Suprafata (mp) Î - Înăltimea (m) E - La exterior I - La interior

| Denumire | Numar minim indicat | Dimensiunile minime pentru numarul de animale indicate | Suprafata suplimentara pe exemplar suplimentar (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amplasament exterior | Amplasament interior |  |
|  |  | S | Î | S | Î | E | I |
| Pinguini mici (Spheniscidae) | 10 | 50 | 2 | 2/exemplar | 2 | 5 | 1 |

Necesar pentru 20 exemplare:

| Denumire | Numar exemplare propuse in proiect | Dimensiunile minime pentru numarul de animale indicate |
| --- | --- | --- |
|  |  | Amplasament exterior | Amplasament interior |
|  |  | S | Î | S | Î |
| Pinguini mici (Spheniscidae) | 20 | 100 | 2 | 30 | 2 |

FOCI (Phocidae) si (Otariidae)

| Nr. exemplare pentru suprafata indicata | Suprafata exterioara minima (mp) | Suprafata adaugata pentru fiecare exemplar in plus in exterior (mp) | Suprafata interioara, individuala minima/ vizuina (mp) | Suprafata adaugata pentru fiecare exemplar in plus in interior/ vizuina (mp) | Organizare sociala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4 | 800 mp din care 600 mp bazin cu adancimi variabile, pana la: 5 m 20% 3.5 m 80% | 20 mp din care 15 mp bazin | 10 mp podea/ individ; bazin ptr. separare 25 mp cu adancime maxima de 3m | 10 | Grup |

Spatiile propuse sunt doua incinte distincte, complet separate intre ele, una pentru pinguini si o incinta comuna pentru foci si lei de mare . Fiecare incinta este alcatuita din spatii exterioare si spatii interioare inchise si separate pentru fiecare specie. Atat spatiile interioare cat si cele exterioare vor ingloba zone de uscat si bazine cu apa salina, recirculata, tratata si mentinuta la parametrii optimi speciei.

Intre cele doua incinte este prevazuta o alee pietonala cu zone de observare destinate vizitatorilor. Sub aleea pietonala, la nivelul subsol, este prevazuta o zona tehnica pentru instalatiile de tratare si recirculare a apei si aerului interior.

La captul vestic al aleii pietonale, in apropierea adapostului interior pentru foci, va fi amplasata cladirea anexei tehnice. Aceasta va avea regim de inaltime S+P si va ingloba spatiile necesare scafandrului si o parte din zona tehnica pentru instalatiile de tratare si recirculare, de incalzire si racire a apei si aerului interior.

Accesul personalului catre subsolul tehnic se va realiza cu ajutorul unei scari metalice amplasata in cladirea anexei tehnice.

Animalele vor avea suprafate de uscat si apa calculate conform recomandarilor EAZA.

Accesul publicului va fi asigurat pe mai multe laturi, la diverse cote, astfel incat sa fie asigurata o buna vizibilitate a exponatelor atat aerian-de ansamblu cat si sub nivelul luciului de apa.

Instalatiile cu care vor fi echipate spatiile vor asigura conditiile de microclimat optime pentru pinguni si foci/lei de mare. Apa va fi permanent recirculata si tratata iar pentru bazinele interioare se va asigura suplimentar mentinerea temperaturii optime atat vara cat si in perioadele reci.

Incinta pinguini - pentru 20 exemplare(10 perechi) Incinta destinata pinguinilor va fi amplasata in partea de nord a terenului si va fi alcatuita din:

- tarc exterior cu bazin de apa recirculata si tratata, si zona de uscat. Bazinul de apa va fi amplasat in zona de sud a tarcului, in relatie directa cu aleea pietonala, pentru a facilita observarea animalelor in mediul subacvatic. Pentru cuibarit vor fi executate 15 cuiburi tip galerie din piatra si un adapost comun.

- tarc(adapost) interior inchis cu bazin de apa recirculata si tratata si zona de uscat. In tarcul interior va fi organizat si spatiul de carantina. Accesul in interior se va realiza printr-un hol comun ce va deservi atat dapostul interior cat si carantina. Pentru adapostul interior se va asigura mentinerea temperaturii constate a apei din bazine dar si a aerului

Incinta mixta foci şi lei de mare - pentru 2 foci si 4 lei de mare

Incinta destinata focilor si leilor de mare va fi amplasata in partea de sud a terenului si va fi alcatuita din:

- tarc exterior comun cu bazin de apa recirculata si tratata si zona de uscat. Bazinul de apa va fi amplasat in zona de nord a tarcului, in relatie directa cu aleea pietonala, pentru a facilita observarea animalelor in mediul subacvatic.

- cate un tarc ( adapost ) interior inchis si separat pentru fiecare specie cu bazin de apa recirculata si tratata si zona de uscat. In tarcul interior va fi organizat si spatiul de carantina. Accesul in interior se va realiza printr-un hol comun ce va deservi atat dapostul interior cat si carantina. Pentru tarcul interior se va asigura mentinerea temperaturii constate a apei din bazine dar si a aerului.

Distributia si suprafetele spatiilor propuse in proiect:

| PARTER | S util (mp) | Inaltime utila / adancime bazin (ml) |
| --- | --- | --- |
| ADAPOST INTERIOR PINGUINI |  |  |
| P01 | ADAPOST INTERIOR | 73.40 |  |
|  | ZONA USCAT | 36.60 | 3.00 |
|  | BAZIN | 36.80 | 1.50 |
| P02 | CARANTINA | 12.90 |  |
|  | ZONA USCAT | 7.95 | 3.00 |
|  | BAZIN | 4.95 | 0.60 |
| P03 | HOL ACCES INGRIJITOR | 6.25 | 3.00 |
| ADAPOST INTERIOR LEI DE MARE |  |  |
| L01 | ADAPOST INTERIOR | 141.00 |  |
|  | ZONA USCAT | 42.50 | 3.00 |
|  | BAZIN | 98.50 | 3.00 |
| L02 | CARANTINA | 20.50 |  |
|  | ZONA USCAT | 5.40 | 3.00 |
|  | BAZIN | 15.10 | 1.50 |
| L03 | HOL ACCES INGRIJITOR | 11.95 | 3.00 |
| ADAPOST INTERIOR FOCI |  |  |
| F01 | ADAPOST INTERIOR | 57.40 |  |
|  | ZONA USCAT | 25.45 | 3.00 |
|  | BAZIN | 31.95 | 3.00 |
| F02 | CARANTINA | 22.30 |  |
|  | ZONA USCAT | 6.50 | 3.00 |
|  | BAZIN | 15.80 | 1.50 |
| F03 | HOL ACCES INGRIJITOR | 6.60 | 3.00 |
| CONSTRUCTIE ANEXA |  |  |
| T01 | CAMERA SCAFANDRU | 17.45 | 3.00 |
| T02 | GRUP SANITAR | 6.30 | 3.00 |
| T03 | HOL+SCARA | 9.80 | 3.00 |
| TOTAL | 385.85 |  |

| SUBSOL | S util (mp) | Inaltime utila / adancime bazin (ml) |
| --- | --- | --- |
| S01 | SPATIU TEHNIC | 167.60 | 4.20 - 7.70 |
| S02 | BAZIN BIOFILTRU 1 | 10.50 | 3.05 |
| S03 | BAZIN FILTRARE 1 | 23.60 | 3.05 |
| S04 | BAZIN BIOFILTRU 2 | 8.05 | 2.65 |
| S05 | BAZIN FILTRARE 3 | 18.90 | 2.65 |
| S06 | BAZIN SPALARE | 22.20 | 3.05 |
| TOTAL | 250.85 |  |

| SPATII EXTERIOARE | S (mp) |  |
| --- | --- | --- |
| A01 | ALEE VIZITATORI | 126.25 |  |
| T01 | TARC EXTERIOR PINGUINI - USCAT | 409.30 |  |
| B01 | TARC EXTERIOR PINGUINI - BAZIN | 204.20 | 1.50-3.00 |
| T02 | TARC EXTERIOR LEI DEMARE SI FOCI - USCAT | 214.50 |  |
| B02 | TARC EXTERIOR LEI DE MARE SI FOCI - BAZIN | 633.15 | 3.50-5.00 |
| TOTAL | 1587.40 |  |

Accese

Accesul ingrijitorilor, atat in tarcurile exteriore cat si in cele interiore, se va realiza de pe aleile pietonale din cadrul Gradinii Zoologice ce inconjoara amplasamentul. Publicul nu are acces în interiorul țarcurilor exterioare sau interioare, acesta fiind rezervat doar îngrijitorilor Grădinii Zoologice. Vizitatorii vor fi putea urmări animalele din exteriorul tarcurilor prin intermediul posturilor de vizionare prevăzute cu panouri de geam securizat

ASIGURAREA CU UTILITĂȚI:

Alimentarea cu apa menajeră se va asigura prin branșarea la căminul de apă existent.

Volum total de apa in bazine: 3500 mc

Sursa de umplere: reteaua existenta in incinta (PEHD De110) la un debit total de 10l/s.

Asigurarea canalizarii apelor menajere și pluviale

Evacuarea apelor uzate menajere se va asigura prin branșarea la canalizarea existentă.

– descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Bazinele cu apa, atat cele interioare cat si cele exterioare, vor dispune de sistem de filtrare, tratare, recirculare si curatare a apei. Sistemul(LSS) va fi format din filtre biologice, filtre mecanice cu nisip, skimmere si conducte de recirculare a apei.

Sistemul functioneaza in circuit inchis. Dupa umplerea bazinelor cu apa de la reteaua din incinta, aceasta este recirculata si curatata prin parcurgerea filtrelor mai sus amintite.      Apa din bazine va fi captata prin guri de scurgere/sorburi amplasate atat pe fundul bazinelor cat si la suprafata lor.

Apele menajere rezultate din spalarea filtrelor vor fi date catre reteaua de canalizare din incinta. Pentru controlul nivelului si a volumului de apa din bazine vor fi prevazute la suprafata acestora guri de scurgere de preaplin conectate direct catre reteau de canalizare.

Toate componentele vor fi echipate cu sisteme de avertizare în caz de avarie sau funcţionare defectuoasă, cu sisteme de backup în caz de urgenţe şi cu generatoare de rezervă.

Vor fi prevazute valve pe fiecare ţeavă a sistemului de circulare/recirculare a apei, astfel încât să permită în cazul unei defecţiuni oprirea circulaţiei apei doar în porţiunea afectată.

Perimetral bazinelor exterioare este prevazut un sistem separat de scurgere/canalizare a apelor meteorice. Acest sistem va capta toată apa folosită pentru curăţarea zonei de uscat şi toată apa de ploaie şi este conectat la sistemul central de canalizare. În acest mod, apa de curăţare şi apa de ploaie nu pot ajunge în bazine, limitându-se astfel cantitatea de deşeuri care ajunge la LSS şi limitându-se diluarea apei sărate din bazine.

Umplerea bazinelor cu apa se va realiza din reteau din incinta(PEHD De110) prin racordarea sistemului LSS la retea. Umplerea totala a bazinelor se va realiza in aproximativ 4 zile.

Vor fi prevazute doua astfel de sisteme, unul pentru tarcul pinguinilor si unul pentru tarcul mixt de foci si lei de mare.

Specificaţii pentru amplasamentul pinguinilor

- suprafaţa bazinului exterior este de minimum 204.20 mp apă cu adâncimi variabile între 1,5 m - 20% şi 3 m - 80%

- spatiul exterior de uscat are o suprafata de 409.30 mp

- adapostul interior are o suprafaţă minimă de 36.60 mp uscat, cu un bazin de 36.80 mp şi adâncime 1,50 m.

- spaţiul interior de carantină/izolare va avea un bazin de 4.95 mp cu o adancime de 60 cm şi 7.95 mp de uscat

- spaţiul interior va permite trecerea în/din spaţiul de carantină (uşă cu trapă).

- temperatura aerului va fi între 3 - 4,5 grade C şi 23 - 26,5 grade C (valorile optime - între 3 şi 22 grade Celsius).

- spaţiul exterior va fi prevăzut cu locuri care permit animalelor să se adăpostească de lumina solară directă şi de condiţii meteo nefavorabile (în principal de vânt). În spaţiile interioare se evită formarea curenţilor de aer.

- temperatura apei din bazinele interioare va fi mentinuta între 2 şi 25 grade Celsius.

- calitatea apei va fi menţinută la parametrii fizico-chimici specifici speciei, prin filtrare şi dezinfecţie. Sistemul de filtrare include filtrare mecanică cu nisip, skimmere cu ozon şi filtrare biologică.

- salinitatea apei nu va cobora sub 22 ppt (2,2%) pe perioade mai lungi de o săptămână iar ozonul rezidual nu va ajunge în bazinele destinate animalelor (potenţialul redox al apei trebuie să fie sub 450 mV).

- bazinele vor fi configurate astfel incat sa nu prezinte zone în care apa să stagneze. De aceea, numărul şi poziţionarea skimmerelor necesare şi a gurilor de scurgere de pe fundul bazinelor, precum şi modelul general al circulaţiei apei se vor calcula în funcţie de dimensiunile bazinelor şi de poziţia elementelor decorative. Intrucat pinguinii sunt sensibili la calitatea apei de suprafaţă, skimmerele vor fi amplasate astfel încât întreaga suprafaţă a apei să fie constant menţinută curată.

- bazinele se vor realiza din materiale non-abrazive, rezistente la apă sărată şi la dezinfecţii periodice.

- bazinele vor fi prevăzute cu porţiuni de intrare/ieşire facilă şi în siguranţă în/din apă (pante cu înclinaţie uşoară).

- apa folosită la curăţenie nu va balti în nicio porţiune a zonei de uscat şi nu va avea posibilitatea de a ajunge în bazine (scurgerea de suprafaţă va fi adecvată pentru a permite uscarea rapidă, iar toate podelele vor fi înclinate spre scurgeri). Vor fi evitate zone mai joase în care se pot forma bălţi.

- spaţiile de carantină/izolare vor avea un sistem separat de ventilaţie.

- spaţiile de carantină/izolare vor permite contactul vizual al animalelor adăpostite aici cu celelalte animale din grup.

- elementele componente ale sistemului LSS (drenuri, ţevi, pompe, valve etc) vor fi amplasate astfel incat animalele să nu intre în contact direct cu ele. Gurile de scurgere (cele ale bazinelor) nu vor permite absorbţia accidentală a animalelor sau imobilizarea acestora sub nivelul apei.

- adapostul interior va fi prevazut cu ferestre pentru iluminat natural si cu surse de lumina artificiala care imită caracteristicile luminii naturale. - sistemul de ventilaţie al spaţiilor de carantină/izolare va fi prevăzut cu filtre ce reţin particule de 2,5-3 microni (adică diametrul sporilor de Aspergillus).

- piesele de echipament care generează vibraţii dăunătoare trebuie montate pe sisteme care limitează vibraţiile astfel incat sa nu cauzeze stres cronic animalelor.

- fiecare loc de cuibărit va avea dimensiuni de aproximativ 60 cm lungime, 60 cm lăţime şi 50 cm înălţime. Fiecare loc de cuibărit va fi prevăzut cu un punct de acces (uşă) pe peretele din spate. Intrarea în locul de cuibărit este format dintr-un tunel scurt, de 25-35 cm, cu un diametru de 15-25 cm.

- locurile de cuibărit vor fi amplasate cât mai departe posibil de bazin, cu o distanţă de minimum doi metri între ele, vor fi total sau parţial ascunse de vizitatori şi vor avea amplasate bariere vizuale în perioada de împerechere (stânci, vegetaţie etc). Intrările locurilor de cuibărit sunt orientate astfel încât competiţia teritorială să fie evitată (în direcţii diferite, cu bariere vizuale între ele - stânci, vegetaţie, mici moviliţe etc. Este extrem de important ca locurile de cuibărire să nu fie amplasate faţă în faţă). Locurile de cuibărit vor fi ventilate prin intermediul unor orificii sau fante, pentru a creşte fluxul de aer şi rata de evaporare a apei. Podelele locurilor de cuibărit vor fi uşor înclinate, pentru a se menţine uscate.

- zona de uscat este prevăzuta cu spaţiu de refugiu care permite animalelor să se retragă din raza vizuală a vizitatorilor.

- pentru pardoseli se va utiliza un substrat cât mai variat posibil, dar care să nu fie abraziv şi să nu reţină umezeala: beton acoperit cu un lac protector care să niveleze abraziunile şi să astupe porii în care se pot dezvolta microorganisme periculoase; fibră de sticlă; poliuretan; pietriş cu diametrul între 6 şi 15 cm. Se ca urmarii evitarea ca podelele/solul să devină alunecoase când sunt umede.

- spatiu va fi amenajat cat mai variat: peşteri, nişe, canioane, platforme de piatră la diverse înălţimi, stânci plate care permit animalelor să stea pe ele, platforme de piatră inclusiv deasupra luciului de apă (la 0,9 - 1,8 metri) etc.

- bazinul este astfel conceput încât să permită animalelor să înoate cu viteză maximă fără a întâlni vreun obstacol.

- trebuie prevenită căderea accidentală a obiectelor, mai ales de mici dimensiuni, în bazin, deoarece pot fi înghiţite şi pot duce la obstrucţie intestinală.

- suprafeţele vor avea culori ce imită culorile din habitatul natural (stâncă, sol etc. - nuanţe de gri, de maro etc.)

- se va asigura o transparenţă a apei de minimum 5 m în profunzime. Turbiditatea apei < 0,20

- calitatea apei va fi monitorizată și menținută constsnt la parametrii fizico – chimici și biologici recomandați:

- salinitate 28-34 ppm ( minimum 22 ppm );

- amoniac NH3 = 0 ( max < 0,1 ppm );

- nitriţi NO2 = 0 (max < 0,5 ppm);

- nitraţi NO3 < 50 ppm (doar dacă se adaugă un sistem de denitrificare).

- pH 7,2 - 8,4;

- greutate specifică 1.020 - 1.030

- potenţial redox (ORP) 275 - 325 mV (max 450 mV) .

Specificaţii generale pentru amplasamentul mixt foci şi lei de mare

- tarcul exterior este alcatuit dintr-o zona de uscat cu o suprafata de 214.50 mp si un bazin cu apa cu suprafata de 633.15 mp, cu adâncimi variabile până la 5 m - 20% şi 3,5 m - 80% (conform cerinţelor din Ord.1798/2002, Anexa 5)

- spaţiul interior are o suprafaţă de uscat de 42.50 mp aferenta „Leilor de mare” cu un bazin de 98.50 mp si adancime de 3m, si separat o suprafata de uscat de 25.45 mp aferenta „focilor” cu un bazin de 31.95 mp şi adâncime de 3 m

- spaţiul interior de carantină/izolare va avea 5.40 mp de uscat si un bazin de 15.10 mp cu adâncime de 1.50 m aferent „Leilor de mare” si suplimentar un spatiu aferent „Focilor” cu un bazin de 15.80 mp si adancime 1,50 m si o suprafata de uscat de 6.50 mp

- spaţiul interior va permite trecerea în/din spaţiul de carantină (uşă cu trapă).

- temperatura apei din bazinele interioare va fi mentinuta între 0 şi 25 grade Celsius (pentru lei-de-mare: 5 - 26 grade Celsius).

- adapostul interior va fi prevazut cu ferestre pentru iluminat natural si cu surse de lumina artificiala care imită caracteristicile luminii naturale.

- spaţiul exterior va fi prevăzut cu locuri care permit animalelor să se adăpostească de lumina solară directă şi de condiţii meteo nefavorabile (în principal de vânt). În spaţiile interioare se evită formarea curenţilor de aer.

- bazinele se vor realiza din materiale non-abrazive, rezistente la apă sărată şi la dezinfecţii periodice.

- calitatea apei va fi menţinută la parametrii fizico-chimici specifici speciei, prin filtrare şi dezinfecţie. Sistemul de filtrare include filtrare mecanică cu nisip, skimmere cu ozon şi filtrare biologică.

- salinitatea apei nu va cobora sub 22 ppt (2,2%) pe perioade mai lungi de o săptămână iar ozonul rezidual nu va ajunge în bazinele destinate animalelor (potenţialul redox al apei trebuie să fie sub 450 mV).

- elementele componente ale sistemului LSS (drenuri, ţevi, pompe, valve etc) vor fi amplasate astfel incat animalele să nu intre în contact direct cu ele. Gurile de scurgere (cele ale bazinelor) nu vor permite absorbţia accidentală a animalelor sau imobilizarea acestora sub nivelul apei.

- se va asigura posibilitatea de a strânge excrementele cu ajutorul unor sisteme de aspirare racordate direct la sistemul de filtrare mecanică al LSS (în acest scop, ţevile sistemului LSS din jurul bazinului vor fi prevăzute cu cel puţin patru puncte de racordare, astfel încât sistemul de aspirare să ajungă pe întreaga suprafaţă a fundului bazinului).

- zona de uscat este prevăzuta cu spaţiu de refugiu care permite animalelor să se retragă din raza vizuală a vizitatorilor

- spaţiul de uscat va fi prevăzut cu cel puţin două sau trei zone cu încălzire (temperatura la nivelul solului să fie între 5 şi 10 grade Celsius) care să permită animalelor să îşi încălzească corpul în perioadele extrem de friguroase.

- apa folosită la curăţenie nu va balti în nicio porţiune a zonei de uscat şi nu va avea posibilitatea de a ajunge în bazine (scurgerea de suprafaţă va fi adecvată pentru a permite uscarea rapidă, iar toate podelele vor fi înclinate spre scurgeri). Vor fi evitate zone mai joase în care se pot forma bălţi.

- bazinele sunt prevăzute cu porţiuni de intrare/ieşire facilă şi în siguranţă în/din apă (pante cu înclinaţie uşoară).

- spaţiile de carantină/izolare trebuie vor avea un sistem separat de ventilaţie.

- bazinul din spaţiul de carantină/izolare va fi prevazut cu un sistem cu troliu/macara cu ajutorul căruia animalul să poată fi ridicat din bazin.

- spaţiile interioare vor avea inaltimea minima de 2.5 m.

- temperatura apei şi a aerului din spaţiile interioare este controlată şi menţinută prin sistemele adecvate de control.

- trebuie prevenită căderea accidentală a obiectelor, mai ales de mici dimensiuni, în bazin, deoarece pot fi înghiţite şi pot duce la obstrucţie intestinală.

- suprafeţele vor avea culori ce imită culorile din habitatul natural (stâncă, sol etc. - nuanţe de gri, de maro etc.)

- bazinul exterior are posibilitatea să poată fi separat în două (sau trei) secţiuni - bazin primar, secundar şi medical/de izolare.

- bazinele vor fi configurate astfel incat sa nu prezinte zone în care apa să stagneze. De aceea, numărul şi poziţionarea skimmerelor necesare şi a gurilor de scurgere de pe fundul bazinelor, precum şi modelul general al circulaţiei apei se vor calcula în funcţie de dimensiunile bazinelor şi de poziţia elementelor decorative.

- piesele de echipament care generează vibraţii dăunătoare trebuie montate pe sisteme care limitează vibraţiile astfel incat sa nu cauzeze stres cronic animalelor.

- amplasamentul va fi prevăzut cu elemente structurale care să creeze un spaţiu complex atât subacvatic, cât şi pe uscat, precum stânci, platforme de piatră situate la diverse înălţimi etc.

- vor fi prevazute valve pe fiecare ţeavă a sistemului de circulare/recirculare a apei, astfel încât să permită în cazul unei defecţiuni oprirea circulaţiei apei doar în porţiunea afectată.

- în cazul existenţei unor pasaje subacvatice, acestea vor avea minimum 1 metru diametru (lăţime).

- se va asigura o transparenţă a apei de minimum 5 m în profunzime. Turbiditatea apei < 0,20

- calitatea apei va fi monitorizată și menținută constsnt la parametrii fizico – chimici și biologici recomandați:

- salinitate 28-34 ppm ( minimum 22 ppm );

- amoniac NH3 = 0 ( max < 0,1 ppm );

-nitriţi NO2 = 0 (max < 0,5 ppm);

-nitraţi NO3 < 50 ppm (doar dacă se adaugă un sistem de denitrificare).

-pH 7,2 - 8,4;

-greutate specifică 1.020 - 1.030

- potenţial redox (ORP) 275 - 325 mV (max 450 mV) .

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura prin branșarea la rețeaua existentă in incinta Gradinii Zoologice.

Organizarea de șantier:

Aprovizionarea santierului si accesul auto se va face de pe str. Brazilor.

Depozitarea materialelor sau a deseurilor se va face doar in interiorul santierului.

Pe toata durata lucrarilor de executie se va pastra curatenia in jurul santierului.

Dupa finalizarea lucrarii se va reface zona afectata si se vor amenaja spatiile verzi.

Pentru desfasurarea activitatii se vor folosi utilitatile existente in incinta.

Se prevad:

a) un container de moloz de 8 mc;

b) o cabina WC ecologic, vidanjabila;

c) un container personal;

d) delimitare organizarii de santier se va face cu garduri temporare ce vor avea inaltimi de min. 2 metri si vor fi pe cat posibil inescaladabile, solid ancorate in teren.

NOTA - personalul nu se cazeaza in incinta, nefiind necesare facilitati de cazare si facilitati sanitare suplimentare.

Se va asigura prezenta permanenta a personalului  (pe timpul noptii personal de paza).

Lucrarile vor fi anuntate prin intermediul unui panou informativ, conform normelor in vigoare, care sa contina date privitoare la investitie, perioada de desfasurare a lucrarilor, date de identificare a tuturor partilor implicate, precum si numarul autorizatiei de construire in termen de valabilitate.

Este obligatorie impiedicarea accesului persoanelor ce nu apartin de personalul insarcinat cu ducerea la indeplinire a lucrarilor.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate  - deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat în 2016;

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014,actualizat în 2018 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănatate publică privind mediul de viata al populatiei, cu precădere respectarea distanțelor de protecție față de zonele de locuințe;

- pentru protecția calității APELOR:

Atât pe perioada realizării investițiilor cât și în perioada de funcționare vor  fi luate următoarele măsuri:

Apele uzate menajere rezultate vor fi preluate de rețeaua de canalizare din incintă.

-  staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Bazinele cu apa, atat cele interioare cat si cele exterioare, vor dispune de sistem de filtrare, tratare, recirculare si curatare a apei. Sistemul ( LSS ) va fi format din filtre biologice, filtre mecanice cu nisip, skimmere si conducte de recirculare a apei.

Sistemul functioneaza in circuit inchis. Dupa umplerea bazinelor cu apa de la reteaua din incinta, aceasta este recirculata si curatata prin parcurgerea filtrelor mai sus amintite. Apa din bazine va fi captata prin guri de scurgere/sorburi amplasate atat pe fundul bazinelor cat si la suprafata lor.

Apele menajere rezultate din spalarea filtrelor vor fi date catre reteaua de canalizare din incinta.

Pentru controlul nivelului si a volumului de apa din bazine vor fi prevazute la suprafata acestora guri de scurgere de preaplin conectate direct catre reteau de canalizare.

Toate componentele vor fi echipate cu sisteme de avertizare în caz de avarie sau funcţionare defectuoasă, cu sisteme de backup în caz de urgenţe şi cu generatoare de rezervă.

Vor fi prevazute valve pe fiecare ţeavă a sistemului de circulare/recirculare a apei, astfel încât să permită în cazul unei defecţiuni oprirea circulaţiei apei doar în porţiunea afectată.

Perimetral bazinelor exterioare este prevazut un sistem separat de scurgere/canalizare a apelor meteorice. Acest sistem va capta toată apa folosită pentru curăţarea zonei de uscat şi toată apa de ploaie şi este conectat la sistemul central de canalizare. În acest mod, apa de curăţare şi apa de ploaie nu pot ajunge în bazine, limitându-se astfel cantitatea de deşeuri care ajunge la LSS şi limitându-se diluarea apei sărate din bazine.

Umplerea bazinelor cu apa se va realiza din reteau din incinta(PEHD De110) prin racordarea sistemului LSS la retea. Umplerea toatala a bazinelor se va realiza in aproximativ 4 zile.

Vor fi prevazute doua astfel de sisteme, unul pentru tarcul pinguinilor si unul pentru tarcul mixt de foci si lei de mare.

- pentru protecția calității AERULUI:

In perioada de constructie calitatea aerului poate fi afectata de emisiile generate de utilajele in functiune - impact nesemnificativ deoarece acestea functioneaza perioade relativ scurte de timp si se vor folosi utilaje cu randament bun, cu emisii scazute de noxe.

Intrucat incalzirea spatiilor se va face cu sisteme tip VRV, in perioada de functionare nu pot sa apara surse de poluare a aerului.

- pentru protecția calității SOLULUI și SUBSOLULUI:

-  sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Pe perioada santierului solul este afectat prin actiunea de decopertare, de depozitarile de materii prime si de materiale in spatii neamenajate, de eventuale scurgeri accidentale de produs petrolier. Se vor lua masuri de evitare a poluarilor accidentale, iar materialele vor fi depozitate pe suprafete izolate si asigurate, astfel incat contactul acestora cu solul sa fie cat mai redus, pe perioade scurte de timp. Toate materialele vor fi puse imediat in lucru. Respectarea unor masuri de protectie a solului vor determina un impact nesemnificativ, pe o perioada scurta de timp (24 luni).

Deseurile provenite din constructii vor fi depozitate pe suprafete izolate (acoperite cu folie de plastic) in bene metalice si vor fi transportate la depozitul zonal de deseuri periodic de catre constructor.

In perioada de exploatare impactul asupra solului este nesemnificativ, pe o perioada lunga de timp, si este generat de ocuparea cu cladiri, bazine de apa, alei si cai de acces betonate a unei suprafete de 1532.95 mp.

Depozitarea de materiale se va face in cladirile nou construite.

Măsuri de reducere a ZGOMOTULUI și VIBRAȚIILOR :

In perioada de constructie, utilajele folosite pot crea un disconfort care sa afecteze fauna locala - impact nesemnificativ deoarece utilajele vor lucra perioade relativ scurte de timp. Nu se va lucra in afara programului de 8 ore/zi si nici noaptea.

In perioada de functionare a cladiriilor nu se preconizeaza ca vor exista surse de zgomote sau de vibratii - impact nesemnificativ

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - pentru proiect titularul deține Notificare Asistență de Specialitate nr. 1252/A/04.07.2019.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Investitia se va realiza pe terenul situat în Mun. Brașov, jud. Brașov, str. Brazilor, nr. 1.

Amplasamentul  este identificat prin CF nr. 144049 Brașov, nr. cad. 144049 - teren, nr. cad. 144049- C1÷144049-C44 - construcții, proprietar MUNICIPIUL BRAȘOV, având destinația la data prezentei conform PUG Brașov, aprobat cu HCL nr. 411/2011 : V2 - grădină zoologica, grădină dendrologică, în conformitate cu C.U. nr. 1322 din 08.05.2019, emis de Primăria Municipiului Brașov.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

1) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

2) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

3) zonele montane și forestiere - nu e cazul;

4) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

5) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III - a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogeologica - nu este cazul;

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul

7) zone cu o densitate mare a populației :

Investiția se va realiza în incinta Grădinii Zoologice pe un teren care este neutralizat și liber pentru construire:

8) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului - nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele  pe  baza  carora  s-a  stabilit  necesitatea  neefectuării  evaluării impactului  asupra  corpurilor  de  apă:

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Brașov în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

14)Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de

poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

15)În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

16)Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali,

canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat

și dupa aceasta;

17)Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente

destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce

poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de

conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

18)Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru

deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în

atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu

vehicule dotate cu prelate;

19)Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite,

astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

20)Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea  proiectului;

21)Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

22) Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea

şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului

înconjurător. Se vor avea în vedere:

-    organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază

conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu

modificările și completările ulterioare ( alimentarea cu energie electrică, alimentarea

cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico-sanitare, facilităţi pentru depozitarea

temporară a materialelor, facilităţi pentru personal ( baracă birou, vestiare muncitori,

punct prim ajutor, toaleta ecologică ), împrejmuire cu gard din panouri metalice

pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

- deseurile rezultate la faza de construire vor fi colectate selectiv, cu posibilitati de eliminare/valorificare cu societati autorizate; vor fi evacuate ritmic, fara a bloca caile de acces pietonale si stradale;

- se vor lua masuri de minimizare a producerii emisiilor de pulberi din activitatea de constructii printr-o organizare judicioasa a santierului ( bariere in jurul zonei de activitati cu praf ), controlul traficului ( oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, amenajarea traseelor din santier si umezirea drumurilor, spalarea rotilor la plecarea din santier ), utilizarea apei pentru a incorpora praful;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 57/2007 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

- pe tot parcursul derularii lucrarilor de executie se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul inaitat spre avizare;

- se vor lua masuri de evitarea poluarii solului, prin depozitarea pe suprafete impermeabile a materilalelor si a deseurilor rezultate in urma derularii lucrarilor de construire;

- terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

- se va acorda atentie manevararii utilajelor in apropierea zonelor locuite;

- se va asigura salubrizarea zonei si mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii constructiilor;

- se va asigura semnalizarea santierului cu panouri de avertizare corespunzatoare;

- se va asigura delimitarea zonei de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor vegetale, iar terenul afectat temporal va fi adus la starea initiala de utilizare;

- se vor restrange la minim suprafetele ocupate de organizarea de santierului, fara a afecta domeniul public si infrastructura existenta;

- în vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului , in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale ( folie de plastic, plasa, etc. ) cu care se va acoperi pamantul excavat, pana la reutilizarea sau transportarea lui;

-utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutive;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a indepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf ( taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire );

- folosirea de perdele de protectie pentru acoperirea cladirilor aflate in constructive;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- curatarea vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de mediu,

după caz.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu,

respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării

aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                          ȘEF BIROU C.F.M.,

Daniela BIRĂU                                                                      Sorin Hornoiu

ÎNTOCMIT:                                                                               ÎNTOCMIT:

Consilier Liliana Cristina ROGOZ                                        Consilier Mirela MOISĂ