Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov

AUTORIZATIE  INTEGRATĂ DE  MEDIU

Nr. .......  din....... 2020

# OPERATOR: S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – SUCURSALA BRASOV

SEDIU SOCIAL:  București, Sector 2, Șoseaua Pipera nr. 43, corp A, etaj 2.

LOCAŢIA ACTIVITĂŢII :  Brașov, Calea București, nr. 251, nr. , Jud. Brașov

Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

Punctul 6, subpunctul 6.4b (ii):

b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: (ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an;

Cod CAEN 1105 ( rev. 2) – Fabricarea berii

Cod NOSE-P: 105.03 – Productia de produse alimentare si bauturi

Cod SNAP 2: 04.06.07 – Bauturi alcoolice – bere

Emisă de: APM Brașov la data xx.01.2020

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă în condițiile solicitării și obținerii vizei anuale în condițiile stipulate de Legea nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/ 2005 privind protecţia mediului.

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Titular: S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – Sucursala Brașov

Adresa punct de lucru: Brașov, Calea București, nr. 251, județul Brașov

Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: Cod Unic de Inregistrare 17087533,

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3101/2004

Denumire instalatie: Fabrica de bere e-mail

Telefon: 0268 336666

Fax: 0268 336680

2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – Sucursala Brașov cu punctul de lucru Brașov, Calea București, nr. 251, Jud. Brașov, înregistrată la APM Brașov cu nr. 5164/21.03.2019 și

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică din data de  14.11.2019  şi în lipsa oricărui comentariu,

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 19 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

- în baza H.G. nr. 1000/2012 * actualizată* privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries -2006;

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii

In conditiile respectarii cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea  nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea  nr. 104/2011 (actualizată) privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987  	Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate

- SR 10009:2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

- Legea nr. 188 din 2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere;

- OMS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificata si completata;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificata si completata;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, completată şi modificată prin Legea nr. 263/2005;

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase;

- HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB și PCT);

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea  substanţelor şi preparatelor chimice (REACH);

- Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi

- HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata  si  completata  de  HG 734/2006  si  HG 210/2007;

- Legea 226/2009  privind  organizarea statisticii oficiale in  Romania;

- HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea <LLNK 832006R1013           75>Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – Sucursala Brașov cu punctul de lucru în Brașov, Calea București, nr. 251, Jud. Brașov

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Prezenta autorizatie integrata se aplica tuturor activitatilor, desfasurate sub controlul operatorului, de la recepta materiilor prime si a materialelor, pe amplasament, pana la expedierea produselor finite. Pe baza capacitatilor maxime de productie si de imbuteliere, activitatea desfasurata de S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – Sucursala Brașov se incadreaza in prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale – Anexa 1, punctul 6, subpunctul 6.4:

” b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalării exclusive, a următoarelor materii prime, care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din: … (ii) numai materii prime de origine vegetală, cu o capacitate de producţie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi în cazul în care instalaţia funcţionează pentru o perioadă de timp de cel mult 90 de zile consecutive pe an;”

Capacitatea maximă de producție :

1.620.000 hl bere/an, echivalent a 162.000 t bere/an, ceea ce reprezinta o capacitate maximă zilnică de producție de 445,5 t bere/zi exploatare

Activitatea societăţii comerciale URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI – Sucursala Brașov este fabricarea berii. Societatea este structurată pe secţii, principalele secţii direct productive fiind:

- Sectia Fierbere;

- Sectia Fermentare;

- Sectia Filtrare;

- Secția Imbuteliere, cu trei linii de îmbuteliere (sticlă, butoi KEG și PET).

Alte activitati desfasurate pe amplasament:

Activităţi conexe desfăşurate:

- producerea aburului în centrala termică proprie;

- producerea agentului de refrigerare în instalaţia de răcire;

- tratarea apei brute în staţia de tratare tip EUWA;

- producerea aerului comprimat prin intermediul instalaţiei de aer comprimat;

- dedurizarea apei utilizate la centralele termice;

- epurarea apelor uzate tehnologice într-o staţie de epurare mecano – biologică;

- stocarea şi recuperarea dioxidului de carbon;

- activitati de laborator pentru asigurarea calitatii produsului.

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 52 saptamani/an.

4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia care a stat la baza solicitării cuprinde:

- Formular de solicitare și Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu inregistrata la APM Brașov cu nr. 5164/21.03.2019;

- Raport de amplasament elaborat in condițiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, [care contine si capitolul Raport privind situatia de referinta (intocmit cu respectarea prevederilor Lg. Nr.278/2013 privind emisiile industrile, art.22, alin (2))], înregistrat la A.P.M. Brasov cu nr. 5164/21.03.2019 completat cu nr. 9079/ 22.05.2019 și cu nr. 9571/ 03.06.2019.

-Dovada mediatizarilor anuntului privind depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, în ziarul “Bună Ziua Brașov” din data de 30.10.2019 până în data de 12.11.2019 și difuzare la postul de “Radio Super FM” aparținând trustului Mix Media Group in perioada 30.10.2019 până în data de 12.11.2019 și proces verbal de afișare la sediul Primăriei Municipiului Brașov nr. 97383 din 21.10.2019;

- Dovada plăţii tarifelor şi taxei de mediu: chitanta nr. L0QCQG din 05 08.2019.

- Autorizaţie de construire nr. 299/ 07.05.2018 emisă de Municipiul Brașov pentru: Construire hala îmbuteliere PET, rezervor apă incendiu, reamenajare access poarta 1

- Licența de fabricație a berii, seria B nr. 16388 din 06.01.2005 emisă de Ministerul agriculturii și alimentației;

- Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 99/ 22.08.2019 modificatoare a autorizației 11/2018, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate de la S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov, emisă de A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a apelor Brașov cu termen de valabilitate până la 07.03.2021;

- Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 249/2019 încheiat cu A.N. „Apele Române” – ABA Olt;

- Autorizația sanitară de funcționare nr. EV0076 emisă de Direcția de Sănătate Publică Brașov, valabilă până la 16.05.2020 privind gospodăria de apă;

- Contractul nr. 485/2012 și Actul Adițional nr. 1/09.03.2015 privind furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu Compania Apa Brașov;

- Acord preluare ape uzate menajere, pluviale și industrial la canalizarea publică nr. 1259/2019 emis de Compania Apa Brașov;

- Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr. 6/ 08.11.2018 emis de Direcția Sanitar Veterinară si pentru siguranța alimentelor Brașov;

- Planul de  încadrare în zonă -  scara 1:25000;

- Planuri rețele de alimentare cu apă și canalizare actualizate 2019;

- Extras de carte funciara nr. 107796 / 09.08.2018

- Contractul CL 3395/2015 și Act aditional nr. 3/2017 încheiat cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (INCD-ECOIND) București pentru efectuarea lucrărilor de monitorizare calitate factori de mediu;

-  Contractul 87 / 22.08.2012 privind preluarea subproduselor rezultate din fabricație (borhot și drojdiei de bere) încheiat cu SC Mercali SRL Baia Mare;

-  Contractului de prestare servicii de preluare a deșeurilor (kieselguhr și turta de nămol) nr. TK 0104-3/01.04.2019 încheiat cu - TEKKO Logistik Industry SRL, Sindrilita, judetul Ilfov.

- Contractul de prestare servicii de preluare a deșeurilor reciclabile -  inclusiv uleiuri uzate, nr. CW2275779/2016, respectiv Actul adițional nr. 3 / 01.05.2019 la acest contract, încheiat cu SILNEF S.R.L. Brașov;

- Contractul de prestare servicii de preluare a deșeurilor nereciclabile (menajere și asimilabil menajere) nr. CW2275402/2016, respectiv Actul adițional nr. 5/2019 la acest contract, încheiat cu SILNEF S.R.L. Brașov;

- Contractul de prestare servicii de preluare a deșeurilor de ambalaje (rezultate din producție) nr. CW2296530/2017, respectiv Actul adițional nr. 3/ 2019 la acest contract încheiat cu SILNEF S.R.L. Brașov;

- Contractului de colectare, transport, stocare temporară și eliminare prin procedee chimice deșeuri periculoase nr. CW124188/2018 încheiat cu SETCAR S.A. Brăila;

- Contract nr. 13923/3/2013, respectiv Actului adițional nr. 5 /01.04.2018 privind prestare servicii de vidanjare și curățare a separatorului de hidrocarburi, a vaselor – tronsoanelor de canalizare, încheiat cu MARI-CAR ROMA S.R.L. Brașov;

- Contractul de colectare, transport, neutralizare deșeuri periculoase (deșeuri medicale) nr. CW2292203/2016, respectiv Actul adițional nr. 1/01.01.2018 încheiat cu AKSD Romania S.R.L. Chirileu – Parcul industrial Mureș;

- Certificat CZ006897 emis la 30.04.2018 de Bureau Veritas Certification Holding SAS – Filiala UK privind îndeplinirea cerințelor standardului ISO 14001:2015 de către URSUS Breweries SA Sucursala Brașov;

- Certificat CZ006897 emis la 30.04.2018 de Bureau Veritas Certification Holding SAS – Filiala UK privind îndeplinirea cerințelor standardului ISO 18001:2007 de către URSUS Breweries SA Sucursala Brașov.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1  Acţiuni de control

Operatorul va controla ca activitatea autorizata sa respecte toate conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu iar in cazul in care aceste conditii nu au fost respectate sa ia toate masurile pentru remedierea deficientelor semnalate;

Operatorul va lua toate masurile ce se impun pentru asigurarea functionarii si exploatarii instalatiilor de productie la parametrii tehnici si /sau proiectati, inclusiv prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile;

Operatorul va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA) care sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor;

Verificarea gradului de conformare si a modului de respectare a prevederilor reglementarilor legislative in vigoare se realizeaza de catre organisme competente si abilitate cu drept de inspectie si control, conform art 23, alin (1) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

Operatorul instalatiei acorda autoritatilor competente cu atributii de inspectie si control intreaga asistenta necesara pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor, conform art. 23, alin (2) din Legea nr 278/ 2013 privind emisiile industriale;

Operatorul trebuie sa-si stabileasca programul de masuri si lucrari in vederea evitarii poluarii accidentale;

Operatorul trebuie sa se asigure ca toate operatiunile  de pe amplasament vor fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Conştientizare şi instruire

Operatorul trebuie sa se conformeze cu legislatia actuala de mediu si cu toate reglementarile nationale si internationale de mediu aplicabile activitatii desfasurate în cadrul societatii;

Sa actioneze în vederea îmbunatatirii continue a performantelor de mediu, a prevenirii si combaterii poluarii generate de activitate, prin implementarea celor mai bune tehnici disponibile;

Sa intervina pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor asupra mediului în caz de incident;

Sa utilizeze eficient materiile prime, materialele si utilitatile în activitatea desfasurata;

Operatorul instalatiei va stabili si va mentine proceduri de evaluare a necesitatii de pregatire a personalului si va efectua instruirea potrivita, utilizându-se cele mai bune tehnici de instruire, pentru personalul a carui activitate poate avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

Activitatea autorizata trebuie supravegheata de personal cu calificare corespunzatoare, (studii de specialitate si experienta necesara) si care va cunoaste cerintele prezentei autorizatii;

Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana in orice moment accesibil personalului desemnat cu atributii în domeniul protectiei mediului.

5.3. Raportări

Persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului va transmite la APM Brașov, raportarile solicitate la datele stabilite sau orice alte informaţii, la solicitarea APM Brașov sau Garda Natională de Mediu - Comisariatul Judeţean Brașov;

Frecventa si scopul raportarilor se pot modifica de catre autoritatea competenta de protectia mediului in functie de legislatia in vigoare.

5.4. Notificarea autorităţilor

Operatorul are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricaror emisii aparute incindental ori accidental;

Persoanele autorizate de operator vor înregistra si notifica incidentul. In notificarea transmisa catre autoritatile competente pentru protectia mediului se vor înregistra data, ora incidentului, detalii despre eveniment si masurile luate pentru a minimaliza emisiile si a preveni repetarea acestora. Un raport care descrie pe scurt incidentul trebuie depus si ca parte a RAM;

Operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificarii;

Operatorul va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic în care caz, autoritatea pentru protectia mediului va reanaliza conditiile de functionare stabilite în autorizatia integrata de mediu;

În oricare situatie, mentionata mai jos, operatorul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului, inainte de realizarea modificarii, referitoare la:

a) modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului;

b) adresa sediului social al operatorului;

c) cazuri în care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori alte situatii

care implica schimbarea titularului activitatii, precum si în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activitatii, conform legii;

d) încetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate, pentru o perioada care poate depasi un an;

e) reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii autorizate dupa oprire;

f) modificari semnificative ale instalatiei, cu solicitarea acordului de mediu respectiv revizuirea autorizatiei integrate de mediu;

g) schimbarea titularului /operatorului instalatiei.

5.5  Responsabilitaţi

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005  privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor juridice, în care scop:

- Persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului organizează structuri specializate pentru protecţia mediului;

- Asistă persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le facilitează controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de probe;

- Asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau zonele aferente acestora;

- Operatorul activităţii are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”;

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare;

In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

In cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu (art.7 si 8 din Legea 278/2013).

6.  MATERII PRIME SI AUXILIARE

- Operatorul va tine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate.

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

- Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor tehnice de securitate, unde este cazul, in conditii de siguranta pentru personal si mediu

- Se vor lua masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice.

- Depozitele si magaziile se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora.

- Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare.

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatii, va folosi urmatoarele materii prime si auxiliare:

| Substanta / amestecul | Fraze de pericol (H) si categoria | Nr. CAS | Consum anual | Stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Malţ (Malț negru) | - | - | 16.945 t/an (87,4 t/an) | Vrac, celule silozuri Clădire siloz |
| Mălai | - | - | 7405 t/an | Vrac, Siloz metalic |
| Hamei | - | - | 7,4 t/an | Cutii carton , Magazie |
| Pământ filtrant (kiesselguhr) | - | - | 180 t/an | Saci hartie în Magazie dedicată |
| Sulfat de zinc | Toxicitate acuta, Cat 4 H302 Iritarea pielii, Cat 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitate acut acvatic Cat 1 H400 Toxic chronic acvatic Cat 1 H410 | 7446-20-0 | 70 kg/an | Bidoane PE 5 kg |
| Braugips (sulfat de calciu) | Neclasificat | 7778-18-9 | 35,9 t/an | Saci PE 20 / 50 kg |
| Acid fosforic | Corosiv metale, Cat 1 H290 Toxicitate acuta, Cat 4 H302 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 | 7664-38-2 | 29,9 t/an | Bidoane PE 100L / container 1 mc stocate pe cuve de retenție |
| Clorură de calciu | Afectarea ochilor Cat.2 H319 | 10043-52-4 | 35,9 t/an | Saci de PE de 25 kg stocati pe paleti din lemn |
| Hidroxid de potasiu | Corosiv metale, Cat 1 H290 Toxicitate acuta, Cat 4 H302 Corodarea pielii, Cat 1A H314 | 1310-58-3 | 9,1 t/an | Bidoane PE 100L / container 1 mc stocate pe cuve de retenție |
| Hidroxid de sodiu (pt. staţia de tratare a apelor uzate tehnologice) | Corosiv metale, Cat 1 H290 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Corodarea pielii, Cat 1A H314 |  | 533,6 t/an | Bidoane PE 100L / containere 1 mc stocate pe cuve de retenție |
| Acid clorhidric | Afectarea pielii, Cat1 H314 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 |  | 259 t/an | Containere 1 mc, bazine dedicate de stocare 3,5 mc |
| Oxid de calciu hidratat | Iritarea pielii, Cat 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 | 1305-62-0 | 27,5 t/an | Saci hartie stocare pe paleti |
| Clorura de sodiu | NECLASIFICAT |  | 40,5 t/an | Saci hartie / paleti din lemn |
| P3-topax 66 Hidroxid de sodiu, Hipoclorit de sodiu | Corosiv metale, Cat 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 Utilizare la dilutie 3% | 1310-73-2 7681-52-9 | 18,1 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-topax 990 N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Oxizi de alchilamine Acid acetic Alcooli etoxilați, C13-15 | Iritarea pielii, Cat 2 H315 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 | 2373-82-9 68955-55-5 64-19-7 157627-86-6 | 0,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-topax 960 Hidroxid de sodiu Oxizi de alchilamine N-(3-aminopropil)-N dodecilpropan-1,3- diamină Alchilamine etoxilate | Corosiv metale, Cat 1 H290 Iritarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea acută acvatic, Cat 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 Biocid | 1310-73-2 68955-55-5 2373-82-9 61791-14-8 | 11 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-stabilon WT Acid citric Acid d gluconic Acid lactic Acid 2-phosphonobutane- 1,2,4-tricarboxylic Iodura de potasiu | Corodarea pielii, Cat 1A H314 | 5929-49-1 526-95-4 50-21-5 37971-36-1 7681-11-1 | 6 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3–stabilon Cumensulfonat de sodiu Alcooli grasi etoxilati cu >5EO Acid fosforic Acid d gluconic Alcool etoxilat Acid 2-fosfonobutan-1,2,4, tricarboxilic Acid etidronic (HEDP) Iodura de potasiu | Corodarea pielii, Cat 1A H314 | 28348-53-0 146340-16-1 7664-38-2 526-95-4 68439-51-0 37971-36-1 2809-21-4 7681-11-1 | 19,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3–trimeta CD Acid sulfuric Cumensulfonat de sodiu Acid azotic Acid lactic Acid glycolic | Corosiv metale, Cat 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Utilizare la Dilutie 2% | 7664-93-9 28348-53-0 7697-37-2 79-33-4 79-14-1 | 14,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-oxonia aktive 150 Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxiacetic | Lichid oxidant, Cat 3 H272 Corosiv metale, Cat 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1 H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 Biocid | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 | 22,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-oxysan ZS Acid acetic Apa oxigenata Acid peroxyacetic Acid octanoic Acid peroxioctanoic | Peroxizi organici, tip F H242 Corosiv metale, Cat 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Toxicitatea organ tinta o singura expunere, Cat 3 respirator H335 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 1 H410 Utilizare la Dilutie 0,5 – 1,5% Biocid | 64-19-7 7722-84-1 79-21-0 124-07-2 33734-57-5 | 0,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-horolith V Acid azotic Acid fosforic | Corosiv metale, Cat 1 H290 Toxicitate acuta Cat 3 H331 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 | 7697-37-2 7664-38-2 | 48 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| P3-polix XT Acid 2 fosfono- 1,2,4 butantricarboxilic Acid lactic HEDP | Corosiv metale, Cat 1 H290 Corodarea pielii, Cat 1A H314 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 Utilizare la dilutie: 0,008% Nepericulos la conc. de utilizare | 37971-36-1 79-33-4 2809-21-4 | 1,8 t/an | Bidoane PE 20 / 220 L |
| CHEMAQUA AQUABROM (biocid pt. tratare apă) | Neclasificat |  | 300 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CA 150 Hexametaphosphat de sodiu Poliacrilat de sodiu | Iritarea ochilor, Cat 2 H320 | 68915-31-1 9003-04-7 | 160 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CA 15000 Acid 2 fosfono- 1,2,4 butantricarboxilic Sare de potasiu a Acidului (poli) acrilic Sare de poatsiu acid polimaleic Sare de potasiu metil-1H-benzotriazol Hidroxid de potasiu | Iritarea pielii, Cat 2 H315 Iritarea ochilor, Cat 2 H319 | 37971-36-1 25608-12-2 10237-70-4 64665-53-8 1310-58-3 | 1.140 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CA NA 104C ≥10-<25% dietilaminoetanol ≥10-<25% ciclohexilamina ≥10-<25% morfolină | Lichide și vapori imflamabili H226 Provoacă arsuri severe la piele și ochi H314 Poate provoca reactii alergice ale pielii H317 Nociv in contact cu pielea H312 Nociv in caz de inhalare H332 Provoaca somnolenta si ameteala H336 Poate provoca alergii sau simptome asmatice sau dificultati de respiratie H334 Toxic in caz de inghitire H301 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii H304 Susceptibil de a dăuna fertilității sau fătului H361 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H373 | 100-37-8 110-91-8 108-91-8 | 100 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CA OX AWAY PLUS 25-<50% sodiu metabisulfit 50-<100% sulfit de sodiu | Nociv in caz de inghitire H302 Leziuni oculare, Cat 1 H318 | 7681-57-4 | 160 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CBD 92 Disperant apa racire | Neclasificat |  | 1300l/an | Bidoane PE 20 l |
| CBD 93 Dispersant pentru cazan (boiler) | Neclasificat |  | 130 l/an | Bidoane PE 20 l |
| CBD 95 F Hidroxid de potasiu Solutie 2,5% | Corosiv metale, Cat 1 H290 Toxicitate acuta, Cat 4 H302 Corodarea pielii, Cat 1A H314 | 1310-58-3 | 160 l/an | Bidoane PE 25 L |
| P3-oxonet Clorit de sodiu | Toxicitate acută, Cat 4 H312 Lezarea gravă a ochilor, Cat 1 H318 In contact cu acizii degaja gaz toxic EUH032 Biocid (dezinfectant) | 7758-19-2 | 4,05 t/an | Bidoane PE 25 L |
| BP 800 50-<60% hidroxid de sodiu | Corodarea pielii, Cat 1A H314 | 1310-73-2 | 100 l/an | Bidoane 1L |
| V505 D Cerneală Butanonă C.I. Solvent Black 29 Etanol [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl] trimethoxysilane propan-2-ol acetat de etil | Lichid si vapori ft. Imflamabili FL2 H225 Iritarea ochilor, Cat 2 H319 Poate dauna fatului Cat. 1B H360D Poate provoca somnolenta STOT SE3 H336 | 78-93-3 117527-94-3 2530-83-8 67-63-0 141-78-6 | 60 l/an | Recipienți 1 / 5 L |
| Stabifix (stabilizator coloidal pe bază de silicagel) | - |  | 65,7 t/an | Saci hartie |
| V4212 L Cerneală Butanonă C.I. Solvent Black 29 Etanol 2-pyrrolidone [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl] diethoxymethylsilane N-ethyl-o(or p)-toluenesulphonamide | Lichid si vapori ft. Imflamabili FL2 H225 Iritarea ochilor, Cat 2 H319 Reactie alergica a pielii Cat 1 H317 Poate dauna fatului Cat. 1B H360D Poate provoca somnolenta STOT SE3 H336 |  | 60 l/an | Recipienți 1 / 5 L |
| P3 Dry ExxGF N oleil-1,3- propilendiamină Alchileter al acidului carboxylic N-coco-alchil-1,3-propilendiamină Izotridecanol etoxilat Amine (includ etanolamine) Alchilamine | Corodarea pielii, Cat 1A H314 Leziuni oculare, Cat 1 H318 Toxicitate acută acvatic, Cat 1 H400 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 | 7173-62-8 57635-48-0 61791-63-7 69011-36-5 112-90-3 61788-46-3 | 16,4 t/an | Bidoane PE 24 / 60 L (Biodegradabil) |
| Componenta SB Antispumant ECOLAB | Neclasificat |  | 1 t/an | Bidoane 20 L |
| Fibroxcel (fibre celulozice) | - |  | 14,8 t/an | Saci hartie |
| Adeziv ETICOL Tetraborat de disodiu anhidru Oxid de zinc Hidroxid de amoniu în apă Bronopol (INN) Butilcarbamat de 3-iodo-2propinil 1,2-benzizotiazolona-3(2H). | Nociv mediul acvatic termen lung Cat 3 H412 | 1330-43-4 1314-13-2 1336-21-6 52-51-7 55406-53-6 2634-33-5 | 50,9 t/an | Butoaie PE 25 kg HENKEL Constituent de baza - amidon |
| Adjuvant pentru floculare – polielectrolit cationic (UNIFLOC) | - |  | 3,2 t/an | Saci / pachete hartie |
| Clorură ferică | Nociv în caz de înghițire Cat. 4 H302 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor Cat. 1B H314 Provoacă leziuni oculare grave Cat. 1 H318 Provoacă iritarea pielii cat. 2 H315 Poate fi corosiv pentru metale Cat. 1 H290 Poate provoca o reacție alergică a pielii Cat. 1 H317 |  | 243 t/an | Butoaie PE 65 / 200L |
| Uleiuri minerale de ungere | H350 Lichide si vapori imflamabili H226 Nociv in caz de ingestie H302 poate provoca alergii cuatanate H317 provoaca leziuni oculare grave H318 Toxicitatea cronică acvatic, Cat 2 H411 |  | 1 t/an | Recuperat sub forma de deseu |

Gazele utilizate în procesul tehnologic, cele folosite pentru asigurarea unor fluide tehnologice, precum și pentru efectuarea unor operații de reparații sunt stocate separat, respectiv:

- Rezervoare de stocare CO2 lichefiat pentru consumul intern – Un rezervor vertical cu capacitatea de 25 m3 CO2 lichid (Haffmans) și un rezervor orizontal (Seeger) cu capacitatea de 26,4 m3  ambele aparținând Ursus Breweries SA, la care se adaugă și un rezervor vertical închiriat de la Linde S.A. cu capacitatea de 11,5 m3  în partea de sud a clădirii fermentație clasică (lângă poarta 2 acces).

- Stație oxigen - utilizează butelii metalice sub presiune, este amplasată exterior clădirii fermentare nouă CCT. Amenajată sub forma unui țarc închis cu acoperiș tip șopron. Marcată corespunzător, acces restricționat personalului neautorizat.

- Instalație frigorifică tip chiller Grasso FXVP 2X1500 Duo NH3 – 1buc cu capacitate frigorifica 1500 Kw.

- Instalație frigorifică tip chiller Grasso FXVP 1300 HP/S NH3 – 1buc cu capacitate frigorifica 750 Kw.

- Condesator evaporativ Baltimere tip VXC S288-2 buc capacitate frigorifica = 2x1100 Kw

- Condesator evaporativ Baltimere tip VXC S350-1 buc capacitate frigorifica = 1050 Kw

- Capacitate de stocare a instalatiei este de 920 kg – nu se consuma.

- Rezervor stocare GPL (5 m3) - destinat alimentării stivuitoarelor, amplasat pe latura vestică a incintei (către calea București), lângă spațiul verde.

Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului. Utilizarea unui produs echivalent (cu aceeași compoziție chimică dar cu altă denumire comercială) nu va face obiectul notificării enunțate anterior.

Substanţele chimice și amestecurile vor fi aprovizionate cu mijloacele de transport corespunzătore şi în ambalajele furnizorilor. Acestea vor fi descărcate din mijloacele de transport şi manevrate în incinta obiectivului numai pe suprafeţe betonate, eliminând pericolul de poluare a solului.

Materiile şi materialele, substanțele chimice vor fi depozitate separat, în funcţie de tipul și compatibilitea fizico- chimică şi cât mai aproape de locul de utilizare.

Toate spațiile de depozitare trebuie marcate cu denumirea magaziei/depozitului și cu simboluri grafice privind tipurile de pericol al substanțelor și preparatelor chimice stocate sau utilizate.

Operatorul va utiliza în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE.

  - APĂ

7.1.1. Alimentarea cu apa

Apa este utilizată atât în scopuri tehnologice pentru toate procesele tehnologice desfăşurate în cadrul societăţii, cât şi pentru necesităţi igienico-sanitare ale tuturor angajaţilor societăţii.

Gospodăria de apă este reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 99/22.08.2019 modificatoare a autorizației 11/2018, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate de la S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov, emisă de A.N. „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodărire a apelor Brașov cu termen de valabilitate până la 07.03.2021

Pentru scopuri tehnologice, apa este utilizată pentru:

- prepararea berii (apă în produs),

- pentru staţiile CIP,

- pentru prepararea agentului termic în centralele termice

- pentru răcirea utilajelor.

În cadrul societăţii S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI – Sucursala Brașov, pentru funcționarea la capacitate, sunt necesari aproximativ 486.000 m3/an apă.

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCURESTI – Sucursala Brașov utilizează de două surse de alimentare cu apă, respectiv:

- rețeaua municipală de apă potabilă;

- sursa proprie subterană, reprezentată de 4 foraje de exploatare.

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI – Sucursala Brașov se alimentează din rețeaua municipală de apa potabilă, prin prin două branșamente:

- prin intermediul branșamentului cu ( 200 din strada Calea București (sursa Ciucaș) cu lungimea de 100 m, amplasat într-un cămin betonat, prevăzut cu debitmetru;

- printr-un branșament cu ( 250 mm, debitmetrat, din coloana municipală de alimentare cu ( 600 mm din Calea București (sursa Târlung).

Apa preluată din cele două surse (subteran și oraș) este stocată într-un rezervor tampon de 200 m3 de unde este preluată în stația de tratare apă EUWA.

Din acest bazin tampon, apa brută este supusă filtrării mecanice prin două filtre cu nisip (2x75 m3/h capacitate). Filtrele cu nisip sunt periodic spălate invers cu apă filtrată, stocată separat într-un bazin cu volumul de 60 m3.

După filtrare, stația de tratare produce apă la parametrii necesari pentru trei categorii de folosințe:

- Apa service (necesară folosințelor auxiliare - igienizări): apa filtrată este trecută printr-un filtru  dedurizator EUGEMAT (rășini schimbătoare de ioni, regenerate cu saramură). După dedurizare, apa este clorinată și stocată în rezervoarele de apă service 4 x 10 m3. Distribuția către consumatori se face cu un grup de 3 pompe WILLO cu Q=56m3/h.

- Apa de proces (apa de brasaj) este produsă din apa filtrată care este demineralizată prin trecerea prin două schimbătoare stratificate de cationi EUGEMAT care conțin rășini schimbătoare de ioni slab și puternic acide - 2 x 40 m3/h capacitate de tratare. Regenerarea coloanelor se face cu acid clorhidric. Acidul clorhidric este stocat într-un rezervor de 3,5 m3. După demineralizare apa este stripată (pentru îndepărtarea CO2) într-un vas de 30 m3 plin cu umplutură minerală (cuarț) cu aer filtrat sub presiune iar mai apoi este adăugat calciu (sub formă de soluție de var hidratat). La final se realizează o corecție de pH folosind soluție de acid clorhidric. Apa de brasaj este stocată într-un vas exterior de 200 m3.

- Din apa filtrată și demineralizată, după eliminarea CO2 într-un echipament de stripare și corecția de pH necesară (realizată cu soluție de NaOH) este produsă apa necesară alimentării degazorului centralei termice.

Apa tratată este stocată, în funcție de calitate și utilizare, în vecinătatea secțiilor de producție, astfel:

- Secția Fierbere:

  - tanc apă brasaj cu capacitatea de 100 m3;

  - tanc de stocare apă răcită (la 4oC) cu capacitatea de 100 m3;

  - tanc de stocare apă caldă (la 85oC) cu capacitatea de 300 m3;

  - rezervor colector condens cu capacitatea de 5,9 m3.

- Secția Filtrare:

  - rezervor de stocare apă dezaerată carbonatată cu capacitatea de 29 m3;

  - rezervor de stocare apă dezaerată necarbonatată cu capacitatea de 29 m3

Centrala termică este dotată separat cu o stație de dedurizare apei brute tip duplex BLUESOFT 500D2-RX, cu capacitatea de 5m3/h.

Rezerva de incendiu este asigurată de cele două rezervoare de 600 m3  (hidranți) si 650 m3 (sprinklere), amplasate in nordul incintei. Cele două rezervoare sunt conectate prin intermediul stației de pompare amplasată median între ele, la rețelele de apă de incendiu din incintă.

Alimentarea cu apă din subteran a societății se realizează pe baza Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 249 din 2019,  încheiat cu A.N. „Apele Române” – ABA Olt. Apa preluată din sursa subterană de apă (forajele de alimentare cu apă) este destinată procesului tehnologic de fabricație a berii (apă de proces).

Sursa subterană autorizată și exploatată este constituită din următoarele foraje:

F1 -  debit instalat  11,0 m3/h;

F2 – debit instalat  17,0 m3/h;

F3 – debit instalat  17,0 m3/h;

F4 – debit instalat    9,7 m3/h.

Fiecare foraj este echipat cu debitmetru. Forajele de alimentare cu apă au instituit un perimetru de protecție rectangular, din gard de plasă metalică, de cca. 10x10 m.

Debitele și volumele specifice autorizate pentru capacitatea de producție de 1.620.000 hl/an (prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 99/2019) sunt următoarele:

SURSA 		Debit zilnic maxim 	Zilnic mediu		Zilnic minim

m3/zi			m3/zi			m3/zi

Rețea oraș		2592,0			518,0			82,0

Subteran foraje	1296,0			864,0			500,0

Gospodăria de apă (captarea din sursa subterană, instalațiile de tratare, distribuția și stocarea la folosințe) sunt autorizate sanitar, în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 Legea apei potabile – cu modificările și completările ulterioare, prin Autorizația sanitară de funcționare nr. EV0076 emisă de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, valabilă până la 16.05.2020.

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limită | Valoarea limită | Performanţa companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | 0,35 – 1 m3/hl bere produsă | 0,30 m3/hl bere produsă |

Sunt utilizate tehnici de reducere a consumului de apă, respectiv:

- înmuierea malţului prin stropire cu ajutorul unei linii de duze;

- monitorizarea strictă a temperaturii de lucru (reducerea pierderilor prin evaporare);

- spălarea recipienţilor de îmbuteliere prin stropire cu ajutorul unor sistem de duze;

- utilizarea staţiilor CIP (Cleaning in Place) automate pentru igienizarea utilajelor/instalaţiilor şi a traseelor;

- utilizarea apei de răcire de la răcitorul de must ca şi apă de plămădire la fierbere;

- recuperarea condensului;

- sistem de răcire în circuit închis pentru compresorul aferent Linie Îmbuteliere în PET;

- sistem de răcire în circuit închis pentru compresoarele de aer şi de amoniac;

- sistem de răcire în circuit închis a vaselor de fermentare;

- sistem de răcire semiînchis a condensatoarelor.

7.1.2. Ape uzate

Evacuarea apelor uzate tehnologice epurate, fecaloid – menajere și a apelor pluviale din incinta societății URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov se realizează în rețeaua de canalizare municipală administrată de Compania Apa Brașov conform Contractului nr. 485 /2012 și Actul Adițional nr. 1/09.03.2015 privind furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv Acordul de preluare 1252/2019.

Sistemul de canalizare din incinta Fabricii de bere este conceput şi realizat în sistem divizor, apele uzate tehnologice, apele uzate fecaloid – menajere, cât şi apele pluviale fiind colectate separat.

Rețeaua de canalizare pentru ape uzate menajere și tehnologice este realizată din conducte tip PVC, PPC și beton cu diametre variabile funcție de debitele vehiculate (50 - 400 mm) având o lungime cumulată de cca. 1,3 km.

Apele pluviale preluate de pe clădiri și de pe suprafețele betonate prin guri de scurgere cu depozit și sifon (38 bucăți), precum și prin rigole cu grătar carosabil (10 bucăți), sunt colectate în conducte PVC cu Dn 200 mm pana la Dn 500 mm. Apele sunt evacuate la canalizarea municipală după o prealabilă preepurare.

Preepurarea apelor pluviale se realizează prin intermediul unui separator de hidrocarburi tricompartimentat tip AS-TOP 80/400 RCK/ER PP (dimensiuni 5,50 x 2,16 x 2,10), montat îngropat, înainte de căminul racord C86,  pe rețeaua separativă de canalizare a apelor pluviale. Separatorul e dotat cu senzor de prezență pentru produsele petroliere.

O preepurare locală are loc și la stația de tratare EUWA. Este vorba despre tratarea apelor acide rezultate la regenerarea maselor schimbătoare de ioni, care sunt neutralizate cu carbonat de calciu granular, înainte de descărcarea la canalizarea exterioară.

Preepurarea apelor uzate tehnologice și menajere se realizează în instalația proprie, construită în incintă, în zona nord estică. Stația de preepurare a fost construită de HYDROTECH Romania S.R.L. după o licență BIOTHANE NL. Cu o capacitate de tratare de 1250 mc/zi, stația de epurare (mecano-biologică, anaerob/aerobă) include următoarele obiecte / echipamente:

- stație de pompare (bazin cu capacitatea de 48 m3) are în alcătuire două pompe cu Q= 135 m3/h (una în rezervă);

- un grătar mecanic parabolic pentru reținerea particulelor în suspensie mai mari de 0,5 mm;

- bazin de omogenizare (440 m3);

- schimbător de căldura pentru influent realizat din doua bazine de apă rece /caldă (15 m3 fiecare), schimbător de căldură și sistem dublu de pompare;

- bazin de neutralizare (48 m3) în care se dozeaza clorură ferică, micronutrienți, reactivii corectori de pH;

- reactor biologic UASB (628 m3);

- bazin de aerare (628 m3);

- bazin de sedimentare (190 m3), include treapta de îndepărtare a fosforului (dozare de clorură ferică).

Nămolul sedimentat este pompat în bazinul de stocare a nămolului (93 mc) echipat cu o linie de aerare. Deshidratarea nămolului în exces se realizează prin centrifugare.

Înainte de evacuarea în rețeaua municipală, debitul de ape uzate este măsurat printr-un sistem de măsurare în canale deschise cu nivel liber, tip ACK CADES 713.

Volumele de apă uzată descărcate la rețeaua municipală, autorizate pentru capacitatea de producție de 1.620.000 hl/an (prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 99/2019) sunt următoarele:

Categorie ape descărcate 		Vmaxim zilnic		Vmediu zilnic 		V.minim zilnic

- Ape menajere și tehnologice 	1250 mc		279 mc			120 mc

preepurate				14,47 l/s		3,23 l/s			1,39 l/s

- Ape pluviale preepurate					80

  - UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si crestera eficientei energetice.

Consumul de energie electrică este evaluat la 13.122 MWh/an .

Consumul de energie termică este evaluat la 57.750.800 MJ/an.

Consumurile energetice specifice pentru anul calendaristic 2019, sunt:

- energie electrică 8,1 kWh/hl bere,

- energie termică 98,33 MJ/hl.

Consumurile energetice specifice sunt mai mici decat limitele prevăzute pentru acest sector de activitate: 8 – 12 kWh/ hl pentru energia electrică şi 100 – 200 MJ/hl pentru energia termică.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Sucursala Brașov aparţinând societăţii URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI este situat în municipiul Brașov, Calea București, nr. 251. Unitatea este amplasată în partea sudică a municipiului Brașov, în cartierul Dârste, fostă suburbie a orașului, în spațiul cuprins între DN1 (către vest – respectiv Calea București) și magistrala CF 900 în dreptul gării Dârste (către est).

Conform Regulamentului Local de Urbanism al Planului General de Urbanism al municipiului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Brașov 144/2011, destinația zonei este M3b -  zonă mixtă.

Suprafața totală ocupată de incinta S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Brașov este de 47.573 m2, din care:

- suprafață construită – 19.911 m2 (41,86%);

- suprafață aferentă căilor de transport, platformelor betonate și suprafețe libere de construcție – 20.956 m2 (44,05%);

- spații verzi – 6.706 m2 (14,09%).

Pe amplasament se realizează fabricarea berii începând cu anul 1892.

# FABRICAREA BERII – ACTIVITATEA PRINCIPALA

În procesul de obţinere a berii, principalele faze de producţie sunt:

Fierberea berii – proces de obţinere a mustului de bere, care constă din următoarele operaţii:

recepţie materii prime – malț, mălai ( a înlocuit porumbul);

curăţare malţ;

măcinarea malţului;

plămădirea;

filtrarea;

fierberea mustului cu hamei;

separare trub;

răcirea şi limpezirea mustului fiert.

Fermentarea berii - este un proces biochimic de transformare a zaharului fermentescibil in alcool  si CO2, sub actiunea enzimelor din drojdie - care se desfăşoară în două etape:

fermentarea primară în scopul transformării zaharurilor în alcool şi dioxid de carbon, şi

fermentarea secundară (maturare) pentru stabilizarea coloidală a berii şi saturarea în dioxid de carbon, limpezirea berii prin depunerea celulelor de drojdie şi a trubului la rece, precum şi maturarea berii.

Filtrarea berii – proces prin care se înlătură, atât microorganismele conţinute, cât şi particulele  care formează tulbureala de natură coloidală;

Îmbutelierea şi livrarea la beneficiari.

- Îmbutelierea berii, în vederea livrării se realizează în trei linii de îmbuteliere:

  - linia KRONES sticle – 32.000 sticle/h respectiv (160 hl/h);

  - linia recipienţi PET – 16.500 PET/h respectiv (165 hl/h);

  - linia recipienţi KEG –  48 hl/h în KEG de 50 l.

ACTIVITĂŢI CONEXE DESFĂŞURATE:

# Igienizarea utilajelor/instalatiilor si a traseelor – Statii CIP (Cleaning in Place)

Igienizarea utilajelor/instalatiilor si a traseelor se realizeaza cu ajutorul a 7 statii CIP amplasate in cuve de retentie placate cu gresie antiacida. Procesul de igienizare se realizeaza prin spalari si clatiri succesive.

# Tratarea apei

# Instalatii de dedurizare a apei brute pentru centrala termica și centrala frig (2 buc)

Centrala termică și centrala de frig sunt dotate separat cu câte o stație de dedurizare apei brute tip duplex BLUESOFT 500D2-RX, cu capacitatea de 5m3/h.

Instalatia de tratare a apei brute tip EUWA

Pentru indeplinirea conditiilor de calitate cerute de tehnologiile aplicate in cadrul societatii, apa bruta preluată din cele două surse (subteran și oraș) este stocată într-un rezervor tampon de 200 m3 de unde este preluată în stația de tratare apă EUWA.

Din acest bazin tampon, apa brută este supusă filtrării mecanice prin două filtre cu nisip (2x75 m3/h capacitate). Filtrele cu nisip sunt periodic spălate invers cu apă filtrată, stocată separat într-un bazin cu volumul de 60 m3.

După filtrare, stația de tratare produce apă la parametrii necesari pentru trei categorii de folosințe:

- Apa service (necesară folosințelor auxiliare - igienizări): apa filtrată este trecută printr-un filtru  dedurizator EUGEMAT (rășini schimbătoare de ioni, regenerate cu saramură). După dedurizare, apa este clorinată și stocată în rezervoarele de apă service 4 x 10 m3. Distribuția către consumatori se face cu un grup de 3 pompe WILLO cu Q=56m3/h.

- Apa de proces (apa de brasaj) este produsă din apa filtrată care este demineralizată prin trecerea prin două schimbătoare stratificate de cationi EUGEMAT care conțin rășini schimbătoare de ioni slab și puternic acide - 2 x 40 m3/h capacitate de tratare. Regenerarea coloanelor se face cu acid clorhidric. Acidul clorhidric este stocat într-un rezervor de 3,5 m3. După demineralizare apa este stripată (pentru îndepărtarea CO2) într-un vas de 30 m3 plin cu umplutură minerală (cuarț) cu aer filtrat sub presiune iar mai apoi este adăugat calciu (sub formă de soluție de var hidratat). La final se realizează o corecție de pH folosind soluție de acid clorhidric. Apa de brasaj este stocată într-un vas exterior de 200 m3. Apa de proces alimenteaza liniile de fierbere, fiind stocata, preluata si utilizata la plamadire, filtrare must de bere, fierbere must de bere, racire must de bere, precum si la instalatia de dezaerare a apei.

- Din apa filtrată și demineralizată, după eliminarea CO2 într-un echipament de stripare și corecția de pH necesară (realizată cu soluție de NaOH) este produsă apa necesară alimentării degazorului centralei termice.

Apa tratată este stocată, în funcție de calitate și utilizare, în vecinătatea secțiilor de producție.

# Asigurarea agentului termic

Aburul tehnologic necesar proceselor de fabricare a berii este produs în centrala termică proprie.

Centrala termica  este echipata cu 3 cazane de abur care au urmatoarele caracteristici:

1 cazan OMNICAL cu capacitatea de 14 t abur/h, pentru producerea aburului saturat la presiunea nominală de 13 bar, cu puterea termică instalată de 9,12 MWt (funcţionare cu gaze naturale și biogaz);

1 cazan LOOS cu capacitatea de 12 t abur/h, pentru producerea aburului saturat la presiunea nominală de 10 bar, 184oC, cu puterea termică instalată maximă de 7,8 MWt (funcţionare cu gaze naturale);

1 cazan BUDERUS cu capacitatea de 2,6 t abur/h pentru producerea aburului saturat la presiunea nominală de 13 bar, 195oC, cu puterea termică instalată maximă de 1,8 MWt (utilizează drept combustibil gazele naturale).

Condensul este colectat de la toate utilajele consumatoare de abur într-un vas de condens cu capacitatea de 20 m3 amplasat pe latura nordică a clădirii germinare. Condensul este dirijat cu ajutorul unei pompe de condens înapoi la centralele termice pentru a fi reutilizat. Condensul recuperat este supus unui tratament termo – fizic (degazare), urmat de o tratare chimică. Gradul de recuperare a condensului este de 80 %.

# Asigurarea aerului comprimat

Instalatia pentru producerea aerului comprimat este compusa din 3 compresoare Atlas Copco care asigură aerul comprimat pentru comanda echipamentelor și fluxului de producție.

Aerul captat este filtrat, uscat, comprimat în două trepte, răcit şi înmagazinat înrezervoare cu capacitatea de 10 m3/rezervor. Instalaţia este prevăzută cu filtre pentru impurităţi şi condens la ieşirea din rezervoare.

Aerul comprimat este distribuit catre consumatori (Sectia Fierbere, Sectia Fermentare, Sectia Imbuteliere) prin conducte confectionate din otel inoxidabil.

Instalatia pentru producerea aerului comprimat necesar Liniei Imbuteliere bere in recipienti PET este compusa dintr-un compresor fara ungere cu presiunea nominala de 40 bar, prevazut cu o instalatie de racire in circuit inchis formata din turn de racire, pompa apa de recirculare si trasee de recirculare.

# Asigurarea agentului frigorific

Instalatia de racire este compusa din doua circuite, unul pentru racirea apei si celalalt pentru racirea propilenglicolul, utilizati ca agenti frigorifici intermediari.

# Recuperarea si stocarea dioxidului de carbon

Dioxidul de carbon generat in vasele de fermentare cilindroconice verticale este colectat, separat, comprimat, uscat, purificat si lichefiat in vederea reutilizarii acestuia in procesul de productie, cu ajutorul unei instalatii de recuperare a CO2 tip Haffmans care are o capacitate de absorbţie de 550 kg/h CO2 (la 1 bar, 20oC).

Stocarea dioxidului de carbon se realizeaza în trei rezervoare (două cu capacitatea de 11 m3, 25 m3 și 26 m3), care lucrează la presiunea maxima de 20 bar, temperatura de stocare fiind de -30oC – -35oC.

Controlul calitatii

Departamentul Controlul Calităţii are în componență mai multe tipuri de laboratoare care execută:

analiza malţului, porumbului, apei şi a mustului de bere;

teste de microbiologie unde sunt analizate din punct de vedere microbiologic drojdia de bere, mustul de bere, berea în diferite stadii de fabricaţie şi probele recoltate după fiecare spălare;

analiza  calităţii berii nefiltrate, filtrate şi îmbuteliate.

Controlul calităţii este unul din cele mai importante departamente dintr-o fabrică de bere pentru asigurarea unei calităţi constante a produsului.

Atelier mecanic

Societatea are in dotare Atelierul mecanic care poate executa operații: de reparatii mecanice, sudura, reparații curente privind clădirile.

  - DOTARI (INSTALATII, UTILAJE, MIJLOACE DE TRANSPORT UTILIZATE  IN

ACTIVITATE)

Centralizarea instalațiilor și echipamentelor tehnologice existente în fabrica de bere este următoarea (repartizarea este efectuată pe secții și tipuri de activități):

| Nr. crt. |  | Denumire echipament | Nr. buc. | Capacitati (per bucata/unitate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Sectia Fierbere |
| 1.1 | Depozitare malt | Siloz malt 1 – 18 | 18 | 220 to |
|  |  | Siloz de zi malt 1-2 | 2 | 45 to |
| 1.2 | Receptie malt | Desprafuire si transport Praf Orzarie | 1 | 1400 l/s |
|  |  | Instalatie detectie scantei Orzarie | 1 | n/a |
|  |  | Redlerul 1-2 | 2 | 20 to/h |
|  |  | Redlerul 7;8;20 | 3 | 10 to/h |
|  |  | Elevatorul 0;2;4;11 | 4 | 10 to/h |
|  |  | Siloz Tampon malt nr. 1-2 | 2 | 25 to |
|  |  | Cantar rutier 60t – malt | 1 | 60 to |
| 1.3 | Livrare malt | Instalatie exhaustare Praf Fierbere | 1 | 720 l/s |
|  |  | Instalatie detectie scantei Fierbere | 1 | n/a |
|  |  | Redlerul 3;4;6;15;15bis;16;16bis | 7 | 10 to/h |
|  |  | Snec alimentare malt 1-2 | 2 | 10 to/h |
|  |  | Snec alimentare cantar malt;nr.1-2;dublu sens | 4 | 8 to/h |
|  |  | Elevatorul 1 | 1 | 8 to/h |
|  |  | Cantar Buhler - moara cu ciocanele | 1 | 10 to/h |
|  |  | Moara malt negru | 1 | 300 kg/h |
|  |  | Moara cu ciocanele | 1 | 7.5 to/h |
|  |  | Compresor aer local | 1 | 320 l/min |
|  |  | Snec macinis malt;alimentare preplamaditor | 2 | 7t/h |
| 1.4 | Receptie, livrare malai | Buncar malai | 1 | 6t |
|  |  | Suflanta Robuschi model ES 85/3 P-RVP 125-ATEX | 1 | 30kW |
|  |  | Cantar Buhler – malai | 1 | 7 t/h |
|  |  | Snec malai | 1 | 6t/h |
|  |  | Siloz malai 1 | 1 | 100 t |
| 1.5 | Productie must | Vas preplamadire | 1 | 5,4 t |
|  |  | Cazan plamadire nemaltificate | 1 | 19,7 t |
|  |  | Cazan plamadire | 1 | 45 t |
|  |  | Cazan de fiert must | 1 | 65 t |
|  |  | Sistem incalzire must | 1 | 190 mc/h |
|  |  | Vas intermediar must | 1 | 67 t |
|  |  | Instalatie dozare hamei-tancuri | 4 | 235 l |
|  |  | Instalatie dozare adjuvanti | 1 | Na |
|  |  | Filtru plamada | 1 | Na |
|  |  | Rotapool | 1 | 60 t |
|  |  | Racitor must | 1 | 50 mc/h |
|  |  | Instalatie recuperare energie | 1 | apa 0.87 t abur 1,79 t |
|  |  | Rezervor colector condens | 1 | 5,9 t |
|  |  | Tanc apa brasaj | 1 | 100 t |
|  |  | Tanc apa brasaj calda | 1 | 200 t |
|  |  | Tanc apa brasaj racita | 1 | 100 t |
| 1.6 | Depozitare transport borhot | Buncar borhot | 1 | 130 t |
|  |  | Cantar rutier 60t - borhot | 1 | 60 t |
| 1.7 | Statia CIP Fierbere | Instalatie CIP Fierbere - 5 tancuri | 5 | 4 tancuri 9,8t/buc 1 tanc 23,8 t/buc |
| 2. Sectia Fermentare |
| 2.1.Fermentare CCT |
| 2.1.1 | Tancuri de fermentare CCT | Tanc fermentare CCT 01-12 | 12 | 245 m.c. |
| 2.1.2 | Instalatie drojdie | Schimbator de caldura racire drojdie | 1 | 6 mc/h |
|  |  | Schimbator de caldura autoliza drojdie | 1 | 12 mc/h |
|  |  | Tanc propagare drojdie | 1 | 24.6 m.c. |
|  |  | Tanc sterilizare must | 1 | 6 m.c. |
|  |  | Tanc stocare drojdie 1 - 3 | 3 | 6 m.c. |
|  |  | Tanc drojdie uzata | 1 | 18 m.c. |
| 2.1.3 | Statia CIP CCT | Instalatie CIP Fermentare CCT- 6 tancuri | 6 | 8 m.c. |
| 2.2 Fermentare SV |
| 2.2.1 | Tancuri Combi | Tanc Combi 46 - P17 T1 - T15 | 15 | 60 m.c. |
|  |  | Tanc Combi 61 - P18 T1 - T15 | 15 | 60 m.c. |
| 2.2.2 | Tancuri maturare | Tanc maturare 1 - P14 T1 - T15 | 15 | 60 m.c. |
|  |  | Tanc maturare 16 - P15 T1 - T15 | 15 | 60 m.c. |
|  |  | Tanc maturare 31 - P16 T1 - T15 | 15 | 60 m.c. |
| 2.2.3 | Instalatie racire bere, centrifugare | Centrifuga bere Brew 500 | 1 | 25 mc/h |
|  |  | Racitor bere tanara | 1 | 25 mc/h |
| 2.2.4 | Carbonatare bere | Impregnator CO2 bere tanara |  | Na |
| 2.2.5 | Sistem detectie CO2 | Instalatie detectie CO2 |  | Na |
| 2.2.6 | Instalatie de racire pivnite | Instalatie racire RAS 15 |  | Na |
|  |  | Instalatie racire RAS 16 |  | Na |
|  |  | Instalatie racire RAS 18 |  | Na |
| 2.2.7 | Statie CIP Maturare | Instalatie CIP Maturare - 4 tancuri | 4 | 3 vase x 6.5 m.c. 1 vas x 3 m.c. |
| 3.Sectia Filtrare |
| 3.1 | Tancuri de bere BBT | Tanc bere BBT 01 - 10 | 10 | 31 m.c. |
|  |  | Instalatie racire P19 | 1 | Na |
| 3.2 | Filtrare bere | Carboblend | 1 | Na |
|  |  | Instalatie preparare suspensie (Make-up) | 1 | 2 vase x 0.5 m.c. 2 vase x 1.0 m.c. |
|  |  | Instalatie dozare kieselguhr | 2 | 1 vas x 0.5 m.c |
|  |  | Instalatie dozare stabilizatori | 2 | 1 vas x 0.3 m.c. |
|  |  | Filtru bere | 1 | 25 m.c. /h |
|  |  | Racitor bere filtrare | 1 | 30 m.c. /h |
|  |  | Tanc tampon bere nefiltrata | 1 | 5 m.c. |
| 3.3 | Kieselguhr uzat | Decantor kieselguhr AL Foodec 209 | 1 | 2 m.c. / h |
|  |  | Tanc suspensie kieselguhr nr.1- 2 | 2 | 8 m.c. |
| 3.4 | Instalatie producere apa dezaerata | Instalatie dezaerare apa Aldox | 1 | 20 mc/h |
|  |  | Tanc apa dezaerata carbonatata BBT 11 | 1 | 29 m.c. |
|  |  | Tanc apa dezaerata necarbonatata BBT 12 | 1 | 29 m.c. |
| 3.5 | Statia CIP Filtrare | Instalatie CIP filtrare - 6 tancuri | 6 | 8 m.c. |
| 4. Sectia Imbuteliere |
| 4.1 | Imbuteliere sticla | Instalatie CIP sticla | 1 | 2x3000 litri/tanc |
| 4.2 | Imbuteliere sticla | Instalatie dozare tegoglas | 1 | 43000 sticle/h |
| 4.3 | Imbuteliere sticla | Imprimanta data cu laser | 1 | 40000 sticle/h |
| 4.4 | Imbuteliere sticla | Masina depaletizat navete | 1 | 38400 sticle/h |
| 4.5 | Imbuteliere sticla | Masina de imbuteliat | 1 | 32000 sticle/h |
| 4.6 | Imbuteliere sticla | Inspector navete pline | 1 | 7200 navete/h |
| 4.7 | Imbuteliere sticla | Inspector sticle goale EBI | 1 | 45000 sticle/h |
| 4.8 | Imbuteliere sticla | Inspector de sticla final | 1 | 72000 sticle/h |
| 4.9 | Imbuteliere sticla | Inspector sticle pline FBI | 1 | 45000 sticle/h |
| 4.10 | Imbuteliere sticla | Masina etichetat | 1 | 35200 sticle/h |
| 4.11 | Imbuteliere sticla | Masina de etichetat paleti | 1 | 80 paleti/h |
| 4.12 | Imbuteliere sticla | Instalatie lubrifiere transportoare st. | 1 | 30 l/h |
| 4.13 | Imbuteliere sticla | Masina de impachetat | 1 | 36800 sticle/h |
| 4.14 | Imbuteliere sticla | Masina de paletizat | 1 | 38400 sticle/h |
| 4.15 | Imbuteliere sticla | Pasteurizator flash | 1 | 176 hl/h |
| 4.16 | Imbuteliere sticla | Masina de despachetat | 1 | 36800 sticle/h |
| 4.17 | Imbuteliere sticla | Masina de spalat sticle | 1 | 43000 sticle/h |
| 4.18 | Imbuteliere sticla | Masina de spalat navete | 1 | 2000 navete/h |
| 4.19 | Imbuteliere sticla | Masina de infoliat paleti | 1 | 40 paleti/h |
| 4.20 | Imbuteliere KEG | Instalatie CIP KEG | 1 | 3x1000 litri/tanc |
| 4.21 | Imbuteliere KEG | Transportor KEG gol | 1 | 96 KEG-uri/ora |
| 4.22 | Imbuteliere KEG | Transportor KEG plin | 1 | 96 KEG-uri/ora |
| 4.23 | Imbuteliere KEG | Imprimanta data KEG | 1 | 18000 recipiente/ora |
| 4.24 | Imbuteliere KEG | Masina de spalat si imbuteliat KEG | 1 | 96 KEG-uri/ora |
| 4.25 | Imbuteliere KEG | Pasteurizator flash KEG | 1 | 55 hl/h |
| 4.26 | Imbuteliere KEG | Masina de spalat exterior KEG | 1 | 96 KEG-uri/ora |
| 4.27 | Imbuteliere KEG | Infoliator KEG | 1 | 96 KEG-uri/ora |
| 4.28 | Imbuteliere PET | Blowmoulder + filler | 1 | 16500 sticle/h |
| 4.29 | Imbuteliere PET | Flash Pasteurizer | 1 | 165 hl/h |
| 4.30 | Imbuteliere PET | Checkmat | 1 | 16500 sticle/h |
| 4.31 | Imbuteliere PET | Squeezer | 1 | 18975 sticle/h |
| 4.32 | Imbuteliere PET | Labeler Contiroll | 1 | 18975 sticle/h |
| 4.33 | Imbuteliere PET | Shrinckwrapper | 1 | 19800 sticle/h |
| 4.34 | Imbuteliere PET | Paletizer | 1 | 20625 sticle/h |
| 4.35 | Imbuteliere PET | CIP fresh water tank capacity | 1 | 1500 litri |
| 4.36 | Imbuteliere PET | CIP hot water tank capacity | 1 | 5000 litri |
| 4.37 | Imbuteliere PET | CIP caustic tank capacity | 1 | 5000 litri |

Pentru sectorul utilități, echiparea tehnologică este următoarea:

| Nr. crt. |  | Denumire echipament | Nr. buc. | Capacitati ( per bucata/unitate) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.Utilitati |
| --- |
| 5.1 | Centrala termica | Cazan abur - OMINICAL | 1 | 14000 Kg/h, Pmax=13 Bar, Tmax= 194 °C |
| 5.2 | Centrala termica | Cazan abur - LOOS | 1 | 12000 Kg/h, Pmax=10 Bar, Tmax=184 °C |
| 5.3 | Centrala termica | Cazan abur - BUDERUS | 1 | 2600 Kg/h, Pmax=13 Bar, Tmax=195 °C |
| 5.4 | Centrala aer | Compresor de aer ZT90VSD | 1 | 898 m³/h, Pmax = 8,6 Bar |
| 5.5 | Centrala aer | Compresor de aer ZR132VSD | 1 | 1356 m³/h, Pmax = 10 Bar |
| 5.6 | Centrala aer | Compresor de aer ZR245 | 1 | 324 m³/h, Pmax=10 Bar |
| 5.7 | Centrala frig | Compresor frig GEA DuoPack | 1 | Capacitate racire 3000 Kw/2940 rot/min |
| 5.8 | Centrala frig | Compresor frig 2 - GEA single | 1 | Capacitate racire 1300Kw/2940 rot/min |
| 5.9 | Recuperare CO2 | Instalatie de recuperare CO2 | 1 | 550 Kg/h |
| 5.10 | Statia de epurare ape uzate | Statie de colectare si tratare efluent | 1 | 1250 m³/zi |
| 5.11 | Statia de tratare apa | Instalatie de tratare apa | 1 | Capacitate totala =150 m³ / h |
| 5.12 | Post de alimentare PA | Sub-statie electrica PA 24 | 2 | Trafo 6/ 0,4KV, Putere 1000 KVA |
| 5.13 | Post de transformare PT | Sub-statie electrica PT | 2 | Trafo 6/ 0,4KV, Putere =1600 KVA |
| 5.14 | Post de transformare PT | PT3 | 2 | Trafo 20/ 0,4KV Putere =2000 KVA |
| 5.15 | Foraj F1 | Foraj Aurora | 1 | 4,72 l/s |
| 5.16 | Foraj F2 | Foraj Mamuth | 1 | 3,06 l/s |
| 5.17 | Foraj F3 | Foraj Ursus | 1 | 4,72 l/s |
| 5.18 | Foraj F4 | Foraj F4 | 1 | 2,7 l/s |
| 5.19 | Centrala termica & centrala frig | Instalatie de dedurizare apa | 2 | 5 m³ / h |

S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI – Sucursala Brașov are în dotare următoarele vehicule şi utilaje mobile:

- Autoturisme: 3 buc. destinate departamentului tehnic,

- 21 autoturisme pentru vânzări, flota și depozit extern

- Stivuitoare: 9 bucăți, din care 5 funcţionează cu gaz petrolier lichefiat (GPL) iar 4 sunt electrostivuitoare.

Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În caz de întrerupere a procesului de fabricare care poate fi cauzată de oprirea alimentării cu energie electrică sau de gaze naturale, liniile de fabricaţie se opresc. Dacă întreruperea este de scurtă durată se poate reporni şi reveni la parametrii normali, dacă durata opririi este mai mare, şarjele din diferitele faze se rebutează.

Staţia de preepurare în caz de defecţiuni, care periclitează calitatea efluentului evacuat, va fi oprită, apele uzate netratate fiind descărcate în reţeaua de canalizare municipală. Este imediat anunţat operatorul reţelei de canalizare Compania Apa Brașov SA, pentru preluarea si tratarea apelor uzate deversate, pe baza acordului scris a acestora.

Pornirea și oprirea utilajelor se realizează conform procedurilor interne, pe baza instrucţiunilor producătorilor. Procesele sunt automatizate, parametrii importanţi ai proceselor fiind urmăriţi şi înregistraţi.

Condiţiile anormale de funcţionare sunt listate in aspectele de mediu pentru fiecare proces, fiind înregistrate.

Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Dioxidul de carbon generat în procesul de fermentarea primară a berii este recuperat cu ajutorul instalației de recuperare a CO2, în vederea reutilizării acestuia în procesul de producție.

Se utilizează sisteme închise de răcire la:

- compresorul mașinii de suflat PET, aferentă liniei de îmbuteliere bere PET

- tancurile de fermentare

- compresoare de CO2

Circuitele de amoniac, propilenglicol și apă funcționează în sistem închis.

Drojdia utilizată la însămânțarea berii în procesul de fermentare primară este reutilizată de mai multe ori până la epuizare. Drojdia excedentară după sterilizare este colectată separat și valorificată pentru furajarea animalelor.

Kieseguhrul utilizat la filtrarea berii este eliminat de pe filtru, centrifugat și supus operației de tratare prin compostare de un operator economic autorizat, împreună cu turta de nămol rezultată din stația de epurare.

Tehnici pentru minimizarea consumului de apă și a energiei:

- spălarea spațiilor de producție se realizează în sisteme CIP

- fierberea mustului este monitorizată prin diagrame de proces

- condensul este recuperat în proporție de 80%

- schimbătoarele de căldură sunt dotate cu sisteme de control al temperaturii

- pasteurizatorul are o zonă de recuperare a energiei, în care berea care va fi pasteurizată este preîncălzită cu ajutorul berii care a fost deja pasteurizată

- apa de brasaj utilizată la răcirea mustului se reutilizează în cadrul secției în procesul de înmuiere a malțului și prepararea apei dezaerate pentru diluarea berii.

- consumul de apă se încadrează în valoarea limitei de consum de apă recomandată conform BAT, între 0,35-1 mc/hl, fabrica având consumul specific de 0,30 mc/hl

Tehnici pentru stocarea substanțelor chimice:

- substanţele chimice sunt stocate în rezervoare din materiale adecvate, numărul de flanșe și ștuțuri este minimalizat la necesarul pentru asigurarea operării și întreținerii corecte.

- sunt implementate planuri de întreținere și inspecție a rezervoarelor de stocare.

- sunt elaborate instrucțiuni de lucru pentru recipiente sub presiune și pentru cilindri de gaz portabili.

- în eventualitatea unor cazuri de urgență este asigurat accesul pentru serviciile de intervenție la rezervoare de stocare.

- rezervoarele de stocare a substanțelor chimice periculoase amplasate în interiorul halelor de producție sunt dotate în cuve de retenție impermeabile rezistente la produsele stocate, cu capacitate de stocare suficientă pentru a se evita deversările în mediu, racordate la sistemul interior de canalizare.

Tehnici pentru conformare cerințe BAT pentru epurarea apelor uzate:

- îndepărtarea mecanică a materiilor solide se realizează prin îndepărtarea etichetelor;

- din soluția de spălare a liniei de îmbuteliere bere în sticle, ulterior prin prin filtarea apelor uzate tehnologice;

- și fecaloid menajere la intrarea în stația de epurare pentru reținerea particulelor cu dimensiuni mai mari de 0,5 mm;

- scoaterea Kieselguhrului din circuitul apei uzate;

- aplicarea peste scurgerile de pardoseală de dispozitive sub formă de clopot și site pentru reținerea materialelor care pot fi antrenate în apele uzate;

- egalizarea debitelor are loc în bazinul de egalizare a stației de preepurare, prin care se asigură un debit constant al a apelor uzate către reactorul UASB și neutralizare;

- descărcarea drojdiei în exces în apa uzată și tratarea anaerobă a acesteia, rezultând o producție ridicată de biogaz, valorificabil local;

- aplicarea tehnicii de preepurare anaerobă a apelor uzate urmată de evacuarea acestora în sistemul de canalizare municipală, la stația orășenească va avea loc epurarea finală a apelor uzate;

- valorificarea metanului generat prin aplicarea tehnicilor anaerobe de epurare (biogaz), acesta este utilizat la centrala termică;

- colectarea și barbotarea în reactor a aerului viciat pentru eliminarea mirosurilor de la stația de preepurare a apelor uzate.

Tehnici pentru minimalizarea emisiilor în atmosferă: în cadrul societății sunt montate instalații locale pentru captarea poluanților de la surse importante

Asigurarea funcționării corespunzătoare a instalației IED se face prin:

- implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

- impelemntarea planurilor de intervenție / Plan de prevenire a poluării accidentale.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANŢILOR IN MEDIU

9.1 AER

Sursele punctuale asociate activităţilor de producţie din cadrul S.C. URSUS BREWERIES S.A. BUCUREŞTI – Sucursala Brașov sunt reprezentate de:

- recepţia şi manevrarea internă a materiilor prime (malţ, mălai, hamei) – poluant: particule de provenienţă naturală;

- recepţia şi manevrarea materialelor auxiliare – poluant: particule;

- procesarea primară a materiilor prime (uscare, măcinare) – poluanţi: particule de provenienţă naturală, compuşi organici volatili (COV);

- plămădirea – poluanţi: COV;

- filtrarea – poluanţi: COV;

- fierberea – poluanţi: particule, COV

- fermentarea primară – poluanţi: particule, CO2, COV;

- maturarea – poluanţi: CO2, COV;

- pasteurizarea – poluanţi: COV;

- curăţarea sticlelor pentru îmbuteliere – poluanţi: COV;

- îmbutelierea berii – poluanţi: CO2, COV;

- stocarea borhotului – poluanţi: COV;

- centrala termică și facla biogaz – gaze de ardere.

ACTIVITĂŢI DE STOCARE, TRANSPORT, PROCESARE MATERII PRIME

| Proces/ Utilaj | Echipament de reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- |
| Orzarie Siloz-casa maşini | Exhaustare de la ventilator aspiraţie centrală sistem transport şi stocare malţ, racordate la un sistem control emisii (filtru cu saci) Qaer = 13.000 m3/h | Coş de dispersie H = 35 m Φ = 0,500m |
| Buncăr mălai | Sistem control emisii (filtru cu saci) Qaer = 3000 m3/h | Gură de evacuare h = 14 m Φ = 0,200 m |
| Exhaustor sectie fierbere | Exhaustare de la elevator sistem transport și pregătire malț racordată la un sistem control emisii (filtru cu saci) Qaer = 8400 m3/h | Gură de ventilaţie rectangulară, pozată lateral 500 x 600mm H = 24 m |

ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE

| Proces/Utilaj | Echipament de reducerea poluării | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- |
| Prepararea plămezii Fierbere (cazan plămădire malţ şi cazan plămădire nemalțificate) | Instalaţii locale captare-evacuare cu tiraj natural | 2 coşuri dispersie: H1 = 25,5 m, Φ1 = 0,600 m H2 = 25,5 m, Φ2 = 0,600 m |
| Filtrarea plămezii Linia Fierbere (cazan filtrare tip Huppmann) | Instalaţie locală captare-evacuare cu tiraj natural | Coş dispersie H = 25,5 m, Φ = 0,500 m |
| Fierbere must de bere cu hamei la Linia Fierbere | Instalaţie locală captare-evacuare cu tiraj natural | Coş dispersie H = 25,5 m, Φ = 0,500 m |
| Răcirea mustului Linia Fierbere (vas Rotapool) | Instalaţie locală captare-evacuare cu tiraj natural | Coş dispersie H = 25,5 m, Φ = 0,500 m |
| Fermentarea berii (tancuri fermentare primară şi secundară) | Instalaţie de recuperare CO2 (eficienţă de 90 %), echipată cu scruber pentru eliminare impurităţi solubile (etanol) din CO2 | - |
| Îmbuteliere în sticlă – Linia Krones / Maşina de spălat sticle | Instalaţii locale de captare – evacuare pentru maşina de spălat Instalaţie de ventilaţie mecanică generală Qaer = 4 000 m3/h | 1 coş de evacuare H = 12 m, Φ = 0,20 m |
| Îmbuteliere în recipienţi KEG / Maşina de spălat recipienţi KEG | Instalaţie locală de captare - evacuare pentru maşina de spălat Instalaţie de ventilaţie mecanică generală Qaer = 2.500 m3/h | 1 coş de evacuare H = 12 m, Φ = 0,20 m |
| Îmbuteliere în recipienţi PET – producere PET, pasteurizare, îmbuteliere PET | Instalaţie de ventilaţie mecanică generală Qaer = 35.000 m3/h | 1 gura de ventilaţie (exhaustor) h = 20 m |

CENTRALA TERMICA

| Proces/Utilaj | Intrări | Ieşiri | Punctul de emisie (Coș) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cazan OMNICAL 14 t abur/h | Gaze naturale & biogaz | Gaze de ardere (CO, CO2 SO2, NOx, Pulberi) | H – 19,5 m Ø – 1000 mm Q – 18500 Nm3/h |
| Cazan LOOS 12 t abur/h | Gaze naturale | Gaze de ardere (CO, CO2 SO2, NOx, Pulberi) | H – 18 m Ø – 1200 mm Q – 16000 Nm3/h |
| Cazan BUDERUS 2,6 t abur/h | Gaze naturale | Gaze de ardere (CO, CO2 SO2, NOx, Pulberi) | H – 5 m Ø – 300 mm Q – 3500 Nm3/h |

Emisii difuze / nedirijate

| Sursa de emisii fugitive / nedirijate | Poluanți | Măsuri de reducere |
| --- | --- | --- |
| Emisii provenite de la diversele faze de pregătire a materiilor prime | Pulberi | Verificarea etanşării utilajelor Eliminarea posibilităţii de deversare a materialelor pulverulente pe sol, platforme exterioare. Menţinerea curăţeniei în hale de producţie şi platforme exterioare |
| Emisii de la livrarea subproduselor (borhot) | Mirosuri | Menţinerea curăţeniei în zona de livrare a borhotului. Subrodusele se vor livra doar beneficiarilor care dispun de recipienţi şi mijloace de transport adecvate pentru transportul subproduselor. |
| Fierbere | COVnm | Funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei de recuperare a condensului. |
| Emisii fugitive de la sistemul de canalizare tehnologică şi bazinele staţiei de preepurare | H2S, COVnm, NH3, miros | Controlul permanent al etanşeităţii sistemului de canalizare. Controlul regimului anaerob în reactor şi monitorizarea permanentă a parametrilor staţiei , respectiv a apelor uzate preepurate |
| Emisii de la mijloacele de transport și manevrare | NOX, CO, SO2, COVNM, CO2, pulberi. | Limitarea preventivă a emisiilor de la mijloacele de transport, prin inspecţii tehnice periodice efectuate la înscrierea în circulaţie şi pe toată durata de utilizare a autovehiculelor. Întretinerea periodica mijloace de transport intern. |

Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM şi GNM - Comisariatul Judeţean Brașov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Se vor păstra înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. APA

Principalele surse de ape uzate tehnologice generate pe amplasamentul fabricii de bere sunt următoarele:

- Secția Fierbere: ape uzate rezultate de la fabricarea mustului de bere – ape uzate cu conținut de materii în suspensie și compuși organici (exprimate prin indicatorii globali CCO-Cr și CBO5);

- Secția Fermentare: ape uzate de la igienizarea utilajelor și spațiilor de producție – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Secția Îmbuteliere (sticle, PET și la KEG): ape uzate de la spălarea sticlelor, navetelor și butoaielor KEG și de la pasteurizare, cu caracter alcalin și cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile CIP: ape uzate de la igienizarea utilajelor și traseelor – cu caracter acid sau alcalin, cu conținut de materii în suspensie și compuși organici;

- Stațiile de dedurizare din cadrul centralei termice și frig: ape uzate de regenerare și spălarea masei de schimbători de ioni cu conținut de cloruri și carbonați;

- Stația de tratare a apei EUWA: ape uzate de la spălarea masei filtrante și de la regenerarea masei de schimbători de ioni – ape uzate cu conținut materii în suspensie și ape uzate cu conținut de săruri minerale, cloruri și carbonați;

- Întreținerea și igienizarea utilajelor și a spațiilor interioare: ape cu un conținut preponderent de substanțe de curățire (detergent) și de dezinfecție;

- Instalația de răcire: ape uzate neimpurificate chimic.

Apele uzate fecaloid – menajere, provenite din activitățile sociale desfășurate în clădirile dotate cu alimentare cu apă potabilă la grupurile sanitare (grupuri sanitare prevăzute cu apă caldă și rece), conțin în principal suspensii solide, substanțe organice, compuși cu azot, grăsimi.

Apele pluviale pot conține suspensii solide, urme de uleiuri sau carburanți antrenate de pe suprafețele betonate din cadrul incintei.

Sistemul de canalizare din incinta Fabricii de bere este conceput și realizat în sistem divizor, apele uzate tehnologice, apele uzate fecaloid – menajere, cât și apele pluviale fiind colectate separat.

Apele pluviale sunt preepurate înainte de evacuarea în rețeaua municipală prin intermediul unui separator de hidrocarburi montat pe rețeaua separativă de canalizare a apelor pluviale.

Apele uzate tehnologice și cele menajere sunt colectate în comun într-un bazin echipat ca stație de pompare fiind trimise într-o stație de epurare a apelor uzate, care include treptele mecanică, biologică anaerobă / aerobă. Stația asigură epurarea unui debit de 1.250 m3/zi.

Componentele fluxului staţiei de epurare a apelor uzate sunt următoarele:

- separator pentru reținerea particulelor solide;

- sistem de epurare anaerobă constituite din: un bazin de egalizare/acidificare pentru uniformizarea fluctuaţiilor de debit, un schimbător de căldură influent/efluent pentru răcirea efluentului anaerob, un bazin de neutralizare şi un reactor anaerob;

- sistem de epurare aerobă care cuprinde: un bazin de aerare şi un bazin de sedimentare;

- sistem de epurare a biogazului pentru îndepărtarea hidrogenului sulfurat gazos (H2S) prin transferul acestuia din faza lichidă;

- sistem de tratare a nămolului constituit dintr-un bazin de stocare a nămolului anaerob granular în exces rezultat din reactorul anaerob, un bazin de stocare a nămolului activ în exces, o centrifugă pentru îngroşarea sau deshidratarea nămolului;

- sistem logic de control programabil;

- sistem de ventilaţie şi îndepărtare a mirosului.

9.3. SOL ȘI APE SUBTERANE

Depozitarea substantelor chimice periculoase se realizeaza in recipienti/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifica, fara scurgeri, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv.

Transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii se realizeaza prin retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitatii si a sigurantei in exploatare.

Depozitarea materiilor prime se realizeaza pe suprafete betonate.

Depozitarea temporara a deseurilor se realizeaza pe suprafete betonate, special amenajate in acest sens.

Unitatea dispune de:

- depozite imprejmuite si acoperite destinate stocarii materialelor auxiliare;

- procesul tehnologic se realizeaza in spatii inchise – hale de productie;

- recipienti metalici si spatii ingradite si acoperite pentru depozitarea selectiva a deseurilor rezultate;

- platforme betonate pentru desfasurarea operatiilor de manevrare materii prime, materiale si deseuri.

Surse posibile de poluare

- stocarea substanțelor chimice și a amestecurilor, transferul substanțelor periculoase lichide;

- parcarea vehiculelor;

- activitățile de transport în incintă -trafic de incintă;

- deteriorarea instalațiilor de canalizare.

Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării măsurilor necesare pentru a se evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic. În cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

Structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

Operatorul trebuie să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse.

9.4. ZGOMOT

Principalele surse de disconfort fonic pentru proprietăţile învecinate, reprezentate în special de surse exterioare clădirilor, sunt reprezentate de traficul rutier pentru aprovizionarea fabricii şi desfacerea produsului finit.

9.5 Mirosuri

Profilul de activitate al societăţii – de procesare a materiilor prime vegetale implică emisia unor compuşi organici volatili, cu potenţial odorant specific. Toate procesele de producţie se desfăşoară în spaţii închise, prevăzute cu sisteme locale şi/sau generale de ventilaţie. Întregul flux de producţie se realizează în instalaţii închise.

Principalele faze ale proceselor potenţial generatoare de substanţe odorante sunt fabricarea mustului de bere  (de la cazanul de fierbere a mustului de bere) şi manevrarea borhotului rezultat din filtrarea plămezii.

O sursă generatoare de mirosuri poate fi considerată staţia de preepurare a apelor uzate tehnologice. Pentru această instalaţie, prin proiect s-a implementat o serie de tehnici care conduc la controlul mirosurilor:

- acoperirea bazinelor

- ventilarea bazinelor deschise existente în staţia de epurare;

- barbotarea gazelor ventilate în bazinul de aerare al staţiei;

- stocarea nămolului deshidratat în container în interiorul clădirii stației;

- epurarea biogazului - adsorbţia şi oxidarea hidrogenului sulfurat şi a altor gaze cu potenţial odorant.

În situaţia în care mirosul caracteristic poate conduce la reclamaţii din partea riveranilor se va proceda la implementarea tehnicii de investigare și aplicarea măsurilor tehnice de conformare necesare.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1. EMISII

Nicio emisie în aer nu trebuie să depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. privind aprobarea „Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei” si „Nomei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produși de surse stationare”.

Emisiile in aer nu trebuie sa depașească valorile limită de emisie prevăzute în Tabelul 10.1-1.

# Tabel 10.1-1

| Nr. crt. | Sursa | Punctul de emisie | Indicator | Valori limita de emisie (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitati de stocare, transport, procesare materii prime uscate 1) |
| 1. | Evacuare filtru cu saci sistem centralizat - siloz malț | Coş de dispersie H = 35 m Φ = 0,500m Qaer = 13.000 m3/h | Pulberi | 50 |
| 2. | Evacuare filtru cu saci sistem centralizat aspirație – secția fierbere | Gură de ventilaţie rectangulară, pozată lateral 500 x 600mm H = 24 m Qaer = 8.400 m3/h | Pulberi | 50 |
| Activitati de productie 1) |
| 3. | Fierbere must de bere cu hamei la Linia Fierbere | Coş dispersie H = 25,5 m, Φ = 0,500 m | COV tot | 150 |
| 4. | Răcirea mustului Linia Fierbere (vas Rotapool) | Coş dispersie H = 25,5 m, Φ = 0,500 m | COV tot | 150 |
| Centrala termica 2) |
| 5 | Cazan OMNICAL 14 t abur/h | H – 19,5 m Ø – 1000 mm | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %. |
| 6. | Cazan LOOS 12 t abur/h | H – 18 m Ø – 1200 mm |  |  |
| 7. | Cazan BUDERUS 2,6 t abur/h | H – 5 m Ø – 300 mm |  |  |

- Valorile VLE vor fi actualizate la data aprobării CE a Deciziei privind Concluziile BAT aferente sectorului de activitate (documentul draft final a fost publicat în octombrie 2018)

- VLE pentru centrala termică vor fi  actualizate în conformitate cu prevederile Legii 188/2018 privind instalațiile medii de ardere

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 0°C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

Valoriile medii se determina in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire). Pentru sursele aferente activităților de producție determinările se vor efectua pe durata a minim două șarje consecutive pentru fiecare echipament în parte.

Locurile de masurare vor fi: usor accesibile, clar marcate, pe cat posibil o curgere fara disturbari, pe distanta de masurare

Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

    - Concentraţii de poluanţi în aerul înconjurător

Titularul are obligaţia să desfăşoare activitatea în astfel de condiţii încât sa nu depăşească valorile limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr.12574/1987 pentru media de scurta durată (30 min.), după cum urmează:

- NH3 			0,3 mg/m3

10.2. APA

Indicatorii de calitate a apelor uzate se vor încadra in limitele admise prevăzute în Acordul de Preluare a apelor reziduale nr 1259/2019 emis de Compania Apa Brașov S.A. pentru evacuarea apelor uzate și pluviale în rețeaua de canalizare a municipiului Brașov de către S.C. URSUS BREWERIES S.A. – Sucursala Brașov, respectiv prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 99/22 august 2019.

Tabel 10-2 - Ape uzate epurate evacuate in reteaua de canalizare municipala

| Nr. crt. | Indicator | U.M. | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | unit. pH | 6,5 – 8,5 |
| 2. | Materii în suspensie | mg/dm3 | 350 |
| 3. | CCO-Cr | mg O2/dm3 | 500 |
| 4. | CBO5 | mg O2/dm3 | 300 |
| 5. | Reziduu filtrabil la 105oC | mg/dm3 | 2000 |
| 6. | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |
| 7. | Substanțe extractibile în eter de petrol | mg/dm3 | 30 |
| 8. | Sulfuri | mg/dm3 | 1 |
| 9. | Sulfați | mg/dm3 | 500 |
| 10. | Cloruri | mg/dm3 | 500 |
| 11. | Agenți de suprafață anionici | mg/dm3 | 30 |
| 12. | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |
| 13. | Fosfor total | mg/dm3 | 5 |

(*) Ceilalti indicatori de calitate ai acestor ape, nenominalizati, se vor încadra în valorile limită admisibile prevazute in NTPA 002/2005, aprobata prin H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata prin H.G. nr. 352/21.04.2005 si prin H.G. nr. 210/28.02.2007.

10.3. SOL

Concentrațiile de poluanti în sol și subsol trebuie sa se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului cu modificarile si completarile ulterioare, pentru soluri cu folosință mai puțin sensibilă.

Tabel 10.3 – Concentratii de poluanti in sol pentru terenuri cu folosinta mai puțin sensibilă

| Nr. crt. | Indicator | Ord. MAPPM nr. 756/1997 Prag de alerta (mg/kg s.u.) | Ord. MAPPM nr. 756/1997 Prag de interventie (mg/kg s.u.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hidrocarburi totale din petrol | 1.000 | 2.000 |
| 2. | Hidrocarburi aromatice policiclice | 25 | 150 |

NOTA - Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor efectua de un laborator acreditat.

Conform Ord MAPPM nr. 756/1997 la atingerea pragului de alerta (70 % din concentratiile admise pentru poluantii) titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor de poluanti si luarea masurilor de reducere a acestora.

10.4. ZGOMOT

In conformitate cu prevederile SR 10009:2017, va fi respectat nivelul de presiune acustica continuu

echivalent ponderat A, LAechT = 65 dB.

Determinarea nivelului de zgomot echivalent se va face dupa cum urmeaza:

- pe un interval de 8 ore pe timpul zilei,

- pe un interval de 30 de minute pe timpul noptii (h 22:00 – 6:00),

in puncte dispuse pe laturile incintei către ariile locuite (vest și sud). Instalatia autorizata nu trebuie sa contribuie la cresterea valorii zgomotului de fond.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel nr. 11 – Deseuri specifice, generate din activitate

| Numele procesului | Numele şi codul deşeului | Gestionare | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Secţia Fierbere | Praf din sistemele de filtrare 02 07 99 | Colectare separată, eliminare finală prin depozitare | 24 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton 15 01 01 | Colectare separată, predare spre valorificare | 14 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din material plastic 15 01 02 | Colectare separată, predare spre valorificare | 10 t/an |
| Secţia Filtrare | Kieselguhr epuizat 02 07 99 | Colectare separată, predare spre tratare (compostare) și valorificare | 465 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton 15 01 01 | Colectare separată, predare spre valorificare | 12 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din material plastic 15 01 02 | Colectare separată, predare spre valorificare | 10 t/an |
| Secţia Îmbuteliere | Deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton 15 01 01 | Colectare separată, predare spre valorificare | 10 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din material plastic 15 01 02 | Colectare separată, predare spre valorificare | 25 t/an |
|  | Deşeuri de ambalaje din lemn 15 01 03 | Colectare separată, predare spre valorificare | 26 t/an |
|  | Deşeuri de sticlă 15 01 07 | Colectare separată, predare spre valorificare | 1380 t/an |
| Departament Inginerie | Ulei uzat 13 02 05* | Colectare separată, predare spre valorificare | 1 t/an |
|  | Deşeuri metalice 02 07 99 | Colectare separată, predare spre valorificare | 80 t/an |
|  | Cărbune activ epuizat 15 02 03 | Colectare separată, predare spre valorificare | 4 t/an |
| Staţie de epurare ape uzate tehnologice | Deşeuri reţinute pe sita rotativă 19 08 05 | Colectare si valorificare impreuna cu Nămol deshidratat (turta) | 1,5 t/an |
|  | Nămol deshidratat (turta) 19 08 05 | Colectare separată, predare spre tratare (compostare) și valorificare | 1350 t/an |
|  | Deșeuri menajre în amestec 20 03 01 | Colectare operator autorizat | 36 t/an |

Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu se creeze
stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

Deşeurile rezultate din procesul de producţie se colectează separat şi se elimină prin firme autorizate în colectare/valorificare. Depozitarea temporara a acestora se va face în condiţii de siguranţă, în depozitele special amenajate în cadrul platformei industriale.

Deşeuri tratate/valorificate: titularul preda deşeurile din activitate în vederea tratarii/ eliminarii/valorificarii societatilor autorizate, în baza contractelor de colectare deşeuri.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2010 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Se vor intocmi formulare de transport corespunzatoare cantitatii de deseuri generate/an pentru fiecare tip de deseu in parte, conform HG nr. 1061/2008.

Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

12. INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

Activitatea nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Operatorul a elaborat şi implementat următoarele:

Plan de urgenţă şi siguranţă la foc ;

Plan de urgenţă în caz de accident chimic – NH3;

Plan de urgenţă în caz de poluare accidentală a reţelei de canalizare;

Plan de urgenţă în caz de poluare accidentală cu substanţe chimice .

Operatorul a elaborat Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale în scopul realizării în mod organizat de acţionare în caz de producere a unei poluării accidentale şi desfăşurării intervenţiilor de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra mediului, angajaţilor şi a bunurilor materiale.

În vederea prevenirii şi stingerii incendiilor, societatea are implementate proceduri şi instrucţiuni privind modul de acţionare în situaţii de urgenţă şi de comunicare a evenimentelor către serviciul de pompieri militari Brașov.

Planurile de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuite şi actualizate după cum este necesar. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planurilor mai sus menţionate.

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

Operatorul activitatii are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor de poluanti in aer pentru sursele din tabelul 10.1.1, in conformitate cu conditiile stabilite in tabelul 13.1:

Tabel 13.1	Emisii dirijate in atmosfera

| Nr. crt. | Proces | Indicator | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activitati de stocare, transport, procesare materii prime malt si porumb | Pulberi | Anual | SR EN 13284-2:2004 |
| 2. | Activitati de productie1) | COV total | Anual | ISO 16000-6:2004 sau echivalent |
| 3. | Centrala termica2) | Pulberi CO NOx SO2 | Anual | SR EN 13284-1/2 SR ISO 8186/97 STAS 10829/75 ISO 11564/98 STAS 10194/89 ISO 7935/05 |

- Acest program de monitorizare va fi actualizat la data aprobării CE a Deciziei privind Concluziile BAT aferente sectorului de activitate (documentul draft final a fost publicat în octombrie 2018)

- Programul de monitorizare a emisiilor aferente funcționării cazanelor din centrala termică va fi actualizat în conformitate cu prevederile Legii 188/2018 privind instalațiile medii de ardere, respectiv în anii 2024, respectiv în 2029 conform încadrării fiecărui tip de echipament

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

Monitorizarea impactului emisiilor difuze se va realiza anual, în două puncte de control amplasate median, pe laturile de vest și sud, la limita incintei. Rezultatele se vor raporta la cerințele STAS 12574/1987 pentru media de scurta durată (30 min.).

Tabel 13.2	Monitorizare calitate aer

| Nr. crt. | Punct / statie | Indicator | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Latura de sud (Strada Gării) | NH3 | Anual | STAS 10812-761) |
| 2. | Latura de vest (Calea București) | NH3 | Anual | STAS 10812-76 |

- Poate fi utilizată orice altă metodă sau analizor acreditată / omologat

13.2.  APA

# 13.2.1. Indicatorii de calitate pentru apele uzate prelevate in caminul final

Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți în apele uzate în conditiile stabilite in tabelul 13.2.

Tabel 13.2	Indicatori de calitate si metode de analiza pentru apa uzata

| Punct de prelevare probe | Parametru | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Cămin final | pH | Lunar (Conform solicitărilor operatorului C.A.Bv) | sr iso 10523-97 |
|  | Materii totale in suspensii |  | SR EN 872/2009 |
|  | CCO-Cr |  | SR ISO 6060/96 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899-2/2002 |
|  | Reziduu filtrabil |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Azot amoniacal |  | STAS 10064-75 |
|  | Substante extractibile in eter de petrol |  | SR 7587-96 |
|  | Sulfuri |  | SR 7510:1996 |
|  | Sulfati |  | STAS 8601/1970 |
|  | Cloruri |  | SR ISO 9297/2001 |
|  | Agenti de suprafata anionici |  | SR EN 903/2003 |
|  | Produse petroliere |  | SR 7877-2:1995 |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878/2005 |

Nota:

- Prezentul tabel face referire la standarde si normative tehnice care sunt in vigoare in momentul elaborarii autorizatiei. Deoarece aceste documente se pot modifica, utilizatorii trebuie sa aplice variantele in vigoare, asigurand o calitate stiintifica unitara.

- Indicatorii de calitate vor fi analizati din probe medii, de un laborator acreditat.

- Operatorul instalației, in baza rezultatelor monitorizarii, va lua toate masurile tehnologice necesare in vederea respectarii limitelor de emisie impuse in prezenta autorizatie.

- Operatorul instalației va efectua automonitorizarea zilnica, cu aparatura din dotarea laboratorului propriu.

Se interzic deversarile neautorizate a oricaror substante poluante in apele menajere si in apele pluviale. In eventualitatea contaminarii apelor pluviale si a celor menajere cu substante poluante, tittularul autorizatiei are obligatia sa ia masuri pentru identificarea si izolarea sursei de contaminare, sa opreasca extinderea contaminarii si sa notifice accidentul Companiei Apa Brașov și autoritatii competente pentru protectia mediului.

13. 3  SOL

Operatorul instalației are obligatia sa monitorizeze la fiecare trei ani  nivelul conținutului de poluanti in solul superficial din 4 puncte de prelevare. Prelevarea probelor se va face de la orizonturile de adancime de 0 – 5 cm si 5 – 30 cm.

Punctele de monitorizare a solului superficial sunt amplasate în zonele în care s-au executat forajele de investigare în etapa de evaluare a amplasamentului, şi anume:

PS1 – amplasat pe latura de vest, zona mediană – în spațiul verde adiacent parcării auto;

PS2 – amplasat în Nordul incintei, între magazia de kieselguhr și Forajul Aurora;

PS3 – amplasat pe latura de est a incintei, lângă rezervoarele exterioare de glicol;

PS4 –  poziţionat în partea SV a incintei – colțul incintei, la limita gardului spre Calea București, lângă țarcul containerelor de colectare deșeuri.

Tabel 13.3	Indicatori de calitate si metode de analiza pentru sol

| Indicator | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| Hidrocarburi totale din petrol ( THP ) | Anual | SR 7277/1-95 sau similar documentat |
| Hidrocarburi aromatice policiclice ( HAP ) |  | EPA 8270C:1996 sau similar documentat |

Conținutul de poluanti in sol nu va depasi Pragul de alerta ( P.A ) pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 .

Punctele de prelevare a probelor de sol, impreuna cu coordonatele STEREO 70, se vor figura pe un plan al amplasamentului. Prelevarea probelor si efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate

13.4. MONITORIZARE DESEURI

# 13.4.1 Deseuri tehnologice

Titularul prezentei autorizatii are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sǎ contina minimum detalii cu privire la:

- cantitatile si codurile deseurilor;

- numele transportatorului deseurilor si detaliile de atestare si de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisǎ privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricǎror transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;

- detalii privind expeditiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deseurilor.

Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor raporta anual cantitatile de deseuri gestionate conform prevederilor Legii nr 211 /2011(r) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

# 13.4.2 Deseuri din ambalaje

Se vor raporta anual, pana la data de 25 februarie, cantitatile de ambalaje si deseuri de ambalaje preluate si gestionate conform  Ord.nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje.

13.4.3 Uleiuri uzate

Raportarea semestriala a cantitatii de ulei proaspat / uzat gestionata conform HG nr 235/2007.

13.5 ZGOMOT

Toate utilajele si instalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.

Monitorizarea zgomotului se va face anual si obligatoriu la orice modificare a instalatiilor existente.

Monitorizarea anuala consta in masuratori privind zgomotul la limita incintei, pe laturile de sud și vest (spre zonele locuite).

Tabel 13.5	Măsurări zgomot (monitorizare)

| Puncte de măsurare | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- |
| La limita incintei -latura de sud (Strada Gării) | Anual |
| La limita incintei – latura de vest (calea București) | Anual |

13.6.   ALTE OBLIGAŢII PRIVIND MONITORIZAREA

Titularul autorizaţiei va asigura accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare.

Titularul autorizatiei este obligat sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatul monitorizarii emisiilor din instalatie conform raportarilor periodice solicitate la cap.14. si o data pe an prin RAM (Raportul anual de  mediu).

Titularul autorizatiei este obligat sa informeze, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii, trebuie realizate aşa cum este precizat în prezenta autorizaţie.

Monitorizarea emisiilor se va realiza in asa fel incat valorile determinate sa poata fi comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata pentru a permite autoritatii competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorile limita de emisie stabilite.

Titularul are obligatia de a inregistra si arhiva buletinele de analizǎ emise de terti.

Frecventa  si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al autoritatii competente pentru protectia mediului

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI SI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate (arhivate) pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul trebuie sǎ depunǎ un raport la ACPM în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

Operatorul va raporta anual datele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la ACPM.

Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Raportul anual de mediu

Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul de mediu va fi transmis la ACPM pana la data de 30 martie pentru anul de raportare n-1.

Nota: RAM va fi întocmit în conformitate cu ghidul întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Câte un exemplar al RAM va fi depus atât pe suport electronic cât şi pe hartie la Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

14.4. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- Chestionarele completate cu datele necesare pentru calculul emisiilor, conform OM 3299/2012  pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pana la data de 15 martie pentru anul de raportare n-1;

- Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR - Formularul EPRTR conform anexa III la Reg CE 166/2006 - pana la data de 30 martie pentru anul de raportare n-1 (dacă va fi cazul);

- Raportare lunara a evidentei gestiunii deseurilor generate in cadrul activitatilor proprii,  pana in data de 5 a lunii , conform modelului pus la dispozitie de APM Brasov;

- Raportare anuala privind ambalajele si deseurile de ambalaje, pana la data de 25 februarie, in conformitate cu Ord. 794/2012;

- Raportarea datelor si informaţiilor referitoare la substanţele si amestecurile periculoase, importate/ exportate/ utilizate, potrivit Regulamentului  1272/2008, la solicitarea APM Braşov

- Reclamaţii (când ele există), in luna următoare primirii acestora APM Braşov;

- Raportarea investitiilor si cheltuielilor de mediu-in luna urmatoare realizarii acestora;

- Orice efecte negative semnificative constatate prin programul de monitorizare cand se produc;

- Raportarea incidentelor semnificative, imediat ce se produc sau maxim la 24 de ore de la  data producerii la APM Braşov, Secretariatul Comisariatului Judetean Brasov al GNM,  Primăria Brasov şi ISU Braşov;

- Orice alta raportare la solicitarea APM Brasov.

- Raportarea auditurilor:

14.5. Mod de raportare

| Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri Ambalaje: Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | Annual | 1 februarie - 25 februarie | Anexa 1 - Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |
| Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | Annual | 1 februarie - 15 iunie | Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. |
| Substante chimice periculoase - Importul / exportul substantelor si amestecurilor periculoase | Annual | 15 ianuarie - 31 ianuarie | Substante Chimice Periculoase |
| Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012. | Annual | 15 ianuarie-15 martie | Inventare locale de emisii |
| Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA | annual | 1 februarie - 31 mai | Chestionar 2.1: Generatori uleiuri exclusiv service-urile si PFA |
| Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu – registrul IPPC | Annual | 1 aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registru integrat IPPC |
| Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati conform HG nr. 140/2008- registrul EPRTR | Annual | 1 aprilie- 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registru integrat EPRTR |

# 1315. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Brasov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Brasov prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Direcţia Apelor - SGA Brasov;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

  - autorizaţia;

  - solicitarea;

  - raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

  - raportul anual de monitorizare;

  - alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea URSUS BREWERIES SA Sucursala Brașov, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatul Judeţean Braşov si Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

# 17. Anexe

- Plan de situaţie

- Plan reţele hidroedilitare

- Plan reţele canalizare

18.DICTIONAR DE TERMENI

| 1. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului | Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov Braşov str. Politehnicii nr.3 jud.Braşov |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului; | Secretariatul Comisariatul Judetean Braşov al Garzii Nationale de Mediu ; Braşov |
| 3. | Autoritatea centrală pentru protecţia mediului; | Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Bulevardul Libertăţii nr.2, Sector nr.5 ; Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, str. Splaiul Independenţei nr.294 sector 6 cod 060031 |
| 4. | Operator | Persoană juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării instalaţiei, respectiv. URSUS Breweries SA Bucuresti Sucursala Brasov, Calea Bucuresti 251, Brasov, jud.Braşov |
| 5. | BAT(cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru reducerea globală a emisiilor şi a impactului asupra mediului, în întregul său. |
| 6. | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7. | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile. |
| 8. | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu. |
| 9. | COV | Compusi organici volatili |
| 10. | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A) |
| 11. | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării. |
| 12. | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa 1, din O.U.G nr.152/2005 aprobată prin Legea nr.84/2006 precum şi orice altă activitate direct legată, tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| 13. | RAM | Raport anual de mediu |
| 14. | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15. | R | Fraza de risc este o frază care exprimă o descriere concisă a riscului prezentat de substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru om şi mediul înconjurător conform SR 13253/1996 |
| 16. | SMA | Sistem de management al Autorizaţiei |
| 17. | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18. | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriora re măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19. | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20. | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c)prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezin tă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe,preparate, organisme |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Reference Document on Best Available Techniques |
| 15 | IMA | Instalaţie mare de ardere |