Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ........ din ...........2023

Ca urmare a solicitării depuse de Consiliul Județean prin SC PLANEXE DESIGN SRL, cu sediul în județul Brașov, mun. Brașov, b-dul Eroilor, nr. 5, înregistrată la APM Brașov cu nr. 1403 din 21.01.2022 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. nr. 11370 din 25.08.2022, nr. 16338 din 23.12.2022, nr. 16453 din 29.12.2022, nr. 1238 din 01.02.2023 și nr………….,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.01.2023, că proiectul „Reconstruire Pod peste râul Șercaia pe DJ 131P la km 0+250 în comuna Șercaia”, propus a fi realizat în, jud. Brașov, com. Șercaia, str. Bisericilor, DJ 131P la km 0+250, conform Certificatului de Urbanism  nr.  228 din 29.06.2021, emis de Consiliul Județean Brașov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, pct.  13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoărele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

### Amplasamentul:

Terenul pe care este amplasat podul se află pe drumul județean DJ 131P la km 0+250, în intravilanul comunei Șercaia, localitatea Șercaia, județul Brașov și se află în proprietatea Statului Român, fiind administrat de Administrația Națională Apele Române, iar podul și secțiunea de drum aferentă se află în administrarea Consiliul Județean Brașov. Folosința actuala a terenului – căi de comunicație și construcții aferente.

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Drumul județean DJ 131P asigură legatura rutiera între localitățile pe care le traversează, inclusiv rețeaua de drumuri comunale și locale cu care se intersectează, la drumul național DN 1 respectiv drumul județean DJ 104K (localitatea Crihalma).

Sub acțiunea traficului, a factorilor climaterici, a vechimii și a lipsei totale a lucrărilor de întreținere, podul s-a degradat, prezentănd defecțiuni majore.

Principarele deficiențe sunt:

•	Podul este îngust și asigură numai o bandă de circulație,

•	Suprafața părții carosabile este realizată din beton asfaltic, puternic degradată și prezintă depuneri de pământ, gropi și găuri,

•	În toate deschiderile suprastructura podului este în stare puternic corodată, nevopsită și neîntreținută,

•	Cele mai afectate de coroziune sunt elementele metalice situate sub nivelul căii de rulare,

•	Tălpile inferioare ale grinzilor principale, antretoazele, contravântuirile inferioare, lonjeronii prezintă coroziune avansată, aproape pe întreaga suprafață a acestora, cu afectarea severă a grosimii inițiale a acestora,

•	Capetele niturilor ce asigură prinderea barelor la noduri sunt corodate, degradate, uneori chiar distruse în totalitate,

•	Barele grinzilor principale (diagonale și montanți) prezintă deformari locale și de ansamblu foarte accentuate din cauza lovirii acestora de către vehicule,

•	Profilele „Zoress” ce susțin calea sunt puternic corodate sau chiar distruse de fenomenul de coroziune,

•	Betonul fundației prezintă degradări și segregări,

•	Aparatele de reazem realizate din oțel turnat sunt colmatate, prezintă coroziune accentuată pe suprafețe mari, cu plăci de rezemare deformate,

•	Pila P2 (Hălmeag) este puternic afuiată, pe o adâncime de cca. 1,5m, fiind vizibilă fundația.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Comparația scenariilor propuse și selectarea scenariului recomandat:

Scenariul 1 – Construirea unui pod nou cu suprastructură formată din trei deschideri egale alcatuite din grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatură postintinsă;

Scenariul 2 – Construirea unui pod nou cu suprastructură formată din trei deschideri alcătuite din grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatură preintinsă.

Soluția 1 – podul va avea trei deschideri de 29,25 m, lungime totală de 100,40 m și o lățime de 11,30 m, ce va asigura o parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare denivelate de câte 1,50 m (1.00 m util) și două grinzi de parapet de 0,25 m.

În secțiune transversală, podul va avea în alcătuire 5 grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatură postintinsa, cu lungime de 30,00 m și înălțime de 1,80 m peste care se va turna o placă de suprabetonare.

Soluția 2 - podul va avea trei deschideri de 29,80 m pentru deschiderile marginale și 30,10 m pentru deschiderea centrală, lungime totală de 100,40 m și o lățime de 11,30 m, ce va asigura o parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare denivelate de câte 1,50 m (1.00 m util) și două grinzi de parapet de 0,25 m.

În secțiune transversală, podul va avea în alcătuire 9 grinzi prefabricate din beton armat precomprimate cu armatură preîntinsă, cu lungime de 30,00 m și înălțime de 1,03 m peste se va turna o placă de suprabetonare. Grinzile vor fi solidarizate la capete prin antretoaze din beton armat monolit.

Schema statică a podului va fi de tipul grindă continuă.

În urma analizei celor două variante, precum și pe baza concluziilor expertizei tehnice, se recomandă adoptarea scenariului 1.

Infrastructura podului va fi alcatuită din două culee cu elevație de tip masiv din beton armat și două pile cu elevație lamelară și rigle la partea superioară, realizate din beton armat.

Banchetele de rezemare de la pile și culee vor fi prevăzute cu dispozitive antiseismice.

Rezemarea suprastructurii pe infrastructuri se va realizeaza prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.

Sistemul de fundare al infrastructurii pasajului este indirect, alcatuit din piloți forați de mare diametru (coloane) din beton armat.

Fundațiile pilelor și culeelor au în alcătuire un număr de câte 8 piloți dispuşi pe 2 rânduri cu distanța între rânduri (inter ax) de 3,30 m (în lungul podului) şi 3,30 m pe direcția  transversală. La partea superioară, grupul de 6 piloți se încastrează într-un radier din beton armat.

Calea pe pod va avea în alcătuire următoarele straturi: hidroizolație, protecția hidroizolației, strat de legătură din beton asfaltic, strat de uzură din beton asfaltic.

Racordarea cu terasamentele din aval se va realiza prin sferturi de con pereate iar între culeele podurilor (existent și nou) se va realiza un taluz pereat.

Pe pod vor fi montate parapete pietonale realizate din profile metalice deschise precum și parapete de siguranță de tip H4b.

Rampele podului se vor amenaja pe toată lungimea cuprinsă între intersecțiile de la capetele podului și vor asigura racordarea dintre profilul curent al drumului și lățimea podului.

Pe rampele podului se vor amenaja două casiuri și două scări de acces, câte o pereche pe fiecare capat al podului.

În albie se vor executa lucrări de calibrare și curățare a albiei minore și majore în zona podului astfel încât apa să curgă prin toate deschiderile.

În vederea executării podului nou va fi necesara relocarea următoarelor componente ale rețelor de utilități: 2 stâlpi din beton, stâlpi din lemn, 3 cămine aparținând rețelei de apă, 6 cămine vor fi aduse la cotă, conducta de gaz îngropată în aval de podul existent, stâlpi ai rețelei de telecomunicații.

Lucrările ce urmează a fi proiectate, vor cuprinde:

- lucrări de amenajare a podului provizoriu din tuburi de beton amplasat în scop tehnologic,

- lucrări de realizare a podului nou:

- lucrări la infrastructură,

- lucrări la suprastructură,

- lucrări la cale,

- lucrări la racordari cu terasamentele și rampe,

- lucrări în albie,

- lucrări de relocare a rețelelor de utilități din amplasamentul podului.

Varianta provizorie de circulație

În perioada execuției lucrărilor la podul nou circulația rutieră se va desfașura pe podul existent. După darea în folosință a podului nou acesta va intra în reparații capitale, destinația finală fiind promenadă pietonală.

Pentru asigurarea circulației utilajelor de construcție în zona șantierului se va amenaja în avalul amplasamentului un drum tehnologic, iar traversarea râului Șercaia se va face pe un pod provizoriu realizat din tuburi din beton.

După execuţia podului definitiv se va proceda la dezafectarea podului provizoriu și a drumului tehnologic și aducerea terenului ocupat de acestea la starea inițială.

Podul nou va fi dispus aval de podul existent peste râul Șercaia.

Lucrări de infrastructură

-trasarea fundațiilor,

-execuția lucrărilor de săpătaură la culei și pile până la atingerea cotei de fundare a radierelor acestora,

-execuția piloților forați de diametru mare (forare, armare și betonare),

-execuția radierelor (cofrare, armare și betonare),

-execuția elevațiilor (cofrare, armare și betonare),

-turnarea betonului armat în banchete, cuzineți și ziduri de gardă,

-executarea drenului din zidărie uscată în spatele culeelor,

-montarea plăcilor de racordare.

Lucrări de suprastructură

-montarea grinzilor prefabricate,

-executarea plăcii de suprabetonare,

-aplicarea hidroizolației pe pod,

-turnarea stratului de protecție a hidroizolației,

-montarea bordurilor normale,

-turnarea straturilor căii,

-montarea parapetului pietonal și a parapeților de siguranță,

-montarea tuburilor PVC pentru canalizație tehnică din trotuare,

-turnarea umplurii de beton la trotuare,

-turnarea stratului de mixtură asfaltică pe trotuare,

-montarea rosturilor de dilatație la culee,

-turnarea straturilor de mixtură asfaltică pe rampele de acces,

-executarea trotuarelor pe rampele de acces,

Lucrări hidrotehnice

-calibrarea și curățarea albiei minore și majore în zona podului astfel încât apa să curgă prin toate deschiderile.

Lucrări la racordarea cu terasamentele

-realizarea în aval a serfurilor de con pereate și amenajarea și pereerea taluzurilor dintre culeele podului existent și cel nou.

Siguranta circulației

-semnalizare orizontală, marcaje rutiere,

-semnalizare verticală, indicatoare rutiere.

Devierile și protejările de utilități afectate

Se vor reloca:

-stâlpii rețelei de distribuție a energiei electrice amplasată pe stâlpi din beton,

-stâlpii de lemn ai rețelei de telecomunicații,

-conductele rețelei  de distribuție a gazelor naturale amplasate îngropat în amonte de podul existent, pe amplasamentul podului nou,

- două cămine și aducerea la cotă a altor șase cămine aparținând rețelei de apă și canalizare.

Organizarea de șantier:

În perioada de execuție a lucrărilor, pentru asigurarea circulației utilajelor de construcție în zona șantierului se va amenaja în avalul amplasamentului un drum tehnologic, iar traversarea râului Șercaia se va face pe un podeț provizoriu realizat din tuburi din beton.

-	organizarea de șantier se va amenaja aval de pod, pe un teren strict delimitat în acest scop, pus la dispoziție de beneficiar / autoritățile locale,

-	se va proceda la nivelarea terenului, după caz;

-	zona destinată organizării de șantier va fi prevăzută cu un pat de piatră spartă cilindrată și va ocupa o suprafață de cca. 500 m2 (20x25m);

-	se va realiza împrejmuirea organizării de șantier, iar accesul auto și pietonal va fi controlat;

-	baracamentul va fi constituit din containere modulare poziționate pe pat de piatră ce vor adăposti magaziile de materiale și biroul organizării de șantier;

-	se propune racordarea organizării de șantier la rețelele de utilități din zonă.

Suprafața de teren ocupată temporar cu organizarea de șantier este de aproximativ 500 m2, din care cea mai mare parte va fi balastată.

Terenurile suplimentare pentru efectuarea investiției se vor obține conform legii.

În cazul afectarii unor terenuri particulare, construcții sau instalații, vor fi obținute acordurile sub forma autentică ale proprietarilor sau administratorilor acestora. Afectarea terenurilor agricole se va face numai după scoaterea acestora din circuitul agricol, definitiv sau temporar, dupa caz.

La predarea amplasamentului vor fi contactați toți deținătorii de rețele existente în zonă.

La finalizarea lucrărilor toate categoriile de terenuri afectate temporar vor fi aduse la starea inițială.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Podul este amplasat pe DJ131P și asigură desfășurarea traficului rutier pe drumul județean.

Drumul județean DJ 131P asigură legatura rutieră între localitățile pe care le traversează, inclusiv rețeaua de drumuri comunale și locale cu care se intersectează, la drumul național DN 1 respectiv drumul județean DJ 104K (localitatea Crihalma).

În zona podului se află în prezent următoarele rețele de utilități ce necesită relocare:

-	rețea de distribuție a energiei electrice amplasată pe stâlpi din beton,

-	rețea de telecomunicații amplasată pe stâlpi din lemn,

-	rețea de distribuție a gazelor naturale amplasată îngropat în amonte de podul existent,

-	rețea de apă și canalizare.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Surplusul de pământ rezultat și alte materiale pulverulente transportate la lucrare și din frontul de lucru  vor fi transportate în basculante acoperite cu prelate. Pământul excendentar va fi depozitat în locuri stabilite cu autorităţile din zonă sau reutilizat la lucrare.

Zona podului și albia se vor curăța de eventualele resturi de materiale căzute accidental.

Deșeurile generate în perioada de execuție vor fi colectate selectiv și predate operatorilor autorizați în vederea reciclarii/valorificarii sau eliminarii finale, după caz.

După finalizarea lucrărilor, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curățate, iar terenul readus la starea initială.

Toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintelui de șantier, iar după terminarea lucrărilor de construcție, în caz de necesitate, se vor executa lucrări pentru refacerea zonei și redarea în circuitul natural, cum ar fi:

-	demontarea construcțiilor și structurilor specifice organizării de șantier;

-	construcțiile și instalațiile existente vor fi demontate și evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat în vederea redării folosințelor;

-	demolarea variantei provizorii constând din pod provizoriu și drum tehnologic pentru asigurarea circulației utilajelor în zona șantierului,

-	retragerea de pe amplasament a utilajelor de construcții și transport;

-	colectarea și transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de constructie si cele conexe;

-	deșeurile rezultate vor fi ținute strict sub control printr-o depozitare corespunzătoare precum şi o asigurare corespunzatoare a stării tehnice a utilajelor folosite pentru depozitare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

Proiecte ce urmeaza a fi implementate în zona de intravilan a localității Șercaia, județul Brașov:

-	Extindere rețea de canalizare în comuna Șercaia, județul Brașov,

-	Extindere alimentare apă în sat Șercaia în comuna Șercaia, județul Brașov,

-	Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov, pentru care perioada de proiectare se încheie la 31.12.2022.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În faza de construcție deșeurile rezultate ca urmare a realizării proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

- deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de către operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminarii la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale;

- deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați, în vederea valorificării acestora;

- deșeurile de construcții și demolari rezultate de la lucrările de construcție vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați;

- pentru restul deșeurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecarui tip de deșeu.

Constructorul va lua toate măsurile necesare astfel ca la sfârșitul zilei de lucru să nu rămână stocuri de materiale care pot deveni deșeuri.

Deșeurile municipale se vor colecta separat pe amplasament.

Generatorul deșeurilor trebuie să aibă în vedere cu prioritate, valorificarea deșeurilor, inclusiv valorificare energetică și apoi eliminarea acestora prin depozitare definitivă sau incinerare

e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor:

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

În faza de execuție, pe amplasament nu rezultă ape tehnologice ci numai ape uzate menajere. Sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de traficul de șantier și organizarea de șantier și constă în :

- scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

- spălarea poluanților emiși în atmosferă și de pe sol și antrenarea acestora în apele pluviale;

- apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluării solului și a pânzei freatice ;

În timpul execuției, pot avea loc poluări accidentale, spre exemplu, scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite.

Surse potențiale de poluare în perioada de operare a investiției sunt :

- apele pluviale provenite de pe drum;

- scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport rutier;

- depunerea directă a poluanților generați din trafic : oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, compuşi organici, particule încărcate cu metale grele.

Poluanții transportați de apele din precipitații care se scurg în șanțurile laterale ale drumului modernizat sunt evacuați direct în aer.

-staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Pentru realizarea obiectivului de investiții nu este necesară construirea unor stăţii/instalaţii de epurare/preepurare. În zona de execuţie a lucrărilor vor fi prevăzute toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate menajere rezultate de la angajaţii şantierului. Descărcarea acestora se va face numai într-un sistem de epurare autorizat.

În cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spălate de apele pluviale, se vor amenaja platforme de depozitare cu şanţuri perimetrale de gardă ce vor fi curăţate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

În faza de operare prin realizarea investiției apele pluviale vor fi drenate corespunzator și dirijate către șanțurile și rigolele care mărginesc drumul.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluare ale aerului în faza de execuție a proiectului sunt :

- lucrările de construcții (excavare pământ, operații de încărcare-descarcare, așternere straturi, etc) ;

  - poluant : particule de praf ;

- vehiculele şi utilajele necesare pentru execuţia lucrărilor, folosite pe amplasament:

  - poluanți caracteristici gazelor de eşapament : oxizi de azot, oxizi de sulf,

oxizi de carbon, compuşi organici, particule încărcate cu metale grele ;

- traficul rutier :

  - poluanți caracteristici gazelor de eşapament : oxizi de azot, oxizi de sulf,

oxizi de carbon, compuşi organici, particule încărcate cu metale grele.

Sursele se încadrează în categoria surselor libere la nivelul solului, discontinue, cu un regim maxim de 10 ore/zi în perioadele de execuție a lucrărilor. Existența lor este limitată în timp la perioada de execuție a lucrărilor și este intermitentă. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a investiției. Particulele de praf provin din excavarea pământului şi operaţiile de încărcare-descărcare agregate, precum și de la transportul materialelor pe drumul nemodernizat. În perioadele cu uscăciune se vor lua măsuri de stropire a căilor de acces pentru diminuarea poluării cu pulberi a atmosferei.

Noxele degajate în timpul funcţionării utilajelor în zona frontului de lucru se disipează în atmosferă, nefiind vorba de trafic intens sau concentrare de utilaje. De asemenea, condiţiile de drum existente în zonă nu permit rularea cu viteze mari ceea ce împiedică ridicarea unor cantităţi importante de praf şi reduce şi emisiile de gaze de eşapament.

În faza de operare, sursele de poluare ale aerului sunt generate de traficul rutier. Emisiile de noxe au caracter temporar, respectiv nivel scăzut, datorită vitezei de circulație a autoturismelor, fapt ce determină generarea unor cantități reduse de gaze de eșapament.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii;

Principalele surse de poluare, în faza de execuție, sunt utilajele de exploatare de masa mare și traficul rutier, în special autocamioanele. Poluanții generați de aceste surse sunt de natură fizică. În regim normal de funcționare, utilajele pot genera un nivel de zgomot situat în intervalul 75dB(A) (mașina transportoare, autocamion) – 90dB(A) (excavator, buldozer) la o distanță de 15 m față de sursa.

În faza de construcţie, zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact negativ redus, senzaţie de disconfort asupra populației aflate în apropierea frontului de lucru și asupra angajaţilor. Efectul este temporar, se manifestă cu intermitenţă şi poate fi atenuat prin măsurile de protecţie.

În faza de operare, sursele de zgomot și vibrații sunt traficul rutier. Conform proiectului tehnic se recomandă realizarea sistemului rutier în regim elastic, fapt ce determină o atenuare a vibrațiilor generate din traficul rutier.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde aceasta implică utilizarea

de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin SR 10009-2017, prin

alegerea utilajelor adecvate și întreținerea adecvată a acestora;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când

nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

- protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- Sursele potenţiale de poluanţi pentru sol sunt reprezentate de :

manipularea/scurgerea accidentală a combustibililor, funcționarea defectuoasă a utilajelor de construcții, scurgeri accidentale de ape uzate menajere, activitatea umana, deșeurile municipale, traficul auto.

- Realizarea investiţiei implică manipularea unor cantităţi de materii prime şi

materiale precum şi excavarea de volume de pământ, determinând localizat, strict pe zona de acțiune, presiuni fizice asupra solului.

- Prin specificul său, proiectul analizat nu presupune apariţia unor surse majore

de poluare a solului. În cursul derulării lucrărilor, substanţele care ar putea polua local şi accidental solul sunt combustibilii si lubrifianţii care ar putea fi manevrate sau deversate neglijent în timpul funcţionării utilajelor şi autovehiculelor. Prin măsurile de protecţie şi monitorizare propuse se vor limita poluările accidentale cu carburanţi sau alte substanţe. Deșeurile rezultate ca urmare a realizării investiţiei vor fi colectate selectiv şi valorificate prin intermediul firmelor de profil sau vor fi transportate la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale.

- Deșeurile rezultate de la lucrările de construcție vor fi eliminate în locurile

special amenajate.

În faza de operare, sursele de poluare ale solului sunt traficul rutier și deșeurile.

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale pentru protecţia solului şi a subsolului.

În vederea diminuarii impactului asupra calității solului și subsolului pe perioada

implementarii proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- Constructorul va respecta planurile de execuție si va asigura o bună stare tehnică

a utilajelor.

- Managementul corespunzător al deșeurilor rezultate în perioada de realizare a

investiţiei, dar și în faza de operare;

- Deșeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate,

stocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în vederea valorificarii/eliminarii acestora.

- Se va urmări întreţinerea și funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și

utilajelor pentru construcţii, precum și a vehiculelor de transport materiale de construcţie;

- Întreţinerea, alimentarea cu combustibil, spălarea vehiculelor și operaţiile de

reparaţii/întreţinere a utilajelor se va efectua în unități specializate, prevăzute cu dotări adecvate de prevenire scurgerilor de produse poluante sau, pentru situaţii accidentale, se vor lua măsuri de limitare a infiltrării acestora în sol;

- Implementarea unui program de inspecţie, în vederea efectuării de intervenţii

rapide și eficiente pentru remedierea problemelor depistate.

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: nu este cazul;

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: nu este cazul;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;

g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018 .

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

Destinația terenului conform planurilor de urbanism aprobate: CU nr. 228 din 29.06.2021 emis de Consiliul Județean Brașov și  PUG al comunei Șercaia la data emiterii CU este: ape curgătoare și pod peste râul Șercaia.

b) bogația, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica: nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră ca există astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populației – locuitorii din zonă ;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și nu intră pe art. 54 din

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta condițiile impuse în Avizul de Gospodărire a apelor nr.........   emis de SGA Brașov, respectiv se vor respecta:

- Elaboratorul documentației tehnice își asumă responsabilitatea exactității datelor și informațiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului MAP nr. 828/2019, Anexa 1.

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintată spre avizare și condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Beneficiarul lucrării de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- În cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în acviferul freatic sau în cursuri de apã atât pe perioada executãrii construcţiei cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursurilor de apã precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

- Lucrãrile hidrotehnice afectate accidental de lucrãrile de investiţie din prezentul act, vor fi aduse la parametrii iniţiali de functionare de cãtre beneficiarul lucrãrii.

- Pe perioada de execuţie a lucrãrilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrãri sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluari accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apã. Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorata viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice, intra in sarcina beneficiarului.

- Materialul solid rezultat în urma lucrãrilor pregãtitoare va fi adunat şi depozitat în afara zonei de lucru, fãrã a afecta amplasamentul altor lucrãri ce urmeazã a se executa în zonã şi scurgerea liberã a apelor de suprafaţã.

- În timpul execuţiei lucrãrilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor. Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albiile acestora.

- La terminarea lucrărilor de investiții se vor dezafecta și reda folosinței iniţiale terenurile ocupate cu drumurile de acces şi platformele de lucru.

- Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albia acestora.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Orașului Șercaia în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările ăi completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atât pe perioada execuției lucrîrilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, fără asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esentială D) igiena, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                           ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruța SAUCA                                                                         Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                        ÎNTOCMIT:

Consilier  Gabriela COJOCARU                                  Consilier  Andreea BOGDAN