Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

DE STAT

DRAFT

Ca urmare a solicitării depuse SC CLB TEHNIC CONSTRUCT SRL, cu sediul in com. Sanpetru, str. Drumul cu Plopi, nr. 110, bl. vila 5, et. 3+M, cam. 1, ap. 14, jud. Brasov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 9043 din 29.06.2022, in baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr. 460/12.01.2023, nr. 663/17.01.2023, nr. 896/25.01.2023, nr. 1268/01.02.2023, nr. 1373/03.02.2023 si nr. 1640/10.02.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 08.02.2023, că proiectul „Amplasare statie sortare agregate minerale”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Sacele, extravilan, F.N, amplasament identificat prin extras CF nr. 117865 Sacele, nr. cad. 117865, CF nr. 117080 Sacele, nr. cad. 117080, conform certificatului de urbanism nr. 163 din 12.04.2022 emis de Primaria Municipiului Sacele,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

d)	în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Terenul pe care se va realiza investiţia (cu suprafata totala de 10.032 mp) este situat în extravilanul mun. Sacele, jud. Braşov, are categoria de folosinţă de teren arabil, iar accesul la amplasament se face din DJ 103A prin str. Rampei.

Noua statie de sortare se va amplasa pe latura sudica a terenului si va ocupa suprafata efectiva de 7.000 mp.

Terenul cu suprafata de 7.000 mp aparține d-nul Țurcan Claudiu Ionuț si d-nei Țurcan Elena Lorena, conform Certificatului de Urbanism nr. 163/12.04.2022 emis de Primaria Municipiului Sacele. Între SC CLB TEHNIC CONSTRUCT SRL și d-nul Țurcan Claudiu Ionuț si d-na Țurcan Elena Lorena este încheiat contractul de comodat nr. 18/ 25.02.2022.

Amplasare sortare-concasare semimobila, MPRT-SS-80-06-22

Statia de sortare are capacitatea de 100.0 mc/h si este compusa din: ciur vibrator, benzi transportoare, concasor, sistem automatizare:

- Rampa incarcare

- Buncar 30 mc cu gratar inclinat

- Alimentator 650x1,6

- Ciur vibrant 9MPcu 4 site prevazut cu 4 site metalice, care asigura obtinerea urmatoarelor sorturi: nisip (0-4 mm), pietris mic (4-8 mm), pietris mare (8-16 mm),  pietris mare (16-32 mm) si refuz de ciur (>32 mm). Statia este prevazuta cu 5 benzi in vederea haldarii celor 5 sorturi obtinute din operatia de sortare-spalare

Sortul >32 mm se concaseaza cu ajutorul concasorului statiei de sortare, iar materialul concasat prin statia de sortare dupa spalare si sortare este depozitat la sol prin cele 5 benzi in depozitele de sorturi 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 si >32. Sortul 0-4 este preluat de clasorul cu snec care separa apa de particulele argiloase ramase de la prima spalare.

Ciurul vibrant al statiei de sortare este prevazut cu o instalatie de spalare cu apa a materialului in timpul sortarii. Sortul 0-4 mm, care reprezinta amestecul de nisip si apa, este preluat printr-o conducta de clasorul de snec care separa apa de particulele argiloase din amestecul nisip-apa.

- Benzi sorturi  500x20m

- Banda nisip 650x22m

- Banda refuz 500x18

- Banda 800x28m

- Banda alimentare buncar refuz 500x12,5

- Buncar intermediar de 8mc

- Concasor  C20

- Banda cu dublu sens 650x3

- Banda alimentare concasor 500x18m

- Banda 0-63 concasat 50x12,5m

- Banda intoarcere (500x18m)

- spalator de nisip cu cupe de 50mc/h

Alimentarea cu apă in scop tehnologic

Sursa de alimentare cu apa tehnologica a statiei de sortare-concasare semimobila se va face din:

- foraj subteran existent si autorizat apartinand SC CLB TEHNIC CONSTRUCT SRL;

- retea publica de alimentare cu apa (sursa de rezerva) apatinand Companiei Apa Brasov SA.

Apa se va pompa prin intermediul unei conducte Dn 10 mm pana la bazinul de alimentare sapat si impermeabilizat cu V=810 mc. Din acest bazin prin pompare Q=250 mc/h, ajunge la statia de sortare-concasare printr-o conducta din PHED Dn 110 mm cu lungimea de 10 m. Debitul  maxim de apa prelevat Qmax=10.42 l/s.

Gradul de recirculare interna a apei -  80 %:

Evacuare ape uzate:

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din sediul administrativ, vor fi evacuate printr-o conducta PVC Dn 110 mm, cu lungimea de 7,0 m, într-un bazin etanș vidanjabil, care va fi amplasat în imediata vecinătate.

Evacuarea apelor uzate tehnologice provenite de la stația de sortare-concasare, se va face astfel:

- apa impurificată de la stația de sortare-concasare va fi evacuată în bazinul de decantare proiectat (V=240 mc) printr-o conductă Dn 300 mm, în lungime de 40,0 m;

- apa colectată în bazinul de decantare, se va evacua într-un bazin de limpezire(V=240mc) printr-o conductă Dn 300 mm, cu lungime de 14 m;

- apa colectată și purificată prin eliminarea suspensiilor se va evacua în bazinul de alimentare impermeabilizat proiectat, prin intermediul unei conducte Dn 300 mm, cu lungimea de 40,0 m.

Evacuarea apelor pluviale: apele meteorice se evacueaza liber la nivelul solului

b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate – nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: apa = 2000 mc/zi;

d)productia de deșeuri – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile municipale amestecate rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract.

e) poluarea și alte efecte negative:

APA: gradul de recirculare interna a apei -  80 %

Bazin de alimentare apa tehnologica, sapat si impermeabilizat cu V=810 m.

Bazin de decantare impermeabilizat (V=240 mc) pentru apa impurificată de la stația de sortare-concasare.

Bazin de limpezire impermeabilizat (V=240mc) pentru apa provenita din bazinul de decantare.

AER: Sursele de emisie in atmosfera sunt reprezentate de cele mobile, respectiv de autovehiculele care realizează aprovizionarea statiei si de utilajele echipate cu motoare termice.

Utilajele tehnologice utilizate pentru aprovizionarea statiei (excavator, autobasculante) sunt echipate cu motoare cu aprindere prin compresie. Carburantul utilizat este motorina. Prin combustia motorinei se produc gaze reziduale care conţin monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), particule, hidrocarburi aromatice, policiclice.

Limitarea preventiva a emisiilor de la mijloacele de transport mai sus amintite se realizează prin condiţiile tehnice impuse la inspecţiile tehnice periodice ale acestora si prin folosirea carburanţilor de calitate superioara.

Circulaţia mijloacelor de transport in perimetru se va face cu viteza redusa pentru a nu
antrena particule de praf.

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de praf si emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, actualizat 2016;

ZGOMOT, VIBRATII, ASEZARI UMANE: Terenul se afla in extravilanul Municipiului Sacele.

In zona perimetrului analizat nu se afla alte obiective de interes public.

Pentru limitarea zgomotului si vibraţiilor produse de utilajele din dotare sunt prevăzute restricţii de viteza. Utilajele de extracţie, încărcare si transport vor fi in stare tehnica buna pentru a nu emite zgomote la funcţionare peste limitele admise.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

SOL, SUBSOL, DESEURI: Obiectivul de investiţie, nu prezintă pericol de poluare pentru sol si subsol. In zona amplasamentului se vor utiliza numai terenurile pentru care exista aprobare, evitandu-se orice degradare cu mijloacele de transport, utilaje sau prin depozitarea materialelor excavate in afara locurilor permise.

Utilajele folosite la transportul agregatelor se vor întreţine in stare buna de funcţionare pentru a evita posibile scurgeri de carburanţi pe sol sau in apa. Se va amenaja o platforma speciala pentru parcarea utilajelor din dotare, după teminarea programului de lucru. Alimentarea cu carburanţi, lucrările de revizii sau reparaţii se vor executa in afara perimetrului statiei.

Depozitarea deşeurilor menajere generate pe amplasament se va face in recipiente si locuri special amenajate.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană: se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 actualizat privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat in 2018.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor – terenul cu suprafata de 7.000 mp aparține d-nul Țurcan Claudiu Ionuț si d-nei Țurcan Elena Lorena, conform Certificatului de Urbanism nr. 163/12.04.2022 emis de Primaria Municipiului Sacele. Între SC CLB TEHNIC CONSTRUCT SRL și d-nul Țurcan Claudiu Ionuț si d-na Țurcan Elena Lorena este încheiat contractul de comodat nr. 18/ 25.02.2022.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – proiectul nu se desfasoara in aproperea zonelor de locuinte;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. ... din .............., emis de emis de ANAR ABA Olt.

Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodãrire a apelor, respectiv:

- Se vor respecta toate detaliile de execuţie prezentate de proiectant. Orice modificare de soluţie faţã de cea avizatã duce la obţinerea unui nou aviz de gospodãrire a apelor, în caz contrar avizul emis este considerat nul.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9 (6).

- Beneficiarul are obligaţia, conform Legii Apelor 107 din 1996, sã anunţe la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor, cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare, condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţã, rigole stradale sau în stratul freatic prin puţuri filtrante, atât pe perioada executãrii construcţiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau în albia acestora, atât peperioada executãrii construcţiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Pe toata perioada de execuţie a lucrãrilor se vor lua mãsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluãri accidentale. Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov, telefon 0268/414567; se vor lua mãsuri urgente de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o.

- La finalizarea investitiei se va solicita autorizatie de gospodărire a apelor, conform Ordin 891/2019 al ministrului apelor și pădurilor, privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supusă autorizării

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materialul excavat care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

22) Se vor respecta Ord. nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile minier.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării».

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 43, alin. (4) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.