Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

DE STAT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 04  din  09.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC DYNAMIC PRIMA SRL, cu sediul în com. Măieruș, sat Măieruș, str. Brașovului, nr. 4, jud. Brașov, înregistrată la APM Brasov cu nr. 11194 din 28.08.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmarea a completarii documentatiei cu nr. 14659/02.11.2023, nr. 14859/07.11.2023, nr. 15228/13.11.2023, nr. 15176/.03.2023, nr. 15326/14.11.2023, nr. 15574/20.11.2023, nr. 16189/05.12.2023 și nr. 16308/07.12.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnica din data de 28.11.2023, că proiectul „Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale”, propus a fi realizat în com. Măieruș, sat Măieruș, sector extravilan, FN, CF. nr. 102580 Măieruș, nr. cad. 102580, CF. nr. 102875 Măieruș, nr. cad. 102875, CF. nr. 102489 Măieruș, nr. cad. 102489, CF. nr. 101367 Măieruș, nr. cad. 101367, jud. Brașov, conform certificatului de urbanism nr. 18/08.08.2023 emis de Primăria Comunei Măieruș,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, la pct. 1, lit. f) crescatorii pentru piscicultura intensiva coroborat cu pct. 2, lit. a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Agregatele minerale se vor exploata de pe terenul cu nr. cad. 102580, nr. cad. 102875, nr. cad. 102489, nr. cad. 101367, (cu S = 45.000 mp).

Suprafața de teren destinată perimetrului temporar de exploatare „Măieruș”  în suprafață totală de 40.319 mp. (din totalul suprafetei de 42.004 mp.), este proprietate privată a:

- d-nei Boricean Antonia Mălina conform extrase de carte funciară nr. 102580 Măieruș, nr. cad. 102580, CF. nr. 102875 Măieruș, nr. cad. 102875, CF. nr. 102489 Măieruș, nr. cad. 102489, emise de OCPI – BCPI Brașov, cu categoria de folosinta de teren arabil

- d-lui Boricean Nistor Valentin, conform extras de carte funciară nr. 101367 Măieruș, nr. cad. 101367 emis de OCPI – BCPI Brașov, cu categoria de folosinta de teren arabil.

Între SC DYNAMIC PRIMA SRL și d-na Boricean Antonia Mălina a fost încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, în data de 08.08.2023.

Între SC DYNAMIC PRIMA SRL și d-nul Boricean Nistor Valentin a fost încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, în data de 08.08.2023.

Pentru realizarea lucrărilor de exploatare agregate minerale, societatea a obținut Certificatul de Urbanism nr. 18 din 08.08.2023 emis de Primăria Comunei Măieruș, aviz nr. 434/05.10.2023 emis de ANRM CIT Brașov si aviz nr. 506/13.10.2023 emis de A.N.I.F. - Filiala Brașov.

Perimetrul solicitat pentru realizarea unui lac piscicol prin lucrări de exploatare agregate minerale, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, extravilan, judetul Brasov şi este situat în terasa râului Olt, mal stâng, la o distanță de aproximativ 100 m față de acesta.

Perimetrul de exploatare temporar pe care se va face exploatarea are suprafaţa de 40.319 mp. (din totalul suprafetei de 42.004 mp), lungimea medie de 455,00 m, lățimea medie de 80,00 m, adâncimea de exploatare h = 13,50 m.

In urma ridicarii topografice executata in perimetrul solicitat precum și a calculelor efectuate pe baza profilelor transversale, SC DYNAMIC PRIMA SRL va exploata cantitatea de 496.000 mc, din care:

- 8.000  mc decopertă (sol vegetal+praf argilos)

- 488.000  mc nisip cu pietriş.

Suprafaţa iazului piscicol propus va fi de S = 28.206 mp (din suprafata totala a terenului S = 45.000 mp), lungimea medie = 445,0 m, latimea medie = 80,0 m si adancimea maxima de exploatare de la cota medie terenului natural de 13,5 m.

Accesul in perimetru se realizeaza din DJ 131 prin amenajarea unui drum de acces, cu lungimea de cca 0,5 km.

Pentru realizarea proiectului propus vor fi necesare următoarele lucrări:

Lucrările de deschidere

Constau in amenajarea unui drum de acces la resursa, intre DJ 131 si zona de excavare.

Lucrările de pregătire

Pentru construcţia cuvetei lacului piscicol prin lucrări de exploatare agregate minerale, vor fi necesare lucrări de decopertare. Stratul de copertă (sol vegetal şi praf argilos) cu grosime variabilă (gmedie = 0,20 m), se va îndepărta prin împingere cu buldozerul sau transportat cu autobasculantele catre zonele de haldare situate in afara zonei de lucru pe laturile de sud si vest ale perimetrului, in vederea utilizarii la reconstructia ecologica. În cadrul lucrărilor de pregătire se va decoperta o suprafaţă de aproximativ 42.004 mp, volumul de copertă care va trebui îndepărtată fiind de 8.000  mc.

Lucrarile de extractie

Avand in vedere gradul de afanare al resurselor, nu este necesara efectuarea de lucrari de perforare impuscare pentru extragerea acestora.

Extracţia agregatelor minerale se va face cu ajutorul unui excavator cu cupa inversă si/sau draglina.

Perimetrul în care se vor executa lucrările de extracţie, în vederea construcţie lacului piscicol, are  lungimea medie de 445,0 m, lăţimea de cca 80 m, iar grosimea maximă a utilului este de 13,5 m.

Excavarea se va realiza în fâșii paralele, cu lungimea egală cu lungimea perimetrului și lățimea de până la 10 m, sensul de avansare al exploatării fiind de la sud la nord, iar în cadrul fâșiilor de la est la vest și retur.

După decopertarea unei suprafețe suficiente care să asigure accesul la resursa programata a fi exploatată se va ataca prima fâșie începând din zona de sud-est.

Exploatarea va înainta la început spre vest, până se va epuiza prima fâșie, după care se va trece la cea de-a doua fâșie, în care înaintarea se va face către est.

Decalajul dintre fâșiile de exploatare și cele de decopertă se va menține permanent la cca. 20 m.

Exploatarea agregatelor se va dezvolta până la cota medie de 463,00 mdM, funcție de morfologia terenului, în cadrul a trei trepte descendente, cu următoarele caracteristici:

Elemente geometrice treapta 1 - emersă – cota medie teren natural 476,50 mdMN:

- înălțime treaptă = 4,0 m (3,8 m în util);

- bermă siguranță = 2,0 m – cota 472,50 mdMN.

Elemente geometrice treapta 2 - emersă – de la cota 472,50 mdMN:

- înălțime treaptă = 5,0 m (în util);

- bermă siguranță = 4,5 m – cota 467,50 mdMN.

Elemente geometrice treapta 3 - parțial submers – de la cota 467,50 mdMN:

- înălțime treaptă = 4,5 m (în util) – 3,5 m sub nivelul Nh;

- cotă vatra iaz piscicol = 463,00 mdMN.

Având in vedere ca nivelul hidrostatic este la adancimi de cca. 10,0 m (466,50 mdM) fata de cota locala a terenului (476,50 mdM), iar adancimea maxima de exploatare de cca. 13,50 m (463,00 mdM), rezulta ca excavatiile vor intercepta acviferul freatic, pe o adancime de 3,5 m fata de vatra excavatiei proiectate.

Excavatia se va realiza astfel incat sa se asigure unghiul de taluz al versantilor, care va fi de cca. 340 pentru treptele emerse, respectiv 450 pentru treapta submersa pentru a asigura o panta de scurgere apropiata de unghiul de taluz natural al pietrisurilor.

Prelucrarea

În perimetrul de exploatare a agregatelor minerale în vederea construcţiei cuvetei lacului piscicol, nu se vor face lucrări de prelucrare.

Livrarea

Agregatele minerale excavate din perimetrul construibil al lacului piscicol, vor fi livrare beneficiarilor în stare brută (materialul se va încărca cu un autoîncarcător frontal direct în mijloacele de transport ale beneficiarilor);

Transportul

Transportul agregatelor minerale în stare brută la beneficiari se va face cu mijloacele de transport ale acestora, pe drumul de exploatare, care se face legătura cu DJ 131.

Între SC DYNAMIC PRIMA SRL şi Primăria Comunei Măierus a fost încheiat Acordul de reabilitare drumuri nr. 6742/09.08.2023.

Depozitarea

Cantitatea de agregate minerale excavată nu se va depozita, ci se va incarca direct in autobasculante.

Solul vegetal depozitat anterior pe zonele neexploatate va fi folosit la refacerea terenului afectat de lucrarile de extractie prin reconstructia ecologica a acestuia.

In perimetrul temporar de exploatare „Măierus” cantitatea de resurse exploatabila s-a determinat avand in vedere realizarea urmatorilor pilieri de siguranta:

- 10,0 m față de drumul de acces în partea de vest;

- 5,0 m față de terenurile agricole riverane din partea de nord;

- 12,0 m față de limita proprietății în partea de est;

- se va respecta zona de protecție de 2,0 m de la partea superioara a taluzului, a canalului de desecare CC19 aflat în administrarea A.N.I.F.;

- unghiul de taluz va fi de 450 pentru asigurarea stabilității acestuia, conform planului de situație și profilelor transversale.

Ca urmare a lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul temporar de exploatare din terasa râului Olt nu va fi afectata albia râului, deci nu vor fi necesare lucrari de regularizare.

Deoarece exploatarea resurselor se va face şi de sub nivelul hidrostatic, materialul excavat se va depune pe zona neexploatată în vederea scurgerii apei, după care se va încărca în autobasculante şi se va transporta la beneficiari (în stare brută).

Lucrari de amenajare dupa exploatare agregate minerale:

- imbracarea taluzurilor iazului piscicol cu sol vegetal;

- fertilizare, semanat ierburi perene si intretinere;

- nivelarea terenului.

Dupa finalizarea lucrarilor de excavatii se va face popularea acestuia cu puiet de peste.

Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive.

### In conformitate cu Planul de refacere a mediului și cu Proiectul tehnic de refacere a mediului, dupa  realizarea totala a excavatie se vor executa lucrarile de ecologizare si sistematizare a bazinului piscicol care cuprind:

1. Nivelare pilieri și rambleu;

2. Realizarea lucrarilor de terasamente specifice (taluzări, recalibrari ale unghiului de taluz etc.), lucrari de amenajare si sistematizare a cuvetei si a luciului de apa.

Se vor executa incepand cu zonele in care nu se mai intervine cu lucrari de excavare si unde resursa a fost epuizata, iar rambleul finalizat. Taluzarea se face prin manevrarea materialului cu excavatorul, În zona pilierilor de protectie de jur imprejurul iazului se pastreze o zona libera cu latimea minima de 20 m .

Se va depune solul vegetal din rambleu si din intercalatiile lentiliforme de argila marnoasa cu excavatorul si se va dimensiona la un unghi de taluz de 450, formandu-se si berma de 1m cu 25-30 cm deasupra nivelului hidrostatic. In timp, sub actiunea valurilor si curentilor ce iau nastere in bazinul piscicol acesta se va stabiliza la unghiul de taluz proiectat.

Taluzurile uscate vor avea panta finala dupa amenajare si înierbare de 1:1.5.

Volumul total de fertil si steril rezultat din coperta si utilizat la umpluturi, terasamente si suprainaltari este de cca. 8.000 mc, iar suprafata pe care se vor executa lucrari de nivelare si compactare este de cca. 12.113 mp.

La finalul lucrarilor de reconstructie ecologica, vor rezulta doua trepte de 9,0 m treapta suerioara, respectiv, 4,5 m treapta inferioara, despartite de o berma de 2,0 m, terenul fiind coborat cu 13,00 m fata de cota initiala, situandu-se cca. 3,5 m sub nivelul hidrostatic, acesta urmand a fi utilizat ca bazin piscicol.

Suprafetele taluzate, pe intreaga circumferinta a excavatiei si umpluturile de pe berma de siguranta a acesteia, vor fi fertilizate si inierbate pentru a nu fi erodate de apa si precipitatii.

Pe masura realizarii bazinului piscicol, prin excavarea esalonata se vor realiza si lucrarile de sistematizare si amenajare, incepand cu zonele cu resurse/rezerve epuizate, din care s-au retras utilajele de excavare.

3. Revegetari, dacă există locuri izolate unde înierbarea nu s-a prins, se va înierba din nou.

### Lucrari de refacere a amplasamentului în zona afectată de investitie

După terminarea lucrărilor de exploatare sau în cazul sistării activităţii din orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi reintegrarea terenului în peisajul iniţial.

Lucrarile planificate pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate de exploatare sunt urmatoarele:

- Lucrari de nivelare a  rambeului;

- Lucrari de geometrizare taluze inclusiv formarea bermei de 2 m;

- Lucrari de plantare a semintelor de graminee;

- Lucrari de nivelare depozit temporar de sol vegetal;

- Plantarea cu cultura a zonei fostului depozit de sol vegetal.

Rambleerea malurilor se va realiza prin impingerea sau aducerea solului vegetal depus pe margini sau pe zona haldei de sol, nivelarea lui.

Se vor bascula aceste materiale pe malurile excavatiei, iar cu buldozerul se vor nivela gramezile de sol. Se estimează un volum de 8.000 mc sol vegetal (cca. 12.000 mc afanati, coeficient de afanare de 5%) provenit din coperta zacamantului.

Lacul piscicol va avea urmatoarele caracteristici :

Suprafață totală teren = 45 000 mp;

Suprafață perimetru de exploatare = 42 004 mp;

Suprafață zona de excavare proiectată  = 40 319 mp;

Suprafață luciu de apă proiectat = 28 206 mp;

Adâncimea apei în iazul piscicol = 3,50 m;

Cotă medie teren natural = + 476,50 mdMN;

Cotă medie nivel hidrostatic = + 466,50 mdMN;

Cotă medie fund iaz piscicol = + 463,00 mdMN;

Volum apă bazin = 92.174 mc.

Cantitatea totală de material excavat pentru realizarea investiției va fi de 496 000 mc, din care: volum util 488.000 mc și steril 8.000 mc.

Coordonatele in sistem STEREO 70 ale conturului  iazului piscicol sunt urmatoarele:

| Coordonate STEREO 70 |
| --- |
| Nr. punct | X (Nord) | Y (Est) |
| 1 | 490.804 | 543.065 |
| 2 | 490.857 | 543.520 |
| 3 | 490.790 | 543.632 |
| 4 | 490.720 | 543.068 |

Prezentarea formulei de populare, modul de furajare

Avand in vedere faptul ca bazinul piscicol va fi destinat pescuitului sportiv, cresterea pestelui se va face fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia naturala din lac.

Bazinul piscicol se va popula cu pește din specia crapului si carasului de cultura, care va fi procurat din ferme specializate. Avand in vedere ca pentru acest bazin piscicol s-a prevazut o exploatare partial in  regim natural, popularea se va realiza in urmatoarele proportii:

- crap de doua veri 30% ;

- crap de trei veri    30% ;

- crap de patru veri 40% .

Apa folosita din panza freatica, corespunde calitativ pentru dezvoltarea optima a faunei.

Popularea bazinelor piscicole exploatate in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice.

In cazul arealului in care se situeaza amplasamentul bazinului, se vor dezvolta natural urmatoarele specii caracteristice:

| Organisme planctonice | Organisme bentonice(bentos) |
| --- | --- |
| Fitoplancton | Zooplancton |  |
| Microcistis | Daphnia | Dreissena |
| Aphamizomenon | Cyclops | Tubifex |
| Scenedesmus | Cypris | Limnaea |
| Pandorina | Keratella | Viviparus |
| Asterrionella |  | Planorbis |
|  |  | Chironomus |
|  |  | Dytiscus |

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena asimilabili usor chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Dezvoltarea faunei piscicole se va realiza in ecosistemul acvatic care se va instala treptat in bazin, la inceput utilizandu-se totusi o furajare de intretinere, insa fara utilizarea de pesticide sau alte substante chimice.

Utilizarea bazinului va fi in special pentru pescuit sportiv, pentru accesul la luciul apei urmand a fi prevazute rampe de acces si pontoane de acostament.

Organizarea de santier

- organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, intr-o zona delimitata;

- in incinta amplasamentului vor fi amplasate toate elementele necesare derularii proiectului: container cu funcţiunea de birou şi vestiar, grup sanitar ecologic;

- toate activitățile necesare executării lucrărilor se vor desfășura în interiorul amplasamentului;

- platformă de parcare utilaje (excavator, încărcător frontal), va fi realizată din balast compactat;

- pe perioada realizarii lucrarilor de construire, apa potabila va fi asigurata din reteaua comerciala ;

Lucrari de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Lucrarile de refacere a mediului ce vor fi executate pe parcursul derularii activitatii de exploatare in perimetrul „Măieruș” in perioada 2024 - 2025, conform Proiectului tehnic si Planului de refacere a mediului sunt:

Lucrari in zona afectata de exploatare care constau in:

- nivelarea zonelor adiacente lacului piscicol;

- imbracarea taluzului digului cu sol vegetal;

- compactarea mecanica a materialului depus pentru imbracarea taluzurilor;

- fertilizare, semanat ierburi perene si intretinere.

Alte lucrari: colectare sol contaminat cu produse petroliere (daca este cazul), colectarea deseurilor menajere si tehnologice.

Alte lucrari pentru refacerea mediului:

- rambleiere si nivelare cai de acces;

- lucrari de refacere a drumurilor din incinta santierului;

- lucrări de stabilizare la nivelul taluzelor corespunzătoare treptei de exploatare;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii:

Volumul total de material excavat va fi de 488.000 mc. agregate minerale, care vor fi valorificate cu respectarea Legii Minelor nr. 85/2003, in baza permisului de exploatare care va fi emis de  ANRM Bucuresti.

Necesar de apa pentru amenajarea piscicola:

- necesarul de apă pentru umplere: 92.174 mc

- apa necesara primenirii iazului piscicol va fi asigurata din stratul de infiltrare si din precipitatii;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – atat in faza de constructie cat si in faza de exploatare, deseurile municipale amestecate rezultate se vor colecta selectiv, pe categorii, in pubele separate si se vor preda firmelor specializate pe baza de contract.

Materialul rezultat din exploatare (sterilul si pamantul fertil), dupa depozitarea temporara, se va utiliza la realizarea digului de protectie a iazului, iar nisipul si pietrisul se vor folosite la statia de sortare a societatii sau vandute catre terti.

e) poluarea și alte efecte negative:

Pentru protecţia calității APELOR

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din zona de influenta a iazului piscicol  se vor executa doua foraje de monitorizare cu H = 14,0 m, amplasate unul in amonte si unul in aval de iazul  piscicol, in raport cu directia generala de curgere a apei subterane.

Probele de apă prevalate de la forajul de monitorizare FM2 vor fi comparate cu probele de apă recoltate de la forajul martor FM1. Se va avea astfel o evidență clară asupra impactului pe care îl are iazul piscicol asupra calității apelor subterane freatice.

Monitorizarea calitatii acviferului freatic se va face  semestrial  pe toata durata de realizare a iazului piscicol, prin laboratoare acreditate RENAR, a  urmatorilor indicatori de calitate : PH, NO2, NO3, NH4, PO4, Cl, Fe, Mn, Na, K, CCO – Mn, duritate, alcalinitate.

La iazul piscicol se va avea in vedere atat calitatea apei subterane freatice cat si caracteristicile speciilor de pesti  cu care acesta urmeaza sa fie populat.

Pentru protectia calitativa a apelor subterane se vor lua toate masurile, atat pe durata exploatarii nisipurilor si pietrisurilor, cat si pe durata exploatarii bazinului piscicol, pentru evitarea patrunderii in acvifer a unor substante potential poluante.

Se va avea in vedere preintampinarea situatiilor de risc precum accidente, alunecari de versanti, etc., in care proiectantul de specialitate va lua toate masurile necesare pentru evitarea acestora.

Viitorul iaz  piscicol va fi imprejmuit cu gard si se va asigura paza.

Masuri suplimentare de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a impactului cumulat asupra corpurilor de apa:

In perioada de realizare a investitiei (de realizare a iazului piscicol prin lucrari de excavare):

- constructorul va realiza un plan de management al mediului care va identifica sursele de poluare si masurile necesare de protectie a apelor subterane si de suprafata, pentru intreaga perioada de realizare a investitiei;

- utilajele utilizate la realizarea lucrarilor sau la transportul materialelor vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a evita generarea de particule poluante in atmosfera, care pot ajunge in apa subterana prin intermediul procesului de infiltrare in subsol a precipitatiilor;

- in fiecare zi, la inceperea lucrului, utilajele si mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a identifica scurgerile de combustibili, uleiuri si unsori. Daca se constata defectiuni, acestea vor fi retrase din santier si trimise la ateliere specializate in vederea remedierii deficientelor constatate;

- alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va face la statiile de carburanti din zona pentru a evita eventualele scurgeri de carburanti care ar putea afecta apa subterana;

- lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se vor realiza numai in cadrul unitatilor  autorizate sau in zone special amenajate;

- la inceperea executiei lucrarilor si pe parcursul realizarii acestora se va asigura instruirea personalului implicat in acestea cu privire la urmatoarele aspecte: conditiile generale de protectie a mediului; gestionarea deseurilor; modul de actiune in caz de poluare accidentala; intretinerea utilajelor; curatenia pe santier si la punctul de lucru;

- la organizarea de santier este obligatorie existenta, pe toata perioada de realizare a lucrarilor, a unui stoc de materiale absorbante si de neutralizare a produselor petroliere; in cazul utilizarii acestora, stocul trebuie reinnoit imediat;

- in perimetru vor fi amlasate WC-uri ecologice; pentru intretinerea periodica a acestora se va incheia un contract cu o firma autorizata;

- deseurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate in europubelele amplasate pe o platforma special amenajata si vor fi transportate in depozite de deseuri conforme imediat dupa producerea acestora.

Constructorul va intocmi Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; in caz de poluare accidentala se vor lua masuri corespunzatoare care sa conduca la: prevenirea extinderii poluarii; limitarea raspandirii; colectarea si neutralizarea poluantilor; restabilirea situatiei normale si refacerea echilibrului ecologic.

In perioada de functionare a iazului piscicol:

- deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe platforme betonate, special amenajate in incinta fiecarei proprietati ;

- nu se vor utiliza substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase din Lista I şi lista II şi a substanţelor prioritare/prioritar periculoase, conform H.G. nr. 351/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi nici îngrăşăminte chimice sau pesticide.

Pentru protecţia calității AERULUI

Sursele de emisie in atmosfera sunt reprezentate de cele mobile, respectiv de autovehiculele care realizează exploatarea si utilajele echipate cu motoare termice.

Utilajele tehnologice utilizate pentru efectuarea operatiunile de exploatare si manipulare a agregatelor minerale (excavator, autobasculante) sunt echipate cu motoare cu aprindere prin compresie. Carburantul utilizat este motorina. Prin combustia motorinei se produc gaze reziduale care conţin monoxid de carbon (CO), oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), particule, hidrocarburi aromatice, policiclice.

Limitarea preventiva a emisiilor de la mijloacele de transport mai sus amintite, se realizează prin condiţiile tehnice impuse la inspecţiile tehnice periodice ale acestora si prin folosirea carburanţilor de calitate superioara.

Circulaţia mijloacelor de transport in perimetru se va face cu viteza redusa pentru a nu
antrena particule de praf.

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de praf si emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Lg. nr. 104/2011, actualizat 2016;

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și asezari umane: terenul se afla in extravilanul com. Maierus. Obiectivul este situat in vecinătatea următoarelor localităţi:

- la circa 1,2 km nord est: localitatea Maierus.

- la circa  2,6 km est: localitatea Arini;

In zona perimetrului analizat nu se afla alte obiective de interes public.

Pentru limitarea zgomotului si vibraţiilor produse de utilajele din dotare sunt prevăzute restricţii de viteza. Utilajele de extracţie, încărcare si transport vor fi in stare tehnica buna pentru a nu emite zgomote la funcţionare peste limitele admise.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 actualizat privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat in 2023, cu modificarile si completarile ulterioare.

Protecția solului și a subsolului: obiectivul de investiţie, nu prezintă pericol de poluare pentru sol si subsol. In zona amplasamentului se vor utiliza numai terenurile pentru care exista aprobare, evitandu-se orice degradare cu mijloacele de transport, utilaje sau prin depozitarea materialelor excavate in afara locurilor permise.

Excavatiile vor respecta geometria proiectata a balastierei (unghiul de taluz al treptei de exploatare nu va depăşi 30° pentru a asigura stabilitatea acestuia).

Utilajele folosite la extracţia, transportul agregatelor rezultate se vor întreţine in stare buna de funcţionare pentru a evita posibile scurgeri de carburanţi pe sol sau in apa. Se va amenaja o platforma speciala pentru parcarea utilajelor din dotare, după teminarea programului de lucru. Alimentarea cu carburanţi, lucrările de revizii sau reparaţii se vor executa in afara perimetrului de exploatare.

Depozitarea deşeurilor menajere generate pe amplasament se va face in recipiente si locuri special amenajate.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice Lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente; prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident.

g) riscurile pentru sănătatea umană: vecinatati:

- la nord: terenuri agricole;

- la vest: drum de exploatare si canal ANIF;

- la sud: teren agricol apartinand beneficiarului;

- la est: teren agricol.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Suprafața de teren destinată perimetrului temporar de exploatare „Măieruș”  în suprafață totală de 40.319 mp. (din totalul suprafetei de 42.004 mp.), este proprietate privată a:

- d-nei Boricean Antonia Mălina conform extrase de carte funciară nr. 102580 Măieruș, nr. cad. 102580, CF. nr. 102875 Măieruș, nr. cad. 102875, CF. nr. 102489 Măieruș, nr. cad. 102489, emise de OCPI – BCPI Brașov, cu categoria de folosinta de teren arabil.

- d-lui Boricean Nistor Valentin, conform extras de carte funciară nr. 101367 Măieruș, nr. cad. 101367 emis de OCPI – BCPI Brașov, cu categoria de folosinta de teren arabil.

Între SC DYNAMIC PRIMA SRL și d-na Boricean Antonia Mălina a fost încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, în data de 08.08.2023.

Între SC DYNAMIC PRIMA SRL și d-nul Boricean Nistor Valentin a fost încheiat un contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani, în data de 08.08.2023. Destinatia conform PUG aprobat cu HCJ nr. 110/1999, aprobată cu HCL Măieruș nr. 24/1999, nr. 15/2000 și 3/2011 este de teren arabil, in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 18 din 08.08.2023 emis de Primăria Comunei Măieruș.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – volum propus a fi exploatat in anii 2024/2025: 488.000 mc;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – proiectul nu se desfasoara in apropierea zonelor de locuinte;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 si/sau 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 85 din 20.12.2023, emis de emis de ANAR ABA Olt.

Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodãrire a apelor, respectiv:

- respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18 din 19.02.1991 (republicata), art. 92, alin. (9), respectiv documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor sa contina si scoaterea definitiva a investitiei din circuitul agricol.

- Prin desfasurarea activitatilor de construire a iazului piscicol, nu se vor produce deteriorari ale lucrarilor hidrotehnice, constructii civile sau industriale, ale malurilor raurilor sau ale terenurilor in proprietate publica sau privata.

- Se va respecta adancimea maxima de sapatura si panta taluzelor excavatiei de 1:1,5.

- După obţinerea Permisului de exploatare beneficiarul va înainta autorităţilor de gospodărire a apelor o copie însoţită de documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru exploatare de nisipuri si pietrisuri .

- Dupa finalizarea lucrarilor de construire a iazului piscicol si la punerea in functiune, titularul va solicita autorizatia de gospodarire a apelor pentru functionarea folosintei piscicole pe baza unei documentatii de fundamentare elaborate conform normativului de continut.

- Titularul de proiect este obligat sa aduca terenul la starea initiala in cazul in care renunta la finalizarea proiectului si exploatarea iazului piscicol.

- Beneficiarul va raspunde de orice eveniment de mediu provocat de societate care ar putea afecta (influenta) apele subterane sau de suprafata.

- Să întocmească planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi să-l înainteze la SGA Brasov.

- Beneficiarul va solicita si obtine  toate avizele, autorizatiile si acordurile legale.

- Beneficiarul este direct raspunzator de prejudiciile aduse calitatii apelor sau riveranilor ca urmare a realizarii iazului piscicol .

- Prin grija beneficiarului se interzice deversarea sau depunerea de substante poluante in zona.

- Beneficiarul va lua masuri de monitorizare a starii factorilor de mediu in perimetrul de exploatare, va urmari constant modul in care activitatea de exploatare afecteaza acesti factori sau obiectivele din zona.

- La receptia lucrarilor vor participa si reprezentantii S.G.A. Brasov.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate acordurile si avizele legale inclusiv a autorizatiei de construire necesare promovarii lucrarilor de investitie.

- Detaliile privind amplasamentul si caracteristicile lucrarilor propuse sunt redate in piesele scrise si desenate din documentatia tehnica  care a stat la baza eliberarii prezentului aviz.

- Elaboratorul documentaţiei îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnicã aferentã.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materialul excavat care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Se va respecta Planul de Refacere a Mediului si Proiectul Tehnic de Refacere a Mediului in perimetrul „Măieruș”, judetul Brasov, care constau in urmatoarele lucrari:

Lucrari in zona afectata de exploatare care constau in:

- nivelarea zonelor adiacente lacului piscicol;

- imbracarea taluzului digului cu sol vegetal;

- compactarea mecanica a materialului depus pentru imbracarea taluzurilor;

- fertilizare, semanat ierburi perene si intretinere.

Alte lucrari: colectare sol contaminat cu produse petroliere (daca este cazul), colectarea deseurilor menajere si tehnologice.

Alte lucrari pentru refacerea mediului:

- rambleiere si nivelare cai de acces;

- lucrari de refacere a drumurilor din incinta santierului;

- lucrări de stabilizare la nivelul taluzelor corespunzătoare treptei de exploatare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

23) Se vor respecta Ord. nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării».

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

La finalizarea investitiei titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei etapei de incadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Procesul-verbal de constatare întocmit se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea  lucrărilor, conform art. 43, alin. (4) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Dupa întocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

p.   ȘEF   SERVICIU  A.A.A,                                                 p.   ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                           Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:

Consilier  Marius TEȘU