DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ..... din ..........

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, adresate de D.E.E.R. -  Sucursala Brașov, cu sediul in jud. Brasov, loc. Brașov, str. Pictor Luchian, nr. 25, bl. 33, înregistrată la APM Brașov cu nr. 789 din 19.01.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 1295/02.02.2023, nr.  2084/16.02.2023 si nr. 2704/28.02.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.02.2023, că proiectul „Modernizare RED din municipiul Sacele prin trecerea din LEA(MT+JT) în LES (MT+JT), înlocuire LES existente (MT+JT) cu izolație de hârtie în LES cu izolație de polietilena reticulara (XLPE), refacere branșamente și externalizare grupurilor de masura – Etapa I”, propus a se realiza in județul Brașov, mun. Sacele, străzile Bereczki Anna, Bolnoc, Brașovului, Noua, Canalului, Izvoarelor, Godri Janos, De Mijloc, Cerbului, Bârsei, Dealului, Closca, Verii, Mica, Ograzii, Darie Magheru, Valea Cernatului, Gheorghe Doja, Bisericii Romane, Oltului, Carpaților, Coastei, Mihai Viteazu, Nicolae Iorga, P-ta Libertății, Dr. Kiss Bela, Harmanului, Alexandru I. Lapedatu, conform C.U. nr. 567/16.11.2022 emis de Primaria Municipiului Sacele, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării revizuirii acordului cât și decizia etapei de încadrare revizuita;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situatia existenta:

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului este situat în municipiul Săcele in zona posturilor propuse, (PTz 2, PTz 53, PTz 18 si PTz 7) Săcele:

1.Zona postului PTz 2 = str. Bereczki Anna, str. Bunloc, str. Brașovului spre PTz 53, str. Brașovului spre PTa 1, str. Noua, str. Canalului, str. Izvoarelor;

2.Zona postului PTz 53 = str. Godri Ianoș, str. De Mijloc, str. Cerbului, Str. Barsei, Bul. Brașovului, str. Dealului, str. Cloșca, str. Verii;

3.Zona postului PTz 18 = str. Mica, str. Brașovului, str. Ogrăzii, str. Darie Magheru;

4.Zona postului PTz 7 = str. Valea Cernatului, str. Brașovului, str. Ghe Doja Jos, str. Ghe Doja Sus, str. Bisericii Romane, str. Oltului, str. Carpaților, str. Coastei, str. Mihai Viteazu, str. Nicolae Iorga, Piața Libertății, str. Stadion, str. Hărmanului, str. Alexandru Ion Lepădatu;

Situația propusă:

Localizare:

RED 0.4kV aferent PTz 2 Săcele (domeniu public):

- str. Bereczki Anna, str. Bunloc, str. Brașovului spre PTz 53, str. Brașovului spre PTa 1, str. Noua, str. Canalului, str. Izvoarelor;

RED 0.4kV aferent PTz 53 Săcele (domeniu public):

- str. Godri Ianoș, str. De Mijloc, str. Cerbului, Str. Barsei, Bul. Brașovului, str. Dealului, str. Cloșca, str. Verii;

RED 0.4kV aferent PTz 18 Săcele (domeniu public):

- str. Mica, str. Brașovului, str. Ogrăzii, str. Darie Magheru;

RED 0.4kV aferent PTz 7 Săcele (domeniu public):

- str. Valea Cernatului, str. Brașovului, str. Ghe Doja Jos, str. Ghe Doja Sus, str. Carpaților, str. Mihai Viteazu, str. Nicolae Iorga, Piața Libertății, str. Stadion, str. Hărmanului, str. Alexandru Ion Lepădatu, (domeniu public);

RED 0.4kV aferent PTab pr. Săcele (domeniu public):

- str. Valea Cernatului, str. Carpaților, str. Coastei, str. Bisericii Romane, str. Oltului;

RED 20kV LES intre PTz 3 - PTz 2 (domeniu public):

- str. Bereczki Anna, str. Bunloc, str. Brașovului, str. Canalului, str. Izvoarelor;

RED 20kV LES intre PTz 53 – zona de manșonare (domeniu public):

- str. Godri Ianoș, str. Cerbului, str. De Mijloc;

RED 20kV LES intre PTz 53 - PTz 18 (domeniu public):

str. Godri Ianoș, Str. Barsei, Bul. Brașovului, str. Mica;

RED 20kV LES intre PTz 18 – zona de manșonare (domeniu public):

- str. Mica, str. Brașovului;

RED 20kV LES intre PTz 3 - PTz 2 (domeniu public):

- str. Ghe Doja Sus, str. Carpaților, str. Valea Cernatului;

RED 20kV LES intre PTab pr. – zona de manșonare (domeniu public):

- str. Valea Cernatului; str. Mihai Viteazu;

Situația ocupărilor definitive de teren:

Suprafețe de teren ocupate permanent:

- 30 mp pentru amplasare posturi transformare

- 243 mp pentru amplasare cutii distribuție

Suprafețe de teren ocupate temporar:

-	 20000 mp ocupați temporar pentru săpătura, utilaje, domeniu public din Mun. Săcele.

ORGANIZARE DE SANTIER:

Zona de lucru se va pastra curata, fara depozitarea deseurilor de orice fel;

Zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate resturile rezultate la constructie si se va reface stratul vegetal in zonele unde acesta a fost afectat.

Dupa terminarea lucrarilor de executie, terenul va fi adus la starea initial.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate –.......;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) productia de deșeuri

Gospodărirea deşeurilor rezultate din lucrările de construcţii-montaj necesare realizării lucrarilor la reţeaua electrică propusa va consta din depozitarea controlată, transport, refolosire, distrugere, integrare în mediu şi comercializare după cum urmează:

- deşeurile menajere vor fi depozitate în containere într-un spaţiu special amenajat, de unde sunt transportate de către o firmă specializată şi autorizată pentru astfel de servicii la o groapă de gunoi ecologică;

La terminarea lucrărilor :

- Antreprenorul va elibera şi curăţa terenul de utilaje şi deşeuri rămase în urma executării lucrărilor (deşeuri de cofraje, ambalaje materiale,etc.),  prin intermediul unei firme autorizate în acest sens.

- Se vor reface spaţiile verzi, strazile şi alte elemente, care vor fi aduse la starea iniţială.

-Deşeurile recuperabile şi de orice tip, rezultate din lucrările executate vor fi predate în baza formaliţăţilor de predare – primire către gestionarul obiectivului şi toate celelalte deşeuri vor fi depozitate corespunzător legislaţiei in vigoare.

- Gestionarul obiectivului este obligat să respecte următoarele prevederi / reglementări privind gestionarea deşeurilor.

-In timpul realizarii proiectului si pe perioada exploatarii instalatiei vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminarea / Valorificarea deseului |
| --- | --- | --- |
| Ambalaje de hârtie si carton | 15.01.01 | Se valorifică prin unităti atestate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 | Se valorifică prin unităti atestate |
| Ambalaje de lemn | 15.01.03 | Se eliminăla depozitul de deseuri inerte al localitătii |
| Ambalaje metalice | 15 01 04 | Se valorifică prin unităti atestate |
| Cârpe de șters, îmbrăcăminte de protectie | 15 02 03 | Se elimină la depozitul de deseuri inerte al localitătii |

e) poluarea și alte efecte negative:

- protecția calității apelor:

Pe durata desfasurarii lucrarilor de executie si dupa preluarea acestora in exploatare nu este posibila afectarea calitatii apelor.

- protecția aerului:

Instalaţiile electrice aflate sub tensiune nu generează câmpuri electrice şi magnetice.

Reţelele electrice de distribuţie a energiei electrice, nu poluează fonic. Nivelul  de  zgomot  conform  cu  STAS 440/1-90. În condiţii normale de execuţie şi exploatare a instalaţiilor electrice proiectate, nu au loc evacuări de poluanţi în mediul înconjurător peste valorile legal admise.

-Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustibil.

-Pe perioada execuţiei, sunt de aşteptat emisii poluante ale aerului cauzate de  transportul materialelor. Executantul lucrării va lua măsuri de limitare a poluării aerului pe perioada realizării lucrărilor prin folosirea de utilaje care să corespundă normelor de protecţia mediului.

- protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

-Instalatiile electrice proiectate nu produc zgomot sau vibratii. In ceea ce priveste modul de lucru la constructii montaj, utilajele specifice transportului nu stationeaza mult timp in zona, doar pentru descarcatul materialelor.

-Executantul va lucra cu echipamente si mijloace de transport auto care să se încadreze în limita maximă admisă a nivelului de zgomot conform HG 674/2007(f.a)

- protecția solului și a subsolului:

- Suprafata ocupata temporar, pe perioada executiei proiectului este de 20000 mp, suprafata rezultata din lungimea sapaturii necesare pentru pozarea cablului de 16000 ml, din care 0,5m reprezinta  latimea santului necesara pentru pozare cablu si inca 0,5m, pe toata lungimea santului, pentru depozitarea temporara a pamantului scos din sapatura. Dupa pozarea cablului electric in sant, pamantul rezultat din sapatura se va pune peste cablu, terenul afectat de lucrare aducandu-se la starea lui initiala. Adancimea de pozare a cablului este de 0,9 m.

- Sapatura necesara pentru pozarea cablului se va realiza mecanizat cu ajutorul unui miniexcavator pe senila, sau manual.

- Pentru realizarea investitiei propuse se vor folosi doar strazile existente in loc. Brașov, amplasamentul propus pentru realizare sapaturilor pentru pozare cablu, fiind in incinta statiei de transformare Bartolomeu, nefiind necesare ocupari temporare sau definitive de alte amplasamente. Mentionam faptul ca pentru realizarea proiectului propus nu se vor crea alte cai noi de acces inafara celor existente.

-Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (uleiuri, combustibil, etc).

-Constructorul va detine si utiliza rezervoare/ recipienti etansi pentru depozitarea temporară a materialelor si substantelor periculoase.

-Pentru protejarea  solului si a  subsolului se vor lua urmatoarele masuri:

  - Reprimarea  oricarei pierderi din camioane in timpul transportului prin acoperire;

  - Curatarea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru;

  - Depoluarea si ecologizarea solurilor afectate utilizand materiale absorbante, in eventualitatea poluarii apelor subterane si a soului de scurgeri de ulei;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor

Regimul juridic:

Terenuri categorie de folosinta drum, apartinand domeniului public al Municipiului Sacele, situate in intravilan.

Regimul economic:

Folosinta actuala – domeniu public al Municipiului Sacele

Destinatia – conform P.U.G.- strazi.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

-	proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 si nu intra sub incidenţa prevederilor art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Sacele în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de demolare;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

25) In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi pentru pulberi, respectiv,  PM 2,5 si PM 10, in zona amplasamentului, in perioada lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele conditii:

- utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasa etc) cu care se va acoperi molozul pana la transportul lui;

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea  rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in statioanare, in zona santierului;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

p. SERVICIUL  A.A.A,                                                                    ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                                             Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                     ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                                    Consilier Iulia ENE