Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Draft

Operator: S.C. TRANSAVIA S.A.

Sediul social: sat Sântimbru, com. Sântimbru, str. Blajului, nr. 244D, jud. Alba

Punct de lucru: mun. Codlea, str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, nr. 10, jud. Brașov ; parcela înscrisă în CF Codlea 100563, nr. top 100563

Locaţia activităţii: mun. Codlea, str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, nr. 10, jud. Brașov ; parcela înscrisă în CF Codlea 100563, nr. top 100563

Categoria de activitate conform:

- Categoria de activitate conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, anexa 1:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6.6.a | Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 40.000 de locuri pentru păsări de curte | 10 09 08 - Broiler* | 3B4gii – Broiler* |

* Ghidul comun EMEP /EEA privind inventarul emisiilor de poluanti in atmosfera (2019)

- Categoria de activitate conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

|  | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
|  | 7(a)(i) | Instalații de creștere intensivă a păsarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40.000 de locuri pentru păsari. |

Categoriile de activități conform cod CAEN actualizat conform Ord. 337/2007 rev .2:

Cod CAEN 0147 – Creșterea păsărilor (cod. CAEN Rev. 1: 0124)

Cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

Cod CAEN 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii

Cod CAEN 5210 – Depozitari

Cod CAEN 5224 – Manipulări

Cod CAEN 8129 – Alte activitati de curatenie

Cod CAEN 8130 – Activitati de intretinere peisagistică

Cod CAEN 3511 – Productie de energie electrică

Emisă de: APM Braşov

Data emiterii: ...............

Autorizatia de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de ......................... pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.

Liliana Cristina COPACEA

ÎNTOCMIT:

Consilier Cristiana FĂLTICEANU

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII:

###### Operator: SC TRANSAVIA SA

Sediul social:  sat Sântimbru, com. Sântimbru, str. Blajului, nr. 244D, jud. Alba

Cod unic de înregistrare: 5182310

Date de contact ale societăţii:

Tel.: 0258 814 466

E-mail: office@transavia.ro

Punctul de lucru: mun. Codlea, str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, nr. 10, jud. Brașov ; parcela înscrisă în CF Codlea 100563, nr. top 100563

An punere în funcțiune a instalației:

# Denumire instalatie: Fermă pentru creșterea puilor de carne, Ferma nr. 28 Codlea

# Operator: SC TRANSAVIA SA

# Data primei autorizări: .........................

# Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

# 2. TEMEIUL  LEGAL:

Ca urmare a cererii adresate de SC TRANSAVIA SA, cu sediul în sat Sântimbru, com. Sântimbru, str. Blajului, nr. 244D, jud. Alba și cu punctul de lucru amplasat în  mun. Codlea, str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, nr. 10, jud. Brașov ; parcela înscrisă în CF Codlea 100563, nr. top 100563, în imobilul denumit “Ferma nr. 28 Codlea”, județul Brașov,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov cu nr. 12362 din 18.09.2024 și completările ulterioare;

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru emitere Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 18.02.2023

- Mediatizarea dezbaterii publice a fost realizată conform prevederilor legale în vigoare. Documentația supusă dezbaterii a fost afișată pe site-ul APM Brașov http://www.anpm.ro/web/apm-brasov/documentatii-procedura-autorizare, iar observaţiile, sugestiile, propunerile publicului s-au primit în scris la sediul APM Brașov și  la adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro;

- în urma desfășurării dezbaterii publice din data de 18.12.2023 organizată în procedura de emitere a autorizației integrate de mediu la care nu au fost depuse comentarii/observații ale publicului interesat;

- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului interesat;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- în baza Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- în baza Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- IPPC  “Reference Document on Best  Available  Techniques for the Intensive  Rearing of Poultry and  Pigs (2017);

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Documentul de referință privind monitorizarea emisiilor in aer si apa provenite din instalatiile IED - editia august 2018 - JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations.

în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații, cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

-   Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005  privind protecția mediului;

-  OM nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

-  STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate pentru aerul din zonele protejate;

-  SR  10009/2017 privind acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;

-  OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat 2023, cu modificările și completările ulterioare;

-   Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-   H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si actualizata;

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Regulamentul (UE) nr. 1357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Ordinul M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- O.M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, republicata;

- Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006;

- OUG nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- O.M. nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, modificată și completată;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul UE nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentul (CE) nr.1069/2009 şi de punere în aplicare a Directivei 97/78 CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controlul sanitar-veterinar la frontieră în conformitate cu directiva menţionată.

- Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a Autorizației de mediu și Autorizației Integrate de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu mdificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: FERMA NR. 28 CODLEA

# Amplasată în: Municipiul Codlea, Str. DJ 112J Codlea-Dumbrăvița, Nr. 10, Jud. Brașov;

# parcela înscrisă în CF Codlea 100563, nr. top 100563,

# în imobilul denumit “Ferma nr. 28 Codlea”,  județul Brașov

Operator: S.C. TRANSAVIA S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Prezenta autorizație integrată de mediu este valabilă de la data de ...................., data emiterii și își păstrează valabilitatea pe toata perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrată de mediu, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu revizuita atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Conform art. 21, alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului activității”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzătoare societatea.

Titularul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare, până la expirarea valabilităţii acesteia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General - Serviciul Comisariatul Judeţean Brașov.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE:

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității (locuri/serie) |
| --- | --- |
| Pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a. 40.000 de locuri pentru pasari de curte | 6 blocuri x 51.667 locuri pui de carne/bloc ; 310.000 locuri/serie/fermă ; 7 serii/an. |

Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate sub controlul titularului/operatorului de activitate, de la primirea materiilor prime până la expedierea produsului finit, inclusiv managementul deșeurilor:

# Sistemul de creștere a puilor pentru reproducție rase grele este la sol, pe așternut permanent uscat.

Productia anuala maxima proiectata:

- 6 blocuri x 51.667 locuri pui de carne/bloc = 310.000 locuri/serie/fermă

- 7 serii/an

- efectivul total crescut intr-un an este de  2.170.000 capete/an

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE:

- Formular de solicitare înregistrat la A.P.M. Braşov cu nr. 12362 din 18.09.2023;

- Raport de amplasament elaborat în condițiile art. 21, alin. (1) din OUG. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la A.P.M. Brașov cu nr. 12362 din 18.09.2023;

- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru obținerea AIM;

- Dovada mediatizărilor anunțului privind depunerea solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, înregistrată la APM Brașov cu nr. 12362 din 18.09.2023;

- Dovada achitării tarifului în vederea parcurgerii procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Certificat de  înregistrare 4497298/09.02.1994   eliberat de ORC Alba;

- Certificat constatator nr. 6567/21.03.2023 eliberat de ORC Alba;

- Acordul de mediu nr. BV06/20.06.2023 emis de APM Brașov pentru ”Fermă creștere păsări de carne”

- Autorizație sanitară veterinară nr. 272/04.07.2022 eliberată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov pentru „Exploatație comercială de păsări”;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 01 din 03.01.2024, emisă de SGA BRAȘOV privind sistemul de alimentare cu apă și evacuarea  apelor uzate - fermă pentru pui de carne emisă pentru beneficiarul S.C. TRANSAVIA  S.A.;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic nr. ...din ..... încheiat de S.C. TRANSAVIA S.A. cu Administrația Bazinală de Apă Olt;

- Contract de prestări servicii nr. 185/10.10.2012, pentru vidanjarea apelor reziduale încheiat cu LINDA ROMVIDA S.R.L.;

- Contract de salubrizare nr. 20/01.06.2019 încheiat cu SC Servicii de Gospodarire Magura Codlei SRL

- Contract de servicii nr. 473 14.05.2018 act aditional din data de  19.12.2022 incheiat cu SC Rian Consult SRL pentru ridicare deșeuri de ambalaje și deșeuri de la echipamente – piese uzate,  subansamble

- Contract de servicii nr. 08/20.05.2011 incheiat cu SC Industrial Proces Paper SRL pentru ridicare deșeuri de la echipamente – piese uzate,  subansamble

- Proces verbal de verificare a amplasamentului, a modului de delimitare/identificare a instalației și de îndeplinire a măsurilor impuse înregistrat la societate cu nr. 8872 din 26.10.2023;

- Procese verbale CAT pentru fiecare etapă de procedură din 08.11.2023 și 10.01.2024

- Documente doveditoare privind achitarea taxelor şi tarifelor aferente procedurii de autorizare integrată de mediu;

- Dovada mediatizarilor anunțului privind organizarea sedinței de dezbatere publică și documente doveditoare cu privire la invitarea membrilor CAT la sedința de dezbatere publică înregistrate la APM Brașov cu nr.

- Dovada mediatizărilor privind decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuită,  înregistrate la APM Brașov cu nr. 1505 din 05.02.2024;

- Proces verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 18.12.2023 organizată în mun. Brașov, str. 13 Decembrie nr. 56-Biserica Reformată.

Anexe:

- Plan de situație;

- Plan de încadrare în zonă.

## 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Brasov cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Brașov o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

-implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

-pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

-stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

-evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

-compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

-implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

-aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

Sisteme de management de mediu (conformare cu BAT 1).

BAT 1. Pentru a îmbunătăți performanța de mediu globală a fermelor, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS): Aplicată, titularul are acreditare AllCert ISO 9001:2015, 14001:2015 și 22000:2005.

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin. (4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie   trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Plan de acţiuni: nu este cazul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul de depozitare:

| Nr. crt. | Materia primă/Materiale auxiliare | Consumuri UM/an | Destinatia / Utilizare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |
| 1 | Pui de carne (pui la vârsta de o zi) | 310.000 x 7 serii = 2.170.000 capete | Pui de o zi pentru populare blocuri de creștere | - |
| 2 | Așternut (paie) | 326 mc | Sistem de crestere pe asternut permanent din paie | Nu se depozitează în fermă. |
| 3 | Furaje | 9.765 to | Furajare pui de carne | Silozuri metalice, exterioare, aferente blocurilor de creștere |
| 4 | Medicamente, vitamine | - | Tratare efectiv pui de carne | În farmacia veterinară |
| 5 | Apa potabilă | 23.338 mc | -Adapare efectiv pui de carne. -Spalare in perioada de vid sanitar. -Instalatie de umidificare- răcire cu duze pentru pulverizare apa. -Pentru angajati – folosinte igienico-sanitare | Rezervor din beton (300 mc) |
| MATERIALE AUXILIARE |
| 6 | Dezinfectanti pentru suprafețe și echipamente (inclusiv var hidratat) | 20.987 kg | Pentru curatenie și dezinfectie, in perioada de vid sanitar | În ambalajul original, în magazia de chimicale |
| 7 | Detergenti pentru suprafețe și echipamente | 1.100 kg | Pentru curatenie și dezinfectie, in perioada de vid sanitar | În ambalajul original, în magazia de chimicale |
| 8 | Hipoclorit de sodiu | 260 kg | Dezinfectant pentru apă | În ambalajul original, în magazia de chimicale |
| 9 | GPL | 1.728 kg | Pentru dezinfecție suprafețe (termonebulizare) | În butelii, în magazia de chimicale |
| 10 | Agenți de ungere echipamente (uleiuri) | 1 mc | Întreținere echipamente | În ambalajul original, în magazia de chimicale |
| 11 | Motorină | 4,5 mc | Pentru utilitare din fermă | În magazia de combustibili |
| 12 | Benzină | 4,5 mc | Pentru generator electric | În magazia de combustibili |

6.2.  Conformarea cu prevederile BAT

6.2.1. Utilizarea materiilor prime și a materialelor auxiliare in cadrul instalației se realizează cu respectarea practicilor BAT în domeniu:

- realizarea controlului calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care prevad modul de acțiune în caz de neconformității;

- folosirea materialelor ecologice pentru igienizare;

- materiile prime și materialele sunt însoțite de certificate de calitate și fișe tehnice de securitate, emise de furnizori;

- evidențierea lunară a consumurilor specifice de materii prime și materiale auxiliare, analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienței utilizării lor.

6.2.2. In vederea reducerii emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol rezultate din dejectiile puilor, in ceea ce priveste retețele de hranire utilizate in instalatie, operatorul S.C. TRANSAVIA S.A. adopta urmatoarele tehnici, conform cerintelor BAT:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat si, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii. a.Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat in azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b.Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. c.Adaugarea unei cantitati controlate de aminoacizi esentiali la un regim alimentar cu un nivel scazut de proteine brute. (Aplicabilitatea poate fi limitata in cazul in care furajele cu un continut scazut de proteine nu sunt accesibile din punct de vedere economic. Aminoacizii sintetici nu se utilizeaza in cazul productiei animaliere ecologice.) d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul total excretat. Azot total excretat asociat BAT: pui de carne – 0,2-0,6 kg de N excretat/spatiu pentru animal/an. | Se conformează Hranirea se face conform unei retete corespunzatoare varstei pasarilor si conform unei specificatii nutritionale primite de la furnizorul de material genetic, cu respectarea legislatiei EU.Pentru cresterea puilor de carne se aplică hranirea in faze. Conținutul de proteină brută și aminoacizi digestibili va fi controlat în rețetele furnizate. |
| BAT 4.Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfacand in acelasi timp nevoile nutritionale ale animalelor, BAT constau in utilizarea unui regim alimentar si in aplicarea unei strategii nutritionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a.Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. b.Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc cantitatea totala de fosfor excretat (de exemplu fitaza). c.Utilizarea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru inlocuirea partiala a surselor conventionale de fosfor din furaje. Fosfor total excretat asociat BAT: pui de carne – 0,05-0,25 kg de P2O5 excretat/spatiu pentru animal/an. | Se conformează Hranirea se face conform unei retete corespunzatoare varstei pasarilor si conform unei specificatii nutritionale primite de la furnizorul de material genetic, cu respectarea legislatiei EU.Pentru cresterea puilor de carne se aplică hranirea in faze. Nivelul excreției de fosfor va fi verificat prin analiza anuală a dejecțiilor. |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Operatorul instalatiei va avea proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime, pentru a se asigura că acestea nu modifică structura şi nivelul emisiilor;

6.8. Operatorul instalatiei trebuie să aibă în vedere optimizarea continuă a consumului de materii prime şi materiale auxiliare, comparând consumurile proprii cu cele din documentul BREF.

6.9. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul tehnologic:

| Nr. Crt. | Denumire | Natura chimică/ compoziţie | Nr. CE | Nr. CAS | Consum anual (estimat) | Clasificare conf. Regulament 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formol | Formaldehidă 36-38%, Metanol 2,5-4% Acid formic <400 mg/kg | 200-001-8 200-659-6 200-579-1 | 50-00-0 67-56-1 64-18-6 | 2.700 litri | 3.051 kg | H301+H311+H331, H314, H318, H317, H341, H350, H371 |
| 2 | Kilcox | Glutaraldehidă 10-30% Benzalkonium 1-10% Chloride 4-Chloro-3-Methylphenol 1-10% | 203-856-5 270-325-2 200-431-6 | 111-30-8 68424-85-1 59-50-7 | 1.270 litri | 1.380 kg | H302, H400, H334, H314, H317 |
| 3 | Agatens | Hidroxid de potasiu 25-<50% Hidroxid de sodiu 5-<10% Alkylpolyglycoside C10-16 ≥3-<5% Alkylpolyglucoside C8-10 ≥1-<2,5% | 215-185-5 215-185-5 500-220-1 500-220-1 | 1310-73-2 1310-73-2 68515-73-1 68515-73-1 | - | 1.100 kg | H290, H302, H314 |
| 4 | Cid 2000 | Peroxid de hidrogen 15 – 30%; Acid peracetic 5-15%; Acid acetic 5-15% | 231-765-0 201-186-8 200-580-7 | 7722-84-1 79-21-0 64-19-7 | 360 litri | 396 kg | H242, H302+H332, H314, H335, H410 |
|  | Var hidratat | Hidroxid de calciu | 231-908-7 | 7778-54-3 | 595 buc. (*20kg/ sac) | 11.900 kg | H315, H318, H335 |
| 5 | Soda caustica | Hidroxid de sodiu >98,5% | 215-185-5 | 1310-73-2 | - | 3.700 kg | H314, H290 |
| 6 | Sulfat de cupru | Sulfat de cupru | 231-847-6 | 7758-98-7 | - | 200 kg | H302, H319, H315, H410 |
| 7 | Biosan Sterident | Potassium peroxymonosulfate 47-50% C10-13 alkylbenzenesulfonic acid, sodium salt 10-25% Malic acid 6,5-8% Sulphamic acid 5-6,5% | 274-778-7 270-115-0 210-514-9 226-218-8 | 70693-62-8 68411-30-3 617-48-1 5329-14-6 | - | 60 kg | H302, H314, H317, H412 |
| 8 | Hipoclorit de sodiu | Hipoclorit de sodiu- 12,5 ± 2.5 % clor activ | 231-668-3 | 7681-52-9 | 200 litri | 260 kg | H290, H314, H400, H411 |
| 9 | Aquazix | Peroxid de hidrogen 50% Clorură de argint 0,033% | 231-765-0 231-131-3 | 7722-84-1 7440-22-4 | - | 300 kg | H302+H332, H410, H272, H314, H335 |
| 10 | Motorina | Fractiuni distilate din petrol 95% Metanol 0,014% | 269-822-7 200-659-6 | 68334-30-5 67-56-1 | 4.500 litri | 3.825 kg | H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411 |
| 11 | Benzina | Benzina ≤100% n-Hexan 5% Toluen 3% Benzen 0,1-1% | 289-220-8 203-777-6 203-625-9 200-753-7 | 26290-81-5 110-54-3 108-88-3 71-43-2 | 4.500 litri | 450 kg | H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361f , H411 |
| 12 | GPL propan | Propan 40-60%, n,izo-Butan 0-60% | 200-827-9 200-857-2 | 74-98-6 75-28-5 | 144 butelii (*12 kg ) | 1.728 kg | H220 |
| 13 | Uleiuri de ungere | Amestec organic | - | - | 100 litri | 90 kg | H303, H304, H314, H315, H316, H318, H319, H360F, H400, H401, H410, H411 |

NOTA: Substanţele chimice si amestecurile utilizate pentru dezinfecţie pot fi înlocuite cu altele cu respectarea cerinţelor specifice, deoarece pe termen lung se dezvoltă rezistentă la cele utilizate și nu mai sunt eficiente.

6.9.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, pentru modificarea si aprobarea Directivelor 67/548/CE si 1999/45/CE, precum și modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. Titularul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.9.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

6.9.3. Operatorul va utiliza doar produse biocide inscrise in Registrul National al Produselor Biocide.

Avand in vedere cantitatile de substante/preparate chimice periculoase utilizate in cadrul instalatiei, acesta nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, in care sunt implicate substante periculoase.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 01 din 03.01.2024, valabilă până la 02.01.2029,  eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Olt, SGA Brașov.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Sursa de apa:

Sursa subterana: 2 foraje de adancime

- F1: H=40,5 m; NHs = 9 m; NHd = 17 m; Q=2 l/s

- F2: H=48 m; NHs=10 m; NHd=12 m; Q=2,22 l/s

Coordonatele forajelor de alimentare cu apă (STEREO 70):

- F1: x = 534991; y = 471354

- F2: x = 534992; y = 471341

Debite și volume  de apa potabilă autorizate:

Zilnic maxim: 86 mc – 0,995l/s – 31,39 mii mc

Zilnic mediu:  75 mc – 0,870 l/s – 27,375 mii mc

Zilnic minim:   35 mc – 0,405 l/s – 12,775 mii mc

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24 h/zi.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile tip JAR, cu următoarele caracteristici:

- Q=9-20 mc/h; H=20 mCA; n=3.000 rpm; P=4 kW

Rezerva de apă:

- rezervor suprateran, din beton, cu V=300 mc, amplasat lângă casa pompelor.

De la foraje, apa este pompata si stocata intr-un bazin de mare capacitate (300 mc), acesta reprezentând rezerva de apa a fermei.

Stația de pompare, aferentă rezervorului de înmagazinare, este prevazută cu două pompe tip Grundfos (1a+ 1r), turație variabilă, convertizor de frecvență încorporat, P = 7,5 kv, n = 360-4000 rpm, Q = 20,4 mc/h, H =64,3 mCA, recipient hidrofor 500 litri.

Reţeaua de distribuţie a apei este de tip ramificat și amplasată între rezervor și blocurile de creştere a puilor de carne, fiind formată din rețea principală PEHD, cu De 110 mm, cu ramificații din conducte de polietilenă cu Dn 63 mm, cu o lungime totală de L = 320 m, prin care sunt alimentate cu apă blocurile de creștere.

Alimentarea cu apă pentru incendii:

- 4 hidranți de incendiu exteriori, supraterani, tip C.

Folosința apei:

- pentru consumul angajaților, în scop potabil și igienico-sanitar;

- pentru consumul biologic al păsărilor;

- pentru igienizarea spațiilor de creștere și a echipamentelor în vidul sanitar;

- pentru răcire;

- pentru stingerea incendiilor.

Modul de folosire a apei

| Folosința de apă | Număr consumatori | Debit specific |
| --- | --- | --- |
| Angajați/muncitori | 20 persoane | 60 l/zi |
| Angajați/TESA | 4 persoane | 20 l/zi |
| Nevoi fiziologice pui de carne (adăpare) | 310.000 locuri/serie 7 serii/an 2.170.000 cap pui/an | 0,01 mc/cap pui/serie |
| Igienizare spații de creștere în vidul sanitar | 18.642 mp (suprafața de creștere) | 0,066 mc/mp/an |

| Folosință de apă | Necesar mediu anual | UM |
| --- | --- | --- |
| Apă | necesar biologic păsări | 21.700 | mc |
|  | spălare spații de creștere | 1.244 | mc |
|  | igienico-sanitar | 394 | mc |
|  | răcire-umidificare | - | mc |
| Total anual: Qmediu an = 23.338 mc/an (fără apa de răcire) Qmaxim an = 26.650 mc/zi (fără apa de răcire) |

Necesar total de apa: zilnic maxim: 86,00 mc; zilnic mediu 75,00 mc; zilnic minim: 35 mc;

Cerința totală de apă: zilnic maxim: 86,00 mc; zilnic mediu 75,00 mc; zilnic minim: 35 mc;

Gradul de recirculare interna a apei – nu se face recirculare;

Conformarea cu cerințele BAT privind utilizarea eficienta a apei:

In cadrul Fermei nr. 28 Codlea, operatorul instalatiei respecta cerintele de reducere a consumului specific de apa, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 5. Pentru utilizarea eficienta a apei, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Mentinerea unei evidente a utilizarii apei. b.Detectarea si repararea scurgerilor de apa. c.Utilizarea aparatelor de curatare cu inalta presiune pentru curatarea adaposturilor pentru animale si a echipamentelor (Nu se aplica instalatiilor avicole care utilizeaza sisteme de curatare uscata). d.Selectarea si utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adapatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, in acelasi timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e.Verificarea si (daca este necesar) ajustarea in mod periodic a calibrarii echipamentului de furnizare a apei potabile. f.Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca apa utilizata pentru curatenie. (Este posibil sa nu se aplice fermelor existente, din cauza costurilor ridicate. Aplicabilitatea poate fi limitata de riscurile in materie de biosecuritate). | Se conformează Se ține evidența anuală a consumului de apă din fermă. Prin tehnologia propusă în fermă se asigură monitorizarea continua a consumului de apa pentru adapare prin computerul de comanda al fiecărui compartiment de creștere. În vidul sanitar se vor utiliza echipamente de spălare cu jet de apă sub presiune. Se a realiza verificarea echipamentelor de distribuție-adăpare în fiecare vid sanitar. Adaparea pasarilor se face prin picuratori cu regulatoare de presiune. Spalarea spațiilor de creștere se face cu instalatie cu jet de apa sub presiune. Reducerea consumului de apa in ferma se asigura prin: utilizarea unui sistem de adapare prin picuratori care este actionat la atingerea acestora de ciocul pasarii; spalarea cu instalatii cu jet de apa sub presiune la finalul fiecarui ciclu de crestere, dar numai dupa curatarea mecanică uscată; verificarea si repararea permanenta a scurgerilor; calibrarea sistemului de adapare; inregistrarea consumurilor de apă; pastrarea inregistrarilor privind consumurile de apa/blocuri. |

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale se face în sistem divizor:

- rețea de canalizare ape uzate fecaloid-menajere de la filtrul sanitar;

- rețea de canalizare ape uzate tehnologice provenite de la spălarea spațiilor de creștere;

- ape pluviale convențional curate.

Apele tehnologice uzate rezultate în urma spălării compartimentelor de creștere și apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt dirijate prin intermediul sistemelor de canalizare într-un bazin de stocare etanș (V=100 mc) de unde sunt vidanjate periodic de o societate contractată și transportate într-o stație de epurare autorizată.

Apele uzate din bazinul de 100 mc se vidanjează de o societate autorizată contractată (LINDA ROM VIDA S.R.L.) și se transportă într-o stație de epurare autorizată.

Evacuarea apelor pluviale

- apele meteorice de pe acoperișul clădirilor se scurg liber la nivelul terenului, fiind dirijate prin rigolele aferente construcțiilor către canalele perimetrale fermei.

Volume de ape uzate evacuate

| Categoria apei | Receptori | Volum mediu anual |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate fecaloid-menajere | Bazin din beton vidanajabil ingropat – Vutil=100 mc | 394 |
| Ape uzate tehnologice de spalare |  | 1.244 |

Conformarea cu cerintele BAT privind reducerea cantitatilor de apa uzata generate:

In cadrul Fermei de pasari se respecta cerintele de reducere a cantitatilor de apa uzata generate, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 6. Pentru a reduce generarea de ape reziduale, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Mentinerea suprafetei zonelor murdare din curte la un nivel cat mai redus posibil. b.Reducerea la minimum a consumului de apa. c.Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate (este posibil sa nu fie aplicabila fermelor existente). BAT 7.Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a.Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. b.Epurarea apelor uzate. c.Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere (aplicabilitatea poate fi limitata din cauza gradului scazut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei; aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit). | Se conformează Pentru a reduce emisiile din apele uzate aplica următoarele: se mentine curatenia platformelor din ferma, pentru a nu contamina apa pluviala. înainte de spalarea si dezinfectia compartimentelor de crestere se face curatarea mecanica a acestora. Spalarea se face cu aparate cu jet sub presiune. reducerea la minim a consumului de apă din sursă proprie; separarea apelor pluviale de fluxurile de ape; colectarea apelor uzate în bazin vidanjabil, care se vidanjează de o societate contractată și se transportă într-o stație de epurare autorizată. |

7.2. Utilizarea eficientă a energiei și a resurselor

Energia electrica

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din rețeaua de distribuție a zonei. În interiorul fermei este un punct Trafo de 20/0,4 kV.

Necesarul de energie electrică este asigurat și cu un sistem fotovoltaic cu o putere de 336.96 kWp/300 kW pentru consum propriu și injecție în rețea.

În fermă există și un grup electrogen - generator electric cu antrenare motor Diesel, P=400 KWA, 400 V, 50 Hz, cu rezervor de motorină încorporat, complet automatizat, tablou electric general (TEG), comutator automat pentru tensiune și oprire temporizată cu comutare pe linia de laimentare principală (inversor de sursă).

Energia electrica este folosita pe amplasament pentru:

-	actionarea instatiilor care deservesc compartimentele de crestere a pasarilor (instalații de iluminat, ventilatoare, instalatii de furajare si hranire, pompe);

-	iluminatul din interiorul blocurilor de creștere, a magaziilor, birourilor si a filtrelor sanitare;

-	iluminatul exterior.

Alimentarea cu energie electrică se face din reteaua existenta in zona, pe baza de contract incheiat cu S.C. HIDROELECTRICA S.A., contract nr. 2022.2791.1/14.10.2022.

Energia termică

In cadrul Fermei 28, gazele naturale sunt folosite pentru:

- incalzirea compartimentelor de creștere in perioadele cu temperaturi scazute prin intermediul aerotermelor si radiantelor;

- prepararea agentului termic in filtrul sanitar.

Încălzirea filtrului sanitar se asigură cu o central termică Viessmann Vitodens 100 și boiler pentru apă caldă.

Alimentarea cu gaze naturale se face din reteaua existenta in zona, pe baza de contract incheiat cu S.C. OMV PETROM S.A., contract nr. 42222/11.01.2023.

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.2.4. Conformarea cu cerintele BAT privind utilizarea eficienta a energiei

In cadrul Fermei de pasari pentru Codlea, operatorul SC TRANSAVIA SA respecta cerintele pentru utilizarea eficienta a energiei, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| 1.6.Utilizarea eficienta a energiei BAT 8.Pentru utilizarea eficienta a energiei in cadrul unei ferme, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a.Sisteme de incalzire/racire si de ventilatie cu eficienta ridicata. (Este posibil ca aceasta sa nu fie aplicabila instalatiilor existente). b.Optimizarea sistemelor de incalzire/racire si de ventilatie si gestionarea acestora, in special in cazul in care se utilizeaza sisteme de purificare a aerului. c.Izolarea peretilor, a podelelor si/sau a plafoanelor adaposturilor pentru animale. (Este posibil sa nu fie aplicabile instalatiilor care utilizeaza ventilatia naturala. Este posibil ca izolarea sa nu fie aplicabila in cazul instalatiilor existente, din cauza restrictiilor structurale). d.Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. e.Utilizarea schimbatoarelor de caldura. Poate fi utilizat unul dintre urmatoarele sisteme: 1. aer-aer; 2. aer-apa; 3. aer-sol. (Schimbatoarele de caldura aer-sol sunt aplicabile numai in cazul in care exista spatiu disponibil, din cauza faptului ca au nevoie de o suprafata mare de teren). f.Utilizarea pompelor de caldura pentru recuperarea caldurii. (Aplicabilitatea pompelor de caldura pe baza de recuperare a caldurii geotermale este limitata in cazul in care se utilizeaza tevi orizontale din cauza faptului ca au nevoie de spatiu). g.Recuperarea caldurii prin intermediul podelei cu asternut prevazute cu sistem de incalzire si racire (sistem „combideck”). (Aplicabilitatea depinde de posibilitatea de a se instala depozite subterane inchise pentru circularea apei). h.Utilizarea ventilatiei naturale. (Nu este aplicabila instalatiilor cu un sistem de ventilatie centralizat. In instalatiile destinate porcilor, aceasta ar putea sa nu fie aplicabila: sistemelor de adapostire cu podele cu asternut din zone cu climat cald; sistemelor de adapostire cu podele fara asternut sau care nu sunt acoperite, boxelor izolate (de exemplu custi) din zone cu climat rece. In instalatiile avicole, aceasta poate sa nu fie aplicabila: in cursul etapei initiale de crestere, cu exceptia productiei de rate; din cauza unor conditii climatice extreme). | Se conformează Reducerea consumului de energie se asigură prin: blocurile de creștere sunt izolate termic; se vor utiliza corpuri de iluminat economice (LED) si se vor aplica scheme de iluminat; optimizarea ventilatiei si controlul automat prin computerul de sistem; se face controlul automat al incalzirii; se asigura alarmarea automata pentru depasirea valorilor de temperatura din spațiile de creștere; se asigura contorizarea consumurilor de energie electrica si gaze naturale si păstrează inregistrarile; se asigura intretinerea periodica a constructiilor pentru a evita pierderea de caldura din blocurile de creștere; se realizează inspectia si curatarea periodica a sistemelor de ventilatie, in vidurile sanitare, pentru a se asigura functionarea optima a echipamentelor. |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

Inventarul de coordonate ale amplasamentului, in sistem STEREO 1970:

| Pct. | X (N) | Y (E) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 471413.664 | 534854.246 |
| 2 | 471462.430 | 535073.557 |
| 3 | 471234.045 | 535134.064 |
| 4 | 471183.855 | 534936.366 |

Din punct de vedere administrativ instalatia IPPC – Ferma nr. 28 este localizata in  intravilanul localității Codlea, pe locația fostei Ferme nr. 4 pentru pui de carne care a funcționat până în anul 2011, cu AIM nr. SB48/16.10.2006, actualizată în 2007. Aceasta a fost operată anterior de S.C. DRAKOM SILVA S.R.L., societate în faliment.

Terenul înscris în CF Codlea 100563, nr. top 100563 (S=48.691 mp) este în proprietatea S.C. TRANSAVIA S.A. este situat în intravilanul localității Codlea, în trup izolat 10 și are folosința actuală construcții agrozootehnice și curți construcții, în suprafață de 48.691 mp, iar destinația conform PUG Codlea – zona activităților agrozootehnice.

În privința terenurilor agricole care se vor fertiliza cu dejecțiile rezultate din fermă, acestea sunt situate în alte județe, sunt terenuri exploatate de TRANSAVIA.

Accesul la fermă se face din E68, iar apoi pe DJ 112J, drum betonat racordat la drumul european și care face lăgătura cu loc. Dumbrăvița.

Vecinătatea imediată a fermei este reprezentată predominant de terenuri arabile libere, iar în partea de Est este Ferma nr. 6 pentru pui de carne S.C. AVICOD S.A.

Alte obiective de interes în zonă:

- în E la circa 320 m se află calea ferată Brașov-Sibiu;

- în SE, la 770 m – Fermele pentru curcani nr. 1 și nr. 2 și Abatorul S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în S, la 350 m – Ferma nr. 3 pentru pui de carne, S.C. AVICOD S.R.L. și Ferma nr. 5 pentru curcani, S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în SV, la 350 m – Ferma pentru curcani Dealul Frumos, S.C. BRAVCOD S.R.L.

- în NV, la 530 m – obiectiv UM Dumbrăvița

La intrarea în fermă este un canal de desecare, travesat de un podeț pentru accesul în fermă. Amplasarea fermei față de zonele rezidențiale:

- în partea de Nord a mun. Codlea, la cca. 3750 m distanță față de prima construcție de locuit și

- în partea de Sud a loc. Dumbrăvița, la cca. 2400 m distanță față de zona rezidențială.

Arii naturale protejate în vecinătatea instalației IPPC:

- în E, la 350 m, este ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei, iar la 960 m este ROSCI0329 Oltul Superior;

- în SV, la 950 m, este ROSPA0037 Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei.

Elemente ale patrimoniului istoric și cultural:

- amplasamentul proiectului nu se găsește în zona de protecție a monumentelor istorice, sau în zona de protecție a altor obiective aparținând patrimoniului cultural național.

8.2. Istoricul amplasamentului

Ferma nr. 28 Codlea ocupă locația fostei Ferme nr. 4 pentru pui de carne, care a funcționat până în anul 2011, cu AIM nr. SB48/16.10.2006. Aceasta a fost operată anterior de S.C. DRAKOM SILVA S.R.L., societate în faliment.

Înainte de anul 2006, utilizarea terenului a vizat tot sectorul zootehnic.

8.3. Unități funcționale existente pe amplasament

Situația suprafețelor de teren în Ferma 28:

|  | Suprafața (mp) |
| --- | --- |
| Construcții | 11.837 |
| Drumuri și platforme din beton | 7.339 |
| Spații verzi | 29.515 |
| TOTAL FERMĂ | 48.691 |

Construcții și platforme din beton existente în Ferma 28:

| Nr. crt. | Destinația construcției | Suprafața construită (mp) | Regim de înălțime | Structura construcției |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 buc. Blocuri de creștere păsări | 6 x 1.730 | P+E | Beton și zidărie din cărămidă portantă, acoperiș hidroizolat |
| 2 | Filtru sanitar | 524 | P | Beton și zidărie din cărămidă portantă, învelitoare din panouri izolante și tablă cutată |
| 3 | Depozit dejecții (fost hambar) | 897 | P | Beton și structură din metal, învelitoare din tablă cutată |
| 4 | Rezervor de apă (300 mc) și stația de pompare | - | - | Beton |
| 5 | Bazin ape uzate (100 mc) | 36 | - | Beton |
| 6 | Platforma post trafo și grup electrogen | - | - | Beton |
| 7 | Drumuri și platforme din beton adiacente construcțiilor | 7.339 | - | Beton |

Ferma este formată dintr-un ansamblu de constructii si dotari auxiliare, organizate astfel:

Blocuri de creștere pui de carne

În fermă există 6 blocuri de creștere păsări, cu regim de înălțime P+E, fiecare bloc fiind format din două hale (una la Parter și una la Etaj), fiind câte două compartimente de creștere/hală (2 compartimente la Parter și 2 compartimente la Etaj).

Echipamentele tehnologice sunt identice pe fiecare bloc și compartiment, după cum se prezintă în tabel.

Echipamente tehnologice din dotarea Fermei 28:

| Nr. crt. | Destinația | Inventarul echipamentelor / compartiment de creștere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Echipamente de furajare | -5 linii de furajare cu hrănitori circulare, buncăr de linie, motoare de acționare, contactor de acționare și protecție, senzor de proximitate pentru automatizare, cablu anticățărare păsări. |
|  |  | NOTA: fiecare bloc este echipat cu instalația exterioară de furajare, formată din: - 2 silozuri exterioare zincate, capacitate 13 t/siloz; în total sunt 12 silozuri/ fermă; fiecare siloz este echipat cu scară de acces și țeavă de umplere pneumatică; - instalație de transport furaj cu motor și senzor de proximitate. |
| 2 | Echipamente de adăpare și medicatoare | -6 linii de adăpare cu nipluri picurătoare, cu regulator de presiune de linie, unitate de racord la rețea, apometru electronic cu impulsuri, manometru, filtru regulator de presiune central, și dozator volumetric pentru medicamente (medicator). |
| 3 | Echipamente pentru admisie aer proaspăt | -clapete de admisie aer propaspăt, montate pe laturile lungi ale fiecări compartiment: 38 buc clapete de admisie/compartiment și 2 clapete de admisie pentru ventilația de vară, cu plasă de protecție, deviatoare de dirijare a aerului, sistem centralizat de comandă și acționare a clapetelor prin servomotor acționat de calculatorul de proces. |
| 4 | Echipamente de evacuare aer viciat – ventilație | -4 buc ventilatoare de capăt, cu debite variate, cu Dn 600-1000 mm, jaluzele de protecție exterioare și grilaje de protecție interioare: -2 buc. ventilatoare x 20.000 mc aer/h -1 buc. ventilator x 40.000 mc aer/h -1 buc. ventilator x 80.000 mc aer/h -total debit aer/compartiment de creștere: 160.000 mc/h |
| 5 | Echipamente de încălzire | -4 buc. aeroterme cu funcționare pe gaz metan, tip GP 40 ACU, Ptermică=40 kW, cu funcție automată de resetare la avarie, protecție anti-Ex individuală, sistem individual de monitorizare a avariilor și comandă electronică. |
| 6 | Echipamente de umidificare - răcire | -unitatea de racord la rețeaua de alimentare cu apă, cu filtre, pompă de apă cu presiune reglabilă și țevi de umidificare, unitate de control a pompei de umidificare; -3 linii cu duze umidificare prin pulverizare apă. |
| 7 | Iluminat | -5 linii de iluminat cu reglaj pentru intensitate luminoasă, lămpi tip LED. |
| 8 | Automatizare și control | -calculator de proces: supraveghere și control temperatură, umiditate, volum aer vehiculat, senzori de temperatură interiori și exteriori, control bizonal, senzor de umiditate. |
| 9 | Tablou electric de automatizare | -tablou complet de comandă cu relee de acționare și protecții pentru ventilație, admisie, furajare (int și ext), relee și protecții pentru aeroterme, umidificare, instalație de alarmare acustică și luminoasă, inlusiv monitorizarea calculatorului de proces pentru parametrii impuși. |

La intrarea în fermă este dezinfectorul rutier și o stație de reglare gaze (SRM).

Filtrul rutier și filtrul sanitar din fermă servesc pentru asigurarea condițiilor de biosecuritate, aici fiind organizate fluxurile personalului, iar filtrul sanitar asigură și spații pentru activități administrative și pentru medicul veterinar de fermă.

Filtrul sanitar se constituie dintr-un ansamblu de spații funcționale:

- holuri de acces;

- birou economic și șef fermă;

- farmacie veterinară;

- vestiare și grupuri sanitare F + B;

- vestiare și grupuri sanitare personal TESA;

- sală de mese;

- atelier (24 mp), pentru mici reparații;

- magazie chimicale (37,5 mp)

- spălătorie echipament fermă;

- cameră rece cadavre (10 mp);

- magazie pentru motorină, benzină, uleiuri (bidoane metalice amplasate pe tăvi de retenție; suprafața 15 mp).

Depozitul pentru dejectii (897 mp) -fost hambar- dispune de radier din beton, închideri perimetrale - pe 3 laturi – din tablă cutată zincată, structura din metal și învelitoare din tablă cutată; Vutil stocare dejecții = 4.417 mc.

Platforme betonate si drumuri de incinta betonate – partial, suprafetele de teren destinate platformelor exterioare si drumurilor de acces sunt betonate.

8.4.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Ferma funcționează 365 de zile pe an, cu cca. 20 angajați permanenți (din care 4 TESA).

Fiecare bloc de creștere se populează cu aprox. 51.667 pui de o zi, care vor fi crescuți până la vârsta de 35-42 zile, după care vor fi evacuați din compartimentele de creștere în scopul abatorizării. Anual se realizează cca. 7 serii de creștere.

Capacitatea maximă de creștere:

- 6 blocuri x 51.667 locuri pui de carne/bloc → 310.000 locuri/serie/fermă

- 310.000 locuri/serie x 7 serii/an → 2.170.000 capete/an

- rata mortalității: 3%

- 2.104.900 capete vândute/an x 2,5 kg/cap → max 5.262 t viu/an

- creșterea puilor de carne se face între vârsta de  o zi și până la 35-42 zile (în medie 38 zile/serie);

- vidul sanitar: cca. 15 zile între serii.

Sistemul de creștere: la sol pe așternut permanent din paie, în grosime de 5-10 cm, pe toată suprafața compartimentului de creștere.

Perioada de exploatare a unei serii de creștere este între 35 și 42 zile, cu o medie de  38 zile, și începe cu popularea puilor în vârstă de o zi și până la livrarea acestora către unitatea de abatorizare, fiind urmată de o perioadă de 15 zile pentru realizarea manoperelor de igienizare, dezinfecție, vid sanitar. Astfel, în cursul unui an se vor realiza 7 serii de producție pe fiecare bloc de creștere.

Obiectivul principal este de asigurare a tuturor condițiilor necesare din punct de vedere nutrițional, al microclimatului și al bunăstării pentru ca pasările sa își manifeste la maxim potențialul genetic în producția de carne. Greutatea medie în viu a pasărilor livrate la abator va fi de ≈2,5 kg.

Blocurile de creștere respectă standardele comunitare referitoare la creșterea puilor de carne în sistem intensiv. Fiecare bloc deține instalații eficiente de climatizare pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care să ofere un microclimat optim pe tot parcursul seriilor de creștere. Echipamentele care asigură frontul de alimentare și de adăpare respectă normele tehnologice și biologice.

Procesul tehnologic de creștere a puilor de carne în Ferma 28:

| Faza | Descriere | Capacități |
| --- | --- | --- |
| Pregatirea comparti-mentelor de creștere pentru populare și vidul sanitar | Operatiile din vidul sanitar presupun: curatirea mecanica a spațiilor de creștere prin indepartarea dejectiilor si a altor materiale grosiere; spalarea pardoselilor si echipamentelor cu pompa cu jet de apa sub presiune; revizii si reparatii: inlocuirea pieselor si echipamentelor defecte; uscarea suprafețelor și echipamentelor; dezinfectia propriu-zisa si aplicarea asternutului de paie. | cca. 6 viduri sanitare/an |
| Popularea comparti-mentelor de creștere | Popularea cu pui de o zi se face de la statii de incubatie autorizate aparținând titularului. Puii de o zi sunt transferati in mijloacele de transport speciale autorizate si apoi la compartimentele de crestere. Inainte de populare se face o verificare prealabila a conditiilor de microclimat. Cresterea puilor de la o zi la max 42 zile se face in cele 6 blocuri cu o capacitate de 51.667 locuri fiecare. Puii sunt crescuți in conditii de microclimat controlat, până la atingerea vârstei de max 42 zile, după care sunt livrați pentru sacrificare în abatoarele aparținând titularului. | populare cu 310.000 capete/serie → 2.170.000 capete/an 7 serii complete de creștere/an |
| Creșterea puilor de carne -o serie completă: 35-42 de zile (medie 38 zile) | Procesul de crestere a puilor de carne se rezuma la urmatoarele operatii: asigurarea furajarii, adaparii si medicatiei corepunzatoare varstei efectivului de păsări; asigurarea conditiilor de microclimat, corespunzatoare varstei efectivului; depopularea, la sfarsitul unei serii de creștere; livrarea puilor pentru abatorizare. Aprovizionarea cu furaje se face de la unitatea proprie autorizată (FNC). Transportul furajelor se face cu autospeciale autorizate, cu descărcare pneumatică direct în silozurile de furaje (câte 2 buc. / bloc). Indicatori tehnici care rezulta: numar serii de crestere pe an: 7 greutate medie de livrare pentru abatorizare: 2,5 kg/cap mortalitate in efectiv: cca. 3 % | Capacitate totală ferma: 6 blocuri x 51.667 locuri/bloc = 310.000 locuri/fermă 7 serii/an; cca. 6 viduri sanitare/an capacitate: 7 serii/an x 310.000 capete/serie = 2.170.000 capete/an rata mortalității: 3% 2.104.900 capete/an x 2,5 kg/cap → 5.262 t viu/an |
| Depopularea blocurilor de creștere pui de carne | Dupa finalizarea seriei de creștere se evacueaza puii din fiecare bloc (4 compartimente de creștere), se incarca in mijloace auto speciale si sunt transportati pentru abatorizare în unitățile proprii. | - |

Lucrările din vidul sanitar se execută de echipa mobilă a S.C. TRANSAVIA S.A., astfel că ferma nu deține dotări specifice pentru lucrări de igienizare, dezinfecție, termonebulizare etc. În fermă nu sunt prezente permanent încărcătoare, tractoare, remorci etc., acestea se relochează între fermele agentului economic, în fiecare vid sanitar.

Evacuarea dejecțiilor din fermă

Dejecțiile generate sunt evacuate la finalul seriei pe depozitul de stocare din interiorul fermei. Se utilizează un fost hambar, cu radier din beton structura metalică, închideri și învelitoare din tablă cutată. Suprafața depozitului este de  897 mp, suprafața utilă de 866 mp, are un volum de stocare de cca. 4.417 mc (866 x 5,1 m – înălțime) și asigură o capacitate pentru 6 luni. Evacuarea dejecțiilor de pe depozit se realizează de titular, transportul dejecțiilor se face către alte județe pentru fertilizarea terenurilor agricole pe care acesta le administrează. Mijloacele de transport aparțin titularului și sunt înregistrate la sediul central al societății.

Conform reglementărilor din CBPA, fertilizarea terenurilor se efectuează după elaborarea studiilor agrochimice și a planurilor de fertilizare adecvate pentru fiecare teren și cultură.

Asigurarea utilităților în fermă

| Nr. crt. | Destinația | Caracteristici echipamente |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alimentarea cu apă | Gospodăria de apă formată din: -Sursa de apă: două foraje în perimetrul fermei. -Rezerva de apă: 300 mc (rezervor suprateran din beton). -Casa pompelor. |
| 2 | Evacuarea apelor uzate | Rețea internă de canalizare (conducte, cămine de vizitare) și bazin subteran, din beton, vidanjabil V=100 mc. |
| 3 | Alimentarea cu energie electrică | -Din rețeaua de distribuție a zonei, prin instalațiile funcționale. -În interiorul fermei este un punct Trafo. |
|  |  | -Sistem fotovoltaic cu o putere de 336.96 kWp/300 kW pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu și injecție în rețea. |
|  |  | -Grup electrogen: generator electric cu antrenare motor Diesel, P=400 KWA, 400 V, 50 Hz, cu rezervor de motorină încorporat, complet automatizat, tablou electric general (TEG), comutator automat pentru tensiune și oprire temporizată, cu comutare pe linia de alimentare principală (inversor de sursă). |
| 4 | Alimentarea cu gaze naturale | Din rețeaua de distribuție a zonei, prin instalațiile funcționale. |
| 5 | Încălzire filtru sanitar | CT Viessmann Vitodens 100 și boiler pentru apă caldă |

8.4. Tehnici aplicate de operator pentru conformarea cu cerintele BAT pentru activitate

Sistemul de creștere conform documentului de referință – BREF IRPP, 2017, cap. 2.2.

Pentru producția puilor de carne (broiler) se utilizează adăposturi tradiționale, construcții simple, închise, din beton sau lemn, cu iluminare artificială sau sisteme de iluminare combinată cu lumină artificială/naturală și izolație termică. Ventilația forțată se aplică cu sisteme de ventilație și cu admisii de aer, pe principiul presiuniii negative. De asemenea, se utilizează și adăposturi ventilate natural, care sunt construite cu pereți laterali deschiși. Aceste adăposturi sunt amplasate astfel încât să fie expuse la un curent natural de aer și să fie poziționate într-un unghi drept față de direcția predominantă a vântului. La acest tip de adăpost se poate aplica o ventilație suplimentară de coamă.

Puii de carne sunt crescuți pe așternut permanent aplicat pe întreaga suprafață a podelei. Așternutul poate fi din paie mărunțite sau talaș de lemn, dar și din hârtie mărunțită, paie sau alt material. Suprafața podelei este de obicei construită ca o placă solidă de beton, dar poate consta și dintr-o pardoseală de pământ (în Franța, 93% din clădiri au pardoseli din non-beton). Așternutul este împrăștiat uniform la începutul fiecărei perioade de creștere, iar dejecția solidă este îndepărtată la sfârșitul perioadei de creștere.

Adăposturile moderne sunt echipate în principal cu sisteme de ventilație controlate care permit controlul climatului, uscarea așternutului și centralizarea ventilației și tratarea exhaustat. Direcția fluxului de aer depinde de poziția admisiilor și a exhaustărilor, ventilatoare care pot fi aplasate pe coama acoperișului, sau pe pereții laterali sau decapăt. Centralizarea exhaustărilor de aer permite ca aerul să fie canalizat către un sistem de tratare.

Sunt utilizate sisteme controlate automat și reglabile pe înălțime pentru adăpare în principal cu recuperare a eventualelor scurgeri.

Adăposturile închise au suflante de aer cald cu funcționare pe combustibil lichid sau  gaz pentru încălzirea întregului adăpost. Radiantele (majoritatea cu gaz) sunt utilizate și aceasta pentru încălzire.

Puii de carne sunt crescuți la o densitate de 13 până la 26 de păsări pe mp, în funcție de durata perioadei de îngrășare și, în consecință, a greutății vii la sacrificare.

Directiva 2007/43 / CE definește densitatea maximă de creștere în adăpost la cca. 33 kg viu/mp. Puii de carne pot fi, de asemenea crescuți la o densitate mai mare de 39 kg viu/mp și până la 42 kg/mp, cu condiția ca sistemele de adăposturile să respecte anumite cerințe de bunăstare.

Adăposturile pot fi combinate cu un padoc exterior, unde pereții laterali deschiși de-a lungul părții laterale a adăpostului permit accesul păsărilor la o zonă acoperită. Acest sistem de producție este comun în fermele ecologice sau pentru condiții speciale de bunăstare a animalelor.

Sistemul de creștere aplicat în Ferma nr. 28 Codlea pentru pui de carne este corespunzător recomandărilor BREF IRPP, 2017, cap. 2.2., adică:

- se utilizează adăposturi închise și izolate termic;

- puii sunt crescuți pe așternut permanent din paie, care se evacuează din adăposturi la sfărșitul seriei de creștere (după cca. 42 de zile);

- densitatea de creștere este de 20 păsări/mp util, iar după 42 de zile se ajunge la maxim 39 kg viu/mp util (daca se scade si rata mortalității, la sfârșitul seriei de creștere densitatea este mai mică de 20 păsări/mp);

- sistemul de ventilație tunel este format din admisii laterale de aer și ventilatoare de capăt;

- se utilizează controlul automat al echipamentelor din adăposturi: adăpare, furajare, ventilație, iluminat, încălzire etc., compartimentele de creștere fiind dotate cu senzori de temperatură și umiditare; există un sistem de alarmare la depășirea parametrilor de microclimat (temperatura, umiditate);

- imputurile din blocurile de creștere sunt automat monitorizate (adăpare, furajare medicație);

- sistemul de adăpare e format din picurători, liniile de adăpare fiind cu regulatoare de presiune și se pot regla pe înălțime în funcție de vârsta efectivului.

In Ferma nr. 28 pentru pui de carne - operator SC TRANSAVIA SA sunt respectate cerintele privind buna organizare interna, in conformitate cu tehnicile identificate BAT 2, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| 1.2.Buna organizare internă BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului si pentru a imbunatati performanta globala, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos: a.Amplasarea corespunzatoare a instalatiei/fermei si o buna amenajare spatiala a activitatilor pentru: a reduce transporturile de animale si de materiale (inclusiv a dejectiilor animaliere); a asigura distante adecvate fata de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; a lua in considerare conditiile climatice existente (de exemplu vantul si precipitatiile); a lua in considerare capacitatea potentiala de dezvoltare ulterioara a fermei; a preveni contaminarea apelor. Acest punct este posibil sa nu fie general aplicabil instalatiilor/fermelor existente. b.Educarea si formarea personalului, in special pentru: reglementari relevante, cresterea animalelor, sanatatea si bunastarea animalelor, gestionarea dejectiilor animaliere, siguranta lucratorilor; transportul si imprastierea pe sol a dejectiilor animaliere; planificarea activitatilor; planificarea si gestionarea situatiilor de urgenta; repararea si intretinerea echipamentelor. c.Pregatirea unui plan de urgenta pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute, cum ar fi poluarea corpurilor de apa. Acesta poate include: un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apa/efluenti; planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgeri ale depozitelor de dejectii lichide sau prabusirea acestora, scurgerea necontrolata din gramezile de dejectii animaliere, scurgeri de combustibil); echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil). d. Verificarea, repararea si intretinerea periodica a structurilor si a echipamentelor, cum ar fi: depozitele de dejectii lichide, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere; pompele pentru dejectii lichide, dispozitive de amestec, separatoare si irigatoare; sistemele de aprovizionare cu apa si furaje; sistemul de ventilatie si senzorii de temperatura; silozurile si echipamentele de transport (de exemplu, supape, tevi); sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspectii periodice). Acestea pot include curatenia fermei si gestionarea daunatorilor. e.Depozitarea animalelor moarte astfel incat sa se previna sau sa se reduca emisiile. | Se conformează Distanța până la receptorii sensibili este: în partea de S este mun. Codlea la cca. 3750 m distanță față de perimetrul fermei și în partea de N este loc. Dumbrăvița, la cca. 2400 m distanță față de perimetrul fermei. Pentru reducerea distanțelor de transport, pentru furaje, silozurile de stocare sunt amplasate adiacent blocurilor de creștere. Instruirea angajatilor se face in acord cu regulamentele interne și cu cerințele privind SSM (sănătatea și securitatea în muncă), SMM (sistemul de management de mediu) și PSI. Se planifică instruiri pe teme de mediu (gestiunea deșeurilor și a substanțelor periculoase etc.). Repararea și întreținerea echipamentelor se realizează în cadru programului propriu de mentenanță, în fiecare vid sanitar. Societatea va deține Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale care va fi acceptat de SGA-DA Brașov, precum și un plan de urgență internă. In timpul lucrarilor din vidul sanitar, revizia si reparatia echipamentelor din spațiile de creștere se efectueaza conform planurilor interne. Cadavrele se colectează temporar in depozitul rece. |

9. INSTALAȚII ŞI MĂSURI PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1 . EMISII ÎN ATMOSFERĂ

9.1.1. Sursele de generare a emisiilor în  atmosferă sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejecțiilor;

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Emisii din surse fixe:

| Proces | Intrari | Iesiri/ Emisii | Monitorizare/ frecvența | Punctul de emisie/ Cod sursă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea puilor de carne | Pasari, asternut, furaj, apa, medicamente, produse pentru DDD | Emisii în aer: NH3, N2O, CO, NMVOC, H2S, CH4, pulberi | Nu se utilizeaza instalatii de depoluare a aerului exhaustat din blocurile de creștere. Monitorizarea emisiilor conform BAT25, litera c) și BAT27, litera b) * | Sistemele de ventilatie din blocurile de creștere. Ventilatoare cu debite între 20.000-80.000 mc/h. |
| Generarea de energie termică pentru compartimentele de creștere cu aerotermele cu funcționare pe gaz metan | Gaz metan | Emisii în aer: pulberi si gaze de ardere: CH4, CO, CO2, NMVOC, NOx, SOx | - | Sistemele de ventilatie din blocurile de creștere. Ventilatoare cu debite între 20.000-80.000 mc/h. |
| Generarea de energie termică pentru filtrul sanitar | Gaz metan | Emisii în aer: pulberi si gaze de ardere: CH4, CO, CO2, NMVOC, NOx, SOx | - | CT -29 kW, la filtru sanitar, tiraj forțat. Coș evacuare cu H=3 m și D=0,1 m |
| Fermentarea aeroba a dejectiilor pe depozitul de dejectii | Dejectii amesteca-te cu așternut | Emisii în aer: NH3, N2O, CO, NMVOC, H2S, CH4, pulberi | Monitorizare anula a amoniacului – estimare cu ajutorul factorilor de emisie | Emisii difuze depozit de dejectii |

*Nota:

- Monitorizarea aferentă a emisiilor de amoniac în aer se va realiza conform BAT25, lit. c, prin estimare, prin utilizarea EF – frecvența: o dată pe an.

- Monitorizarea emisiilor de pulberi prin estimare prin utilizarea factorilor de emisie conform BAT 27, lit. b – frecvența de monitorizare: o data pe an.

Emisii din surse mobile

Pentru perioada de funcționare, emisiile din surse mobile sunt produse de circulaţia utilajelor și autovehiculelor pe drumuri interioare, emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament: (NOx, SO2, VOC, CO, N2O, CO2) şi pulberi PM10 cu  impact  nesemnificativ asupra aerului.

9.1.2. Masuri de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera

Operatorul SC TRANSAVIA SA urmareste reducerea emisiilor de amoniac in aer rezultate din activitatea desfasurata in instalatia Ferma nr. 28 Codlea, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

Emisiile provenite din întregul proces de producție

BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea păsări de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei: Se aplica.

Titularul calculează anual în cadrul RAM masa amoniacului emis. În cadrul societății sunt monitorizate noutățile în tehnologia creșterii păsărilor și se verifică posibilitatea aplicării acestora în cadrul planificării producției anuale.

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 11. Pentru a reduce emisiile de praf din fiecare adapost de animale, BAT trebuie sa utilizeze unul sau o combinatie dintre tehnicile de mai jos. a.Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici: utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate); aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana); alimentarea ad libitum; utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate; montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice. proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost (aplicabilitatea poate fi limitata de considerente care tin de bunastarea animalelor). b.Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici: ceata de apa pulverizarea cu ulei ionizare c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apa (aplicabila numai instalatiilor cu un sistem de ventilatie de tip tunel). filtru uscat (aplicabila numai instalatiilor cu un sistem de ventilatie de tip tunel). epurator de apa; epurator umed cu acid; epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape; biofiltru. | Se conformează Se utilizează asternut din paie. Hranirea se face ad libitum. Sistemul de ventilatie functionează automat astfel incat sa asigure parametrii necesari de microclimat in spațiile de creștere. Calculatorul de proces al compartimentelor de creștere regleaza automat viteza ventilatoarelor, oprirea/pornirea lor, functie de parametrii setati de microclimat (temperatura, noxe). Nu e cazul aplicării unui sistem de purificare a aerului, sistemul de ventilație nu e centralizat. |

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 31 Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru găini ouătoare, pui de carne sau puicuțe, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: a.Evacuarea dejecțiilor animaliere cu ajutorul benzilor (în cazul sistemelor de cuști îmbunătățite sau neîmbunătățite), cu cel puțin: - o evacuare pe săptămână cu uscare cu aer; sau - două evacuări pe săptămână fără uscare cu aer. b.În cazul unor sisteme fără cuști: 0. instalație de ventilație forțată și evacuare cu frecvență redusă a dejecțiilor animaliere (în cazul unui așternut adânc cu fosă pentru dejecții animaliere) numai în cazul în care se utilizează în combinație cu o măsură de reducere suplimentară, de exemplu: — obținerea unui conținut ridicat de materie uscată a dejecțiilor animaliere; — un sistem de purificare a aerului; 1. Benzi pentru dejecții animaliere sau raclete (în cazul așternuturilor adânci cu fosă pentru dejecții animaliere). 2. Uscare forțată cu aer a dejecțiilor animaliere prin intermediul tuburilor (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). 3. Uscare forțată în aer a dejecțiilor animaliere prin utilizarea unei podele cu perforații (în cazul așternutului adânc cu fosă pentru dejecții animaliere). 4.Benzi pentru dejecții animaliere (în cazul volierelor). 5.Uscare forțată a așternutului prin utilizarea aerului din interior (în cazul unei podele cu suprafață solidă cu așternut adânc). c.Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: 1. epurator umed cu acid; 2. sistem de purificare a aerului în două sau trei etape; 3. epurator biologic (sau filtru „biotrickling”). Aplicabilă instalațiilor existente numai în cazul în care se utilizează un sistem de ventilație centralizat. | Nu se aplica in cazul cresterii puilor de carne la sol, pe asternut adanc. Nu se aplica in cazul cresterii puilor de carne la sol, pe asternut adanc. Se aplica Uscarea fortata a asternutului se realizeaza cu ajutorul sistemului de exhaustare din compartimentele de creștere Nu e cazul, sistemul de ventilatie nu este centralizat. |

Titularul calculeaza anual în cadrul RAM cantitatea de amoniac emisă anual.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Brașov şi GNM - Serviciul Comisariatului Judeţean Brasov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în APA

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apa uzata | Poluanți | Metode de epurare | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa de spalare din blocurile de creștere | Incarcare organica exprimata in CBO5, materii in suspensie,azot amoniacal, fosfor total, detergenti sintetici, cloruri, sulfuri si hidrogen sulfurat, sulfati. | Nu in incinta fermei. | - 1 buc. bazin vidanjabil de 100 mc. Apele uzate din bazinul de 100 mc se vor vidanja de o societate autorizată contractată (LINDA ROM VIDA S.R.L.). |
| Apa uzata menajera de la filtrul sanitar |  |  |  |
| Apa pluviala colectata de pe platforme exterioare si drumuri de incinta | Materii in suspensie, substante extractibile cu solventi organici | Nu se face in ferma. | Apele meteorice de pe acoperișul clădirilor se scurg liber la nivelul terenului, fiind dirijate prin rigolele aferente construcțiilor către canalele perimetrale fermei. Evacuarea apelor pluviale se face în sistemul hidrografic zonal. |

9.2.2. Masuri pentru minimizarea emisiilor in apa

In conformitate cu BAT 7, operatorul fermei avicole urmareste reducerea emisiilor de poluanti din apa uzata, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 7.Pentru a reduce emisiile in apa provenite din apele uzate, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. a.Scurgerea apelor uzate catre un container special sau un depozit pentru dejectiile lichide. b.Epurarea apelor uzate. c.Imprastierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigatii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bara de imprastiere (aplicabilitatea poate fi limitata din cauza gradului scazut de disponibilitate a terenurilor adecvate adiacente fermei; aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit). | Se aplica Colectarea apelor uzate în bazin vidanjabil, care se vidanjează de o societate contractată și se transportă într-o stație de epurare autorizată. Nu se aplica Apele uzate nu se epureaza pe amplasament Nu se aplica Apele uzate nu se aplică pe sol. |

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

- exfiltratii de ape uzate din reţeaua de canalizare menajeră și tehnologică;

- unele practici neconforme legate de scoaterea dejectiilor din adaposturile pentru pasari si din incinta de depozitare in perioade cu fenomene meteo care pot favoriza caracterul poluant al acestora (precipitatii);

-  pierderi accidentale de furaj din buncărele de furaje;

- pierderi accidentale de combustibili si alte lichide de motor de la mijloacele auto/utilajele ce deservesc ferma (la popularea si depopularea compartimentelor de creștere, alimentarea silozurilor cu furaje,transportul deseurilor,etc.);

- depozitarea neconforma a dejectiilor in depozite improvizate, in incinta;

- gestiune improprie a deseurilor din ferma si crearea unor depozite neconforme in incinta;

- depozitarea și gestiunea necorespunzătoare a produselor de uz sanitar - veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar și a ambalajelor rezultate de la acestea.

Surse indirecte ce pot influenta calitatea apelor subterane - fertilizarea neconforma in cadrul lucrarilor agricole, atat cu produse chimice cat si fertilizatori naturali (dejectii animaliere) a terenurilor agricole aflate in vecinatatea amplasamentului.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe    betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materii prime, materiale, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- evitarea deversărilor accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care acestea se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- verificarea periodica a structurilor subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- asigurarea pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea şi realizarea activităților de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute permanent în perfectă stare de curăţenie.

- pentru depozitarea temporara a dejectiilor bazinele de depozitare vor fi întreținute corespunzător, trebuie să aibă dimensiunea corespunzătoare pentru asigurarea staționării pentru o perioada de timp în conformitate cu Calendarul de interdicție pentru împrăștierea îngrăsămintelor, prevăzut de Ordinul comun MMAP/MADR NR. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole;

- asigurarea terenului suficient pentru împrăștiere dejecțiilor stocate, prin încheierea de contracte de livrare ferme cu beneficiarii de terenuri agricole, cu respectarea cerințelor legale privind distribuirea acestora;

- distribuția de dejecții pe terenurile agricole va respecta Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ordinul  comun MMAP/MADR nr. 333/165/2021, OMM nr. 296/2005, OMM nr. 242/2005, HG nr. 964/2005, privind reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole. Când dejecțiile generate părăsesc ferma, titularul de activitate/operatorul va completa un Borderou pentru evidențierea cantităților de dejecții (așternut uzat) predate în vederea valorificării ca fertilizant natural, borderou care va consemna data livrării, producătorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul și proveniența dejecțiilor, conform OMM nr. 296/2005 - Anexa 1, Partea a 2-a.

9.3.3. Conformarea cu cerintele BAT privind eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol si in apele subterane

Operatorul instalatiei respecta cerintele privind reducerea emisiilor pe sol si apele subterane, prin adoptarea urmatoarelor tehnici, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 15.Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate. Depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar. Utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide. Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor. Alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora. Depozitarea dejectiilor solide in gramezi amplasate pe camp, departe de cursurile de ape de suprafata si/sau subterane in care s-ar putea scurge fractiunea lichida. Aplicabila numai pentru gramezile amplasate temporar pe campuri, a caror locatie este schimbata anual. | Se conformează Depozitul are capacitate suficienta pentru depozitarea dejectiilor rezultate pentru o perioada de 6 luni. Se utilizează un fost hambar, cu radier din beton structura metalică, închideri și învelitoare din tablă cutată. Suprafața depozitului este de 897 mp, suprafața utilă de 866 mp și are un volum de stocare de cca. 4.417 mc (866 x 5,1 m – înălțime) și asigură o capacitate pentru perioada de 6 luni. Nu sunt aplicate tehnici de procesare a dejectiilor in ferma. |

9.4. MIROS

9.4.1. Sursele de emisii pentru mirosul din ferma:

-	surse stationare: sistemele de ventilatie ale compartimentelor de crestere;

-	surse de suprafata: depozitarea dejectiilor pe platforma.

Emisiile de mirosuri din activitatile fermei depind de factori ca:

-	intretinerea si organizarea fermei;

-	furajarea pasarilor si compozitia furajului;

-	evitarea pierderilor de apa din sistemul de adapare, pentru pastarea uscata a asternutului;

-	compozitia dejectiilor si tehnicile folosite pentru manevrarea si depozitarea acestora;

-	buna practica in ferma.

9.4.2. Masuri de reducere a mirosului

Operatorul S.C. TRANSAVIA S.A. urmareste reducerea emisiilor de mirosurilor rezultate din activitatea desfasurata in cadrul Fermei nr. 28 Codlea pentru pui de carne, prin adoptarea urmatoarelor tehnici:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 12. Pentru a preveni, sau in cazul in care acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros dintr-o ferma, BAT trebuie sa elaboreze, sa puna in aplicare si sa revizuiasca in mod regulat un plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) , care include urmatoarele elemente: un protocol care contine actiunile si calendarele corespunzatoare; un protocol pentru monitorizarea mirosurilor; un protocol pentru raspunsul la cazurile identificate de neplaceri cauzate de mirosuri; un program de prevenire si eliminare a mirosurilor conceput, de exemplu, pentru a identifica sursa (sursele), pentru a monitoriza emisiile de mirosuri (a se vedea BAT 26), pentru a caracteriza contributiile surselor si pentru a pune in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; analiza a incidentelor anterioare in materie de mirosuri si a masurilor de remediere a acestora si diseminarea cunostintelor privind incidentele in materie de mirosuri. Monitorizarea aferenta este prevazuta in BAT 26. BAT 12 se aplica numai in cazurile in care se asteapta si / sau sa dovedit o neplacere a mirosurilor la receptorii sensibili. | Se conformează La punerea în funcțiune se va elabora Planul de gestionarea mirosurilor in fermă. Program de monitorizare a calității aerului. In ferma se aplica tehnicile BAT 13 de minimizare a emisiilor generatoare de miros |

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 13. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, reducerea emisiilor de miros si / sau a mirosului produs de o ferma, BAT trebuie sa utilizeze o combinatie a tehnicilor de mai jos. a.Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili, b.Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora: mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare); reducerea suprafetei emitatoare a dejectiilor animaliere (de exemplu gratare de metal sau plastic, canale cu o suprafata redusa expusa la dejectiile animaliere); evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat in exterior; reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de exemplu prin racirea dejectiilor animaliere) si a temperaturii mediului interior; scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere; mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. c. Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora: cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea inferioara a peretilor); cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie; amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie); adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol; devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil; alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural transversal fata de directia predominanta a vantului. d. Utilizarea unui sistem de purificare a aerului, cum ar fi: epurator biologic (sau filtru „biotrickling”); biofiltru: sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape. e.Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora: acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide. f.Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizand una dintre urmatoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri in timpul (sau inaintea) imprastierii pe sol: fermentarea aeroba (aerarea) dejectiilor lichide; compostarea dejectiilor solide; fermentarea anaeroba. g. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora: imprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide; utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil. | Se conformează Distanța de la fermă și până la primii receptori sensibili este de 2400 m (Dumbrăvița) și respectiv 3000 m (Codlea). În compartimentele de creștere: se menține așternutul uscat prin utilizarea picurătoarelor cu regulatoare de presiune; evacuarea dejecțiilor pe depozit se face la sfârșitul fiecărei serii; ventilația este optimizată în spațiile de creștere pentru asigurarea condițiilor de bunăstare a animalelor; se aplică un sistem de ventilație tunel, cu admisii laterale și ventilatoare de capăt; nu e cazul aplicării unor sisteme de purificare a aerului pentru că sistemul de ventilație nu este centralizat. Nu este cazul utilizării unui sistem de purificare a aerului, sistemul de ventilație nu este centralizat. Depozitarea dejecțiilor se face într-un depozit exterior acoperit, cu radier din beton și cu închideri din tablă cutată. Nu se vor prelucra dejecții în fermă, se asigură capacitate de stocare de minim 6 luni. La fertilizarea terenurilor agricole, încorporarea dejecțiilor în sol se realizează cu utilaje specifice, cu respectarea CBPA, de către titular. |

9.5. ZGOMOT

9.5.1. Surse generatoare de zgomot:

- functionarea sistemelor de ventilatie ale blocurilor de creștere in perioadele in care acestea sunt populate;

- transportul si descarcarea furajelor in silozuri (o data la 4-5 zile);

-manipularea dejectiilor (evacuarea din blocurile de creștere, incarcarea in mijloace de transport si transportul la depozitul de dejectii, descarcarea dejectiilor, incarcarea dejectiilor la sfarsitul perioadei de stabilizare, in mijloace de transport si transportul lor in afara amplasamentului)

- manipularea pasarilor la populare/depopulare.

9.5.2. Măsuri de reducere a zgomotului

In conformitate cu BAT 10, in vederea reducerii emisiilor de zgomot, operatorul fermei avicole adopta urmatoarelor tehnici, astfel:

| Tehnica BAT | Analiza conformării în Ferma 28 |
| --- | --- |
| BAT 10.Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. a.Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ ferma si receptorii sensibili. b.Amplasarea echipamentelor (In cazul instalatiilor existente, relocarea echipamentelor poate fi limitata de lipsa de spatiu sau de costurile excesive). Nivelurile pot fi reduse prin: (i) marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); (ii) reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; (iii) amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum. c.Masuri operationale, cum ar fi: (i) inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special pe perioada hranirii, in cazul in care este posibil; (ii) utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta; (iii) evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil; (iv) masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere; (v) operarea conveierelor si a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, in cazul in care este posibil; (vi)efectuarea a cat mai putine lucrari de terasament in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa. d. Echipamente silentioase: (i)ventilatoare cu randament ridicat, in cazul in care ventilatia naturala nu este posibila sau nu este suficienta; (ii) pompe si compresoare; (iii) sisteme de hranire care reduc stimulul inainte de hranire (de exemplu recipiente cu hrana prevazute cu palnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei). e.Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: (i)reductoare de zgomot; (ii)izolarea surselor de vibratii; (iii)amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); (iv) izolarea fonica a cladirilor. f. Reducerea zgomotului – Propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori . | Se conformează. Ferma e situată la distanță față de receptorii sensibili. Echipamentele functionează in blocurile inchise, sistemele de ventilatie sunt comandate automat astfel incat functioneaza in acord cu parametrii de microclimat necesar a fi realizati in spațiile de creștere. Silozurile de furaj sunt amplasate in imediata vecinatate a blocurilor de creștere, deci nu necesita trasee lungi de transport. Popularea/depopularea se realizează pe timpul zilei, de asemenea si transportul furajului si al dejectiilor, deci nu apar niveluri mai ridicate de zgomot pe timp de noapte. In cazul unor sesizari din partea populatiei se asigură monitorizarea zgomotului la limita incintei fermei si la nivelul primului receptor sensibil. |

10. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu cu excepția celor acceptate legal. Titularul activității/operatorul se va asigura că operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.2. Emisii dirijate din surse fixe

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru cresterea păsărilor, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

Valorile limita pentru emisii admise conform Ordin MAPM nr. 462/1993 coroborate cu Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului inconjurator:

| Denumire coș | Poluant | VLE mg/Nmc | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- |
| Coș de evacuare centrală termică; ardere pe baza de gaz metan. CT -29 kW, la filtru sanitar, tiraj forțat. Coș evacuare cu H=3 m și D=0,1 m | CO NOx SO2 pulberi | 100 350 35 5 | 3% oxigen T = 273 K P = 101,3 kPa, gaze uscate |

10.1.3. Emisii în aer asociate BAT

Emisii difuze din surse fixe

10.1.3.1. In cazul cresterii puilor de carne in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac in aer provenite din fiecare adapost (BAT 32).

Pentru cresterea puilor de carne se aplica BAT 32 → BAT-AEL pentru puii de carne (0,01-0,08 kg NH3/loc/an).

Emisii de NH3 - referinta BREF IRPP

| Sursa de emisie | Referinta BREF IRPP - BAT AEL |
| --- | --- |
| Cresterea puilor de carne | 0,01-0,08 kg NH3/loc/an |

10.1.3.2. Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, prezinta doar tehnici pentru reducerea emisiilor de pulberi in aer provenite din fiecare adapost (BAT 11).

Nu exista BAT-AEL pentru nivelul emisiilor de pulberi din fiecare adapost pentru pui de carne.

10.1.4. Calitatea aerului

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a calitatii aerului din zonele protejate prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul inconjurator, cu modificările și completările ulterioare, la indicatorii de calitate specifici activitatii de crestere a pasarilor in sistem intensiv, la sol si cele stabilite prin STAS 12574/87 - Aer in zonele protejate. Conditii de calitate.

Concentratiile maxime admisibile ale substantelor poluante  din aerul zonelor protejate nu trebuie sa depaseasca valorile din tabelul de mai jos

| Poluant | CMA conform STAS 12574/87 Media de scurta durata- 30 min mg/mc | CMA conform STAS 12574/87 Media zilnica mg/mc |
| --- | --- | --- |
| Amoniac (NH3) | 0,3 | 0,1 |
| Pulberi in suspensie | 0,5 | 0,15 |

10.1.5. Management nutriţional

Azotul total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru (broiler) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea

azotului total excretat si prin urmare, a emisiilor de amoniac (BAT 3). Nu exista un nivel privind azotul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

Fosfor total excretat asociat BAT

In cazul cresterii puilor pentru (broiler) in Decizia de punere in aplicare 2017/302 a Comisiei, sunt prezentate doar tehnici pentru reducerea

fosforului total excretat (BAT 4). Nu exista un nivel privind fosforul total excretat asociat BAT, aplicabil puicutelor sau puilor de reproducere, pentru toate speciile de pasari de curte.

10.1.6. Operatorul instalatiei va implementa strategiile naționale de reducere a emisiilor de amoniac, pentru conformarea cu prevederile Legii nr. 271/2003 modificată și completată și prin aplicarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de hrănire a păsărilor, tehnici puțin poluante de împrăștiere a îngrășămintelor naturale, tehnici puțin poluante de stocare a îngrășămintelor naturale).

10.1.7. Operatorul instalatiei va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.8. Operatorul instalatiei va actualiza, dupa caz, Planul privind managementul mirosului si Planul privind managementul dejectiilor şi le va prezenta în cadrul Raportului Anual de Mediu aferent anului de realizare.

10.1.9. Operatorul instalației are obligația respectării prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificările și completările ulterioare.

10.2. APA

10.2.1. Prezentele valori sunt preluate din Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 01/03.01.2024, valabilă până la data de 02.01.2029, eliberată de Administrația Națională Apele Romane - ABA OLT - SGA BRAȘOV.

10.2.2. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice si menajere

Analiza calitatii apelor uzate menajere si tehnologice se face conform prevederilor Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 01/03.01.2024, prin monitorizarea indicatorilor specifici.

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct evacuare/ prelevare ape uzate | Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Igienizare blocuri de crestere pasari la sfarsitul fiecarei serii. -Filtru sanitar, personal de intretinere. | Ape uzate tehnologice si menajere | Bazin vidanjabil V=100 mc | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii totale in suspensie | mg/l | 250 |
|  |  |  | Reziduu filtrabil la 105° C | mg/l | 1000 |
|  |  |  | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mgO2/l | 300 |
|  |  |  | Consum chimic de oxigen- (CCO-Cr) | mgO2/l | 420 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l | 10 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/l | 5 |
|  |  |  | Cloruri | mg/l | 500 |
|  |  |  | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 1 |
|  |  |  | Sulfati | mg/l | 500 |
|  |  |  | Detergenti sintetici | mg/l | 15 |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 15 |

10.2.3. Valori limita pentru indicatorii de calitate ai apelor pluviale descarcate în rețeaua hidrografică zonală

Apele pluviale descarcate in rețeaua hidrografică zonală, se vor incadra in limitele maxim admise ale indicatorilor de calitate conform HG nr.188/2002, modificata si completata de HG nr. 352/2005 – NTPA 001.

| Natura apei | Punct evacuare/ prelevare | Indicator de calitate | Unitate de masura | Valoare maxima admisa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa pluviala | Canal pluvial fermă | pH | UpH | 6,5-8,5 |
|  |  | Materii in suspensie (MTS) | mg/l | 35 |
|  |  | Reziduu filtrabil la 105°C | mg/l | 750 |
|  |  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | 10 |

10.2.4.  Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza în cele trei foraje de monitorizare din incinta fermei – se vor respecta condițiile impuse prin Autorizația de Gospodărirea Apelor.

Coordonate foraje de monitorizare freatic în perimetrul fermei:

Aceste foraje există în amplasament și au servit pentru monitorizarea anterioară a fermei, la momentul operării de către DRAKOM SILVA.

În anul 2023, pentru stabilirea situației de referință, operatorul a prelevat câte o probă din fiecare foraj de monitorizare și a realizat analizele fizico-chimice prin laboratorul ALS Life Sciences Romania S.R.L. Indicatorii analizați sunt: pH, Subst. extractibile cu solvenți organici, N-NH4, NH4, N organic, NO2, NO3, PO4, CBO5, CCOCr, MTS.

Operatorul a pus la dispoziție Raportul de încercare PI2307573/16.08.2023 pentru analiza calității apei subterane în FM1, FM2, FM3.

10.2.5. Operatorul instalatiei trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanți în apă. Se interzic deversările neautorizate ale oricăror substanțe poluante pe sol, în apele de suprafață sau freatice, se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate, prin puțuri filtrante, în pânza freatică, canale de desecare, rigole stradale sau emisari naturali.

10.2.6. Operatorul instalatiei trebuie să dețină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane. Se va întocmi un plan de inspecție și întreținere a instalațiilor și echipamentelor pentru detectarea scurgerilor, cel puțin o data la 3 ani, în scopul minimizării pierderilor de apa.

10.2.7. Operatorul instalatiei are obligația să exploateze, să întrețină și să verifice periodic construcțiile și instalațiile de captare și de aducțiune a apei, colectare și evacuare a apelor uzate, remedierea tronsoanelor deteriorate precum și întreținerea corespunzătoare a aparatelor de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

10.2.8. Operatorul instalatiei are obligația să verifice periodic modul de impermeabilizare a bazinelor vidanjabile pentru a evita infiltrațiile de ape uzate în pânza freatică și de asemenea să vidanjeze periodic bazinele prin intermediul firmelor autorizate.

10.2.9. Operatorul instalatiei are obligația să actualizeze Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ori de câte ori este cazul, să dețină mijloacele și materialele necesare în caz de poluări accidentale și să acționeze în conformitate cu prevederile planului menționat mai sus. În cazul provocării unor poluări accidentale titularul activității are obligația să anunțe imediat SGA Brașov.

10.2.10.  În eventualitatea în care analizele sau observațiile indică contaminarea apelor freatice din orice sursa sau depășirea indicatorilor de calitate autorizați ai apelor uzate evacuate peste valorile limita de emisie prevăzute de legislația în vigoare și/sau autorizația integrata de mediu, titularul autorizației are obligația:

-să realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

-să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și să minimizeze efectele oricărei contaminări a mediului;

-să notifice accidentul autoritații competente pentru protecția mediului, cât mai repede posibil.

10.2.11.  Operatorul instalatiei are obligația consemnării lunare a consumurilor de apa prelevate din forajele de alimentare proprii și a înregistrării citirilor, realizării periodice de buletine de analiză de potabilizare pentru apa utilizată în scop fiziologic și igienico-sanitar.

10.3.  Sol

10.3.1. Valori limita admise pentru indicatorii de calitate ai solului

Punctele de prelevare a probelor de sol  sunt următoarele:

| Denumire | Locația | Adancimea |
| --- | --- | --- |
| S1 | În vecinatatea platformei pentru dejectii X 471304.308 Y 455915.460 | 5 cm 30 cm |
| S2 | În zona blocurilor de creștere X 471408.761 Y 457263.756 |  |

10.3.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind poluarea mediului, cu modificarile ulterioare.

10.3.3. Calitatea solului de pe amplasament (probe martor)

Scopul acestor analize il constituie urmarirea evolutiei in timp a calitatii solului si prin aceasta , influenta activitatii desfasurate pe amplasament. In cazul depasii semnificative a valorilor luate ca referinta, se vor repeta analizele, se vor stabili cauzele si se vor lua masurile de prevenire/remediere necesare.

Operatorul a pus la dispoziție Raportul de încercare PI2307579/11.08.2023 pentru analiza celor 4 probe de sol.

10.3.4. Operatorul instalatiei are obligatia sa asigure teren suficient pentru imprastierea dejectiilor stocate prin inchiriere de tern sau prin contracte incheiate cu terti.

## 10.3.5. La imprastierea dejectiilor maturate pe terenuri agricole, se vor respecta limitele de 170 kg N substanta activa/ha/an conform Ordinului MMGA/MAPDR privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

## 10.4.  Zgomot

10.4.1. Surse generatoare de zgomot:

10.4.2. Acţiuni întreprinse pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot:

10.4.3. Valoarea admisă a nivelului de zgomot la limita incintei nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform SR 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 55 dB (pe perioada de zi) si 45 dB (pe perioada de noapte), conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile și completările ulterioare.

10.4.4. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

11. GESTIUNEA DEȘEURILOR

11.1	. Deşeuri/SNCU generate

Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta subproduse de origine animala nedestinate consumului uman din urmatoarele categorii, conform clasificarii de la art.8, 9 si 10 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21  octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala și produsele derivate carenu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala):

Materiale categoria 2:

•	cadavre de pasari (art.9, lit (f),pct(i));

•	dejectii animaliere (art.9,lit (a));

Functie de modul de gestionare ulterioara a acestora, subprodusele de origine animala nedestinate consumului uman (SNCU), se supun prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare si/sau Normelor sanitar veterinare ce transpun reglementarile specifice SNCU, in special:

-	Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea şi desfaşurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, cu modificarile ulterioare.

-	Ordinul ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor din domeniul subproduselor de origine animala şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile in domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranta alimentelor.

| Sursa | Denumire deseu/ SNCU | Cod deseu/ SNCU | Cantitata generată UM /an | Mod de gestionare | Cod operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea administrativă | deșeuri menajere amestecate | 20 03 01 | 4-6 t | Colectare in pubele, eliminare prin operatorul de salubritate | D5 |
| Vidul sanitar | deșeuri de ambalaje din plastic | 15 01 02 | 0,1-0,2 t | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati | R12 |
|  | deseuri de ambalaje contaminate | 15 01 10* | 0,01 t | Stocare temporara in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati | R12 |
| Activitatea de mentenanta a echipamentelor | deseuri de la echipamente – piese uzate, subansamble | 16 02 14 | 0,2-0,3 t | Colectare selectiva, Stocare temporara in pubele, in spatii amenajate, valorificare prin operatori autorizati | R12 |
| Crestere pui de carne | dejecții | 02 01 06 | 8.244 mc | Stocare temporara pe depozitul de dejectii, valorificare prin utilizare ca fertilizant agricol de catre TRANSAVIA, cu respectarea prevederilor Ordinului MMAP/MA nr. 333/165/2021 | R10 |
|  | cadavre | 02 01 02 | 98 t | Instalația proprie de incinerare (altă locație) sau valorificare in instalații autorizate de neutralizare a tesuturilor animaliere. | D10 |

Nota: Cantitatea de deșeuri a fost estimată, valorile insa pot varia de la un an la altul in functie de volumul productiei, alte activitati de intretinere si casare.

11.2. Condiții privind  gestionarea dejectiilor

Dejecțiile  uscate sunt scoase din compartimentele de creștere cu utilaje corespunzătoare, încărcate în remorci și depozitate pe platforma de stocare. După maturare dejecțiile sunt folosite ca fertilizant în agricultură conform Codului de Bune Pratici Agricole și Codul de Bune Practici în Fermă.

Dejecțiile sau gunoiul de grajd generat este evacuat la finalul seriei, pe depozitul de stocare din interiorul fermei. Se utilizează un fost hambar, cu radier din beton, structura metalică, închideri și învelitoare din tablă cutată. Suprafața depozitului este de  897 mp, suprafața utilă de 866 mp, volumul de stocare de cca. 4.417 mc (866 x 5,1 m – înălțime) și asigură o capacitate pentru 6 luni. Evacuarea dejecțiilor de pe depozit se realizează de titular, transportul dejecțiilor se face către alte județe pentru fertilizarea terenurilor agricole exploatate de TRANSAVIA S.A. Mijloacele de transport aparțin titularului și sunt înregistrate la sediul central al societății.

Conform reglementărilor din CBPA, fertilizarea terenurilor se efectuează după realizarea studiilor agrochimice și a planurilor de fertilizare adecvate pentru fiecare teren și cultură.

După perioada de maturare (minim 24 săptămâni), dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ pe terenuri agricole.

11.3.  Condiții privind gestionarea deșeurilor/SNCU

11.3.1 Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.3.2 Titularul activității/operatorul are obligaţia evitării producerii deşeurilor. În cazul în care acest lucru nu poate fi evitat, se va face valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.3.3. Deșeurile vor fi colectate selectiv și depozitate în containere speciale.

11.3.4.  Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare în conformitate cu legislația națională în domeniu. Nu trebuie valorificate sau eliminate alte deșeuri, nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului, fară a se informa, în prealabil, autoritatea competenta pentru protecția mediului și fără acordul scris al acesteia.

11.3.5. Societatea are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,cu modificarile ulterioare sau să delege aceasta obligație unei terte persoane. Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.3.6. Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apa, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.3.7.  Se vor respecta prevederile Ordinului comun MMGA/MAI 1121/1281/2006  privind stabilirea modalitaților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

11.3.8. Abandonarea deșeurilor este interzisă.

11.3.9. Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

11.3.10. Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate. Recipienții vor fi inscriptionați, verificați periodic, asigurându-se repararea sau înlocuirea containerelor avariate.

11.3.11. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- H.G. nr. 166/2004 modificată şi completată cu H.G. nr. 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;

11.3.12. În conformitate cu H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. nr. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. nr. 734/2006, art.13 - „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora”. Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.3.13.  Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.3.14. Gestionarea SNCU - materiale de categoria a 2-a si a 3-a se va face în conformitate cu Regulamentul (CE) NR. 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) si Ragulamentul (UE) NR. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

11.6. Transportul deseurilor

11.6.1. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6.2. Transportul deseurilor în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare  trebuie efectuat  doar de operatori autorizati si cu respectarea obligatiilor prevazute de HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.6.3 Transportul subproduselor animale care nu sunt destinate consumului uman se face cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

11.7.  Deșeuri periculoase

11.7.1. Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

11.7.2. Producătorii/deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale. Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

11.8.  Evidența gestiunii deșeurilor

11.8.1.  Titularul activității /operatorul are obligația să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevazut in Anexa 1 la H.G. nr. 856/2002 cu modificările și completările ulterioare, evidența care va fi păstrată cel putin 3 ani.

11.8.2. Producătorii și deținătorii de deșeuri, persoane juridice, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmita la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

11.8.3. Titularul activității/operatorul are obligația să țină, pentru deșeurile periculoase, o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 2 si 3 din OUG nr. 92/2021 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

11.8.4. Evidențe, înregistrări dejecții: de fiecare dată când dejecțiile (așternutul uzat) provenite din ferma vor fi livrate la terti, transportul acestora va fi însoțit de un borderou contrasemnat de furnizorul dejecțiilor și de destinatar, la fiecare livrare. Acest borderou va cuprinde atât numele și adresa producătorului, cât și a destinatarului, cantitatea livrată, tipul și proveniența dejecțiilor și data livrării. Fiecare transport se inregistreaza in Registrul de transport deseuri animaliere al fermei, impreuna cu datele din borderou.

11.9.   Transferul deșeurilor

11.10.1 Se vor respecta prevederile ORDIN nr. 333/165/2021 privind aprobarea <LLNK 12021     0CG0KS01   0 33>Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a <LLNK 12021     0540KS01   0 22>Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

Împrăștierea dejecțiilor pe sol:

-după perioada de fermentare, dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ organic pentru fertilizarea terenurilor;

-distribuirea dejecțiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile în vigoare;

-se vor utiliza utilaje pentru manipularea și administrarea îngrășămintelor naturale;

-titularul activității/operatorul are obligația să asigure teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor (așternutului uzat) prin închirierea de teren sau încheierea de contracte cu terți deținători de terenuri agricole;

-titularul activității/operatorul are obligația ca la începutul fiecărui an să actualizeze Planul de management al dejecțiilor care va fi anexat la RAM;

-la utilizarea dejecțiilor ca fertilizanți se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei în special cu respectarea următoarelor condiții:

-neaplicarea  dejecțiilor pe teren atunci când câmpul este saturat de apă, inundat, înghețat, acoperit cu zăpadă;

-neaplicarea dejecțiilor pe terenuri aflate în pantă;

-neaplicarea dejecțiilor în apropierea cursurilor de apă  prin lăsarea unei benzi netratate;

-împrăștierea dejecțiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creștere a cerealelor și când este preluată substanța nutritivă.

11.10.  Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

11.10.1 Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

11.10.2. Ambalajele şi containerele utilizate pentru colectarea şi depozitarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman în unităţile generatoare de subproduse de origine animală din sectorul de creştere a animalelor, din industria alimentară şi în unităţile de neutralizare trebuie identificate conform prevederilor din anexa VIII capitolul I secţiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, conform Ordinului ANSVSA nr.79/2019 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, art. 35(1).

| Tip ambalaj | Descriere | Operație |
| --- | --- | --- |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje contaminate de la produsele de dezinfectie, dezinsectie | R12 |
| 15 01 02 | Ambalaje de plastic de la produsele folosite în fermă | R12 |

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO.

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar prin cantităţile prezente nu intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul deține un Plan general de mentenanță ferme pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fermelor și Plan general de întreținere pentru echipamentele și instalațiile, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul general de mentenanță ferme  trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planurile de mentenanta vor fi consemnate într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Monitorizarea se va efectua prin doua tipuri de actiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;

- automonitorizarea.

13.1.2. Automonitorizarea este obligația societății și are următoarele componente:

- monitorizarea emisiilor și calității factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post inchidere.

13.1.3. Automonitoringul emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitorizarea emisiilor constă în urmărirea poluanților emiși și este obligația titularului activității/operatorului.

13.1.4. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.5. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.6. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.7. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.8. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.9. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.10. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.11. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.12. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare:

- punctele de prelevare a emisiilor in aer;

- punctele de prelevare a forajului de hidroobservatie pentru apele subterane;

- zonele de depozitare a deseurilor pe amplasament.

13.1.13. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.14. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.15. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația națională sau prin laborator propriu. În cazul în care titularul activitații/operatorul realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an se va realiza intercalibrarea cu un laborator cu încercările acreditate. În buletinele de analiza se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată și calibrată conform normelor naționale. Standardele utilizate vor fi cele utilizate în UE (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate echivalentă a datelor.

13.1.16. Toate rezultate măsuratorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o forma adecvata pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în AER

13.2.1. Conformarea cu cerintele BAT

În conformitate cu BAT 25 se vor monitoriza emisiile de amoniac în aer prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de amoniac în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an |

Tehnicile sunt descrise în secțiunea 4.9.2. din Decizia 2017/302

În conformitate cu BAT 27 emisiile de pulberi generate  se vor monitoriza, cu o frecvență anuală prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Nr. crt. | Tehnică de monitorizare a emisiilor de pulberi în aer | Frecvenţa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie | O dată pe an |

Tehnicile sunt descrise în secțiunile 4.9.2. din din Decizia 2017/302

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului se va face prin monitorizarea concentrațiilor de amoniac si pulberi sedimentabile în zona receptorilor sensibili (zone rezidentiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din STAS nr. 12574/87.

| Punct de monitorizare | Coordonate STEREO’70 | Frecventa de monitorizare | Indicatori de urmarit | Perioada de mediere /Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| A1 (în zona blocurilor de creștere) A2 (în zona receptorilor sensibili) | 471413.664 473748.102 | 534854.246 534008.971 | -ori de câte ori se elaborează Planul de managementul mirosurilor -în caz de sesizări | -NH3 | -medie de scurtă durată (30 min) |

13.2.3 Monitorizarea mirosului in zona receptorilor sensibili – se va realiza doar in situatia existentei reclamatiilor, conform BAT 26 si Legii nr. 123/2020.

Metoda folosita va fi in conformitate cu prevederile:

-	SR EN 16841-1 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 1: Metoda grilei ;

-	SR EN 16841-2 Aer înconjurator. Determinarea prezentei mirosurilor în aerul înconjurator prin inspectie în teren Partea 2: Metoda darei de miros;

-	SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie dinamica.

13.2.4 Monitorizarea zgomotului se va face în zona receptorilor sensibili (zone rezidențiale din vecinătate), iar compararea se va face cu limitele din SR 10009/2017, OM nr. 119/2014 cu modificarile și completările ulterioare.

| punct de prelevare | parametru | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de masurare |
| --- | --- | --- | --- |
| La cea mai expusă faţadă (inclusiv o măsurare de fond) | Nivel echivalent de zgomot | In situatia existentei reclamatiilor | STAS 6161-3 OMS 119/2014, ISO 1996-2 |

Condiţii de realizare a monitorizării:

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3. Monitorizarea emisiilor in APA

Frecvența, indicatorii de monitorizare a emisiilor în apa și standardele aplicate vor fi cele solicitate prin Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 01/03.01.2024, valabilă până la data de 02.01.2029, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române-ABA OLT-SGA BRAȘOV.

13.3.1.  Monitorizarea apelor uzate menajere  și tehnologice

Calitatea apele uzate menajere si tehnologice rezultate din igienizarea blocurilor de creștere, descarcate in bazinul vidanjabil se va monitoriza cu frecventa indicată de administratorul stației de epurare care recepționează aceste ape – dacă se solicită.

13.3.2.  Monitorizarea pânzei freatice

Monitorizarea acviferului freatic se va realiza anual, prin cele trei puturi de observatie, la indicatorii stabiliti prin Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 01/03.01.2024 Monitorizarea se va face prin laboratoare acreditate.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | UM | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observatie FM1, FM2, FM3 | pH | UpH | anual |
|  | CCO-Cr | mgO2/l |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | mg/l3 |  |
|  | CBO5 | mgO2/l |  |
|  | Fosfor total | mg/l |  |
|  | Azot organic total | mg/l |  |
|  | Azotiti | mg/l |  |
|  | Azotati (NO3) | mg/l |  |

## 13.4.  Monitorizarea SOLULUI

Se propune monitorizarea solului cu o frecvență de o dată la 10 ani, conform cu prevederile art. 16, alin. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | U.M. | Frecventa de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 - În vecinatatea platformei pentru dejectii X 471304.308 Y 455915.460 | NKj | mg/kg s.u. | O data la 10 (zece) ani. |
|  | Ptot | mg/kg s.u. |  |
| S2 - În zona blocurilor de creștere X 471408.761 Y 457263.756 | NKj | mg/kg s.u. |  |
|  | Ptot | mg/kg s.u. |  |

13.5. Monitorizare tehnologică

13.5.1 Controlul climatului in blocurile de cerestere pasari

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

Asigurarea microclimatului optim în compartimentele de creştere (temperatura şi umiditatea) se realizeaza printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale, inclusiv în condiţii de turaţie variabilă şi geometrie diferenţiată a paletelor ventilatoarelor, adaptată după viteza acestora.

Iluminatul este asigurat cu lămpi fluorescente amplasate pe linii dispuse sub tavan, cu reglaj pentru intensitatea luminoasă, dotate cu becuri economice cu durată de viaţă sporită.

Temperatura şi umiditatea din compartimentele de creştere este controlată atât prin utilizarea unor sisteme de încălzire locală cu  aeroterme, cât şi prin reglarea nivelului de ventilaţie.

Prevederile documentului de referință: Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, privind monitorizarea emisiilor.

13.5.2. Parametrii tehnologici monitorizati/frecventa de monitorizare a acestora conform BAT 29:

| Parametru proces | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- |
| Consum de apă | anual |
| Consum energie electrica | anual |
| Consum de combustibil | anual |
| Numărul de păsări care intră și ies, și mortalitățile | ciclu/număr de cicluri/an |
| Consumul de hrană | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |
| Generarea de dejecții animaliere | la sfarsitul ciclului de crestere si anual |

13.5.3. In conformitate cu BAT 24 se vor monitoriza emisiile de  azot și fosfor  se vor monitoriza cu o frecvența anuală cantitate de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere prin utilizarea uneia din următoarele tehnici:

| Parametru | Tehnica | Frecventa | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de azot total. | anual | Decizia UE nr. 302/2017 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct.1.15 Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces - BAT 24 si pct.4.9.1 Tehnici de monitorizare a excretiilor de azot si fosfor |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Estimare prin utilizarea analizei dejectiilor animaliere pentru continutul de fosfor total. | anual |  |

13.5.4. Titularul/operatorul activităţii va asigura verificarea periodică a stării şi funcţionarii instalaţiilor în care se desfăşoară activitatea autorizată, monitorizarea parametrilor ceruţi de procesul tehnologic.

13.5.5. Monitorizarea continuuă a temperaturii în camera de ardere a incineratorului  de cadavre;

13.6.  Monitorizarea deşeurilor

13.6.1. Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate,  în conformitate cu prevederile OUG  nr. 92/2021 și potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE.

13.6.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase/nepericuloase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Date referitoare la evidența gestiunii deșeurilor vor fi raportate la APM Brașov, ca parte a RAM-ului.

13.6.3. Monitorizarea și raportarea deșeurilor

13.6.4. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.7. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.7.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite.

13.8.  Monitorizarea post - închidere

13.8.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere:

- deconectarea tuturor instalatiilor de alimentare cu energie electrică, apă, agent termic;

- golirea bazinelor și traseelor de conducte, inclusiv cămine de vizitare și spălarea acestora;

- demolarea construcțiilor – dacă se impune - colectarea separată a deșeurilor de construcții, valorificarea lor sau depozitarea pe o haldă ecologică, funcție de categoria de deșeuri;

- transportul dejecțiilor și a oricăror tipuri de deșeuri de pe amplasament, în vederea valorificării sau eliminării prin depozitare pe o haldă ecologică autorizată;

- refacerea, după caz, a analizelor pentru sol și ape subterane, în vederea stabilirii condițiilor amplasamentului la încetarea activității și stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi prevenirea sau evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile APM Brasov şi GNM – Comisariatul judeţean Brasov, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM, in situatia in care acestea au existat.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13, la APM Brașov.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare, etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (conform datelor furnizate de laboratoare);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2. vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea „Instalatii pentru cresterea  intensiva a pasarilor de curte sau a porcilor (i) cu 40000 de locuri pentru pasari” care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea 7 (a) (i) care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 7664-41-7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |
| - | Pulberi în suspensie (PM10) | 50.000 | - | - |
|  | Compuşi organici volatili ne-metanici (NMVOC) | 100.000 | - | - |
| 630-08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500.000 | - | - |
| - | Oxizi de azot (NOX/NO2) | 100.000 |  |  |
| - | Azot total | - | 50.000 | 50.000 |
| - | Fosfor total | - | 5.000 | 5.000 |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu, în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13;

- raportarea PRTR;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora;

- modul de gestionare a deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase;

- planul de management al dejecţiilor.

14.4.2. Raportul anual de mediu va fi transmis la APM Brasov pana la data de 1 martie, pentru anul de raportare n-1.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Brasov, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- gestiunea uleiurilor;

- reclamaţii (dacă ele există) - în luna următoare primirii acestora;

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu - în luna următoare realizării acestora;

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc;

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere;

- plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalației - odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare.

- prezentarea la APM Brasov a programului de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 43, alin (1), dupa efectuarea auditului privind minimalizarea deşeurilor generate.

- raportarea situatiei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 cu completarile si modificarile ulterioare, la solicitarea APM Brasov;

- raportarea investiţilor si cheltuielilor de mediu.

14.6. Mod de raportare

| Nr. crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODES-completat de producătorii de deșeuri | Anual | 1 februarie-15 iunie | Chestionar 4: PRODES-completat de producatorii de deșeuri |
| 2 | Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | Anual | 15 ianuarie - 15 martie | Aplicaţia Protecţia Atmosferei – Inventar Emisii |
| 3 | Raport privind conformarea instalatiei cu prevederile autorizatiei integrate de mediu-Registru IPPC | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro , Aplicaţia Emisii industriale/ Registrul Integrat IPPC |
| 4 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 - Registrul PRTR | Anual | 1 aprilie-30 mai pentru anul de raportare n-1 | raportare.anpm.ro Registrul integrat EPRTR |
| 5. | Substante chimice periculoase - Import/productie/utilizare substante/ amestecuri periculoase si artricole cu substante restrictionate | anual | 1 februarie - 15 iunie | Substante Chimice Periculoase |
| 6. | Deșeuri ambalaje: Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate | anual | 1 februarie – 25 februarie | Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate |

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecventă raportare | Data depunerii raportului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de mediu (RAM) | Anual | 31 martie |
| 2 | Efectuarea auditului privind eficienţa energetică | 4 ani | 2025 (in RAM pentru 2024) |
| 3 | Audit privind utilizarea apei | 3 ani | 2025 (in RAM pentru 2024) |
| 4 | Audit privind minimalizarea deşeurilor generate | 2 ani | 2024 (in RAM pentru 2024) |
| 5 | Planul de management al dejectiilor solide | Anual | 01 martie |
| 6 | Raportul anual pentru Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, conform H.G. nr.140/2008 (EPRTR) | Anual | 30 aprilie pentru anul de raportare n-1 |

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |
| Notificare privind poluarile semnificative | In cel mai scurt timp |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei |
| Reclamatii | In luna urmatoare aparitiei |

15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

-luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

-evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-utilizarea eficientă a energiei;

-luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

-luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu art. 10 (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM Brasov.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM Brașov, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brașov:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM Brasov şi GNM – CJ Brasov, prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Olt - SGA Brasov;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brasov;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată de OUG nr. 164/2008 conducerea SC TRANSAVIA S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit. i din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM Brasov sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de APM Brașov. Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

La încetarea definitivă a activităţii pe amplasament, se va reface Raportul privind situația de referinta, unde se va evalua starea de contaminare a solului și a apelor subterane, comparativ cu stadiul iniţial, situatie prezentata ȋn raportul privind situaţia de referinţă (inclus in Raportul de Amplasament depus in procedura de autorizare), iar titularul/operatorul activității are obligația să ia masurile necesare pentru depoluare/remediere ce se impun, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situaţia de referinţă, conform art. 22 alin. (6) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. Este obligatorie respectarea prevederilor Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brasov şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov.

17. Anexe: -

18. DICŢIONAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei |
| 5 | BAT (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IED | Directiva Emisii Industriale (Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării) |
| 12 | Instalaţie IED | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | E-PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | H | Fraza de pericol |
| 16 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 17 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 18 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 19 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 20 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. ABREVIERI

| 1 | A.P.M. Brasov | Agenţia pentru Protecţia Mediului Brasov |
| --- | --- | --- |
| 2 | A.C.P.M. | Autoritatea competentă pentru protecţia mediului |
| 3 | C.J. Brasov al G.N.M. | Comisariatul Judeţean Brasov al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 4 | CAT | Colectiv tehnic de avizare |
| 5 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 6 | CCO-Cr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 7 | COV | Compuşi organici volatili |
| 8 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 9 | IED | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 10 | RAM | Raport anual de mediu |
| 11 | PRTR | Registru European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE |
| 12 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 13 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 14 | BREF | Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017) |

20.  C U P R I N S

| Nr. crt. | CAPITOLE/SUBCAPITOLE AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU | Nr. pag. |
| --- | --- | --- |
| 1. | DATE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI | 3 |
| 2. | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3. | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 7 |
| 4. | DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE | 7 |
| 5. | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 9 |
| 6. | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 11 |
| 7. | RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE | 20 |
| 7.1. | Apa | 20 |
| 7.2. | Utilizarea eficienta a resurselor energetice | 22 |
| 7.3. | Gaze naturale/Combustibili | 23 |
| 8. | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 24 |
| 8.1 | Descrierea amplasamentului | 24 |
| 8.2 | Descrierea principalelor activităţi si procese | 27 |
| 9. | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 9.1. | Emisii în atmosferă |  |
| 9.2. | Emisii în apă |  |
| 9.3. | Emisii în sol, ape subterane |  |
| 9.4. | Miros |  |
| 9.5. | Zgomot |  |
| 10. | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1. | Aer |  |
| 10.2. | Apa |  |
| 10.3. | Sol |  |
| 10.4. | Zgomot |  |
| 10.5. | Miros |  |
| 11. | GESTIUNEA DEŞEURILOR SI A SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE |  |
| 11.1. | Deșeuri generate |  |
| 11.2. | Deseuri stocate temporar |  |
| 11.3. | Deseuri tratate |  |
| 11.4. | Condiții privind gestionarea dejectiilor |  |
| 11.5. | Conditii privind gestionarea deseurilor |  |
| 11.6. | Transportul deșeurilor |  |
| 11.7. | Deșeuri periculoase |  |
| 11.8. | Evidența gestiunii deșeurilor |  |
| 11.9. | Transferul deșeurilor |  |
| 11.10. | 11.10. Ambalaje și deșeuri de ambalaje |  |
| 12. | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 12.1. | Incadrarea in Directiva SEVESO |  |
| 12.2. | Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta |  |
| 12.3. | Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare |  |
| 13. | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 13.1. | Prevederi generale privind monitorizarea |  |
| 13.2. | Monitorizarea emisiilor in aer |  |
| 13.3. | Monitorizarea emisiilor in apa |  |
| 13.4. | Monitorizarea solului |  |
| 13.5 | Monitorizarea tehnologica |  |
| 13.6. | Monitorizarea deseurilor |  |
| 13.7. | Monitorizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase |  |
| 13.8. | Monitorizarea post- inchidere |  |
| 14. | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 14.1. | Date generale |  |
| 14.2. | Raportarea datelor de monitorizare |  |
| 14.3. | Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati(PRTR) |  |
| 14.4. | Raportul anual de mediu |  |
| 14.5. | Alte raportari |  |
| 14.6. | Mod de raportare |  |
| 15. | OBLIGAŢIILE TITULARULUI |  |
| 16. | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18. | DICŢIONAR DE TERMENI, ABREVIERI |  |
| 19. | ABREVIERI |  |
| 20. | CUPRINS | 61 |