PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. .......din ..............

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de PUȘCAȘU ALEXANDRU-CLAUDIU reprezentant SC KRON TRANS PREMIER SRL, cu sediul  în jud. Brașov, municipiul Brașov,  str. Transilvaniei, nr. 21, inregistrata la APM Brasov cu nr. 12763 din 28.09.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu cu modificari și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si ca urmare a completarilor depuse la dosar cu nr. 2269 21.02/2023  si nr. 5080 din 22.03.2021, autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.03.2023, ca proiectul „AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE ȘI BRANȘAMENT, CONSTRUCȚII PROVIZORII PE DURATA DE 5 ANI”, propus a fi amplasat în județul Brașov, Comuna Hărman, sat Hărman, nr. f.n., identificat prin CF 113275-Hărman, nr. cad. 113275, conform Certificatului de Urbanism nr. 280 din 15.06.2022, eliberat de Primăria Comunei Hărman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii    impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2,  pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cat și pe pagina web atat depunerea solicitării acordului cat și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

SITUATIA EXISTENTA:

Teren extravilan, arabil, proprietate privata persoană juridică, S.C. KRON TRANS PREMIER SRL, are formă poligonală regulată cu o suprafata de 10000 mp, cu urmatoarele dimensiuni nord: 199.036m; sud: 190.130m; est: 51.393m; vest: 52.136m.

Accesul auto este asigurat din strada existenta, de la vest, CF nr. 113764.

Vecinatati:

- La nord - teren liber CF nr. 113.274 – proprietar Kron Studio Premier SRL;

- La sud - teren liber CF nr. 113.276 – proprietar Kron Studio Premier SRL;

- La est - teren liber CF nr. 114097 – proprietar Kron Studio Premier SRL;

- La vest - strada acces;

SITUATIA PROPUSA:

Prin proiect se propune amplasarea unei statii de sortare si bransament electric, constructii provizorii pe o durata de 5 ani.

Lucrările ce urmează a se realiza vor avea următoarea succesiune:

-Realizarea cailor de acces;

-Decopertarea stratului de pământ vegetal în vederea realizării investiției. Dupa decopertarea stratului vegetal, se vor escava inca 10 m si acolo se va desfasura toata activitatea, pentru a nu genera dispersia prafului;

-Împrejmuirea suprafeței de 10000 mp, cu plasa de sarma zincata, montata pe stâlpi din beton;

-Amplasarea stației de sortare, baraca și toaleta ecologică.

Construcţia propusa va avea regimul de înălţime: parter

Prin proiect nu se solicita nici o suprafata de teren pentru a fi folosita temporar, statia de sortare aggregate este modulara, iar amplasamentul va fi ocupat pe o durata scurta de timp si se va realiza in interiorul amplasamentului detinut de beneficiar.

Bilanțul teritorial se prezintă astfel:

Suprafața totală al terenului: 10000 mp;

Suprafața aferenta stației de sortare: 4840 mp;

Suprafața drum: 2300 mp;

Suprafața clădiri provizorii (toaleta ecologica): 10 mp;

Suprafața spatii verzi: 2850 mp;

STATIE DE SORTARE – stație sortare concasare cu doua ciururi cascada produse cu sistem recuperare nisip si recirculare apa.

Stația este destinata sa prelucreze balast extras cu posibilitatea obținerii sorturilor de criblura 4-8 mm, 8-16 mm, 16-25 mm, nisip concasaj 0-4 mm, cu depozitarea agabariticelor mai mari de 100 mm lângă buncărul de alimentare.

Capacitatea de producție: Stație sortare concasare cu două ciururi cascadă produse maxim 300 t/oră, la alimentare cu sistem complex de recuperarea a apei hydrocyclon.

Stația este destinată să prelucreze balastrul extras cu posibilitatea obținerii sorturilor de criblura 4- 8mm, 8-16mm, 16-25 mm, nisip concsaj 0-4mm, cu depozitarea agabariticelor mai mari de 100mm lângă buncărul de alimentare.

Alimentarea fluxului se face cu materialul adus cu autobasculante prin rampa de urcare L=20ml, H=7 ml în buncărul de alimentare echipat cu grătar fix cu orificii de trecere 100mm intre bare.

- Stația este compusă din:

- 1. ECHIPAMENTE PROCESARE:

- - Buncăr alimentare

- - Alimentator Sandvik

- - Alimentator Sandvik SP0818

- - Concasor cu con Sandvik CH430

- - Șasiu ciur SANDVIK SA1863

- Buncărul de alimentare cu capacitatea nominala de 30 mc este confecționat din tabla de otel de 8 mm, suprafețele active sunt blindate cu tabla de uzura cu grosime de 6 mm. Buncărul este echipat cu grătar basculabil manual, înclinat pentru eliminarea pietrelor agabaritice din flux și depozitarea acestora lângă buncăr. Buncărul este susținut de 4 picioare rigidizate. Sub buncăr este montat alimentatorul SP0825M SANDVIK, care asigura debitul de material necesar. Buncărul este dotat cu talpa de sanie și necesita o platforma din beton pentru poziționarea și fixarea corecta. Buncărul necesită rampă de încarnare înalta de 7m.

- Dimensiunile principale ale buncărului sunt:

- -Înălțime- 7700 mm;

- -Lățime – 5000 mm;

- -Lungime- 5000 mm.

- Greutatea buncărului de alimentare:

- - fără material -12 000 kg;

- - în stare încărcată -60 000 kg.

- Sub buncărul de alimentare este montat pe un suport metalic alimentatorul vibrant SP0825M - SANDVIC-care asigura descărcarea materialului din buncăr și dozarea uniforma pe transportorul cu banda de cauciuc TB 800X30ml, care alimentează ciurul nr.1- SA 1863 asigurat de SANDVIK.

Ciurul nr. 1 este așezat pe un sașiu metalic și realizează o prima sortare și spălare prin instalația de spălare a materialului alimentat.

Scurgerea apei cu nisip este asigurată de o țeava cu diametru de 324 mm. Sașiul este echipat cu pasarela și balustrada pe 3 laturi și scara de acces cu balustrada. Sașiul este dotat cu talpa de sanie și este așezat pe o platforma din beton cu dimensiunile: 10000x4500x1500mm.

- Dimensiunile principale (fără pasarele) sunt:

- -Înălțime – 6.500mm

- -Lățime – 2.500mm

- -Lungime –10.000mm

- Nisipul 0-4 cu apa de spălare se introduce printr-o țeava în Hidrociclon.

- Refuzul de ciur 22,5-100 este transportat prin TB 650X22ml într-un tunel de depozitare. Din tunel materialul depozitat este transportat prin TB 650X22ml într-un concasor SANDVIC-CH 430.

Concasorul este montat pe un șasiu metallic proiectat în așa fel încât să asigure susținerea concasorului precum și al anexelor acestuia. Sașiul este echipat cu pasarela și balustrada pe 3 laturi și scara de acces cu balustrada. Sașiul este dotat cu talpa de sanie și necesita o platforma din beton cu dimensiunile 5000x3000x1500 mm.

- Dimensiunile principale ale sașiului (fără pasarele) sunt:

- -Înălțime – 2500 mm;

- -Lățime -2000  mm;

- -Lungime -3750 mm;

Prin intermediul transportorului TB 650X6ml și prin transportorul pivotant TB650X20ml materialul concasat se poate depozita pe locul de stocare sau se poate redirija pe TB 800X30ml, în continuare pe ciurul nr. 1.

Sortul 4- 22,5 din ciurul nr. 1 prin transportorul TB 650X30ml este transportat pe ciurul nr.2 SA-1863 -SANDVIC. pentru sortare și spălare.

Sorturile obținute pe ciurul nr. 2 sunt dirijate astfel:

- Nisipul cu apă de spălare este condus printr-o conducta în Hidrociclon.

- Din hidrociclon nisipul spălat intră în stoc prin transportorul TB 500X24 ml.

- Sorturile 4-8 și 8-16 intra în stoc prin benzile TB500x24 ml.

- Sortul 16-22,5 prin banda pivotanta TB 500X20ml se poate depozita în stoc sau se poate dirija la concasor.

Transportoarele cu banda de cauciuc sunt destinate manipulării diferitelor materiale în cadrul unor fluxuri tehnologice de producție precum și încărcării - descărcării materialelor în mijloace de transport.

- Este un utilaj cu schelet autoportant,format din module,confectionat din din teava patrata si diferite profile din otel.

- Poate fi executat in variant fixa sau variant ripabila pe roti,deplasarea realizanddu-se cu motoreductor.

- Antrenarea transportorului se realizeaza cu motoreductor conico- cilindrice MBH cu dispozitiv antiretro, ax de iesire tubular care se monteaza direct pe axul tamburului de antrenare.

- Tamburul de antrenare are suprafata active cauciucata..

- Tamburul de intoarcere si suportii de role sunt reglabile asigurand astfel intinderea si linearitatea corespunzatoare al covorului.

- Transportorul se fixeaza pe picioare de sustinere intr-un unghi corespunzator fluxului tehnologic cu coexpanduri metalice pe grinzi de beton 2500x1000x1000mm

- 2. SISTEM HIDROCICLONARE:

INSTALATIE DE TRATARE A NISIPULUI – CICLON SOTRES: productivitate maximă de sortare nisip 0-4, 90 t maxim100t/h), capacitatea maximă de procesare hidromasa (de la ciur): 220 m3/oră.

- Instalatia este formata din:

Rezervor piramidal - rezervor principal 3100 x 2200 mm, grosime pereți 5 mm structură metalică folosită și pentru montarea pompei ușă de vizitare 600 x 400 mm;

Unitatea de pompare a nisipului;

Ciclonul echipat după cum urmează:

- - corpul cilindric protejat cu cauciuc având intrarea tangențială rectangulară sistem de reglare a presiunii de alimentare, protejat cu cauciuc

- - un manșon la alimentare al corpului cilindric cu supapă de reținere și manometru 0/3 bar pentru controlul presiunii de lucru

- - conducta de preaplin protejată cu cauciuc și sistem de evacuare a apei reziduale sistem de fixare a conului în 3 puncte conul ciclonului protejat cu cauciuc

- - diuză din cauciuc la evacuare pentru controlul extracției de nisip sistem de preapreaplin al rezervorului cu o componentă de menținere a debitului și o componenta principală de evacuare a apei reziduale un suport pentru ciclon cu flanșă cauciucul folosit ca element de antiabrazivitate are grosimea de 10-20 mm.

Sistem de desecare - Ciur desecator - dimensiuni 1100x3000 mm, suprafață 3,3 m2

Sistem vibrare:  2 motoare tip N1400/6 cu contragreutăți ajustabile;

Presarea nămolului (particule sub 63 microni) pentru 2,2 t/h.

- Datorita densității nămolului de minim 600 gr/litru de solid, volumul acestuia este de 3,7 mc/h. Durata ciclului presei este de 30 de minute.

- 3. SISTEM FILTROPRESA:

PRESA DE NAMAOL SOTRES – model S03-1000-41-30-16; volum intern 1000 litri; dimensiune placi desecare 1000x100 0mm; grosime “biscuiți” noroi 30 mm; dimensiuni: L-6460 mm; l-1850 mm;  h-1940 mm;

- Jgheab hidraulic de preluare a apei rezultate după desecare cu acționare hidraulica;

- 4. SISTEM DE TRATARE A APEI (RECUPERARE NISIP ȘI RECIRCULARE APĂ):

INSTALATIE DE RECIRCULARE A APEI CU REZERVOR CU DIAMETRU 9 M –SOTRES-realizează limpezirea apei reziduale de 240 mc/h provenita din spălarea de balast și concentrarea nămolului în vederea depozitarii și utilizării acestuia. Densitate nămol: minim 600 gr/litru de solid.

Este formata din:

Rezervorul principal al instalatiei un rezervor circular din otel cu diametru 9m. Plăcile de metal ce alcătuiesc bazinul au înălțimea de 3,5m și grosimea de 4mm, o gura de evacuare pentru preaplin și evacuare pentru apa reciclata un tunel de otel pentru pompa de nămol, montat în conul de concentrarea a nămolului.

Cutie alimentare apa reziduala:  construcție sudata, dimensiuni 1600x1000x1200 mm-compartimente diferite pentru amestecarea apei reziduale cu agentul floculant țeavă de distribuție a agentului floculant cu diuză din poliuretan, cu flanșa pentru alimentarea cu apa reziduala;

Conul central și suportul tripod;

Pasarela scraperului;

Unitatea de pompare a namolului:

-pompa centrifugala cu capacitatea maxima 40 mc/h,

-rezervor apa reciclata: rezervor cilindric din otel volum 30 mc;

Pompa alimentare instalatie de spalare;

Rezervor apa clarificata rezervor cilindric cu fund de otel, volum 30 m3;

Rezervor apa curata rezervor cilindric cu fund de otel, volum 2 m3;

Pompa apa curate;

Instalatie automata de dozare a floculatului, 2x1000 l formata din:

-buncăr de stocare a floculantului: rezervor din otel inoxidabil cu grătar de protecție și capac, capacitate 80l.

-rezervorul de preparare și stocare: doua rezervoare din otel inoxidabil, 1000 l, pentru preparare și stocare montate pe platforma folosita drept cadru suport pentru panoul electric și dispozitivul de control a floculantului trapa acces cu capac din otel inoxidabil.

-pompa dozaj;

-dispozitiv de control pentru procesul de floculare;

-tablou electric și dispozitiv automat de tratare a apei

-controler programabil, tip TELEMECANIQUE, ce controlează operațiile automate ale unității de preparare a floculantului a rezervorului principal a concentrației automate de nămol și pompare dozării floculantului alte echipamente periferice: rezervoarele auxiliare pentru apa curata și reciclata.

- Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

- Organizarea de șantier, in general, va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

- localizarea organizării de şantier: organizarea de santier va fi localizata in incinta amplasamentului; Lucrarile de constructie si organizare de santier se vor executa cu afectarea unei suprafete minime de teren, pe o arie cat mai restransa in jurul obiectivului, accesul utilajelor/echipamentelor facandu-se exclusiv pe drumul de acces existent, depozitarea materialelor se va face in mod organizat doar in cadrul curtii existente; nu se vor bloca caile de acces;

La terminarea lucrarilor, constructorii vor dezafecta zona organizarilor de santier,  readucandu - se terenul la starea initiala.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Alimentarea cu apă potabilă pentru personal va fi asigurată imbuteliata prin intermediul bidoanelor sau peturilor de plastic ambalate.

Alimentarea cu apă în scop igienico menajer și alimentarea cu apă în scop tehnologic a stației de sortare se va face din puțurile forate.

Se propune pe amplasament forarea a două puțuri de apă, sursa proprie, pentru alimentarea stației de sortare.

Stația de sortare este prevăzută cu o stație de recuperare apă ceea ce înseamnă ca nu există pierderi sau eliminări de apă (toată apa este refolosită, fiind un circuit închis). În acest proces de sortare agregate nu există eliminări de ape “murdare”.

Pentru funcționare stația are nevoie de 200 [mc/h], din aceasta aprox. 90 % se recuperează și se recircula, prin pompare asigurându-se diferența. Cantitatea de apa folosita nu diferă în funcție de natura materialului sau umiditatea acestuia. Debitul solicitat pentru alimentarea cu apă din sursă subterană pentru întregul amplasament este de 5,56 l/s, valoare care reiese din valoarea cerinței de apă de apă.

Gradul de recirculare al apei:

Pentru funcționare stația are nevoie de 200 [mc/h], din aceasta aprox. 90 % se recuperează și se recirculă, prin pompare asigurându-se diferența, prin intermediul sistemului de reciclare apa. Cantitatea de apă folosită nu diferă în funcție de natura materialului sau umiditatea acestuia.

Pentru acoperirea cerinței de apă s-a propus executarea a 2 foraje în incintă, cu adâncimea de 40 m, care să exploateze acviferul cantonat în Formațiunile cuaternare ale corpului de apă ROOT02 - Depresiunea Brașov.

Primul foraj propus va avea caracter de explorare-exploatare și va fi executat până la adâncimea de 40 m. Acest foraj va capta acviferul freatic și va fi definitivat în patul impermeabil al acestuia;

În condițiile în care debitul solicitat nu este asigurat prin execuția primului foraj propus, se va executa un alt foraj care va avea caracteristici tehnice similare cu primul foraj. Acesta va fi amplasat la o distanță egală cu dublul valorii razei de influența a primului foraj executat.

Rețeaua de alimentare cu apă în scop igienico-tehnologic: rețea pozată subteran sub adâncimea de îngheț cu conducte PEHD cu Dn 63 mm, în lungime de L= 80m, care vor transporta apa de la sursa subterană la baraca prevăzută cu grup sanitar și lavoar.

Rețeaua de alimentare cu apă în scop tehnologic: rețea pozată subteran sub adâncimea de îngheț cu conducte PEHD cu Dn 250, în lungime de L= 70 m, care vor transporta apa de la sursa subterană la

Canalizarea:

Apele uzate menajere vor fi descărcate prin intermediul unei rețele subterane cu conducte PVC-KG cu DN 110, L= 3 m, către bazinul vidanjabil cu V= 3 mc.

Apele pluviale în exces vor fi dirijate prin rigole perimetrale către spațiul verde.

- energie electrica: alimentarea cu energie electrica se face de la linii electrice aflate in zona, prin studiu de solutie realizat de catre o firma acreditata.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate -  nu e cazul.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – Se propune pe amplasament forarea a două puțuri de apă, sursa proprie, pentru alimentarea stației de sortare.

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - conditiile de contractare vor trebui sa cuprinda masuri specifice pentru managementul deseurilor produse in amplasamente, pentru a evita poluarea solului. Deseurile provenite de la materialele de constructii vor fi predate pe baza de contract, societatilor autorizate.

La finalul lucrarilor, terenurile afectate vor fi refacute si vor fi redate folosintei initiale;

e) poluarea și alte efecte negative -

AER:

In timpul realizarii investitiei singurele emisii in atmosfera sunt cele produse de motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora.

Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii. In conditiile de functionare normale si de respectarea  instructiunilor de proiectare, activitatea de transport apa prin conducte nu va afecta factorul de mediu aer. Ca urmare, vor fi luate toate masurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

APĂ:

Statii si instalatii de preepurare:

INSTALATIE DE RECIRCULARE A APEI CU REZERVOR CU DIAMETRU 9 M –SOTRES-realizează limpezirea apei reziduale de 240 mc/h provenita din spălarea de balast și concentrarea nămolului în vederea depozitarii și utilizării acestuia. Densitate nămol: minim 600 gr/litru de solid.

Gradul de recirculare al apei:

Pentru funcționare stația are nevoie de 200 [mc/h], din aceasta aprox. 90 % se recuperează și se recirculă, prin pompare asigurându-se diferența, prin intermediul sistemului de reciclare apa. Cantitatea de apă folosită nu diferă în funcție de natura materialului sau umiditatea acestuia.

Apele uzate menajere vor fi descărcate prin intermediul unei rețele subterane cu conducte PVC-KG cu DN 110, L= 3 m, către bazinul vidanjabil cu V= 3 mc.

Apele pluviale în exces vor fi dirijate prin rigole perimetrale către spațiul verde.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană -

Se vor respecta  prevederile din  Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018 și din Asistența de specialitate nr. 916A/02.06.2020 emisă de DSP Brașov;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor-terenul de pe amplasamentul investitiei este situat in extravilanul comunei Hărman, pe un teren in suprafata de 10000 mp, proprietate privata a societatii, conform certificatului de urbanism nr. 280/15.06.2022, emis de Primaria comunei Hărman.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

V) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;

VII) zone cu densitate mare a populatiei - zona de locuinte;

VIII) peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

aria geografica și numarul persoanelor afectate - nu este cazul;

b) natura impactului -  nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate -  nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – prin instalațiile de filtrare praf montate;

II. Motivele pe baza carora s - a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt urmatoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 din Legea apelor 107/1996 conform Avizului nr. …. din ……………. emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov.

- Conform adresei înregistrată la APM Brașov cu nr.  1680  din 02.02.2023 emisa de SGA Brasov, proiectul propus nu necesita elaborarea SEICA.

- Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. ……. din ……….. emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov:

- Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP nr. 828/2019, Anexa 1.

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare si condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Beneficiarul lucrarii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

- In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

- Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în acviferul freatic sau în cursuri de apã atât pe perioada executãrii construcţiei cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

- Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

- Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albia acestora.

- La finalizarea lucrărilor titularul este obligat să prezinte la SGA Brașov documentaţie tehnică de fundamentare întocmită de către firme atestate MAP, conform Ordinului MAP nr. 891/2019, pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor; documentaţia va cuprinde autorizaţia de construire si procesul verbal de recepţie a lucrărilor.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata (invelisul vegetal) a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale;

- Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces si tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona santierului;

- Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul şi constructorul raspund in solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor si transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

- Organizarea de santier va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului înconjurator. Se vor avea in vedere:

• imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevazute prin proiect să fie cat mai redus;

• organizarea de santier va fi amenajată astfel încat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, cu modificarile si completările ulterioare (alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu apa pentru asigurarea necesitatilor igienico - sanitare, facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor, facilitati pentru personal (baraca birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologica), imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectia organizarii de santier si a vecinatatilor), dupa caz;

• intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrarile de constructii in vederea evitarii scurgerilor de combustibili si uleiuri uzate pe sol/apa si de alte substante toxice si periculoase;

• se interzice stocarea temporara și depozitarea carburantilor si substantelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

• este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdara;

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protecţia mediului și  a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

La finalizarea implementării proiectului se va solicita și obține autorizația de mediu în conformitate cu prevederile OM 1798/2007, cu modificările și copmpletările ulterioare.

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat     sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într - un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într - un drept al lor sau într - un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A. A. A,                                                   SEF BIROU C. F. M.,

Codruța SAUCA                                                                       Mirela MOISĂ

INTOCMIT:                                                                               INTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU                                             Consilier Viorel MAREAN