AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ............ din .....................

Ca urmare a solicitării de obținere a acordului de mediu depuse de S.C. EMTECH S.R.L., cu sediul în mun. Codlea, str. Mestesugarilor, nr. 7, jud. Brasov, înregistrată la APM Brașov cu nr. ....... din ..........2023 și cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu  modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse, la dosar, cu nr.    autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.03.2024, că proiectul „EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE nr.cad.101323-C2”, propus a fi amplasat în mun. Codlea, str. Mestesugarilor, nr. 7, jud. Brasov,  conform  Certificatului de urbanism nr. 42/03.03.2022 emis de UAT Codlea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Imobilul este situat in intravilanul orasului Codlea, este in proprietatea S.C. EMTECH SRL. si are suprafata de teren masurat in intravilan de 4.109,00 mp. Terenul de investitie este proprietatea S.C. EMTECH SRL Brasov, conform Extrasului de CF nr. 101323 si este identificat cu nr. cad 958, nr. top 5035/23.

Situația existentă:

Pe amplasament se desfășoară activitatea autorizata conform cod CAEN rev. 2- 2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a, conform Autorizatiei de Mediu Nr.147/28.08.2020 eliberata de APM Brasov.

Activitatea se desfasoara in 2 hale de productie:

- Hala C1 – suprafata 1300 mp, amprenta la sol 1040 mp desfasurata astfel: PARTER: spatii de birouri echipate cu echipamente IT, spatiu productie, spatiu control calitate; logistica, depozit scule. ETAJ: spatii administrative: sala de mese, grupuri sanitare, vestiare, server, spatiu asamblare, sala sedinte, cu următoarele dotari existente:

-	Echipamente de lucru prelucrari: freze CNC, strunguri CNC, freza conventionala,

-	Echipamente lucru ajustura: presa hidraulica, masina de filetat, masina de gaurit, masina de sablat prevazuta cu sisteme de exhaustare locala, filtrare si atenuare a zgomotului,

-	Echipamente de lucru control calitate: instrumente de masurat si control, masina CNC de masurat in coordonate 3D,

-	Echipament de sablat,

-	Logistica: depozit materii prime, ambalaje si produse finite, Echipament de lucru: 2 masini debitat material, transpaleti, lisa electrica.

- Hala C2  - suprafata 200 mp cu următoarele dotari existente: Strunguri CNC 4 buc.

- Hala C3 – suprafata 63 mp - HALA DEPOZITARE – regim de inaltime P.

- Hala C4 – suprafata 31 mp - COPERTINA PLATFORMA DESEURI – regim de inaltime P.

- Hala C5 – suprafata 15 mp - CENTRALA TERMICA – regim de inaltime P.

- EXTERIOR: zona parcare, Platforma betonata depozitare rezervor GPL, Platforma containere deseuri metalice, Platforma statie epurare+bazin vidanjabil

SITUATIE propusă:

In urma implementarii proiectului, se adauga extinderea Halei C2. In urma extinderii Halei C2, se vor adauga urmatoarele dotari:

- mese de lucru- 8 buc;

La mesele de lucru, pe baza mapelor de productie, operatorii vor asambla piesele in ansamble de componente. Aceste ansamble vor fi ulterior ambalate in cutii si transportate pe paleti in departamentul de logistica.

- tabureti;

- transpalet.

Executia lucrarii presupune : sapaturi fundatii, pozitionare si fixare stalpi metalici, turnare placa cota +0.00,montaj grinzi metalice, montaj pane, amplasare panouri de inchidere exterioare.

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

In urma extinderii Halei C2 profilul de productie ramane neschimbat, fiind reprezentat de prelucrari prin aschiere, mecanica fina, componente de inalta precizie din aluminiu si prelucrarea profilelor de aluminiu, inox, alama pentru obtinerea unor ansambluri miniaturale.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

Imobilul existent este racordat la toate retelele utilitare existente in zona. Este prevazuta o extindere a retelei de canalizare conform proiectului.

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Lucrările de construcţii şi cele de organizare de şantier se vor executa cu ocuparea unor suprafeţe minime de teren.

Toate zonele de lucru vor trebui delimitate în mod corespunzător. Se vor asigura personalului spaţii corespunzătoare de adăpostire şi de servire a masei. (containere pentru personal, dotate cu toalete ecologice şi conectate la utilități apă, energie electrică).

Se vor stabili şi delimita spaţiile de depozitare a deşeurilor, precum şi locaţia de parcare a utillajelor.

Organizarea de şantier va fi prevăzută cu dotările P.S.I. necesare intervenţiei in caz de incendiu.

Executantul lucrării este responsabil pentru curățenia la locul de desfășurare a activității și în vecinatatea zonei organizarii de şantier

Localizarea organizării de şantier;

în incinta amplasamentului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Zona organizarii de santier va fi adusă la starea inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  Pe amplasament se desfășoară activitatea autorizata conform cod CAEN rev. 2- 2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a, conform Autorizatiei de Mediu Nr.147/28.08.2020 eliberata de APM Brasov.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: Materialele principale folosite pentru realizarea elementelor structurale au provenienta indigena: profile metalice pentru structura de sustinere, ciment pentru fundatiile extinderii, achizitionate de la firme de profil si resurse naturale: pietris, nisip, apa.

d) cantitatea și tiputile de deșeuri generate/gestionate:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în etapa de realizare a investiţiei şi pe durata funcţionării acesteia vor fi gestionate (colectare selectivă, transport, valorificare, eliminare), conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

Pe perioada de executie a proiectului, colectarea si predarea deseurilor se va face catre colectori economici autorizati, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare si a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

În etapa de construire solul excavat în timpul execuției lucrărilor va fi depozitat temporar în imediata vecinatate a excavației și va fi utilizat ca material de umplutură după efectuarea lucrărilor. Dacă va fi cazul, pământul rămas va fi eliminat de către Constructor.

În timpul execuției lucrărilor de construcție și montaj vor rezulta următoarele deșeuri, care se vor colecta separat și vor fi gestionate de Constructor.

Deșeurile municipale amestecate – deșeuri cod 20 03 01 rezultate din activitatea personalului care va executa proiectul, vor fi gestionate de Constructor, vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în europubele amplasate în locuri special amenajate și vor fi eliminate cu operatorul de salubritate.

Deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) vor fi colectate separat și stocate pe platforma amenajată. Deșeurile de ambalaje reciclabile vor fi colectate separat în vederea reciclării/valorificării, după următoarele coduri: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06. Acestea vor fi predate către societăți autorizate cu colectarea lor.

Deșeurile din construcție rezultate la implementarea proiectului vor fi colectate separate după următoarele coduri: 17 02 03 și 17 04 05 și vor fi stocate pe platforma special amenajată. Deșeurile generate vor fi valorificate cu societăți autorizate cu colectarea lor.

În etapa de funcționare deșeurile produse se vor gestiona conform prevederilor legale în vigoare.

- Poluarea si alte efecte negative:

Protectia calitatii apelor:

Activitatea propusă prin proiect nu genereaza ape industriale uzate sau alte substante care ar putea conduce la poluarea sau modificarea calitatii apelor.

Protectia calității aerului:

În perioada de realizare a lucrarilor, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele si mijloacele de transport utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor  care va avea in vedere ca utilajele si mijloacele de transport utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987;

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea sau stocarea de substante radioactive.

Protectia solului si subsolului:

Prin derularea proiectului  pot apare urmatoarele surse de poluare:

- scurgeri de combustibili si lubrifianti, datorate utilajelor sau autovehiculelor de aprovizionare necesare implementarii proiectului;

- evacuarea necontrolata a deseurilor generate de personalul implicat in realizarea lucrarilor;

Pentru evitarea poluarii cu produse petroliere, intretinerea autovehiculelor se va efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si numai de catre personal instruit.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Proiectul nu se intersecteaza cu niciun Sit Natura 2000, iar Conform Ordinului nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, proiectul propus nu se afla in vecinatatea monumentelor istorice.

Avand in vedere amplasamentul si natura activitatilor care se vor desfasura, se considera ca lucrarile de construcție nu afecteaza ecosistemele tereste si acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Prin aplicarea unui standard ridicat in ceea ce priveste managementului sanatatii si sigurantei de santier, riscurile de securitate si sanatate asociate cu executia si operarea instalatiilor vor putea fi reduse la minimum.

Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii neafectand sanatatea oamenilor, starea mediului inconjurator sau vecinatatile; nu exista surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate apriori utilizarii de catre oameni.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018, cu modificările și completările ulterioare;

- riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice : lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente.

- riscurile pentru sănătatea umană

Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018, cu modificările și completările ulterioare și Notificarea  Asistență de specialitate nr. 366/A/20.02.2024 emisă de DSPJ Brașov;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 42/03.03.2022 emis de UAT Codlea, terenul studiat face parte dintr-o zona cu destinatie industriala;

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere –  nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada de execuție a proiectului;

e)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:  impact redus cumulat cu activitatea existentă pe amplasament.

f) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

g) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul prpus nu intră sub incidenţa art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta, în integralitate, prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor de modernizare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Municipiului Codlea în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

  - minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire, etc.);

  - se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

  - curatarea/spalarea vehiculelor care ies de pe santier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisa amplasarea in incinta organizarii de santier a statiilor de preparare beton, fara asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice si a sistemului de protectie a atmosferei importiva poluarii cu pulberi;

- în vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv, PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

a) utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

b) utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

c) se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

d) curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

e) oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, în zona șantierului.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va solicita și obține autorizaţie de mediu conform prevederilor Odinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

În situaţia abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul, direct sau indirect, asupra aşezărilor umane, florei, faunei, solului, apei, aerului, bunurilor materiale, etc.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                  ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                          Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                    ÎNTOCMIT:

Consilier Daniela BIRĂU                                           Consilier Viorel MAREAN