Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRASOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT/......05.2023

Ca urmare a solicitării depuse de  SC TDM TRANSFORMATION DECUPAGE DE METAUX SRL prin MIRICA IONEL, cu sediul în jud. Brașov, com. Prejmer, str. Bruxelles, parcul Industrial prejmer, hala nr. 7, înregistrată la APM Brașov cu nr.  12778/28,09,2022, în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completaăile ulterioare;

și ca urmare a completării documentației cu nr. 3594/16.03.2023, nr. 3963/22.03.2023, nr. 3967/22.03.2023, nr. 5720/28.04.2023, nr. 5764/02.05.2023

autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul

şedinţei Comisiei de Analiza Tehnică din data de 26.04.2023, că proiectul „Schimbare de destinație din depozit în spațiu de producție și depozitare și relocare echipamente de producție de pe strada Bruxelles pe strada Paris”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  com. Prejmer, sat Prejmer, strada Paris, nr.3,amplasament identificat prin CF nr.  100136 cad. 100136, conform certificatului de urbanism nr. 224 din 20.09.2022, eliberat de Primăria Comunei Prejmer, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in  Anexa nr. 2,  pct.13, lit. a) Orice  modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor  prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja  autorizate, executate sau în curs de a fi   executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Proeictul propune schimbarea de destinatie a cladirilor de depozitare existente in cladiri de productie si depozitare si relocarea echipamentelor de productie existente in locatiile de pe strada Bruxelles (hala 6,7,8) in noua locatie de pe strada Paris nr. 3.

Necesitatea proiectului

Cresterea volumului de produse și diversificarea lor impune extinderea descrisa in prezentul proiect.  Acest fapt are implicatii pozitive asupra pietei fortei de munca locale, fiind necesare resurse umane calificate aditionale (aprox. 22 de persoane). Totodata procesele fiind similare cu cele existente deja, cuprinse din punct de vedere al protectiei mediului in autorizatia existentă, cu actualizarile ulterioare, acestea nu cauzeaza un impact aditional asupra mediului, fiind complet nepoluante.

Situația existentă

Suprafata terenului de pe strada Paris, conform CF nr. 10136/16.09.2022 este 8.417 m2.

Terenul studiat este preponderent plat, fara denivelari topografice semnificative (sub 1,00 m).

## Terenul are acces direct din strada Paris.

Pe parcela există în prezent urmatoarele constructii:

- o (1) cladiri de depozitare - TDM, cu regim de inaltime Parter si Etaj,

- Amenajarile exterioare existente includ:

- drumuri carosabile de incinta pavate

- parcare de autovehicule persoanle si autocamioane

- alei pietonale si zone de odihna

## In prezent toate constructiile din incinta sunt racordate la retelele uilitare (apa-canal, electricitate, gaz, telefonie).

Suprafata terenului de pe strada Bruxelles, conform:

- CF nr. 100071/16.09.2022 este 988 m2;

- CF nr. 100070/16.09.2022 este 988 m2;

- CF nr. 102675/16.09.2022 este 988 m2.

Terenul studiat este preponderent plat, fara denivelari topografice semnificative (sub 1,00 m).

## Terenul are acces direct din strada Bruxelles.

Situatia existenta:

Pe parcela există în prezent urmatoarele constructii:

- trei (3) cladiri de productie si depozitare - TDM,

- Amenajarile exterioare existente includ:

- Curte interioara pavata

## In prezent toate constructiile din incinta sunt racordate la retelele uilitare (apa-canal, electricitate, gaz, telefonie).

Situatia propusa

Proiectul propune schimbarea de destinatie a cladirilor de depozitare existente in cladirii de productie si depozitare si relocarea echipamentelor de productie existente in locatiile de pe strada Bruxelles (hala 6,7 si 8) in noua locatie de pe strada Paris nr 3.

Prin prezentul proiect, beneficiarul dorește:

  - Extindere capacitatii de producţie existenta de prelucrari mecanice industriale in locatia de pe strada Paris si dezvoltarea unui nou proces industrial in locatiile de pe strada Bruxelles.

- Obiectul principal de investiție, este compus din mutarea echipamentelor de productie existente de pe strada Bruxelles in locatia de pe strada Paris pentru cresterea activitati industriale prin achizitionarea de noi echipamente si devoltarea unui nou proces industrial in locatiile de pe strada Bruxelles:

- Hala 3 str. Paris – Birouri, Productie fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, Spațiu logistică (depozitare materie prima + piese finite)

- Hala 6,7 si 8 str. Bruxelles – Birouri, Productie industriala confectionari metalice, Spatiu logistica (depozitare materie prima + piese finite)

Suprafata terenului de pe strada Paris, conform CF nr. 10136/16.09.2022 este 8.417 m2.

Suprafete:

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA 8417 MP

SUPRAFATA CAROSABILA (pavele rutier) 850 mp SUPRAFATA PIETONALA (pavele) 240 mp

SUPRAFATA PARCARI (pavele) 520 mp

NUMAR LOCURI PARCARE CARE VOR REZULTA DUPA REALIZAREA INVESTITIE = 20

Principalele caracteristici de gabarit ale investiţiei: Se vor executa lucrari de escavare si consolidare a pardoselei existente in zona de amplasare a utilajelor de presare, realizarea a 3 fose pentru sustinerea preselor, demolarea unor pereti de panouri tip sandwichs si constructia unui nou spatiu de birouri.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

# TDM hala nr 3 str. Paris

## Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica

- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica– cod CAEN rev. 1 – 2811

- Operatiuni de mecanica generala - CAEN rev. 1 - 2852

- Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate fabricarea de nituri si saibe. – cod CAEN rev. 1 - 2874

## Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

## Hala industriala situata pe strada Paris nr. 3 este utilizata ca depozit si spatiu de productie aceasta este echipata cu 6 prese (80T, 90T, 125T, 315T, 320T, 500T), o masina de degresat, o masina de asamblat, 1 masina de gaurit, 1 masina de rectificat si un polizor; se utilizeaza motostivuitoare si transpaleti, presa de 400Tva fi transferata in locatia de pe strada Paris in al patrulea trimestru al anului 2023.

## Cantitati de produse finite aproximative care se vor realiza în hala de productie:

  - Piese metalice – 150 tone/an

  - ambalaje de carton – 3.5 tone/an

  - ambalaje din lemn – 3000 buc/an

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt urmatoarele:

# TDM hala nr 3 str. Paris

## Etapa 1. Aprovizionarea

Materii prime utilizate:

## Rola tabla aluminiu, Rola tabla otel, Rola tabla cupru

- Aprovizionarea cu materii prime - se realizeaza cu mijloace auto ale furnizorilor de materiale auxiliare

- Receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime si a materialelor auxiliare

## Etapa 2. Pregatirea producției, productia

- Montaj echipament stantare –pregatirea stantei pentru montaj

- Producerea pieselor  – stantarea pieselor

- Degresarea pieselor – degresarea pieselor in masina de degresat cu circuit inchis.

- Controlul si verificarea pieselor finisate

## Etapa 3. Pregariea livrarii si livrarea produsului finit

- Cutii de carton din carton pliat sau ambalaje reutilizabile (plastic, metal)

Cutii de carton achizitionate de la terti furnizori, în forma croita la diferite dimensiuni.

- Ambalajelor din lemn

Paletii din lemn achiziti de la terti furnizori.

- Ambalarea produselor finite si livrarea lor catre clienți

Suprafata terenului de pe strada Bruxelles, conform:

- CF nr. 100071/16.09.2022 este 988 m2;

- CF nr. 100070/16.09.2022 este 988 m2;

- CF nr. 102675/16.09.2022 este 988 m2.

Suprafete:

SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA 2964 MP

SUPRAFATA CURTE INTERIOARA 53.4 MP

Se vor executa lucrari de astupare si consolidare a pardoselei existente in zona de amplasare a utilajelor de presare, prin umplerea celor 3 fose pentru sustinerea preselor cu material de umplutura (pamant), montarea unor noi echipamente de productie (masina de taiat cu laser, masina de indoit si roboti de sudat).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie:

# TDM Halele 6,7 si 8 strada Bruxelles

## Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica

- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica– cod CAEN rev. 1 – 2811

- Operatiuni de mecanica generala - CAEN rev. 1 - 2852

- Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate fabricarea de nituri si saibe. – cod CAEN rev. 1 – 2874

- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice – cod CAEN rev. 1 - 2840

## Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

## Halele industriale situate pe strada Bruxelles nr. 6,7 si 8 sunt utilizate ca deposit si spatiu de productie intr-un proiect ce va fi dezvoltat pe parcursul mai multor ani 2023-2025 acestea fiind echipate:

## Hala nr. 6 are in dotare incepand cu 2023 o masina de taiat cu laser si o masina de indoit tabla iar pana la sfarsitul anului va fi implementata si o macara;

## Hala nr. 7 si 8 va fi dotat pana la sfarsitul anului 2023 cu 2 roboti de sudura care vor avea evacuare in atmosfera, acestia fiind echipati cu filtre de ultima generatie pentru reducerea emisilor poluante si o celula de sudura manuala TIG, un spatiu destinat controlului de calitate si etanseitate plus o linie de asamblare plus o macara sau pod rulant.

## Cantitati de produse finite aproximative care se vor realiza în hala de productie:

  - Piese metalice – 2500 tone/an

  - ambalaje de carton – 1.5 tone/an

  - ambalaje din lemn – 1000 buc/an

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt urmatoarele:

# TDM Halele nr 6,7 si 8 str. Bruxelles

## Etapa 1. Aprovizionarea

Materii prime utilizate:

## Tabla otel diferite grosimi, Tabla inox diferite grosimi

- Aprovizionarea cu materii prime - se realizeaza cu mijloace auto ale furnizorilor de materiale auxiliare

- Receptia cantitativa si calitativa a materiilor prime si a materialelor auxiliare

## Etapa 2. Pregatirea producției, productia

- Debitare piese –cu ajutorul masini de debitat laser

- Indoirea pieselor

- Sudarea pieselor

- Asamblarea finala a pieselor

- Controlul si verificarea pieselor finisate

## Etapa 3. Pregariea livrarii si livrarea produsului finit

- Cutii de carton din carton pliat sau ambalaje reutilizabile (plastic, metal)

Cutii de carton achizitionate de la terti furnizori, în forma croita la diferite dimensiuni.

- Ambalajelor din lemn

Paletii din lemn achiziti de la terti furnizori.

- Ambalarea produselor finite si livrarea lor catre clienți

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Situatia existenta referitor la caile de acces in incinta nu se modifica. Accesul la cladiri se va realiza prin intermediului drumului interior (din incinta fabricii) existent.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Materialele naturale care pot fi folosite pentru lucrările de constructii propuse prin acest proiect sunt: beton, nisip, pietriș, metal,  etc. Se va folosi apa din reteaua oraseneasca și energie electrică și gaz metan pentru funcționare.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Se vor folosi metode moderne pentru construcția: structurii din beton armat prefabricat, structuri din metal, inchideri din panouri metalice si vata minerala, pereti din gips-carton, zidarie si tencuieli.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Etapele principale de executie:

- Predare amplasament.

- Sapaturi, umpluturi si realizare infrastructura.

- Realizare structura de rezistenta din beton.

- Executie instalatii (electrice, curenti slabi, sanitare, pluviale, HVAC etc.)

- Realizare lucrari exterioare (drumuri de incinta, paltforme, parcaje, trotuare, spatii verzi etc.)

- Refaceri terenuri afectate de organizarea de santier

- Montare echipamente si instalatii tehnologice.

- Receptia la finalizarea lucrarilor.

Șantierul se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue, conform Proiectului de Organizare Santier. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică si de securitate a imprejmuirilor santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat în incinta.

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri în organizarea de santier.

Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la apă potabilă, un numar corespunzator grupuri sanitare şi chiuvete pentru spalare. Apa in santier este asigurata din rețeaua din incinta. Distribuţia se face către punctele de consum. Apele menajere rezultate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare menajeră din incintă.

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii: În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

Pentru deplasare se vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se face de la reteaua existenta. Transportul energiei la tabloul organizării şantier se face prin cablu electric cu protecţie exterioara dimensionat corespunzător puterii instalate si amplasat conform proiectului de alimentare cu energie electrica.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de securitate corespunzatoare. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile normelor si a legislatiei din domenul SSM.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in executia acestui tip de lucrari. Asigurarea circulatiilor rutiere catre santier se va realiza prin intermediul accesului existent. Executantul lucrarii va lua toate masurile necesare pentru a preveni intrarea sau iesirea din santier a persoanelor sau a mijloacelor auto care pot raspandi noroi sau alte deseuri pe suprafata drumurilor sau a cailor pietonale adiacente si va trebui sa indeparteze imediat astfel de materiale raspandite pe suprafata drumului. Asigurarea utilitatilor pentru santier cade in sarcina antreprenorului general. Executantul lucrarii are obligatia de a curata la sfarsitul fiecarei zi orice material de constructie sau alt tip de material raspandit.

Exectuantul va lua toate masurile necesare pentru protectia persoanelor si a mediului. Lucrarile propuse nu necesita actiuni speciale pentru protectia mediului sau a sigurantei persoanelor din santier sau a utilizatorilor cladirii. Este interzisa aducerea sau utilizarea in santier a oricaror substante periculoase fara a obtine in prealabil permisele necesare din partea Agentiei de Protectie a Mediului sau a altor institutii publice cu autoritate in domeniu, si fara aprobarea scrisa a beneficarului sau dirigintelui de santier.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de șantier se va realiza pe terenul proprietate fără a afecta domeniul public.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

În situația în care utilitățile: apă, energie vor fi asigurate, și vor fi respectate condițiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un impact negativ asupra mediului.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Materialele de construcţie folosite în cadrul lucrărilor de execuţie, deşeurile rezultate de pe urma desfacerilor se depozitează în spaţiul special amenajat şi se protejează împotriva intemperiilor până la punerea în operă sau la evacuarea prin firme specializate de salubritate. Nu sunt necesare instalații speciale pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Emisiile de poluanți sunt nesemnificative, nu se vor lua măsuri speciale pentru controlul acestora.

LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

La finalizarea investiției spatiile din jurul cladirii se vor readuce la starea initiala, se vor inierba.

În caz de accidente și/sau la încetarea activității se vor desfășura următoarele operatiuni de refacere a amplasamentului:

- transportul materialelor si deseurilor;

- transportul materialelor folosite la construirea obiectivului ( dale, balast, piatra sparta, caramida, material feros) în baza de producție a constructorului sau în altă locație;

- readucerea teren la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deşeurile rezultate din activitatea de constructie şi activităţile anexe pot fi:

  - deșeuri menajere

  - deșeuri din ambalaje de hârtie și carton

  - deșeuri din ambalaje din plastic

  - fier și oțel

  - amestecuri metalice

  - deşeuri din lemn

  - amestecuri de beton etc.

Deșeuri rezultate în timpul funcționării obiectivului sunt:

  - deșeuri de ambalaj de carton – cod 15 01 01 – cca 4.8 t/an;

  - deșeuri de ambalaje de material plastic (bobine deterioarate, folie, PET) – cod 15 01 02 – cca 3 t/an;

  - deșeuri de ambalaj de lemn (paleți deteriorați) – cod 15 01 03 – cca 5.8 t/an;

  - deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod 15 01 10*– cca 1.1 t/an;

  - pilitură și șpan feros (rezultate din procesul de fabricatie) – cod 12 01 01 – cca 48 t/an;

  - pilitură și șpan neferos (rezultate din procesul de fabricatie) – cod 12 01 03 – cca 180 t/ an;

  - deșeuri uleiuri uzate (rezultate din procesul de fabricatie) – cod 03 02 05 – cca 600 l/an;

  - deșeuri menajere – cod 20 03 01 – 800 kg/an;

  - deșeuri filtre uzate – cod 15 02 02* – cca 80 kg/an;

  - deșeuri de degresare cu continut de substante periculoase – cod 11 01 13* – 250 kg/an;

Deseurile rezultate din procesul tehnologic vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de firme specialiate, cele care se pot reutiliza se vor preda in vederea reciclarii.

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Se va considera un plan privind reducerea la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile propuse. Se va realzia colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- planul de gestionare a deşeurilor;

Pe parcursul execuţiei: deşeurile rezultate din desfaceri și apoi refacere (beton, metal, sticla, plastic etc.) vor fi sortate prin grija constructorului și evacuate centralizat, conform contractului de salubritate încheiat cu firme specializate.

Deșeurile rezultate din activitatea de productie se adună şi depozitează pe categorii (hârtie, plastic, resturi menajere) în containere selective şi în locul special amenajat, pe urmă fiind evacuate, prin reţeaua de preluare – evacuare (conf. contract cu firma de salubrizare) în condiţii conform legilor în vigoare.

Măsuri:

- Reducerea la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

- Colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- Luarea măsurilor necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condițiile de respectare a reglementărilor privind protecția populației și a mediului;

- Luarea de măsuri pentru împiedicarea abandonării, înlăturării sau eliminării necontrolate a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

În perioada de exploatare, funcțiunile propuse utilizeză substanțe periculoase în cantitati minime și care sunt folosite în special la ungerea și curatirea echipamentelor de producție. Acestea sunt depozitate și utilizate cu respectarea legislatiei în domeniu. În procesul de producție nu sunt produse substante periculoare.

În perioada execuției, realizarea lucrărilor care fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care prin compoziţie sau prin efectele potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor, sunt încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase (carburanti pentru funcţionarea utilajelor, vopsele, solvenţi).

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

În perioada de execuție, gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase se va face cu respectarea prevederilor în vigoare. Ambalajele şi deşeurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate în conformitate cu prevederile legale.

Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. De asemenea antreprenorul trebuie să ţină o evidenţă strictă a acestora, conform legislatiei în vigoare. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase se va face prin:

- Evidența strictă cu privire la cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipienților și ambalajelor acestora și furnizarea datelor și informațiilor referitoare la acestea, la cererea autorităților competente;

- Eliminarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu a substanțelor și preparatelor periculoase care se constituie ca deșeuri (reglementată în conformitate cu legislația specifică);

- Identificarea și prevenirea riscurilor pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și notificarea unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;

- Menținerea stării de etanșeitate și integritate a rezervoarelor și recipienților de orice tip, pentru a se evita producerea de efecte secundare și impact asupra ambientului intern și extern.

e) poluarea și alte efecte negative:

a)protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Alimentarea cu apă se face din rețeaua de alimentare existentă în zonă. Apa este utilizată în scop menajer de către angajați.

Apele uzate menajere si cele pluviale se vor devarsa în canalizarea exterioara a Parcului Industrial.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; Apele uzate vor fi epurate în stația de epurare existenta ale Parcului Industrial.

- protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele de poluare a aerului pot fi considerate nesemnificative tinand cont de faptul ca este vorba despre un spatiu de producție care prin procesul tehnologic nu emite noxe.În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele potențiale de poluare care vor afecta, temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului constau din:

- eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport şi descărcare a materialelor de construcţii;

- noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi (transport, manipulare, etc.)

- noxe provenite de la utilajele care execută lucrările de construcţii.

În perioada de functionare, sursele potențiale de poluare care vor afecta, temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului constau din autoverhiculele pentru transport marfa – se estimeaza ca pentru constructiile propuse, în functinare, vor fi aproximativ 1 autocamionae /zi pentru transport marfa. Acestea insa nu vor functiona pentru timpul de stationare.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentraţii de poluanţi care să depăşească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecţia calităţii aerului.

Pentru diminuarea noxelor degajate în aer, în perioada execuției, se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic;

- autovehiculelor ce vor transporta nisip sau piatră li se va impune circulaţia cu viteză redusă în zonele centrale şi protejarea cu prelată;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

- protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Constructia fiind izolata fonic corespunzator, se consideră că zgomotul și vibrațiile vor fi nesemnificative în perioada de exploatare a construcției. În faza de execuţie a lucrărilor de amenajare, sursele de zgomot şi vibraţii pot fi generate de utilajele de construcție care vor functiona pe amplasament.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; Spaţiile interioare

vor fi izolate fonic conform normativelor în vigoare.

Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asociate, în perioada de execuție, vor consta în implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi in programe de întreţinere pentru echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale conform standardelor în vigoare. Măsuri:

- încadrarea duratei de execuție a proiectului în termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la aceasta perioadă.

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1756 / 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- Se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. şi indicaţia nivelului de putere acustică garantat.

- protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

Acest proiect nu implică producerea de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; Nu este cazul.

- protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Din activitatea specifică funcţiunilor existente nu rezultă surse de poluare a solului sau subsolului.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;

În perioada de execuţie, se vor lua următoarele măsuri de protecție:

- platforma organizării de şantier va fi amenajată şi va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate și descărcate către colectorul stradal;

- depozitarea deşeurilor de tip municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciul de salubritate din zonă;

- scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată;

- întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă.

- în timpul execuţiei, şantierul va fi prevăzut cu platforme pentru spălarea utilajelor și autovehiculelor care ies din incintă.

- protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Ținănd cont că este vorba despre o clădire amplasată în zona industriala a orașului, se poate considera că nu vor fi afectate în nici un fel ecosisteme terestre sau acvatice.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

Atât în perioada de execuţie, cât și în faza de funcționare se apreciază că nu este necesar să se prevadă lucrări pentru protecţia florei şi faunei, impactul asupra lor fiind inexistent.

- protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Conform Certificatul de Urbanism nr. 224 din 20.09.2022, imobilul este situat in intravilan, în zona industrială a com. Prejmer.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

Fațadele se vor încadra armonios în cadrul frontului și în contextual architectural existent.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;

2. Amplasarea proiectelor: intravilan in   perimetrul Parcului Industrial Prejmer;

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Imobilul   - curti constructii – identificat prin CF nr. 100136 , a localitatii prejmer, nr .,cad. 100136 in suprafata de 8417 mp este situat in intravilan in perimetrul Parcului Industiral Prejmer si este proprietatea SC LAND PREMISES SRL BRASOV; intre SC LAND PREMISES SRL BRASOV si SC TDM TRANSFORMATION DECUPAGE DE METAUX SRL exista incheiat contract de  inchiriere la data de 01.04.2022.

Folosinta actuala – curti constructii, destinatia actuala conform PUZ aprobat de Consiliul Local prejmer prin HCL nr. 9/2006 si Hotararea nr,. 15/2008 imobilul este situat in intravilan in perimetrul Parcului Prejmer, zona de productie si depozitare, conform certificztului de urbanism nr. 224/20.09.2022, eliberat de Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Prejmer.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării activitații ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executaăii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate –

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu  intră sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul nu  intră sub incidenţa art. 48 și nu intră  sub incidența art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie   care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesitatii modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) si (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autoritații de mediu emitente în vederea confirmării faptului ca acordul de mediu nu este depășit .

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține  revizuirea autorizației   de mediu/autorizatiei de mediu, dupa caz.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

p SEF SERVICIU  A.A.A,                                                               ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                            Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                                  ÎNTOCMIT:

Consilier  Vasilica GROSU                                                            consilier Iulia ENE