Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 21093 din  .....2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AUTOKRONFAST SRL prin BIJA SERBAN ANDREI, cu sediul in jud.Brasov, mun.Sacele, str.Unirii, nr.10, înregistrată la APM Brașov cu nr. 21093 din 08.12.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 293/10.01.2023, nr.322/10.01.2023, nr.2821/02.03.2023, nr.3212/09.03.2023 si nr.5228/19.04.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.04.2023, că proiectul „Construire spalatorie auto si spatiu asteptare clienti; Construire atelier tinichigerie si vopsitorie auto; Amplasare instalatie skid GPL”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Sacele, str.Campului, nr.80, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 6. Industria chimică: c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, coroborat cu pct.10 lit.a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situaţia existentã:

Terenul este neconstruit si se afla in intravilanul mun Sacele, jud. Brasov, str. Campului nr.80. Folosinta actuala: faneata, destinatia terenului – zona de servicii, mica industrie si depozite; regimul juridic: teren cu suprafata de 4800mp.

Situaţia propusa:

Prin proiect se propune realizarea unui ansamblu de imobile cu destinatiile de Spalatorie auto, Vopsitorie si tinichigerie auto, un spatiu de asteptare pentru clientii spalatoriei si o platforma pentru amplasarea unei instalatii skid de distributie GPL.

Spalatoria auto si Spatiul asteptare pentru clienti:

- Spalatoria auto nou propusa prin prezentul proiect, este destinata autovehiculelor mari (autobuze, autocare etc), si completeaza serviciul de spalatorie auto automata de tip self-service, realizat anterior pe parcela alaturata.

- Spalatoria se realizeaza in doua boxe de spalare, deschise, fiecare in suprafata de 71,98 m2

- Pentru optimizarea functionarii spalatoriei, se propune crearea unei zone de asteptare pentru clienti, ce va oferi servicii de alimentatie tip fast-food si cafenea;

| Spatiu de asteptare pentru clienti - Parter | Sup. (m2) |
| --- | --- |
| 2.1 | Sala mese si servire | 37.88 |
| 2.2 | Aprovizionare | 5.16 |
| 2.3 | Garderoba personal | 1.50 |
| 2.4 | GS personal | 1.95 |
| 2.5 | Sp. Tehnic/CT | 2.17 |
| 2.6 | GS dizab. | 3.52 |
| 2.7 | G.S. clienti | 6.53 |
| Spatii interioare | 58.70 |
|  | Zona mese (deschisa, acoperita) | 10.22 |
| Spatii exterioare | 10.22 |
| TOTAL SUP. UTILA | 68.91 |

Vopsitoria si Tinichigeria auto:

- Aceste functiuni sunt incluse intr-un corp de cladire ce va fi amplasat in partea de NV a parcelei; Vopsitoria si tinichigeria auto functioneaza interdependent, determinand amplasarea intr-un singur corp de cladire, dar si ca o completare a ansamblului investitiei anterioare (service auto existent pe parcela adiacenta). Tinichigeria face parte din procesul de pregatire a vopsirii, impreuna cu cele doua boxe de finisare (curatare, spalare) inainte de introducerea in cabina de vopsire.

| Vopsitorie/ Tinichigerie | Sup. (m2) |
| --- | --- |
| 3.1 | ATELIER TINICHIGERIE | 118.48 |
| 3.2 | VOPSITORIE | 169.85 |
| 3.3 | Mag. Vops. | 6.25 |
| 3.4 | Birou | 9.28 |
| 3.5 | Sas | 3.41 |
| 3.6 | G.S. | 4.02 |
| 3.7 | Dus | 1.58 |
| 3.8 | Vestiar | 5.64 |
| 3.9 | T.E. | 4.87 |
| 3.10 | C.T. | 7.38 |
| TOTAL SUP. UTILA | 330.74 |

Platforma pentru instalatie skid GPL:

- La amplasarea SKID-ului se vor respecta distantele de siguranta fata de obiectivele din imprejurimi si fata de obiectivele din vecinatate, existente dupa limita de proprietate conform normativului de proiectare, executie si exploatare a instalatiilor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate pentru autovehicule, indicativ NP-037/99.

- Pentru functionarea acesteia se va amplasa o cabina pentru operator (un modul prefabricat).

SKID-ul cu rezervor de 5000 I are marcajul CE conform declaratiei de conformitate si este furnizat de firma COPRIM.

Instalatia tip skid cuprinde urmatoarele elemente:

- Un recipient de stocare GPL, fumizat de firma ANTONIO MERLONI, cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 5000 l volum de apa, echipat cu racorduri, aparatura de masura si control si armaturi de siguranta;

- 0 pompa centrifuga antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL;

- 0 pompa de distributie GPL la autovehicule echipata cu un furtun flexibil, un pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica;

- Armaturi si conducte.

Utilajele din componenta SKID-ului sunt montate pe un cadru metalic care se fixeaza pe o fundatie din beton armat. Instalatia se livreaza cu toate utilajele, armaturile, aparatele, echipamentele si conductele montate, instalatia monobloc fiind garantata de producator.

Organizarea de şantier curpinde următoarele lucrări:

- organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul adiacent proiectului, pe o suprafață restrânsă.

- lucrarile de organizare santier la lucrare, vor fi minime, constand din amenajari care sa asigure spatiul necesar pentru parcarea utilajelor, depozitarea materialelor care se pun si sculelor pe durata executiei lucrarilor.

- colectarea deșeurilor menajere se va face în pubele ecologice;

- aprovizionarea cu materiale se va efectua în mod eșalonat, funcție de faza de lucru;

- depozitarea materialelor de construcție și a solului vegetal decopertat se va face în zone special amenajate.

- se vor asigura conditii pentru necesitatile igienice si de servire a mesei ale personalului de executie.

La iesirile din santier vor fi prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

## b) cumularea cu alte proiecte existe și/sau aprobate – Service auto si showroom si spalatorie auto cu 4 boxe;

## c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

Se estimeaza generarea urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseuri menajere, ce vor fi colectate in recipiente inchise, tip pubele si stocate temporar in spatii special amenajate pana la preluarea acestora de catre serviciul de salubritate al localitatii;

- deseuri provenite din lucrari de constructie ce se vor colecta pe categorii, in spatiu special amenajat, astfel incat sa poata fi preluate si transportate de operatori autorizati in vederea valorificarii sau eliminarii prin depozite autorizate.

e) poluarea și alte efecte negative:

- pentru protecția calității APELOR:

( Surse specifice perioadei de constructie:

În perioada de execuție a lucrărilor propuse, sursele posibile de poluare a apelor sunt reprezentate de către:

- execuția propriu-zisă a lucrărilor de extindere si racordare la retelele edilitare

- traficul de șantier;

Sursele posibile de poluare vor fi:

- Deseuri depozitate necorespunzator

- Produse petroliere, uleiuri evacuate in cazul scurgerilor accidentale;

- pentru protecția calității AERULUI:

Pentru asigurarea prevenirii poluării aerului în perioada de execuție vor fi luate următoarele măsuri:

- in perioada de executie a investitiei

În perioada de execuție a lucrărilor de construcții posibilele sursele de poluare a aerului, sunt reprezentate de:

-  emisii de pulberi şi noxe rezultate în urma realizarii lucrarilor

In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, este posibil ca activităţile din şantier sa aiba un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru reprezentand o sursa de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor şi execuţiei lucrărilor de construcţie (sapaturi , sudură, debitare, polizare, etc.). Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei lucrărilor proiectate, sunt asociate săpăturilor, punerea în operă a materialelor de construcţie, precum şi altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice.

Natura temporară a lucrărilor de construcţie conduce la o cantitate redusă de emisii specifice acestor lucrări.

-   emisii de noxe de la utilajele implicate în activităţile de construcţie : Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuţiei lucrărilor sunt reprezentate de utilajele, echipamentele de construcţie şi operaţiile de sudură, polizare, debitare, prelucrări metalice implicate în realizarea proiectului.

-   emisii de gaze de eşapament datorate transportului materiilor prime/produselor finite şi a personalului: Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după urmează :

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburanţilor etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi sedimentabile), distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje depind, în principal, de următorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului;

- puterea motorului;

- consumul de carburant pe unitatea de putere;

- capacitatea utilajului;

- vârsta motorului/utilajului;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Se apreciaza că emisiile în aer pe perioada de execuţie a proiectului sunt reduse în timp şi afectează doar aria destinată realizării proiectului.

- pentru protecția calității SOLULUI și SUBSOLULUI:

În perioada de executie:

În sinteză, principalii poluanți ai solului proveniți din activitățile de construcție ale ansamblului de clădiri sunt grupați după cum urmează:

- poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul alimentării cu carburanți, a reparațiilor, a funcționării defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adaugă pulberile rezultate în procesele de excavare, încărcare, transport, descărcare a umpluturilor.

- poluanți ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, proveniți din circulația mijloacelor de transport, funcționarea utilajelor de construcții etc.

- poluanți accidentali, rezultați în urma unor deversări accidentale la nivelul zonelor de lucru sau căilor de acces.

În perioada de execuție a lucrărilor propuse, sursele posibile de poluare a solului și subsolului sunt reprezentate de către:

- activitatea utilajelor în fronturile de lucru.

- pierderi accidentale de combustibili și uleiuri din mașinile și utilajele folosite în șantier, care pot afecta calitatea solului. – probabilitate redusa

- substanțe toxice din gazele rezultate din arderea combustibililor în motoarele utilajelor de construcții care se depun pe sol, materialele de construcție depuse pe sol și pulberile/praful din lucrările de construcție propriu-zise.

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

- in perioada de executie a investitiei

- lucrarile de constructie nu trebuie sa demareze inaintea asigurarii spatiilor corespunzatoare de depozitare a anumitor materiale si deseurilor.

- societatile care asigura constructia obiectivului si montajul instalatiilor specifice isi asuma sarcina de a colecta si elimina sau reutiliza deseurile specifice din constructii; nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrarilor terenul va fi curatat si eliberat de astfel de depozitari;

- se vor reduce pe cat posibil emisiile de praf in perioada de constructie, se vor curata/stropi caile de acces.

Impactul realizării investiției asupra factorului de mediu sol și subsol în perioada de execuție se estimeaza ca va fi moderat, manifestându-se local pe perioada construcției imobilului de locuinte.

- Măsuri de reducere a ZGOMOTULUI și VIBRAȚIILOR:

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în frontul de lucru zgomotul este produs de către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- circulația autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării.

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție, cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în punctele de lucru, constituie surse de vibrații.

Impactul prognozat : Moderat advers, local, de scurtă durată .

Efectele surselor de zgomot și vibrații se pot manifesta numai local si redus, pentru prevenirea carora se vor lua masuri de limitare a vitezei in santier si folosirea de utilaje de executie performante, pentru a nu crea efecte negative asupra vecinatatilor.

Natura temporară si anvergura redusa a lucrărilor de construire a imobilelor de locuinte conduce la disconfort minim, temporar.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

In perioada de construire:

- limitarea traseelor străbătute si a orelor de lucru de către autovehiculele de transport utilaje şi materiale de construcţie;

- folosirea utilajelor de lucru conform cu volumul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate;   buna funcţionare a utilajelor folosite;

- oprirea motoarelor autovehiculelor in situatia in care stationeaza o perioada mai mare de timp in santier.

- protecția împotriva radiațiilor :  nu este cazul ;

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – Titularul detine Notificarea Asistenta de Specialiate nr.316/A/01.03.2022 emisa de DSPJ Brasov.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Terenul este situat in intravilanul Sacele, cu folosinta actuala : faneata in suprafata totala de 4800 mp  si destinatia : « zona servicii, mica industrie, depozite», in conformitate cu C.U. nr.237 din 29.04.20221 emis de Primaria Municipiului Sacele.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;

viii) zone cu densitate mare a populatiei –  Nu este cazul;

ix) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – Nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

## g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – Service auto si showroom si spalatorie auto cu 4 boxe;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

In conformitate cu legislatia apelor in vigoare, proiectul Construire spalatorie auto si spatiu asteptare clienti; Construire atelier tinichigerie si vopsitorie auto; Amplasare instalatie skid GPL”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Sacele, str.Campului, nr.80, nu necesita emiterea avizului de gospodarire a apelor, deoarece lucrarile de investitie ce vor fi realizate nu traverseaza cursuri de apa, nu se afla in zonele de protectie sanitara si hidrogeologica a captarilor si instalatiilor destinate alimentarii centralizate cu apa potabile si nci in zonele de protectie a cursurilor de apa.

In sensul celor mentionate, titularul detine Adresa nr. 12867/T.B./22.12.2021, emisa de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BRASOV.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf;

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG nr.1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, aveti obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu/ autorizatia de mediu revizuita, dupa caz.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU A.A.A,                                                 ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                             Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                   ÎNTOCMIT

Consilier  Costel BUCATARU                                       Consilier Viorel MAREAN