Nr. iesire CPML: 206/25.01.2022

formularul de solicitare

REVIZUIRE

A autorizatiei INTEGRATE DE MEDIU NR. BV 8/08.12.2020

VIROMET S.A.

Oras Victoria, Judetul Brasov

Versiunile documentului

| Editia | Data | Realizat de | Revizuit de | Aprobat de | Modificari aduse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | _._.2022 | ML FL | AI | ML | Trimis catre client spre verificare |

BUCURESTI

Ianuarie 2022

# Formular de solicitare

Date de identificare ale titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

VIROMET S.A.

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

VIROMET S.A. Victoria, Oras Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, Judetul Brasov Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului: RO 1126350

Denumirea instalatiei

Producerea si comercializarea substantelor chimice organice de baza obtinute prin chimizarea gazului metan (metanol, metilal, rasini ureoformaldehidice, rasini fenolice, rasini melaminice), precum si activitati conexe (alimentare cu apa, colectare si epurare ape uzate, producere de energie electrica si termica, intretinere si reparatii, transport intern, activitati legate de aprovizionarea, gestionarea si depozitarea materiilor prime, materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea produselor finite, gestionarea si recuperarea deseurilor) „Fabricarea altor produse chimice organice, de baza” CAEN 2014 „Fabricarea cleiurilor” CAEN 2052 „Fabricarea altor produse chimice n.c.a.” CAEN 2059 „Productia de energie electrica” CAEN 3511 „Transportul energiei electrice” CAEN 3512 „Furnizarea de abur si aer conditionat” CAEN 3530 „Colectarea si epurarea apelor uzate„ CAEN 3700 si activitati conexe.

Activitatea sau activitatile conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare si Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED):

1. Industrii energetice

1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW

Codul CAEN – 3511 Productia de energie electrica

Codul CAEN – 3512 Transportul energiei electrice

Codul CAEN – 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat

Tabel 1 - Incadrare activitate – Instalatii de ardere

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | NOSE-P | SNAP-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica instalata totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.1.a 1.A.2.c | 101.02 | 01-0301 Procese de combustie > 50 MW si < 300 MW pentru intregul grup |

4. Industria chimica

4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:

b. hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilicii, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice

Codul CAEN – 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

Codul CAEN – 2052 Fabricarea cleiurilor

Codul CAEN – 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Tabel 2 - Incadrare activitate – Instalatii fabricatie

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | NOSE-P | SNAP-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1. | Producerea compsilor chimici organici, cum sunt: (b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii, si rasinile epoxidice | 2.B.10.a 2.B.10.b 1.A.2.c | 105.09 | 04.05 Procesarea compusilor chimici organici (industria chimica) 040517 Formaldehida |

5. Gestionarea deseurilor

5.4. Depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte

Codul CAEN – 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Codul CAEN – 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Tabel 3 - Incadrare activitate – Depozite deseuri

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | NOSE-P | SNAP-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | Depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte | 5.A | 109.06 | 09.04 |

6. Alte activitati

6.11. Epurarea independenta a apelor uzate care nu sunt sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt evacuate printr-o instalatie mentionata in cap. II din prezenta lege

Codul CAEN – 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

Tabel 4 - Incadrare activitate – Epurarea apelor

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | NOSE-P | SNAP-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.11. | Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE si evacuate printr-o instalatie mentionata in capitolul I | 5.D.2 | - | - |

Conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati

Tabel 5 - Incadrare activitate – PRTR

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 1.c) | Centrale termice si alte instalatii de ardere |
| 4.a) (ii) | hidrocarburi ce contin oxigen, precum alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice |
| 5.d) | depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte |
| 5.g) | Statii de epurare a apelor uzate industriale care opereaza independent si deservesc una sau mai multe activitati prevazute in aceasta anexa |

ACTIVITATI DESFASURATE PE AMPLASAMENT CARE SE REGASESC LISTATE IN ANEXA 1 A LEGII NR. 278/2013 PRIVIND EMISIILE INDUSTRIALE (CORELARE) «4. Industria chimica 4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice» (Anexa 1, Legea 278/2013) Pentru urmatoarele activitati de pe amplasament: ( Fabricarea altor produse chimice organice, de baza ( Fabricarea cleiurilor ( Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Instalatii de fabricare metanol, cu capacitatea proiectata: - Metanol: 225.000 to/an Instalatii de fabricare aldehida formica, cu capacitatea proiectata: 55.000 to/an/instalatie - Instalatii de fabricare rasini ureo-formaldehidice, cu capacitatea proiectata: 90.000 to/an - Precondensat UF-70, UF-80 si Antiglomerant, cu capacitatea proiectata: 55.000 to/an - Intaritor IR, cu capacitatea proiectata: 240 to/an - Instalatii microproductie - rasini ureo-formaldehidice; melaminice si fenolice, cu capacitatea proiectata: 2000 to/an «1. Industrii energetice 1.1. Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW» (Anexa 1, Legea 278/2013) Pentru urmatoarele activitati, prezentate: ( Productia de energie electrica ( Transportul energiei electrice ( Distributia energiei electrice ( Comercializarea energiei electrice ( Furnizare de abur si aer conditionat Sectia TERMO, cu: - 2 cazane CR 12 de max. 55 t/h si 40,5 MWh/cazan, cu capacitatea proiectata: 550.000 Gcal - 1 turbina de abur in condensatie si priza de 3 MWh + 1 turbina de abur in condensatie pura de 2 MWh + turbina de abur cu contrapresiune de 6 MWh, cu capacitatea proiectata: 95.000 Gcal - cazan Babcock de 8,1 t/h si 5,5 MW, cu capacitatea proiectata: 37.500 Gcal 5. Gestionarea deseurilor 5.4. Depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte Codul CAEN – 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase Codul CAEN – 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase Codul SNAP-2: 09.04 Codul NOSE-P: 109.06 «6. Alte activitati 6.11. Epurarea independenta a apelor uzate care nu sunt sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt evacuate printr-o instalatie mentionata in cap. II din prezenta lege» (Anexa 1, Legea 278/2013) Pentru: ( Colectarea si epurarea apelor uzate CRP Statie Tratare ape uzate compusa din: - Instalatie neutralizare ape acide anorganice VIROMET, capacitate de 600 mc/h - Instalatie de tratare ape organice VIROMET, capacitate de 800 mc/h - Instalatie de omogenizare si neutralizare ape acide organice provenite de la PUROLITE, capacitate de 600 mc/h - Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE, capacitate de 12 mc/h - Instalatie finala epurare mecano-biologica, capacitate de 2.000 mc/h

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament:

Pe langa activitatile care reprezinta obiectul principal de activitate al VIROMET S.A, pe amplasament se desfasoara si alte activitati conexe care nu sunt listate in Anexa 1 a Legii nr. 278/2013: Activitatea Instalatia Fabricarea gazelor industriale Instalatie de fabricare azot lichid Operatiuni de mecanica generala Atelier Mecanic Depozitari Depozite: materii prime; produse finite si deseuri industriale nepericuloase Comert cu ridicata al produselor chimice Aprovizionare – Desfacere Captarea, tratarea si distributia apei Captare Filtre si Distributie ape Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (din activitatea proprie) Dezafectari instalatii si parti din instalatii Recuperarea materialelor reciclabile sortate Dezafectari instalatii si parti din instalatii Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Dezafectari instalatii si parti din instalatii Taierea si rindeluirea lemnului Fabricarea ambalajelor din lemn Atelier Tamplarie Lucrari de tamplarie si dulgherie Atelier Tamplarie Activitati si testari si analize Laborator Calitate Manipulari Depozite: materii prime; produse finite; deseuri industriale nepericuloase Transport marfuri rutiere Serviciu Transporturi CFU+Auto Transporturi de marfa cale ferata Serviciu Transporturi CFU+Auto Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. Atelier Mecanic Instalarea masinilor si echipamentelor industriale Atelier Mecanic Control instalatii Repararea altor echipamente Atelier Mecanic Repararea masinilor Atelier Mecanic Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. Atelier Mecanic Alte lucrari de instalatii pentru constructii Atelier Mecanic Intretinerea si repararea autovehiculelor Serviciul Transporturi CFU+Auto Lucrari de instalatii electrice Electro-AMA Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice Electro-AMA Fabricarea de de instrumente si dispozitive pentru masurare, verificare, control si navigatie Electro-AMA Fabricarea de subansamburi electronice (module) Electro-AMA Repararea echipamentelor electrice Electro-AMA Repararea echipamentelor electrice si optice Electro-AMA Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Serviciu Administrativ Comert cu ridicata nespecializat Aprovizionare – Desfacere Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu Serviciu Administrativ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Serviciu Administrativ Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare Serviciu Administrativ Activitati de servicii anexe pentru transporturi terester Serviciu Transporturi CFU+Auto Comert cu ridicata al altor produse intermediare Aprovizionare – Desfacere Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Serviciu Administrativ Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare Serviciu Administrativ Transport marfuri rutiere Serviciu Transporturi CFU+Auto Activitati de servicii anexe pentru transporturi terester Serviciu Transporturi CFU+Auto Transporturi de marfa cale ferata Serviciu Transporturi CFU+Auto Comert cu ridicata al altor produse intermediare Birou Aprovizionare Desfacere Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate Birou Aprovizionare Desfacere

Numele si prenumele proprietarului:

VIROMET S.A.

Numele si prenumele persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare: Administrator special, Mihai CALINESCU

Numele si prenumele persoanei Compartimentului cu activitatea de protectie a mediului:  ing. Carmen DOPCEA

Numar de telefon: 0268/241120 interior 1045

Adesa de e-mail: mediu@viromet.ro

In numele firmei mai sus mentionate, solicitam prin prezenta innoirea autorizatiei integrate de mediu conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de autorizare.

Nume: Mihai CALINESCU

Functia: Administrator special

Semnatura si stampila

Data: 25.01.2022

CUPRINS

Formular de Solicitare

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

1	Rezumat fara caracter tehnic		17

1.1	Descriere	19

1.1.1	Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica			28

1.1.2	Alternative principale studiate de Solicitant (legate de locatie, justificarea economica, orientarea spre alt domeniu)											33

1.2	Materii prime si materiale auxiliare	33

1.2.1	Selectarea Materiilor prime									40

1.2.2	Cerinte BAT											42

1.2.3	Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)			43

1.2.4	Utilizarea Apei											44

1.3	Tehnici de management	47

1.4	Principalele activitati	48

1.4.1	A. ACTIVITATI IED:										49

1.4.2	B. ACTIVITATI LEGATE TEHNIC DE ACTIVITATEA DE PRODUCTIE:				50

1.4.3	C. ACTIVITATEA CONEXE FLUXULUI TEHNOLOGIC:						54

1.4.4	D. ALTE ACTIVITATI:										55

1.4.5	E. INSTALATII LA CARE ACTIVITATEA A FOST INCETATA DEFINITIV:				56

1.5	Emisii si reducerea poluarii	56

1.5.1	Surse punctiforme de emisie in aer								56

1.5.2	Emisii din surse punctiforme in apa de suprafata si in canalizare					59

1.5.3	Emisii fugitive in aer										60

1.5.4	Emisii fugitive in apa de suprafata, in canalizare si in ape subterane				62

1.5.5	Miros												64

1.5.6	Emisii in sol si ape subterane									66

1.6	Minimizarea si recuperarea deseurilor	67

1.7	Energie si utilitati	71

1.8	Accidente si consecintele lor	72

1.9	Zgomotul si vibratiile	75

1.10	Monitorizare	77

1.11	Dezafectare	79

1.12	Aspecte legate de starea amplasamentelor si instalatiei	80

1.13	Limite de emisie	80

1.14	Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile	85

1.15	Planul de actiuni si programul de modernizare	86

1.16	Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare	86

2	Tehnici de management		87

2.1	Organizare	87

2.2	Sistemul de management	87

3	Materii prime si materiale		98

3.1	Alegerea materiilor prime	98

3.2	Stocarea materiilor prime	113

3.3	Stocarea produselor si subproduselor	113

3.4	Cerinte BAT referitoare la materii prime	113

3.5	Audit de minimizare a deseurilor (prin minimizarea consumului de materii prime)	119

3.6	Utilizarea apei	119

3.6.1.	Consumul de apa									122

3.6.2.	Compararea cu limitele disponibile							123

3.6.3.	Cerinte BAT privind consumul de apa							125

3.6.4.	Sistemele de canalizare									126

3.6.5.	Recircularea apei									127

3.6.6.	Alte tehnici de minimizare								128

3.6.7.	Alte tehnici de minimizare								129

4	Principalele activitati	130

4.1	Inventarul proceselor	130

4.2	Descrierea proceselor	131

4.3	Inventarul iesirilor (produse si deseuri)	132

4.4	Inventarul iesirilor (deseurilor)	133

4.5	Diagrame de proces	135

4.6	Sistemul de operare/ exploatare	137

4.6.1	Conditii anormale de functionare								137

4.7	Studii pe termen lung considerate necesare	139

4.8	Cerinte specifice BAT	139

4.8.1	Implementarea unui sistem eficient de management al mediului				139

4.8.2	Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de urgenta		139

4.8.3	Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:	139

5	EMISII SI REDUCEREA POLUARII	141

5.1	Reducerea emisiilor atmosferice din surse punctiforme	141

5.1.1	Emisii si reducerea poluarii								141

5.1.2	Siguranta muncii si sanatate publica							149

5.1.3	Echipamente de depoluare								149

5.1.4	Studii de referinta									150

5.1.5	COV-uri										150

5.1.6	Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV						150

5.1.7	Eliminarea penei de abur								150

5.2	Minimizarea emisiilor atmosferice fugitive	151

5.2.1	Studii											152

5.2.2	Pulberi si fum										153

5.2.3	COV-uri										153

5.2.4	Sisteme de ventilare									153

5.3	Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare	154

5.3.1	Surse de emisie										154

5.3.2	Minimizarea										155

5.3.3	Separarea apei pluviale									156

5.3.4	Justificare										156

5.3.5	Studii											156

5.3.6	Compozitia efluentului									157

5.3.7	Studii											157

5.3.8	Toxicitate										157

5.3.9	Reducere CBO										158

5.3.10	Eficienta statiei de epurare orasenesti							158

5.3.11	By-pass-area si protejarea statiei de epurare						158

5.3.12	Rezervoare tampon									159

5.3.13	Epurarea pe amplasament								160

5.4	Minimizarea pierderilor si scurgerilor in apa de suprafata, canalizare si apa subterana	162

5.4.1	Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza				164

5.4.2	Structuri subterane									164

5.4.3	Acoperiri izolante									165

5.4.4	Zone de poluare potentiale								166

5.4.5	Cuve de retentie									166

5.4.6	Alte riscuri pentru sol									167

5.5	Emisii in apa subterana	167

5.5.1	Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexa 5 a Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?										167

5.5.2	Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase											168

5.6	Miros	168

5.6.2	Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)						169

5.6.3	Surse/emisii nesemnificative								169

5.6.4	Declaratie privind managementul mirosurilor						172

5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate in cursul evaluarii BAT	174

6	Minimizarea si valorificarea deseurilor	176

6.1	Sursele de deseuri	176

6.2	Evidente privind deseurile	178

6.3	Zonele de stocare a deseurilor	178

6.4	Cerinte speciale de depozitare	179

6.5	Recipiente de stocare a deseurilor	179

6.6	Recuperarea sau eliminarea deseurilor	180

6.7	Deseuri de ambalaje	185

7	Energie	186

7.1	Cerinte de baza privind energia	186

7.1.1	Consumul de energie									187

7.1.2	Energie specifica									187

7.1.3	Intretinere										188

7.2	Masuri tehnice	188

7.2.1	Masuri privind serviciile in cladiri								188

7.3	Eficienta energetica	189

7.3.1	Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica						189

7.4	Alternative de furnizare a energiei	190

8	Accidente si consecintele lor	191

8.1	Risc de accident major care implica substante periculoase – SEVESO	191

8.2	Plan de management al accidentelor	191

8.3	Tehnici	192

9	Zgomot si vibratii	194

9.1	Receptori	194

9.2	Surse de zgomot	194

9.3	Studii de masurare a zgomotului in mediu	195

9.4	Intretinere	196

9.5	Limite	196

9.6	Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat	197

10	Monitorizare	198

10.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor atmosferice	198

10.2	Monitorizarea emisiilor in apa	203

10.2.1	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa						204

10.3	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana (foraj monitorizare)	206

10.4	Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata	206

10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	207

10.6	Monitorizarea solului	207

10.7	Monitorizarea mediului	208

10.7.1	Contributia la poluarea mediului ambiant							208

10.8	Monitorizarea impactului	208

10.9	Monitorizarea variabilelor procesului	208

10.10	Monitorizare in conditii anormale	208

11	Dezafectare	210

11.1	Masuri de precautie adoptate in faza de proiectare	210

11.2	Planul de inchidere al amplasamentului	210

11.3	Structuri subterane	213

11.4	Structuri supraterane	214

11.5	Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)	214

11.6	Depozite de deseuri	215

11.7	Zone in care se preleveaza probe	215

12	Aspecte legate de amplasamentul instalatiei	217

12.1	Sinergii	217

12.1.1	Analiza sinergiilor pe amplasament							217

12.2	Selectarea amplasamentului	217

13	LIMITE DE EMISIE	218

13.1	Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor	218

13.1.1	Emisii de solventi									222

13.1.2	Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei					223

13.2	Emisii in apa	223

13.3	Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)		223

14	Impact	225

14.1	Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului	225

14.2	Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare	225

14.2.1	Identificarea receptorilor importanti si sensibili						226

14.3	Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului	226

14.3.1	Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)		226

14.4	Managementul deseurilor	227

14.5	Habitate	227

15	Programul de conformare si de modernizare	228

LISTA Tabele

Tabel 1 - Incadrare activitate – Instalatii de ardere	2

Tabel 2 - Incadrare activitate – Instalatii fabricatie	3

Tabel 3 - Incadrare activitate – Depozite deseuri	3

Tabel 4 - Incadrare activitate – Epurarea apelor	3

Tabel 5 - Incadrare activitate – PRTR	3

Tabel 6 – Activitatea desfasurata	19

Tabel 7 – Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale	20

Tabel 8 – Capacitati de productie	21

Tabel 9 – Situatia cladirilor de pe amplasament	26

Tabel 10 – Instalatii in aer liber	27

Tabel 11 - Suprafete detinute/judete	27

Tabel 12 - Suprafete terenuri detinute	27

Tabel 13 - Capacitati de productie	28

Tabel 14 - Productie realizata in 2020 (tone)	28

Tabel 15 - Consumuri de materii prime pe instalatii la capacitatea proiectata	29

Tabel 15 - Coordonatele geografice	30

Tabel 16 – Materii prime, auxiliare, consumuri - Sectia METANOL	35

Tabel 17 – Materii prime, auxiliare, consumuri - Sectia RASINI	36

Tabel 18 – Materii prime, auxiliare, consumuri - SECTIA TERMO	37

Tabel 19 – Materii prime, auxiliare, mod utilizare si depozitare	37

Tabel 20 – Debite captate	46

Tabel 21 - Tipuri de ape utilizate	47

Tabel 22 - Cerinta Apa potabila	47

Tabel 23 - Cerinta Apa tehnologica	47

Tabel 24 – Total	48

Tabel 25 - Activitate IED	51

Tabel 26 - Activitati legate tehnic de activitatea de productie	52

Tabel 27 - Activitatea conexe fluxului tehnologic	56

Tabel 28 – Alte activitati	57

Tabel 29 – Surse de emisie	59

Tabel 30 – Conformare BAT – emisii fugitive	63

Tabel 31 – Conformare BAT – miros	67

Tabel 32 – Surse deseuri	70

Tabel 33 - Consum specific de energie	74

Tabel 34 - Conformare BAT – Accidente si consecintele lor	77

Tabel 35 - Conformare BAT – Zgomotul si vibratiile	78

Tabel 36 - Monitorizare evacuare ape uzate	80

Tabel 37 - Monitorizare emisii in aer	81

Tabel 38 - Valori maxim admise pentru apa evacuata	82

Tabel 39 - Valori maxim admise pentru apa subterana	83

Tabel 40 - Valori maxim admise pentru apa de suprafata	84

Tabel 41 – Limite surse emisie instalatii stationare	84

Tabel 42 – Limita emisi instalatii mari de ardere	85

Tabel 43 – Limite emisii tehnologice	85

Tabel 44 – Limite nivel imisii	85

Tabel 45 – Limite sol	86

Tabel 47 – Valori de referinta	86

Tabel 48 - Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei	89

Tabel 49 - Descrierea sistemului de management de mediu al societatii	89

Tabel 50 - Documentatia de management si evidentele	95

Tabel 51 - Conformarea cu cerinte BAT	95

Tabel 52 - Materii prime si auxiliare	100

Tabel 53 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la materii prime si materiale	115

Tabel 54 - Cerinte caracteristice BAT pentru stocarea substantelor chimice	115

Tabel 55 - Cerinte caracteristice BAT pentru stocarea substantelor in rezervoare	118

Tabel 56 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la minimizarea deseurilor	121

Tabel 54 - Necesarul de apa captata in vederea prelucrarii pentru obtinere apa potabila si industriala (fara MHC)	122

Tabel 55 - Necesarul total de apa captata (pentru apa industriala, potabila si functioanare MHC este	122

Tabel 56 - Cerinta totala de apa captata pentru apa potabila, apa industriala si functionare MHC este	122

Tabel 60 - Conformare VIROMET	124

Tabel 61 - Necesarul de apa	124

Tabel 59 - Apa consumata pentru producere de energie electrica cu MHC - 2020	124

Tabel 63 - Compararea cu limitele disponibile	125

Tabel 64 - Consum specific de apa	125

Tabel 65 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la consumul de apa	127

Tabel 66 - Necesarul de apa de racire/produs	130

Tabel 67 – Procese	132

Tabel 65 - Iesiri produse	134

Tabel 69 - Iesiri deseuri	135

Tabel 70 - Sistemul de exploatare	139

Tabel 71 - Studii necesare	141

Tabel 72 - Emisii si reducerea poluarii – surse existente pe amplasament	143

Tabel 73 - Surse de emisie monitorizate	143

Tabel 74 - Cerinte BAT	144

Tabel 75 - Echipamente de depoluare	151

Tabel 76 - Studii de referinta	152

Tabel 74 – Nivel emisii	152

Tabel 78 - Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in aer - COV	152

Tabel 79 - Emisii fugitive	153

Tabel 80 - Emisii fugitive Cerinte BAT	153

Tabel 81 - Studii de reducere a emisiilor fugitive	154

Tabel 82 – COV-uri	155

Tabel 80 - Sisteme de ventilare	155

Tabel 84 - Surse de emisie in apa de suprafata si canalizare	156

Tabel 85 - Studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie	158

Tabel 86 - Compozitia efluentului	159

Tabel 84 – Studii pentru stabilirea destinatiei in mediu si impactul acestora	159

Tabel 88 - Eficienta statiei de epurare orasenesti	160

Tabel 89 - By-pass-area si protejarea statiei de epurare	161

Tabel 90 - Epurare	162

Tabel 91 - Alte tehnici BAT posibile pentru gestionarea apelor uzate	164

Tabel 92 - Potentialele surse pentru pierderi si scurgeri in ape	166

Tabel 90 - Structuri subterane	166

Tabel 94 - Acoperiri izolante	167

Tabel 95 - Surse de poluare potentiale a solului	168

Tabel 96 - Conformarea cu cerintele pentru cuve de retentie	168

Tabel 97 - Alte riscuri pentru sol	169

Tabel 98 - Emisii in apa subterana	169

Tabel 99 - Receptori	171

Tabel 100 - Surse de mirosuri	172

Tabel 101 - Managementul mirosurilor	174

Tabel 102 - Deseuri generate	178

Tabel 103 - Evidente privind deseurile	180

Tabel 104 - Zone de stocare deseuri	180

Tabel 105 - Cerinte speciale de depozitare	181

Tabel 106 - Cerinte caracteristice BAT pentru recipientele de stocare	181

Tabel 107 - Valorificarea/Eliminarea deseurilor	182

Tabel 108 - Deseuri de ambalaje	187

Tabel 109 – Consum energie Sectia METANOL	188

Tabel 110 – Consum energie Sectia RASINI	188

Tabel 111 – Consum energie SECTIA TERMO	189

Tabel 112 - Consumul de energie	189

Tabel 113 - Informatii	189

Tabel 114 - Consum de energie general si specific pe tona de material prelucrat	189

Tabel 115 - Conformarea procedurii	190

Tabel 116 - Conformarea cu masurile tehnice	190

Tabel 117 - Conformarea serviciilor in cladiri	191

Tabel 118 - Eficienta energetica	191

Tabel 119 - Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica	191

Tabel 120 - Alternative de furnizare a energiei	192

Tabel 121 - Categorii de risc	193

Tabel 122 - Plan de management al accidentelor	193

Tabel 123 - Tehnici de prevenire	194

Tabel 124 - Receptori	196

Tabel 125 - Surse de zgomot	197

Tabel 126 - Studii de masurare a zgomotului in mediu	197

Tabel 127 - Intretinere	198

Tabel 128 – Limite	198

Tabel 129 - Informatii suplimentare instalatii complexe si/sau cu risc ridicat	199

Tabel 130 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer	200

Tabel 131 - Programul de monitorizare	201

Tabel 132 - Monitorizarea emisiilor in apa	205

Tabel 133 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa	206

Tabel 134 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana (foraj monitorizare)	208

Tabel 135 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata	208

Tabel 136 - Monitorizarea deseurilor	209

Tabel 133 - Monitorizarea Impactului	210

Tabel 138 - Monitorizarea variabilelor procesului	210

Tabel 139 - Dezafectarea structurilor subterane	215

Tabel 140 - Dezafectarea structurilor supraterane	216

Tabel 141 Lagune	216

Tabel 142 - Depozite de deseuri	217

Tabel 143 - Zone in care se preleveaza probe	217

Tabel 144 - Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament	219

Tabel 145 – Tehnici	219

Tabel 146 - Valori maxim admise pentru apa evacuata	220

Tabel 147 - Valori maxim admise pentru apa subterana	221

Tabel 148 - Valori maxim admise pentru apa de suprafata	221

Tabel 149 – Limite surse emisie instalatii stationare	221

Tabel 150 – Limita emisi instalatii mari de ardere	222

Tabel 151 – Limite emisii tehnologice	222

Tabel 152 – Limite nivel imisii	223

Tabel 153 – Limite sol	223

Tabel 154 – Valori de referinta	224

Tabel 155 - Emisii de solventi	225

Tabel 156 – Justificare	225

Tabel 157 - Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei	225

Tabel 158 – Limite CO2	225

Tabel 159 – Limite in in reteaua de canalizare	225

Tabel 160 – Limite emisie	226

Tabel 161 - Receptori	228

Tabel 162 – Rezumatul evaluarii impactului	228

Tabel 163 – Documentatii de sprijin	229

Tabel 164 - Obiective managementul deseurilor	229

Tabel 165 – Planuri de dezvoltare	229

Tabel 166 - Cerinte Habitate	229

Tabel 167 - Programul de conformare si de modernizare	230

LISTA FIGURI

Figura 1 - Schema de productie generala	28

Figura 2 - Plan amplasament preparare apa	124

Figura 3 - Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila	125

Figura 4 – Plan traseele de canalizare	126

Figura 5 – Schema de recirculare a apei	128

Figura 6 - Schema de productie VIROMET S.A.	136

Figura 7 – Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila	165

Figura 8 – Plan amplasament Sectia Metanol	211

Figura 9 – Plan amplasament Sectia Rasini	211

Figura 10 – Plan amplasament CET	212

Figura 11 – Plan amplasament STAU	212

Figura 12 – Plan amplasament depozite si rampe	213

ABREVIERI

| AIM | Autorizatie integrata de mediu |
| --- | --- |
| Alin. | Alineat |
| APM | Agentia pentru Protectia Mediului |
| Art. | Articol |
| BAT | Cele mai bune tehnici disponibile (Best available techniques) |
| BREF | Document de Referinta BAT |
| COV | Compus organic volatil |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor (European Waste Catalogue) |
| H.G. | Hotarare a Guvernului |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii (Integrated Prevention and Pollution Control) |
| O.U.G. | Ordonanta de Urgenta a Guvernului |
| Sect. | Sectiune |
| UE/CE | Uniunea Europeana /Comisia Europeana |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea EUROSTAT a surselor de poluare – Procese |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| ONG | Organizatii Non-Guvernamentale |
| VLEs | Valorile Limita de Emisie |
| BAT AEL | Niveluri de emisii asociate BAT |
| AGA | Autorizatie de Gospodarire Apa |
| EGES | Emisii Gaze cu Efect de Sera |

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare Sectiunea 4 | DA |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 3 | DA |
| - surselor de emisii din instalatii | Formularul de solicitare Sectiunea 5 | DA |
| - conditiilor de amplasament pe care se afla instalatia | Raport de amplasament si Formularul de solicitare Sectiunea 12 | DA |
| - naturii si cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu,precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului | Formularul de solicitare, Sectiunile 5, 10, 13 | DA |
| - tehnologiei propuse si altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie | Formularul de solicitare Sectiunile 3, 4, 5, 14 | DA |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie | Formularul de solicitare Sectiunea 6, 14 | DA |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului de activitatii asa cum sunt ele stipulate in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: | Formularul de solicitare Sectiunea 15 | DA |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile | Formularul de solicitare Sectiunea 14 | DA |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa | Formularul de solicitare Sectiunea 13 | DA |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia nationala in vigoare privind deseurile (11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului | Formularul de solicitare Sectiunea 6 | DA |
| (d) energia este utilizata eficient | Formularul de solicitare Sectiunea 7 | DA |
| (e) sunt luate masurile pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor lor | Formularul de solicitare Sectiunea 8 | DA |
| (f) sunt luate masuri necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 | DA |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor de mediu | Formularul de solicitare Sectiunea 10 | DA |
| - alternative principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunea 1.1, 5.7, 7.4 | DA |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus | Formularul de solicitare Sectiunea 1 | DA |

# Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In afara prezentului document, verificati daca ati atasat documentele din tabelul de mai jos:

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM Brasov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  |  |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei a fost achitata |  |  |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | Da |  |
| 4 | Rezumatul netehnic |  | Sectiunea 1 |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, cu marcarea punctelor de emisie in toate mediile | Sectiunea 10 | Da |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 12 | Anexat la documentatie |  |
| 7 | Analize cost – beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT |  | - |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 14 | Da |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Formular de solicitare Sectiunea 2.1 Anexa nr. 4 - RA | Anexa nr. 4 |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Raport de amplasament |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | Raport de amplasament |  |
| 12 | Amplasarea instalatiei | Sectiunea 1.1, Anexa nr. 3 – RA | Sectiunea 1.1 Anexa nr. 3 |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emanatii de mirosuri | Sectiunea 5.6 (Miros) | Sectiunea 5.6 |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcate direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 prvind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Formularul de solicitare, Sectiunea 13 | Sectiunea 13 |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 9 | Sectiunea 9 |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive | Sectiunea 5 | Sectiunea 5 |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 10 | Sectiunea 10 |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 13.5 | Sectiunea 13.5 |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Formularul de solicitare, Anexa 3 – RA Anexa 16 – RA Raportul de amplasament | Raport de amplasament |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 13 |  |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Raport amplasament, Sectiunea 2.14 | Raport de amplasament |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Raport amplasament, Sectiunea 2.14 |  |  |
| 23 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu aceasta | Raport amplasament, Sectiunea 5 | Raport de amplasament Formular de solicitare |  |
| 24 | Acte de regelementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate | Raport amplasament, Sectiunea 2.9 | Raport de amplasament |  |
| 25 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | Formular de solicitare – Anexe - RA |  |  |
| 26 | Copie a anuntului public | - | Da |  |

# Rezumat fara caracter tehnic

VIROMET S.A. este amplasata in sudul intravilanului orasului Victoria la o distanta de 2 Km, pe un platou la poalele versantului nordic al muntilor Fagaras la o altitudine medie de cca. 650 m, intre paraurile Corbisor (la est) si Ucea Mare (la vest), conform Planului de incadrare in zona. (Anexa nr. 3 - anexata in Raportul de amplasament).

Terenurile detinute totalizeaza o suprafata de 3.774.361,8 mp in judetul Brasov si 5.712 mp in judetul Sibiu, conform extras de carte funciara (Anexa nr. 5 - RA)

Domeniul de activitate al VIROMET S.A. il constituie producerea si comercializarea substantelor chimice organice de baza obtinute prin chimizarea gazului metan (metanol, rasini ureoformaldehidice, rasini fenolice, rasini melaminice), precum si activitati conexe (alimentare cu apa, colectare si epurare ape uzate, producere de energie electrica si termica, intretinere si reparatii, transport intern, activitati legate de aprovizionarea, gestionarea si depozitarea materiilor prime, materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea produselor finite, gestionarea si recuperarea deseurilor).

Activitatile desfasurate de VIROMET S.A. Victoria conform clasificarii acestora din economia nationala sunt urmatoarele:

Tabel 6 – Activitatea desfasurata

| Nr. Crt. | Cod CAEN rev. 2 | Cod CAEN rev. 1 | Activitatea | Instalatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014 | 2414 | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza | Instalatii de fabricare metanol |
| 2. | 2052 | 2462 | Fabricarea cleiurilor | Instalatii de fabricare rasini ureo-formaldehidice Instalatie de fabricare precondensat UF 70, UF 80, Antiaglomerant Instalatii microproductie (fabricare rasini ureo-formaldehidice, melaminice si/sau fenolice) |
| 3. | 2059 | 2466 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | Instalatii de fabricare intaritori |
| 4. | 3511 | 4011 | Productia de energie electrica | Sectia TERMO |
| 5. | 3512 | 4012 | Transportul energiei electrice | Sectia TERMO |
| 6. | 3513 | 4013 | Distributia energiei electrice | Sectia TERMO |
| 7. | 3514 | 4013 | Comercializarea energiei electrice | Sectia TERMO |
| 8. | 3530 | 4030 | Furnizare de abur si aer conditionat | Sectia METANOL si Sectia TERMO |
| 9. | 3811 | 9002 | Colectarea deseurilor nepericuloase | Deseurile industriale nepericuloase rezultate din activitatea proprie se depoziteaza temporar pe paturile de uscare din cadrul Statiei de tratare ape uzate Depozite deseuri industriale nepericuloase |
| 10. | 3821 | 9002 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | Depozite deseuri industriale nepericuloase – Batal nou |
| 11. | 3700 | 9001 | Colectarea si epurarea apelor uzate | Statia de tratare ape uzate - Sectia tratare ape uzate |
| 12. | 2011 | 2411 | Fabricarea gazelor industriale | Instalatie de fabricare azot lichid |
| 13. | 2562 | 2852 | Operatiuni de mecanica generala | Atelier Mecanic |
| 14. | 5210 | 6312 | Depozitari | Depozite: materii prime; produse finite si deseuri industriale nepericuloase |
| 15. | 4675 | 5155 | Comert cu ridicata al produselor chimice | Aprovizionare – Desfacere |
| 16. | 3600 | 4100 | Captarea, tratarea si distributia apei | Captare Filtre si Distributie ape |
| 17. | 4677 | 5157 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (din activitatea proprie) | Dezafectari instalatii si parti din instalatii |
| 18. | 3832 | 3710 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Dezafectari instalatii si parti din instalatii |
| 19. | 3831 | 3710 | Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | Dezafectari instalatii si parti din instalatii |
| 20. | 1610 1624 | 2010 2040 | Taierea si rindeluirea lemnului Fabricarea ambalajelor din lemn | Atelier Tamplarie |
| 21. | 4332 | 4542 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | Atelier Tamplarie |
| 22. | 7120 | 7430 | Activitati si testari si analize | Laborator Calitate |
| 23. | 5224 | 6311 | Manipulari | Depozite: materii prime; produse finite; deseuri industriale nepericuloase |
| 24. | 4941 | 6024 | Transport marfuri rutiere | Serviciu Transporturi CFU+Auto |
| 25. | 4920 | 6010 | Transporturi de marfa cale ferata | Serviciu Transporturi CFU+Auto |
| 26. | 2899 | 2956 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | Atelier Mecanic |
| 27. | 3320 | 3320 3330 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale | Atelier Mecanic Control instalatii |
| 28. | 3319 | 2040 | Repararea altor echipamente | Atelier Mecanic |
| 29. | 3312 | 2911 | Repararea masinilor | Atelier Mecanic |
| 30. | 2829 | 2971 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. | Atelier Mecanic |
| 31. | 4329 | 4534 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | Atelier Mecanic |
| 32. | 4520 | 5020 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | Serviciul Transporturi CFU+Auto |
| 33. | 4321 | 4531 | Lucrari de instalatii electrice | Electro-AMA |
| 34. | 2733 | 2524 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice | Electro-AMA |
| 35. | 2651 | 3162 | Fabricarea de de instrumente si dispozitive pentru masurare, verificare, control si navigatie | Electro-AMA |
| 36. | 2611 | 3210 | Fabricarea de subansamburi electronice (module) | Electro-AMA |
| 37. | 3314 | 3162 | Repararea echipamentelor electrice | Electro-AMA |
| 38. | 3313 | 7250 | Repararea echipamentelor electrice si optice | Electro-AMA |
| 39. | 4120 | 4521 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | Serviciu Administrativ |
| 40. | 4690 | 5190 | Comert cu ridicata nespecializat | Aprovizionare – Desfacere |
| 41. | 6110 | 6420 | Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu | Serviciu Administrativ |
| 42. | 6820 | 7020 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | Serviciu Administrativ |
| 43. | 4673 | 5144 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamente sanitare | Serviciu Administrativ |
| 44. | 5221 | 6321 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terester | Serviciu Transporturi CFU+Auto |
| 45. | 4676 | 5155 | Comert cu ridicata al altor produse intermediare | Aprovizionare – Desfacere |

Autorizatia Integrata de Mediu revizuita a VIROMET S.A. va avea in vedere acoperirea urmatoarelor activitati:

Tabel 7 – Categoria de activitate conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. | Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica totala egala sau mai mare de 50 MW | 1.A.2.c. | 03 |
| 2 | 4.1.b | Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: (b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii, si rasinile epoxidice | 2.B.10.a 2.B.10.b 1.A.2.c | 04.05 Procesarea compusilor chimici organici (industria chimica) |
| 3. | 5.4 | Depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte | 5.A | 09.04 |
| 4. | 6.11. | Tratarea independenta a apelor uzate care nu sunt vizate de Directiva 91/271/CEE si evacuate printr-o instalatie mentionata in capitolul I | 5.D.2 | - |

Capacitatea maxima proiectata a instalatiei este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 8 – Capacitati de productie

| Activitate IED | Capacitate maxima proiectata pe instalatie / UM |
| --- | --- |
| 1.1. | Centrala termoenergetica (CET) capacitate 86,5 MWH si anume: 2 cazane tip CR12 (CR12/5 si CR12/6) de max. 55t/h si 40,5 MW / cazan 1 cazan tip Babcock de 8,1 t/h si 5,5 MWh 3 turbine de abur (1 in condensatie si priza de 3 MWh; 1 in condensatie pura de 2 MWh ; 1 cu contrapresiune de 6 MWh) |
| 4.1.b | Instalatie fabricare Metanol – 225.000 tone/an (2 linii de productie – linia III si linia IV) Instalatie pentru fabricarea rasinilor ureo-formaldehidice – 90.000 tone/an Instalatie PRECONDENSAT UF-70, UF-80, ANTIAGLOMERANT – 55.000 tone/an Instalatie Intaritor IR – 240 tone/an Instalatii Microproductie (fabricare rasini ure-formaldehidice, melaminice si/sau fenolice) – 2.000 tone/an Instalatie fabricare azot lichid – 3.120 mii mc/an |
| 5.4 | Depozite de deseuri industriale nepericuloase: Batal inchis – 37.900 mc (Anul PIF/An inchidere: 1996/2008) Batal epuizat – 70.000 mc (Anul PIF/An inchidere: 2005/2011) Batal nou – Celula I – 57.296 mc (Anul PIF: 2012 – prezent) Batal nou – Celula II – Nu face obiectul autorizarii |
| 6.11. | Statia de tratare ape uzate – 16.000 mii mc/an |
| - | Microhidrocentrale: MHC 1 – putere instalata 110 kW MHC 2 – putere instalata 300 kW |
| - | Captare apa – alimentarea cu apa in scop tehnologic – capacitatea maxima autorizata prin Autorizatia de gospodarire a Apelor nr. 123 / 22.10.2021 |

Necesitatea revizuirii Autorizației integrate de mediu în vigoare se impune din următoarele considerente:

- Prin Adresa nr. 20687/21.12.2021, emisă de APM Brasov, se propune solicitarea si revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu Nr. BV 8/08.12.2020;

- In anul 2021, in cadrul proceselor si activitatilor desfasurate pe amplasament au survenit modificari privind instalatiile IPPC autorizate pentru care a fost emisa AIM curenta;

- Modificarile au fost notificate catre APM Brasov prin adresa nr. 672 G/06.12.2021; de asemenea VIROMET S.A a solicitat un punct de vedere cu privire la revizuirea AIM.

## Descriere

Unitatea este structurata pe centre de profit, departamente, birouri, sectii si servicii:

( Sectia Metanol

- Instalatia de producere metanol;

- Instalatia NG 1000.

( Sectia Rasini

- Instalatia pentru fabricare rasini ureo-formaldehidice;

- Instalatie precondensat UF80/UF70 si antiaglomerant;

- Instalatie pentru fabricare intaritori;

- Instalatie de microproductie;

( Sectia tratare ape uzate;

- Statie tratare ape uzate;

- Depozit deseuri industriale nepericuloase;

- Laborator

( Sectia Termo - APE

- Centrala termoelectrica (CET);

- Cazan de abur Tip Babcook;

- Centrala hidroelectrica – MHC-uri;

- Captare Filtre si Distributie apa;

( Sectia Electro-AMA;

( Atelier mecanic;

( Sector Administrativ;

( Serviciu Transporturi – CFU + auto;

( Birou Calitate Mediu;

( Birou Tehnic

( Birou Aprovizionare Desfacere

- Depozite, magazii materii prime;

( Birou Control instalatii

( Birou Resurse umane

( Serviciul Financiar Contabil

( Birou IT

Activitatile industriale desfasurate pe amplasament cuprind un ansamblu de operatiuni complexe care implica si reactii chimice, la temperaturi si presiuni ridicate, in instalatii dotate cu sisteme de supraveghere si control, ansamblu care implica pe langa factorul tehnic si factorul uman.

Produsele obtinute la momentul actual la VIROMET S.A sunt: metanol, rasini ureoformaldehidice, rasini melaminice, rasini fenolice, intaritori pentru rasini, gaze comprimate.

Societatea VIROMET S.A. este detinuta de catre urmatorii participanti:

- NORTH CHEMICAL COMPLEX S.R.L.– 97,65%;

- Persoane fizice – 2,35%.

In incinta VIROMET S.A. se afla urmatoarele obiective, cladiri si amplasamente prezentate mai jos.

( Instalatia Metanol – tehnologia de obtinere a metanolului are urmatoarele faze: desulfurarea gazului metan, comprimarea gazului metan, cracarea gazului, sinteza metanolului, distilarea produsului brut, depozitarea si livrarea metanolului.

Instalatia a suferit modernizare prin construirea unei bucle de presinteza

Se utilizeaza ca materie prima in industria chimica la obtinerea unei game largi de produse: medicamente, fire sintetice, lacuri si vopsele, a rasinilor sintetice la fabricarea aditivilor pentru combustibili auto, etc.

( Instalatiile de producere a rasinilor ureo-formaldehidice (adezivi sau cleiuri), utilizate in special in industria de prelucrare a lemnului.

Tehnologia se bazeaza pe reactia intre formaldehida cu o concentratie de 60% si uree.

VIROMET S.A. dispune de capacitati de producere a unei game diversificate de rasini ureo-formaldehidice (adezivi sau cleiuri), utilizate in special in industria de prelucrare a lemnului. Avand in vedere solicitarile pietii, se mai produc si adezivi din clasa de emisie E2, care ca solicitare pe piata sunt in regres, dar si produse moderne, din clasa de emisie E1. Instalatiile sunt in buna masura de mare productivitate si automatizate. Tehnologia se bazeaza pe reactia intre formaldehida si uree in mediu acid la temperaturi de 95ºC, in mediu acid in sarje. Reactoarele de productie sunt din inox, prevazute cu agitatoare cu paleti, manta exterioara si serpentine interioare de incalzire-racire. Reactoarele sunt prevazute cu sisteme cantarire reactanti, indicare nivel si temperatura si echipamente conexe (vase de masura, condensatoare de reflux, pompe). Produsul de reactie este golit din reactoare, filtrat si depozitat pentru maturare. Produsul finit si maturat este livrat beneficiarilor in ambalaje corespunzatoare.

( Rasini sintetice fabricate

Rasini ureo-formaldehidice:

- Rasini ureo-formaldehidice, diverse sortimente (Adeziv KV 110; Adeziv G; Urelit R, P; Urelit U-96; Urelit U-96 KAS; Urelit U-102; Urelit 103 KAS; Urelit 105 KAS; Urelit 106; Urelit 110 KAS; Urelit 115; Urelit115 KAS; Urelit 117; Urelit 117 KAS; Urelit 1CL; Urelit 1CL KAS; Urelit U-94 KAS; Precondensat UF 70, UF-80, Antiaglomerant; Viopret TR)

- Rasini melaminice - Vimel M 911

- Rasini fenolice – Fenofor diverse sorturi

Sunt utilizate ca rasini adezive, rasini de protectie si finisaj, in industria usoara, in industria de prelucrare a lemnului pentru incleiere la cald si la rece, in industria chimica, la fabricarea hartiei cu caracteristici imbunatatite si rezistenta la umezeala, in industria de prelucrare a lemnului pentru fabricarea placilor aglomerate de aschii de lemn si a placilor multistratificate cu incleiere la cald si la rece, in industria textila la apretarea tesaturilor din bumbac, celofibra si matase artificiala si la fixarea unor pigmenti pe fibrele textile, etc.

Aceste rasini se utilizeaza impreuna cu intaritorul IR produs la VIROMET S.A.

( Instalatie de fabricare Precondensat UF 70, UF 80, Antiaglomerant

Materiile prime principale pentru obtinerea policondensatului UF70 sunt formaldehida de 60% si ureea, produsul rezultand ca urmare a unor reactii de policondensare.

Policondensatul UF80 rezulta prin evaporarea policondensatului UF70.

Antiaglomerantul pentru uree se obtine pe aceiasi instalatie ca si Precondensatul UF 80, deosebirea fata de acesta este ca are un continut mai mare de substanta activa.

( Instalatie microproductie - Rasini – este situata in partea sud-estica a societatii si consta dintr-o hala de microproductie, in care se pot obtine rasini ureo-formaldehidice, rasini fenolice, rasini melaminice la scara mica sau sarje pilot pentru perfectionarea produselor existente. Aceasta gama de produse se incadreaza la categoria produselor de mic tonaj si sunt produse rezultate ca urmare a cercetarilor proprii.

Instalatia cuprinde urmatoarele utilaje:

- 2 reactoare: 1 x 2500 l si 1 x 1500 l prevazute cu manta exterioara si serpentine interioare de incalzire-racire, agitatoare mecanice cu paleti, gura de alimentare- vizitare, stuturi de alimentare si golire, indicatoare de temperatura si presiune-vacuum;

- condensatoare de reflux;

- vase tampon pentru distilat;

- pompa de vacuum;

- pompe centrifuge;

- vase de masura.

( Instalatie fabricare intaritori

Intaritorii sunt amestecuri fizice a doua produse solide: clorura de amoniu si hexametilentetramina care se obtine prin amestecarea celor doua produse intr-o moara de amestecare.

( VIROMET S.A. detine si urmatoarele instalatii la care activitatea a fost incetata definitiv:

- Instalatii pentru fabricare formaldehida Formol II, Formol II bis, Formol III si Formol IV

- Instalatie pentru fabricarea metilalului

- Instalatia pentru fabricarea hexametilentetraminei

- Instalatia pentru fabricarea esterilor metilici vegetali – ESTERVI

( Toate procesele tehnologice utilizeaza ca materii prime substante chimice din care unele sunt periculoase si care, datorita fluxului continuu, sunt aprovizionate in cantitati mari, fiind depozitate in depozite special amenajate care implica un potential factor de risc chimic.

Recipientii de capacitate mica care contin substante periculoase (reactivi chimici) se gasesc numai in laboratoarele unitatii.

Toate ambalajele de substante sunt marcate cu etichete cu pictograme specifice pentru tipul de substanta periculoasa pe care il contine, in conformitate cu prevederile Regulamentului 1272/2008 cu modificarile ulterioare.

Depozitele de substante periculoase sunt amenajate conform cerintelor tehnologice, in apropierea instalatiilor unde vor fi utilizate.

( Depozitul de materii prime si materiale

Depozitul de materii prime si materiale – activitatea consta in primirea, receptia si desfacerea spre sectii/instalatii a materiei prime specifice procesului.

Materiile prime se primesc in diferite ambalaje: cisterne, butoaie, saci, recipienti si se depoziteaza dupa caz in rezervoare supraterane sau subterane, amplasate in indiguiri (cuve de retinere), pentru evitarea imprastierii lichidului in caz de avarie si/sau magazii special amenajate. Unele rezervoarele sunt prevazute cu racire, prin stropire exteriora cu apa.

( VIROMET S.A. isi asigura necesarul propriu de energie termica si electrica, fiind in acelasi timp furnizorul acestor utilitati si pentru alti agenti economici care activeaza pe platforma industriala.

In acest sens, societatea dispune de mai multe cazane de producere a aburului de medie presiune si de turbinele aferente producerii de energie electrica.

Combustibilul utilizat in acest scop este gazul metan.

( Centrala termoenergetica (CET) si Cazanul Babcock

Centrala termoenergetica are o capacitate de 86,5 MW si detine urmatoarele dotari:

- 2 cazane CR 12/5 si CR 12/6 de max. 55 t/h si 40,5 MWh/cazan;

- 2 turbine de abur in condensatie de 3 MWh fiecare;

- turbina de abur de contrapresiune de 6 MWh;

- cazan Babcock  de 8,1 t/h si 5,5 MW.

( VIROMET S.A. detine importante capacitati de captare si purificare a apei cu care asigura atat necesarul de consum intern de apa industriala si potabila cat si alimentarea cu apa a altor agentili economici care opereaza pe platforma.

Societatea dispune de un numar de 9 baraje cu captari de apa de pe paraie situate pe versantul nordic al masivului Fagaras, aductiuni, bazine decantoare, filtre si retele de distributie precum si toata dotarea tehnica necesara intretinerii sectorului precum si a monitorizarii calitatii activitatii.

Pe teritoriul judetului Brasov sunt amplasate urmatoarele captari:

- Ucea Mare;

- Ucisoara;

- Vistea Mare;

- Vistisoara;

- Sambata;

- Lisa;

- Brescioara;

- Pojorta (Breaza).

Pe teritoriul judetului Sibiu este amplasata captarea Balea.

( STATIE TRATARE APE UZATE (STAU)

Statia de tratare ape uzate trateaza in special apele uzate impurificate chimic si ape menajere colectate de pe platforma VIROMET S.A. si PUROLITE S.R.L.

Este situata in extremitatea nord-estica a societatii.

Apele uzate rezultate ca urmare a functionarii instalatiilor de pe platforma VIROMET S.A. sunt colectate printr-un sistem de trei linii de canalizare:

- canalizare conventional curata, Dn 150-1.200 mm si L = 6.900 m, construita din tuburi de beton sau bazalt, cu descarcare in emisarul raul Ucea. In aceasta canalizare sunt colectate si apele conventional curate similare colectate de la PUROLITE S.R.L.;

- canalizare anorganica, Dn 150-700 mm si L = 7.300 m, construita din tuburi din gresie sau bazalt, cu descarcare in Instalatia neutralizare ape anorganice;

- canalizare organica si menajera, Dn 125-400 mm si L = 7500 m, construita din tuburi din gresie si bazalt cu descarcare in Instalatia epurare mecano-biologica finala.

Apele uzate rezultate de la PUROLITE S.R.L. sunt colectate printr-un sistem de doua trasee de transport:

- traseu ape aminice Dn 80 mm PE cu L = 1.000 m;

- traseu ape organice acide Dn 200 m PP cu L = 1.000 m.

( Instalatii de tratare ape uzate

- Instalatie neutralizare ape anorganice VIROMET;

- Instalatie de neutralizare ape organice VIROMET;

- Instalatie de neutralizare ape acide organice PUROLITE;

- Instalatia tratare ape aminice PUROLITE;

- Instalatie finala epurare mecano-biologica.

( Instalatii conexe:

- Gospodaria de var (preparare lapte de var);

- gospodarie de reactivi (solutie de polielectrolit, fosfat trisodic si glucoza);

- cladire administrativa – laborator.

In Gospodaria de var se descarca, se depoziteaza si se prepara laptele de var necesar procesului de neutralizare a apelor acide provenite de la PUROLITE si de la VIROMET.

( Pe amplasamentul VIROMET S.A. in vecinatatea statiei de epurare se afla depozitele de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, destinate depozitarii slamului de sulfat de calciu, namolului biologic rezultat din Statia de epurare si deseu de copolimer stiren – divinilbenzen rezultat de la PUROLITE S.R.L.

Regimul de functionare al acestor depozite se prezinta astfel:

( Depozit de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, inchis in 2006, capacitate totala 37.900 mc, reglementat prin Aviz de mediu la incetarea activitatii Nr. 3 din 24.01.2007 emis de APM Brasov si Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 86/19.11.2019 privind Monitorizare postinchidere depozit deseuri industriale (batal), valabila pe toata perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industriale (batal).

( Depozit deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, capacitate dupa suprainaltare de 70.000 mc (2 celule a cate 35.000 mc), incetat depozitarea in 2011 si pentru care s-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 7 din 07.01.2020 si Aviz de Gospodarire a Apelor Nr. 77 din 06.12.2019.

Amplasamentul acestui depozit este in vecinatatea batalului inchis.

S-a construit in 2003, in regim de exploatare din 2005 si are capacitatea de depozitare epuizata.

( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I, in functiune din mai 2012, reglementat prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 122 din 2011 valabila pana la 05.05.2021 si Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 87 din 19.11.2019 valabila pana la 18.11.2024.

( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula II - aflat in constructie

( Activitati de intretinere si reparatii

( Sectia ELECTRO-AMA

Detine ateliere de reparatii, masuratori pentru aparatura electrica si de automatizare din cadrul societatii.

( Atelier Mecanic – sector de confectionare a pieselor de schimb necesare in principal cu ocazia reparatiilor care se efectueaza la instalatiile proprii.

Atelierul are in componenta urmatoarele sectoare de activitate: mecanica fina, matriterie, piese schimb.

De asemenea detine ateliere de reparatii, masuratori pentru aparatura electrica si de automatizare din cadrul societatii.

( Activitati si testari si analize

Laboratorul central dispune de urmatoarele facilitati:

- Birou CM, avand in dotare un laborator de analize aer. Laboratorul este dotat cu aparatura specifica activitatii;

- Laborator Calitate – avand in dotare laboratoare materii prime si control produs finit, analize ape uzate, ape de suprafata. Dispune de dotare specifica activitatilor de analize de laborator.

( Activitati transport

Are in dotare mijloace de transport marfa si persoane.

Sectorul are in componenta un garaj, vestiar pentru personal si atelier de intretinere. Platforma este conectata la un bazin gravitational cu separator pentru recuperarea uleiurilor.

Dispune de remiza pentru gararea/intretinerea locomotivelor, birou de miscare, vestiar personal si retea interna de garare/rulare pentru vagoane precum si o statie de spalare cisterne.

Statia de spalare cisterne este amplasata in imediata vecinatate a Statiei de epurare, apele uzate provenite ca urmare a activitatii fiind epurate pe liniile tehnologice specifice.

( Activitati administrative

Birouri, vestiare, grupuri sanitare, cabine de poarta.

( Activitati de prevenire si protectie

Societatea dispune de:

- serviciul intern de prevenire si protectie

- serviciu privat pentru situatii de urgenta

( Activitati de taierea si rindeluirea lemnului

Activitatea se desfasoara in cadrul Atelierului Tamplarie si se obtin paleti si ambalaje de lemn.

( Activitati de colectare a deseurilor

Prin activitatea de recuperare si valorificare a deseurilor industriale metalice reciclabile se recupereaza:

- deseuri metalice feroase (deseuri si resturi de fonta, oteluri aliate si nealiate, oteluri oxidabile, etc. provenite din activitati de productie, intretinere, reparatii, casari, dezafectari, etc.);

- deseuri metalice neferoase comune, aliaje de/din metale neferoase comune, aliaje si compusi metalici ai acestora.

Platforma betonata pentru depozitare metale feroase, este amplasata in zona Atelier Mecanic unde are loc sortarea si ulterior stabilirea destinatiei utilajelor si/sau a materialelor rezultate din dezafectari: reutilizare sau valorificare ca deseu metalic.

Pentru aceasta, mai intai se asigura transportul structurilor supuse procesului de recuperare (confectii industriale, utilaje, piese, etc.) la platforma destinata activitatilor de recuperare.

Se asigura descarcarea cu ajutorul utilajelor specializate (macarale) in conditii de siguranta.

Se depoziteaza aceste structuri de astfel incat sa se asigure siguranta manevrelor ulterioare.

Se actioneaza pentru sortarea pe categorii de materiale a deseurilor metalice feroase (fonta, oteluri nealiate, oteluri aliate, oteluri inoxidabile, sina uzata) si neferoase (aluminiu si aliaje de aluminiu, alama, bronz, cupru si aliaje, zinc si aliaje, plumb si aliaje, alte deseuri).

In principiu, se realizeaza o sortare grosierea (pe cantitati procentual majore, dupa compozitie).

La cumularea unor cantitati minime livrabile, se realizeaza incarcarea deseurilor metalice rezultate in camioane. Pentru incarcare se utilizeaza utilajele din dotare: incarcatoare frontale, motostivuitoare.

Pentru anumite categorii de deseuri se utilizeaza containere care se manevreaza cu macaraua.

Determinarea cantitatii incarcate se face prin cantarire, utilizand cantarul auto sau cel de cale ferata din dotarea societatii.

Tabel 9 – Situatia cladirilor de pe amplasament

| Nr. crt. | Denumirea cladirii | Felul utilizarii | Date referit. la etaje | Suprafata construita la sol (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cladire birouri, Laboratoare, Statie electrica (sectia Rasini) | birouri, laborator, statie electrica, vestiare, tablou comanda (Formol III, IV) | subsol, parter, 2 etaje | 175 |
| 2. | Cladire birouri, Atelier Sectia Termoenergetica | birouri, ateliere | parter, 1 etaj | 25 |
| 3. | Centrala Termoenergetica (CET) Sectia Termoenergetica | Birouri, magazii, laborator, sala de comanda, utilaje, atelier mecanic, statii electrice | subsol, parter, 3 etaje | 2761 |
| 4. | Cladire birouri, Laborator Calitate, Birou CM | Birouri, magazii, laboratoare, punct termic | demisol, parter, 1 etaj | 574 |
| 5. | Cladire birouri, Laborator (Metanol III) | birouri, vestiar, laborator | parter, 1 etaj | 198 |
| 6. | Cladire birouri,Tablou comanda, Atelier AMC, Statie electrica (Metanol IV) | birouri, tablou comanda, atelier AMC, statie electrica | parter, 2 etaje | 299 |
| 7. | Cladire Control-Instalatii | birouri, magazii, | parter, 1 etaj | 286 |
| 8. | Poarta Personal | poarta acces personal, birouri SSM si SPSU, arhiva, magazii, biblioteca tehnica | parter | 809 |
| 9. | Serviciu Privat pentru Situatii Urgenta | birouri, arhiva, magazii, garaj | parter | 542 |
| 10. | Sediu Administrativ Corpul A Cld.5460 | birouri, punct termic, adapost ALA | subsol parter, 2 etaje | 927 |
| 11. | Sediu Administrativ Corpul B - Cld. 5475 | birouri, punct termic, centrala telefonica, atelier, tipografie, arhiva | Subsol, demisol parter, 2 etaje | 969 |
| 12. | Cladire Birou Vanzari | birouri | Parter, pod | 145 |
| 13. | Depozit carburanti Cladire birou | birou | Parter | 20 |
|  | Depozit carburanti - Magazie ulei 1 | magazie | Parter | 80 |
|  | Depozit carburanti - Magazie ulei 2 | magazie | Parter | 80 |
| 14. | Magazie Oxigen Atelier mecanic | magazie | Parter | 289 |
| 15. | Magazie Clor – Captare filtre si distributie ape | magazie | Parter | 6 |
| 16. | SRM Sectia Termoenergetica | Statie de reglare gaz metan | Parter | 133 |
| 17. | Magazie Hidrat de Hidrazina Sectia Termoenergetica | magazie | Parter | 10 |

Pe platforma VIROMET sunt amplasate de asemenea si urmatoarele instalatii in aer liber, cu o suprafata de 419.559 mp:

Tabel 10 – Instalatii in aer liber

| Nr. crt. | Instalatii in aer liber | Suprafata ocupata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instalatiile de producere a metanolului | 68.500 |
| 2. | Instalatiile de producere a formaldehidei – in conservare | 16.250 |
| 3. | Instalatiile de producere a rasinilor ureo-formaldehidice | 3.750 |
| 4. | Instalatie de fabricare precondensat UF 70, UF 80, Antiaglomerant | 1.200 |
| 5. | Captari, aductiuni | 33.154 |
| 6. | Gospodaria de apa | 74.500 |
| 7. | Gospodaria de apa recirculata | 16.250 |
| 8. | Statia de tratare ape uzate | 119.600 |
| 9. | Depozit deseuri | 80.000 |
| 10. | Depozit materii prime | Incluse in instalatiile de productie |
| 11. | Retele termice si tehnologice | 29.950 |

In afara platformei industriale, VIROMET S.A. detine terenuri si constructii si in alte localitati si anume, in: oras Victoria, oras Fagaras si comunele Lisa, Sambata, Vistea, Ucea (jud. Brasov), Cartisoara si Arpas (jud. Sibiu).

Terenurile detinute totalizeaza o suprafata de 3.774.361,8 mp in judetul Brasov si 5.712 mp in judetul Sibiu, conform extras de carte funciara (Anexa nr. 5 - RA), dupa cum urmeaza:

Tabel 11 - Suprafete detinute/judete

| Judet | Localitatea | Suprafata teren [mp] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Locatie | Construita | Libera | Padure | Retele, Cai acces | Totala |
| Brasov | Victoria | Incinta | 1.015.756 | 380.566,4 | 1.861.000 | 463.201 | 3.720.523,4 |
|  |  | Oras | 9.338 | 13.791,4 | - | 46 | 23.175,4 |
|  | Comuna Ucea | Aductiuni | 689 | 4.798 | - | 298 | 5.785 |
|  | Comuna Sambata de Sus |  | 614 | 4.066 | - | 82 | 4.762 |
|  | Comuna Vistea |  | 473,5 | 5.934,5 | - | 303 | 6.711 |
|  | Comuna Lisa |  | 581 | 8.183 | - | 1.420 | 10.184 |
|  | Fagaras | Oras | 221 | 3.000 | - | - | 3.221 |
| Sibiu | Comuna Cartisoara | Aductiuni | 475 | 3.379 | - | 1.563 | 5.417 |
|  | Comuna Arpas |  | - | 295 | - | 295 | 295 |

Tabel 12 - Suprafete terenuri detinute

| Nr. crt. | Specificare | Incinta [mp] | Oras [mp] | Aductiuni (Baraje) [mp] | Total [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sc – suprafata construita | 1.015.756 | 9.559 | 2.832,5 | 1.028.147,5 |
| 2. | Sl – suprafata libera | 380.566,4 | 16.791,4 | 26.360,5 | 423.718,3 |
| 3. | Sp – suprafata impadurita | 1.861.000 | - | - | 1.861.000 |
| 4. | Sr – suprafata retele, cai acces | 463.201 | 46 | 3.961 | 467.208 |
| ST – suprafata totala | 3.720.523,4 | 26.396,4 | 33.154 | 3.780.073,8 |

Tabel 13 - Capacitati de productie

| Denumire instalatie | Capacitate proiectata UM/an | UM | Capacitate medie UM/an | Capacitate minima UM/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectia METANOL |
| METANOL (III si IV) | 225.000 | to | 40.900 | 12.270 |
| NG 1000 | 3.120 | mii mc | 1.700 | 567 |
| Sectia RASINI |
| RASINI UREOFORMALDEHIDICE | 90.000 | to | 49.091 | 16.364 |
| PRECONDENSAT UF-70, UF-80, ANTIAGLOMERANT | 55.000 | to | 30.000 | 10.000 |
| INTARITOR IR | 240 | to | 131 | 44 |
| INSTALATII MICROPRODUCTIE - Rasini ureo-formaldehidice, melaminice, fenolice | 2.000 | to | 1.091 | 364 |
| CENTRALA TERMOELECTRICA |
| 2 cazane CR 12 de max. 55 t/h si 40,5 MWh/cazan | 550.000 | Gcal | 300.000 | 100.000 |
| 1 turbina de abur in condensatie si priza de 3 MWh 1 turbina de abur in condensatie pura de 2 MWh 1 turbina de abur cu contrapresiune de 6 MWh | 95.000 | Kwh | 51.818 | 17.273 |
| cazan Babcock de 8,1 t/h si 5,5 MWh | 37.500 | Gcal | 20.455 | 6.818 |
| 2 microhidrocentrale - energie electrica | 3.200.000 | Kwh | 1.745.455 | 581.818 |
| Sectia Statie tratarea ape uzate |
| Instalatie neutralizare ape acide anorganice VIROMET | 600 | mc/h | - | - |
| Instalatie de tratare ape organice VIROMET | 800 | mc/h | - | - |
| Instalatie de omogenizare si neutralizare ape acide organice provenite de la PUROLITE | 600 | mc/h | - | - |
| Instalatie tratare ape aminice provenite de la PUROLITE | 12 | mc/h | - | - |
| Instalatie finala epurare mecano-biologica | 2.000 | mc/h | - | - |
| Depozite de deseuri industriale (bataluri) |
| Batal inchis | 24.000 | mc | - | - |
| Batal cu capacitatea de depozitare epuizata | 70.000 | mc |  |  |
| Batal operational: |  |  |  |  |
| Celula I | 72.332 | to |  |  |
| Celula II -+ III – in constructie | 71.668 | to |  |  |
| Captare filtre si distributie ape |
| Captare apa | 42.069 | miimc | 15.137 | 4.415 |

( Productia realizata:

Tabel 14 - Productie realizata in 2020 (tone)

| Produs | Cantitate produsa 2020 (to) |
| --- | --- |
| Metanol | 10.061 tone |
| NG 1000 | 0 tone |
| Rasini ureoformaldehidice (diverse sorturi) | 14.896,017 tone |
| Precondensat UF-70 si UF-80, Antiaglomerant | 9.955,455 tone |
| Intaritor IR | 6,880 tone |
| Instalatii microproductie - Rasini ureo-formaldehidice, melaminice si fenolice | 93,740 tone |
| Energie termica | 17.179 GCal |
| Energie electrica | 2000,304 Mwh |
| Deseu depozitat in depozit (Namol deshidratat rezultat de la statia de epurare biologica – instalatia de neutralizare S.C. Viromet S.A.) | 0 tone |

In anul 2021 a fost realizata numai productie de energie electrica cu MHC-urile de pe amplasament = 1778,963 MWh

( Instalatii tehnologice de productie existente in cadrul VIROMET S.A.

Tabel 15 - Consumuri de materii prime pe instalatii la capacitatea proiectata

| Nr crt. | Instalatia tehnologica | Proces tehnologic | Materii prime utilizate in proces la capacitatea proiectata a instalatiei |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tipul | UM | Cantitati |
|  |  |  |  |  | UM/an | UM/h |
| 1 | Instalatii metanol (III si IV) | Productie metanol | Gaz natural Hidroxid de sodiu Acid clorhidric Apa industriala Energie electrica | mii mcs t t mii mc Mwh | 303.750 450 619 3.326,4 65.250 | 38,35 0,420 8,239 |
| 2 | Instalatie NG1000 | Productie azot pur | Apa industriala Energie electrica | mc Mwh | 93.600 2.277,6 | 12 0,288 |
| 3 | Instalatie rasini ureo formal-dehidice | Productie rasini ureo formal- dehidice | Precond. UF 70 Uree Borax Hidroxid de sodiu Acid formic Apa industriala Energie electrica | t t t t t mc Kwh | 24.480 19.485 40,5 22,5 13,5 450.000 810.000 | 3,1 2,5 56,8 102,3 |
| 4 | Instalatie de fabricare rasini ureoformal dehidice (tip E1) | Productie rasini Tip-E1 | Formaldehida 60 % Uree Hidroxid de sodiu Acid formic Apa industriala Energie electrica | t t t t mc Kwh | 22.275 21.825 18 15,75 450.000 810.000 | 2,8 2,8 56,8 102,3 |
| 5 | Instalatie precondensat UF-70 | Productie precond-ensat UF-70 | Formald. 60% Uree Hidroxid de sodiu Apa industriala Energie electrica | t t t mc Kwh | 28.175 7.175 28 315.000 455.000 | 3,6 0,9 39,8 57,4 |
| 6 | Instalatie precondensat UF-80 si anti-aglomerant | Productie UF-80 si anti-aglomerant | Precond. UF 70 Apa industriala Energie electrica | t mc Kwh | 24.000 200.000 300.000 | 3 25,3 37,9 |
| 7 | Instalatie producere intaritori | producere intaritori pt. adezivi | Hexametilen-tetramina Clorura de amoniu Energie electrica | t t Kwh | 13,2 228 19.200 | 2,4 |
| 8 | Instalatii producere energie termica si electrica | Productie energie termica si electrica | Gaz natural Apa industriala Acid azotic diluat Hidroxid de sodiu Hidrat de hidrazina Energie electrica | mii mcs mii mc t t t Mwh | 78.100 2.027,52 221,4 142 2,2 11.822,5 | 9,864 0,256 1,493 |
| 9 | Instalatii producere en. electrica | Productie energie electrica | Apa industriala | mii mc | 26801,28 | 3,384 |
| 10 | Statia tratare ape uzate | Tratare ape uzate | Apa industriala Var Fosfat trisodic Acid fosforic Bicarbonat de sodiu Glucoza | mc t t t t t | 60.000 7.300 7 1 5 51 | 7,6 |

Schema generala a activitatilor desfasurate cu marcarea punctelor de emisii este descrisa in Sectiunea 2.3.

Schema de productie generala este prezentata mai jos.

Figura 1 - Schema de productie generala

### Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

VIROMET S.A. Victoria este amplasata in zona centrala a Romaniei, la poalele versantului nordic al muntilor Fagaras, pe un platou la o altitudine medie de 650 m situat intre cursurile de apa paraul Corbul Ucei (la est) si Ucea Mare (la vest), afluenti ai Oltului, conform Planului de incadrare in zona.

Localitatea Victoria este situata in partea de sud a DN1, la 10 Km de comuna Ucea de Jos.

Coordonatele geografice ale VIROMET S.A. sunt urmatoarele:

Tabel 15 - Coordonatele geografice

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine | 24o42’42” | 477547 |
| Latitudine | 45o42’09” | 466992 |

Conform Extras de carte funciara (Anexa nr. 5 - RA), terenurile detinute totalizeaza o suprafata de 3.774.361,8 mp in judetul Brasov si 5.712 mp in judetul Sibiu.

( Unitati economice invecinate:

- Nord: oras VICTORIA, ISU-Brasov-Sectia de Pompieri VICTORIA, WIND SPEED S.R.L, PUROLITE S.R.L., POLLUX S.R.L., si terenuri intravilane ale orasului Victoria;

- Est: PIROCHIM S.A.,. MAXAM S.R.L. si terenurile in proprietate private apartinand comunei Vistea;

- Sud: suprafata impadurita ROMSILVA;

- Vest: raul Ucea Mare, suprafata impadurita “ROMSILVA”, GREEN VISION SEVEN S.R.L., AROMAPA SERV S.R.L., S.R.M. Victoria II si Catunul Sumerna.

( Orase invecinate:

- Nord: Victoria, cca. 2 Km;

- Est: Fagaras, cca. 35 Km, pe soseaua DN1;

- Vest: Sibiu, cca 64 Km pe DN1.

( Cursuri de apa din vecinatate:

- Paraul Corbul Ucii (la est) si raul Ucea Mare (la vest), afluenti ai Oltului.

Principalele cai de comunicatii din teritoriul sunt:

- Drumul european E64 (national DN1) – Bucuresti – Brasov – Fagaras – Sibiu;

- DJ105C – Or. Victoria – Ucea de jos, are prelungire pana la S.C. VIROMET S.A.;

- DJ104A – Victoria – Vistea;

- Calea ferata Brasov – Fagaras – Sibiu (magistrala 200);

- Cale ferata – Gara Victoria – Gara Ucea;

- Cale ferata – S.C. VIROMET S.A. – Gara Victoria.

Aprovizionarea cu materii prime si produse auxiliare se realizeaza atat pe cale rutiera, cat si pe calea ferata uzinala aferenta.

Societatea Comerciala VIROMET S.A. Victoria, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/340/25.04.1991, avand Certificatul de Inregistrare Seria B nr. 1148281 si Codul Unic de inregistrare RO 1126350.

VIROMET S.A. detine Certificate de atestare a dreptului de propritate asupra terenului: seria M 03 nr 1311/25.08.1994 pentru terenurile detinute in Brasov si seria M 03 nr. 4109/15.04.1998 pentru terenurile din Sibiu.

( Scurt istoric

Combinatul Chimic Victoria s-a proiectat in 1937 si s-a construit pana in 1949, avand ca destinatie producerea de pulberi fara fum.

Pentru aceasta au fost puse in functiune fabricile de acid sulfuric, acid azotic si nitroceluloze.

Dupa construirea fabricii de amoniac de sinteza, prima de acest fel din tara s-a dezvoltat productia de ingrasaminte, prin punerea in functiune a unei linii de ingrasaminte azotoase de capacitate redusa in anul 1960.

Primele instalatii au fost puse in functiune in anul 1953.

Instalatia pentru fabricarea formaldehidei a fost proiectata de Institutul de Inginerie Tehnologica si Proiectari pentru Industria Chimica Bucuresti (I.I.T.P.I.C.), in cooperare cu firma DEGUSSA.

Instalatia pentru fabricarea metanolului a fost proiectata de Institutul de Inginerie Tehnologica si Proiectari pentru Industria Chimica” Bucuresti (I.I.T.P.I.C.), in cooperare cu firma UHDE - R.F.G.

Terenul pe care se afla amplasamentul a fost ocupat inainte de padure, fiind defrisat partial in scopul amplasarii actualei societati VIROMET.

Proiectarea amplasamentului a fost demarata in anul 1939 si constructiile au fost realizate pana in anul 1943, apoi sistate si reluate dupa anul 1949.

Primele instalatii au fost puse in functiune in anul 1953, dezvoltarea a continuat pana la nivelul 1998.

Dupa privatizarea din 2002, s-au mai realizat:

- Instalatie de fabricare rasini tip E1;

- Instalatie ester metilic vegetal;

- Microhidrocentrale.

( Calitatea solului, subsolului si a acviferului din amplasament

Conform informatiilor puse la dispozitie de VIROMET S.A., nu au fost semnalate incidente tehnologice legate de poluare, datorita pregatirii personalului si a efectuarii la timp a reviziilor si reparatiilor, functie de orele de functionare ale utilajului sau instalatiei.

Monitorizarea semestriala a panzei freatice in cele 3 foraje de observatie de la VIROMET S.A. pentru urmatorii indicatori: pH, formaldehida, amoniu, azotati, cloruri, sulfati, suspensii, reziduu filtrat la 1050 C, CCO-Cr, turbiditate nu au pus in evidenta depasiri ale indicatorilor analizati.

Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic Olt, amplasamentul studiat se afla in interiorul perimetrului acoperit de Corpul de apa subterana ROOT07 - Depresiunea Fagaras.

Toate apele sunt colectate, preepurate si epurate, inainte de a fi evacuate in emisarul natural – raul Olt, paraul Ucea, paraul Corbul Ucei.

In vederea evaluarii calitatii acviferului, pe amplasamentului VIROMET s-au realizat foraje inca din anul 1969, astfel:

- In zona CET, forajele F.1, F.2 si F.3 s-au executat pana la 9,00 ÷ 10,00 m adancime si s-a evidentiat urmatoarea stratificatie a terenului:

  - in suprafata, pe grosimi foarte variabile, cuprinse inte 2,00 ÷ 5,20 m s-au identificat umpluturi din pamant, pietris si bolovanis cu liant argilos, precum si un orizont de material deluvial, de panta, constituit sin prafuri si argile cu pietris avand resturi vegetale (bucati de lemn in descompunere) si prezentand un caracter malos;

  - sub pachetul de umpluturi si material deluvial, forajele F.1 ÷ 3 s-a identificat un strat de pietrisuri cu bolovanis (rulat si nerulat) din sisturii micacee, avand liant argilos-nisipos, galben-cafeniu, indesat; acest start a fost depasit la 8,30 m, in forajul F.2 si la 7,00 adancime in F.3; forajul F.1 a fost oprit la 9,00 m adancime, in stratul de pietris cu bolovanis si liant argilos;

  - in continuare, pana la 10,00 m adancime, forajele F.2 si F.3 au interceptat un star de argila marnoasa, cenusie, tare, in care s-au observat fete lucioase structurale.

Apa subterana a fost intalnita in forajele F.1 ÷ 3 sub forma de infiltratii, cu aflux de apa insemnat, la adancimi cuprinse intre 2,55 ÷ 5,45 m de la nivelul terenului.

Din analiza rezultatelor efectuate in foarajul F.1, acviferul a prezentat urmatoarele caracteristici:

- indice pH la 200C: 6,75;

- bioxid de carbon liber (CO2): 24,20 mg/l;

- calciu (Ca2+): 39,70 mg/l;

- magneziu (Mg2+): 19,40 mg/l;

- sulfati (SO42-): 41,40 mg/l;

- bicarbonati (HCO3-): 79,00 mg/l;

- cloruri (Cl-): 14,00 mg/l;

- reziduu fix la 1050C: 180,00 mg/l;

- duritatea totala: 10,200 germ.;

- duritatea permanenta: 6,600 germ.;

- duritatea temporara: 3,600 germ.

Interpretarea agresivitatii apei asupra betoanelor s-a realizat conform STAS 3349/1964 si a rezultat ca apa prezinta o agresivitate puternica fata de metale.

- Zona centrala este situata pe platforma din incinta societatii, pe un teren aproximativ plan si orizontal, ce a fost acoperit de vegetatie arborescenta, iar forajele F.4, F.5 si F.6 au fost executate pana la adancimea de 10,00 m si au prezentat urmatoarea stratificatie:

  - in suprafata, pe grosime de 0,20 ÷ 0,80 m, se gaseste orizontul de pamant vegetal, argilos, cafeniu, cu radacini;

  - in continuare, pana la 1,90 ÷ 2,60 m adancime de la nivelul terenului, a fost identificat un strat de argila prafoasa, glabena cu intercalatii feruginoase, plastic vartoasa, putin compresibila.

Principalele caracteristici geotehnice ale acestui strat sunt:

- umiditatea naturala: w = 18 ÷ 28%;

- gradul de umiditate: S = 0,69 ÷ 0,93;

- indice de plasticitate: Ip = 38 ÷ 47;

- greutatea specifica aparenta: ( = 1,84 ÷ 1,99 tf/m;

- porozitatea: n = 39,5 ÷ 46,5%;

- modului de deformatie liniara edometric pentru intervalul de presiune 2 ÷ 3 kg/cmp: E2-3 = 111 ÷ 167 kgf/cmp;

- tasarea specifica la presiunea de 2,0 kgf/cmp: ep2 = 1 ÷ 2 cm/m;

- unghiul de frecare interior: ( = 210;

- coeziunea: c = 0,72 kgf/cmp.

  - in continuare, sub 1,90 ÷ 2,60 m, forajele F.4 ÷ 6 au identificat un strat de pietris si bolovanis (rulat si nerulat), din sisturi micacee, cu liant argilos-nisipos cafeniu-galben; in acest strat s-a patruns pana pe grosimi de 7,40 ÷ 8,10 m.

Apa subterana a fost intalnita in forajele F.4 ÷ 6, la 0,60 ÷ 2,60 m adancime, sub forma de infiltratii, care au disparut intre 2,50 ÷ 4,00 m adancime. S-a presupuns ca apa intalnita provine din precipitatii, nefiind vorba de o panza de apa subterana.

- Sector Formol - Rasini este situat in zona de sud-est a societatii, pe un teren usor accidentat, in imediata vecinatate a paraului care curge la 1 ÷ 2 m, sub nivelul mediu al terenului inconjurator. Partial terenul a fost acoperit cu umpluturi relativ recente la acea data. Forajele F.7 ÷ 10 s-au executat pe acest amplasament si s-a identificat urmatoarea stratificatie:

  - in suprafata, pe grosime de 0,80 ÷ 2,70 m, stratul de umplutura si pamant vegetal, constituit din pietris, nisip, pamant, resturi de caramizi, etc.;

  - in continuare, forajele F.7 si F.8 au identificat intre 2,00 ÷ 3,10 m si respectiv 2,70 ÷ 3,00 m, stratul de argila prafoasa, galbena cu intercalatii feruginoase, plastic vartoasa, putin compresibila, ale carei caracteristici geotehnice pot fi considerate asemanatoare cu cele stabilite pentru stratul de argila intalnit in forajele F.4 ÷ 6.

Forrajele F.8. si F.10 au interceptat sub 0,80 ÷ 1,00 m adancime (sub umpluturi si pamant vegetal) stratul de pietris cu bolovanis rulat si nerulat, din sisturi micacee, cu liant argilos-nisispos, cafeniu. Acest strat s-a identificat in Forajele F.7 si F.9 la 3,10 m si respectiv la 3,00 m adancime. Toate cele 4 foareje au fost oprite in stratul de pietris, la 8,00 ÷ 10,00 m adancime de la nivelul terenului.

Pentru amplasarea depozitelor de deseuri industriale (bataluri) in zona statiei de epurare, la nivelul anului 1998 s-au executat foraje geotehnice si s-au amplasat piezometre.

- In anul 2012, s-a realizat in o cercetare hidrogeologica a amplasamentului efectuata de GEOFORAJ S.R.L., Miercurea-Ciuc.

Conform acestui studiu, zona amplasamentului VIROMET a fost cercetat din punct de vedere hidrogeologic prin 3 foraje hidrogeologice, si anume:

- primul foraj de cercetare hidrogeologica (FH-31) a fost executat in zona statiei de tratatre a apelor uzate. Acest foraj a interceptat urmatoarele secvente geologice:

  - 0,00 ÷ 01,00 m - sol vegetal + umplutura;

  - 0,10 ÷ 02,00 m - nisip argilos galbui;

  - 0,20 ÷ 19,50 m - pietris cu bolovanis in matrice argiloasa-nisipoasa;

  - 19,50 ÷ 24,00 m - argila galbena-cafenie;

  - 24,00 ÷ 38,80 m - marna argiloasa-nisipoasa cenusie-albastruie;

  - 38,80 ÷ 40,00 m - nisip fin cenusiu;

  - 40,00 ÷ 55,00 m - marna argiloasa-nisipoasa cenusie-albastruie.

Din punct de vedere geologic, stratele cu pietris si bolovanis (depozite proluviale) sunt alcatuite din elemente de roci cristaline, provenite din erodarea muntilor Fagaras - sisturi sericito-cloritoase, micasisturi, gnaise, paragnaise, amfibolite, calcare cristaline, sisturi grafitice, cuartite.

Din punct de vedere stratigrafic, formatiunile geologice interceptate de acest foraj apartin depozitelor sedimentare ale bazinului Transilvaniei, cu varsta neogena (tortonian - marna argiloasa-nisipoasa, argila, nisip fin) si depozitelor proluviale de varsta cuaternara (pietris cu bolovanis cu nisip/nisip argilos/argila nisipoasa).

Din punct de vedere hidrogeologic acest foraj a interceptat un complex acvifer, alcatuit din strate slab si foarte slab permeabile (nisip argilos, pietris cu bolovanis in matrice argiloasa-nisipoasa, nisip fin) si strate impermeabile (argila, marna argiloasa-nisipoasa). Coeficientul de permeabilitate (k) ale stratelor permeabile este foarte slab, cu valori cuprinse in intervalul de 10-11 ÷ 10-6.

Avand in vedere anturajul hidrogeologic si faptul ca forajul de urmarire din apropiere (cu adancime finala de 20,00 m) executata de GEOFORAJ S.R.L. in anul 2010, foraj care a prezentat aceeasi litologie, are un debit foarte slab (0,01 l/s), forajul FH-31 nu a fost tubat.

- Al doilea foraj hidrogeologic (FH-32) a fost executat in zona instalatiei de metanol. Acest foraj a pus in evidenta prezenta urmatoarelor secvente stratigrafice:

  - 0,00 ÷ 02,00 m - sol vegetal + umplutura;

  - 0,20 ÷ 26,80 m - pietris cu bolovanis cu nisip;

  - 26,80 ÷ 25,30 m - pietris cu bolovanis in matrice nisipoasa-argiloasa;

  - 25,30 ÷ 35,00 m - marna argiloasa-nisipoasa cenusie-albastruie.

Din punct de vedere geologic, elementele din stratele cu pietris si bolovanis sunt reprezentate de roci cristaline (fragmente rezultate in urma erodarii masivului Fagaras) sisturi sericito-cloritoase, micasisturi, gnaise, paragnaise, amfibolite, calcare cristaline, sisturi grafitice, cuartite.

Din punct de vedere stratigrafic, ca si in cazul anterior, formatiunile geologice interceptate de forajul hidrogeologic FH-32, apartin depozitelor sedimentare ale bazinului Transilvaniei, cu varsta neogena (tortonian - marna argiloasa-nisipoasa) si depozitelor proluviale de varsta cuaternara (pietris cu bolovanis cu nisip/nisip argilos).

Din punct de vedere hidrogeologic forajul FH-32 a pus in evidenta prezenta unui complex acvifer, alcatuit din strate magazine (pietris cu bolovanis cu nisip, pietris cu bolovanis in matrice nisipoasa-argiloasa) cu un coeficient de permeabilitate foarte bun (10-6 ( k 10-3, chiar k 10-3) si dintr-un strat impermeabil (marna argiloasa-nisipoasa).

Avand in vedere conditiile geologice si hidrogeologice favorabile, forajul a fost largit si tubat pana la 35,00 m. Filtrele au fost montate in intervalul de 3,00 ÷ 25,00 m.

Nivelul hidrostatic in forajul FH-32 a fost masurat la adancimea de 7,50 m fata de suprafata actuala a terenului.

Debitul putului a fost testat cu pompa mamuth (pompa aer-lift). Dupa repetate masuratori, am obtinut un debit de 1,50 I/s. Denivelarea maxima in timpul pomparii cu pompa mamuth era de 9,50 m, dupa oprirea pompei mamuth nivelul apei situandu-se la adancimea de 17,00 m fata de suprafata actuala a terenului (nivel hidrodinamic).

- Al treilea foraj hidrogeologic (FH-33) a fost executat la cca. 100,00 m sud de forajul FH-32. Forajul a interceptat urmatoarele secvente geologice:

  - 0,00 ÷ 02,00 m - sol vegetal + umplutura;

  - 0,20 ÷ 14,20 m - pietris cu bolovanis cu nisip;

  - 14,20 ÷ 18,50 m - pietris cu bolovanis in matrice nisipoasa-argiloasa;

  - 18,80 ÷ 32,00 m - pietris cu bolovanis cu nisip;

  - 32,00 ÷ 45,50 m - marna argiloasa-nisipoasa cenusie-albastruie.

Din punct de vedere geologic, ca si in cazurile anterioare, stratele cu pietris si bolovanis sunt alcatuite din elemente de roci cristaline, apartinatoare masivului Fagaras - sisturi sericito-cloritoase, micasisturi, gnaise, paragnaise, amfibolite, calcare cristaline, sisturi grafitice, cuartite.

Din punct de vedere stratigrafic, formatiunile geologice interceptate de acest foraj apartin depozitelor sedimentare ale bazinului Transilvaniei, cu varsta neogena (tortonian - marna argiloasa-nisipoasa) si depozitelor proluviale de varsta cuaternara (pietris cu bolovanis cu nisip/nisip argilos).

Din punct de vedere hidrogeologic acest foraj a pus in evidenta prezenta unui complex acvifer asemanator cu cel din forajul FH-32, alcatuit din strate magazine (pietris cu bolovanis cu nisip si pietris cu bolovanis in matrice nisipoasa-argiloasa) cu un coeficient de permeabilitate bun (10-6 ( k 10-3) si dintr-un strat impermeabil (marna argiloasa-nisipoasa).

Avand in vedere conditiile geologice si hidrogeologice favorabile, forajul a fost largit pana la 45,50 m. Din cauza unui accident tehnic imprevizibil (scaparea a unor pietre din peretele putului, care au blocat definitiv coloana de tubaj) s-a reusit tubarea doar pana la 40,00 m. Filtrele au fost montate in intervalul de 3,00 ÷ 30,00 m.

Nivelul hidrostatic in forajul FH-33 a fost masurat la adancimea de 8,00 m fata de suprafata actuala a terenului.

Dupa repetate masuratori, am obtinut un debit de 0,40 I/s. Denivelarea maxima in timpul testarii cu pompa mamuth era de 10,00 m, dupa oprirea pompei mamuth nivelul hidrodinamic a fost masurat la adancimea de 18,00 m fata de suprafata actuala a terenului.

Calitatea acviferului identificat in forajele de monitorizare amplasate pe teritoriul VIROMET sunt evaluate prin analiza rezultatelor ce au rezultat din monitorizarile anterioara.

Nu s-au stabilit valori de referinta.

Din valorile analitice efectuate la nivelul anului 1999, la forajele existente la acea data:

- foraj F1 – langa Gara Ucea

- foraj F2 – in Ucea de Jos

- foraj F3 – in Ucea de Sus

- foraj F4 – in Corbisor

- foraj F5 – in Feldioara

nu au rezultat depasiri conform STAS 1342/91 – Apa potabila.

Din automonitoringul efectuat de laboratoare interne ale VIROMET, valorile determinate la nivelul anilor 2001 si 2003 nu au rezultat depasiri conform STAS 1342/91 – Apa potabila

In zona Depozitul de deşeuri industriale nepericuloase, se vor lua in considerare valorile determinate la nivelul anului 2006, cand s-a evaluat acviferul in forajul F2 – pe o perioada de mai multe luni.

Apa subterana nu este utilizata in scop potabil, fiind foraje de monitorizare a acviferului freatic.

Apa subterana este monitorizata semestrial in puturile de monitorizare amplasate:

- Ucea de Sus;

- Ucea de Jos;

- Feldioara.

Indicatorii monitorizati sunt: pH, turbiditate, CCO-Cr, amoniu, azotati, cloruri, sulfati, suspensii, reziduu filtrat la 1050 C, fenoli.

- cele 3 foraje (F1 ÷ F3) amplasate in zona batalurilor de la statia de epurare.

Indicatorii monitorizati sunt: pH, formaldehida, amoniu, azotati, cloruri, sulfati, suspensii, reziduu filtrat la 1050C, CCO-Cr, CBO5, azotati, sulfati, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn ), Ca, turbiditate.

Rezultatele monitorizarilor efectuate sunt prezentate in Raportul de amplasament ce a stat la baza obtinerii AIM.

Din analiza rezultatelor analitice la probele de apa efectuate la forajele de monitorizare nu se constata depasiri ale concentratiilor poluantilor analizati.

S-a identificat o poluare punctuala conform limitelor impuse de Ordinul nr. 756/1997 pentru tipul de mai putin sensibil la indicatorul Cd in zona Saruri de cadmiu semnificativa, o poluare potential semnificativa la Pb in zona Rasini fenolice semnificativa in zona Acid sulfuric.

Aceaste zone au fost reabilitate, iar la momentul actual din monitorizarile efectuate nu s-au mai inregistrat depasiri ale indicatorilor analizati.

In zona instalatiilor tehnologice nu se efectueaza monitorizarea calitatii solului.

In zona instalatiilor, calitatea solului a fost evaluata la nivelul anului 1999 si nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor analizati.

Monitorizarea calitatii solului se efectueaza doar la Depozitul de deseuri – Celula I, unde nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor: pH, umiditate, sulfati, cloruri, metale grele (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn).

Din monitorizarile efectuate nu s-a pus in evidenta existenta unor depasiri ale valorilor continuturilor normale ale poluantilor evaluati pentru stabilirea calitatii solului si nu s-a indus o poluare datorita activitatilor desfasurate pe amplasament.

In ansamblu, analizele chimice de sol nu evidentiaza modificari ale insusirilor chimice de sol si implicit a subsolului si a panzei freatice datorate emisiilor de la VIROMET S.A. Victoria.

### Alternative principale studiate de Solicitant (legate de locatie, justificarea economica, orientarea spre alt domeniu)

Nu a fost cazul, deoarece nu existau la nivel mondial alte tehnici de lucru.

Pe amplasamentul actual in care isi desfasoara activitatea VIROMET S.A. inca din anul 1949 s-au desfasurat aceleasi activitati, si anume: fabricare produse chimice si activitati conexe.

Dat fiind ca este o activitate existenta, autorizata din punct de vedere al protectiei mediului, nu a fost necesara studierea unor alternative de amplasament si detine Autorizatie integrata de mediu nr. BV 8 / 08.12.2020.

De asemenea, prin prezenta solicitare de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nu se introduc activitati noi pe amplasamentul IED, care sa necesite studierea unor alternative tehnice, ci s-a incetat activitatea la instalatiile de formaldehida 3 si formaldehida 4.

VIROMET S.A. nu mai detine certificat al Managementul de Mediu, dar sunt mentinute procedurile specifice sistemului de managemetn si care confirma conformarea cu standardul SR EN ISO 14001:2015.

Organizatia detine „Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala”, iar in cadrul organizatiei exista un sistem de planificarea si identificare a tuturor aspectelor de mediu si de monitorizare a efectelor acestora, care provin din activitatile desfasurate pe amplasament, conform cerintelor impuse prin legislatia in vigoare.

## Materii prime si materiale auxiliare

( Normele de consum pentru materii prime si utilitati sunt:

( Sectia METANOL

Tabel 16 – Materii prime, auxiliare, consumuri - Sectia METANOL

| PRODUSUL MATERII PRIMESI UTILITATI | UM/t | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| 1. METANOL |
| Hidroxid de sodiu, 100% | kg | 2,00 |
| Acid clorhidric 32% | kg | 2,75 |
| Energie electrica - MET. III + MET. IV | Kwh | *145 |
| Energie electrica - MET. IV | Kwh | 98 |
| Apa industriala | mc | 12,3 |
| Gaze naturale | mc(s) | 1.350 |
| 2. AZOT (debit aer 2500 mc/h) |
| Energie electrica | Kwh/1000 mc | 730 |
| Abur | Gcal/1000 mc | 0,09 |
| Apa industriala | mc/1000 mc | 30 |
| 3. ABUR EXCES |
| Gaze naturale | mc(s)/Gcal | 123 |
| Energie electrica | kwh/Gcal | 11 |
| Apa industriala | mc/Gcal | 1.5 |

Nota: * pentru functionare Met. IV = 98 kWh/t

pentru functionare Met. III + Met. IV = 145 kWh/t

( Sectia RASINI

Tabel 17 – Materii prime, auxiliare, consumuri - Sectia RASINI

| PRODUSUL MATERII PRIME SI UTILITATI | UM/t | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| 1. Rasini ureoformaldehidice diverse sorturi |
| Precondensat UF 70% | kg | 545 ÷ 960 |
| Uree | kg | 180 ÷ 410 |
| Borax | kg | 0,85 ÷ 1 |
| Acid formic | kg | 0,3 ÷ 0,5 |
| Hidroxid de sodiu, 100% | kg | 0,4 ÷ 0,6 |
| Energie electrica | KWh | 18 ÷ 100 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 ÷ 0,5 |
| Apa industriala | mc | 10 |
| 2. Rasini ureoformaldehidice diverse sorturi |
| Formol 60% | kg | 430 ÷ 495 |
| Uree | kg | 485 ÷ 555 |
| Acid formic | kg | 0,3 ÷ 0,4 |
| Hidroxid de sodiu, 100% | kg | 0,4 |
| Energie electrica | KWh | 18 ÷ 100 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 |
| Apa industriala | mc | 10 |
| 3. PRECONDENSAT UF 70% |
| Formol 60% | kg | 805 |
| Uree | kg | 205 |
| Hidroxid de sodiu, 100% | kg | 0,8 |
| Energie electrica | KWh | 13 |
| Energie termica | Gcal | 0,1 |
| Apa industriala | mc | 9 |
| 4. PRECONDENSAT UF 80% |
| Precondensat UF 70% | kg | 1200 |
| Energie electrica | KWh | 15 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 |
| Apa industriala | mc | 10 |
| 5. Antiaglomerant |  |  |
| Precondensat UF 70% | kg | 1387 |
| Energie electrica | KWh | 25 |
| Energie termica | Gcal | 0,5 |
| Apa industriala | mc | 17 |
| 6. INTARITOR R |
| Clorura de amoniu | kg | 950 |
| Hexa tehnica | kg | 55 |
| Energie electrica | KWh | 80 |
| 7. VIMEL |
| Metanol | kg | 491 |
| Formol 43% | kg | 660 |
| Melamina | kg | 360 |
| Hidroxid de sodiu 100% | kg | 7 |
| Monoetilenglicol | kg | 85 |
| Energie electrica | Kwh | 70 |
| Energie termica | Gcal | 1,1 |
| Apa industriala | mc | 20 |
| 8. VIOPRET TR 55% |
| Formol 43% | kg | 750 |
| Uree | kg | 300 |
| Metanol | kg | 720 |
| Acid sulfuric 98% | kg | 3 |
| Hidroxid de sodiu,100% | kg | 5 |
| Energie electrica | Kwh | 55 |
| Energie termica | Gcal | 0,5 |
| Apa industriala | mc | 60 |

( SECTIA TERMO

Tabel 18 – Materii prime, auxiliare, consumuri - SECTIA TERMO

| PRODUSUL MATERII PRIMESI UTILITATI | UM | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| ENERGIE ELECTRICA (MWh) | MWh |  |
| Energie electrica | KWh | 18,5 |
| Energie termica | Gcal | 2,6 |
| Apa industriala | mc | 30 |
| ENERGIE TERMICA (Gcal) | Gcal |  |
| Energie electrica | KWh | 16 |
| Energie termica | Gcal | 0,04 |
| Apa demineralizata | mc | 1.15 |
| Gaze naturale | mc | 142 |
| Hidrazina | l | 0,004 |
| Fosfat trisodic | Kg | 0,0016 |
| APA DEMINERALIZATA (mc) | mc |  |
| Energie electrica | KWh | 2 |
| Energie termica | Gcal | 0,0054 |
| Apa industriala | mc | 1,2 |
| Acid azotic diluat | Kg | 0,35 |
| Hidroxid de sodiu 100 % | Kg | 0,225 |
| ENERGIE ELECTRICA din HIDRO | MWh |  |
| Apa industriala | mc | 11 |

( Materii prime si auxiliare utilizate in activitatea desfasurata si produse finite:

Tabel 19 – Materii prime, auxiliare, mod utilizare si depozitare

| Materii prime/auxiliare | Natura chimica/ compozitie | Destinatie | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii prime pentru fabricare Metanol, Rasini Ureoformaldehidice, melaminice si fenolice, Intaritori |
| Gaz natural | Amestec, CH4 | Materie prima pentru fabricare metanol, combustie | Fara stocare | periculos F+-extrem de inflamabil H220 H280 |
| Formaldehida 30-60% | organic CH2O | Materie prima in fabricarea rasinilor ureoformaldehidice | 6 rezervoare din inox 3 x 250 mc 1 x 200 mc 2 x 150 mc pt. Formald de 43 % si 60 % si 2 x 60 mc 1x40 mc pentru formaldehida de 37%. | periculos Xi-iritant C-coroziv H301 H311 H331 H330 H314 H317 H341 H350 |
| Precondensat UF-80/UF-70 Antiaglomerant | organic, Concentrat ureo-formaldehidic UFC | Materie prima in fabricarea rasinilor ureoformaldehidice | 10 rezervoare: - 2x400 mc pentru UF-80 si Antiaglomerant - 1 x 400 mc; 2 x 60 mc; 5 x 50 mc pentru UF-70 | periculos Xn-nociv Xi-iritant H315 H319 H335 H317 |
| Uree | organic, CO(NH2)2 | Materie prima adezivi | Vrac in spatiu acoperit bine ventilat | nepericulos |
| Borax pentahidrat | anorganic, Na2[B4)5(OH)4]8H2O | Regulator pH in procesele de policondesare | Saci PE depozitati in magazie special amenajata | periculos Xi-iritant H360 H319 |
| Borax decahidrat | anorganic, Na2[B4)5(OH)4]8H2O | Regulator pH in procesele de policondesare | Saci PE depozitati in magazie special amenajata | periculos Xi-iritant H360 H319 |
| Hidroxid de sodiu 48% | anorganic, NaOH | regulator de pH in procesele de policondesare | 2 rezervoare 2 x 30 mc = 60 mc 2 rezervoare 1 x 50 mc = 50 mc 1 x 3 0mc = 30mc 1 rez. de 4 mc | periculos C-coroziv H314 H290 |
| Acid formic 85% | anorganic, HCO2H | regulator de pH in procesele de policondesare | Butoaie depozitate in magazie special amenajata | periculos C-coroziv H314 |
| Melamina | organic C3H6N6 | Materie prima rasini melaminice | Saci PE si PP depozitati in magazie special amenajata | nepericulos |
| Fenol | organic, C6H6O | Materie prima adezivi | 2 rezervoare metalice 1 x 18 mc 1 x 30 mc | periculos C-coroziv T-toxic Xn-nociv H301 H311 H331 H314 H318 H341 H373 |
| Clorura de amoniu | anorganic, NH4Cl | Materie prima fabricare intaritori | Saci PE depozitati in magazie special amenajata | periculos Xn-nociv H319 H302 |
| Hexametilen-tetramina | anorganic, (CH2)6N4 | Materie prima fabricare intaritori | Saci PE depozitati in magazie special amenajata | periculos F-foarte inflamabil H228 H317 |
| Materii prime auxiliare – alte procese |
| KATALCO JM 32-5 | Amestec, contine oxid de zinc in procent > = 90%, anorganic, ZnO | Catalizator desulfurare | 2 desulfuratoare V 103 A si B, umplute cu catalizator pe baza de ZnO de 10 mc, in instalatia Metanol IV. | periculos N-toxic pentru organismele acvatice H400 H410 |
| Schimbatori de ioni | Substanta anorganica | Demineralizarea apei | In filtrele din statiile de demineralizare | nepericulos |
| Hidroxid de sodiu 48% | anorganic, NaOH | Regenerant mase ionice | 2 rezervoare 2 x 30 mc = 60 mc 2 rezervoare 1 x 50 mc = 50 mc 1 x 3 0mc = 30mc 1 rez. de 4 mc | periculos C-coroziv H314 H290 |
| Acid clorhidric 32% | anorganic, HCl | Regenerant mase ionice | 2 rezervoare 1 x 50 mc = 50 mc 1 x 60 mc = 60 mc 1 rez. OL cauciucat 1 rezervor polistif | periculos Xi-iritant C-coroziv H314 H335 H290 |
| Acid azotic 55% | anorganic, HNO3 | Regenerant mase ionice | 1 rezervor de 20 mc | periculos O-oxidant C-coroziv H272 H314 H290 EUH 071 |
| Hidrat de hidrazina | anorganic, N2H4*H2O | Inhibitor de coroziune | Butoaie de 200 l depozitate in magazie special amenajata | periculos C-coroziv N-toxic pentru organismele acvatice Xn-nociv Carc.-carcinogen H302 H312 H331 H314 H317 H350 H411 |
| Acid fosforic 85% | anorganic, H3PO4 | Nutrient in statia de epurare | Butoaie depozitate in magazie special amenajata | periculos C-coroziv H314 |
| Var | anorganic, CaCO3 | Agent neutralizare statia de epurare | 10 Silozuri verticale | periculos Xi-iritant H315 H318 H335 |
| Bicarbonat de sodiu | anorganic, NaHCO3 | Regulator pH statia de epurare | Saci PE depozitati in magazie special amenajata | nepericulos |
| Fosfat trisodic | anorganic, Na3PO4 | Nutrienti in statia de epurare | Saci PE si PP depozitati in magazie special amenajata | periculos Xi-iritant H315 H319 H335 |
| Glucoza | organic. C6H12O6 | Nutrienti in statia de epurare | Saci PE si PP depozitati in magazie special amenajata | nepericulos |
| Clor | anorganic, Cl | dezinfectant pentru apa potabila | 5 butelii de 50 kg Butelii sub presiune, autorizate I.S.C.I.R. depozitate in magazie special amenajata | periculos T-toxic Xi-iritant N-periculoase pentru mediu H270 H280 H315 H319 H331 H335 |
| Oxigen | anorganic, O2 | Gaz protector in gazul de sudura si taiere | 10 butelii de 6 mc fiecare depozitate in magazie special amenajata | periculos H270 |
| Acetilena | Organic, C2H2 | Gaz combustibil pentru sudura, taiere, | 3 butelii de 6 kg fiecare depozitate in magazie special amenajata | periculos F-foarte inflamabil H220 H280 H230 |
| Motorina | Amestec Contine Biodiesel si aditivi | Combustibil auto | 1 rezervor subteran din inox de 50 mc | periculos F-inflamabil N-toxic pentru organismele acvatice H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 |
| Azot lichid | anorganic, N2 | Mediu de inertizare | 1 rezervor vertical cu pereti dubli vidat, prevazut cu evaporator atmosferic la 7,5 bar si –182oC | periculos O-oxidant C-coroziv H226 H314 |
| Reactivi Laborator |
| Acetona | organica, C3H6O | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | Periculos F-inflamabil Xi-iritant H225 H319 |
| Acid clorhidric sol. min. 37% | anorganica, HCl | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos Xi-iritant C-coroziv H314 H335 H290 |
| Acid fosforic 85% | anorganica, H3PO4 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos C-coroziv H314 |
| Acid oxalic anhidru | organica, C2H2O4 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | Periculos Xn-Nociv H302 H315 |
| Acid sulfuric 95-98% | anorganic, H2SO4 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos C-coroziv H314 H335 EUH 014 |
| Alcool etilic (etanol) | organica, C2H5OH | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos F-inflamabil H225 H319 |
| Amidon | anorganica, (C6H10O5)n | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | nepericulos |
| Azotat de argint | anorganica, AgNO3 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos O-oxidant C-coroziv Xn-Nociv H271 H290 H314 H318 H400 H400 |
| Biuret | anorganica, [H₂NC]₂NH | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | nepericulos |
| Bicromat de potasiu | anorganica, K2Cr2O7 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos O-oxidant C-coroziv Xn-Nociv H272 H301 H312 H330 H314 H318 H334 H317 H340 H350 H360FD H335 H372 H400 H410 |
| Carbonat de sodiu anhidru | anorganica, Na₂CO₃ | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | nepericulos |
| Sulfit de sodiu anhidru | anorganica, Na2SO3 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | nepericulos |
| Bromphenol blue | anorganica, C19H10Br4O5S | Reactiv laborator | Bidon 0,05 kg | periculos F-inflamabil Xi-iritant H225 H319 |
| Indicator-Albastru de bromfenol | anorganica, C19H10Br4O5S | Reactiv laborator | Bidon 0,05 kg | periculos F-inflamabil Xi-iritant H225 H319 |
| Indicator-Albastru de bromtimol | anorganica, C27H28Br2O5S | Reactiv laborator | Bidon 0,05 kg | nepericulos |
| Indicator-Albastru de metilen | anorganica, C16H18ClN3S | Reactiv laborator | Bidon 0,05 kg | Periculos T-toxic H302 H412 |
| Indicatori (fenolftaleina; metil orange; Rosu de metil; Timoftaleina | anorganica, C20H14O4 - - C₂₈H₃₀O₄ | Reactiv laborator | Bidoane de cate 0,05 kg fiecare | Periculos T-toxic H341 H350 H361 T-toxic H301 F-inflamabil Xi-iritant H225 H319 nepericulos |
| Iod - iodura de potasiu sol.1N -Iod 0,5 mol/l | anorganica KI | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | Periculos T-toxic H372 |
| Reactiv Karl-Fischer | anorganica | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | periculos H300 H310 H330 H315 H319 H351 H361d H372 |
| Solutie etalon pH | Amestec anorganic | Reactiv laborator | Bidon 0,250 l | Periculos Xi-iritant C-coroziv H319 H290 H314 H318 H335 |
| Hidroxid de sodiu | anorganica, NaOH | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | Periculos Xi-iritant C-coroziv H290 H314 H318 |
| Sulfat de potasiu | snorganica, K2SO4 | Reactiv laborator | Bidon 1 kg | nepericulos |
| Vaselina siliconica | anorganica ulei siliconic, polidimetilsiloxanul (Me2OSi)n, | Reactiv laborator | Tub | nepericulos |

### Selectarea Materiilor prime

Selectia materiilor prime se realizeaza astfel conform procedurilor:

1. Controlul Aprovizionarii – PS-MI-18;

2. Receptia materiilor prime, materialelor si ambalajelor PO-MI-22;

3. Activitatea laboratorelor de control receptia materii prime, materiale PO-MI-23.

Materiile prime si auxiliare utilizate in instalatie sunt alese in functie de parametrii de calitate impusi de procesul tehnologic si de eficienta economica.

Receptia, manipularea si depozitarea tuturor materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate este facuta conform normelor specifice fiecarui material, a fiselor tehnice de securitate (unde este cazul), in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

Principalele materii prime si materiale sunt prezentate in Tabelele nr. 13 ÷ 15.

Materiile prime ce sunt achizitionate sunt aprovizionate si utilizate in conformitate cu procedurile de lucru, fiind urmarite si verificate din punct de vedere tehnico-economic. Substantele chimice utilizate sunt insotite de Fisele tehnice de securitate.

Materiile prime si materialele utilizate pe fluxul de productie sunt depozitate separat, in functie de tipul substantelor chimice, in rezervoare, magazii special amenajate sau pe platforme betonate.

Se tine o evidenta stricta a consumurilor.

Selectia materiilor prime se realizeaza astfel:

- Informatii (culegerea informatiilor) referitoare la produsul de aprovizionat;

- Efectuarea activitatii de aprovizionare.

( DATE DE INTRARE:

- Necesar de materiale;

- Note de serviciu;

- Aviz de Insotire a Marfii: de la furnizor;

- Factura Fiscala: de la furnizor;

- Certificat de Calitate/Conformitate/Garantie de la furnizor;

- Fisa cu date de securitate: de la furnizor;

- Instructiuni de depozitare: de la furnizor (cand este cazul);

- Instructiuni de utilizare: de la furnizor (cand este cazul).

( DATE DE IESIRE:

- Contract vanzare/cumparare;

- Nota Intrare Receptie (N.I.R.);

- Nota de receptie si constatare de diferente;

- Fisa magazie.

Documentele primite trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru identificarea corecta si completa a produsului de aprovizionat.

Documentele primite de la furnizor trebuie sa cuprinda toate elementele necesare pentru identificarea corecta si completa a produsului aprovizionat (nr. lot/serie/sarja, cantitate, calitate, etc.).

Produsele, materia prima si materialele sunt insotite de Fise cu date de securitate.

In cazul in care informatiile cuprinse in “Necesarul de materiale” nu sunt suficiente pentru o identificare clara a produsului, Aprovizionarea va solicita alte documente necesare identificarii clare si complete (desene tehnice, standarde, norme ale furnizorilor, etc.).

Receptia produselor (verificarea produsului aprovizionat):

- stabileste si confirma calitatea si cantitatea produselor livrate;

- determina data trecerii produselor in patrimoniul beneficiarului;

- determina data de la care incepe sa curga termenul de garantie;

- determina data de la care furnizorul este absolvit de raspundere;

- manipulare, depozitare si conservare a materialelor aprovizionate.

Transportul materiilor prime se face cu mijloace auto sau CF si sunt pastrate si depozitate in rezervoare, containere sau ambalajele proprii ale produsului, in spatii special amenajate: magazii, depozite de materiale.

In functie de tipul materialelor aprovizionate acestea se depoziteaza in rastele, containere metalice, rezervoare, etc., in conditii care sa permita manipularea si conservarea lor conform instructiunilor sau normelor de depozitare specifice.

De asemenea, pentru o buna conservare a materialelor sau a produselor finite care au fost primite in ambalaj, este necesar sa se faca – inainte de a fi asezate sau depozitate – o verificare amanuntita a fiecarui ambalaj, pentru a se vedea daca el poate asigura conservarea produsului ambalat pe tot timpul cat va sta in depozit.

Gestionarii au obligatia sa dea o deosebita atentie depozitarii, manipularii si transportului materiilor chimice, explozive, precum si reziduurilor si altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si mediului inconjurator. Din acest punct de vedere ei trebuie sa cunoasca si sa se conformeze intocmai dispozitiilor obligatorii pentru toti cei care manipuleaza asemenea materii.

Pe amplasamentul VIROMET S.A. exista depozite destinate depozitarii temporare a deseurilor, rezervoare pentru stocare materii prime si produse finite si spatii special amenajate pentru substantele chimice si preparatele periculoase utilizate pe fluxul de productie.

Depozitele de substante periculoase sunt amenajate conform cerintelor tehnologice, in apropierea instalatiilor unde vor fi utilizate acestea si nu sunt amplasate in interiorul cladirilor.

Materiile prime se primesc in diferite ambalaje: cisterne, butoaie, saci, recipienti si se depoziteaza dupa caz in rezervoare supraterane sau subterane, amplasate in indiguiri (cuve de retinere), pentru evitarea imprastierii lichidului in caz de avarie si/sau magazii special amenajate. Unele rezervoarele sunt prevazute cu racire, prin stropire exteriora cu apa.

Lichidele combustibile sunt mentinute sub atmosfera de azot.

“Parcul de rezervoare” este format din mai multe subdiviziuni care sunt prezentate in Anexa nr. 44 - RA.

Parcul de rezervoare materii prime lichide este alcatuit din vase de stocaj cilindrice verticale si pompele aferente pentru pompare din cisterna si spre fabrica. .

Se acorda o deosebita atentie depozitarii, manipularii si transportului materiilor chimice si substantelor periculoase, precum si reziduurilor si altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si mediului inconjurator.

Din acest punct de vedere angajatii trebuie sa cunoasca si sa se conformeze intocmai dispozitiilor obligatorii pentru toti cei care manipuleaza asemenea materii.

Pentru o manipulare corespunzatoare personalul va respecta cu strictete marcajele ce au fost aplicate de unitatile furnizoare de materiale.

Pe timpul depozitarii se acorda o atentie deosebita modului cum sunt conservate substantele si preparatele periculoase in conformitate cu procedurile specifice si fiselor cu date de securitate.

- Aprovizionarea cu materii prime in vederea introducerii in procesul de productie

Responsabilul cu aprovizonarea primeste bonurile de consum si elibereaza produsele/materialele numai in cantitatea, calitatea si sortimentele specificate in documentele de eliberare conform procedurii de calitate Aprovizionarea.

- Evaluarea furnizorilor

Selectionarea furnizorilor se face in functie de urmatoarele criterii:

Certificarea sistemului de calitate al furnizorului in conformitate cu unul din standardele din gama SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR ISO 45001.

- Analiza rezultatelor anterioare in furnizarea de produse si servicii;

- Seriozitatea furnizorului in respectarea tuturor clauzelor contractuale (preturi, cantitati, calitati, termene de livrare).

Evaluarea se va face in baza “Chestionarului de evaluare furnizori de produse/servicii transmis furnizorului de catre Aprovizionare sau/si in urma auditului de evaluare la sediul furnizorului.

Anual sunt analizate informatii referitoare la modul in care un anumit furnizor si-a respectat conditiile contractuale (preturi, cantitati, calitati, termene de livrare) si in cazurile in care se constata abateri dese, se propune conducerii societatii scoaterea din “Baza de Date Furnizori” a furnizorului respectiv.

- Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, deseurilor rezultate din activitate si a deseurilor periculoase, ambalajelor, conform procedurilor interne

Deseurile rezultate din procesul de colectare si stocare temporara sunt depozitate temporar, in vederea valorificarii sau eliminate prin firme specializate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In cadrul societatii VIROMET S.A. exista:

- zone special amenajate pentru depozitarea definitiva a deseurilor nepericuloase;

- zone special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea proprie.

Identificarea aspectelor de mediu se realizeaza inca din faza de aprovizionare.

### Cerinte BAT

Activitatea VIROMET S.A. de:

( productia de energie electrica este inclusa in Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (LCP); DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

( productie de metanol si rasini pe baza de formaldehida si de rasini ureoformaldehidice, rasini melaminice, rasini fenolice, intaritori pentru rasini este inclusa in Best Available Techniques Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC) si Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers (POL); DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru productia de compusi chimici organici in cantitati mari; Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006 si Conclusions on BAT from the Emissions from Storage BAT Reference Document

( depozite deseuri - Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2017; DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului; „Ghidului privind stocarea temporara a deseurilor” (PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05 – „Asistenta tehnica in pregatirea conformarii cu reglementarile privind stocarea temporara a deseurilor”); GUIDELINES ON INDUSTRIAL Waste, PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07, Monitorizarea si controlul depozitelor de deseuri in faza de gestionare operationala si post operationala

iar

( colectarea si epurarea apelor uzate si gazelor reziduale in Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), 2016; DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

Aprovizionarea: solutii alternative pentru utilizarea in procesul tehnologic a unor materiale prime mai putin periculoase.

Comparatia cu BAT a fost realizata pe sectiuni in Formularul de solicitare.

La nivelul unitatii sunt aplicate cerintele BAT-BREF pentru reducerea consumului de materii prime.

Pentru reducerea consumului de materii prime, Best Available Techniques Reference Document in the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC) (BAT 15. pag. 589) propun tehnici de imbunatatire ce constau in:

- Selectarea catalizatorului - Catalizatorul trebuie selectat astfel încât să se obțină echilibrul optim între următorii factori: - activitatea catalizatorului; selectivitatea catalizatorului; durata de viață a catalizatorului (de exemplu, vulnerabilitatea la otrăvurile pentru catalizatori); utilizarea unor metale mai puțin toxice;

- Protejarea catalizatorului - Tehnici utilizate în amonte de catalizator pentru a-l proteja împotriva otrăvurilor (de exemplu, pretratarea materiilor prime);

- Optimizarea proceselor - Controlul condițiilor din reactor (de exemplu, temperatură, presiune) pentru a obține echilibrul optim între eficiența conversiei și durata de viață a catalizatorului;

- Monitorizarea performanței catalizatorului - Monitorizarea eficienței conversiei pentru a detecta începutul degradării catalizatorului, utilizând parametri adecvați (de exemplu, în cazul reacțiilor de oxidare parțială, căldura de reacție și formarea de CO2).

In CWW, BAT 7, pag. 546 si WT BAT 11, pag. 728, pentru reducerea consumului de apa si generarea de ape uzate, se recomanda:

- Reducerea volumul si/sau debitului apei reziduale, pentru a spori reutilizarea apelor uzate in procesul de productie si/sau recuperarea si reutilizarea materiilor prime.

Toate aceste tehnici sunt aplicate la VIROMET S.A.

Analiza conformarii cu cerintele BAT s-a realizat fiecare sectiune separate in Formularul de solicitare.

### Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

Sunt implementate urmatoarele masuri:

- Exploatarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice in scopul reducerii cantitatii de deseuri rezultate in urma proceselor de fabricatie;

- Planificarea si intretinerea instalatiilor tehnologice, a utilajelor si conductelor care asigura transferul de produse in fiecare sector de activitate;

- Operarea instalatiilor de tratare si epurare a apelor uzate astfel incat sa se minimizeze cantitatea de namol rezultat;

- Minimizarea scurgerilor de substante si preparate chimice, substante pulverulente utilizate pe fluxul de fabricatie in scopul protejarii solului;

- Se aplica procedura de receptie a deseurilor care prevede continutul maxim admis de la depozitarea in depozitele de deseuri de tip industrial (batal);

- Se asigura manipularea in conditii de siguranta in vederea stocarii si/sau eliminarii deseurilor cu continut de substante periculoase utilizate in fiecare sector de activitate;

- Sunt stabilte masuri pentru evitarea producerii de deseuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitata se valorifica, iar in cazul in care nu se pot valorifica si neutraliza se elimina, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

- Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se realizeaza cu respectarea stricta a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor (respectiv a Deciziei Comisiei 2000/532/CE modificată de Decizia 2014/955/UE),; deseurile sunt colectare si depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca;

- Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale feroase si neferoase, uleiuri uzate, baterii, etc. sunt colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare, prin operatori autorizati pentru astfel de activitati cu deseuri.

In cadrul VIROMET S.A. exista o preocupare pentru reducerea cantitatii de deseuri prin minimizarea consumului de materiale si utilitati utilizate.

Gestiunea deseurilor se face in baza procedurii interne privitoare la gestiunea deseurilor si in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare.

Deseurile rezultate din activitatea proprie sunt valorificate intern sau eliminate prin societati de profil autorizate.

Deseuri generate sunt depozitate in zone destinate depozitarii deseurilor rezultate in urma procesului tehnologic.

Deseurile colectate sunt depozitate temporar pe tipuri si categorii, fara a se amesteca in spatii special amenajate, bine definite.

Recuperarea oricarei resurse valoroase din deseuri se efectueaza intern sau prin agenti autorizati.

Pe amplasamentul VIROMET S.A. in vecinatatea statiei de epurare se afla depozitele de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, destinate depozitarii namolului deshidratat in proportie de 97%, cu umiditatea la depunere de cca. 50% si continand sulfat de calciu in proportie de 96%, rezultat din Statia de epurare si deseu de copolimer stiren – divinilbenzen in proportie de maxim 3% rezultat de la PUROLITE S.R.L.

Pe amplasamentul VIROMET S.A. sunt amenajate spatii special amenajate pentru depozitarea deseurilor:

- Platforma betonata din zona instalatiei Metanol IV pentru depozitare deseuri de catalizatori uzati, respectiv catalizator de ZnO, de CuO-ZnO-Al2O3 si catalizator de la cracarea catalitica de NiO;

- Platforma betonata din zona instalatiei pentru depozitare deseuri de rasini formaldehidice;

- Depozitul de uree pentru depozitare deseuri de uree declasata;

- Magazie amplasata pe platforma Atelierului Mase Plastice pentru depozitare deseuri de mase plastice PE si PTFE;

- Recipiente metalice rezistente la socuri mecanice si termice pentru stocarea uleiurilor uzate, amplasate in depozitul de carburanti;

- Platforma betonata din zona Atelier mecanic pentru depozitare deseuri metalice si nemetalice;

- Platforma betonata din zona Atelierului de tamplarie pentru depozitare deseuri resturi lemn;

- Spatiu special amenajat in cadrul garajului auto pentru depozitarea acumulatorilor uzati si a anvelopelor uzate;

- Magazie special amenajata pentru depozitare reactivi;

- Recipiente amplasate in magazia centrala special amenajata pentru stocarea deseurilor de ambalaje hartie si carton;

- Containere pentru colectare deseuri menajere, hartie, plastic, sticla.

Prin managementul deseurilor implementat in activitatea desfasurata cantitatile de deseuri sunt tinute sub control, asigurandu-se imbunatatirea continua a modului de depozitare, gestionare, valorificare intern a deseurilor sau eliminare/valorificare a deseurilor si ambalajelor rezultate din procesul de productie.

Se tine:

A. Registrul de gestiune pentru deseuri periculoase

- contractul cu firma prestatoare;

- autorizatia de mediu a firmei prestatoare;

- formular de transport;

- aviz de insotire;

- cantitatea eliminata/valorificata;

- buletine de analiza daca este cazul.

B. Registrul de gestiune pentru deseuri nepericuloase

- contractul cu firma prestatoare;

- autorizatia de mediu a firmei prestatoare;

- formular de transport;

- buletine de analiza daca este cazul.

Se tine evidenta conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Decizia 18.12.2014/955/UE si se centralizeaza de catre Responsabilul de Mediu in formulare acceptate de autoritatile de mediu.

Se raporteaza lunar evidenta gestiunii deseurilor si se intocmeste Raportul anual de mediu.

Exista procedura Evidenta gestiunii deseurilor, cod PO-MED-12.

S-a realizat Program de prevenire si reducere deseuri, cerinta fiind prezenta si in prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

### Utilizarea Apei

Intrucat in zona nu exista retele edilitare de alimentare cu apa (sistem centralizat de alimentare cu apa), s-au realizat surse proprii locale de apa.

Alimentarea cu apa a societatii este reglementata prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123 din 22.10.2021, emisă de Administrația Bazinală de Apă Olt, valabilă până la data de 22.10.2022.

VIROMET S.A. se alimenteaza cu apa din raurile aflate in partea de nord a muntilor Fagaras avand 9 baraje tip deversor cu prize de captare orizontale, cu gratare si stavilare. Alimentarea cu apa se face din raurile Balea, Ucea, Ucisoara, Vistea, Vistisoara, Brescioara, Pojorata, Lisa, Sambata.

Tabel 20 – Debite captate

| Nr. crt. | Suprafata | Qmax. captat | Qmed. captat | Qmin. captat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I/s | mc/h | l/s | mc/h | l/s | mc/h |
| 1. | - pr. Balea | 152 | 547 | 107 | 385 | 1 | 3,6 |
| 2. | - pr. Ucea c.b.h. VIII. 1.104., hm 165 | 92 | 331 | 45 | 163 | 14 | 52 |
| 3. | - pr. Ucisoara c.b.h. VIII. 1.103. | 85 | 306 | 42 | 152 | 12 | 42 |
| 4. | - pr. Vistea c.b.h. VIII. 1.101.1, hm 81 | 241 | 867 | 91 | 327 | 13 | 46 |
| 5. | - pr. Vistisoara c.b.h. VIII. 1.101.1, hm 82 | 76 | 273 | 32 | 115 | 9 | 34 |
| 6. | - pr. Sambata c.b.h. VIII. 1.97., hm 218 | 315 | 1134 | 109 | 392 | 62 | 223 |
| 7. | - pr. Lisa c.b.h. VIII. 1.97.1., hm 60 | 105 | 378 | 33 | 119 | 17 | 61 |
| 8. | - pr. Brescioara c.b.h. VIII. 1.96.1., hm 1 17 | 122 | 439 | 9 | 32 | 5 | 18 |
| 9. | - pr. Pojorta (Breaza) c.b.h. VIII.l.96., hm 102 | 146 | 525 | 12 | 43 | 7 | 24 |
| Total | 1.334 | 4.800 | 480 | 1.728 | 140 | 503,6 |

Apa raurilor Ucea, Ucisoara si Vistea este adusa in Instalatia de decantare I, iar apa raului din Vest (Balea) si a raurilor din Est (Pojorta, Brescioara, Lisa, Sambata si Vistisoara) este adusa in Instalatia de decantare II.

VIROMET S.A. detine capacitati de captare si purificare a apei si asigura necesarul de consum intern de apa industriala si apa potabila, cat si alimentarea cu apa a altor agenti economici care opereaza pe platforma industriala a orasului Victoria.

Functionarea este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi.

Alimentarea cu apa se face atat pentru societate cat si pentru alti clienti (societati, primarii) in scop potabil - menajer si tehnologic.

Volume si debite totale de apa:

- apa bruta pentru terti: 12.000 mc/luna

- apa captata pentru prelucrare: 1.286.056 mc/luna

- apa captata pentru MHC

  - minim: 2.260.000 mc/luna

  - maxim: 2.450.000 mc/luna

Se asigura apa potabila si/sau industriala la urmatorii consumatori: PIROCHIM S.A., MAXAM S.R.L., WIND SPEED S.R.L., POMPIERI T.B. BV, ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. SDFEE BRASOV, PRIMARIA LISA conform contractelor de furnizare, incheiate.

In cadrul VIROMET S.A. se asigura alimentarea cu apa pentru:

• apa necesara consumului menajer;

• apa necesara procesului tehnologic;

• apa pentru instalatia de hidranti interiori;

• apa pentru instalatia de hidranti exteriori.

Pe platforma societatii se utilizeaza urmatoarele categorii de apa conform:

Tabel 21 - Tipuri de ape utilizate

| Nr. crt. | Tip apa | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apa turbinata (apa captata denisipata) | Producerea de energie electrica in MHC 1 si MHC2 |
| 2 | Apa industriala (captata, denisipata, decantata, filtrata) | Apa tehnologica inglobata in produse intermediare, semifabricate si produse finite Apa proaspata de racire Apa de completare in sistemele de apa de racire recirculata Apa de spalare echipamente, instalatii Apa pentru stingere incendii Apa pentru producere apa demineralizata Apa pentru laboratoarele de analiza si control |
| 3 | Apa potabila (captata, denisipata, decantata, filtrata, clorinata) | Apa pentru consum propriu personal si pentru grupuri sociale, birouri, activitati anexe si administrative |

Volume de apa asigurate din surse pentru alimentarea cu apa potabila si apa industriala a folosintei la VIROMET S.A. si terti:

- Cerinta Apa potabila

Tabel 22 - Cerinta Apa potabila

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs zi minim | 2,030 | - | 175,36 | 5.260,78 | 64.006,18 |
| Qs zi mediu | 2,706 | - | 233,81 | 7.014,38 | 85.341,58 |
| Qs zi maxim | 3,789 | - | 327,34 | 9.820,13 | 119.478,21 |
| Qs orar maxim | 4,692 | 16,892 | - | - | - |

- Cerinta Apa tehnologica

Tabel 23 - Cerinta Apa tehnologica

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs zi minim | 216,357 | - | 18.693,23 | 560.797,00 | 6.823.029,73 |
| Qs zi mediu | 288,476 | - | 24.924,31 | 747.729,29 | 9.097.372,98 |
| Qs zi maxim | 403,866 | - | 34.894,03 | 1.046.821,00 | 12.736.322,17 |
| Qs orar maxim | 504,833 | 1.817,40 | - | - | - |

- Apa captata pentru MHC

  - minim: 2.260.000 mc/luna

  - maxim: 2.450.000 mc/luna

- TOTAL cerinta de apa industriala pentru MHC: 29.643.840 mc/an

- TOTAL cerinta de apa captata pentru obtinere apa potabila, obtinere apa industriala si utilizare pentru functionare MHC: 42.474.514 mc/an

Tabel 24 – Total

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs zi minim | 721,53 | - | 62.340,29 | 1.870.209,00 | 22.754.204,29 |
| Qs zi mediu | 962,04 | - | 83.120,38 | 2.493.611,43 | 30.338.939,05 |
| Qs zi maxim | 1.346,85 | - | 116.368,53 | 3.491.056,00 | 42.474.514,67 |
| Qs orar maxim | 1.683,57 | 6.060,86 | - | - | - |

( Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor se alimenteaza din reteaua de apa industriala a societatii. Stocul intangibil de apa pentru incendii este de 5.000 mc.

Timpul de refacere a volumului de apa pentru  incendii este de 42 ore.

( Instalatii de captare a apei in vederea potabilizarii si apei tehnologice

Sectorul Captare, filtre si distributie ape – asigura captarea de apa bruta (15.137 mii mc/an – mediu) avand urmatoarele destinatii:

- apa industriala pentru necesitatile VIROMET si a altor operatori industriali de pe platforma,

- apa potabila pentru necesitati proprii si pentru alti operatori economici,

Captarea apei se realizeaza prin baraje de suprafata tip deversor, dispuse pe cursurile de apa construite din beton cu inaltimea de 1,20 ÷ 1,50 m cu prize de captare orizontale, cu gratare si stavilare.

Apa este adusa gravitational prin canale de aductiune din beton in desnisipatoare de tip orizontal sau vertical (de la captarea Vistea), construite din beton armat prevazute cu stavilare si canale de ocolire, necesar pentru interventii si reparatii la stavilar si la desnisipator. Desnisipatoarele sunt prevazute cu golire la rau si preplin.

Apa este transportata gravitional prin canale semicirculare sau dreptunghiulare la decantoare.

( Gradul de recirculare interna a apei este de 82% - pe perioada de functionare a Instatatiei de metanol

( Inmagazinarea apei

( Pentru apa potabila:

- 2 bazine cilindrice din beton cu V = 150 mc fiecare (pentru zona l);

- 2 bazine cilindrice din beton cu V = 1.000 mc fiecare (pentru zona II)

( Pentru apa industriala:

- bazin V = 6.000 mc, din beton armat, bicompartimentat, pentru zona I de presiune;

- bazin V = 4.000 mc, din beton armat, bicompartimentat, pentru zona II de presiune.

Alimentarea acestor bazine se face gravitational.

( Instalatii de tratare in vederea potabilizarii

Apa raurilor Ucea, Ucisoara si Vistea este adusa in Instalatia de decantare I.

- Instalatia de decantare I: alimenteaza zona I de presiune

- camin colector: D = 4 m prevazut cu stavilar;

- decantor bicompartimentat (cota + 724,4 m) cu dimensiunile: 57 x 24 x 2,7 m;

- conducta transport Dn 800 mm la filtre.

- Instalatie de filtrare I: 12 filtre rapide pentru apa industriala si 8 filtre rapide pentru apa potabila si industrial.

Apa raului din Vest (Balea) si a raurilor din Est (Pojorta, Brescioara, Lisa, Sambata si Vistisoara) este adusa in Instalatia de decantare II.

- Instalatia de decantare II: alimenteaza zona II de presiune

- camin de distributie;

- 2 decantoare radiale: D = 45 m, H = 4 m, cu pod raclor din beton

- deversor circular;

- canal colector apa decantata;

- conducta transport Dn 800 mm la filtre.

- Instalatie de filtrare II: 12 filtre mari pentru apa industriala

- Instalatia de decantare - filtrare Vest (aflata in conservare)

- camin de amestec si distributie ;

- 2 decantoare radiale: D = 40 m, cu pod raclor (cota + 675 m);

- instalatie de preparare reactivi: sulfat de aluminiu (adaugat in caminul de amestec);

- 6 filtre rapide sub forma de cuve de filtrare din beton armat.

( Distributie apa potabila

( Reteaua de distributie a apei potabile este realizata pe doua zone, din conducte de otel izolate, cu Dn 100-400 mm, dupa cum urmeaza:

- zona I de apa potabila este asigurata din cele doua bazine V = 150 mc si asigura alimentarea cu apa potabila sectiile din partea superioara a unitatii;

- zona II se alimenteaza din bazinele de 1.000 mc si asigura cu apa potabila restul consumatorilor, inclusiv tertii.

( Distributie apa tehnologica

( Reteaua de distributie a apei tehnologice:

Reteaua de apa industriala este realizata din conducte de otel cu Dn 200-700 mm, pe trasee principale in bucle multiple, si care, functioneaza pe zone de presiune dupa cum urmeaza:

- zona I de presiune asigurata din bazinul de 6.000 mc, alimenteaza cu apa sectiile din partea superioara a unitatii;

- zona II de presiune asigurata din bazinul de 4.000 mc, alimenteaza cu apa celelalte sectii si tertii.

Intre cele doua zone exista legatura pentru completare cu apa in caz de necesitate.

( Reteaua de apa industriala recirculata

Este realizata din conducte de otel izolate, cu Dn 140-1.000 mm.

Pe amplasament exista urmatoarele instalatii de recirculare a apei de racire:

- instalatia de recirculare care deserveste instalatia Metanol - 2 buc.: 2.800 mc/h si 8600 mc/h; se mentioneaza ca cele doua instalatii sunt in functiune;

- instalatia de recirculare care deserveste CET-ul; 2.800 mc/h; se mentioneaza ca instalatia este in functiune;

- instalatia de recirculare care deserveste Sectia Rasini - 2 buc.: 2.800 mc/h + 1.200 mc/h; turnul de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h este in functiune, cel de-al doilea nu este in functiune.

Alimentarea cu apa bruta se asigura din reteaua de alimentare cu apa, in lungime de 36,8 km.

Reteaua de alimentare cu apa industriala are o lungime de 15,8 km.

Reteaua de alimentare cu apa potabila are o lungime de 12,3 km.

Reteaua apei recirculate are o lungime de 2,6 km.

Au fost analizate performantele modului de utilizare al apei cu recomandarile BAT.

De asemenea, s-a realizat un studiu privind eficientizarea consumului de apa pe amplasament, in urma caruia s-au propus urmatoarele masuri evidente de minimizare a consumului de apa:

- In programul de investitii se vor aloca resursele financiare necesare achizitionarii si montarii Debitmetrelor;

- realizarea bilantului de apa si contorizarea consumatorilor;

- mentinerea unui program de intretinere si reparatii, in care sunt incluse retelele de alimentare cu apa si canalizare, bazinele de stocare, instalatiile de prepurare locale;

- realizarea unui studiu tehnic de specialitate.

## Tehnici de management

VIROMET S.A. are implementat Managementul Mediului, conform SR EN ISO 14001, dar fara sa detina certificat.

In Programele de control sunt prezentate tehnicile de management care se utilizeaza in instalatiile tehnologice aflate sub incidenta IED.

Sistemul de management de mediu face parte din Sistemul de management integrat conform „Politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala”, iar in cadrul organizatiei exista un sistem de planificarea si identificare a tuturor aspectelor de mediu si de monitorizare a efectelor acestora, care provin din activitatile desfasurate pe amplasament, conform cerintelor impuse prin legislatia in vigoare.

Politica de mediu si AIM detinuta stabilesc tintele ce se urmaresc in acest domeniu.

Tintele se transmit catre tot personalul VIROMET S.A. prin sistemul de comunicare existent. Verificarea realizarii tintelor si mentinerii performantelor de mediu se realizeaza zilnic de management (prin sedintele zilnice) si trimestrial (prin sedinte specifice).

Organizatia a implementat sistemul de management de mediu pentru toata activitatea desfasurata, in care se regasesc componentele sistemului de mediu pentru instalatiile IED si cele non-IED:

- definirea unei politici de mediu;

- planificarea si stabilirea obiectivelor si a tintelor;

- implementarea si utilizarea de proceduri;

- actiuni de verificare si corective;

- realizarea periodica a unui document privind starea mediului;

- proiectarea elementelor pentru defazectarea instalatiei la sfarsitul ciclului de viata;

- dezvoltarea de tehnologii mai curate;

- stabilirea de jaloane.

Periodic sunt identificate, analizate si sunt puse in aplicare, cerintele legale si reglementate aplicabile in domeniul protectiei mediului, aspectelor semnificative de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale. Cerintele legale si de reglementare aplicabile sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor, tintelor si programelor de management de mediu si la definirea politicii de mediu.

Au fost definite responsabilitatile si atributiile personalului angajat, s-au stabilit programe de instruire, regulile pentru comunicarea interna si externa, s-au definit procesele si s-au realizat proceduri pentru operare.

Procesul de mentenanta pentru mentinerea parametrilor si/sau conditiilor de functionare pentru elementele de infrastructura se face in baza procedurii interne pentru fiecare instalatie tehnologica.

Pentru interventii in cazul poluarilor accidentale exista Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluante.

De asemenea este elaborat Planul de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice, avizat de conducerea societatii si S.G.A. Brasov.

Metodologia de investigare a avariilor/accidentelor pe amplasament se realizeaza conform procedurii operationale PO-MI-66, Editia 1, revizia 0 din 2013, prin urmatoarele inregistrari:

- Notificare accident major, conform Ordin nr. 1175/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2;

- Registru unic de evidenta accidentelor, avariilor/incidente, cod PS-MI-07-R02;

- Plan de masuri, cod PO-MI-66-F01, anexa 3;

- Altele de ex.: Decizii interne, Comunicate de presa; Procese verbale ale autoritatilor competente; Rapoarte tehnice.

In cadrul obiectivului exista proceduri de actiune in caz de evenimente periculoase, ce se regasesc la sediul societatii, astfel:

- Raport de securitate pentru VIROMET S.A., editia 4, revizia 0, Iulie 2019 cu analiza riscurilor;

- Plan de urgenta interna pentru VIROMET S.A., editia 5, revizia 0, Iulie 2019;

- Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, editia 8, iulie 2020;

- Procedura „Interventia in situatii de urgenta specifice fiecarei instalatii”, Cod PO-MI-65 ;

- Procedura „Metodologie de identificare si analiza a riscurilor industriale ce implica substante periculoase”, Cod PO-MI-63;

- Procedura „Modul de analiza a riscurilor industriale la schimbarile propuse”, Cod PO-MI-64;

- Procedura „Metodologie de investigare a avariilor/accidentelor” Cod PO-MI-66 ;

- Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice (captari);

- Planul de interventie in caz de incendiu.

## Principalele activitati

VIROMET S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea substantelor chimice organice de baza obtinute prin chimizarea gazului metan (metanol, rasini ureoformaldehidice, rasini fenolice, rasini melaminice), precum si activitati conexe (alimentare cu apa, colectare si epurare ape uzate, producere de energie electrica si termica, intretinere si reparatii, transport intern, activitati legate de aprovizionarea, gestionarea si depozitarea materiilor prime, materialelor, produselor intermediare si finite, desfacerea produselor finite, gestionarea si recuperarea deseurilor).

### A. ACTIVITATI IED:

Tabel 25 - Activitate IED

| Nr. crt. | Denumirea proceselor IPPC | Faze de proces | Capacitate proiectata UM/an | UM | Productie 2020 UM/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sectia Metanol |
|  | ( Instalatia Metanol IV si Instalatia Metanol III | Liniile pot functiona independent sau in cooperare. La functionarea in cooperare se folosesc de la linia Metanol III fazele de cracare sau distilare. Metanolul se obtine din gazul de sinteza obtinut prin cracarea gazului metan cu vapori de apa, pe catalizator de nichel. Tehnologia de obtinere a metanolului are urmatoarele faze: desulfurarea gazului metan, comprimarea gazului metan, cracarea gazului, comprimarea gazului de sinteza si gazului recirculat, sinteza metanolului, distilarea produsului brut, depozitarea si livrarea metanolului | 225.000 | To | 10.061 |
| 2 | Sectia Rasini |
|  | ( Instalatii pentru fabricarea rasinilor ureo-formaldehidice | Tehnologia se bazeaza pe reactia de policondensare intre formaldehida si/sau precondensat UF70 si uree. Produsul rezultat se depoziteaza in vederea livrarii. | 90.000 | To | 14.896,017 |
|  | ( Instalatii PRECONDENSAT UF70, UF80, ANTIAGLOMERANT | Materiile prime principale pentru obtinerea precondensatului UF70 sunt formaldehida de 60% si ureea, produsul rezultand ca urmare a unor reactii de policondensare. Precondensatul UF80 si antiaglomerant rezulta prin evaporarea precondensatului UF70 | 55.000 | To | 9.955,455 |
|  | ( Instalatie microproductie CPR Rasini | Se pot obtine rasini ureo-formaldehidice, rasini fenolice, rasini melaminice la scara mica sau sarje pilot pentru perfectionarea produselor existente Tehnologia se bazeaza pe reactii de policondensare; evaporare. | 2000 | To | 93,740 |
|  | ( Instalatii pentru fabricare intaritori | Intaritorii se obtin prin amestecarea fizica a doua produse solide in mori speciale. | 240 | To | 6,880 |
| 3 | Centrala termoelectrica (CET) |
|  | ( 2 cazane CR 12 de max. 55 t/h si 40,5 MWh/cazan | Asigura integral necesarul de energie termica si partial necesarul de energie electrica al VIROMET S.A., cat si pentru alti agenti economici de pe amplasament. | 550.000 | Gcal | 21600 |
|  | ( 1 turbina de abur in condensatie si priza de 3 MWh |  | 95.000 | Mwh | 740 |
|  | ( 1 turbina de abur in condensatie pura de 2 MWh |  |  |  |  |
|  | ( 1 turbina de abur cu contrapresiune de 6 MWh |  |  |  |  |
|  | ( cazan Babcock de 8,1 t/h si 5,5 MW |  | 37.500 | Gcal | 11380 |
| 4 | Depozit de deseuri industriale nepericuloase (Batal) - Capacitate depozitare |
|  | ( Depozit de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, inchis in 2006 | S-a depozitat: namolului uscat de pe paturile de uscare aferente statiei de epurare si a rasinilor schimbatoare de ioni cu granulatie necorespunzatoare rezultate din procesul de fabricatie de pe platforma PUROLITE S.R.L. | 37.900 | mc | 0 |
|  | ( Depozit deseuri industriale nepericuloase “clasa b” (2 celule) - Epuizat in procedura de inchidere | In batal s-a depozitat urmatoarele tipuri de deseuri: namol deshidratat de la statia de epurare biologica, cca. 6.000 t in 6 luni; copolimer deseu, cca. 35 t lunar. | 70.000 | mc | 0 |
|  | ( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I - Durata de functionare estimata 10 ani pentru prima celula, cu dezvoltare pe o perioada de 20 ani | Se depoziteaza: - namolului deshidratat in proportie de 97%, cu umiditate la depunere de cca. 50% si continand sulfat de calciu (CaSO4) in proportie de 96% (substanta uscata), restul fiind constituit din substante organice; - copolimer stiren-divinil benzenic provenit de la PUROLITE S.R.L. – nu a fost depozitat pana in prezent. | 72.332 | to | 6.527 to/an in substanta uscata |
|  | ( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula II - Aflat in constructie | - | 37.350 | to | 0 |
| 4 | Statia de tratare ape uzate (STAU) | Pe langa apele uzate rezultate ca urmare a functionarii instalatiilor din cadrul VIROMET, statia preia si apele uzate rezultate de la PUROLITE S.A. Tehnologiile de care beneficiaza acest sector, sunt moderne, statia este dotata cu capacitati mari de aerare si cu aparatura performanta de monitorizare automatizata a modului de functionare. | 16.000 mii | mc | 2.269.891 |

In anul 2021 productia in instalatiile IED a fost 0, iar la Statia de tratare ape uzate productia in anul 2021 a fost de 2.326.325 mc

### B. ACTIVITATI LEGATE TEHNIC DE ACTIVITATEA DE PRODUCTIE:

Tabel 26 - Activitati legate tehnic de activitatea de productie

| Nr. crt. | Denumirea activitati direct legate tehnic | Descrierea procesului si subproceselor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depozitare si manipulare materiilor prime lichide si solide | Activitatea consta in primire, receptie si desfacere spre sectii/instalatii a materiei prime specifice procesului. Materiile prime se primesc in diferite ambalaje: cisterne, butoaie, saci, recipienti si se depoziteaza dupa caz in magazii special amenajate sau rezervoare supraterane sau subterane, amplasate in indiguiri (cuve de retinere), pentru evitarea imprastierii lichidului in caz de avarie. Unde este necesar se asigura racire, prin stropire exteriora cu apa. Depozitele de materii prime sunt amplasate în cadrul fluxului tehnologic astfel încât să se asigure o legătură funcţională cu celelalte spaţii de lucru din care materia primă trebuie să fie ușor accesibilă. Depozit materii prime – Sectia METANOL Gaz natural – fara stocare Acid clorhidric 32% - 2 rezervoare, situate in cuva de retentie placata antiacid racordata la canalizarea acida. Rezervoarele sunt prevazute cu indicator de nivel. In aval de rezervoare pe canalizare se afla un decantor cu rol de omogenizatora apelor care apoi sunt conduse la statia de tratare ape uzate pe traseul de canalizare de ape anorganice Hidroxid de sodiu 48% - 2 rezervoare, situate in cuva de retentie racordata la canalizarea acida. Rezervoarele sunt prevazute cu indicator de nivel, izolatie termica si serpentine interioare de incalzire KATALCOJM 32-5 - 2 desulfuratoare V 103 A si B, umplute cu catalizator pe baza de ZnO cca 10 mc, in inst. Metanol IV. Conditii controlate - conform Regulament de fabricatie si instructiuni de lucru, pentru cele doua desulfuratoare existente in instalatia metanol Metanol brut - 1 rezervor de 1000 mc. Metanolul brut si gazul de sinteza nu se stocheaza ele fiind substante intermediare, se utilizeaza in mod continuu in procesul tehnologic din cadrul instalatiei Metanol Depozit materii prime - Sectia RASINI si Microproductie Alcool metilic - 2 rezervoare, situate in cuva de retentie racordata la canalizarea organica, racire cu apa, indicatie nivel Aldehida formica – 9 rezervoare, situate in cuva de retentie cu racord la canalizarea organica, indicare de nivel si temperatura; izolatie termica, serpentina de incalzire; temperatura 40-44ºC, posibilitate de transvazare dintr-un rezervor in altul Uree - Constructie pe structura de beton armat pentru depozitare in vrac in incinta acoperita, prevazuta cu benzi transportoare pentru descarcare din mijloacele de transport auto si CF, snecuri si benzi transportoare pentru alimentarea instalatiilor de fabricare rasini ureeoformaldehidice si precondensat UF Acid formic - Butoaie, depozitate in magazie special amenajata in cadrul CPR Rasini Hidroxid de sodiu 48% - 1 rezervor, situat in cuva de retentie racordata la canalizarea acida. Rezervorul este prevazute cu indicator de nivel, izolatie termica si serpentine interioare de incalzire Clorura de amoniu, Hexametilentetramina, Borax Pentahidrat, Borax decahidrat si Melamina depozitate in saci PE si PP, magazie special amenajata in cadrul sectiei Fenol: 2 rezervoare metalice, situate in aer liber in cuva de retentie cu basa de colectare, indicator de nivel, izolare termica, serpentina interioara pentru incalzire, temp. 50ºC. Un rezervor este utilizat pentru transvazare in caz de urgente Oleum - 4 rezervoare din inox cu o capacitate de 50 mc fiecare - incetare depozitare pentru PUROLITE S.R.L. din 27.02.2018. Depozit in aer liber in rezervoare cu agitator, indicator de nivel si temperatura, amplasate in cuva de retentie placata antiacid, prevazuta cu pante pentru deversare la canalizarea acida Acid sulfuric - 2 rezervoare din inox, cu o capacitate de 50 mc fiecare. Depozit in aer liber in rezervoare cu agitator, indicator de nivel si temperatura, amplasate in cuva de retentie placata antiacid, prevazuta cu pante pentru deversare la canalizarea acida Monoetilenglicol - Butoaie, depozitate in magazie special amenajata in cadrul CPR Rasini Depozit materii prime Sectia Termo Acid azotic 55% - 2 rezervoare, situate in cuve de retentie placate antiacid si racordate la canalizarea acida Hidroxid de sodiu 48% - 2 rezervoare cu o capacitate de 30 mc fiecare, situate in cuva de retentie racordata la canalizarea acida. Rezervoarele sunt prevazute cu indicator de nivel, izolatie termica si serpentine interioare de incalzire Hidrat de hidrazina in butoaie de 200 l care se depoziteaza in magazie special amenajata Depozit materii prime Statie tratare ape uzate Acid fosforic 85% - Butoaie depozitate in magazie special amenajata Var depozitat in 10 silozuri verticale, fabricate din otel si amplasate pe platforma betonata Bicarbonat de sodiu depozitat in saci PE si PP, magazie special amenajata Fosfat trisodic depozitat in saci PE, magazie special amenajata Glucoza depozitata in saci PE, magazie special amenajata Depozit clor Butelii sub presiune, autorizate I.S.C.I.R. depozitate in magazie special amenajata la Captare, distributie si filtre industriale Magazia este ventilata, ferita de sursele de caldura, depozitare cu capace de protectie. Zona de depozitare are in dotare un bazin cu lapte de var Depozit oxigen si acetilena Magazie special amenajata in cadrul Atelierului mecanic, ventilata, ferita de sursele de caldura, verificate periodic conform reglementari I.S.C.I.R. Depozit motorina 1 rezervor subteran din inox de 50 mc Amplasat in cuva de ciment, prevazut cu site Kito, impamantare, cu urmatoarele dotari: stingator cu praf total si CO2, stingator cu spuma pe roti, lada de nisip, pichet de incendiu cu unelte, guri de hidrant subteran 1 rezervor suprateran de 9,6 mc |
| 2 | Depozite si manipulari de produse finite | Activitatea consta in depozitarea produselor fabricate si manipularea lor in cadrul societatii. Depozit metanol R5000 3 rezervoare de 5000 mc fiecare 2 rezervoare de 400 mc fiecare Situate in cuva de retentie, perna de azot, racire cu apa, indicator de nivel, cuva de retentie cu racord la canalizarea organica, statie generare spumant cu racord pe fiecare vas Depozit Azot lichid 1 rezervor vertical cu pereti dubli vidat, prevazut cu evaporator atmosferic la 7,5 bar si –182oC Depozit Precondensat UF70, UF80 si Antiaglomerant UF80 si Antiaglomerant - 2 rezervoare de 400 mc UF70 – 8 rezervoare (1 rezervor cu capacitatea de 400 mc, 2 rezervoare, cu capacitatea de 60 mc, 5 rezervoare, cu capacitatea de 50 mc) Rezervoarele sunt prevazute cu indicare de nivel si temperatura, izolatie termica, serpentina interioara de racire cu apa, sisteme de agitare-omogenizare. Depozit rasini ureice (Urelit U-96; Urelit U-96 KAS; Urelit U-102; Urelit 103 KAS; Urelit 105 KAS; Urelit 106; Urelit 110 KAS; Urelit 115; Urelit115 KAS; Urelit 117; Urelit 1CL; Adeziv KV-110U; Adeziv G; Urelit U-94 KAS; Urelit 1CL KAS; Urelit 117 KAS; Urelit P; Urelit R) 4 rezervoare cu capacitatea de 200 mc 8 rezervoare cu capacitatea de 60 mc 2 rezervoare cu capacitatea de 25 mc 1 rezervor cu capacitatea de 50 mc Rezervoarele sunt prevazute cu indicare de nivel si temperatura, izolatie termica, serpentina interioara de racire cu apa, sisteme de agitare-omogenizare Depozit Intaritor IR Intaritor IR depozitat in saci PE SI PP in magazie special amenajata din cadrul CPR Rasini. Depozit produse microproductie 3 rezervoare de 8 mc fiecare, amplasate in aer liber prevazute cu incalzire – racire, agitare, transvazare din unul in altul, pardoseala antiacida Depozit Ape formaldehidice – golite; aerisite 2 rezervoare de 40 mc fiecare Rezervoarele sunt prevazute cu indicare de nivel si temperatura, izolatie termica, serpentina interioara de racire cu apa, sisteme de agitare-omogenizare. Depozit Intaritor IR Intaritor IR depozitat in saci PE SI PP in magazie special amenajata din cadrul CPR Rasini |
| 3 | Captare, tratare si distributie apa | Asigura captarea si purificarea apei necesara atat consumului industrial al societatii cat si a necesarului de consum de apa potabila propriu cat si pentru alti agenti economici situati pe platforma. Societatea dispune de un numar de 9 baraje cu captari de apa de pe paraie situate pe versantul nordic al masivului Fagaras, aductiuni, bazine decantoare, filtre si retele de distributie precum si toata dotarea tehnica necesara intretinerii sectorului precum si a monitorizarii caltatii activitatii. |
| 4 | Obtinere aer comprimat | Pe platforma societatii exista patru surse de aer comprimat pentru asigurarea aerului AMC si pentru sustinerea unor procese tehnologice. Aerul comprimat este trimis spre consumatori prin conducte de otel cu Dn 50-100 mm, cu presiuni de 2,5-6 bari. |
| 5 | Obtinere gaze industriale - azot lichid | Societatea utilizeaza drept gaz inert azotul (N2), produs in societate la Instalatia de azot NG 1000 din cadrul CPR Metanol. Azotul gaz este comprimat la presiuni de max. 6,0 bari si distribuit la consumatorii interni prin retele de distributie. Retele de distributie azot sunt formate din conducte din otel cu Dn 50-200 mm, la presiuni de max. 6,0 bari |
| 6 | Obtinere medii de racire | In cadrul societatii se utilizeaza ca medii de racire apa industriala proaspata si apa recirculata. Apa de racire circula prin retele de distributie formate din conducte de OL cu Dn de 100-1.000 mm. |
| 7 | Obtinere apa demineralizata | Obtinerea apei demineralizate se realizeaza in instalatia de demineralizare CET si Metanol, prin trecerea apei industriale in filtre mecanice, unde se retin suspensiile si impuritatile mecanice si apoi se introduce in linia de demineralizare, fiecare linie fiind formata din 3 filtre ionice (filtru cationic, filtru slab bazic, filtru puternic bazic) prevazute cu schimbatori de ioni, unde se retin sarurile minerale si silicea. |
| 8 | Productia, distributia, transport si comercializarea energiei electrice | Centrala hidroelectrica formata din MHC1 si MHC 2 MHC 1 Viromet: Camera de incarcare – zona II de presiune asigurata din bazinul de 4.000 mc, cota nivel liber = 645,10 m. Aductiunea – conducta metalica Dn 500 mm , cu grosimea de 5 mm, in lungime de 221,82 m, care face legatura intre conducta existenta Dn 600 pantru apa tehnologica si cladirea centralei. MHC 2 Viromet: Camera de incarcare – zona II de presiune asigurata din instalatia decantare – filtrare II, bazine de 6.000 mc, cota nivel liber = 654,00 m. Aductiunea – conducta metalica Dn 600 mm, cu grosimea de 8 mm in lungime de 259,22 m, face legatura intre conducta existenta Dn 800 pentru apa tehnologica si cladirea centralei. Restitutie: Aspiratorii metalici ai turbinelor debuseaza intr-un bazin de linistire din beton armat tip cuva, cu rol compensator. Canal de fuga – canal deschis din beton armat, cu lungimea de 8,5 m, sectiune transversala dreptunghiulara, asigura evacuarea in albia raului Ucea a debitului de apa turbinat. Sectiunea utila a canalului este de 2 x 1,0 mp. |

### C. ACTIVITATEA CONEXE FLUXULUI TEHNOLOGIC:

Tabel 27 - Activitatea conexe fluxului tehnologic

| Nr. crt. | Denumirea proceselor conexe | Descrierea procesului si subproceselor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activitati de intretinere si reparatii | Sectia Electro-AMA Detine ateliere de reparatii, masuratori pentru aparatura electrica si de automatizare din cadrul societatii. Atelier Mecanic Societatea are in componenta un sector de confectionare a pieselor de schimb necesare reparatiilor care se efectueaza la instalatiile proprii. Amplasarea acestui atelier este in zona centrala a societatii. Atelierul are in componenta urmatoarele sectoare de activitate: mecanica fina, matriterie, piese schimb. Dotarea tehnica este asigurata cu masini – unelte de o mare diversitate. |
| 2 | Activitati si testari si analize | Laborator Calitate Are in dotare laboratoare analize materii prime, control produs finit, analize ape uzate si aer. Dispune de dotare specifica activitatilor de analize de laborator. |
| 3 | Activitati transporturi interne si extern | Serviciu Transporturi – sector auto si CFU Are in dotare mijloace de transport marfa si persoane. Sectorul are in componenta un garaj, vestiar pentru personal si atelier de intretinere. Platforma este conectata la un bazin gravitational cu separator pentru recuperarea uleiurilor. Dispune de remiza pentru gararea/intretinerea locomotivelor, birou de miscare, vestiar personal si retea interna de garare/rulare pentru vagoane precum si o statie de spalare cisterne. Statia de spalare cisterne este amplasata in imediata vecinatate a Statiei de epurare, apele uzate provenite ca urmare a activitatii fiind epurate pe liniile tehnologice specifice. Cai intrare - iesire 2 porti de intrare si iesire pentru personal, una din aceste porti – poarta comerciala este utilizata si pentru accesul si iesirea autovehiculelor proprii si ale beneficiarilor; 1 poarta intrare - iesire material rulant (CFU); poarta de acces pentru situatii de urgenta (situata in imediata vecinatate a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta); poarta de acces la Statia de tratare ape uzate. |
| 4 | Activitati administrative | Birouri, vestiare, grupuri sanitare, cabine de poarta. |
| 5 | Activitati de colectarea deseurilor | Containere pentru colectarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea proprie care se elimina prin firme specializate. Deseurile menajere colectate sunt evacuate la depozitul de deseuri menajere a orasului Victoria in baza contractului de prestari de servicii. |
| 6 | Activitatii de prevenire si protectie | Serviciul intern de prevenire si protectie Are atributii in organizarea si desfasurarea activitatii specifice de sanatate si securitate in munca, participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora Serviciu privat pentru Situatii de Urgenta Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al VIROMET S.A. intervine in cazul evenimentelor conform Planurilor de interventie. Are in dotare 1 autospeciala de lucru cu apa si spuma. Serviciul privat pentru situatii de urgenta este de tip C2 (in conformitate cu Criterile minime de incadrare si functionare a servicilor private pentru situati de urgenta) si are incadrati 13 pompieri pe functii operative care asigura permanent interventia in situatii de urgenta in conformitate cu Organizarea interventei Sectia de pompieri - Victoria participa la stingerea incendiilor. Organizarea SU pe locurile de munca este efectuata conform legislatiei in vigoare, fiecare loc de munca avand afisat PLANUL DE EVACUARE. |

### D. ALTE ACTIVITATI:

Tabel 28 – Alte activitati

| Nr. crt. | Denumirea proceselor conexe | Descrierea procesului si subproceselor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Taierea si rindeluirea lemnului si fabricarea ambalajelor din lemn | Atelierul de tamplarie este amplasat pe aceiasi platforma cu Atelierul Mecanic. Este in suprafata totala de cca. 27.076 mp, din care construita de 1.874 mp, compusa din cladire gater cu S = 144 mp, cladire modelarie cu S = 166 mp, magazie uscare si depozitare lemn, camera de tratare termica tip etuva, metalica, confectionata din OL si etansa, cu capacitate de 60 mc si prevazuta cu sistem de masurare a temperaturii, presiunii si umiditatii aerului, camera AMC. Se prelucreaza busteni de brad si foioase, din incinta unitatii, pentru fabricarea de paleti si ambalaje din lemn pentru uz intern. Bustenii sunt depozitati in spatiul special amenajat in acest scop de unde sunt transportati cu mijloace mecanice auto in cladirea gaterului unde sunt debitati sub forma de scanduri sau foastane. Materialul debitat se transporta si se depoziteaza intr-o magazie cu ventilatie naturala unde este uscat la temperatura mediului ambiant. Materialul lemnos uscat natural este transportat in sala masinilor unde este prelucrat (prin masurare, taiere, slefuire, rindeluire, asamblare) in paleti si ambalaje. Sala masinilor de prelucrat lemn este prevazuta cu instalatie de recuperare praf si rumegus. Din buncar rumegusul este recuperat in saci de 1 mc (500 kg deseu/sac). Produsul finit se depoziteaza pe categorii si apoi se livreaza la beneficiarii interni. Instalatia de tratare termica a lemnului Potrivit normativele internationale, privind exportul lemnului si a produselor in ambalaje din lemn (ISPM15), se impune necesitatea tratarii fitosanitare a acestora, in vederea eliminarii organismelor daunatoare. Una din metodele aprobate pentru eliminarea riscurilor de contaminare fitosanitara, este tratarea termica a lemnului destinat fabricarii ambalajelor. Tratarea termica a lemnului se realizeaza in instalatii speciale de tip uscatoare, cuptoare sau etuve. Pentru tratarea fitosanitara a lemnului s-a ales ca varianta de tratare o camera tip etuva. Instalatia de tratare termica a lemnului este formata dintr-o camera de tratare termica, tip etuva si o camera AMC. Camera de tratare termica este o incinta tip etuva cu capacitatea de 60 mc, confectionata din OL si izolata termic. In interior, camera este prevazuta cu platforma (gratar) care are o cale de rulare (sine) pe care circula un sistem de rulare (axe cu role). Pe acestea se amplaseaza stivele cu paleti sau cherestea. Sub platforma de circulatie este montata o conducta de umezire (Dn40), cu orificii prin care se introduce aburul necesar umezirii materialului lemnos si a aerului. Incalzirea etuvei se realizeaza cu abur de 3-4 bari care circula prin registre tubulare. Etuva este dotata cu un ventilator centrifugal care are rolul de racire a aerului din incinta. Ventilatorul este montat pe peretele lateral si va introduce aer rece din exterior. Izolarea incintei pe perioada tratarii se va face cu un sibar montat pe traseul de refulare a ventilatorului la intrare. Pentru controlul parametrilor de lucru (temperatura, umiditate si presiune aer) s-au montat sonde de temperatura (termorezistente), umiditare (higrometru) si presiune (manometru) in lungul camerei. Traductoarele de temperatura si umiditate s-au montat in camera AMC amplasata langa camera de tratare. Instalatia este deservita de doi operatori care vor efectua operatii de incarcare-descarecare a materialui lemnos si vor supraveghea parametrii de lucru. Sunt asigurate conditiile optime de functionare prin instructiunile de lucru specifice activitatii instalatiei, protectia personalului si a mediului inconjurator. |
| 2 | Colectarea si valorificarea deseurilor metalice | Activitatea desfasurata consta in recuperarea materialelor metalice reciclabile provenite din activitati de productie, intretinere, reparatii, casari, dezafectari etc. |
| 3 | Comert cu ridicata al deseurilor industriale reciclabile (din activitatea proprie) | Activitatea desfasurata consta in comert cu ridicata a deseurilor si resturilor, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea de bunuri uzate si predarea lor spre valorificare sau eliminare cu agenti economici autorizati si pentru respectarea cerintelor legale si reglementate aplicabile. Deseurile industriale reciclabile (metalice si nemetalice) predate la societati autorizate pentru valorificare provin din: activitati dezmembrarea-dezafectare instalatii (deseuri feroase, neferoase) fabricarea unor produse chimice (catalizatori uzati), lubrefierea unor utilaje (uleiuri uzate), fabricarea ambalajelor din lemn (rumegus), activitatea de transport (acumulatori si anvelope uzate). |

### E. INSTALATII LA CARE ACTIVITATEA A FOST INCETATA DEFINITIV:

- Instalatiile Formol II, Formol II bis; Formol III; Formol IV

- Instalatie pentru fabricarea metilalului

- Instalatia pentru fabricarea hexametilentetraminei

- Instalatia pentru fabricarea esterilor metilici vegetali – ESTERVI

## Emisii si reducerea poluarii

### Surse punctiforme de emisie in aer

Din analiza procesului tehnologic se pot identifica sursele de poluanti:

- sursele de emisii controlate/fugitive reprezentate prin emisii provenite din procesul de combustie si emisii specifice instalatiilor tehnologice:

( surse dirijate:

- emisii de gaze de ardere: monoxid de carbon - CO, oxizi de azot - NOx si oxizi de sulf - SOx (exprimat in SO2) de la cazanele de ardere CR 12/5; CR 12/6 si cazan Babcock;

- emisii de gaze de ardere: monoxid de carbon - CO, oxizi de azot - NOx, si oxizi de sulf - SOx (exprimat in SO2) de la inslatatiile Metanol, precum si de la instalatia de cracare si sinteza in cazul unor deranjamente (opriri sau porniri);

- emisii de metanol, dimetileter de la inslatatiile Metanol – Distilare;

- emisii de formaldehida de la instalatia Rasini ureoformaldehidice, instalatia Precondensat UF – 70, UF-80 si Antiaglomerant

( surse fugitive:

- emisii fugitive de la surse mobile (pulberi, CO, NOx, SOx, hidrocarburi nearse, etc.);

- emisiile fugitive de statia de tratare ape uzate: amoniac, hidrogen sulfurat, amine;

- emisii fugitive de la pierderile accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor avariate: acid clorhidric, fenol, hidroxid de sodiu, acid azotic, alcool metilic, aldehida formica, etc.;

- emisii difuze de la depozitare materii prime si materiale auxiale, din activitatea de descarcarea/incarcarea materiilor prime, transferarea materiilor prime dintr-un recipient in altul, sistemul de conducte si canale (pompe, valve, flanse, bazine de decantare, guri de vizitare):

- parcul materiilor prime lichide si produse finite - acid clorhidric, hidroxid de sodiu, acid azotic, alcool metilic, aldehida formica, fenol, etc.;

- zone depozitare si stocare gaze tehnologice imbuteliate de tip azot, acetilena, clor;

- emisii difuze din instalatiile hidrotehnice - miros:

- reteaua de colectare ape organice si menajere;

- reteaua de colectare apa pluviale;

- reteaua de colectare ape anorganice;

- reteaua de colectare levigat.

La instalatia metanol in cazul unor deranjamente, opriri, porniri gazele din instalatia de cracare si sinteza sunt evacuate la facla unde sunt arse, iar apoi dispersate in atmosfera.

Urmarirea sistematica a dispersarii noxelor in atmosfera, urmarire realizata de catre laboratorul analiza aer dovedesc eficienta cosurilor existente si se realizeaza conform Programului tehnologic de control al calitatii aerului PO-MED-43-F01/2.

Toti poluantii emisi in atmosfera se incadreaza in limitele admise.

Masuri de prevenire:

- constientizarea personalului despre efectele nocive pe care le pot avea emisiile de orice natura asupra mediului;

- respectarea regulamentului intern si a instructiunilor de lucru, SSM, SU si protectia mediului;

- verificarile, reparatiile, probele, pentru toata instalatia se vor efectua conform prescriptiilor tehnice.

In cazul aparitiei unor avarii la instalatia de distilare, rampa de incarcare metanol, depozit, demineralizare, masurile de prevenire sunt prezentate detaliat in Instructiunile de lucru, SSM, SU si protectia mediului specifice fiecarui loc de munca.

Prin procedura Monitorizare si masurare PS-MI-08 si procedura Controlul operational al factorilor de mediu apa, aer, sol PO-MED-43 este stabilit modul in care sunt efectuate monitorizarile si masurarile asupra activitatilor si proceselor care au un impact semnificativ asupra mediului si performantelor de mediu.

( Emisii punctiforme controlate

Tabel 29 – Surse de emisie

| Faza de proces Utilaj | Punctul de emisie Poluant | Echipament de depoluare | Eficienta (%) | Caracteristica fizice ale surselor | Cerinta BAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatii Metanol |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | S1 – Cos de dispersie cracare Metanol III - C 202 NOx SOx | - | Nu exista date de referinta. | H = 40 m ( = 1.300 mm v = 5 m/s t = 1500C Debit volumetric = 20.000 mc/h | LVOC, 2017 BAT 9, pag. 586 Transmitere fluxurilor de gaze de proces cu o valoare calorica suficienta spre o unitate de combustie |
|  | S2 - Cos de dispersie Kellog/cracare Metanol IV - S 101 NOx SOx | - |  | H = 38 m S = 3000 x 2000 mm v = 5 m/s t = 1500C Debit volumetric = 250.000 mc/h |  |
|  | S3 - Cos de dispersie Distilare Metanol IV - S 202 CH3OH DME (C2H6O) | - |  | H = 38 m S = 1.000 x 700 mm v = 1 m/s t = 1500C Debit volumetric = 1076 mc/h |  |
|  | S4 - Cos de dispersie Facla Metanol III - C 201 NOx SOx CO | - |  | H = 35 m ( = 600 mm v = 15 m/s t = 4000C Debit volumetric = 15.000 mc/h |  |
|  | S5 - Cos de dispersie Facla Metanol IV - S 201 NOx SOx CO | - |  | H = 40 m ( = 600 mm v = 15 m/s t = 4000C Debit volumetric = 15.000 mc/h |  |
| Instalatii Rasini |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (KVF) Condensare | S6 – Cos de dispersie – V1 CH2O | - Instalatie de captare emisii de formaldehida: spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V1 | 70 ÷ 99 | H = 12 m ( = 30 mm v = 1 m/s t = 25 ÷ 350C Debit volumetric = 2000 mc/h | CWW, 2016 Table 3.170, pag. 369 |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (FM2) Condensare | S7 – Cos de dispersie – V2 CH2O | - Instalatie de captare emisii de formaldehida: spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V2 | 70 ÷ 90 | H = 12 m ( = 250 mm v = 1 m/s t = 20 ÷ 300C Debit volumetric = 2000 mc/h | CWW, 2016 Table 3.226, pag. 425 |
| Instalatie precondensat UF Evaporare | S8 – Cos de dispersie - UF 2 CH2O | Ventilatie mecanica, evaporare | - | H = 15 m ( = 400 mm v = 1 m/s t = 350C Debit volumetric = 2.500 mc/h | Nu exista datede referinta |
| Atelier Tamplarie |
| Atelier tamplarie Sala masinilor | S9 – - Pulberi | Instalatie exhaustare (recuperare) praf si rumegus cu ciclon | 70 ÷ 90 | - | Nu exista date de referinta. |
| CET |
| CET cazan Babcock (1 buc.) | S10 – Cos de dispersie B 1 Pulberi NOx, SO2 CO | - | - | H = 8 m ( = 1.100 mm Debit volumetric = 10.000 mc/h | LCP, 2017 BAT 4, pag. 740 BAT 46, pag. 786 BAT 49, pag. 78 |
| CET Cazan CR 12 (1 buc.) | S11 – Cos de dispersie C 5 Pulberi NOx, SO2 CO | - | - | H = 20 m ( = 1.100 mm v = 5 ÷ 40 m/s t = 1500C Debit volumetric = 60.000 mc/h |  |
| CET Cazan CR 12 (1 buc.) | S12 – Cos de dispersie C 6 Pulberi NOx, SO2 CO | - | - | H = 20 m ( = 1.100 mm v = 5 ÷ 40 m/s t = 1500C Debit volumetric = 60.000 mc/h |  |

Au fost inventariate toate sursele majore de emisii in aer si a fost realizata a o analiza BAT cu identificarea principalelor modalitati BAT de reducere e emisiilor si modul de aplicare a acestora in unitate.

### Emisii din surse punctiforme in apa de suprafata si in canalizare

Principalele surse de ape uzate generate pe amplasamentul analizat sunt urmatoarele:

- ape uzate fecaloid-menajere de la vestiare, grupuri sociale, birouri;

- ape uzate tehnologice;

- ape drenate din interiorul batalului (levigatul)

- ape pluviale conventional curate.

In urma activitatilor tehnologice ce se desfasoara in instalatiile chimice rezulta ape reziduale care in functie de caracterul poluantului se pot clasifica:

- ape anorganice – ape cu caracter acid sau alcalin, rezultate de la procesele de regenerare a schimbatorilor de ioni din instalatiile de demineralizare a apei de la instalatiile Metanol si de la CET, precum si de la instalatiile de fabricatie de la Sectia Rasini;

- ape organice – ape uzate care contin poluanti organici. Sectiile generatoare de ape organice sunt: Sectia Metanol, Sectia Rasini si Instalatii microproductie, rampa de spalare cisterne. rampa de spalare auto de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I (Activitatea depozitului este reglementata prin Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 87/19.11.2021.

Apele drenate din interiorul batalului (levigatul) de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I sunt evacuate prin reteaua de conducte perforate (drenuri), in numar de 18, prin intermediul a 18 camine betonate de preluare in conducta principala de colectare levigat care deverseaza apele intr-un bazin etans vidanjabil cu V = 32 mc. Aceste ape se transporta dupa vidanjare din bazin la statia de epurare a VIROMET S.A. Victoria.

De pe platforma VIROMET S.A. se mai evacueaza ape pluviale impurificate, rezultate din spalarea platformelor, prin urmatoarele rigole sau trasee de canalizare:

- rigola de la sosea poarta auto, max. 5 l/s, deversate in paraul Ucea;

rigola sectiei rasini, max. 3 l/s, deversate in paraul Corbul Ucei;

- de la depozitul de carburanti si de la garajul auto sunt trecute printr-un decantor, respectiv cuve decantoare cu rol de separator de produse petroliere, apoi sunt deversate in canalizarea organica;

- de la Remiza CFU apele sunt dirijate la canalizarea acida;

- ape pluviale din incinta batalului inchis, cu un debit Quz pluvial = 0,16 mc/h, sunt colectate astfel:

  - de la baza taluzurilor pe laturile de vest, nord si est a batalului, canale colectoare ce se descarca gravitational in canalul de ape pluviale din drumul de acces situat la partea de nord a batalui, cu evacuare in paraul Corbul Ucei;

  - apele din precipitatii ce se acumuleaza in partea nordica a batalului si apele pluviale care se colecteaza pe laturile de vest si nord ale batalului sunt colectate intr-un bazin colector din pamant situat in capat amonete a conductelor si deversate prin conductele ce subtraverseaza drumul de acces, intr-un camin de racordare, ce se descarca gravitational in canalul colector al apelor pluviale de pe latura de est a batalului;

- ape pluviale din incinta batalului epuizat sunt colectate printr-un sistem de drenuri, intr-un bazin betonat, evacuate prin vidanjare in Statia de epurare;

- apele pluviale de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I rezultate din precipitatii se evacueaza printr-un canal perimetral trapezoidal cu impermeabilizat cu un strat de argila, in canalizarea pluviala existenta situata in partea de nord a depozitului, evacuare in paraul Corbul Ucei.

De la cele 2 microhidrocentrale nu se evacueaza ape uzate, ci se evacueaza numai apa turbinata de microhidrocentrale, prin canalul de fuga de tip deschis, cu evacuare directa in Paraul Ucea.

Apele uzate, rezultate din activitatile care se desfasoara la ora actuala sunt:

( ape uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare menajera, fiind transportate gravitational in colectorul de ape organice a platformei VIROMET, cu descarcare in Statia de tratare ape uzate.

( ape uzate tehnologice: apele tehnologice din procesele de productie si apele de spalare de la utilaje sunt colectate prin conducte si colectoare de canalizare, in functie de caracterul apei, preepurate local si epurate in statia de tratarea ape uzate; apele tehnologice care necesita epurare sunt preepurate in instalatii locale de la: Instalatia neutralizare ape acide anorganice provenite de la VIROMET S.A.; Instalatia neutralizare ape acide organice provenite de la VIROMET S.A.; Instalatie de neutralizare ape acide organice provenite de la PUROLITE S.R.L.; Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE S.R.L. si apoi deversate in Statie finala epurare mecano-biologica.

( ape uzate drenate din corp batal (levigat): ce se colecteaza prin reteaua de drenuri, tranportate gravitational la conducta de colectare legivat si apoi descarcate intr-un bazin, vidanjate si epurate in Statia de epurare.

( ape pluviale: se colecteaza de pe platforma in canalizare conventional curata, prin rigole deschise de beton, care insotesc drumul de acces principal si sunt evacuate in afara amplasamentului prin rigola de la poarta comerciala, in raul Ucea. La iesirea de pe amplasamentul VIROMET se intalneste cu canalul similar de la PUROLITE, deversarea in raul Ucea Mare fiind comuna pentru cele doua firme.

In cadrul inspectiilor efectuate pe teren se evaluaza punctele critice ce pot genera emisii fugitive ale poluarii in apa si sunt centralizate in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.

Masuri de prevenire:

- constientizarea personalului despre efectele nocive pe care le pot avea emisiile de orice natura asupra mediului;

- respectarea regulamentului intern si a instructiunilor de lucru, SSM, SU si protectia mediului;

- verificarile, reparatiile, probele pentru toate instalatiile se vor efectua conform prescriptiilor tehnice.

In cazul aparitiei unor avarii la instalatia de distilare, rampa de incarcare metanol, depozit, demineralizare, masurile de prevenire sunt prezentate detaliat in Instructiunile de lucru, SSM, SU si protectia mediului specifice fiecarui loc de munca.

Dupa tratarea apelor epurate in statia de tratare ape uzate a societatii VIROMET, acestea se evacueaza in emisar, in conformitate cu prevederile Autorizatiei integrate de mediu nr. BV 8/08.12.2020, Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123/22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022.

Prin Programul tehnologic de control – Instalatia de tratare ape uzate PO-MI-36-F01/16 sunt monitorizate etapele de epurare, pana la evacuarea in emisar.

Prin Programul tehnologic de control al calitatii apei PO-MED-43-F01/1 se efectueaza analize la apele uzate de pe amplasament.

Procedura Monitorizare si masurare PS-CM-08 reglementeaza modul in care sunt efectuate monitorizarile si masurarile asupra activitatilor si proceselor care au un impact semnificativ asupra mediului si performantelor de mediu.

### Emisii fugitive in aer

In categoria surselor difuze intra zona de depozitare materii prime, produs finit si autovehiculele ce deservesc unitatea (surse mobile), autohevicule utilizate la transportul deseurilor, materiilor prime si produselor finite.

Prin procedura Controlul operational al factorilor de mediu apa, aer, sol PO-MED-43, Regulamentul de fabricatie la Metanol sunt identificate sursele de emisii fugitive in aer.

In particular s-au luat in considerare defectiunile procesului, conditiile de pornire si oprire atat prin Regulamentul de fabricatie la Metanol, cat si prin procedurile: Identificarea aspectelor de mediu si selectarea celor semnificative PS-MED-01; Stabilire oriectivelor si tintelor privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala PS-MI-02 si Controlul si realizarea obiectivelor si tintelor de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala PS-MI-03, evaluandu-se impactul asupra mediului. S-a intocmit Programul de management de mediu pentru atingerea obiectivelor de mediu si tintelor stabilite pentru aspectele semnificative de mediu (functionare normala si anormala).

In cadrul auditurilor interne si externe se analizeaza respectarea cerintelor in vederea aparitiei emisiilor fugitive in aer si se fac propuneri in vederea prevenirii si minimizarii scurgerilor ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in aer, avand un sistem de management de mediu certificat.

Tehnici aplicabile pentru reducerea emisiilor:

- operarea eficienta a instalatiilor de ardere care utilizeaza combustibil lichid si gazos;

- asigurarea permanenta a controlului arderii pe flux in scopul minimizarii posibililor poluanti;

- implementarea procedurii de calitate cu privire la supapele de siguranta si armaturi existente in instalatiile tehnologice in scopul prevenirii emisiilor fugitive;

- intretinerea corespunzatoare a utilajelor in scopul evitarii emisiilor fugitive.

Sunt implementate procedurii pentru activitatile de intretinere si reparatii la utilaje, aparate de masura si control, care include tipurile de masuratori, frecventa si modul de actionare pentru indepartarea posibilelor scapari de poluanti.

In instructiunile proprii de lucru pe utilaje si flux de productie este descris modul de lucru in cazul aparitiei unor defectiuni ale utilajelor, conditiile de pornire si oprire normala sau accidentala.

In cadrul inspectiilor efectuate pe teren se evalueaza punctele critice care pot conduce la aparitiei emisiilor fugitive in aer (flanse, conducte, trasee aeriene) si se iau masuri in vederea prevenirii si minimizarii scurgerilor ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in aer.

Exista un plan de revizii tehnice si reparatii pentru instalatii si utilaje si pentru care se asigura mentenanta acestora in cadrul amplasamentului.

Sunt inventariate vanele si robinetii pe instalatiile tehnologice. In cadrul auditurilor interne si inspectiile de mediu se evalueaza aspectele ce tin de aparitia unor emisii fugitive pe instalatiile tehnologice.

Trebuie realizat un audit pentru prevenirea si minimizare scurgerilor ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in aer si stabilirea/adoptarea unor prevederilor tehnice:

- valve: tuburi sau sigilii duble sau in aceeasi masura un echipament eficient;

- pompe: etanseizare dubla cu bariera lichida sau de gaz, actionat magnetic sau incapsulat;

- compresoare si pompe de aspirare: sigilii duble cu bariera lichida sau cu gaz, actionat magnetic sau inchis;

- centuri (conectori): minimizarea numarului, utilizarea garniturilor de etansare eficiente.

Obiectivele auditului trebuie sa aiba in vedere:

- identificarea necesitatii de sisteme de detectarea si remedierea rapida a scurgerilor;

- stabilirea sistem de etanseizare cu valve cu emisii scazute la valvele din punctele critice;

- realizarea de sisteme de etanseizare de inalta performanta;

- izolare dubla la orice punct cu risc ridicat de scapari;

- valve adecvate pentru minimizarea scurgerilor valvei in afara intervalului proiectat de evacuare;pompe cu pierderi/scurgeri mici;

- flanse oarbe la fitinguri frecvent utilizate pentru a preveni deschiderea accidentala in timpul exploatarii instalatiei;

- capace finale sau prize la liniile deschise si bucla inchisa de refulare la punctele de prelevare lichide;

- sisteme si analizatori de prelevare, optimizarea volumului/frecventei de prelevare, minimizarea lungimii liniilor de prelevare, imbinari fixe si ventilarea sistemelor de ardere prevenirea nevoii de deschidere a vaselor prin modificari ale design-ului sau modului de exploatare;scurgeri de la benzile de etanseizare/inchidere/sigilare a compresorului, sisteme de ventilare si linii de purjare la flacari sau la oxidanti neinflamabili;

- sisteme inchise/protejate de drenare a efluentului si a rezervoarelor utilizate pentru depozitarea/epurarea apei uzate;

- monitorizarea contaminarii cu compusi organici a apei de racire.

Tabel 30 – Conformare BAT – emisii fugitive

| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| --- | --- |
| BAT 19 Reducerea emisiilor de COV difuze CWW, pag. 553 Tehnici aplicabile: Tehnica Decriere Tehnici legate de proiectare a. Limitarea numarul de surse potentiale de emisie - b. Maximizarea caracteristicile de restrictionare inerente procesului c. Selectarea echipamentelor cu integritate ridicata d. Facilitarea activitatilor de intretinere prin asigurarea accesului la punctele vulnerabile - Tehnici legate de constructia, asamblarea si punerea in functiune a instalatiilor/echipamentelor e. Verificarea constructii, elementelor de legatura In general aplicabil f. Masuri la punerea in functiune Tehnici legate de functionarea instalatiei g. Asigurarea intretinerii si inlocuirea in timp util a echipament In general aplicabil h. Sistem de detectare a sucrgerilor i. prevenirea emisiile difuze de COV, colectarea la sursa si tratarea | Se aplica la instalatiile tehnologice si la rezervoarele de depozitare materii prime si produs finit. Conformare cu BAT. |
| BREF Polymers Capitolul 12, 12.1.2 Equipment de sign pag. 191 si Capitolul 13, punct 13.1, pagina 255 – 2. BAT: Dispozitii tehnice de prevenire si minimizarea emisiilor fugitive de poluanti atmosferici sunt: ( utilizarea supape cu burduf sau garnituri duble de ambalare sau a unui echipament la fel de eficient ( magnetic condus sau pompe conserve, sau pompe cu garnituri duble si o bariera de lichid ( magnetic condus sau compresoare conserve, sau compresoare folosind sigilii duble si o bariera de lichid ( condus magnetic sau agitatori conserve, sau agitatoare cu sigilii duble si o bariera de lichid ( minimizarea numarului de flanse (conectori) ( garnituri eficiente ( sisteme de prelevare de probe inchise ( drenaj a efluentilor contaminati in sisteme inchise ( colectie de orificii | Din procesul de productie nu rezulta emisii difuze. Vasele din instalatii sunt conectate la sistemele de ventilatie. Toate echipamentele lucreaza in regim inchis. Sistemele de descarcare materii prime sunt prevazute cu linii tehnologice de descarcare lichid si linii tehnologice intoarcere a gazului in cisterna. Deasemenea toate tancurile de stocaj care au substante inflamabile, corozive, toxice sunt prevazute cu supapa de siguranta cu dubla protectie la suprapresiune si la vacuum pentru a evita orice eventuala emisie in atmosfera. Emisiile difuze sunt posibile numai in caz de scurgeri accidentale cauzate de neetanseitati pentru care s-au implementat proceduri de interventie rapida. In conditii normale de lucru acestea sunt eliminate pana la eliminare prin sisteme specifice de siguranta, automatizare, echipamente speciale. Conformare cu BAT. |
| BAT 8 LCP, pag. 745 Pentru a preveni sau a reduce emisiile in aer in conditii normale de functionare, BAT trebuie sa asigure, prin proiectarea, exploatarea si intretinerea adecvata, utilizarea sistemelor de reducere a emisiilor la o capacitate si o disponibilitate optime | La proiectarea instalatiilor s-a tinut cont de emisiile difuze ce pot apare si sunt colectare si epurare prin sisteme adecvate. Se efetueaza mentenata periodica la instalatii si se verifica eficienta sistemelor de epurare a aerului. Conformare cu BAT. |

### Emisii fugitive in apa de suprafata, in canalizare si in ape subterane

In vederea reducerii impactului asupra apei de suprafata, pe amplasamentul VIROMET apele uzate sunt preepurate local:

- pana la evacuarea in statie de epurare VIROMET, cu deversare in raul Olt;

- pana la evacuarea in paraul Ucea sau paraul Corbul Ucei.

Apele uzate tehnologice de pe amplasament VIROMET sunt preepurate local, apoi preluate prin retele de canalizare, separate si epurate in:

- Instalatia de neutralizare ape anorganice provenite de la VIROMET;

- Instalatia de neutralizare ape organice provenite de la VIROMET;

- Instalatie de neutralizare ape acide organice provenite de la PUROLITE S.R.L.;

- Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE S.R.L.;

- Statie finala epurare mecano-biologica,

dupa care sunt evacuate in emisar, in raul Olt.

Statia de tratare ape uzate existenta in cadrul platformei VIROMET a fost amenajata in vederea neutralizarii si oxidarii biologice a apelor uzate rezultate de pe platforma VIROMET si PUROLITE.

Apele pluviale sunt preluate de reteaua de canalizare conventional curata sau prin sistemul de rigole existente pe amplasament preepurate local si apoi deversare in paraul Ucea sau paraul Corbul Ucei.

Prin colectorul general de ape conventional curate se preiau si apele conventional curate de la PUROLITE S.R.L.

Ape pluviale din zona batalurilor amplasate la Statia de epurare sunt colectate printr-un sistem de drenuri, colectate intr-un bazin betonat, evacuate prin vidanjare in Statia de epurare.

Emisile fugitive pot fi de natura organica: CCO-Cr, CBO5, fenoli, nitroderivati, izobutanol, amine, metanol, formaldehida sau anorganica amoniu, azotati, azotiti, azot total, sulfuri, materiile in suspensie, reziduu fix, cloruri, sulfati.

Este stabilit modul in care sunt efectuate monitorizarile si masurarile asupra activitatilor si proceselor care au un impact semnificativ asupra mediului si performantelor de mediu conform procedura Controlul operational al factorilor de mediu apa, aer, sol PO-MED-43.

VIROMET S.A. monitorizeaza calitatea apelor uzate inainte de intrarea in statia de epurare VIROMET.

Prin Programului de control al calitatii apei PO-MED-43-F01/1 sunt stabilite punctele de monitorizare pentru:

- ape uzate tehnologice pe canalizarile interioare;

- ape cu impurificare redusa conventional curate;

- ape evacuate direct in apele de suprafata;

- ape de suprafata.

Se asigura intretinerea canalizarii, rigolelor pentru apa pluviala, instalatiilor de preepurare locale aferente traseelor de evacuare a apelor tehnologice tratate.

Exista un Regulament de exploatare si functionare a sistemului de alimentare si canalizare.

Astfel sunt curatate periodic canalele, rigolele, caminele de vizitare, instalatiile aferente statiei de neutralizare.

Se inspecteaza integritatea retelelor de canalizare, a structurilor subterane si supraterane existente pe amplasamentul societatii.

In Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare sunt identificate punctele critice in care pot survenii poluari accidentele si sunt stabilite masurile de interventie.

In cadrul auditurilor interne si externe s-au identificat aspectele de mediu referitoare la probabilitatea de aparitie a emisiilor fugitive in instalatia de canalizare a societatii, respectiv in apele subterane.

Sunt identificate sursele de emisii fugitive in canalizare si in ape subterane in instructiunile de lucru si regulamentele de fabricatie.

Trebuie realizat un audit pentru prevenire si minimizare scurgerile ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in canalizare si in ape subterane si stabilirea/adoptarea unor prevederilor tehnice:

- identificarea tuturor surselor de apa uzata si caracterizarea calitatii, cantitatii si variabilitatii lor; sisteme de curatare;

- aspersoare (mai degraba decat jeturi);

- acoperirea unor instalati/echipamente si depozitele de deseuri pentru a elimina patrunderea ape pluviale;

- instrumente de management cum ar fi utilizarea apei si stabilirea intr-o maniera transparenta a costurilor pentru apa;

- contoare de apa in cadrul procesului pentru a identifica zonele cu consum ridicat.

Obiectivele auditului trebuie sa aiba in vedere:

- echipamentului instalatiei si sistemele de colectare a apei uzate realizate din materiale rezistente la coroziune in vederea prevenirii scurgerilor si reducerii disolutiei metalului in apa uzata;

- cuve de retentie impermeabile in jurul rezervoarelor cu o capacitate de 10% din rezervorului cel mai mare;

- siguranta secundara la vase si conducte care prezinta un risc ridicat de aparitie a scurgerilor;

- depozitarea butoaielor, laminatelor, pieselor metalice pe un postament de beton care are un sistem de drenare catre o cuva colectoare;

- material de curatare a revarsarilor in puncte strategice din jurul instalatiei;

- planuri de contingenta a revarsarilor;

- metode de curatare;

- controale regulate pentru scurgeri si existenta unor sisteme de reparare prompta;

- sisteme de colectare separata pentru apele uzate industriale contaminate, retele de canalizare, apa necontaminata si apa uzata ce contine produse petroliere;

- drenaje necontaminate;

- zone de contaminare pentru apa utilizata pentru stingerea incendiilor;

- sisteme de colectare a apelor uzate (conducte si pompe) fie plasate pe pamant, fie prin tevi accesibile inspectiei si reparatiei;

- rezervoare tampon din cursul superior al statiei de epurare a apei uzate.

Tehnici aplicabile in scopul reducerii emisiilor de poluati la evacuarea apei uzate in canalizare si emisar:

- minimizarea numarului de flanse, instalarea de inele de etansare pe flansele neetanse si utilizarea de materiale de etansare cu rezistenta mare la foc;

- implementarea procedurii de calitate pentru activitatile de intretinere si reparatii la utilaje, aparate de masura si control, care include tipurile de masuratori, frecventa si modul de actionare pentru indepartarea posibilelor scurgeri de produse;

- monitorizarea apelor uzate la intrare in emisar, in vederea verificarii incadrarii acestora in indicatorii de calitate autorizati;

- diminuarea necesarului de apa si micsorarea concentratiilor de poluanti in apa evacuate;

- separarea fluxurilor de apa contaminata de cea mai putn contaminata;

- operarea corespunzatoare a manipularii produselor petroliere, produselor pulberulente si alte substante periculoase in cadrul operatiilor de incarcare –descarcare in rezervoare, containere si cisterne auto, etc.

### Miros

S-au identificat numai sursele semnificative de miros ce ar trebuie retinute si dirijate catre un sistem adecvat de reducere a poluarii cu miros si anume:

- bazinele din statia de epurare;

- bataluri;

- canalizare organica deschisa;

- sursele fugitive de emisii de la:

- descarcarea si transvazarea materiilor prime (acid clorhidric, fenol, hidroxid de sodiu, acid azotic, alcool metilic, aldehida formica, fenol, etc.)

- gaze arse oxid de carbon, oxizi de azot NOx si oxizi de sulf SOx din instalatiile tehnologice;

- monoxid de carbon, oxizi de azot, pulberi la Atelierul mecanic;

- vapori de acizi, formaldehida, metanol din zona instalatiilor tehnologice si zona de depozitare materii prime, materiale si produs finit;

- vapori de acizi, diverse substante organice si anorganice de la Laboratoare;

- CO, NOx, hidrocarburi, SO2 si pulberi la Garaj auto;

- depozitarea in corpul depozitului de deseuri.

In general toate substantele chimice, au un miros specific unele puse usor in evidenta, datorita mirosului intepator, si sufocant. Astfel de substante sunt depozitate in utilaje construite din material rezistent la coroziunea chimica, dotate cu semnalizare de nivel maxim, echipate cu supape de siguranta, cu supape de respiratie, sisteme de splare a gazelor, iar cuvele sunt construite conform legislatiei si asigura preluarea a 50% din capacitatea de depozitare sau capacitatea de depozitare a celui mai mare rezervor din cuva, basa cu ventil de retine si pompa sumersibila pentru a recupera eventualele scaparii sau deversarii accidentale. La depozite este prevazuta si transvazarea in rezervoare de rezerva.

Perceperea mirosului este o actiune subiectiva.

Datorita sistemelor performante de spalare a gazelor nu sunt conditii de aparitie a mirosurilor in incinta si imprejurimi.

Emisiile fugitive in aer pot aparea in jurul supapelor de siguranta, a supapelor de respiratie, in zona vaselor de depozitare a materiilor prime, auxiliare, produselor semifabricate si a produselor finite.

In cadrul procesului de productie si in activitatea desfasurata pe amplasament sunt utilizate substante urat mirositoare sau care pot sa genereze materiale urat mirositoare, dar prezinta un risc scazut, deoarece receptorii (scoli, spitale, zone rezidentiale, zone recreationale) se afla la distanta mai mari de 2 Km si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut.

Nu s-au realizat masurari olfactive pentru determinarea intensitatii mirosului. Prin aceste mijloace mirosul ar trebui masurat in unitati de miros, care sa fie definit prin numarul de dilutii cu aer fara miros prin care trece o anumita proba de aer pana cand 50% din expertii specializati in evaluarea mirosului nu mai pot detecta mirosul. De exemplu, daca sunt necesare 100 de dilutii pentru a reduce cu 50% nivelul mirosului, atunci concentratia din proba originala este de 100 de unitati de miros. Un nou standard European EN 13725:2003 defineste metodologia pentru determinarea concentratiei de miros prin olfactometria dinamica. Analiza trebuie realizata de un grup de experti instruiti si respectand cerintele stricte privind prelevarea si pregatirea probelor.

S-a demarat procedura de implementare a Planul de gestionare a disconfortului olfactiv, conform cerinta cuprinsa in AIM BV 8 din 08.12.2020, la cap. 10.3. Monitorizare miros „Se va elabora Plan de gestionare a mirosului, conform O.U.G. 195/2005 (actualizat), modificat si completat cu Legea 123/202020, pana la solicitarea vizei anuale” si pentru conformarea cu centele BAT „Best Available Techniques (BAT):

BAT 1, BAT 5, BAT 6, BAT 20, BAT 21, BAT 23 – CWW; Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), november 2019 si DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

BAT 1, BAT 12, BAT 13 – WT; Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2017 si DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

6.4.1.2 Reducerea emisiilor fugitive – LVOC; Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC), 2017 si DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru productia de compusi chimici organici in cantitati mari

“Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers” – august 2007

“JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” – 2018

Conform Legii nr. 123/2020 trebuie sa se intcmeasca planul de gestionare a disconfortului olfactiv si sa implementeze:

- un program de evaluare utilizand metoda grila, conform EN 16841-1: 2016, pentru determinarea nivelului de expunere la miros in aerul ambiental intr-o zona de evaluare definita, pentru a determina distributia frecventei expunerii mirosului pe o perioada suficient de lunga (6 sau 12 luni) pentru a fi reprezentativa pentru conditiile meteorologice din amplasamentul PUROLITE S.R.L. Sursele de miros se vor studiat atat in interiorul amplasamentul, cat si in afara zonei de evaluare;

- se va initia o etapa de sondaje, conform VDI 3883 Partea 1: 2015, folosind chestionare pentru a determina efectul sau potentialul enervant al mirosului cauzat de expunerea mirosului intr-o zona rezidentiala. In fiecare zona de ancheta, in functie de obiectivul sondajului, se va investiga un numar minim de gospodarii si se va intervieva cate o persoana per gospodarie. Rezultatele vor fi destinate sa identifice in mod obiectiv si cuantificabil nivelul de suparare a mirosului rezidentilor;

- se vor efectua determinari, tip screening, pentru identificarea unor componenti din mediul ambiental ce pot avea un impact asupa populatie si care pot induce emisii de miros;

- se vor efectua masurari utilizand sistemele de senzori electronice, ce sunt sisteme cu senzori multi-gaz destinate sa detecteze anumite substante gazoase, acelasi identificate in „screening”. Utilizarea senzorii electronici prezinta un spectru de sensibilitate mai larg decat nasul uman, intinderea spectrului in functie de tipurile de senzori utilizati si de componenti identificati prin „screening”;

- se va realiza audit independent privind managementul mirosurilor in vederea stabilirii surselor suceptibile si evaluarea impactului emisiilor difuze si emisiilor fugitive si ca celor generatoare de mirosuri, in baza masuratorilor efectuate.

La nivel de VIROMET S.A. sunt implementare tehnice BAT in vederea reducerii mirosurilor.

Tabel 31 – Conformare BAT – miros

| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| --- | --- |
| BAT 6. CWW, pag. 545 BAT consta in monitorizarea periodica, in conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din surse relevante. Emisiile pot fi monitorizate prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725. Monitorizarea emisiilor poate fi completata prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri sau prin estimarea impactului mirosurilor. | Masura are relevanta la nivel de amplasaemnt, dar nu se poate aplica, se monitorizeaza calitatea aerului semestrial: poluanti - dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), metanol si formol. |
| BAT 20 Reduce mirosul datorat emisiilor de gaze CWW, pag. 554 BAT 12 WT, pag. 730 Stabilirea, implementarea si revizuirea regulata a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (corelat cu BAT 1 - CWW), care include toate elementele urmatoarele: I. un protocol care sa contina actiuni si termene adecvate; II. un protocol pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor; III. un protocol pentru raspuns la mirosuri identificate; IV. un program de eliminare a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele), pentru a masura/estima expunerile la miros (corelat cu BAT 6, CWW) pentru a caracteriza contributia surselor si pentru a implementa masuri de eliminare/reducere mirosuri; V. o analiza a incidentelor si remedierilor istorice ale mirosului si a diseminarii incidentelor de miros | Implementat la nivel de amplasament VIROMET. Se aplica in instalatiile tehnologice si la rezervoarele de depozitare materii prime si produs finit. Conformare cu BAT. |
| BAT 21 Reduce mirosul datorat emisiilor provenite din colectarea si tratarea apelor reziduale si din tratarea namolurilor CWW, pag. 554 BAT 13 WT, pag. 721 Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Aplicabilitate a. Reducerea timpului de stationare Minimizati timpul stationare a apei uzate si al namolului in sistemele de colectare si depozitare, in special in conditii anaerobe. Aplicabilitatea poate fi restrictionata in cazul sistemelor existente de colectare si depozitare. b. Tratament chimic Utilizare substante chimice pentru a distruge sau pentru a reduce formarea compusilor mirositori (oxidarea sau precipitarea hidrogenului sulfurat) In general aplicabil Tehnica Descriere Aplicabilitate c. Optimizarea tratamentului anaerobic i. Controlul continutului de oxigen; ii. Intretinerea frecventa a sistem de aerare; iii. Utilizarea oxigenului pur; iv. Indepartarea deseurilor in rezervoare. In general aplicabil d. Carcasare/ inchidere Acoperirea sau inchideerea instalatiilor pentru colectare si tratarea apelor reziduale si a namolului Colectati gazele de ardere mirositoare In general aplicabil e. Tratament la capatul conductei i. tratament biologic Tratamentul biologic este numai pentru compusii care sunt usor de solubil in apa si usor bioeliminable. | Se aplica in cadrul statie de epurare finala. Conformare cu BAT. |

### Emisii in sol si ape subterane

Din activitatile desfasurate de VIROMET S.A. nu rezulta emisii directe sau indirecte de substante conform Anexei 5 a Legii nr. 310/2004.

In zona instalatiilor nu exista foraje de monitorizare, ci doar in zona batalurilor de la statia de tratare ape uzate si in afara amplasamentului, in zona de impact pentru activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului.

Terenul de amplasament a instalatiilor tehnologice este un teren stancos, deci nu prezinta fenomene de alunecare si eroziune.

Monitorizarea semestriala a panzei freatice in:

- 3 foraje de observatie de la VIROMET S.A. pentru urmatorii indicatori: pH, amoniu, azotati, sulfati, suspensii, reziduu filtrat la 1050 C, CCO-Cr, turbiditate (pentru urmarirea evolutiei in timp privind poluarea);

- 3 foraje de observatie amplasate in zona de impact, pentru urmatorii indicatori: pH, turbiditate, CCO-Cr, amoniu, azotati, cloruri, sulfati, suspensii, reziduu filtrat la 1050 C, fenoli.

Pentru prevenirea poluarii apei subterane s-au luat o serie de masuri:

- caile de acces sunt betonate;

- betonarea zonelor de exploatare operationala cu pericol de contaminare (zona rezervoarelor de materii prime, depozite de materii prime);

- verificarea etanseitatii rezervoarelor, canalelor de scurgere, retelelor de canalizare in conformitate cu normele in vigoare;

- apele tehnologice si pluviale impurificate sunt preepurate local;

- apele menajere sunt colectate si epurate in statia de epurare biologica;

- trasee de retele izolate si canalele de scurgere deschise sunt verificate sistematic in timpul inspectiilor de teren;

- toate suprafetele pe care se executa operatiile de incarcare – descarcare, activitati de productie, zonele de stocare temporara a deseurilor colectate, materii prime, zonele de depozitare deseuri sunt betonate;

- evitarea depozitarii materiilor prime si a altor materiale in zone deschise sau neacoperite;

- colectarea, monitorizarea si depozitarea deseurilor industriale si menajere; recuperarea si reciclarea deseurilor, in special a pierderilor de materii prime si produs finit;

- materiile prime si deseurile lichide ce ar putea pune probleme de inflitratii sunt stocate in rezervoare ce au ziduri de protectie si sunt prevazute cu base pentru colectarea eventualelor scurgeri de ape uzate si produs petrolier, racordate la reteaua de canalizare industriala a platformei;

- materiile prime si deseurile lichide ce ar putea pune probleme de infiltratii si sunt stocate in containere metalice se depoziteaza/stocheaza temporar in vederea valorificarii in spatii special amenajate;

- intretinerea zonelor betonate din zona instalatiilor, a cailor de acces si a spatiilor verzi, evitand transferului poluarii in apa si vant;

- asigurarea dotarilor si echipamentelor pentru personalul de interventie;

- instruirea si testarea sistematica a personalului.

Pentru prevenirea poluarii apei subterane la depozitele de deseuri industriale tip batal, impermeabilizarea batalului a fost asigurata pe cale naturala, cu un strat de argila prafoasa existent in groapa nou sapata si printr-un strat de argila plastica batuta, depusa atat pe fundul cat si pe talazurile batalului.

Taluzurile interioare ale digurilor de contur sunt captusite cu o izolatie multistrat formata din:

- strat de argila prafoasa;

- umplutura din nisipuri argiloase continand sun 25% argila;

- argila plastic batuta;

- pamand nisipos cu pietris 10 cm.

Talazurile exterioare ale batalului sunt prevazute cu un strat vegetal de 10 cm grosime. Drumurile de pe coronamentul batalului au fost prevazute cu o panta astfel incat apa de ploaie sa fi dirijata spre interiorul batalului.

Bazinele din Statia de epurare sunt realizate din beton armat si au fost protejate in conformitate cu protectie pentru apele care le contin.

Toate revervoarele de stocare substante si preparate chimice sunt montate in cuve betonate, protejate functie de substanta stocata, racordate la retelele de canalizare de pe amplasament, precum si zonele de depozitare a altor materiale prime si materiale sunt betonate.

Cele patru instalatii de formol si instalatia metanol sunt amplasate pe o platforma industriala, amenajata corespunzator constand din constructii inchise de zidarie, cu parter, subsol, si etaj.

Toate platformele alocate in cadrul VIROMET activitatii de recuperare/valorificare a deseurilor metalice reciclabile sunt betonate.

Cladirile (hale industriale) alocate acestei activitati sunt executate din fundatii continue de beton, plansee din beton armat, zidarie din caramida si acoperisuri din beton armat protejate cu izolatii hidrofuge.

Prin instructiunile de lucru pe fazele de proces s-a stabilit:

- rezervoarele de depozitare si facilitatile de incarcare/descarcare se realizeaza astfel incat sa previna scurgerile si sa se evite poluarea solului si apei cauzata prin scurgeri;

- sunt precizate sistemele de detectare a pierderilor prin scurgeri (in special la rezervoarele subterane);

- sunt precizate sistemele de detectare a supraincarcarii (de ex. alarme performante si inchidere automata);

- s-a utilizat materialelor impermeabile in zonele procesului;

- se evita descarcare neintentionata in apa subterana;

- se verifica etansarea vaselor;

- facilitate de colectare acolo unde pot aparea scurgeri (de ex. tava pentru captarea picaturilor, bazin de decantare), toate rezervoarele sunt in cuve de protectie;

- sunt stabilite proceduri de intretinere care necesita ca echipamentul sa fie total drenat inainte de deschidere;

- sunt stabilite echipamente si proceduri de prevenire a pierderilor in timpul deschiderii/inchiderii rezervoarelor;

- exista un program de inspectie si intretinere pentru toate vasele (in special la rezervoarele si instalatia tehnologice) si drenaje;

- se relizeaza monitorizarea calitatii apei subterane.

## Minimizarea si recuperarea deseurilor

Managementul deseurilor este stabilit prin procedura Evidenta gestiunii deseurilor PO-MED-12.

Colectarea deseurilor si ambalajelor se face in locuri special amenajate.

Surse de deseuri rezultate din activitate sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 32 – Surse deseuri

| Cod deseu conf. H.G. 856/2002 | Denumire deseu | Sursa de deseu | Stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 08 12 | Namol deshidratat de la epurarea apelor reziduale industriale (cu umiditatea la depunere de 50%) | Neutralizarea apelor acide provenite de la VIROMET S.A. si PUROLITE S.R.L. in Statia de Tratare Ape Uzate | Se depoziteaza in Depozit de deseuri industriale nepericuloase |
| 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale (ZnO) | Rezultat din purificarea gazului metan necesar pentru reformare (desulfurare) | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul Sectiei Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (CuO-ZnO-Al2O3) | Rezultat din sinteza gazului cracat | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul Sectiei Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (Co-Mo sau Ni-Mo) | Rezultat din purificarea gazului metan (de hidrogenare) | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul Sectiei Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 16 08 04 | Catalizatori uzati de la cracarea catalitica (NiO) | Rezultat din cracarea gazului metan | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul Sectiei Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 19 09 05 | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Instalatii de tratare a apei | Se depoziteaza in saci de PE si PP in spatii special amenajate ale sectiilor generatoare. Se elimina prin operatori autorizati. |
| 07 01 99 | Uree declasata | Manipularea necorespunzatoare a materiei prime | Se depoziteaza in saci PE sau PP, in depozitul de uree din cadrul CPR rasini. Se valorifica in agricultura. |
| 08 04 99 | Rasini formaldehidice | Instalatia rasini ureo-formaldehidice | Se depoziteaza provizoriu in zona instalatiei. Se reintroduc in tehnologie |
| 06 09 04 | Deseu pe baza de calciu (var declasat) | Manipularea necorespunzatoare a varului calcic | Se depoziteaza in Depozitul de var de la Statia de tratare Ape Uzate Se valorifica prin operatori autorizati si utilizare in agricultura si constructii |
| 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Aprovizionare si activitati birou | Se depoziteaza in saci PE si PP la Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Achizitii si activitati administrative | Magazii special amenajate sau suprafete betonate Se valorifica prin operatori autorizati |
| 15 01 03 | Ambalaje de lemn | Achizitii si activitati administrative | Magazii special amenajate sau suprafete betonate Se valorifica prin operatori autorizati |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Achizitii si activitati administrative | Magazii special amenajate sau suprafete betonate Se valorifica prin operatori autorizati |
| 15 01 07 | Ambalaje de sticla | Achizitii si activitati administrative | Magazii special amenajate sau suprafete betonate Se valorifica prin operatori autorizati |
| 15 02 03 | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie | Deseuri de echipament individual de protectie uzat | Se depoziteaza in spatii special amenajate in saci PE la Magazia centrala. Se elimina prin operatori autorizati. |
| 07 02 13 | Deseu de materiale plastice PE si PTFE | Stoc din productia anterioara Prelucrarea materialelor plastice si PTFE | Se depoziteaza in spatii special amenajate la CPR Statie Tratare ape uzate – Atelier mase plastice. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 13 02 05* | Ulei uzat | Functionare si intretinere instalatii tehnologice, mijloace auto | Se colecteaza in butoaie metalice si se depoziteaza in spatiul special amenajat de la depozitul de carburanti din cadrul societatii. Se valorifica prin operatori autorizati |
| 16 06 01* | Acumulatori uzati | Intretinere mijloace de transport AUTO si CF | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 16 01 03 | Anvelope uzate | Intretinere mijloace de transport AUTO | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 17 01 02 | Caramizi | Din constructii si demolari | Se depoziteaza in spatii special amenajate pe platforma betonata, se reutilizeaza in constructii |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Deseuri de la demolari constructii | Se concaseaza si sunt utilizate pentru amenajarea drumurilor de acces in societate |
| 17 04 01 | Cupru, bronz, alama | Activitati de intretinere instalatii | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 17 04 02 | Aluminiu | Activitati de intretinere instalatii | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati |
| 17 04 03 | Plumb | Activitati de intretinere instalatii | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 17 04 05 | Fier vechi | Activitati de intretinere instalatii | Se depoziteaza in spatii special amenajate pe platforme betonate proprii sau aferente activitatii din cadrul Atelierului Mecanic. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 12 01 01 | Span feros | Prelucrari mecanice | Se depoziteaza in spatiul special amenajat la Atelierul mecanic. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 19 12 02 | Metale feroase | Prelucrari mecanice si intretinere instalatii | Se depoziteaza in spatiul special amenajat la Atelierul Mecanic. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 17 06 01* | Deseu de azbest – materiale izolante cu continut de azbest | Activitati de intretinere | Se depoziteaza in spatii special amenajate ale sectiilor generatoare. Se elimina prin operatori autorizati. |
| 17 06 04 | Materiale izolante (vata minerala) | Deseuri din constructii si demolari | Se depoziteaza in spatii special amenajate Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 20 01 01 | Deseuri de hartie si carton | Aprovizionare si activitati birou | Se depoziteaza in saci PE si PP in spatii special amenajate in cadrul cladire Administrativa si cladire Laborator central. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 20 01 21* | Surse de lumina liniare si compacte | Iluminare artificiala a zonelor de lucru | Se depoziteaza in cutii speciale in spatii special amenajate la Sectia Electro-AMA. Se valorifica prin operatori autorizati |
| 20 03 01 | Deseuri menajere | Personalul angajat | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in containere metalice aplasate in mai multe puncte de lucru si se elimina pe baza contractului de prestari servicii incheiat cu operatorul de pe langa Primaria Victoria. |
| 03 01 05 | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir | Deseuri de la prelucrarea materialului lemnos | Se depoziteaza in saci PP pe platforma betonata in zona Atelierului Tamplarie. Valorificarea se realizeaza prin operatori autorizati. |
| 20 01 36 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | Birotica | Se depoziteaza in spatii special amenajate la Sectia Electro-AMA si Bioru IT. Se valorifica prin operatori autorizati. |
| 17 02 02 | Sticla | Deseuri din constructii si demolari | Se depoziteaza in butoaie metalice pe platforma betonata. Se valorifica prin operatori autorizati |
| 07 02 99 | Alte deseuri nespecificate (furtun cauciucat) | Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, intretinere | Se depoziteaza in spatii special amenajate la Magazia centrala. Se elimina prin operatori autorizati. |

Pe amplasamentul analizat sunt amenajate zone pentru depozitare definitiva a deseurilor - depozitele de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, destinate depozitarii slamului de sulfat de calciu, namolului biologic rezultat din Statia de epurare si deseu de copolimer stiren – divinilbenzen rezultat de la PUROLITE S.R.L., amplasate in vecinatatea statiei de epurare.

( Depozit de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, inchis in 2006, capacitate totala 37.900 mc, reglementat prin Aviz de mediu la incetarea activitatii nr. 3 din 24.01.2007 emis de APM Brasov si Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 86/19.11.2019 privind Monitorizare postinchidere depozit deseuri industriale (batal), valabila pe toata perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industriale (batal).

( Depozit deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, capacitate dupa suprainaltare de 70.000 mc (2 celule a cate 35.000 mc), incetat depozitarea in 2011 cu Decizie etapei de incadrare nr. 190 din 01.09.2020 si Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 77 din 06.12.2019.

( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I, in functiune din Mai 2012. reglementat prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 122 din 2011 valabila pana la 05.05.2021si Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 87 din 19.11.2019 valabila pana la 18.11.2024.

Capacitatea Depozitului Nou – celula I este de 72.332 to, durata de functionare estimata 10 ani pentru prima celula, cu dezvoltare pe o perioada de 20 ani

( Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula II aflata in constructie.

Deseurile rezultate pe amplasament sunt stocate provizoriu in vederea eliminarii sau refolosirii lor. Colectarea acestora se face selectiv conform legislatiei in vigoare.

Gestionarea acestor deseuri se face respectand prevederile legale ale O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

La nivel de societate se tine inventarul de deseuri, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si datele centralizate sunt transmise autoritatilor de protectie a mediului.

Prin activitatea de recuperare si valorificare a deseurilor industriale metalice reciclabile din activitatea proprie se recupereaza:

- deseuri metalice feroase (deseuri si resturi de fonta, oteluri aliate si nealiate, oteluri oxidabile, sina uzata, etc., provenite din activitati de productie, intretinere, reparatii, casari, dezafectari, etc.);

- deseuri metalice neferoase comune, aliaje de/din metale neferoase comune, aliaje si compusi metalici ai acestora.

Depozit metale feroase este amplasat in zona Atelier Mecanic pe platforma betonata unde are loc sortarea si ulterior stabilirea destinatiei utilajelor si/sau a materialelor rezultate din dezafectari: reutilizare sau valorificare ca deseu metalic.

Lunar se intocmeste si se raporteaza catre autoritatea locala de mediu “Evidenta gestiunii deseurilor”.

In ceea ce priveste depozitarea temporara a deseurilor rezultate in urma unor activitati desfasurate in incinta VIROMET S.A., aceasta se face in spatii special amenajate cum ar fi:

- Containere metalice pentru deseuri feroase si neferoase;

- Spatiu destinat depozitarii deseurilor de hartie;

- Spatiu destinat depozitarii ambalajelor;

- Depozit uleiuri uzate;

- Spatiu destinat depozitarii anvelopelor uzate si baterii cu plumb;

- Containere pentru deseu menajer.

Spatiile de depozitare pentru fiecare tip de deseu in parte sunt stabilite prin Decizie interna. (Anexa nr. 17 - RA).

## Energie si utilitati

VIROMET S.A. se alimenteaza cu energie electrica din doua surse:

- CET propriu cu o capacitate instalata de 18 MWh si turbinele aferente producerii de energie electrica;

- din SEN prin statia SRA 110/6 kV. (Anexa nr. 12 - RA)

VIROMET S.A. isi asigura partial necesarul de energie electrica fiind in acelasi timp furnizor si pentru alti agenti economici care activeaza pe platforma industriala.

Energia electrica este folosita pentru:

- actionarea instalatiilor ce deservesc spatiile de productie si instalatii tehnologice (utilaje, echipamente, instalatii de ventilatie, pompe, compresoare);

- iluminat din interiorul spatiilor de productie, in instalatii tehnologice si sediul administrativ;

- iluminat exterior.

Echipamentele de masurare a consumului de energie electrica sunt montate inainte de instalatia de distributie a energiei electrice la consumatorii amplasamentului.

Furnizarea energiei electrice se realizeaza prin statii electrice de distributie a energiei electrice la tensiunile nominale prin retele, in cabluri de diferite tipuri constructive si sectiuni, montate in majoritate subteran, iar legatura dintre statiile de distributie si consumatorii electrici se realizeaza prin cabluri de joasa si medie tensiune, montate in majoritatea suprateran pe poduri de cablu. Statiile de distributie sunt echipate cu transformatoare electrice.

Schema de alimentare cu energie electrica este prezentat in Anexa nr. 13 - RA.

Energia electrica se distribuie, pe teritoriu societatii, prin statiile distributie de 6 KV si statiile de transformare 6/0,4 KV sau 6/0,5 KV.

Distributia se realizeaza prin linii electrice subterane LES 6 KV, LES 0,4 KV si LES 0,5 KV.

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, societatea dispune de surse de alimentare prin baterii de acumulatori pentru asigurarea iluminatului de siguranta si alimentarea pentru comanda celulelor de 6 kV

VIROMET S.A. isi asigura necesarul propriu de energie termica fiind in acelasi timp furnizor pentru alti agenti economici care activeaza pe platforma industriala.

Societatea dispune de cazane de producere a aburului de medie presiune.

Combustibilul utilizat in acest scop este gazul natural.

Centrala termoelectrica este situata in partea central vestica a societatii.

Centrala termoelectrica are o capacitate de 86,5 MW si detine urmatoarele dotari:

- 2 cazane CR 12/5 si CR 12/6 de max. 55 t/h si 40,5 MWh/cazan;

- 2 turbine de abur in condensatie de 3 MWh fiecare;

- turbina de abur de contrapresiune de 6 MWh;

- cazan Babcock de 8,1 t/h si 5,5 MW;

Consumul energie electrica pentru anul 2020 a fost de 4.386 MWh.

( Gazul natural

Alimentarea cu gaz metan se face de la SRM Victoria II pe o conducta supraterana cu diametru de 500 mm pana la SRM din interiorul VIROMET S.A.

Gazul natural intra in societate prin Statia de reglare de unde este distribuit prin conducte din OLT-35K cu Dn 100-500 cu presiuni de maxim 6 bari.

Gazul natural este utilizat ca materie prima la Instalatia Metanol pentru fabricarea metanolului si pentru producerea aburului tehnologic la CET si cazan Babcock.

Din colector pleaca urmatoarele trasee:

- un traseu DN 300 prin vana 1 pana la vana 2;

- un traseu DN 200 de la vana 3 pana la vana 4 intr-un alt colector.

Din acest colector pleaca un traseu DN 500 pana la vana 5 suprateran apoi coboara la vana 6, camin GN1, camin GN2, vana 11 GN4, vanele 9, 10 alimentand Metanolul IV subteran prin conducta de DN 500.

Din vanele 7, 8, 9, 10 se alimenteaza Metanolul IV suprateran prin conducta DN 300.

Din vanele 5, 6, 11, GN1, GN2, GN3 se alimenteaza colectorul Metanol 1, 2, 3 prin conducta de DN 300.

Din vanele 5, 6, GN1, GN2, GN3 se alimenteaza casa de reglare prin conducta DN 250 unde gazul intra in treapta I de reglare prin vanele 22, 23, 24, 25, 26, 27 si regulatoarele de presiune R1, R2.

Gazul merge prin vanele 53, 54, 55, 56 in treapta II de reglare la regulatoarele R3, R4 prin vanele 57, 58, 60, 61.

Traseul Menaj se alimenteaza dupa treapta I de reglare prin vanele 43, 44, 45, 46, 47, regulator R8 sau prin ocolire prin vanele 48, 49, 50, 51, 52.

Cazanul Babcock, se alimenteaza prin regulator R8, vanele 45,46,47 conducta cu diametru de 150 mm si apoi alimentarea cazanului direct prin conducta cu  diametru D = 100 mm si o lungime de aproximativ 20 m.

Presiunea gazului metan este de 0,5 bar.

CET 2 (CR-12) se alimenteaza din GN5, vana 62, la colector cu conducta de DN250.

Dupa colector pleaca doua conducte de DN 200 si DN 150 spre regulatoarele R9, R10, prin vanele 63, 64 iar apoi spre alt colector prin vanele 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Din colector pleaca spre CR-12 un traseu DN 250 prin vana 71.

Traseul CR-12 are ocolitor prin GN5, GN6, GN7 si vane 72, 73, 74. CR-12 mai poate fi alimentat din conducta supraterana, Metanol IV prin vanele 84, 86.

Pe traseele de gaz natural sunt montate contoare si diafragme pentru masurarea debitelor.

VIROMET S.A. detine autorizatia nr. 43/05.02.2021 privind emisiile de gaze cu efect de sera emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice pentru perioada 2021-2030.

Productia de energie electrica in anul 2020 este de 1.688 MWh/an si in anul 2021 este de 1779 MWh/an.

Consumul de energie electrica in 2020: 4.386 MWh/an

Consumul de gaze naturale in 2020 este de 618.489 mcs si in anul 2021 este 0 mcs.

( Energie specifica

Tabel 33 - Consum specific de energie

| Activitati | Consum specific de energie | Compararea cu limitele BAT |
| --- | --- | --- |
| Fabricare rasini | 0,28 ÷ 0,0324 GJ/t | 5,80 GJ/t (POL, Table 6.4., pag. 115) |

## Accidente si consecintele lor

Se mentioneaza ca instalatia se incadreaza in categoria de amplasament de nivel superior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 ce transpune Directiva SEVESO.

Din punct de vedere al poluarii mediului activitatea unitatii este controlata de Responsabilul cu protectia mediului, precum si de Agentia de Mediu si Garda de Mediu Brasov prin controale periodice.

Conform informatiilor puse la dispozitie de VIROMET S.A. nu au fost semnalate incidente tehnologice legate de poluare, datorita pregatirii personalului si a efectuarii la timp a reviziilor si reparatiilor, functie de orele de functionare ale utilajului sau instalatiei.

Din analiza fiselor de evaluare, proceselor verbale, note de control si a rapoartelor de inspectie ale autoritatilor publice (Garda Nationala de Mediu; MAI-ISU; Directia Apelor) nu s-au identificat probleme majore legate de respectarea cerintelor legale de mediu.

Metodologia de investigare a avariilor/accidentelor pe amplasament se realizeaza conform procedurii operationale PO-MI-66, , prin urmatoarele inregistrari:

- Notificare accident major, conform Ordin nr. 1175/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, anexa 2;

- Registru unic evidenta accidentelor, avariilor/incidente, cod PS-MI-07-R02;

- Plan de masuri, cod PO-MI-66-F01, Anexa 3;

- Altele de ex.: Decizii interne, Comunicate de presa; Procese verbale ale autoritatilor competente; Rapoarte tehnice.

Procedurile destinate cazurilor de urgenta sunt elaborate in conformitate cu cerintele prevederilor legislative in vigoare, in documentul de baza Raport de securitate.

Obiectivul studiat detine instalatii care se incadreaza sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (Directiva Seveso III).

In cadrul obiectivului exista proceduri de actiune in caz de evenimente periculoase, ce se regasesc la sediul societatii, astfel:

- Raport de securitate pentru VIROMET S.A., editia 4, Iulie 2019, revizia 0;

- Plan de urgenta interna pentru VIROMET S.A., editia 5, Iulie 2019, revizia 0;

- Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, editia 8, iulie 2020;

- Procedura „“Interventia in situatii de urgenta specifice fiecarei instalatii”, Cod PO-MI-65;

- Procedura „Metodologie de identificare si analiza a riscurilor industriale ce implica substanłe periculoase”, Cod PO-MI-63;

- Procedura „Modul de analiza a riscurilor industriale la schimbarile propuse”, Cod PO-MI-64;

- Procedura „Metodologie de investigare a avariilor/accidentelor”, Cod PO-MI-66;

- Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice (captari);

- Planul de interventie in caz de incendiu.

In cadrul organizatiei VIROMET S.A. exista o politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, autorizata de catre Directorul Executiv al organizatiei.

- Prin procedura „Pregatirea pentru situatiile de urgenta si capacitate de raspuns” Cod PS-MI-07 sunt stabilite si evaluate amplasamentele unde exista riscul aparitiei accidentelor si probabilitatea poluarii factorilor de mediu.

Prin intocmirea: Planului de interventie pentru cazul de accidente chimice, Planului de interventie in caz de incendiu, Planului de actiune in caz de alarmare chimica, Planulului de aparare impotriva dezastrelor, Planulului de urgenta interna si Programul de interventii in caz de poluare accidentala sunt stabilite locurile de risc si modul de operare in vederea in vederea eliminarii poluarii.

La proiectarea instalatiilor s-au prevazut masuri de limitare a riscului declansarii unor avarii, respectiv masuri de functionare in siguranta a instalatiilor.

In caz de avarie, masurile de prevenire si de interventie, sunt prevazute in Regulamentul de functionare a instalatiei, Instructiunile de lucru, SSM, SU si Protectia mediului.

Exemplu: In cazul unei avarii la un rezervor s-au a deversari de formaldehida se iau urmatoarele masurii:

- personalul care deserveste instalatia va fi obligat sa actioneze dupa echiparea corespunzatoare (masca de gaz cu cartus filtrant).

- Se va actiona prin pomparea formolului din rezervorul avariat, fie pe circuitul de recirculare in vasele de reactie- depozitare, fie in evaporatoarele instalatiei.

- Personalul este obligat sa anunte dispecerul unitatii, care va avertiza statia de epurare

- Cantitatea de formol nerecuperata va fi evacuata in totalitate la canalizarea de ape organice si transportata la statia de epurare

- Personalul statiei de epurare, se va echipa corespunzator si va dirija fluxul de formol intr-un singur bazin care se va izola.Din acest bazin se vor doza ulterior cantitati strict controlate de formol in bazinele in care are loc procesul de epurare.

- Solul si subsolul din jurul instalatiei, nu este afectat de eventualele deversari din rezervoare sau alimentare deoarece s-au luat masuri de protectie, prin betonarea platformei si s-au prevazut sifoane de pardoseala pentru instalatie, cuve de retentie prntru depozit, pentru a asigura protectia infiltrarilor accidentale de noxe in sol.

Pentru prevenirea incendilor si exploziilor se va respecta urmatorele reguli:

- se va asigura o etasietate buna in instalatie pentru a evita scapari

- se va asigura o ventilatie buna pentru a evita acumularile de gaze in instalatie

Pentru stingerea incendiilor se foloseste apa, spuma chimica, s-au spuma cu praf si bioxid de carbon.

Stingatoarele cu spuma chimica sunt folosite pentru stingerea lichidelor si materialelor combustibile si usor inflamabile

Stingatoarele cu praf si bioxid de carbon contin produse uscate pulverulente in compozitia carora intra carbonati alcalini.

Spuma mecanica are coeficient mare de infoiere, este denumita si spuma usoara si se foloseste mai mult in incaperi inchise datorita greutatiispecifice mici.

Aburul supraincalzit,cat mai ales cel saturat se foloseste cu bune rezultate la stingerea incendiilor de substante solide, lichide sau gazoase, dar numai in spati inchise.Actiunea aburului in stingere se bazeaza in special pe impiedicarea accesului oxigenului in zona de ardere.

Apa este cel mai utilizat agent stingator, intru-cat are o mare capacitate de a absorbi caldura si patrunde usor in materialele unde are loc arderea. Se poate intrebuinta sub diferite forme: jet compact, sub forma de ploaie, pulverizata sau ceata.

Faptul ca are o densitare mare este buna, reactioneaza cu o serie de substante, face ca domeniul de utilizare sa fie limitat.

Masurile luate in caz de scapari accidentale :

- se va anunta imediat personalul de protectia muncii;

- se va izola si se va ventila zona;

- personalul care asigura functionarea instalatiei trebuie sa se protejeze impotriva inhalarii si a contactului cu pielea.

- se stropeste cu apa pulverizata pentru racirea si dispersarea vaporilor, pentru diluarea scurgerilor pentru a forma amestec neinflamabil si pentru a proteja personalul;

- se opreste si se absoarbe scurgerile mici cu pamant, nisip, vermiculit sau alte materiale absorbante necombustibile;

- se stavilesc scurgerile mari in vederea indepartari ulterioare;

- se neutralizeaza rezidurile ramase.

In ceea ce priveste managementul activitatiilor pentru prevenirea producerii de accidente in care sunt implicate substante periculoase, s-au luat urmatoarele masuri:

- se lucreaza cu personal calificat in acest sens;

- se prelucreaza normele de protectia si securitatea muncii;

- s-a elaborat un plan de situatii de urgenta intern, ce se regaseste la sediul societatii;

- societatea are un plan de actiune in caz de accidente, in care s-au identificat scenariile de acccident sau de evacuare anormala, s-au luat toate masurile ca impactul accidentului sa fie minim.

Pentru conformarea cu cerintele legale si reglementate aplicabile, reducerea sau eliminarea aspectelor de mediu cu impact asupra factorilor de mediu, reducerea sau eliminarea riscurilor cu impact asupra sanatatii lucratorilor, sunt intocmite si/sau actualizate periodic programe de:

• intretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor aflate in functiune;

• crearea de noi spatii verzi si intretinerea acestora,

• curatenie instalatii, platforme si cai de acces.

Tabel 34 - Conformare BAT – Accidente si consecintele lor

| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| --- | --- |
| BAT 21 Emisiile provenite din accidente si incidente WT, pag. 742 Pentru a preveni sau a limita consecintele accidentelor si incidentelor asupra mediului, aplicare tehnici: Tehnica Descriere a. Masuri de protectie Acestea presupun masuri precum: - protectia instalatiei impotriva actelor rauvoitoare; - sistem de protectie impotriva incendiilor si a exploziilor, care sa cuprinda echipamente de prevenire, detectare si stingere; - accesibilitatea si operabilitatea echipamentelor de control relevante in situatii de urgenta. b. Gestionarea emisiilor incidentale/accidentale Se stabilesc proceduri si se instituie rezerve tehnice pentru gestionarea (in sensul unei eventuale izolari a) emisiilor provenite din accidente si incidente, de exemplu a emisiilor rezultate din deversari, din apa folosita pentru stingerea incendiilor sau de la supapele de siguranta. c. Sistem de inregistrare si evaluare a incidentelor/accidentelor Acestea includ: - un jurnal pentru inregistrarea tuturor accidentelor, incidentelor, modificarilor aduse procedurilor si a constatarilor inspectiilor;. - Proceduri de identificare, raspuns si invatare din astfel de incidente. | Sunt identificate si evaluate in Raportul de securitate, Plan de urgenta intern sau in Planul de prevenire a accidentelor. Conformare cu BAT. |

## Zgomotul si vibratiile

In cadrul amplasamentului exista urmatoarele surse generatoare de zgomot:

- instalatiile tehnologice in functiune;

- ventilatoare;

- traficul rutier din vecinatatea acesteia.

Sursele de zgomot pot fi clasificate dupa modul de manifestare, in:

- surse cu caracter continuu: utilaje aflate in functiune;

- surse cu caracter discontinuu: traficul rutier.

Durata operatiilor/utilajelor generatoare de zgomot coincide cu perioada de functionare a acestora.

Obiectivul nu are in dotare utilaje producatoare de vibratii.

Din datele existente zgomotul nu creeaza efecte asupra comunitatii.

Nivelul maxim al zgomotului produs si propagat la limita incintei obiectivului se incadreaza in valoarea admisa de SR 10009:2017, conform tabel nr. 3, punctul 5, incinte industriale, la limita zonei functionale care sunt: 65 dB(A).

Amplasamentul obiectivului este intr-o zona industriala, la distanta fata de zonele rezidentiale.

In instructiunile de lucru la echipamente/utilaje/linia tehnologica se specifica modul de reparatii si intretinere, in vederea urmaririi, prevenirii si minimizarii zgomotului si vibratiei la utilajele in functiune.

Sursa de zgomot datorata activitatii de depozitare o reprezinta traficul autovehiculelor de transport a deseurilor si motoarele utilajelor de descarcare si manipulare a deseurilor. Datorita faptului ca frecventa de circulatie este relativ redusa (namolul deshidratat se alimenteaza in depozit o data la 6 luni, iar copolimerul o data pe luna), poluarea fonica este nesemnificativa pentru impactul asupra populatiei din localitatile limitrofe si atat mai putin asupra lucratorilor din platforma chimica VIROMET.

Prin procedurile operationale (Activitatea Controlul Instalatiilor si Activitatea de planificare, urmarire si executie a reparatiilor pentru mijloacele fixe) urmareste prevenirea si minimizarea zgomotului si vibratiei prin verificarea periodica a zgomotului si vibratiei.

In functie de aceasta se vor lua urmatoarele masuri:

- selectarea echipamentului cu nivele scazute de zgomot si vibratie;

- instalarea antivibratiei pentru echipamentul industrial;

- decuplarea surselor si imprejurimilor vibratiei;

- absorbirea de sunet sau ecranarea surselor de zgomot.

Tabel 35 - Conformare BAT – Zgomotul si vibratiile

| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| --- | --- |
| BAT 22 Reducerea emisiile sonore CWW, pag. 555 BAT 17 WT, pag. 732 Aplicarea unui plan de management al zgomotului, ca parte a EMS (corelat cu BAT 1) si include toate elementele urmatoare: I. un protocol care contine actiuni si termene adecvate; II. un protocol pentru efectuarea monitorizarii zgomotului; III. un protocol de raspuns la incidentele de zgomot identificate; IV. un program de reducere a zgomotului conceput pentru a identifica sursa (sursele), pentru a masura zgomotul, masurarea/estimarea expunerii la zgomot, caracterizarea contributiilor surseor si sa puna in aplicare masuri de eliminare si/sau reducere; V. o revizuire a incidentelor istorice de zgomot, a remedierilor acestora si cunoasterea diseminarea incidentelor de zgomot | Se aplica in programul de control si tehnicile sunt in procedurile de mediu si in regulamentele de fabricatie pe fiecare instalatie in parte.. |
| BAT 23 Reducerea emisiile sonore CWW, pag. 555 BAT 18 WT, pag. 735 BAT 17 LCP, pag. 754 Tehnici aplicabile: | Se aplica in programul de control si tehnicile sunt in procedurile de mediu si in regulamentele de fabricatie pe fiecare instalatie in parte. Conformare cu BAT. |
| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| Tehnica Descriere Aplicabilitate a. Amplasarea corespunzatoare a echipamentelor si cladirilor - Cresterea distantei dintre emitator si receptor si utilizarea constructiilor ca ecrane impotriva zgomotului Cresterea distantei dintre emitator si receptor si utilizarea constructiilor ca ecrane impotriva zgomotu In cazul instalatiilor existente, reamplasarea echipamentelor poate fi limitata de lipsa de spatiu sau de costurile excesive. b. Masuri operationale Sunt incluse aici: (i) imbunatatirea inspectiei si a mentenantei echipamentelor; (ii) inchiderea usilor si a ferestrelor din zonele inchise, daca este posibil; (iii) exploatarea echipamentului de catre personal cu experienta; (iv) evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii, daca este posibil; (v) dispozitii pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere. General aplicabila. c. Echipamente silentioase Acestea includ compresoare, pompe si facle silentioase Se poate aplica numai daca echipa­mentul este nou sau inlocuit. d. Echipamente de control al zgomotului Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea echipamentelor; (iii) amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care produc zgomot; (iv) izolarea fonica a cladirilor. Aplicabilitatea poate fi limitata din cauza cerintelor de spatiu (in cazul instalatiilor existente) si a aspectelor legate de sanatate si de siguranta. e. Atenuarea zgomotului Introducerea unor bariere intre emitenti si receptori (de exemplu, pereti de protectie, rambleuri si cladiri). Se aplica numai la instalatiile exis­tente, deoarece aceasta tehnica ar tre­bui sa devina inutila ca urmare a proiectarii instalatiilor noi. In cazul instalatiilor existente, introducerea unor bariere ar putea fi restrictionata de lipsa de spatiu. |  |

## Monitorizare

Activitatea de monitorizare se desfasoara conform cerintelor prevazute in Autorizatia integrata de mediu nr. BV 8/08.12.2020 si Autorizatiile de gospodarire a apelor nr. 86/19.11.2019 pentru Monitorizare postinchidere depozit deseuri industriale (batal) valabila pe perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov; nr. 87 / 19.11.2021 pentru Depozit de deseuri industriale nepericuloase Batal nou valabila pana la data de 18.11.2024; Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123/22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022.

Program de monitorizare mediu cuprinde:

- Program de control al calitatii apei - monitorizare: ape uzate tehnologice pe canalizarile interioare; ape cu impurificare redusa conventional curate; ape evacuate direct in apele de suprafata; ape de suprafata; ape subterane;

- Program de control monitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru depozitele de deseuri nepericuloase (batal);

- Program tehnologic de control al instalatiei de tratare ape uzate;

- Program de control al calitatii aerului - monitorizare: emisii in aer la sursele fixe; imisii perimetrul uzinal si periuzinal; zgomot

Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se va realiza conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 si se raporteaza autoritatilor competente.

Monitorizarea tehnologica consta in:

- verificarea calitatii materiilor prime si a produselor obtinute;

- monitorizarea parametrilor tehnologici pe fluxul de fabricatie (temperaturi, presiuni, debite);

- evidenta consumurilor de materii prime si energetice (curent electric, apa, etc.);

- controlul periodic al echipamentelor de protectie si interventie (supape de siguranta, instalatii antiincendiu, etc.).

Exista plan anual de revizii pentru instalatii tehnologice, rezervoare, cuve de retentie, canalelor de scurgere si reteaua de canalizare.

Echipamentele ce se supun verificarilor I.S.C.I.R. sunt verificate periodic.

Prin Programele tehnologice de control ale produselor sunt urmariti parametrii de intrare-iesire proces pe faze de fabricatie.

Pentru interventii in cazul poluarilor accidentale exista Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluante si Planul de urgenta intern.

Tabel 36 - Monitorizare evacuare ape uzate

| Nr. crt. | Punct de monitorizare | Parametru | Frecventa de prelevare a probelor si analiza | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Existent | BAT-BREF | Frecv propusa | Reglementat | BAT-BREF |
| 1. Efluent statie de epurare |
| Receptor: raul Olt | - pH | zilnic | la fiecare monitorizare | Lunar | SR EN ISO 10523 | NS |
|  | - suspensii | zilnic | Zilnic Saptamanal |  | EN 872 | EN 872 |
|  | - reziduu filtrat la 1050C | zilnic | NS1) |  | STAS 9187 | NS |
|  | - CBO5 | saptamanal | NS |  | SR EN 1899-1;2 | NS |
|  | - CCO-Cr | zilnic | NS |  | SR ISO 6060 | NS |
|  | - NH4+ | zilnic | Zilnic Saptamanal |  | SR ISO 7150-1 | NS |
|  | - NO3- | zilnic | NS |  | SR ISO 7890-3 | NS |
|  | - NO2- | zilnic | NS |  | SR EN ISO 26777 | NS |
|  | - cloruri | zilnic | NS |  | SR ISO 9297 | NS |
|  | - sulfati | zilnic | NS |  | STAS 8601 | NS |
|  | - fenoli | zilnic | Saptamanal |  | SR ISO 6439 | EN ISO 14402 |
|  | - azot total | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | SR EN 12260 | EN 12260 |
|  | - nitroderivati | saptamanal | NS |  | Cromatografic | NS |
|  | Carbon organic total (TOC) | Nu este reglementat | Zilnic Saptamanal |  | EN 1484 | EN 1484 |
| 2. Ape conventional curate: |
| - receptor paraul Ucea | - pH | saptamanal | NS | Lunar | SR EN ISO 10523 | NS |
|  | - reziduu filtrat la 105°C | saptamanal | NS |  | STAS 9187 | NS |
|  | - suspensii | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | EN 872 | EN 872 |
|  | - CCO-Cr | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | SR ISO 6060 | NS |
|  | - Amoniu (-NH4+) | saptamanal | NS |  | SR ISO 7150-1 | NS |
|  | - fenoli | saptamanal | Saptamanal |  | SR ISO 6439 | EN ISO 14402 |
|  | - Nitroderivati (-RNO2) | saptamanal | NS |  | Cromatografic | NS |

Obs: 1)NS - nespecificat

Tabel 37 - Monitorizare emisii in aer

| Nr. crt. | Punct de monitorizare | Parametru | Frecventa monitorizarii | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AIM | BAT-BREF | Reglementat | BAT-BREF |
| 1 | Instalatie Metanol IV – Distilare | metanol | Lunar | NS1) | EPA 308/ SR EN 13649 | UNI EN 13649 NIOSH 2000 |
|  |  | DME | Lunar | NS | Metoda Gaz Cromatografica cu detector FID (GC-FID), sau orice alta metoda utilizata de laboratoarele nationale acreditate | NS |
|  |  | CO | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 |
| 2. | Instalatie Metanol IV – Cracare | CO | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 |
|  |  | NOx | Lunar | NS |  | NS |
|  |  | SOx | Lunar | NS |  | NS |
| 3. | Instalatie de fabricare rasini ureoformaldehidice, preconden-sat UF-70, UF-80 si Antiaglomerant | Formaldehida | Lunar | NS | EN 12619 | NS |
|  |  | Pulberi | Lunar | NS | SR EN 13284-1 | NS |
|  |  | VOC | Nu este reglementat | NS | SR EN 12619 | NS |
| 4. | CET | pulberi | An | Trimestrial | EN 13284-1 | EN 13284-1 |
|  |  | CO | An | Trimestrial | SR ISO 10396 | EN 15058 |
|  |  | NOx | An | Trimestrial |  | EN 14792 |
|  |  | SO2 | An | Trimestrial |  | EN 14791 |

Obs: 1)NS - nespecificat

## Dezafectare

A fost intocmit un Plan de inchidere al amplasamentului.

Constructiile, utilajele si conductele care au indeplinit DNF vor fi scoase din functiune, casate, dezmembrate sau demolate,dupa care urmeaza dezafectarea spatiilor respective.

Inainte de incetarea activitati si de predarea utilajelor, masinilor, instalatiei se vor lua toate masurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective pe baza permisului de lucru respectand urmatoarele:

- utilajele vor fi racite, aduse la presiune atmosferica, golite, curatate in interior de orice urma de substanta toxica si corosiva, iritanta, inflamabila lundu-se masurii pentru determinarea poluantilor, acolo unde este cazul;

- se vor deconecta si izola toate legaturile tehnologice;

- se va bloca prin blindare, toate conductele utilajelor, dupa ce au fost spalate si curatate;

- sursa de energie va fi intrerupta prin scoaterea sigurantelor si punerea de placute avertizoare;

- toate conductele ce sunt in conservare se vor asigura cu blindurii prevazute cu coada confectionate din materiale corespunzatoare, numerotate si inscriptonate cu parametrii de utilizare;

- colectarea si eliminarea tuturor substantelor chimice existente pe amplasament;

- golirea reactoarelor, bazinelor, conductelor si spalarea acestora;

- colectarea selectiva a tuturor deseurilor rezultate din demolare si valorificarea sau eliminarea lor prin firme specializate si autorizate.

Operatiile de dezmembrare, dezafectare se vor realiza in conditii de siguranta eliminand posibilele poluari, prevenind astfel efectele negative pe termen lung asupra mediului, conform legislatie in vigoare.

Este obligatoriu sa se faca un studiu asupra acestei posibile poluarii pentru a preveni efectele negative pe termen lung asupra mediului, conform legislatie in vigoare.

In cazul inchiderii instalatiei tehnologice, elementele fundamentale obligatoriu de luat in consideratie sunt:

- reconstituirea conditiilor naturale ale ariei inconjuratoare;

- adoptarea de masuri preventive, astfel incat sa se evite probleme viitoare cauzate de activitatile inchise.

La dezafectarea instalatiilor se vor lua toate masurile necesare pentru protectia factorilor de mediu si se vor avea in vedere toate normele de protectie cerute de tipul de materiale/substante vehiculate in amplasament.

Se vor respecta prevederile Planului de inchidere a zonei, ce va fi realizat in acest scop.

Pentru incetarea activitatii la instalatiile de Formol 3 si Formol 4 s-a elaborat Plan de inchidere a instalatiile si s-au stabilit Planurile de actiune. (Anexa nr. 18 - RA)

## Aspecte legate de starea amplasamentelor si instalatiei

Titularul prezentei solicitari este singurul detinator de Autorizatie integrata de mediu.

Pentru activitatile pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu si zonele in care se desfasoara activitatea apartin VIROMET S.A.. S-a inceput proiectarea in 1937 si s-a construit pana in 1943 sub numele de’’FABRICILE UCEA”.

Din acea perioada s-au defasurat acelasi activitati de obtinere produselor chimice, cu activitatile auxiliare si conexe.

Instalatiile, statia de epurare si batalul se incadreza in tehnologiile aplicabile pe plan mondial la momentul actual.

## Limite de emisie

( Apa uzata

Pentru apa evacuata se respecta cerintele din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123/22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022.

Calitatea apelor uzate evacuate de pe platforma, se incadreaza in limitele admise pentru evacuarea acestor ape in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si BAT AEL.

Pentru aplicarea tehnicilor BAT au fost luate in considerare valorile limita de emisie pentru indicatorii de calitate analizati.

Pentru apele uzate s-au prevazute urmatoarele valori maxim admisibile pentru indicatorii de calitate analizati:

Tabel 38 - Valori maxim admise pentru apa evacuata

| Categoria apei | Indicatorii chimici de calitate | Limite AGA (mg/l) | Frecventa BAT 4 CWW, pag. 544 BAT 6, BAT 7 WT, pag. 724 BAT 20 WT, pag. 738 | BAT-AELs (Media anuala) CWW Tab. 4.1, pag. 558 Tab. 4.2, pag. 559 BAT 20, Table 6.1 WT, pag. 739 | Conditii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Efluent statie de epurare - receptor: raul Olt | - pH | 6,5-8,5 | la fiecare monitorizare | - | - |
|  | - suspensii | 60,0 | Zilnic Saptamanal | 5–60 5,0-35 | Emisia depaseste 3,5 t/an |
|  | - reziduu filtrat la 1050C | 2000,0 | - | - | - |
|  | - CBO5 | 25,0 | - | - | - |
|  | - CCO-Cr | 125,0 | Zilnic Saptamanal | 30–180 30-100 | Emisia depaseste 10 t/an |
|  | - NH4+ | 3,0 | - | - | - |
|  | - NO3- | 37,0 | - | - | - |
|  | - NO2- | 2,0 | - | - | - |
|  | - cloruri | 500,0 | - | - | - |
|  | - sulfati | 600,0 | - | - | - |
|  | - fenoli | 0,3 | Saptamanal | 0.05–0.2 |  |
|  | - azot total | 20,0 | Zilnic Saptamanal | 1–25 5,0-25 | Emisia depaseste 2,5 t/an |
|  | - nitroderivati | 0,1 | - | - | - |
|  | Carbon organic total (TOC) | - | Zilnic Saptamanal | 10–60 10–33 | Emisia depaseste 3,3 t/an |
| 2. Ape conventional curate: - receptor paraul Ucea | - pH | 6,5 – 8,5 | - | - | - |
|  | - reziduu filtrat la 105°C | 1500,0 | - | - | - |
|  | - suspensii | 60,0 | Zilnic Saptamanal | 5–60 5,0-35 | Emisia depaseste 3,5 t/an |
|  | - CCO-Cr | 40,0 | Zilnic Saptamanal | 30–180 30-100 | Emisia depaseste 10 t/an |
|  | - Amoniu (-NH4+) | 3,0 | - | - | - |
|  | - fenoli | 0,3 | Saptamanal | 0.05–0.2 | - |
|  | - Nitroderivati (-RNO2) | 0,5 | - | - | - |

( Apa subterana

Se compara indicatorii cu Legea nr. 458/2002, actualizata si limitele din Ordin nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania – Corp de apa ROOT07.

Tabel 39 - Valori maxim admise pentru apa subterana

| Apa subterana | Indicatorii chimici de calitate | Legea nr. 458/2002, actualizata | Ordin nr. 621/2014 Corp de apa ROOT07 |
| --- | --- | --- | --- |
| - F1 - Ucea de Sus - F2 - Ucea de Jos - F3 - Feldioara | pH | 6,5 ÷ 9,5 unit. | - |
|  | suspensii | - | - |
|  | reziduu fix | - | - |
|  | Consum biochimic de oxigen | - | - |
|  | Oxigen dizolvat | 5 mg/l | - |
|  | Amoniu | 0,5 mg/l | 1,8 mg/l |
|  | azotati | 50 mg/l | - |
|  | fenoli | - | - |
|  | Cloruri | 250 | 250 mg/l mg/l |
|  | Formaldehida | - | - |

( Apa de suprafata

Tabel 40 - Valori maxim admise pentru apa de suprafata

| Categoria apei | Indicatorii chimici de calitate | Limite Ordinul nr. 161/2006 |
| --- | --- | --- |
| 1. Paraul Corbul Ucii AP1 (468.770E, 477.796N) punct de prelevare apa de suprafata amonte de depozit AP2 (468.734E, 478.300N) punct de prelevare apa de suprafata aval de depozit | - pH | 6,5 ÷ 8,5 unit. |
|  | - suspensii | - |
|  | - reziduu filtrat la1050C | 500 ÷ 1.300 mg/l |
|  | - CBO5 | 3 ÷ 20 mg/l |
|  | - CCO-Cr | 10 ÷ 125 mg/l |
|  | - NH4+ | 0,4 ÷ 3,2 mg/l |
|  | - NO3- | 1 ÷ 11,2 mg/l |
|  | - sulfati | 60 ÷ 300 mg/l |
|  | - Cd | 0,5 ÷ 5 µg/l |
|  | - Pb | 5 ÷ 50 µg/l |
|  | - Cu | 20 ÷ 100 µg/l |
|  | - Zn | 100 ÷ 1.000 µg/l |
|  | - Ca | 50 ÷ 300 mg/l |
| 2. Raul Olt - amonte: Oltet - aval: Arpas - Feldioara in sectiunea de descarcare a colectorului de ape uzate 3. raul Ucea - la pod DN 1 4. paraul Corbisor - la pod DN 1 - pod drum spre Vistea de Sus | - pH | 6,5 ÷ 8,5 unit. |
|  | - suspensii | - |
|  | - reziduu filtrat la1050C | 500 ÷ 1.300 mg/l |
|  | - oxigen dizolvat | 4 ÷ 9 mg/l |
|  | - CCO-Cr | 10 ÷ 125 mg/l |
|  | - NH4+ | 0,4 ÷ 3,2 mg/l |
|  | - fenoli | 1 ÷ 50 mg/l |
|  | - cloruri | 25 ÷ 300 mg/l |
|  | - formaldehida | - |

In cursul anului 2021, nu toti indicatorii monitorizati la evacuarea apelor epurate din STAU s-au incadrat in limitele admise conform autorizatiei integrate de mediu si autorizatiei de gospodarire a apelor.

Nivelul emisiilor dirijate s-ausitueaza mult sub limitele admise.

Pentru emisii s-au prevazute urmatoarele valori maxim admisibile pentru indicatorii de calitate specifici surselor de emisie.

( Emisii rezultate din instalatii stationare

1. Aceste limite se vor aplica la urmatoarele surse:

- Metanol III – cracare + facla;

- Metanol IV – cracare + cazan auxiliar Kellogg + facla.

Tabel 41 – Limite surse emisie instalatii stationare

| Indicatori | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) | Frecventa BAT 2 LVOC, pag. 586 |
| --- | --- | --- |
|  | Prag de interventie (mg/Nmc) | Prag alerta (mg/Nmc) |  |
| Combustibil: gaz natural |
| Pulberi totale (PST) | 50 | 35 | An |
| Monoxid de carbon (CO) | - | - | Lunar |
| Oxizi de sulf exprimati in SO2 | 500 | 350 | Lunar |
| Oxizi de azot exprimati in NO2 | 500 | 350 | Lunar |

2. Aceste limite se vor aplica la urmatoarele surse:

- C.E.T. - Cazan CR 12/5 + Cazan CR 12/6 + cazan Babcock

Conform Anexa nr. 5, partea 1 la Legea nr. 278/2013, art. 30 alin. (3) sunt stabilite:

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza gaz natural, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz;

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru NOx si CO in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza gaz natural, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz;

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza combustibili gazosi, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz

sunt:

Tabel 42 – Limita emisi instalatii mari de ardere

| Tipul de combustibil: gazos | Puterea termica (P) (MWt) | Legea nr. 278/2013 Valorile-limita de emisie (mg/Nmc) | BAT-AELs mg/Nmc LCP Tabel 10.25, pag. 785 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 |
| In general | > 50 | 35 | - |
| NOx |  |
| Instalatii de ardere, altele decat turbinele cu gaz si motoarele cu gaz | > 50 | 100 | Media anuala 50–100 Media zilnica sau medie pe perioada de esantionare 85-110 |
| CO |
| Instalatii de ardere, altele decat turbinele cu gaz si motoarele cu gaz | > 50 | 100 | Media anuala 5–40 (≥ 1 500 h/an) |
| Pulberi |
| In general | > 50 | 5 | - |

( Emisii tehnologice

Tabel 43 – Limite emisii tehnologice

| Instalatia | Poluant | U.M. | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) | BAT-AELs BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 | Frecventa BAT 2 LVOC, pag. 582 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prag interventie (mg/mc) | Prag alerta (mg/mc) | Debit masic (kg/h) |  |  |
| Instalatie Metanol IV – Distilare | Metanol | mg/mc | 100 | 70 | ≥ 2,00 | - | - |
|  | Dimetil eter | mg/mc | 150 | 105 | ≥ 3,00 | 5-30 mg/Nmc (TVOC) | Lunar |
| Instalatie de fabricare rasini ureoformaldehidice, preconden-sat UF-70, UF-80 si Antiaglomerant | Formal-dehida | mg/mc | 20 | 14 | ≥ 1,00 | 2–5 mg/Nmc | Lunar |
|  | Pulberi | mg/mc | 50 | 35 | ≥ 0,5 | 3-30 g/t | Lunar |

( Imisii

Tabel 44 – Limite nivel imisii

| STAS 12574/87 Aer din zonele protejate |
| --- |
| Incinta-perimetru uzinal |
| Formaldehida |
| Valori limita (CMA) | 0,035 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,0245 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0,012 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,0084 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Metanol |
| Valori limita (CMA) | 1 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,7 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0, 5 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,35 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Dioxid de azot |
| Valori limita (CMA) | 0,3 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,21 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Dioxid de sulf |
| Valori limita (CMA) | 0,75 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,525 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Pulberi sedimentabile |
| Valori limita (CMA) | 17 mg/mp/luna |
| Legea nr. 104/2011 |
| Perimetru periuzinal (in afara amplasamentului) |
| Formaldehida |
| Valori limita (CMA) | 0,035 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,0245 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0,012 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,0084 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Metanol |
| Valori limita (CMA) | 1 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,7 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0, 5 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,35 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Oxid de sulf |
| Valoare limita | 350 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 125 μg/mc - limita pentru 24 de ore |
| Dioxid de azot |
| Valoare limita | 200 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita an |
| Pulberi |
| Valoare limita | 50 μg/mc - limita zilnica |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita anuala |
| Monoxid de carbon |
| Valoare limita | 10 mg/mc - Media pe 8 ore |

( Sol

Tabel 45 – Limite sol

| Indicator | U.M. | Limite Ordin nr. 756/1997 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Folosinta mai putin sensibila a terenului |
|  |  |  | Prag de alerta | Prag de interventie |
| sulfati | mg/kg s.u. | - | 5.000 | 50.000 |
| fenoli | mg/kg s.u. | < 0,02 | 10 | 40 |
| Cu | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 |
| Pb | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 1000 |
| Cd | mg/kg s.u. | 1 | 5 | 10 |
| Zn | mg/kg s.u. | 100 | 700 | 1500 |
| Ni | mg/kg s.u. | 20 | 200 | 500 |

S-au stabili valori de referinta pentru punctele de prelevare din Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase (Batal).

Tabel 47 – Valori de referinta

| Nr. crt. | Indicatori | Valori normale mg/kgSU | Valori masurate mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sol 0 |
|  |  |  | 5 cm | 30 cm |
| S0 proba martor la 50 m nord de drumul de acces secundar spre depozite |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 33,2 | 26,03 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 0,95 | 0,97 |
| 4. | Cupru | 20 | 13,75 | 13,53 |
| 5. | Zinc | 100 | 62,24 | 50,94 |
| 6. | Nichel | 20 | 22,89 | 24,67 |
| S1 proba de sol din zona de est spre capatul din nord al celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 21,01 | 15,18 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 1,04 | 0,95 |
| 4. | Cupru | 20 | 11,52 | < 0,08 |
| 5. | Zinc | 100 | 49,39 | 37,74 |
| 6. | Nichel | 20 | 21,18 | 19,98 |
| S2 proba de sol din zona de est spre centrul celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 17,95 | 16,45 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 0,97 | 1,06 |
| 4. | Cupru | 20 | 7,29 | 6,61 |
| 5. | Zinc | 100 | 52,23 | 50,68 |
| 6. | Nichel | 20 | 294,80 | 43,09 |
| S3 proba de sol din zona de est spre capatul sudic al celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 19,52 | 18,29 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 1,15 | 0,96 |
| 4. | Cupru | 20 | 7,43 | 8,53 |
| 5. | Zinc | 100 | 64,64 | 68,01 |
| 6. | Nichel | 20 | 25,68 | 27,73 |

( Zgomot

- SR 10009:2017 Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, conform tabel nr. 1, punctul 4, incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activitatilor industriale, la limita spatiilor functionale: 65 dB(A)

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 prevede pentru zona protejata, in perioada zilei intre orele  0700 ÷ 2300, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, masurat la exteriorul locuintei, conform standardului SR ISO 1996/2-18, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB.

## Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile

Procesele de referinta aplicabile se regasesc in:

- Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, August 2007

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document FOR the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC), 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru productia de compusi chimici organici in cantitati mari

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006

- Conclusions on BAT from the Emissions from Storage BAT Reference Document

- Reference Document on Best Available in the Large Volume Inorganic Chemical – Solid and Other Industry, August 2007

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), 2016

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (LCP), 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018

- DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) (reformare)

- „Ghidului privind stocarea temporara a deseurilor” (PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05 – „Asistenta tehnica in pregatirea conformarii cu reglementarile privind stocarea temporara a deseurilor”)

- GUIDELINES ON INDUSTRIAL Waste, PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07, Monitorizarea si controlul depozitelor de deseuri in faza de gestionare operationala si post operationala.

Comparatia realizandu-se cu:

- Hotarare nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- NTPA 001/2005 – Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti in receptori naturali;

- Ordinul nr. 161/2006 – Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

- Ordin nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

- Legislatia in vigoare in Romania

si s-a realizat Analiza conformarii activitatii VIROMET cu cerintele BAT pe sectiunile specifice din Formularul de solicitate.

## Planul de actiuni si programul de modernizare

Nu este cazul

## Planul de masuri obligatorii si programele de modernizare

Nu este cazul

# Tehnici de management

## Organizare

( Numar de angajati: total - 222 salariati din care: 46 angajati TESA si 176 angajati muncitori

( Regim de lucru:

Programul de lucru este”

- Personalul TESA: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână;

- Personalul din sectorul tehnic: 24 ore/zi, 365 zile/an;

## Sistemul de management

Tabel 48 - Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Companiei

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Nu |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Anexa nr. 4 - RA |

Tabel 49 - Descrierea sistemului de management de mediu al societatii

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsabilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | Da | VIROMET are formulata o Politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala. Ea se regaseste in Manualul Sistemul de management integrat. In elaborarea ei a fost implicat manegementul de varf. Ea este comunicata tuturor factorilor interesati | Director Executiv |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | Da | Exista procedura Activitatea de planificare, urmarire si executie a reparatiilor pentru mijloacele fixe, cod PO-MI-37 care descrie si reglementeaza activitatea de planificare, urmarire, executie, receptie si raportare a reviziilor tehnice, a reparatiilor curente, a reparatiilor capitale, si a reparatiilor accidentale pentru mijloacele fixe. Reparatiile curente si intretinerea instalatiillor si utilajelor din cadrul societatii se efectueaza conform Planului anual de reparatii si programului de intretinere care se intocmesc in conformitate cu normele si normativele tehnice specifice si se supun aprobarii conducerii VIROMET S.A. | Birou MEA-Investitii Birou Control Instalatii |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | Da | Registre de lucrari zilnice (reparatii) cod PO-MI-15-R02/n, intocmit de fiecare sectie | Sefii de sectii, compartimente |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | Da | Monitorizarea si masurarea se efectueaza in baza unui program de control tehnologic, cod PO-MI-36-F01/n prin care se stabilesc: parametrii controlati, locul unde se efectueaza controlul, frecventa, valoarea normata a parametrilor, metoda de control, cine efectueaza controlul, documentul in care se inregistreaza rezultatele si modul de transmitere al rezultatelor. Monitorizarea se realizeaza cu dispozitive de masura si monitorizare etalonate si verificate metrologic | Sefii de sectie, Birou Tehnic, Birou CM |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | Da | Program tehnologic de control al calitatii aerului, apei PO-MI-43– F 01/1,2 Program tehnologic de control al Statiei de tratare ape uzate PO-MI-36– F 01/16 |  |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? | Da | - Procedura MONITORIZARE SI MASURARE – PS-MI-08 Plan de monitorizare si evaluare mediu | Birou CM, Laborator Calitate |
| 7 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali | DA | Indicatorii sunt detaliati in Raportul de amplasament, Autorizatia integrata de mediu nr. BV 8/08.12.2020 si Autorizatiile de Gospodarire a Apelor: nr. 123/22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022; nr. 86/19.11.2019, valabilă pe perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru Monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industriale (batal); nr. 87/19.11.2021, valabilă până la data de 18.11.2024. Raport de mediu | Birou CM, Laborator Calitate |
| 8 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale, si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatie pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | Da | Proceduri: - Instruirea si evaluarea personalului, cod PS-MI-06; - Controlul contractantilor PO-MI-11 - Comunicare PS-MI-05 | Sefii de compartimente, Birou CM, Birou RUA, Serviciul intern de prevenire si protectie, Serviciul privat pentru situatii de urgenta |
| 9 | Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | Da | Abilitatile si competentele necesare pentru posturile cheie sunt stabilite in Manualul de Management si in fisele postului. | Birou RUA |
| 10 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | Nu | Standardele, procedura de instruire si legislatia in vigoare enumerate mai jos, stau la baza programelor anuale de instruire a personalului: - SR EN ISO 9001 – sisteme de management al calitatii. Cerinte - SR EN ISO 14001 - sisteme de management de mediu-specificatii si ghid de utilizare - SR OHSAS 18001 – Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale - Procedura functie de sistem – instruirea si evaluarea personalului cod PS-MI-06; - Legea nr. 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca - Norme generale de protectia muncii/2002; - Norme specifice de sanatate si securitate in munca; - Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta - Decizia interna nr. 238/2016 | Sefii de compartimente, Birou CM, Birou RUA, Serviciul intern de prevenire si protectie, Serviciul privat pentru situatii de urgenta |
| 11 | Aveti o procedura scrisa pentru manevrare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | Da | Exista o procedurile: - Comunicarea PS-MI-05; - Comunicarea cu partile externe interesate de problemele privind mediul, cod PO-MI-06; - Neconformitati, Actiuni corective si preventive, cod PS-MI-12; - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns” PS-MI-07, care defineste cadrul pentru pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns in cazul aparitiei unor incidente de mediu. Ea descrie modul in care se identifica posibilitatea aparitiei accidentelor sau urgentelor si modul in care se va raspunde la acestea, incluzind reducerea impactului asupra mediului. Ea se aplica tuturor operatiunilor de pe teritorilul VIROMET, ia in considerare si riscul asupra locuitorilor din zona si a celor existenti in zona (proceduri PS-MI-05, PO-MI-06, PS-MI-12, PS-MI-07) | Birou CM, Serviciul intern de prevenire si protectie, Serviciul privat pentru situatii de urgenta |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | Da | Se realizeaza in baza procedurii: „Comunicarea cu partile externe interesate de problemele de mediu” PO-MED–06 si Comunicarea PS-MI-05 care se aplica tuturor solicitarilor primite de VIROMET, din exterior. Ea stabileste responsabilitatile privind primirea solicitarii, inregistrarea, informarea si transmiterea raspunsului catre partea interesata. | Birou CM |
| 13 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | Da | VIROMET S.A. este auditat in mod regulat de organismul de certificare AEROQ Bucuresti (certificate nr. 024 M/2003, 730/2003 si 056S/2006, valabile pana la 27.09.2018) si in curs de recertificare. | Organism de certificare AEROQ Bucuresti |
| 14 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | Da | Frecventa auditului este de o data/an, pentru auditul de supraveghere si la 3 ani pentru recertificare. | Organism de certificare AEROQ Bucuresti |
| 15 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca aceasta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | Da | Managementul de varf analizeaza (conform procedurii Analiza SIM efectuata de catre management, cod PS-MI-10, performante de mediu (conform procedurii Controlul aspectelor de mediu semnificative si realizarea obiectivelor si tintelor de mediu, cod PS-MI-03 (pct. 6.8)) prin programele de management si planurile de actiune ce se intocmesc. Prin acestea se stabilesc termene si responsabilitati si se aloca fonduri. O data pe an, Birou MCM raporteaza situatia obiectivelor si tintelor in sedinta de analiza a sistemului de management. (anexam copii xerox anexa 2 si 3 din procedura PS-MI-10, PS-MI-03) | Birou CM |
| 16 | Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | Da | Analiza progresului programelor de imbunatatire a calitatii mediului se efectueaza conform procedurii Analiza SIM efectuata de catre management, PS-MI-10. Procedura defineste procesul pentru analiza si evaluarea periodica a sistemului de management de catre echipa de conducere in scopul de a asigura continua sa eficacitate si eficienta. Analiza se realizeaza cel putin o data pe an. Toate discutiile se consemneaza intr-un proces verbal. | Directorul Executiv |
| 17 | Exista o evidenta demonstrabila ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | controlul schimbarii procesului in instalatie; | Da |  |  |
|  | proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante; | Da | - Control cercetare–proiectare, cod PS-MI-17 (pct. 6.2.10) | Birou CM, Birou Tehnic |
|  | aprobarea de capital; | Da | Procedura: Stabilirea obiectivelor si tintelor privind calitatea, mediu si sanatatea si securitatea ocupationala, PS-MI-02, stabileste obiective de mediu pentru aspectele de mediu si tinte masurabile corespunzatoare obiectivelor. La intocmirea programului de management de mediu, la stabilirea obiectivelor si tintelor se tine seama ca ele sa fie masurabile, realizabile, sa corespunda cerintelor legale sau altor cerinte, alocarea de resurse, planificare si programare. |  |
|  | alocarea de resurse; | Da |  |  |
|  | planificarea si programarea; | Da |  |  |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; | Da |  |  |
|  | politica de achizitii; | Da |  |  |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). | Da | Stabilirea obiectivelor si tintelor se tine seama ca ele sa fie masurabile, realizabile, sa corespunda cerintelor legale sau altor cerinte, alocarea de resurse, planificare si programare. |  |
| 18 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; | Da | Compania raporteaza lunar catre Agentia de Protectia Mediului Brasov, Garda de Mediu Brasov, Sistemul de Gospopdarire al apelor Brasov calitatea factorilor de mediu, stadiul realizarii investitilor privind protectia mediului.Se comunica si alte date solicitate catre autoritati. | Birou CM |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. | Da | Eficienta sistemului de management se realizeaza prin Analiza SIM efectuata conform PS-MI-10. Cu ocazia sedintei de analiza se urmaresc: rezultatele auditurilor, performanta proceselor si conformitatea produsului, stadiul actiunilor corective si preventive, actiuni de urmarire de la analizele anterioare efectuate de management, masura in care obiectivele generale si cele specifice au fost atinse, preocuparile pertinente ale partilor interesate | Director Executiv, Birou CM |
| 19 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | Da | Se fac comunicari externe de catre Birou MCM prin declaratii publice prin mass-media, ce se regasesc in dosar corespondenta externa | Director Executiv , Birou CM |

Informatii suplimentare

Manualul sistemului integrat cod MSIM 04, proceduri, instructiuni, inregistrari.

Tabel 50 - Documentatia de management si evidentele

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentatia de management si evidentele Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Birou CM | Titlu | Director Executiv |
| Responsabilitati | Birou RUA | Manualul SIM; Regulament Intern; Fisa postului | Director Executiv Birou RUA |
| Tinte | Birou CM | Proceduri Sistem PS-MI-02; PS-MI-03 | Birou CM |
| Evidentele de intretinere | Birou MEA-Investitii | Plan anual cu planificarea reviziilor Registru de intretinere/mentenanta | Departament mecano-energetic |
| Proceduri | Birou CM | Instructiuni de lucru Proceduri interne | Birou CM |
| Registrele de monitorizare | Puncte de monitorizare | Rapoarte de incercare Evidenta electronica Cod conform listei | Birou CM Laboratoare |
| Rezultatele auditurilor | Birou CM | Raport audit | Birou CM |
| Rezultatele revizuirilor | Birou CM | Lista revizii | Birou CM |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Birou CM | Registru PS-MI-05-R01 | Birou CM |
| Evidentele privind instruirile | Birou RUA Compartimente | Certificate PV instruire | Sef Birou RUA Responsabili compartimente |

Tabel 51 - Conformarea cu cerinte BAT

| Cerinta BAT | Conformitate VIROMET |
| --- | --- |
| 1. Tehnici de management |
| 2.4.1 Management tehnic, pagina 76 Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry February 2017 - LVOC 3.1.2 Management tehnic, pagina 96 Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 20176 – CWW 3.2.1. Management tehnic, pagina 134 Best Available Techniques (BAT) Reference Document FOR the Large Volume Organic Chemical Industry, 2017 – LCP Tehnicile sunt descrise in intregime in BREF CWW si sunt considerate in general aplicabile in sectorul LVOC. ( Sisteme de management al mediului; ( Instrumente strategice de gestionare: - Evaluarea riscului - Benchmarking; - Evaluarea ciclului de viata; ( Informatii transparente despre: - Locatia si conditiile sale de mediu; - Procesele de productie; - Poluantii caracteristici pe fiecare proces in parte; - Caracteristicile fluxului de productie; - Conditiile locale; ( Metode de inventariere: - Inventariere pe locatii; - Inregistrarea sau inventarierea fluxului de productie; - Reducerea consumurilor de apa: alimentare si evacuare; - Cuantificarea emisiilor poluante; Bilanturi masice; ( Managementul operational: - Managementul schimbarilor care implica modificarile de instalatii si/sau de proces; - Selectarea indicatorilor de performanta adecvati, inclusiv stabilirea si revizuirea periodica a reperelor si obiectivelor. In cazul in care instalatiile sunt detinute de operatori diferiti, capacitatea de stabilire a indicatorilor de referinta poate fi restrictionata atunci cand exista un numar redus de instalatii asemanatoare in acest sector, datorita variatiilor materiilor prime, a proceselor, a conditiilor de functionare si a aspectelor legate de confidentialitatea comerciala; - Monitorizarea emisiilor si a indicatorilor de performanta (mai multe detalii sunt prezentate la monitorizarea emisiilor in continuarea capitolului) - Implementarea optiunilor de control pentru emisiile selectate; - Metode de controlul calitatii (metodele de controlul calitatii CWW BREF sunt limitate la controlul apelor reziduale); ( Metode de imbunatatire a fiabilitatii - Cele mai bune practici pentru evitarea degradarii; - Program de urmarire a fiabilitatii pentru maximizarea duratei de utilizare; - Fluxul tratarii sistemelor de rezerva (bazate pe evaluarea riscurilor); ( Managementul situatiilor de urgenta - Managementul apei de stingere a incendiilor si a scurgerilor accidentale; - Capacitatea de raspuns la situatiile de urgenta. | Sistem implementat la nivelul VIROMET S.A. Regulamentele de fabricatie pe instalatii sunt intocmite in conformitate cu cerintele solicitate. Prin regulamentele de fabricatie, procedurile operationale: Instruire, Controlul instalatiilor, Controlul proceselor, Pregatirea pentru situatii de urgenta, Monitorizare si masurare sunt asigurate toate cerintele necesare unei bune exploari a instalatii, in vederea preveniri poluarii. Sunt stabilite programe de control a calitatii, aerului, apei, depozitare deseuri. Sunt identificate si evaluate riscurile si aspectele de mediu pentru fiecare proces in parte |
| 2.4.5.1 Optimizare de proces – LVOC, pag. 103 Exista o serie de masuri de optimizare a procesului (de proiectare si de functionare) care pot conduce la scaderea emisiilor si a deseurilor din proces si, prin urmare, o incarcare mai mica care trebuie gestionata de sistemele de recuperare si tratare in aval de sectiunea de reactie. Acestea includ urmatoarele: ( Chimie/cale de proces: folosind tehnici de intensificare a procesului pentru a selecta procesul care maximizeaza conversia globala a materiilor prime in produsul dorit si minimizeaza utilizarea solventilor, a catalizatorilor si a energiei, deoarece acesta va fi de obicei procesul cu cel mai mic impact global asupra mediului . ( Proiectarea proceselor, inclusiv utilizarea bunelor codurilor de practica din industrie. ( Controlul proceselor, inclusiv controlul computerizat al proceselor. ( Proiectarea si functionarea sistemului de distilare: tehnicile care evita functionarea la temperaturi ridicate si reducerea mentinerii lichidului vor determina reducerea reziduului/oligomerului in sistemele de distilare; - Ambalajele structurate mai degraba decat tavile vor reduce presiunea, ceea ce va reduce temperatura procesului - Functionarea in vid, mai degraba decat atmosferic, va reduce temperatura procesului - Adaugarea de inhibitori | Prin regulamentele de fabricatie, procedurile operationale: Instruire, Controlul instalatiilor, Controlul proceselor, Pregatirea pentru situatii de urgenta, Monitorizare si masurare sunt asigurate toate cerintele necesare optimizari procesului. |
| 1.3. “Chimie Verde” Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), pag. 22 Chimia verde a fost definita ca "utilizarea unui set de principii care reduc sau elimina utilizarea sau generarea de substante periculoase in proiectarea, fabricarea si aplicarea produselor chimice "[151, Anastas si Warner 2000] Chimia verde a fost rezumata in douasprezece principii, care au interpretat in urmatoarele douasprezece tehnici de EPA din SUA: 1. Prevenire: Este mai bine sa se previna formarea deseurilor decat sa fie tratate si neutralizate dupa formare. 2. Economie de atom: Metodele sintetice trebuie realizate de asa maniera incat sa maximizeze incorporarea tuturor materiilor prime in produsul de reactie, in timpul procesului chimic. 3. Sinteze chimice mai putin toxice: Daca sunt practicabile, metodele sintetice trebuie realizate de asa maniera incat sa utilizeze si sa genereze substante cu toxicitate redusa sau netoxice asupra sanatatii umane si a mediului inconjurator. 4. Proiectarea chimicalelor netoxice: Produsii chimici trebuie sa-si aplice functia dorita in acelasi timp cu minimizarea toxicitatii lor. 5. Solventi si auxiliari de reactie netoxici: Utilizarea auxiliarilor trebuie eliminata, daca este posibil, sau sa fie netoxici daca trebuie utilizati. 6. Eficienta energetica: Necesarul energetic al proceselor chimice trebuie recunoscut pentru impactul lui economic si asupra mediului si trebuie minimizat. Daca este posibil, metodele sintetice trebuie realizate la temperatura si presiune ambianta. 7. Utilizarea materiilor prime regenerabile: Este mai avantajoasa utilizarea materiilor regenerabile decat a celor carora le scade in timp potentialul de utilizare atat din punct de vedere economic cat si tehnic. 8. Derivatizare in procent redus: Daca nu este strict necesara, derivatizarea trebuie minimizata si chiar evitata, daca este posibil, deoarece astfel de etape necesita reactivi aditionali si pot genera deseuri. 9. Cataliza: Reactivii catalitici sunt superiori reactivilor stoichiometrici. 10. Degradare: Produsii chimici trebuie preparati astfel incat dupa utilizare acestia sa poata fi transformati in produsi de degradare si sa nu persiste in mediul inconjurator. 11. Analiza in timp real pentru prevenirea poluarii: Metodologiile analitice trebuie sa fie dezvoltate suplimentar pentru a permite monitorizarea si controlul formarii deseurilor in timp real. | Se aplica si sunt implementate principiile pentru prevenirea si evaluarea celor mai bune tehnici aplicabile. |
| BREF Polymers Capitolul 13, punct 13.1, pagina 254: - O serie de tehnici de management de mediu sunt determinate ca BAT Un Sistem de Management de Mediu (SMM) incorporeaza, urmatoarele caracteristici: ( definirea unei politici de mediu pentru instalarea de top management ( planificarea si stabilirea procedurilor necesare ( punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita: stabilirea structurii si responsabilitatii formare, sensibilizare si competenta comunicare implicarea lucratorilor documentatie control eficient proces program de intretinere pregatire de urgenta si raspunsul protejarea respectarea legislatiei de mediu ( verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita de monitorizare si masurare masuri corective si preventive intretinere de inregistrari independent (acolo unde este posibil) de audit intern, in scopul de a determina daca sau nu sistemul de management de mediu conformitate cu dispozitiile prevazute si a fost pusa in aplicare si intretinute corespunzator ( revizuire de catre top management. Pentru implementarea unui sistem de management de mediu sunt 3 etape suplimentare: ( implementarea sistemului de management de mediu si realizarea unui audit de catre un organism de certificare acreditat; ( pregatirea si publicarea a unei declaratii regulate descrie toate aspectele de mediu semnificative ale instalatiei, care permit compararea de la an la an, in raport cu obiectivele si tintele de mediu, precum si cu referinta sectoriale ar fi mediu adecvat; ( punerea in aplicare si respectarea unui sistem voluntar acceptat la nivel international, cum ar fi EMAS si EN ISO 14001:2008. Trebuie sa ia in considerare urmatoarele caracteristici potentiale ale EMS: ( impactul asupra mediului de eventuala dezafectarea unitatii in etapa de proiectare a unei noi fabrici; ( dezvoltarea de tehnologii mai ecologice; ( acolo unde este posibil, aplicarea benchmarking sectoriale in mod regulat, inclusiv activitati de conservare a energiei si a eficientei energetice, alegerea materialelor de intrare, emisiile in aer, evacuarile in apa, consumul de apa si generarea de deseuri. | Sunt stabile proceduri de mediu 0. Regulamentele de fabricatie pe instalatii sunt stabilite punctele critice si identificate toate aspectele de mediu. Pentru realizarea produselor si identifica si se implementeaza fluxuri cu emisii mai reduse si consumuri energetice. In regulamentele de fabricatie, procedurile operationale si Planulul de Urgenta Intern sunt identificate riscurile si sunt stabilite masuri pentru situatii de urgenta. In programele de mentenanta sunt asigurate toate cerintele necesare unei bune exploari a instalatii, in vederea preveniri poluarii si masurile de prevenire sunt stabilite in Planul de prevenire si combaterea poluarilor accidentale Prin audituri de minimizarea deseurilor se identifica tehnici de reducere a emisiilor si a consumului de materii prime. Prin auditurilor privind eficienta utilizarii apei, de pentru prevenire si minimizarea scurgerile ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in aer, de prevenire si minimizare scurgerile ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in canalizare si in ape subterane, pentru minimizarea emisiilor in apa, pentru stabilirea eficientei energetice se analizeaza punctele critice si se stabilesc masurile necesare |
| 2. Sisteme de management de mediu |
| BAT 1 – Pentru a imbunatati performanta generala de mediu, trebuie sa se implementeze si sa adere la un sistem de management de mediu (EMS) CWW, pag. 542 Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2015 - WT - 2.3.1.1 Sistemul de instrumente de management al mediului (EMS), pag. 67 Un EMS poate contine urmatoarele componente: I. Angajamentul personalului de conducere, inclusiv al conducerii superioare; II. O politica de mediu care sa includa imbunatatirea continua a managementului instalatiilor; III. Planificarea si stabilirea procedurilor necesare, a obiectivelor si tintelor, in concordanta cu planificarea financiara si a investitiilor; IV. Implementarea procedurilor trebuie sa acorde o atentie deosebita la: a) structura si responsibilitati b) recrutare, instruire, constientizare si competenta c) comunicarea d) implicarea angajatilor e) documentatia f) controlul eficient al procesului g) programe de intretinere h) pregatirea si raspunsul in situttii de urgenta i) garantarea respectarii legislatiei de mediu; V. Verificarea performantelor si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita la: a) monitorizarea si masurarea b) actiuni corective si preventive c) mentinerea inregistrarilor d) (Daca este posibil) audit intern si extern pentru a stabili daca EMS este sau nu conform cu dispozitiile planificate si daca a fost implementat si mentinut corespunzator; VI. Revizuirea EMS si verificarea sa continua de catre manager senior; VII. Dezvoltarea de tehnologii mai curate; VIII. Luarea in considerare a impactului asupra mediului al eventualei dezafectari a instalatiei in etapa de proiectare a unei noi centrale si pe intreaga durata de functionare; IX. aplicarea benchmarkingului sectorial in mod regulatValidarea EMS de catre un organism de certificare sau de un verificator extern; | Sunt implementate toate cerintele ce deriva din standardul ISO 14001, precum si cele din ISO 9001 si ISO 45001. |
| Reference Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants, June 2016 – LCP BAT 1, pag. 737 Suplimentat: VIII. Luarea in considerare a impactului asupra mediului de la eventuala scoatere din functiune a instalatiei in etapa de proiectare a unei noi centrale si de-a lungul vietii sale de functionare; (a) evitarea structurilor subterane (b) incorporarea caracteristicilor care faciliteaza dezmembrarea (c) alegerea finisajelor de suprafata usor decontaminate (d) utilizarea unei configuratii a echipamentului care minimizeaza substantele chimice blocate si faciliteaza scurgerea sau curatarea (e) proiectarea unui echipament flexibil, care sa permita inchiderea treptata (f) utilizarea materialelor biodegradabile si reciclabile, daca este posibil; X. Asigurarea calitatii/programele de control al calitatii pentru a se asigura ca caracteristicile tuturor combustibililor sunt determinate si controlate in totalitate (corelat cu BAT 9); XI. Un plan de gestionare in vederea reducerii emisiilor in aer si / sau in apa in timpul altor conditii de functionare normale, inclusiv perioade de pornire si oprire (corelat cu BAT 10 si BAT 11) XII. Un plan de gestionare a deseurilor pentru a se evita evacuarea, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea sau restabilirea deseurilor, inclusiv utilizarea tehnicilor date in BAT 16 XII. O metoda sistematica de identificare si de solutionare a emisiilor potentiale necontrolate si/sau neplanificate la mediu, in special: (a) emisiile in sol si in apele subterane din manipularea si depozitarea combustibililor, aditivilor, subproduselor si deseurilor (b) emisiile asociate cu autoincalzirea si/sau autoaprinderea combustibilului in activitatile de depozitare si manipulare; XIV. Un plan de gestionare a prafului pentru prevenirea sau, acolo unde nu este posibil, reducerea emisiilor difuze de la incarcarea, descarcarea, depozitarea si/sau manipularea combustibililor, reziduurilor si aditivilor; XV. Un plan de gestionare a zgomotului in care este de asteptat sau sustinuta o neplacere a zgomotului la receptori sensibili, inclusiv; (a) un protocol pentru efectuarea monitorizarii zgomotului la limita centralei (b) un program de reducere a zgomotului (c) un protocol de reactie la incidentele de zgomot care contin actiuni si termene adecvate (d) o revizuire a incidentelor istorice de zgomot, a actiunilor corective si a diseminarii cunostintelor privind incidentele de zgomot catre partile afectate; XVI. Pentru combustia, gazificarea sau coincinerarea substantelor malodoroase, un plan de gestionare a apararii care include: (a) un protocol pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor (b) daca este necesar, un program de eliminare a mirosurilor pentru identificarea si eliminarea sau reducerea emisiilor de miros (c) un protocol de inregistrare a incidentelor de miros si a actiunilor si termenelor corespunzatoare (d) o analiza a incidentelor de miros istoric, a actiunilor corective si a diseminarii cunostintelor privind incidentele de miros pentru partile afectate. | S-a implementat procedura. |
| BAT 1 Imbunatatirea performantei generala a mediului WT, pag. 720 Suplimentar: X. gestionarea fluxului de deseuri (corelat cu BAT 2); XI. un inventar al apei reziduale si al fluxurilor de gaze reziduale (a se vedea BAT 3) XI. planul de gestionare a reziduurilor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.6.5); XII. plan de gestionare a accidentelor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.6.5). XIII. planul de gestionare a mirosurilor (corelat cu BAT 12); XIV. planul de gestionare a zgomotului si a vibratiilor (corelat cu BAT 17). | Se aplica. |

# Materii prime si materiale

## Alegerea materiilor prime

Materialele de intrare sunt in conformitate cu tehnologia de fabricatie, fiind urmarite si verificate din punct de vedere tehnico-economic.

In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile, natura si modul de stocare a materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate in procesul de productie pe platforma VIROMET.

Tabel 52 - Materii prime si auxiliare

| Principalele materiale / utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Fraze de pericol | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea Error! Reference source not found. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acid azotic 55% | anorganic, HNO3 R8, R35 | H272 H314 H290 EUH 071 | 20 | 100% produs | Periculos, oxidant si coroziv Acidul azotic nu este persistent in mediul in care se gaseste, indiferent de natura acestui mediu, deoarece sufera diverse procese de degradare Nu exista nici un indiciu al potentialului de bioacumulare In sol acidul azotic este absorbit pe materialele bogate in carbonati, pe care le dizolva, fiind preluat partial de catre plante. Este rapid degradat prin nitrificare de catre bacterii si metabolizarea nitratului de catre plante Reactie exotermica cu apa Periculos pentru viata acvatica Toxicitate acuta/prelungita la pesti pH mediu letal (96 h) 3 ÷ 3,5 pentru Lepomis macrochirus pH mediu letal (96 h) cca. 3,7 pentru Oncorhynchus mykiss Toxicitate acuta/prelungita la nevertebrate pH mediu letal 48 h LC50 (analize combinate) pentru ceriodaphnia dubia (metoda USEPA): pH 4,6 | Specific activitatii: Regenerant mase ionic | A(ii), B, C, D 1 rezervor de 20 mc |
| Acid clorhidric 32% | anorganic, HCl R34, R37 | H314 H335 H290 | 90 | 100% produs | Periculos, iritant si coroziv Produce iritatii severe Substanta este considerata cationica pentru valorile de pH caracteristice mediului inconjurator, nu are un potential de bioacumulare. In mediul advatic, efectele HCl sunt strict legate de modificarea pH-ului, deoarece HCl va disocia complet in ioni de H3O+ si ioni Cl-, acestia din urma nefiind nocivi. Ca urmare, substanta ca atare nu va ajunge in mediul terestru sau in sedimente. Toxicitatea pentru pesti: Toxicitate acuta Lepomis macrochirus, apa dulce, semi-static: 96 h-LC50 = 20,5 mg/l (pH 3,25 ÷ 3,5) Toxicitate pentru daphnia si alte nevertrebate advatice: EC50/LC50 pentru nevertebratele din apele dulci: 0,45 mg/L Test imobilizare, 4 ore OECD Metoda 202 Toxicitatea pentru alge: Chlorella vulgaris, apa dulce: 72 h-ErC50 = 0,76 (pH 4,7) mg/l, 72 h-NOErC = 0,364 mg/l (pH 5,0) (OECD 201) EC50/LC50 pentru alge ape dulci: 0,73 mg/L Monitorizarea analitica a inhibarii cresterii: fara OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) Ca substanta active, acidul clorhidric este un compus anorganic, care nu este biodegradabil. In plus, utilizarea propusa pentru HCl nu se preconizeaza sa conduca la deversari semnificative in apa sarata (marina). Daca patrunde in sol, absorbtia in particulele de sol este neglijabila. Functie de capacitatea de tamponare a solului, ionii H vor fi neutralizati in apa din sol de catre materiile organice sau anorganice naturale sau vor determina o scadere a pH -ului | Specific activitatii: Regenerant mase ionic | A(ii), B, C, D 2 rezervoare 1 x 50 mc = 50 mc OL cauciucat 1 x 60 mc = 60 mc polistif |
| Acid formic 85% | anorganic, HCO2H R34 | H314 | 1 | 100% produs | Periculos si coroziv Este usor biodegradabil si nu se bioacumuleaza. Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. La introducerea corecta a unor concentratii mici in instalatiile de tratare (ex. decantare, limpezire) biologica adaptata a apei, nu este prevazuta inhibitia activitatii de degradare a slamului activ. Produsul poate duce la variatii ale pH-ului. Toxicitate la peste: LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, static) LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static) Nevertebrate acvatice: EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static) EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, static) Plante acvatice: EC50 (72 h) 1,240 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, static) EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static). Microorganisme: EC10 (13 d) 72 mg/l, (la altele, aerobic) EC20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, namol activ, industrial (DIN EN ISO 8192, aerobic) EC50 (17 h) 46,7 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partea 8, aerobic) Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice: NOEC (Nu se observa efecte ale concentratiei) (21 d) > = 102 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic) | Specific activitatii: regulator de pH in procesele de policondesare | A(i, ii), B, C, D Butoaie depozitate in magazie special amenajata |
| Acid fosforic 85% | anorganic, H3PO4 R34 | H314 | 0,5 | 100% in produs | Periculos si coroziv Nu se bioacumuleaza Toxicitate pentru crustacee: EC50 (48 h): > 100 m /L, incercare mat. (Nominal) bazat pe: imobilizare Toxicitate pentru alge: EC50 (72 h):> 100 mg/L mat de testare. (Nominal); NOEC (72 h): 100 mg/L mat de testare. (Nominal) | Specific activitatii: Nutrient in statia de epurare | A(i, ii), B, C, D Butoaie depozitate in magazie special amenajata |
| Hidroxid de sodiu 48% | anorganic, NaOH R35 | H314 H290 | 215 | 100% in produs | Periculos si coroziv Iritatii severe Provoaca arsuri grave La contactul cu un acid, degaja gaze toxice In conditii normale de utilizare nu prezinta impact asupra mediului. Toxicitatea pe termen scurt la nevertebratele acvatice Testele au produs valori LC50 acute si concentratii toxice/letale la nevertebratele acvatice, care a fost intre 30 si ≤ 1.000 mg/l. Datorita solubilitatii sale ridicate in apa si a presiunii foarte reduse a gazului, NaOH se gaseste in mare parte in apa. In apa (inclusiv in sol si in apa de stocare), NaOH este prezent in forma de ioni de sodiu (Na+) si de hidroxil (OH-). Deoarece absorbtia in particulele si in reziduuri a substantei ajunse in sol este nesemnificativa, substanta neacumulandu-se in tesuturile vii. Daca substanta ajunge in sol, absorbtia in particulele din sol este nesemnificativa. In functie de capacitatea de buffer a solului, grupul OH- este neutralizat in apa de stocare sau valoarea pH-ului poate creste. Pe baza utilizarilor existente nu exista posibilitatea expunerii directe a NaOH-ului cu solul. In plus, expunerea indirecta prin aer nu este probabila. NaOH este o substanta bazica puternica care se descompune complet in apa in ioni de sodiu (Na+) si de hidroxil (OH-). Datorita solubilitatii sale ridicate in apa si a presiunii foarte reduse a gazului, NaOH se gaseste in mare parte in apa. Acest lucru indica faptul ca substanta nu este absorbita de materialele granulate sau de suprafete. Datorita solubilitatii sale ridicate in apa si a presiunii foarte reduse a gazului, NaOH se gaseste in mare parte in apa. In conformitate cu EU RAR, acumularea biologica in organisme nu este semnificativa in cazul NaOH. Datorita solubilitatii sale ridicate in apa si a presiunii foarte reduse a gazului, NaOH se gaseste in mare parte in apa. In apa (inclusiv in sol si in apa de stocare), NaOH este prezent in forma de ioni de sodiu (Na+) si de hidroxil (OH-). Deoarece absorbtia in particulele si in reziduuri a substantei ajunse in sol este nesemnificativa, substanta neacumulandu-se in tesuturile vii. | Specific activitatii: Regenerant mase ionice regulator de pH in procesele de policondesare | A(ii), B, C, D 2 rezervoare 2 x 30 mc = 60 mc 2 rezervoare 1 x 50 mc = 50 mc 1 x 30mc = 30mc 1 rez. de 4 mc |
| Clorura de amoniu | anorganic, NH4Cl R22; R36 | H319 H302 | 10 | 99,9999% produs 0,0001% aer | Periculos si nociv Periculoasa pentru organismele acvatice Toxicitate la peste: LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss LC50 (96 h) 46,27 mg/l Ammonium chloride, Prosopium williamsoni Nevertebrate acvatice: EC50 (48 h) 98,5 mg/l Ammonium chloride, Ceriodaphnia dubia (static) EC50 (48 h) 136,6 mg/l Ammonium chloride, Daphnia magna (static) Plante acvatice: EC50 (5 d) 1.300 mg/l (rata de crestere), Chlorella vulgaris (static) Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. EC50 (18 d) 2.700 mg/l, Chlorella vulgaris (static) Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara. Microorganisme: EC20 (0,5 h) cca. 850 mg/l, Namol acriv, menajer (OECD-Directiva 209, acvatic) Efecte toxice cronice asupra pestilor: EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (Curgere in flux continu.) Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice: EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride (semistatic) Organisme care traiesc in sol: LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (sol artificial) Plante terestre: NOEC (Nu se observa efecte ale concentratiei) (84 d) 626 mg/l | Specific activitatii: Materie prima fabricare intaritori | A(i, ii), B, C, D Saci PE si PP depozitati in magazie special amenajata |
| Hexametilentetramina | anorganic, (CH2)6N4 R11; R43 | H228 H317 | 1 | 100% in produs | Periculos si foarte inflamabil Nu se bioacumuleaza. Produsul nu va fi lasat sa intre in sistemul de canalizare, cursurile de apa sau in pamant. Peste - Pimephales promelas; Timp de expunere: 96 h; LC50 - 49.800 mg/l Dafnia si alte nevertebrate acvatice - Daphnia magna; Durata de expunere: 48 h; EC50 - 36.000 mg/l Alge - Pseudokirchneriella subcapitata; Durata de expunere: 336 h; NOEC - 1.500 mg/l Bacterii - Durata de expunere: 16 h; EC50 >= 5.000 mg/l Biodegradare: 39 ÷ 47%; Durata expunerii: 28 de zile; hidrolizeaza; Dificil biodagradabil. | Specific activitatii: Materie prima fabricare intaritori | A(i, ii), B, C, D Saci PE si PP depozitati in magazie special amenajata |
| Borax pentahidrat | anorganic, Na2[B4)5(OH)4]8H2O - | H360 H319 | 2,5 | 100% in produs | Periculos si iritant Periculoasa pentru organismele acvatice. Borul este natural si omniprezent in mediu. Boraxul pentahidrat se descompune in mediu in bor natural. Produsul este solubil in apa si este lixiviata prin sol normal. Borul este un micronutrient esential pentru o crestere sanatoasa a plantelor, cu toate acestea, el poate fi daunator cand este in cantitati mari la plante sensibile la bor. Trebuie sa fie luate masuri pentru reducerea cantitatii de produs pe baza de bor de lansat in mediu. Toxicitate alge - Alge verzi, Scenedesmus subspicatus: 96 hr LC10 = 24 B mg/l Toxicitate nevertebratelor - Daphnia, Daphnia magna Straus: 24 de ore lC50 = 242 B mg/l Toxicitate pesti De apa de mare: Tamponare, LC50 Limanda limanda: 96 hr B = 74 mg/l De apa proaspata: Pastrav-curcubeu, Oncorhynchus mykiss (etapa embrio-larvar): 24 de zile LC50 = 88 B mg/l; 32 de zile LC50 = 54 B mg/l; Goldfish, Carassius auratus (etapa embrio-larvar): 7 zile LC50 = 65 B mg/l; 3 zile LC50 = 71 B mg/l; Substanta de testare: tetraborat de sodiu | Specific activitatii: Regulator pH in procesele de policondesare | A(i, ii), B, C, D Saci PE depozitati in magazie special amenajata |
| Borax decahidrat | anorganic, Na2[B4)5(OH)4]8H2O - | H360 H319 | 2,5 | 100% in produs | Periculos si iritant Periculoasa pentru organismele acvatice. Borul este natural si omniprezent in mediu. Boraxul pentahidrat se descompune in mediu in bor natural. Produsul este solubil in apa si este lixiviata prin sol normal. Borul este un micronutrient esential pentru o crestere sanatoasa a plantelor, cu toate acestea, el poate fi daunator cand este in cantitati mari la plante sensibile la bor. Trebuie sa fie luate masuri pentru reducerea cantitatii de produs pe baza de bor de lansat in mediu. Toxicitate alge - Alge verzi, Scenedesmus subspicatus: 96 hr LC10 = 24 B mg/l Toxicitate nevertebratelor - Daphnia, Daphnia magna Straus: 24 de ore lC50 = 242 B mg/l Toxicitate pesti De apa de mare: Tamponare, LC50 Limanda limanda: 96 hr B = 74 mg/l De apa proaspata: Pastrav-curcubeu, Oncorhynchus mykiss (etapa embrio-larvar): 24 de zile LC50 = 88 B mg/l; 32 de zile LC50 = 54 B mg/l; Goldfish, Carassius auratus (etapa embrio-larvar): 7 zile LC50 = 65 B mg/l; 3 zile LC50 = 71 B mg/l; Substanta de testare: tetraborat de sodiu | Specific activitatii: Regulator pH in procesele de policondesare | A(i, ii), B, C, D Saci PE depozitati in magazie special amenajata |
| Uree | organic, CO(NH2)2 - | - | 1.500 | 100% produs | Nepericulos Biodegradabil moderat. Nu este bioacumulabil. Principalul mod de degradare este mineralizarea enzimatica. In sol si in apa, ureea se descompune rapid in bicarbonat si amoniac, daca temperatura nu este prea scazuta. Principali factori ce afecteaza ratele metabolismului azotului sunt concentratia initiala a bacteriilor ureolitice si starea fizica a microorganismelor nitrificatoare. Toxicitate acuta pesti – Studii suport: LC50 48 h Leuciscus idus melanotus: > 10.000 mg/l uree (gradatie Klimisch 2). LC50 96 h Tilapia mossambica: 22.500 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). LC50 24h Barilius barna: 18.600 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). LC50 48 h Barilius barna: 17.860 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). LC50 72 h Barilius barna: 12.100 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). LC50 96 h Barilius barna: > 9.100 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). Toxicitate termen lung pesti – nu s-au efectuat studii deoarece ureea prezinta toxicitate redusa pentru speciile de pesti; este un produs normal al catabolismului proteinelor iar pestii au evoluat spre mecanisme de excretie eficiente. Toxicitate acuta nevertebrate acvatice – Studii suport: EC50 24 h Daphnia magna: > 10.000 mg/l uree (gradatie Klimisch 2). LC50 24 h Helisoma trivolvis (oua): 14.241 mg/l uree (gradatie Klimisch 2). LC50 24 h Helisoma trivolvis (puieti): 18.254 mg/l uree (gradatie Klimisch 2). LC50 24 h Helisoma trivolvis (adulti): 22.998 mg/l uree (gradatie Klimisch 2). Toxicitate termen lung nevertebrate acvatice – ureea prezinta in mod inerent toxicitate scazuta pentru speciile de nevertebrate acvatice iar expunerea va fi limitata la actiunea microorganismelor si incorporarea azotului ureic in ciclul azotului. Toxicitate alge acvatice si cianobacterii – Studii suport: Prag de toxicitate (192 h) Scenedesmus quadricauda (alge): > 10.000 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2) Prag de toxicitate (192 h) Microcystis aeruginosa (alge): 47 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). Prag de toxicitate (7 zile) Scenedesmus quadricauda (alge): > 10.000 mg/l uree dizolvata (gradatie Klimisch 2). Concentratii prezise fara efect in mediu: PNEC apa proaspata: 0,047 mg/l PNEC apa marina: 0,047 mg/l PNEC sediment: nu este necesara derivarea PNEC sol – nu este necesara derivarea | Specific activitatii: Materie prima adezivi | A(i, ii), B, C, D Vrac in spatiu acoperit bine ventilat |
| Bicarbonat de sodiu | anorganic, NaHCO3 | - | 1 | 100% produs | Nepericulos Se va evita eliminarea in mediul inconjurator Toxicitate pentru pesti - LC50 Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus): 300 mg/l; 96 h (IUCLID) Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice - EC50 Daphnia magna: 265 mg/l; 48 h (IUCLID) | Specific activitatii: Regulator pH statia de epurare | A(i, ii), B, C, D Saci PE depozitati in magazie special amenajata |
| Var | anorganic, CaCO3 R37; R38; R41 | H315 H318 H335 | 500 | 100% produs | Periculos si iritant Oxidul de calciu nu este cunoscut ca prezentand pericol la aspirare. Desi acest produs este util pentru a corecta aciditatea apei, un exces de peste 1 g/l poate dauna vietii acvatice. Valoarea pH-ului de > 12 va scadea rapid ca rezultat al diluarii si carbonatarii. Dihidroxidul de calciu, care este greu solubil, prezinta o mobilitate redusa in majoritatea solurilor. Toxicitate acuta/prelungita pentru pesti LC50 (96 h) pentru pestii de apa dulce: 50,6 mg/l LC50 (96 h) pentru pestii de mare: 457 mg/l Toxicitate acuta/prelungita pentru nevertebratele acvatice EC50 (48 h) pentru nevertebratele de apa dulce: 49,1 mg/l LC50 (96 h) pentru nevertebratele de mare: 158 mg/l Toxicitate acuta/prelungita pentru plantele acvatice EC50 (72 h) pentru algele de apa dulce: 184,57 mg/l NOEC (72 h) pentru algele de apa dulce: 48 mg/l Toxicitate pentru micro-organisme, de exemplu bacterii La o concentratie ridicata, prin cresterea temperaturii si a pH-ului, dixidroxidul de calciu se foloseste pentru dezinfectarea namolurilor de epurare. Toxicitate cronica pentru organismele acvatice NOEC (14 d) pentru nevertebratele de mare: 32 mg/l Toxicitate pentru organismele din sol EC10/LC10 sau NOEC pentru macro-organismele din sol: 2.000 mg/kg sol dw EC10/LC10 sau NOEC pentru micro-organismele din sol: 12.000 mg/kg sol dw Toxicitate pentru plantele terestre NOEC (21 d) pentru plantele terestre: 1.080 mg/kg | Specific activitatii: Agent neutralizare statia de epurare | A(ii), B, C, D 10 Silozuri verticale |
| Fenol | organic, C6H6O R23/24/25; R34; R68; R48/20/21/22 | H301 H311 H331 H314 H318 H341 H373 | 40 | 100% produs | Periculos, coroziv, toxic si nociv Provoaca arsuri grave si leziuni oculare grave. Este usor biodegradabila si nu se acumuleaza in organisme in cantitati importante. Toxicitate acvatica (acuta): Peste: LC 50 - 67,5 mg/l; Durata de expunere: 96 h Nevertebrate acvatice: EC 50 - 3,1 mg/l; Durata de expunere: 48 h Toxicitate acvatica (cronica): Peste: LC 50 - 21,93 mg/l; Durata de expunere: 14 d; NOEC - 0,077 mg/l; Durata de expunere: 60 d Nevertebrate acvatice: EC 50 - 101 mg/l; Durata de expunere: 14 d | Specific activitatii: Materie prima adezivi | A(ii), B, C, D 2 rezervoare metalice 1 x 18 mc 1 x 30 mc |
| Hidrat de hidrazina | anorganic, N2H4*H2O R20/21/22; R34; R43; R51/53 | H302 H312 H331 H314 H317 H350 H411 | 1 | 100% produs | Periculos, coroziv, toxic pentru organismele acvatice, nociv si carcinogen. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Potential de bioacumulare: redus. Dafnie: Daphnia pulex - Acut EC50: 0,175 mg/L; durata de expunere: 48 h Alge: Desmodesmus subspicatus - Acut LC50: 0,017 mg/L; durata de expunere: 48 h Peste: Lebistes reticulatus - Acut LC50: 0,61 mg/L; durata de expunere: 96 h Dafnie: Daphnia magna - Cronic NOEC: 0,01 mg/L; durata de expunere: 21 zile Alge: Desmodesmus subspicatus - Cronic NOEC: 0,006 mg/L; durata de expunere: 48 h | Specific activitatii: Inhibitor de coroziune | A(i, ii), B, C, D Butoaie de 200 l depozitate in magazie special amenajata |
| KATALCO JM 32-5 | Amestec, contine oxid de zinc in procent > = 90%, anorganic, ZNO R50/53 | H400 H410 | 28 | 100% produs | Periculos si toxic pentru organismele acvatice. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Specii - Dafnie - Daphnia magna - Neonate - < 24 ore; Acut LC50 98 µg/L Apa dulce; Durata expunerii: 48 h Specii - Peste - Oncorhynchus mykiss; Acut LC50 1,1 la 2,5 ppm Apa dulce; Durata expunerii: 96 h Specii - Dafnie - Daphnia magna - Neonate; Cronic NOEC 0,4 mg/L Apa dulce; Durata expunerii: 48 h | Specific activitatii: Catalizator desulfurare | A(ii), B 2 desulfuratoare V 103 A si B, umplute cu catalizator pe baza de ZnO de 10 mc, in instalatia Metanol IV. |
| Oxigen | anorganic, O R8 | H280 H270 | 0,24 | 99,9999% produs 0,0001% aer | Periculos, contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. Acest produs nu cauzeaza nicio dauna ecologica. Substanta este naturala. Din cauza volatilitatii sale ridicate, produsul este improbabil sa provoace poluarea solului sau poluarea apei | Specific activitatii: Gaz protector in gazul de sudura si taiere | A(i, ii), B, C, D 30 butelii de 6 mc fiecare depozitate in magazie special amenajata |
| Acetilena | Organic, C2H2 R12; R5; R6 | H220 H280 H230 | 0,06 | 99,9999% produs 0,0001% aer | Periculos si foarte inflamabil. Acetilena prezinta toxicitate la inhalare redusa, LOAEC pentru intoxicatii usoare la oameni fara efecte reziduale este de 100.000 ppm (107,000 mg/mc). Se va degrada rapid prin fotoliza indirecta in aer. Nu va hidroliza. Datorita volatilitatii ridicate, este putin probabila poluarea solului sau a apei cu acest produs Nu se cunosc efecte daunatoare ale produsului asupra mediului inconjurator. EC50 48h - Daphnia magna [mg/l]: 242 EC50 72h Alge [mg/l]: 57 LC50-96 ora - peste [mg/l]: 545 | Specific activitatii: Gaz combustibil pentru sudura, taiere | A(i, ii), B, C, D 10 butelii de 6 kg fiecare depozitate in magazie special amenajata |
| Clor | anorganic, Cl R23; R36/37/38; R50 | H270 H280 H315 H319 H331 H335 | 0,75 | 99,9999% produs 0,0001% aer | Periculos, toxic, iritant si periculoase pentru mediu. Provoaca iritatii severe asupra ochilor/pielii si este fatal daca este inhalat. Produsul este iritant/coroziv pentru piele. Degradare abiotica Clorul este un compus cu reactivitate crescuta, care reactioneaza rapid in atmosfera, in sol si cu substantele organice. In apa clorul formeaza acid hipocloros si hipoclorit la nivele de pH existente in mediu. Fiind un compus anorganic, nu este biodegadabil. Datorita solubilitatii crescute in apa si reactivitatii ridicate clorul nu este bioacumulabil sau bioconcentrabil. Adsobtia clorului pe particulele de aerosoli, volatilizarea din apa inspre aer, precum si adsorbtia clorului in sol prezinta nivele foarte scazute. Astfel, clorul (ca si hipocloritul) ramane in faza apoasa unde se degradeaza foarte rapid spre clorura. LC50/96 h/pesti (apa dulce) = 0,06 mg/l LC50/96 h/pesti (apa sarata) = 0,032 mg/l NOEC (7 zile) /pesti (apa dulce) = 0,04 mg/l LC50/48 h/daphnia magna (apa dulce) = 0,141 mg/l NOEC (termen lung)/daphnia magna (apa sarata) = 0,007 mg/l LC50 (termen lung)/alge (apa dulce) = 0,023 mg/l | Specific activitatii: dezinfectant pentru apa potabila | A(i, ii), B, C, D 15 butelii de 50 kg Butelii sub presiune, autorizate I.S.C.I.R. depozitate in magazie special amenajata |
| Motorina | Amestec: Contine Biodiesel si aditivi R11; R20; R23/24/25; R38; R39/23/24/25; R40; R51/53; R65 | H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411 | 37 | Se transforma in gaze de esapament | Periculos, inflamabil si toxic pentru organismele acvatice Nociv prin inhalare; Iritant pentru piele; Posibil canceringen – dovezi insuficiente; Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii. Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caz de inghitire. Toxic pentruorganismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic Pe apa produsul va pluti sub forma de pelicula In sol produsul se infiltreaza si se acumuleaza prin absorbtie. In cantitate suficient de mare, poate ajunge in panza freatica. Toxicitate acuta la pesti - LC50; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 65 mg/l; Durata de expunere: 96 o; Metoda: OECD 203 - NOEL; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 10 mg/l; Durata de expunere: 96 o; Metoda: OECD 203 Toxicitate acuta in cazul nevertebratelor subacvatice - NOEL; Specii: Daphnia magna (Purici de apa mari); Doza: 46 mg/l; Durata de expunere: 48 o; Metoda: EU Method C.2 Toxicitatea pentru alge si plantele acvatice - LC50; Specii: Pseudokirchnerella subcapitata; Doza: > 1.000 mg/l; Durata de expunere: 72 o; Metoda: OECD 201 Toxicitate la microorganisme - NOEL; Specii: Tetrahymena pyriformis; Doza: 3.217 mg/l; Durata de expunere: 40 o; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: QSAR - LC50; Specii: Tetrahymena pyriformis; Doza: > 1.000 mg/l; Durata de expunere: 40 o; Substanta de test: Nedeterminat; Metoda: QSAR Toxicitate pentru pesti (Toxicitate cronica) - NOEL; Specii: Oncorhynchus mykiss (pastrav curcubeu); Doza: 0,083 mg/l; Durata de expunere: 14 z; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: QSAR Toxicitate la daphnia si alte nevertebrate acvatice. (Toxicitate cronica) - NOEL; Specii: Daphnia magna; Doza: 0,2 mg/l; Durata de expunere: 21 z; Substanta de test: motorina de vid; Metoda: (Q)SAR - Acvatica acuta: EL50: >1000 mg/l/ 40 h; NOEL: 3,217 mg/l | Specific activitatii: Combustibil auto | A(ii), B, C, D 1 rezervor subteran din inox de 50 mc |
| Gaz natural | Amestec CH4 R12 | H220 H280 | 0,6 | Se transforma in emisii de gaze | Periculos, extrem de inflamabil si foarte inflamabil Gazul natral nu este toxic, dar poate produce asfixierea prin lipsa de oxigen. Metanul nu se degradeaza in mediu. | Materie prima la Instalatia Metanol si combustibil pentru obtinerea enegiei termice | Gazul natural este primit de la Statia SRM Victoria II, la presiuni de 6 bari printr-o conducta cu DN500 |
| Azot lichid | anorganic, N2 | H226 H314 | 48,5 | 100% produs | Periculos, gaz neinflamabi, netoxic Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire Concentratii mari pot provoca asfixierea. Produs stabil in conditii normale. Scurgerile de produs lichefiat poate modifica structura materialelor. Acest produs nu are efecte toxice. Prin efectul de racire intensa poate provoca degerarea plantelor. Produsul nu este poluant pentru apa sau aer. Se va evacua in atmosfera inconjuratoare in loc bine aerisit. Nu se va evacua produsul in apropierea canalizarilor, subsolurilor, pivnitelor sau langa alte locuri asemanatoare deoarece acumularea gazului poate deveni periculoasa | Produs finit | 1 rezervor vertical cu pereti dubli vidat prevazut cu evaporator atmosferic la 7,5 bar si –1820C Retele de distributie azot sunt formate din conducte din otel cu Dn 50 ÷ 200 mm la presiuni de max. 6,0 bari |
| Melamina | organic C3H6N6 - | - | 1 | 100% produs | Nepericuloasa Poate provoca pete rosi in contact cu piele si irirarea cailor respiratorii in gaz de inhalare. In caz de incendiu poate duce la obtinerea de produsi periculosi de descompunere cum ar fi monoxidul de carbon, dioxidul de carbon, oxizii de azot, amoniac, amine, acid cianhidric la t > 6000C In conditii normale de depozitare, manipulare si utilizare produsul este stabil. Melamina are toxicitate (ecotoxicitate) scazuta pentru organismele acvatice. Degradarea abiotica si nu este biodegradabil. Melamina este o molecula stabila hidrolizata numai de acizi minerali sau baze anorganice. Hidroliza se produce treptat cu pierderea uneia, a doua sau a tuturor gruparilor amino, adica producand ameline, amelide si acid cianuric. Melamina poate fi degradata de microorganisme adaptate sau daca microorganismele primesc o sursa suplimentara de energie. Toxicitate pe termen scurt la pesti Toxicitatea acuta: melamina are o toxicitate acuta foarte scazuta pentru pesti: LC50 (48 ore) > 500 mg/L Toxicitate pe termen lung la pesti: EC50/LC50 sau NOEC: 1.500 mg/L Toxicitate pentru nevertebrate acvatice Toxicitatea pe termen scurt - apa dulce - Daphnia magna: EC50/LC50 (48 ore): 200 mg/L pe baza criteriilor de mortalitate si imobilitate Toxicitatea pe termen lung - apa dulce – Daphnia magna: NOEC: 18 mg/L Toxicitate pentru alge EC50/LC50 sau NOEC pentru algele de apa dulce: 98 mg/L EC50/LC50 pentru algele de apa dulce: 325 mg/L Calcularea PNEC apa (apa dulce): 1,8 mg/L apa (apa sarata): 0,18 mg/Lapa (deversari intermitente): 2 mg/L in sedimente (apa dulce): 19,4 mg/kg sediment uscat Toxicitatea asupra macroorganismelor din sol cu exceptia artropodelor Melamina are un potential scazut de absorbtie in sol. Toxicitatea pentru plantele terestre este redusa. PNEC sol: 5,67 mg/kg sol uscat Activitatea microbiologica in sistemele de tratare ape reziduale Toxicitatea la microorganismele acvatice EC50 (2 ore) > 100 mg/L Pentru statia de epurare a apelor reziduale: PNEC STP: 200 mg/L10 Efecte specifice relevante pentru lantul alimentar (otravire secundara): PNEC oral: 22 mg/kg alimente | Specifica activitatii: materie prima – Instalatie VIMEL | A(i, ii), B, C, D Saci PE si PP depozitate in magazie special amenajata |
| Fosfat trisodic | anorganic, Na3PO4 R36/37/38 | H315 H319 H335 | 0,5 | 100% produs | Periculos si iritant Produsul este stabil in conditii normale de manipulare si depozitare. Produsul nu este clasificat periculos pentru mediu. Utilizand o practica de lucru corecta, preveniti deversarea produsului in mediu, in reteaua de canalizare, sau patrunderea in apele din panza freatica. | Specifica activitatii: Nutrient in statia de epurare | A(i, ii), B, C, D Saci PE si PP depozitate in magazie special amenajata |
| Glucoza | organic. C6H12O6 - | - | 1 | 100% produs | Nepericulos Poate fi nociv prin ingerare, poate provoca iritatii. Se va impiedica intrarea produsului in sistemul de canalizare. | Specifica activitatii: Nutrient in statia de epurare | A(i, ii), B, C, D Saci PE si PP depozitate in magazie special amenajata |
| Precondensat UF-70 | organic, Concentrat ureo-formaldehidic UFC, Condensat ureo-formaldehidic | H315 H319 H335 H317 | 1.500 | 100% produs | Periculos, coroziv si iritativ Efectele asupra mediului sunt legate de prezenta formaldehidei in produs. Formaldehida nu a demonstrat efecte teratogeneze pe cobai; pentru om nu exista date precise. Se va evita contaminarea canalizarilor si cursurilor de apa. Nu prezinta pericol de reactivitate in conditii normale de presiune si temperatura. | Semifabricat | A(ii), B, C, D 8 rezervoare: - 1 x 400 mc |
| Formaldehida | organic, CH2O R40; R23/24/25; R43; R34 H301 H311 H331 H330 H314 H317 H341 H350 | H301 H311 H331 H330 H314 H317 H341 H350 | 1.300 | 99,9999% produs 0,0001% aer | Periculos, iritant si coroziv Toxic in caz de inghitire, in contact cu pielea sau prin inhalare. Susceptibil de a provoca anomalii genetice si poate provoca cancer Toxic pentru organismele acvatice. Efecte toxice asupra pestilor si planctonului. Biodegradabila. In aer fotolizeaza, formand radicali hidroxili. Din punct de vedere biologic produsul este usor biodegradabil | Stoc | A(ii), B, C, D 9 rezervoare - 3 x 250 mc - 1 x 200 mc - 2 x 150 mc pentru Formaldehida de 43 % si 60 % - 3 rezervoare (2 x 60 mc, 1 x 40 mc) pentru formaldehida de 37% |

## Stocarea materiilor prime

Stocarea materiilor prime a fost descrisa detaliat in Tabel 46 - Materii prime - Materii prime si auxiliare utilizate in activitatea desfasurata si produse finite.

## Stocarea produselor si subproduselor

Stocarea produselor si subproduselor a fost descrisa detaliat in Tabel 46 - Materii prime - Materii prime si auxiliare utilizate in activitatea desfasurata si produse finite.

## Cerinte BAT referitoare la materii prime

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

Tabel 53 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la materii prime si materiale

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati data la care acestea vor fi finalizate | Nu |  |
| Listati orice substituire identificata si indicati data la care acestea vor fi finalizate instalatiile noi vor avea si ele program de imbunatatire, | Nu este cazul |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da, ne conformam Liste de inventar, registrul stocurilor | Sef Birou achizitii |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da, – in masura justificarii economice si a celor mai bune tehnici utilizate in domeniu | Sef Birou achizitii |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari ale impactului asupra mediului cauzate de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da Se fac audituri la producatorii de materii prime Nu se descarca materiile prime pana nu se fac verificari in laboratorul propriu care sa se confirme calitatea produselor. | Compartimentul de calitate si Birou achizitii |

Pentru intrebarile de mai jos:

Tabel 54 - Cerinte caracteristice BAT pentru stocarea substantelor chimice

| Cerinta caracteristica a BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage |
| Siguranta si managementul riscului – general – se mentioneaza ca unitatea intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 |
| Unitatile ce cad sub incidenta Directivei Seveso III trebuie sa ia toate masurile necesare pentru prevenire si limitarea consecintelor privind accidentele majore: - Trebuie sa aiba o politica de prevenire a accidentelor majore (MAPP) - un sistem de management al securitatii pentru implementarea MAPP; - o declaratie a sarcinilor si responsabilitatilor; - o evaluare a riscurilor majore de accidente - o evaluare a procedurilor si declaratiilor de lucru; - planuri de raspuns si urgenta • monitorizarea sistemului de securitate • evaluarea periodica a politicii adoptate; - un raport de securitate - un plan de urgenta interna si updatarea continua a listelor substantelor chimice | Unitatea a elaborat Raportul de securitate si toate celelalte documente. | Conform cu BAT |
| Cerinte caracteristice BAT pentru stocarea substantelor chimice ambalate |
| Training and responsibility |
| BAT este desemnarea unei persoane responsabile cu instruirea si reinstruirea pentru situatii de urgenta. | Au fost nominalizati responsabilii cu instruirea pentru situatii de urgenta | Conform cu BAT |
| Arii de depozitare |
| Cladiri si suprafete de depozitare, celule de depozitare - Podeaua cladirilor este realizata din material-necombustibil, este impermeabila si rezistenta la materialele depozitate. Nu are legaturi directe la sistemele de canalizare sau apele de suprafata. | Platformele zonelor de lucru este impermeabila, rezistenta la actiunea substenatelor corozive si nu este conectata direct la sistemul de canalizare | Conform cu BAT |
| Cladirile de stocare au de obicei un acoperis construit din materiale usoare, pentru a actiona ca supapa de explozie, sau locuri slabe. Spatiile trebuie sa fie adecvate pentru prevenire concentratii vaporilor inflamabili sau toxici. Podeaua, peretii si peretii de compartimentare sunt realizati din materiale necombustibile | Spatiile de lucu de pe amplasament au acoperisul construit din materiale usoare si sunt ventilate corespunzator. Materialele utilizate au fost alese in functie de destinatia spatiului, tinand cont de reglemetarile privind protectia la foc | Conform cu BAT |
| Cerinta caracteristica a BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| Separare si segregare |
| BAT este sa separi aria de depozitare sau cladirile de depozitare substante periculoase, de sursele de aprindere si alte cladiri, la distante suficiente, uneori in combinatie cu pereti rezistenti la foc. | Spatiile de depozitare motorinei sunt amenajate in exteriorul cladirilor sunt separate de alte zone de stocare a substantelor periculoase sau de surse potentiale de incendiu. In general s-a urmarit separarea substantelor pe baza recomandarilor din fisele cu date de securitate si amplasarea la distanta suficienta fata de surse sau receptori. | Conform cu BAT |
| Colectarea scurgerilor si materialelor de stingere contaminate |
| BAT este instalarea de rezervoare de colectare a eventualelor scurgeri din zonele de stocare. | Zonele de depozitare nu sunt conectate direct la reteaua de canalizare. | Conform BAT |
| Echipamente de stingerea incendiilor |
| BAT este aplicarea unui nivel satisfacator de protectie pentru prevenirea incediilor si luarea de masuri de lupta contra incendiilor | Unitatea detine echipe de actiune la producerea incendiilor, sisteme de alarmare, remize PSI si sisteme de hidranti in zonele de depozitare si manipulare substante chimice. Pentru stingerea incendiilor din depozit si la rampa de descarcare si livrare de substante. | Conform BAT |
| Prevenirea aprinderii |
| BAT este prevenirea aprinderii la surse | Sunt identificate zonele unde substantele pot provoca amestecuri explosive (vapori sau pulberi), fiind ventilate si monitorizate corespunzator. | Conform BAT |

Tabel 55 - Cerinte caracteristice BAT pentru stocarea substantelor in rezervoare

| Cerinta caracteristica BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Proiectare |
| BAT pentru un design corespunzator este luarea in considerare a: - proprietatilor fizico-chimice ale substantei depozitate; - modul de operare al depozitului, ce nivel de instrumentatie este necesar, cati operatori vor lucra si cati vor fi informati despre devierile de la conditiile normale de process. - modeului in care depozitul este protejat de deviatiile de la conditiile normale de operare (instructiuni, echipamente de eliberarea presiunii, echipamente de detectie a scurgerilor, retentie - ce echipamente trebuiesc instalate, luand in consideratie experienta trecuta a produsului - ce plan de intretinere si inspectie trebuiesc implementate si cum functioneaza aceasta (acces) - cum sa se abordeze situatiile de urgenta | Rezervoarele au fost proiectate pentru depozitarea substantelor chimice stocate. | Conformare cu BAT |
| Minimalizarea numarului de flanse si de stuturi montate sub nivelul lichidului, pentru a minimaliza sursele posibile de scurgeri | Numarul de flanse si stuturi este minimalizat la necesarul pentru asigurarea operarii si intretinerii corecte. | Conformare cu BAT |
| Inspectie si intretinere |
| Elaborarea si implementarea unui sistem de inspectie interna (inspectie periodica de rutina si inspectie detaliata care sa aiba in vedere intreaga structura a rezervorului; ambele tipuri de inspectie trebuie sa ia in considerare atat constructia rezervorului si riscul scurgerilor, cat si constructia cuvei de retentie) | Inspectia interna, periodica si de rutina, se realizeaza periodic si are in vedere constructia rezervoarelor si riscul scurgerilor accidentale. | Conformare cu BAT |
| Elaborarea si implementarea unui sistem de inspectie de catre experti recunoscuti oficial (parti terte independente). | Exista elaborat si implementat un sistem de inspectie pentru stocarea substantelor in rezervoare. | Conformare cu BAT |
| Elaborarea si implementarea unui plan si a unor proceduri de intretinere a rezervoarelor | Exista un plan de intretinere periodica a rezervoarelor de stocare si instructiuni de lucru care trateaza activitatea de intretinere si exploatare a acestora. | Conformare cu BAT |
| Elaborarea si implementarea unui program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care sa ia in considerare: capacitati, grosime, precipitatii, material, permeabilitate, stabilitate/consolidare, rezistenta la atac chimic, proceduri de inspectie si de intretinere, asigurarea calitatii constructiei. | Este elaborat si implementat un program pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie, care sa ia in considerare: capacitati, grosimea stratului izolator, material de constructie, permeabilitate si rezistenta la atac chimic. | Conformare cu BAT |
| Culoarea rezervoarelor |
| BAT este aplicarea unei culori cu o reflexivitate a radiatiilor termice sau solare de cel putin 70% | S-a tinut cont la proiectarea rezervoarelor aflate in exterior, aplicandu-se corespunzator | Conformare cu BAT |
| Prevenirea coroziunii si/sau eroziunii prin: - selectarea materialelor de constructie rezistente la produsele stocate; - aplicarea unor metode de constructie adecvate; - prevenirea patrunderii apei de ploaie sau a apei subterane in rezervor; - aplicarea programelor de intretinere preventiva. | Rezervoarele de stocare a substantelor sunt confectionate din materiale rezistente la actiunea substantelor depozitate (otel inoxidabil, materiale plastice etc) material rezistent la coroziune si au fost aplicate metode de constructie adecvate (montate pe suporti si sunt prevazute cu cuva de retentie, cu sistem de drenaj etans, pentru cele exterioare). Se aplica programe de intretinere preventiva a recipientilor/rezervoarelor/tancurilor de stocare. | Conformare cu BAT |
| Proceduri operationale si instrumente pentru prevenirea supraumplerii | Prevenirea supraumplerii este asigurata prin instructiuni de lucru pentru operatori, senzori de nivel, iar pentru celelalte rezervoare masurarea volumelor din rezervoare efectuandu-se in momentul si pe parcursul umplerii. Exista senzori de nivel si de maxima presiune in rezervoare. | Conformare cu BAT |
| Masuri pentru prevenirea si pentru detectarea scurgerilor: |
| - sisteme tip bariera pentru prevenirea imprastierii lichidului in mediu; - verificarea prin inspectie vizuala si prin inventariere. | Masurile pentru prevenirea scurgerilor de substante din rezervoare constau in amplasarea acestora in cuve impermeabile racordate la un sistem etans de drenare pentru a se evita deversarile in mediu. Aceste cuve sunt supuse inspectiei vizuale periodice, iar stocurile sunt verificate zilnic. Se efectueaza periodic inspectia vizuala a acestora. | Conformare cu BAT |
| Protectia solului in jurul rezervoarelor (izolatii) prin una dintre masurile de mai jos: - bariere de protectie in jurul rezervoarelor cu un singur perete, in cazul rezervoarelor pentru stocarea substantelor care pot genera o poluare semnificativa a solului sau a cursurilor de apa din vecinatate fiind necesare bariere si - imprejmuiri impermeabile (membrane flexibile, argila, asfalt sau beton); - utilizarea unor rezervoare cu pereti dubli; - rezervoare cu pereti dubli si monitorizarea descarcarii la baza. | Rezervoarele de stocare substante de risc sunt montate in cuve de retentie impermeabile, conectate la reteaua de canalizare. | Conformare cu BAT |
| Cuve de retentie |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Cuvele de retentie in care sunt montate rezervoarele de stocare a substantelor periculoase sunt impermeabile, fiind rezistente la substantele stocate. | Conformare cu BAT |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga – colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Toate cuvetele de retentie au un sistem de impermeabilizare perfecta a betonului cu scopul evitarii infiltrarii in sol a substantelor toxice. Cuvele de retentie sunt racordate direct reteaua de canalizare | Conformare cu BAT |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | Traseele de conducte se afla in interiorul cuvelor de retentie si nu patrund in suprafata de siguranta. | Conformare cu BAT |
| Sa fie proiectata pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Captarea scurgerilor de la rezervoarele de stocare se realizeaza in cuvele de retentie. | Conformare cu BAT |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da | Conformare cu BAT |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Cuvele de retentie in care sunt montate rezervoarele de stocare fac obiectul inspectiei vizuale regulate. | Conformare cu BAT |
| Atunci cand nu este inspectata in mod frecvent, sa fie prevazuta cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Cuvele de retentie in care sunt montate rezervoarele de stocare sunt inspectate periodic. | Nu este cazul. |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Rezervoarele au puncte de umplere in interiorul cuvelor de retentie. | Conformare cu BAT |
| Sa existe un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta). | Exista un program sistematic de inspectie vizuala a cuvelor de retentie. | Conformare cu BAT |
| Echipamente de stingerea incendiilor |
| BAT este aplicarea unui nivel satisfactor de protectie pentru prevenirea incediilor si luarea de masuri de lupta contra incendiilor | Unitatea detine echipe de actiune la producerea incendiilor, sisteme de alarmare, remize PSI si sisteme de hidranti in zonele de depozitare si manipulare substante chimice. In depozit, nu exista surse de aprindere si la stocarea substantelor chimice sunt luate in considerare incompatibilitatile | Conform BAT |

## Audit de minimizare a deseurilor (prin minimizarea consumului de materii prime)

Exploatarea corespunzatoare a instalatiilor tehnologice in scopul reducerii cantitatii de deseuri rezultate in urma proceselor de prelucrare.

Planificarea si intretinerea instalatiilor tehnologice, a utilajelor si conductelor care asigura transferul de produse in fiecare sector de activitate.

Utilizarea de combustibili alternativi.

Operarea instalatiilor de tratare si epurare a apelor uzate astfel incat sa se minimizeze cantitatea de namol chimic rezultat.

Minimizarea scurgerilor de produse chimice si materiale, motorina si produse petroliere, alte substante chimice lichide in scopul protejarii solului.

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristici BAT, care nu au fost analizate.

Tabel 56 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la minimizarea deseurilor

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la H.G. nr. 856/2002. | Plan de prevenire si reducere a deseurilor efectuat. Se tine evidenta gestiunii deseurilor si se raporteaza deseurile valorificate/depozitate conform H.G. nr. 856. Se urmareste depozitarea, valorificarea, eliminarea lor si se face raportari | Responsabil Mediu Fiecare compartiment care genereaza deseuri |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si termenele de conformare. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | Se respecta preverile O.U.G. nr. 92/2021. | - |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si termenele de realizare | In cadrul auditurilor interne se urmareste: - valorificarea tuturor deseurilor de pe platforma; S-au identificat toate tipurile de deseuri si s-au stabilit firmele abilitate in vederea valorificarii/eliminarii. Exista Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate si se fac note informative privitoare la problematica gestiunii deseurilor | Director Executiv Responsabil Mediu Directia Tehnic-Productie |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Conform programarii organismului de certificare | - |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Se realizeaza periodic audituri si inspectii de mediu. Exista implementata procedura privind evidenta deseurilor | Director Executiv Responsabil Mediu Directia Tehnic-Productie |

## Utilizarea apei

VIROMET S.A. se alimenteaza cu apa din raurile aflate in partea de nord a muntilor Fagaras avand 9 baraje tip deversor cu prize de captare orizontale, cu gratare si stavilare. Alimentarea cu apa se face din raurile Balea, Ucea, Ucisoara, Vistea, Vistisoara, Brescioara, Pojorata, Lisa, Sambata.

Alimentarea cu apa a societatii este reglementata prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 123 / 22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022.

VIROMET S.A. detine capacitati de captare si purificare a apei si asigura necesarul de consum intern de apa industriala si apa potabila, cat si alimentarea cu apa a altor agenti economici care opereaza pe platforma industriala a societatii.

Apa raurilor Ucea, Ucisoara si Vistea este adusa in Instalatia de decantare I, iar apa raului din Vest (Balea) si a raurilor din Est (Pojorta, Brescioara, Lisa, Sambata si Vistisoara) este adusa in Instalatia de decantare II.

Apa raurilor din Vest (Balea) poate fi adusa si in Instalatia de decantare Vest (aflata in conservare).

Functionarea este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi.

Se asigura apa potabila si/sau industriala la urmatorii consumatori: PIROCHIM S.A., MAXAM S.R.L., WIND SPEED S.R.L., POMPIERI T.B. BV, ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. SDFEE BRASOV, PRIMARIA LISA.

Se asigura alimentarea cu apa pentru:

• apa necesara consumului menajer;

• apa necesara procesului tehnologic;

• apa pentru instalatia de hidranti interiori;

• apa pentru instalatia de hidranti exteriori.

( Volume de apa

Volume si debite totale de apa:

- apa bruta pentru terti: 12.000 mc/luna

- apa captata pentru prelucrare: 1.268.056 mc/luna

- apa captata pentru MHC

  - minim: 2.260.000 mc/luna

  - maxim: 2.450.000 mc/luna

Volume de apa asigurate din surse pentru alimentarea cu apa potabila si apa industriala a folosintei la VIROMET S.A. si terti:

Tabel 54 - Necesarul de apa captata in vederea prelucrarii pentru obtinere apa potabila si industriala (fara MHC)

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn zi minim | 249,50 | - | 21.557,37 | 646.720,98 | 7.868.438,55 |
| Qn zi mediu | 332,67 | - | 28.743,15 | 862.294,64 | 10.491.251,41 |
| Qn zi maxim | 465,75 | - | 40.240,42 | 1.207.212,49 | 14.687.751,97 |
| Qn orar maxim | 582,18 | 2.095,85 | - | - | - |

Tabel 55 - Necesarul total de apa captata (pentru apa industriala, potabila si functioanare MHC este

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qn zi minim | 686,91 | - | 59.349,09 | 1.780.472,75 | 21.662.418,40 |
| Qn zi mediu | 915,88 | - | 79.132,12 | 2.373.963,66 | 28.883.224,53 |
| Qn zi maxim | 1.282,23 | - | 110.784,97 | 3.323.549,12 | 40.436.514,34 |
| Qn orar maxim | 1.602,79 | 5.770,05 | - | - | - |

Cerinta de apa industriala pentru MHC la capacitatea proiectata a instalatiei: 29.643.840 mc/an

Tabel 56 - Cerinta totala de apa captata pentru apa potabila, apa industriala si functionare MHC este

| Debite | l/s | mc/h | mc/zi | mc/luna | mc/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qs zi minim | 721,53 | - | 62.340,29 | 1.870.209,00 | 22.754.204,29 |
| Qs zi mediu | 962,04 | - | 83.120,38 | 2.493.611,43 | 30.338.939,05 |
| Qs zi maxim | 1.346,85 | - | 116.368,53 | 3.491.056,00 | 42.474.514,67 |
| Qs orar maxim | 1.683,57 | 6.060,86 | - | - | - |

Apa industriala si potabila este distribuita prin retele interne de distributie formate din conducte cu Dn 50-1.000 mm si presiuni de 2-6 bari.

Apa potabila se inmagazineaza in 2 bazine cilindrice din beton cu V = 150 mc fiecare (pentru zona I) si in 2 bazine cilindrice din beton cu V = 1.000 mc fiecare (pentru zona II).

Apa industriala se inmagazineaza intr-un bazin V = 6.000 mc, din beton armat, bicompartimentat, pentru zona I de presiune si intr-un bazin V = 4.000 mc, din beton armat, bicompartimentat, pentru zona II de presiune Alimentarea acestor bazine se face gravitational

Reteaua de distributie a apei potabile este realizata pe doua zone, din conducte de otel izolate, cu Dn 100-400 mm, dupa cum urmeaza:

- zona I de apa potabila este asigurata din cele doua bazine V = 150 mc si asigura alimentarea cu apa potabila sectiile din partea superioara a unitatii;

- zona II se alimenteaza din bazinele de 1.000 mc si asigura cu apa potabila restul consumatorilor, inclusiv tertii.

- Reteaua de apa industriala este realizata din conducte de otel cu Dn 200-700 mm, pe trasee principale in bucle multiple, si care, functioneaza pe zone de presiune dupa cum urmeaza:

- zona I de presiune asigurata din bazinul de 6.000 mc, alimenteaza cu apa sectiile din partea superioara a unitatii;

- zona II de presiune asigurata din bazinul de 4.000 mc, alimenteaza cu apa celelalte sectii, PUROLITE S.R.L. si tertii.

Intre cele doua zone exista legatura pentru completare cu apa in caz de necesitate.

Alimentarea cu apa bruta se asigura din reteaua de alimentare cu apa, in lungime de 36,8 km.

Reteaua de alimentare cu apa industriala are o lungime de 15,8 km.

Reteaua de alimentare cu apa potabila are o lungime de 12,3 km.

( Alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor se alimenteaza din reteaua de apa industriala a societatii.

Stocul intangibil de apa pentru incendii este de 5000 mc.

Timpul de refacere a volumului de apa pentru  incendii este de 42 ore.

Apa necesara stingerii incendiilor este distribuita prin retele inelare formate din conducte de otel cu Dn100 ÷ 500 mm, la temperaturi de 02 ÷ 15°C si si 3 ÷ 6 atm.

Retelele sunt dotate cu hidranti exteriori supraterani si subterani, precum si hidranti interiori in cladiri.

In situatia avarierierii unei conducte care asigura alimentarea cu apa pentru incendii se va proceda de urgenta la izolarea portiunii avariate si se va actiona prin alimentarea cu apa pe un traseu alternativ din reteaua inelara.

Presiunea in retea este asigurata gravitational sau cu pompa.

Pentru interventiile in caz de incendiu exista o retea densa de hidranti, retea care asigura o presiune permanenta de 4 ÷ 6 bari.

( Sisteme de racire

In cadrul societatii se utilizeaza ca medii de racire apa industriala proaspata si apa recirculata.

Apa de racire circula prin retele de distributie formate din conducte de OL cu Dn de 100 –1.000 mm.

Reteaua apei recirculate are o lungime de 2,6 km.

Pe amplasament exista urmatoarele instalatii de recirculare a apei de racire:

- instalatia de recirculare care deserveste instalatia Metanol - 2 buc.: 2.800 mc/h si 8600 mc/h; se mentioneaza ca cele doua instalatii sunt in functiune;

- instalatia de recirculare care deserveste CET-ul; 2.800 mc/h; se mentioneaza ca instalatia este in functiune;

- instalatia de recirculare care deserveste CPR Rasini - 2 buc.: 2.800 mc/h + 1.200 mc/h; turnul de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h este in functiune, cel de-al doilea nu este in functiune.

Apa de racire recirculata nu poate fi folosita in toate fazele de racire-conditionare din fluxul tehnologic deoarece in unele faze sunt necesare temperaturi mai mici de 25ºC.

In aceste cazuri este necesara apa de racire proaspata cu temperatura de 4-15ºC.

VIROMET S.A. utilizeaza apa de racire proaspata care are costuri de preparare mult mai mici decat apa de racire supraracita si recirculata.

Dupa utilizare la racire – conditionare apa de racire proaspata este introdusa in returul sistemelor de apa de racire recirculata pentru completarea apei care se evapora in turnurile de racire.

Astfel gradul de recirculare al apei ajunge la 82%

( Cerinta caracteristica a celor mai bune tehnici disponibile

Tabel 60 - Conformare VIROMET

| Cerinta BAT | Conformare VIROMET |
| --- | --- |
| ( BAT 7 Monitorizare consumuri WT, pag. 889 Monitorizarea consumului de apa, a consumului de energie, a consumului de materii prime, a generarii de namoluri, a generarii de reziduuri si a cantitatii de ape reziduale generate, toate defalcate in functie de proces, cu o frecventa de cel putin o data pe an | ( VIROMET S.A. tine evidenta consumurilor. |
| Cerinta BAT | Conformare VIROMET |
| ( LVOC 6.4.2.1 Reutilizarea apei, pag. 349 Reutilizarea efluentilor aposi (din curatarea echipamentului, deversari si alte incidente, apa de racire contaminata, apa de ploaie sau condensatele din coloane) ca apa de proces in coloana de absorbtie pentru diluarea produsului formaldehidic. | ( La instalatia de formaldehida se utilizeaza apa de racire. |
| ( LVOC 6.4.2.2 Pre-tratarea chimica, pag. 349 Efluenturile apoase (de la curatare, deversari si condensate) cu un continut ridicat de formaldehida sunt pre-tratate chimic pentru a transforma formaldehida toxica in substante mai putin toxice. | ( In VIROMET S.A. toti efluenti uzati sunt pretratati in instalatii de tratare. |
| ( LVOC 6.4.3 Tehnici de imbunatatire a performantelor procesului si de reducere a consumului de materii prime si de energie, pag. 350 Pierderile de proces ale metanolului si/sau formaldehidei apar prin orificii diferite la aer si apa, spalarea unitatii de proces si scurgerile accidentale, dar pierderile principale se datoreaza selectivitatii de reactie. | ( In VIROMET S.A. se urmareste strict procesul de fabricatie. |

### Consumul de apa

Tabel 61 - Necesarul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, retea urbana) | Cantitate (m3/an) 2016 | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa industriala | 8.660.865 | Apa tehnologica-materie prima Umectarea produselor Racirea lagare | 62% in procesul de obtinere metanol si CET | 0 |
| Apa industriala pentru MHC-uri | 29.643.840 | Producerea energiei electrice | 0 | 0 |
| Apa potabila | 81.245 | Apa de baut si igiena muncitorilor | 0 | 0 |

Volumul de apa preluat din emisari naturali este de 3.491.056 mc/luna.

Tabel 59 - Apa consumata pentru producere de energie electrica cu MHC - 2021

| Luna | Apa capt. pentru prod. en. el. cu MHC1 - (mc) | Apa capt. pentru prod. en. el. cu MHC2 - (mc) | Nr. ore fct. MHC 1 | Nr. ore fct. MHC 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 8.442.946 | 10.362.793 | 8.696 | 7.349 |

### Compararea cu limitele disponibile

Tabel 63 - Compararea cu limitele disponibile

| Documentul dupa care s-a stabilit valoarea limita | Valoarea limitei | Cat consuma de fapt operatorul |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere formaldehida |
| BAT BREF LVOC | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita. Se precizeaza ca este BAT reutilizarea de fluxuri de ape uzate pentru absorbirea si dilutia formaldehidei, daca nu afecteaza calitatea produsului | Conform cu BAT Se reutilizeaza apa de racire. Se utilizeaza apa rezultata la distilarea de la instalatiile de formaldehida, ca si apa de absorbtie la coloana de absorbtie a instalatiilor de formaldehida Se utilizeaza fluxul de gaze (expansiile) de la instalatia de fabricatie a formaldehidei. Aburul in exces de la instalatia de formaldehida se distribuie in reteaua de abur. 12,5 mc/tona |  |
| Producere rasini |
| BAT BREF Polimeri | 13 mc/t produs (BREF Polimeri) | Conform cu BAT 10,42 mc/tona |  |
| Producere Metanol |
| LVOC, 2017 | - | 12,3 mc/tona |  |
| Obtinere energie electrica |  |
| LCP, Tab. 4.13, pag. 337 | 51,6 mc/MW (include apa pentru sistemul de racire) | 30 mc/MW |  |
| Obtinere abur |  |
| LCP, Tab. 4.14, pag. 337 | 1,95 mc/Gcal – utilizare combustibil carbune si biomasa (inclusiv apa de racire) | 1,5 mc/Gcal |  |

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | 13 mc/t produs (BREF Polimeri) |  |

Conform studiilor realizate s-a stabilit consumul de apa pentru fiecare produs realizat:

Tabel 64 - Consum specific de apa

| Produs realizat | Consum de apa industriala la tona de produs (mc) conform proiect | Cerinta BAT |
| --- | --- | --- |
| Metanol | 12,3 | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita. LVOC, 2017 |
| Azot | 30 | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita. LVOC, 2017 |
| Abur/Gcal | 1,5 | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita MCP, 2015 |
| Urelit U-96 | 10 | 13 mc/t POL, Tab. 6.4, pag. 115 |
| Urelit U-96 KAS | 10 |  |
| Urelit U-94 KAS | 10 |  |
| Urelit 1 CL | 10 |  |
| Urelit 1 CL KAS | 10 |  |
| Urelit 106 | 10 |  |
| Urelit 110 KAS | 10 |  |
| Urelit 115 | 10 |  |
| Urelit 115 KAS | 10 |  |
| Urelit R | 10 |  |
| Urelit P | 10 |  |
| Precondensat UF70% | 9 |  |
| Precondensat UF80% | 10 |  |
| Antiaglomerant | 17 Antiaglomerantul pentru uree se obtine pe aceiasi instalatie ca si Precondensatul UF 80, deosebirea fata de acesta este ca are un continut mai mare de substanta activa | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita LVOC, 2017 |
| Adeziv KV110U | 9 | 13 mc/t POL, Tab. 6.4, pag. 115 |
| Adeziv G | 10 |  |
| Intaritor R | 0 | N.A. |
| Vimel | 20 | 13 mc/t POL, Tab. 6.4, pag. 115 |
| Viopret TR55% | 60 | 13 mc/t POL, Tab. 6.4, pag. 115 |
| Energie electrica/MW | 30 | 51,6 mc/MW (include apa pentru sistemul de racire) LCP, Tab. 4.13, pag. 337 |
| Energie termica/Gcal | 1,15 (apa demineralizata) | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita LCP, 2017 |
| Apa demineralizata | 1,20 | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita. LVOC, 2017 |
| Energie electrica din MHC | 11 | Documentul de referinta nu prezinta valoare limita LCP, 2017 |

| O diagrama a circuitelor apei si a debitelor caracteristice este prezentata mai jos/anexate/altele | Numarul documentului: – Plan amplasament preparare apa – Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila |
| --- | --- |

Figura 2 - Plan amplasament preparare apa

Figura 3 - Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila

### Cerinte BAT privind consumul de apa

Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost  analizate.

Tabel 65 - Respectarea cerintelor BAT referitoare la consumul de apa

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsabilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un audit privind eficienta utilizarii apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | In cadrul auditurilor de mediu | Birou Calitate/Mediu |
| Listati principalele recomandari ale acelui audit si termenele de realizare Anexati planul de actiune pentru punerea in practica a recomandarilor si termenele | - | - |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Contorizarea consumului de apa - aparatura de automatizare cu scopul minimizarii consumului de apa; - utilizarea turnurilor de racire la consumatorii majori (Metanol, rasini, CET) | Departament mecano-energetic; Birou Investitii, Directia Tehnic Productie |
| Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | - | - |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul audit. | Conform planificarii | Birou Calitate / Mediu |
| Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei IPPC si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da. | Birou Calitate / Mediu |

### Sistemele de canalizare

In Figura 4 sunt prezentate traseele de canalizare.

Figura 4 – Plan traseele de canalizare

Din activitatea desfasurata de VIROMET S.A. rezulta urmatoarele tipuri de apa uzata:

- ape tehnologice;

- ape menajere;

- ape drenate din interiorul batalului (levigatul);

- ape pluviale.

- Apele uzate sunt colectate si transportate prin 3 retele de canalizare:

- canalizarea organica si menajera:, Dn 125 ÷ 400 mm, din gresie si bazalt;

- canalizarea anorganica, Dn 150 ÷ 700 mm, din gresie sau bazalt;

- canalizarea conventional curata, Dn 150 ÷ 1.200 mm, din tuburi de beton sau bazalt, cu descarcare in paraul Ucea Mare. Inainte de evacuare, apele conventional curate de la VIROMET se intalnesc intr-un colector comun cu apele de aceeasi categorie provenind de la PUROLITE.

- Apele menajere se colecteaza in reteaua de canalizare menajera, fiind transportate gravitational in colectorul de ape organice a platformei VIROMET, cu descarcare in Statia de epurare.

- ape uzate drenate din corp batal (levigat): ce se colecteaza prin reteaua de drenuri, tranportate gravitational la conducta de colectare legivat si apoi descarcate intr-un bazin, vidanjate si epurate in Statia de epurare

- Ape pluviale se colecteaza de pe platforma in canalizare conventional curata. La iesirea de pe amplasamentul VIROMET se intalneste cu canalul similar de la PUROLITE, deversarea in raul Ucea Mare fiind comuna pentru cele doua firme. Pe anumite zone si la bataluri apele pluviale sunt colectate separat si deversate in colectoare separat. Apele pluviale de la bataluri amplasate la Statia de epurare sunr colectate separat si evacuate prin puncte de descarcare separat.

( Descrierea sistemelor de preluare ape tehnologice

Pe amplasament exista urmatoarele retele de canalizare ape reziduale:

- Retea de canalizare anorganica, Dn 150-700 mm si L = 7.300 m, construita din tuburi din gresie sau bazalt, cu descarcare in Instalatia neutralizare ape anorganice;

- Retea de canalizare organica si menajera, Dn 125-400 mm si L = 7.500 m, construita din tuburi din gresie si bazalt cu descarcare in Instalatia epurare mecano-biologica finala.

( Descrierea sistemului de canalizare meteorica

Pe amplasament exista urmatoarele retele de canalizare meteorica:

- retea canalizare conventional curata, cu diametrul curpins intre Dn 150-1200 mm, din tuburi de beton sau bazalt, cu descarcare in raul Ucea, prin colectorul general de ape conventional curate, cu un debit Qmediu = 115 l/s, care preia si apele conventional curate de la PUROLITE S.R.L.

Apele pluviale sunt colectate prin rigole deschise de beton, care insotesc drumul de acces principal si sunt evacuate in afara amplasmentului prin rigola de la poarta comerciala, in raul Ucea.

De pe platforma VIROMET S.A. se mai evacueaza ape pluviale impurificate, rezultate din spalarea platformelor, prin urmatoarele rigole:

- rigola de la sosea poarta auto, max. 5 l/s, deversate in paraul Ucea;

- rigola sectiei rasini, max. 3 l/s, deversate in paraul Corbul Ucei;

- Depozit carburanti si garaj auto - decantor pentru retinerea urmelor de produs petrolier din apele pluviale si de spalare a platformei, deversate in in canalizarea conventional curata;

- Remiza CFU apele sunt dirijate la canalizarea acida.

- ape pluviale din incinta batalului inchis, cu un debit Quz pluvial = 0,16 mc/h, sunt colectate astfel:

  - de la baza taluzurilor pe laturile de vest, nord si est a batalului, canale colectoare ce se descarca gravitational in canalul de ape pluviale din drumul de acces situat la partea de nord a batalui, cu evacuare in paraul Corbul Ucei;

  - apele din precipitatii ce se acumuleaza in partea nordica a batalului si apele pluviale care se colecteaza pe laturile de vest si nord ale batalului sunt colectate intr-un bazin colector din pamant situat in capat amonete a conductelor si deversate prin conductele ce subtraverseaza drumul de acces, intr-un camin de racordare, ce se descarca gravitational in canalul colector al apelor pluviale de pe latura de est a batalului;

- ape pluviale din incinta batalului epuizat sunt colectate printr-un sistem de drenuri, intr-un bazin betonat, evacuate prin vidanjare in Statia de epurare;

- apele pluviale de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I rezultate din precipitatii se evacueaza printr-un canal perimetral trapezoidal cu impermeabilizat cu un strat de argila, in canalizarea pluviala existenta situata in partea de nord a depozitului, evacuare in paraul Corbul Ucei.

Lungimea totala a conductelor si colectoarelor de canalizare meteorica:

- retea canalizare conventional curata, cu diametrul curpins intre Dn 150 ÷ 1200 mm, din tuburi de beton sau bazalt, cu L = 6.900 m.

### Recircularea apei

Recircularea apei industriale de racire se realizeaza in trei grupuri de instalatii de recirculare astfel:

- instalatia de recirculare apa de racire Metanol se compune din 2 turnuri de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h si 8.600 mc/h; conducta de recirculare a apei are Dn max 1000 mm si o lungime de 580 m; se mentioneaza ca cele doua instalatii de racire functioneaza cand sunt in functine instalatiile pentru producerea metanolului;

- instalatia de recirculare apa de racire CET se compune dintr-un turn de racire cu capacitate de 2.800 mc/h; conducta de recirculare a apei  are Dn 400 mm si o lungime de 260 m; instalatia de recirculare functioneaza cand functioneaza turbinele in condensatie pentru producerea energiei electrice;

- instalatia de recirculare apa de racire Rasini se compune din 2 turnuri de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h si 1.200 mc/h; se mentioneaza ca turnul de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h este in functiune, cel de-al doilea nu este in functiune

Gradul de recirculare interna a apei realizat in conditiile in care functioneaza toate instalatiile este de 82%.

Apa de racire recirculata nu poate fi folosita in toate fazele de racire-conditionare din fluxul tehnologic deoarece in unele faze sunt necesare temperaturi mai mici de 25ºC.

In aceste cazuri este necesara apa de racire proaspata cu temperatura de 4-15ºC.

VIROMET S.A. utilizeaza apa de racire proaspata care are costuri de preparare mult mai mici decat apa de racire supraracita si recirculata.

Dupa utilizare la racire – conditionare apa de racire proaspata este introdusa in returul sistemelor de apa de racire recirculata pentru completarea apei care se evapora in turnurile de racire.

Normele de apa recirculata pentru principalele produse au fost prezentate in Tabelul nr. 60.

Tabel 66 - Necesarul de apa de racire/produs

| Nr. crt. | Produsul | UM | Norma realizata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metanol | Mc/t | 349 |
| 2. | Adezivi | Mc/t | 52 |

Schema de recirculare a apei este prezentata in Figura 5.

Figura 5 – Schema de recirculare a apei

### Alte tehnici de minimizare

Condensul rezultat la operatiunile de incalzire este integral recuperat si utilizat la instalatia Formol si la CET.

Apele epurate sunt deversate in emisar nefiind economica recircularea datorita costurilor mari de pompare avand in vedere diferentele mari de altitudine de cca. 200 m intre instalatiile de filtrare apa si evacuare apelor epurate

Nu mai sunt alte tehnici. Nu sunt alte recomandari in BREF aferent privind minimizarea consumului de apa.

Se aplica masuri:

( Verificarea periodica si intretinerea retelei de apa industriala si potabila.

( Verificarea periodica si intretinerea retelei de canalizare.

### Alte tehnici de minimizare

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

In cadrul societatii se practica in mod curent curatarea spatiilor de productie aferente fazelor tehnologice uscate, prin sisteme uscate mecanice si/sau manuale. Spalarea se face prin stropire.

- evaluarea scopului reutilizarii apei de spalare;

Da

- controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Inspectie periodica pentru verificarea pierderilor. DA – functionarea corespunzatoare a echipamentelor de spalare (ex.pompe, furtune)

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

In societate singura instalatie care efectueaza spalari este Statia de spalare a cisternelor carein prezent are activitate extrem de redusa. Apele rezultate la spalarea cisternelor se supun procesului de epurare.

# Principalele activitati

## Inventarul proceselor

Tabel 67 – Procese

| Numele procesului | Numarul procesului (daca e cazul) | Descriere | Capacitate maxima |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie productie metanol | Nu e cazul | Principalele faze ale procesului tehnologic la instalatia metanol sunt: comprimare gaz, cracare, sinteza, distilare, depozitare. | 225.000 |
| Instalatie productie NG1000 | Nu e cazul |  | 3.120 |
| Instalatie productie adezivi ureo-formaldehidici | Nu e cazul | Fazele procesului tehnologic sunt: condensare, evapoarare omogenizare. | 90.000 |
| Instalatie productie precondensat UF-70,UF-80 si Antiaglomerant | Nu e cazul | Fazele procesului tehnologic sunt: condensare, evapoarare omogenizare. | 55.000 |
| Instalatie productie intaritor IR | Nu e cazul | Amestecare fizica in moara de amestecare | 240 |
| Instalatie productie Rasini ureo-formaldehidice, melaminice si fenolice | Nu e cazul | Fazele procesului tehnologic sunt: condensare, evapoarare omogenizare. | 2.000 |
| Centrala productie energie electrica si termica constand in: - 2 cazane CR 12 de 55 t/h, 40,5 MW/cazan - turbine de abur in condensatie de 2-3 Mw si turbina de abur cu contrapresiune de 6 Mw - cazan Babcock - 2 microhidrocentrale productie energie electrica | Nu e cazul | Principalele faze ale procesului tehnologic la aceasta instalatie sunt: incalzire apa, trasport abur la turbine. | - 550.000 Gcal - 95.000 Mw - 37500 Gcal - 3.200 Mwh |
| Statia de epurare | Nu e cazul | Apele uzate sunt epurate in statie de epurare compusa din: - Instalatie neutralizare ape anorganice VIROMET; - Instalatie neutralizare ape organice VIROMET; - Instalatie de neutralizare ape acide organice de la PUROLITE; - Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE; - Statie finala epurare mecano-biologica | 600 mc/h 800 mc/h 600 mc/h 12 mc/h 2000 mc/h |
| Batal | Nu e cazul | Depozitare deseuri industriale nepericuloase, respectiv namolul deshidratat de la instalatia de neutralizare a statiei de epurare, impreuna cu copolimerul deseu, provenit de la S.C. PUROLITE S.A., pentru care VIROMET va presta serviciul de depozitare, se face in cadrul platformei societatii VIROMET Victoria, si anume la est de statia de epurare biologica | celula I este in exploatare cu o capacitate de depozitare de 72.332 t deseu si o suprafata ocupata de 2,4667 ha iar celula II este in constructie |

Alte activitati:

- administrative;

- managementul deseurilor;

- intretinere si reparatii in atelier mecanic si atelier electric;

- activitati legate de aprovizionare, desfacere, transporturi;

- controlul de calitate a materiei prime, a semifabricatelor si a produselor finite, efectuarea de analize pentru fluxurile de fabricatie, pentru centrala termica, pentru gospodarirea apelor, in laboratoarele propriu;

- activitati executate cu terti: reparatii si service pentru linii tratare apa, verificarea instalatiii utilizare gaz natural, s.a.

## Descrierea proceselor

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt:

A. ACTIVITATI IED:

Activitate (IED) Industria chimica:

( Sectia Metanol:

- Instalatia Metanol IV si Instalatia Metanol III-cracare

- Instalatia NG1000

( Sectia Rasini:

- Instalatii pentru fabricarea rasinilor ureo-formaldehidice

- Instalatii PRECONDENSAT UF80, UF70; Antiaglomerant

- Instalatie microproductie – Rasini ureo-formaldehidice, melaminice si fenolice

- Instalatii pentru fabricare intaritori

Activitate (IED) Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW:

( Centrala termoelectrica (CET)

Activitate (IED) Alte activitati:

( Statia de tratare ape uzate

Activitate (IED) Gestionarea deseurilor:

( Depozite de deseuri industriale nepericuloase

- Depozit de deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, inchis in 2006, capacitate totala 37.900 mc, reglementat cu Aviz de mediu la incetarea activitatii Nr.3 din 24.01.2007 emis de APM Brasov si Autorizatie de Gospodarire a apelor Nr. 86 din 19.11.2019 privind “Monitorizarea postinchidere deposit deseuri industrial (batal)”, valabila pe perioada urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industrial (batal)

- Depozit deseuri industriale nepericuloase “clasa b”, capacitate dupa suprainaltare de 70.000 mc (2 celule a cate 35.000 mc), incetat depozitarea in 2011 cu Decizie etapei de incadrare nr. 190 din 01.09.2020 si Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 77 din 06.12.2019

- Depozit nou deseuri industriale nepericuloase “clasa b” (batal) – prima celula, capacitate de 72.332 to – operational si celula II + III – in executie, capacitate de 71.668 to, reglementata prin AIM nr. SB 122 din 2011, valabila pana la 05.05.2021 si Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 87/19.11.2019, valabila pana la 18.11.2024.

B. Activitati legate tehnic de activitatea de productie:

- depozitari si manipulari materii prime lichide

- depozitari si manipulari materii prime solide

- depozitari si manipulari de produse finite

- obtinere apa demineralizata

- obtinere aer comprimat

- obtinere gaze industriale - azot lichid

- obtinere apa de racire

- captare, tratare si distributie apa

- producere, distributia, transport si comercializarea energiei electrice

C. Activitatea conexe fluxului tehnologic:

- activitati de intretinere si reparatii

- activitati si testari si analize

- activitati administrative

- activitati de colectarea deseurilor

- activitati transportuti interne si extern

- activitatii de prevenire si protectie

D. Alte activitati:

- taierea si rindeluirea lemnului si fabricarea ambalajelor din lemn

- colectarea si valorificarea deseurilor metalice

- comert cu ridicata al deseurilor industriale reciclabile (din activitatea proprie)

E. Instalatii la care activitatea a fost incetata definitiv:

- Instalatiile Formol II, Formol II bis, Formol III, Formol IV

- Instalatie pentru fabricarea metilalului

- Instalatia pentru fabricarea hexametilentetraminei

- Instalatia pentru fabricarea esterilor metilici vegetali – ESTERVI

Decrierea detaliata a proceselor s-a realizat in Raportul de amplasament la Capitolul 2.

## Inventarul iesirilor (produse si deseuri)

Tabel 65 - Iesiri produse

| Numele procesului | Numele produsului | Utilizarea produsului | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie productie metanol | Metanol | Obtinere metanol | 225.000 |
| Instalatie productie NG1000 | NG1000 | Obtinere NG1000 | 3.120 |
| Instalatie productie rasini ureo-formaldehidice | Adezivi ureo-formaldehidici | Obtinere adezivi | 90.000 |
| Instalatie productie precondensat UF-70, UF-80 si Antiaglomerant | Precondensat UF-70 si UF-80 | Obtinere precondensat | 55.000 |
| Instalatie productie intaritor IR | Intaritor IR | Intaritor IR | 240 |
| Instalatie microproductie rasini ureo-formaldehidice, melaminice si fenolice | rasini ureo-formaldehidice, melaminice si fenolice | Obtinere rasini | 2.000 |
| Centrala productie energie electrica si termica constand in: - 2 cazane CR 12 de 55 t/h, 40,5 MW/cazan - turbine de abur in condensatie de 2- 3 MW si turbina de abur cu contrapresiune de 6 MW - cazan Babcock - 2 microhidrocentrale productie energie electrica | Energie termica Energie electrica Energie termica Energie electrica | Obtinere energie electrica si termica | - 550.000 Gcal - 95.000 Mwh - 37500 Gcal - 3.200 Mwh |
| Statie de epurare | Apele uzate sunt epurate in statie de epurare compusa din: - Instalatie neutralizare ape anorganice VIROMET; - Instalatie neutralizare ape organice VIROMET; - Instalatie de neutralizare ape acide organice de la PUROLITE; - Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE; - Statie finala epurare mecano-biologica | Epurare | 600 mc/h 800 mc/h 600 mc/h 12 mc/h 2000 mc/h |
| Batal | slam (namol deshidratat), de la statia de epurare biologica care contine cu preponderenta CaSO4; copolimer deseu | Depozitare | Circa 600 t/luna |

## Inventarul iesirilor (deseurilor)

In Sectiunea 6 este prezentat in mod detaliat modul in care se gestioneaza deseurile pe amplasament.

Tabel 69 - Iesiri deseuri

| Numele procesului | Numele deseului | Ref | Impactul deseului | Cantitate generata 2020 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statia de epurare | Namol deshidratat de la epurarea apelor reziduale industriale (cu umiditatea la depunere de 50%) | Nepericulos | Se depoziteaza in batalul nou -celua I. | 4976 |
| Activitatea de productie | Deseu de materiale plastice PE si PTFE | Nepericulos | Se depoziteaza in spatii special amenajate la CPR Statie Tratare ape uzate – Atelier mase plastice. Se valorifica prin operatori autorizati. | 0 |
| Activitate mentenanta | Ulei uzat | Periculos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in recipiente metalice in depozit carburanti. | 0 |
| Intretinere/demolare | Caramizi | Nepericulos | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate in cladirea 5515 – Ardere acid azotic. | 2,87 |
| Intretinere/demolare | Cupru, bronz, alama | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. | 0 |
| Intretinere/demolare | Aluminiu | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. | 0 |
| Intretinere/demolare | Plumb | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. | 0 |
| Intretinere/demolare | Fier vechi | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate pe platforme betonate proprii sau aferente activitatii din cadrul sectiei MRVM. | 219,34 |
| Intretinere/demolare | Deseu de azbest – materiale izolante cu continut de azbest | Periculos | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate ale sectiilor generatoare. | 0 |
| Instalatia rasini | Uree declasata | Nepericulos | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in saci PE sau PP, in depozitul de uree din cadrul CPR rasini. | 0 |
| Activitate mentenanta/Atelier mecanic | Span feros | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in containere metalice la Atelier Mecanic | 0 |
| Parc auto | Acumulatori uzati | Periculos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. | 0 |
| Parc auto | Anvelope uzate | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. | 0 |
| Aprovizionare | Ambalaje de hartie si carton | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in recipiente la Magazia centrala. | 0 |
| Aprovizionare | Ambalaje de material plastic | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza la CPR Rasini | 5,46 |
| Birouri | Deseuri de hartie si carton | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in recipiente la Birou PAS si cladirea Laborator central. | 0,9 |
| Intretinere/demolare | Metale feroase | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in containere metalice la Atelier mecanic | 0 |
| Birouri/spatii de lucru | Surse de lumina liniare si compacte | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate la Sectia Electro-AMA. | 0 |
| Birouri/spatii de lucru | Deseuri menajere | Nepericulos | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in containere metalice aplasate in mai multe puncte de lucru si se elimina pe baza contractului de prestari servicii incheiat cu operatorul de pe langa Primaria Victoria. | 177,6 |
| Intretinere/demolare | Deseuri de la demolari | Nepericulos | Se concaseaza si se utilizeaza pentru drumurile de acces din incinta societatii | 0 |
| Activitate productie - tamplarie | Deseuri de la prelucrarea lemnului | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate la Atelier tamplarie. | 0 |
| Birouri/spatii de lucru | Deseuri de echipamente electrice si electronice | Periculos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate la Sectia Electro-AMA si Bioru IT. | 0 |
| Intretinere/demolare | Deseuri de sticla | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate la Atelier tamplarie. | 0 |
| Intretinere/reaparatii | Deseuri de furtun cauciucat | Nepericulos | Se valorifica prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate la Magazia centrala. | 0 |
| Activitatea de productie | Deseuri de echipament individual de protectie uzat | Nepericulos | Se elimina prin operatori autorizati. Se depoziteaza in spatii special amenajate in saci PE la Magazia centrala. | 0 |

## Diagrame de proces

In Figura 6 este prezentata schema de productie generala.

Figura 6 - Schema de productie VIROMET S.A.

Fluxurile tehnologice sunt descrise in Raportul de amplasament la Capitolul 2, Punct 2.6.1.

( Sectia Metanol:

- Instalatia Metanol IV si Instalatia Metanol III-cracare

- Instalatia NG1000.

( Sectia Rasini:

- Instalatii pentru fabricarea rasinilor ureo-formaldehidice;

- Instalatii PRECONDENSAT UF80, UF70; Antiaglomerant

- Instalatii pentru fabricarea rasinilor ureoformaldehidice, melaminice si fenolice;

- Instalatii pentru fabricare intaritori.

( Centrala termoelectrica (CET).

( Statie tratare ape uzate (STAU).

( Depozit de deseuri industriale nepericuloase (Bataluri).

## Sistemul de operare/ exploatare

Tabel 70 - Sistemul de exploatare

| Parametrul de control | Inregistrat Da/Nu | Alarma (N/L/R) | Ce actiune a procesului rezulta din feedback-ul acestui parametru? | Care este timpul de raspuns? (secunde/ minute/ore daca nu este cunoscut cu precizie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulament de fabricatie Instructiuni Instalatia Metanol IV | - | - | - | - |
| Batal – Foraje | Monitorizat | - | - | - |

Informatii suplimentare despre sistemul de control: Controlul procesului de epurare se realizeaza automat si prin analize de laborator: Monitorizare si control automat functionare Instalatie de tratare apele aminice AIS, provenite de la PUROLITE; Monitorizare si control automat Instalatia de preepurare (neutralizare) ape acide provenite de la PUROLITE; Monitorizare si control semi-automat functionare cuve de aerare; Monitorizari pe intrari si iesiri din statie - analiza in laborator prin determinarea indicatorilor de calitate impusi; Monitorizari pe intrari si iesiri din statie – determinari si inregistrari debite intrari ape uzate si iesire apa epurata.

### Conditii anormale de functionare

Regulament de fabricatie Instructiuni Instalatia Metanol IV

Regulament de functionare Statia de epurare

Functionarea anormala se considera cand:

- apar sau sunt conditii de calamitati naturale;

- apar conditii de incediu sau explozie;

- sunt defectiuni, improvizatii sau lipsesc echipamentele de protectie si securitate;

- echipamentele tehnologice si electrice functioneaza cu defectiuni sau improvizatii;

- echipamente tehnologice, electrice si de securitate au termen de verificare la scadenta depasit;

- nu se respecta instructiunile de lucru si functionare a echipamentelor tehnologice, electrice si de securitate;

- se constata ca personalul este insuficient instruit;

Orice situatie de functionare in afara parametrilor de lucru stabiliti poare fi generatoare de situatii de urgenta. In acest caz se iau masurile stabilite prin regulamentele existente la nivelul fiecarei instalatii sau cele specificate in instructiunile afisate la locurile de munca si se instiinteaza seful ierarhic.

Opririle instalatiilor sunt reglementate de aceleasi regulamente de functionare.

In caz de avarie, masurile de prevenire de interventie, sunt prevazute in Regulamentul de functionare a instalatiei, Instructiunile de lucru, SSM,SU si PM.

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, societatea dispune de surse de alimentare prin baterii de acumulatori pentru asigurarea iluminatului de siguranta si alimentarea pentru comanda celulelor de 6 kV. (Vezi plan de interventie in caz de incendiu).

In cazul producerii de avarii in instalatii, alimentarea cu energie electrica se intrerupe pentru toti consumatorii. Nu exista alte surse de energie in afara celor mentionate mai sus. Reluarea furnizarii energiei electrice este posibila numai dupa eliminarea urmarilor avariei si dupa o verificare temeinica a tuturor traseelor de alimentare. Este interzisa recuplarea alimentarii cu energie electrica inainte de a se efectua toate verificarile PRAM pentru circuitele care se vor activa.

In cazul producerii unor avarii in instalatii, apa reprezinta agentul principal utilizat pentru stingerea incendiilor, pentru diluarea si spalarea substantelor evacuate cu prilejul avariei.  In situatia avarierii conductelor care asigura alimentarea cu apa se va proceda de urgenta la izolarea portiunii avariate si se va actiona prin alimentarea cu apa din surse alternative. Pentru aceasta, reteaua de alimentare cu apa a VIROMET S.A. a fost realizata stil ,,inel“ ceea ce permite ca in cazul avariei pe un circuit sa se poata realiza cuplarea la alta ramura a traselor de alimentare cu apa. Presiunea in retea este asigurata gravitational sau cu pompe cand este necesar.  Reabilitarea portiunilor traseelor de apa avariate in cazul unor accidente reprezinta o prioritate absoluta.

Asigurarea cu apa tehnologica in caz de avarii este de mare importanta mai ales in situatia cand racirile la anumite faze tehnologice sunt esentiale pentru a nu determina generarea altor avarii in instalatiile afectate.

Pentru interventiile in caz de incendiu exista o retea densa de hidranti, retea care asigura o presiune permanenta de 4 – 6 bari.

In principiu, in caz de avarie sursa de alimentare cu abur trebuie intrerupta determinand astfel racirea mediilor de reactie.

Exista si exceptii:

- la reactorul de sinteza a instalatiei Metanol IV in cazul opririi instalatiei racirea catalizatorului se realizeaza prin injectare de abur supaincalzit. Se asigura astfel si protejarea catalizatorului

- la Metanol la faza de cracare, aburul se foloseste pentru inundare pentru stingerea incendiilor in cazul spargerii tevilor de cracare.

Aburul se poate folosi si in alte situatii ca posibilitate de stingere a unor inceputuri de incendii. La fiecare instalatie in parte, in Instructiunile de operare sunt detailate posibilitatile de actionare cu abur in caz de incendii.

Este esential la utilizarea azotului gazos de mare puritate la instalatia Metanol IV in cazul unor avarii care impune oprirea instalatiei. Mentionam ca azotul asigura mediul inert necesar conservarii catalizatorului de sinteza.

Azotul reprezinta si agentul de inertizare a volumelor libere din rezervoarele de depozitare pentru metanol. In cazul unor avarii se va actiona cu prioritate pentru furnizarea azotului la aceste depozite.

Reguli pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor,opririlor sau intreruperilor momentane:

- verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice;

- verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate instalatiiei;

- verificarea calitatii armaturilor si garniturilor;

- curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice;

- sigilarea supapelor de siguranta;

- spalarea cu apa/suflarea cu abur, cu aer a conductelor si verificarea etanseitatii acestora;

- blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie;

- examinarea atenta a zidariei cuptoarelor/cazanelor si a cosurilor de fum, daca nu prezinta fisuri, exfolieri, etc;

- dirijarea tuturor apelor uzate provenite din spalarile utilajelor, conductelor, platformelor catre sistemele de preepurare locala din incinta societatii si monitorizarea indicatorilor acesteia;

- monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si contol;

- monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere ;

- monitorizarea emisiilor la cosuri;

- pastrarea in buna stare de functionare a utilajelor tehnologice de rezerva.

Toate aceste reguli sunt prevazute in regulamentele de functionare ale instalatiilor tehnologice.

Unitatea nu a avut opriri/porniri datorate incidentelor in functionare in ultimii doi ani.

Aceasta se datoreaza monitorizarii variabilelor de proces si interventiilor prompte in caz de necesitate.

## Studii pe termen lung considerate necesare

Tabel 71 - Studii necesare

| Proiecte curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| Nu exista proiecte in derulare. |  |
| Studii propuse |  |
| Nu exista proiecte in derulare. |  |

## Cerinte specifice BAT

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului

VIROMET S.A. are implementat si mentine un sistem de management de mediu conform cerintelor SR EN ISO 14001.

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de urgenta

Prin procedura Pregatirea pentru situatiile de urgenta sunt stabilite si evaluate amplasamentele unde exista riscul aparitiei accidentelor si probabilitatea poluarii factorilor de mediu.

Prin intocmirea: Planului de interventie pentru cazul de accidente chimice, Planului de interventie in caz de incendiu, Planului de actiune in caz de alarmare chimica, Planului de aparare impotriva dezastrelor, Planului de urgenta interna si Programul de interventii in caz de poluare accidentala sunt stabilite locurile de risc si modul de operare in vederea in vederea eliminarii poluarii.

Pe parcursul anilor nu au mai avut loc alte incidente majore legate de mediu.

La proiectarea instalatiilor s-au prevazut masuri de limitare a riscului declansarii unor avarii, respectiv masuri de functionare in siguranta a instalatiilor.

In caz de avarie, masurile de prevenire de interventie, sunt prevazute in Regulamentul de functionare a instalatiei, Instructiunile de lucru si Instructiunile de protectia muncii si PSI.

Pe amplasamentul liniilor tehnologice aflate in functiune, pe perioada desfasurarii activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore, care sa conduca la poluarea factorilor de mediu.

Pentru conformarea cu cerintele legale si reglementate aplicabile, reducerea sau eliminarea aspectelor de mediu cu impact asupra factorilor de mediu, sunt intocmite si/sau actualizate periodic programe de:

• intretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor aflate in functiune;

• lucrari de estetizare cladiri si cuvele de retentie,

• curatenie instalatii, platforme si cai de acces.

### Cerinte relevante suplimentare pentru activitatile specifice sunt identificate mai jos:

Modul de operare in caz de accidente se exerseaza cu echipele stabilite in acest sens pe fiecare schimb, in fiecare trimestru cu exercitii specifice fiecarui tip de accident.

Materiile prime folosite in procesul de productie se pastreaza in conditii de siguranta cu controlul permanent al temperaturilor.

Materiile prime si produsele finite sunt depozitate in bazine de stocaj ce sunt instalate in interiorul unor bazine betonate prevazute cu base colectoare pentru cazul unor accidente, racordate la canalizare pentru a fi epurate in instalatiile de tratare apa si epurate final in statia de epurare ape uzata.

In prezent, sunt implementate proceduri de control/inspectie a utilajelor/instalatiilor aferente procesului de productie si activitatilor conexe, in vederea identificarii eventualelor defectiuni si a remedierii acestora.

Societatea are implementate sisteme eficiente de exploatare si de intretinere referitoare la toate fazele procesului tehnologic:

- procedura documentata pentru controlul operatiunilor care pot avea impact nefavorabil asupra sigurantei, sanatatii si mediului;

- instructiuni de lucru pentru operarea in siguranta a utilajelor/instalatiilor aferente procesului de productie si activitatilor conexe si pentru manevrare si depozitare a materiei prime si materialelor in conditii de siguranta si de protejare a mediului;

- instructiuni de lucru specifice de identificare, revizuire si prioritizare a elementelor instalatiei pentru care este adecvat un regim de intretinere preventiv;

- program de intretinere si reparatie a echipamentelor, incluzand si inspectii regulate a elementelor „neproductive” de mare importanta cum ar fi rezervoarele, conductele, cuve de retentie si echipamente de control al emisiilor, in care sunt stabilite perioadele la care acestea se efectueaza in functie de recomandarile producatorilor de echipamente si de numarul de ore de functionare, sarcinile de intretinere planificata, sarcinile de intretinere la cerere si sarcinile corective.

Aspectele de mediu care au fost identificate ca semnificative sunt afectate de anumiti parametri ai procesului din care provin. Acesti parametri sunt masurati si monitorizati continuu conform procedurilor de lucru in vederea stabilirii si implementarii masurilor de imbunatatire/prevenire a poluarii.

# EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Sursele punctuale asociate activitatilor de productie din platformei VIROMET sunt reprezentate de:

- emisii de gaze de ardere de la cazanele de ardere: CR 12 si cazan Babcock;

- emisii de gaze de ardere: monoxid de carbon - CO, oxizi de azot - NOx (exprimat in NO2), metanol, dimetileter de la inslatatiile Metanol, precum si de la instalatia de cracare si sinteza in cazul unor deranjamente (opriri sau porniri);

- emisii de formaldehida si pulberi (uree) de la instalatia Adezivi ureeoformaldehidici, instalatia Precondensat UF – 70, instalatia Intaritori;

- emisii de pulberi  de la Atelierul Tamplarie;

## Reducerea emisiilor atmosferice din surse punctiforme

Tabel 72 - Emisii si reducerea poluarii – surse existente pe amplasament

| Denumirea cosului sau a evacuarii de poluanti in atmosfera | Cod sursa | Diametrul conductei de refulare m | Inaltimea de montaj a conductei de refulare m | Debit mc/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol Cos de dispersie cracare Metanol III - C 202 | S1 | 1,30 | 40 | 20.000 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol Cos de dispersie Kellog/cracare Metanol IV - S 101 | S2 | 3,00 x 2,00 | 38 | 250.000 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol Cos de dispersie Distilare Metanol IV - S 202 | S3 | 1,00 x 0,70 | 38 | 1.076 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol Cos de dispersie Facla Metanol III - C 201 | S4 | 0,60 | 35 | 15.000 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol Cos de dispersie Facla Metanol IV - S 201 | S5 | 2,7 x 1,2 | 40 | 10.000 |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 Condensare Cos de dispersie suflanta - V1 | S8 | 0,40 | 15 | 2.500 |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 Omogenizare Cos de dispersie – V2 | S9 | 0,25 | 12 | - |
| Instalatie precondensat UF Evaporare Cos de dispersie suflanta – UF2 | S10 | 0,30 | 12 | - |
| C.E.T. Cos de dispersie B 1 | S11 | 0,90 | 16 | 10.000 |
| C.E.T. Cazan CR 12 Cos de dispersie C 5 | S12 | 1,10 | 20 | 60.000 |
| C.E.T. Cazan CR 12 Cos de dispersie C 6 | S13 | 1,10 | 20 | 60.000 |

### Emisii si reducerea poluarii

Tabel 73 - Surse de emisie monitorizate

| Intrari | Iesiri poluanti | Monitorizare/reducerea poluarii | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | NOx SOx CO | - | Cos de dispersie cracare Metanol III - C 202 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | NOx SOx CO | - | Cos de dispersie Kellog/cracare Metanol IV - S 101 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | CH3OH DME (C2H6O) | - | Cos de dispersie Distilare Metanol IV - S 202 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | NOx SOx CO | - | Cos de dispersie Facla Metanol III - C 201 |
| Producere metanol Reactor obtinere metanol | NOx SOx CO | - | Cos de dispersie Facla Metanol IV - S 201 |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (KVF) Condensare | CH2O | Spalare cu apa in absorber | Cos de dispersie – V1 |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (FM2) Condensare | CH2O | Spalare cu apa in absorber | Cos de dispersie – V2 |
| Instalatie precondensat UF Evaporare | CH2O | Spalare cu apa | Cos de dispersie suflanta – V1 |
| C.E.T. | Pulberi, NOx, SO2, CO | - cos dispersie | Cos de dispersie B 1 |
| C.E.T. Cazan CR 12 | Pulberi, NOx, SO2, CO | - cos dispersie | Cos de dispersie C 5 |
| C.E.T. Cazan CR 12 | Pulberi, NOx, SO2, CO | - cos dispersie | Cos de dispersie C 6 |

Tabel 74 - Cerinte BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Aplicarea in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile privind sisteme de management si tratarea comuna a apelor uzate si gazelor in industria chimica |
| BAT pt tratarea gazelor reziduale |
| Reducerea pulberilor |
| BAT este o combinatie adecvata a: - indepartarea particulelor si a aerosolilor/picaturilor din fluxul de gaze reziduale - utilizarea metodelor de pretratare pentru a preveni avarierea sau supraincarcarea facilitatilor finale. Avarierea se poate produce datorita de ex, particulelor grele sau mari sau particulelor care colmateaza filtrele, coloanele de adsorbtie, suprafetele scruberelor, ale membranelor, catalizatorilor - utilizarea tehnicilor de inalta eficienta pt indepartarea unei cantitati considerabile de particule sub un micron - tehnici operationale ce utilizeaza o gama de presiune potrivita (ratio a/c, rata flux/ratio suprafata) pentru prevenirea avarierii vaselor sau a emisiilor de la scurgerile din vase - utilizarea materialelor recuperate atunci cand este fezabil - utilizarea scruberelor cu apa intr-un mod reciclabil cu un numar maxim de reciclari cand acest lucru este fezabil si nu produce abraziunea sau corodarea vaselor scruberelor. BAT pt indepartarea prafului este: -implementarea ESP sau filtrelor industriale sau -implementarea filtrarii catalitice sau -implementarea scruberelor umede. | Majoritatea fluxurilor de gaze sunt tratate. Fluxurile de gaze netratate au fost identificate. Particulele sunt indepartate utilizand tehnici primare precum filtre, scrubere. |
| Sisteme de retinere pulberi |
| Ciclonul Cicloanele utilizeaza inertia pt a indeparta particulelele din fluxul de gaze datorita fortelor centrifuge, in special intr-o camera conica. Fortele centrifuge determina crearea unui vortex dublu in interiorul ciclonului. Gazul care intra este fortat intr-o miscare circulara descendenta descrisa de ciclon in apropierea suprafetei tubului ciclonic. In partea inferioara, gazele se rotesc si formeaza spirale ascendente in centrul tubului si ies prin partea superioara a ciclonului. Particulele din fluxul de gaze sunt impinse catre peretii ciclonului de catre fortele centrifuge ale gazului ce se roteste si se opun prin fortele fluide de tragere a gazelor care circula prin si in afara ciclonului. Particulele mari ajung la pretii ciclonului si sunt colectate intr-un cos inferior in timp ce particulele mici parasesc ciclonul cu gazul evacuat.Cicloanele umede sunt unitati de inalta eficienta care pulverizeaza apa in fluxul de gaze reziduale pt a creste greutatea particulelor si deci indeparteaza particulele fine si creste eficienta de separare. Cicloanele sunt utilizate pt a controla particulele si in special PM > 10 μm. Exista cicloane cu eficienta ridicata proiectate sa fie eficiente chiar si pt PM2.5. Cicloanele in general nu sunt adecvate pentru a corespunde cerintelor reglementarilor din domeniul poluarii aerului dar ele servesc ca sisteme de precuratare a unor sisteme de control final mult mai scumpe cum ar fi filtrele industriale sau precipitatoarele electrostatice. Ele sunt utilizate intensive dupa operstiunea de uscare si dupa operatiunile de strivire, maruntire si calcinare. Rata de performanta Eficienta ridicata 60-95% | Sunt utilizate: filtre. |
| Precipitatorul electrostatic (ESP) Un ESP este un dispozitiv de control a particulelor care utilizeaza fortele electrice pentru a muta particulele intrate impreuna cu gazul rezidual in vasul colector. Particulele sunt incarcate electric cand trec printr-o coroana unde sunt ionizate gazele. Electrozii din centrul fluxului sunt mentinuti la un voltaj inalt si genereaza un camp electric care imping particulele spre peretii colectorului. Voltajul DC pulsatile necesita in medie 20–100 kV. ESP este aplicat pt a indeparta particulele sub PM2.5 precum si alti poluanti atmosferici periculosi si de dimensiuni mici, cum sunt majoritatea metalelor (cu exceptia mercurului). Nivelul de emisie: 5-15 mg/Nmc | Nu este utilizat pe amplasament. |
| Scruberele de praf umede Scruberele de praf umede sunt o varianta a scruberelor de gaz umede si utilizeaza aceleasi tehnici sau tehnici asemanatoare pt a micsora sau recupera particulele din gaze. Sunt eficiente atat pentru particule cat si pentru aerosoli si compusi organici Reducere: 50-95% VOC, 70-99 PM | Sunt utilizate la spalarea gazelor de la instalatiile de rasini. |
| Filtrele industriale In filtrele industriale, gazul rezidual este trecut printr-o tesatura densa sau prin pasla ceea ce determina colectarea particuleleor pe filtru prin cernere sau alte mecanisme. Filtrele industriale pot fi sub forma de foaie, cartus sau sac (cea mai comuna forma) cu un anumit numar de unitati de filtre industriale grupate. Praful adunat pe filtru poate creste eficienta colectarii. Filtrele industriale sunt utilizate in primul rand pt indepartarea particulelor mai mici de < PM2.5 si a anumitor poluanti atmosferici periculosi (PMHAP) cum sunt metalele (cu exceptia mercurului). In combinatie cu sistemele de injectie (inclusiv adsorbtia, injectia de calcar/bicarbonat de sodium si injectia de var nestins) in fluxul ascendent al sacilor, poate fi aplicata si pentru indepartarea contaminatilor specifici din gaze. Temperatura gazului trebuie mentinuta sub punctual de roua al oricarui constituent deoarece altfel filtrele industriele sunt colmatate iar procesul de filtrarere este oprit. Pentru a preveni acest lucru, sacii trebuiesc etansati si incalziti. Nivel de emisie PM: 1-10 mg/Nmc | Sunt utilizate la diverse surse pe amplasament |
| Filtrarea catalitica Filtrarea catalitica este procesul de eliminare a componenetelor gazului impreuna cu separarea particulelor. Este comparabila cu operarea filtrelor industriale. Diferenta dintre filtre consta in faptul ca filtrele catalitice sunt incarcate cu un catalizator (titan, vanadium) care distrug poluantii printr-o reactie catalitica in gaz. Praful rezultat este indepartat si eliminat separat. Filtrarea catalitica este utilizata pt a separa particulele si a elimina contaminantii periculosi din gaze. Aceasta tehnologie este aplicata si pt dioxine si furani (PCDD si PCDF). | Nu se utilizeaza pe amplasament. |
| Filtrul absolut (filtrul HEPA) Filtrul din mijloc este de hartie sau fibra de sticla matuita cu densitate mare. Fluxul de gaze trece prin filtrul de mijloc iar particulele sunt colectate. Praful acumulat pe filtru poate creste eficienta filtrarii. Acest filtru este pliat pt a furniza un ratio mai mic a/c (rata de volum a fluxului/zona de suprafata). Este necesar un prefiltru pt particulele cu diametru mare deoarece HEPA este utilizat in special ca o componenta finala a sistemului de indepartare a particulelor. Filtrele HEPA sunt utilizate in special in cazul gazelor cu debit mic si incarcarea particulelor mai mici decat cele prevazute a fi oprite de filtrul sac. Cand rata fluxului de aer ce trece prin sistemul de filtre scade pana la o valoare neacceptabila, filtrul trebuie inlocuit. Cele inlocuite, in general nu sunt spalate deorece se paote produce o scurgere din filtrul mediu. | Nu sunt utilizate si au aplicabilitate scazuta pe amplasament. |
| Filtru de aer de inalta eficienta Un HEAF este un filtru plat in care aerosolii se combina in picaturi. Picaturile foarte vascoase raman pe filtrul industrial si pot, eventual, obtura filtrul.Cand este atinsa o valoare a presiunii prestabilita, filtrul industrial trebuie inlocuit cu unul curat ce poate fi schimbat in timpul operarii continue pt ca acest filtru este sub forma de rola. Gazele reziduale tratate ies din dispozitivul de tratare via filtru de ceata care separa straturile de picaturi vascoase intrate. Suplimentar, un separator de picaturi este implementat pt picaturile cu vascozitate mica. Designul celui de al 2-lea separator poate fi de tip lamelar (separator inertial) sau filtru de ceata. In mod normal, HEAF se aplica pt indepartarea aerosolilor cum ar fi uleiuri, VOC condensabile si plastice. Randament picaturi 99%. | Nu sunt utilizate si au aplicabilitate scazuta pe amplasament. |
| Reducerea COV |
| BAT este o combinatie optima de: - indepartarea COV din fluxul de gaze reziduale - utilizarea tehnicilor de recuperare cum sunt condensarea, membranele de separatie sau adsorbtia atunci cand este fezabil sa recuperezi materia prima si solventii. Fluxul de gaze reziduale cu concentratii mari de COV este cel mai bine pretratat prin tehnci cum ar fi condensarea sau membranele de separare/condensarea cu recuperarea principaleleor incarcaturi inainte de a le trimite la adsorbtie, scrubere umede sau ardere. In cazul adsorbtiei si arderii aceasta poate fi o problema de siguranta, pastrarea concentratiei COV sub 25% LEL-luand in considerare consumul de apa (apa de proces si de racire) cu tehnici cum ar fi scrubere umede, condensarea (cand apa eate utilizata ca mediu de racire). Adsorbtia (cand apa e utilizata in procesul de regenerare sau pt a raci fluxul de gaze inainte de intrarea in columna de racire) sau tratament biologic (cand apa e utilizata ca mediu de reactie). Utilizarea acestor tehnici trebuie evaluata si comparata cu rezultatelel tehnicii fara consum de apa. Cand exista o criza de apa aceste tehnici devin nerecomandate pt zona respectiva. - utilizarea tehnicilor de reducere doar cand recuperarea nu este fezabila, de ex. pentru ca concentratii COV foarte mici determina o cheltuiala energie sau resurse materiale disproportionate fata de beneficiile ecologice derivate. - evaluarea reducerii actuale a gazelor reziduale daca este fezabila recuperarea materiala si implementarea tehnicilor optime daca raspunsul este pozitiv. - preferarea tratamentului biologic al fluxului de gaze cu concentratie scazuta in locul incinerarii daca acest lucru este aplicabil (de ex. cand continutul si compozitia gazelor reziduale ca si caracterisiticile climatice sunt corespunzatoare) si daca se economiseste apa. Consumul de combustibil pt incinerarea COV cu concentratie mica este un dezavantaj care poate fi contrabalansat daca nici un alt tratament nu este fezabil pt atingerea tintelor de mediu propuse, de ex-restrictii legale. - utilizarea arderii gazelor reziduale in special cand este posibila recuperarea de caldura, cand compusii periculosi trebuie redusi sau cand alte tehnci eficiente nu sunt fezabile. - preferarea oxidarii catalitice atunci cand este fezabil si beneficiile ecologice sunt comparabile cu cele de la oxidarea termica. Continutul mult mai mic de NOx in gazele emise, temperatura de operare mai scazuta si necesarul de energie sunt mai avantajoase ca la oxidarea termica. - operarea tehnicilor de combustie cu recuperarea de energie (motoare cu gaz, incineratoare recuperatoare si regenerative) cand fezabilitatea utilizarii incinerarii termice si a incinerarii catalitice nu este aplicabila, de ex datorita efectelor otravitoare ale gazului rezidual sau eficienta mai scazuta de distrugere a oxidarii catalitice nu este suficienta pt a micsora corespunzator COV- urile. - implementarea tratamentului gazelor exhaustate dupa incinerare cand rezulta o cantitate considerabila de contaminanti din gazul exhaustat pt ca contaminantii din gaz au fost expusi incinerarii, cum ar fi SO2, HCl, NOx, pe cand dioxinele nu sunt in mod normal o problema pt combustia gazelor reziduale. - utilizarea tortelor industriale numai pt eliminarea in siguranta a gazelor combustibile in surplus, de ex. evenimentele din timpul intretinerii, caderea sistemelor sau deschiderea ventilelor fara conectarea la un ssstem de reducere. - utilizarea tortelor indutstriale numai cand nu exista substante periculoase in gaz. Cand e necesara flares, in ciuda concluziilor de pana acum, optiunile pentru recuperarea caldurii si arderea. | Sunt utilizate tehnici de indepartare a COV la: - evacuare instalatie formaldehida – oxidare catalitica; - scrubere umede instalatia de rasini. Recuperarea nu este fezabila pe amplasament deoarece nu furnizeaza materiale utilizabile si in cantitati mari. Tratarea biologica a fluxului de gaze nu este fezabila datorita volumelor si temperaturilor ridicate. Se utilizeaza oxidarea catalitica in locul celei termice la instalatie de formaldehida. |
| Biofiltrarea Fluxul de gaz rezidual este trecut printr-un pat de material organic ca de ex turba, iarba neagra, compost sau unele materiale inerte cum ar fi clei, carbune, poliuretan unde e oxidat biologic de microorganisme in dioxid de carbon, apa si biomasa. Biofiltrarea este utilizata in industria chimica si petrochimica ca si in instalatiile de tratare a namolului. E o tehnica de reducere care indeparteaza componentii biodegradabili, cum ar fi aminele, hidrocarburile, hidrogenul sulfurat, toluenul, stirenul si contaminantii mirositori. | Tratarea biologica a fluxului de gaze nu este fezabila datorita volumelor si temperaturilor ridicate. |
| Bioscruberele Ele combina scruberele umede si biodegradarea, apa de scruber continanad microorganisme care oxideaza componenetele daunatoare dun gaz. Microorganismele sunt suspendate in apa. | Tratarea biologica a fluxului de gaze nu este fezabila datorita volumelor si temperaturilor ridicate. |
| Oxidarea termica Este procesul de oxidare al gazelor combustibile si mirositoare din fluzul de gaze reziduale prin incalzirea amestecului de contaminanti cu aer sau oxigen deasupra unui punct de autoaprindere in furnal si mentinerea unei temperaturi inalte pt un timp suficient pt arderea completa a dioxidului de carbon si apei. Oxidarea termica este utilizata pt a reduce emisiile de la majoritatea surselor de COV inclusiv operatiunile cu solventi, uscatoare, cuptoare si klinkere. Este utilizata pt a controla concentratia de COV dintr-o gama larga de procese industriale: - incarcarea/descarcarea si depozitarea produselor petroliere si a altor lichide organice volatile - curatarea vaselor - vopsitorii - facilitati de tratare a deseurilor periculoase Performante VOC < 1-20 - 3% PM10 50-99.9 - 3% Eficienta oxidarii termice pentru a scadea COV este mai mare decat a oxidarii catalitice. | Nu este utilizata ca atare pe amplasament. O parte din fluxul de gaze de la metanol se reintroduce in flux. |
| Oxidarea catalitica Opereaza intr-un mod similar cu oxidarea termica, principala diferenta fiind ca gazul dupa trecerea prin zona cu flacara trece printr-un pat catalitic. Catalizatorul produce cresterea ratei de oxidare si permite conversia la o temperatura mai mica decat oxidarea catalitica.Este cel mai utilizat in sistemele cu volume exhaustate mai mici, in care e o variatie mica a tipului si concentratiei de COV iar alti catalizatori otravitori nu sunt prezenti. | Utilizat la epurarea gazelor de la instalatia de formaldehida |
| BAT 17 Prevenirea emisiilor la facla CWW, pag. 552 Utilizarea faclei numai ca masura de siguranta sau in conditii de functionare neobisnuite (de exemplu, porniri, opriri) prin utilizarea tehnicii: Tehnica Descriere Aplicabilitate Management Echilibrarea sistemului de combustie si un control avansat al procesului In general aplicabil | Se aplica in instalatia de producere metanol. |
| BAT 18 Reduce emisiile in aer provenite de la facle atunci cand arderea este inevitabila CWW, pag. 552 Tehnica aplicabila Tehnica Descriere Aplicabilitate Monitorizarea si inregistrarea Aceasta include monitorizarea debitului de gaze si alti parametri. Inregistrarea arderii. Compozitia gazelor: estimat/masurat Inregistrarea cantitatii si durata de functionare. In general aplicabil | Se aplica in instalatia de producere metanol. |
| BREF LVOC |
| BAT 9 Reduce cantitatii de poluanti trimisi spre la tratarea finala a gazelor reziduale si cresterea eficientei energetice LVOC, pag. 592 Transmitere fluxurilor de gaze de proces cu o valoare calorica suficienta spre o unitate de combustie | Se aplica in instalatia de producere metanol. |
| BAT 10 Reduce emisiile la surse cu compusi organici LVOC, pag. 592 Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Aplicabilitate Condensare Tehnica utilizata in combinatie cu tehnici de reducere ulterioara In general aplicabil Adsorbtie Indepartarea compusilor dintr-un proces de gaze reziduale - Curatarea umeda - Se aplica numai pentru COV care pot fi absorbite in solutii apoase Oxidant catalitic Oxidarea compusi combustibili intr-un proces de ardere, gaze reziduale cu aer sau oxigen intr-un pat de catalizator - | Se aplica in instalatia de producere formaldehida si instaltiile de producere rasini. |
| BAT 11 Reducea emisiile de pulberi LVOC, pag. 593 Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Aplicabilitate Ciclon Tehnica utilizata in combinatie cu tehnici de reducere ulterioara In general aplicabil Filtrare - In general aplicabil | Se aplica la Atelierul de Tamplarie. |
| BAT 13 Reduce emisiile in aer ale NOx, CO si SO2 de la o instalatie de oxidare LVOC, pag. 593 Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Poluant Eliminarea precursorilor de NOx din fluxurile de gaze din proces spalare, condensare sau adsorbtie NOx Alegerea combustibilului - NOx, SO2 Arzator cu emisii reduse de NOx (LNB) - NOx Reglaj termic oxidant (RTO) - NOx Optimizarea combustiei Proiectare adecvata si exploatare pentru eliminarea compusilor organici, reducand in acelasi timp emisiile de CO si NOX in aer (controlul parametrilor de combustie: temperatura si timpul de rezidenta) CO, NOx Reducerea catalitica selectiva (SCR) - NOx | Se aplica in instalatiile de producere metanol si formaldehida. |
| BAT 45 Prevenirea si reducea emisiile in aer de la productia de formaldehida LVOC, pag. 607 Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Aplicabilitate Reutilizarea apei Concentratiile apoase (de exemplu, de la curatare, scurgere si condens) sunt recirculate in procedeu in principal pentru reglarea concentratiei de produs formaldehidic. Masura in care apa poate fi refolosita depinde de concentratia dorita de formaldehida In general aplicabil Pre-tratarea chimica Conversia formaldehidei in alte substante care sunt mai putin toxice, de ex. prin adaugarea de sulfit de sodiu sau prin oxidare Se aplica numai efluentilor care, datorita continutului lor de formaldehida, ar putea avea un efect negativ asupra tratarii biologice a apelor reziduale in aval | Se aplica in cele 2 instalatii de producere formaldehida. |
| BREF polimeri |
| BAT este tratarea gazelor exhaustate cu una sau mai multe din tehnicile echivalente: - Oxidare termica - carbon activ - scrubere - cutii de sublimare | Se utilieaza spalare cu apa in absorber la rasini. |
| Emisiile care apar in timpul pornirilor instalatiei, opririi si opririlor de urgenta sunt trimise intr-un sistem pt a evita emisia in mediu. | S-au identificat fluxuri de emisii ce nu sunt dirijate catre sisteme de retinere sau filtrare. |
| Tehnicile de incinerare termica si catalitica precum si alte tehnici trebuiesc utilizate pentru a trata emisiile cu COV provenind de la purjari aer de la reactoare si alte echipamente. |  |
| BREF Instalatii mari de ardere |
| 2.2.1 Conversia generala a caldurii de carburant In toate sistemele de ardere, aproape 100% din energia combustibilului este transformata in caldura. Aceasta eficienta a conversiei se numeste "utilizarea combustibilului". In general, in majoritatea aplicatiilor, aceasta caldura neta de combustibil este transferata si utilizata in procesele de abur, turbinele cu gaz sau motoarele cu piston. Carbonul in cenusa, CO, si COV ignifugate contine pierderile de combustibil in timpul procesului de ardere. | In amplasament se obtine si abur. |
| 2.3 Conversia directa Extinderea gazului cald sub presiune in turbinele cu gaz si in motoarele cu combustie interna permite generarea de energie mecanica si, ulterior, de energie electrica. Transferul caldurii de ardere la temperatura inalta in abur cu pierderi exergetice cauzate de limitarile de temperatura este evitat in aceste procese. Aceste sisteme pot fi pornite foarte rapid si astfel pot satisface cerintele de varf. In plus, aceste tehnologii nu necesita neaparat apa pentru racire. Cu toate acestea, ele pot fi cuplate la procesele de abur pentru a creste eficienta generala, adica intr-un ciclu combinat. | In amplasament se utilizeaza atat cazane de ardere, cat si turbine de abur. |
| 2.3.3 Turbine cu gaz Turbinele cu gaz sunt utilizate pentru transformarea energiei combustibilului cu continut chimic in energie mecanica. Acestea sunt aplicate pentru productia de energie electrica si pentru actionarea pompelor si compresoarelor. | VIROMET detine: - 1 turbina de abur in condensatie si priza de 3 MWh - 1 turbina de abur in condensatie pura de 2 MWh - 1 turbina de abur cu contrapresiune de 6 MWh |
| 2.4. Procesele de abur Cele mai multe centrale electrice functioneaza utilizand un proces de abur care utilizeaza energia combustibilului pentru a genera abur la o presiune si la o temperatura ridicata, ambele necesare pentru o eficienta ridicata. Transferul de caldura din combustibil este folosit pentru a evapora apa din cazan si pentru a supraincalzi aburul. In turbina cu abur, aburul se extinde peste caderea de presiune din turbina. Caderea de presiune depinde de temperatura mediului de racire. Dimensiunile presiunii definesc eficienta electrica maxima. Racirea este necesara pentru a condensa aburul. Condensul este apoi preincalzit si pompat la boiler pentru un nou ciclu | VIROMET asigura integral necesarul de energie termica si partial necesarul de energie electrica al VIROMET S.A., cat si pentru alti agenti economici de pe amplasament. |
| BAT 4 Imbunatati performantele generale de mediu ale instalatiilor de ardere si reducea emisiile in aer ale CO si a substantelor neinflamabile LCP, pag. 740 Combustie optimizata si aplicare tehnici: Tehnica Decriere Aplicabilitate Alegerea combustibilului Selectarea combustibilului In general aplicabil Design bun al echipamentului de ardere Design bun al camerelor de ardere, arzatoarelor In general, se aplica noilor instalatii de ardere Intretinerea sistemului de ardere Intretinere planificata periodic, conform recomandarilor furnizorilor In general aplicabil | Se aplica in instalatiile de producere metanol si CET. |
| BAT 49 Prevenirea si/sau a reduce emisiile de CO la aer provenite de la arderea gazelor naturale LCP, pag. 788 BAT 3 LVOC, pag. 589 Tehnica aplicabila; optimizarea combustiei Tehnica Decriere Optimizarea combustiei Proiectarea buna a echipamentului de ardere, optimizarea temperaturii, timpul de rezidenta in zona de combustie si/sau utilizarea unui sistem de control avansat Oxidarea catalitica Utilizarea catalizatorilor pentru a oxida monoxidul de carbon si hidrocarburile necorespunzatoare cu oxigen pentru a forma CO2 si vapori de apa | Se aplica in instalatiile de producere metanol si CET. |
| BAT 46 Prevenire si/sau a reducea emisiile de NOx in aer la arderea gazelor naturale in cazane LCP, pag. 786 BAT 4 LVOC, pag. 590 Tehnici aplicabile: Tehnica Decriere Aplicabilitate Stationarea aerului Arzatoare cu emisii reduse de NOx In general aplicabil Recircularea gazelor arse Punct 10.8, pag. 818 Recircularea unei parti a gazelor de ardere in camera de combustie pentru a inlocui o parte a aerului proaspat de combustie, cu efect dublu de racire a temperaturii si limitarea continutului de O2 pentru oxidarea azotului, limitand astfel generatia NOx. In general, se aplica noilor instalatii de ardere Arzatoarele cu emisii reduse de NOx (LNB) Reducerea temperaturilor de flacara de varf In general aplicabil Reducerea temperaturii aerului de combustie Tehnica se bazeaza pe reducerea temperaturii flacarii sau a punctelor fierbinti localizate prin crearea mai multor zone de combustie in camera de ardere cu diferite nivele de injectie de combustibil si aer. In general aplicabil | Se aplica la instalatiile de producere metanol si CET. |

### Siguranta muncii si sanatate publica

Activitatea de protectie si securitate a muncii in cadrul unitatii se desfasoara sub incidenta Legii nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in munca.

Echipamentul de protectie utilizat in exercitarea sarcinilor de munca este cel corespunzator prevederilor H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Acordarea echipamentului de protectie se face pe baza evaluarii riscurilor la locul de munca.

Protectia angajatilor se realizeaza prin:

a) protectie colectiva;

b) protectie individuala.

a) Protectia colectiva se realizeaza prin dotarea instalatiilor tehnologice cu instalatii, dispozitive si aparate de protectia muncii. In acest sens :

- Conductele prin care circula fluide sub presiune sau care pot provoca arsuri (abur, acizi, baze) sunt prevazute cu aparatori de protectie la imbinarile prin flanse;

- Conductele prin care se vehiculeaza fluide fierbinti sunt izolate termic;

- Conductele prin care se vehiculeaza fluide inflamabile sunt prevazute cu punti echipotentiale la imbinarile prin flanse;

- Utilajele actionate electric sunt prevazute cu legatura la pamantare si este asigurata efectuarea verificarii periodice a prizelor de pamantare de catre sectia Electro – AMA;

- Toate organele in miscare ale masinilor si utilajelor sunt prevazute cu aparatori de protectie;

- Pompele cu care se vehiculeaza lichide inflamabile sunt de constructie antiexploziva, iar cele pentru lichide corosive sunt confectionate din materiale anticorosive specifice;

- Utilajele, aparatele si instalatiile sunt dotate cu aparatura de masura si control care sunt supuse verificarii periodice;

- Pe teritoriul societatii fumatul si focul deschis sunt interzise. Fumatul este permis numai la locurile special amenajate si marcate in acest sens;

- Instalatiile unde sunt posibile degajari accidentale de noxe (gaz, vapori sau praf) sunt dotate cu sisteme de ventilatie sau de absortie locala;

- Pentru toate locurile de munca sunt intocmite si afisate instructiuni de lucru, SSM, SU si protectia mediului care cuprind modul de lucru corect si nepericulos de executare a fiecarei operatii, manevre, manipulare, control, factorii de risc si masurile de prevenire etc., astfel incat sa se elimine pe cat posibil  accidentele de munca  si/ sau imbolnavirile profesionale;

b) Protectia individuala – se realizeaza prin folosirea echipamentului individual de protectie, care insumeaza totalitatea mijloacelor individuale de protectie pe care le poarta muncitorul in timpul lucrului. In acest sens, in conformitate cu legislatia in vigoare si in functie de factorii de risc de de la fiecare loc de munca s-a intocmit Normativul Intern de acordare a echipamentului de protectie si de lucru.

Pentru operatii curente echipamentul este format din: casca de protectie, ochelari de protectie etansi, salopeta, manusi, cizme sau bocanci, masca  contra gazelor cu cartus filtrant coresponzator.

Pentru interventii in caz de avarii in cadrul societatii exista 6 aparate izolante autonome ( cu aer comprimat), masti cu furtun de aductiune in fiecare sectie si costume izolante.

Supravegherea medicala a angajatilor se face in conformitate cu legislatia in vigoare (exista contract cu cabinet pentru analize periodice).

- Monitorizarea cursurilor de pregatire profesionala la locurile de munca;

- Utilizarea tehnicii de calcul la locurile de munca;

- Utilizarea echipamentului de protectie conform cu Normativul intern de acordare EIP pe locuri de munca (imbracaminte din bbc 100% si incaltaminte antistatizata).

### Echipamente de depoluare

Tabel 75 - Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatie rasini ureo-formaldehidice Evaporare | CH2O | Ventilatie mecanica, evaporare | Existent |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (KVF) Condensare | CH2O | Instalatie de captare emisii de formaldehida:spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V1 | Existent |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 – (FM2) Condensare | CH2O | Instalatie de captare emisii de formaldehida:spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V1 | Existent |
| Instalatie precondensat precondensat UF Evaporare | CH2O | Spalare cu apa | Existent |

### Studii de referinta

Tabel 76 - Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 3 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. | - |

### COV-uri

Tabel 74 – Nivel emisii

| Componenta | Punct de evacuare | Destinatie | Ce se intampla cu aceste substante chimice in mediu? | Masa/unitate de timp | mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COV din Clasa I |  |  |  |  | - |
| Formaldehida | Suflanta - UF 2 | Cos de dispersie | Se degradeaza rapid in aer prin foto-oxidare | Nu s-a estimat |  |
|  |  |  |  |  | 3,30 |
|  | Suflanta – V1 | Cos de dispersie |  | Nu s-a estimat | - |
|  | Suflanta – V2 | Cos de dispersie |  | Nu s-a estimat | 2,56 |
| COV din Clasa II |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul | - | - | - | - | - |
| COV din Clasa III |  |  |  |  |  |
| Eter dimetilic | Distilare Metanol IV - S 202 | Cos de dispersie | Se degradeaza | Nu s-a estimat | - |
| Metanol | Distilare Metanol IV - S 202 | Cos de dispersie |  | Nu s-a estimat | 59,41 |
| Alte COV-uri |  |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  | - | - | - | - |
| Total COV |  |  |  |  |  |

Tabel 78 - Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile in aer - COV

| Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL), BAT 45, Tab. Table 13.2, pag. 601 |
| --- |
| TVOC | mg/Nm3 | < 5–30 |
| Formaldehida | mg/Nm3 | 2–5 |

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materialelor utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

### Eliminarea penei de abur

Eliminarea penei de abur – Purjarile periodice ale aburului din instalatii sunt considerate pierderi tehnologice. Pierdere tehnologica este considerata si degazarea termica (CET) pentru eliminarea gazelor dizolvate in apa care urmeaza a fi utilizata la obtinerea energiei termice. Excedentul de energie termica avand parametri inferiori de pe platforma este utilizat in CET fiind trecut printr-o turbine cu obtinere de energie electrica.

## Minimizarea emisiilor atmosferice fugitive

Emisiile fugitive in aer pot aparea in jurul supapelor de siguranta, a supapelor de respiratie, a sitelor Kito, in zona vaselor de depozitare a materiilor prime, auxiliare, produselor semifabricate si a produselor finite.

Tabel 79 - Emisii fugitive

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate | Metanol Aldehida formica DME Nu s-a masurat | Nu se cunoaste. | Nu s-au estimat |
| Zone de depozitare (de ex. containere, Saci etc.); | Nu s-au masurat. | Nu se cunoaste | Nu s-au estimat |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne); | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |
| Sisteme de transport; de ex. benzi transportoare; | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | Nu s-au masurat. | Nu se cunoaste | Nu se poate estima |
| Extractii sau deficiente de etansare | Nu s-au masurat. | Nu se cunoaste | Nu se poate estima |
| Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); | Nu este cazul. | Nu este cazul. | Nu este cazul. |
| Pierderi accidentale ale continutului instalatiilor sau echipamentelor avariate | Nu s-au masurat. | Nu se cunoaste | Nu se poate estima |

Tabel 80 - Emisii fugitive Cerinte BAT

| Cerinta caracteristica BAT | Aplicarea in cadrul unitatii |
| --- | --- |
| BREF LVOC |
| BAT pentru designul tancurilor de metanol este luarea in calcul a proprietatilor inflamabile ale metanolului in aer si de reducere a emisiilor prin circuite de compensare la incarcare descarcare. BAT pentru emisiile de la stocarea metanolului si formaldehidei include tratarea acestora prin: oxidare, adsorbtie, conectare la fluxurile de aer de proces. O temperatura optima de stocare a formaldehidei trebuie mentinuta deoarece temperaturile joase si concentratiile ridicate cauzeaza formarea paraformaldehidei. | Se utilizeaza circuite de compensare la descarcarea metanolului. Rezervoarele de metanol si formaldehida sunt proiectate corespunzator. Nu se trateaza emisiile de la rezervoarele de stocare. |
| BAT pentru prevenirea emisiilor fugitive inseamna o selectare a urmatoarelor tehnici: implementarea unui program LDAR (Detectare scurgeri si reparatii), reparatia conductelor si echipamentelor in etape, utilizarea de valve cu rate scazute de scurgere, pompe dublu sigilate cu bariere de gaz sau lichid, compresoare si pompe de vacuum dublu sigilate cu bariere de gaz sau lichid sau cu inchidere magnetica, minimizarea numarului de flanse, valve de siguranta (rupture disk), adoptarea de izolatii duble la punctele de risc, sisteme de reutilizare sau ardere a emisiilor. | Sunt utilizate echipamente adecvate. Exista programe de prevenire a emisiilor fugitive intretinere si reparatie, conform BAT. |
| BAT este o combinatie de urmatoarele tehnici: - acoperis extern flotant pentru rezervoare cu inchideri secundare (exceptand substantele periculoase); - tancuri cu acoperis fix prevazute cu acoperire interna flotanta (pentru volatile); - tancuri cu acoperis fix si cu patura de gaz inert; - stocare presurizata pentru substanetele volatile si periculoase; - minimizarea temperaturii de stocare daca este posibil; - instrumentar si proceduri de prevenire ale supraumplerii; - recuperarea VOC in vederea distrugerii sau reutilizarii; - monitorizarea continua a nivelului lichidelor; - tevile de umplere ale tancurilor sub suprafata lichidului; - incarcare pe la baza; - linii de transfer vapori la transfer intre tancuri si cisterne; - bariere si sisteme interlock pentru prevenirea accidentelor de la miscarea accidentala a vehiculelor de alimentare/descarcare. | Produsele se stocheaza in conditii corespunzatoare, la temperaturi optime, nivelul, temperatura si presiunea in rezervoare fiind monitorizate, exista proceduri de prevenire supraumplere, de siguranta la alimentare/descarcare. |
| BREF – Emisii din stocare |
| BAT este colectarea si tratarea emisiilor de la stocare in tancuri, transfer si manipulare ce pot avea un impact negativ asupra mediului. | Se realizeaza compensarea vaporilor la descarcarea metanolului. |
| Pentru rezervoare BAT este aplicarea unui tratament vaporilor sau instalarea de acoperisuri flotante, interne sau externe | - |
| Alte tehnici sunt utilizarea de valve de eliberare la presiune, circuit de compensare vapori, tratarea vaporilor. | Sunt utilizate valve de presiune dupa caz. |
| Depozitarea solidelor |
| BAT este aplicarea stocarii inchise utilizand silozuri, buncare, containere etc. pentru eliminarea influentei vanturilor, acolo unde este posibil | Se aplica acolo unde este posibil. |
| BAT pentru depozitarea deschisa este efectuarea regulata de inspectii pentru detectarea emisiilor de pulberi si verificarea implementarii masurilor de reducere, urmarirea prognozei meteo pentru a determina de exemplu cand este necesara udarea . | Prognoza meteo se urmareste pe statia meteo. |
| BAT pentru stocarea pe termen lung este o combinatie de urmatoarele tehnici: umectarea suprafetelor, acoperirea suprafatelor, solidificarea suprafetelor, inierbarea suprafetelor. | Nu este cazul |
| BAT pentru stocare pe termen scurt este o combinatie de tehnici: umectarea suprafetelor, acoperirea suprafetelor, alinierea axei longitudinale (lungimea) paralel cu directia predominanta a vanturilor, aplicarea de perdele si ziduri sparge vant, utilizarea unei singure gramezi in locul uneia singure daca este posibil, amplasarea de pereti dinspre directia predominanta a vantului. | Se realizeaza umectarea suprafetelor. |
| Stocarea inchisa |
| BAT pentru spatii inchise este aplicarea unui design corespunzator pentru asigurarea stabilitatii, ventilatie si sisteme de filtrare corespunzatoare, utilizarea de silozuri rezistente la explozie cu valve de eliberarea presiunii ce se inchide rapid dupa explozie pentru prevenirea intrarii oxigenului in siloz. | Sunt utilizate tehnici corespunzatoare de ventilare si sisteme de asigurarea protectiei la incendii |
| Transfer si manipulare solide |
| BAT este prevenirea dispersiei prafului din operatii de descarcare/incarcare, prin planificarea activitatilor atunci cand viteza vantului este scazuta | Nu se realizeaza pentru operatiile ce depind strict de fluxul tehnologic. Se poate realiza pentru operatiile ce nu au o conexiune directa cu alimentare pe flux. |
| BAT este asigurarea de distante de transport cat mai scurte posibil si de aplicarea de sisteme continue de transport (benzi transportoare, transportoare pneumatice etc) in locul celor discontinue (auto) | Se utilizeaza aceste sisteme la maximum. |
| BAT pentru drumuri este aplicarea de materiale dure precum beton si asfalt. | Se realizeaza. Toate locatiile unde are loc manipularea de produse sunt betonate. |
| BAT este curatarea drumurilor ce sunt acoperite cu materiale dure. | Conform program de intretinere si curatenie. |
| BAT este curatarea vehiculelor. | Conform program de intretinere si curatenie. |
| BAT este utilizarea de sisteme de transport inchise precum: conveioare pneumatice, cu lanturi, cu melc, cu banda. | Se utilizeaza aceste sisteme la maximum. |

### Studii

Tabel 81 - Studii de reducere a emisiilor fugitive

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de programul pentru conformare. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul | - |

### Pulberi si fum

- Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata

Nu este cazul

- Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor

Nu este cazul. Masinile care colecteaza si transporta deseurile, masinile care transporta deseurile periculoase si produsele finite din incinta amplasamentului. Materiile prime si produsele finite sunt depozitate in rezervoare sau containere metalice, ambalaje proprii.

- Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite

Stocarea materialelor si a deseurilor colectate pe platforma se face in spatii amenajate, inchise sau in aer liber.

- Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.

Deseurile generate sunt depozitate in spatii special amenajate si pe platforme betonate.

- Curatarea rotilor autovehiculelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant)

Unitatea asigura permanent curatenia drumurilor si platformelor betonate. Se realizeaza curatarea rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor, la batalul de deseuri.

- Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (se observa necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor

- aplicarea unui sistem de management pentru intretinerii filtrelor, care se vizeaza performantele acestora - utilizarea filtrelor pentru operatiunile de pregatire materie prima, depozitare materie prima,

- Curatenie sistematica

Se impune mentinerea continua a curateniei in cadrul amplasamentului si in spatiile de depozitare si spatiile de productie.

- Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Evacuarea emisiilor de la Instalatiile de formaldehida se evacueaza dupa ce sunt preepurate in sistemul de spalare. Emisiile de la Instalatiile de metanol sunt evacuate prin cosuri inalte, care asigura dispersia poluantilor. Emisiile de la instalatiile de obtinere rasini dupa ce sunt preepurate in sistemul de spalare sau sisteme de filtrare. Cosurile de dispersie de la cazanele de la CET asigura dispersia poluantilor.

### COV-uri

Tabel 82 – COV-uri

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

### Sisteme de ventilare

Sisteme de ventilare si filtrare a aerului sunt prevazute in vederea minimizarii emisiilor difuze de pulberi.

Tabel 80 - Sisteme de ventilare

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Ventilatie mecanica | Instalatia de Metanol (cracare, sinteza, distilare) Sistem de captare gaze arse si reziduale la cos. 2 cosuri dispersie |
| Ventilatie mecanica | Instalatie de fabricare rasini Tip E1 Condensare 1 cos dispersie comun cu Instalatie rasini ureo-formaldehidice Condensare 1 cos dispersie |
| Ventilatie mecanica | Instalatie precondensat UF Evaporare 1 cos dispersie |
| Ventilatie mecanica | Atelier tamplarie Sala masinilor 1 cos dispersie |
| Ventilatie mecanica | C.E.T. cosuri dispersie |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Surse de emisie

Tabel 84 - Surse de emisie in apa de suprafata si canalizare

| Sursa de apa uzata | Metode de minimizare a cantitatii de apa consumata | Metode de epurare | Puncte de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajera | statie de epurare | Fizico-mecanice + biologice | Canalizare menajera, prin colectorul de ape organice la statia de epurae – evacuare emisar |
| Ape meteorice colectate de pe suprafata amplasamentului | Decantoare Separatoare | Fizico-mecanice | In canalizare conventional curata amplasamantului, preepurate local – evacuare emisar |
| Ape uzate tehnologice colectate | Decantoare Separatoare Instalatii tratare | Fizico-mecanice Fizico-mecanice + biologice | In canalizarea organica sau anorganica la instalatii de tratare, statia de epurare – evacuare emisar |
| Ape uzate tehnologice de la Instalatia microproductie Rasini | Decantor | Fizico-mecanice | Pe canalizarea organica decantor bicompartimentat, cu functionare alternativa, pentru retinerea urmelor de rasini. |
| Ape uzate tehnologice de la Sectia RASINI | Decantor | Fizico-mecanice | Pe canalizarea organica - 2 decantoare dreptunghiulare, cu functionare alternativa, pentru retinerea urmelor de rasini |
| Ape uzate de la Depozit carburanti si Garaj auto | Decantor - separator | Fizico-mecanice | Decantor pentru retinerea urmelor de produs petrolier din apele pluviale si de spalare a platformei |
| Ape uzate tehnologice de la Centrala termoelectrica | Bazin - neutralizator | Fizico-mecanice | Pe canalizarea anorganica bazin cu rol de neutralizare - omogenizare a apelor cu caracter acid si alcalin ce rezulta de la faza de demineralizare a apei |
| Ape uzate tehnologice de la Instalatia Metanol | Bazin - neutralizator | Fizico-mecanice | Pe canalizarea anorganica - bazin cu rol de neutralizare - omogenizare a apelor cu caracter acid si alcalin ce rezulta de la faza de demineralizare a apei |
| Apele uzate de la rampa de spalare cisterne | Bazin |  | Pe canalizarea organica – bazin propriu |
| Apele de la Remiza CFU | - | - | Pe canalizare acida |
| Apele uzate tehnologice de la rampa de spalare auto de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I | Bazin | Fizico-mecanice | Vidanjate si transportate la Statia de epure – bazin prin intermediul unui canal betonat cu sectiune dreptunghiulara (b = 0,25 m, h = 0,25 m si L = 1,00 m) |
| Levigat | Decantare | Mecanica Fizico-mecanice + biologice | Prin reteaua de drenuri la baziin vidanjabil – trasportate la statia de epurare |

Apele uzate, rezultate din activitatile care se desfasoara la ora actuala sunt:

( ape uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare menajera, fiind transportate gravitational in colectorul de ape organice a platformei VIROMET, cu descarcare in Statia de epurare.

( ape uzate tehnologice: apele tehnologice din procesele de productie si apele de spalare de la utilaje sunt colectate prin conducte si colectoare de canalizare, in functie de caracterul apei, preepurate local si epurate in statia de epurare finala; apele tehnologice care necesita epurare sunt preepurate in instalatii locale de la: Instalatia neutralizare ape acide anorganice provenite de la VIROMET S.A.; Instalatia neutralizare ape acide organice provenite de la VIROMET S.A.; Instalatie de neutralizare ape acide organice provenite de la PUROLITE S.R.L.; Instalatia tratare ape aminice provenite de la PUROLITE S.R.L. si apoi deversate in Statie finala epurare mecano-biologica.

( ape uzate drenate din corp batal (levigat): ce se colecteaza prin reteaua de drenuri, tranportate gravitational la conducta de colectare legivat si apoi descarcate intr-un bazin, vidanjate si epurate in Statia de epurare.

( ape pluviale: se colecteaza de pe platforma in canalizare conventional curata, prin rigole deschise de beton, care insotesc drumul de acces principal si sunt evacuate in afara amplasmentului prin rigola de la poarta comerciala, in raul Ucea. La iesirea de pe amplasamentul VIROMET se intalneste cu canalul similar de la PUROLITE, deversarea in raul Ucea Mare fiind comuna pentru cele doua firme.

Apa uzata epurata nu este reutilizata in proces.

### Minimizarea

Se realizeaza un grad de recirculare de 82% - pe perioada de functionare a Inslatatiei de metanol.

Recircularea apei industriale de racire se realizeaza in trei grupuri de instalatii de recirculare astfel:

- instalatia de recirculare apa de racire Metanol se compune din 2 turnuri de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h si 8.600 mc/h; conducta de recirculare a apei are Dn max 1000 mm si o lungime de 580 m; se mentioneaza ca cele doua instalatii de racire functioneaza cand sunt in functine instalatiile pentru producerea metanolului;

- instalatia de recirculare apa de racire CET se compune dintr-un turn de racire cu capacitate de 2.800 mc/h; conducta de recirculare a apei are Dn 400 mm si o lungime de 260 m; instalatia de recirculare functioneaza cand functioneaza turbinele in condensatie pentru producerea energiei electrice;

- instalatia de recirculare apa de racire Rasini se compune din 2 turnuri de racire cu capacitatea de 2.800 mc/h in functiune si 12.00 mc/h care este sunt in functiune.

Tehnici aplicabile in scopul reducerii emisiilor de poluati la evacuarea apei uzate in canalizare si emisar:

- minimizarea numarului de flanse, instalarea de inele de etansare pe flansele neetanse si utilizarea de materiale de etansare cu rezistenta mare la foc;

- implementarea procedurii de calitate pentru activitatile de intretinere si reparatii la utilaje, aparate de masura si control, care include tipurile de masuratori, frecventa si modul de actionare pentru indepartarea posibilelor scurgeri de produse;

- monitorizarea apelor uzate la intrare in emisar, in vederea verificarii incadrarii acestora in indicatorii de calitate autorizati;

- diminuarea necesarului de apa si micsorarea concentratiilor de poluanti in apa evacuata.

### Separarea apei pluviale

Retele de canalizare sunt in sistem separativ:

- canalizare menajere;

- canalizare industriala;

- canalizare pluviala;

- levigat.

Ape pluviale se colecteaza de pe platforma in canalizare conventional curata. La iesirea de pe amplasamentul VIROMET se intalneste cu canalul similar de la PUROLITE, deversarea in raul Ucea Mare fiind comuna pentru cele doua firme. Pe anumite zone si la bataluri apele pluviale sunt colectate separat si deversate in colectoare separat. Apele pluviale de la bataluri amplasate la Statia de epurare sunt colectate separat si evacuate prin puncte de descarcare separat.

Pe amplasament exista urmatoarele retele de canalizare meteorica:

- retea canalizare conventional curata, cu diametrul curpins intre Dn 150-1200 mm, din tuburi de beton sau bazalt, cu descarcare in raul Ucea, prin colectorul general de ape conventional curate, cu un debit Qmediu = 115 l/s, care preia si apele conventional curate de la PUROLITE S.R.L.

Apele pluviale sunt colectate prin rigole deschise de beton, care insotesc drumul de acces principal si sunt evacuate in afara amplasmentului prin rigola de la poarta comerciala, in raul Ucea.

De pe platforma S.C. VIROMET S.A. se mai evacueaza ape pluviale impurificate, rezultate din spalarea platformelor, prin urmatoarele rigole:

- rigola de la sosea poarta auto, max. 5 l/s, deversate in paraul Ucea;

- rigola sectiei rasini, max. 3 l/s, deversate in paraul Corbul Ucei;

- Remiza CFU apele sunt dirijate la canalizarea acida.

- ape pluviale din incinta batalului inchis, cu un debit Quz pluvial = 0,16 mc/h, sunt colectate astfel:

  - de la baza taluzurilor pe laturile de vest, nord si est a batalului, canale colectoare ce se descarca gravitational in canalul de ape pluviale din drumul de acces situat la partea de nord a batalui, cu evacuare in paraul Corbul Ucei;

  - apele din precipitatii ce se acumuleaza in partea nordica a batalului si apele pluviale care se colecteaza pe laturile de vest si nord ale batalului sunt colectate intr-un bazin colector din pamant situat in capat amonete a conductelor si deversate prin conductele ce subtraverseaza drumul de acces, intr-un camin de racordare, ce se descarca gravitational in canalul colector al apelor pluviale de pe latura de est a batalului;

- ape pluviale din incinta batalului epuizat sunt colectate printr-un sistem de drenuri, intr-un bazin betonat, evacuate prin vidanjare in Statia de epurare;

- apele pluviale de la Depozitul nou de deseuri industriale nepericuloase - Batal Nou Celula I rezultate din precipitatii se evacueaza printr-un canal perimetral trapezoidal cu impermeabilizat cu un strat de argila, in canalizarea pluviala existenta situata in partea de nord a depozitului, evacuare in paraul Corbul Ucei.

Lungimea totala a conductelor si colectoarelor de canalizare meteorica:

- retea canalizare conventional curata, cu diametrul curpins intre Dn 150 ÷ 1200 mm, din tuburi de beton sau bazalt, cu L = 6.900 m.

### Justificare

Apele pluviale sunt colectate pe zone prin canalizare conventional curata si sunt preepurate prin decantoare si separatoare de produse petroliere si apoi sunt deversate in emisar.

### Studii

Tabel 85 - Studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode de incadrare in valorile limita de emisie din Sectiunea 3? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul deoarece indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate se incadreaza in limitele din NTPA 001/2002 si H.G. nr. 352/2005. | - |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii constituenti chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

Tabel 86 - Compozitia efluentului

| Componenta - (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie | Ce se intampla cu ea in mediu? | Masa/ unitate de timp | mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materii in suspensie (MS) | Emisar natural | - | Consuma oxigenul din apa; se depun pe patul emisarului formand bancuri; toxice pentru fauna si flora acvatica | - | Conform monitorizarii |
| Reziduu filtrat la 1050C | Emisar natural | - | Consuma oxigenul din apa; se depun pe patul emisarului formand bancuri; toxice pentru fauna si flora acvatica | - | Conform monitorizarii |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | Emisar natural | - | Reduce capacitatea de autoepurare a cursurilor de apa si poate distruge fauna acvatica | - | Conform monitorizarii |
| Azot total | Emisar natural | - | Influenteaza continutul de oxigen din apa favorizand fenomenul de eutrofizare | - | Conform monitorizarii |
| Sulfati (SO42-) | Emisar natural | - | Efect toxic asupra bacteriilor cu rol in autoepurarea apelor | - | Conform monitorizarii |
| Cloruri (Cl-) | Emisar natural | - |  | - | Conform monitorizarii |
| Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCO(Cr)) | Emisar natural | - | Reduce capacitatea de autoepurare a cursurilor de apa si poate distruge fauna acvatica | - | Conform monitorizarii |
| Nitroderivati si diclorpropan | Emisar natural | - | Se descompune si se poate aglomera in prezenta altor substante. | - | Conform monitorizarii |

### Studii

Tabel 84 – Studii pentru stabilirea destinatiei in mediu si impactul acestora

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. | - |

### Toxicitate

Toti poluantii prezenti in apele uzate, in cantitati peste limitele admise de legislatie, sunt toxici pentru flora si fauna acvatica.

Se monitorizeaza substantelor periculoase din efluentul epurat.

Apele uzate de pe amplasament sunt preepurate in decantoare, separatoarele de produse petroliere, instalatii de tratate, statia de epurare, dupa care sunt evacuate in emisar, iar in efluentul preepurat local nu exista substante toxice care sa fie evacuare in emisar.

Efluentul nu contine componente incadrabile ca toxice, in conformitate cu clasele de pericol prevazute de legislatia in vigoare. Sub aspect cantitativ insa, concentratia poluantilor inainte de dilutie, este mica, asa cum o demonstreaza valorile principalilor indicatori ai calitatii apelor din RAM.

( Materii organice, in timpul descopunerii lor, consuma oxigenul din apa, intr-o masura mai mare sau mai mica, in functie de cantitatea evacuata, provocand distrugerea fondului piscicol si in general a tuturor organismelor acvatice.

Cantitatea de oxigen, reprezentand una din conditiile principale ale vietii acvatice, este normata si variaza intre 4 ÷ 6 mgf/dm in functie de categoria de folosinta.

Pe de alta parte, oxigenul este necesar proceselor aerobe de epurare sau de autoepurare, respectiv bacteriile aerobe, care oxideaza materiile organice si care in final conduc la autoepurarea receptorului. Lipsa oxigenului, ca urmare a consumului acestuia de catre materiile organice, are ca efect oprirea oxidarii acestora si respectiv continuarea tuturor consecintelor produse de prezenta materiilor organice in apa.

( Materiile anorganice. Aceste materii, de asemenea in suspensie sau dizolvate sunt mai putin frecvente in apele uzate si poate uneori mai putin poluante decat cele organice. Dintre materiile anorganice trebuie mentionate metalele grele (Cu, Zn, Cr), clorurile, fierul.

Sarurile anorganice conduc la marirea salinitatii apei emisarului, iar unele ape dintre ele pot provoca cresterea duritatii. Apele cu duritate mare produc depuneri pe conducte, marindu-le rugozitatea si micsorandu-le capacitatea de transport. Metalele grele au actiune toxica asupra organismelor acvatice, inhiband in acelasi timp si procesele de autoepurare. Sarurile de azot si fosfor produc dezvoltarea rapida a algelor la suprafata apei.

Materiile in suspensie, fie organice sau anorganice, se depun pe patul emisarului , formand bancuri, consuma oxigenul din apa – daca materiile depuse sunt de natura organica, dau loc la formare de gaze rau mirositor, etc.

Acizii si alcalile evacuati cu apele uzate conduc la distrugerea faunei si florei acvatice, Toxicitatea acidului sulfuric pentru fauna depinde de valoarea pH-ului (pestii mor la pH < 4,5). Hidroxidul de sodiu care este foarte solubil in apa, mareste rapid pH-ul, respectiv alcalinitatea apei, provocand numeroase prejudicii; la peste 25 mgf/dm distruge fauna piscicola.

Acolo unde exista studii care au identificat substante periculoase sau niveluri de toxicitate reziduala, rezumati orice informatii disponibile referitoare la cauzele toxicitatii si orice tehnici propuse pentru reducerea impactului potential:

Nu exista impact negativ. Nu exista substante toxice in efluentul epurat si tratat. Din rezultatele analize pentru apa uzata evacuata s-a stabilit raportul CBO5/CCOCr si este biodegradabila. Nu s-au identificat depasiri la indicatorul de calitate CBO5. Limita raportului CBO5/CCOCr sub care o apa uzata nu mai este practic biodegradabila este 0,4, conform datelor din literatura de specialitate. In urma monitorizarii substantelor periculoase din apa evacuata se constata incadrarea indicatorilor de calitate a acestora in normele stabilite de legislatia in vigoare.

### Reducere CBO

Nu s-au realizat studii in vederea reducerii CBO. Concentratiile CBO5 sunt sub limitele admise.

La evacuarea apei epurate in emisar natural se constata incadrarea indicatorilor de calitate in NTPA 001/2002, H.G. nr. 352/2005.

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cazul.

Apa uzata nu este evacuata in statia de epurare exterioara a amplasamentului.

Tabel 88 - Eficienta statiei de epurare orasenesti

| Parametru | Modul in care acestia vor fi epurati in statia de epurare |
| --- | --- |
| Metale | - |
| Poluanti organici persistenti | - |
| Saruri si alti compusi anorganici | - |
| CCO | - |
| CBO | - |

### By-pass-area si protejarea statiei de epurare

Nu este cazul

Apa uzata nu este evacuata in statia de epurare exterioara amplasamentului.

Tabel 89 - By-pass-area si protejarea statiei de epurare

| % din timp cat statia este ocolita | Nu este cazul |
| --- | --- |
| O estimare a incarcarii anuale crescute cu metale si poluanti persistenti care vor rezulta din by-pass-are | Nu este cazul |
| Planuri de actiune in caz de by-pass-are, cum ar fi cunoasterea momentului in care apare, replanificarea unor activitati, cum ar fi curatarea, sau chiar inchiderea atunci cand se produce by-pass-area. | Nu este cazul |
| Ce evenimente ar putea cauza o evacuare care ar putea afecta in mod negativ statia de epurare si ce actiuni (de ex. bazine de retentie, monitorizare, descarcare fractionata etc.) sunt luate pentru a o preveni. | Nu este cazul |
| Valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare oraseneasca va fi by-pass-ata. | Nu este cazul |

### Rezervoare tampon

Nu este cazul.

Capacitatea de rezerva sau tampon in cazul unor incarcari maxime se pot asigura prin:

- folosirea cuvei de aerare nr. 3, aflata in rezerva ca exces de capacitate,

- folosirea cuvelor supraterane existente care vor lucra alternativ , dupa realizarea placajului antiacid

### Epurarea pe amplasament

#### Tehnici de epurare a efluentului

Tabel 90 - Epurare

| Statie | Obiective | Tehnici | Parametri principali |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Parametri proiectati | Statia de epurare analizata | Parametrii de performanta | Eficienta epurarii |
| Epurare primara | Reduce fluctuatiile de debit si intensitate ale efluentului | Egalizarea debitului 2 omogenizatoare | Capacitate - O1 - bazin circular cu Di = 22 m, Dext. = 45 m si capacitatea de 3200 mc; - O2 - bazin de forma dreptunghiulara cu capacitate utila de 8100 mc | - suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, NH4+, NO3-, NO2-, fenoli, sulfuri + hidrogen sulfurat, cloruri, sulfati, nitroderivati, amine, metanol, metilal, izobutanol, formaldehida, pH | Debit mediu zilnic (m³/zi) Debit maxim pe ora (m³/h) | 98% |
|  | Previne deteriorarea statiei de epurare | Rezervoare de deviatie | Capacitate | - | Monitorizarea on-line a turbiditatii/solidelor in suspensie | - |
|  | Indepartarea solidelor de dimensiuni mari si a unor poluanti precum grasimi uleiuri si lubrifianti (GUL) | Gratare | Capacitate examinarea marimii particulelor in timpul proiectarii de detaliu | - | Solide in suspensie (mg/dm3) in efluentul de la gratare | - |
|  | Indepartarea solidelor in suspensie/pigmentilor culorilor | Centrifugare |  | - | Solide in suspensie (mg/l) | - |
|  |  | Decantare Bazine Decantor local 2 decantoare | 1.800 mc | - | Solide in suspensie (mg/l) | - |
|  |  | Flotare pneumatica |  | - | Solide in suspensie (mg/l) | - |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba | Valorile incarcarii cu CCO Timpul de retentie hidraulica % de namol activ recirculat | - | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent Solutii mixte Solide in suspensie (mg/l) | - |
| Epurare secundara | Indepartarea CBO | Epurare aeroba 6 reactoare | Preepurare Timpul de retentie hidraulica Nutrienti Incarcare pH si temperatura Post epurare Cuvele 1, 2, 4, 5, Vt = 4 x 1470 = 5.880 mc; Cuva 3, Vt = 7.560 mc; Cuvele 6, 7, Vt = 2 x 8400 =16.800 mc. | - | CBO/CCO in influent CBO/CCO in efluent | - |
| Epurare secundara | Tratarea si eliminarea namolului | Concentrare si deshidratare 10 decantoare secundare tip radial Linia namolului | Potential de ingrosare Indicele de namol Timpul de retentie 8 decantoare cu V = 600 mc si 2 decantoare cu V = 3.600 mc - 2 ingrosatoare de namol radiale, I1-I2, cu V= 890 mc fiecare; - 4 spatii de decantare-zvantare – uscare namol. Sunt paralelepipedice din beton armat, P1-P4, cu V = 4.000 mc fiecare | - | Procent de solide uscate in influent si efluent | - |
| Epurare tertiara | Reciclarea apei | Macrofiltrare | Marimea paturilor filtrante (Filtre de nisip) | Nu este cazul | Materii totale in suspensie (mg/l) Turbiditate | - |
|  |  | Membrane | Marimea porilor | Nu este cazul | Conductivitate | - |
|  |  | Dezinfectie |  | Nu este cazul | Transmisivitate (pentru UV) Numar de coliformi Analiza agenti patogeni | - |
| Pot fi unele etape ocolite? Daca da, cat de des se intampla asta si care sunt masurile luate pentru reducerea emisiilor? | Statia de epurare poate fi ocolita; se intampla la revizia statiei de epurare. |

## Minimizarea pierderilor si scurgerilor in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

- aplicarea procedurii de calitate privind activitatea de intretinere si reparatii la utilaje, aparate de masura si control, care include tipurile de masuratori, frecventa si modul de actionare pentru indepartarea posibilelor scurgeri de produse de la utilajele tehnologice, rezervoare depozitare materii prime si produse finite;

- separarea fluxurilor de apa contaminata de cea mai putin contaminata (canalizare separativa; cuvele de retentive sunt racordate la reteaua de canalizare organica sau anorganica, preepurare in decantoare, separatoare, instalatii de tratare);

- monitorizarea si intretinerea corespunzatoare a canalizarii de ape uzate care se evcueaza spre emisar;

- operarea corespunzatoare a manipularii produselor petroliere, pacura in cadrul operatiilor de incarcare – descarcare in rezervoare, cisterne auto.

Tabel 91 - Alte tehnici BAT posibile pentru gestionarea apelor uzate

| Cerinta caracteristica a BAT | Tehnici aplicate in cadrul unitatii | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Sursa: Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici pentru Sistemele de Management si tratarea apelor si gazelor uzate in industria chimica |
| BAT general |
| BAT pentru ape uzate |
| Implementarea unui sistem de management si evaluare al apelor uzate pe amplasament utilizand o combinatie din urmatoarele tehnici: - utilizarea unui inventar si registru al fluxurilor de ape uzate - analiza sistematica al fluxurilor de materiale si energie (EMFA) - identificarea si verificarea celor mai importante surse si listarea lor in functie de importanta, in vederea imbunatatirii - verificarea mediilor receptoare si toleranta lor pentru primirea emisiilor, utilizand pana la ce nivel sunt necesare tratamente mai eficiente - evaluarea toxicitatii si a potentialului de bioacumulare a apelor descarcate in receptori, pentru identificarea potentialelor efecte periculoase pentru ecosistem. - verificarea si identificarea proceselor relevante consumatoare de apa si listarea lor in functie de importanta -eveluarea celei mai bune optiuni prin compararea eficientei, efectelor cross media, fezabilitatea tehnica, organizationala si economica | Sunt identificate sursele majore. Este evaluata toxicitatea si potentialul de bioacumulare a apelor descarcate in receptori, pentru identificarea potentialelor efecte periculoase pentru ecosistem. | Conform cu BAT. |
| Reducerea emisiilor la sursa prin segregarea fluxurilor si instalarea de sisteme adecvate de control | Sunt separate fluxurile in functie de incarcare si poluanti in: - fluxuri de ape tehnologice necontaminate; - fluxuri de ape tehnologice potential contaminate; - fluxuri de ape pluviale si de pe platforme | Conform cu BAT |
| Legarea datelor de productie cu datele privind emisiile pentru compararea emisiilor calculate cu cele actuale. Daca datele nu se potrivesc, trebuie identificata cauza | Acest aspect este analizat in toate auditurile interne. | Conform cu BAT. |
| Tratarea apei contaminate la sursa, de preferinta. Este mai eficienta tratarea apei in instalatii mici eficiente decat intr-o statie cu incarcare hidraulica mare. | Apele sunt tratate in functie de contaminanti, pana la deversarea in statia de epurare finala. | Conform cu BAT |
| Implementarea unui program de monitorizare in toate facilitatile de tratare pentru verificarea operarii optime a acestora si pentru furnizarea datelor privind emisiilor de poluanti | Instalatiile de preepurare a apelor pluviale si statia de epurare finala sunt monitorizate la descarcare in emisar | Conform cu BAT. |
| Implementarea unui program de monitorizare al contaminantilor si parametrilor surogat este necesara, frecventa masuratorilor depinzand de periculozitatea poluantului, de riscul de avarie si de variabilitatea emisiilor | Exista monitorizare | Conform cu BAT |
| BAT specific |
| BAT pentru masuri integrate pe proces |
| Utilizarea masurilor de recuperare/tratare ale poluantilor in proces fata de tehnicile de control la evacuare | Apele sunt tratate in functie de contaminanti, pana la deversarea in statia de epurare finala. | Conform cu BAT |
| Utilizarea apei de proces intr-un mod de reciclare cand este fezabil din punct de vedere al calitatii, cu un numar maxim de recilcari inainte de descarcare | Se reutilizeaza solutiile apoase din instalatia de producere formaldehida. Apa uzata de la instalatiile de producere formaldehida sunt tratate in instalatia de tratare ape organice. | Conform cu BAT |
| Evitarea proceselor de racire cu contact direct unde este fezabil | Sunt utilizate sisteme de racire cu recirculare | Conform cu BAT |
| BAT pentru colectarea apelor uzate |
| Segregarea apei de proces de apa pluviala necontaminata sau de alta apa necontaminata. | Se realizeaza segregarea apelor de racire necontaminate si a apelor pluviale. | Conform cu BAT |
| Segregarea apei de process in functie de incarcare: organice, anorganice sau cu contaminare redusa, pentru asigurarea faptului ca instalatia de tratare va primi doar contaminantii pe care il poate trata. | Apele sunt colectate in functie de contaminanti pe sisteme de canalizare diferite. | Conform cu BAT |
| Instalarea unui acoperis peste poibilele arii de contaminare unde se produc scurgeri, daca este fezabil. | Acolo unde este posibil a fost instalat. | Conform cu BAT |
| Instalarea de sisteme de drenaj separate pentru ariile cu risc, pentru captarea scurgerilor | Exista bazine de retentie si zone de captare scurgeri. | Conform cu BAT |
| BAT pentru tratarea apelor uzate |
| Ape pluviale |
| Tratarea apei de ploaie din zonele contaminate inainte de descarcare la receptor. | Se colecteaza separat. | Conform cu BAT |
| Utilizarea apei de ploaie ca si apa de proces pentru reducerea consumului de apa proaspata, daca este posibil. | Nu se poate aplica | Conform cu BAT |
| Utilizarea de tancuri de sedimentare pentru indepartarea materiilor in suspensie. | Se aplica | Conform cu BAT |
| Hidrocarburi/uleiuri |
| Indepartarea uleiurilor/hidrocarburilor din apa prin una din tehnicile disponibile. | Se aplica | Conform cu BAT |
| Materii totale in suspensie |
| Indepartarea materiilor in suspensie inainte de descarcare in receptor. Tehnicile comune sunt - sedimentare/ flotatie cu aer - filtrare daca este necesar; Efluentul necesita monitorizare continua pentru materii in suspensie. | Se face sedimentare. | Conform cu BAT |
| Daca particulele nu sunt suficient de mari pentru decantare, coagulare sau floculare trebuie aplicata. | Se aplica filtrarea | Conform cu BAT |
| Eliminarea namolului corespunzator pe site sau prin contract cu un contractor licentiat | Se aplica | Conform cu BAT |
| Substante biodegradabile |
| Indepartarea substantelor biodegradabile din apele uzate utilizand sisteme de tratare biologica. | Se aplica | Conform cu BAT |
| Descarcare ape uzate in apa de suprafata |
| Implementarea unui sistem de monitorizare pentru verificarea descarcarii apei. Sunt incluse si sisteme de masurare a debitului. | Se face monitorizare. Exista montat debitmetru pentru apele evacuate | Conform cu BAT |
| Realizarea unei evaluari a toxicitatii ca si masura complementara pentru obtinerea de informatii privind eficienta masurilor de control si evaluarea pericolului pentru receptor | S-a realizat | Conform cu BAT. |
| BREF - Producerea chimicalelor organice in volum mare |
| Multi dintre efluenti pot fi reutilizati in proces pentru diluarea formaldehidei. Daca nu este posibil efluentii continand formaldehida pot fi usor biodegradati intr-o statie biologica pe site sau in afara site-ului, in masura in care concentratia formaldehidei nu inhiba degradarea biologica. Emisia directa in apele de suprafata este normala pentru apele necontaminate rezultate de la turnurile de racire | De la producerea formaldehidei si rasinilor nu rezulta ape uzate | Conform cu BAT |
| Fluxurile de ape cu incarcare organica pot fi tratate biologic | Se aplica | Conform cu BAT |
| BAT Productia de polimeri |
| BAT este prevenirea poluarii apei prin alegerea corecta a tipului si materialelor conductelor | Conductele sunt proiectate corespunzator fata de natura substantelor vehiculate | Conform cu BAT |
| BAT este colectarea separata a efluentilor | Se colecteaza separat. | Conform cu BAT |
| BAT este tratarea eficienta a apei Tratarea apelor uzate poate fi realizata intr-o statie centrala sau intr-o statie dedicate unei anumite activitati. | Se aplica | NA |

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

Tabel 92 - Potentialele surse pentru pierderi si scurgeri in ape

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta (Kg/an) |
| --- | --- | --- |
| Reteaua de abur | Temperatura | Nu se cunoaste |
| canalizare organica si menajera | pH, formaldehida, CCO-Cr, fenol | Nu se cunoaste |
| canalizare anorganica | pH, formaldehida, CCO-Cr, fenol | Nu se cunoaste |
| canalizare conventionala | pH, formaldehida, CCO-Cr amoniu, azotati, cloruri, sulfati, suspensii, rezidii, fenol, CBO5 | Nu se cunoaste |

### Structuri subterane

Tabel 90 - Structuri subterane

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Plan amplasament depozite Anexa nr. 16 – RA Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila – Figura 7 Plan amplasament trasee de canalizare – Figura 4 | Permanent |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere | Da Da Da | - | Permanent |

Figura 7 – Plan amplasament trasee de apa industriala si potabila

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Traseele subterane de conducte si canalizare nu constituie un risc semnificativ pentru sanatatea oamenilor, calitatea solului si panzei freatice deoarece s-au implementat procedurile de mentenanta si asigurarea calitatii de inspectii si intretinere.

### Acoperiri izolante

Tabel 94 - Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in considerare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Da | - |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? | Da | - |

### Zone de poluare potentiale

Unitatea detine un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Punctele critice unde pot aparea situatii de poluare accidentala au fost identificate si este disponibila si lista poluantilor potentiali. De asemenea, in cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale sunt prevazute masuri privind prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor poluarilor accidentale.

Tabel 95 - Surse de poluare potentiale a solului

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex Zone de productie | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |  |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Da | Suprafata betonata Depozitare materii prime in magazii special amenajate, cu pardoseala betonata | Da | Da | Suprafata betonata, prevazute cu colectarea scurgerilor |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | Da | La recipientele cu substante si amestecuri periculoase sunt prevazute tavi pentru colectare eventuale scurgeri accidentale. Rezervoarele sunt in cuve betonate, racordate la reteaua de canalizare organica sau anorganica | Da | - | Rigole de colectare |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | - | Da | Da (hala de productie) | - |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Da | - | Da | Da (hala de productie) In spatiile de productie sunt prevazute sisteme de colectare a apelor uzate | Da |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul.

### Cuve de retentie

Tabel 96 - Conformarea cu cerintele pentru cuve de retentie

| Cerinta |  |
| --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Cuva beton |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga – colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Se scurg la canalizare organiza sau anorganica |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafetele de siguranta | Da |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Da |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Da |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de nivel inalt si cu alarma, dupa caz | Da |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Nu este cazul.

### Alte riscuri pentru sol

Tabel 97 - Alte riscuri pentru sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc. care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Nu este cazul | Zona acoperita, inchisa pe doua laturi, betonata |

## Emisii in apa subterana

Nu exista emisii directe sau indirecte in apa subterana de substante incluse in Anexele 5 si 6 ale Legii nr. 310/28.06.2004, provenite din procesele supuse autorizarii.

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexa 5 a Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

Tabel 98 - Emisii in apa subterana

|  | Supraveghere –aceastava varia de asemenea de la caz la caz, dar va cuprinde monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Detaliati substantele monitorizate | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | 3 puturi de monitorizare – Depozit Deseuri tip batal, iar in 2 foraje se monitorizeaza: pH, suspensii, reziduu fix, CCOCr, CBO5, amoniu, azotati, sulfati, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn ), Ca 3 puturi de observatie in afara amplasamentului, se monitorizeaza: suspensii, reziduu fix, oxigen dizolvat, CBO5, amoniu, azotati, fenoli, cloruri, fomaldehida | Semestrial |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Procedura de descarcare a materiilor prime si produselor finite este supravegheata in permaneta de personalul de la instalatiile tehnologice, iar riscul producerii de accidente este exclus. Prin implementarea acestei masuri se asigura o prevenire a poluarii accidentale a apei subterane. Masuri de prevenire existente: zonele de productie si cai de rulare sunt betonate; existenta unui sistem de canalizare; colectarea pierderilor in separatoarele de produse petroliere. |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase

- Este implementat un program de controlul periodic al instalatiei, inclusiv a tuturor conductelor, recipientilor. Intretinerea instalatiilor se va face conform planificarilor anuale.

- Exista Regulamentul de functionare, exploatare si intretinere.

- Se vizualizeaza integritatea conductelor, rezervoarelor, canalelor de scurgere, rezervoarele, separatoarele de produse petroliere.

- Se curata reteaua interioara de canalizare.

- Sunt alocate fonduri pentru aceste tipuri de lucrari.

## Miros

In cadrul procesului de productie si in activitatea desfasurata pe amplasament sunt utilizate substante urat mirositoare sau care sa genereze materiale urat mirositoare si prin urmare prezinta un risc scazut.

Receptorii (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale) se afla la distanta mai mari de 2 Km si riscul asociat impacului asupra mediului este scazut.

Anexa nr. 3 – RA – Planului de incadrare in zona

In general toate substantele chimice, au un miros specific unele puse usor in evidenta, datorita mirosului intepator, si sufocant. Astfel de substante sunt depozitate in utilaje construite din material rezistent la coroziunea chimica, dotate cu semnalizare de nivel maxim, echipate cu supape de siguranta, cu supape de respiratie, sisteme de splare a gazelor, iar cuvele sunt construite conform legislatiei si asigura preluarea a 50% din capacitatea de depozitare sau capacitatea de depozitare a celui mai mare rezervor din cuva, basa cu ventil de retine si pompa sumersibila pentru a recupera eventualele scaparii sau deversarii accidentale. La depozite este prevazuta si transvazarea in rezervoare de rezerva.

Perceperea mirosului este o actiune subiectiva.

S-a demarat procedura de implementare a Planul de gestionare a disconfortului olfactiv.

În orasul Victoria, calitatea aerului este monitorizată semestrial de catre Viromet S.A. prin laboratorul propriu. Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx/NO/NO2), metanol si formol.

#### Separarea instalatiilor care nu genereaza miros

Datorita sistemelor performante de retinere a emisiilor si de spalare a gazelor nu sunt conditii de aparitie a mirosurilor in incinta si imprejurimi. S-a demarat procedura pentru elaborarea planul de gestionare a mirosului .

### Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

Tabel 99 - Receptori

| Identificati si descrieti fiecare zona afectata de prezenta mirosurilor | Au fost realizate evaluari ale efectelor mirosului asupra mediului? | Se realizeaza o monitorizare de rutina? | Prezentare generala a sesizarilor primite | Au fost aplicate limite sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti tipul de receptor si dati o aproximare a numarului de locuitori, dupa caz. Intr-o instalatie mare, diversi receptori pot fi afectati de surse diferite. Descrieti localizarea sau indicati pozitia pe un plan al localitatii (indicati si perimetrul procesului unde este posibil). | De exemplu, orice evaluari care vizeaza IMPACTUL asupra receptorilor - adica nu efectele la nivelul amplasamentului, (la sursa), desi pot utiliza ca date primare, date care provin de la sursa. Astfel de evaluari pot include modelari ale dispersiei, studii privind populatia, sondaje privind perceptia publicului, observatii in teren, olfactometrie simpla (testari olfactive) sau orice monitorizare a aerului ambiental. Cand au fost acestea realizate si cu ce scop? Care au fost rezultatele privind efectul/impactul asupra receptorilor? | Se realizeaza o monitorizare suplimentara care se refera la impact (monitorizarea sursei este inclusa in Tabel 94 - Surse de mirosuri). Aceasta ar putea cuprinde “testari olfactive” efectuate in mod regulat pe perimetru sau o alta forma de monitorizare a aerului ambiental. Sub ce forma, care este frecventa de realizare si care sunt rezultatele obisnuite? | Au fost primite vreodata sesizari? Cate, cand si la cate incidente sau surse/receptori separati se refera acestea? Care este/a fost cauza si daca a fost corectata? Daca nu a facut-o deja in alta parte a Solicitarii, Operatorul trebuie sa confirme ca are implementata o procedura pentru solutionarea sesizarilor. | Au fost impuse conditii sau limite de catre Autoritatea Regionala de Mediu care se refera la receptorii sensibili sau la alte localizari. De ex. restrictii de amplasare, coduri de buna practica, conditii stabilite pentru instalatiile existente |
| Asezari umane – Nu sunt in zona amplasamentului | Nu sunt receptori in zona la o distanta mai mica de 500 m. | Nu | Nu au fost primite niciodata sesizari | In afara de analizele impuse prin autorizatia inregrta de mediu, nu au fost impuse alte conditii sau restrictii. |

NU se accepta anexarea copiilor rapoartelor FARA explicatii care sa sprijine informatiile sau prezentarea generala ca mai sus.

### Surse/emisii nesemnificative

In general toate substantele chimice (metanol, formol, fenol, aceton, rasini fenolice, rasini ureice, benxina, motorina), au un miros specific unele puse usor in evidenta, datorita mirosului intepator, si sufocant. Astfel de substante sunt depozitate in utilaje construite din material rezistent la coroziunea chimica, dotate cu semnalizare de nivel maxim, echipate cu supape de siguranta, cu supape de respiratie, cu site Kitto, iar cuvele sunt construiite conform legisl;atiei si asigura preluarea a 50%din capacitatea de depozitare sau capacitatea de depozitare a celui mai mare rezervor din cuva. basa cu ventil de retine si pompa sumersibila pentru a recupera eventualele scaparii sau deversarii accidentale. La depozitele de amoniac si metanol   se prevede si transvazarea in rezervoare de rezerva.

#### Surse de mirosuri (inclusiv actiuni intreprinse pentru prevenirea si/sau minimizarea acestora)

Tabel 100 - Surse de mirosuri

| Unde apar mirosurile si cum sunt ele generate? (a) | Descrieti sursele punctiforme de emisii. (b) | Descrieti emanarile fugitive sau alte posibilitati de emanare ocazionala. (c) | Ce materiale mirositoare sunt utilizate sau ce tip de mirosuri sunt generate? (d) | Se realizeaza o monitorizare continua sau ocazionala? (e) | Exista limite pentru emanarile de mirosuri sau alte conditii referitoare la aceste emanari? (f) | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emanarilor. (g) | Descrieti masurile care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrieti activitatea sau procesul in care sunt utilizate sau generate materiale mirositoare. Zonele de depozitare a materialelor mirositoare trebuie si ele prezentate. De exemplu: - Incalzirea materialelor, adaugarea de acizi, activitatea de intretinere, - Zone de depozitare, statia de epurare a apelor uzate | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) faceti o lista a surselor punctiforme de emisii, de ex. ventile, cosuri, exhaustoare Includeti ventilele sau flacarile de avarie, valvele de siguranta ale rezervoarelor | Pentru fiecare activitate sau proces descris in coloana (a) descrieti punctele de emanare fugitiva - acestea trebuie sa includa lagunele si spatiile deschise de depozitare, benzile rulante si alte mijloace de transport, orificii in peretii cladirilor (fie ele intentionate sau neintentionate), flanse, valve etc. | - substante care sunt cunoscute ca fiind mirositoare (de ex. mercaptanii) - materiale mirositoare care pot degaja un amestec de substante care emana mirosuri (materiale aflate in putrefactie, namolul ce rezulta de la decantarea apelor uzate) - un “tip” de miros, de ex. mirosul de “ars” Sunt acestea materii prime, intermediare, sub-produse, produse finite sau deseuri? Sunt materialele mirositoare folosite pentru curatire sau procesul de curatire transforma sau disloca materiale mirositoare? | Aceasta se refera la monitorizarea la sursa sau in apropierea sursei. Pentru fiecare sursa listata, faceti o descriere - in ce forma, cat de des este realizata si care sunt rezultatele inregistrate in mod obisnuit? | Daca nu au fost mentionate anterior cu privire la receptori. | Pentru fiecare sursa demonstrati ca nu vor aparea probleme in conditii de functionare normala. De asemenea, aratati cum vor fi administrate situatiile anormale (acest aspect este tratat mai amanuntit in tabelul „Managementul mirosurilor” si astfel poate fi omis aici daca vor fi furnizate informatii suplimentare). Tehnicile de management si de instruire precum si tehnologiile trebuie de asemenea prezentate | Identificati orice propuneri pentru imbunatatire sau aspecte locale specifice care trebuie solutionate pentru a indeplini cerintele caracteristice BAT. O prezentare a planificarii actiunilor in timp trebuie de asemenea inclusa. |
| Miros poate apare de la cosurile instalatiilor de ardere | Puncte de emanare miros: Cosurile instalatiilor de ardere | - | - | Emisiile la cosuri sunt monitorizate si se incadreaza in normele impuse de legislatia in vigoare. | - | - | - |
| Miros poate apare de cosurile instalatiilor de metanol si instalatii obtinere rasini | Puncte de emanare miros: Cosurile instalatiilor | - | - | Emisiile la cosuri sunt monitorizate si se incadreaza in normele impuse de legislatia in vigoare. | - | - | - |
| Miros poate sa apara la statia de epurare si depozite de deseuri | Puncte de emanare miros: bazine STAU corp de depozit | - | - | Se vor evalua in PMDO | - | - | - |

### Declaratie privind managementul mirosurilor

La nivel de VIROMET S.A. s-a demarat procedura pentru elaborarea Planului de gestionare a discontortului olfactiv (PMDO). Sunt aplicare tehnicile BAT in vederea reducerii emisiilor ce pot genereaza mirosuri.

#### Managementul mirosurilor

Tabel 101 - Managementul mirosurilor

| Sursa/punct de emanare | Natura/cauza avariei (i) | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea sau reducerea riscului de producere a avariei? (j) | Ce se intampla atunci cand se produce o avarie? (k) | Ce masuri sunt luate atunci cand apare? (l) | Cine este responsabil pentru initierea masurilor? (m) | Exista alte cerinte specifice cerute de autoritatea de reglementare? (n) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca cele mentionate in coloana (a), (b) sau (c) din “Tabelul surselor de mirosuri” | Pentru fiecare sursa - identificati dificultati specifice care pot afecta generarea, reducerea sau transportul/dispersia mirosurilor in atmosfera (elemente specifice de topografie pot juca un rol important aici). | Masuri active de prevenire sau minimizare trebuie sa fi fost deja conturate in “Tabelul surselor de mirosuri” coloana (g). In acest tabel trebuie sa fie luate in considerare mai pe larg scenarii de tip “ce se intampla daca” pentru prevenirea avariilor. De exemplu, un scrubber poate fi instalat pentru minimizarea mirosurilor. Masurile luate pentru monitorizare si intretinere trebuie precizate in aceasta sectiune. | In cazul in care o estimare este posibila si are sens, indicati cat de des poate aparea evenimentul descris, cat de “mult” miros poate fi emanat si durata probabila a evenimentului. Nota: utilizarea aprecierilor de tip “mult”, “mediu” si “putin” poate fi folositoare daca nu sunt disponibile informatii mai detaliate. Este posibil sa primiti sesizari? | Ce masuri sunt luate? Descrieti masurile care au fost implementate pentru reducerea impactului exercitat de producerea unei avarii. Aceste masuri trebuie sa fie stabilite de comun acord cu Autoritatea de Reglementare. Astfel de masuri pot fi minore - de tip inchiderea usilor - sau mai semnificative - incetinirea procesului de productie sau oprirea acestuia in cazul aparitiei conditiilor nefavorabile. | Cine (ca post) este responsabil de initierea masurilor descrise in coloana precedenta? | De exemplu - orice cerinta de a informa Autoritatea de Reglementare intr-un anumit interval de timp de la aparitia evenimentului sau masuri specifice care trebuie luate sau cerinte de tinere a evidentei avariilor etc. |
| Miros poate apare de la cosurile instalatiilor de ardere si de la instalatile de metanol si obtinere rasini | Cosurile instalatiilor si sistemele prevazute, asigura dispersia poluantilor | Conform tabelului din sectiunea 1.5.5 | in cazul unei avariei mirosul este nesemnificativ | Conform Procedurii Aspecte de mediu | Conform Procedurii Aspecte de mediu | Da - AIM |
| Miros poate sa apara la statia de epurare si depozite de deseuri | bazine STAU corp de depozit | Conform tabelului din sectiunea 1.5.5 | Se vor stabili in PMDO | Se va revizui Procedura Aspecte de mediu | Se va revizui Procedura Aspecte de mediu | Da - AIM |

## Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate in cursul evaluarii BAT

Intreaga tehnologie aplicata in procesul de productie pe amplasament se conformeaza cu cerintele B.A.T.

Aspecte privind procesele si tehnicile aplicate pentru procesul de productie au fost analizate in conformitate cu:

- Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, August 2007

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document FOR the Large Volume Organic Chemical Industry (LVOC), 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2117 A COMISIEI din 21 noiembrie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru productia de compusi chimici organici in cantitati mari

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, July 2006

- Conclusions on BAT from the Emissions from Storage BAT Reference Document

- Reference Document on Best Available in the Large Volume Inorganic Chemical – Solid and Other Industry, August 2007;

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW), 2016

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale si a gazelor reziduale in sectorul chimic, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants (LCP), 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments, Octombrie 2017

- DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1147 A COMISIEI din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor, in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului

- Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009

- JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations, 2018

- DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) (reformare)

- „Ghidului privind stocarea temporara a deseurilor” (PHARE 2005/017 – 553.03.03/04.05 – „Asistenta tehnica in pregatirea conformarii cu reglementarile privind stocarea temporara a deseurilor”)

- GUIDELINES ON INDUSTRIAL Waste, PHARE TWINNING PROJECT RO2004/IB/EN-07, Monitorizarea si controlul depozitelor de deseuri in faza de gestionare operationala si post operationala.

Comparatia realizandu-se cu:

- Hotarare nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- NTPA 001/2005 – Valori-limita de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti in receptori naturali;

- Ordinul nr. 161/2006 – Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;

- Ordin nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;

- Legislatia in vigoare in Romania

si s-a realizat Analiza conformarii activitatii VIROMET cu cerintele BAT.

VIROMET S.A. are implementat si mentine un sistem de management de mediu conform cerintelor SR EN ISO 14001.

Dat fiind ca este o activitate existenta, autorizata din punct de vedere al protectiei mediului, nu a fost Dat fiind ca este o activitate existenta, autorizata din punct de vedere al protectiei mediului, nu a fost necesara studierea unor alternative de amplasament si detine Autorizatie integrata de mediu nr. BV 8 / 08.12.2020.

De asemenea, prin prezenta solicitare de revizuire a autorizatiei integrate de mediu nu se introduc activitati noi pe amplasamentul IED, care sa necesite studierea unor alternative tehnice, ci s-a incetat activitatea la instalatiile de formaldehida 3 si formaldehida 4.

# Minimizarea si valorificarea deseurilor

## Sursele de deseuri

Tabel 102 - Deseuri generate

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identificati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile de deseuri UM | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? - deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.G. nr. 856/2002 | Neutralizarea apelor acide provenite de la. VIROMET S.A. si PUROLITE S.R.L. in Statia de Tratare Ape Uzate | 19 08 12 | Namol deshidratat de la epurarea apelor reziduale industriale (cu umiditatea la depunere de 50%) | 4976 t | Se depoziteaza in Depozit de deseuri industriale nepericuloase |
|  | Rezultat din purificarea gazului metan necesar pentru reformare (desulfurare) | 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale (ZnO) | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul CPR Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Rezultat din sinteza gazului cracat | 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (CuO-ZnO-Al2O3) | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul CPR Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Rezultat din purificarea gazului metan (de hidrogenare) | 16 08 02* | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (Co-Mo sau Ni-Mo) | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul CPR Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Rezultat din cracarea gazului metan | 16 08 04 | Catalizatori uzati de la cracarea catalitica (NiO) | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul CPR Metanol. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Stoc din productia anterioara Prelucrarea materialelor plastice si PTFE | 07 02 13 | Deseu de materiale plastice PE si PTFE | 6,34 t - stoc | Se depoziteaza in spatii special amenajate la CPR Statie Tratare ape uzate – Atelier mase plastice. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Instalatia rasini ureo-formaldehidice | 08 04 99 | Rasini formaldehidice | 0 | Se depoziteaza provizoriu in zona instalatiei. Se reintroduc in tehnologie |
|  | Functionare si intretinere instalatii tehnologice, mijloace auto | 13 02 05* | Ulei uzat | 0 t | Se colecteaza in butoaie metalice si se depoziteaza in spatiul special amenajat de la depozitul de carburanti din cadrul societatii. Se valorifica prin operatori autorizati |
| H.G. nr. 856/2002 | Din constructii si demolari | 17 01 02 | Caramizi | 8,87 t | Se depoziteaza in spatii special amenajate pe platforma betonata, se reutilizeaza in constructii |
|  | Deseuri de la demolari constructii | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | 0 | Se concaseaza si sunt utilizate pentru amenajarea drumurilor de acces in societate |
|  | Deseuri din constructii si demolari | 17 02 02 | Sticla | 0 | Se depoziteaza in butoaie metalice pe platforma betonata. Se valorifica prin operatori autorizati |
|  | Activitati de intretinere instalatii | 17 04 01 | Cupru, bronz, alama | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Activitati de intretinere instalatii | 17 04 02 | Aluminiu | 0 t | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati |
|  | Activitati de intretinere instalatii | 17 04 03 | Plumb | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate in Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Activitati de intretinere instalatii | 17 04 05 | Fier vechi | 2,19,34 t | Se depoziteaza in spatii special amenajate pe platforme betonate proprii sau aferente activitatii din cadrul Atelierului Mecanic. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Activitati de intretinere | 17 06 01* | Deseu de azbest – materiale izolante cu continut de azbest | 0,05 - stoc | Se depoziteaza in spatii special amenajate ale sectiilor generatoare. Se elimina prin operatori autorizati. |
|  | Deseuri din constructii si demolari | 17 06 04 | Materiale izolante (vata minerala) | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Manipularea necorespunzatoare a materiei prime | 07 01 99 | Uree declasata | 0 | Se depoziteaza in saci PE sau PP, in depozitul de uree din cadrul CPR rasini. Se valorifica in agricultura. |
|  | Prelucrari mecanice | 12 01 01 | Span feros | 1,9 t - stoc | Se depoziteaza in spatiul special amenajat la Atelierul mecanic. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Intretinere mijloace de transport AUTO si CF | 16 06 01* | Acumulatori uzati | 1,586 t - stoc | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Intretinere mijloace de transport AUTO | 16 01 03 | Anvelope uzate | 0 | Se depoziteaza in spatii special amenajate din cadrul garajului auto. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Aprovizionare si activitati birou | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | 0 t | Se depoziteaza in saci PE si PP la Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. |
|  | Achizitii si activitati administrative | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 56,34 t - stoc | Magazii special amenajate sau suprafete betonate Se valorifica prin operatori autorizati |

## Evidente privind deseurile

Tabel 103 - Evidente privind deseurile

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminatesau recuperate) rezultate din instalatie | Conform H.G. nr. 856/2002 |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

## Zonele de stocare a deseurilor

Tabel 104 - Zone de stocare deseuri

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Apropierea fata de cursuri de ape zone de interes public/vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma din zona instalatiei Metanol IV | deseuri de catalizatori uzati, respectiv catalizator de ZnO, de CuO-ZnO-Al2O3 si catalizator de la cracarea catalitica de NiO | Da - platforma betonata in loc special amenajat | Suprafete impermeabilizate |
| Platforma betonata din zona instalatiei pentru depozitare deseuri de rasini formaldehidice |  | Da - platforma betonata in loc special amenajat | Suprafete impermeabilizate |
| Depozitul de uree | deseuri de uree declasata | Da - platforma betonata in loc special amenajat | Suprafete impermeabilizate |
| Magazie amplasata pe platforma Atelierului Mase Plastice | deseuri de mase plastice PE si PTFE | Da - loc special amenajat | Platforma betonata |
| depozitul de carburanti | uleiurilor uzate | Recipiente metalice rezistente la socuri mecanice si termice | Platforma betonata |
| Platforma betonata din zona Atelier mecanic | deseuri metalice si nemetalice | Containere | Platforma betonata |
| Platforma betonata din zona Atelierului de tamplarie | deseuri resturi lemn | Da - loc special amenajat | Platforma betonata |
| Spatiu special amenajat in cadrul garajului auto | acumulatorilor uzati si a anvelopelor uzate | Da - loc special amenajat | Suprafete impermeabilizate |
| magazia centrala special | deseurilor de ambalaje hartie si carton | Da - loc special amenajat | Platforma betonata |
| Statia de epurare ape | Namoluri ape uzate | - | Platforma uscare |
| Batal | - namol deshidratat in proportie de 97%, cu umiditatea la depunere de cca. 50%, si continand sulfat de calciu (CaSO4) in proportie de 96% (substanta uscata), restul fiind constituit din substante organice - deseu de copolimer stiren-divinilbenzenic, provenit de la SC Purolite SRL in proportie de max. 3% cu o granulatie de 80% < 300 microni si 20% ( 950 microni (max. 2 mm), stabil chimic, insolubil, nevolatil si nebiodegradabil | Conditii speciale de depozitare | Conditii speciale de executie |

## Cerinte speciale de depozitare

Tabel 105 - Cerinte speciale de depozitare

| Material | Categorie* | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namol | AA | - | - | - | D |
| Ulei uzat | AA | D | - | - | D |
| Deseuri menajere | AA | D | - | - | D |
| Paleti de lemn, lemn | AA | D | - | - | D |
| anvelope scoase din uz | AA | D | - | - | D |
| Componente demontate din echipamente casate, altele decat la 16 02 15 | AA | D | - | - | D |
| Acumulatori | AA | D | - | - | D |

## Recipiente de stocare a deseurilor

Tabel 106 - Cerinte caracteristice BAT pentru recipientele de stocare

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da/Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientele de depozitare: prevazute cu capace, valve etc. Si securizate; inspectate in mod regulat si inlocuite sau reparate cand se deterioreaza (cand sunt folosite, recipientele de depozitare trebuie clar etichetate) | Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientelor care s-au stricat sau curg? | Da |

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

Tabel 107 - Valorificarea/Eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practicabile pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Neutralizarea apelor acide provenite de la VIROMET S.A. si PUROLITE S.R.L. in Statia de Tratare Ape Uzate | - | Namol deshidratat de la epurarea apelor reziduale industriale (cu umiditatea la depunere de 50%) | Se depoziteaza in Depozit de deseuri industriale nepericuloase – celula I | Eliminare | D5 | Nu se pot recupera. |
| Rezultat din purificarea gazului metan necesar pentru reformare (desulfurare) | Zn | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale (ZnO) | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Rezultat din sinteza gazului cracat | Cu, Zn, Al | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (CuO-ZnO-Al2O3) | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Rezultat din purificarea gazului metan (de hidrogenare) | Co, Mo, Ni | Catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase (Co-Mo sau Ni-Mo) | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Rezultat din cracarea gazului metan | Ni | Catalizatori uzati de la cracarea catalitica (NiO) | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Stoc din productia anterioara Prelucrarea materialelor plastice si PTFE | - | Deseu de materiale plastice PE si PTFE | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Instalatia rasini ureo-formaldehidice | - | Rasini formaldehidice | Se reintroduc in tehnologie | - | - | - |
| Functionare si intretinere instalatii tehnologice, mijloace auto | - | Ulei uzat | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Din constructii si demolari | - | Caramizi | Se reutilizeaza in constructii | Valorificare | R5 | - |
| Deseuri de la demolari constructii | - | Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice | Se concaseaza si sunt utilizate pentru amenajarea drumurilor de acces in societate | - | R11 | - |
| Deseuri din constructii si demolari | SiO2 | Sticla | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R12 | - |
| Activitati de intretinere instalatii | alama, bronz, Cu | Cupru, bronz, alama | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R12 | - |
| Activitati de intretinere instalatii | Al | Aluminiu | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R12 | - |
| Activitati de intretinere instalatii | Pb | Plumb | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R12 | - |
| Activitati de intretinere instalatii | Fe | Fier vechi | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R12 | - |
| Activitati de intretinere | - | Deseu de azbest – materiale izolante cu continut de azbest | Se elimina prin operatori autorizati. | Eliminat | D5 | Nu se pot recupera. |
| Deseuri din constructii si demolari | - | Materiale izolante (vata minerala) | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R12 | - |
| Manipularea necorespunzatoare a materiei prime | - | Uree declasata | Se valorifica in agricultura. | Valorificare | R10 | - |
| Prelucrari mecanice | - | Span feros | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Intretinere mijloace de transport AUTO si CF | - | Acumulatori uzati | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Intretinere mijloace de transport AUTO | - | Anvelope uzate | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Aprovizionare si activitati birou | - | Ambalaje de hartie si carton | Se depoziteaza in saci PE si PP la Magazia centrala. Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Achizitii si activitati administrative | - | Ambalaje de materiale plastice | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Achizitii si activitati administrative | - | Ambalaje de lemn | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Achizitii si activitati administrative | - | Ambalaje metalice | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Achizitii si activitati administrative | - | Ambalaje de sticla | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Prelucrari mecanice si intretinere instalatii | - | Metale feroase | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Instalatii de tratare a apei | - | Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate | Se elimina prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Aprovizionare si activitati birou | - | Deseuri de hartie si carton | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Iluminare artificiala a zonelor de lucru | - | Surse de lumina liniare si compacte | Se valorifica prin operatori autorizati | Valorificare | R13 | - |
| Personalul angajat | - | Deseuri menajere | Se elimina prin operatori autorizati. | Eliminare | D5 | Nu se pot recupera |
| Deseuri de la prelucrarea materialului lemnos | - | Rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir | Valorificarea se realizeaza prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Manipularea necorespunzatoare a varului calcic folosit la prepararea laptelui de var utilizat in neutralizarea apelor acide din Statia de Tratare Ape Uzate | - | Deseu pe baza de calciu (var declasat) | Se valorifica prin operatori autorizati si utilizare in agricultura si constructii | Valorificare | R13 | - |
| Birotica | - | Deseuri de echipamente electrice si electronice | Se valorifica prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, intretinere | - | Alte deseuri nespecificate (furtun cauciucat) | Se elimina prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |
| Deseuri de echipament individual de protectie uzat | - | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie | Se elimina prin operatori autorizati. | Valorificare | R13 | - |

## Deseuri de ambalaje

Tabel 108 - Deseuri de ambalaje

| Material | Deseuri de ambalaje generate (tone) | Valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate in instalatii de recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate in instalatii de recuperare de energie |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartie - carton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lemn* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Energie

VIROMET S.A. se alimenteaza cu energie electrica din doua surse:

- CET propriu cu o capacitate instalata de 18 MWh si de turbinele aferente producerii de energie electrica;

- din SEN prin statia SRA 110/6 kV. (Anexa nr. 12 - RA)

VIROMET S.A. isi asigura partial de energie electrica fiind in acelasi timp furnizor si pentru alti agenti economici care activeaza pe platforma industriala.

VIROMET S.A. isi asigura necesarul propriu de energie termica fiind in acelasi timp furnizor pentru alti agenti economici care activeaza pe platforma industriala.

Societatea dispune de cazane de producere a aburului de medie presiune.

Combustibilul utilizat in acest scop este gazul metan.

## Cerinte de baza privind energia

( Sectia METANOL

Tabel 109 – Consum energie Sectia METANOL

| PRODUSUL MATERII PRIMESI UTILITATI | UM/t | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| 1. METANOL |
| Energie electrica - MET. III + MET. IV | Kwh | *145 |
| Energie electrica - MET. IV | Kwh | 98 |
| Gaze naturale | mc(s) | 1.350 |
| 2. AZOT (debit aer 2500 mc/h) |
| Energie electrica | Kwh/1000 mc | 730 |
| 3. ABUR EXCES |
| Gaze naturale | mc(s)/Gcal | 123 |
| Energie electrica | kwh/Gcal | 11 |

Nota: * pentru functionare Met. IV = 98 kWh/t

pentru functionare Met. III + Met. IV = 145 kWh/t

( Sectia RASINI

Tabel 110 – Consum energie Sectia RASINI

| PRODUSUL MATERII PRIME SI UTILITATI | UM/t | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| 1. Rasini ureoformaldehidice diverse sorturi |
| Energie electrica | KWh | 18 ÷ 100 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 ÷ 0,5 |
| 2. Rasini ureoformaldehidice diverse sorturi |
| Energie electrica | KWh | 18 ÷ 100 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 ÷ 0,5 |
| 3. PRECONDENSAT UF 70% |
| Energie electrica | KWh | 13 |
| Energie termica | Gcal | 0,1 |
| 4. PRECONDENSAT UF 80% |
| Energie electrica | KWh | 15 |
| Energie termica | Gcal | 0,3 |
| 5. Antiaglomerant |
| Energie electrica | KWh | 25 |
| Energie termica | Gcal | 0,5 |
| 6. INTARITOR R |
| Energie electrica | KWh | 80 |
| 7. VIMEL |
| Energie electrica | Kwh | 70 |
| Energie termica | Gcal | 1,1 |
| 8. VIOPRET TR 55% |
| Energie electrica | Kwh | 55 |
| Energie termica | Gcal | 0,5 |

( SECTIA TERMO

Tabel 111 – Consum energie SECTIA TERMO

| PRODUSUL MATERII PRIMESI UTILITATI | UM | Norme consum |
| --- | --- | --- |
| ENERGIE ELECTRICA (MWh) | MWh |  |
| Energie electrica | KWh | 18,5 |
| Energie termica | Gcal | 2,6 |
| ENERGIE TERMICA (Gcal) | Gcal |  |
| Energie electrica | KWh | 16 |
| Energie termica | Gcal | 0,04 |
| Gaze naturale | mc | 142 |
| APA DEMINERALIZATA (mc) | mc |  |
| Energie electrica | KWh | 2 |
| Energie termica | Gcal | 0,0054 |

### Consumul de energie

Tabel 112 - Consumul de energie

| Sursa de energie | Consum de energie |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 4893 |  |  |
| Electricitate din alta sursa* | 18,5 |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* | - | - |  |
| Gaze | 618.489 | Nu se aplica |  |
| Motorina | - | Nu se aplica |  |
| Benzina | - | Nu se aplica |  |
| Altele (Operatorul /titularul activitatii trebuie sa specifice) – surse proprii din biomasa | - | - |  |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara: factorul de conversie pentru energia termica = > 1 Gcal = 1,2 MWh

Tabel 113 - Informatii

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc.) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Bilant energetic/produs /instalatie | Bilant energetic. |

### Energie specifica

Tabel 114 - Consum de energie general si specific pe tona de material prelucrat

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) (specificati unitatile adecvate) | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricare rasini | 0,28 ÷ 0,0324 GJ/t |  | 5,80 GJ/t (POL, Table 6.4., pag. 115) |
| Metanol | 140 kwh/tona | - | - |

### Intretinere

Masurile de baza pentru functionare si intretinere cu eficienta energetica sunt descrise in tabelul urmator.

Tabel 115 - Conformarea procedurii

| Exista masuri documentate defunctionare, intretinere si gospodarire a energiei pentru urmatoarele componente? (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenele la care masurile vor fi implementate sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Da |  |  |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); |  | Nu | Nu folosim asemenea tehnologii |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; |  | Nu |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Da |  | Pentru urmarirea utilajului exista fisa sau livretul utilajului in functie de caz si registru de urmarire a parametrilor de functionare din instalatii , unde nu exista fisa sau livret. Existe Programe de reparatii |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice de baza privind eficienta energetica sunt descrise in tabelul urmator.

Tabel 116 - Conformarea cu masurile tehnice

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnice sunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | Da |  | Reparatiile izolarilor sistemelor de abur se fac conform programelor de reparatii. |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | Da |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. | Da |  |  |
| Alte masuri adecvate | - | - | - |

### Masuri privind serviciile in cladiri

Masurile de baza privind functionarea serviciilor de utilitati in cladiri cu eficienta energetica sunt descrise in tabelul urmator.

Tabel 117 - Conformarea serviciilor in cladiri

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da | - | Urmarirea in explotarea a constructiilor industriale si civile Nu influenteaza activitatea |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii | Da | - |  |

## Eficienta energetica

Tabel 118 - Eficienta energetica

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de eficienta energetica | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent(CAE), EUR | CAE/CO2recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Selectarea corecta a tipului de ventilatoare si analiza pozitionarii lor in cladire | - | - | - | - | - |
| Instalarea ventilatoarelor cu un consum de energie scazut per m3 de aer | - | - | - | - | - |
| Utilizarea eficienta a ventilatoarelor | - | - | - | - | - |
| Aplicarea luminii fluorescente in loc de becuri cu incandescenta | - | - | - | - | - |
| Aplicarea schemelor de iluminat | - | - | - | - | - |
| Se vor specifica dupa realizarea auditului energetic. | - | - | - | - |  |

Nota: Nu se recupereaza CO2.

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Tabel 119 - Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor | Da |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei de uscare | Nu | Nu avem procese de uscare |
| Minimizarea utilizarii apei si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia) | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare | Nu | Instalatiile sunt amplasate la distante relativ mari, datorita specificului activitatii |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. | Nu | Nu este cazul |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Da |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. | Da |  |
| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei |  |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Da |  |
| Valve automate | Da |  |
| Valve de returnare a condensului | Da |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare | Nu | Nu avem asemenea procese tehnologice |
| Altele | - | - |

## Alternative de furnizare a energiei

Tabel 120 - Alternative de furnizare a energiei

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D/N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Da |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Nu | Nu producem deseuri combustibile |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | Nu | Nu este cazul |

# Accidente si consecintele lor

## Risc de accident major care implica substante periculoase – SEVESO

Tabel 121 - Categorii de risc

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunteti un amplasament de nivel superior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO? | Da | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Da |
| Sunteti un amplasament de nivel inferior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 care transpune a Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati elaborat politica privind prevenirea accidentelor majore ? | - |

## Plan de management al accidentelor

Tabel 122 - Plan de management al accidentelor

| Scenariu de accident sau de evacuare anormala | Probabilitatea de producere | Consecintele producerii | Masuri luate sau propuse pentru minimizarea probabilitatii de producere | Actiuni planificate in eventualitatea ca un astfel de eveniment se produce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raport de securitate Plan de urgenta intern | - | - | - | - |

Care dintre cele de mai sus considerati ca provoaca cele mai critice riscuri pentru mediu?

Sunt stabilite in Raportul de securitate.

Pe amplasamentul liniilor tehnologice aflate in functiune, pe perioada desfasurarii activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore, care sa conduca la poluarea factorilor de mediu.

Pentru conformarea cu cerintele legale si a altor cerinte, reducerea sau eliminarea aspecte de mediu cu impact asupra factorilor de mediu si sanatatii oamenilor, sunt intocmite si/sau actualizate periodic programe de:

• intretinere si reparatii a instalatiilor si echipamentelor aflate in functiune;

• lucrari de estetizare cladiri si cuvelor de retentie,

• curatenie instalatii, platforme si cai de acces.

## Tehnici

Tabel 123 - Tehnici de prevenire

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
|  | Se tine un inventar actualizat permanent al substantelor utilizate. |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | Se aplica. Unitatea a elaborat inventarul substantelor si amestecurilor periculoase utilizate si a stabilit incompatibilitatile pe baza Fiselor tehnice de securitate. Materiile prime sunt insotite de certificate de la furnizor. Deseurile se analizeaza periodic. |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
|  | Se aplica |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | Sunt asigurate prin proiectare, executie, exploatare si control periodic. |
| bariere si retinerea continutului | Nu sunt necesare. Exista decantoare, separatoare de produse petroliere si bazine colectoare, cuve de retentie. |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
|  | Exista o cuve de retentie la rezervoare in care se colecteaza toate eventualele scurgeri accidentale |
| izolarea cladirilor | Pe platforma sunt cca. 72 de cladiri functionale, cu structura din beton, beton si caramida , schelet metalic si zidarie. Toate constructiile principale sunt izolate hidrofug si termic (2-3 straturi de bitum, hartie gudronita sau folie speciala). Acoperisurile sunt din, tigla, tabla de aluminiu sau tabla neagra si placi de beton |
| asigurarea preaplinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme independente de nivel inalt, intrerupatoare de nivel inalt si contorizarea incarcaturilor | Pentru depozitele de substante sunt prevazute: indicatoare locale si la tablou, a nivelului in rezer- voare, sau semnalizoare de nivel maxim, la tablou cu alarma si blocaj sau se urmareste continuu nivelul, in registrele parametrilor de lucru. |
| sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | Se aplica Da, in toate instalatiile Placute de semnalizare si avertizare. Paza in punctele cheie. |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, ratarilor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 2 |
|  | Exista registru de productie (PS-MI-14-R01), registre de operare, rapoarte de tura,specifice fazelor proceselor tehnologice (PS-MI-14-R02), la depozitele de produse finite (PO-MI-14-R03). Registru depozitului tip batal |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente | A se vedea Sectiunea 2 |
|  | Se aplica Conform instructiunilor de lucru, instructiuni proprii de sanatate si securitatea muncii si situatii de urgenta |
| rolurile si responsabilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | Sunt stabilite in Planuri de urgenta si conform: instructiunilor de lucru regulamentelor de functionare planului de prevenire si poluare accidentala plan de urgenta interna raport de securitate |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice | Procedura documentata in cadrul sistemului de management integrat si conform instructiunilor de lucru |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | Se monitorizeaza in punctele esentiale. |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel inalt sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima | Prin constructie este asigurata curgerea libera a apei, in canale. |
| alarmele de nivel inalt nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | Nu este cazul. Se face intretinerea periodica a retelelor de canalizare conform regulamentului de exploatare a sistemului de canalizare |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | Sunt stabilite in conformitate cu regulamentele de functionare si instructiunilor de lucru, instructiuni proprii de sanatate si securitatea muncii si situatii de urgenta identificate in Raportul de securitate si Planul de urgenta intern, Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluante |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta | Se aplica Sunt stabilite in planurile pentru situatii de urgenta, planuri de actiune in caz de alarma chimica, de aparare impotriva dezastrelor, de interventie in caz de poluare accidentala si plan de aparare impotriva incendiilor. Telefon Fax e-mail |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare | Se aplica: - materiale si baraje absorbante - monitorizarea vizuala a nivelului rigola - anuntarea autoritatilor de resort, telefonic si prin fax - dirijarea scurgerilor catre separatoare Rezervorul de combustibil este cu pereti dublii si anuntarea se face conform Programului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluante si Planului de actiune pentru situatii de urgenta |
| izolarea scurgerilor si a apei folosite pentru stingerea incendiilor | Se aplica: - dirijarea scurgerilor la reteaua de canalizare organica sau anorganica - exista retea separata de alimentare apa incendiu in societate |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

# Zgomot si vibratii

Din datele existente zgomotul nu creeaza efecte asupra comunitatii.

Receptorii sensibili sunt la distante mai mari de 2 Km fata de amplasament.

Zgomotul si vibratiile in instalatii sunt generate de motoare, masini si echipamente ce au elemente rotative in functiune, intre acestea situandu-se in principal, compresoarele, ventilatoarele, suflantele, utilajele pentru sfaramat si macinat.

Limita maxima admisa pentru zgomot la locurile de munca, hale industriale, care necesita o solicitare redusa a atentiei, este de 87 dB(A), nivel accustic echivalent continuu, locurile de munca cu solicitare medie a atentiei cu un nivel maxim admis de 75 dB(A), iar locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala crescuta au un nivel maxim admis de 60 dB(A).

La limita incintei industriale, nivelul de zgomot este de maxim 65 dB(A) conform SR 1009:2017.

Utilajele tehnologice nu prezinta vibratii pe timpul functionarii.

In procedurile operationale (Activitatea Controlul Instalatiilor si Activitatea de planificare, urmarire si executie a reparatiilor pentru mijloacele fixe) se urmareste prevenirea si minimizarea zgomotului si vibratiei prin verificarea periodica a zgomotului si vibratiei. In functie de aceasta se iau urmatoarele masuri:

- selectarea echipamentului cu nivele scazute de zgomot si vibratie;

- instalarea antivibratiei pentru echipamentul industrial;

- decuplarea surselor si imprejurimilor vibratiei;

- absorbirea de sunet sau ecranarea surselor de zgomot.

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

Tabel 124 - Receptori

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia/sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traficul auto | 65 dB | Nu exista | - | - | Nu |
| Suflante | 65 dB | Nu exista | - | - | Nu |
| Ventilatoare | 65 dB | Nu exista | - | - | Nu |

## Surse de zgomot

In cadrul VIROMET S.A. exista surse generatoare de zgomot dupa cum urmeaza:

- utilaje – pompe si compresoare, ventilatoare, alte masini rotative;

- traficul rutier din incinta unitatii si din imediata vecinatate a amplasamentului – surse cu caracter discontinuu.

Sursele de zgomot pot fi clasificate dupa modul de manifestare, in:

- surse cu caracter continuu: utilaje aflate in functiune;

- surse cu caracter discontinuu: traficul rutier.

Durata operatiilor/utilajelor generatoare de zgomot coincide cu perioada de functionare a acestora.

Sursa de zgomot datorata activitatii de depozitare o reprezinta traficul autovehiculelor de transport a deseurilor si motoarele utilajelor de descarcare si manipulare a deseurilor. Datorita faptului ca frecventa de circulatie este relativ redusa (namolul deshidratat se alimenteaza in depozit o data la 6 luni, iar copolimerul o data pe luna), poluarea fonica este nesemnificativa pentru impactul asupra populatiei din localitatile limitrofe si atat mai putin asupra lucratorilor din platforma chimica VIROMET Victoria.

Tabel 125 - Surse de zgomot

| Faceti o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ. Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in programele pentru conformare |
| Traficul auto | - | motor | Nu | Nu se cunoaste | Nu este cazul | - |
| Suflante | - | contact | Nu | Nu se cunoaste | Nu este cazul | - |
| Ventilatoare | - | contact | Nu | Nu se cunoaste | Izolatie | - |

Orice alte informatii relevante trebuie precizate aici sau trebuie facuta referire la ele.

De ex. Surse aflate in afara instalatiei

Nu este cazul.

In afara incintei unitatii sunt drumuri publice care contribuie la zgomotul de fond.

## Studii de masurare a zgomotului in mediu

Tabel 126 - Studii de masurare a zgomotului in mediu

| Referinta (Denumirea, anul, etc.) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu au fost efectuate studii pentru masurarea zgomotului, dar se efectueaza monitorizarea zgomot in interiorul si exteriorul amplamentelor | Stabilirea nivelului zgomotului la limita amplamentelor cu exteriorul | - La limita incintei Poarta comerciala Sumerna – zona casa reglare gaz Sumerna in zona locuita Sumerna in dreptul instalatiei Metanol - Pe zone de protectie Oras Victoria Farmacie Oras Victoria Club Oras Victoria Spital | - circulatia pe drumurile publice - manevrele executate amplasamente | Valorile inregistrate sunt sub limitele admise de legislatia romana. |

## Intretinere

Tabel 127 - Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | - | DA | - |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? | - | DA | - |

## Limite

Tabel 128 – Limite

| Receptor sensibil | Sursa | Limite | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza* | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul Error! Reference source not found.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalul operator care deserveste zonele de productie |  |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Ventilatoare/ Generator | Zi | - | 87 dB (A) | Nu s-a masurat | - |
|  |  | Noapte | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nu s-a masurat | - |
| Limita functionala | Activitatea desfasurata in incinta | Zi | 65 | 55 | 60 | - |
|  |  | Noapte | 40 | 45 | 40 |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie optata cand este solicitata de Autoritatea de Reglementare. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

Tabel 129 - Informatii suplimentare instalatii complexe si/sau cu risc ridicat

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | - | - | - | - |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

Nu este cazul

- Manevrare mecanica;

Nu este cazul

- deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

Masini marfa

Orice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele. Nu este cazul.

# Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor atmosferice

Tabel 130 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIM | BAT-BREF | Reglemen-tat | BAT-BREF |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Gaze de ardere (CO, NOx, SOx) | Centrale termice | An | Trimestrial | SR ISO 10396 | EN 15058 EN 14792 EN 14791 | Laborator acreditat | - | - | - |
| Pulberi (in suspensie) |  |  |  | SR EN 13284-1 | SR EN 13284-1 |  |  |  |  |
| Gaze de ardere CO NOx SOx | Metanol III – cracare + facla Metanol IV – cracare + cazan auxiliar Kellogg + facla | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 NS NS |  | - | - | - |
| Metanol | Instalatie Metanol IV – Distilare | Lunar | NS1) Lunar sau la fiecare doua luni | EPA 308/ SR EN 13649 | UNI EN 13649 NIOSH 2000 | Laborator acreditat | - | - | - |
| Dimetil eter | Instalatie Metanol IV - Distilare | Lunar | NS | Metoda Gaz Cromatografica cu detector FID (GC-FID), sau orice alta metoda utilizata de laboratoarele nationale acreditate | NS | Laborator acreditat | - | - | - |
| Formaldehida | Instalatie de fabricare rasini Tip E1 | Lunar | Lunar sau la fiecare doua luni | EN 12619 | EN 12619 | Laborator acreditat | - | - | - |

Obs: 1)NS - nespecificat

Descrieti orice programe/masuri diferite pentru perioadele de pornire si oprire.

In Regulamente de fabricatie pentru instalatii s-a stabilit un program de masuri pentru perioadele de pornire si oprire.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Raport de mediu |
| --- | --- |

Tabel 131 - Programul de monitorizare

| Proces tehnologic | Sursa | Punct de prelevare | Caracteristica fizice ale surselor | Indicatori | Frecventa/ Justificare | Echipament de depoluare | Eficienta (%) | Cerinta BAT | Frecventa monitorizarii | Metoda de incercare | Limite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | AIM | BAT-BREF | Reglementat | BAT-BREF |  |
| Producere metanol | Reactor obtinere metanol | S1 – Cos de dispersie cracare Metanol III - C 202 | H = 40 m ( = 1.300 mm v = 5 m/s t = 1500C Debit volumetric = 20.000 mc/h | NOx | Trimestru – pe perioada de functionare | - | Nu exista date de referinta. | LVOC, 2017 BAT 9, pag. 586 Transmitere fluxurilor de gaze de proces cu o valoare calorica suficienta spre o unitate de combustie | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | SOx |  |  |  |  | Lunar | NS |  | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | Lunar | NS |  | NS | - |
|  |  | S2 – Cos de dispersie Kellog/cracare Metanol IV - S 101 | H = 38 m S = 3000 x 2000 mm v = 5 m/s t = 1500C Debit volumetric = 250.000 mc/h | NOx | Trimestru – pe perioada de functionare | - |  |  | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | SOx |  |  |  |  | Lunar | NS |  | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | Lunar | NS |  | NS | - |
|  |  | S3 - Cos de dispersie Distilare Metanol IV - S 202 | H = 38 m S = 1.000 x 700 mm v = 1 m/s t = 1500C Debit volumetric = 1076 mc/h | CH3OH | Trimestru – pe perioada de functionare | - |  |  | Lunar | NS1) | EPA 308/ SR EN 13649 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 100 mg/mc |
|  |  |  |  | DME (C2H6O) |  |  |  |  | Lunar | NS | Metoda Gaz Cromatografica cu detector FID (GC-FID), sau orice alta metoda utilizata de laboratoarele nationale acreditate | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 150 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 5-30 mg/Nmc (TVOC) |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 | - |
|  |  | S4 - Cos de dispersie Facla Metanol III - C 201 | H = 35 m ( = 600 mm v = 15 m/s t = 4000C Debit volumetric = 15.000 mc/h | NOx | Trimestru – pe perioada de functionare | - |  |  | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | SOx |  |  |  |  | Lunar | NS |  | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | Lunar | NS |  | NS | - |
|  |  | S5 - Cos de dispersie Facla Metanol IV - S 201 | H = 40 m ( = 600 mm v = 15 m/s t = 4000C Debit volumetric = 15.000 mc/h | NOx | Trimestru – pe perioada de functionare | - |  |  | Lunar | Periodic (o data pe an) sau continuu | SR ISO 10396 | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | SOx |  |  |  |  | Lunar | NS |  | EN 15058 ASTM-D-6522 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 500 mg/mc |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | Lunar | NS |  | NS | - |
| Instalatie de fabricare rasini Tip E1 | Condensare | S8 – Cos de dispersie - V1 | H = 12 m ( = 30 mm v = 1 m/s t = 25 ÷ 350C Debit volumetric = 2000 mc/h | CH2O | Semestru – pe perioada de functionare | 70 ÷ 99 | - Instalatie de captare emisii de formaldehida: spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V1 | CWW, 2016 Table 3.170, pag. 369 | Lunar | NS | EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 20 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 2–5 mg/Nmc |
|  |  |  |  | Pulberi |  |  |  |  | Lunar | NS | SR EN 13284-1 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 50 mg/mc |
|  |  |  |  | VOC |  |  |  |  | Nu este reglementat | NS | SR EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 150 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 5–30 mg/Nmc |
|  | Condensare | S9 – Cos de dispersie – V2 | H = 12 m ( = 250 mm v = 1 m/s t = 20 ÷ 300C Debit volumetric = 2000 mc/h | CH2O | Semestru – pe perioada de functionare | 70 ÷ 90 | - Instalatie de captare emisii de formaldehida: spalare cu apa in absorber. Emisiile de formaldehida sunt captate pe cosul de dispersie V2 | CWW, 2016 Table 3.226, pag. 425 | Lunar | NS | EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 20 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 2–5 mg/Nmc |
|  |  |  |  | Pulberi |  |  |  |  | Lunar | NS | SR EN 13284-1 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 50 mg/mc |
|  |  |  |  | VOC |  |  |  |  | Nu este reglementat | NS | SR EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 150 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 5–30 mg/Nmc |
| Instalatie precondensat UF | Evaporare | S10 – Cos de dispersie suflanta – UF2 | H = 15 m ( = 400 mm v = 1 m/s t = 350C Debit volumetric = 2.500 mc/h | CH2O | Semestru – pe perioada de functionare | - | Ventilatie mecanica, evaporare | Nu exista datede referinta | Lunar | NS | EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 20 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 2–5 mg/Nmc |
|  |  |  |  | Pulberi |  |  |  |  | Lunar | NS | SR EN 13284-1 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 50 mg/mc |
|  |  |  |  | VOC |  |  |  |  | Nu este reglementat | NS | SR EN 12619 | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 150 mg/mc BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 5–30 mg/Nmc |
| Atelier tamplarie | Sala masinilor | S11 – - | - | Pulberi | - | Instalatie exhaustare (recuperare) praf si rumegus cu ciclon | 70 ÷ 90 | Nu exista date de referinta. | - | NS | - | NS | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) 50 mg/mc |
| Instalatii de ardere | cazan Babcock (1 buc.) | S11 – Cos de dispersie B 1 | H = 8 m ( = 1.100 mm Debit volumetric = 10.000 mc/h | Pulberi | An | - | - | Nu exista date de referinta. | An | Trimestrial An | EN 13284-1 | EN 13284-1 | 5 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | NOx |  |  |  |  | An | Trimestrial An | SR ISO 10396 | EN 15058 | 35 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14792 | - |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14791 | 100 mg/Nmc L 278/2013 |
|  | Cazan CR 12 (1 buc.) | S12 – Cos de dispersie C 5 | H = 20 m ( = 1.100 mm v = 5 ÷ 40 m/s t = 1500C Debit volumetric = 60.000 mc/h | Pulberi | An | - | - |  | An | Trimestrial An | EN 13284-1 | EN 13284-1 | 5 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | NOx |  |  |  |  | An | Trimestrial An | SR ISO 10396 | EN 15058 | 35 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14792 | - |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14791 | 100 mg/Nmc L 278/2013 |
|  | Cazan CR 12 (1 buc.) | S13 – Cos de dispersie C 6 | H = 20 m ( = 1.100 mm v = 5 ÷ 40 m/s t = 1500C Debit volumetric = 60.000 mc/h | Pulberi | An | - | - |  | An | Trimestrial An | EN 13284-1 | EN 13284-1 | 5 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | NOx |  |  |  |  | An | Trimestrial An | SR ISO 10396 | EN 15058 | 35 mg/Nmc L 278/2013 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14792 | - |
|  |  |  |  | CO |  |  |  |  | An | Trimestrial An |  | EN 14791 | 100 mg/Nmc L 278/2013 |

## Monitorizarea emisiilor in apa

Apele uzate menajere, tehnologice si pluviale sunt epurate local si apoi evacuate in receptor natural.

Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apei se realizeaza conform Autorizatiei de Gospodarirea Apelor in vigoare nr. nr. 123 / 22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022, Autorizatie de Gospodarirea Apelor in vigoare nr. 86 / 19.11.2019, valabilă pe perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru Monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industriale (batal) si Autorizatie de Gospodarirea Apelor 87 / 19.11.2021, valabilă până la data de 18.11.2024.

Tabel 132 - Monitorizarea emisiilor in apa

| Nr. crt. | Punct de monitorizare | Parametru | Frecventa de prelevare a probelor si analiza | Metoda de incercare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Existent | BAT-BREF | Frecv propusa | Reglementat | BAT-BREF |
| 1. Efluent statie de epurare |
| Receptor: raul Olt | - pH | zilnic | la fiecare monitorizare | Lunar | SR EN ISO 10523 | NS |
|  | - suspensii | zilnic | Zilnic Saptamanal |  | EN 872 | EN 872 |
|  | - reziduu filtrat la 1050C | zilnic | NS1) |  | STAS 9187 | NS |
|  | - CBO5 | saptamanal | NS |  | SR EN 1899-1;2 | NS |
|  | - CCO-Cr | zilnic | NS |  | SR ISO 6060 | NS |
|  | - NH4+ | zilnic | Zilnic Saptamanal |  | SR ISO 7150-1 | NS |
|  | - NO3- | zilnic | NS |  | SR ISO 7890-3 | NS |
|  | - NO2- | zilnic | NS |  | SR EN ISO 26777 | NS |
|  | - sulfuri + H2S | zilnic | NS |  | SR ISO 10530 | NS |
|  | - cloruri | zilnic | NS |  | SR ISO 9297 | NS |
|  | - sulfati | zilnic | NS |  | STAS 8601 | NS |
|  | - fenoli | zilnic | Saptamanal |  | SR ISO 6439 | EN ISO 14402 |
|  | - azot total | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | SR EN 12260 | EN 12260 |
|  | - nitroderivati | saptamanal | NS |  | Cromatografic | NS |
|  | Carbon organic total (TOC) | Nu este reglementat | Zilnic Saptamanal |  | EN 1484 | EN 1484 |
| 2. Ape conventional curate: |
| - receptor paraul Ucea | - pH | saptamanal | NS | Lunar | SR EN ISO 10523 | NS |
|  | - reziduu filtrat la 105°C | saptamanal | NS |  | STAS 9187 | NS |
|  | - suspensii | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | EN 872 | EN 872 |
|  | - CCO-Cr | saptamanal | Zilnic Saptamanal |  | SR ISO 6060 | NS |
|  | - Amoniu (-NH4+) | saptamanal | NS |  | SR ISO 7150-1 | NS |
|  | - fenoli | saptamanal | Saptamanal |  | SR ISO 6439 | EN ISO 14402 |
|  | - Nitroderivati (-RNO2) | saptamanal | NS |  | Cromatografic | NS |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Autorizatia de Gospodarirea Apelor Raport de mediu |
| --- | --- |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

Monitorizarea se realizeaza conform Program de monitorizare mediu si cuprinde:

- Program de control al calitatii apei;

- Program de control monitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru depozitele de deseuri nepericuloase (batal);

- Program tehnologic de control al instalatiei de tratare ape uzate;

Tabel 133 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/prelevatoarele de probe/laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Efluent statie de epurare |
| - pH | - receptor: raul Olt | zilnic | SR EN ISO 10523 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - suspensii |  |  | EN 872 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - reziduu filtrat la 1050C |  |  | STAS 9187 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - CBO5 |  |  | SR EN 1899-1;2 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - NH4+ |  |  | SR ISO 7150-1 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - NO3- |  |  | SR ISO 7890-3 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - NO2- |  |  | SR EN ISO 26777 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - sulfuri + H2S |  |  | SR ISO 10530 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - cloruri |  |  | SR ISO 9297 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - sulfati |  |  | STAS 8601 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - fenoli |  |  | SR ISO 6439 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - azot total |  |  | SR EN 12260 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - nitroderivati |  |  | Cromatografic | Laborator acreditat | - | - | - |
| Ape conventional curate: |
| - pH | - receptor paraul Ucea | saptamanal | SR EN ISO 10523 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - reziduu filtrat la 105°C |  |  | STAS 9187 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - suspensii |  |  | EN 872 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - Amoniu (-NH4+) |  |  | SR ISO 7150-1 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - fenoli |  |  | SR ISO 6439 | Laborator acreditat | - | - | - |
| - Nitroderivati (-RNO2) |  |  | Cromatografic | Laborator acreditat | - | - | - |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana (foraj monitorizare)

Monitorizarea semestriala a panzei freatice in realizeaza in 3 foraje de observatie din zona depozitului de deseuri (PC 1 (F1), PC 2 (F2), PC 3 (F3)) pentru indicatorii: pH, suspensii, reziduu fix, CCOCr, CBO5, amoniu, azotati, sulfati, metale grele (Cd, Pb, Cu, Zn), Ca si in 3 foraje din zona de impact a amplasamentului:

- Ucea de Sus

- Ucea de Jos

- Feldioara

Tabel 134 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana (foraj monitorizare)

| Parametru | Unitate de masura | Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | Ucea de Sus Ucea de Jos Feldioara | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
| suspensii | mg/l |  |  | SR EN 872 |
| reziduu fix | mg/l |  |  | STAS 9187 |
| Consum biochimic de oxigen | mgO2/l |  |  | SR EN 1899-1;2 |
| Oxigen dizolvat | mg/l |  |  | SR EN ISO 25814 |
| Amoniu | mg/l |  |  | SR ISO 7150-1 |
| azotati | mg/l |  |  | SR ISO 7890-3 |
| fenoli | mg/l |  |  | SR ISO 6439 |
| Cloruri | mg/l |  |  | SR ISO 9297 |
| Formaldehida | mg/l |  |  | Cromatografic |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata

Monitorizarea se realizeaza conform Program de monitorizare mediu si cuprinde:

- Program de control al calitatii apei;

- Program tehnologic de control al instalatiei de tratare ape uzate;

in conformitate cu Autorizatie de Gospodarirea Apelor in vigoare nr. nr. 123/22.10.2021, valabila pana in 22.10.2022, Autorizatie de Gospodarirea Apelor in vigoare nr. 86/19.11.2019, valabilă pe perioada de urmarire postinchidere stabilita de A.P.M. Brasov pentru Monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri industriale (batal) si Autorizatie de Gospodarirea Apelor 87/19.11.2021, valabilă până la data de 18.11.2024

Tabel 135 - Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata

| Parametru | Unitate de masura | Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | unit. pH | Raul Olt - amonte: Oltet - aval: Arpas - Feldioara in sectiunea de descarcare a colectorului de ape uzate raul Ucea - la pod DN 1 paraul Corbisor - la pod DN 1 - pod drum spre Vistea de Sus | Lunar | SR EN ISO 10523 |
| suspensii | mg/l |  |  | SR EN 872 |
| reziduu filtrat la1050C | mg/l |  |  | STAS 9187 |
| oxigen dizolvat | mg/l |  |  | SR EN ISO 25814 |
| CCO-Cr | mgO2/l |  |  | SR ISO 6060 |
| NH4+ | mg/l |  |  | SR ISO 7150-1 |
| fenoli | mg/l |  |  | SR ISO 6439 |
| cloruri | mg/l |  |  | SR ISO 9297 |
| formaldehida | mg/l |  |  | Cromatografic |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Raport de mediu |
| --- | --- |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

In cadrul societatii sunt monitorizate cantitatile si tipurile de deseuri generate, tinandu-se evidenta acestora prin intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conform H.G. nr. 856/2002, care va fi prezentata anual la A.P.M. Brasov.

Tabel 136 - Monitorizarea deseurilor

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Namol deshidratat de la epurarea apelor reziduale industriale (cu umiditatea la depunere de 50%) | Kg | Statia de epurare | Lunar | Estimare |
| Deseu de materiale plastice PE si PTFE | Kg | Activitatea de productie | Lunar | Cantarire |
| Ulei uzat | Kg | Activitate mentenanta | Lunar | Cantarire |
| Caramizi | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Cupru, bronz, alama | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Aluminiu | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Plumb | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Fier vechi | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Deseu de azbest – materiale izolante cu continut de azbest | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Uree declasata | Kg | Instalatia rasini | Lunar | Cantarire |
| Span feros | Kg | Activitate mentenanta/Atelier mecanic | Lunar | Cantarire |
| Acumulatori uzati | buc. | Parc auto | Lunar | numarare |
| Anvelope uzate | buc. | Parc auto | Lunar | numarare |
| Ambalaje de hartie si carton | Kg | Aprovizionare | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de hartie si carton | Kg | Birouri | Lunar | Cantarire |
| Metale feroase | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Surse de lumina liniare si compacte | buc. | Birouri/spatii de lucru | Lunar | numarare |
| Deseuri menajere | Kg | Birouri/spatii de lucru | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de la demolari | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de la prelucrarea lemnului | Kg | Activitate productie - tamplarie | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de echipamente electrice si electronice | Kg | Birouri/spatii de lucru | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de sticla | Kg | Intretinere/demolare | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de furtun cauciucat | Kg | Intretinere/reaparatii | Lunar | Cantarire |
| Deseuri de echipament individual de protectie uzat | Kg | Activitatea de productie | Lunar | Cantarire |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | Raport de mediu |
| --- | --- |

## Monitorizarea solului

Prin Autorizatia integrata de mediu existenta s-a stabilit necesitatea monitorizarii solului o data la 10 ani.

Monitorizarea calitatii solului se efectueaza doar la Depozitul de deseuri – Celula I, unde nu s-au inregistrat depasiri ale indicatorilor: pH, umiditate, sulfati, cloruri, metale grele (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Mn), pentru care s-au stabilit valori de referinta.

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant

Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei?

Nu

## Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a factorilor de mediu realizata sau propusa privind efectele emisiilor.

Tabel 133 - Monitorizarea Impactului

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost trase) |
| --- | --- | --- |
| Apa uzata | Da – Raport de mediu | S-au inregistrat depasiri |
| Emisii in atmosfera | Da – Raport de mediu | Nu s-au constatat depasiri |
| Nivel imisii | Da – Raport de mediu | Nu s-au constatat depasiri |
| Nivel de zgomot | Da – Raport de mediu | Nu s-au constatat depasiri |
| Calitatea solului | Da – Raport de mediu | Nu se constata depasiri |
| Deseuri colectate | Raportarile lunare | - |
| Apa alimentare | Da – Raport de mediu | Nu se constata depasiri |
| Apa subterana | Da – Raport de mediu | Nu se constata depasiri |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa sau canalizare | Raport de mediu |
| --- | --- |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in aer | Raport de mediu |
| --- | --- |

## Monitorizarea variabilelor procesului

Descrierea monitorizarii variabilelor procesului.

Tabel 138 - Monitorizarea variabilelor procesului

| Urmatoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea necesita monitorizare: | Descrieti masurile luate sau pe care intentionati sa le aplicati |
| --- | --- |
| materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al poluantilor, atunci cand acestia sunt probabili si informatia provenita de la furnizor este necorespunzatoare; | 1. Controlul Aprovizionarii – PS-MI-18 2. Receptia materiilor prime, materialelor si ambalajelor PS-MI-22 3. Activitatea laboratorelor de control receptia materii prime, materiale |
| oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura in cuptor sau in emisiile de gaze; | Programul tehnologic de control la Laboratorului de Protectia Mediului – Analize ape |
| eficienta instalatiei atunci cand este importanta pentru mediu; | Da |
| consumul de energie in instalatie si la punctele individuale de utilizare in conformitate cu planul energetic (continuu si inregistrat); | Inregistrat – Registru |
| calitatea fiecarei clase de deseuri generate. | Analiza deseurilor |
| Listati alte variabile de proces care pot fi importante pentru protectia mediului. | Programul tehnologic de control al produsului metanol si Programul tehnologic de control al produsului formol sunt urmariti parametrii de proces |

## Monitorizare in conditii anormale

Orice situatie de functionare in afara parametrilor de lucru stabiliti poare fi generatoare de situatii de urgenta. In acest caz se iau masurile stabilite prin regulamentele existente la nivelul fiecarei instalatii sau cele specificate in instructiunile afisate la locurile de munca si se instiinteaza seful ierarhic.

Opririle instalatiilor sunt reglementate de aceleasi regulamente de functionare.

In caz de avarie, masurile de prevenire de interventie, sunt prevazute in Regulamentul de functionare a instalatiei, Instructiunile de lucru, SSM,SU si PM.

In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, societatea dispune de surse de alimentare prin baterii de acumulatori pentru asigurarea iluminatului de siguranta si alimentarea pentru comanda celulelor de 6 kV. (Vezi plan de interventie in caz de incendiu).

In cazul producerii de avarii in instalatii, alimentarea cu energie electrica se intrerupe pentru toti consumatorii. Nu exista alte surse de energie in afara celor mentionate mai sus. Reluarea furnizarii energiei electrice este posibila numai dupa eliminarea urmarilor avariei si dupa o verificare temeinica a tuturor traseelor de alimentare.

Este interzisa recuplarea alimentarii cu energie electrica inainte de a se efectua toate verificarile PRAM pentru circuitele care se vor activa.

In cazul producerii unor avarii in instalatii, apa reprezinta agentul principal utilizat pentru stingerea incendiilor, pentru diluarea si spalarea substantelor evacuate cu prilejul avariei. In situatia avarierii conductelor care asigura alimentarea cu apa se va proceda de urgenta la izolarea portiunii avariate si se va actiona prin alimentarea cu apa din surse alternative. Pentru aceasta, reteaua de alimentare cu apa a VIROMET S.A. a fost realizata stil ,,inel“ ceea ce permite ca in cazul avariei pe un circuit sa se poata realiza cuplarea la alta ramura a traselor de alimentare cu apa. Presiunea in retea este asigurata gravitational sau cu pompe cand este necesar.  Reabilitarea portiunilor traseelor de apa avariate in cazul unor accidente reprezinta o prioritate absoluta.

Asigurarea cu apa tehnologica in caz de avarii este de mare importanta mai ales in situatia cand racirile la anumite faze tehnologice sunt esentiale pentru a nu determina generarea altor avarii in instalatiile afectate.

Pentru interventiile in caz de incendiu exista o retea densa de hidranti, retea care asigura o presiune permanenta de 4 – 6 bari.

In principiu, in caz de avarie sursa de alimentare cu abur trebuie intrerupta determinand astfel racirea mediilor de reactie.

Exista si exceptii:

- la reactorul de sinteza a instalatiei Metanol IV in cazul opririi instalatiei racirea catalizatorului se realizeaza prin injectare de abur supaincalzit. Se asigura astfel si protejarea catalizatorului

- la Metanol la faza de cracare, aburul se foloseste pentru inundare pentru stingerea incendiilor in cazul spargerii tevilor de cracare.

Aburul se poate folosi si in alte situatii ca posibilitate de stingere a unor inceputuri de incendii. La fiecare instalatie in parte, in Instructiunile de operare sunt detailate posibilitatile de actionare cu abur in caz de incendii.

Este esential la utilizarea azotului gazos de mare puritate la instalatia Metanol IV in cazul unor avarii care impune oprirea instalatiei. Mentionam ca azotul asigura mediul inert necesar conservarii catalizatorului de sinteza.

Azotul reprezinta si agentul de inertizare a volumelor libere din rezervoarele de depozitare pentru metanol. In cazul unor avarii se va actiona cu prioritate pentru furnizarea azotului la aceste depozite.

# Dezafectare

Prin scopul declarat al actualizarii nu s-au adus modificari ale Planului de masuri la incetarea activitatii care a facut parte din documentatia de obtinere a Autorizatiei integrate de mediu.

Constructiile, utilajele si conductele care au indeplinit DNF sunt scoase din functiune, casate, dezmembrate sau demolate,dupa care urmeaza dezafectarea spatiilor respective.

Inainte de incetarea activitatii si de predarea utilajelor, masinilor, instalatiei se vor lua toate masurile pentru evitarea accidentelor specifice tehnologiilor respective pe baza permisului de lucru respectand urmatoarele:

- utilajele vor fi racite, aduse la presiune atmosferica, golite, curatate in interior de orice urma de substanta toxica si corosiva, iritanta, inflamabila luindu-se  masuri  pentru  determinarea  noxelor, acolo unde este cazul;

- se vor deconecta si izola toate legaturile tehnologice ;

- se va bloca prin blindare, toate conductele utilajelor, dupa ce au fost spalate si curatate;

- sursa de energie va fi intrerupta prin scoaterea sigurantelor si punerea de placute avertizoare;

- toate conductele care sunt in conservare se vor asigura cu blinde prevazute cu ochelari confectionate din materiale corespunzatoare, numerotate si inscriptionate cu parametrii de utilizare.

Operatiile de dezmembrare, dezafectare se vor realiza in conditii de siguranta eliminand posibilele poluari, prevenind astfel efectele negative pe termen lung asupra mediului, conform legislatie in vigoare.

Pentru incetarea activitatii la instalatiile de Formol 3 si Formol 4 s-a elaborat Plan de inchidere a instalatiile si s-au stabilit Planurile de actiune. (Anexa nr. 18 - RA)

## Masuri de precautie adoptate in faza de proiectare

(Pentru o instalatie noua) descrieti modul in care au fost luate in considerare urmatoarele etape in faza de proiectare si de executie a lucrarilor

Prin proiect au fost prevazute masuri menite sa previna poluarii pe toata durata de functionare a instalatiei, inclusiv pentru perioada de dezafectare. Aceste masuri sunt incluse in Planul de inchidere al instalatiei.

- rezervoarele si conductele subterane sunt evitate atunci cand este posibil (doar daca nu sunt protejate de o izolatie secundara sau printr-un program adecvat de monitorizare);

Da, rezervoarele si conductele sunt protejate

- este prevazuta drenarea si curatarea rezervoarelor si conductelor inainte de demontare;

Da - conform graficului de revizie; - grafic de curatare a rezervoarelor si conductelor, in scopul repararii sau dezafectarii

- lagunele si depozitele de deseuri sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere;

Da

- izolatia este conceputa astfel incat sa fie usor de demontat si fara sa produca praf si pericol;

Da

- materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective de mediu).

Da Elementele metalice ce compun instalatia sunt in mare parte reciclabile.

## Planul de inchidere al amplasamentului

Planul de inchidere a amplasamentului este prezentat anexat si va fi dezvoltat in continuare functie de orice modificari/evolutii ale amplasamentului – Anexa nr. 1.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | In Raportul de amplasament sunt incluse: - Anexa nr. 3 - RA – Planului de incadrare in zona - Figura 8 – Plan amplasament Sectia Metanol - Figura 9 – Plan amplasament Sectia Rasini - Figura 10 – Plan amplasament CET - Anexa nr. 16 - RA – Plan amplasament depozite - Figura 2 – Plan amplasament preparare apa - Figura 11 – Plan amplasament STAU - Figura 12 – Plan amplasament depozite si rampe |
| --- | --- |

Figura 8 – Plan amplasament Sectia Metanol

Figura 9 – Plan amplasament Sectia Rasini

Figura 10 – Plan amplasament CET

Figura 11 – Plan amplasament STAU

Figura 12 – Plan amplasament depozite si rampe

## Structuri subterane

Tabel 139 - Dezafectarea structurilor subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Conducte apa potabila | Apa potabila | Eliminarea apei |
| Retele de canalizare ape menajere, tehnologice si pluviale | ape menajere, tehnologice si pluviale - produse petroliere - namol | Golire si scoatere conducte, investigarea calitatii solului, masuri de remediere dupa caz, umplere cu material inert si nivelare Inainte de dezafectare se va efectua spalarea cu apa a conductelor. Apa de spalare va fi analizata inainte de evacuare in mediu si adusa la nivelul de calitate specificat de legislatie |
| Statia de epurare ape menajere | Ape uzate Namol | Golire si colectare material grosier depus, investigarea calitatii solului, masuri de remediere dupa caz, umplere cu material inert si nivelare Vidanjare si eliminare Valorificarea namolului |
| Decantoare Separatoarele de produse petroliere | ape tehnologice si pluviale - produse petroliere | Golire si colectare produse petroliere si material grosier depus, investigarea calitatii solului, masuri de remediere dupa caz, umplere cu material inert si nivelare Vidanjare si eliminare Valorificarea produsului petrolier |
| Retele electrice | - | Scoatere de sub tensiune |

Nu detinem alte structuri subterane.

## Structuri supraterane

Structurile supraterane sunt realizate din materiale nepericuloase (structuri si utilaje metalice, zidarie, structuri din beton, platforme betonate, etc.) au fost identificate in capitolele anterioare (vezi inventar substante chimice).

Ca atare nu exista pericole care sa necesite atentie deosebita la demontare/dezafectare, in afara celor obisnuite (golire si spalare a utilajelor si conductelor, utilizarea de utilaje si scule adecvate, personal pregatit, instruit si dotat corespunzator, etc.).

Structurile supraterane au fost identificate in capitolele anterioare (vezi inventar substante chimice). La acestea se adauga conductele supraterane pentru vehicularea produselor stocate. In constructia lor nu intra materiale periculoase de tip azbest sau alte materiale periculoase.

Procedura de dezafectare va fi:

- golire cu recuperare continut;

- scoatere rezervor si conducte;

- dezafectare cuva de retentie daca exista;

- investigarea calitatii solului si luarea de masuri de remediere dupa caz;

- umplere cu material inert si nivelare.

Tabel 140 - Dezafectarea structurilor supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Cladiri civile | Nu au acoperis de azbest | Nu au fost si nici nu sunt depozite de materiale periculoase |
| Hale de productie, Magazii, depozite de materii prime si materiale | Materiale cu continut de compusi inflamabili | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |
| Rezervoare stocare materii prime si produs finit Rezervoare motorina Depozit ulei uzat | Nu contin izolatii cu continut de azbest Acid clorhidric, amoniac lichefiat, amoniac solutie, fenol, hidroxid de sodiu, acid azotic, alcool metilic, aldehida formica, acid sulfuric, fenol, fenolit Produse petroliere, ce pot devenii inflamabile | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |
| Depozite materiale pulberulente Depozite gaze tehnologice | Nu contin izolatii cu continut de azbest Produse combustibile | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |
| Canale de conducte tehnologice | Canalele sunt betonate, iar conductele vehiculeaza substante si preparate chimice | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |

## Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Tabel 141 Lagune

| Lagune |  |
| --- | --- |
| Identificati orice lagune | Nu este cazul |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din apa? | - |
| Cum va fi eliminata apa? | - |
| Care sunt poluantii/agentii de contaminare din sediment/namol? | - |
| Cum va fi eliminat sedimentul/namolul? | - |
| Cat de adanc patrunde contaminarea? | - |
| Cum va fi tratat solul contaminat de sub laguna? | - |
| Cum va fi tratata structura lagunei pentru recuperarea terenului? | - |

## Depozite de deseuri

Tabel 142 - Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii | - |
| Depozitele de deseuri industriale nepericuloase “clasa b” | Stratul de acoperire finala din argila si pamant vegetal Sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitatii Sistem de monitorizare a apei subterane - puturi de observatie Sistem de urmarire tasari/deplasari |
| Platforme betonate | Pe amplasament sunt amanajate si zone de depozitare depozite temporara de deseuri. In zonele de stocare temporara deseuri sunt delimitate, iar la incetarea activitatii vor fi eliminate orice deseuri in vederea dezafectarii acestor zone (platforme, bazine, etc.) |

## Zone in care se preleveaza probe

Tabel 143 - Zone in care se preleveaza probe

| Zone/locatii in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Sol din zonele de depozitare deseuri | Pentru determinarea impactului acestora asupra solului |
| Retele conducte apa uzata, instalatii de tratare | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Zona halelor de productie | Pentru testarea poluarii solului si a apei subterane |
| Zona de depozitare materiele periculoase | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Depozite de produse petroliere | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Statia de epurare | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |

| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| --- |
| Studiu | Termen (anul si luna) |
| Nu este cazul | - |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

Masurile propuse la incetarea activiatii desfasurate pe amplasament sunt:

- solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru incetarea activitatii;

- colectarea si evacuarea din amplasament a tuturor deseurilor de tip menajer si industrial;

- curatarea si spalarea rezervoarelor si spatiilor de productie;

- eliminarea substantelor continute in instalatii, rezervoare, neutralizare sau eliminarea prin firme specializate;

- curatarea si spalarea instalatiilor si rezervoarelor;

- vidanjarea instalatiilor locale de preepurare si bazinelor in care sunt colectare apele uzate;

- spalarea si desinfectia instalatiilor de canalizare si bazinelor;

- evacuarea prin vidajare a apelor uzate rezultate din spalarea instalatiilor de canalizare si a bazinelor;

- evacuarea din incinta a tuturor instalatilor care au deservit in activitatea desfasurata pe amplasament;

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum a fost definita in raportil initial al amplasamentului.

Inchidere depozit

In momentul ajungerii la capacitatea de depozitare stabilita pentru fiecare celula se va incepe operatia de inchidere a depozitului cu geomembrana, dupa efectuarea operatiunilor de tasare a ultimului strat de deseuri depus. Cand toate celulele s-au umplut si s-a realizat inchiderea cu geomembrana a tuturora, se trece la acoperirea lor cu un strat de pamant.

In cazul inchiderii depozitului elementele fundamentale, obligatoriu de luat in consideratie sunt:

- reconstituirea conditiilor naturale ale ariei inconjuratoare;

- adoptarea de masuri preventive, astfel incat sa se evite probleme viitoare cauzate de depozitul inchis.

Pentru incetarea activitatii la instalatiile de Formol 3 si Formol 4 s-a elaborat Plan de inchidere a instalatiile si s-au stabilit Planurile de actiune. (Anexa nr. 18 - RA)

# Aspecte legate de amplasamentul instalatiei

Tabel 144 - Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea urmatoare | Da. |
| --- | --- |

## Sinergii

### Analiza sinergiilor pe amplasament

Tabel 145 – Tehnici

| Tehnica | Oportunitati |
| --- | --- |
| proceduri de comunicare intre diferitii detinatori de autorizatie; in special cele care sunt necesare pentru a garanta ca riscul producerii incidentelor de mediu este minimizat; | - |
| beneficierea de economiile de scara pentru a justifica instalarea unei unitati de co-generare; | - |
| combinarea deseurilor combustibile pentru a justifica montarea unei instalatii in care deseurile sunt utilizate la producerea de energie/unei instalatii de co-generare; | - |
| deseurile rezultate dintr-o activitate pot fi utilizate ca materii prime intr-o alta instalatie; | - |
| efluentul epurat rezultat dintr-o activitate avand calitate corespunzatoare pentru a fi folosit ca sursa de alimentare cu apa pentru o alta activitate; | - |
| combinarea efluentilor pentru a justifica realizarea unei statii de epurare combinate sau modernizate; | - |
| evitarea accidentelor de la o activitate care poate avea un efect daunator asupra unei activitati aflate in vecinatate; | - |
| contaminarea solului rezultata dintr-o activitate care afecteaza alta activitate - sau posibilitatea ca un Operator sa detina terenul pe care se afla o alta activitate; | - |
| Altele. | - |

## Selectarea amplasamentului

Pe amplasamentul actual in care isi desfasoara activitatea VIROMET S.A. inca din anul 1943 s-au desfasurat aceleasi activitati, si anume: fabricarea produselor chimice, cu activitati auxiliare si conexe.

Nu a fost cazul, deoarece societatea nu intentioneaza sa-si modifice profilul de activitate iar impactul asupra comunitatii este nesemnificativ

# LIMITE DE EMISIE

Inventarul emisiilor si compararea cu valorile limita de emisie stabilite/admise

## Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

( Apa uzata

Tabel 146 - Valori maxim admise pentru apa evacuata

| Categoria apei | Indicatorii chimici de calitate | Limite AGA (mg/l) | Frecventa BAT 4 CWW, pag. 544 BAT 6, BAT 7 WT, pag. 724 BAT 20 WT, pag. 738 | BAT-AELs (Media anuala) CWW Tab. 4.1, pag. 558 Tab. 4.2, pag. 559 BAT 20, Table 6.1 WT, pag. 739 | Conditii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Efluent statie de epurare - receptor: raul Olt | - pH | 6,5-8,5 | la fiecare monitorizare | - | - |
|  | - suspensii | 60,0 | Zilnic Saptamanal | 5–60 5,0-35 | Emisia depaseste 3,5 t/an |
|  | - reziduu filtrat la 1050C | 2000,0 | - | - | - |
|  | - CBO5 | 25,0 | - | - | - |
|  | - CCO-Cr | 125,0 | Zilnic Saptamanal | 30–180 30-100 | Emisia depaseste 10 t/an |
|  | - NH4+ | 3,0 | - | - | - |
|  | - NO3- | 37,0 | - | - | - |
|  | - NO2- | 2,0 | - | - | - |
|  | - sulfuri + H2S | 0,5 | - | - | - |
|  | - cloruri | 500,0 | - | - | - |
|  | - sulfati | 600,0 | - | - | - |
|  | - fenoli | 0,3 | Saptamanal | 0.05–0.2 |  |
|  | - azot total | 20,0 | Zilnic Saptamanal | 1–25 5,0-25 | Emisia depaseste 2,5 t/an |
|  | - nitroderivati | 0,1 | - | - | - |
|  | Carbon organic total (TOC) | - | Zilnic Saptamanal | 10–60 10–33 | Emisia depaseste 3,3 t/an |
| 2. Ape conventional curate: - receptor paraul Ucea | - pH | 6,5 – 8,5 | - | - | - |
|  | - reziduu filtrat la 105°C | 1500,0 | - | - | - |
|  | - suspensii | 60,0 | Zilnic Saptamanal | 5–60 5,0-35 | Emisia depaseste 3,5 t/an |
|  | - CCO-Cr | 40,0 | Zilnic Saptamanal | 30–180 30-100 | Emisia depaseste 10 t/an |
|  | - Amoniu (-NH4+) | 3,0 | - | - | - |
|  | - fenoli | 0,3 | Saptamanal | 0.05–0.2 | - |
|  | - Nitroderivati (-RNO2) | 0,5 | - | - | - |

( Apa subterana

Tabel 147 - Valori maxim admise pentru apa subterana

| Apa subterana | Indicatorii chimici de calitate | Legea nr. 458/2002, actualizata | Ordin nr. 621/2014 Corp de apa ROOT07 |
| --- | --- | --- | --- |
| - F1 - Ucea de Sus - F2 - Ucea de Jos F3 - Feldioara | pH | 6,5 ÷ 9,5 unit. | - |
|  | suspensii | - | - |
|  | reziduu fix | - | - |
|  | Consum biochimic de oxigen | - | - |
|  | Oxigen dizolvat | 5 mg/l | - |
|  | Amoniu | 0,5 mg/l | 1,8 mg/l |
|  | azotati | 50 mg/l | - |
|  | fenoli | - | - |
|  | Cloruri | 250 | 250 mg/l mg/l |
|  | Formaldehida | - | - |

( Apa de suprafata

Tabel 148 - Valori maxim admise pentru apa de suprafata

| Categoria apei | Indicatorii chimici de calitate | Limite Ordinul nr. 161/2006 |
| --- | --- | --- |
| 1. Paraul Corbul Ucii AP1 (468.770E, 477.796N) punct de prelevare apa de suprafata amonte de depozit AP2 (468.734E, 478.300N) punct de prelevare apa de suprafata aval de depozit | - pH | 6,5 ÷ 8,5 unit. |
|  | - suspensii | - |
|  | - reziduu filtrat la1050C | 500 ÷ 1.300 mg/l |
|  | - CBO5 | 3 ÷ 20 mg/l |
|  | - CCO-Cr | 10 ÷ 125 mg/l |
|  | - NH4+ | 0,4 ÷ 3,2 mg/l |
|  | - NO3- | 1 ÷ 11,2 mg/l |
|  | - sulfati | 60 ÷ 300 mg/l |
|  | - Cd | 0,5 ÷ 5 µg/l |
|  | - Pb | 5 ÷ 50 µg/l |
|  | - Cu | 20 ÷ 100 µg/l |
|  | - Zn | 100 ÷ 1.000 µg/l |
|  | - Ca | 50 ÷ 300 mg/l |
| 2. Raul Olt - amonte: Oltet - aval: Arpas - Feldioara in sectiunea de descarcare a colectorului de ape uzate 3. raul Ucea - la pod DN 1 4. paraul Corbisor - la pod DN 1 - pod drum spre Vistea de Sus | - pH | 6,5 ÷ 8,5 unit. |
|  | - suspensii | - |
|  | - reziduu filtrat la1050C | 500 ÷ 1.300 mg/l |
|  | - oxigen dizolvat | 4 ÷ 9 mg/l |
|  | - CCO-Cr | 10 ÷ 125 mg/l |
|  | - NH4+ | 0,4 ÷ 3,2 mg/l |
|  | - fenoli | 1 ÷ 50 mg/l |
|  | - cloruri | 25 ÷ 300 mg/l |
|  | - formaldehida | - |

( Emisii rezultate din instalatii stationare

1. Aceste limite se vor aplica la urmatoarele surse:

- Metanol III – cracare + facla;

- Metanol IV – cracare + cazan auxiliar Kellogg + facla.

Tabel 149 – Limite surse emisie instalatii stationare

| Indicatori | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) | Frecventa BAT 2 LVOC, pag. 586 |
| --- | --- | --- |
|  | Prag de interventie (mg/Nmc) | Prag alerta (mg/Nmc) |  |
| Combustibil: gaz natural |
| Pulberi totale (PST) | 50 | 35 | An |
| Monoxid de carbon (CO) | - | - | Lunar |
| Oxizi de sulf exprimati in SO2 | 500 | 350 | Lunar |
| Oxizi de azot exprimati in NO2 | 500 | 350 | Lunar |

2. Aceste limite se vor aplica la urmatoarele surse:

- C.E.T. - Cazan CR 12/5 + Cazan CR 12/6 + cazan Babcock

Conform Anexa nr. 5, partea 1 la Legea nr. 278/2013, art. 30 alin. (3) sunt stabilite:

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru SO2 in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza gaz natural, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz;

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru NOx si CO in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza gaz natural, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz;

- Valorile-limita de emisie (mg/Nm3) pentru pulberi in cazul instalatiilor de ardere care utilizeaza combustibili gazosi, cu exceptia turbinelor cu gaz si a motoarelor cu gaz

sunt:

Tabel 150 – Limita emisi instalatii mari de ardere

| Tipul de combustibil: gazos | Puterea termica (P) (MWt) | Legea nr. 278/2013 Valorile-limita de emisie (mg/Nmc) | BAT-AELs mg/Nmc LCP Tabel 10.25, pag. 785 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 |
| In general | > 50 | 35 | - |
| NOx |  |
| Instalatii de ardere, altele decat turbinele cu gaz si motoarele cu gaz | > 50 | 100 | Media anuala 50–100 Media zilnica sau medie pe perioada de esantionare 85-110 |
| CO |
| Instalatii de ardere, altele decat turbinele cu gaz si motoarele cu gaz | > 50 | 100 | Media anuala 5–40 (≥ 1 500 h/an) |
| Pulberi |
| In general | > 50 | 5 | - |

( Emisii tehnologice

Tabel 151 – Limite emisii tehnologice

| Instalatia | Poluant | U.M. | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) | BAT-AELs BAT 45, Table 13.2, pag. 600 LVOC, 2017 LVOCI, 2003 | Frecventa BAT 2 LVOC, pag. 582 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prag interventie (mg/mc) | Prag alerta (mg/mc) | Debit masic (kg/h) |  |  |
| Instalatie Metanol IV – Distilare | Metanol | mg/mc | 100 | 70 | ≥ 2,00 | - | - |
|  | Dimetil eter | mg/mc | 150 | 105 | ≥ 3,00 | 5-20 mg/Nmc (NMVC) | Lunar |
| Instalatie de fabricare rasini ureoformaldehidice, preconden-sat UF-70, UF-80 si Antiaglomerant | Formal-dehida | mg/mc | 20 | 14 | ≥ 1,00 | 2–5 mg/Nmc | Lunar |
|  | Pulberi | mg/mc | 50 | 35 | ≥ 0,5 | 3-30 g/t | Lunar |

( Imisii

Tabel 152 – Limite nivel imisii

| STAS 12574/87 Aer din zonele protejate |
| --- |
| Incinta-perimetru uzinal |
| Formaldehida |
| Valori limita (CMA) | 0,035 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,0245 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0,012 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,0084 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Metanol |
| Valori limita (CMA) | 1 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,7 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0, 5 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,35 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Dioxid de azot |
| Valori limita (CMA) | 0,3 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,21 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Dioxid de sulf |
| Valori limita (CMA) | 0,75 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,525 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Pulberi sedimentabile |
| Valori limita (CMA) | 17 mg/mp/luna |
| Legea nr. 104/2011 |
| Perimetru periuzinal (in afara amplasamentului) |
| Formaldehida |
| Valori limita (CMA) | 0,035 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,0245 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0,012 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,0084 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Metanol |
| Valori limita (CMA) | 1 mg/mc - valoarea limita pentru expunere de 30 min |
| Prag de alerta | 0,7 mg/mc – 70% din valoarea limita pentru expunere de 30 min (conform Ordin nr. 756/1997) |
| Valori limita (CMA) | 0, 5 mg/mc - valoarea limita zilnica pentru protectia sanatatii umane |
| Prag de alerta | 0,35 mg/mc – 70% din valoarea limita zilnica (conform Ordin nr. 756/1997 |
| Oxid de sulf |
| Valoare limita | 350 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 125 μg/mc - limita pentru 24 de ore |
| Dioxid de azot |
| Valoare limita | 200 μg/mc - limita pentru 60 min. |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita an |
| Pulberi |
| Valoare limita | 50 μg/mc - limita zilnica |
| Valoare limita | 40 μg/mc - limita anuala |
| Monoxid de carbon |
| Valoare limita | 10 mg/mc - Media pe 8 ore |

( Sol

Tabel 153 – Limite sol

| Indicator | U.M. | Limite Ordin nr. 756/1997 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valori normale | Folosinta mai putin sensibila a terenului |
|  |  |  | Prag de alerta | Prag de interventie |
| sulfati | mg/kg s.u. | - | 5.000 | 50.000 |
| fenoli | mg/kg s.u. | < 0,02 | 10 | 40 |
| Cu | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 500 |
| Pb | mg/kg s.u. | 20 | 250 | 1000 |
| Cd | mg/kg s.u. | 1 | 5 | 10 |
| Zn | mg/kg s.u. | 100 | 700 | 1500 |
| Ni | mg/kg s.u. | 20 | 200 | 500 |

S-au stabili valori de referinta pentru punctele de prelevare din Depozit nou de deseuri industriale nepericuloase (Batal).

Tabel 154 – Valori de referinta

| Nr. crt. | Indicatori | Valori normale mg/kgSU | Valori masurate mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sol 0 |
|  |  |  | 5 cm | 30 cm |
| S0 proba martor la 50 m nord de drumul de acces secundar spre depozite |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 33,2 | 26,03 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 0,95 | 0,97 |
| 4. | Cupru | 20 | 13,75 | 13,53 |
| 5. | Zinc | 100 | 62,24 | 50,94 |
| 6. | Nichel | 20 | 22,89 | 24,67 |
| S1 proba de sol din zona de est spre capatul din nord al celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 21,01 | 15,18 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 1,04 | 0,95 |
| 4. | Cupru | 20 | 11,52 | < 0,08 |
| 5. | Zinc | 100 | 49,39 | 37,74 |
| 6. | Nichel | 20 | 21,18 | 19,98 |
| S2 proba de sol din zona de est spre centrul celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 17,95 | 16,45 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 0,97 | 1,06 |
| 4. | Cupru | 20 | 7,29 | 6,61 |
| 5. | Zinc | 100 | 52,23 | 50,68 |
| 6. | Nichel | 20 | 294,80 | 43,09 |
| S3 proba de sol din zona de est spre capatul sudic al celulei 1 |
| 1. | Fenoli | < 0,02 | < 0,5 | < 0,5 |
| 2. | Plumb | 20 | 19,52 | 18,29 |
| 3. | Cadmiu | 1 | 1,15 | 0,96 |
| 4. | Cupru | 20 | 7,43 | 8,53 |
| 5. | Zinc | 100 | 64,64 | 68,01 |
| 6. | Nichel | 20 | 25,68 | 27,73 |

( Zgomot

- SR 10009:2017 Acustica. Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, conform tabel nr. 1, punctul 4, incinte industriale si spatii cu activitati asimilate activitatilor industriale, la limita spatiilor functionale: 65 dB(A)

- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 prevede pentru zona protejata, in perioada zilei intre orele  0700 ÷ 2300, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, masurat la exteriorul locuintei, conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB.

### Emisii de solventi

Cerinte suplimentare sau variate pentru tipuri specifice de activitate.

Nu este cazul – se utilizeaza cantitati mici de lacuri si vopsele

Tabel 155 - Emisii de solventi

| Activitate | Emisie | Nivel limita | Unitati de masura | Tehnici care pot fi considerate a fi BAT | Orice abatere de la limita – faceti justificarea aici |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie prezentate mai sus.

Tabel 156 – Justificare

-

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

Tabel 157 - Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica | Da |
| Electricitate din alta sursa | Da |
| Abur din sursa proprie | Da |
| Gaz | Da |
| Petrol Petrol (pacura de ars) | - |
| Carbune | - |
| Cocs de petrol | - |
| lignit | - |
| Altele – Combustibili alternativi |  |

Tabel 158 – Limite CO2

-

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## Emisii in apa

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

( Evacuari in reteaua de canalizare

Nota: societatea nu are stabilite valori limita de emisie pentru evacuarile in reteaua de canalizare proprie, ci numai pentru evacuarile in emisar natural.

Tabel 159 – Limite in in reteaua de canalizare

| Substanta | Puncte de emisie | Valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  |

## Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

( Emisii in apa evacuate in emisar natural

Apele menajere, tehnologice si pluviale se evacueaza in emisar natural dupa preepurate locala, tratare in instalatii de tratare si epurare in statie de epurare.

Nu exista emisii directe in cursurile de apa de suprafata.

Tabel 160 – Limite emisie

| Substanta | Puncte de emisie | Valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| - pH | receptor: raul Olt | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| - suspensii |  | 60,0 | 60,0 |
| - reziduu filtrat la1050C |  | 2000,0 | 2000,0 |
| - CBO5 |  | 25,0 | 25,0 |
| - CCO-Cr |  | 125,0 | 100 |
| - NH4+ |  | 3,0 | 3,0 |
| - NO3- |  | 37,0 | 37,0 |
| - NO2- |  | 2,0 | 2,0 |
| - cloruri |  | 500,0 | 500,0 |
| - sulfati |  | 600,0 | 600,0 |
| - fenoli |  | 0,3 | 0,2 |
| - azot total |  | 20,0 | 25 |
| - nitroderivati |  | 0,1 | 0,1 |
| - Carbon organic total (TOC) |  | - | 60 |
| - pH | receptor paraul Ucea | 6,5 – 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| - reziduu filtrat la 105°C |  | 1.500,0 | 1.500,0 |
| - suspensii |  | 60,0 | 60,0 |
| - CCO-Cr |  | 40,0 | 100 |
| - Amoniu (-NH4+) |  | 3,0 | 3,0 |
| - fenoli |  | 0,3 | 0,2 |
| - Nitroderivati (-RNO2) |  | 0,5 | 0,5 |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

Nu este cazul

# Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Din monitorizare factorilor de mediu sol, aer si apa subterana prezentati si in RAM, nu s-au constatat depasiri si deci, in conditiile respectarii tehnologiei de lucru, a gestionarii deseurilor pe amplasament, mai ales a celor organice rezultate din procesul de productie si eliminarea periodica a acestora, urmarirea tratarii apelor uzate, asigurarea mententantei periodice la instalatiile tehnologice, reteaua de canalizare si instalatiile de preepurare locala, etc., nivelul de contaminare al mediului este redus.

Pe parcusul anului 2021 s-au inregistrat depasiri ale efluentului epurat evacuat in emisar, din cauza unor disfunctionatitati tehnice in procesul de epurare si s-a stabilit un plan de actiune.

Evaluarea impactului s-a realizat in PMDO, dar s-a tinut cont si de instalatia de formaldehida. PMDO se va revizui.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Anexa nr. 3 – RA – Plan incadrare in zona

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

Tabel 161 - Receptori

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse - anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de situatie si de incadrare in zona (anexat) | Emisar natural | Evacuarea apelor reziduale din amplasament in raul Olt, paraul Corbul Ucii, paraul Ucea | Sectiunea 5.4. Evacuarea apelor uzate; Raport de Amplasament – Cap. 2.4.8; 4.4.; 4.5. si 5.2. |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

Tabel 162 – Rezumatul evaluarii impactului

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Factor de mediu aer | Emisiile punctuale sunt monitorizate si inregistreaza valori sub limita impusa de legislatie. | Emisiile sunt sub limita Ordin nr. 462/1993 si Legea nr. 278/2013. Imisiile sunt sub limita STAS 12574/87 si Legea 104/2011. |
| Factor de mediu apa | Emisiile punctuale sunt monitorizate si inregistreaza valori sub limita impusa de legislatie. | Evacuarile au prezentat depasiri ale VLE NTPA 001/2002 si H.G.R. nr. 352/2005 si Ordin nr. 161/2006 |
| Factor de mediu sol | Evaluarea se realizata bataluri | Emisiile sunt sub limita Ordin nr. 756/1997. |
| Apa subterana | Evaluarea se realizeaza in zona de impact si bataluri. | Emisiile sunt sub limita impuse in A.I.M., Autorizatia de Gospodarirea Apelor si Ordin nr. 621/2014 |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

Descrieti mai jos metoda alternativa, inclusiv referinta la documentatia de sprijin:

Tabel 163 – Documentatii de sprijin

RAM – RA – Cap. 5.

## Managementul deseurilor

Tabel 164 - Obiective managementul deseurilor

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | Bataluri impermeabilizate |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau | S-au intreprins masuri pentru a reduce impactul pentru apa, sol si aer |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau | Mirosuri fugitive sunt influentate de conditiile meteo (temperatura,viteza vantului si precipitatii). |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special. | Nu este cazul |

Referitor la obiectivul relevant

b) implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

Tabel 165 – Planuri de dezvoltare

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |
| Nu este cazul | - |

## Habitate

Tabel 166 - Cerinte Habitate

| Cerinta | Raspuns (Da/Nu/identificati/confirmati includerea, daca este cazul) |
| --- | --- |
| Ati identificat Situri de Interes Comunitar, in special reteaua Natura 2000, Zone Speciale de Conservare sau Rezervatii Stiintifice care pot fi afectate de operatiile la care s-a facut referire in Solicitare sau in evaluarea dumneavoastra de impact de mai sus? | (Daca nu, treceti la Sectiunea 4.5.) Da ROSPA0098 Piemontul Fagaras si ROSCI0122 Muntii Fagaras |
| Ati furnizat anterior informatii legate de Directiva Habitate, pentru Planificarea la nivel Urban sau Rural, SEVESO sau in alt scop? | Raport de Amplasament – Capitolul 5, Punct 5.4 |
| Exista obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate? (D/N, va rugam enumerati) | Nu |
| Realizand evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din activitatile dumneavoastra apropiate de sau depasesc nivelul identificat ca posibil sa aiba un impact semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu uitati sa luati in considerare nivelul de fond si emisiile existente provenite din alte zone sau proiecte. | Nu este cazul |

# Programul de conformare si de modernizare

Tabel 167 - Programul de conformare si de modernizare

| Masura | Data propusa pentru implementare | Costuri | Sursa de finantare Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Intocmit,

CP MED LABORATORY S.R.L.

ing. Ligia Milea

ing. Ligia Milea

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)

B Exista un sistem de evacuare a aerului

C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare

D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

N=Fara alarma     L=Alarma la nivel local     R=Alarma dirijata de la distanta (camera de control)

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul Error! Reference source not found.