Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. ... din .....2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC ARCADA COMPANY SA, cu sediul in jud. Galati, mun.Galati, str.Brailei c/c Constructorilor (adresa de corespondenta – str.Tecuci, nr.161, Galati), înregistrată la APM Brașov cu 5476/13.04.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr.10152/25.07.2022, nr.12020/09.09.2022,  nr. 12476/21.09.2022, nr.13407/12.10.2022, nr.13590/ 18.10.2022, nr.12345/19.09.2022, nr.12378/19.09.2022 si nr.13733/20.10.2022, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.10.2022, că proiectul „Organizare santier – amplasare constructii provizorii si utilitati – aferente lucrarii reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a coridorului Rin – Dunare pentru circulatia cu viteza maxima de 160 KM/ H – Sectiunea Brasov – Sighisoara subsectiunea 2 Apta - Cata”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Ormenis, amplasament identificat prin CF nr. 100407, conform C.U. nr.112 din 07.04.2022 emis de Consiliul Judetean Brasov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Situatia existenta:

Terenul de amplasament a investitiei, este un teren extravilan localitatea Ormenis, in suprafata de 1000 mp ce a fost incredintat de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, prin contractul de comodat nr. 19/19.01.2022, constructorului SC Arcada Company SA.

Terenul este situat pe mal stang al r. Olt, la cca 810 m de acesta si in stanga DC 34, la intrarea in Ormenis dinspre Apata.

Situaţia propusa:

Prin proiect se propune organizare de santier, amplasare constructii provizorii si utilitati – aferente lucrarii reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a coridorului Rin – Dunare pentru circulatia cu viteza maxima de 160 KM/ H – Sectiunea Brasov – Sighisoara subsectiunea 2 Apata - Cata.

Amplasarea de constructii provizorii-constructii metalice de tip containere modulare suprapuse pe 2 nivele (parter+1 etaj) pentru:

-25 containere pentru cazarea personalului muncitor

-18 containere pentru cazarea personalului tesa

-8 containere bucatarie +sala de mese muncitori

-6 containere sala de de mese tesa

-6 containere birouri

-4 magazii pentru depozitarea materialelor si echipamentelor.

-1 container centrala termica

-2 containere dusuri

-2 containere toalete.

-stație de betoane

-stație mobilă de concasare-sortare utilizată în scopul pregătirii sorturilor pentru stația de betoane

- buncăre (4 incinte) dedicate depozitărilor sorturilor

- siloz pentru ciment

- șopron de depozitare a aditivilor în containere

- laboratorul de încercări betoane

- rezervoare supraterane modulare combustibil (2 buc.)

- stație electrică de preparare a apei calde cu capacitatea de 500l

- stație de epurare mecano biologica pentru apele uzate.

- bazin deznisipator cu separator de hidrocarburi

- puț forat pentru asigurarea apei tehnologice (2buc.)

- atelier mecanic

- bazin rezervă de incendiu 5mc.

Staţia de betoane-mobila (model MOVEBETON-TIP6) cu capacitatea de 60 mc/ora si norma de apa: 2mc apa/ 1mc material concasat.

Regim de lucru: 8h/zi, 5 zile lucratoare pe saptamana, 260 zile lucratoare pe an.

Silozurile de ciment (2buc) au o capacitate de 57t .

Lângă staţia de betoane exista un bazin de stocare apa tehnologica de rezerva de 20mc. Spălarea betonierelor se face pe platforma betonata langa care exista un bazin decantor cu instalaţie de recirculare a apei tehnologice de 60mc.

Statia de concasare –sortare capacitate 40 mc/h, si norma de apa: 2mc apa/ 1mc material concasat, este compusa din urmatoarele utilaje: buncar de alimentare de 4mc, banda de alimentare 500x12m, concasor cu ciocane 40mc/h, banda material concasat 500x12m, ciur 3mp cu o sita, banda material 0-32mm,  500x15m, banda material > 32mm,  500x12m.

Dotari hidroedilitare:

Alimentarea cu apa potabila si tehnologica.

Sursa: subterana, prin 2 foraje cu adancimea de 60m/foraj, ce se vor executa in conformitate cu referatul de expertiza INHGA Bucuresti nr. 29/06.04.2022.

Coordonate STEREO 70, foraje:

FORAJ F1	  FORAJ F2

X=501574,849	                                                 X=501733,627

Y=526109,338	     Y=526136,843

Z=487 m	     Z=485 m

Volume şi debite de apã prelevate din foraje:

- V zilnic maxim = 290,96 mc/zi ; 5,05 l/s;  75,649 mii mc/an

- V zilnic mediu =  242,47 mc/zi ; 4,20 l/s;  63,042 mii mc/an

- V zilnic minim =  242,47 mc/zi ; 4,20 l/s;  63,042 mii mc/an

Din care:

Apa menajera

- V zilnic maxim = 5,360 mc/zi ; 0.093 l/s;  1,393 mii mc/an

- V zilnic mediu =  4,470 mc/zi ; 0,077 l/s;  1,162 mii mc/an

- V zilnic minim =  4,470 mc/zi ; 0,077 l/s;  1,162 mii mc/an

Apa tehnologica

- V zilnic maxim = 285,60 mc/zi;   4,96 l/s ; 74,256 mii mc/an

- V zilnic mediu =  238,00 mc/zi;   4,13 l/s ; 61,880 mii mc/an

- V zilnic minim =  238,00 mc/zi;   4,13 l/s ; 61,880 mii mc/an

Gradul de recirculare interna a apei: 83 %

Functionare: 16 ore/zi; 260 zile/an

Instalaţii de aducţiune, inmagazinare si distributie apa :

Apa din cele 2 foraje este pompata astfel:

-de la F1 - apa este pompata printr-o conducta de PEHD cu Dn 40 mm si lungimea de L=5 m in bazinul rezervor (alimentare containere birouri si dormitoare) de 2 mc si printr-o conducta de PEHD cu Dn 40 mm si lungimea de L=51 m in bazinul rezervor de 20 mc (alimentare statie de betoane si concasare) ;

-de la F2 apa este pompata printr-o conducta de PEHD cu Dn 40 mm si lungimea de L=102 m, in bazinul rezervor de 2 mc si printr-o conducta de PEHD cu Dn 40 mm si lungimea de L=63 m in bazinul rezervor de 20 mc;

Distributia apei se face astfel:

-de la bazinul rezervor de 2 mc prin 4 conducte de PEHD cu Dn 32 mm si lungimea L=40m/conducta se face alimentarea cu apa a containerelor de birouri, dormitoare si cantina.

-de la bazinul rezervor de 20 mc se face distributia de apa astfel:

a) la statia de betoane printr-o conducta de PEHD cu Dn 40 mm si lungimea L=20m;

b) la statia de concasare-sortare printr-o conducta de PEHD cu Dn 50 mm si lungimea L=221m;

-de la bazinul rezervor de 1000 mc la statia de concasare-sortare printr-o conducta de PEHD cu Dn 140 mm si lungimea L=23 m (se recircula apa).

Inmagazinarea apei se face astfel:

R1=2mc - rezervor suprateran pt. apa potabila, din polipropilena, va fi montat intr-un container metalic cu dimensiunile de 6m x 2,5 m x 2,5 m. In acest bazin se va monta o pompa submersibila NKm 3/8 ENERGO ZZ ce va avea caracteristicile: Hmax = 82 m, Qmax = 1,17 l/s, P=2,5 kW, ce va distribui  apa catre containere.

R2=20 mc- rezervor suprateran pt. apa tehnologica (statie betoane si statie concasare- rezervorul R3 – compartiment 3), prevazut cu un grup de pompare compus din 2 pompe 1A+1R, care au fiecare Q=30 mc/h, H=51 mCA, P=7,5 kW, n=2900 rot/min, cu panou de comanda si automatizare,  2 vase de presiune de 24 l.

R3=1000 mc- bazin decantor si pentru recirculare apa, bazin subteran, tricompartimentat.

Compartimentul doi va fi echipat cu pompa tip Pedrollo: Q=3 l/s si P=1,5 kw, H=15m, n=2800 rot/min ce va alimenta cu apa statia de concasare. Cele trei compartimente comunica, avand urmatoarele functiuni: in primul compartiment se evacueaza apa folosita la spalarea agregatelor. In acest compartiment se face decantarea levigatului, iar apa curata trece gravitational in compartimentul 2 din care este recirculata apa pentru alimentarea cu apa tehnologica a statiei de concasare-sortare.  Compartimentul 3 este pentru rezerva de apa si alimenteaza gravitational compartimentul 2.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate prin doua ramuri de canalizare realizate din conducte PVC KG Dn 110 mm in lungime totala de 214 m, trecute printr-o statie de epurare mecano-biologica tip Criber SBR Full Control cu capacitatea maxima de epurare de 13 mc/zi.

Apele uzate de la containerul in care functioneaza bucataria, sunt trecute printr-un separator de grasimi, inainte de descarcarea in statia de epurare.

Apele epurate sunt descarcate printr-o conducta PVC KG Dn  110 mm in lungime de 7,0 m intr-un afluent necadastrat de stanga al R. Olt.

Coordonate STEREO 70 gura varsare: x=499865,99  y=541197,600    z= 488 mdM

Volume de apa menajera epurata evacuata :

- V zilnic maxim = 5,360 mc/zi ; 0.093 l/s;  1,393 mii mc/an

- V zilnic mediu =  4,470 mc/zi ; 0,077 l/s;  1,162 mii mc/an

- V zilnic minim =  4,470 mc/zi ; 0,077 l/s;  1,162 mii mc/an

Apele uzate tehnologice:

-statia de betoane:   Apele uzate tehnologic provenite de la spalarea mixerului statiei de betoane si de la spalarea autospecialelor de beton vor fi recirculate in totalitate, dupa cum urmeaza:

-spalarea mixerului, de beton, se face zilnic, la sfarsitul programului, cu jet de apa sub presiune. Apele uzate provenite de la spalarea mixerului, impreuna cu cele de la spalarea autocisternelor, vor fi colectate  si deversate intr-o instalatie de decantare formata dintr-un bazin din beton cu capacitatea de cca 60 mc, bicompartimentat. Primul compartiment va avea capacitatea de 30 mc si va avea rol de decantor pentru sedimentarea suspensiilor, din care apa va trece gravitational in cel de al doilea compartiment, cu capacitatea de 30 mc. Apele decantate/limpezite vor fi preluate cu ajutorul unei pompe mobile tip Pedrollo cu urmatoarele caracteristici - Q = 5 l/s si P = 1,5 kw, H=15 mCA si n=2800 rot/min si reintroduse in circuitul tehnologic al statiei de betoane.

- statie concasare-sortare (Bazin rezervor 1000 mc).

Apele uzate provenite de la statia de concasare sunt descarcate in bazinul rezervor R3=1000 mc, unde se realizeaza decantarea si apoi recircularea acesteia

Bazinul va fi tricompartimentat, realizat prin sapatura directa cu panta taluzelor de 1:2 si impermeabilizat cu folie de polietilena. Cele trei compartimente comunica, avand urmatoarele functiuni: in primul compartiment se evacueaza apa folosita la spalarea agregatelor. In acest compartiment se face decantarea levigatului iar apa curata trece gravitational in compartimentul 2  Din compartimentul 2  se face alimentarea cu apa a statiei prin pompare, printr-o conducta de PEHD cu Dn 140 mm si lungimea L= 23 m. Statia de pompare tip Pedrollo va avea urmatoarele caracteristici - Q = 3 l/s si P = 1,5 kw, H=15 mCA si n=2800 rot/min.

Compartimentul 3 este pentru rezerva de apa (fiind alimentat din rezervorul R2 ce este alimentat cu apa din F1 si F2),  si alimenteaza gravitational compartimentul 2.

Apele pluviale sunt descarcate liber la nivelul solului.

Statii si instalatii de epurare si preepurare.

Statia de epurare CRIBER SBR Full Control realizata din poliesteri armati cu fibra de sticla, are urmatoarele capacitati/caracteristici constructive:

- capacitate: 12 mc/zi;

- debit maxim zilic: 13 mc/zi;

- debit minim zilnic: 6,25 mc/zi;

- debit maxim orar: 0,78 mc/h;

- volum; 35,0 mc;

- diametru: 2,5 m;

- lungime: 7,47 m;

- forma: cilindrica;

- mod de instalare: subterana;

În procesul de epurare se disting 5 etape (alimentare, aerare, decantare, evacuare, recirculare nămol), care au loc în interiorul aceluiaşi bazin dublu compartimentat (decantor cu V=13,5 mc şi reactor biologic cu V=13,5 mc). Circulaţia apei pe parcursul celor 5 etape se face cu ajutorul air-lift-urilor şi este antrenată de o suflantă cu ajutorul căreia se face şi introducerea aerului.

Alimentare: Apa decantată din bazinul decantor este preluată prin intermediul air-lift-ului de alimentare şi introdusă în bazinul de aerare unde se amestecă cu nămolul activ.

Aerare: Apa uzată este aerată la intervale regulate şi bine definite. Prin oprirea şi pornirea aerării au loc procesele de nitrificare-denitrificare, ceea ce duce la o eliminare cât mai eficientă a compuşilor azotului.

Decantare: în această etapă se opreşte procesul de aerare, lăsând timp suficient pentru sedimentarea flocoanelor de nămol activ care se vor depune pe fundul bazinului. Astfel, în partea superioară a bazinului se va forma o zonă cu apă limpede, epurată.

Evacuare: Apa epurată se va evacua cu ajutorul unui air-lift, numai prin partrea superioară a camerei, spre emisar.

Recirculare nămol: deoarece cantitatea de nămol activ va creşte, o parte din acesta va fi recirculat din bazinul de aerare în decantor.

Separator de grasimi este tip ACO model Lipumax P-B NS 7 cu urmatoarele caracteristici:

- cuva din polietilena, debit maxim: 7 l/s, capacitatea totala1675 l, capacitate depozitare grasimi: 285 l;

- diametrul: 160 mm;

- inaltime: 2346 mm;

- mod de instalare: subteran;

Organizarea de şantier curpinde următoarele lucrări:

- Organizarea de șantier va fi amplasată pe terenul adiacent proiectului, pe o suprafață restrânsă.

- Lucrarile de organizare santier vor consta in amenajari care sa asigure spatiul necesar pentru parcarea utilajelor, depozitarea materialelor care se pun in opera pe durata executiei lucrarilor.

- Se vor asigura conditii pentru necesitatile igienice si de servire a mesei ale personalului de executie.

La iesirile din santier vor fi prevazute instalatii de curatat rotile camioanelor. Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.

După terminarea lucrărilor de construcții se vor realiza lucrări de reabilitare ecologica și readucerea la starea inițială a zonelor ocupate de organizarea de șantier.

## b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata - Sighisoara;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate;

e) poluarea și alte efecte negative:

În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta  de asemenea, prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018.

2. Amplasarea proiectelor:.

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul si extravilanul comunei Ormenis, apartinand domeniului public, folosinta actuala: teren domeniul public avand folosinta de cai ferate, in conformitate cu C.U. nr.112 din 07.04.2022 emis de Consiliului Judetean Brasov.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

vi) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;

viii) zone cu densitate mare a populatiei –  Locuitorii din zona;

ix) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata – Nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

## g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov – Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata - Sighisoara;

## h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul  intră sub incidenţa art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru realizarea proiectului a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. …. din ……., emis de emis de SGA Brasov .

Masurile și condițiile de realizare a proiectului in conformitate cu Aviz de gospodărire a apelor nr..... din ......2022, emis de SGA Brasov:

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare, condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6).

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata, rigole stradale sau in stratul freatic prin puturi filtrante, atat pe perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora.

- Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau în albia acestora, atât peperioada executãrii construcţiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Orice modificare de soluţie faţã de cea avizatã duce la obţinerea unui nou aviz de gospodãrire a apelor, în caz contrar, avizul emis este considerat nul;

- Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale. Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anuntata in timp util la dispecerat SGA Brasov, telefon 0268/414567; se vor lua masuri urgente de stopare si eliminare a cauzelor ce au produs-o.

- Beneficiarul are obligatia, conform Legii Apelor 107/1996, sa anunte la SGA Brasov data inceperii lucrarilor, cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora.

- La finalizarea lucrãrilor beneficiarul este obligat sã prezinte la S.G.A. Braşov documentaţia tehnica de fundamentare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodarire a Apelor, conform Ordin MAP nr. 891/2019. Documentaţia tehnica va fi întocmita, conform legislaţiei apelor în vigoare, de o firma atestata de MAP.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrărilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activităților generatoare de praf;

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe șantier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

• este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii tuturor conditiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

SEF SERVICIU A.A.A,                                                        ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruta SAUCA                                                                     Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:

Consilier  Costel BUCATARU