DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. xxx din dd.11.2023

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA APA BRAȘOV, cu sediul în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Vlad Țepeș, nr. 13, inregistrata la APM Brasov cu nr. 12664 din 26.09.2022, completată cu nr. 14316 din 04.11.2022, completată cu nr. 16154 din 20.12.2022, completată cu nr. 6472 din 15.05.2023, completată cu nr. 11154 din 28.08.2023 si completată cu nr. 14100 din 20.10.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu cu modificari și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.09.2023, ca proiectul „ SISTEME DE ACOPERIRE BAZINE, ÎN VEDEREA REDUCERII MIROSURILOR LA STAȚIA DE EPURARE MOIECIU ”, propus a fi realizat in în jud. Brasov, com. Moieciu, sat. Moieciu de Jos, nr. F.N, identificat prin extras CF nr. 101883 Moieciu, extras CF nr. 101881 Moieciu, extras CF nr. 101880 Moieciu, extras CF nr. 101879, extras CF nr. 101873 Moieciu, nr cadastral al parcelelor: top (6670-6682/1)/13, top (6670-6682/1)/8, top (6670-6682/1)/14, top (6670-6682/1)/16, conform Certificatului de Urbanism nr. 84 din 24.07.2022, emis cu nota de păstrare a avizelor obținute in bzaa certificatului de urbanism nr. 62/18.04.2022, eliberat de Primăria Comunei Moieciu, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii    impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct.13 lit.a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa 1, ale proiectelor proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta axa, deja autorizate, executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cat și pe pagina web atat depunerea solicitării acordului cat și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observatiilor din partea publicului interesat;

- in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE:

Statia de epurare din Comuna Moieciu este în prezent nefuncțională, bazinele componente ale acestei stați nu au prevăzute instalaţii în vederea reducerii mirosurilor (hidrogen sulfurat, compuși sulfurați, acizi organici) rezultate de la apa uzată tratată.

Bazinele propuse spre acoperire şi echipare cu instalaţii de tratare a mirosurilor sunt:

- Bazin 1 - Bazin de egalizare-omogenizare – prin acoperire cu acoperis autoportant din structura de aluminiu;

- Bazin 2 - Sistem modular de epurare mecano-biologic – prin inchiderea într-o hala metalica;

- Bazin 3 - Bazin de stocare si ingrosare nămol in exces – prin acoperire cu acoperis autoportant din structura de aluminiu;

- Bazin 4 - Bazin stabilizare nămol primar si nămol ingrosat – prin acoperire cu acoperis autoportant din structura de aluminiu;

Bazinul 1 - Bazin de egalizare - omogenizare efluent este amplasat la intrarea în statie cu rolul de a omogeniza debitele maxime de ape uzate pentru alimentarea treptei biologice cu un debit constant si o incarcare uniforma. Este o constructie tip cuva din beton armat monolit partial inglobata în pământ cu dimensiile exterioare 10,60 x16,10 x 3,95 m, grosime pereti si radier 30 cm si respectiv 35 cm. Materialele utilizate sunt betoane de egalizare C8/10, de structura C25/30 și otel profilat PC 52.

Bazinul 2 - Sistem modular de epurare mecano-biologica este o instalație complexă constituita din mai multe unități compacte tip container metalic montate suprateran pe un radier din beton armat monolit cu dimensiile de 12.5 x 11.7 m si grosimea de 40 cm. Fundarea radierului s-a facut pe o perna de balast compactat cu grosimea de 25 cm.

Bazinul 3 - Canal de măsurare debit si parametri efiuent este o constructie partial inropata tip cuva de beton armat de forma octogonală în plan cu dimensiile exterioare de 4,8 x 4,8 x 3085 m. Bazinul este prevazut pentru ingrosarea namolului in exces provenit din decantoarele secundare. Cota superioara a radierului este la -1,50 m. Cota superioară a peretilor cuvei este la +2,0 m, aceasi cu platforma de metalica (1,20 x 4,80 m) pentru ridicarea si manipularea echipamentelor. Platformele sunt prevazute cu scari metalice de acces.

Bazinul 4 - Bazin de stocare si îngrosare nămol în exces : este prevazut în vederea stabilizarii nămolului primar și a celui ingrosat. Este o constructie tip cuvă din beton armat partial îngropată in pamant de forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile exterioare de 9,10 x 12,60 x 4,35 m. Cota radierului este -2,0 m, fundarea la -2,35 m, cota peretilor la +2,0 m. Fundarea s-a făcut pe o perna de loess compactat cu grosimea de 1,0 m. Radierul și peretii au grosimea de 35 cm.

Bazin  5 -  stabilizare nămol primar si nămol îngroșat.

Este prevăzut în vederea stabilizării nămolului primar si a celui îngroșat. Este o construcție tip cuvă beton armat partial îngropată în pământ de formă dreptunghiulară în plan cu dimensiunile exterioare de 9,10 x 12,60 x 4,35 m.

Modul deshidratare nămol  este amplasat alăturat sistemului modular de epurare mecano- biologic, este o unitate compactă într-un container metalic, termoizolat, echipat si montat suprateran. Cuprinde în principal instalația automată de deshidratare, pompele de alimentare a nămolului, mixer static, debitmetru nămol, instalație spălare. înălțimea containerului este de circa 3,0 m, lățimea 2,45 și lungimea 9,0 m. Containerul este montat pe un radier din beton armat cu dimensiile 9,0 x 3,45 m, grosimea 40 cm. Cota superioară a radierului este +0,20 m și cota de fundare -0,30 m. Fundarea s-a făcut pe un pat de balast compactat cu grosimea de 25 cm. Materiale principale puse în operă: betoane C8/10 (egalizare), C25/30, otel profilat diametru 14 PC 52.

Clădire administrativă cu laborator sl dispecerat SCADA - Construcție supraterană cu structura din pereți portanti de zidărie de cărămidă cu gros, de 25 cm si stâlpisori de beton armat monolit pe fundații continuie din beton cu centură la partea sup., șarpantă din lemn, învelitoare țiglă, planseu beton armat. Dimensiile în plan sunt 7,60 x 4,75 m. Se adăpostește în acest spațiu laboratorul, dispeceratul SCADA, grupul social.

Bazin 8 - stocare, statle de pompare supernatant.

Este prevăzut pentru stocarea si pomparea supernatantului-capacitate 4,5 mc. Construcția este o cuvă din beton armat parțial îngropată în pământ cu o formă rectangulară în plan, dimensiuni exterioare 1,90 x 1,90, înălțime 3,60 m. Bazinul

Generator electric si tablou general de distribuție - Generatorul si Tabloul general de distribuție sunt în containere metalice rezemate pe o platformă de beton. Platforma este un radier din beton armat monolit cu dimensiunile 3,00 x 2,50 m, de grosime 40 cm, cota superioară +0,20 m.

Șopron nămol deshidratat. Este prevăzut pentru stocarea temporară a nămolului deshidratat.

Este o structură metalică din profile metalice cu închideri din panouri policarbonat care încă nu s-au executat. Are dimensiunile în plan de 5,00 x 8,0 m.

DESCRIEREA SITUAȚIEI PROIECTATE:

- Acoperirea celor 4 bazine, astfel:

- Bazinul 1 (bazin de egalizare – omogenizare) prin acoperire cu acoperiș autoportant din structură de aluminiu;

- Bazinul 2 (sistem modular de epurare mecano-biologic) prin închiderea într-o hală metalică;

- Bazinul 3 (bazin de stocare și îngroșare nămol în exces) prin acoperire cu acoperiș autoportant din structura de aluminiu;

- Bazinul 4 (bazin stabilizare nămol primar și nămol îngroșat) prin acoperire cu acoperiș autoportant din structura de aluminiu;

In cadrul proiectului se propune acoperirea bazinelor cu acoperișuri de tip domuri geodezice din aluminiu auto-portante realizate în construcție din aluminiu protejată anticorosiv.

Această construcție oferă încărcări mici structurii existente datorită materialului ușor din care sunt create. Structurile sunt prevăzute cu capac de vizitare și cu grile accesorii pentru echiparea cu diverse echipamente (ventilatoare, tubulaturi, etc).

Avantaje ale soluției propuse pentru închiderea bazinelor cu acest tip de acoperiș:

- Etanșeitate maximă la intemperii, atât pentru rezervoarele noi, cât și pentru cele modernizate. Etanșare dublă pe bare de prindere;

- Cost de întreținere redus – aliajele de aluminiu sunt rezistente la coroziune și nu necesită vopsire precum acoperișurile fixe din oțel;

- Reduce pierderile de vapori induse de vânt, ajută la controlul mirosurilor și oferă credite semnificative de emisii;

2.  Controlul mirosurilor din interiorul imobilului prin intermediul unor instalații de ventilare și tratarea aerului extras prin biofiltrare

Pentru controlul mirosurilor din interiorul imobilului s-a proiectat câte o instalație de ventilare cu extragere gaze și aer viciat printr-un ventilator centrifugal montat pe tubulatură circulara dreaptă. Iar pentru tratarea aerului extras s-a propus câte un biofiltru pentru reducerea poluanților.

Echipamentul de tratare a mirosurilor va funcționa în mediu anorganic într-un turn BIOMOD ce suportă dezvoltarea microbiană. Aerul poluat este introdus pe la baza mediului în timp ce apa este pulverizată prin partea superioară a turnului. Apa curge în jos prin intermediul unor diuze de pulverizare şi oferă un mediu umed care încurajează dezvoltarea microbiană. Apa serveşte de asemenea să spele produşii secundari metabolici ai acidului sulfuric din sistem. Pentru sistemul de colectare, este utilizată apa potabilă şi sunt necesare substanţe nutritive suplimentare pentru a sprijini bacteriile.

Echipamentele de extragere și tratare a gazelor se vor monta pe o platformă betonată propusă, în proximitatea bazinelor pe spațiul verde.

Pentru inlocuirea aerului poluat din cele 4 obiective vor fi prevazute prize de aer proaspat, montate pe acoperiș. Acestea se vor racorda la o tubulatura circulara dreapta izolata, racordată la un ventilator ATEX de introducere. Extragerea aerului viciat se face printr-o rețea de distribuție din tubulatură circulară dreaptă, izolată cu vată bazaltică cu folie de aluminiu de grosime 500 mm pentru protecție anticondens. Pe tubulatură va fi montat câte un ventilator centrifugal de medie presiune, trifazat, cu rotor curbat. Acesta va avea aplicată vopsea ATEX pentru rezistență ca coroziune.

Echipamentele de control al gazelor și mirosurilor vor fi alcătuite din:

-  ventilator de introducere / ATEX;

- biofiltru (Q = 500 mc/h – 1 buc, respectiv Q = 2000 mc/h – 2 buc.), compus din filtru de biocurgere cu stropitor, filtru de căbune activ catalitic cu pat dublu, ventilator centrifugal carcasat circulație biofiltru și panou de control;

- ventilator carcasat circulație biofiltru;

- coș evacuare prevăzut cu senzori de măsurare a NOx, SOx, CO, H2S, COV;

- grile de ventilație industriala;

- tubulatură circulară  dreaptă de ventilație;

- izolație termică min. 100 mm;

În procesul de tratare si prelucrare a nămolurilor se elimină un amestec de gaze de fermentare care se numeşte biogaz cu conţinutul de CH4=65…70%;  CO2=34...29%;  H2, H2S, NH3 N2≈1%.

Prin utilizarea echipamentelor de filtrare pe baza de carbon activ se are în vedere reducerea emisiilor în aer ale poluanților NOx, SOx, CO, H2S, COV.

Ventilarea/tratarea aerului se face printr-o instalație de introducere aer proaspăt, o instalație de extragere aer viciat și un echipament de tratare cu biofiltru pentru reducerea poluanților la concentrațiile maxime admisibile pentru parametrii aerului atmosferic. În interiorul bazinelor după acoperire și a halei propuse nu va exista prezență umană decât doar atunci când se asigură intervenția asupra echipamentelor din acestea.

Fiecare bazin va fi prevazut cu detector de hidrogen sulfurat (H₂S), astfel incat personalul sa fie avertizat de atingerea unui prag minim, respectiv a unui prag maxim (predeterminat) de H₂S. In caz de prezenta umana, mentenanta utilajelor existente in bazine se va face numai dupa ce este confirmat pragul de (H₂S) astfel incat sa nu fie pus in pericol personalul.

Aerul viciat se va evacua din rezervoare prin intermediul unei tubulaturi circulare drepte și a unor guri de aspirație industriale amplasate în acoperișul construcțiilor. Sistemul de tratare va fi împărtit astfel:

La bazine evacuarea se va face prin acoperiș, cu câte 2 guri de aspirație echipate cu clapete de reglare debit, racordate la tubulatura. Un ventilator centrifugal, montat pe platforma betonată propusă va refula în interiorul bazinelor si halei proiectate prin tubulatura circulară și gurile de refulare propuse. Turnurile biomod a unui modul de biofiltrare vor prelua aerul poluat creat de suprapresiunea ventilatorului de introducere. În primă fază tratarea aerului va fi prin stropire, apoi refulat de alt ventilator în turnul cu cărbune activ și evacuat printr-un coș de evacuare prevazut cu senzori pentru măsurarea gazelor. În interiorul constructiilor se va face dilutia dintre aerul poluat si aerul proaspat prin 2 guri de refulare autoreglabile.

Reglarea debitului de aer in instalatii se va face astfel încât în fiecare obiectiv să se asigure debitul minim de aer proiectat. Datorită pierderilor de sarcină în instalație survenite în urma colmatării filtrelor, acestea se vor echipa cu manometre diferențiale. Reglarea debitului de aer in instalații se propune a se realiza prin modificarea turației ventilatoarelor. Asigurarea debitului minim de aer proiectat, la creșterea pierderilor de sarcină, se va realiza prin mărirea turației ventilatorului, în timp ce reducerea pierderilor de sarcină implică micșorarea turației ventilatorului.

3. Tratarea biologică prin biofiltrare se bazează pe microorganismele care oxidează componentele organice sau chiar anorganice ale aerului și le transformă în materiale nepoluante sau nemirositoare. Microorganismele trăiesc în biofiltru pe un suport, biomasă. Elementele aerului viciat sunt absorbite de materialul suport și astfel plasate la îndemâna microorganismelor. Ulterior, poluanții sunt oxidați biologic, prin faptul că microorganismele folosesc aceste elemente ca hrană și sursă de energie precum și pentru generarea de biomasă curată. În funcție de concentrația și tipul de poluanți, în biomasă se formează o activitate biologică echilibrată natural după o perioadă de adaptare. Prin acest schimb de materiale se generează apă, dioxid de carbon și biomasă. Deoarece este o descompunere biologică, poluanții sunt îmbogățiți în biomasă.

Carbonul activat este utilizat pentru a elimina poluanţii prin adeziunea pe suprafaţă. Structura foarte poroasă a carbonului furnizează o mare arie de suprafaţă pe unitatea de volum. Sistemul constă dintr-un vas din PVC cu pereți dubli care conţine un pat dublu de carbon activat granular, prin care este trecut aerul mirositor. Unităţile convenţionale de carbon sunt dimensionate pentru a se confrunta cu viteze de 203 - 380 mm/s şi folosesc o adâncime a mediului de 0,9 m.

Se va folosi un carbon virgin cu o capacitate mai mare de a îndepărta compuşii organici volatili. De asemenea, acesta are capacitatea de a elimina mai eficient compusii de H2S.

În procesul de tratare si prelucrare a namolurilor se elimină un amestec de gaze de fermentare care se numeşte biogaz, cu conţinutul de CH4=65…70%;  CO2=34...29%;  H2, H2S, NH3 N2≈1%.

Prin utilizarea echipamentelor de filtrare pe baza de carbon activ se are in vedere reducerea emisiilor în aer ale poluantilor NOx, SOx, CO, H2S, COV.

În conformitate cu NP 133-2011 Partea a II-A, “NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE A LOCALITĂŢILOR” amestecul de aer cu biogaz conţine metan care poate fi exploziv. Din acest motiv toate echipamentele mecanice şi constructive trebuie să fie etanşe, iar echipamentele electrice trebuie să fie protejate împotriva exploziei. Colectarea biogazului şi sistemul de distribuţie trebuie menţinut la o presiune pozitivă pentru a evita explozia în cazul în care gazul se ameastecă cu aerul atmosferic.

Astfel pentru evacuarea și tratarea biogazului rezultat în urma prelucrării nămolurilor în cele 3 obiective, s-a prevăzut cate o instalație de extragere aer, independentă și locală, în construcție ATEX, pentru reducerea hidrogenului sulfurat (H2S) și amoniacului NH3 la valorile maxime admise zilnice și introducerea de aer curat în fiecare rezervor.

Aceste instalații s-au prevăzut la cererea beneficiarului, fiind proiectate dupa prevederile normativului NP118-06, NP 133-2011 Partea a II-A , SR EN 13779, precum și utilizând programul de calcul al furnizorului de echipament.

Conform breviarului de calcul pentru fiecare bazin este necesară câte o instalație introducere/evacuare aer dimensionate în suprapresiune pentru reâmprospătrarea aerului si extragerea gazelor și aerului viciat.

Ventilarea/tratarea aerului se face printr-o instalatie de introducere aer proaspăt, o instalație de extragere aer viciat și un echipament de tratare cu biofiltru pentru reducerea poluanților la concentrațiile maxime admisibile pentru parametrii aerului atmosferic. În interiorul bazinelor după acoperire nu va exista prezență umană decât doar atunci când se asigură intervenția asupra echipamentelor din acestea. Procesul tehnologic de interventie din interiorul bazinelor va impune purtarea unor costume speciale de protecție astfel încât să se prevină efectele negative asupra sănătății.

Fiecare bazin va fi prevazut cu detector de hidrogen sulfurat (H₂S), astfel incat personalul sa fie avertizat de atingerea unui prag minim, respectiv a unui prag maxim (predeterminat) de H₂S. In caz de prezenta umana, mentenanta utilajelor existente in bazine se va face numai dupa ce este confirmat pragul de (H₂S) astfel incat sa nu fie pus in pericol personalul.

Aerul viciat se va evacua din rezervoare prin intermediul unei tubulaturi circulare drepte, din inox (alimentar) AISI 304 și a unor guri de aspiratie industriale amplasate în acoperișul construcțiilor la cotele indicate pe planse față de cota 0. Sistemul de aspiratie va fi impartit astfel:

La bazine evacuarea se v-a face prin acoperiș, cu 2 guri de aspirație echipate cu clapete de reglare debit, racordate la tubulatura. Un ventilator centrifugal, montat pe platforma betonată propusă va refula în interiorul bazinelor și a halei proiectate prin tubulatura circulară și gurile de refulare propuse. Turnurile biomod a unui modul de biofiltrare vor prelua aerul poluat creat de suprapresiunea ventilatorului de introducere. În primă fază tratarea aerului va fi prin stropire, apoi refulat de alt ventilator în turnul cu cărbune activ și evacuat printr-un coș de evacuare prevazut cu senzori pentru măsurarea gazelor.

În interiorul bazinelor se va face dilutia dintre aerul poluat si aerul proaspat prin 2 guri de refulare autoreglabile. Acestea vor mentine debitele introduse cuprinse în proiect.

Reglarea debitului de aer în instalatii se va face astfel încât în fiecare obiectiv să se asigure debitul minim de aer proiectat. Datorită pierderilor de sarcină în instalație survenite în urma colmatării filtrelor, acestea se vor echipa cu manometre diferențiale. Reglarea debitului de aer in instalații se propune a se realiza prin modificarea turației ventilatoarelor. Asigurarea debitului minim de aer proiectat, la creșterea pierderilor de sarcină, se va realiza prin mărirea turației ventilatorului, în timp ce reducerea pierderilor de sarcină implică micșorarea turației ventilatorului.

Tubulatura se va racorda la ventilatoare prin intermediul unor racorduri flexibile antivibrație, montate în amonte și în aval.

Canalele de ventilare se vor monta pe acoperis și pe pereții bazinelor, conform traseelor din partea desenată.

Tubulatura și piesele speciale (reductii, piese speciale tip teu, ramificații, guri de aspirații, piese speciale de capăt, piese speciale tip cot precum și materialele aferente) vor fi cu caracteristicele și dimensiunile precizate în partea desenată precum și în partea scrisă.

Grilele de evacuare vor fi fabricate din aluminiu extrudat anodizat, protejat antioxidare cu simpla deflexie sau cu lamele verticale. Ele vor avea un rand de aripioare mobile, orizontale sau verticale, și o garnitura de cauciuc, prevazută în spatele cadrului.

Piesele componente ale sistemelor de ventilatie sunt dimensionate astfel incat sa îndeplinească următoarele condiții:

| Tipul canalului | Viteza aerului in cladiri industriale [m/s] |
| --- | --- |
| Priza de aer | 4-6 |
| Canalul prizei de aer | 6-8 |
| Canal principal | 8-12 |
| Canal secundar | 5-8 |

Biofiltrele sunt modele silențioase, care vor putea controla mirosurile și concentratile ridicate de poluanți. Aerul extras va curge printr-un biomediu filtrant; poluanții solubilizați în apă și apoi degradați de bacterii.

Tratarea biologică prin biofiltrare se bazează pe microorganismele care oxidează componentele organice sau chiar anorganice ale aerului și le transformă în materiale nepoluante sau nemirositoare. Microorganismele trăiesc în biofiltru pe un suport, biomasă. Elementele aerului viciat sunt absorbite de materialul suport și astfel plasate la îndemâna microorganismelor. Ulterior, poluanții sunt oxidați biologic, prin faptul că microorganismele folosesc aceste elemente ca hrană și sursă de energie precum și pentru generarea de biomasă curată. În funcție de concentrația și tipul de poluanți, în biomasă se formează o activitate biologică echilibrată natural după o perioadă de adaptare. Prin acest schimb de materiale se generează apă, dioxid de carbon și biomasă. Deoarece este o descompunere biologică, poluanții sunt îmbogățiți în biomasă.

Carbonul activat este utilizat pentru a elimina poluanţii prin adeziunea pe suprafaţă. Structura foarte poroasă a carbonului furnizează o mare arie de suprafaţă pe unitatea de volum. Sistemul constă dintr-un vas din PVC cu pereți dubli care conţine un pat dublu de carbon activat granular, prin care este trecut aerul mirositor. Unităţile convenţionale de carbon sunt dimensionate pentru a se confrunta cu viteze de 203 - 380 mm/s şi folosesc o adâncime a mediului de 0,9 m.

Se va folosi un carbon virgin cu o capacitate mai mare de a îndepărta compuşii organici volatili. De asemenea are capacitatea de a elimina mai eficient compusii de H2S.

Evacuarea în aer a substanţelor de la instalaţiile de control al gazelor si mirosului se va face prin cosul de evacuare si nu vor depasi valorile din Tabelul 1, STAS 12574-87

Caracteristicile biofiltrului de tratare a aerului:

- Debit de lucru: Q = 2000 m3/h / 500 m3/h;

- Temperatura exterioară de lucru: -40ºC +40ºC;

- Temperatura aerului: +10ºC +40ºC;

- Perioada de funcționare: 24/24 – 7/7;

- Presiune maxima de lucru: 2000 Pa;

COMPONENTELE BIOFILTRULUI Q = 2000m3/h / Q = 500m3/h.

Filtru de biocurgere cu stropitor:

| Descriere tehnica | Parametri | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Biofiltru Q=2000 mc/h | Biofiltru Q=500 mc/h |
| Cantitate | 2 | 1 |
| Inaltime | 3 m | 1,50 m |
| Eliminare H2S | 99% | 99% |
| pH | 6-8 | 6-8 |
| Temperatura | 13-35ºC | 13-35ºC |
| Alimentare cu apa | Min 3.5m3/h | Min 3.5m3/h |
| Intretinere | 30min/saptamana | 30min/saptamana |

Filtru de carbune activ catalitic cu pat dublu:

| Descriere tehnica | Parametri | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Biofiltru Q=2000 mc/h | Biofiltru Q=500 mc/h |
| Cantitate | 2 | 1 |
| Diametru | 1,9 m | 940mm |
| Eliminare H2S | PVC | 99% |
| Temperatura | 10-35ºC | 10-35ºC |
| Intretinere | 30min/saptamana | 30min/saptamana |

Ventilator centrifugal carcasat:

| Descriere tehnica | Parametri | Parametri |
| --- | --- | --- |
|  | Biofiltru Q=2000 mc/h | Biofiltru Q=500 mc/h |
| Cantitate | 3 | 3 |
| Model | VCP HP 160 | VCP HP 90 |
| Diametru racord | 160mm | 90 mm |
| Putere maxima | 4.5 kW | 1.3 kW |
| Sursa | trifazat | trifazat |
| Greutate | ~105kg | ~80kg |

Instalații electrice:

Alimentarea cu energie electrică se realizează din SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL din cadrul unui  post trafo existent, 400V/50Hz, ce este amplasat la limita de proprietate pentru accesul facil la aceasta pentru reprezentanții societății de distribuție a energiei. Din tabloul TDRI al postului trafo se va alimenta AAR.

Din cadrul receptorilor aferenți instalatiei de tratare aer, o parte din aceștia sunt considerați receptori securizați pentru desfășurarea activității în cazul opririi tensiunii de alimentare de la rețeaua publică (ventilatoare extragere poluanti si iluminatul de securitate), deci se vor alimenta prin intermediul grupului electrogen cu ajutorul AAR-lui aflat în tabloul TST-1. Acest AAR este existent si se alimentează de la :

  - grupul electrogen (GE) existent;

  - rețea (dinaintea întreupătorului general);

Grupul electrogen GE existent este cu pornire automată, cu capacitatea de 40 kVA.

Din acest AAR se va alimenta:

- tabloul electric TST-1 al prin intermediul unui cablu de tip CYABY 5x16 pozate în țeava de protecție în șanț de nisip, conectate la un întrerupător automat C0, cu In=50 A.

Datele electroenergetice de consum aferente receptorilor securizați prin grup electrogen tabloului electric (TST-1) sunt următoarele:

- Putere electrică instalată  Pi - TST-1		27  kW;

- Putere electrică absorbită  Pa - TST-1	17.6  kW;

- Curentul de calcul   					Ic - TST-1	42.41  A;

- Tensiunea de utilizare Un - TGN		3x400/230 V; 50 Hz;

- Factor de putere mediu natural  		cosφ	0.92;

Din tabloul electric TST-3 se va alimenta tabloul electric TST-2 al prin intermediul unui cablu de tip CYABY 5x10 pozate în țeava de protecție în șanț de nisip, conectate la un întrerupător automat Q0, cu In=32A.

Datele electroenergetice de consum aferente receptorilor securizați prin grup electrogen tabloului electric (TST-2) sunt următoarele:

- Putere electrică instalată  Pi - TST-2		16  kW;

- Putere electrică absorbită  Pa - TST-2	11.5  kW;

- Curentul de calcul   					Ic - TST-1	25.13  A;

- Tensiunea de utilizare Un - TGN		3x400/230 V; 50 Hz;

- Factor de putere mediu natural  		cosφ	0.92;

Tablourile electrice TST-1 si TST-2 sunt de tip închis, metalic, cu ușă, yală cu cheie pe mâner și va fi prevăzut cu toate accesoriile necesare  (inclusiv ghena de cabluri, sistem de bare de distribuție) și va fi echipat cu întreruptoare automate pentru protecția la suprasarcină și scurtcircuit, prevăzute atunci cand este cazul, cu protecție diferențială la curenți de defect. Selectivitatea protecțiilor este totală. Deasemenea, întreaga instalație electrică din tablou va fi realizată din conductori de cupru, multifilari în izolație dublă de PVC. Aceste tablouri vor fi prevăzute cu sistem de protecție la supratensiunile tranzitorii de rețea - parafoudre cu cartușe debroșabile.

Tablourile electrice vor fi dimensionate ținând cont și de extensiile viitoare, deci se va lua în calcul o rezervă de putere, dar nu mai mare de 10%. Toate tablourile de distribuție prefabricate se execută și verifică conform recomandărilor din standardul  SREN 60439 și a standarului SREN 50274 conform normativului I7/cap. 5.3.3.2.

Din tabloul electric stație tratare aer TST-1 energia electrică se distribuie în sistem radial cu cabluri armate tip CYABY către tabloul electric stație tratare aer TST-2

Tablourile electrice vor fi realizate în schemă TN-S, vor fi tip dulap metalic cu yala, cu gradul de protecţie IP54, clasa de izolare 1, montaj aparent.

Tablourile vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate, cu protecţie la scurtcircuit şi la suprasarcină.

Se va prevedea protecţie împotriva supratensiunilor electrice indirecte determinate de supratensiuni atmosferice, fiecare tablou electric de distribuție se va prevedea pe intrare un SPD tip 2. Tablourile electrice vor fi prevăzute cu spațiu de rezervă de minim 20% din putere;

Instalația de iluminat interior, este realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi led, după mediul ambiant al încăperii în care se instalează și respectându-se nivelele de iluminare impuse de către normativele în vigoare, coroborate cu cerințele caietului de sarcini. Iluminatul normal al spațiului de vânzare, se realizează cu corpuri de iluminat antiex, ce asigură nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97. Se vor utiliza corpuri (aparate) de iluminat cu leduri care să asigure confortul vizual corespunzător la un consum minim de energie electrică.

Circuitele instalației de iluminat se vor realiza cu cabluri din cupru tip NHXH (cu rezistență la propagarea flăcării la pozarea în mănunchi  conform SR EN 50266-2-4-cat.C), ce se vor monta astfel:

- montate în tuburi din metal, nu propagă flacară), pozate aparent pe structura metalica.

La toate părţile metalice ale corpurilor (aparatelor) de iluminat se prevede conductor de protecţie. Acoperisurile metalice se vor racorda în mod obligatoriu la priza de pământ.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige de tavan, bolţuri, dibluri etc,) se aleg astfel încât să poată suporta fără deformări o greutate egală cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai puţin de 10 kg. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct, prin conductoarele de alimentare.

Aprinderea iluminatului se face manual prin intrerupatoare antiex sau automat prin senzori de mișcare antiex.

Instalațiile de iluminat sunt realizate cu corpuri de iluminat led, în montaj suspendat de elementele metalice ale acoperisului, acestea vor fi alimentate din cadrul consumatorilor securizați prin grup electrogen.

Instalațiile de iluminat se utilizează corpuri de iluminat led, corp de iluminat antiex pentru iluminat emergență de intervenții, cu kit de emergență inclus, autonomie 3h, montaj aparent, IP54, prevăzute cu o alimentare cu cablu NHXH 4x1.5, trecută prin întrerupător local.

Nu se admit îmbinări de tuburi la trecerile prin elementele de construcții (conform cap. 5.2.12.3.4. din normativ I7/2011). Se interzice montarea îngropată în beton, zidărie, pereți gips-carton a tuburilor defecte (fisuri, crăpături, pereţi subţiri). Corpurile de iluminat (de orice tip) se vor racorda între fază și nul, prin trecerea fazei prin întrerupător iar a nulului direct în corpul de iluminat.

Se admite prevederea de corpuri de iluminat şi cu sursă proprie de alimentare încorporată.

Curbarea tuburilor se execută cu raza interioară egală cu minim de 5-6 ori din diametrul exterior al tubului la montaj aparent și egală cu minimum de 10 ori diametrul exterior al tubului la montaj îngropat. După montarea tuburilor se vor lăsa în acestea sârme de tragere pentru tragerea conductelor electrice.

Dozele și cutiile de derivaţie se instalează cu prioritate pe suprafeţele verticale ale elementelor de construcţii. Doze de tragere a conductelor electrice în tuburi, se prevăd pe trasee drepte, la distanţă de maxim 25 m și pe traseele cu cel mult 3 curbe, la distanţe de cel mult 15 m.

Conductoarele electrice se instalează în tuburi de protecţie cu diametre ales corespunzător tipului secţiunii și numărului de conductoare. Tragerea conductoarelor electrice în tuburi de protecţie se va executa după montarea tuburilor.

Conductoarele electrice se marchează prin culori pentru identificarea funcţiunii pe care o îndeplinesc în circuitul respectiv.

Identificarea conductoarelor de protecţie şi neutru :

  - conductor de protecţie (PE); marcarea se face prin culori verde/galben şi această combinaţie nu trebuie folosită pentru nici o altă utilizare;

  - conductor (PEN) care asigură simultan funcţia de protecţie şi de conductor neutru; marcarea se face prin culori verde/galben pe toată lungimea şi suplimentar marcare cu culoarea bleu la fiecare extremitate;

  - conductor neutru (N) sau de punct median; marcarea cu culoarea bleu se face pe toată lungimea.

Bazinele studiate fiind considerate mediu antiex, au fost dotate cu instalații electrice să corespundă cerințelor, după cum urmează:

  - iluminatul este compus din corpuri de iluminat antiex MULTI EXTRA - N- LED 7500-258-4K, IP66, fiind doate cu kit-uri de siguranta avand o autonomie de 3h și corp BASET-N-I-PC-WR 9W IP66, NM 3H EX, pentru indicare ușă evacuare exterior antiex clasa II, corp ce se montează în interior;

  - întrerupător EX 16A zona 2/21 ON-OFF 2P 1xM25;

  - doza EX 16A zona 2/21 6xM25;

  - cablurile electrice sunt de tip NHXH (cabluri cu rezistenta la foc), ele fiind pozate pe elementele metalice ale acoperisului;

  - acoperisul fiind metalic va fi conectat la priza de pământ  artificiala prin intermediul unei platbenzi OLZn 40x4;

  - tablourile electrice au fost montate în exteriorul încăperii.

Pentru asigurarea unui conţinut de umiditate ideal în biofiltru se propune alimentarea echipamentelor de tratare a aerului prin racordare la reţeaua de distribuţie apă potabilă existentă printr-o reţea de conducte PEHD Dn 40 mm, Dn 32 mm cu Ltotală = 24 m.

Apa uzată provenită de la spălarea aerului viciat extras va fi evacuată prin intermediul unor conducte PVC-KG Dn 110 mm, cu Ltotală = 28 m şi descărcată în bazinul de nămol primar.

Organizarea de șantier:

Lucrările de construire prevăzute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate și cu personal calificat pentru astfel de lucrări.

Lucrările de execuție nu vor afecta domeniul public pe perioada șantierului.

Organizarea de șantier se va realiza in incinta amplasamentului stației de epurare si presupune identificarea și amenajarea a două zone de depozitare: o zonă de depozitare materiale vrac (pietriș, nisip) și o zona de depozitare materiale preambalate sau care necesită a fi protejate de intemperii, precum și amplasarea unei construcții provizorii ușoare (executată din lemn sau metalică) pentru depozitare materiale mărunte și ca vestiar pentru personalul de execuție.

De asemenea vor trebui realizate:

- punctul de alimentare cu apă industrială (și potabilă)

- punctul de alimentare cu energie electrică

- grupul sanitar de serviciu

La terminarea lucrarilor, constructorii vor dezafecta zona organizarilor de santier,  readucandu - se terenul la starea initiala.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate -  Pe amplasament se afla in derulare proiecte de îmbunățire a calității apelor uzate pe amplasament.

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate - conditiile de contractare vor trebui sa cuprinda masuri specifice pentru managementul deseurilor produse in amplasament, pentru a evita poluarea solului. Deseurile provenite de la materialele de constructii vor fi predate pe baza de contract, societatilor autorizate.

La finalul lucrarilor, terenurile afectate vor fi refacute si vor fi redate folosintei initiale;

e) poluarea și alte efecte negative -

In zona lucrarilor, este posibil sa apara o poluare accidentala a apelor de suprafata ca urmare a:

• gospodaririi defectuoase a deseurilor, precum si a substantelor toxice si periculoase.

Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a echipamentelor si micilor utilaje. Carburantii si produsele chimice vor fi stocate in celule etanse.

In timpul realizarii investitiei singurele emisii in atmosfera sunt cele produse de motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora.

Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii. In conditiile de functionare normale si de respectarea  instructiunilor de proiectare, activitatea de transport apa prin conducte nu va afecta factorul de mediu aer. Ca urmare, vor fi luate toate masurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană -

Se vor respecta  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018, cu modificările și completările ulterioare.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor: folosința actuală-teren și instalații de epurare și canalizare, destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului aprobate-stație de eparare, conform Certificatului de urbanism nr. 834/28.03.2022 emis de Primăria Municipiului Brașov.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;

V) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;

VII) zone cu densitate mare a populatiei - zona de locuinte;

VIII) peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

aria geografica și numarul persoanelor afectate - nu este cazul;

b) natura impactului -  nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate -  pe amplasment sunt ăn derulare proiecte pentru refacerea infrastructurii edilitare;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s - a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt urmatoarele:

- proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea apelor 107/1996 conform Avizului nr. 72  din 10.05.2023 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov.

- Conform adresei înregistrată la APM Brașov cu nr.  154  din 06.01.2023 emisa de S. G. A. Brasov, proiectul propus nu necesita elaborarea SEICA.

##### - Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. 72  din 10.05.2023 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov:

- Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare, condiţiile din Certificatul de Urbanism.

- Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6).

- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata, rigole stradale sau in stratul freatic prin puturi filtrante, atat pe perioada executarii constructiilor cat si dupa punerea in functiune a acestora.

- Nu se vor depozita şi/sau arunca deşeuri de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau în albia acestora, atât peperioada executãrii construcţiilor, cat si dupa punerea in functiune a acestora;

- Orice modificare de soluţie faţã de cea avizatã duce la obţinerea unui nou aviz de gospodãrire a apelor, în caz contrar, avizul emis este considerat nul;

- Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale. Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anuntata in timp util la dispecerat SGA Brasov, telefon 0268/414567; se vor lua masuri urgente de stopare si eliminare a cauzelor ce au produs-o.

- Beneficiarul are obligatia, conform Legii Apelor 107/1996, sa anunte la SGA Brasov data inceperii lucrarilor, cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora.

- La finalizarea lucrarilor, titularul de activitate este obligat să prezinte la SGA Braşov documentaţie tehnică de fundamentare, întocmită conform Ordinului 891/2019  de firmă atestată,  pentru obţinerea  autorizatţei de gospodărire a apelor modificatoare.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata (invelisul vegetal) a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale;

- Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces si tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Activitatea legată de exploatarea sistemului de acoperire se va desfășura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecție a muncii și prevenirea incendiilor și procedura în caz de accidente.

- Asigurarea funcţionării corespunzătoare a biofiltrelor pe amplasament și verificarea permanentă a biofiltrelor și înlocuirea imediat a acestora la finalizarea duratei de viață sau atingerea limitei de epuizare, conform prescripțiilor tehnice specifice;

- Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, in conformitate cu specificul activitatii. Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

- Titularul are obligația ia toate măsurile pentru  eliminarea riscului de incendiu și explozii prin: instruiri, sisteme de avertizare asupra prezenței gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenții, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecție;

- Titularul are obligația ia toate măsurile pentru  asigurarea protecţiei la explozie la utilizarea echipamentelor pe amplasamentul depozitului (ex: aparatele electrice prevăzute cu protecţie anti-ex şi asigurarea ventilaţiei mecanice anti-ex, etc.);

- Titularul autorizației trebuie să se asigure ca planul operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență, care tratează orice situație de urgență care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcțional.

- Planul operativ de prevenire și combatere a accidentelor trebuie revizuit și actualizat în funcție de condițiile nou apărute. Acesta trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităților de specialitate.

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;

- minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona santierului;

- Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;

- In cazul unor poluari accidentale proiectantul şi constructorul raspund in solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor si transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;

- Organizarea de santier va respecta obligatoriu masurile specifice pentru reducerea si/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sanatatii umane si mediului înconjurator. Se vor avea in vedere:

• imprejmuirea corespunzatoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevazute prin proiect să fie cat mai redus;

• organizarea de santier va fi amenajată astfel încat sa asigure facilitatile de baza conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, cu modificarile si completările ulterioare (alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu apa pentru asigurarea necesitatilor igienico - sanitare, facilitati pentru depozitarea temporara a materialelor, facilitati pentru personal (baraca birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologica), imprejmuire cu gard din panouri metalice pentru protectia organizarii de santier si a vecinatatilor), dupa caz;

• intretinerea corespunzatoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrarile de constructii in vederea evitarii scurgerilor de combustibili si uleiuri uzate pe sol/apa si de alte substante toxice si periculoase;

• se interzice stocarea temporara și depozitarea carburantilor si substantelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• in perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

• este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdara;

In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protecţia mediului și  a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

La finalizarea implementării proiectului se va solicita și obține revizuirea autorizației integrate  mediu existente.

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat     sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într - un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într - un drept al lor sau într - un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BANCILA

ȘEF SERVICIU A. A. A,                                                        SEF BIROU C. F. M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                    Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                             ÎNTOCMIT:

Consilier Ioana ROBU                                                        Consilier Iulia ENE