DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT ......10.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC NEPI BUCHAREST ONE SRL prin GROZAVU ELENA GIORGIANA, cu domiciliul în Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 169, cladirea A, sectiunea A5.1, biroul nr. 16, et. 5, sector 1, înregistrată la APM Brașov cu nr. 8281 din 09.06.2022 în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

si cu completarile ulterioare inregistrate cu nr. 12365/19.09.2022, nr. 12859/29.09.2022, nr. 13210/07.10.2022, nr. 13219/07.10.2022, nr.....

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.10.2022, că proiectul „Realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producție proprie de energie electrică din energie solară, amplasat pe acoperișul complexului comercial Retail Park Brașov”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  mun. Brașov, Calea București, nr. 105, amplasament identificat prin CF nr. 124451 Brașov, nr. cad. 124451, conform certificatului de urbanism nr. 1504 din 27.05.2022, eliberat de Primăria Municipiului Brașov, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la punctul 3. a) instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

- Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Obiectivul investitiei este reprezentat de activitatile de „Realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru productie proprie de energie electrica din energie solara, amplasat pe acoperisul complexului comercial RETAIL PARK BRASOV.”

Prezentul memoriu de prezentare analizeaza instalarea unui sistem fotovoltaic, pe acoperisul centrului comercial RETAIL PARK BRASOV, situat in localitatea Brasov, Str Calea Bucuresti, Nr. 105, Jud. Brasov.

Potentialul tehnic pentru producerea energiei electrice utilizand panouri fotovoltaice este determinat de mai multi factori printre care amintim: suprafata disponibila, interactiunea cu reteaua locala de energie electica, gradul de umbrire etc.

Principalele componente ale sistemului fotovoltaic sunt:

- panouri/module fotovoltaice – pentru captarea energiei solare;

- invertoare – pentru transformarea curentului continuu (DC) in curent alternativ (AC);

- alte componente ale sistemului – mecanice si electrice.

Pentru realizarea unui sistem fotovoltaic, pe langa module si invertoare, sunt necesare un numar considerabil de alte componente, de importanta majora fiind urmatoarele:

- Unitatea de control (controler de incarcare) – componenta care monitorizeaza si comanda intregul sistem;

- Cabluri –dimensionate corect pentru tensiunea si amperajul curentului, rezistente la UV si la vreme rea deopotriva;

- Sistem de monitorizare – pentru monitorizarea si afisarea in timp real a starii sistemului;

- Impamantare – pentru siguranta operatorului si a sistemului, acesta trebuie dotat cu impamantare care previne descarcarile electrice accidentale, protejand impotriva socurilor si pericolului de incendiu;

- Structura de montaj – modulele fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii prin intermediul unei structuri metalice solida si rezistenta in timp, capabila sa suporte greutatea panourilor si a stratului de zapada ce se poate depune iarna.

- Contoare de energie;

- Cutii de jonctiune, etc.

In tabelul de mai jos, sunt descrise caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai investitiei

Date tehnice -Sistem Fotovoltaic

| Nr. Crt. | Descriere | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata disponibila pentru sistem | m2 | 4.946 |
| 2 | Putere modul fotovoltaic | Wp | 455 |
| 3 | Numar module | buc. | 1.544 |
| 4 | Suprafata ocupata de module | m2 | 3.411 |
| 5 | Unghi de inclinare | o | 10o |
| 6 | Orientare | - | Est-Vest |
| 7 | Tip invertor | - | 110kW |
| 8 | Numar invertoare | buc | 6 |
| 9 | Putere instalata | kWp | 703,00 |
| 10 | Energie electrica produsa | MWh/an | 818,81 |
| 11 | Energie electrica livrata | MWh/an | 818,69 |
| 12 | Consum energie electrica locatie pe ultimii 3 ani | 2019 | MWh/an | 791,03 |
|  |  | 2020 | MWh/an | 711,53 |
|  |  | 2021 | MWh/an | 736,02 |
| 13 | Eficienta specifica anuala | kWh/kWp | 1.165 |

Sistemului fotovoltaic propus, este compus din: 1.544 module fotovoltaice monocristaline de 455 Wp, 6  invertoare trifazate de 110 kW, unitatea de control, sistem de monitorizare, tablouri electrice, contoare de energie, structura de montaj, cutii de joctiune, cabluri, accesorii, etc.

Cladirea  pe care va fi amplasat sistemul fotovoltaic este proprietatea NEPI BUCHAREST ONE SRL., Brasov, Str Calea Bucuresti, Nr. 105, Jud. Brasov.Terenul pe care se va construi instalatia este in proprietatea beneficiarului, nefiind necesara nicio cheltuiala de capital pentru a asigura locatia noii instalatii.

Principalele componente ale sistemului fotovoltaic sunt:

- panouri/module fotovoltaice – pentru captarea energiei solare;

- invertoare – pentru transformarea curentului continuu (DC) in curent alternativ (AC);

- alte componente ale sistemului – mecanice si electrice.

Pentru realizarea unui sistem fotovoltaic, pe langa module si invertoare, sunt necesare un numar considerabil de alte componente, de importanta majora fiind urmatoarele:

- Unitatea de control (controler de incarcare) – componenta care monitorizeaza si comanda intregul sistem;

- Cabluri –dimensionate corect pentru tensiunea si amperajul curentului, rezistente la UV si la vreme rea deopotriva;

- Sistem de monitorizare – pentru monitorizarea si afisarea in timp real a starii sistemului;

- Impamantare – pentru siguranta operatorului si a sistemului, acesta trebuie dotat cu impamantare care previne descarcarile electrice accidentale, protejand impotriva socurilor si pericolului de incendiu;

- Structura de montaj – modulele fotovoltaice vor fi montate pe acoperisul cladirii prin intermediul unei structuri metalice solida si rezistenta in timp, capabila sa suporte greutatea panourilor si a stratului de zapada ce se poate depune iarna.

- Contoare de energie;

- Cutii de jonctiune, etc;

In tabelul de mai jos sunt descrise caracteristicile tehnice si parametrii specifici ai investitiei,

| Nr. Crt. | Descriere | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suprafata disponibila pentru sistem | m2 | 4.946 |
| 2 | Putere modul fotovoltaic | Wp | 455 |
| 3 | Numar module | buc. | 1.544 |
| 4 | Suprafata ocupata de module | m2 | 3.411 |
| 5 | Unghi de inclinare | o | 10o |
| 6 | Orientare | - | Est-Vest |
| 7 | Tip invertor | - | 110kW |
| 8 | Numar invertoare | buc | 6 |
| 9 | Putere instalata | kWp | 703,00 |
| 10 | Energie electrica produsa | MWh/an | 818,81 |
| 11 | Energie electrica livrata | MWh/an | 818,69 |
| 12 | Consum energie electrica locatie pe ultimii 3 ani | 2019 | MWh/an | 791,03 |
|  |  | 2020 | MWh/an | 711,53 |
|  |  | 2021 | MWh/an | 736,02 |
| 13 | Eficienta specifica anuala | kWh/kWp | 1.165 |
| 14 | Rata de performanta (PR) | % | 84,3 |

Sistemului fotovoltaic propus, este compus din: 1.544 module fotovoltaice monocristaline de 455 Wp, 6  invertoare trifazate de 110 kW, unitatea de control, sistem de monitorizare, tablouri electrice, contoare de energie, structura de montaj, cutii de joctiune, cabluri, accesorii, etc.

- Panourile fotovoltaice

Energia electrica fotovoltaica este energia produsa de celulele fotovoltaice, care convertesc lumina soarelui direct in energie electrica. Ele sunt fabricate din materiale semiconductoare similare cu cele utilizate in electronica la cipurile semiconductoare din componenta dispozitivelor semiconductoare.

Cand lumina soarelui este absorbita de aceste materiale, energia solara este convertita, cu participarea particulelor subatomice, iar fluxul dirijat de electroni care ia nastere, reprezinta electricitate. Acest proces de conversie a energiei luminii in energie electrica se numeste efect fotovoltaic.

Celulele fotovoltaice, unitatile de baza ale sistemului, se conecteaza impreuna formand ansamble mari numite module fotovoltaice.

Modulele fotovoltaice conectate in serie (sir) conduc la cresterea tensiunii totale a sistemului iar conectarea sirurilor in paralel are ca efect cresterea curentului total al sistemului.

Durata de viata a unui modul fotovoltaic este de obicei de 25 de ani dar poate functiona chiar mai mult de 30 de ani, producatorii garantand o putere generata de peste 80% chiar si dupa 25 de ani.

Conditiile standard de testare, stabilite la nivel international, sunt urmatoarele:

- radiatie solara 1000 W/m2;

- masa aerului AM 1,5;

- temperatura celulei 25°C

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice

Caracteristici tehnice module fotovoltaice monocristaline 455 Wp

| Nr. Crt. | Caracteristica | Valoare | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Putere maxima | 455 | [W] |
| 2 | Tensiunea la putere maxima | 41,3 | [V] |
| 3 | Curentul la putere maxima | 11,02 | [A] |
| 4 | Tensiune in circuit deschis | 49,3 | [V] |
| 5 | Curent de scurtcircuit | 11,66 | [A] |
| 6 | Temperatura de functionare | -40 +85 | [°C] |
| 7 | Randamentul modulului | 20,6 | [%] |
| Dimensiuni |
| 1 | Lungime | 2.108 | [mm] |
| 2 | Latime | 1048 | [mm] |
| 3 | Grosime | 35 | [mm] |
| 4 | Masa | 24,3 | [kg] |
| 5 | Numar celule | 144 | [-] |

- Invertoare

Energia electrica produsa de panourile care contin celule fotovoltaice este sub forma de curent continuu (cc) si este neregulata (tensiune si curent variabile). Din acest motiv este dificil de transportat si folosit. Aceasta impune transformarea din curent continuu in curent alternativ la o tensiune acceptabila.

Invertoarele realizeaza transformarea din curent continuu in curent alternativ, la tensiunea de 0,4 kV.

Deoarece sistemele fotovoltaice genereaza putere electrica in curent continuu, pentru a putea fi conectate la reteaua locala de electricitate acesta trebuie transformat in curent alternativ.

Conversia curentului continuu in curent alternativ se face prin intermediul invertoarelor de putere.

In tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile tehnice ale invertoarelor

Caracteristici tehnice invertor de putere trifazat 110 kW

| Nr. Crt. | Caracteristica | Valoare | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| Primar (DC) |
| 1 | Tensiunea maxima de iesire | 1100 | [V] |
| 2 | Tensiunea nominala de intrare | 585 | [V] |
| 3 | Gama de tensiune MPP | 500 – 800 | [V] |
| 4 | Tensiune min. de intrare/Tensiunea de pornire | 200V / 250V | [V] |
| 5 | Curent maxim de intrare/Curent max. Scurt-circuit | 26 / 40 | [A] |
| 6 | Numar de MPP/siruri MMP | 12 / 2 | [-] |
| Secundar (AC) |
| 1 | Putere nominala la tensiune nominala | 110000 | [W] |
| 2 | Putere maxima | 110000 | [VA] |
| 3 | Curent maxim de iesire | 159 | [A] |
| 4 | Tensiune nominala | 400 | [V] |
| 5 | Frecventa retelei | 50 | [Hz] |
| 6 | Factor de putere | 1 | [-] |
| Caracteristici generale |
| 1 | Lungime | 1117 | [mm] |
| 2 | Latime | 682 | [mm] |
| 3 | Grosime | 363 | [mm] |
| 4 | Greutate | 93,5 | [kg] |
| 5 | Nivel de zgomot | <65 | [db (A)] |
| 6 | Nivel de protectie | IP66 | [-] |
| 7 | Randamentul maxim | 98,6 | [%] |

- Tablouri electrice

Indiferent de solutia aleasa pentru invertoare (descentralizate sau centralizate) este necesara utilizarea unor tablouri / cutii de conexiune datorita numarului mare de siruri (stringuri) din care se compune instalatia fotovoltaica.

In cazul utilizarii variantei de invertoare descentralizate, cutiile de conexiune vor fi de curent alternativ si pot avea urmatoarele roluri: de concentrare/reducere a numarului de cabluri de curent alternativ (pentru cazul invertoarelor descentralizate trifazate) care se vor conecta la transformatorul ridicator de tensiune, respectiv de grupare a iesirilor invertoarelor monofazate cate 3 pentru obtinerea tensiunii trifazate si apoi reducerea numarului de cabluri de curent alternativ obtinute si conectate la transformatorul ridicator de tensiune. Cutiile de conexiune se pot monta fie pe structurile de sustinere a panourilor, fie pe structura separata sau impreuna cu transformatorul ridicator de tensiune si vor fi prevazute cu echipamente pentru protejarea cablurilor de intrare / iesire si cu posibilitatea de deconectare a intrarii / iesirii defecte.

In cazul utilizarii variantei de invertoare centralizate, tablourile / cutiile de conexiuni vor fi in curent continuu si vor avea rolul de concentrare/reducere a numarului de cabluri de curent continuu de la stringuri la invertoare. Aceste tablouri / cutii de conexiune se vor monta pe structurile de sustinere a panourilor  si vor fi prevazute cu echipamente pentru protejarea cablurilor de intrare / iesire, cu posibilitatea de deconectare a intrarii / iesirii defecte si cu protectie in caz de trasnet.

- Conductori si conectori in cadrul sistemelor fotovoltaice

Principala diferenta intre partea electrica in curent alternativ si tensiunile joase in curent continuu, in cadrul sistemelor fotovoltaice, este reprezentata de intervalele de tensiune diferite si curenti mult mai mari.

Proiectarea atenta a sistemului ar trebui sa includa o dimensionare corecta a conductoarelor pentru eficienta in operare. Cel mai important parametru este sectiunea conductorului. O dimensionare incorecta poate duce la supraincalzire si chiar la incendiu din cauza curentilor mari. In cazul in care dimensionarea si conectarea se fac corect, nu vor fi necesare lucrari de mentenanta pentru mult timp.

Cablurile de conectare pentru modulele fotovoltaice cat si pentru echipamentele auxiliare, trebuie prevazute cu izolatie rezistenta la radiatii ultraviolete. Izolatia cablurilor normale se degradeaza de-a lungul anilor in care a fost expusa la radiatiile ultraviolete si conditii atmosferice variabile. Variatiile de temperatura sunt de asemenea importante; alegerea cablurilor montate in exterior se va face astfel incat acestea sa reziste unor variatii de temperatura intre -40 si +80°C sau chiar mai mult. Astfel de cabluri vor asigura o operare eficienta in urmatorii 25 de ani.

Pentru circuitele de curent continuu se propun cabluri solare de 6 mm2 rezitente UV care se vor poza pe structura metalica pe care se fixeaza panourile fotovoltaice, in tuburi riflate si canale de cabluri speciale pentru protectia de cabluri electrice.

Pentru circuitele de curent alternativ se propun cabluri de aluminiu, armate, care se vor poza in canale de cabluri.

Pentru circuitele de comunicatii se propun cabluri de tip ethernet, STP.

Alte componente ale instalatiilor electrice intr-un sistem fotovoltaic, similare instalatiilor electrice de curent alternativ, includ prize si mufe tip jack, sigurante, comutatoare. O atentie speciala ar trebui acordata la alegerea sigurantelor, fiind necesare sigurante pentru curent continuu. Exista o mare varietate de sigurante pe piata, precum clasicele sigurante blow-up, dar si sigurante automate similare celor folosite in circuite de curent alternativ. Prizele si mufele folosite in sistemele fotovoltaice (curent continuu) trebuie sa fie diferite de cele utilizate in circuitele de curent alternativ. Utilizarea aceluiasi tip de prize si mufe nu este admisa din motive de siguranta.

- Sisteme de sustinere a panourilor fotovoltaice

Sistemele de sustinere a panourile fotovoltaice pe acoperisul centrului comercial, sunt realizate din componente din oteluri inoxidabile cu rezistenta la coroziune.

Structura de montare va asigura o inaltime corespunzatoare a marginii inferioare panourilor fotovoltaice fata de suprafata acoperisului, pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada sau precipitatii mai mari decat mediile inregistrate.

Modul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de catre panourile fotovoltaice (zapada), distribuirea acestora catre grinzi si stalpi, iar de aici la suprafata de montaj. Sarcinile orizontale (seism si vant) sunt preluate de catre stalpii structurii, iar de aici sunt transmise la suprafata de montaj.

Se propune un singur tip de structura cu orientare EST-VEST..

Inainte de asezarea sistemului de sustinere, intre invelitoare acoperisului si sistemul de sustinere al panourilor fotovoltaice, trebuie montata un strat separator sub forma unei paturi de protectie, pentru a proteja invelitoarea. Sistemul de sustinere este asezat direct pe suprafata de separare fara strapungeri. Paturile de protectie cladire corespunzatoare trebuie sa fie pozitionate sub elementele care induc forte, precum profilele SD.

Panourile sunt asezate centrat orizontal fiecare pe cate doua. Nervurile montate special in acest scop folosesc in acest proces ca opritor. Fiecare modul se fixeaza la capatul unui rand cu clemele de capat .

Sistemul de sustine pentru acoperis este compus din urmatoarele elemente:

- Sina de montare;

- Set conectare sina;

- Profil S;

- Profil SD;

- Surub cu cap cilindric;

- Piulita de asezare cu clip de montare;

- Patura de protectie acoperis;

- Set cleme mediana;

- Clema de capat;

- Set sustinere balastru pt acoperis;

Solutia constructiva finala pentru sistemul fotovoltaic montat pe acoperis va fi stabilita in faza de Proiect Tehnic pe baza unei Expertize Tehnice efectuata de un expert autorizat.

- Sisteme de protectie impotriva descarcarilor atmosferice

Sistemul de protectie impotriva descarcarilor atmosferice va fi realizat prin montarea de paratrasnete legate la o retea de platbanda Ol-Zn 40x4 mm2 la care se racordeaza si structura metalica de montare a modulelor fotovoltaice.

Instalatia de impamantare va respecta normaivele si standatdele in vigoare si va avea o valoare de maxim 4 Ω avand in vedere ca la aceasta instalatie nu se racordeaza o protectie suplimentara impotriva descarcarilor atmosferice. La instalatia impamantare a centralei se va racorda intregul echipament (conform prevederilor 1.RE-Ip30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc electric.

Lucrarile organizarii de santier se vor desfasura in cadrul interior al amplasamentului, fara a impacta in vreun mod mediul inconjurator.

Organizarea de santier va consta in aprovizionarea cu materiale si utilaje necesare implementarii proiectului, asigurarea zonelor de stocare temporara a deseurilor generate.

Deseurile rezultate din activitate vor fi colectate in conformitate cu legislatia in vigoare si predate catre firme specializate in colectarea fiecarui tip de deseu.

Pentru a proteja ecosistemele terestre si acvatice, atat organizarea de santier, cat si realizarea proiectului in sine se va face doar in cadrul interior al amplasamentului si se vor adopta urmatoarele masuri:

utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care nu sunt implicate in activitati;

asigurarea unui management corect al materialelor utilizate in perioada de constructie;

evitarea depozitarii materialelor de constructie direct pe sol, fiind utilizate doar spatiile special amenajate in acest sens;

depozitarea temporara pe amplasament a deseurilor rezultate in urma lucrarilor, precum si a celor menajere, pana la preluarea de catre firme specializate in vederea eliminarii finale sau valorificarii, se va realiza in recipienti corespunzatori, in spatii special amenajate;

intretinerea, alimentarea cu carburanti sau curatarea autovehiculelor si utilajelor nu se vor realiza pe amplasament;

in cazul unei contaminari a solului, portiunea afectata va fi indepartata si tratata/ eliminata in functie de tipul de contaminare;

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: La finalizarea investitiei, toate deseurile produse vor fi predate unor operatori autorizati in colectarea lor. Amplasamentul din zona organizarii de santier se va reface la forma initiala. In cazul unor poluari accidentale ale solului cauzate de scurgeri accidentale de combustibili, portiunea afectata va fi indepartata si tratata.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

Deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în etapa de realizare a investiţiei şi pe durata funcţionării acesteia vor fi gestionate (colectare selectivă, transport, valorificare, eliminare), conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor.

Pe perioada de executie a proiectului, colectarea si predarea deseurilor se va face catre colectori economici autorizati, conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si a Legii 249/2015 prinvind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Deseurile ce vor fi generate in cadrul derularii implementarii proiectului sunt urmatoarele:

| Tip deseu | Cod deseu | Provenienta | Cantitati estimative (tone) | Gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Muncitorii angrenati in implementarea proiectului | 0.500 | Colectarea lor in recipientele de plastic in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Muncitorii angrenati in implementarea proiectului, ambalaje de la piesele utilizate in constructie | 0.200 | Colectarea lor in recipientele de plastic in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | Muncitorii angrenati in implementarea proiectului, ambalaje de la piesele utilizate in constructie | 0.050 | Colectarea lor in recipientele de plastic in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Fier si otel | 17 04 05 | Activitatile de executie a structurilor metalice de rezistenta si din activitatea de intretinere a utilajelor pe santier | 1.000 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Amestecuri metalice | 17 04 07 | Activitatile de executie a structurilor metalice de rezistenta si din activitatea de intretinere a utilajelor pe santier | 1.000 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Lemn | 17 02 01 | Activitatea curenta din perioada de executie | 0.500 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Materiale plastice | 17 02 03 | Activitatea curenta din perioada de executie | 0.200 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 17 04 11 | Activitatea curenta din perioada de executie | 0.200 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |
| Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | 17 06 04 | Activitatea curenta din perioada de executie | 0.200 | Colectarea lor in recipientele metalice in interiorul organizarii de santier si predarea catre operatorul de salubritate local sau catre un colector autorizat de catre Agentia pentru Protectia Mediului |

- Poluarea si alte efecte negative:

Protectia calitatii apelor

Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu genereaza ape industriale uzate sau alte substante care ar putea conduce la poluarea sau modificarea calitatii  apelor.

Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea apei, astfel incat alimentarea cu apa a activitatii va ramane aceeasi atat in timpul executiei proiectului, cat si dupa finalizarea acesteia.

Evacuarea apelor generate pe amplasament in timpul executiei proiectului, cat si dupa finalizarea acesteia va ramane aceeasi.

Protectia aerului

Sistemele fotovoltaice nu au un impact negativ asupra aerului.

Pentru fiecare MWh produs din sursa regenerabila se evita cantitatile de emisii de CO2 produse de tehnologiile bazate pe arderea combustibililor fosili prezentate in tabelul 6.

Conform documentului ANRE „Raport anual privind avtivitatea autoritatii nationale de reglementare in domeniul energiei - 2020”, valorile emisiilor specifice de CO2 pe tipuri de surse primare de energie, prezentate in tabelul 6, sunt determinate ca medie ponderata a emisiei specifice realizate si a energiei electrice produse de fiecare producator pe fiecare tip de sursa primara.

| Elemente | U.M. | Combustibil considerati |
| --- | --- | --- |
|  |  | carbune | gaz natural | pacura |
| Emisii specifice de CO2 | g CO2/kWh | 853,76 | 388,78 | 728,84 |
| Productia de energie electrica | MWh/an | 2962,90 |
| Reducerea emisiilor de CO2 | tone CO2/an | 2529,61 | 1151,92 | 2159,48 |

Tabelul 6 – Emisii de CO2 evitate

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele angrenate in realizarea proiectului (unelte si scule de montaj etc.). Cu toate acestea, sursele de zgomot si vibratii vor fi in limitele legale, functionarea lor fiind realizata pe cat posibil in timpul zilei. Muncitorii vor fi dotati cu echipament de protectie la zgomot ori de cate ori este necesar.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul. Pentru implementarea proiectului nu este necesara utilizarea sau stocarea de substante radioactive.

Protectia solului si subsolului

Prin derularea activitatii de instalare a panourilor fotovoltaice pot apare urmatoarele surse de poluare:

- scurgeri de combustibili si lubrifianti, datorate utilajelor sau autovehiculelor de aprovizionare necesare implementarii proiectului;

- evacuarea necontrolata a deseurilor generate de personalul implicat in realizarea lucrarilor;

Pentru evitarea poluarii cu produse petroliere, intretinerea autovehiculelor se va efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si numai de catre personal instruit.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Proiectul nu se intersecteaza cu niciun Sit Natura 2000, iar Conform Ordinului nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a Listei monumentelor istorice disparute, proiectul propus nu se afla in vecinatatea monumentelor istorice.

Avand in vedere amplasamentul si natura activitatilor care se vor desfasura, se considera ca lucrarile de instalare si exploatare a panourilor fotovoltaice nu afecteaza ecosistemele tereste si acvatice.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Prin aplicarea unui standard ridicat in ceea ce priveste managementului sanatatii si sigurantei de santier, activitatii de montare si exploatarii sistemului fotovoltaic, in conformitate cu reglementarile din domeniul industriei, riscurile de securitate si sanatate asociate cu executia si operarea instalatiilor vor putea fi reduse la minimum.

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Organizare de santier;

- Lucrari pentru realizarea de noi capacitati de producere si distribuitie a energiei electrice generata de sistemul fotovoltaic;

Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii neafectand sanatatea oamenilor, starea mediului inconjurator sau vecinatatile; nu exista surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate apriori utilizarii de catre oameni.

- riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice : Nu este cazul.

- riscurile pentru sănătatea umană

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018;

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

În conformitate cu CU nr. 1504/27.05.2022 emis de Primaria Municipiului Brasov, terenul este situat in intravilanul localitatii, proprietate  particulara conform CF, destinatia conform PUZ zona mixta, str. Ionescu Crum, Brasov, aprobat cu HCL nr .173/2020, aflat in termen de valabilitate pana la data de 27.03.2025.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei -– nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada de execuție a proiectului;

e)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate implementarea proiectului va genera un impact pozitiv asupra factorilor de mediu si prin cumularea cu activitatea existenta pe amplasament nu se va modifica natura impactului.

f) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

g) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul propus   nu intră sub incidenţa <LLNK 12007    57182 3?2  28 57>art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta conditiile  impuse de ceilalti avizatori prin avizele obtinute si proiectele inaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor de modernizare vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Orasului Rasnov în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de executie a lucrarilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate in emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibratiilor  produse de sapatura   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de executie și  de fundare, în vederea  incadrarii valorilor parametrilor vibratiilor in limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametrii optimi, in zona amplasamentului, in perioada realizarii lucrarilor de constructie, se vor respecta urmatoarele conditii:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

  - minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, macinare, spargerea betonului, nisip, pietris, activitati de sablare/slefuire, etc.);

  - se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deseuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

  - curatarea/spalarea vehiculelor care ies de pe santier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate in stationare, in zona santierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisa amplasarea in incinta organizarii de santier a statiilor de preparare beton, fara asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice si a sistemului de protectie a atmosferei importiva poluarii cu pulberi;

- în vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi pentru pulberi, respectiv, PM 2,5 și PM 10, în zona amplasamentului, în perioada lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele condiții:

a) utilizarea materialelor speciale (folie de plastic, plasă etc.) cu care se va acoperi pământul excavat, până la reutilizarea sau transportul lui;

b) utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

c) se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vânt;

d) curățarea roților vehiculelor care ies de pe șantier;

e) oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stațioanare, în zona șantierului.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

-la finalizarea implementări proiectului se va solicita si obține  autorizatie de mediu, după caz.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                ȘEF BIROU C.F.M.,

Codruța SAUCA                                                                 Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                    ÎNTOCMIT:

Consilier Vasilica GROSU                                           Consilier Viorel MAREAN