Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ........ din ............

Ca urmare a solicitării depuse de UAT COMUNA DRĂGUȘ prin Primar Greavu Cornel, cu sediul în jud. Brașov, comuna Drăguș, str. Vâlcica, nr. 303, înregistrată la APM Brașov cu nr. 6982 din 24.05.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și

private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice,   aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 8875 din 05.07.2023, nr. 14543 din 31.10.2023,................, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.11.2023, că proiectul „Stație epurare ape uzate menajere, Comuna Drăguș, județul Brașov”, propus a fi realizat în jud. Brașov, comuna Drăguș, amplasament identificat prin extras CF nr. 100166 Drăguș, nr. cad. 100166 și CF nr. 104074 Drăguș, nr. cad. 104074, conform Certificatului de Urbanism nr. 392 din 14.12.2022, eliberat de Consiliul Județean Brașov,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2,  pct. 11 lit. c) stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitații efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prezenta investiție constă în  realizarea unei noi stații de epurare ape uzate în comuna Drăguș, în vecinătatea stației de epurare ape uzate existente (care va fi trecută în conservare), la o distanță de aproximativ 180 m față de drumul comunal DC76. Nu vor fi modificari la rețeaua de canalizare existentă.

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

În prezent comuna Drăguș dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, avaând ca sursă de apă sistemul de alimentare cu apă al orașului Victoria. Sistemul actual cu captare de suprafață din pâraiele din zonă, cu stație de filtre lente, nu mai poate face față consumului.

În aceste condiții in anul 2008 s-a luat hotărârea pe plan local de suplimentare a sistemului de alimentare cu apă, prin captarea de izvoare, conducta de aducțiune și sistem de înmagazinare apa.

S-a întocmit un proiect care a fost pus în practică și s-au executat o serie de lucrări.

Prin proiect s-a cautat să se realizeze următoarele obiective:

A) Sursa de apă și racordul de  la sursa la gospodăria de apă;

B) Gospodăria de apă cu o stație de tratare a apei brute;

C) Aducțiune apă până la retțaua de distribuție a apei existentă în comună.

Sursa de apă și racordul de la sursa la gospodăria de apă

Locul ales prin proiect (în anul 2010) pentru captarea apei este amplasat în sudul comunei Drăguș, la o distanță de cca. 3,7 km de comună, între pârâul Dragușel și V. Vâlcele. Zona fiind mlăștinoasă s-au executat în anii 1984-1988, prin ANIF, regularizări, canale de desecare (can. desecare ANIF) pentru/între apele curgătoare Strâmba, Drăgușel, V.Vâlcele, Pârâul Mare.

Conform studiului hidrogeologic întocmit în anul 2011, s-a propus a se capta trei izvoare de suprafață la cca. 3,5 km nord de comună, care aveau nivelul hidrostatic liber la H=1m, pe un teren care aparținea comunei Drăguș.

Conform Consultantei Tehnice nr. 6409 din 03.02.2009 emisa de A.N. Apele Române, D.A. Olt, SGA Brașov, cele trei izvoare aveau la acea dată (2009) următoarele debite:

- Izvorul 1-La Vâlcele 2,2 l/s;

- Izvorul nr.2-1,5 l/s;

- Izvorul nr.3-0,60 l/s.

Accesul la cele trei captări era prevăzut a se face din drumul comunal Drăguș - Stațiunea Sâmbata de Sus. În zonă s-au depistat zone de ușoară poluare a apelor de suprafață de la microcomplexe zootehnice, livezi de pomi și loturi agricole (îngrășăminte, pesticide, gunoi de grajd, etc.).

Prin proiectul întocmit în anul 2012 de SC Aqua Proiect Brașov, s-a propus a se capta două izvoare, prin captare directă cu drenaj și cămin de colectare, executat prefabricat din poliesteri armat cu fibră de sticlă, având ø 1,00 m, h = 1,20 m și cu separarea în două compartimente, desnisipator și compartiment de plecare apă.

Proiectul prevedea ca de la caminele de colectare a izvoarelor, apa să intre într-un al 3-lea cămin tot din poliesteri armat cu fibră de sticlă, cămin care va avea și rolul de reținere a depunerilor antrenate de apă și montarea conductei de plecare și conducta de preaplin. Plecarea se realiza printr-o conductă din PEID De110 mm, PN 6 bar. Lângă căminul colector era prevăzut a se monta un al 4-lea cămin pentru montarea unei vane de tip fluture Dn 100 mm. La închiderea vanei, debitul captat trebuia să fie evacuat prin conducta de preaplin la șanțul drumului sau canalul pentru lucrările de desecare.

În realitate, s-au realizat 3 (trei) captări, executate din beton armat ăi un cămin care colectează cele trei izvoare; căminele de captare sunt montate la distanțe cuprinse între 30 m și 130 m față de locurile care au fost propuse a se capta în studiul hidrogeologic. Căminele au în interiorul lor perete despărțitor care delimitează două compartimente, unul de liniștire – depunere, celălalt de evacuare. În prezent, aceste captări funcționează la capacitate scăzută (sub 1l/s) în perioadele ploioase și în perioadele secetoase 2 captări au debit zero și unul are debit foarte mic (sub 0,02 l/s); Schimbările climatice din ultimii ani cât și realizarea captărilor la distanțe mari față de cele indicate în studiul hidrogeologic au făcut ca, din punct de vedere cantitativ și calitativ, sursa existentă să nu îndeplinească cerințele din proiect; în loc să poată furniza o cantitate zilnică de 371 mc/zi, furnizează sub 10 mc/zi.

Gospodaria de apă cu o stație de tratare a apei brute

Proiectul initial întocmit de S.C. Aqua Proiect Brașov în anul 2012 prevedea o gospodărie de apă formată din 4 rezervoare din PAFS de 100 mc fiecare, legate între ele prin conducte și vane de sectorizare montate într-o incintă din beton.

Pentru dezinfecție, s-a prevăzut prin proiect un aparat de dezinfecție cu ultraviolete (nemontat).

Legăturile între rezervoare sunt parțial realizate iar incinta din beton are două guri de vizitare pe placa superioară din beton care nu este izolată termic.

Unul din cele patru rezervoare este deteriorat și nu mai poate fi folosit iar la celelalte trei rezervoare din PAFS trebuie să se stabilizeze fundația și să se acopere cu pământ partea aeriană (protecție contra înghețului). Îngrădirea spațiului unde sunt montate rezervoarele nu are protecție din plasă de sârmă în proporție de peste 50%.

Conform expertizei tehnice s-a găsit suplimentar față de proiectul inițial un rezervor din PAFS de 30 mc și un container în care se găsesc pompe de circulație și 4 filtre (rezervoare de 714 l PWG-Pollet Water Group), probabil 2 cu nisip cuarțos și 2 cu cărbune activ pentru eliminare substanțe organice dizolvate, nitrați, pesticide, fier, mangan, materii totale în suspensii, etc., care au fost depistate ulterior, în urma analizelor fizico-chimice ale apei de la izvoare în diferite anotimpuri ale anului (nu sunt date tehnice în arhiva primariei).

Aducțiune apă până la rețeaua de distribuție a apei existentă în comună

Prin proiect s-a prevăzut ca aducțiunea de la gospodăria de apă la rețeaua de distribuție să se realizeze printr-o conducta PIED PN6 De110 mm, îngropată în pământ la o adâncime mai mare de 1 m.

Sistem centralizat de canalizare menajeră

În prezent, în comuna Drăguș există un sistem centralizat de canalizare menajera.

Rețeaua de canalizare menajeră este executată în sistem divizor, pe toate străzile comunei Drăgusș, în lungime totalaă de 10246 m, cu conducte din PVC KG pentru canalizări exterioare, după cum urmează:

- 4778,5 m — De 200 mm;

- 4310 m — De 250 mm;

- 536 m — De 315 mm;

- 282 m- PEHD 50x 2,9 mm Pn 6 atm SDR 16;

- 340 m- PEHD 63x 2,5 mm Pn 6 atm SDR 16;

Pe rețeaua de canalizare s-au prevăzut 208 buc. cămine de vizitare și 5 stații de pompare ape uzate după cum urmează:

- Stația de pompare SP1 s-a amplasat pe partea dreaptă a drumului DJ 103E, spre Viștea de Sus, în zona verde, în apropierea pârăului Drăgușului ;

- Stația de pompare SP2 s-a amplasat pe partea stângă a drumului DJ 104 A spre Viștea de Sus ;

- Stația de pompare SP3 s-a amplasat pe Strada Mică;

- Stația de pompare SP4 s-a amplasat pe partea stânga a drumului DJ 104 A spre Viștea de Sus;

Rețeaua existentă poate prelua debitul prevăzut prin proiect: 6.06 l/s.

Din rețeaua de canalizare comunală apă uzată este preluată de stația de pompare influent printr-o conducta din PVC KG cu De 315 mm. Stația este echipată cu 3 electropompe submersibile Q=21,6 mc/h la 7,9 mCA (Q=18 mc/h la 9.30 mCA).

Stația de epurare existentă

S-a realizat o stație de epurare în 3 trepte: mecanică, chimică și biologică, cu o capacitate de 2500 Le., debit maxim de 450 mc/zi care are ca scop epurarea apelelor uzate colectate de rețeaua de canalizare a comunei Drăguș. Stația de epurare este prevazută cu by-pass general.

Etapele de epuare sunt următoarele:

- TRATARE MECANICĂ: Are ca scop separarea solidelor (inclusiv deznisipare) cu ajutorul unei instalații automate de sitare și reținerea grăsimilor influente. Materiile solide reținute vor fi colectate în pubelă urmând a se evacua periodic din incintă. După sitare, apa ajunge într-un separator de grăsimi și ulterior în bazinul de omogenizare.

- TRATAREA BIOLOGICĂ: Se realizează un tratament biologic pentru a reduce încărcarea apei până la valorile permise, reglementate de normativul NTPA 001/2005. Efluentul curatat de majoritatea solidelor în suspensie, trece în bazinele biologice cu nămol activat (bazin anoxic și bazin aerob) unde cu ajutorul injecției de aer namolul biologic proliferează microorganisme ce biodegradează materia organică precum resturile solidelor organice dizolvate în apă.

- ULTRAFILTRAREA: Are rol în separarea nămolulului activat de apa epurată. Ultrafiltrarea se realizează sub presiunea coloanei de apă de deasupra modulului de membrane, dinspre exterior spre interior. Porii membranelor au dimensiunea de 0,04 p, realizând ultrafiltrarea efluentului. Efluentul epurat va fi lipsit de materii solide în suspensie, acestea îndeărtând chiar și anumite tipuri de viruși nemaifiind necesară dezinfecția finală prin clorinare sau sterilizare cu UV.

- PRELUCRAREA NĂMOLULUI: Nămolul reținut în urma epurării biologice este introdus cu ajutorul unei pompe de nămol în unitatea de deshidratare de tip filtru presă. Nămolul deshidratat va fi stocat pe o platformă de stocare nămol de unde va fi evacuat periodic.

Fluxul de epurare al stației de epurare este următorul: Stație de pompare ➔ Sită rotativă ➔ Bazin omogenizare ➔ Bazin biologic ➔ Modul MBR ➔ Prelucrare nămol.

Conducta de evacuare ape epurate de la stația de epurare s-a realizat din conducta PVC 200 mm.

Sistem de canalizare ape uzate pluviale

Comuna Drăguș nu dispune de un sistem centralizat de canalizare pluvială.

Apele meteorice sunt colectate prin rigolele (șanțurile) drumurilor în vecinătatea acestora  sau se infiltrează în sol pe amplasamentul proprietăților și curților locuitorilor

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Prezenta investiție vizează realizarea unei noi stații de epurare ape uzate în comuna Drăguș, în vecinatatea stației de epurare ape uzate existente (care va fi trecută în conservare), la o distanță de aproximativ 180 m față de drumul județean DJ102F.

Se dorește realizarea unei noi stații de epurare, dimensionată în perspectivă, pentru un număr de aproximativ 4500 locuitori echivalenți, luând în calcul atât locuitorii comunei, cât și consumatorii publici, economici, industriali, dar și viitorii potențiali turiști care vor vizita zona.

Statia de epurare proiectata este mecano – biologica – chimica si va fi echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.  Principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine.

Statia de epurare va fi echipata cu  doua linii tehnologice cu capacitati egale, de cate 292,5 mc/zi.  Fiecare reactor biologic poate lucra intre 30 – 120 % din capacitatea proiectata (adica maxim Qzi max = 351 mc/zi), in cazul in care concentratia de biomasa (namol) din sistem se incadreaza in intervalul 40% - 60%.

Astfel, in prima faza va functiona o singura linie tehnologica (cand debitul de intrare al apei uzate in statie este mai mic de 351 mc/zi). In momentul in care debitul de apa uzata intrat in statia de epurare se mareste (depaseste Qzi max = 351 mc/zi) atunci intra in functiune si cea de-a doua linie tehnologica.

Debitele de apa uzata menajera  pentru etapa actuala, cat si pentru etapa de perspectiva, sunt :

Etapa actuala – 2500 locuitori echivalenti (1096 locuitori, consumatorii publici, economici, industriali):

Qu.zi.max=   250,0 mc/zi;  2.89 l/s;

Qu.zi.med=  192,0 mc/zi;   2.23 l/s

Qu.zi.min=   153.9 mc/zi;   1.78 l/s;

Qu.or.max=  28.56 mc/h=  7.93 l/s;

Qu.or.min=     1.04 mc/h=  0.68 l/s.

Etapa finala (in perspectiva) – 4500 locuitori echivalenti (1096 locuitori, consumatorii publici, economici, industriali, viitori turisti):

Qu.zi.max=  585,0 mc/zi;   6.77 l/s;

Qu.zi.med=  450,0 mc/zi;   5.21 l/s;

Qu.zi.min=   360,0 mc/zi;    4.17 l/s;

Qu.or.max=  61.79 mc/h = 17.16 l/s;

Qu.or.min=   2.44 mc/h=      0.68 l/s.

Statia de epurare: : Qzi max = 585 mc/zi, echipata cu doua linii tehnologice cu capacitati egale de cate 292,5 mc/zi, cu functionare  automata.

Etapele de epurare sunt:

-Treapta mecanica: Pomparea apei prin intermediul unei statii de pompare care se racorda la reteaua de canalizare existenta si care va fi echipata cu dou pompe HCP cu puterea de 4,7 kw fiecare si cu un gratar rar din inox (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere .

Epurare mecanică fina realizata cu echipament integrat de sitare+deznisipare+indepartare grasimi. Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este echipat cu sita cu ochiuri cu o porozitate de 5 mm.  Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata.

-Treapta biologica: Reactorul biologic este fabricat din beton si adaposteste cele doua linii tehnologice compuse fiecare dintr-o zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia sunt situate cele doua decantoare secundare.

Volumele utile ale compartimentelor si suprafata decantoare secundare:

Compartimentul de denitrificare			286 m3

Compartimente de aerare				          527 m3

Decantoare secundare – suprafata totala	           62 m2

Depozitul de namol					180 m3

Zona de denitrificare

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului, in conditii anoxice. Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare. P max= 1,75 kW.

Zonele de oxidare - nitrificare

In zonele de aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de amoniac. Pe radierul bazinelor de aerare sunt fixate elementele de aerare  cu bule fine ce sunt formate dintr-o membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Asigurarea cantitatii de aer necesar va fi reglata de un comutator cu timer, sau poate fi reglata automat de sonda de oxigen.

Camera suflentelor

Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare – nitrificare este asigurat de doua suflante situate in camera suflantelor.

Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen sau manual din tabloul de comanda. Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate tot de suflante.

Zona de decantare

In compartimentele de oxidare-nitrificare se afla situate doua decantoare secundare. Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face prin doi cilindri de linistire.

Decantoarele secundare sunt dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantoarelor secundare este pozitionata admisia unor pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire.

-Treapta chimica: Indepartarea chimica a fosforului

Procesul de coagulare consta in patru etape:

- dozarea agentului coagulant combinata cu necesitatea unei mixari intensive;

- coagularea fosfatilor si crearea flocoanelor mici;

- coagularea si flotarea flocoanelor in agregate mai mari;

- separarea flocoanelor utilizand metode de sedimentare si filtrare .

Coagularea chimica a fosforului este realizata prin adaugarea de solutie de sulfat feric cu concentratie 40%  in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitare a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de dozare.

Depozitul pentru namol si echipamentul pentru ingrosarea namolului

Ingrosatorul de namol are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational fiind constituit dintr-un compartiment individual in care este instalata o pompa care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol.

Depozitul de namol este un bazin echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. Controlul sistemului de aerare este automat.

In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 – 4 %.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

Instalatia de deshidratare a namolului

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului de tip filtru presa.

Unitatea filtru presa cu banda este compusa din: filtru cu banda, unitate de preparare floculant cu pompa de dozare floculant, pompa de namol, conducta alimentare namol, zona de amestec. Floculantul este dizolvat in apa in unitatea de preparare floculant, de unde este dozat prin intermediul pompei dozatoare in conducta, unde este amestecat cu namolul stabilizat aerob.

Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric PRAESTOL, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, namolul va atinge un minim de substanta uscata de 20%.

Functionarea automata a statiei de epurare

Pompele de apa uzata din statia de pompare influent functioneaza automat functie de nivelul masurat de senzorii de nivel.

Functionarea statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia de oxigen din sistem. Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in sistem.

Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv, iar debitul de apa epurata efluent va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru tip Parshall.

Functionarea echipamentului integrat de pre-epurare mecanica fina se realizeaza automat.

Namolul in exces din ingrosatorul de namol este eliminat in mod automat, cu ajutorul unei pompe submersibile  controlata cu o sonda de suspensii.

Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu.

Productia de namol, reziduri de la gratare, si depozitarea lor

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

-Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica fina. Productia anuala: 43 t / an

-Namol stabilizat aerob.  Productia anuala de namol deshidratat:   188 t / an

Statia de epurare va avea un by-pass realizat din conducte PEID Pn 10 mm DE 110 mm L=32 m, ce va pleca dupa caminul de epurare mecanica si va deversa apele uzate neepurate in caminul de prelevare probe.

Dezinfectia efluentului

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu are functionare automata.

Conducta de evacuare

De la statia de epurare, apa epurata va fi transportata catre emisar prin intermediul unei conducte din PVC, SN4, De 250 mm cu lungimea L=68 m.

Gura de varsare

Descarcarea apelor uzate menajere epurate in emisar versarea se va realiza prin intermediul unei guri de varsare in emisar, amplasata amonte de gura de varsare existenta a statiei de epurare existente,  pe mal drept pr. Dragus, avand coordonatele Stereo70: X= 474412.50, Y= 482396.00.

Instalatii de masura a debitelor evacuate

Debitul la iesirea din statia de epurare este măsurat in punctul de evacuare, unde apa curge printr-un profil de masurare - canal  Parshall, cu debitmetru ultrasonic pentru inregistrarea debitului.

Debitmetrul ultrasonic pentru masurarea efluentului final afiseaza debitul curent si debitul total la iesirea din statia de epurare. In sistemul HMI sunt afisate atat debitul curent cat si debitul total, istoricul este afisat sub forma de grafic pentru debitul curent si sub forma de tabel sumarizat pe ore, zile si luni pentru debitul evacuat.

Automatizare include monitorizarea si vizualizarea datelor cu transmitere avarii via SMS tip SCADA.

Imprejmuire.

Imprejmuirea statiei de epurare se va realiza cu panouri de gard bordurat inaltimea la coama de 2.05 m, montate pe stalpi metalici fixati in fundatii din beton. Imprejmuirea va masura – lungimea L=146 ml (incluzand lungimea portilor de acces) si va fi prevazuta cu o poarta de acces pentru autovehicule si una pietonala. Portile de acces vor fi metalice, realizate din panouri de gard bordurat montate pe rame de otel profilat.

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a statiei de epurare se va realiza din caminul de bransament existent in incinta statiei de epurare existente in imediata vecinatate a statiei noi proiectate, complet functional la momentul actual. Avand in vedere starea degradata a caminului de bransament existent, se prevede un nou camin pentru contorizarea cantitatilor de apa potabila livrate catre noua statie de epurare.

Organizarea de șantier:

Localizarea organizării de șantier este stabilită de către autoritățile locale împreună cu antreprenorul și proiectantul, pe un teren aflat în inventarul public al comunei, în vecinătatea stației de epurare proiectate.

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent printr-un gard care se va desființa după realizarea lucrărilor de construcție.

Pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori și depozitare scule, tablou electric, punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă), platou depozitare materiale, toalete ecologice.

Accesul în incintă se va face prin două porți, una pentru personal și cealaltă pentru mașini.

Materialele de construcție cum sunt balastul și nisipul, se vor putea depozita și în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecție. Materialele de construcție care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție în incinta magaziei provizorii.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

După executarea lucrărilor pentru stația de epurare și pentru evacuarea apelor uzate, se vor reface pe suprafețe limitate toate zonele afectate pe parcursul lucrărilor.

Execuția investiției necesită următoarele lucrări :

- lucrări pregătitoare în limita zonei de lucru : curățirea terenului de frunze, crengi uscate, iarbă și buruieni ;

- lucrări propriu zise: săpătura, așezarea conductelor, nivelarea și compactarea straturilor de agregate peste conducte.

În calitate de proiectant al lucrărilor recomandăm și prevedem în cadrul proiectului umătoarele activități pentru aducerea amplasamentului la starea inițială:

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat  depozit de deșeuri autorizat;

- evacuarea din amplasament a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

lucrări de aducere a amplasamentului la starea inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  stația de epurare existentă;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate din activitatea de șantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată.

În perioada de execuție a investiției: deșeurile rezultate ca urmare a realizării proiectului vor fi predate pentru valorificate/eliminate prin intermediul firmelor de profil, autorizate din punct de vedere al protecției mediului, astfel:

- deșeurile menajere colectate în amestec se vor prelua de către operatorul local de salubritate și se vor transporta în vederea eliminării la cel mai apropiat depozit autorizat de deșeuri municipale;

- deșeurile municipale colectate separat vor fi predate operatorilor economici colectori și/sau valorificatori autorizați, în vederea valorificării acestora;

- pentru restul deșeurilor, generatorul va identifica societățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificarea/eliminarea fiecarui tip de deșeu.

Deșeuri tehnologice și deșeurile din construcții:

Cod  01 03 01   sol vegetal;

Cod 17 05 00  pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare;

Cod 17 01 01   beton;

Cod 17 01 02   cărămizi;

Cod 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice;

Cod 17 09 04   amestecuri de deșeuri de la construcții;

În faza de execuție, de la personalul de lucru, rezultă:

- 20 03 01   deşeuri municipale amestecate;

- 20 01 01   hârtie şi carton;

În perioada de funcționare:

În perioada de funcționare, de la personalul de lucru, rezultă:

- 20 03 01   deşeuri municipale amestecate;

- 20 01 01   hârtie şi carton;

e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor:

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările se vor executa cu utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Sursele posibile de poluare a apelor aferente obiectivului propus sunt reprezentate de: execuția propriu-zisă a lucrărilor, manipularea materialelor de construcție, traficul de șantier și organizarea de șantier și constau în:

▪ scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

▪ spălarea poluanților emisi în atmosferă și de pe sol și antrenarea acestora în apele pluviale;

▪ apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar; neîntreținerea corespunzătoare a toaletelor ecologice, cu eventualitatea poluării solului și a pânzei freatice ;

În perioada de execuție este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate în cursurile de apă din zona analizată substante poluante, în special sub forma de pulberi, care vor fi preluate de acestea și duse în aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi deasupra oglinzii de apă, nu pot rezulta cantități importante de asemenea pulberi deversate.

În perioada de construire se vor asigura grupuri sanitare ecologice pentru deservirea personalului pe toată perioada execuției proiectului de construcție.

Apele menajere provenite de la organizarea de șantier vor fi colectate în toalete ecologice asigurate de către antreprenorul lucrării. Acestea vor fi vidanjate periodic de o societate autorizată din punctul de vedere al protecției mediului, în vederea epurării lor într-o stație de epurare menajeră, după determinarea calității acestora prin analize de laborator.

În perioada de construire nu se vor spăla și nu se vor efectua reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor sau echipamentelor în incinta șantierului.

De asemenea, nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane.

protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția calității aerului:

- utilizarea echipamentelor și utilajelor din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanților emiși în atmosferă;

- funcționarea utilajelor va fi limitată la strictul necesar, neexistând perioade de funcționare în gol, de asemenea de oprire a funcționării motoarelor mijloacelor de transport pe perioada staționării acestora;

- autovehiculele și utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- impunerea de restricții de viteză pentru autocamioanele de transport;

- gestionarea pământului din excavații astfel încât să nu se constituie în sursă de poluare pentru aer: stropire, acoperire, utilizare graduală în amplasament pe măsura avansării lucrărilor de construcții;

- surplusul de sol din excavații va fi evacuat cât mai rapid în locația indicată de beneficiar;

- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea imprăștierii acestora;

- manipularea adecvata a materialelor de construcții sau a celor excavate, în vederea prevenirii și reducerea poluării atmosferei cu pulberi;

- stropirea zilnică a suprafețelor de teren și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;

- diminuarea pe cât posibil a duratei în care există cantități mari de pământ supuse eroziunii vântului;

- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m2/luna la limita amplasamentului in directia zonei de locuinte; pulberi in suspensie medie de scurta durata 30 min.- 0,5 mg/m3, medie de lunga durata 24 h - 0,15 mg/m3.

În perioada de funcționare:

- se va întreține spațiul verde aferent amplasamentului proiectului în vederea ameliorarii calității mediului;

- obiectivul va fi prevăzut cu instalații și echipamente corespunzătoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

Substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și  STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

poluanți specifici:

- Particule și praf–rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și manevrarea materialelor:

- NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- lucrările se vor efectua făăa a produce disconfort vecinatăților, cu reducerea la minim a poluării sonoreșsi utilizarea de echipamente de protecție care să reducă emisiile rezultate în cursul lucrărilor; se va limita funcționarea acestora la strictul necesar;

- se vor respecta orele de liniște impuse prin lege, se va limita funcționarea utilajelor la strictul necesar și se vor respecta orele de repaus impuse de zona rezidențială;

- respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cat mai redus ca timp;

-  se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripționat în mod vizibil, lizibil și de neșters marcajul european de conformitate CE, însoțit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanțelor;

- activitățile din interiorul șantierului vor fi organizate etapizat astfel încât nivelul zgomotului cumulat să respecte legislația în vigoare;

- se vor utiliza echipamente și utilaje corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generații recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a zgomotului produs;

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcție și mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite și se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului și vibratților prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc.

Atât în perioada de execuție, cât și în perioada de funcționare, titularul are următoarele obligații:

- titularul activității are obligația ″să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental″, conform art. 64 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- se va urmări nivelul de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 și ale SR 10009/2017 privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- la limita receptorilor protejați zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB(A) în timpul zilei, respectiv 45 dB(A) în timpul nopții, corespunzător curbei de zgomot Cz de 50, respectiv 40, conform Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandări privind mediul de viață al populației, art.16.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- limitarea programului de lucru, mai ales acolo unde acesta implică utilizarea de mașini grele și alte echipamente producătoare de zgomot, la orele din timpul zilei (06:00 – 22:00);

- nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu completările și modificările ulterioare;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Principalul impact al lucrarilor aferente proiectului, se înregistrează în perioada de execuție a acestora, prin efectuarea săpăturilor necesare pentru realizarea:

- șanțului de pozare a conductelor din incinta stației din PEID/ PVC proiectate;

a gropilor poligonale pentru realizarea construcțiilor auxiliare de pe traseul conductelor proiectate și pentru elementele stației de epurare;

- degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului în zonele de parcare și de lucru a utilajelor - se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea acestor arii;

- deversari accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru – posibilitate

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului, posibilități de remediere imediată.

În perioada de execuție se vor respecta următoarele condiții pentru protecția solului și subsolului:

- interzicerea amplasaăii directe pe sol a materialelor de construcție și deșeurilor generate;

- depozitarea provizorie a pământului excavat pe suprafețe cât mai reduse;

- pământul decopertat va fi depozitat în condiții care să permită folosirea sa ulterioară; acesta se va utiliza la umplere după pozarea conductelor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și mijloacelor de transport se va face de la stații de distribuție carburanți autorizate,

- interzicerea operațiilor de întreținere a mijloacelor auto și a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcții cu autovehicule dotate astfel încât să prevină deversările accidentale pe traseu;

- spalarea roților mașinilor la ieșirea din șantier;

- evitarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire;

- îndepărtarea cu grijă a stratului de sol vegetal și depozitarea în grămezi separate, în vederea reinstalării după reumplerea șanțurilor;

- transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către zonele amenajate, evitându-se formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății umane;

- limitarea activității în perioadele cu vânt puternic;

- interzicerea evacuării de ape uzate, necontrolat pe teren;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate.

În perioada de funcționare:

- se va verifica periodic etanșeitatea și integritatea rețelelor de alimentare cu apă de pe amplasament, în scopul minimizării pierderilor și se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecțiuni.

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- Pentru evitarea poluării accidentale a solului și subsolului în special cu produse petroliere de la utilajele folosite în șantier se impune ca înaintea începerii activității, operatorii de pe utilaje să verifice eventualele surse de poluare și să le elimine pe cele existente (scăpări de carburanți pe la conducte de alimentare, scăpări de ulei de la sistemul hidraulic al utilajelor)

- În vederea diminuarii impactului asupra calității solului și subsolului pe perioada implementarii proiectului se vor avea în vedere următoarele măsuri:

- Prestatorul lucrărilor va respecta planurile de execuție și va asigura o bună stare tehnică a utilajelor.

- Managementul corespunzător al deșeurilor rezultate în perioada de realizare a

investiţiei;

- Deșeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, tocate în recipienți speciali și predate unităților specializate în vederea valorificarii/eliminarii acestora.

- Se va urmări întreţinerea și funcționarea corespunzătoare a echipamentelor și utilajelor;

- Implementarea unui program de inspecţie, în vederea efectuării de intervenţii rapide și eficiente pentru remedierea problemelor depistate.

protecția împotriva radiațiilor:

- La realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.

- riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta obligativitățile din Notificare Asistență de Specialitate nr. 1511/A/25.07.2023, emisă de DSPJ Brașov.

2. Amplasarea proiectelor:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 34090/1998, faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 110/23.12.1999 și Hotărârea Consiliului Local nr. 16/1999, prelungit prin 14/21.01.2022 (UAT Drăguș fiind desprins din UAT Viștea):

- destinația zonei: extravilan fără reglementări de urbanism;

- drept de proprietate asupra imobilului: domeniu public și privat;

- folosința actuală: CF nr. 100166 – pășune, S=2000 mp, CF nr. 104074 – fâneață, S=3373 mp;

în conformitate CU nr. 392 din  14.12.2023  emis de Consiliul Județean Brașov.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogiologică – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Se vor respecta condițiile impuse în Autorizația de gospodărire a apelor nr............emisă de SGA Brașov, respectiv:

1.	Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP 828/2019, Anexa 1. Cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor, art. 9 (6);

2.	By-passul statiei de epurare va fi echipat cu mijloc de masurare a debitului si volumului de apa evacuat.

3.	Beneficiarul si proiectantul vor urmari indeaproape executarea lucrarilor prevazute in documentatia tehnica de fundamentare, beneficiarului revenindu-i obligatia sa anunte orice modificare fata de prevederile prezentului aviz.

4.	Executia lucrarilor avizate nu va pune in pericol lucrarile existente in albiile si malurile cursurilor de apa precum si executia altor lucrari hidrotehnice necesare in viitor;

5.	Pe perioada de executie a lucrarilor, constructorul va permite in caz de necesitate accesul si interventia pentru executia unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

6.	Pe toata durata de executie a lucrarilor de investitii, beneficiarul are obligatia sa asigure scurgerea libera a apelor si sa nu obtureze sectiunea de curgere;

7.	In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea materialelor de orice fel, a utilajelor sau a altor echipamente in albiile sau pe malurile cursurilor  de apa, dupa terminarea programului de lucru;

8.	Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va salubriza si igieniza cursurile de apa de resturile materialelor ramase dupa finalizarea lucrarilor;

9.	Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorita viiturilor sau a altor evenimete independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice revine in sarcina constructorului;

10. Se vor lua masuri de prevenire a poluarii cursurilor de apa cu produse petroliere pe durata executiei lucrarilor;

11. Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107 din 1996 sa anunte in scris la S.G.A. Brasov data inceperii lucrarilor cu cel putin 10 zece zile inaintea inceperii acestora;

12. La finalizarea lucrãrilor beneficiarul este obligat sã prezinte la S.G.A. Braşov documentaţia tehnica de fundamentare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de Gospodarire a Apelor modificatoare, conform Ordin MAP nr. 891/2019. Documentaţia tehnica va fi întocmita, conform legislaţiei apelor în vigoare, de o firma atestata de MAP

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Drăguș în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada executiei lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrarii valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, daca nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, spargerea betonului, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, făra asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împortiva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

La finalizarea investiției titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, care va face un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor Deciziei Etapei de Încadrare, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Procesul-verbal de contatare întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal la recepție la terminarea lucrărilor, conform art. 43, alin. (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

După întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține autorizația de  de mediu.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențiala D) igiena, sănătate și mediu înconjurator prevazută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu  aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius  BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                       ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                       Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                             ÎNTOCMIT:

Consilier  Gabriela COJOCARU                                             Consilier  Iulia ENE