DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 000 din .09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov prin Director Regional Tudor Alexandru Duțu, cu domiciliul în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 13, bl. C2, sc. I, pentru proiectul „LUCRĂRI DE REPARAȚII PODEȚE DN1A KM 164+096, KM 164+611, KM 165+244, KM 165+323, KM 168+869, KM 169+484, KM 169+620, KM 174+038, KM 180+803, KM 181+072”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Săcele, str. DN1A, conform Certificatului de Urbanism nr. 78 din 21.02.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele, înregistrată la APM Brașov cu nr. 5318 din 20.04.2023 și completatările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.09.2023, că proiectul ”LUCRĂRI DE REPARAȚII PODEȚE DN1A KM 164+096, KM 164+611, KM 165+244, KM 165+323, KM 168+869, KM 169+484, KM 169+620, KM 174+038, KM 180+803, KM 181+072”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Săcele, str. DN1A, conform Certificatului de Urbanism nr. 78 din 21.02.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

#### Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele:

proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa Nr. 2, la pct. 13. lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

#### Caracteristicile proiectului:

#### dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul ”LUCRĂRI DE REPARAȚII PODEȚE DN1A KM 164+096, KM 164+611, KM 165+244, KM 165+323, KM 168+869, KM 169+484, KM 169+620, KM 174+038, KM 180+803, KM 181+072” se afla sub acțiunea traficului desfasurat pe drumul national DN1A, a factorilor climaterici si a lipsei totale a lucrarilor de intretinere, podetele s-a degradat, prezentand defectiuni majore.

Starea de viabilitate a podetelor existente (inclusiv sistemul rutier de pe acesta) nu asigura conditii de siguranta si securitate a circulatiei rutiere.

#### AMPLASAMENTUL

Amplasamentul proiectului este situat in jud. Brasov, mun. Sacele, DN 1 A apartinand domeniului public al Statului Roman, in concesiunea C.N.A.I.R.

#### SITUAȚIA EXISTENTĂ:

#### Podeț pe DN 1A km 164+096

Podetul preia apele torentului ce se formeaza pe versantul amonte si ale santului din lungul drumului, de pe partea dreapta si asigura traversarea acestora prin sectiunea podetului catre emisarul natural din aval, paraul Ramura Mica.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 164+096 este realizat in profil mixt, cu debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga.

Podetul de şosea susţine doua benzi de circulaţie şi a fost realizat în soluţia podet boltit din beton.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o lumina de aproximativ 1.50m şi lungimea totală variabila de la 4.10m amonte pana la 12.15m aval.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de doua timpane realizate din zidarie din moloane de piatra in aval, respectiv beton in amonte.

Din cauza prabusirii zonei amonte a podetului au fost realizate lucrari de reparatii in urma carora s-a asigurat continuitatea podetului prin montarea unui tub corugat cu diametrul exterior de 1000mm si lungime de 5.00m peste care au fost refacute straturile caii.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 13.60m de-o parte şi de alta a acesteia existând un taluz de 4.40m si timpanul aval de 70cm respectiv o zona de parcare de 5.40m si un timpan de 50cm, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 24.60m.

Podetul are fundatie directă, radierul fiind realizat in trepte de rupere a pantei pentru o scurgere corespunzatoare a apelor.

Pe partea dreapta a drumului exista santuri longitudinale ce preiau apele din precipitatii de pe versant si carosabil si le dirijeaza catre sectiunea podetului.

Pentru siguranta circulatiei rutiere, atat rampele, cat si podetul sunt prevazute cu parapet de siguranta de tip semigreu montat doar pe partea stanga (aval). Pe partea dreapta (amonte) nu exista parapet de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 164+611

Podetul preia apele torentului ce se formeaza pe versantul amonte si ale santului din lungul drumului, de pe partea dreapta, si asigura traversarea acestora prin sectiunea podetului catre emisarul natural din aval, paraul Ramura Mica.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 164+611 este realizat in profil mixt, cu debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o deschidere cu lumina de aproximativ 1.00m şi lungimea totală Lt=3.40m.

Suprastructura este realizată din 8 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de o grinda de coronament amonte, realizata din beton armat. In aval nu exista grinda de coronament.

Ulterior, pe zona aval de podet, ca urmare a eroziunilor si degradarilor, a fost realizata o umplutura din piatra, iar podetul a fost prelungit cu un tub corugat cu diametrul exterior de 630mm si lungime de 5.00m.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 7.20m de-o parte şi de alta a acesteia existând doua acostamente de 90cm aval, respectiv 30cm amonte si o grinda de coronament de 40cm amonte, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 8.80m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Pe partea dreapta a drumului exista santuri longitudinale ce preiau apele din precipitatii de pe versant si le dirijeaza catre sectiunea podetului. Santurile sunt partial colmatate.

Atat pe rampe, cat si pe podet, nu exista acostamente corespunzatoare.

Pentru siguranta circulatiei rutiere, atat rampele, cat si podetul sunt prevazute cu parapet de siguranta de tip semigreu montat doar pe partea stanga (aval). Pe partea dreapta (amonte) nu exista parapet de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 165+244

Podetul preia apele torentului si ale santului din lungul drumului, de pe partea dreapta, si asigura traversarea acestora prin sectiunea podetului catre emisarul natural din aval, paraul Ramura Mica.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 165+244 este realizat in profil mixt, cu debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o deschidere cu lumina de aproximativ 1.45m şi lungimea totală Lt=9.15m.

Suprastructura este realizată din 10 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de o grinda de coronament amonte, realizata din beton armat si timpan din zidarie de piatra aval.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 7.60m de-o parte şi de alta a acesteia existând doua acostamente de 1.05m aval, respectiv 70cm, un timpan de 50cm amonte, respectiv o grinda de coronament de 40cm aval, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 10.25m.

Infrastructura este formată din două culee masive din zidarie de piatra cu fundaţii directe.

Pe partea dreapta a drumului exista santuri longitudinale ce preiau apele din precipitatii de pe versant si le dirijaza catre zona podetului, unde s-a format o depresiune in care apele stagneaza, toate elementele de colectare si scurgere fiind colmatate.

Atat pe rampe, cat si pe podet, nu exista acostamente corespunzatoare.

Nu sunt respectate conditiile de siguranta circulatiei rutiere deoarece atat rampele, cat si pe podet, nu exista parapete de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 165+323

Podetul preia apele torentului si ale santului din lungul drumului, de pe partea dreapta, si prin camera de cadere, asigura traversarea acestora prin sectiunea podetului catre emisarul natural din aval, paraul Ramura Mica.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 165+323 este realizat in profil mixt, cu ziduri de sprijin de debleu pe partea dreapta si ziduri de sprijin de rambleu pe partea stanga.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o deschidere cu lumina de aproximativ 1.00m şi lungimea totală Lt=3.50m.

Suprastructura este realizată din 9 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de o grinda de coronament amonte, realizata din beton armat. In aval nu exista grinda de coronament.

Ulterior, pe zona aval de podet, ca urmare a eroziunilor si degradarilor, a fost realizata o umplutura din piatra, iar podetul a fost prelungit cu un tub corugat cu diametrul exterior de 630mm si lungime de 5.00m.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 7.45m de-o parte şi de alta a acesteia existând o zona de 25cm in care este montat parapetul de siguranta aval, un acostament de 1.35m si o grinda de coronament de 40cm amonte, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 9.45m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Pe partea dreapta a drumului exista santuri longitudinale ce preiau apele din precipitatii de pe versant si le dirijeaza catre camera de cadere amplasata in amonte de podet.

Atat pe rampe, cat si pe podet, nu exista acostamente corespunzatoare.

Pentru siguranta circulatiei rutiere atat rampele, cat si podetul sunt prevazute cu parapet de siguranta de tip semigreu montat doar pe partea stanga (aval). Pe partea dreapta (amonte) nu exista parapet de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 168+869

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 168+869 este realizat in profil mixt, cu versant de debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga, ce se continua pana in albia raului Tarlung. Distanta intre DN 1A si raul Tarlung este de circa 10.00m.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dala monolita din beton armat simplu rezemata.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o deschidere cu lumina de aproximativ 2.00m şi lungimea totală Lt=4.80m.

Suprastructura este realizată dintr-o dala monolita din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de doua timpane prevazute la partea superioara cu cate o grinda de coronament, realizate din beton armat.

Ulterior, pe zona aval de podet, ca urmare a eroziunilor si degradarilor, a fost realizata o umplutura din piatra, iar podetul a fost prelungit cu un tub corugat cu diametrul exterior de 1.00m.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 6.65m, de-o parte şi de alta a acesteia existând două acostamente cu lăţimea de 1.40m aval, respectiv 1.05m amonte si doua grinzi de parapet de 40cm, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 9.90m.

Infrastructura este formată din două culee din moloane de piatra cu fundaţii directe. Culeele sunt degradate, prezentand desprinderi ale moloanelor.

Pentru siguranta circulatiei rutiere podetul este prevazut cu parapet directional de tip semigreu montat doar pe partea aval.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 169+484

Podetul preia apele torentului si asigura traversarea acestora catre emisarul natural din aval, raul Tarlung.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 169+484 este realizat in profil mixt, cu versant de debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga, ce se continua pana in albia raului Tarlung. Distanta intre DN 1A si raul Tarlung este de circa 60.00m.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate. Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o lumina de aproximativ 1.00m şi lungimea totală Lt=4.20m.

Suprastructura este realizată din 10 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul a fost delimitat de doua grinzi de coronament, realizate din beton armat; in prezent acestea sunt complet distruse.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 7.70m de-o parte şi de alta a acesteia existând doua acostamente de 1.50m aval si 80cm amonte, inclusiv grinzile de parapet, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 10.00m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Atat pe rampe, cat si pe podet nu exista acostamente cu latime corespunzatoare.

Siguranta circulatiei rutiere nu este respectata deoarece podetul si rampele nu sunt prevazute cu parapet de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 169+620

Podetul preia apele torentului si ale santului din lungul drumului, de pe partea dreapta si asigura traversarea acestora catre emisarul natural din aval, raul Tarlung.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 169+620 este realizat in profil mixt, cu versant de debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga, ce se continua pana in albia raului Tarlung. Distanta intre DN 1A si raul Tarlung este de circa 10.00m.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are o lumina de aproximativ 1.00m şi lungimea totală Lt=3.60m.

Suprastructura este realizată din 7 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului, podetul este delimitat de o grinda de coronament amonte, realizata din beton armat. In aval nu exista grinda de coronament.

Ulterior, pe zona aval de podet, ca urmare a eroziunilor si degradarilor, a fost realizata o umplutura din piatra, iar podetul a fost prelungit cu un tub corugat cu diametrul exterior de 630mm si lungime de 5.00m.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 7.20m de-o parte şi de alta a acesteia existând o zona de 25cm in care este montat parapetul de siguranta aval, un acostament de 60cm si o grinda de coronament de 40cm amonte, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 8.45m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Pe partea dreapta a drumului exista santuri longitudinale ce preiau apele din precipitatii de pe versant si le dirijaza catre podet.

Atat pe rampe, cat si pe podet, nu exista acostamente corespunzatoare.

Pentru siguranta circulatiei rutiere, atat rampele, cat si podetul, sunt prevazute cu parapet de siguranta de tip semigreu montat pe ambele parti.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 174+038

Podetul preia apele ce se acumuleaza in santurile longitudinale drumului, de pe partea dreapta si prin camera de cadere asigura traversarea acestora catre emisarul natural din aval, raul Tarlung.

Drumul national DN 1A, in zona kilometrului 174+038 este realizat in profil mixt, cu versant de debleu pe partea dreapta si rambleu pe partea stanga, ce se continua pana in albia raului Tarlung. Distanta intre DN 1A si raul Tarlung este de circa 15.00m.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dale prefabricate din beton armat simplu rezemate.

Podetul a fost construit aproximativ în anul 1965, are lumina de aproximativ 1.00m şi lungimea totală Lt=3.90m.

Suprastructura este realizată din 7 dale prefabricate din beton armat.

In sens longitudinal drumului podetul este delimitat de o grinda de coronament amonte, realizata din beton armat. In aval nu exista grinda de coronament.

Ulterior, pe zona aval de podet, ca urmare a eroziunilor si degradarilor, a fost realizata o umplutura din piatra, iar podetul a fost prelungit cu un tub corugat cu diametrul exterior de 1.00m si lungime de 3.75m.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 6.90m, de-o parte şi de alta a acesteia existând două acostamente cu lăţimea de 40cm aval, respectiv 70cm amonte si o grinda de parapet de 40cm, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 8.40m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

La capatul amonte al podetului este amenajata o camera de cadere din beton care se continua longitudinal drumului cu santuri partial colmatate de depuneri si gunoaie.

In aval malurile albiei sunt pereate cu piatra bruta pe o lungime de aproximativ 2.00m.

Siguranta circulatiei rutiere nu este respectata deoarece podetul nu este prevazut cu parapet de siguranta.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 180+803

Podetul preia apele torentului si asigura traversarea acestora catre emisarul natural din aval, raul Tarlung.

In zona km 180+803, drumul national DN1A este realizat usor in rambleu si se desfasoara aproape de baza versantului de est al masivului muntos Piatra Mare. Distanta dintre drum si albia Tarlungului este de circa 200m. Albia raului Tarlung este adancita, malul stang este inalt, circa 5.00m.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dala prefabricata din beton armat simplu rezemata.

In urma unor lucrari de reparatii o parte din dalele amonte au fost inlocuite, iar pe zona respectiva a fost montat un dub corugat, cu diametrul exterior de 650mm si 5.00m lungime, peste care a fost realizata umplutura.

Podetul a fost construit în anul 1965, are o lumina de 1.00m pe zona cu dale prefabricate şi lungimea totală Lt=3.80m.

Suprastructura este realizată din 6 dale prefabricate din beton armat cu lungimea de 1.50m si 18cm inaltime.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 8.75m, de-o parte şi de alta a acesteia existând două grinzi de parapet de 40cm in aval respectiv 75cm in amonte, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 9.90m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Siguranta circulatiei rutiere nu este respectata deoarece podetul nu este prevazut cu parapet directional.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### Podeț pe DN 1A km 181+072

Podetul asigura scurgerea apelor paraului Valea Dreasa catre emisarul natural din aval, raul Tarlung, care curge la baza versantului.

In zona kilometrului 181+072, drumul national DN 1A este realizat in profil mixt, cu versant de debleu pe partea stanga si versant de rambleu pe partea dreapta ce se continua pana in albia raului Tarlung (sensul de mers spre Săcele). Distanta dintre DN 1A si raul Tarlung este de circa 150m, panta aval drum este accentuata.

Podetul de şosea, are doua benzi de circulaţie şi o deschidere, realizat în soluţia dala prefabricata din beton armat simplu rezemata.

Podetul a fost construit în anul 1965, are o lumina de 1.20m şi lungimea totală Lt=4.95m.

Suprastructura este realizată din 9 dale prefabricate din beton armat cu lungimea de 1.50m si 18cm inaltime.

Calea pe podet constă in doua benzi de circulaţie cu lăţimea totala de 6.50m, de-o parte şi de alta a acesteia existând două acostamente cu lăţimea de 85cm si doua grinzi de parapet de 40cm, rezultând o lăţime totală a suprastructurii de 9.00m.

Infrastructura este formată din două culee din beton cu fundaţii directe.

Pentru siguranta circulatiei rutiere podetul este prevazut cu parapet directional de tip semigreu.

Asupra podetului s-a efectuat in anul 2022 un raport de expertiza tehnica, de catre S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L. prin expert tehnic atestat A4 B2 D Ing. Ionut Radu Racanel, prin care s-a evidentiat starea tehnica a podetului la momentul respectiv.

Potrivit raportului intocmit podetul nu mai indeplineste conditiile de siguranta cerute de normele de proiectare actuale astfel incat este necesara inlocuirea acestuia.

#### SITUAȚIA PROPUSĂ:

#### Podet pe DN 1A, km 164+096

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou cu structura metalica deschisa din placi de otel imbinate cu suruburi de inalta rezistenta:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 4.00 m

- Lungimea totala a podetului: 4.90 m

- Latimea totala a podetului: 21.00 m

- Latimea partii carosabile: 10.20 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 164+611

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 2.00 m

- Lungimea totala a podetului: 2.40 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 9.60 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 165+244

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 2.00 m

- Lungimea totala a podetului: 2.40 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 9.80 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 165+323

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou cu structura metalica deschisa din placi de otel imbinate cu suruburi de inalta rezistenta:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 2.84 m

- Lungimea totala a podetului: 4.00 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 10.60 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 168+869

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 4.00 m

- Lungimea totala a podetului: 4.90 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 9.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 169+484

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 3.00 m

- Lungimea totala a podetului: 4.90 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 9.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 169+620

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 3.52 m

- Lungimea totala a podetului: 3.50 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 8.10 m + 2 acostamente de cate 1.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 174+038

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 4.00 m

- Lungimea totala a podetului: 4.90 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 7.00 m + 2 acostamente de cate 1.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 180+803

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 3.00 m

- Lungimea totala a podetului: 3.90 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 7.00 m + 2 acostamente de cate 1.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### Podet pe DN 1A, km 181+072

Demolarea podetului existent si executia unui podet nou prefabricat cu suprastructura din beton:

- Numar deschideri si lungimea lor: 1 deschidere cu lumina de 4.00 m

- Lungimea totala a podetului: 4.90 m

- Latimea totala a podetului: 11.30 m

- Latimea partii carosabile: 7.00 m + 2 acostamente de 1.00 m

- Elemente destinate sigurantei circulatiei:

  - Parapet de siguranta H4b;

- Clasa Eurocode de încarcare;

Pe perioada desfasurarii lucrarilor de interventie la podet circulatia rutiera se va desfasura pe o varianta provizorie amplasata in amonte sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata.

#### ORGANIZAREA DE SANTIER:

Lucrările necesare organizării de șantier vor cuprinde:

- construcţii şi instalaţii ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de relaţii cu beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei;

- toate materialele, instalaţiile şi dispozitivele, sistemele de control necesare execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, normativele în vigoare şi protejarea mediului.

Pentru amenajarea organizărilor de şantier sunt necesare următoarele lucrări:

- delimitarea şi împrejmuirea incintei organizării de şantier;

- pregătirea suprafeţei de teren în vederea amplasării dotărilor necesare;

- trasarea pe teren a amplasamentului construcţiilor, drumurilor de acces, birouri, magazii, depozite, parcări pentru mijloace de transport şi utilaje necesare realizării proiectului;

- organizarea depozitelor de materiale, materii prime şi deşeuri cu amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de depozitare prin realizarea de platforme betonate, şanţuri perimetrale pentru colectarea eventualelor pierderi accidentale. Vor fi amenajate zone prevăzute cu platformă impermeabila, împrejmuire şi mijloace de avertizare pentru stocarea sau depozitarea temporară a materiilor prime, materialelor şi deşeurilor;

- amplasarea containerelor cu destinaţie de birouri, magazii;

- procurarea şi amplasarea pichetelor PSI şi semnalizarea conform prevederilor legale în vigoare;

- asigurarea iluminării obiectivelor.

#### Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

La finalizarea lucrărilor de construcţie, Antreprenorul va asigura refacerea cadrului natural al zonelor ocupate temporar şi a celor incluse în limita de construcţie.

Zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi aduse la o stare care să reprezinte cât mai fidel starea naturală a zonelor afectate şi să asigure integrarea peisagistică a elementelor supuse lucrărilor de refacere.

Aceste lucrări se vor realiza prin igienizarea zonei (îndepărtarea în totalitate a deşeurilor rezultate în urma activităţilor specifice fronturilor de lucru, inclusiv deşeuri menajere), plantarea de specii din vegetaţia specifică zonei.

Lucrările de refacere au atât scopul de a asigura refacerea peisagistică a zonelor afectate, cât şi acela de reducere a riscului de pătrundere şi instalare a speciilor vegetale alohtone invazive pe suprafaţele afectate, ceea ce ar periclita zonele naturale din proximitatea proiectului propus, conducând la creşterea suprafeţelor de habitate alterate.

Lucrările de refacere pot avea diferite grade de complementaritate cu alte măsuri de reducere a impactului asupra mediului, cum ar fi de reducere a impactului asupra calităţii aerului sau a măsurilor de refacere a conectivităţii ecologice a zonelor afectate.

Lucrările de refacere a amplasamentului se pot clasifica în următoarele categorii principale:

lucrări pentru refacerea zonelor ocupate de organizarea de şantier – în urma dezafectării acesteia, a evacuării materialelor şi utilajelor, amplasamentul va fi amenajat conform categoriei de utilizare anterioară ocupării acesteia.

Pentru orice lucrare de refacere şi amenajare cu vegetaţie a zonelor afectate de proiect se vor folosi doar speciile din compoziţia fitocenotică locală (corespunzătoare zonelor asupra cărora s-a intervenit sau aflate în apropierea zonelor afectate). Se va interzice utilizarea oricăror specii de plante străine (non-native).

#### Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:

Pe perioada executiei lucrarilor de reabilitare podete pe DN1A km 164+096, km 164+611, km 165+244, km 165+323, km 168+869, km 169+484, km 169+620, km 174+038, km 180+803, km 181+072 jud Brasov care face obiectul acestui memoriu de prezentare se va devia circulatia rutiera din zona amplasamentului (fie pe o varianta provizorie amplasata in imediata vecinatate sau pe jumatate de cale cu dirijare semaforizata).

#### cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul;

#### utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

#### productia de deșeuri:

În perioada de construire sunt generate următoarele categorii de deșeuri:

- pământ și materiale excavate (piatră, spărturi de piatră, beton); categoria 17;

- cod 17 01 01 beton;

- cod 17 01 04 pământ și materiale excavate;

- deșeuri de materiale de construcții amestecate; categoria 17,

- cod 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase;

- cod 17 02 01 – 17 02 03: lemn, sticlă, materiale plastice;

- cod 17 05 00 pamant și materiale excavate sau dragate;

- cod 17 09 00 deșeuri amestecate de materiale de construcții;

- cod 17 04 07 metale (inclusiv aliajele lor), amestecuri metalice;

- cod 17 04 11 deșeuri de la realizarea racordului electric;

- cod 17 04 metale (inclusiv aliajele lor): cod 17 04 05 fier și oțel; cod 17 04 07 amestecuri metalice

- deseuri reciclabile: categoriile 15 si 20,

- cod 15 01 01 ambalaje de hârtie-carton;

- cod 15 01 02 ambalaje de plastic;

- cod 15 01 03 ambalaje din lemn;

- cod 15 01 07 ambalaje de sticlă;

- cod 20 01 01 deșeuri de hârtie și carton;

- cod 20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

- cod 20 01 39 materiale plastice;

- cod 20 01 38 lemn;

- deseuri municipale amestecate (deșeuri menajere): categoria 20, cod 20 03 01.

Pentru asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, inlocuirea acumulatorilor uzati, anvelopelor uzate) se vor executa în ateliere service specializate autorizate.

Deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeuri care pot fi valorificate (deseurile de material lemnos, deșeuri metalice), deșeuri municipale amestecate se vor elimina prin agenții economici autorizați specializati în salubrizare.

În perioada de operare nu sunt generate deseuri.

În vederea reducerii cantităţilor de deşeuri ca urmare a realizării proiectului se recomanda urmatoarele masuri:

- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeuri între ele;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeurilor pe drumurile publice;

- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

- se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

- evidenta gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002;

- deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeuri;

- este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament ;

- este interzisă depozitarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens.

#### Poluarea si alte efecte negative:

#### protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

In perioada de execuţie principalele surse de poluanţi sau presiuni asupra apelor vor fi reprezentate de:

- lucrările de manevrare a solului si a materialului pulverulent, generatoare de particule de pământ ce pot ajunge în apele de suprafaţă. În cazul unor cantităţi mari de pulberi, acestea se pot acumula în cursul de apă generând modificarea turbidităţii apei şi afectarea florei şi faunei acvatice;

- ape uzate provenite în urma activităţii de spălare a utilajelor;

- traficul din şantier spre şi dinspre frontul de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele de construcţie (cariere, balastiere, gropi de împrumut);

- scurgeri accidentale de substanţe chimice, carburanţi şi uleiuri provenite de la funcţionarea utilajelor implicate în lucrările de construcţie sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de transport;

- manipularea şi punerea în operă sau depozitarea necorespunzătoare a materialelor utilizate în execuţia lucrărilor (beton, pământ, agregate etc.), care pot ajunge în apele de suprafaţă prin antrenarea de către apele pluviale;

- depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de femolare si ulterior de construcţie;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere rezultate în grupurile sanitare din cadrul organizării de şantier;

- spălarea utilajelor şi a mijloacelor de transport la nivelul organizăriii de şantier.

Lucrările care fac obiectul acestui memoriu nu vor produce impact negativ în perioada de operare mai mare decat cel existent in momentul de fata.

Singura sursa de impact asupra corpului de apa care poate fi mentionata este reprezentata de scurgerile de substante folosite pe timpul iernii pentru curatarea carosabilului sau eventuale scurgeri de substante periculoase in cazul producerii unor accidente rutiere in care sunt implicate vehicule ce transport susbtante periculoase sau scurgeri de produse petroliere de la acestea in urma impactului.

Statiile și instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Lucrările propuse și care fac obiectul acestui memoriu contribuie la imbunatatirea conditiilor de trafic rutier si pietonal in zona amplasamentului, astfel ca apele de suprafață nu necesită măsuri suplimentare de protecție, decât în perioada de execuție a lucrărilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi, care ar putea ajunge pe suprafața apei.

Acest lucru se realizează prin grija Antreprenorului, care va executa lucrările în perioade de intensitate scazută a vântului şi va folosi metode de execuție, care să reducă emisiile de pulberi, acolo unde este cazul.

Pentru perioada de demolare a constructiilor, asa cum este mentionat in proiect, se recomanda, pentru reducerea cantitatilor de materiale care ar putea ajunge in corpul de apa crescandu-i turbiditatea, folosirea de prelate sau alte mijloace de colectare a materialeului rezultat din demolare care sa fie colectat mai usor inainte de a ajunge in corpul de apa.

În cadrul organizării punctului de lucru, constructorul are obligaţia să asigure amplasarea unor WC-uri ecologice.

Pentru reducerea sau eliminarea efectelor acestor surse se recomandă ca:

- pe perioada de executia a lucrarilor de calibrare si/sau curatare a albiei in zona podului se recomanda pe cat posibil manevrarea materialului cu pauze mai lungi de timp pentru a permite materiilor in suspensie sa se aseze pentru a nu perturba prea mult corpul de apa;

- platformele pentru depozitele de materiale (agregate şi alte tipuri de materiale) să fie închise sau acoperite şi prevăzute cu şanţuri perimetrale de gardă, astfel neexistând pericolul împrăştierii în atmosferă şi depunerii pe sol şi în apă a particulelor fine. Se elimină astfel riscul infiltrării acestor particule în apele subterane prin intermediul apei de ploaie, sau scurgerea în apa raului Visa;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor şi efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale pentru astfel de operaţii, deoarece uleiurile şi grăsimile sunt foarte poluante. Carburanţii şi produsele chimice nu vor fi stocate pe amplasamentul lucrărilor;

- pentru lucrările ce se vor executa pe uscat, măsurile organizatorice sunt singurele în măsură să reducă la minimum impactul acestor lucrări asupra apelor de suprafaţă.

Prin măsurile propuse mai sus, ca şi prin cele propuse în continuare, se consideră că impactul perioadei de construcţie asupra lucrărilor va fi minim, fără implicaţii în viitor.

#### protecţia aerului:

Sursele de impurificare ale atmosferei, caracteristice perioadei de construire sunt:

pulberi în suspensie şi sedimentabile provenite din activitățile de execuție a lucrărilor proiectate (lucrari la calea de rulare, infrastructura drumului, etc);

emisii provenite de la arderea carburanților în motoarele unor utilaje (CO, NOx, SO2);

gaze de eşapament provenite de la utilajele/mijloacele de transport implicate în activitățile de construcții proiectate.

Utilajele necesare lucrărilor nu vor lucra simultan. Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomandă ca utilajele să fie verificate din punct de vedere tehnic, drumurile să fie umectate în perioada secetoasă. Concentrațiile maxime de substanțe poluante în aer prognozate nu vor depăşi valorile CMA (Concentrație Maximă Admisă) şi se vor încadra în intervalul 0,2-0,5 CMA.

Limita superioară a intervalului este posibil să se realizeze în perioada de construcție, iar limita minimă în perioada de operare.

Referitor la poluarea cu pulberi a aerului, din experiența şantierelor de construcții se poate aprecia că, în perioadele lipsite de precipitații, pe traseele de circulație a mijloacelor de transport şi în zonele de activitate a utilajelor pot fi depăşite de 2-3 ori valorile CMA, de 0,5 mg/mc.

Prin asimilare cu circulaţia pe drumurile publice, concentraţiile de substanţe poluante rezultate din activitatea utilajelor şi circulaţia mijloacelor de transport, pot fi cuprinse în următoarele intervale:

NOx    0,04 - 0,08 mg/m3;

COV    0,2 - 0,4 mg/m3;

CO       0,3 - 0,6 mg/m3.

Aceste valori se pot realiza în perioade scurte de timp, în condiţii meteorologice defavorabile (vânt perpendicular pe drum cu viteză de 2 m/sec).

Cea mai defavorabilă situaţie este cea în care toate utilajele sunt în funcţiune, lucru care este exclus, datorită faptului că utilajele necesare desfăşurării lucrărilor nu vor lucra simultan.

Pentru limitarea emisiilor de pulberi se recomandă ca drumurile să fie umectate în perioadele secetoase. De asemenea, se recomandă ca utilajele şi mijloacele de transport utilizate să fie în stare tehnică bună.

Zonele de poluare cu pulberi/particule materiale sunt limitate ca extindere. Conform US-EPA AP42, particulele cu diametrul mai mare de 100 pm se depun în scurt timp, zona de depunere nedepăşind 10 m de la marginea drumului de circulatie al vehiculelor. Particulele cu diametrul cuprins între 30 pm şi 100 pm se depun până la 100 m lateral drumului şi respectiv pulberile în suspensie, se depun la distanţe mai mari de 100 m. Este dificil de făcut o evaluare a poluării aerului cu pulberi, cantităţile şi distanţele de depunere ale acestora depinzând de natura căii de rulare (asfalt, beton, pământ), de natura materialelor vehiculate, de condiţiile meteorologice.

Emisiile de compuşi nocivi rezultaţi de la motoarele cu ardere internă sunt relativ scăzute, atât în concentraţie cât şi în debite masice, fapt ce va avea un efect nociv semnificativ asupra mediului. Impactul asupra aşezărilor umane va fi neglijabil, deoarece distanţa de la obiectiv la cele mai apropiate zone locuite este de aproximativ 150 – 200 m.

În perioada de exploatare nu exista surse de poluare a aerului care să producă vre-un impact in zona drumului DN1A care face obiectul acestui memoriu (podetele de la km 164+096 la km 181+072 supuse reabilitarii) mai amre decat in momentul de fata. Aceste este destinat traficului pietonal si rutier.

#### protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

În conditii de activitate normala, nivelul de zgomot în zona amplasamentului și la limita acestuia este mai mic decat nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de executie a lucrarilor de constructii implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezinta surse de zgomot și vibratii.

În perioada de executie a lucrarilor, sursele de zgomot sunt grupate dupa cum urmeaza:

- in fronturile de lucru, zgomotul este produs de functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari și curatiri în amplasament, realizarea structurilor proiectate, etc) la care se adauga aprovizionarea cu material;

- pe traseele din santier și din afara lui, zgomotul este produs de circulatia autovehiculellor care transporta materialele necesare executiei lucrarilor.

Conditiile de propagare a zgomotelor depind fie de natura utilajelor și de dispunerea lor, fie de factori externi suplimentari cum ar fi:

- fenomenele meteorologice și în particular: viteza și directia vantului, temperatura aerului;

- absorbtia undelor acustice de catre sol;

- absorbtia undelor acustice în aer, depinzand de presiune, temperatura;

- umiditatea relativa;

- topografia terenuui;

- vegetatia din zona.

Pornind de la valorile nivelurilor de putere acustica ale principalelor utilaje folosite și numarul acestora intr-un anumit front de lucru, se pot face unele aprecieri privind nivelurile de zgomot și distantele la care acestea se inregistreaza.

Utilajelele folosite și puterile acustice asociate aproximative sunt:

- buldozere Lw – 115 dB(A)

- incarcatoare Lw – 112 dB(A)

- excavatoare Lw – 117 dB(A)

- finisoare Lw – 115 dB(A)

- basculante Lw – 107 dB(A).

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, cu mase proprii mari, prin deplasarile lor sau prin activitatea desfasurata în punctele de lucru constituie surse de vibratii.

O alta sursa principala de zgomot și vibratii în zona frontului de lucru este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, beton, etc) se folosesc basculante / autovehicule grele cu sarcina de cateva tone pana la maxim 16 tone.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, zgomotul la sursa și cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii și dispunerii utilajelor.

În etapa de operare sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier.

Principal sursa generatoare de zgomot datorata functonarii obiectivului este reprezentata de traficul auto. Acesta este dominat de spectrul de frecvente joase, dificil de ecranat și este insotit de vibratii, care nu se vor face resimtite – valori neglijabile.

#### protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

Sursele posibile de poluare a solului în perioada de construcţie sunt:

degradarea calităţii solului ca urmare a lucrărilor de manevrare a maselor de pământ şi a depozitării necorespunzătoare;

gestionarea necorespunzătoare a materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor;

scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehiculele şi utilajele implicate în realizarea lucrărilor;

gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate generate în etapa de execuţie a lucrărilor (ape uzate menajere, ape uzate tehnologice din organizarea de şantier);

traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea obiectivului. Odată cu impurificarea aerului, există posibilitatea ca o anumită cantitate din poluanţii atmosferici să ajungă pe sol, putând conduce la modificarea caracteristicilor acestuia.

Sursele posibile de poluare a solului în perioada de operare sunt:

traficul rutier – prin generarea de concentratii mai ridicate de poluanti.

Lucrari și dotari pentru protectia solului și subsolului

În perioada de executie a lucrarilor care fac obiectul acestui memoriu, pentru a preveni poluarea solului și a subsolului în zona amplasamentului, se recomanda o serie de masuri, cum ar fi:

- evitarea depozitarii necontrolate și în spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile de constructii;

- luarea de masuri provizorii prin dotarea cu material absorbant, astfel incat în cazul producerii unei poluari accidentale cu produse petroliere sa se poata interveni în cel mai scurt timp posibil.

În perioada de operare, sursa de contaminare a solului o constituie traficul auto insa nu vor exista concentratii semnificative de poluanti care sa conduca la contaminarea solului.

protecția împotriva radiațiilor:

În cadrul activităţilor desfăşurate la execuţia proiectului, precum şi în perioada de operare, nu se vor utiliza sau vehicula materiale cu caracter radioactiv. Atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de operare vor exista surse de radiaţii electromagnetice (echipamente electrice şi electronice). Nivelul de radiaţii emis este însă unul foarte scăzut ce nu necesită adoptarea unor măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

#### riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;

#### riscurile pentru sănătatea umană –nu este cazul.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2023, cu modificarile si completarile ulterioare;

#### Amplasarea proiectelor:

#### a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Imobil – DN 1A apartinand domeniului public al Statului Roman, in concesiunea C.N.A.I.R, situat in intravilan si extravilan conform PUG Sacele nr. 36060/2000- zona pentru circulatii.

#### b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

#### c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – proiectului se va implementa în situl de importanta comunitara ROSCI0001 Aninisurile de pe Tarlung si ROSCI0038 Ciucas;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul.

vii) zone cu densitate mare a populatiei -– nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

#### Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus pe perioada de execuție a proiectului;

e)cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

#### Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului se va implementa in situl de importanta comunitara ROSCI0001 Aninisurile de pe Tarlung si ROSCI0038 Ciucas.

Pentru proiect a fost emis punctul de vedere întocmit de Biroul CFM din cadrul APM Brașov, prin care memoriul de prezentare anexat documentației completat cu cerintele stipulate nu relevă impact semnificativ negativ asupra obiectivelor de conservare ale ariei naturale protejate ROSCI0001 Aninisurile de pe Tarlung si ROSCI0038 Ciucas.

Biroul CFM considera necesar respectarea urmatoarelor conditii si interdictii:

- Realizarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu cele consemnate in memoriu tehnic (organizare de santier, depozite de materiale, zone de depozitare a deseurilor se vor face in afara ariilor protejate); se interzice afectarea suprafetelor din vecinatate sau a altor suprafete decat cele mentionate in proiect;

- Se recomanda stropirea zonei de lucru cand aceasta se impune pentru a preintampina ridicarea prafului in atmosfera; realucrarilor se va face din aproape pentru  a diminua disturbarea elementelor de biodiversitate.

- Dotarea punctelor de lucru cu materiale de interventie absorbante in cazul deversarii accidentale de produse petroliere ( carburanti);

- Nu se va afecta vegetatia forestiera/arbustiva/erbacee din vecinatatea amplasamentului care poate fi utilizata ca loc de hranire/adapost de catre pasari si mamifere mici; suprafetele afectate temporar de organizarea de santier vor fi refacute si redate folosintelor initiale;

- Lucrarile de demolare/constructie se vor desfasura pe cat posibil astfel incat sa se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor de pasari, in special cuibaritul de primavara si perioada de iomperechere a pasarilor;

- Folosireaitilajelor adecvate, dotate cu sisteme de retinere a poluantilor si cu atenuatori de zgomot care sa respecte normele de poluare in vigoare, pentru a vita perturbarea speciilor rare sau periclitate in cazul in care ar fi confirmata prezenta acestora;

- Se mentine conectivitatea longitudinala a cursurilor de apa ca potentiale coridoare ecologice, pe toata perioada de implementare si functionare a proiectului;

In perioada de implementare a proiectului se vor respecta urmatoarele condiții pentru protectia biodiversitații: Avizul nr. 86/S.T.BV/25.09.2023 cu condiții, al administratorului ariei sitului de importanta comunitara ROSCI0001 Aninisurile de pe Tarlung si ROSCI0038 Ciucas emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Brașov.

Conform  Aviz nr. 86/S.T.BV/25.09.2023, emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Brașov, motivele care au stat la baza deciziei de emitere a avizului favorabil cu condiţii sunt următoarele:

- Se vor respecta prevederile art. 33 alin. (1) si (2) si OUG nr. 57/2007, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare cu referire la conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna salbatica;

- Lucrarile de reparatii a drumului prevazute in proiect sa se faca cu maxima precautie pentru a nu deteriora habitatele de interes comunitar sau habitatelor speciilor de interes comunitar din zona limitrofa acestora;

- Limitarea excavarii materialului pietros si a nisipului din albia minora pentru a afecta speciile de amfibieni;

- Pentru protectia specie Lutra lutra  este interzisa excavarea  materialuluyi pietros si a nisipului din albia minora din zonele de adapost ale specie;

- Este interzisa utilizarea oricarui tip de resurse naturale din ariile natural protejate;

- Este interzisa evacuarea apelor uzate neepurate sau insufficient epurate in apele de suprafata sau pe sol, deasemenea este interzisa folosirea de substante chimice, toxice pentru mediul ambient, in apropierea cursurilor de apa sip e malurileacestora care prin deversarea accidentale pot afecta lora si fauna din vecinatate si se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarii apelor de suprafata si a zonelor adiacente acestora;

- Pentru evitarea poluarii accidentale (scurgeri de ulei de la utilaje, carburanti) operatiile de intretinere sau de reparatii a utilajelor sau a mijloacelor de transport vor fi executate in unitati specializate; se vor utiliza mijloace de transport si utilaje moderne, cu emisii reduse de poluanti;

- Este interzisa amplasarea organizarii santierului in interiorul ariilor natural protejate;

- Se vor Evita pe cat posibil ocuparea de suprafete suplimentare de teren; la sfarsitul lucrarilor de reabilitare, terenul din zona limitrofa proiectul va fi readus la starea initiala astfel incat vegetatia caracteristica zonei sa se poata reinstala pe terenurile afectate de proiect;

- Toate deseurile rezultate in etapa de realizare a proiectului vor fi gestionate conform reglementarilor in vigoare; este strict interzisa depozitarea/abandonarea deseurilor in perimetrul ariilor natural protejate; eliminare/ valorificarea se va face doar cu firme autorizate;

- Se va respecta cu strictete legislatia de mediu in vigoare si in special prevederile  OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se va instrui personajul implicat cu executia lucrarilor aferente proiectului asupra restrictiilor si interdictiilor mentionate mai sus;

- Titularul proiectului are obligatia ca in cazul producerii accidentelor de orice fel sa notifice Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate in termen de 24 de ore si sa intreprinda toate masurile necesare pentru eliminarea cauzelor si limitarea consecintelor negative.

- Gestionarea deseurilor rezultate din implementarea proiectului se va realiza conform reglementarilor in vigoare si astfel incat sa nu atraga fauna salbatica; eliminarea/valorificarea acestora se va face doar prin firme autorizate fiind interzisa abandonarea deseurilor de orice fel in perimetrul ariei naturale protejate;

- Se interzice folosirea de substante chimice, toxice pentru mediul ambiant, in apropierea baltilor, cursurilor de apa si pe malurile acestora, care prin deversarea accidentala pot afecta solul, flora si fauna din vecinatate;

#### Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul intra sub incidenta  art. 48 si nu intra sub incidenta art. 54 din  Legea  Apelor  nr. 107/1996  cu  modificările  și completările ulterioare.

In sensul celor mentionate, titularul detine 00000 emisa de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BRASOV:

- Se vor respecta prevederile din documentatia tehnica inaintata spre avizare si conditiile din Certificatul de Urbanism.

- Se interzice depozitarea deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau in albia acestora.

- Pe toată perioada de execuție a lucrărilor, se vor lua măsurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale. Orice poluare accidentală produsă de beneficiar va fi anunțată în timp util la dispecerat SGA Brașov, telefon 0268/414567; se vor lua măsuri urgente de stopare și eliminare a cauzelor ce au produs-o.

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobate prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare;

- Vor fi respectate condițiile și interdicțiile de realizare a proiectului în conformitatecu  punctul de vedere favorabil întocmit de Biroul CFM din cadrul APM Brașov:

Condiții pentru protecția biodiversității:

- Realizarea lucrarilor se va efectua in  conformitate  cu cele  consemnate  in  memoriu  tehnic (organizarile de santier, depozitele de materiale, zonele de depozitare a deseurilor se vor face in afara ariei protejate); se interzice afectarea suprafetelor din vecinatate sau a altor suprafete decat cele analizate;

- Se  recomanda stropirea zonei de  lucru cand  aceasta se  impune pentru  a preintampina ridicarea prafului in atmosfera; Realizarea lucrarilor se va face din aproape in aproape pentru a diminua disturbarea  elementelor de biodiversitate.

- Dotarea punctelor  de lucru cu materiale de  interventie absorbante  in cazul deversarii accidentale de produse  petroliere (carburanti);

- Nu se va afecta vegetatia forestiera/arbustiva/erbacee din vecinatatea  amplasamentului care  poate fi  utilizata ca loc de hranire/adapost de  catre pasari   i mamifere  mici; Suprafetele afectate temporar de organizarea de santier vor fi refacute si redate folosintelor initiate;

- Lucrarile de constructie  se vor    desfasura pe  cat posibil astfel incat  sa se evite

interferenta cu sezonul de   reproducere  al speciilor de pasari, in special cuibaritul de

primavara   si perioadele de imperechere a pasarilor de padure;

- Folosirea utilajelor adecvate,dotate cu sisteme de retinere a poluantilor si cu atenuatori de  zgomot, care sa respecte normele  de  poluare in  vigoare, pentru a evita perturbarea speciilor rare sau periclitate in cazul in care ar fi confirmata prezenta acestora;

- Se va mentine conectivitatea longitudinala a cursurilor de apa ca potentiale coordore ecologice, pe toata durata de implementare si functionare a proiectului;

- Se vor respecta prevederile art. 17, alin. 4 și alin 7 din O.U.G.  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare.

- Se interzic urmatoarele:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare și de migraţie;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenţionată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va respecta programul de lucru impus de Primăria Municipiului Sacele în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările și completarile ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua măsuri corespunzătoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofă;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curățeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada realizării lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementării proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate.

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atât pe perioada execuției lucrărilor cât și după aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în  atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încât să nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Titularul proiectului răspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea  proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea   şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico - sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaletă ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- lucrările de execuție se vor desfășura fără afectarea domeniului public și numai cu  personal calificat;

- construcția obiectivului nu va afecta buna desfășurare a activităților desfășurate în imediata vecinătate;

- pentru accesul utilajelor de montaj și echipamentului necesar realizării lucrărilor propuse se vor folosi drumurile existente;

- construcțiile (baracamentele) și echipamentele provizorii necesare executării lucrărilor se vor amplasa în interiorul incintei;

- se va asigura curățenia permanentă în zona șantierului;

- contractantul execuției este responsabil pentru curățenia în incinta zonei unde se execută lucrările propuse;

- la execuția lucrărilor de execuție aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate măsurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protecție și securitate a muncii;

- vor fi respectate prevederile OM nr. 119/2014, actualizat în 2018, privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică, privind mediul de viață al populației, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin. (2) lit. a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă  pentru  protecţia  mediului  dacă  intervin  elemente  noi,  necunoscute  la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor  care  au  stat  la  baza  emiterii  actelor  de  reglementare,  înainte  de realizarea  modificării ”;

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă

pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin. (2) notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială D) igienă, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

- art. 18, alin. (13) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării  publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

SEF SERVICIU  A.A.A.,                                               ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:

Consilier Mihaela MOISESCU