Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .......... din ..........2023

Ca urmare a solicitării depuse de Mata Iulian (Director General al SC RUTIER Conex XXI SRL) pentru CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV, cu sediul în județul Brașov, municipiul Brașov, Str. Vadul Bistriței, nr. 29, înregistrată la APM Brașov cu nr. 1782 din 10.02.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. 13890 din 16.10.2023, nr. 14757 din 06.11.2023, nr. 15805 din 24.11.2023, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.11.2023, că proiectul „Modernizare DJ 103A, KM3+950-KM11+000-Piste de biciclete și sensuri giratorii”, propus a fi realizat în, jud. Brașov, municipiul Săcele, comuna Tărlungeni, conform Certificatului de Urbanism nr. 247 din 01.08.2022, eliberat de Consiliul Județean Brașov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoărele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

### Amplasamentul:

Beneficiarul investiției dorește realizarea proiectului în vederea îmbunătățirii traficului rutier pe DJ 103 A prin realizarea unei piste pentru bicicliști, pe partea dreaptă a drumului județean, sensuri giratorii la intersecția DJ 103A cu str. Mercur și DJ 103A cu str. Hărmanului, a două stații de autobuz între cele 2 sensuri giratorii, elemente de colectare și transport a apelor pluviale – șanțuri; podețe, amenajare intersecții cu drumuri laterale și organizarea siguranței circulației pe acest tronson de drum.

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Drumul județean DJ 103A Brașov - Cărpiniș - Tărlungeni - Zizin - Dălghiu, se află în administrarea Consiliului Județean Brașov și face legătura prin intermediul drumului comunal DC49A între municipiul Brașov și comuna Vama Buzăului trecând prin intermediul localităților Tărlungeni și Zizin, având punctul final la intrarea în satul Dălghiu.

Tronsonul de drum județean între Km 3+950 - Km 11+000, începe după sensul giratoriu din intersecția drumului județean DJ103 A cu varianta ocolitoare a municipiului Brașov și continuă până la sensul giratoriu din intrare în comuna Tărlungeni. Pe acest tronson de drum se găsesc 2 intersecții nesistematizate ce fac legătură cu cartierul Raza Soarelui și cartierul Izvor prin intermediul străzilor aferente acestora. Cele 2 cartiere rezidențiale se găsesc amplasate în partea stângă a drumului DJ103A și aparțin UAT intravilan Sacele și UAT intravilan Tărlungeni. Partea dreapta a DJ103A pe întregul sector de drum studiat este în administrarea UAT extravilan Săcele.

În momentul de fața pe sectorul menționat nu există piste pentru bicicliști, iar traficul rutier se desfășoară aglomerat și cu dificultate.

În zona km 5+800 si km 6+800, acolo unde drumul județean se intersectează cu străzile aferente cartierelor rezidențiale, se impune execuția a două sensuri giratorii care să asigure sistematizarea, siguranța și fluența traficului rutier. Cele 2 sensuri giratorii vor fi construite dezaxat în partea dreaptă a drumului DJ 103A.

Se va amenaja câte o stație de autobuz în oglindă pe fiecare sens de circulație, amplasate între cele 2 sensuri giratorii ce deservesc cartierele de locuințe Raza Soarelui și Izvor.

În lungul drumului județean, între km 3+950 - 11+000, pentru descongestionarea traficului rutier și asigurarea traficului de agrement se impune execuția unei piste de bicicliști, cu ambele sensuri (dus - întors) situate în partea dreaptă a drumului DJ103A, asigurând lățimea minimă de 1,5 m, aferentă unei benzi pe sens, respectiv 3 m aferent celor 2 sensuri (dus-întors)”.

SITUAȚIA PROPUSĂ:

Prin proiect sunt propuse următoarele categorii de lucrări:

- piste pentru bicicliști, pe partea dreaptă a drumului județean;

- sensuri giratorii la intersecția DJ103A cu str. Mercur și DJ 103A cu str. Hărmanului;

- stații de autobuz între cele 2 sensuri giratorii;

- elemente de colectare și transport ape pluviale – șanțuri; podețe;

- amenajare intersecții cu drumuri laterale;

- siguranța circulației.

- Piste pentru bicicliști:

Pistele pentru bicicliști sunt proiectate pe partea dreapta a drumului județean, între km 3+950 – 11+115, începând după sensul giratoriu din intersecția drumului județean DJ103 A cu varianta ocolitoare a municipiului Brașov și continuă până la sensul giratoriu din intrare în comuna Tărlungeni.

Pistele vor fi amenajate după șanturile existente.

Lățimea pistei va fi variabilă, cuprinsă între 2 – 3 m, în funcție de spațiul disponibil în teren, și va fi cu câte o banăa pe sens.

Lățimea minimă a pistelor de cicliști trebuie să fie de 2,0 m pentru două benzi în ambele sensuri de circulație.

Structura proiectata a pistelor de ciclisti va fi:

- strat de uzură din BA8 rul50/70 (AND 605/2016) - 4 cm, peste care se aplică vopsea rugoasă, de culoare roșie;

- strat de baza din beton C16/20 (SR EN 206/2014) - 10 cm;

- strat de fundație din balast (STAS 6400 - 1984) - 15 cm.

Încadrarea pistei se va face cu borduri din beton 20x25 cm pe fundație din beton C10/15.

Profilul transversal va fi cu pantă unică de 2,5 %.

Lățimea pistei va fi:

| Partea dreapta a DJ 103A | Lungime (m) | Lățime (m) |
| --- | --- | --- |
| km 3+950 | km 7+005 | 3095 | 2x1,5 m |
| km 7+005 | km 7+425 | 420 | 2x1,0 m |
| km 7+425 | km 11+115 | 3730 | 2x1,5 m |

- Sensuri giratorii:

Sunt propuse a fi amenajate 2 sensuri giratorii la intersecția DJ 103A cu str. Mercur (km 5+784) și DJ 103A cu str. Hărmanului (km 7+533).

Solutia proiectată este de amenajare sensuri giratori cu 4 brațe, având raza cercului interior de 6 m.

Principalele elemente constructive sunt următoarele :

- raza interioară – 6 m ;

- raza exterioară – 15.5 m ;

- lățimea părții carosabile pe calea inelară – 7.5 m ;

Structura rutiera proiectată:

- Strat de uzură din BA16 rul50/70 (AND 605/2016) - 4 cm ;

- Strat de legatură din BAD22.4 leg50/70 (AND 605/2016) - 6 cm ;

- Strat superior de fundație din piatră spartă (STAS 6400/1984) - 25 cm ;

- Strat inferior de fundație din balast (STAS 6400/1984) - 40 cm.

Geometria intersecției de tip sens giratoriu:

- Raza exterioară intersecție giratorie: 15,5 m.

- Insula centrală:

- Raza: 6,00 m.

- Banda de siguranță: lățime de 2,00 m, din pavele autoblocante din beton, delimitată de inelul carosabil cu bordură prefabricată din beton. Panta transversala de 6 %.

- De la bordura insulei centrale spre centrul acesteia se va amenaja o centură cu lățimea de 1,00 m și înclinarea de 1:1. Centura se va realiza din pavele autoblocante de culoare roșie intercalate cu pavele gri deschis, care vor fi astfel amplasate, încât să formeze săgeți de direcționare a traficului spre dreapta „curbă deosebit de periculoasă”

- Lățime inel carosabil: 7,5 m – pantă transversală 2,5 %.

- Lățimea benzilor va fi de 3,5 m.

- Lățimea acostamentelor va fi de 1 m. Acostamentul va fi executat cu acceași structură rutieră din mixtruri bituminoase, ca și partea carosabilă.

- Stații de autobuz

Conform temei de proiectare, se va amenaja câte o stație autobuz în oglindă pe fiecare sens de circulație, amplasate între cele 2 sensuri giratorii ce deservesc cartierele de locuințe Raza Soarelui și Izvor.

- Elemente de colectare și transport ape pluviale:

Șanturi:

Șanțul existent de pe partea dreaptă din lungul drumului județean, va fi decolmatat și reprofilat.

În zona sensurilor giratorii, pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale, vor fi executate canale trapezoidale din beton, având adâncimea de 0,75 m, lățimea la bază de 1,0 m și pante de 1:1.

Pe anumite zone, vor fi executate rigole din beton cu placuță carosabilă.

Tabelul centralizator al elementelor de colectare și transport a apelor:

| Partea dreapta | Lungime | Tip |
| --- | --- | --- |
| km 3+950 | km 4+550 | 600 | canal din pământ |
| km 4+550 | km 4+670 | 120 | canal din beton, cu placuță carosabilă |
| km 4+670 | km 5+750 | 1080 | canal din pământ |
| km 5+750 | km 5+825 | 115 | canal descoperit, din beton |
| km 5+825 | km 7+005 | 1220 | canal din pământ |
| km 7+005 | km 7+425 | 460 | canal din beton, cu placuță carosabilă |
| km 7+425 | km 7+575 | 190 | canal descoperit, din beton |
| km 7+575 | km 11+115 | 3580 | canal descoperit, din beton |

Podețe:

În lungul pistei de cicliști și în zona sensurilor, acolo unde sunt drumuri laterale, vor fi executate podețe pentru asigurarea continuității pistelor.

În zona km 5+150, traseul pistei de cicliști traversează cursul de apă Durbavul. În această zonă va fi amenajat un podeț cu structură metalică din oțel ondulat, cu profilul ondulațiilor = 381x140 mm, grosimea structurii  = 6,0 mm și grosimea rigidizărilor = 6,0 mm dispuse la 1524 mm, oțel S355, în lungime de 12 m.

Podețul va fi fundat direct prin intermediul blocurilor de fundare din beton C30/37 turnate pe un beton de egalizare C12/15.

Ulterior realizării celor 2 fundații (mal stâng și mal drept), structura metalică va fi asamblată direct pe fundaţia pregătită, prin intermediul unei ordini de ridicare placă-cu-placă. Această metodă este adecvată pentru orice dimensiuni ale structurii.

Protecția structurilor metalice deschise, cu secțiune arcată, realizate din plăci din oțel ondulat, îmbinate cu șuruburi de înaltă rezistență, împotriva apelor pluviale este necesară și obligatorie.

Pentru oprirea infiltrării apelor pluviale pe la îmbinările dintre plăci precum și pentru prelungirea duratei de viață a structurilor din oțel și pentru limitarea la un nivel minim a lucrărilor de mentenanță, se impune realizarea următorului sistem de protecție împotriva apelor pluviale.

- Tub drenaj cu perete dublu, SN8, ∅/min=160 mm cu perforații la un unghi de 220°, montat în rigolă umplută cu pietriș 8-16 mm, acoperită cu un strat de separație din geotextil cu o rezistență la întindere de minimum 5 kN;

- Geotextil cu rezistența la întindere min. 5 kN;

- Geomembrana sudată din PP sau PEID - 1,0 mm.

Podețul proiectat peste râul Durbav, va avea o singură deschidere de 12 m și o elevație de 2,7 m.

Amenajari în albie

În secțiunea podului, talvegul va fi amenajat cu anrocamente din piatră brută.

Amonte și aval, vor fi amenajate traverse din beton.

Cotele traverselor vor fi racordate la cotele talvegului existent, astfel încât să fie asigurată panta de scurgere în lungul cursului de apă și să nu fie obstrucționată libera scurgere a apelor.

Elementele de identificare ale podețului, conform situației proiectate:

- lumină: L=12 m;

- material: structură metalică din oțel ondulat;

- nr. deschideri – 1;

- unghiul de intersecție: normal pe direcția de curgere a apei;

- amplasament – extravilan;

- cota talveg – 587,9 m ;

- cota intrados – 590,54 m ;

- debit de calcul – Q5% ;

- Q5% = 8,96 mc/s ;

- N5% = 588.48 m ;

- înălțimea minimă de liberă trecere sub podeț – 2,06 m.

Tabel centralizator podețe proiectate:

| Podețe |
| --- |
| Pozitie km | Tip | Dispunere | Lungime | Observatii |
| km 4+415 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 5+150 | structură metalică din oțel ondulat | Transversal | 12 | - |
| km 5+590 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 5+784 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 8 | aripi amonte - aval |
| km 6+345 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 6+705 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 7+533 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 8 | aripi amonte - aval |
| km 7+735 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 8+135 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 8+490 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 8+810 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 9+505 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 9+840 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |
| km 10+235 | tubular d=800 mm | Partea stângă | 6 | aripi amonte - aval |

- Amenajare intersecții cu drumuri laterale

Intersecțiile cu drumurile laterale de pe partea dreaptă a drumului județean, vor fi amenajate pe toată lățimea studiată, în funcție de fiecare categorie de drum în parte, pe o lungime de 20 m.

Structură rutieră va fi:

- strat de uzură din BA 16 (AND 605/2016) - 4 cm;

- strat de legatură din BAD22,4 leg50/70 (AND 605/2016) - 6 cm ;

- strat superior de fundație din piatră spartă (STAS 6400/1984) - 12 cm.

- Siguranța circulației

Semnalizarea rutieră pe timpul execuției - în perioada de execuție se va asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de reglementare a circulației, pentru presemnalizarea și semnalizarea zonelor de lucru.

De asemenea, în periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor în care se lucrează,  piloți  de dirijare a traficului, instruiti in  mod corespunzator, dotați cu stație de emisie recepție și cu bastoane reflectorizante de dirijare a circulatiei.

Se vor monta și semafoare electrice, iar constructorul va asigura funcționarea corespunzatoare a acestora. În cazul în care este necesară închiderea temporară a unui tronson de drum, este necesară anunțarea din timp a factorilor din administrația locală de care aparține tronsonul de drum închis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului închis cu precizarea intervalului de timp în care se va inchide și traseul ocolitor de urmat pentru depășirea  acestuia.

Semnalizarea rutiera dupa execuția lucrărilor -  dupa execuția lucrărilor de amenajare a părții carosabile, este necesară realizarea marcajelor longitudinale și a marcajelor transversalee. Marcajele longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulație și pentru marcarea zonelor de interdicție a depășirilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele în care este posibilă traversarea drumului cu  asigurarea protecției pietonilor.

Pentru asigurarea protectiei pietonilor, se propune montarea de parapet tip H1, astfel:

| Partea dreapta | Lungime |
| --- | --- |
| km 3+950 | km 5+780 | 1850 |
| km 5+790 | km 7+530 | 1780 |
| km 7+540 | km 11+115 | 3595 |

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Prin proiect se analizează execuția unor piste de biciclete în lungul unui drum județean existent, care se desfășoară o parte în intravilan și o parte în extravilan.

Organizarea de șantier:

Pentru organizarea de șantier sunt necesare: asigurarea împrejmuirii, realizare zonă pentru depozitare materiale, realizare zonă parcare utilaje de construcție, baracamente administrative, pentru muncitori și tip cantină, toalete ecologice, asigurarea utilităților (apă, canalizare, energie electrică). Utilitatile pot fi asigurate independent, fără a fi necesare racorduri și branșamente la rețelele existente în zonă.

La terminarea lucrărilor se va aduce obligatoriu terenul la starea inițială.

Organizarea de șantier se va face pe un teren liber de sarcini, pus la dispoziție prin grija beneficiarului, pe raza UAT Tărlungeni sau Săcele.

Se va avea în vedere ca amplasamentul să nu fie în zona inundabilă.

Se impun următoarele restricții:

- nu va fi amplasat în albia cursului de apă sau zonă inundabilă;

- nu va fi amplasat în curtea sau în apropierea unităților de învățământ sau alte instituții publice.

De la organizarea de șantier rezultă ape uzate menajere de la spații igienico-sanitare. În general aceste ape sunt încărcate biologic în limite normale pentru acest tip de ape.

Sursele de poluanți pentru aer sunt reprezentate de materialele granulare depozitate pe amplasament și de emisiile de la utilaje și autovehicule.

Evacuarea apelor uzate se va face în recipiente etanș vidanjabile.

Materialele granulare se vor depozita pe platformă amenajată și delimitată.

Nu se vor depozita recipiente conținând substanțe potențial poluante direct pe sol, ci pe platforme betonate și în recipiente închise.

Dirigintele de șantier urmăreste îndeaproape execuția lucrărilor, participă la controlul calității lucrărilorșsi la confirmarea lucrărilor ascunse.

Constructorul se va organiza și dota în zonă, cu materiale, utilaje, echipamente și personal specializat pentru execuții și finalizarea lucrărilor de construcții montaj. Acesta va prezenta un plan privind modul de desfălurare a lucrărilor de construcții, cu perceperea suprafeței de teren necesară organizării de șantier. Zona de amplasare a materialelor si utilajelor de construcții se va stabili de comun acord cu beneficiarul.

Locurile unde vor fi construite organizările de șantier trebuie să fie stabilite astfel încât să nu aducă prejudicii asupra mediului prin emisii atmosferice, prin producere de accidente cauzate de traficul rutier din șantier, de manevrarea materialelor. Trebuie evitată amplasarea organizărilor de șantier în apropierea unor zone sensibile, cum ar fi cursurile de apă care constituie surse de alimentare cu apă, lângă captările de apă subterană, sau trebuie asigurată respectarea condițiilor de protecție a acestora:

se va avea în vedere supravegherea excavațiilor, acoperirea camioanelor care transportă material de umplutură pentru a respecta STAS 12574/1998.

Vor fi stabilite urmatoarele surse de utilitati:

- alimentarea cu apă – necesarul de apă pentru muncitori va fi asigurat prin achiziționarea de apă plată îmbuteliată.

- pentru șantier se va amenaja un grup sanitar ecologic pentru muncitori.

Deșeurile menajere vor fi colectate în pubele, iar cele tehnologice vor fi depozitate selectiv în locuri special amenajate și predate, în vederea revalorificării, unor societăți de profil autorizate.

Deșeurile reciclabile se vor transporta la societăți în vederea valorificării/eliminării acestora.

Deșeurile inerte se vor transporta în locurile autorizate.

La finalizarea lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de refacere a solului și a vegetației aferente, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de șantier.

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările proiectate, la terminarea lucrărilor, va fi eliberat de orice deșeu, resturi de materiale de construcție etc.

Toate deșeurile reciclabile se vor strânge și se vor transporta la puncte de colectare autorizate, pe categorii de deșeu.

Deșeurile recuperabile se vor utiliza în lucrări ulterioare.

Nu se vor lasa în zonele de lucru nici un rest de material nepus în operă.

Suprafețele ocupate temporar de organizarea de șantier, drumuri acces, depozite materiale, vor fi aduse la starea inițială.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a investiției: deşeurile vor fi depozitate în containere şi vor fi ridicate centralizat de către societăți autorizate, în baza unui contract încheiat pentru ridicarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor.

Deșeurile rezultate în perioada de execuție sunt:

- 15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

- 15 01 02 ambalaje de materiale plastice

- 15 01 03 ambalaje de lemn

- 17 01 01 beton

- 17 04 05 fier şi oţel

- 17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03;

- 20 01 01 hârtie şi carton;

- 20 01 08 deşeuri biodegradabile.

În perioada de funcționare : pot rezulta deșeuri menajere și reciclabile. Deşeurile vor fi colectate selectiv pe platforme special amenajate pe amplasamentul studiat.

e)Poluarea si alte efecte negative:

protecţia calităţii apelor:

-sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Lucrările se vor executa cu utilaje verificate din punct de vedere tehnic.

Sursele posibile de poluare a apelor aferente obiectivului propus sunt reprezentate de: - execuția propriu-zisă a lucrărilor, manipularea materialelor de construcție, traficul de șantier și organizarea de șantier și constau în:

-scurgeri de carburanți sau uleiuri de la mijloacele de transport sau din utilajele folosite;

- spălarea poluanților emisi în atmosferă și de pe sol și antrenarea acestora în apele pluviale;

• Apele uzate menajere provenite de la barăcile muncitorilor se vor colecta în bazinele aferente toaletelor ecologice, iar ulterior vor fi vidanjate de către o societate acreditată.

protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada de execuție a lucrărilor, sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor, şi anume vor fi constituite din:

- emisii de praf din activitatea desfăşurată în cadrul organizării de şantier, pe

amplasamentul lucrărilor precum şi de traficul pe drumurile de acces;

- emisii de poluanți de la utilajele utilizate - emisiile din timpul desfăşurării

lucrărilor sunt asociate în principal cu manevrarea şi transportul unor materiale, curățarea terenului, lucrările de construcție. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport al materialelor. Principalii poluanți care se emană în atmosferă de la motoare sunt monoxidul de carbon, plumbul, oxidul de azot, praf, dioxidul de carbon şi hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un aport de poluanți ai aerului în zona lucrărilor, ca şi pe căile de acces. În timpul exploatării lucrărilor de reabilitare și modernizare a invesției se apreciază încetarea surselor de poluare a aerului.

- substanțele poluante pentru atmosferă se vor încadra în valorile limită pentru imisii stabilite de Legea nr. 104/2011 și STAS 12574/1987 și în valorile limită pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;

- poluarea specifică traficului rutier

poluanți specifici:

- Particule și praf – rezultat prin amenajarea și curățarea terenului, transportul și

manevrarea materialelor de construcție :

- NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, particule materiale din

arderea carburanţilor de la consumul de carburanți;

protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

sursele de zgomot şi de vibraţii;

În perioada de execuție, sursele de zgomot și vibrații sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru zgomotul și vibrațiile sunt produse în fazele de execuție de

către funcționarea utilajelor de construcții specifice lucrărilor (excavări și curățiri în amplasament, realizarea structurilor proiectate etc.) la care se adauga aprovizionarea cu materiale;

- circulația autobasculantelor, autocamioanelor și a celorlalte utilaje care transportă

materiale necesare execuției lucrării.

Aceste surse de zgomot și vibrație vor exista doar pentru perioada de timp necesară realizării investiției. Utilajele utilizate vor prezenta verificările tehnice specificate de legislația în vigoare.

amenajările şi dotările pentru protecția împotriva zgomotului şi vibrațiilor;

Pentru a reduce la minim neplăcerile cauzate, se are în vedere:

- se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot);

- pentru a nu se depăși limitele de toleranță admise, în perioada de execuție, utilajele și mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnică;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de construcție, precum și verificarea periodică a stării de funcționare a acestora, astfel încât să fie atenuat impactul sonor;

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcționării utilajelor, în perioada de execuție, se recomandă ca programul de lucru să nu se desfășoare în timpul nopții, ci doar în perioada de zi între orele 08.00 – 20.00;

- pentru protecția antizgomot, se impune amplasarea unor construcții ale șantierului, depozitelor de materii prime, astfel încât acestea sî reprezinte ecrane între șantier și zonele de locuit;

- pentru reducerea nivelului de zgomot este necesară reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcție în apropierea zonelor locuite și folosirea unor rute ocolitoare.

- limitarea nivelului de zgomot la valorile legal stabilite prin SR 10009-2017, prin alegerea utilajelor adecvate și întreținerea adecvată a acestora;

- asigurarea stopării tuturor utilajelor, inclusiv a vehiculelor, în momentele când nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul încărcării și descărcării autovehiculelor folosite pentru transport.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat cu Ord. MS nr. 562/2023.

protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;

- Activitățile din șantier implică manipularea unor cantități importante de substanțe

poluante pentru sol și subsol. În categoria acestor substanțe sunt incluși carburanții, combustibilii, etc. Aprovizionarea, depozitarea și alimentarea utilajelor cu motorină reprezintă activități potențial poluatoare pentru sol și subsol, în cazul pierderilor de carburant și infiltrarea în teren a acestuia.

- Poluanți direcți, reprezentați în special de pierderile de produse petroliere care

apar în timpul alimentării cu carburanți, a funcționării defectuoase a utilajelor etc.

- Substanțele poluante prezente în emisii și susceptibile de a produce un impact

sesizabil la nivelul solului sunt SO2, NOx și metalele grele;

lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului:

Lucrările şi dotările pentru protecția solului şi a subsolului în perioada de execuție:

- impunerea antreprenorului de a realiza organizarea de şantier corespunzătoare

din punct de vedere al facilitaților şi al protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafețe cât mai mici de teren;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va realiza doar în stații

de distribuție carburanți;

- amplasarea de toalete ecologice;

- întreținerea și funcționarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport;

utilajelor de lucru, astfel încât să fie elimită posibilitatea generării de poluanți;

- deșeurile solide provenite din activitatea de construcții se vor depozitate pe

platforma punctului gospodăresc, temporar, dacă nu vor putea fi transportate direct către centrele de depozitare/ reciclare, ce deservește șantierul. Acesta va fi dotat cu platforme de depozitare a materialelor granulare, a deșeurilor;

- autocamioanele vor fi curățite înainte de ieșirea din zonele de încărcare/descărcare.

Șantierul va fi curățat la sfârșitul fiecărei zilei de lucru.

Pentru eliminarea poluării accidentale a solului și subsolului cu uleiuri și carburanți, executantul lucrărilor va trebui să dețină un parc auto cu revizia tehnică la zi.

Măsuri pentru protecția solului şi a subsolului in perioada de operare:

- verificarea periodică a etanşeității obiectelor componente ale investiției.

protecția împotriva radiațiilor:

La realizarea proiectului nu vor fi utilizate materiale sau echipamente ce pot constitui surse de radiații.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente; prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;

### g) riscurile pentru sănătatea umană – Se vor respecta prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat cu Ord. MS nr. 562/2023.

2. Amplasarea proiectelor:

În temeiul reglemetărilor de urbanism nr. 36060/00, faza PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 313/16.10.2002 și Hotărârea Consiliului Local mun. Săcele HCL nr. 23/2001, comuna Tărlungeni HCL nr. 138/2007:

- terenul se află în patrimoniul județului Brașov, aparține domeniului public al județului Brașov, situat în intravilanul și extravilanul comunei Tărlungeni și al Municipiului Săcele;

- destinația terenului vizat de investiție propusă conform PUG Săcele și PUG Tărlungeni este domeniu public al județului Brașov;

Conform CU nr. 247 din 01.08.2022, cu valabilitate 24 luni, emis de Consiliul Județean Brașov.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră ca există astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populației – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spațiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusă, doar pe perioada executării lucrărilor propuse prin proiect;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și intră pe art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Se va respecta Adresa nr. 873/27.04.2023 emisă de Compania Apa Brașov și Avizul de Gospodărire a Apelor nr........ emis de SGA Brașov

1.Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului MAP nr. 828/2019, Anexa 1.

2.Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare si condiţiile din Certificatul de Urbanism.

3.În perioada de execuţie a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, a zonelor apropiate şi se va respecta întocmai tehnologia de execuţie prezentată în documentaţie, luându-se măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice; în cazul producerii unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri revine beneficiarului.

4.Beneficiarul, prin intermediului constructorului, are obligația să asigure scurgerea normală a apelor, pe perioada execuţiei lucrărilor.

5.Beneficiarul este obligat să asigure secțiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrărilor de artă în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrărilor de artă în albia minoră în aval, pentru a respecta parametrii avizați.

6.Beneficiarul, prin intermediul constructorului, va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.

7.Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorată fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

8.Pe perioada execuției lucrărilor de investiții la acest obiectiv, se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albiile cursurilor de apă, fără avizul A.B.A. Olt.

9.Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață.

10.La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru.

11.În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

12.După executarea lucrărilor, beneficiarul prin intermediul constructorului are obligația să curețe albia cursului de apă de materialele rămase, pentru a nu obtura secțiunea de scurgere.

13.Beneficiarul lucrarii de investiţie, are obligaţia de a obţine celelalte avize şi acorduri necesare emiterii autorizaţiei de construire.

14.In cazul în care, pe perioada de execuţie apar elemente noi neprecizate în documentatia tehnicã de fundamentare, beneficiarul are obligaţia sa solicite aviz modificator de gospodãrire a apelor.

15.Beneficiarul are obligaţia conform Legii Apelor 107 din 1996 sã anunţe în scris la S.G.A. Braşov data începerii lucrãrilor cu cel puţin 10 zece zile înaintea începerii acestora.

16.	Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în acviferul freatic sau în cursuri de apã atât pe perioada executãrii construcţiei cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

17.Execuţia lucrãrilor avizate nu va pune în pericol lucrãrile existente în albie şi malurile cursurilor de apã precum şi execuţia altor lucrãri hidrotehnice necesare în viitor.

18.Lucrãrile hidrotehnice afectate accidental de lucrãrile de investiţie din prezentul act, vor fi aduse la parametrii iniţiali de functionare de cãtre beneficiarul lucrãrii.

19.Pe perioada de execuţie a lucrãrilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul şi intervenţia pentru execuţia unor lucrãri sau acţiuni necesare în caz de inundaţii, poluari accidentale sau alte situaţii specifice cursurilor de apã. Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei sau exploatarii acestora, datorata viiturilor sau altor fenomene independente de activitatea de intretinere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice, intra in sarcina beneficiarului.

20.In timpul execuţiei lucrãrilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor. Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albiile acestora.

21.Orice poluare accidentalã produsã de beneficiar va fi anunţatã în timp util la dispecerat S.G.A. Braşov telefon 0268/414567 şi se vor lua mãsuri operative de stopare şi eliminare a cauzelor ce au produs-o precum şi înlãturarea efectelor acesteia.

22.Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albia acestora.

23.Conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare Art. 81, alin. (3^4), beneficiarii lucrărilor de tip traversări/subtraversări bunuri administrate de Administrația Națională ”Apele Române”, au obligativitatea plății tarifului de utilizare.

24.După finalizarea lucrărilor beneficiarul are obligația de a solicita Autorizaţia de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu completările şi modificările ulterioare, in baza unei documentaţii tehnice întocmitã conform normelor de conţinut prevãzute de Ordinul MAP  nr.  891/2019 de cãtre o firmã certificatã MAP.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Se vor respecta condițiile  impuse de ceilalți avizatori prin avizele obținute și proiectele înaintate spre avizare;

- Deşeurile rezultate pe parcursul derulării lucrărilor vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale şi stradale;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor şi a deşeurilor rezultate pe parcursul execuției lucrărilor;

- Pe tot parcursul execuţie lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect.

- Se va respecta programul de lucru impus de Primaria Comunei Tărlungeni în concordanță cu programul de odihnă a locuitorilor din zonă în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificările ăi completările ulterioare, privind liniștea publică, pe toată perioada de execuție a lucrărilor de construire;

- Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se  vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa.

- Se vor respecta prevederile HG nr. 1756/2006 cu modificările şi completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil şi de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Respectarea duratei de execuţie a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atât pe perioada execuției lucrărilor cât și după aceasta;

- Vor fi luate  măsuri pentru limitarea vibrațiilor  produse de săpătură   prin  utilizarea  de  tehnologii performante  de execuție și  de fundare, în vederea  încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametrii optimi, în zona amplasamentului, în perioada realizării lucrărilor de construcție, se vor respecta următoarele condiții:

  - utilizarea apei, pentru suprimarea prafului, în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfârșitul fiecărei săptamâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

  - minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, măcinare, nisip, pietriș, activități de sablare/șlefuire, etc.);

  - se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împraștierii cauzată de vânt;

  - curățarea/spălarea vehiculelor care ies de pe șantier;

  - oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Organizarea de şantier, pentru lucrările prevăzute prin proiect, va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane si mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare, etc;

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor, toaleta ecologică), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier si a vecinătăţilor), după caz;

- întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

- se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

- este interzisă amplasarea în incinta organizării de șantier a stațiilor de preparare beton, fără asigurarea sistemului de preepurare ape uzate tehnologice și a sistemului de protecție a atmosferei împotriva poluării cu pulberi;

- Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10.009/2017;

Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat cu Ord. MS nr. 562/2023;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform art. 21, alin.(4) din OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esentială D) igiena, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau

autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar in situatia cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul  proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU A.A.A,                                                 ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                Mirela MOISĂ

ÎNTOCMIT:                                                                ÎNTOCMIT:

Consilier  Gabriela Maria COJOCARU                             Consilier  Iulia ENE