Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. ............/.......................

Ca urmare a solicitării depuse de SC KAUFLAND ROMANIA SCS prin Lienerth Daniel, cu sediul în București, str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, sec. 2,  înregistrată la APM Brașov cu nr. 8357  din 22.06.2023, în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu  modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

și ca urmarea a completării documentației cu nr. 10731/16.08.2023, nr. 13572/09.10.2023 și nr............., autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 01.11.2023, că proiectul „Construire hypermarket P, container și cort imbiss, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin retentie, statii incarcare vehicule electrice, amenajari exterioare in incinta (platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, padocuri carucioare), imprejmuire, totem si elemente de semnalistica publicitara, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, bransamente utilitatii, instalatii interioare, retele exterioare, organizare de santier, amenajare statie de transport public si amenjare sens giratoriu, amenajare drum-strada Gorganului, amenajare pista biciclete, amenajare spatii verzi”, propus a se realiza in judetul Brasov, mun. Sacele, str. Campului, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 107439 Săcele, nr. cad. 107439, CF nr. 119706 Săcele, nr. cad. 119706, CF nr. 116080 Săcele, nr. cad. 116080, CF nr. 102323 Săcele, nr. cad. 102323, CF nr. 102324 Săcele, nr. cad. 102324, CF nr. 120263 Săcele, nr. cad. 120263, CF nr. 106978 Săcele, nr. cad. 106978, conform Certificatului de Urbanism nr. 221 din 25.04.2023, eliberat de Primăria Municipiului Săcele,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul  se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 10, alin b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

- titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

- în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:

Obiectiv Kaufland România SCS: CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Scopul proiectului este de a construi un hypermarket Kaufland alcătuit dintr-un ansamblu de 4 corpuri de clădire având regim de înălțime P, amenajarea sensului giratoriu - strada Câmpului, amenajarea drumului – strada Gorganului DE 161, amenajarea pistei de biciclete pe latura de Sud a terenului și amenajarea spațiilor verzi.

Situaţia existentă:

Terenurile ce au generat prezenta documentație sunt localizate în intravilanul Municipiului Săcele, având în vecinătate locuințe individuale, loturi libere de construcții, hale și construcții agricole provizorii.

Conform reglementărilor, terenurile se află la limita de nord a Municipiului Săcele, într-o zonă cu funcțiunea dominantă de zonă industrială (nepoluantă), depozite și prestări servicii. În zonă au fost desprinse și reglementate zone în care s-au construit locuințe.

Situatia propusa:

Zona studiată este alcătuită din 4 (patru) parcele proprietate privată și alte terenuri aflate în proprietatea Municipiului Săcele, altele alcătuiesc conexiuni în zonă.

Încă de la faza PUZ, au fost avute în vedere operațiuni cadastrale menite să asigure funcționalitatea obiectivului, și anume: dezmembrarea unor suprafețe de teren necesare modernizării căilor de circulație (amenajare girație), alocarea suprafețelor amenajării spațiului verde, respectiv unificarea suprafețelor destinate efectiv Hypermarket-ului.

Acest proiect include:

Lucrări în interiorul limitei de propietate

Hypermarket-ul Kaufland va fi deservit de următoarele dotări specifice funcțiuni:

- Container bufet Imbiss și cort, padocuri cărucioare, stație de autobuz

- Post trafo, bazin rezervă incendiu, bazin de infiltrare, stații încărcare vehicule electrice

- Amenajări exterioare în incintă (platforme parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, rampă andocare)

- Instalații interioare și rețele/lucrări tehnico-edilitare, branșamente utilități

- Amenajare împrejmuire teren, loc de joacă

- Amplasare panouri publicitare pe teren și pe fațadele clădirii, precum și totem publicitar

Lucrări în afara limitei de propietate

Amenajare sens giratoriu - Strada Câmpului, amenajare parțială profil stradal – Strada Câmpului, amenajare profil stradal aferent limitei de propietate Kaufland- strada Gorganului DE 161, amenajare pistă de biciclete aferente limitelor de proprietate Kaufland pe latura de Sud – Est, amenajare spații verzi pe domeniul public aferent sensului giratoriu.

Se propun următorii indicatori/parametri urbanistici:

| BILANT TERITORIAL PROPUS HIPERMARKET |
| --- |
| OBIECT | Suparafata | UM |
| Suprafata teren | 15.802,00 | mp |
| Hipermarket (Regim de inaltime P) |
| Suprafata construita la sol | 4.634,58 | mp |
| Suprafata construita desfasurata | 4.634,58 | mp |
| Anexe (post trafo + container Imbiss Grill si Cort+statie autobuz, Regim de inaltime P) |
| Suprafata construita la sol | 81,51 | mp |
| Suprafata construita desfasurata | 81,51 | mp |
| TOTAL |
| Suprafata construita la sol totala | 4.716,09 | mp |
| Suprafata construita desfasurata totala | 4.716,09 | mp |
| INDICI |
| POT | 29,84 | % |
| CUT | 0,29 | - |
| Spatiu verde (20,45%) | 3.232,25 | mp |
| Alei pietonale, parcari | 7.543,11 | mp |
| Loc de joaca | 96,02 | mp |
| LOCURI DE PARCARE |
| Persoane cu dizabilitati | 8 | buc. |
| Mama si copilul | 5 | buc. |
| Incarcare electrica | 3 | buc. |
| Locuri de parcare | 186 | buc. |
| Total locuri de parcare | 202 | buc. |

Fundații magazin

Fundațiile magazinului sunt tip fundații pahar prefabricat, specifice structurilor prefabricate de beton armat. Acestea sunt alcătuite dintr-o talpă de beton armat monolit de 70cm grosime în care se înglobează “gulerul/paharul” de beton armat prefabricat. Încastrarea și fixarea stâlpului de beton armat prefabricat în fundație se realizează prin intermediul unui mortar cu contracție compensată (echivalentul unui beton de clasa C50/60) sau beton cu agregate mărunte turnat în spațiul liber dintre stalp și “gulerul” fundației.

Perimetral este dispus un soclu de beton armat prefabricat de 34cm grosime. Soclul are o structură tristrat, 16cm de beton armat + 8cm de polistiren (termoizolație) + 10cm beton armat cu rol de protecție a termoizolației (conform caietului de sarcini KABA 2023).

Fundații pilon publicitar (22m), Panouri publicitare, BACKLIT și EKW

Prezentul proiect cuprinde și realizarea unui pilon publicitar (H=22m), a 3 EKW-uri, a 2 panouri publicitare BACKLIT și a 2 panouri publicitare tip WA2.

Fundația pilonului publicitar (H=22m) este realizată dintr-un bloc având dimensiunile în plan de 7.00x7.00m și înălțimea de 1.40m și un cuzinet de 2.40x2.40m cu înălțimea de 1.20m.

Fundația panourilor publicitare BACKLIT este formată dintr-un bloc de beton cu dimensiunile în plan de 2.00x2.40m și înălțimea de 100cm. Pentru panoul publicitar WA2 fundația este realizată dintr-un bloc de beton armat (2.00x4.10m) și un cuzinet (90x2.90m).

Fundații IMBISS și Cort IMBISS

Prezentul proiect prevede și montarea în parcare a unui container IMBISS și a unui CORT IMBISS. Containerul IMBISS este prefabricat, acesta se montează pe o platformă betonată ce sprijină pe o pernă de piatră spartă amestec optimal și are prevăzută o bașă care deservește funcționarea containerului.

Cortul IMBISS este realizat dintr-o structură metalică (stâpi, grinzi și tablă cutată) tip copertină cu 4 stâlpi circulari în colțurile acesteia. Sistemul de fundare este reprezentat de fundații izolate cu grinzi de echilibrare dispuse pe cele două direcții ortogonale, între fundații. Fundațiile izolate sunt compuse dintr-un bloc de beton simplu și un cuzinet de beton armat în care se înglobează buloanele și piesele de prindere ale stâlpilor suprastructurii.

Finisaje exterioare:

Magazin – Corp 1, regim de înălțime parter

Închiderile vor fi executate cu sisteme de panouri sandwich cu miez din vată minerală și panouri prefabricate din B.A. cu termoizolație, respectiv pereți cortină din profile de aluminiu și vitraje din geam termopan. Acoperișul se va executa din tablă trapezoidală autoportantă, barieră de vapori din folie PE, termoizolație din vată minerală si hidroizolație cu autoprotecție.

Post trafo – Corp 2, regim de înălțime parter

Anvelopa este prefabricată din BA, cu uși metalice.

Container IMBISS si Cort IMBISS – Corp 3, regim de înălțime parter

Zona de grill este propusă în estul magazinului, în zona de parcare.

Imbiss-ul este o construcție de tip container prefabricat cu toate dotarile incluse.

Cortul este o construție din cadre metalice cu închiderile din tâmplărie de aluminiu cu vitraje din geam termopan.

Stație autobuz – Corp 4, regim de înălțime parter

Stația de autobuz este propusă în sudul magazinului, pe limita de proprietate a magazinului. Stația va avea o structură din profile metalice și închideri cu panouri alucobond și panouri din sticlă securizată. Acoperișul va fi tip terasă necirculabilă și se va executa din tablă autoportantă.

Rezervor subteran pentru stins incendii cu instalații de hidranți/sprinklere

Rezerva de apă pentru incendiu va fi poziționată subteran în partea de vest a Hypermarket-ului, în zona de aprovizionare. Aceasta va asigura alimentarea instalației de sprinklere și a hidrantilor. Volumul util de apă pentru sprinklere de 460mc. Volumul util de apă pentru hidranții interiori și exteriori de 165mc.

Bazin de retenție ape pluviale prin infiltrare

Bazinul de retenție ape pluviale prin infiltrare va fi poziționat subteran în partea de sud - est a amplasamentului.

Apele pluviale de pe amplasament sunt tratate și colectate într-un bazin de retenție amplasat în partea de sud est a amplasamentului. Apele din acest bazin se vor infiltra direct în sol. În zona nu există canalizare pluvială în care să poate fi deversatele apele pluviale colectate de pe amplasament.

Spațiu de joacă și recreere pentru copii și adulți

Spațiul de joacă va fi poziționat pe latura de nord a amplasamentului. Acesta va fi dotat și echipat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Împrejmuire

Configurația finală și materialul din care se va realiza se vor stabili în urma proiectului tehnic.

Înălţime împrejmuire: 2.00m.

UtilitĂȚi

Alimentarea cu apă a investiției se face din punctul de racord care se va realiza la limita de proprietate (din căminul de apometru). Contorul de apă va fi prevăzut cu doi robineți de sectorizare situați de o parte și de alta a acestuia. Din căminul de racord se alimentează consumatorii de apă prin intermediul unei conducte de PEHD Ø90, PN10, montată subteran până în punctul tehnic din clădire (camera ACS). În camera ACS se realizează o separare între gospodaria de stins incendiu și ceilalți consumatori de apă prin intermediul unei vane anti-refulare. Din camera ACS va pleca o conductă pentru alimentarea cu apă a gospodariei de incendiu. Conducta respectivă va fi realizată din polietilenă de înaltă densitate. Toate traseele exterioare de  alimentare cu apă, vor fi pozate sub adâncimea de îngheţ, într-un pat de nisip

Canalizarea menajeră exterioară de canalizare a fost realizată în sistem separativ în interiorul incintei. S-a prevăzut o rețea pentru preluarea apelor menajere, o rețea pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperiș și o rețea de canalizare a apelor pluviale colectate de pe platforme.

Reţeaua de canalizare menajeră exterioară va fi realizată cu ţevi PVCKG SN4, pozate la panta minimă pentru această conductă (0,7%). Pentru tratarea apelor uzate cu conținut de grăsimi rezultate din zonele de preparări alimentare și condens vitrine frigorifice au fost prevăzute separatoare de grăsimi cu debitul de 4l/s din beton montate îngropat în exteriorul clădirii. Separatoarele vor avea capacitatea de 400 l de reținere a nămolului. După tratare prin intermediul separatoarelor de grăsimi, apele uzate vor fi deverasate în reţeaua exterioară de canalizare menajeră. Toate separatoarele de grăsimi vor fi prevăzute cu punct de prelevare probe. Apele uzate menajere la descărcarea in rețeaua publică de canalizare menajeră vor respecta condiţiile/parametrii impuși de NTPA001-2002 – Normativ privind norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Căminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal minim 1m. Căminele de vizitare vor fi compuse din: fundaţie de cămin, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire și posibilitate de zăvorâre conform KABA  (EW5).

Canalizarea pluvială: Apele pluviale de pe platforme (drumuri interioare de acces și parcare autoturisme) se vor colecta cu ajutorul gurilor de scurgere și a rigolelor, transportate cu ajutorul unei retele distincte și vor fi deversate în bazinul de retenție. Înainte de descărcare în acesta, apele vor fi tratate de posibilele infestări cu hidrocarburi cu ajutorul unui separator de hidrocarburi, cu fitru coalescent și decantor de nămol, astfel încât parametrii acestor ape la descărcarea în căminul de racord la canalizarea publică să respecte condiţiile impuse de NTPA001-2002. Gurile de scurgere vor fi de 500x500mm, element standard din părţi prefabricate de beton, element de acoperire din beton cu garnitură şi ramă. Capac cu ramă şi grilaj din fontă, lăţimea fantelor 23-24 mm, lungimea fantelor <170 mm. Clasă de încărcare D 400 kN conform KABA (EW1) Găleată zincată pentru împurităţi, cca. 40 l, scurgere cu blocaj pentru miros, diametru nominal 150 mm.

Apele pluviale de pe acoperişul clădirii vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare exterioară realizată exclusiv în acest scop, urmând ca apoi a fi descarcate în bazinul de retenție din incintă. Din bazinul de retenție, apele vor fi deversate prin infiltrare direct în sol.

Conductele utilizate pe rețele pluviale vor fi din tuburi PVCKG îmbinate cu mufe şi inele de cauciuc. La intersecții și schimbări de direcție şi la distanţe de maxim 50m în aliniament vor fi montate cămine de vizitare din beton cf. STAS2448.

Căminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal minim 1m. Căminele de vizitare vor fi compuse din: fundaţie de cămin, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire si posibilitate de zăvorâre conform KABA  (EW5).

Instalații de stins incendiu:

Echiparea clădirii cu instalații de stingere a incendiilor se va face după cum urmează:

- hidranți exteriori supraterani Dn100.

- hidranți interiori cu un jet in funcțiune simultană.

Se propun 2 rezervoare subterane, un rezervor pentru sprinklere având un volum util de apă de 460 mc și un rezervor pentru hidranți interiori și exteriori având un volum util de apă de 165mc.

Rezervoarele vor fi prevăzute cu senzori de nivel pentru a sti în permanență nivelul apei din bazine. Senzorii de nivel vor transmite informațiile în camera de supraveghere. Se vor prevedea de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza în permanență nivelul apei din rezervoare. Asigurarea parametrilor de debit și presiune necesari funcționării instalațiilor de stins incendiu este realizată cu ajutorul grupurilor de pompare, adoptând configurația următoarea :

Grup de pompare pentru sprinklere: minim 2 pompe electrice (pompa activă + rezerva  și un pilot).

Grup de pompare pentru hidranți interiori și exteriori : minim 2 pompe electrice (activă + rezervă și un pilot ).

Atât rezervorul de sprinklere cât și rezervorul de hidranți se vor prevedea cu câte un racord Storz tip A Dn100 pentru alimentarea cu apă a pompelor mobile de incendiu.

Amplasamentul este asigurat din punct de vedere al dotărilor edilitare, fiind prezente rețele de alimentare cu apă, canalizare menajeră, energie electrică și reţele voce-date. Clădirea va fi dotată cu instalații sanitare & PSI, electrice și de încălzire. Nu este necesar racord de gaz.

Alimentarea cu energie electrică a clădirii, din reţeaua Operatorului de distribuție se va realiza conform Avizului Tehnic de Racordare eliberat de către acesta, la cererea Investitorului.

Pentru alimentarea cu energie electrică se consideră necesar amplasarea unui Post de transformare propriu 20/ 0,4 kV/ 1000 kVA, în apropierea clădirii.

Contorizarea energiei electrice se va realiza pe medie tensiune în postul de transformare. Suplimentar se vor monta contoare cu impuls intermediare pentru receptoarele din magazinul Kaufland (NSHV-AV), receptoarele din sala de vânzare (UV2), iluminat sală de vânzare, alee Mall (UV4), receptoarele din parcare (UV6), ventilație spaţiu vânzare şi comanda ei. Pentru fiecare concesionar se va prevedea câte un contor montat în tabloul HV-Konz.

Pentru alimentarea de rezervă în cazul căderii tensiunii de la reteaua furnizorului de energie se va prevedea un grup electrogen de intervenţie, care va prelua următoarele receptoare:

- tablou electric pentru receptoarele vitale NSHV-SV;

- tablou electric baterie centralizată pentru iluminat de securitate T.SIB;

- tablou electric pentru desfumare T.DESF;

- circuitele de putere pentru pompele de sprinklere şi de hidranţi.

Alimentarea cu gaz:

Nu este prevăzută prin proiect alimentarea cu gaz a obiectivului.

## - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Accesul pe zona care face obiectul studiului se face atât direct din Ocolitoarea Săcele DN1A – Str. Câmpului cât și din drumul DE 161 perpendicular pe Drumul Național, propus spre modernizare. Accesul direct la Ocolitoarea Săcele asigură legătura în zona de dezvoltare nord a Municipiului Săcele asigurând și accesurile auto suplimentare pentru cele două incinte din laterala acestora. Pentru o bună relaționare a traficului în intersecție se propune un rond de circulație dimensionat și configurat corespunzător cu asigurarea accesului pentru toți riveranii, inclusiv ai DN1A.

Accesul auto pentru clienți se va face pe două laturi din zona de sud și din zona de est. Accesul în zona de aprovizionare se va face din Str. Câmpului.

LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Pentru executarea lucrărilor de construcţie este necesară asigurarea unei organizări de şantier corespunzătoare.

Depozitarea materialelor sau a deşeurilor se va face doar în interiorul şantierului.

Pe toată durata lucrărilor de execuţie se va păstra curăţenia în jurul şantierului.După finalizarea lucrării se va reface zona afectată şi se vor amenaja spaţiile verzi.

În suprafața de organizare de șantier se vor dispune următoarele:

• porți de acces;

• barăci;

• grupuri sanitare ecologice cu rezervor vidanjabil;

• zone de parcare;

• zone destinată depozitării pamântului rezultat din excavări;

• suprafețe destinate depozitarii materialelor de constructie ce vor fi puse in operă;

• in zona acceselor se vor amenaja platforme pentru spălarea roților camioanelor;

• se vor amenaja drumuri de incinta din balast și piatră spartă pentru accesul traficului greu.

- localizarea organizării de șantier;

Lucrările de execuție se vor desfășura în incintă, în aria delimitată pentru organizarea de șantier aferentă acestui obiectiv.

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier executanții vor lua toate măsurile de semnalizare si dirijare a circulației pietonale și auto. Asigurarea utilităților pentru șantier cade în sarcina executanților. Executanții vor asigura toalete ecologice și le vor menține în condiții de igienă adecvată tot timpul. Toaletele ecologice vor fi agrementate astfel încât să nu se producă în nici un fel contaminarea zonelor în care sunt amplasate. Rezidurile de la toalete se vor colecta prin vidanjare de firme specializate. Se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale existente în zonă.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Executanții vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni intrarea sau iesirea din șantier a mijloacelor auto care pot răspândi noroi sau alte deșeuri pe suprafața drumurilor sau a căilor pietonale adiacente și va trebui să indeparteze imediat astfel de materiale răspândite pe suprafața drumului. Zona aferentă organizarilor de șantier se va amenaja cu un strat de piatra spartă, după decaparea stratului vegetal.

Execuția prefabricatelor se va face în instalații centralizate, autorizate în acest scop, transportul lor pe șantiere făcându-se numai pe măsura punerii lor în operă, cu respectarea legislației în vigoare. Materialele de masă vor fi aduse pe șantier tot pe măsura punerii lor în operă și în consecință depozitate doar temporar. Apele pluviale vor fi descărcate natural, la nivelul solului. Nu există pericole de infiltrații, întrucât nu se vor depozita combustibili. Acestea vor fi aduse pe masura utilizării lor și ulterior transportate la baza executantului.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După finalizarea construcției, pe amplasament se vor desfășura activități specifice de redare a terenului la starea initiala in scopul limitarii  unui potential  impact rezultat în urma activității de construcție.

Se va asigura eliminarea tuturor tipurilor de deșeuri generate pe amplasament din activitate de construcție prin operatori autorizați.

Activitățile de refacere a amplasamentului vor consta în curățarea terenului de posibilele resturi de materiale de construcție rămase în amplasament, respectiv în așternerea unui strat de sol vegetal la suprafața liberă a terenului. După terminarea lucrărilor de construcție se va efectua activitatea de plantare/insămânțare. Se vor planta arbori, cu înălțimi între 2 și 3 metri, specii de provenienţă locală sau adecvate pentru această locaţie.

În caz de incendiu, sunt prevăzute sisteme active (detecție și stropire) care acționează instantaneu și nu permit dezvoltarea incendiului.

În perioada de postutilizare a construcțiilor, lucrările de mediu vor consta în desfacerea construcțiilor prin metode specifice, fără afectarea vecinătăților și conservarea vegetației. Orice reutilizare a materialelor recuperate se va efectua în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii: nu este cazul;

d) productia de deșeuri:

Pe perioada execuției:

Materialul rezultat în urma evacuării va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Eventualele resturi de materiale de construcție rezultate din edificarea obiectivului sau deșeuri menajere vor fi colectate în recipienți corespunzători (pubele și/sau containere) și apoi evacuate la groapa de gunoi.

Deșeuri menajere rezultate din activitatea de exploatare a clădirii sunt precolectate prin intermediul europubelelor și apoi colectate de compania de salubritate și evacuate la groapa de gunoi.

Eventualele deșeuri rezultate din activitatea de întreținere a arborilor și arbuștilor sau, în timp, eventualele reparații ale clădirii vor fi, de asemenea, colectate în pubele și acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

- Modul de stocare și transport a deșeurilor solide – conținutul pubelelor și/sau containerelor vor fi transportate și evacuate la groapa de gunoi cu autospeciale de către o companie specializată.

În spațiile alimentare nu se vor acumula deșeuri alimentare sau alte deșeuri, cu excepția celor care nu pot fi evitate pentru funcționarea unității. Deșeurile alimentare și alte deșeuri vor fi colectate și depozitate temporar în containere închise ermetic. Acestea vor fi menținute în stare buna de funcționare și vor permite cu ușurință igienizarea și dezinfecția.

Spațiile pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor sunt administrate astfel încât să poată fi menținute curate și să fie protejate împotriva insectelor și animalelor dăunătoare, precum și împotriva contaminării alimentelor, apei potabile, echipamentelor și spațiilor alimentare.

Deșeurile vor fi colectate și depozitate, în exteriorul clădirii, în zona rampei de aprovizionare, într-un container capsulat. Eliminarea deșeurilor se face printr-o ușă secțională acționată electric din interiorul clădirii din încăperea special amenajată, camera de expediție. Preluarea deșeurilor de către firmele specializate, se va face conform unui program orar, astfel încât să nu se suprapună cu timpul de aprovizionare cu marfa. Suprafața pavimentului este intreținută în condiții igienice și va fi ușor de curățat și, după caz, de dezinfectat. Această cerință este îndeplinită prin utilizarea unor materiale împermeabile, nonabsorbante, netoxice și lavabile.

Ambalajele- carton, paleți de lemn sau plastic, folii de polietilenă, rezultate din desfacerea mărfurilor descărcate sunt depozitate în interiorul spațiului de manipulare a mărfurilor până la predarea către Depozitul Central Ploiești, de unde sunt valorificate prin operatori autorizați.

Gestiunea deșeurilor:

Amplasamentul este dotat cu europubele din PP, adăpostite într-o nișă poziționată în zona rampei de aprovizionare cu marfă. Deșeurile sunt colectate selectiv, în funcție de tipul acestora și apoi preluate din firme specializate în vederea valorificării/eliminării nepoluante.

Deșeurile produse pe amplasament din funcționarea Hipermaketului și modul de stocare temporară al acestora, înaintea valorificării/eliminării prin colectori autorizați se prezintă în continuare:

Hypermarketul va deține pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate:

Conteiner fix de împachetare carton cu presă de balotat deșeuri din dotarea magazinului tip DIXI 80 SDL, capacitate de 1,5mc, presiunea cilindru 80T care presează și scoate automat baloți de hârtie cu masa aproximativă pe palet/balor de 500-600kg.

Deșeurile menajere se colectează și se vor elimina de societatea de salubrizare, conform Contractului de prestări servicii de salubritate.

Hypermarketul are în dotare și un container mobil de împachetare deșeu menajer: Presă – container pentru deșeuri menajere BERGMAN tip MPB 907-ST/20, putere 5,5kW, presiune de lucru 210 bar, capacitate 20,8mc, deșeurile menajere produse se vor elimina de societatea de salubrizare.

Deșeuri din ambalaje de hârtie și carton, cod deșeu 15 01 01 -  depozitate în recipiente de plastic pe rotile, presate cu presa și predate Depozitului Central Ploiești.

Deșeuri din ambalaje de material plastic, cod deșeu 15 01 02, rezultate din incinta magazinului, sunt depozitate în saci și predate Depozitului Central Ploiești.

Deșeurile colectate de la clienți în container de colectare deșeuri nepericuloase (PET, sticlă, aluminiu) -  Aparat Tomra T și valorificate de către operator autorizat.

Deșeurile de lemn (paleți), cod deșeu 15 01 03, stocate în loc amenajat și predate Depozitului Central Ploiești.

Deșeu de ambalaje metalice, cod deșeu 15 01 04, depozitate în recipiente de capacități corespunzătoare și valorificate de către operator autorizat.

Deșeuri de ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe chimice de ambalaje, cod deșeu 15 01 10, provenite de la substanțele de igienizare ale spațiilor care fac parte din categoria substanțelor chimice periculoase, depozitate în recipiente de capacități corespunzătoare și eliminate prin operatori autorizați.

Deșeuri de origine animală, cod deșeu 02 02 02, 02 02 03 (produse de origine animală, nedestinată consumului uman) – carne, preparate din carne, lactate expirate sau depreciate calitativ, depozitate în loc special amenajat în zona de andocare, în lăzi frigorifice cu temperatură controlată, lăzile fiind inscripționate, iar deșeurile fiind păstrate sub cheie, până la preluarea de către operatori autorizați.

Baterii alcaline, cod deșeu 16 06 04, 20 01 22 cantități variabile, depozitate în recipienți de material plastic, în loc special amenajat, până la preluarea de către operatori autorizați.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35, 20 01 36 cantități variabile, depozitate în recipiente corespunzătoare din plastic, în loc special amenajat, până la preluarea de către operatori autorizați.

Deșeuri tuburi floreșcente și alte deșeuri cu conținut de mercur ( surse de iluminat), cod deșeu 20 01 21*, depozitate în cutii de carton/plastic, în loc special amenajat, până la preluarea de către operatori autorizați.

Deșeuri de ulei și grăsimi comestibile, cod deșeu 20 01 25, depozitate în recipiente de plastic, închise cu capac și valorificate prin contract cu operator autorizat.

Nămoluri de la separatorul de ulei/apă, cod deșeu 13 05 02* și de ulei de la separatorul de ulei/apă, 13 06 06*, care se vor preda la colectori autorizați, direct din separatorul de produse petroliere și preluate pentru eliminare.

Deșeuri menajere și asimilabile, cod deșeu 20 03 01, depozitate în europubele, într-un țarc amenajat în zona adiacentă rampei pentru aprovizionare în europubele și în containerul PREASĂ tip BERGMANN și eliminate de societatea de salubritate.

Deșeurile de ulei mineral uzat de motor și sintetic/uleiuri auto uzate rezultate de la clienții hypermarket-ului care achiziționează uleiuri din cadrul magazinului, la cererea acestora se poate prelua de hypermarket și depozita provizoriu în butoi metalic cu capac etanș și predate pentru valorificare către operatori autorizați.

Deșeurile reciclabile sunt colectate selectiv separat, pe tipuri și sunt predate unităților centralizate în vederea valorificării.

Cantitățile de deșeuri generate lunar și operațiunile de valorificare/eliminare a deșeurilor de pe amplasament:

Deșeurilor generate pe amplasament în timpul exploatării sunt deșeuri menajere sau ambalaje specifice funcțiunii comerciale. Acestea vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate. Deșeurile estimate generate la construire se vor precolecta în containere cu capacități adecvate și vor fi valorificate/eliminate cu societăți autorizate.

- poluarea și alte efecte negative:

# Protecţia calităţii apelor

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Apele uzate generate pe perioda de șantier sunt de tip menajer.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în colectorul de canalizare Bc Dn 500 mm existent pe strada Câmpului.

Este interzisă deversarea apelor pluviale în rețeaua de canalizare menajeră.

Căminele de vizitare aferente branșamentelor de apă canal se vor amplasa la distanța de 1,0 m de limita proprietății, în interiorul incintei.

Alimentarea cu apă

Utilizarea apei:

Apa va fi utilizată în scop :

- igienico-sanitar, tehnologic

- pentru stingerea incendiilor

Sursa de apă:

Pe strada Măceșului operatorul regional Compania Apă Brașov are în funcțiune rețea centralizată de alimentare cu apă PE Dn 110 mm.

Instalaţii de captare: se va prevedea 1 branșament PEHD Dn 110 mm, L = 10,8 m la reţeaua de distribuţie stradală în cămin de branșare echipat cu sistem de măsurare a debitelor.

În căminul apometru (CA) se va monta contor de apă prevăzut cu doi robineți de sectorizare situați de o parte și de alta a acestora.

Instalaţii de tratare: apa va fi utilizată la calitatea de prelevare.

Instalaţii înmagazinare apa potabila in scop igienico menajer:  Nu este cazul.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

Din căminul apometru se alimentează consumatorii de apă prin intermediul unei conducte de PEHD Ø90, PN10, L = 6 m montată subteran până în punctul tehnic din clădire (camera ACS). În camera ACS se realizează o separare între gospodaria de stins incendiu și ceilalți consumatori de apă prin intermediul unei vane anti-refulare.

Din camera tehnică, rețeaua de alimentare cu apă potabilă ce alimentează consumatorii are o lungime L = 52 m.

Din căminul apometru mai este proiectată o rețea de alimentare cu apă PEHD Dn 25, 50 mm, L = 211 m.

Instalaţiile interioare sunt montate aparent sau îngropate în funcţie de materialul utilizat.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Asigurarea apei pentru stingerea incendiilor se va face din aceeași sursă.

Pentru asigurarea debitelor și presiunilor necesare la consumatori se prevede înființarea unei gospodări de apă subterană.

La determinarea capacității rezervoarelor de incendiu au stat următorii parametrii: timpul de funcționare și debitul.

Debitele instalaţiilor de stingere conform normelor în vigoare sunt:

-Qhi = 4.2 l/s – pentru hidranți interiori

-Qhe = 15 l/s – pentru hidranți exteriori,

-Qs = 82 l/s – pentru sprinklere.

Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiilor de stingere conform normelor în vigoare este:

-Thi = 10 min – pentru hidranți interiori, conform P118/2-2013

-The = 180 min – pentru hidranți exteriori, conform P118/2-2013

-Ts = 90 min – pentru sprinklere conform P118/2-2013

Rezerva de apă necesară pentru funcţionarea instalaţiilor de stins incendiu pe timpul teoretic de stingere este:

-Vhi = Qhi x Thi = 4.2 x 10 x 60 = 2520 L (volumul de apă pentru hidranți interiori)

-Vhe = Qhe x The = 15 x 180 x 60 = 162.000 L (volumul de apă pentru hidranți exteriori)

-Vhs = Qs x Ts = 82 x 90 x 60 = 442.800 L (volumul de apă pentru sprinklere)

-Vr = Vhi + Vhe + Vhs = 2.52 + 162 + 448,8 = 633.32 mc – volumul util de apă pentru rezerva de incendiu.

Se propun 2 rezervoare subterane, un rezervor pentru sprinklere având un volum util de apă de 460 mc și un rezervor pentru hidranți interiori și exteriori având un volum util de apă de 165mc.

Rezervoarele vor fi prevăzute cu senzori de nivel pentru a ști în permanență nivelul apei din bazine.

Senzorii de nivel vor transmite informațiile în camera de supraveghere. Se vor prevedea de asemenea indicatoare de nivel locale, vizibile pentru a se putea vizualiza în permanență nivelul apei din rezervoare. Asigurarea parametrilor de debit și presiune necesari funcționării instalațiilor de stins incendiu este realizată cu ajutorul grupurilor de pompare, adoptând configurația următoarea :

Grup de pompare pentru sprinklere: minim 2 pompe electrice (pompa activă + rezerva și un pilot).

Grup de pompare pentru hidranți interiori și exteriori : minim 2 pompe electrice (activă +

rezervă și un pilot ).

Atât rezervorul de sprinklere cât și rezervorul de hidranți se vor prevedea cu câte un racord Storz tip A Dn100 pentru alimentarea cu apă a pompelor mobile de incendiu.

Echiparea clădirii cu instalații de stingere a incendiilor se va face după cum urmează:

module automate de stingere a incendiilor cu pulbere;

- hidranți exteriori supraterani Dn100;

- hidranți interiori;

- instalații de sprinklere.

- hidranti exteriori

Stingerea din exterior se va asigura prin următoarea soluţie tehnică:

- sursă de apă: branşament în reţeaua publică;

- rezervor de înmagazinare îngropat;

- grup de pompare agrementat tehnic pentru incendiu montat în staţia de pompare;

- reţea de distribuţie pe care se montează hidranţii exteriori.

Distribuția pentru alimentare a hidranțiilor exteriori va fi de tip ramificat, realizându-se din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD Ø160, PN10).

Hidranți interiori

Alimentarea hidranților interiori se va face din rețeaua de hidranți exteriori. S-au prevăzut

hidranți interiori, amplasați astfel încât fiecare punct al clădirii să fie protejat de un jet.

Rețeaua de alimetare a hidranților exteriori și interiori PEHD Ø160, PN10, L = 231 m.

Sprinklere

Conform prevederilor art. 7.1. din Normativul P118/2-2013, construcţia având aria mai mare de 1250 m2 şi densitatea sarcinii termice mai mare de 840 MJ/mp, s-a prevăzut instalatie specială automată de stingere a incendiilor cu sprinklere.

Distribuția pentru alimentare a instalatiei specială automată de stingere a incendiilor cu sprinklere va fi de tip ramificat, realizându-se din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD Ø250, PN10).

Rețeaua de alimetare a hidranților exteriori și interiori PEHD Ø250, PN10, L = 57 m.

Canalizarea–evacuarea apelor uzate

Canalizarea apelor de pe amplasament se face în sistem separativ, de pe amplasament fiind emise următoarele tipuri de ape:

- Ape uzate de tip igienico-menajere;

- Ape pluviale convențional curate;

- Ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi;

Apele uzate menajere

Apele uzate menajere vor fi preluate printr-un sistem de cămine şi transportate către reţeaua

publică de canalizare menajeră Dn 500 mm existentă pe strada Câmpului.

Pentru tratarea apelor uzate cu conținut de grăsimi rezultate din zonele de preparări alimentare și condens vitrine frigorifice au fost prevăzute 3 separatoare de grăsimi tip.ACO

Lipumax C NS 4 cu debitul de 4l/s din beton montate îngropat în exteriorul clădirii.

Separatoarele trebuie sa aibă capacitatea de 400 l de reținere a nămolului.

Grăsimile vor fi preluate de către un operator specializat autorizat în baza unui contract.

După tratare prin intermediul separatoarelor de grăsimi, apele uzate vor fi deversate în

reţeaua exterioară de canalizare menajeră. Toate separatoarele de grăsimi vor fi prevăzute cu punct de prelevare probe.

Apele pluviale

În funcţie de cota ± 0.00 m se vor alege pantele de drenaj de pe zonele aferente platformei,

parcărilor precum şi trotuarelor.

Ape pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi

Apele pluviale de pe platforme (parcări autoturisme, drumuri de incintă) vor fi colectate cu ajutorul gurilor de scurgere și a rigolelor și direcționate spre separatorul de hidrocarburi și mai apoi în bazinul de retenție prin intermediul unei rețele de canalizare.

Rețeaua de canalizare pentru ape posibil impurificate cu hidrocarburi va fi realizată din conducte PVC KG Dn 160, 200,250,400 mm, L = 454,6 m.

Pentru tratarea apelor pluviale colectate de pe suprafaţa parcărilor și a drumurilor va fi folosit un separator de hidrocarburi cu decantor de nămol, cămin prelevare probe și filtru coalescent tip ACO Oleopator G NS150. Înainte de intrarea apelor pluviale în separatorul de hidrocarburi acestea vor fi trecute printr-o trapă de namol tip C 10000.

Din separatorul de hidrocarburi apele pluviale pre-epurate vor fi dirijate prin intermediul unei rețele PVC-KG Dn 400, L = 11,1 m către bazinul de retenție cu infiltrare în sol cu o capacitate V = 300 mc.

# Protecţia aerului

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Principalii poluanţi emiși în atmosferă în etapa de construcție sunt cei asociați:

- arderii carburanților în motoarele autovehiculelor și utilajelor: gaze de ardere (oxizi de azot (NOx), monoxidul de carbon (CO), oxizii de sulf (SOx), compuși organic volatile (COV)) şi particulele în suspensie,

- activităților propriu-zise de construcție (excavații, nivelări, resuspensie, etc.): particulele în suspensie (pulberi PM 10, PM 2,5).

În perioada de funcționare a obiectivului, activitățile specifice nu presupun operațiuni de prelucrare chimică, operațiuni generatoare de reacții chimice.

Tinând cont de cele menționate, se estimează că impactul produs asupra factorului de mediu aer este redus.

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

În etapa de construcție este necesară considerarea unui set de măsuri menite să asigure reducerea emisiilor de poluanţi, în special a particulelor de praf, constând în:

• utilizarea de vehicule şi utilaje de generație nouă, corespunzătoare din punct de vedere tehnic, cu un nivel redus al emisiilor;

• umectarea drumurilor de acces şi a tuturor suprafeţelor expuse la eroziunea eoliană;

• reducerea la minim necesar a suprafeţelor lipsite temporar de vegetaţie;

• un management adecvat al consumului de electricitate în cadrul organizării de şantier, în vederea reducerii consumului de combustibil necesar generatorului.

Metoda de construcție implică utilizarea de prefabricate, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor generate de această activitate.

# Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- sursele de zgomot şi de vibraţii

Impactul produs de zgomote și vibrații este datorat mijloacelor de transport care tranzitează zona și este cumulativ, temporar, generat  în perioada  de funcționare.

Echipamentele/utilajele din dotarea obiectivului sunt silențioase, cu nivel de zgomot și vibrații scăzute conform specificațiilor tehnice furnizate de producători.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Conform Normativului C125-2013 privind acustica în construcții și zone urbane (pag. 282) limitele prevăzute pentru nivelurile de virații sunt următoarele:

• tip de clădire: orice tip (cu excepția monumentelor istorice)

Descriere: viteză pe structură  la frecvențe: 1 – 100 Hz v < 12 – 20 mm/s

• tip de clădire: monumente istorice

Descriere: viteză pe structură  la frecvențe: 1 – 50 Hz v < 8 mm/s

50 – 90 Hz v < 8 – 12 mm/s

Din analiza unor evenimente similare, nivelurile globale de vibrații generate prin descărcări de materiale se situează sub 1mm/s la distanța de 50 m de locul de descărcare.

# Protecţia împotriva radiaţiilor:

(sursele de radiaţii; amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor): Nu este cazul, nici în etapa de construcție și nici în cea de funcționare a obiectivului nu se utilizează și nu se produc substanțe/preparate cu caracter radioactiv.

# Protecţia solului şi a subsolului:

Sursele indirecte de poluare a solului şi subsolului în etapa de realizare a lucrărilor de construcţie sunt reprezentate de:

• Posibile scurgeri accidentale de combustibili, uleiuri sau alte substanţe chimice;

• Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor;

• Gospodărirea necorespunzătoare a managementului deşeurilor generate

Acestea sunt surse potenţiale de poluare a solului şi subsolului, apariţia unor poluări putând fi doar de natură accidentală şi presupunând nerespectarea măsurilor prevăzute în proiect sau apariţia unor riscuri.

Lucrările de construcţie nu vor genera un impact direct asupra calităţii apelor subterane.

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului în etapa de funcţionare pot fi reprezentate de:

• Posibile scurgeri accidentale de substanţe (uleiuri, lubrifianţi, etc.) de la vehicule aflate pe amplasament;

• Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor (generate în principal în urma operaţiilor de mentenanţă).

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pe perioada de execuție, căile de acces al utilajelor vor fi pietruite.

Depozitarea deșeurilor generate din perioada de construcții se va face în spații special amenajate, pe platformă betonată, prevăzute prin proiect, pe categorii de deșeuri, iar eliminarea deșeurilor din incintă se va face prin operatori autorizați.

Respectarea procedurilor operaţionale şi a măsurilor de gestionare corespunzătoare în perioada de operare vor reduce la minim riscul producerii unor poluări accidentale.

Pe perioada de funcționare va fi asigurată curățarea separatoarelor de hidocarburi  prin operatori autorizați, iar rețeaua interioară de colectare ape pluviale va fi curațată și decolmatată de eventualele depuneri de nisip/pietre și material vegetal depus pe radierul conductelor.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – lucrările vor fi executate numai cu societăți autorizate, astfel încât să nu existe risc de accidente;  prin proiect au fost luate toate măsurile de siguranță astfel încât să nu existe risc de accident;

g) riscurile pentru sănătatea umană – titular a obținut Notificare Asistență de specialitate nr. 1745/A/23.08.2023, emisă de DSPJ Brasov. Se vor respecta  de asemenea  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, actualizat 2018, cu modificările și completările ulterioare;

2. Amplasarea proiectelor: intravilanul Municipiului Sacele;

a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor:

Imobile situate in intravilan conform P.U.G., apartinand domeniului public si domeniului privat al Municipiului Sacele si imobile proprietate privata conform extraselor de carte funciara nr. 56801/03.04.2023, nr. 56800/03.04.2023, nr. 56799/03.04.2023, nr. 56798/03.04.2023, nr. 56802/03.04.2023, nr. 56803/03.04.2023, nr. 56804/03.04.2023;

Cu act nr. 72515/12.06.2020 se intabuleaza dreptul se servitute de trecere pietonal si auto asupra unei suprafete de 51 mp din terenul cu nr. cad. 107439 ( pe o latime de 3,5 m identificata intre punctele 112, 113, 114, 115-80 din PAD), ca fond aservit in favoarea imobilelor cu nr. cad. 119146 si 119147 din CF nr. 119146 si 119147 UAT Sacele, ca fonduri dominate.

Folosinta actuala – teren avand categoriile de folosinta faneata, drumuri, arabile in suprafata totala de 34430 mp.

Destinatia – conform P.U.Z. – ZC – zona comert/ servicii, circulatii auto și pietonale, spatii verzi.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acestuia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;

ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;

iii) zonele montane și forestiere –nu este cazul;

iv) rezervatii și parcuri naturale – nu este cazul;

v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica –  nu este cazul;

vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri – nu este cazul;

vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;

viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: aria geografica și numarul persoanelor afectate – nu este cazul;

b) natura impactului – nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;

f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executării lucrărilor durata impactului va fi scurtă.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul.

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele:

- proiectul  nu  intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa:

-proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și intră sub incidența art.  54  din  Legea  Apelor  nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare. Titularul deține avizul de gospodărire a apelor nr. .......din ........... emis de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. ............din ....................emis de ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAȘOV.

.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

- Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

- Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale;

- Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

- Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curățeniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizării lucrărilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrării valorilor parametrilor vibrațiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparațiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor executa doar la societăți autorizate;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staționare, în zona șantierului;

- Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;

- În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

- Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic pe perioada execuției lucrărilor și dupa aceasta;

- Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție  care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Titularul proiectului răspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

- Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;

Se vor respecta prevederile Legii nr. 24/2007 (**republicată**) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzător titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevăzută la alin. (1), însoțită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de către verificatorul de proiecte atestat în condițiile legii pentru cerința esențială D) igienă, sănătate și mediu înconjurător prevăzută la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2264/2018 sau după caz de punctul de vedere al autorității competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii;

-art. 18, alin. (13 ) în cazul în care una dintre deciziile prevăzute la alin. (8) și (9) nu se emite în termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat să se adreseze autorității de mediu emitente în vederea confirmării faptului că acordul de mediu nu este depășit .

Dupa întocmirea procesului verbal de constatare a respectării tuturor condițiilor de realizare a proiectului, societatea care va desfășura activitatea în urma implementării acestuia, are obligația de a solicita și obține   autorizație de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Marius BĂNCILĂ

ȘEF SERVICIU  A.A.A.,                                                                   ȘEF BIROU C.F.M.,

Liliana Cristina COPACEA                                                                    Mirela MOISA

ÎNTOCMIT:                                                                                             ÎNTOCMIT:

Consilier Alexandra Mihaela SIPOS                                                        Consilier Iulia ENE