# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 27 din 03.04.2017

REVIZUITA IN DATA DE 08.06.2017

PROIECT

Ca urmare a notificarii privind revizuirea  acordului de mediu adresate de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Str. Sos Bucuresti - Ploiesti, Nr. 17, Bucureşti - Sectorul 1, Judetul Bucureşti, cu punctul de lucru SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL, cu adresa Bucureşti, sector 1, Drumul Poiana Trestiei, nr. 17, înregistrată la APM Bucuresti cu nr. 12636/24.05.2017,  în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte

publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Bucuresti decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.05.2017, că proiectul revizuit „Proiectul tehnic de inchidere a depozitului conform din cadrul Centrului de management integrat al deseurilor Iridex  Group”, amplasat în Bucureşti, sector 1, Drumul Poiana Trestiei, nr. 17 nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a). Proiectul se încadreaza în prevederile  H.G. nr. 445/2009, anexa nr.2, pct 13 a);

b).Caracteristicile proiectului:

b.1.)  Proiectul de inchidere cuprinde inchiderea etapizata a celor 7 compartimente in functie de atingerea capacitatii de depozitare si de incadrarea nivelului de tasare in limite normale astfel incat stratele de acoperire finala sa nu fie afectate de acestea, in caz contrar existand riscul deteriorarii straturilor de inchidere si compromiterii operatiunii de inchidere finala.

Suprafata totala a amplasamentului 316 500 m2 din care suprafaţă de depozitare – 257 400 m2 (25,74 ha);

Depozitul conform de deseuri este amplasat in partea de NV a Municipiului Bucureşti, la nord de gara Chiajna, între două trasee de cale ferată, respectiv magistrala Bucureşti - Videle şi o linie secundară pentru unităţi industriale din zonă, şi are următoarele vecinătăţi:

- la nord – teren cu destinaţie speciala;

- la est – cale ferată magistrală Bucureşti – Videle;

- la sud – 0,8 km râul Dâmboviţa;

- la vest – cale ferată secundară şi construcţii industriale;

Accesul în amplasament se realizează din  şoseaua de centură, tronsonul Rudeni – Chitila, apoi pe un drum de acces de circa 0,9 km până la incinta CMID Iridex, care cuprinde si depozitul.

## Planul de execuţie

Stratificatia pentru inchiderea depozitului este:

- strat drenant pentru gaze, având h = 0,30 m. Alternativ, cu acelasi rol functional, se poate folosi un material geosintetic de drenaj, format dintr-un miez drenant acoperit pe ambele parti cu geotextil de protectie;

- impermeabilizare sintetica PEHD 2 mm. Alternativ, se poate folosi geocompozit bentonitic, cu greutatea de 6000 g/mp;

- geotextil cu g = 1000 g/mp. In cazul folosirii geocompozitului bentonitic, acest strat de protectie din geotextil nu se mai aplica;

- strat drenant din pietriş si balast, având h = 0,30 m. Alternativ, cu acelasi rol functional, se poate folosi un material geosintetic de drenaj, format dintr-un miez drenant acoperit pe ambele parti cu geotextil de protectie;

- geotextil permeabil cu g = 400 g/mp. In cazul folosirii materialului geosintetic de drenaj, acest strat de protectie din geotextil nu se mai aplica;

- pamant argilos cu nisip si pietriş, necompactat, având h = 0,85 m;

- strat fertil 0,15 m

Drenaj si epurare levigat

Levigatul care inca se va mai forma după închiderea depozitului, prin

descompunerea materiei organice din deşeuri, va fi colectat de sistemul de drenaj existent, constituit din conducte HDPE cu Dn 200 mm. Reţeaua de drenuri se descarcă în căminele colectoare, de unde levigatul colectat este pompat la staţia de epurare. Aceasta staţie va ramane in funcţiune după închiderea depozitului, atât timp cat va fi necesar, adică pana când cantitatea de levigat care se va mai forma in masa de deşeuri va fi nesemnificativa.

Sistemul de colectare a biogazului

Pe suprafaţa depozitului de deşeuri au fost amplasate puţuri de captare a

biogazului, care formează o reţea cu latura de 40-50 m si care vor ramane in funcţiune si după închiderea depozitului.  Puţurile de captare a biogazului sunt racordate printr-o retea de conducte din PEHD  la o instalaţie centrala de producere de energie electrica din biogaz.  La acoperirea depozitului, se va avea in vedere ca puţurile de captare a biogazului  sa fie utilizate pana la cota finala a depozitului. Puţurile, cu diametru de 900 mm, sunt tubate cu conducta PEHD Dn 200 mm, amplasate intr-un înveliş de pietriş pentru colectarea biogazului.  Puţurile vor fi racordate la un sistem centralizat de captare biogaz care va fi utilizat sau eliminat, pentru o perioada de minim 30 de ani.

Foraje de observaţie

Pentru monitorizarea calităţii apei freatice pe durata exploatării depozitului si după închiderea lui, se folosesc 5 foraje de observaţie amplasate atât în amonte cât si în aval de acesta, considerând direcţia de curgere a pânzei freatice. Aceste foraje vor ramane in funcţiune, in conformitate cu legislaţia de mediu, pe o perioada de 30 ani după închiderea depozitului de deşeuri. Analizele de apa se vor recolta conform Planului de monitorizare post inchidere, in conformitate cu cerinţele legale.

## Esalonarea lucrarilor de inchidere finala

Pentru volumul ocupat deja de deseuri, pe suprafata pe care depozitarea este sistata, perioada de consumare a tasarilor a inceput in anul 2015 (iulie 2015). In perioada urmatoare, pe acest corp al depozitului  se vor monitoriza tasarile prin intermediul masuratorilor topografice de detaliu si se vor lua masurile specifice de monitorizare (captarea si evacuarea gazului de depozit, monitorizarea nivelelor de levigat).

Lucrarile care s-au realizat pe parcursul dezvoltarii depozitului:

- Sistemul de denaj al levigatului;

- Sistemul de captarea si extractie al gazului de depozit;

- Compactarea masei de deseuri in vederea reducerii perioadei de consumare a tasarilor;

- Profilarea taluzelor depozitului, la pantele prevazute;

- Drumul de acces si inspectie

- Drumul perimetral depozitului

- Santurile si rigolele pentru colectarea apelor pluviale

- Imprejmuirea cu gard si perdeaua arboricola

In vederea inchiderii finale a depozitului mai sunt de realizat urmatoarele lucrari:

- Straturile de inchidere finala cu pachetul de materiale geosintetice, inclusiv straturile de pamant de acoperire;

- repere fixe si mobile pentru urmarirea comportarii corpului depozitului

- realizarea punctelor de evacuare ape pluviale catre emisarii naturali

Toate aceste lucrari vor fi realizate in mod esalonat, conform programarii precizate in tabelul urmator:

Tabel 1 - Perioadele propuse pentru inchiderea compartimentelor 1-5

| Zona de lucru | Suprafata aferenta | Lucrarile propuse | Perioada propusa pentru inchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonele1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, inclusiv ampriza drumului de acces definitiv | 145 400 m2 | Anvelopare cu materiale geosintetice izolatoare si de drenaj (gaz si apa), respectiv acoperirea acestora cu un prim strat de lestare de cca. 50-60 cm de pamant. | Sfarsitul anului 2017 Costuri estimate: 4 150 000 lei |
| Intreg masivul de deseuri | - | Completarea stratului de pamant pana la grosimea finala de 1 m, realizarea caminelor capetelor de put si rigolele pentru scurgerea apelor pluviale. | Sfarsitul semestrului I al anului 2019 Costuri estimate: 1 811 400 lei |
| TOTAL | 145 500 m2 |  | Costuri totale estimate: 5 961 400 lei |

Toate zonele precizate mai sus sunt prezentate in plansa anexa la prezenta decizie.

Tabelul nr. 2 - Perioadele propuse pentru inchiderea compartimentelor 6 si 7

| Zona | Suprafata aferenta | Perioada estimata de exploatare | Perioada estimata de inchidere provizorie in vederea consumarii tasarilor | Perioada propusa pentru inchidere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celula 6+7 | 5.55 ha | 2017-2023 | 2023-2027 | 2028 Costuri totale estimate: 2 275 500 lei |

-dupa finalizarea proiectului cota finala a depozitului va fi max. 125 m.

-proiectul nu prevede defrisari de arbori;

-cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

-utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;

-productia de deseuri - in perioada lucrarilor de inchidere rezulta deseuri  specifice activitatii de construire; nu sunt identificate deseuri potential periculoase pentru mediu;

-prin inchiderea depozitului, impactul de mediu este nesemnificativ;

c) Localizarea proiectului:

-utilizarea existentă a terenului: functiune de gospodarire comunala ;

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- - zonele umede – nu este cazul.

- - zonele costiere –nu este cazul.

- - zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- - parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- - ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de

protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- - zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- - ariile dens populate: nu este cazul.

- - peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

Proiectul nu intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.Conditiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completatarile ulterioare. care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor.

- Se vor respecta prevederile Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic

privind depozitarea deseurilor;

Se va elabora programul de monitorizare post inchidere;

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de inchidere si monitorizare a depozitului, prin respectarea masurilor pentru:

Protectia calitatii apelor:

Colectarea, evacuarea si epurarea levigatului este asigurata prin sistemul de drenaj al levigatului si modulele de epurare cu osmoza inversa, care vor ramane in functiune si dupa inchidere, pana cand cantitatea de levigat va fi nesemnificativa. Prin programul de monitorizare post-inchidere, se va monitoriza periodic calitatea apelor subterane, prin forajele de monitrorizare existente.

- Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate nu vor depăşi valorile prevăzute NTPA -001/2002-Anexa nr. 3 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Protectia aerului:

Se vor respecta prevederile Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Gazul colectat va fi eliminat in conditii de siguranta si protectie a factorilor de mediu,

prin ardere intr-o instalatie la temperatura inalta sau in CHP-uri pentru productia de energie electric si termica.

Sistemul de extractie activa a gazului de depozit va ramane functional si dupa

inchiderea depozitului, pana cand cantitatile de gaz vor deveni nesemnificative.

Protecţia solului şi subsolului:

Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular.

Protectia solului si a subsolului de pe amplasamentul depozitului este asigurata prin masurile de impermeabilizarea bazei depozitului, in faza de constructie a acestuia.

Se va acoperi cu strat de pamant a intregul masiv de deseuri, strat care va fi insamantat si recultivat cu gazon.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Nu este cazul

Protecţia aşezărilor umane:

Prin inchiderea finala definitiva a depozitului, se va elimina complet riscul emisiilor difuze care pot cauza disconfort olfactiv sau poluarea aerului.

- Titularul va notifica la APM-Bucureşti finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei de incadrare, care va insoti procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate conform art.49, alin.3 din Ord. nr.135/2010.

- La finalizarea lucrarilor titularul va prezenta la A.P.M.Bucuresti “Planul de monitorizare post-inchidere”, pe o perioada de min. 30 de ani, pentru factorii de mediu apa, aer, sol.

- Monitorizarea post-inchidere va fi efectuata conform procedurilor precizate in anexa 4 din H.G. nr.349/2005, iar rezultatele determinarilor efectuate sunt pastrate de operator intr-un registru pe toata perioada de monitorizare.

- Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, conform art.39, alin.1 din Ord. nr.135/2010.

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- Lega nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completatarile ulterioare.

- Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor;

Prezenta decizie este insotita de planul de situatie propus, vizat spre neschimbare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se ataca odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu sau, dupa caz, cu decizia de respingere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau , dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente si organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si care indeplinesc conditiile cerute de legislatia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat si care se consideră vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim,  trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei etapei de incadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila în termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela Aldea

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,

Ing. Roxana Costache

INTOCMIT,

Ing. Andrei Stroian