# ACORD DE MEDIU

Nr. ..... din …….

Ca urmare a cererii adresate de S.C. METROREX S.A., cu sediul în Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, prin S.C. METROUL S.A., cu sediul în Str. Gutenberg, Nr. 3bis, sector 5, Bucureşti, înregistrată la APM Bucuresti cu nr. 21039 din 21.10.2016, completată cu documentațiile înregistrate cu nr. 9028 din 29.03.2017, 10941 din 21.04.2017, 12658 din 24.05.2017, 17774 din 29.08.2017, 20376 din 12.10.2017, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul “LEGĂTURA REŢELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ, MAGISTRALA M6: 1 MAI – OTOPENI”, propus a fi amplasat în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Bucureşti, în baza:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;

- Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Ordinului Ministerului Apelor și Protecției Mediului nr. 863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sǎlbatice, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

și ca urmare a delegării de competență,

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

“ LEGĂTURA REŢELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ, MAGISTRALA M6: 1 MAI – OTOPENI”

titular: S.C. METROREX S.A., cu sediul în Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, prin S.C. METROUL S.A., cu sediul în Str. Gutenberg, Nr. 3bis, sector 5, Bucureşti

având amplasamentul: Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov,

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele

Linia de metrou Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni are drept obiectiv principal deservirea Aeroportului International Otopeni, facand legatura intre acesta si Gara de Nord.

Zona de amplasament a liniei de metrou – Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni,  Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă se dezvoltă pe direcţia N-NV a capitalei şi traverseaza sectorul 1, respectiv cartierele: Griviţa, Bucureştii Noi, Piaţa Presei Libere, Băneasa, Privighetorilor şi oraşul Otopeni.

Caracteristici generale:

| Lungime construita [m] | 14200 |
| --- | --- |
| Lungime tunele fir simplu [m] | 22765 |
| Lungime galerie fir dublu [m] | 95 |
| Lungime statii [m] | 1834 |
| Interstatie medie (m) | 1188 |
| amplasamente parcare | 3 |
| Numar statii | 12 |
| Tip peron: central | 12 |
| Etapizare PIF | 1 Mai – Aeroportul Otopeni |
| Raza minima [m] | 200 |
| Panta maxima | 31,06‰ |

Descrierea amplasamentelor statiilor liniei de metrou 1 Mai – Aeroport Henri Coandă:

1. Stația Pajura

Este amplasată în lateralul căii ferate București – Constanța, la o distanţă de min. 10 m în partea de nord-vest a acesteia, adiacent imobilelor situate la numerele poștale 9 și 11 de pe strada Băiculești.

Staţia are o lungime de 242,6 m pe linia 1 și 200,8 m pe linia 2 și o lăţime de max. 22,05 m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament. În capătul dinspre Staţia 1 Mai s-a prevăzut o centrală de ventilaţie aferentă interstaţiei 1Mai – Pajura şi o diagonală formată din două schimbătoare de cale S49-1:9-300 ce permite operarea numai pe linia 1 a interstaţiei 1 Mai – Pajura, în cazul unei situaţii de urgenţă pe linia 2.

2. Stația Expozitiei

Este amplasată în dreptul accesului din vest al Complexului Expozițional Romexpo.

Staţia are o lungime totală de 288 m, din care 142,0 m zona de macaze capăt Nordic, și o lăţime de max. 24,4 m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament. Adiacent structurii aferente zonei de macaze, la est de aceasta este amplasată una din staţiile electrice de transformare ale Magistralei 6 de metrou. În capătul nordic al stației este amplasată o bretea cu antraxa de 11,6 m, formată din 4 schimbătoare de cale S49-1:9-300, din care se desprinde din linia 1 o linie de utilaje în lungime de 50m, printr-un schimbător de cale S49-1:6-100.

3. Stația Piața Montreal

Staţia Piața Montreal este amplasată în lateralul estic al Bulevardului Mărăști, în lungul acestuia, între Piața Montreal și Piața Presei Libere, sub spațiul verde din nordul terminalului RATB.

Staţia are o lungime 159 m și o lăţime de max. 25,7 m.

Peronul este central având o lățime de 10,0 m şi este amplasat în aliniament.

4. Stația Gara Băneasa

Este amplasată în afara amprizei Șoselei București – Ploiești în lungul şi pe laterala vestică a acesteia, în spaţiul verde dintre Strada Tipografilor și Podul de cale ferata Mioriţa, în imediata apropiere a gării de cale ferată Băneasa.

Staţia are o lungime 140 m și o lăţime de max. 22 m.

Peronul este central având o lățime de 8,26m şi este amplasat în aliniament.

5. Stația Aeroport Băneasa

Este amplasată în lungul Șoselei București – Ploiești, pe laterala estică a acesteia, adiacent localei Pasajului subteran rutier Băneasa, între intersecția Șoselei București – Ploiești cu Bulevardul Aerogării și spațiul verde din fața intrării în Aeroportului Băneasa.

Staţia are o lungime 159 m și o lăţime de max. 24,1 m.

Peronul este central având o lățime de 9,0 m şi este amplasat în aliniament.

6. Stația Tokyo

Structura de metrou situată între axele 1-21 ale stației Tokyo este amplasată în dreptul clădirii “Victoria Business Park” pe laterala vestica a Șos. București – Ploiești, adiacent localei Pasajului suprateran rutier din dreptul Complexului Comercial Băneasa.

Secţiunea stației între axele 1-21 are o lungime de 148,4m și o lăţime de max. 27,8m.

În această secţiune este amplasată o zonă de macaze reprezentată printr-o bretea cu antraxa de 12,34 m, formată din 4 schimbătoare de cale S49-1:9-300. Tot aici este amplasat și un schimbător de cale S49-1:6-100 care face legătura cu linia de garare situată pe laterala vestică a stației Tokyo. Structura de metrou situată între axele 21-40 ale stației Tokyo este amplasată în dreptul accesul rutier sudic în Complexul Comercial Băneasa pe laterala Vestica a Șos. București –Ploiești.

Secţiunea staţiei între axele 21-38 are o lungime de 150,0 m și o lăţime de max. 29,7 m.

În această zonă este amplasată stația propriu-zisă al cărei peron central are o lățime de 9,0m şi este amplasat în aliniament. Adiacent liniei 2 s-a prevăzut o linie de parcare în lungime de 120m.

7. Statia Washington

Este amplasată în laterala estică Șoselei București –Ploiești adiacent localei Pasaj suprateran rutier din dreptul Str. Jandarmeriei, la sud de giraţia din dreptul Str. Jandarmeriei și Bd. Liviu Librescu şi la nord de giraţia de la accesul în parcarea Metro.

Staţia are o lungime de 159 m și o lăţime de max. 22,7m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament.

8. Stația Paris

Este amplasată în laterala estică a Șoselei București –Ploiești adiacent acesteia, la nord de intersecţia Șoselei București – Ploiești cu Aleea Padina.

Staţia are o lungime de 159 m și o lăţime de max. 23,7m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament.

9. Stația Bruxelles

Este amplasată în lungul Șoselei București – Ploiești pe laterala estică a Podului rutier peste calea ferată de centură, în mare parte în proprietatea unității militare şi parţial sub locala de nord-est a Podului rutier, având capătul sudic poziționat la 120 m de frontul construit al clădirii unității militare, iar capătul nordic în spațiul verde de la intersecția cu strada Oaşului.

Staţia are o lungime totală de 295 m, din care 149 m zona de macaze din capătul nordic, și o lăţime de max. 29,7 m.

Peronul este central având o lățime de 9 m şi este amplasat în aliniament. În capătul nordic al stației este amplasată o bretea cu antraxa de 12,34 m, formată din 4 schimbătoare de cale S49-1:9-300. Tot în zona de macaze a stației sunt amplasate 2 schimbătoare de cale S49-1:6-100 situate câte unul pe fiecare linie cu călători, care fac legătura cu cele două linii de garare situate de o parte și de alta a stației.

10. Stația Otopeni

Staţia Otopeni este amplasată parţial în jumătatea estică a amprizei Căii București, parţial în intersecția acesteia cu Strada 23 August.

Staţia are o lungime 159 m și o lăţime de max. 22,6 m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament.

11. Stația I.C. Bratianu

Staţia Ion I.C. Brătianu este amplasată în laterala vestică a Căii Bucureștilor adiacent acesteia, între strada Libertății și Strada Nicolae Grigorescu.

Staţia are o lungime 159 m și o lăţime de max. 22,4 m.

Peronul este central având o lățime de 8,26 m şi este amplasat în aliniament. Adiacent staţiei, la est de aceasta, este amplasată una din staţiile electrice de transformare ale Magistralei 6 de metrou.

12. Statia Aeroport Otopeni

Stația Aeroportul Otopeni amplasată pe direcţia sud-vest nord-est, având capătul de:

- sud-vest, din dreptul giraţiei de intrare în Aeroport, la limita zonei verzi ce precede pista de aterizare a aeroportului,

- nord-est, din dreptul parcajului rutier la nivelul suprafeţei, la aprox. 10m de trotuatul ce delimitează carosabilul aferent sensului de ieşire din Terminalul Sosiri.

Staţia are o lungime totală de 332 m, din care 179 m zona de macaze din capătul sudic și o lăţime de max. 37,3m.

Peronul este central având o lățime de 12 m şi este amplasat în aliniament. În capătul sudic al stației este amplasată o bretea cu antraxa de 15,34 m, formată din 4 schimbătoare de cale S49-1:9-300. Tot în zona de macaze a stației sunt amplasate 3 schimbătoare de cale S49-1:6-100, care fac legătura cu cele 2 linii de garare situate de o parte şi de alta a stației și cu linia de utilaje în lungime de 65 m.

TUNELURI :

- Interstația 1 Mai - Pajura

Este alcătuită din două tuneluri circulare, două galerii corespunzătoarea conexiunilor liniei și liniei 2 ale Magistralei 6 la liniile corespondente ale Magistralei 4 având ca limite:

-capăt spre staţia 1 Mai - PS Pod Constanţa pentru linia 1 şi Staţia 1 Mai existentă pentru linia 2,

-structura staţiei Pajura.

Interstaţia are o lungime de 430,5 m pe linia 1 din care 22,5 m galerie şi 408 m tunel, respectiv 905,5 m pe linia 2 din care 72,5 m galerie şi 833 m tunel.

Pe această interstație sunt amplasate:

-o centrală de ventilație de interstaţie poziționată în galeria de la Pod Constanța pentru tunelul liniei 1,

-o centrală de ventilație poziționată în galeria de la capătul stației 1 Mai pentru tunelul liniei 2,

- o stație de pompare ape de infiltrații pentru linia 1 situată aprox. la Km 0+243,

- o stație de pompare ape de infiltrații pentru linia 2 situată aprox. la Km 0+498.

- Interstatia Pajura – Expozitiei

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Pajura și Expoziţiei și are o lungime de 717,6 m pe linia 1, respectiv 739,9 m pe linia 2. Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații adiacent celor două tunele, situată aprox. la Km 1+207 (Linia 1).

- Interstația Expozitiei – Piața Montreal

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Expozitiei și Piața Montreal și are o lungime de 863,80 m pe linia 1, respectiv 833,86 m pe linia 2. Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație adiacent celor două tunele, situată aprox. la Km 2+177 (Linia 1).

- Interstația Piața Montreal – Gara Băneasa

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Piața Montreal și Gara Băneasa și are o lungime de 829,84 m pe linia 1 și 825,17 m pe linia 2. Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată cca. la Km 3+175 (Linia 1).

- Interstația Gara Băneasa – Aeroport Băneasa

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Gara Băneasa şi Aeroport Băneasa și are o lungime de 1104,41 m pe linia 1 și de 1102,14 m pe linia 2. Pe această intersație sunt amplasate o stație de pompare ape de infiltrații aprox. la Km 4+305 (Linia 1) şi o centrală de ventilație aprox. la km 4+460 (Linia 1), adiacente tunelelor.

- Interstația Aeroport Băneasa – Tokyo

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele staţiilor Aeroport Băneasa și Tokyo și are o lungime de 897,26 m pe linia 1 și de 899,57 m pe linia 2. Pe această interstație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată cca. la Km 5+501(Linia 1).

- Interstatia Tokyo – Washington

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Tokyo și Washington și are o lungime de 615,02 m pe linia 1, respectiv 607,49 m pe linia 2.

Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată aprox. la Km 6+533 (Linia 1).

- Interstația Washington – Paris

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Washington şi Paris și are o lungime o lungime de 1319,56 m pe linia 1 și 1314,96 m pe linia 2. Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată aprox. la Km 7+592 (Linia 1).

- Interstația Paris – Bruxelles

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Paris şi Bruxelles și are o lungime o lungime de 1289,81 m pe linia 1 și 1297,72 m pe linia 2. Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată aprox. la Km 9+036 (Linia 1).

- Interstația Bruxelles – Otopeni

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Bruxelles şi Otopeni și are o lungime o lungime de 1239,28 m pe linia 1 și 1240,41 m pe linia 2.

Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată aprox. la Km 10+557 (Linia 1).

- Interstația Otopeni – I.C. Brătianu

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Otopeni şi Ion I. C. Brătianu și are o lungime de 781,23 m atât pe linia 1 cât și pe linia 2.Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații între cele două tunele, situată aprox. la Km 11+809 (Linia 1).

- Interstația I.C.Brătianu – Aeroport Otopeni

Este alcătuită din două tunele circulare delimitate de capetele stațiilor Ion I. C. Brătianu şi Aeroport Otopeni și are o lungime o lungime de 1104,87 m pe linia 1 și 1110,15 m pe linia 2.

Pe această intersație este amplasată o centrală de ventilație și o stație de pompare ape de infiltrații adiacentă celor două tunele, la sud de zona verde ce precede pista de aterizare a aeroportului, situată aprox. la Km 12+619 (Linia 1).

Lucrările prevăzute de proiect :

a). Tehnologia de execuţie a staţiilor și galeriilor

- Statiile sunt construite, in principal, prin sapaturi deschise, sustinute de structuri temporare si/sau permanente.Galeriile sunt structuri subterane care se construiesc prin sapaturi deschise. Acestea sunt, in principal, extensii ale structurilor statiei si sunt folosite pentru zonele de macazuri/diagonale ale liniilor de metrou si pentru zonele cu linii de garare/manevra.

- Metoda standard de executie este cunoscuta drept metoda “top-down”, care utilizeaza progresiv pereti si planșeuri permanente pentru a mentine un sprijin pasiv in ceea de priveste solul si apa freatica din jur.

- Structuri temporare

Pentru incinta de excavare, pot fi avute in vedere urmatoarele structuri: perete mulat, coloane secante (folosite mai ales pentru sanțuri de excavare cu forme neregulate, de exemplu, puturi circulare sau accese)

b). Tehnologia de execuţie a tunelurilor

- Soluţia de execuţie în subteran se face cu ajutorul scuturilor cu front închis:  Mixedshield si Earth Pressure Balanced (EPB) cu scutul mecanizat (TBM). Tehnologia de execuţie a tunelurilor este gândită să se realizeze astfel încat avansul scuturilor se face continuu inclusiv pe zona staţiilor situate pe traseu.

Pe zona staţiilor este prevăzut ca scuturile să găsească executat radierul acestora astfel încât avansul lor să se realizeze fără excavaţii şi fără montare de inele de bolţari.

Structura de rezistenţă a tunelului va fi alcătuită din bolţari din beton armat prefabricat, cu o geometrie riguroasă şi toleranţe garantate.

Traseele sunt constituite din succesiuni de aliniamente si curbe cu raze variind de la minim  200m si pana la maxim 1000m.

Pentru Sectiunea 1.1 (Pachetul 1.1), doua TBM-uri vor porni de la statia Aeroport Baneasa spre Galeria de conexiune 1 Mai, apoi se vor lansa de la statia Aeroport Baneasa spre statia Tokyo.

Pentru Sectiunea 1.2 (Pachetul 1.2), doua TBM-uri vor porni de la statia Bruxelles spre statia Tokyo, apoi se vor lansa de la statia Bruxelles spre statia Aeroport Otopeni.

La sosirea in urmatoarea statie, TBM-ul va tranzita statia pana cand ajunge la capatul opus al acesteia pentru urmatoarea lansare. TBM-urile vor fi scose prin deschiderea in structura de la capatul statiei/conexiunii.

In acest fel durata de executie a celor doua tronsoane de cate doua tuneluri, a caror lungime insumeaza aprox. 22,8 km este estimata la 22 luni pentru avansul in teren si 12 luni pentru operatiile de lansare, scoatere si tranzitare a statiilor intalnite.

Peretii mulati care vor fi strapunsi de scut, vor fi echipati la interiorul incintei, cu piese speciale de trecere a scutului, care sa permita aceasta operatie in absenta depresionarii prin foraje de epuisment (adica in conditiile mentinerii stratului acvifer la nivelul natural).

Tehnologia de execuţie a tunelurilor este prevazuta să se desfasoare în condiţiile în care avansul scutului se face continuu inclusiv pe zona staţiei situate pe traseu.

Acest lucru inseamna ca structura statiilor va trebui sa aiba realizati, la momentul tranzitului, peretii mulati si etapa 1-a a radierului.

Radierul statiei in care se face tranzitul / scoaterea va fi conformat astfel incat sa permita trecerea – lansarea scutului, in concordanta cu parametrii intregului lant tehnologic de excavatie al scutului.

Pentru a realiza acest lucru, statiile subterane vor trebui sa se afle intr-un stadiu de executie care sa permita trecerea scuturilor (avans fără excavaţii şi fără montare de inele de bolţari).

c). Tehnologia de execuţie a căii de rulare

Dispozitivul de cale ce se va monta in galeriile si tunelurile de metrou consta dintr-o cale de rulare dubla si  liniile a III-a.

Caracteristicile tehnice ale dispozitivului de linii propus pentru exploatarea Magistralei 6 asigură realizarea unei viteze comerciale mai mari de 36 km/h şi o capacitate de transport maxima de 50000 căl/h și sens, la o frecvență de 90 sec.

Pentru realizarea căii de rulare pe această Magistrală s-a adoptat calea de rulare pe blocheţi echipaţi cu galoşi si covor fonoabsorbant. Fundaţia căii de rulare va fi pe tot traseul din beton armat, legat de structura tunelului, în mod direct, dacă nu sunt cerinţe deosebite privind absorbţia zgomotelor şi vibraţiilor sau prin intermediul unor covoare fonoabsorbante, de tipul mass spring system, pentru  zonele foarte apropiate de clădiri.

d). Tehnologii ajutătoare

Lucrări necesare :

- implantarea de reperi topografici pe soclurile cladirilor;

- măsuratori topografice (citiri);

- reparații ulterioare, la cladiri.

De asemenea , tehnologiile ajutatoare reprezinta si consolidarea si/sau etansarea terenului din zona de influenta a scutului, a terenului de sub retelele edilitare majore subtraversate si din zona de trecere spre galerii sau statii, inclusiv din vecinatatea acestora.

Lucrarile de consolidare/etansare sunt propuse a se realiza in urmatoarele situatii:

-  in zona de iesire a scuturilor din capetele statiilor, pe 15 m lungime si pe toata latimea peretilor de fronton, prin injectarea suspensiilor de ciment – bentonita, prin injectori tuburi cu “mansete”, introdusi direct in teren. In zonele in care se realizeaza devieri de retele edilitare, langa peretele de fronton al statiei prin care iese scutul, injectarile se executa in sapatura pentru devierea retelelor,

- pentru protectia cladirilor adiacente limitei zonei de influenta a scuturilor, precum si a celor existente in zona imediat invecinata incintei de pereti mulati ai galeriilor si statiilor, se vor realiza, in fata acestora, ecrane de protectie executate din coloane secante Ø 60 cm, realizate pana la adancimea de intersectare cu linia de limitare a zonei de influenta a scuturilor,

- in zonele unde urmeaza a se executa panouri de pereti mulati, langa panouri de pereti mulati deja existenti, este necesar sa se asigure etanseitatea terenului pe durata excavatiilor, etansare realizata prin injectare cu suspensii de ciment – bentonita, prin injectori tuburi cu „mansete”, simultan cu realizarea de coloane secante adiacente zonei de intersectie a panourilor de pereti mulati,

- pentru imbunatatirea capacitatii portante a terenului, pe amplasamentul statiei Montreal, unde sapatura pentru realizarea radierului se afla la cota aproximativa de -19,50 m fata de cota terenului, se vor executa coloane de 4,0 m lungime realizate de la 2,80 m sub cota radierului, prin tehnologie jet-grouting, inainte de inceperea lucrarilor de excavatie.

Instalaţii aferente

- Instalaţii electrice generale

Sistemul energetic al metroului este constituit din fiderii de alimentare (de la Sistemul Energetic National SEN) la 20 kW, din Substațiile Electrice de Tracțiune și posturile de transformare și din rețelele electrice de distributie pentru tractiune, forta și iluminat.

Sistemul de tractiune in curent al metroului cuprinde:

- grupurile de transformare-redresare pentru tractiune;

- instalatiile de distributie la sina a 3-a/fir aerian: celulele de distributie; camerele de sectionori;  cablurile şi fiderii de tractiune

Din punct de vedere functional, consumatorii electrici de joasa tensiune dintr-o statie de metrou se impart in doua categorii, dupa cum urmeaza:

Instalatiile electrice de joasa tensiune asigura alimentarea urmatorilor consumatori:

- consumatori electroenergetici: posturi trafo statie, tablouri generale de distributie TGD – 0,4kV; surse neintreruptibila de putere, tip UPS;iluminat electric pentru spatii publice, tehnice si comerciale.

- consumatori electromecanici: ventilatie generala din statie si tuneluri; instalatii climatizare;  statie de hidrofor; statii de pompare; puturi de mare adancime; ventilatie  substatie de tractiune; ventilatie de reactivare; ventilatii locale; escalatoare; lifturi pentru handicapati; porti de acces.

- alti consumatori netehnologici.

- Instalaţii de ventilație și încălzire

Statiile, interstatiile sunt structuri componente ale retelei de metrou ce sunt dotate cu instalatii de ventilatie si climatizare mecanica care sunt dimensionate astfel încât să asigure comfortul ridicat pentru pasageri, dar și protecție în caz de incendii/situații de urgență.

- Sisteme de ventilaţie mecanică staţii şi interstaţii

- Ventilaţia generală a staţiei şi interstaţiei

- Centrala de ventilatie generala a statiei

- Centrala de ventilatie  a interstatiei

- Ventilaţia anexelor tehnice şi auxiliare

- Ventilarea compartimentelor de cabluri

- Evacuarea căldurii degajate la frânarea trenurilor

- Ventilarea substaţiei electrice de tracţiune

- Ventilatia posturilor trafo

- Ventilaţii relee ,telecomunicaţii, echipamente de curenti slabi

- Ventilaţia grupurilor sanitare

- Ventilaţie spaţii tehnice diverse

- Instalaţii de încălzire şi climatizare

- Ventilaţia rebrusmentelor.

- Instalaţii tehnico-sanitare;

- Instalaţii de transport local călători: escalatoare şi lifturi;

- Instalaţii de protecţie civilă;

- Instalaţii de radiocomunicaţii

- Instalaţii de telefonie

- Instalaţii de ceasoficare, de informare dinamică a călătorilor, instalții TVCI

- Instalații de control acces călători și taxare automată

- Instalaţii de detecţie incendiu şi efracţie

- Suport de comunicații pe fibra optică.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului:

Conform certificatului de urbanism nr. 742R/1461970 din 06.12.2016 emis de Primăria Municipiului București, terenul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat în intravilan, destinat circulației auto și pietonale; în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungită cu HCGMB nr. 232/2012, 224/2015; în baza PUZ “Magistrala 6 de metrou 1Mai -Otopeni”, aprobat cu HCGMB nr. 287/2016; în baza PUZ “Închidere Inel principal Median de Circulație la zona de Nord. PUZ-autostrada urbană” aprobat cu HCGMB nr. 294/2013 și 292/2014; în baza PUZ “Pasaj rutier subteran Piața Presei Libere” aprobat cu HCGMB nr. 17/2014; conform PUZ zone protejate nr. 83 “Parcul Herăstrău”, conform PUZ “Odăi –Sos. București-Ploiești-str. Jandarmeriei-Șos. Gheorghe Ionescu Sisești-Șos. București  Târgoviște”, aprobat cu HCGMB nr. 21/2014, lucrarea se realizează în zona de protecție a Monumentului Parc Herăstrău, aflat pe Lista Monumentelor Istorice din 2015, poziția 832, cod B-II-a-A-18802, în zona sitului nr. 15, în zona monumentului “ultimul străjer al capitalei” situat la poziția 2309, cod B-III-m-B-19967 și în zona de protecție a monumentului “Terminal pasageri-Aeroportul Internațional București-Băneasa-Aurel Vlaicu ” Șos. București Ploiești nr. 40 ce este clasat ca monument istoric, grupa valorica A, cod B-II-m-A-21012.

Conform certificatului de urbanism nr. 12/18 din 21.03.2017 emis de Consiliul Județean Ilfov, terenul este situat în intravilanul localității Otopeni, folosința actuală a terenului este domeniu public – căi de circulație, zona Aeroportul Internațional Henri Coandă, zona spații verzi amenajate și domeniu privat-zona locuințe. PUZ-ul “Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă” afost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 43/2016, cu condiția “realizării unor parcaje de mari dimensiuni în apropierea stațiilor de metrou”.

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsuri ce se impun pentru protecţia apei, atmosferei, solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor;

- măsuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

Au fost analizate 6 opțiuni, considerate relevante, care se regăsesc în mod frecvent în

documentele strategice și studiile inițiale anterioare prezentului studiu, fiind aleasă alternativa 1 : 1 Mai-Otopeni, ale cărei avantaje sunt următoarele :

- dezvoltarea ulterioara nerestrictivă a orasului la suprafață,

- creșterea capacitații de transport si adaptarea acesteia la nivelul cererii;

- reducerea costurilor și a graficului de execuție fata de celelalte alternative;

- minimizează traficul suprateran, preluând și o parte din traficul local;

- traseul liniei de metrou induce impact minim asupra mediului.

- Încadrarea în BAT, BREF, după caz:

Nu este cazul.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Proiectul intră sub incidența prevederilor H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, Pct. 10. Proiecte de infrastructură, lit. h) linii de tramvai, căi ferate subterane şi de suprafaţă, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentaţiei depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi concluziilor raportului privind impactul asupra mediului şi a consultării publicului ca urmare a anunţurilor publice şi a dezbaterii publice.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevedeerilor Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

Proiectul nu se supune prevederilor mentionate în Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22/2001. Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.).

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Atât în perioada de construire, cât și în cea de exploatare se vor lua măsuri de reducere a

impactului asupra mediului, astfel încât sa fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

APA

În perioada de executie a structurilor subterane, activităţile care se desfăşoara începând cu excavaţiile, până la finalizarea structurilor subterane/supraterane, inclusiv organizările de şantier,  vor avea un impact negativ redus asupra calităţii apelor, datorat:

-  variaţiei locale a nivelului acviferului de Colentina si Mostiştea, prin lucrări de epuisment, în vederea crearii condiţiilor de execuţie în uscat a centralelor de ventilaţie şi staţiilor de pompare,

- apelor uzate posibil a fi generate în incinta organizărilor de şantier,

- scurgerilor întâmplătoare de ape încărcate cu lianţi, lapte de ciment şi suspensii de la platformele de preparare a betoanelor sau de la locaţiile de punere în opera;

- scurgerea necontrolată a apelor din precipitaţii,

- pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din maşinile şi utilajele şantierului.

Monitorizarea lucrărilor de epuisment, colectarea la rigola a materialelor poluante antrenate de ploi şi evacuarea în reţeaua de canalizare a municipiului Bucureşti după o prealabilă preepurare, tehnologiile moderne de drenaj pentru menţinerea nivelului acviferului la starea iniţială, ulterior finalizării structurilor, au permis aprecierea impactului ca fiind negativ redus.

În perioada de exploatare a structurilor subterane, apele uzate infiltrate în tuneluri şi staţii, precum şi apele uzate menajere provenite din grupurile sanitare şi de la operaţiile de salubrizare a staţiilor,  se colectează şi se evacuează în bazinele existente la capetele fiecărei staţii. Din aceste bazine, se evacuează prin pompare în reţeaua de canalizare a Bucureştiului. Prin măsurile care urmează a fi implementate, se estimează că realizarea si punerea in exploatare a Magistralei 6 de metrou nu va avea impact asupra calitatii apei subterane si nu va afecta curgerea acesteia.

AER

In perioada de executie, activitatea de construcţie poate avea temporar, un impact local negativ redus,  asupra calităţii atmosferei, prin pulberi în suspensie şi sedimentabile, oxizi de azot si de ozon, generate de operatiile de taiere la cald/sudura, oxizi de carbon, de azot şi de sulf, compusi organici volatili şi alţi poluanţi specifici generaţi de sursele mobile (utilaje, vehicule).

Emisiile de praf, care apar în timpul execuţiei construcţiei, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare şi punere în operă a pământului şi a materialelor de construcţie, de nivelare, debite  masice de particole solide rezultate din staţiile de preparare a betonului precum şi a altor lucrări specifice.

Măsurile tehnologice proiectate pentru minimizarea surselor de poluare a aerului pe perioada de execuţie, etapizarea activităţilor de execuţie, conduc spre un impact negativ redus asupra calitatii aerului pe durate scurte de timp, având în vedere faptul ca tunelele se excavează cu scuturi moderne TBM, iar tehnologia de execuţie a statiilor este de tip Top-Down, care permite refacerea suprafeţei afectate de excavaţii la starea initiala, în maxim 6 luni.

În perioada de exploatare a lucrărilor de metrou, analizand rezultatele furnizate de analizele de laborator, se constata ca activitatea desfăşurata în cadrul staţiilor si tunelelor de metrou nu generează noxe in atmosferă şi nu reprezită un factor de poluare a aerului.

Noxele din atmosfera staţiilor de metrou la evacuare din sistemul de ventilaţie se încadrează în limitele admise de STAS 12574-87 „aer din zonele protejate".

Prezenta centralelor de ventilatie statii/interstatii, îmbunătăţesc calitatea aerului în incinta constructiilor de metrou aflate sub operare, fapt ce permite evaluarea impactului asupra aerului ca fiind pozitiv minor.

SOL SI SUBSOL

În etapa de construcţie, impactul asupra solului şi subsolului, se manifestă fie direct, fie prin intermediul mediilor de dispersie, precum:

- poluarea prin conţinutul de substanţe toxice din pulberile depuse pe sol,

- modificări structurale ale profilului de sol/subsol, ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa – excavare, nivelare, compactare,

- modificări calitative ale solului, modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale.

Prin implementarea masurilor de diminuare a impactului asupra solului, activitatile care se vor desfasura in vederea executiei statiilor, (cu accese), centralelor de ventilatie/stațiilor de pompare, vor avea impact negativ redus asupra solului si subsolului.

În etapa de exploatare, se estimează un impact nesemnificativ asupra solului.

BIODIVERSITATE

În vecinătatea amplasamentului pe care se va realiza proiectul nu au fost identificate habitate naturale sau specii de faună sau floră protejate.

Perioada de executie:

Pe traseul Magistralei 6, s-a identificat și evaluat situația materialului dendrologic  și a spațiilor verzi afectate de lucrările propuse prin proiect.

Impactul direct cu spațiile verzi se va manifesta numai în zonele de execuție a stațiilor,  acceselor și a centralelor de ventilație avand în vedere că tunelele de metrou se vor realiza cu scuturi performante tip TBM care nu vor deranja suprafața.

Măsurile de protecţie a florei şi faunei pentru perioada de execuţie a lucrărilor se iau din faza de proiectare şi organizare a lucrărilor. Pe toata perioada de executie se vor respecta prevederile Brevetului Verde pentru executia lucrarilor de constructii aprobat prin HCGMB 205/2009. Se estimeaza un impact negativ redus asupra biodiversității în perioada de execuție.

Perioada de exploatare:

Suprafețele de spații verzi afectate se vor reface după finalizarea lucrărilor, în concordanță cu recomandările proiectelor pentru amenajări peisagere.

Pentru materialul dendrologic afectat, măsurile compensatorii sunt conform legislației în vigoare, pentru investiții publice de interes național. Amplasamentele se vor stabili împreună cu autoritățile Municipiului Bucuresti și cu Primăria Orașului Otopeni.

Proiectul va avea efecte pozitiv moderat/major, asupra peisajului în condiţiile în care refacerea ecologică a suprafeţelor afectate de lucrări va fi completă.

Aspectul arhitectural al viitoarelor staţii de metrou şi al tronsonului de metrou care iese la suprafaţă este un factor hotărâtor în realizarea unui cadru ambiental plăcut. Astfel se propune adoptarea unor soluţii arhitecturale în concordanţă cu vecinătăţile  staţiilor de metrou. Crearea unor spaţii verzi pe laturile staţiilor/acceselor este de asemenea o soluţie menită să îmbunătăţească peisajul existent.

ZGOMOT SI VIBRATII

În etapa de execuție, sursele principale de zgomot sunt reprezentate de traficul și activitatea  utilajelor și echipamentelor folosite pe etape tehnologice, la realizarea structurilor subterane de metrou, manevrarea materialelor de construcție, bolțari, transport pământ.

Prin implementarea măsurilor de diminuare a surselor de zgomot și vibrații, prin limitarea  transportul greu care generează vibraţii de niveluri importante, prin folosirea panourilor fono absorbante pe intreaga incintă a organizărilor de șantier, impactul zgomotului și vibrațiilor față de factorul uman nu va depăși impactul generat de activitatea diurna a orașului fiind considerat un impact negativ redus.

În etapa de exploatare, zgomotele si vibratiile se transmit prin structura tunelului şi mai departe prin terenul (balastul) înconjurător.

Tunelul fiind plasat la o anumită adâncime în subteran, propagarea fenomenelor acustice (zgomot şi vibraţii) se face cu atenuări în aşa fel încât, siguranţa construcţiilor şi, în general, confortul locatarilor din vecinătate nu sunt afectate.

Pentru diminuarea surselor de zgomot si vibratii, se folosesc soluţii de izolare, în principal la calea de rulare. S-au implementat ca elemente de prindere agrafe Vossloh şi, într-o primă variantă, ca materiale absorbitoare de vibraţii - traverse din spumă poliuretanică, plăci amortizoare din vată minerală (tehnologie Voest Alpine - Austria), iar apoi plăci amortizoare din cauciuc şi plută (tehnologie Tiflex -Anglia).

Impactul zgomotului si vibratiilor asupra factorului uman in perioada de exploatare a Magistralei 6, va fi nesemnificativ.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

- măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării apelor

- dimensionarea bateriilor de pompare si dispunerea în amplasament a forajelor are în vedere asigurarea impermeabilitatii incintelor de pereti mulati, coloane etc., care va preveni posibilitatea producerii de infiltratii de apa cu aport de debit solid in incinta construită ;

- lucrările de epuisment au caracter temporar, nivelul apelor subterane fiind influenţat atâta timp cât se efectuează pompările;

- apa extrasă prin intermediul acestor foraje va fi evacuată în emisar natural dupa decantarea părţii levigabile antrenate de apa pompată.

Se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafeţelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ şi a materialelor solubile sau antrenabile de curenţii de apă.

Orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi realizată dupa obţinerea avizelor din partea instituţiilor competente, conform legii.

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării aerului

    - folosirea de utilaje de construcție moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislația în vigoare;

    - verificarea periodică şi întreținerea corespunzătoare a utilajelor şi mijloacelor de transport, în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament; punerea în funcţiune a acestora se va face numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

    - pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierul, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit;

    - reducerea vitezei de circulație pe drumurile publice și a drumurilor interne de acces a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor/materialelor/deșeurilor;

    - stropirea cu apă a pământului excavat şi a deșeurilor depozitate temporar pe amplasament, a platformelor de lucru şi a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitații;

    - diminuarea la minimum a înălțimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

    - utilizarea de betoane preparate în stații specializate, evitându-se utilizarea de materiale de construcție pulverulente în amplasament;

  - curățarea roților vehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice;

  - oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

  - oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor.

    - scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

    - se vor folosi utilaje dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile H.G. 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea.

    - se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87.

    - se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea producerii de emisii poluante în atmosfera;

    - utilajele care deservesc şantierul vor circula pe trasee stabilite, iar transportul solului şi a materialelor de construcţie se va face, pe cât posibil acoperit;

    - deplasarea utilajelor se va face doar pe căi de rulare din beton concasat sau balast pentru a reduce concentraţiile de pulberi antrenate în atmosferă.

    - se va evita amplasarea şantierului în apropierea zonelor sensibile si se recomandă utilizarea unor suprafeţe cât mai reduse posibil, sau alternativ utilizarea unor baze tehnologice deja existente în zonele de desfăşurare a lucrărilor la suprafaţă;

    - în timpul executarii lucrărilor de terasamente se vor folosi tehnici de lucru care să genereze cât mai puţin praf şi se vor umecta suprafeţele expuse la vânturi, se vor stropi periodic spaţiile de manevra ale utilajelor;

    - se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

    - lucrările vor fi semnalizate corespunzator, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

    - se interzice depozitarea de material excavat sau materiale de construcţii în afara amplasamentului obiectivelor şi în locuri neautorizate;

    - la terminarea lucrărilor ce au necesitat organizarea de şantier, terenul va fi eliberat şi adus la starea iniţială;

    - se va adapta graficul zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate (locuinţe);

    - se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub forma de praf; se vor uda permanent suprafeţele de teren aferente şantierului; se vor curăţa utilajele la ieşirea din şantier spre drumurile publice, se vor monta prelate deasupra mijloacelor de transport pentru a fi evitată împrăştierea în atmosferă şi pe carosabil a prafului rezultat;

    - pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării solului şi subsolului

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se vor lua măsuri pentru îndepartarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- Depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât sa nu blocheze căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) şi să nu poata fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- În cazul poluării accidentale a solului, se recomandă îndepartarea stratului de sol poluat  şi depozitarea în containere până la incinerare sau depoluare;

- Parcarea, gararea şi lucrările de organizare de şantier se vor efectua numai în incinta special amenajată;

- Se interzice spălarea utilajelor şi vehiculelor în afara zonelor destinate acestui tip de activităţi;

- Se interzice realizarea de reparaţii la utilajele şi vehiculele ce îşi desfăşoara activitatea  în zonele decopertate sau a altor zone  pentru evitarea eventualelor scurgeri de poluanţi  pe sol;

- Se vor lua măsuri ca roţile utilajelor care asigură transportul materialelor de construcţii sau a altor materiale să nu murdărească căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale);

- Se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente, in caz contrar se vor înierba suprafeţele de pe care a fost îndepartat stratul vegetal;

- Depozitarea combustibilului lichid se va realiza astfel încât sa se asigure protecţia solului şi a apelor subterane.

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor și vehiculelor utilizate;

- Respectarea de către Antreprenori a instrucțiunilor şi procedurilor privind managementul substanțelor periculoase, deșeurilor şi intervenției în caz de scurgeri sau deversări accidentale şi instruirea personalului cu privire la aceste aspecte;

- Depozitarea controlată a materialelor în spatii special amenajate în vecinătatea fronturilor de lucru;

- Depozitarea temporară a deșeurilor de construcție pe platforme special amenajate;

- Depozitarea deșeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capac, amplasate într-o zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat;

- Eliminarea deșeurilor de construcție prin operatori autorizați;

- Supravegherea executării, în condiții de siguranță pentru mediu, a operațiilor de manevrare a substanțelor cu potențial periculos.

- Organizarea de şantier se va amenaja în limita terenului deţinut de titular.

- Pământul excavat va fi depozitat numai în spatiile delimitate pentru activităti de excavare, depozitare si sortare.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării solului cu carburanţi sau uleiuri în urma operaţiilor de aprovizionare, depozitare sau ca urmare a funcţionării defectuoase a utilajelor.

- Depozitarea temporara in zona fronturilor de lucru a deseurilor rezultate in urma operatiunilor de constructie se va realiza pe suprafete betonate/asfaltate.

- În cazul unor poluări accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale dăunatoare solului se vor lua măsuri de remediere.

- La încheierea lucrărilor de construcţie terenurile ocupate temporar vor fi eliberate şi redate circuitului iniţial de folosinţă.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului;

- Se vor lua măsuri de atenuare a zgomotului sau de izolare a componentelor care vibrează (amplasarea de atenuatoare de zgomot – panouri fonoabsorbante);

- Depozitele de materiale utile vor fi realizate astfel încat acestea să constituie ecrane între şantier şi locuinţe sau se vor folosi depozite deja existente;

- În timpul lucrărilor de execuţie se vor respecta prevederile STAS 10009/2017;

- Lucrările de execuţie se vor efectua numai în perioada de zi (06.00-22.00), respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor.

  - elaborarea, implementarea şi monitorizarea unui Plan de management al traficului care va include programarea transportului utilajelor, materialelor, precum şi al solului excedentar şi al deşeurilor de construcţie, astfel încât să se evite, în măsura posibilului, afectarea zonelor populate;

  - stabilirea unor reguli de circulaţie pe şantier;

  - programarea transportului utilajelor, materialelor şi deşeurilor în orele de zi;

  - reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

  - diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor;

  - oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

  - oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor;

  - programarea activităţilor astfel încât să se evite creşterea nivelurilor de zgomot și vibrații prin utilizarea simultană a mai multor echipamente care au asociate emisii sonore importante;

  - verificarea periodică şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor de construcţie, repararea imediată a defecţiunilor;

  - reevaluarea şi îmbunătăţirea planului de management al zgomotului atunci când sunt semnalate situaţii persistente de disconfort auditiv.

În situaţia depăsirii limitelor admisibile prevăzute de normele de protecţie a mediului sau de igienă a muncii, se vor lua măsuri corespunzătoare de diminuare a acestora.

Măsuri pentru factorul de mediu vegetaţie şi aşezări umane

- Vegetaţia din cadrul organizarilor de şantier va fi protejată astfel încât să se evite, în limitele posibilităţilor, afectarea acesteia de către manevrele utilajelor;

- Vegetaţia afectată de execuţia lucrărilor proiectate pentru realizarea liniei de metrou MAGISTRALA M6: 1 Mai – Otopeni: arbori care necesită defrişarea – 1226 ex., arbori care necesită transplantarea - 616 ex. puieți, 148 ex. tufe diverse, 3 buc. viță de vie.

Dezafectarea materialului dendrologic se va face numai cu avizul Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia Mediu;

- Nu se vor depozita materiale pe lângă sau pe trunghiul arborilor şi arbuştilor (posibil sa nu fie defrişaţi);

- Se vor stropi periodic spaţiile de manevra şi arborii din cadrul organizării de şantier;

- Se vor reface spaţiile verzi afectate de execuţia lucrărilor de metrou (aprox. 10500 mp), se vor replanta şi asigura noi spaţii echivalente celor ce vor fi afectate;

- Constructorul va monta panouri pe care se vor prezenta imagini semnificative rezultate din proiectele de amenajare peisagistică, care vor evidenţia soluţiile de amenajare viitoare a spaţiilor verzi şi de îmbunătăţire arhitecturală a peisajului odată cu finalizarea lucrărilor;

- În perimetrul staţiilor de metrou, oriunde va fi posibil, vor fi realizate noi spaţii verzi;

- Toate spaţiile verzi afectate pe perioada construcţiei vor fi refăcute pe acelaşi amplasament, acolo unde este posibil;

- În cazul defrişărilor, se vor planta arbori în compensare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- Plantarea de specii arboricole specifice zonei pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora;

Gospodărirea deşeurilor

deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

  - pământul de excavație excedentar va fi depozitat în spații aprobate de municipalitate, fiind cu precădere dirijat către actualele depozite de deșeuri municipale autorizate pentru asigurarea materialului inert necesar acoperirii periodice sau închiderii sectoarelor deja exploatate; 20% din cantitatea de material argilos excavat se va reutiliza ca material de umplutură pentru staţii şi galerii.

  - deșeurile de ambalaje vor fi colectate separat în containere amplasate în platformele special amenajate pentru stocarea deșeurilor metalice și a altor deșeuri valorificabile, în vederea preluării acestora de către operatori autorizați;

  - deșeurile menajere și asimilabile celor menajere vor fi colectate în containere metalice, amplasate pe suprafețe special amenajate, fiind preluate în vederea eliminării prin depozitare de către operatori autorizați.

- deşeurile industriale reciclabile se vor colecta separat, pe tipuri, în spaţii special amenajate şi vor fi predate unităţilor autorizate în vederea valorificării.

- transportul deşeurile rezultate din excavări, demolări şi construcţii se va face cu autovehicule acoperite cu prelate.

- măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

Factor de mediu apă

Alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar, stingerea incendiilor se realizează din reţelele orăşeneşti existente în zonă şi din forajele de mare adâncime, amplasate în capetele staţiilor.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reţeaua de canalizare existentă  în zona amplasării staţiilor.

Evacuarea apelor de infiltraţii din staţii şi interstaţiile de metrou, a apelor rezultate din activităţi de întreţinere a spaţiilor tehnice şi suprafeţelor aferente staţiilor de metrou se colectează în rigole practicate în lungul staţiilor şi tunelelor de metrou, apoi vor fi dirijate spre bazinele staţiilor de pompare, de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă.

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare orăşeneasca nu vor depăşi valorile prevazute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA - 002/2002-Anexa nr. 2 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Indicatorii de calitate a apelor de epuisment evacuate in emisar natural nu vor depăşi valorile prevazute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA - 001/2002-Anexa nr. 3 din H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. nr. 352/2005.

Se vor respecta prevederile H.G. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi.

Măsuri de diminuare a impactului:

verificarea permanentă a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare;

intervenţia rapidă în caz de avarie pentru remedierea defecţiunilor reţelelor de apă;

monitorizarea permanentă a debitelor transportate prin cele două categorii de reţele (apă potabilă şi uzată);

verificarea, în cazul sistemului de canalizare, a indicatorilor de calitate la admisia apelor în reţea, în vederea respectării legislaţiei în vigoare (NTPA 002/2002).

Factor de mediu aer

Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele  protejate conform STAS

12574/1987. În perioada de exploatare nu se preconizează măsuri suplimentare de protecţie a factorului de mediu aer, faţa de cele propuse de proiectant (sisteme de ventilatie, etc).

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării solului şi subsolului

gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale şi a celor mai bune practici, prin: colectarea selectivă a deșeurilor la surse, depozitarea deșeurilor în containere speciale, amplasate pe platformele special amenajate pe suprafețe protejate şi eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați;

întreținerea preventivă şi inspectarea periodică ale rețelelor interioare de canalizare

depunerile solide, prafuri aglomerate şi deşeurile rezultate din actiivităţile de întreţinere, exploatare şi reparaţii din staţii şi tuneluri se colectează în recipienţi speciali şi se transportă la containerele de unde se evacuează la rampa de gunoi.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- adoptarea de soluţii la diferite subansamble (roţile de rulare, suspensia vehiculului faţă de cale, sistemul de tracţiune, sistemul de frânare, structura vagonului, etc.) în vederea reducerii zgomotului şi vibraţiilor.

Factorul de mediu vegetaţie şi aşezări umane

- Întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi nou create, perimetral staţiilor de metrou;

- Montarea de panouri indicatoare cu accesul sau interzicerea în perimetrele în care s-au realizat plantări de vegetaţie, arbuşti ornamentali, flori decorative.

- măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

La finalizarea lucrarilor, constructorul are obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate.

- măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

Nu este cazul.

- măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;

Nu este cazul.

# IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

- investiţia  va  fi  realizată  cu  respectarea  cerinţelor  impuse  prin  Certificatele de Urbanism

nr. 742R/1461970 din 06.12.2016 emis de Primăria Municipiului București şi nr. 12/18 din 21.03.2017 emis de Consiliul Județean Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acestea;

- investiţia  va  fi  realizată  cu respectarea prevederilor P.U.Z “Magistrala 6 de metrou 1Mai -Otopeni”, aprobat cu HCGMB nr. 287/2016 şi  PUZ-ul “Magistrala 6: 1 Mai-Otopeni, legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 43/2016;

- transplantările/ tăierile de arbori toaletările se vor face numai cu acordul şi în condiţiile impuse de primăria Municipiului Bucureşti- Direcţia de Mediu;

- se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituţiile competente, conform legii;

- titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată în planurile de situaţie depuse pentru obţinerea prezentului acord de mediu, să solicite revizuirea acordului de mediu;

- se vor reglementa din punctul de vedere al protecţiei mediului lucrările de reamenajare a reţelelor de cabluri, conducte, canale, căi de comunicaţie afectate de proiect, rezultate în urma modificării traseelor, inclusiv pentru dezafectarea unor segmente ale acestora;

- se vor păstra funcţiuniile zonelor verzi;

- titularul de proiect are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate de execuţia lucrărilor de metrou, replantarea şi asigurarea unor noi spatii echivalente celor ce vor fi dezafectate;

- se vor respecta prevederile proiectului şi a Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului;

- titularul va notifica la A.P.M. Bucureşti finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse, care va însoti procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate conform art. 49, alin.3 din Ord. nr. 135/2010;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului, survenită dupa emiterea acordului de mediu, conform art.39, alin.1 din Ord. nr. 135/2010;

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de construcţie, prin respectarea măsurilor prevăzute la Cap. III pct.a).

Alte condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie;

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Gararea/parcarea autovehiculelor, organizarea de şantier şi scurgerea apelor pluviale se vor realiza strict în incinta proprie;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

Planul de monitorizare a mediului:

În perioada de construcţie se va monitoriza permanent modul de funcţionare a utilajelor şi

a instalaţiilor ce deservesc organizările de şantier.

Societăţile care realizeaza lucrările de executie vor incheia contracte cu laboratoare acreditate pentru monitorizarea corespunzatoare a factorilor de mediu si zgomotului.

- Managementul deşeurilor: evidenţa (cantităţi generate, transportate, valorificate/eliminate) conform HG nr. 856/2002 – lunară, cu raportare anuala;

- factor de mediu APA: materii în suspensie; consum chimic de oxigen (CCO-Cr);  consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5;  substanţe extractibile cu solvenţi organici; detergenţi sintetici biodegradabili (NTPA 002/2002) – din başele de evacuare aferente construcţiilor de metrou– săptămânal;

- Factor de mediu AER: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier vor fi monitorizaţi indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi în suspensie şi sedimentabile – lunar;

- ZGOMOT şi VIBRAŢII: în zona fronturilor de lucru şi organizării de şantier va fi monitorizat nivelul de zgomot – săptămânal.

2. În timpul exploatării:

Titularul are obligaţia respectării prevederilor din legislaţia de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti aprobate prin HCGMB nr.120/2010;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse, titularul proiectului este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

-   Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de  igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, etc.

Planul de monitorizare a mediului:

- factor de mediu APA:  materii în suspensie; consum chimic de oxigen (CCO-Cr);  consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5;  substanţe extractibile cu solvenţi organici; detergenţi sintetici biodegradabili (NTPA 002/2002) –lunar ;

- Factor de mediu AER: vor fi monitorizaţi indicatorii CO, NOx,SOx, pulberi în suspensie şi sedimentabile – la iesirea din centrala de ventilaţie – lunar;

- ZGOMOT şi VIBRAŢII: în interiorul staţiilor de metrou va fi monitorizat nivelul de zgomot şi vibraţii– săptămânal.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Nu este cazul.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Bucureşti) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

a) depunerea solicitării:

Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 07.06.2017, afişaj pe pagina de internet a APM Bucuresti in data de 31.05.2017.

b) etapa de încadrare:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 08.06.2017; proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM.

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 12.06.2017

- afişare anunț public la sediul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, la sediul Primăriei Orașului Otopeni și pe pagina de internet a METROUL SA.

c) dezbaterea publică:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 08.09.2017

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 06.09.2017

- afişare anunț public la sediul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, la sediul Primăriei Orașului Otopeni, la sediul METROUL SA/ METROREX SA și pe pagina de internet a METROUL SA./ METROREX SA.

- disponibilizarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pe pagina de internet a APM Bucuresți şi pe pagina de internet a METROUL SA/ METROREX SA.

d) decizia de emitere a acordului:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 23.10.2017;

proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Bucuresti.

- Anunţ în mass-media (ziarul .....) din data de .........2017

- afişare anunț public la sediul Primăriei Sectorului 1 Bucureşti, la sediul Primăriei Orașului Otopeni, la sediul METROUL SA/ METROREX SA și pe pagina de internet a METROUL SA./ METROREX SA.

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

Nu au existat propuneri, comentarii, sesizări din partea publicului. La dezbaterea publică, reprezentanţii publicului nu au avut obiecţii împotriva proiectului propus.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu este cazul.

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

Cerere pentru eliberarea acordului de mediu înregistrată la APM Bucureşti cu nr. 21039 din 21.10.2016, completată cu nr. 9028/29.03.2017;

Notificare pentru eliberearea acordului de mediu;

Memoriu de prezentare conform Anexa 5 – Ordin 135/2010, înregistrat la A.P.M. Bucureşti cu nr. 12658 din 24.05.2017;

Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului întocmit de S.C. METROUL SA, înregistrat la A.P.M. Bucureşti cu nr. 17774 din 29.08.2017;

Adresa nr. 138665/11.10.2017, înregistrată la APM București cu nr. 20376/12.10.2017, emisă de SC METROUL SA;

Dovada achitării tarifelor corespunzătoare fiecărei etape parcurse.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Decizia nr. 116 din 21.04.2017 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

- Hotărârea nr. 930/08.12.2016 privind modificarea HG nr. 1030/2009 pentru aprobarea inducatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni”;

- Certificat de Urbanism nr. 742R/1461970 din 06.12.2016 emis de Primăria Municipiului București şi planurile anexă vizate spre neschimbare;

- Certificat de Urbanism nr. 12/18 din 21.03.2017 emis de Consiliul Județean Ilfov şi planurile anexă vizate spre neschimbare;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 287/2016 pentru  aprobarea P.U.Z “Magistrala 6 de metrou 1Mai -Otopeni”;

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 43/2016 pentru  aprobarea P.U.Z “Magistrala 6 de metrou 1Mai -Otopeni”;

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține 24 (douăzeci și patru) de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela Aldea

p. ŞEF SERVICIU AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ing. Andrei Stroian

Întocmit,

Ing. chim. Svetlana Gheorghe