# ACORD DE MEDIU

Nr. .... din .........2023

Ca urmare a cererii adresate de SC METROREX SA, prin SC METROUL SA, cu sediul în Bucuresti, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, înregistrată la APM Bucuresti cu nr. 13890/21.06.2019, completată cu nr. 12718/17.06.2021, nr. 15567/09.08.2021, nr. 14318/21.06.2022, nr. 16703/ 08.08.2022, nr. 16415/18.08.2023, nr. 15750/01.08.2023, nr. 18779/10.10.2023, în baza prevederilor:

- Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările și ulterioare;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizie nr. 108 din 06.08.2021 emisa de ANPM;

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

“ Studiu de prefezabilitate (SPF) si Studiu de Fezabilitate (SF) pentru constructia Liniei 4 de metrou: Lac Straulesti – Gara Progresul. Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul”

titular: SC METROREX SA

având amplasamentul: Bucuresti, sector 1,4,5, Judetul Ilfov, Comuna Jilava

în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede:

# I.

1. a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, pct. 10 h);

b) proiectul nu se va implementa într-o arie naturală protejată sau sit Natura 2000 sau în vecinătatea acestora;

c) proiectul  intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Descrierea proiectului si a tuturor caracteristicilor lucrarilor prevazute de proiect, inclusiv instalatiile, echipamentele si resursele naturale utilizate:

Proiectul se referă la realizarea unei legături între Gara de Nord și zona de sud a Municipiului București, inclusiv zona limitrofă (comuna Jilava), prin Gara CFR Progresul.

Linia 4 de metrou va traversa partea de centru-sud a municipiului București, penetrând zona urbană Jilava si va avea un număr de 12 stații noi, cuprinse pe coridorul dintre stația de metrou Gara de Nord și Stația CFR Gara Progresul. Lungimea noului traseu de transport este de circa 11,23 km.

- Linia de metrou cuprinde urmatoarele statii de metrou cu caracteristicile specifice:

- Stația GARA DE NORD 2 - stație existentă ;

- Stația ȘTIRBEI VODĂ – va fi amplasată în ampriza Străzii Berzei în dreptul intersecției Str. Berzei - Bd-ul Dinicu Golescu, statie simpla cu peron central de 8,26 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 56,30 m (cotă absolută).

- Stația B. P. HAȘDEU – va fi amplasată în ampriza Străzii Vasile Pârvan, la intersecția dintre Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Strada Vasile Pârvan și Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, stație complexă cu peron central de 8,26 m lățime, nivelul superior al șinelor (NSS) la 48,50 m (cotă absolută).

- Stația URANUS – va fi amplasată în amprizele Străzii Izvor respectiv intersecției Str. Izvor - Calea 13 Septembrie (sens Str. Izvor - Calea 13 Septembrie), stație simplă cu peron central de 9,00 m lățime, nivelul superior al șinelor (NSS) la 57,85 m (cotă absolută) și cu stație electrică de transformare.

- Stația GEORGE ROZOREA – va fi amplasată în ampriza Bulevardului Tudor Vladimirescu în dreptul intersecției Bulevardul Tudor Vladimirescu - Str. Cedrilor, stație simplă cu peron central de 8,00 m lățime, amplasată în curbă cu R=700 m și nivel superior al șinelor (NSS) la 63,10 m (cotă absolută).

- Stația CHIRIGIU – va fi amplasată în ampriza Bulevardului Tudor Vladimirescu în imediata apropiere a intersecției acestuia cu Calea Rahovei, stație simplă  cu peron central de 10,00 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 70,00 m (cotă absolută). si de corespondență cu viitoarea Magistrala 7.

- Stația FILARET – va fi amplasată în ampriza Șoselei Viilor în imediata apropiere a intersecției acesteia cu Strada Dr. Constantin Istrati, stație complexă cu zonă destinată amplasării aparatelor de cale și dotată cu o bretea cu tg. 1:9, R=300 m, va avea peron central de 10,00 m lățime, nivelul superior al șinelor (NSS) la 69,70 m (cotă absolută).

- Stația EROII REVOLUȚIEI 2 – va fi amplasată în ampriza Pieței Eroii Revoluției (adiacent Stației Eroii Revoluției existente de pe Magistrala 2), stație simplă cu peron central de 10,00 m lățime și amplasat în curbă cu R=700 m, nivelul superior al șinelor (NSS) la 58,50 m (cotă absolută) si de corespondenta la nivel pietonal cu Magistrala 2 de metrou (Berceni – Pipera).

- Stația GEORGE BACOVIA – va fi amplasată în ampriza Șoselei Giurgiului, stație simplă cu peron central de 8,26 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 69,50 m (cotă absolută).

- Stația TOPORAȘI – va fi amplasată în ampriza Șoselei Giurgiului în imediata apropiere a intersecției acesteia cu Str. Toporași, stație complexă cu zonă destinată amplasării aparatelor de cale și dotată cu o bretea cu tg. 1:9, R=300 m, va avea peron central de 10,00 m lățime, nivelul superior al șinelor (NSS) la 65,70 m (cotă absolută) și prevăzută cu Linia 3 – linie de parcare. Amplasamentul stației permite efectuarea conexiunii la nivel pietonal cu viitoarea stație de pe viitoarea Magistrala Inelară de metrou.

- Stația NICOLAE CAJAL - va fi amplasată în ampriza Șoselei Giurgiului în imediata apropiere a intersecției acesteia cu Str. Grădiștea, stație simplă cu peron central de 8,66 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 65,50 m (cotă absolută).

- Stația LUICĂ - va fi amplasată în ampriza Șoselei Giurgiului, în dreptul intersecției acesteia cu Str. Odei, stație simplă cu peron central de 8,66 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 63,00 m (cotă absolută).

- Stația GIURGIULUI - va fi amplasată în ampriza Șoselei Giurgiului, în fața magazinului Dedeman, o stație simplă cu peron central de 8,66 m lățime și nivelul superior al șinelor (NSS) la 64,00 m (cotă absolută).

- Stația GARA PROGRESUL – va fi amplasată adiacent stației de cale ferată Gara Progresul, ultima stație a Liniei 4. Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul, este o stație complexă cu zonă destinată amplasării aparatelor de cale și dotată cu o bretea cu tg. 1:9, R=300 m, are peron central de 12,00 m lățime, nivelul superior al șinelor (NSS) la 67,50 m (cotă absolută).

- Depoul PROGRESUL –supraterana, cu spațiul de parcare acoperit. La interior depoul dispune de 25 de linii (3 linii revizie, 1 linie vinciuri, 1 linie spălare, 20 linii de parcare). La exterior există o linie de utilaje, două linii cu platformă de încărcare/descărcare, o linie de întoarcere cu R=75 m și aparat de cale ce permite legătura tehnică la rețeaua CFR.

- Dispozitivul de cale ce se va monta in galeriile si tunelurile de metrou consta dintr-o cale de rulare dubla, la care se adauga linia a III- a, in statia Toporasi, calinie tehnologica sauca rezerva de parcare;

- Statiile sunt dimensionate si dotate cu elemente tehnice, accesele fiind dotate cu escalatoare si lifturi.

Pentru Linia 4 de metrou: Lac Straulesti – Gara Progresu. Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresul se propun următoarele tipuri de structuri subterane:

- galerii;

- centrala de ventilaţie pe fiecare interstatie şi staţia de pompare ape infiltratii pe interstatia B.P. Hasdeu - Uranus;

    - tuneluri:

- interstatia Gara de Nord 2 – Stirbei Voda;

- interstatia Stirbei Voda – B.P. Hasdeu;

- interstatia B.P. Hasdeu – Uranus;

- interstatia Uranus – George Rozorea;

- interstatia George Rozorea – Chirigiu;

- interstatia Chirigiu – Filaret;

- interstatia Filaret – Eroii Revolutiei 2;

- interstatia Eroii Revolutiei – G. Bacovia;

- interstatia George Bacovia – Toporasi;

- interstatia Toporasi – Nicolae Cajal;

- interstatia Nicolae Cajal – Luica;

- interstatia Luica – Giurgiului;

- interstatia Giurgiului – Statia Gara Progresul/ Galerie;

- interstatia Progresul – Depoul Progresul/galerie subterana.

Tipuri de lucrari realizate in vederea constructiei liniei de metrou:

a). Tehnologia de executie a statiilor

- Structura de rezistenta a statiilor se desfasoara pe doua nivele.

- Statiile se executa prin excavatii de la suprafata in interiorul unor incinte de pereti mulati, care vor fi sprijinite de planseele turnate pe pamant sub care se vor executa excavatiile prin goluri tehnologice.

- Planşeul superior şi radierul acestor staţii au grosimi de 0,80-0,90 m, iar pereţii exteriori în contact cu pereţii mulaţi au grosimea de 0,60 m.

- Tehnologia de execuţie folosită este metoda „top - down”

b). Tehnologia de executie a galeriilor

- Galeriile sunt executate pe doua nivele. Grosimea planseului superior si a radierului variaza intre 0,80 m si 1,20 m.

- Tehnologia de execuţie a galeriilor se realizează în etape: execuţia pereţilor mulaţi şi a baretelor cu stălpii metalici lansaţi, execuţia excavaţiilor până la cota necesară pentru turnarea planşeului superior pe pământ, armarea şi betonarea planşeului superior pe pamant pe un beton de egalizare, realizarea hidroizolaţiei planşeului, protecţia acesteia, umpluturile de pământ şi se reface suprafaţa pentru a fi redată circulaţiei, excavaţia sub planşeul superior prin goluri tehnologice şi turnarea planşeului intermediar pe pământ similar celui superior, excavaţia sub planşeul intermediar prin goluri tehnologice lasate şi în planşeul intermediar pe aceiasi verticală, finalizarea execuţiei în interior a tututror construcţiilor necesare în procesul de exploatare.

- Rosturile vor fi astfel realizate incat sa nu permita infiltratii mai mari de 1 l/sec pe kilometru de galerie, la fel ca in cazul galeriilor de mica adancime.

c). Tehnologia de executie a tunelurilor

- Solutia de executie in subteran se face cu ajutorul scuturilor cu front inchis (TBM).

d). Tehnologia de executie a depoului

- Solutia utilizata pentru depou va fi una supraterana, cu adancimea sapaturii pentru depou de max. 3m .

e). Tehnologia de executie a caii de rulare

- Pe linia de metrou va fi o cale de rulare fara joante, cu prinderi elestice si fonoabsorbante, care sa asigure o reducere a zgomotelor si vibratiilor.

- Solutii constructive ale caii de rulare:

- S sină tip 49E1, (=90 kgf/mm2, pozată pe blocheţi, echipaţi cu elemente elastice  fonoabsorbante şi izolante electric;

- prinderea elastică,

- blocheţii de beton prefabricaţi.

f). Alte tehnologii ajutatoare

    - Lucrarile necesare sunt:

- lucrari de coborare si depresionare a nivelului apelor subterane, pentru crearea conditiilor de executie in uscat a structurilor;

- lucrari de consolidare teren prin injectii de clacare cu suspensii ciment-bentonita, realizate punctual pe traseul Liniei 4;

- lucrari de protectie a fronturilor construite prin jet grounting, prevazute la statiile: Stirbei-Voda, Hasdeu, Uranus, George Rozorea si Eroii Revolutiei;

- lucrari de drenaj gravitational, care sa mentina nivelul initial al acviferului atat in amonte, cat si in aval de constructii.

Instalatii aferente constructiei

- Instalatii electrice generale:

-   Energia electrica este preluata din sistemul energetic national prin intermediul sistemului orasenesc de medie tensiune, la 20kV;

-   Sistemul energetic al metroului este constituit din fiderii de alimentare la 20kV, substatiile electrice de tractiune, posturi de transformare si retele electrice de distributie pentru tractiune, iluminat si forta.

-   Sistemul electroenergetic al metroului asigura alimentarea cu energie pentru tractiunea electrica, pentru serviciile generale (iluminat si forta), precum si pentru instalatiile de control si dirijare a circulatiei.

- Echipamentele electrice de transformare si redresare sunt amplasate in substatii electrice de tractiune (SET) de la care energia necesara tractiunii ramelor de metrou este transmisa printr-o retea de distributie cu linie de contact, sub forma de sina a 3-a dispusa lateral caii de rulare.

- Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de iluminat si forta, care asigura servicii proprii ale statiilor de calatori, precum si ale interstatiilor adiacente, se realizeaza prin posturi de transformare si o retea de distributie trifazata de joasa tensiune.

- Pentru instalatiile metroului, care impun continuitatea absoluta a alimentarii, cum sunt instalatiile pentru controlul circulatiei, iluminatul de siguranta etc. acesta se realizeaza prin surse neintreruptibile de putere UPS.

- Instalatii de ventilatie si incalzire.

Instalatiile de ventilatie aferente unei statii sunt:

- instalatii de ventilatie generala a statiei functioneaza impreuna cu cea a interstatiilor adiacente;

- reactivarea ventilatiei generale si ventilarea compartimentelor de cabluri;

- ventilatia substatiei electrice de tractiune;

- ventilarea incaperilor de sectionori;

- ventilarea incaperilor cu diverse alte functiuni;

- climatizarea caselor de bilete si a altor spatii.

- Instalatii tehnico-sanitare;

- Instalatii pentru evacuarea apelor – provenite din infiltratii, cat si cele provenite dintr-un eventual incendiu sunt colectate din statia de calatori printr-un sistem de rigole si conduse liber in bazinele statiilor de pompare;

- Instalatii PSI;

- Instalatii de transport local calatori:

-   escalatoare si lifturi;

- Instalatii de telecomunicatii formate din:

- instalatii de telefonie;

- instalatii de radiocomunicatii;

- instalatia de televiziune in circuit inchis (TVCI).

8.Instalatii pentru informarea si deservirea publicului calator formate din:

-   instalatii de sonorizare;

-   instalatie de ceasoficare.

9. Retea fibra optica si transmisie de date;

10. Instalatii de siguranta circulatiei;

11. Instalatii de detectie incendiu si efractie;

12. Sistem de avertizare efractie;

13. Instalatii de control acces calatori si taxare automata.

# II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologică și de amplasament:

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

- măsuri ce se impun pentru protecţia apei, atmosferei, solului şi subsolului, gestiunea deşeurilor;

- măsuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea.

Realizarea proiectului nu va genera un impact negativ asupra ariilor naturale protejate sau a siturilor de interes naţional şi comunitar, deoarece acesta nu se va implementa în astfel de zone.

Proiectul Liniei 4 de metrou este inclus în Strategia de Dezvoltare a Metroului din București 2016–2030, în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 al Regiunii București-Ilfov și în Master Planul General pentru Transport Urban – București-Ilfov (aprobat prin HCGMB nr. 140/2008) si in Planul Urbanistic Zonal – “Linia 4 de metrou: Lac Straulesti – Gara Progresul, tronson Gara de Nord – Gara Progresul” aprobat prin Hotarari.

- Respectarea cerințelor comunitare transpuse în legislația națională:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2, pct. 10 h).

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luată în urma analizei documentaţiei depuse, a verificării amplasamentului, în urma consultărilor din cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi concluziilor raportului privind impactul asupra mediului şi a consultării publicului ca urmare a anunţurilor publice şi a dezbaterii publice.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.:

Atât în perioada de construire, cât și în cea de exploatare se vor lua măsuri de reducere a

impactului asupra mediului, astfel încât sa fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

- Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a sitului Natura 2000, după caz:

Nu este cazul.

- Luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulat cu al celorlalte activități existente în zonă etc:

APA

În perioada de executie a proiectului se vor folosi sursele existente de apa, se apreciaza ca impactului ca fiind negativ redus.

În perioada de exploatare,  alimentarea cu apă în scop igienico – sanitar, stingerea incendiilor se realizează din reţelele orăşeneşti existente în zonă şi din forajele de mare adâncime, amplasate în capetele staţiilor. Fiecare staţie de metrou are în dotare branşament de apă racordat la reţeaua orăşenească format din: conducte, cămin de vane; cămin de apometre, racorduri fixe P.S.I.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face în reţeaua de canalizare existentă  în zona amplasării staţiilor.

Evacuarea apelor de infiltraţii din staţii şi interstaţiile de metrou, a apelor rezultate din activităţi de întreţinere a spaţiilor tehnice şi suprafeţelor aferente staţiilor de metrou se colectează în rigole practicate în lungul staţiilor şi tunelelor de metrou, apoi vor fi dirijate spre bazinele staţiilor de pompare, de unde vor fi evacuate în reţeaua de canalizare existentă în zonă; se estimează că realizarea si punerea in exploatare a proiectului nu va avea impact asupra calitatii apei subterane si nu va afecta curgerea acesteia.

AER

In perioada de executie, activitatea de executie a liniei de metrou va avea  un impact local negativ redus,  asupra calităţii atmosferei prin: activitatea utilajelor de constructie, transportul materialelor, prefabricatelor, arderea carburantilor in motoarele vehiculelor de manevra, activitatea de organizarea de santier.

În perioada de exploatare a instalatiilor: se estimează un impact nesemnificativ asupra aerului.

SOL SI SUBSOL

În etapa de construcţie, impactul asupra solului şi subsolului, se manifestă fie direct, fie prin intermediul mediilor de dispersie, precum:

- poluarea prin conţinutul de substanţe toxice rezultate din manipularea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

-  depozitarea materialelor excavate;

-  spalarea agregatelor, utilajelor de constructii sau a altor substante de catre apele de precipitatii

Prin implementarea masurilor de diminuare a impactului asupra solului, proiectul va avea impact negativ redus asupra solului si subsolului.

În etapa de exploatare, activitatea de exploatare si reparare a instalatiilor din dotarea statiilor si tunelurilor de metrou conduce la un impact nesemnificativ asupra solului.

BIODIVERSITATE

În vecinătatea amplasamentului pe care se va realiza proiectul nu au fost identificate habitate naturale sau specii de faună sau floră protejate.

Perioada de executie:

Proiectul  afecteaza spatiile verzi si arborii din zonele de executie a statiilor, acceselor si a centralelor de ventilatie, se propune reamenajarea spatiilor verzi existente (acolo unde este posibil).

Se estimeaza un impact negativ redus asupra biodiversității în perioada de execuție.

Perioada de exploatare:

Nu este cazul.

ZGOMOT SI VIBRATII

În etapa de execuție, sursele principale de zgomot sunt reprezentate de traficul și activitatea  utilajelor și echipamentelor folosite si se estimeaza un impact negativ redus.

În etapa de exploatare, sursele sunt reprezentate de rularea rotilor pe sine (starea bandajelor, structura caii, tipul de balast si profilul sinei) si electromotorul. Impactul zgomotului si vibratiilor asupra factorului uman in perioada de exploatare a va fi nesemnificativ.

SCHIMBARI CLIMATICE

În etapa de execuție, riscurile asociate schimbarilor climatice sunt: cresterea numarului de zile cu temperaturi extreme, inundatii, modificari ale precipitatiilor extreme, modificari ale vitei maxime a vantului, instabilitatea solului si se estimeaza un impact negativ redus.

În etapa de exploatare, impactul schimbarilor climatice asupra factorului uman in perioada de exploatare va fi nesemnificativ.

# III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediuluI:

- măsuri în timpul realizării proiectului pe factori de mediu și efectul implementării acestora:

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării apelor

    - indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească nu vor depăşi valorile prevăzute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA - 002/2002 - Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

    - se interzice descărcarea de deşeuri de orice tip sau alte substanţe în canalizarea orăşenească sau în apele de suprafaţă;

    - se vor lua măsuri în vederea evitării poluării apelor, inclusiv de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

    - se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafeţelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ şi a materialelor solubile sau antrenabile de curenţii de apă;

    - orice activitate sau lucrare prin care se va afecta dinamica naturală a apelor va fi realizată dupa obţinerea avizelor din partea instituţiilor competente, conform legi;

    - acolo unde vor fi necesare lucrări de epuismente se va evita antrenarea și descărcarea particulelor solide; se va monitorizara debitul solid al apei pompate din epuismente astfel incat aceasta sa fie limitata la maxim 1g/m3.

    - pentru evitarea fenomenelor de subsidenta se va asigura conducerea stiintifica a sistemelor de depresionare urmarindu-se in mod special debitul pompat pe foraj limitat la cel specific asigurarii vitezei admisibile a apei, in puturile pompate.

    - inainte de a deversa apa provenită din epuismente în emisar natural sau la canalizare, sunt prevăzute decantoare.

    - se va asigura transportul maselor de pamant excavat sau a materialelor considerate deseu catre haldele de depozitare destinate fiecarui tip de material in parte (selectiv) astfel incat sa fie evitata contaminarea suprafetelor de teren prin care se infiltreaza de la suprafata apa din precipitatii/udat spatii verzi. Acolo unde vor fi necesare lucrări de epuismente se va evita antrenarea și descărcarea particulelor solide; se va monitorizara debitul solid al apei pompate din epuismente astfel incat aceasta sa fie limitata la maxim 1g/m3.

    - pentru evitarea fenomenelor de subsidenta se va asigura conducerea stiintifica a sistemelor de depresionare urmarindu-se in mod special debitul pompat pe foraj limitat la cel specific asigurarii vitezei admisibile a apei, in puturile pompate.

    - inainte de a deversa apa provenită din epuismente în emisar natural sau la canalizare, sunt prevăzute decantoare.

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării aerului

    - scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

    - utilizarea unor module constructive care pot fi uşor montate şi demontate pentru clădiri,

drumuri, alte facilităţi;

- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, dotate cu sisteme de reţinere a emisiilor de

poluanţi în atmosferă; utilajele folosite vor respecta prevederile H.G. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinată maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei;

- se vor monta sisteme de reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă la următoarele

instalaţii: silozuri de ciment şi de var – filtre cu saci, instalaţia de preparare mixturi asfaltice – instalaţie locală de captare a aerului impurificat din zona de uscare agregate – mixare, prevazută cu filtre cu saci, buncarul de filer – instalaţie locală de captare a aerului impurificat prevazută cu un ciclon;

- se va verifica periodic starea tehnică a utilajelor folosite, pentru evitarea producerii de

emisii poluante în atmosfera;

- utilajele care deservesc şantierul vor circula pe trasee stabilite, iar transportul solului şi a materialelor de construcţie se va face, pe cât posibil acoperit;

- se va evita amplasarea şantierului în apropierea zonelor sensibile si se recomandă utilizarea unor suprafeţe cât mai reduse posibil, sau alternativ utilizarea unor baze tehnologice deja existente în zonele de desfăşurare a lucrărilor la suprafaţă;

- in timpul executarii lucrărilor de terasamente se vor folosi tehnici de lucru care să genereze cât mai puţin praf şi se vor umecta suprafeţele expuse la vânturi, se vor stropi periodic spaţiile de manevra ale utilajelor;

- se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- lucrările vor fi semnalizate corespunzator, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- se interzice depozitarea de material excavat sau materiale de construcţii în afara amplasamentului obiectivelor şi în locuri neautorizate;

- la terminarea lucrărilor ce au necesitat organizarea de şantier, terenul va fi eliberat şi adus la starea iniţială;

- se va adapta graficul zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate (locuinţe);

- se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţie sub forma de praf; se vor uda permanent suprafeţele de teren aferente şantierului; se vor curăţa utilajele la ieşirea din şantier spre drumurile publice, se vor monta prelate deasupra mijloacelor de transport pentru a fi evitată împrăştierea în atmosferă şi pe carosabil a prafului rezultat;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie;

- se vor uda periodic solurile, stivele de materiale şi drumurile de acces, mai ales în condiţii de vreme uscată; în condiţii meteorologice nefavorabile (vânt puternic, etc.) se recomandă oprirea activităţii;

- pentru limitarea disconfortului, se vor alege trasee optime pentru vehiculele care deservesc şantierele, iar transportul materialelor de construcţie se va face pe cât posibil acoperit;

- se va urmări întreţinerea atentă a utilajelor de pe amplasament şi întreruperea funcţionării acestora când nu sunt utlilizate;

- se vor respecta condiţiile de calitate a aerului în zonele protejate prevăzute în STAS 12574/87;

- pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, H.G. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor);

- la ieşirea din şantier se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a reduce transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului;

- se vor utiliza utiliza  TBM – uri performante cu capacitatea de a limita noxele.

- la ieșirea din gropile de excavații se vor acoperi autobasculantele cu prelate sau se vor instală structuri tip portal ce vor pulveriza pe pământul din autobasculantele care vor trece pe sub ele, apă, pentru a forma o crustă, împiedicând antrenarea pământului de vânt sau datorită circulației în perioada de transport;

- pentru perioada de iarnă, parcurile de utilaje și mijloace de transport vor fi dotate cu roboți electrici de pornire, pentru a se evită evacuarea de gaze de eșapament pe timpul unor demarări lungi sau dificile. Asemenea instalații se vor prevedea și la punctele de lucru;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii în gazele de eșapament și vor fi puse în funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;

- antreprenorul va lua măsuri ca aparatura și utilajele să fie inspectate la introducerea lor pe șantier pentru a se asigura că sunt conforme cu reglementările în vigoare. Fiecare aparat va avea un număr de identificare unic care va fi afișat în mod vizibil. Inregistrările testelor, inspecțiilor și operațiunilor normale de întreținere ulterioare vor fi disponibile pentru control așa după cum se specifică în Planul de sănătate și siguranță elaborat pentru acest proiect;

- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport se va face numai în stația centralizată din organizarea de șantier. Pentru utilaje ce sunt dispersate la punctele de lucru alimentarea se poate face cu autocisterne, dar în puncte care să fie în afara emisiilor de praf.

Măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării solului şi subsolului

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se vor lua măsuri pentru îndepartarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât sa nu blocheze căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) şi să nu poata fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- in cazul poluării accidentale a solului, se recomandă îndepartarea stratului de sol poluat  şi depozitarea în containere până la incinerare sau depoluare;

- parcarea, gararea şi lucrările de organizare de şantier se vor efectua numai în incinta special amenajată;

- se interzice spălarea utilajelor şi vehiculelor în afara zonelor destinate acestui tip de activităţi;

- se interzice realizarea de reparaţii la utilajele şi vehiculele ce îşi desfăşoara activitatea  în zonele decopertate sau a altor zone  pentru evitarea eventualelor scurgeri de poluanţi  pe sol;

- se vor lua măsuri ca roţile utilajelor care asigură transportul materialelor de construcţii sau a altor materiale să nu murdărească căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale);

- se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente, in caz contrar se vor înierba suprafeţele de pe care a fost îndepartat stratul vegetal;

- depozitarea combustibilului lichid se va realiza astfel încât sa se asigure protecţia solului şi a apelor subterane.

•	se va asigura transportul maselor de pamant excavat sau a materialelor considerate deseu catre haldele de depozitare destinate fiecarui tip de material in parte (selectiv) astfel incat sa fie evitata contaminarea suprafetelor de teren prin care se infiltreaza de la suprafata apa din precipitatii/udat spatii verzi.

Măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- se vor lua măsuri de atenuare a zgomotului sau de izolare a componentelor care vibrează (amplasarea de atenuatoare de zgomot – panouri fonoabsorbante);

- depozitele de materiale utile vor fi realizate astfel încat acestea să constituie ecrane între şantier şi locuinţe sau se vor folosi depozite deja existente;

- lucrările de execuţie se vor efectua numai în perioada de zi (06.00-22.00), respectându-se perioada de odihnă a locuitorilor;

- perioada de lucru pentru executia lucrarilor de tunel cu scutul va fi de 24h zilnic, datorita fluxului tehnologic si cerintelor specifice scutului tip TBM-EPB;

- se vor lua toate măsurile de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierelor;

- traficul de şantier va fi dirijat astfel încât să se evite ambuteiaje de autovehicule în zonele de lucrări;

- se vor utiliza echipamente şi vehicule într-o manieră corespunzătoare din punct de vedere al minimizării emisiilor de zgomot, incluzând selectarea de utilaje silenţioase, întreţinerea regulată şi utilizarea amortizoarelor de zgomot;

Măsuri pentru factorul de mediu vegetaţie şi aşezări umane

- vegetaţia din cadrul organizarilor de şantier va fi protejată astfel încât să se evite, în limitele posibilităţilor, afectarea acesteia de către manevrele utilajelor;

- nu se vor depozita materiale pe lângă sau pe trunghiul arborilor şi arbuştilor (posibil sa nu fie defrişaţi);

- se vor stropi periodic spaţiile de manevra şi arborii din cadrul organizării de şantier;

- se vor reface spaţiile verzi afectate de execuţia lucrărilor de metrou se vor replanta şi asigura noi spaţii echivalente celor ce vor fi afectate;

- constructorul va monta panouri pe care se vor prezenta imagini semnificative rezultate din proiectele de amenajare peisagistică, care vor evidenţia soluţiile de amenajare viitoare a spaţiilor verzi şi de îmbunătăţire arhitecturală a peisajului odată cu finalizarea lucrărilor;

- in perimetrul staţiilor de metrou, oriunde va fi posibil, vor fi realizate noi spaţii verzi;

- toate spaţiile verzi afectate pe perioada construcţiei vor fi refăcute pe acelaşi amplasament, acolo unde este posibil;

- in cazul defrişărilor, se vor planta arbori în compensare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- plantarea de specii arboricole specifice zonei pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora;

- se va stabili un grafic etapizat de execuţie a lucrărilor, inclusiv organizarea de şantier, care să afecteze cel mai puţin riveranii din zonă;

- programul de lucru se va adapta astfel încât să afecteze cât mai puţin populaţia rezidentă;

- programul de aprovizionare se va adapta astfel încât să nu afecteze populaţia rezidentă;

- se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite;

- se va asigura menţinerea curată a drumurilor de acces;

- se va asigura semnalizarea şantierelor cu panouri de avertizare, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- organizările de şantier vor fi dotate cu echipamente PSI necesare intervenţiei operative în caz de incendiu;

Măsuri pentru factorul de mediu schimbari climatice

- asigurare de surse de alimentare, tablouri electrice suplimentare, mentenanță sistem cale de rulare;

- asigurarea unui aport de apă suplimentară incluse în cadrul proiectului tehnic;

- proiectarea asiguratorie a  instalațiilor de ventilație generală mecanică atât pentru spațiile publice cât și pentru spațiile tehnice;

Gospodărirea deşeurilor

deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

- transportul deşeurile rezultate din excavări, demolări şi construcţii se va face cu autovehicule acoperite cu prelate;

- materialul excavat  va fi colectat  şi transportat pe linii de transport prestabilite catre: localităţi din afara capitalei pentru a fi utilizat ca material de umplutură, zone care necesită sistematizarea verticală pentru construire de zone rezidenţiale şi industriale, zone exploatate de balastiere şi degradate pentru a fi reabilitate; 20% din cantitatea de material argilos excavat se va reutiliza ca material de umplutură pentru staţii şi galerii.

- măsuri în timpul exploatării și efectul implemenentării acestora:

Factor de mediu apă

Alimentarea cu apă:

- fiecare statie de metrou va fi prevazuta cu sursa de alimentare cu apa, care sa asigure debitul si presiunea necesara tuturor consumatorilor atat in situatii normale, cat si in situatii special;

- din reteaua oraseneasca de apa potabila, prin intermediul unor bransamente pentru fiecare statie de metrou, respective pentru depoul progresul;

- din subteran prin intermediul unor foraje de mare adancime, amplasate in capetele statiilor;

- pentru a preveni "fenomenul de baraj", va fi necesară construirea drenurilor gravitaționale pentru stațiile Știrbei – Vodă, Hașdeu, Nicolae Cajal, Luică, Giurgiului, Gara Progresul și Interstația Gara Progresul - Depoul Progresul. Rolul acestora este de a colecta apa subterană ridicata in spatele peretelui mulat, zona amonte și dea o descarca prin conducte, în aval, astfel încât apele să intre in echilibru dinamic adiacent galeriilor.

Evacuarea apelor uzate:

- apele uzate menajere, apele provenite din infiltratii precum si apele din epuismente vor fi evacuate in reteaua oraseneasca  de canalizare, ulterior obtinerii avizului APA NOVA BUCURESTI S.A.

Măsuri de diminuare a impactului:

verificarea permanentă a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare;

intervenţia rapidă în caz de avarie pentru remedierea defecţiunilor reţelelor de apă;

indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească nu vor depăşi valorile prevăzute în Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare NTPA - 002/2002 - Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

Factor de mediu aer

- utilizarea unui parc de utilaje si mijloace de transport de noua generatie;

motoarele pe motorină care funcţionează în subteran vor fi verificate la intervale regulate și vor fi menţinute bine calibrate, astfel încât substanţele nocive din gazele evacuate și fum să fie menţinute la minim. Nu se vor permite motoare pe benzină în subteran;

- vor fi asigurate generatoare proprii in cazul unor sincope energetice pentru mentinerea in functiune a sistemelor de ventilatie.

Calitatea aerului

- implementarea proiectului nu trebuie sa conduca la o deteriorare  a calitatii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii și cele stabilite prin STAS 12574/87.

Schimbari climatice

- Ventilația va respecta următoarele condiții de bază:

- Introducerea de aer proaspăt la spațiile cu pasageri/personal permanent,

- Evacuarea în exterior a aerului viciat din tunele/stații/de la grupurile sanitare și stația de pompare ape uzate,

- Evacuarea în exterior a fumului de la spațiile prevăzute cu instalații de desfumare,

- Introducerea de aer filtrat la spațiile cu echipamente electrice sensibile la praf,

- Asigurarea parametrilor optimi ai aerului în camerele cu personal permanent (răcire, încălzire).

- vara aerul se introduce prin centrala de ventilație generală a stației de metrou și este evacuat prin centrala de ventilație a interstației;

- iarna aerul se introduce prin centrala de ventilație a interstației și se evacuează prin centrala de ventilație a stației, după ce a preluat toate degajările de caldură din sistem, încălzind în acest fel stația de metrou.

- Ventilația mecanică este  activată și de mișcarea trenului în interiorul tunelelor (acțiunea de piston), precum și într-o măsură mult mai mică, de efectele gravimetrice cauzate de diferențele de temperatură dintre aerul interior și exterior.

- Se vor lua masuri tehnice impotriva inundatiilor:

- construcțiile subterane de metrou vor fi  prevăzute cu porți care prin închiderea acceselor pot să reziste la creșterea nivelului apelor și la viteza de deplasare a acestora pe căile de acces;

- dimensionarea, rigolelor și bașelor pentru pomparea apelor în exterior, (stații de pompare) a avut în vedere debitele de apă record prognozate de către INHGA;

-  pentru supraînălțarea acceselor vor fi  prevăzute la intrare, câte trei trepte peste cota trotuarului, astfel încât diferența dintre buza treptelor superioare și cota din axul carosabilului să fie 50 cm, (pentru a nu fi inundată incinta aferentă acceselor);

- escalatoarele au fost astfel comandate încât să includă diferența de înălțime față de cota 0 a construcției și să corespundă cotei celei de a treia treaptă, care permite coborârea în vestibulul stației.

- parapeții golurilor prizelor (indiferent de funcțiune) sunt ridicați față de cota carosabilului cu minim 1,00 m.

- racordurile de canalizare ale stațiilor sunt prevăzute cu clapetă inversă;

- Proiectarea structurală are în vedere asigurarea elementelor de sprijin pentru stații, galerii, a rezistenței și stabilității tunelurilor, pentru o durată de viață de 100 ani.

Factor de mediu solul şi subsol

întreținerea preventivă şi inspectarea periodică ale utilajelor si echipamentelor;

- evitarea deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic;

- asigurarea pe amplasament, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- planificarea si realizarea, periodic, activitatii de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane.

Gestionarea deseurilor

gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale şi a celor mai bune practici, prin: colectarea selectivă, eliminarea deșeurilor prin operatori autorizați;

deşeurile se vor depozita numai în spaţii special amenajate; se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel în mod neorganizat pe sol;

  - deșeurile menajere și asimilabile celor menajere vor fi colectate în containere metalice, amplasate pe suprafețe special amenajate, fiind preluate în vederea eliminării prin depozitare de către operatori autorizați.

Factor de mediu zgomot şi vibraţii

- adaptarea de soluţii la diferite subansamble (roţile de rulare, suspensia vehiculului faţă de cale, sistemul de tracţiune, sistemul de frânare, structura vagonului, etc.) în vederea reducerii zgomotului şi vibraţiilor;

- se vor respecta prevederile SR 10009/2017;

- calea de rulare va fi realizată pe blocheți echipați cu galoși și covor fonoabsorbant pentru reducerea zgomotelor şi vibraţiilor, inclusiv pentru porţiunile de traseu unde distanța dintre construcția de metrou (tunel, galerie, stație) și clădirile învecinate este mai mică de 10 metri în plan orizontal.

- fundaţia căii de rulare va fi din beton armat, legat de structura tunelului, în mod direct sau  prin intermediul unor covoare fonoabsorbante, de tipul mass spring system, pentru zonele foarte apropiate de clădiri.

Factorul de mediu vegetaţie şi aşezări umane

- intreţinerea corespunzătoare a spaţiilor verzi nou create, perimetral staţiilor de metrou;

- montarea de panouri indicatoare cu accesul sau interzicerea în perimetrele în care s-au realizat plantări de vegetaţie, arbuşti ornamentali, flori decorative;

- imbunătățirea mediului vizual și a peisajului prin reducerea numărului de autovehicule aflate în circulație pe suprafețele carosabile din zona de influență a metroului și prin reducerea probabilității de formare a ambuteiajelor;

- suprafetele de spatii verzi refacute sunt conform tabelului:

| Statie/Interstatie | Dezafectari spații verzi (mp) | Refaceri spații verzi (mp) |
| --- | --- | --- |
| Stația Gara de Nord | 880 | 880 |
| Interstația Gara de Nord - Știrbei Vodă | 130 | 130 |
| Stația Știrbei Vodă | 2310 | 2310 |
| Interstația Știrbei Vodă - B. P. Hașdeu | 267 | 339 |
| Stația B. P. Hașdeu | 5100 | 3200 |
| Interstația B. P. Hașdeu - Uranus 1 | 1387 | 1735 |
| Stația Uranus și interstatia Uransus - George Rozorea | 12100 | 12210 |
| Stația George Rozorea | 5610 | 5940 |
| Interstația George Rozorea - Chirigiu | 490 | 664 |
| Stația Chirigiu | 1210 | 6050 |
| Interstația Chirigiu - Filaret | 6 | 188 |
| Stația Filaret | 250 | 250 |
| Interstația Filaret - Eroii Revoluției | 579 | 764 |
| Stația Eroii Revoluției 2 | 4000 | 3900 |
| Interstația Eroii Revoluției - George Bacovia | 93 | 222 |
| Stația George Bacovia | 1900 | 1500 |
| Interstația George Bacovia - Toporași | 652 | 866 |
| Stația Toporași | 3600 | 4900 |
| Interstația Toporași - Nicolae Cajal | 609 | 837 |
| Stația Nicolae Cajal | 3850 | 3000 |
| Interstația Nicolae Cajal - Luică | 1711 | 1895 |
| Stația Luică | 550 | 550 |
| Interstația Luică - Giurgiului | 193 | 313 |
| Stația Giurgiului | 4020 | 2780 |
| Interstația Giurgiului - Gara Progresul | 529 | 810 |
| Stația Gara Progresul | 50 | 50 |
| Depoul Progresul | 0 | 6500 |
| TOTAL | 52076 | 62783 |

- măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum și efectul implementării acestora:

- Se vor lua masuri de aducere a terenului la starea initiala  si se vor reface suprafata de spatii verzi afectata (acolo unde este cazul).

- măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora:

Nu este cazul.

- măsuri compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, condițiile și modul/calendarul de implementare a acestora;

Nu este cazul.

# IV. Condiții care trebuie respectate:

1. În timpul realizării proiectului:

- investiţia  va  fi  realizată  cu  respectarea  cerinţelor  impuse  prin  Certificatelor de Urbanism

nr. 107/16499 din 30.08.2023 emis de Consiliul Judetean Ilfov  si nr. 40 R 1905195 din 15.01.2021 emis de Primaria Municipiului Bucuresti si prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acestea;

- transplantările/ tăierile de arbori/toaletările se vor face numai cu acordul şi în condiţiile impuse de Primăria Municipiului Bucureşti- Direcţia de Mediu;

- se vor obtine si se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de instituţiile competente, conform legii;

- se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 235 – B/IF/12.09.2022 emis de Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Arges - Vedea;

- titularul de proiect are obligaţia ca, în cazul apariţiei oricărei modificări faţă de situaţia prezentată în documentatia depusa pentru obţinerea prezentului acord de mediu, să solicite revizuirea acordului de mediu;

- se vor respecta prevederile proiectului şi a Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului;

-  titularul va notifica la APM Bucureşti finalizarea lucrarilor de executie in scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, care va face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, conform art. 43, alin.3 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în Legea nr. 292/2018.

-   titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare, conform art.34, alin.1 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în Legea nr. 292/2018.

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada de construcţie, prin respectarea măsurilor prevăzute la Cap. III pct.a).

Alte condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:

- Pentru fiecare statie si accese in executie se prevad organizari de santier limitate, in general, la 1 m fata de peretele mulat in lungul statiei si peretelui de incinta terminal al statiei, 20 - 50 m fata de intrarea in groapa de excavatie si intrarile in acces.

- Organizarea de șantier va fi realizată în cadrul unui Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) care trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor, pentru a preveni transferul molozului în afara amplasamentului pe drumurile publice şi pentru a evita generarea prafului; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie;

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice şi să se respecte normele de salubrizare urbană;

- Lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne în baracamente și instalații, care să reducă emisia de noxe în aer, apă și pe sol. Concentrarea lor în cât mai puține amplasamente este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă;

- Se vor efectua masuratori asupra nivelului de pulberi, noxe atmosferice limitandu-se la nivelul impus de normele specifice;

- In cadrul organizarilor de santier se vor lua urmatoarele masuri:

- depozitarea oricărui material poluant în spaţii închise, ferit de precipitații și vânt;

- folosirea oricăror substanţe toxice în procesul de construcţie se va face doar după obţinerea aprobărilor necesare, funcţie de caracteristicile acestora, inclusiv măsurile de depozitare;

- depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea strictă a normelor legale specifice;

- manipularea combustibililor se va face astfel încât să se evite scăpările şi împrăştierea acestora pe sol;

- manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii.

Planul de monitorizare a mediului:

1.În perioada de construcţie se va monitoriza:

- permanent modul de funcţionare a utilajelor şi  a instalaţiilor ce deservesc organizările de şantier;

-managementul deşeurilor: evidenţa (cantităţi generate, transportate, valorificate/eliminate) conform HG nr. 856/2002 – lunară, cu raportare anuala;

- refacerea ecologica a suprafetelor de teren ocupate temporar.

2. În timpul exploatării:

Nu este cazul.

Titularul are obligaţia respectării prevederilor din legislaţia de mediu în vigoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G.R. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG 1209/2004 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi măsurile de limitare a emisiei de gaze şi particule provenite de la acestea;

- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificări şi completări ulterioare;

- SR 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 321/2005, republicată, privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental;

- H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificarile si compeltarile ulterioare;

- Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti aprobate prin HCGMB nr.120/2010;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009;

- Pentru realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse, titularul proiectului este obligat să respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Nu este cazul.

# V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

● când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Bucureşti) a asigurat informarea publicului interesat, accesul liber la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu.

Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare pe toată durata derulării procedurii la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti si pe siteul http://apmbuc.anpm.ro.

a) depunerea solicitării:

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 25.05.2022, afişaj pe pagina de internet a APM Bucuresti in data de 20.05.2022;

- afişare anunț public la sediul Primăriei Jilava, Primaria Sector 1, Primaria Sector 4, Primaria Sector 5;

b) etapa de încadrare:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 29.06.2022; proiectul deciziei etapei de incadrare a fost postat pe site-ul APM

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 26.06.2022

- afişare anunț public la sediul Primăriei Jilava, Primaria Sector 1, Primaria Sector 4, Primaria Sector 5;

c) dezbaterea publică:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 16.08.2023

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de  18-20.08.2023;

- afişare anunț public la sediul Primăriei Sectorului Primăriei Jilava, Primaria sector 1, Primaria sector 4, Primaria Sector 5

- disponibilizarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pe pagina de internet a APM Bucuresți

d) decizia de emitere a acordului:

- afişare anunț public pe pagina de internet a APM Bucureşti în data de 12.10.2023;

proiectul acordului de mediu a fost postat pe site-ul APM Bucuresti

- Anunţ în mass-media (ziarul România Liberă) din data de 6-8.10.2023

- afişare anunț public la sediul Primăriei Jilava, Primaria sector 1, Primaria sector 4, Primaria Sector 5;

● când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publica din data de 18.09.2023 nu s-a prezentat nici un reprezentant publicului.

● cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu este cazul.

● dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

Nu este cazul.

Documentaţia care a stat la baza emiterii acordului de mediu conţine:

Cerere pentru eliberarea acordului de mediu înregistrată la APM Bucureşti cu nr. 13890 din 21.06.2019;

Notificare pentru eliberearea acordului de mediu;

Memoriu de prezentare conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului inregistrat la APM bucuresti cu nr. 12718/17.06.2021;

Propuneri privind aspecte relevante pentru protectia mediului inregistrate la APM Bucuresti cu nr. 16703/08.08.2022;

Raportul la studiul de evaluare privind impactul asupra mediului întocmit de S.C. METROUL S.A., înregistrat la APM Bucureşti cu nr. 15750 din 01.08.2023;

Dovada achitării tarifelor corespunzătoare fiecărei etape parcurse.

Avize, acte emise de alte autorităţi:

- Certificat de Urbanism nr. 40R 1905195 din 15.01.2021 emis de Primăria Municipiului Bucuresti si planurile anexa vizate spre neschimbare;

- Certificat de Urbanism nr. 107/16499 din 30.08.2023 emis de Consiliul Judetean Ilfov şi planurile anexă vizate spre neschimbare;

- Hotararea nr. 52 emisa de Consiliul Local al Comunei Jilava pentru PUZ – Linia 4 de metrou: Lac Straulesti –Gara Progresul, tronson Gara de Nord – Gara Progresul;

- Hotararea Bucuresti

- Aviz de Gospodarire a apelor nr. 235-B/IF/12.09.2022 emis de Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala Arges-Vedea – Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov – Bucuresti;

- Aviz de principiu pentru devierea retelelor publice de apa potabila si de canalizare nr. 52000/35 din data de 08.01.2020 emis de S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 274055697 din 06.09.2019 emis de E-DISTRIBUTIE;

- Aviz favorabil nr. 314215589/21.08.2019RT emis de Distrigaz Sud Retele.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul acord de mediu poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul Acord de Mediu conține ..........................de pagini și a fost redactat în 3 exemplare originale.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul in cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora

DIRECTOR   EXECUTIV,

Dr. Ing. Simona Mihaela Aldea

ŞEF SERVICIU AVIZE,

ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ing. Elena Garban

Întocmit,

Geog. Gabriela IONESCU