AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. .................. din ......................2016

Titularul autorizației: S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.

Adresa: comuna Țintești, sat Odaia Banului, Ferma Frasinu, Hala GREENWEEE, etaj 1, camera 2, județul Buzău

Punct de lucru: S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.

Locaţia activităţii: comuna Țintești, Ferma Frasinu, Hala GREENWEEE , județul Buzău

Categoria de activitate conform: Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5. | 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct. 5.4 înaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 5.2, 5.4 si 5.6, cu o capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe amplasamentul unde sunt generate, înaintea colectarii |  |  |

Codul CAEN:

  - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

  - 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

  - 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

  - 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

  - 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

  - 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

  - 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Director Executiv,

biolog Mirela MARIN

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                             Întocmit,

ing. Titel PENEȘ     		                                                                   ecolog Simona PĂUNA

CUPRINS

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII..................................pag. 4

# 2. TEMEIUL    LEGAL.......................................................................................................pag. 5

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE...................................................................................pag. 7

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE..........................................................................pag. 8

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII..............................................................................pag. 11

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE....................................................pag. 14

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.......................................................pag. 16

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT................................................................................................................pag. 17

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU.................................................................................................................pag. 31

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT........................................................................pag. 34

10.1.  AER..............................................................................................................................pag. 34

## 10.2.   APĂ (INCLUSIV ÎN APA SUBTERANĂ DACĂ ESTE CAZUL)……………….pag. 35

10. 3.  SOL..............................................................................................................................pag. 35

## 10.4.    ZGOMOT…………………………………………………….………………………pag. 35

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR ......................................................................................pag. 35

11. 1.  DEȘEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR............................pag. 35.

11.1.2. DEȘEURI  NEPERICULOASE GENERATE PE AMPLASAMENT……………pag. 36

11.2.	 DEŞEURI COLECTATE PE AMPLASAMENT...................................................pag. 37

11.3.   DEŞEURILE STOCATE TEMPORAR PE AMPLASAMENT..............................pag. 38

11.4. DEȘEURI VALORIFICATE.....................................................................................pag. 38

11.4. 1.  DEȘEURI TRATATE (PREGĂTITE PENTRU VALORIFICARE/ELIMINARE) ÎN INSTALAȚIILE PROPRII...................................................................................................pag. 38

11.4.2. DEȘEURI REZULTATE DIN OPERAȚIILE DE TRATARE, PREDATE SPRE VALORIFICARE CĂTRE ALTE SOCIETĂȚI AUTORIZATE........................................pag. 39

11.4.3  DESEURI GENERATE DIN ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE/REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE, PREDATE SPRE VALORIFICARE CĂTRE ALTE SOCIETĂȚI AUTORIZATE

..................................................................................................................................................pag. 40

11.4.4  DESEURI COLECTATE NESUPUSE TRATĂRII, PREDATE SPRE VALORIFICARE CĂTRE ALTE SOCIETĂȚI AUTORIZATE.........................................................................pag. 40

11.5  DESEURI ELIMINATE PRIN DIVERȘI OPERATORI AUTORIZAȚI.....................pag. 41

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ..........................................................................................................................pag. 45

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII..........................................................................pag. 46

13.1.1 AER – EMISII.........................................................................................................pag. 46

13.1.2. AER – IMISII..........................................................................................................pag. 46

## 13.2. APĂ (INCLUSIV APĂ SUBTERANĂ DACĂ ESTE CAZUL)…………………..pag. 46

13.2.2.  MONITORIZAREA PÂNZEI FREATICE............................................................pag. 46

13.3 SOL...............................................................................................................................pag. 47

13.4. MONITORIZARE TEHNOLOGICĂ.........................................................................pag. 47

## 13.5. DEȘEURI……………………………………………………………………………………pag. 47

13.7. ZGOMOT......................................................................................................................pag. 47

13.8. MIROSURI....................................................................................................................pag. 47

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.....................................................................................pag. 48

14.2 DATELE ȘI FORMULARELE DE RAPORTARE,CÂT SI PERIODICITATEA ACESTORA DE PREZENTARE LA ACPM.........................................................................................pag. 48

14.4. RAPORTUL  ANUAL DE MEDIU (RAM)..........................................................pag. 49

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII..................................................pag. 50

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

.......................................................................................................................................pag.53

17. GLOSAR DE TERMENI........................................................................................pag. 54

# 18.  ANEXE.   PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ ŞI DE SITUAŢIE.............pag. 56

19. ABREVIERI...........................................................................................................pag. 58

A.P.M. Buzău , în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

-  H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A., înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4848/18.04.2016  în vederea obținerii Autotizației Integrate de Mediu,

autorizează  S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A., punctul de lucru din comuna Țintești, Ferma Frasinu, Hala GREENWEEE , județul Buzău.

# Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzau, din data de 20.09.2016  a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

INTRODUCERE

Această autorizaţie conţine 59 de pagini  şi anexele sale şi este valabilă de la ……….10.2016, data eliberării, până la …………..10.2025.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art.17 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 18.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se va face conform prevederilor legale, respectiv art. 7 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si completările ulterioare.

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Revizuirea autorizaţiei

Conform art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi  actualizează condiţiile prevăzute de acestea.

Revizuirea prezentei autorizaţii integrate de mediu se face în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, care prevede:

„ Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

# Denimire titular:  S.C. GREENLAMP  RECICLARE S.A.

Sediul social: : comuna Țintești, sat Odaia Banului, Ferma Frasinu, Hala GREENWEEE, etaj 1, camera 2, județul Buzău

Certificat de înregistrare: seria B , nr. 2501560

Cod unic de înregistrare: 26926022

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J10/281/2010

Telefon: 0338100601

Fax: 0338100604

Email: office@greenlamp.ro

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. cu punctul de lucru S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A., înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4848/18.04.2016,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică: la Primăria Țintești, în data de 27.07.2016;

- şi în lipsa comentariilor din partea publicului;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

- Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), cu modificările şi completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unităţii;

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile;

- Ordinul MMGA nr. 901/SB/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Ordinul comun MMGA/MEC nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- Ordin comun MM/ME nr. 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori.

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind  regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

- HG nr. 1048/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

- HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a    preparatelor periculoase;

- Hotărârea nr. 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare şi a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deşeu;

- Regulamentul (CE) nr. 1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și de anumiți compuși și amestecuri de mercur și depozitarea în condiții de siguranță a mercurului metalic;

- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul comun nr. 1239/1338/1460/753/2007 al MMDD, MEF, MSP, MMFEŞ, privind modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, conform HG nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi;

- Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor;

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului Parlamentului European şi al consiliului ( CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deşeuri;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- ORDIN comun ANAF/MAI/CNCAN nr. 21707/117/89/2010  pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare şi procesare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu toate modificările şi completările ulterioare;

- Ordin nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările  ulterioare;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru activitatea de tratare a deşeurilor industriale, ediţia: August 2006 în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii, se  emite:

# Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.5. | 10.000 tone/an | Tona |

Capacitatea de stocare temporară  pentru deşeurile periculoase – 150 t;

Capacitatea de stocare temporară pentru deşeurile nepericuloase – 50 t.

Activităţi principale  desfăşurate pe amplasament și autorizate:

- colectare, transport şi tratare a următoarelor tipuri de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, definite conform HG nr. 1037/2010 anexele 1A şi 1B, din categoria 5 „Echipamente de iluminat”:

- aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat;

b) lămpi fluorescente drepte;

c) lămpi fluorescente compacte;

d) lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune şi lămpi cu halogenuri metalice;

e) lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;

f) alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu filament;

conform următoareleor coduri CAEN:

  - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;

  - 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;

  - 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

  - 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

  - 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

  - 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

  - 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.

Coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul: Coduri CAEN declarate în Certificatul Constatator, care nu se desfășoară: 4941 - Transport rutier de marfuri.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, întocmit de titularul de activitate;

-  Raport de amplasament, întocmit de S.C. AUDITECO GES S.R.L.;

- Dovada publicării anunturilor din mass-media și afișării la sediul primăriei comunei Țintești privind depunerea solicitarii de emitere a AIM, precum și organizare a dezbaterii publice;

- Certificat de înregistrare seria B, nr. 2501560/09.11.2011, emis de O.R.C. Buzău pentru SC GREENLAMP RECICLARE S.A., J 10/281/13.05.2010, CUI: 26926022;

- certificat nr. 3895/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004);

- certificat nr. 9010/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008);

- certificat nr. OHS nr. 2859/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS18001:2007);

-  Autorizație de securitate la incendiu nr. 25356/17.12.2010, eliberată de către I.S.U. ,,Neron Lupașcu” al județului Buzău;

-  Certificat Constatator pentru activităţile încadrate în clasa CAEN : 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 4677, 494 -  nr. 44473/26.10.2010, emis de ORC Buzău în baza Legii nr. 359/2004;

- Contract nr. 124/10.02.2016 privind preluarea obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, încheiat între S.C. NEXT ECO RECICLYNG S.A. și S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.;

-  Contract de livrare a energiei electrice la subconsumatori nr. 458/10.10.2014, încheiat între S.C. GREENTECH S.A. şi S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.;

- Contract de transport nr. 2515/02.11.2011, încheiat între S.C. GREENWEEE INTERNAȚIONAL S.A. și S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.;

-  Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici nr. 1310/29.10.2010, încheiat cu S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.;

-  Contract de închiriere nr. 1023/09.07.2010 a unor spaţii în suprafaţă construită de 877 mp (pentru spaţiu de producţie), 10 mp (pentru birouri - sediu social) şi 23 mp platformă betonată în comuna Ţinteşti, Ferma Frasinu, încheiat între S.C GREENWEEE INTERNATIONAL S.A şi S.C GREENLAMP RECICLARE SRL, prin care locatorul se obligă să asigure racordarea spațiului închiriat la energie electrică, telefon, apă, căldură, furnizarea agentului termic și preluarea apelor uzate menajere/industriale;

-  Contract de prestări servicii nr. 606/15.02.2012 de asigurare de către S.C. GREENWEEE INTERNAȚONAL S.A. a serviciilor de verificare/monitorizare radiologică și de emitere în mod corespunzător de buletine de analiză/monitorizare, pentru materialele metalice reciclabile, pentru S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.;

-  Contract de prestări servicii nr. 416/26.09.2011 pentru tratarea echipamentelor de iluminat uzate (denimite în continuare deseuri), încheiat între S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. si S.C GREENWEEE INTERNATIONAL S.A;

-  Contract de vânzare-cumparare a deşeurilor metalice feroase şi neferoase nr.1540/18.10.2010 încheiat între S.C GREENLAMP RECICLARE SRL şi SC MSD COM SRL Buzău;

- Contract de vânzare-cumpărare a deşeurilor de material plastic (PBT, ABS, PC, PE) şi hârtie-carton nr. 361/11.10.2010, încheiat între SC GREENLAMP RECICLARE SRL şi SC GREENTECH SA Buzău;

-  Contract de vânzare-cumpărare a deşeurilor de sticlă nr. 164/11.10.2010, încheiat între S.C GREENLAMP RECICLARE S.A. şi S.C EXPIGLASS S.R.L. Ploieşti;

- Contract nr. 724/21.02.2012 , incheiat intre SC GREENLAMP RECICLARE SA și ELECTROCYCLING GmbH, Germania pentru preluare deseuri de componente demontate din echipamente casate, echipamente casate, metale neferoase rezultate din tratarea deseurilor;

-  Contract de colectare  şi incinerare deşeuri industriale (cărbune activ, apă de condens, mercur) nr. 2105/26.10.2010, încheiat între S.C ECO FIRE SISTEMS S.R.L. Constanţa şi S.C GREENLAMP RECICLARE S.R.L;

-  Contract de prestări servicii nr. 24/17.12.2013 pentru preluarea, în vederea valorificării a deseului de mercur, provenit din tratarea pudrei fluorescente din lampile pentru iluminat, încheiat între S.C,. GREENLAMP RECICLARE S.A. și S.C. SETCAR S.A.;

-  Contract de prestări servicii nr. 19/22.01.2015 pentru preluarea, neutralizarea și distrugerea deseurilor industriale rezultate din activitatea beneficiarului, încheiat între S.C. PRO AIR CLEAN S.A. (prestator de servicii) și S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. (beneficiar);

- Contract de vânzare–cumpărare nr. 387/03.09.2011, încheiat intre S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., pentru vânzarea deșeurilor de producție și a celor din casări;

-  Contract de preluare uleiuri uzate și reziduuri petroliere nr. 352/10.08.2011, încheiat între S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.;

-  Contract de prestări servicii nr. 123/26.10.2010 pentru servicii de depozitare finală în ,,Depozitul ecologic de deseuri nepericuloase Gălbinași” a pudrei fluorescente rezultată prin tratarea lămpilor fluorescente – cod 19 12 12 – alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11*);

-  Act nr. GLP 35/23.12.2014 privind conduițiile generale pentru operațiunile de tratare și reciclare DEEE, încheiat între Asociația Română pentru Reciclare RoRec și S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A.;

-  Contract de prestări servicii în domeniul colectării și tratării deseurilor din echipamente de iluminat nr. 20/24.10.2015, încheiat înttre S.C. GREENLAMP RECICLARE S.A. și ASOCIAȚIA RECOLAMP;

-  Contract de prestari servicii de reciclare/tratare/valorificare de deseuri din surse de iluminat uzate nr. 1655/12.06.2013, incheiat cu ASOCIATIA ECO LIGHTING COLLECT;

-  Plan de intervenție pentru situații accidentale;

-  Plan de încadrare în zona şi de situatie;

- Plan de intervenție pentru situații de urgentă și capacitate de raspuns și Plan anual/lunar de verificare/reparatii pentru anul 2016;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  …… pagini şi este valabilă până la data de  ………………….. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia.

- Se va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Buzău.

- Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere a protecţiei mediului;

- Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat a poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

- Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 21: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18, care prevede ca ,, în situaţia în care un standard de calitate a mediului prevede condiţii mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu impune, în autorizaţia integrată de mediu, măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului’’;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, dacă este cazul, actualizează condiţiile de autorizare în oricare alte situaţii considerate, în mod obiectiv şi justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare’’.

10. Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie integrată de mediu  va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei de la pct. 18 a prezentei autorizaţii integrate de mediu. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C

11. Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

12. Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

13. Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele P.S.I. și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.1.6. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu..

5.2.2. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranța instalațiilor și a exploatării tuturor instalațiilor printr-o întreținere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecție și revizie, a căror desfășurare se va prezenta într-un registru.

5.2.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.7. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.9. Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.10. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

5.3. Acţiuni de control

5.3.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.3.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.3.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.3.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.3.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.3.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.3.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.4.  Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 01 februarie, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele A.P.M. Buzau. Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile pentru protecția mediului.

5.4.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor;

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.;

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major: Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului;

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM;

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgent;

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titulaul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice, din categoriile reglementate de OUG nr. 5/2015 sunt colectate permanent în vederea tratării, de la punctele de colectare autorizate şi de la diverşi deţinători.

- materii auxiliare: gaze comprimate (azot, aproximativ 0,625 mc/h şi oxigen, aproximativ 1 mc/h, stocate în butelii, necesare funcţionării distilatorului superior), lubrifianţi (uleiuri minerale, de transmisie şi hidraulice, ambalate în  recipiente metalice/plastice, cu buşon de umplere/golire şi depozitate într-un spaţiu special amenajat, aproximativ cîte 5 litri/lună);  soluţie clorură ferică 40% aprox. 100 kg/ an;

- combustibil: propan – cantităţi variabile – gospodăria de GPL;

- ambalaje folosite:

- big-bags din polipropilenă utilizate pentru ambalarea fracțiilor de materiale reciclabile/deșeurilor generate din procesele tehnologice desfășurate – cca. 8000 buc/an (16 to/an);

- containere metalice din oţel, certificate pentru ambalarea mercurului.

6.2. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie.

6.2.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor de distilare, stabilirea la sol a vaporilor de mercur substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

Substanțele utilizate:

- azot – nr CAS 7727-37-9, nr. EINECS: 231-783-9, fraze de risc: nu sunt, fraze S: 9-23;

  - consum estimat: aproximativ 0,625 mc/h;

- oxigen – nr CAS 7782-44-7, nr. EINECS 2319569, fraze de risc: R 8 In contact cu materialele inflamabile – pericol de incendiu; S17 Se mentine la distanta de materiale inflamabile; S9 Recipientele se pastreaza intr-un loc bine aerisit; S21: Fumatul interzis in timpul lucrului;

  - consum estimat: aproximativ 1 mc/h;

- gaz petrolier lichefiat – GPL – propan – nr. CAS: 74-98-6, nr. EINECS: 200-827-9, fraza de risc R12, simbol de pericol: F+, fraze S: 9,16,33,45;

  - consum estimat: aproximativ 10.000 litri/an;

- solutie de clorura ferica (FeCl3) 40% – nr.CAS  7705-08-0. Nr.EINECS 231-729-4, numarul de inregistrare REACH  ; 01-2119497998-05-0014, fraze de pericol: H302 – nociv in caz de inghitire,H315 – provoaca iritarea pielii,H317 – poate provoca o reactie alergica a pielii, H318- provoaca leziuni oculare grave,H290 – poate fi coroziv pentru metale, fraze de risc: R22 - nociv,R38;R41- iritant,R43- sensibilizant, fraze de precautie: P280; P301+P312; P302+P352; P305+P351+P338; P310; P501;

- consum estimat: aprox.100 kg/an

Substanţe produse și comercializate:

- mercur 99,99%  (rezultat din distilare) – nr. CAS 7439-97-6, Nr. ONU – 2809, clasa ADR /RID – 8, grup de ambalaje III, fraze de risc R 22,23,50/53, S13,28,45,60,61

  - cantitate produsă estimată: aproximativ 778 kg/an.

Modul de gospodărire

- ambalare:

  - mercurul va fi ambalat în containere metalice din oţel, certificate pentru ambalarea mercurului, de aproximativ 30 kg, închise etanş, etichetate, conform prevederilor Regulamentului (CE)1272/2008;

  - gazele comprimate utilizate (azot şi oxigen) sunt ambalate de către producători în butelii pentru gaze comprimate;

  - propan (GPL) stocat în rezervor sau butelii pentru gaze comprimate;

  - clorura ferică va fi ambalată în ambalajele originale ale producătorului sau în rezervoare  protejate anticoroziv, inchise etanş; transport: auto conform cerinţelor ADR;

- depozitare: spaţii special amenajate, asigurate;

- folosire:

  - GPL – combustibil pentru producerea energiei termice;

  - gazele comprimate (azot, oxigen) – agenţi de inertizare/agenţi de proces.

  - Clorura ferică- spălarea pardoselilor;

Mercurul va fi introdus pe piață doar însoțit de fișa cu date de securitate elaborată conform prevederilor legislației în vigoare.

În termen de maxim o lună de la introducerea pe piaţă a mercurului, titularul are obligaţia de a transmite la Agenţia Europeană de Produse Chimice (ECHA) notificarea cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţei.

Gestionarea subtanțelor/preparatelor chimice periculoase se va face cu respectarea prevederilor fișelor cu date de securitate elaborate de producători.

6.2.2. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice, dacă este cazul.

6.2.3. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), dacă este cazul.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin contractul de livrare a apei reci/închiriere.

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă - alimentarea cu apă a amplasamentului este asigurată de către S.C. GREENTECH S.A., în baza Contractului de livrare a apei reci din rețeaua proprie nr. 457/10.10.2014, prelungit prin actul adițional nr. 25/09.10.2015 până la data de 10.10.2016.

Sistemul de gospodărire a apelor este format dintr-un rezervor suprateran din beton, cu un volum de 290 m3, din care apa este pompată prin intermediul unui grup de pompare GRUNDFOS, dotat cu două pompe (dintre care una este în funcțiune, iar a doua este de rezervă), cu debit de 60 m3/h (16,67 l/s), 55 mCA, suficiente pentru a realiza debitul necesar și pentru a compensa pierderile de presiune din rețea- consum de apă (volum de apă captat) 3500 m3/an.

## 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Principalele tipuri de ape uzate generate din activitatea Beneficiarului sunt următoarele:

  - Ape uzate menajere;

- • Ape uzate de la umezirea pardoselii;

  - Ape pluviale.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare și de la vestiarele de pe amplasament sunt evacuate într-o stație proprie de pre-epurare monobloc, tip BIOCLAR, prin intermediul unei rețele de conducte din HDPE cu Dn = 200 mm. Apele uzate pre-epurate sunt deversate într-un bazin de colectare cu un volum de 3 m3, de unde sunt direcționate prin intermediul a două pompe în stația de epurare a GREENTECH S.A., în baza Contractului de prestări servicii de preluare și tratare în stația de epurare a apelor uzate nr. 324/24.09.2014, valabil pe o perioadă de un an, prelungit prin act adițional până la data de 14.09.2016,  încheiat între GREENTECH S.A. și Proprietar.

Stația de pre-epurare monobloc tip „BIOCLAR” are trei trepte de epurare (mecano-biologică, nitrificare și denitrificare cu nămol eterogen activ menținut în suspensie) și o capacitate maximă de 34 m3/zi. Stația este alcătuită din:

  - Bazin „bioreactor” din polipropilenă cu două compartimente (zona de nitrificare și zona de denitrificare și fermentare anaerobă);

  - Zonă de separare-decantare;

  - Compartiment stocare nămol.

Apele uzate de la umezirea pardoselii sunt generate în hala distilatorului (ape uzate menajere de la un lavoar, soluție de clorură ferică utilizată periodic pentru stabilizarea depunerilor de pudră fluorescentă de pe pardoseală și ape de spălare a pardoselii) și sunt preluate prin intermediul unei rigole betonate până la un recipient IBC vidanjabil.  Apele sunt predate pe baza acordului de deversare la stații de epurare autorizate, sau ca deșeuri lichide apoase la instalații autorizate pentru tratarea și eliminarea deșeurilor.

Apele pluviale provenite de pe platforma halei de producție sunt colectate prin intermediul unui sistem de rigole trapezoidale monolit și sunt dirijate către separatorul  de hidrocarburi și o instalație DRAINFIXBLOCK (ambele de tip HAURATON Gmbh & CO KG), apoi se infiltrează în substratul friabil de pe amplasament.

Apele pluviale provenite de pe platforma auto sunt colectate prin intermediul unei rigole și sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi tip HAURATON Gmbh & Co KG, după care sunt direcționate într-un bazin de stocare temporară. Apele curate sunt vidanjate periodic în funcție de necesitate, de către RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. în baza contractului de prestări servicii nr. 519/15.09.2008 încheiat între RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. și Proprietar și sunt transportate la stația de epurare a municipiului Buzău.

7.1.1.3. Alimentarea cu apă tehnologică- Nu se foloseşte apă în procesul tehnologic.

7.1.1.4. Apa pentru stingerea incendiilor: din reţeaua de hidranţi supraterani de incendiu existentă în platformă aparţinând S.C. GREENTECH S.A.

7.1.3  Ape subterane  - nu este cazul.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Alimentarea cu gaze naturale se face prin intermediul celor două rezervoare supraterane de GPL, proprietatea BUTAN GAS ROMÂNIA S.A., în baza Contractului de comodat 10884/02.10.2008 încheiat între BUTAN GAS ROMÂNIA S.A. și Proprietarul amplasamentului.

Încălzirea spațiilor de producție și a spațiului administrativ se realizează prin intermediul tuburilor radiante alimentate cu gaze naturale, cu distribuție zonală.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul pe care își desfășoară activitatea operatorul  se află pe o platformă industrială, situată în sudul municipiului Buzău.  Accesul pe amplasament se face din DJ 203D. Cea mai apropiată zonă rezidențială este satul Odaia Banului, localizat la cca. 2,5 km sud față de amplasament. Operatorul  a închiriat amplasamentul în baza contractului de închiriere nr. 1023/09.07.2010.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | STEREO 70 |
| --- | --- |
| Longitudine | 402145 |
| Latitudine | 643695 |

Amplasare în teritoriu:

Vecinătăţi:

- Nord: GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., GREENTECH S.A., Ferma Frasinu, terenuri agricole;

- Est: GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., drum comunal, terenuri agricole;

- Sud: GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., terenuri agricole;

- Vest: GREENTECH S.A., terenuri agricole.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu se află în interiorul unor arii naturale protejate. Cele mai apropiate arii naturale protejate sunt ROSCI0103 Lunca Buzăului și ROSPA0145 Valea Călmățuiului, situate la aproximativ 5 km nord-est, respectiv 4,5 km sud-vest față de amplasament.  Având în vedere distanța mare față de ariile naturale protejate, nu se estimează un impact negativ semnificativ asupra acestora ca urmare a activităților desfășurate pe amplasament.

Unităti structurale pe amplasament:

Activitatea se desfăşoară în spaţiu închiriat, astfel:

Suprafața totală a amplasamentului este de 850,50 m2, din care suprafața construită este de 646,45 m2 . Suprafața este amenajată după cum urmează:

Suprafața totală a amplasamentului este de 850,50 m2, din care suprafața construită este de 646,45 m2 . Suprafața este amenajată după cum urmează:

  - Hală compartimentată după cum urmează:

  - Zonă de lucru închisă, cu o suprafață de 522,4 m2, în care sunt amplasate liniile tehnologice de tratare a deșeurilor de echipamente de iluminat;

  - Încăpere cu o suprafață de 95,5 m2, unde este amplasat distilatorul pentru recuperarea mercurului și care este utilizată de asemenea pentru depozitarea temporară a pudrei fluorescente și bateriilor fără conținut de mercur rezultate din procesul de distilare;

  - Magazie și cameră sistem general de ventilație secție, cu o suprafață de 28,55 m2;

  - Spațiu birouri cu o suprafață de 10,0 m2.

  - Zonă de lucru parțial deschisă alcătuită dintr-un șopron de 9x5 m și platformă betonată, pentru depozitarea temporară a recipientelor metalice cu echipamente de iluminat și a deșeurilor de ambalaje colectate, cu suprafață totală de 204,05 m2;

  - Alei carosabile, cântar-basculă și instalații conexe (stație electrică și rețele interioare, gospodăria de GPL și azot, rezerva de incendiu și rețeaua de hidranți interiori și exteriori, grupuri sanitare, vestiare etc.), utilizate în comun cu celelalte societăți de pe platforma industrială.

Alte dotări existente pe amplasament:

  - Instalație generală de ventilație prevăzută cu ventilator în linie în carcasă izolată fonic de 11/15 kW la 1.450 rot/min, amplasat pe o platformă de susținere metalică conectat la o baterie de filtrare cu cărbune activ;

  - Rețea de aer comprimat constituită dintr-un electrocompresor staționar, elicoidal, cu injecție de ulei, răcit cu aer, cu motor de turație variabilă și convertizor de frecvență încorporat (domeniul de reglare a presiunii 4 – 13 bari), racordat la un vas tampon cu capacitate de 2.000 l, filtru și uscător frigorific care asigură aer uscat în rețea;

  - Rețea de alimentare din țevi de inox racordate la butelii pentru gaze comprimate pentru furnizarea cantităților de azot și oxigen necesare funcționării distilatorului superior;

  - Analizor pentru vapori de mercur în aerul staționar Jerome J405, pentru domeniul de detecție 0,0005 – 0,999 mg/m3;

  - Cabină de duș cu aer comprimat prevăzută cu filtre de cărbune activ;

  - Un motostivuitor cu combustibil GPL, un transpalet manual cu cântar, un transpalet manual cu catarg.

De asemenea, pe amplasament mai există amenajată o zonă de lucru parțial deschisă alcătuită dintr-un șopron de 9x5 m și platformă betonată, pentru depozitarea temporară a recipientelor metalice cu suprafața totală de 204,05 m2. Platforma nu prezenta fisuri și rosturi care să genereze risc de contaminare sau poluare a mediului geologic.

Alei carosabile, cântar-basculă și instalații conexe (stație electrică și rețele interioare, gospodăria de GPL și azot, rezerva de incendiu și rețeaua de hidranți interiori și exteriori, grupuri sanitare, vestiare etc.), utilizate în comun cu celelalte societăți de pe platforma industrială.

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitatea desfăşurată pe amplasament constă în: colectare, transport și tratare a următoarelor tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice, definite conform OUG 5/1015, anexele 1A și 1B, din categoria 5 „Echipamente de iluminat”:

- Aparate de iluminat pentru lămpi fluorescente, cu excepția aparatelor casnice de iluminat;

- Lămpi fluorescente drepte;

- Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice;

- Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune;

- Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepția becurilor cu filament.

  - Colectare, transport și tratare a altor tipuri de deșeuri de echipamente de iluminat (aparate casnice de iluminat, becuri cu filament etc.);

  - Colectare, transport și tratarea deșeurilor de baterii cu conținut de mercur (extragerea mercurului);

  - Colectare, transport și predare spre reciclare a deșeurilor de ambalaje (hârtie/carton, mase plastice, metalice, lemn).

Materiale absorbante: în vederea intervenției în cazul unei scurgeri accidentale, au fost achiziționate materiale absorbante (rumeguș și absorbant organic pentru hidrocarburi). Absorbantul organic pentru hidrocarburi este un produs biodegradabil,;

Mijloace de transport: motostivuitor;

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Operațiunile care se execută în vederea tratării deșeurilor provenite din tuburi fluorescente drepte sunt următoarele:

- Operațiuni care se execută înainte de pornirea instalației:

  - Se verifică presiunea de pe coloana de aer comprimat a instalației, care trebuie să fie de min. 6 bari;

  - Se verifică existența obiectelor străine care ar putea bloca părțile liniei aflate în mișcare (ex: conveiere, concasoare), iar dacă se identifică astfel de obiecte se înlătură înainte de pornirea instalației;

  - Se verifică prezența containerelor la toate punctele de descărcare a fracțiilor rezultate în urma procesării, iar operatorul se asigură de faptul că toate etanșările butoaielor sunt realizate corespunzător;

  - Se verifică apărătorile/gurile de vizitare de pe filtrul de praf și de pe cicloane, care trebuie să fie închise strâns astfel încât să se prevină orice scurgeri/neetanșeități; prezența scurgerilor sau neetanșeităților indică faptul că a fost afectată capacitatea de filtrare;

  - Se verifică toate ușile, care trebuie să rămână închise pe durata întregului ciclu deoarece procesul nu poate fi inițiat cu ușile deschise;

  - Se verifică să nu fie acționat nici un buton de urgență (dacă este cazul, acestea vor fi deblocate).

- Operațiuni care se execută la pornirea și exploatarea instalației:

  - Se introduce tensiune în tabloul electric de comandă;

  - Se resetează sistemul de oprire de urgență;

  - Se pornește sistemul local de ventilație;

  - Se reglează la dimensiune conveierul de alimentare cu tuburi fluorescente drepte în funcție de necesitate;

  - Se pornește banda de alimentare;

  - Se taie capetele de tub cu ajutorul a două discuri diamantate;

  - Se suflă pudra fluorescentă din interiorul tuburilor cu ajutorul unui sistem special cu aer comprimat;

  - Se separă sticla transparentă de sticla mată;

  - Se mărunțesc tuburile în interiorul unei mori, iar fracțiile sunt trimise cu ajutorul unui sistem de transport pneumatic pe o sită vibratoare unde are loc separarea soclurilor de restul fracțiilor; conveierul pentru sticla transparentă este prevăzut cu un detector de metale care are rolul de a îndepărta eventualele fracții metalice rămase în sticlă.

- Operațiuni care se execută la sfârșitul schimbului:

  - Înainte cu 20 minute de sfârșitul programului de lucru se începe curățenia în zona de lucru;

  - În cazul în care se identifică pulberi în apa de pe pardoseală, aceasta se colectează cu ajutorul racletelor de cauciuc din dotare. Reziduurile formate se depozitează în cutii metalice cu capac care se depozitează în camera tehnologică a distilatorului;

  - Șeful de formație are obligația de a verifica etichetarea corectă a producției realizate (fiecare container metalic sau big-bag rezultat) și de a urmări transferarea acesteia în zona de depozitare temporară; pudra fluorescentă poate să fie păstrată în cutii metalice cu capac sau big-bag pentru stocare/transport substanțe solide periculoase;

  - La terminarea programului se întocmește raportul de producție pe baza producției realizate.

#### Fluxul tehnologic al activității desfășurate se compune din:

#### Presortarea surselor de lumină

Activitatea constă în sortarea manuală a surselor de lumină și îndepărtarea manuală a impurităților care sunt stocate în containere. Deșeurile sunt sortate conform raportului de producție și sunt depozitate separat în containere. Sortarea manuală se efectuează conform OUG 5/2015 în următoarele categorii:

  - Lămpi fluorescente drepte – se sortează în funcție de lungime;

  - Lămpi fluorescente compacte:

    - Lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat;

    - Lămpi fluorescente compacte fără balast electronic integrat.

    - Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă densitate:

    - Lămpi cu vapori de sodiu;

    - Lămpi cu vapori de mercur;

    - Lămpi HID (sparte).

    - Alte tipuri de lămpi.

În cazul în care deșeurile conțin și alte componente (ex: reglete sau cabluri electrice), acestea sunt îndepărtate cu ajutorul sculelor din dotare, astfel ca în urma sortării, sursele de lumină să rămână curate și uscate.

Toate fracțiile care rezultă în urma sortării manuale, se cântăresc în vederea întocmirii raportului de producție și se depozitează astfel:

  - Produse finite depozitate în vederea valorificării/eliminării în zone destinate acestora;

  - Semifabricate depozitate temporar în vederea tratării.

#### Linia pentru tratare lămpi fluorescente (destinată procesării lămpilor fluorescente drepte)

Pentru tratarea lămpilor fluorescente  se utilizează următoarele tipuri de instalații și utilaje:

  - Masă de pregătire în vederea alimentării;

  - Dispozitiv de tăiat capete tub;

  - Sistem de suflare cu aer și recuperare pudra fluorescentă;

  - Concasor pentru capete de tub;

  - Separator pentru capete de tub;

  - Container pentru metale feroase;

  - Container pentru metale neferoase (aluminiu);

  - Container pentru sticlă și capete de tub;

  - Butoi pentru resturi de tuburi;

  - Container pentru sticlă curată;

  - Conveier cu șurub pentru mărunțire și transport sticlă curată;

  - Conveier cu șurub pentru mărunțire și transport sticlă mată;

  - Ciclon și filtru pentru pudră;

  - Ventilație prevăzută cu filtru de praf și filtru de cărbune ventilație;

  - Detector de metale și separator;

  - Panou de comandă (unitate Display).

Capacitatea de tratare a instalației este de 3.500 tuburi/h, ceea ce corespunde unei cantități de aproximativ 1.130,5 kg/h.

Fluxul tehnologic pentru tratarea lămpilor fluorescente drepte este prezentat în figura 1.

Figura 1 – Fluxul tehnologic pentru tratarea lămpilor fluorescente drepte

În conformitate cu instrucțiunile de lucru elaborate de către Beneficiar, operațiunile care se execută în vederea tratării deșeurilor provenite din tuburi fluorescente drepte sunt următoarele:

- Operațiuni care se execută înainte de pornirea instalației:

  - Se verifică presiunea de pe coloana de aer comprimat a instalației, care trebuie să fie de min. 6 bari;

  - Se verifică existența obiectelor străine care ar putea bloca părțile liniei aflate în mișcare (ex: conveiere, concasoare), iar dacă se identifică astfel de obiecte se înlătură înainte de pornirea instalației;

  - Se verifică prezența containerelor la toate punctele de descărcare a fracțiilor rezultate în urma procesării, iar operatorul se asigură de faptul că toate etanșările butoaielor sunt realizate corespunzător;

  - Se verifică apărătorile/gurile de vizitare de pe filtrul de praf și de pe cicloane, care trebuie să fie închise strâns astfel încât să se prevină orice scurgeri/neetanșeități; prezența scurgerilor sau neetanșeităților indică faptul că a fost afectată capacitatea de filtrare;

  - Se verifică toate ușile, care trebuie să rămână închise pe durata întregului ciclu deoarece procesul nu poate fi inițiat cu ușile deschise;

  - Se verifică să nu fie acționat nici un buton de urgență (dacă este cazul, acestea vor fi deblocate).

- Operațiuni care se execută la pornirea și exploatarea instalației:

  - Se introduce tensiune în tabloul electric de comandă;

  - Se resetează sistemul de oprire de urgență;

  - Se pornește sistemul local de ventilație;

  - Se reglează la dimensiune conveierul de alimentare cu tuburi fluorescente drepte în funcție de necesitate;

  - Se pornește banda de alimentare;

  - Se taie capetele de tub cu ajutorul a două discuri diamantate;

  - Se suflă pudra fluorescentă din interiorul tuburilor cu ajutorul unui sistem special cu aer comprimat;

  - Se separă sticla transparentă de sticla mată;

  - Se mărunțesc tuburile în interiorul unei mori, iar fracțiile sunt trimise cu ajutorul unui sistem de transport pneumatic pe o sită vibratoare unde are loc separarea soclurilor de restul fracțiilor; conveierul pentru sticla transparentă este prevăzut cu un detector de metale care are rolul de a îndepărta eventualele fracții metalice rămase în sticlă.

- Operațiuni care se execută la sfârșitul schimbului:

  - Înainte cu 20 minute de sfârșitul programului de lucru se începe curățenia în zona de lucru;

  - În cazul în care se identifică pulberi în apa de pe pardoseală, aceasta se colectează cu ajutorul racletelor de cauciuc din dotare. Reziduurile formate se depozitează în cutii metalice cu capac care se depozitează în camera tehnologică a distilatorului;

  - Șeful de formație are obligația de a verifica etichetarea corectă a producției realizate (fiecare container metalic sau big-bag rezultat) și de a urmări transferarea acesteia în zona de depozitare temporară; pudra fluorescentă poate să fie păstrată în cutii metalice cu capac sau big-bag pentru stocare/transport substanțe solide periculoase;

  - La terminarea programului se întocmește raportul de producție pe baza producției realizate.

#### Linia pentru tratare lămpi fluorescente HID (lămpi cu descărcare de intensitate înaltă)

Linia pentru tratarea lămpilor fluorescente cu descărcare de intensitate înaltă (HID) are următoarele părți componente:

  - Dispozitiv de alimentare (descărcare container) basculant;

  - Conveier;

  - Sistem de preluare lămpi;

  - Dispozitiv de separare balon de sticlă exterior lampă;

  - Sistem de tăiere balon de sticlă interior lampă;

  - Container colectare soclu;

  - Tubulatură aspirație echipată cu ventilator și filtru de cărbune activ.

Capacitatea de tratare a instalației este de 300 kg/h.

Fluxul tehnologic pentru tratarea lămpilor fluorescente HID este prezentat în figura 2.

Figura 2 – Fluxul tehnologic pentru tratarea lămpilor fluorescente HID

În conformitate cu instrucțiunile de lucru elaborate de către Beneficiar, operațiunile care se execută în vederea tratării deșeurilor provenite din lămpi fluorescente HID sunt următoarele:

- Operațiuni care se execută înainte de pornirea instalației:

  - Se verifică presiunea de pe coloana de aer comprimat a instalației, care trebuie să fie de min. 6 bari;

  - Se verifică existența obiectelor străine care ar putea bloca părțile liniei aflate în mișcare (ex: conveiere, concasoare), iar dacă se identifică astfel de obiecte se înlătură înainte de pornirea instalației;

  - Se verifică prezența containerelor la toate punctele de descărcare a fracțiilor rezultate în urma procesării, iar operatorul se asigură de faptul că toate etanșările butoaielor sunt realizate corespunzător.

- Operațiuni care se execută la pornirea și exploatarea instalației:

  - Încărcarea și bascularea containerului cu lămpi;

  - Pornirea liniei de tratare a lămpilor HID;

  - Îndepărtarea balonului din sticlă exterior cu ajutorul unui dispozitiv acționat pneumatic atunci când lămpile ajung în zona de acțiune a unui senzor și colectarea într-un container în vederea cântăririi și stocării temporare;

  - Separarea soclului lămpilor după îndepărtarea balonului inferior și colectarea acestora într-un container în vederea cântăririi și stocării temporare.

- Operațiuni care se execută la sfârșitul schimbului:

  - Înainte cu 20 minute de sfârșitul programului de lucru se începe curățenia în zona de lucru;

  - În cazul în care se identifică pulberi în apa de pe pardoseală, aceasta se colectează cu ajutorul racletelor de cauciuc din dotare. Reziduurile formate se depozitează în cutii metalice cu capac care se depozitează în camera tehnologică a distilatorului;

  - Șeful de formație are obligația de a verifica etichetarea corectă a producției realizate (fiecare container metalic sau big-bag rezultat) și de a urmări transferarea acesteia în zona de depozitare temporară; pudra fluorescentă poate să fie păstrată în cutii metalice cu capac sau big-bag pentru stocare/transport substanțe solide periculoase;

  - La terminarea programului se întocmește raportul de producție pe baza producției realizate.

#### Linia pentru tratare lămpi fluorescente compacte cu și fără balast electronic, a becurilor cu incandescență și a tuburilor fluorescente sparte pe linia pentru tratarea becurilor economice (CFL)

Linia pentru tratarea lămpilor fluorescente compacte, a becurilor cu incandescență și a tuburilor fluorescente sparte are următoarele părți componente:

  - Sistem de alimentare (descărcare automată butoi metalic tablă în pâlnia de alimentare a morii);

  - Pâlnie de alimentare moară;

  - Moară pentru mărunțirea deșeurilor;

  - Conveier transport fracții mărunțite;

  - Sistem de aspirație;

  - Separator magnetic;

  - Ciclon + filtru;

  - Butoi colectare praf;

  - Filtre de cărbune activ;

  - Ventilator.

Fluxul tehnologic pentru tratarea deșeurilor provenite din lămpi fluorescente compacte, becuri cu incandescență și tuburi fluorescente sparte provenite din sortarea manuală a surselor de lumină este prezentat în figura 3.

Figura 3 – Fluxul tehnologic pentru tratarea deșeurilor provenite din lămpi fluorescente compacte, becuri cu incandescență și tuburi fluorescente sparte provenite din sortarea manuală a surselor de lumină

În conformitate cu instrucțiunile de lucru elaborate de către Beneficiar, operațiunile care se execută în vederea tratării deșeurilor provenite din lămpi fluorescente compacte, becuri cu incandescență și tuburi fluorescente sparte provenite din sortarea manuală a surselor de lumină sunt următoarele:

- Operațiuni care se execută înainte de începerea operațiunilor de tratare a deșeurilor provenite din lămpi fluorescente compacte, becuri cu incandescență și tuburi fluorescente sparte provenite din sortarea manuală a surselor de lumină:

  - Se verifică presiunea aerului pe coloana de aer comprimat a instalației;

  - Se verifică poziția butoanelor pentru oprire de urgență;

  - Se verifică existența obiectelor străine care ar putea bloca părțile liniei aflate în mișcare (ex: conveiere, concasoare), iar dacă se identifică astfel de obiecte se înlătură înainte de pornirea instalației;

  - Se verifică prezența containerelor la toate punctele de descărcare a fracțiilor rezultate în urma procesării, iar operatorul se asigură de faptul că toate etanșările butoaielor sunt realizate corespunzător;

  - Se verifică apărătorile/gurile de vizitare de pe filtrul de praf și de pe cicloane, care trebuie să fie închise strâns astfel încât să se prevină orice scurgeri/neetanșeități; prezența scurgerilor sau neetanșeităților indică faptul că a fost afectată capacitatea de filtrare.

- Operațiuni care se execută în timpul operațiunilor de tratare a deșeurilor provenite din lămpi fluorescente compacte, becuri cu incandescență și tuburi fluorescente sparte provenite din sortarea manuală a surselor de lumină:

  - Alimentarea liniei pentru tratarea becurilor economice (CFL) și a tuburilor fluorescente sparte se face cu ajutorul unui butoi metalic din tablă care este încărcat cu ajutorul unui cărucior pe sistemul de alimentare/descărcare butoi metalic după cum urmează:

    - Se deschide ușa postului de încărcare;

    - Se așază butoiul metalic de tablă pe sistemul de alimentare (descărcare butoi metalic de tablă) basculant;

    - Se închide ușa și se aduce sistemul de siguranță în poziția „ON” după care se apasă pe butonul „Început și sfârșit de ciclu”;

    - La sfârșitul ciclului, dispozitivul de alimentare (descărcare container) basculant revine la poziția inițială (moment semnalizat vizual și acustic cu ajutorul unei lămpi de semnalizare tip WERMA);

    - Se îndepărtează containerul și se curăță resturile de lămpi.

  - Mărunțirea cu ajutorul unei mori cu rotor, prevăzută cu o sită cu găuri de diferite dimensiuni, funcție de tipul de becuri tratate;

  - Separarea magnetică a fracțiilor feroase și depozitarea temporară a acestora în vederea cântăririi;

  - Separarea prin aspirație a fracțiilor de plastic și sticlă și depozitarea temporară a acestora în vederea cântăririi;

  - Separarea prin curenți de inducție a fracțiilor metalice neferoase și depozitarea temporară a acestora în vederea cântăririi.

#### Linia pentru distilarea mercurului (distilator pentru pudra fluorescent cu rezultat mercur lichid)

Pentru activitatea de recuperare a mercurului din pudra fluorescentă colectată din tuburi fluorescente drepte și a becurilor economice, sticlă cuarț contaminată cu mercur, sticlă alumină contaminată cu mercur provenită din tratarea lămpilor HID și baterii cu mercur se utilizează un distilator superior alcătuit din următoarele părți componente:

  - Cupolă;

  - Cameră de combustie;

  - Condensator;

  - Sistem vacuum;

  - Ventilator;

  - Filtre cu cărbune activat sulfurat;

  - Sistem de control;

  - Coloană macara și electropalan;

  - Unitate de răcire;

  - Butoaie de distilare cu capacitate de 30 l fiecare.

Fluxul tehnologic al instalației de tratare a deșeurilor contaminate cu mercur este prezentat în figura 4.

Figura 4 – Fluxul tehnologic al instalației de tratare a deșeurilor contaminate cu mercur

Operațiile care se execută în vederea funcționării corespunzătoare a instalației sunt următoarele:

  - Se verifică presiunea de pe coloana de aer comprimat a instalației, care trebuie să fie de min. 6 bari;

  - Se verifică existența unei cantități suficiente de azot și oxigen în vederea procesării deșeurilor cu conținut de mercur; se va ține cont de faptul că întregul proces de tratare al deșeurilor poate dura între 15 și 24 ore în funcție de tipul deșeurilor tratate;

  - Se verifică toate ușile astfel încât să rămână închise pe durata întregului proces, precum și sistemele de siguranță;

  - Pregătirea deșeurilor cu conținut de mercur în vederea tratării (aprox. 110 kg sticlă sau pudră fluorescentă);

  - Se introduc deșeurile în recipiente și se plasează sub cupolă (camera de vacuum) cu ajutorul electropalanului;

  - Se așază capacul cupolei peste recipiente cu ajutorul electropalanului;

  - Se pornește instalația alegând programul potrivit pentru tipul de deșeu ce urmează a fi tratat. Procesarea este monitorizată și controlată de un sistem PLC.

La punctul de lucru – unde se desfăşoară activităţi de depozitare temporară nu se vor efectua operaţiuni de neutralizare a deşeurilor și intervenție asupra acestora.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale - Nu este cazul.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

- implementarea unui sistem eficient de management :

- certificat nr. 3895/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004);

- certificat nr. 9010/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008);

- certificat nr. OHS nr. 2859/15.05.2012, rev./recertificare 15.05.2015 – conform Standard SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS18001:2007);

-utilizarea tehnicilor de caracterizare a compoziţiei deşeurilor:

- sunt utilizate proceduri de recepție/acceptare, identificare și clasificare a deșeurilor, proceduri de verificare ambalaje/reambalare, depozitare temporară pe compatibilități, conform prevederilor BAT.

-instituirea unei zone de recepţie  şi zonă de depozitare:

- deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt recepționate pe amplasament de către proprietar, care apoi efectuează cântărirea acestora și o sortare preliminară pe categorii conform OUG 5/2015. Ulterior, sursele de lumină sunt transportate și depozitate temporar pe platforma betonată exterioară a Beneficiarului. Activitățile de transport intern ale deșeurilor se efectuează de către Proprietar în baza contractului de transport nr. 2515/02.11.2011.

- beneficiarul efectuează la rândul său o sortare a surselor de lumină pe care le depozitează în recipiente corespunzătoare pe categorii, după cum a fost prezentat în capitolul 2.3.3.1, le cântărește, apoi întocmește raportul de producție conform instrucțiunilor și procedurilor interne.

- zona de depozitare a deșeurilor care urmează să fie introduse în procesul de tratare este betonată și nu prezintă degradări care ar putea genera impact negativ semnificativ asupra mediului dacă se vor lua toate măsurile necesare de prevenire a poluării (acoperirea deșeurilor depozitate cu folie din plastic, dotarea amplasamentului cu materiale absorbante, instruirea personalului privind măsurile de protecție a mediului, asigurarea unui spațiu suficient pentru manevrarea deșeurilor și identificarea capacității maxime de depozitare pentru a evita formarea de stocuri excesive).

### - instituirea unei zone de depozitare a deșeurilor produse și a fracțiilor rezultate din tratarea DEEE-urilor:

- deșeurile menajere generate din activitatea desfășurată de beneficiar sunt depozitate în europubele și sunt preluate de către RER Buzău SA prin intermediul contractului nr. 1310/29.10.2010.

- fracțiile care rezultă în cadrul operațiilor de tratare a surselor de lumină sunt evacuate în mod automat din instalație și sunt colectate în saci tip big-bag sau recipiente metalice. La sfârșitul programului, șeful de formație are obligația de a verifica etichetarea corectă a producției realizate (fiecare container metalic sau big-bag rezultat) și de a urmări transferarea acesteia în zona de depozitare temporară; pudra fluorescentă poate să fie păstrată în cutii metalice cu capac sau big-bag pentru stocare/transport substanțe solide periculoase.

- pardoseala din interiorul halei este betonată și nu prezintă degradări care ar putea genera impact negativ semnificativ asupra mediului dacă se vor lua toate măsurile necesare de prevenire a poluării (dotarea amplasamentului cu materiale absorbante, instruirea personalului privind măsurile de protecție a mediului, asigurarea unui spațiu suficient pentru manevrarea deșeurilor și identificarea capacității maxime de depozitare pentru a evita formarea de stocuri excesive). De asemenea, s-a observat faptul că hala de tratare este prevăzută cu rigole de scurgere a apelor uzate pentru a preveni extinderea unei eventuale scurgeri accidentale rezultate din activitățile de întreținere, reparație sau curățare a suprafețelor incintei.

- alte faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- colectarea, cântărirea, sortarea, depozitarea selectivă, demontarea şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice din categoria 5 „Echipamente de iluminat”, în funcţie de tipul acestora, în liniile tehnologice specifice (mărunţire, îndepărtare părţi metalice, plastice, cauciuc şi sticlă, extragere şi distilare pudră fluorescentă până la obţinerea mercurului cu puritate 99,9%);

- colectarea, cântărirea, sortarea, depozitarea selectivă, demontarea şi tratarea altor tipuri de deşeuri de echipamente iluminat (aparate casnice de iluminat, becuri cu filament etc.), în liniile tehnologice specifice (mărunţire, îndepărtare părţi metalice, plastice, cauciuc şi sticlă);

- colectarea, cântărirea, depozitarea temporară, tratarea deșeurilor de baterii cu conținut de mercur, constând în extragerea mercurului printr-un proces de distilare;

- colectarea, cântărirea, sortarea, depozitarea selectivă şi predarea către societăţi autorizate pentru reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje (hârtie/carton, mase plastice, din lemn, metalice);

- recuperarea materialelor reciclabile şi a substanţelor chimice (mercur) rezultate din fluxul de tratare în vederea valorificării materiale, respectiv comercializării;

8.3.1  Alte  dotari si masuri pentru protectia mediului

- Pentru deșeurile care conțin sau despre care sunt indicii că ar conține bifenili policlorurati și alți compuși similari se vor respecta regulile de depozitare prevăzute de H.G. 173/2000 (actualizată în baza H.G. nr. 291/2005; H.G. nr. 210/2007; H.G. nr. 975/2007).

Pentru deşeurile de DEEE se vor respecta  condiţiile de depozitare  prevăzute în OUG nr. 5 /2015.

- Spațiul de depozitare temporară din Hala GreenWeee International S.A. este organizat în zone de depozitare desemnate pentru categorii de deșeuri, împrejmuite de cordoane și cu etichete și afișe de avertizare privind periculozitatea, siguranța chimică și potențialul de poluare – toate identificate conform prevederilor legislative în vigoare.

8.4. Programul de functionare :

Activitățile desfășurate pe amplasament se efectuează prin intermediul a 27 angajați după cum urmează:

  - Personalul TESA: un schimb, 8 ore/zi, 5 zile/săptămână;

  - Personalul din sectorul tehnic își desfășoară activitatea în două (2) schimburi a câte 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Beneficiarul desfășoară activități și în zilele de sâmbătă (1÷2 schimburi/zi) și duminică (1 schimb/zi) în funcție de necesitate.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   AER. (Emisii  în atmosferă).

Măsurile de prevenire a poluării aerului care au fost adoptate de către operator sunt următoarele:

  - Instalațiile de tratare a DEEE-urilor sunt prevăzute cu echipamente închise acționate electric, în scopul împiedicării eventualelor emisii de poluanți în interiorul halei de producție;

  - Instalație de filtrare prevăzută cu ciclon și filtru pentru pudră, filtru de praf și filtre de cărbune activ pentru linia de tratare lămpi fluorescente;

  - Instalație de filtrare prevăzută cu ciclon și filtru, precum și filtre de cărbune activ pentru linia pentru tratare lămpi fluorescente compacte cu și fără balast electronic, a becurilor cu incandescență și a tuburilor fluorescente sparte pe linia pentru tratarea becurilor economice (CFL);

  - Instalație de filtrare prevăzută cu tubulatură de aspirație echipată cu filtre de cărbune activ pentru linia pentru tratare lămpi fluorescente HID;

  - Instalație de filtrare cu cărbune activ pentru distilatorul superior pentru activitatea de recuperare a mercurului;

  - Filtre cu cărbune activ la cabina de duș cu aer comprimat, utilizată pentru curățarea echipamentelor de lucru ale operatorilor;

- Instalație generală de ventilație pentru hala de producție, care asigură reținerea poluanților înainte de evacuare în atmosferă și care este alcătuită din următoarele componente: ventilator, tubulatură cu accesorii, baterie de filtrare cu filtru de cărbune activ și analizor pentru vapori de mercur pentru vapori de mercur în domeniul de detecţie 0,0005 – 0,999 mg/mc.

Măsurile de combatere a poluării aerului în caz de necesitate care au fost adoptate de către operator, constu  în următoarele:

  - Dotarea amplasamentului cu materiale absorbante (rumeguș și absorbant organic pentru hidrocarburi);

  - Asigurarea unui număr suficient de personal care să fie instruit corespunzător privind modul de intervenție în cazul unei situații de urgență.

9.1.1. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.2. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Ilfov, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  APĂ (Emisii în apă).

Măsurile de prevenire a poluării apelor de suprafață care au fost adoptate de către operator  sunt următoarele:

  - Stație de pre-epurare monobloc tip „BIOCLAR” cu trei trepte de epurare (mecano-biologică, nitrificare și denitrificare cu nămol eterogen activ menținut în suspensie) și capacitate maximă de 34 m3/zi alcătuită din:

  - Bazin „bioreactor” din polipropilenă cu două compartimente (zona de nitrificare și zona de denitrificare și fermentare anaerobă);

  - Zonă de separare-decantare;

  - Compartiment stocare nămol.

  - Separator de hidrocarburi marca HAURATON GmbH & Co KG, cu filtru coalescent, obturator automat, decantor de nămol și un bazin etanș vidanjabil pentru pre-epurarea apelor pluviale de pe platforma parcării;

  - Separator de hidrocarburi marca HAURATON GmbH & Co KG, cu filtru coalescent, obturator automat și decantor de nămol pentru apele pluviale de pe platforma halei de producție;

  - Instalație DRAINFIXBLOCK, marca HAURATON GmbH & Co KG (model RECYFIX – DRAINBLOC) care asigură reținerea materiilor în suspensie și apoi infiltrarea descentralizată a apelor pluviale epurate. Instalația este alcătuită din blocuri de polipropilenă cu capacitate mare de stocare, dispuse într-o incintă căptușită cu material geotextil care asigură reținerea materiilor în suspensie și infiltrarea lentă a apelor pluviale în subteran;

  - Containere tip IBC cu volum de 1.000 l pentru stocarea apelor tehnologice uzate generate în hala distilatorului;

  - Dotarea amplasamentului cu un duș de securitate cu aer comprimat care minimizează extinderea poluanților în exteriorul halei de producție;

  - Amenajarea unor rigole de scurgere pentru preluarea apelor uzate din incinta halei de producție în cazul unor scurgeri sau deversări accidentale.

Măsurile de combatere a poluării apelor în caz de necesitate care au fost adoptate de către Beneficiar constau în următoarele:

  - Dotarea amplasamentului cu materiale absorbante (rumeguș și absorbant organic pentru hidrocarburi) care pot fi folosite și în apă;

  - Asigurarea unui număr suficient de personal care să fie instruit corespunzător privind modul de intervenție în cazul unei situații de urgență.

9.2.1. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.2. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  SOL (Emisii în sol, ape subterane).

Măsurile de prevenire a poluării solului, mediului geologic și apelor subterane care au fost adoptate de către operator sunt următoarele:

  - Suprafața halei de producție și a spațiilor de depozitare temporară a DEEE-urilor sunt în totalitate betonate în vederea protejării solului, mediului geologic și implicit a apelor subterane de eventuale scurgeri accidentale;

  - Amenajarea unor rigole de scurgere pentru preluarea apelor uzate din incinta halei de producție în cazul unor scurgeri sau deversări accidentale;

  - Stocarea DEEE și a fracțiilor rezultate în urma proceselor de tratare în ambalaje corespunzătoare din punct de vedere a naturii și caracteristicilor fizico-chimice ale deșeurilor.

Măsurile de combatere a poluării solului, mediului geologic și apelor subterane în caz de necesitate care au fost adoptate de către operator constau în următoarele:

  - Dotarea amplasamentului cu materiale absorbante (rumeguș și absorbant organic pentru hidrocarburi);

  - Asigurarea unui număr suficient de personal care să fie instruit corespunzător privind modul de intervenție în cazul unei situații de urgență.

9.3.1. Surse posibile de poluare

Activitatea se desfăşoră în incinta halei . Nu există posibilitatea poluării solului.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

9.4  ALTE DOTARI.

- spaţiile de lucru sunt dotate cu extinctoare; în incintă există hidranţi de incendiu;

- pentru minimizarea concentraţiilor de mercur în microclimat, încăperea în care sunt exploatate   echipamentele de tratare este ventilată cu aer proaspăt (trei până la cinci schimburi pe oră);

- instruirea operatorilor cu privire la gestionarea deşeurilor, a substanţelor chimice periculoase şi operarea instalaţiilor de filtrare.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  AER

Având în vedere legislația aplicabilă, operatorul  trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de O.M. nr.  462/1993 pentru pulberi și anume VLE ≤ 50 mg/m3, în condițiile unui debit masic ≥ 0,5 mg/h și pentru diametrul mediu al particulelor ≤ 5 mm.

Pentru respectarea celor stipulate, operatotrul  a  realizat un raport de analize cu un operator autorizat, determinarea pentru stabilirea nivelului de emisii de pulberi s-a efectuat la tubulatura de evacuare a sistemului general de ventilație a halei de producție, iar datele sunt prezentate în tebelul următor:

Tabelul  nr. 1 – Rezultatul analizelor de laborator pentru pulberi

| Nr. crt. | Parametri | Valoare măsurată | Limita admisă conform Ord. M.A.P.P.M 462/93 | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulberi | 12,10 mg/Nm3 | 50 mg/Nm3 | Determinările s-au efectuat la tubulatura de evacuare a sistemului de aerisire a halei de producție |

Metoda de analizare utilizată a fost OM 462/1993, PSL-09 Metoda gravimetrică:  pulberi.

Pe baza rezultatelor analizelor de laborator, se poate concluziona faptul că nu au fost identificate depășiri ale limitelor aplicabile în conformitate cu legislația în vigoare.

10.1.1. Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.2.  De asemenea, nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie, si anume:  - emisiile sub formă de pulberi, nu vor depăşi VLE pulberi ≤ 50mg/m3, în condiţiile unui debit masic  ≥ 0,5 mg/h şi pentru diametrul mediu al particulelor ≤5 nm - conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993; Alţi poluanti se admit conform valorilor din Ordinul MAPPM nr.  462/1993.

10.1.3. Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.2.   APĂ (inclusiv în apa subterană dacă este cazul).

Titularul activității trebuie să se asigure de faptul că:

  - apele uzate rezultate din activitatea desfășurată respectă condițiile impuse de către proprietarul spațiului, ANAR- Administrația Bazinală - Apele Române Buzău-Ialomița și de către deținătorii stațiilor de epurare cu care a încheiat contracte și acorduri de deversare;

  - predarea apelor uzate provenite de la spălarea pardoselii din camera distilatorului se va face doar după obținerea acordului de deversare și cu respectarea prevederilor acestuia.

Conform actelor de reglementare emise pentru deținătorul stației de epurare, pentru proprietarul amplasamentului și conform acordurilor de deversare obținute de către proprietarul amplasamentului,  s-a concluzionat faptul că, S.C. Greenlamp Reciclare S.A.  trebuie să se încadreze în limitele impuse prin NTPA 002/2005 și în limitele prezentate în Tabelul nr. 2.

Tabelul 2 – Limitele stabilite pentru evacuarea apelor uzate

| Nr. crt. | Indicatori de calitate a apelor uzate | Valori admise | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatură | 40 | °C |
| 2. | pH | 6,5 – 8,5 | - |
| 3. | Materii totale în suspensie | 350 | mg/dm3 |
| 4. | Substanțe extractibile cu solvenți organici | 30 | mg/dm3 |
| 5. | Azot amoniacal | 30 | mg/dm3 |

Calitatea apelor uzate menajere și a apelor pluviale este monitorizată de către S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

10.2.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10. 3.  SOL

10.3.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.3.2. Valori admise pentru sol – nu este cazul.

## 10.4.    ZGOMOT

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11. 1.  DEȘEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR.

11.1.1. Deșeuri  periculoase generate (produse) pe amplasament

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri provenite din activități administrative, reparații și întreținere |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |  | Var. |
| 15 02 02* | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase |  | Var. |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |  | Var. |
| 15 01 11* | Deșeuri de ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase, inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |  | Var. |
| 16 10 01* | Deșeuri lichide apoase de la umezirea/spălarea pardoselii |  | Var. |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de componente periculoase |  | Var. |
| 16 01 07* | Filtre de ulei uzate (inclusiv filtre de motorină uzate) |  | Var. |
| 16 06 01* 20 01 33* | Baterii și acumulatori |  | Var. |
| 16 07 09* | Nămol de la decantarea în rigole sau în rezervorul de stocare a apelor de umezire/spălare a pardoselii din hala distilatorului |  | Var. |
| Deșeuri provenite din activități de tratare a deșeurilor |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate (arzător emitent de lumină ~ capsulă din sticlă cu conţinut de mercur sau sodiu) | t/lună | 4,3 |
| 19 12 11* 19 02 11* | Pudră fluorescentă | t/lună | 10,07 |
| 19 02 04* | Baterii (din care s-a extras mercurul) | t/an | 2,6 |
| 19 02 11* | Deșeu mercur |  | Var. |
| 19 02 11* 06 04 04* | Apă din procesul de distilare a mercurului |  | Var. |
| 19 02 05* | Nămol rezidual de la tratarea în distilator |  | Var. |

11.1.2. Deșeuri  nepericuloase generate pe amplasament

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri provenite din activități administrative, reparații și întreținere |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale în amestec | Kg/lună | 200 |
| 15 02 03 | Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție necontaminată cu substanțe periculoase |  | Var. |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton |  | Var. |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice |  | Var. |
| 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje de lemn |  | Var. |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice |  | Var. |
| 16 10 02 | Deșeuri lichide apoase de la umezirea/spălarea pardoselii |  | Var. |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz |  | Var. |
| 16 02 14 | Echipamente casate fără conținut de substanțe periculoase |  | Var. |
| 20 01 34 | Baterii și acumulatori |  | Var. |
| 16 07 99 | Nămol de la decantarea în rigole sau în rezervorul de stocare a apelor de umezire/spălare a pardoselii din hala distilatorului |  | Var. |
| Deșeuri provenite din activități de tratare a deșeurilor |
| 19 12 05 | Deșeuri de sticlă | t/lună | 480 |
| 19 10 02 19 12 03 | Deșeuri metalice neferoase | t/lună | 20 |
| 19 10 01 19 12 02 | Deșeuri metalice feroase | t/lună | 60 |
| 19 12 04 | Deșeuri de materiale plastice și de cauciuc | t/lună | 43 |
| 19 03 05 | Pudră fluorescentă stabilizată | t/lună | 10 |
| 19 02 03 | Baterii (din care s-a extras mercurul) | t/an | 2,6 |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (amestec de plastic și sticlă măcinată) |  | Var. |
| 19 02 06 | Nămol rezidual de la tratarea în distilator |  | Var. |
| 19 12 04 | Cauciuc (din sotarea lămpilor fluorescente) |  | Var. |
| 19 12 12 | Burete (din sortarea lămpilor fluorescente) |  | Var. |

11.2.	 Deşeuri colectate pe amplasament:

Lista deșeurilor colectate pe amplasament

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 14 16 02 13* 20 01 36 20 01 35* | Deșeuri de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu filament |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Alte deșeuri de echipamente de iluminat (aparate casnice de iluminat, becuri cu filament etc.) |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* | Lămpi fluorescente drepte |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* | Lămpi fluorescente compacte |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* 16 02 14 20 01 36 | Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune |  | Var. |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate |  | Var. |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |  | Var. |
| 16 06 03* 20 01 33* | Baterii portabile cu conținut de mercur, categoria 1.e. oxid de mercur |  | Var. |
| 06 04 04* 16 01 08* 18 01 10* | Alte deșeuri cu conținut de mercur |  | Var. |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton |  | Var. |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice |  | Var. |
| 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje de lemn |  | Var. |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice |  | Var. |

Toate tipurile de deșeuri colectate vor fi preluate de la punctele de colectare autorizate şi de la diverşi deţinători din ţară şi din alte ţări.

11.3.   Deşeurile stocate temporar pe amplasament:

Toate deşeurile generate și cele colectate, ambalate în diverse tipuri de box-paleți, containere, saci, recipienți metalici sau din materiale plastice, big-bags-uri, după caz, sunt stocate în spații special amenajate în halele de producție sau în construcții adiacente (şoproane acoperite, prevăzute cu platforme betonate, magazii), în așa fel încât să nu fie posibilă amestecarea deșeurilor și/sau poluarea factorilor de mediu.

Deșeurile municipale sunt stocate în eurocontainere amplasate pe platformă betonată.

11.4. Deșeuri valorificate

11.4. 1.  Deșeuri tratate (pregătite pentru valorificare/eliminare) în instalațiile proprii

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 14 20 01 36 16 02 13* 20 01 35* | Deșeuri de corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Alte corpuri de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, inclusiv LED, cu excepţia lămpilor cu filament |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Alte deșeuri de echipamente de iluminat (aparate casnice de iluminat, becuri cu filament etc.) |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* | Lămpi fluorescente drepte |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* | Lămpi fluorescente compacte |  | Var. |
| 16 02 13* 20 01 21* 20 01 35* 16 02 14 20 01 36 | Lămpi cu descărcare în gaze de înaltă intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice |  | Var. |
| 16 02 14 20 01 36 | Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune |  | Var. |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate (arzător emitent de lumină ~ capsulă din sticlă cu conţinut de mercur sau sodiu, alte componente periculoase) |  | Var. |
| 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |  | Var. |
| 16 06 03* 20 01 33* | Baterii portabile cu conținut de mercur, categoria 1.e. oxid de mercur |  | Var. |
| 06 04 04* 16 01 08* 18 01 10* | Alte deșeuri cu conținut de mercur |  | Var. |
| 19 12 11* 19 02 11* | Pudră fluorescentă |  | Var. |

11.4.2. Deșeuri rezultate din operațiile de tratare, predate spre valorificare către alte societăți autorizate.

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33* 20 01 34 | Baterii și acumulatori |  | Var. |
| 06 04 04* 16 01 08* 18 01 10* | Alte deșeuri cu conținut de mercur |  | Var. |
| 19 12 11* 19 02 11* | Pudră fluorescentă |  | Var. |
| 19 12 05 | Deșeuri de sticlă |  | Var. |
| 19 12 03 19 10 02 | Deșeuri metalice neferoase |  | Var. |
| 19 12 02 19 10 01 | Deșeuri metalice feroase |  | Var. |
| 19 12 04 | Deșeuri de materiale plastice și de cauciuc |  | Var. |
| 19 12 04 | Cauciuc (din sortarea lămpilor fluorescente) |  | Var. |
| 19 12 12 | Burete (din sortarea lămpilor fluorescente) |  | Var. |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (amestec de plastic și sticlă măcinată) |  | Var. |
| 19 03 05 | Pudră fluorescentă stabilizată |  | Var. |
| 19 02 11* | Deșeu mercur |  | Var. |
| 19 02 03 19 02 04* | Baterii (din care a fost extras mercurul) |  | Var. |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase |  | Var. |

11.4.3  Deseuri generate din activități administrative/reparații și întreținere, predate spre valorificare către alte societăți autorizate

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 06 01* 20 01 33* 20 01 34 | Baterii și acumulatori |  | Var. |
| 15 02 02* 15 02 03 | Deșeuri de materiale filtrante și filtre de cărbune activ epuizate |  | Var. |
| 13 01* 13 02* 13 03* | Deșeuri uleioase |  | Var. |
| 15 01 10* | Deșeuri de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase |  | Var. |
| 15 01 11* | Deșeuri de ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase, inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune |  | Var. |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz |  | Var. |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de componente periculoase |  | Var. |
| 16 02 14 | Echipamente casate fără componente periculoase |  | Var. |
| 16 01 07* | Filtre de ulei |  | Var. |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton |  | Var. |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice |  | Var. |
| 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje din lemn |  | Var. |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice |  | Var. |
| 15 01 07 | Deșeuri de ambalaje din sticlă |  | Var. |

11.4.4  Deseuri colectate nesupuse tratării, predate spre valorificare către alte societăți autorizate

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 13* | Echipamente casate cu conținut de componente periculoase |  | Var. |
| 16 02 14 | Echipamente casate fără componente periculoase |  | Var. |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton |  | Var. |
| 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje de materiale plastice |  | Var. |
| 15 01 03 | Deșeuri de ambalaje de lemn |  | Var. |
| 15 01 04 | Deșeuri de ambalaje metalice |  | Var. |

11.5  Deseuri eliminate prin diverși operatori autorizați

| Cod conform HG 856/2002 | Descriere | U.M. | Cantitate aproximativă |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02* 15 02 03 | deşeuri de materiale filtrante |  | Var. |
| 15 01 10* | ambalaje contaminate cu substante periculoase |  | Var. |
| 16 02 15* | Componente periculoase demontate din echipamente casate (arzător emitent de lumină ~ capsulă din sticlă cu conţinut de mercur sau sodiu) |  | Var. |
| 16 10 01* 16 10 02 | Deșeuri lichide apoase de la umezirea/spălarea pardoselii |  | Var. |
| 16 07 09* 16 07 99 | Nămol de la decantarea în rigole sau în rezervorul de stocare a apelor de umezire/spălare a pardoselii din hala distilatorului |  | Var. |
| 19 03 05 | Pudră fluorescentă stabilizată |  | Var. |
| 19 02 11* | Deșeu mercur |  | Var. |
| 19 02 11* 06 04 04* | Apă din procesul de distilare a mercurului |  | Var. |
| 19 02 05* 19 02 06 | Nămol rezidual de la tratarea în distilator |  | Var. |
| 19 12 12 | Alte deșeuri (amestec de plastic și sticlă măcinată) |  | Var. |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale în amestec |  | Var. |
| 19 12 04 | Deșeuri de materiale plastice şi de cauciuc |  | Var. |
| 19 12 05 | Deșeuri din sticlă |  | Var. |

Deşeurile nevalorificabile sunt eliminate prin societăţi autorizate, pe bază de contract, după cum urmează:

- deșeuri lichide apoase de la spălarea pardoselii - cod 16.10.01* sau 16.10.02 – instalații autorizate pentru neutralizare/eliminare;

-  nămol de la decantarea în rigole sau în rezervorul de stocare a apelor de spălare a pardoselii din hala distilatorului – cod 16 07 09*, 16 07 99 - instalații autorizate pentru incinerare sau eliminare prin depozitare;

- pudră fluorescentă stabilizată – cod 19 03 05 -  instalaţii autorizate pentru incinerare sau eliminare prin depozitare;

- deșeu mercur – cod 19 02 11*- instalații autorizate pentru incinerare;

- apă de la distilarea mercurului- cod 19 02 11*, 06 04 04* – instalații autorizate pentru neutralizare/eliminare;

- nămol rezidual de la tratarea in distilator – cod 19 02 05*, 19 02 06 - instalații autorizate pentru incinerare sau eliminare prin depozitare;

- alte deșeuri (amestec de plastic și sticlă macinată) – cod 19 12 12 – instalaţii autorizate pentru eliminare prin depozitare.

- deşeuri municipale în amestec – 20 03 01 - instalaţii autorizate pentru eliminare prin depozitare.

11.6. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.7. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.8. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.9. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, astfel:

- să gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna  mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, se va evita formarea stocurilor;

- să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri:hârtie, metal, plastic şi sticlă şi să nu amestece aceste deşeuri;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasament şi la documentele care conţin informaţii referitoare la originea, natura, cantitatea şi destinaţia deşeurilor;

- abandonarea deşeurilor este interzisă;

- eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale, cu excepţia situaţiilor în care amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se face numai cu acordul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art.20 din Legea 211/2011, amestecarea include diluarea substanţelor periculoase;

11.10. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 - modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.11. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.12. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.13. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

11.14. Nu se desfăşoară activităţi de dezmembrări ale autovehiculelor scoase din uz, conform prevederilor Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz.

11.15. Nu se desfăşoară activităţi de tratare/valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice conform prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. În cazul în care se vor desfăşura astfel de activităţi, titularul are obligaţia solicitării revizuirii prezentei  autorizaţii integrate de mediu.

11.16.Titularul este obligat să respecte prevederile HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

11.17.Titularul se va asigura în contractele încheiate cu operatorul de transport autorizat, referitor la respectarea condiţiilor conform H.G. nr. 1061/2008, astfel:

Condiții privind transportul de deşeuri periculoase:

- să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

- să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii;

- să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

- să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru

sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente;

- să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnică şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate;

- transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care

deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/ stocare temporară /tratare/ valorificare /eliminare;

-deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase;

- să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici;

-transportul deşeurilor se realizează numai în baza formularului de transport prevăzut în legislaţie, semnat şi ştampilat de către expeditor şi destinatar, aprobat de către agenţia pentru protecţia mediului pe raza căreia se află valorificatorul/eliminatorul;

- pentru deşeurile periculoase generate în cantitate mai mică de 1 t/an, formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase, nu trebuie să conţină aprobarea agenţiei pentru protecţia mediului în raza căreia se află destinatarul deşeurilor periculoase;

- ruta de transport al deşeurilor periculoase se stabileşte de către expeditor şi transportator, avându-se în vedere pe cât posibil ocolirea oraşelor şi se autorizează

de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, înscriindu-se în documentele de însoţire ale transportului deşeurilor periculoase;

- se va respecta principiul proximităţii, care presupune ca deşeurile să fie

valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare;

- titularul este obligat să prezinte formularul de expediţie/transport deşeuri

periculoase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor periculoase;

- transportul deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai

mare de 1 t/an din aceeaşi categorie, trebuie să fie însoţit de formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase şi de formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase;

-personalul angajat trebuie să deţină echipament special şi să fie instruit asupra utilizării acestuia, precum şi pentru luarea primelor măsuri de intervenţie în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale privind transportul mărfurilor periculoase;

- transportatorul deşeurilor periculoase va anunţa imediat în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, inspectoratul pentru situaţii de urgenţă

şi autorităţile pentru protecţia mediului de pe raza judeţului unde s-a produs incidentul;

-să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de

deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum şi unităţile de pompieri, în

cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

- în cazul în care se realizează transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie către acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase, cu o frecvenţă ai

mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase numai la efectuarea primului transport. Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situaţii de urgenţă cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deşeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situaţii de urgenţă se va preciza cantitatea de deşeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deşeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt prevăzute în formularul de expediţie/transport deşeuri periculoase;

- gestionarea ambalajelor, cu excepţia cazurilor în care o altă parte îşi

asumă răspunderea în scris pentru gestionarea acestora;

Condiţii privind transportul deşeurilor nepericuloase :

- transportul deşeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase prevăzut în legislaţia specifică;

- formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare şi se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat şi ştampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deşeurile şi cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului;

- expeditorul, destinatarul şi transportatorul deşeurilor nepericuloase sunt obligaţi să prezinte formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor;

- în cazul în care se efectuează transportul propriilor deşeuri nepericuloase, cum ar fi deşeurile de producţie şi deşeurile asimilabile celor municipale, se va completa formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1 Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.1 Aer – emisii

Aer : - emisiile sub formă de pulberi, nu vor depăşi VLE pulberi ≤ 50mg/m3, în condiţiile unui debit masic  ≥ 0,5 mg/h şi pentru diametrul mediu al particulelor ≤5 nm - conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993;  Alţi poluanti se admit conform valorilor din Ordinul MAPPM nr. 462/1993;

Prevederi generale privind monitorizarea

-  Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

-   Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

-  Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

-  Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

-    Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

-  Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

- Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

- Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

-  Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

-  Monitorizarea emisiilor în aer - monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.1.2. AER – imisii - nu este cazul.

## 13.2. APĂ (inclusiv apă subterană dacă este cazul)

13.2.1. Monitorizarea apei

Apa: titularul activităţii va lua toate măsurile pentru a asigura că:

- apele uzate rezultate din propriile activități respectă condițiile impuse proprietarului spațiului de AN „Apele Române” – Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa și, respectiv, de deținătorii stațiilor de epurare cu care are încheiate contracte și acorduri de deversare;

- predarea către o stație de epurare a apelor uzate provenite de la spălarea pardoselii din camera distilatorului se va face doar după obținerea și cu respectarea prevederilor acordului de deversare ce va fi încheiat cu deținătorul acesteia.

13.2.2.  Monitorizarea pânzei freatice - nu este cazul.

13.3 SOL

Monitorizarea solului - nu este cazul.

13.4. Monitorizare tehnologică

13.4.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.4.2. Parametrii tehnologici monitorizai/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.5. DEȘEURI

## 13.5.1 Deșeuri tehnologice.

13.5.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.5.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.6. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

## Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 - modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.7. ZGOMOT

Nu este cazul. Zgomote şi vibraţii – la limita proprietăţii, nivelul de zgomot nu va depăşi valoarea admisibilă prevazută de STAS 10009/1998, respectiv 65 dB(A). In cazul unor reclamatii, se va prezenta la ACPM buletin de analiza a zgomotului.

13.8. MIROSURI- nu este cazul.

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

- evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor şi preparatelor periculoase;

-  furnizarea informaţiilor şi datelor cerute de autorităţile competente;

- identificarea şi luarea operativă a măsurilor de prevenire a riscurilor pe care substanţele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei;

- anunţarea autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă cu privire la iminenţa descărcărilor neprevăzute sau a accidentelor.

## 13.12.   Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2 DATELE ȘI FORMULARELE DE RAPORTARE,CÂT SI PERIODICITATEA ACESTORA DE PREZENTARE LA ACPM.

- Raport privind cantităţile DEEE colectate şi/sau tratate, după caz, conform anexei 5 şi 6 a Ordinului nr. 1223/715/2005 - anual, până pe data de 30 aprilie;

* în cazul refuzului preluării DEEE-urilor care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare, se va transmite trimestrial la ANPM şi spre ştiinţă la APM Buzău,  un centralizator care să cuprindă copiile rapoartelor de refuz, pentru stabilirea a măsurilor necesare colectării acestor deşeuri.

- Raport privind cantitatea de DEEE-uri colectate şi/sau tratate - lunar,  până pe data de 10 (conform formularelor puse la dispoziţie de APM Buzău);

- Raport privind tipurile și cantitățile de baterii și acumulatori colectate/tratate, conform anexelor nr. 2, 3 din Ordinul nr. 1399/2032/2009- anual până la data de 28 februarie;

- Raport privind deșeurile de ambalaje colectate și predate spre valorificare –  lunar, până la data de 10 a fiecărei luni (conform formularului pus la dispoziţie de APM Buzău);

- Raport privind deşeurile de ambalaje preluate (colectate), conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 – anual, până pe data de 25 februarie a fiecărui an;

- Evidența gestiunii deșeurilor (modelul prevăzut în anexa nr. 1 a HG nr. 856/2002, în format electronic) – anual, până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an (conform prevederilor art. 49, alin. (1) din Legea nr. 211/2011);

- Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete şi uzate – semestrial, până la data de 10 iulie şi respectiv 10 ianuarie a fiecărui an (conform formularelor puse la dispoziţie de APM Buzău);

- Raport cuprinzând copiile formularelor de expediţie/transport pe care s-a înscris menţiunea că activitatea de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare (după caz) a deşeurilor periculoase s-a efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare – lunar sau anual, după caz (conform prevederilor art. 13, 14 din HG nr. 1061/2008) până la data de 10 a lunii următoare, respectiv până la 31 decembrie;

- În cazul introducerii pe piață a mercurului obținut din distilarea deșeurilor vor fi transmise la APM Buzău copii ale următoarelor documente:

- notificare către ECHA privind introducerea pe piaţă a mercurului  – maxim o lună de la introducerea pe piaţă;

- fişa cu date de securitate elaborată pentru mercur – înainte de prima introducere pe piaţă a mercurului.

14.1.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase, numai dacă este cazul.

Următoarele condiţii  vor fi respectate dacă operatorul intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008:

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea.de depozitare temporară a deşeurilor periculoase şi nepericuloase, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:- nu este cazul.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. RAPORTUL  ANUAL DE MEDIU (RAM).

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului  de mediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

-  gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean  Buzau:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Buzau  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor Buzau- Ialomita;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Buzau;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC GREENLAMP RECICLARE SA prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasamentul închiriat care face obiectul prezentei autorizații integrate de mediu,  conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Alte obligații ale operatorului de activitate:

- Titularul este obligat să asigure păstrarea în permanenţă a stării de curăţenie în incinta societăţii şi în spaţiile limitrofe, precum și întreţinerea şi  dezvoltarea  spaţiilor verzi şi a unor perdele  de  protecţie  vegetală  adecvate  zonei.

- Titularul este obligat să se asigure că personalul este instruit și respectă condițiile impuse prin prezenta autorizație și regulamentele de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de epurare/reţinere a noxelor, în vederea încadrării emisiilor de poluanţi în valorile limită impuse prin normele legale în vigoare privind protecţia sănătăţii populaţiei şi a factorilor de mediu.

-  În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare, conform planului de prevenire şi intervenţie în caz de accidente care implică riscuri ecologice şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului şi Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

- Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor, amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase, sau a deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase precum şi orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

-  Stocarea temporară la locul de generare a deşeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioada de maxim 1 an.

-  Titularul are obligația:

- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală

- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în vederea valorificării deşeurilor;

- să valorifice deşeurile cu respectarea ierarhiei deşeurilor şi a protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului;

- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, caz în care este responsabil pentru realizarea operaţiilor de valorificare ori de eliminare completă;

- să respecte principiul proximității, ceea ce presupune ca deşeurile să fie valorificate şi/sau eliminate în instalații autorizate situate cât mai aproape de locul de generare;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a mărfurilor și deşeurilor periculoase/nepericuloase acestea sunt ambalate, etichetate și însoțite de documente de transport potrivit prevederilor legislației comunitare și naționale aplicabile;

- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu;

- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora;

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora;

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate;

- să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

- să respecte cerinţele tehnice pentru locurile de depozitare şi de tratare prevăzute în anexa nr. 3 a HG nr. 1037/2010;

- să îndeplinească următoarele obiective pentru DEEE din categoria 5 tratate:

- rata de valorificare trebuie să crească până la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;

- rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 50% din greutatea pe aparat;

- pentru lămpile cu descărcare de gaz rata de reutilizare şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum 80% din greutatea lămpilor;

- de a realiza valorificarea DEEE cu prioritate prin reutilizarea echipamentelor întregi;

- să ţină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenţă a cantităţilor de DEEE, de componente, materiale şi substanţe ale acestora la intrarea şi ieşirea din instalaţia de tratare;

- să adapteze procesele tehnologice și bazele de date la noile cerinţe de calcul al nivelurilor de eficienţă a reciclării deșeurilor de baterii și acumulatori astfel încât, după data de 1 ianuarie 2014, să poată să respecte cerințele Regulamentului (UE) nr. 493/2012;

- să respecte cerințele și condițiile impuse prin actele normative comunitare și naționale privind ambalarea, depozitarea temporară, valorificarea sau eliminarea mercurului metalic rezultat din tratarea deșeurilor.

- Pentru a facilita reutilizarea şi/sau tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, se recomandă operatorului economic să solicite de la producători informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare (date referitoare la componentele şi materialele ce intră în componenţa EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase conţinute în aceste echipamente), conform prevederilor HG nr. 1037/2010, art. 11.

-  În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (6) al HG nr. 1037/2010, se recomandă operatorului economic să aibă în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS).

- În termen de maxim o lună de la introducerea pe piaţă a mercurului, titularul are obligaţia de a transmite la Agenţia Europeană de Produse Chimice (ECHA) notificarea cu privire la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţei, în conformitate cu prevederile art. 40, alin. (3) din Regulamentul (CE) nr.1272/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Titularul are obligaţia de a întocmi fişa cu date de securitate pentru mercur, de a o transmite la APM Buzău şi de a o pune la dispoziţia utilizatorilor ţinând cont de prevederile Regulamentului nr. 1102/2008, de condiţiile de restricţionare prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1907/2006 şi HG. nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

- Titularul are obligația de a verifica și de a se asigura că transportul mărfurilor/deșeurilor periculoase și nepericuloase achiziționate, respectiv livrate se face cu respectarea legislației comunitare și naționale aplicabile.

- Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

- In termen de 15 zile de la eventualele modificări ale Certificatului de înregistrare sau Certificatului constatator emise de ORC Buzău, veţi prezenta la APM Buzău  copii ale  acestor acte pentru  reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului a activităţilor  conform codurilor CAEN modificate.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere conform prevederilor  Ghidului tehnic General  trebuie să includă cel  putin următoarele;

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Planul de închidere a instalaţiei va fi adaptat specificului activității autorizate.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

17..   GLOSAR DE TERMENI.

| A.P.M. Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | Comuna Țintești |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Din 2 în 2 ani | O dată la 2 ani |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Ferma Frasinu, comuna Țintești |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţ |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic |  |
| Titularul autorizaţiei | SC GREENLAMP RECICLARE SA |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi |

# 18.  Anexe   Planuri de încadrare în zonă şi de situaţie

19. ABREVIERI

| ADR | Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase |
| --- | --- |
| ANAR-ABA | Administrația Națională „Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă |
| ANC | Autoritatea Națională pentru Calificări |
| AOX | Halogeni organici care pot fi adsorbiți |
| APM | Agenția Județeană pentru Protecția Mediului |
| ANPM | Agenția Națională pentru Protecția Mediului |
| BAT | Cele mai bune tehnici disponibile |
| BREF | Document de referință privind cele mai bune tehnici disponibile |
| C | Capacitate calorică |
| CBO | Consum biochimic de oxigen |
| CCO | Consum chimic de oxigen |
| CFL | Lămpi fluorescente compacte |
| DEEE | Deșeuri de echipamente electrice și electronice |
| DJ | Drum județean |
| dMN | Cota deasupra nivelului Mării Negre |
| ECHA | Agenția Europeană pentru Produse Chimice |
| GLP | GREENLAMP RECICLARE S.A. |
| GPL | Gaz petrolier lichefiat |
| HDPE | Polietilenă de înaltă densitate |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| HID | Lămpi cu descărcare de intensitate înaltă |
| IBC | Container intermediar de transport în vrac |
| IMR | Interval mediu de recurență |
| ISCIR | Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat |
| ITM | Inspectoratul Teritorial de Muncă |
| L | Lege |
| LMI | Lista monumentelor istorice |
| mCA | Metri coloană de apă |
| MSK | Medvedev-Sponheuer-Karnik |
| NTPA | Norme tehnice pentru protecția apelor |
| OM | Ordin de ministru |
| OUG | Ordonanță de urgență a Guvernului |
| PLC | Controller programabil logic |
| PS | Proceduri de sistem |
| PUR | Spumă poliuretanică |
| RENAR | Asociația de Acreditare din România |
| SA | Societate pe acțiuni |
| SCI | Sit de importanță comunitară |
| SMI | Sistem de management integrat |
| SMM | Sistem de management al mediului |
| SR | Standard român |
| SRL | Societate cu răspundere limitată |
| SSM | Securitate și sănătate în muncă |
| STAS | Standard român |
| TESA | Tehnic, Economic și Socio-Administrativ |
| URBAN-INCERC | Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Durabilă „URBAN-INCERC” |
| VLE | Valori limită de emisie |

# Footnotes

OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice