AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: / .03. 2018   Valabilă până la  .03.2018

S.C. VIS AGRI SRL

Comuna Glodeanu Siliştea, Judeţul Buzău

Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 84/2006:

6.6 a.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări

COD CAEN 0147 - Creşterea păsărilor

Director Executiv,                     Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                                                               biolog Mirela MARIN                                                                         ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Elena BADII

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII		4

- TEMEIUL LEGAL	’		4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE		6

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII		6

- managemenTul ACTIVITĂŢII		9

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE		14

- RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE		15

  - APA		15

  - EFICIENŢA ENERGETICĂ		17

  - COMBUSTIBILI		17

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT		17

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU		20

  - AER		20

  - APA		21

  - SOL		21

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA

ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT		22

  - AER		22

  - APĂ		24

  - SOL		25

  - ZGOMOT SI MIROSURI	26

- GESTIUNEA DEŞEURILOR		27

- PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ		30

- moNitorizarea acTivităţii		30

  - MONITORIZAREA EMISIiLoR ÎN AER		31

  - MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA EVACUATĂ		31

  - MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI

ŞI A APEI SUBTERANE		33

  - MONITORIZAREA DEŞEURILOR		33

13.5. MONITORIZARE ZGOMOT..................................................................        34

- RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA

PENTRU PROTECTIA MEDIUlUi		34

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII		37

- managEmentul închiderii instalAtiei,

MANAGEMENTUL REZIDUURILOR		38

- GLOSAR DE TERMENI		40

ANEXA I. PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ		42

ANEXA II. MODELUL RAPORTULUI ANUAL DE MEDIU(RAM)		44

A. P.M.  Buzău, în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:

-  O.U.G.  nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-   Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

-  Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de SC VIS AGRI SRL, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 10212/01.09.2017  în vederea emiterii  Autotizației Integrate de  mediu se autorizează SC VIS AGRI SRL pentru activitatea de creșterea intensivă a păsărilor desfăsurată în comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M. Buzau, din data de 12.12.2017 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu.

INTRODUCERE

Prezenta autorizaţia integrată de mediu  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

S.C. VIS AGRI S.R.L.

Sediul administrativ: comuna Glodeanu Siliştea , judeţul Buzău

Punct de lucru: comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău

Telefon: 0238/ 558179

Fax: 0238/558492

Codul fiscal: 15426390

Registrul Comerţului: J10/0376/13.05.2003

- TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002  privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006   pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEEși 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanta nr 24/2016  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, modificata si completata de Legea nr. 55 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/M.A.P.D.R. nr. 197 din 26.03.2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

- Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

- Ordinul MMDD 1108/05.07.2007  privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

- Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007   privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 / din 15 .02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile(BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

-  Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT)

-  Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor  împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA / MAPDR nr. 1182 / 1270 / 2005, completat de Ord 990/1809/2015 ;

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată:

- creşterea intensivă a puilor de carne pe aşternut permanent, cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri, în 14 hale de producţieîmpărțite pe 3 module, utilate cu echipament modern , cu capacitatea de 420 000-360 000 pui de o zi/serie.

COD CAEN 0124 - Creşterea păsărilor;

Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise si a verificării în teren, ținând cont de obiecțiile primite de la autorități, precum si de observațiile membrilor C.A.T. din cadrul A.P.M. Buzău, A.P.M. Buzău a luat decizia de revizuire  a Autorizației integrate de mediu.

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru revizuirea  autorizaţiei integrate de mediu nr.11/2007 pentru activitatea de creştere a păsărilor, întocmită de S.C. VIS AGRI SRL , comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 4476/15.03.2013;

- Anunţ public privind solicitarea de revizuirea  autorizaţiei integrate de mediu apărut în ziarul ’’STRADA”, în data de 18.03.2013;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. ECOPROJECT CONSULTING SRL - dr.  biolog Zaharia Lăcrămioara  Gabriela;

- Document solicitare întocmit de SC VIS AGRI SRL ;

- Certificat de Înregistrare seria B nr.1174496  având CUI: 15426390 emis de ORC Buzău;

- Certificat Constator  nr. 509553 din 14.05.2012 pentru activităţile încadrate în clasa CAEN: 0147, eliberat de ORC Buzău;

- Act constitutiv actualizat al societății SC VIS AGRI SRL;

- Autorizaţie Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău nr. RO-10-004-INCP/I-II-II 28.09.2010 pentru incinerarea cadavrelor, a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Autorizaţie Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău nr. 35/24.09.2010 pentru exploatația comercială de pui broileri eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/ 23.05.2011, emisă de A.N.Apele Române Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa ;

- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili nr. 454 E din data de 28.09.2012 încheiat cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA;

- Raport de încercare nivel zgomot  nr. 2996/10.09.2012 emis de SC LABORATOARELE TONNIE ;

- Raport de încercare analize imisii în aer   nr. 2991 /10.09.2012 emis de SC LABORATOARELE TONNIE;

- Raport de încercare emisii gaze de ardere  nr. 2989/10.09.2012 emis de SC LABORATOARELE TONNIE ;

- Raport de încercare emisii gaze de ardere  nr. 2988/10.09.2012 emis de SC LABORATOARELE TONNIE ;

- Raport de încercare eanaliză sol  nr. 2985/10.09.2012 emis de SC LABORATOARELE TONNIE ;

- Buletin de analiză nr. 170E/16.01.2013  emis de SC ALCOPROD  pentru  apă – foraje de observație;

- Buletin de analiză nr. 4225E /15.11.2012  emis de SC ALCOPROD  pentru  apă potabilă – sursă proprie;

- Buletin de analiză nr. 4226E /15.11.2012  emis de SC ALCOPROD  pentru  apă potabilă – sursă proprie;

- Buletin de analiză nr. 2530E/16.08.2012  emis de SC ALCOPROD  pentru  apă tehnologică;

- Buletin de analiză nr. 1296E/05.05. 2012  emis de SC ALCOPROD  pentru  apă tehnologică Cheson;

- Buletin de analiză nr. 1216E/28.08.2012 emis de SC ALCOPROD  pentru  apă tehnologică;

- Contract  de prestări servicii nr. 4 / 02.01.2012 încheiat cu SC VIS CAMPI SRL în vedereautilizării gunoiului din hale, după fermentare la fertilizarea terenurilor;

- Studiu pedologic și agrochimic al SC VIS CAMPI SRL emis de Oficiul Județean pentru Studii pedologice și agrochimioce Ialomița;

- Contract de prestări servicii de salubritate pentru societăți comerciale, instituții nr. 819/ 03.12.2010 încheiat cu SC ROSAL GRUP SRLîn vederea preluării gunoiului menajer;

- Act adiţional nr. 1/28.03.2011 la contractul 819/03.01.2010 încheiatcu S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în vederea preluării deșeurilor rezultate de la incinerarea deșeurilor rezultate din procesul tehnologic, cod 10 01 15 conform HG. 856/2006;

- Act adiţional nr. 2/11.05.2011 la contractul 819/03.01.2010 încheiatcu S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în vederea preluării selective adeşeurilor rezultate din activitatea personalului pe amplasamentulfermei;

- Contractul din data  16.07.2012 încheiat cu S.C. CLEAN TECHINTERNATIONAL S.R.L. în vederea preluării, transportului şieliminării subproduselor subproduselor de origine animalănedestinate consumului uman de la fermele afiliate printre care şiferma S.C VIS AGRI S.R.L. Glodeanu Siliştea;

- Contractul nr. 3174/08.10.2012 încheiat cu S.C. GREENWEEINTERNATIONAL S.A. pentru preluarea deşeurilor din sursele deiluminat şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice(DEEE);

- Contract nr. 3164/17.02.2012 încheiat cu S.C. DERATY MAXS.R.L. în vederea colectării, transportului şi incinerării deşeurilor periculoase provenite în urma acţiunilor de dezinfectare;

- Fise cu date de securitate ale produselor folosite;

- Plan de situaţie SC VIS AGRI SRL- Ferma de pui Glodeanu- Siliştea.

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  52 pagini şi este valabilă până la data de  .03.2018. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)     	Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    	Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10) 	 Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   	Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnalizare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC VIS AGRI SRL , prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

5.2.3. Titularul prezentei Autorizații integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9.  Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10.  Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11.  Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

    - Împrăştierea dejecţiilor solide provenite din activitate (creşterea păsărilor ) va fi realizată pe terenurile agricole aflate în proprietate sau în folosinţă societăţilor cu care există contract de fertilizare ca îngrăşământ natural după o perioadă prevăzută de autorităţile competente pentru stabilizare(fermentare) . Împrăştierea dejecţiilor va fi realizată de către deţinătorul terenurilor agricole în perioadele optime de împrăştiere conform prevederilor „Codului bunelor practici agricole” şi studiului privind administrarea dejecţiilor provenite din activitatea de creştere a păsărilor  realizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Buzău şi respectiv, realizarea planului de fertilizare pentru suprafeţele pe care vor fi împrăştiate dejecţiile.

5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE:

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specific fiecărui material, a fișelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu

Consumurile natura și modul de stocare a materiilor prime și a celor auxiliare utilizate în procesul de producție sunt prezentate   mai jos:

- materii prime:

- pui de 1 zi 420 000- 360 000  pui/serie- 2 145 000 capete/ an;

- furaje combinate 3,6-4,0 kg/serie/pui- 9240 t /an;

- apă potabilă pentru adăparea puilor 3,6 l/pui/serie- 8 316 000 l/an

- materiale utilizate în activitate:

- substanţe dezinfectante: biodegradabile - 2387 kg/ an;

- var semihidratat pentru văruirea halelor de pui

- vitamine, vaccinuri, medicamente - 600 kg/an;

- paie pentru aşternuturi:-594t/an;

- energie electrică – 7500 MWh/an;

- combustibil: gaz natural -672 000 mc/an;

- materiale de întreţinere şi reparaţii(lista acestora este disponibilă la ferma Glodeanu Siliştea);

- carburanți auto  20 000 l/an

- RESURSE DE APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

  - APA .

7.1.1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării

Sursa-subterană proprie constituită din 2 foraje de mică adâncime, amplasate în incinta unităţii

Instalatia de captare constă din 2 foraje de mică adâncime, fiecare  cu  următoarele caracteristici tehnice:

- Foraj F1  cu  H = 50 m, Qcap = 3,6 l/s; NHs = -5,0 m; NHd= - 18,0 m;

- Foraj F2 cu H = 37,5m; Q cap = 2,2 l/s;NHs = -5,2 m; NHd= - 7,3 m;

Forajele sunt echipate cu pompe sumersibile  submersibilă tip HEBE  cu următoarele caracteristici:

- la F1, pompă HEBE 50x5 cu H = 50 mCA, Q = 10,0 mc/h și P= 4,0 kw;

- la F2, pompă HEBE 50x2 cu H = 30 mCA, Q =   7,0 mc/h și P= 4,0 kw.

Instalaţii de tratare: instalaţie de dedurizare a apei (la rezervorul de apă).

Instalaţii de aducţiune, înmagazinare şi distribuţie: Aducţiunea apei de la foraje la rezervorul de înmagazinare se face prin intermediul unor coloane din PEHD cu diametrul de 100 mm şi lungimea de 250 m.

Înmagazinarea apei potabile se face într-un rezervor de înmagazinare semiîngropat, din beton armat, cu volumul de 500 mc.

Reţeaua de distribuţie de la  rezervor la consumatorii interni de apă,  este compusă din conducte din PEHD, cu Dn 50 mm şi 125 mm, în lungime totală de 1600 m.

Apa este pompată în reţeaua de distribuţie cu ajutorul a 2 electropompe tip Grundfos (Q toyal 43,5 mc/h), amplasate în staţia de pompare de la rezervorul de apă.

Volume şi debite de apă autorizate:

Qzi max=7,4 mc=0,09 l/s anual 2,70 mii mc;

Qzi mediu=6,2mc=0,07 l/s anual 2,26 mii mc;

Qzi min=4,7mc=0,05 l/s anual 1,72 mii mc;

Funcţionarea este de 365 zile/an cu 8 ore/zi.

7.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa-identică cu cea pentru apa potabilă

Volume şi debite de apă autorizate:

- Q zi maxim:	261,1 mc = 3,02 l/s – anual 95,3 mii mc;

- Q zi mediu:	217,6 mc = 2,51 l/s – anual 79,4 mii mc;

- Q zi minim:                         163,2 mc = 1,89 l/s -anual 59,6 mii mc;

Funcţionarea este de 365 zile/an cu 24h/zi.

Instalaţii de captare: identice cu cele pentru apa potabilă

Instalaţii de tratare: identică cu cea de la apa potabilă

Instalaţii de aducţiune, distribuţie şi înmagazinare: identice cu cele descrise pentru apa poatabilă

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volum intangibil: 100 mc. Pentru apa de incendiu există o electropompă tip Grundfos cu Q=38,6 mc/h şi H=54 m, amplasată în staţia de pompare de la rezervor.

Volume de apă asigurate în sursă pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnlogică:

- în regim nominal:	268,6 mc/zi

- în regim minim:	167,9 mc/zi

Debitele şi volumele de apă necesare funcţionării fermei Glodeanu Siliştea, conform breviarului de calcul, sunt următoarele:

Necesarul total de apă:

- Q zi maxim: 239,4 mc

- Q zi mediu: 199,5 mc

- Q zi minim: 149,6 mc

Cerinţa totală de apă:

- Q zi maxim: 268,6 mc;

- Q zi mediu:223,8mc

- Q zi minim: 167,9mc

- V anual 98,04 mii mc

Norma de apă pentru principalele produse de fabricaţie:

- 0,4 l/zi/cap de pui.

- Evacuarea apelor uzate

Apeleuzate menajere provenite de la filtrele sanitare, grupurile sanitare și pavilionul administrativ sunt preluate de o rețea  de canalizare din PEHD cu Dn= 150mm și  colectate în 4 bazine vidanjabile, betonate (1x20 mc. 3x12 mc),  evacuate periodic prin vidanjare în staţia de epurare a epurare a municipiului Urziceni, conform Contract nr. 235/05.04.2011 încheiat cu SC ECOAQUA SA Călăraşi –Sucursala  Urziceni,după cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea periodică a halelor pentru pui sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare din PEHDși tuburi din beton cu Dn= 200 mm, intr-un cheson, etanșeizat, din beton armat(V=500 mc), din incinta societății.

| Ape menajere uzate: | Ape uzate tehnologice: |
| --- | --- |
| Vzi max | 5,3 mc | Vzi max | 46,1 mc |
| Vzi med | 4,4 mc | Vzi med | 38,4 mc |
| Vzi min | 3,3 mc | Vzi min | 28,8 mc |
| Qorar max | 0,00006 mc/s | Qorar max | 0,0005 mc / s |
| Vanual | 1,93, mii mc | Vanual | 16,83 mii mc |

Instalaţii de preepurare a apelor uzate :

- 4 bazine  vidanjabile, din beton armat, pentru colectarea apelor menajere uzate provenite de la filtrele sanitare, grupurile sanitare și pavilionul administrativ (1 x 20 mc; 3 x 12 mc);

- un cheson etanșeizat, din beton armat, cu V= 500 mc, pentru colectarea apelor tehnologice uzate provenite de la halele pentru pui.

Ape menajere uzate: evacuate periodic prin vidanjare în staţia de epurare a municipiului Urziceni

Apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea periodică a halelor pentru pui sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare din PEHDși tuburi din beton cu Dn= 200 mm, intr-un chesonetanșeizat, din beton armat(V=500 mc), din incinta societății.

În perioada de vegetație aceste ape sunt preluate(vidanjate) din cheson și utilizate  la ierbicidarea culturilor de câmp.odul Bunelor Practici Agricole.

În sezonul rece, aceste ape sunt distribuite, cu ajutorul inei electro pompe tip EPEG pe platformele de uscare din vecinătatea chesonului, de unde, ulterior în sezonul cald sunt preluate și utilizate  la ierbicidarea culturilor de câmp.

Apele meteorice de pe amplasament sunt  colectate prin jgheaburi și o rețea de   rigole pluviale, sunt evacuate gravitațional pe terenurile adiacentea acestuia.

Lungimea totală simplă a  rețelei  de canalizare  este de cca 2000 m.

  - EFICIENTA ENERGETICĂ

SC VIS AGRI SRL Glodeanu Siliştea se alimentează cu energie electrică din sistemul naţional, prin contract cu S.C. GDF SUEZENERGY ROMANIAS.A., prin intermediul posturilor de  transformare de 400 KVA şi 20/0,4 KV ce aparţin S.C. GDF SUEZENERGY ROMANIAS.Aşi a unui grup electrogen propriu cu puterea P= 200 KVA. Punctul de transformare este dotat cu 2 transformatoare TR 30, iar uleiul folosit la transformatoare nu conţine compuşi bifenilpolicloruraţi(PCB).

Schimbarea şi completarea uleiului de face de către unitatea teritorială de distribuţie a energiei electrice, care preia la intervale de timp şi uleiul uzat de transformator, în vederea recondiţionării.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de un grup electrogen fix tip CATEPILAR, cu un consum de combustibil de 60 l/h (motorină ) . Grupul electrogen este amplasat în clădirea postului trafo( încăpere special amenajată, închisă şi cu acces restricţionat).

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

- izolarea corespunzătoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curăţarea regulata a sistemelor de ventilaţie, pentru a evita înfundarea

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie funcţie de vârsta puilor.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei electrice.

  - COMBUSTIBILI

- Gaze naturale

SC VIS AGRI SRL Glodeanu Siliştea se alimentează cu gaze naturale din sistemul naţional, prin contract de furnizare a gazelor naturale pentru consumatori finali încheiat cu DISTRIGAZ SUD- EST.

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. VIS AGRI SRL are ca activitate principală creşterea puilor de carne cu o capacitate mai mare de 40.000 capete în sistem intensiv, folosind tehnologia de crestere la sol pe așternut permanent din resturi vegetale pe principiul „totul plin totul gol”.

Ferma de păsări a SC Vis Agri SRL are o întindere de 23 ha, din care:

- 17 ha situat în intravilanul comunei Glodeanu Siliştea are vecinătăţile:

-Nord: - Drum comunal;

-Sud: - Ferma de bovine şi Ilie Lazăr -Est: Avram Marin şi Ilie Lazăr;

-Vest: -Teren Primăria Glodeanu Siliştea;

-Est: - Teren agricol Avram Marin și Ilie Lazăr.

Din cele 17 ha de  teren  intravilan:  4 ha de teren   construit şi 13 ha teren neconstruit.

- 6 ha din totalul de 23 ha, reprezentând paturi de stocare dejecţii, amplasate în extravilanul comunei Glodeanu Siliştea are vecinătăţile:

-Nord: - asociaţie agricolă; -Sud:-  asociaţie agricolă;

- Est: - asociaţie agricolă;

-Vest: -D de exploatare.

Distanța   amplasamentului societății față de zonele protejate definite  în sensul prevederilor OMS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă  și a recomandărilor privind mediul de viață al populațieieste  la o distanta mai mica de 1000 m si anume la cca.500 m de perimetrul locuibil,dar cu platforma de depozitare a dejectiilor la cca 1,1 km fata de zona locuibila.

Etapele fluxului tehnologic

Procesul de producţie pentru creşterea puilor de carne are următoarele etape tehnologice:

- popularea halelor;

- perioada de creştere propriu - zisa;

- aspecte veterinare;

- depopularea halelor;

- curăţenia, dezinfectarea şi pregătirea halelor pentru populare.

In cadrul fermei există un număr de 14 hale de producţie, dotate corespunzător tehnologiei de creştere la sol, împărţite în trei module în care se desfăşoară activitatea de creştere a puilor de carne pe aşternut permanent. Halele de creştere sunt construcţii simple, închise, din beton, cu lumină artificială, izolate termic şi ventilate forţat pe principiul presiunii negative şi al clapetelor oscilante. Pe cresta acoperişului sunt instalate ventilatoare şi clapete de reglare a debitului, cu rolul de a elimina aerul din hale.

Fiecare hală are în interiorul său un număr de 4 aeroterme ce funcţionează pe bază de gaz metan.

Se folosesc sisteme de hrănire şi adăpare automatizate. Instalaţia de furajare este prevăzută cu senzori de alimentare.Hrănirea este fazială, utilizându-se reţete de furajare în funcţie de vârsta păsărilor. Fiecare hală este dotată cu calculator care asigură controlul parametrilor de microclimat(temperatura, viteza aerului, umiditate) şi consum de apă.

Puii broiler sunt ţinuţi pe o pardoseală din beton pe care este aşternut un strat de paie cu o grosime medie de 8- 10 cm. Grosimea stratului de paie variază în funcţie de anotimp. Aşternutul cu dejecţii de pasăre este îndepărtat la sfârşitul fiecărei serii de creştere(36 - 42 zile).

După terminarea creşterii unei serii de pui, întreaga cantitate de aşternut cu dejecţii de pasăre dintr-o hală este eliminată pe platforma betonată din spatele acesteia, prevăzută cu pantă de scurgere la canalizare. Platforma are lăţimea de 12-15 m şi este prevăzută cu un parapet din beton, cu înălţimea de 0,75 m, pentru prevenirea împrăştierii gunoiului în afara platformei betonate. Depozitarea este temporară, de una cel mult două zile, după care aşternutul cu dejecţii de pasăre se încarcă în remorci şi se transportă pe platforma de depozitare din câmp(la cca.7 km de ferma de pui,tarlaua 71), de unde, după fermentare, este administrat pe teren ca îngrăşământ natural.

Procesul de creştere a puilor de carne durează  36-42 zile, ajungându-se la o greutate corporală în viu de aproximativ 2,2 kg. Ulterior puii sunt transportaţi la un abator specializat, pentru sacrificare.

Puii de o zi sunt cumpăraţi de la diferiţi furnizori din ţară şi din străinătate. Halele sunt populate de 5-6 ori pe an cu aproximativ 420 000 pui/ serie( capacitate maximă de producţie dar variază în funcţie de anotimp ajungând vara la 360.000 capete.) Rata mortalităţii este de cca. 4,5%. După fiecare ciclu de populare halele sunt igienizate.

Halele de creștere a puilor

Halele sunt echipate cu instalaţii şi utilaje din conforme cu standardele europene  pentru creşterea puilor de carne respectiv:

1. instalaţie de alimentare cu apă - 5 linii de adăpare/hală cu 1800-2000 cupiţe de adăparesuspendate, cu manşoane dejoncţiune, nipples şi tăviţe pentru picături (proiectat astfel încât să fie circa 12 păsări/adăpătoare) prevăzute cu sistem de alimentare constant;

2. instalaţie de alimentare cu furaje - 14 buncăre cu o capacitate de 11 t; 4 linii de furajare/ hală cu 680 hrănitori prevăzuţi cu senzori de alimentare, sistem de ridicare manuală la înălţimea de 4 m;

3.instalaţie de încălzire cu 4 aeroterme/hală cu gaz metan cu insuflare directă în hală a amestecului de gaze de ardere cu aer de diluţie şi răcire;

4.sisteme de ventilaţie formate din: 7 ventilatoare pentru ventilaţia pe orizontală montate în peretele de la capătul halei și 8 ventilatoare amplasate pe coama ( pentru halele 4,5,6,7,8,9,10); 5 ventilatoare pentru ventilaţia pe orizontală montate în peretele de la capătul halei și  7 ventilatoare pe coama halei(pentru  halele1,2,3,11,12,13,14); calculator cu monitor pentru reglarea climatizării; motor pentru deschiderea/închiderea flapsurilor;sistem de demnalizare/alarmare  a nivelului minim/maxim de temperatură;termostat .În halele  1-12 exită 120 flapsuri de admisie aer, iar în halele 13,14 sunt doar 60 flapsuri.

- instalaţie de iluminare şi climatizare prin pulverizare de apă sub formă de ceaţă.
Din activitatea SC VIS AGRI SRL Glodeanu Siliştea rezultă următoarele produse şi subproduse: -pui pentru consum cu o greutate corporală în viu de cca. 2,2 kg - 880 t carne în viu/serie= 5280 t/an

-dejecţii solide pasăre - 985 t/an.

Instalații și dotări existente pe amplasament:

- 14 hale (Su= 2.124 mp pentru 10 hale, Su=1.800 mp pentru 2 hale şi Su=1.000 mp pentru

- hale);

- Batal de stocare temporara, prevăzut cu 4 compartimente si  2 foraje  de observaţie  pt monitorizrea ape freatice (S= 6,00 ha cu digurile perimetrale şi interior din pământ, taluzurile  interiorare şi radierul batalului impermeabilizate cuargilă și folie din polietilenă)- pentru dejecţiile animaliere şi  nămolul de platformele de uscare;

- Cheson etanșeizat, din beton armat(V=500 mc), din incinta societății pentru colectarea apelor uzate tehnologicerezultate de la igienizarea periodică a halelor pentru pui;

- Depozit medicamente veterinare cu S= 14 mp, prevăzut cu pardoseală cu gresie, uşă cu grilaj metalic şi ventilaţie naturală prin ferestre şi gratii;

- 14 buncăre metalice pentru depozitarea furajelor cu o capacitate de 11 t fiecare,  instalaţii de furajare ale halelor;

- Incineratorul  cadavrelor de  pui este instalat într-o construcție de tip parter alcătuită din două corpuri compartimnentată astfel: camera filtru sanitar, camera de necropsie și camera incineratorului propriu – zisa.Incineratorul este certificat EN 676 în conformitate cu Directiva 90/396/CEE (gaz),Directiva 73/23/CEE (tensiuni reduse), Directiva 89/336/CEE (compatibilitate electromagnetică) și Directiva 92/42/CEE (eficiență).;

- Centrala termică murala cu condens "REILLO"  50 M ce foloseste drept combustibil gazul metan - pentru sediul administrativ; centrala termică este complet automatizată;

- 4 aeroterme/ hală cu gaz metan(societatea are în dotare trei tipuri de aeroterme, cu o capacitate de: 120 Kw cu un consum de 12mcCH4/h; 95 Kw cu un consum de 10mcCH4/h; 70 Kw cu un consum de 8 mcCH4/h);

- Gospodăria de apă;

- Instalaţie de stingere a incendiilor: hidranţi incendiu şi pompă pentru incendiu racordată la rezervorul de apă;

- Platformă depozitare dejecţii şi aşternut;

- Filtru sanitar prevăzut cu duşuri, vestiare şi o locuinta de serviciu;

- Grup electrogen - în cazul în care furnizorul de energie electrică are de efectuat reparaţii sau sunt căderi de tensiune;

- Sediu administrativ;

- Atelier mecanic;

- Magazii;

- Post trafo;

- Cabine poartă,cantar poarta, dezinfector.

Puii de o zi, precum şi furajele, medicamentele, gazul, energia electrică, sunt cumpărate de la beneficiari autorizaţi.

Ferma are în dotare un incinerator cu o capacitate de 250 kg cadavre/oră, fiind prevăzut cu două camere de ardere(ardere iniţială şi ardere finală) poziţionate pe verticală, cu tiraj forţat. Incineratorul este împrejmuit cu gard şi deţine autorizaţia sanitar- veterinară nr.111/27.08.2007

- INSTALATII PENTRU REŢINEREA, EVACuArEA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - AER

Societatea are în dotare centrală termică murala cu condens "REILLO"  50 M ce foloseste drept combustibil gazul metan, cu cos de evacuarea gazelor arse cu dimensiunile D=300 mm, H=10 m

Instalaţii de ventilaţie a halelor

Societatea foloseşte pentru producţia puilor de carne ventilaţia forţatăprin presiunenegativă. Halele sunt construite astfel încât fluxul de aer să circule longitudinal în interior şi de jos în sus prin intermediul ventilatoarelor din peretele de capăt şi a celor amplasate pe coama acoperişului. Admisia aerului în hale se realizează prin ferestre laterale dotate cu flapsuri.

Sistemul de ventilaţie al halelor este alcătuit din:

- 7 ventilatoare pentru ventilaţia pe orizontală montate în peretele de la capătul halei și 8 ventilatoare amplasate pe coama ( pentru halele 4,5,6,7,8,9,10);

- 5 ventilatoare pentru ventilaţia pe orizontală montate în peretele de la capătul halei și  7 ventilatoare pe coama halei (pentru  halele1,2,3,11,12,13,14),

Viteza curenţilor de aer din hale creşte treptat cu vârsta puilor. Debitul total al instalaţiei de ventilare a unui compartiment este de 348.000 mc/h.

Ventilatoarele amplasate pe coama halei au putere de 0,55 Kw şi Q= 13 000 mc/h, ventilatoarele de la capătul halei au putere de 1,1 Kw şi Q= 42 000 mc/h. Regimul de funcţionare este în funcţie de microclimatul din hală, iar pornirea şi oprirea se realizează în funcţie de sesizorul de temperatură(termostat) şi sesizorul de umiditate. Supravegherea microclimatului se realizează cu un calculator amplasat în hală.

Incineratorul propriu de cadavre de pui este prevăzut cu un coş dispersie noxe cu înălţimea H= 9 m şi secțiunea cu dimensiunile 30 cm x 30 cm.

Centrala termică a sediului administrativ este prevăzută cu un coş de dispersie a gazelor arse cu H= 10 m şi Dn= 300 mm.

  - APA

Apele uzate menajereprovenite de la filtrele sanitare, grupurile sanitare și pavilionul administrativ sunt preluate de o rețea  de canalizare din PEHD cu Dn= 150mm și  colectate în 4 bazine vidanjabile, betonate (1x20 mc. 3x12 mc),  evacuate periodic prin vidanjare în staţia de epurare a epurare a municipiului Urziceni, conform Contract nr. 235/05.04.2011 încheiat cu SC ECOAQUA SA Călăraşi –Sucursala  Urzicenidupă cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Apele uzate tehnologicerezultate de la igienizarea periodică a halelor pentru pui sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare din PEHDși tuburi din beton cu Dn= 200 mm, într-un cheson, etanșeizat, din beton armat(V=500 mc), din incinta societății.

În perioada de vegetație aceste ape sunt preluate(vidanjate) din cheson și utilizate  la ierbicidarea culturilor de câmp.

În sezonul rece, aceste ape sunt distribuite, cu ajutorul unei electro pompe tip EPEG pe platformele de uscare din vecinătatea chesonului, de unde, ulterior în sezonul cald sunt preluate și utilizate  la ierbicidarea culturilor de câmp.

Dejecţiile animaliere şi nămolul de pe platformele de uscare, sunt transportate şi stocate temporar într-un batal amenajat  ( S = 6,0 ha, din afara unităţii la o distanţă de cca 7 km).Batalul are 4 compartimente cu digurile perimetrale şi interioare din pământ, taluzurila interiorare şi radierul batalului impermeabilizate cu argilă și folie din polietilenă. Acest batal este prevazut cu 2 foraje de observaţie pentru monitorizare apelor freatice.

După o staţionare de 3 – 4 luni în bazinul de stocare temporară, dejecţiile animaliere, vor respecta condiţiile din actelenormative şi studiile agrochimice şi vor putea fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole careapartin grupului de firme  din care fermadinGlodeanu Siliştea face parte, conform prevederilor BAT, ordinele commune ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. nr. 344/708/2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006, STASnr. 9450 – 88 şi Codului bunelor practici agricole.

Apele meteorice căzute pe clădiri şi în incinta unităţii, colectate prin jgheaburi şi o reţea de rigole pluviale şi evacuate gravitaţional pe terenurile adiacente unităţii.

Parametrii apelor uzate menajere se vor încadra la evacuare în limitele admisibile stabilite in NTPA 002 conform H.G. 188/2002 CU modificările  şi completările ulterioare si conform Contractului nr.235/05.04.2011 incheiat cu SC ECOAQUA SA Călăraşi –Sucursala  Urzicenidupă cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice, folosite ca îngrăşământ natural pe terenurile agricole aflate în administrare, se vor încadra în limitele maxime admise de STAS 9450/1988 şi Codul bunelor practici agricole. SC VIS AGRI SRL va determina concentraţiile indicatorilor de calitate ai apelor uzate înainte de fiecare utilizare a acestora pentru irigaţii,după cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

  - SOL

Accesul la halele pentru creşterea puilor, din faţa şi din spatele acestora, se realizează pe platforme complet betonate, prevăzute cu pante şi rigole betonate pentru scurgerea apelor pluviale.

După finalizarea ciclului de populare, respectiv terminarea unei serii creştere a puilor(36-42 zile), întreaga cantitate de aşternut din paie tocate şi dejecţiile de pasăre este evacuată din hale cu un tractor cu lamă pe platforma betonată din spetele halelor. Ulterior halele sunt igienizate. Platforma betonată din spatele halelor de creştere a puilor are o lăţime de 5- 10 m şi este prevăzută cu un parapet de beton, pentru evitarea împrăştierii gunoiului evacuat din halele de pui în afara platformei betonate şi cu pante de scurgere la sistemul de canalizare.

Gunoiul de pe platforma betonată este încărcat în remorci şi transportat la batalul pentru depozitarea dejecţiilor solide, amplasat în câmp, la cca. 6 km de punctul de lucru.Batalul are 4 compartimente şi o suprafaţă S= 6 ha.

Măsurile de protecţie a solului sunt prezentate în cap.10 Concentraţii admise de poluanţi emişi

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 EMISII

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1 . a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul 13 Monitorizarea activităţii (tabelul )a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultateleacestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău  trimestrial şi anual.

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Buzău Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competentă de mediu.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv pe cât posibil ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Emisiile difuze de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1:

10.1.1.1  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Din halele de creştere a păsărilor la sol se emit în atmosferă cantităţi mici de amoniac şi pulberi, precum şi gaze de la încălzirea halelor. Emisiile de amoniac şi mirosuri se înregistrează în zona de stocare temporară a dejecţiilor, precum şi în timpul transportului şi împrăştierii pe sol a acestora.

Emisiile rezultate din activitatea de creştere a puilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.1.

Tabel 10.1.1.1.

| Procesul tehnologic | Sursă punctiformă de emisie | Denumire poluanţi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a puilor în hale | Sistemul de ventilatie al halelor de crestere | NH3 |
|  |  | H2S |
|  |  | Pulberi |
| Funcţionarea aerotermelor cu gaz metan | Sistemul de ventilaţie al halelor | CO |
|  |  | SO2 |
|  |  | NOx |
|  |  | Pulberi |
| Functionarea centralei termice, cu gaze naturale, în pavilionul administrativ/filtru sanitar | Sistemul de evacuare a gazelor arse/ Cosul centralei | Pulberi |
|  |  | CO |
|  |  | NO2 |
|  |  | SO2 |
| Activitatea de depozitare temporara a dejectiilor si nămoluri de la curățarea stației de epurare | Platforma de stocare a deşeurilor (bazine betonate/batalpentru depozitareadejecţiilor) | NH3 |
|  |  | CH4 |
|  |  | H2S |
|  |  | Mirosuri |
| Activitatea de incinerare a cadavrelor de pui | Sistemul de evacuare a gazelor arse - coşul de fum a incineratorului | CO |
|  |  | SO2 |
|  |  | NOx |
|  |  | Pulberi |

Pentru reducerea emisiilor în aer şi diminuarea mirosurilor se aplică:

- Tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- Reducerea suprafeţelor de stocare dejecţii;

- Respectarea celor mai bune practici agricole la împrăştierea dejecţiilor pe terenurile agricole.

10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1. 2.

Tabel 10.1.1.2

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţiiemişi | Limite admise conform Ord. 462/1991 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică cu gaze naturale | Sistemul de evacuare a gazelor arse - coş de fum | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 3505 |
| Incinerare a cadavrelor de pui | Sistemul de evacuare a gazelor arse - Coşul incineratorului | CO SO2 NOx Pulberi | 35100 35 350 5 |

NOTĂ:

Valorile limită se  raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol;

Nici o emisie în aer şu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în tabelul 10.1.1.2.;

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze în aer – mirosuri

Mirosurile se simt în interiorul fermei cu precădere în sezonul cald (3 luni/an).

1. Din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de crestere a pasărilor asupra populaţiei localităţilor este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii (la mai mult de 1000 m de perimetrul locuibil) şi a platformei de depozitare a deşeurilor dejecţiilor solide. În vederea reducerii impactului mirosului datorat împrăstierii dejecţiilor pe terenuri agricole, drept fertilizanţi, se vor respecta măsurile impuse de studiul OSPA.

2. Conform STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zone protejate, se consideră că emisiile de substanţe puternic mirositoare depăsesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv. Igienizarea halelor, a bazinelor din staţie, a căminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor conduce la diminuarea mirosurilor neplăcute.

3. Pentru reducerea emisiilor în aer si diminuarea mirosurilor trebuie să  aplice:

- Tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- Personalul va fi instruit pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise să fie redus;

- Planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv

(transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) cu evitarea perioadelor defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari.

- Respectarea celor mai bune practici agricole la împrăstierea dejecţiilor pe terenurile agricole ca de exemplu: împrăștierea și  incorporarea rapidă a acestora în sol.

- Operatorul se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament sa fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform O.M.S. 119/2014 si Legea nr. 204/2008, cu modificările ulterioare .

10.2 APA

10.2.1.Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie menţionate în Autorizaţia de Gospodarirea apelor nr. 39/22.04.2016 emisă de AN „Apele Române” D.A. Buzău-Ialomiţa.

10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta autorizaţie.

10.2.3. Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare,

10.2.4. Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.5. Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

10.2.6. Titularul  de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

10.2.7. Titularul  de activitate are obligaţia de a verifica si întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

10.2.8. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

10.2.9. În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere și transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

10.2.10. Se vor păstra la îndemâna și în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

10.2.11. Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale. În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Buzău în termen de 24 ore.

10.2.12.  Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum este precizat în Cap.l Monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău anual.

10.2.12.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de igienizare a halelor (spălarea halelor după finalizarea ciclului de creştere, inclusiv spălarea platformei betonate după evacuarea dejecţiilor solide) | Ape uzate tehnologice | Colectare şi stocare în bazin betonat (batalul betonat al fostei ferme de porci) Evacuare: preluare prin vidanjare şi împrăştiere pe terenuri agricole, după o diluţie prealabilă, funcţie de concentraţia de poluanţi. |
| Activitatea administrativă | Ape uzate menajere | -Stocare în bazin betonat vidanjabil; -Evacuare prin vidanjare conform Contractului nr. 235/05.04.2011 |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe amplasament | Colectare prin jgheaburi și o rețea de rigole pluviale, sunt evacuate gravitațional pe terenurile adiacentea acestuia. |

10.2.13. Mod de stocare, epurare,  valorile limita admise la evacuare

Indicatorii  de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra la evacuare în limitele admisibile stabilite in NTPA 002 conform H.G. 188/2002 cu modificările  şi completările ulterioare si conform Contractului nr.235/05.04.2011 incheiat cu SC ECOAQUA SA Călăraşi –Suc. Urzicenidupă cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice, folosite ca îngrăşământ natural pe terenurile agricole aflate în administrare, se vor încadra în limitele maxime admise de STAS 9450/1988 şi Codul bunelor practici agricole. SC VIS AGRI SRL va determina concentraţiile indicatorilor de calitate ai apelor uzate înainte de fiecare utilizare a acestora pentru irigaţii.

NOTĂ:

- Nu este autorizată evacuarea nici unei substanțe sau materie care poluează mediul în apa de suprafațăsau în canalele de scurgere a apei pluviale;

- În situația în care orice analize sau observații privind calitatea sau apariția unor scurgeri în apa pluvială;

- ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizației trebuie să:

• realizeze imediat o investigație pentru a identifica și izola sursa de contaminare;

• ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

• notifică incidentul la APM Buzău cât mai curând posibil.

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

10.3.1. SOL

## 10.3.1.1. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

10.3.1.2. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## 10.3.1.3. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## 10.3.1.4. Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 10.3.1.5. Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 10.3.1.6. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## 10.3.1.7. Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## 10.3.1.8. Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol .

## 10.3.1.9. Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Buzău;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermenate precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Răspunderea pentru transportul dejecţiilor şi modul de aplicare ca fertilizant al acestora revine prestatorului de servicii cu care producătorul are contract de prestări servicii;

- Aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face cu respectarea permanentă a distanţelor minime de protecţie sanitară faţă de zonele de locuit, cu respectarea restricţiilor impuse de Ordinul M.S. nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- În cazul în care, titularul  utilizează dejecțiile ca îngrășământ în agricultură, emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor în agricultura se vor încadra în prevederile Ord. MMGA 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura. Deasemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

10.3.2. APA SUBTERANĂ

Emisii în apa subterană

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot total,  Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor)*. Frecvența de determinare a indicatorilor de calitate ai apelor subterane va fi semestriala.

## ZGOMOT

Emisiile de zgomot se vor încadra în SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017– Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

- Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

- În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

- Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

- Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate/şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare /eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile şi codurile deşeurilor;

- Sursa deşeurilor.

- Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 11.1

  - DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a pasărilor | Dejecţii animaliere (02.01.06 ) | Depozitare temporară (până la stabilizare/fermentare timp de 6 luni) la batalul impermeabilizat, amplasat la cca. 7 km, în câmp. Dejecţiile se vor distribui pe terenurile agricole administrate de unitate sau în baza contractelor încheiate cu utilizatorii dejecţiilor fermentate. |
| Activitatea de creştere a pasărilor | Deşeuri de ţesute animale (02.01.02) | Incinerare în incinerator propriu, în condiţiile prevăzute de normele sanitar- veterinare.În cazul nefuncţionării incineratorului, aceste deşeuri vor fi depozitate temporar în camera dotată cu lăzi frigorifice, după care vor fi eliminate în condiţiile prevăzute de normele sanitar- veterinare. În acest caz deşeurile vor fi preluate de o firmă autorizată. |
| Deşeuri asimilabile din industrie | Deşeuri de ambalaje hârtie şi carton (15.01.01) | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton |
| Activitatea de întreţinere curentă şi casare | Deşeuri din metal/Deşeuri metalice (16.01.10) | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, pe o platformă betonată până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea deşeurilor din metal. |
| Activitatea de întreţinere curentă şi casare | Deşeuri din activitatea sanitar- veterinară (18.02.02*) | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea acestui tip de deşeu. |
| Activitatea din sediul administrativ | Deşeuri menajere (20.03.01) | Se vor depozita în pubele şi apoi eliminate prin agent de salubritate autorizat. |
| Echipament de lucru şi de protecţia personalului | Deşeuri textile (15.02.03) | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea deşeurilor textile |
| Activităţi de incinerare a cadavrelor de păsări | Cenuşi de ardere şi zguri (19.01.12) | Depozitare temporară într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea acestui tip de deşeu. |
| DEEE | DEEE 20 01 21* -Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur 16 02 13* -Echipamente casate cu conţinut de componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12 | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată. |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor f depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi a platformelor;

- Batalul de depozitare a dejecţiilor solide va fi inspectat anual;

- Se va elabora o procedură de inspecţie şi intervenţie, în caz de fisuri, pentru batalul de depozitare dejecţii. Rezultatele inspecţiei vor fi incluse în R.A.M.

- PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru SC VIS AGRI SRL  au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul unitatii;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie inregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

13.MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.1.  Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

13.1.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

13.1.3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în autorizaţie.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Buzău după evaluarea rezultatelor testărilor;

13.1.6. Monitorizarea  factorilor de mediu se va realiza  doar la laboratoare specializate.

13.2. Puncte de monitorizare

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

13.2.1.Puncte monitorizare a emisiilor în aer:   -cos de evacuare gaze arse la centralele  termice cu

# gaze naturale avand coşuri de evacuare specifice acestor tipuri de centrale, de la filtrele sanitare-coşul incineratorului de cadavre pui.

13.2.2. Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

- Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie. 2 foraje de observaţie a freaticului lângă platforma de depozitare a dejecţiilor solide în amonte şi aval.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor).

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Buzău, GNM- CJ Buzău. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

  - Monitorizarea emisiilor  în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.4.1.                                                                                                                                                                Tabelul 13.4.1.

| Nr crt. | Sursa generatoare | Poluanți analizați | Frecvența de prelevare a probei și analiza poluanților | Metoda de preleare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coşul de fum al incineratorului | CO | Anual | SR ISO 10396/ 2001 | SR ISO 12039/ 2001 |
|  |  | SO2 |  |  | SR ISO 7935/2005 |
|  |  | NOx |  |  | SR ISO10849/1996 |
|  |  | Pulberi |  |  | SR EN 13284-1/2002 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţă:

Tabelul 13.4.2.

| Locul recoltării | Data și ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcționare a inastalației | Noxe | Val. calculată a emisiilor în cond. de referință | Parametrii auxiliari: - Debitul gazelor evacuate; - Temperatură gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate in urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, in conformitate cu normele legale in vigoare.

13.5.Monitorizarea emiisiilor în apă

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa

Indicatorii  de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra la evacuare în limitele admisibile stabilite in NTPA 002 conform H.G. 188/2002 CU modificările  şi completările ulterioare si conform Contractului nr. 235/05.04.2011 incheiat cu SC ECOAQUA SA Călăraşi –Suc. Urziceni, după cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice, folosite ca îngrăşământ natural pe terenurile agricole aflate în administrare, se vor încadra în limitele maxime admise de STAS 9450/1988 şi Codul bunelor practici agricole. SC VIS AGRI SRL va determina concentraţiile indicatorilor de calitate ai apelor uzate înainte de fiecare utilizare a acestora pentru irigaţiidupă cum este precizat în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa.

Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanţi în ape, semnificative pentru mediu.

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica și izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare amediului;

- să notifice incidentul APM Buzău cât mai curând posibil.

Indicatorii de calitate pentru evacuarea apelor meteorice in receptorul natural trebuie sa se încadreze în valorile maxime admise impuse de NTPA-001 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare .

Orice alte analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

13.6.Monitorizarea   calității solului  și a apei subterane

13.6.1.Monitorizarea calităţii apei subterane

Constă în analiza calităţii apei subterane prelevate din cele două foraje  de observaţie pentru monitorizarea apei freatice  amplasate, în amonte şi în aval de  batalul de stocare temporară a dejecţiilor animaliere, pe direcţia  de curgere a apelor subterane.

Monitorizarea se va face conform tabelului 13.6.1.:

Tabelul 13.6.1.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea limita admisă | Frecvenţa de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje de observaţieîn amonte şi în aval de batalul de stocare temporară a dejecţiilor animaliere | pH, CBO5 CCoCr Reziduu filtrat Azot Fosfor | Valori mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţă(proba martor) * | Frecventa prevăzută în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 67/23.05.2011emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa |

NOTĂ:

La solicitarea APM Buzău şi SGA Buzău se vor analiza şi alţi indicatori.

*Valorile din primul buletin de analiză(proba martor) vor constitui referinţa pentru măsurătorile ulterioare.

    - Monitorizarea calităţii solului

Va consta în analiza calităţii solului prelevat din zona limitofă platformei pentru depozitarea dejecţiilor şi o probă martor înafara amplasamentului.

Indicatorii care vor fi urmăriţi sunt: pH, carbon organic, Pb, Cd, Cu, Zn.

Aceştia trebuie să se încadreze în valorile limită admise conform Ordinului MAPPM 756 /1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

| Indicatori | Valori normale pentru terenuri mai puţin sensibile Ord MAPPM .756/1997 (mg/kg) | Prag de alertă pentru terenuri mai puţin sensibile Ord.MAPPM 756/1997 (mg/kg) | Prag de intervenţie pentru terenuri mai puţin sensibile Ord.MAPPM 756/1997 (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | - | - | - |
| Carbon organic total | - | - | - |
| Sulfaţi | - | 2.000 | 10.000 |
| Pb | 20 | 50 | 5 |
| Cd | 1 | 3 | 5 |
| Cu | 20 | 100 | 200 |
| Zn | 100 | 300 | 600 |

  - DEŞEURI

13.7.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, valorificare și eliminarea lor.

13.7.2. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.7.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizații integrate de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

13.7.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.7.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 to/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.6.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului (încadrarea se va face conform prevederilor Decizia Comisiei 2014/955/UE), instalaţia producătoare,  cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea/data predării deșeului  către valorificator/ eliminator.

13.7.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației integrate de mediu. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- Numele operatorului economic autorizat pentru valorificare/eliminare și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (adresa instalației finale destinate eliminării/valorificării deșeurilor);

13.7.8. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Buzău, ca parte a RAM pentru amplasament. Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

## 13.9.Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii, de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioară a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017– Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

13.10. MIROSURI

Menţiune : se consideră că depăşesc CMA-urile acele substanţe al căror miros persistent  şi supărător este sensibil olfactiv ;

  - RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

14.2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mediu. R.A.M. va conține date privind :

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

## 14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.4.  Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Buzău  şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Buzău   în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.6.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.8. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzau,  după evaluarea rezultatelor test.

## 14.10. Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## 14.11. Monitorizarea emisiilor în apă precum şi monitorizarea apelor subterane se va realiza conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 161/22.11.2017 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa. Rezultatele rapoartelor de monitorizare se vor  prezenta la APM Buzau anual ca parte a RAM  . Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual , în format electronic la A.P.M. Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

14.12. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## 14.13. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis anual, în format electronic la A.P.M. Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

14.14. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabel  14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14.1.

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raport privind gestiunea deşeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidenţa ţinută pentru fiecare tip de deșeu ) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la A.P.M. Buzău, conform H.G. nr. 235/2007 | Semestrial | Până la data de 10 a fiecărui semestru |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual/ un singur buletin de analiză-fermă | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent Ca parte a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă pe categorii | Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 39/22.04.2016 | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent Ca parte a RAM |
| Zgomot | În caz de reclamații si sesizări | La solicitarea APM Buzău. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză toare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită sau a altor documente relevante ( acorduri de racordare, etc.)  şi să le transmită APM Buzău.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău, G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/ operatorul  activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației/părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății, să notifice APM Buzǎu și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială;

- golirea tuturor instalațiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare și predarea conținutului acestora la societăți  autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale;

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă;

- marcarea zonei prin afisarea  plăcuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție;

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce  apar pe amplasamentul respectivei instalații;

- instruirea personalului ce deserveste instalațiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective;

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI;

- notificarea  la A.P.M Buzău asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – R.A.M.;

- Notificarea la  A.P.M. Buzău  după implementarea măsurilor de punere în siguranță

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12.  Titularul are obligația să solicite act de reglementare (acord de mediu sau revizuire prezentei autorizații) înaintea oricărei  la modificării (a sistemului de creștere / destinației fermei, etc.)  pe care o o va realiza.

15.13. Titularul autorizației trebuie să respecte condițiile din studiul OSPA și Codul de bune practici agricole.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări  şi  măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC VIS AGRI SRL, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul /operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

## valorificarea/eliminarea deşeurilor;

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

    - La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clazele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un caracter public.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | Comuna Verneşti |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| Bilunar | Cel puţin 20 de măsurători într-un an calendaristic, cu nu mai mult de o măsurătoare într-o săptămână |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Din 2 în 2 ani | O dată la 2 ani |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Sat Zoresti, comuna Vernesti |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţ |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |
| Titularul autorizaţiei | SC VIS AGRI SRL |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi |
| Studiul OSPA | Studiul agrochimic elaborat de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice |

Anexa   I  Planuri de încadrare în zonă şi de situaţie

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anula realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/ Nm3) | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generare(t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |