AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:   din .12.2017  Valabilă până la .12.2027

SC AVIS LIPIA SA

satul Lipia, comuna Merei, judetul Buzau

Categoria de activitate conform Anexei 1  a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

6.6 a.Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări

Cod   CAEN: -    0147 - Creşterea păsărilor;

Director Executiv,                     Şef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,                                                                                                               biolog Mirela MARIN                                                                       ing. Elena BADII

Întocmit,

ing. Elena BADII

CUPRINS

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII		4

- TEMEIUL LEGAL	’		4

- CATEGORIA DE ACTIVITATE		6

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII		7

- managemenTul ACTIVITĂŢII		9

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE		14

- RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE		14

  - APA		14

  - EFICIENŢA ENERGETICĂ		17

  - GAZE NATURALE		17

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT		17

- INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU		21

  - AER		21

  - APA		21

  - SOL		22

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA

ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT		22

  - AER		22

  - APĂ		24

  - SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ		26

  - ZGOMOT .....	27

- GESTIUNEA DEŞEURILOR		27

- PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ		30

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII		31

13.4. MONITORIZAREA EMISIILOR ÎN APA ....		31

13.5. MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI

ŞI A APEI SUBTERANE		32

13.6. MONITORIZAREA DEŞEURILOR		32

13.7. MONITORIZAREA ZGOMOTULUI........................................       33

- RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA

PENTRU PROTECTIA MEDIUlUi		33

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII		36

- managEmentul închiderii instalAtiei,

MANAGEMENTUL REZIDUURILOR		37

- GLOSAR DE TERMENI		39

ANEXA I. PLANURI DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, FLUXUL TEHNOLOGIC		41

ANEXA II. MODELUL RAPORTULUI ANUAL DE MEDIU(RAM)		44

A. P.M.  Buzău, în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:

-  O.U.G.  nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecŃia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

-    Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

-   Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

-  Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de SC SC AVIS LIPIA SA, înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 2507 /24.02.2017  în vederea emiterii  Autotizației Integrate de   se autorizează SC AVIS LIPIA SA,  amplasată în satul Lipia, comuna Merei, județul Buzău.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerileprimite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M. Buzau, din data de 23.10.2017 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu revizuite.

INTRODUCERE

Prezenta autorizaţia integrată de mediu  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

SC AVIS LIPIA SA

Sediul administrativ: satul Lipia, comuna Merei, județul Buzău

Punct de lucru: satul Lipia, comuna Merei, judetul Buzău

Telefon: 0238710414

Fax: 0238710516

Codul fiscal: 1175426;

Registrul Comerţului: J10/2706/1991

- TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002  privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006   pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEEși 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 47/11.08.2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală aprobată prin Legea 73/01.04.2006;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/M.A.P.D.R. nr. 197 din 26.03.2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

- Ordinului MMGA nr. 161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje;

- Ordinul MMDD 1108/05.07.2007  privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

- Legea 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007   privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- H.G. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 / din 15 .02.2017 a Comisiei de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile(BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

-  Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (BREF/BAT)

-  Codul bunelor practici agricole pentru  protecţia apelor  împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA / MAPDR nr. 1182 / 1270 / 2005;

- Codul bunelor practici in ferma aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006;

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată: creşterea intensivă a puilor de carne pe aşternut permanent, cu o capacitate mai mare de 40.000 de locuri, în 10 hale de producţie, utilate cu echipament modern , capacitatea totală a A  SC AVIS LIPIA SA este de 325.000 locuri pui/amplasament (325.000 locuri/serie) . Pentru 7 serii/an, rezulta o capacitate maxima de 2.275.000 capete pui/an.

Activităţile autorizate

Activităţi autorizabile desfăşurate pe amplasament:

Cod- CAEN rev. 2 activităţi autorizabile:

-    0147 - Creşterea păsărilor;

Activităţi neautorizabile desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi neautorizabile:

- 4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii;

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere  nr. 2507 /24.02.2017 pentru emiterea autorizaţiei integrate de pentru activitatea de creştere a păsărilor, întocmită de SC AVIS LIPIA SA;

- Anunțuri publice privind depunerea solicitării apărut  în perioada 13.02.2017 – 26.02.2017, la ziarul Șansa Buzoiană;

- Raport de amplasament elaborat de ENI LIDIA PAULINA si ARSENE SIMONA STANICA persoane fizice inscrise in Registrul National al elaboratorilor  de studii pentru protectia mediului;

- Formular de solicitare întocmit de SC AVIS LIPIA SA;

- Certificat de Înregistrare seria B nr. 1417473 având CUI: 1175426 emis de ORC Buzău;

- Certificat Constator  nr. 4985din 03.04.2008 pentru activităţile încadrate în clasa CAEN: 0147, 4623 eliberat de ORC Buzău;

- Extras de carte funciară pentru informare  nr. 50043  + anexă nr. 1 emise de OCPI Buzău;

- Extras de carte funciară pentru informare  nr. 52557  + anexă nr. 1 emise de OCPI Buzău;

- Autorizația integrată de mediu nr. 34/18.12.2006 reactualizată în data de 29.10.2007 emisî de ARPM Galați;

- Plan de încadrare în zonă;

- Plan de situație;

- Autorizaţie Sanitar- Veterinară nr. 16/14.09.2010 cod de exploataţie RO0475239011 eliberată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Notificarea nr. 383/17.08.2010 emisă de  MS DSP Buzău;

- Act adițional nr. 06/30.06.2015  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 07/23.11.2015  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 08/29.04.2016  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 01/20.06.2013  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 02/27.11.2013  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 03/19.12.2013  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 04/31.07.2014  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Act adițional nr. 05/03.12.20112  la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 304 / 22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 304/22.05.2013 încheiat cu SC ARELCO POWER  SRL;

- Contract de prestări servicii în amenajările  de îmbunătățiri funciare nr. 13.12.267/24.12.2013 încheiat cu  AÎF- FÎF Buzău + acte adiționale pentru preluarea apelor  uzate convențional curate;

- Contract de prestări servicii în amenajările  de îmbunătățiri funciare nr. 13.12.268/24.12.2013 încheiat cu  AÎF- FÎF Buzău + acte adiționale pentru preluarea apelor  pluviale

- Abonament  de utilizare/exploatare a resuselor de apă nr. BZ272/2016  încheiat cu ANAR ABA Buzău Ialomița+ anexa nr.1;

- Contract de vânzare –cumpărare gaze naturale nr.3006309438/2013 încheiat cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA+ acte aditionale și anexe;

- Acord de racordare reactualizare nr. 112/16.07.2015  emis de SC COMPANIA DE APĂ SA Buzău;

- Contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 30790/ 01.08.2008 încheiat cu SC Compania de Apă SA Buzău;

- Contract nr. 2566/07.11.2011 pentru vânzarea-cumpărarea deșeurilor reciclabile învcheiat cu SC MSD COM SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți  economici nr. 49631/29.11.2010 încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA+ anexe;

- Contract de prestări servicii nr. 211/22.09.2014 încheiat cu SC RER  SERVICII ECOLOGICE SRL+ anexe și act adițional;

- Protocol de colaborare  nr. 6419/29.04.2014 încheiat cu Asociația RECOLAMP  în vederea preluării deșeurilor provenite din echipamente de iluminat;

- Contract de prestări – servicii nr. 1166/01.11.2011 încheiat cu SC AAYLEX Prod SRL  în vederea colectării, transportului și neutralizarii  cadravelor de pui+ actul aditionale;

- Contract de prestări servicii nr. 357/13.05.2014 încheiat cu SC PROTECT COLECTOR SRL + anexa nr. 1și act aditional;

- Raport de inspectie nr. 21/21.03.2016 încheiat de GNM-CJ Buzău;

- Fise cu date de securitate ale produselor folosite;

- Raport de analize nr. 2019/18.09.2015  (apă subterană foraj de observație din incintă fermă ) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 186/13.02.2015  (apă subterană  foraj de observație din incintă fermă) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 1621/31.07.2015  (nămol stație de epurare de pe amplasament  fermă) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 2031/21.09.2015  (sol  aval  de platforma de depozitare dejecții intre platforma si stația de epurare) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 2102/30.09.2015  (aer- coș de evacuare centralatermică pavilion) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 23/21.04.2015  (îngrașământ organic) emis de OSPA Brăila;

- Raport de analize nr. 1190/16.06.2016  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 398/22.03.2016  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 2894/22.12.2015  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 2018/18.09.2015  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 1210/23.06.2015  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Raport de analize nr. 415/25.03.2015  (apă uzată la ieșire din stația de epurare de pe amplasamentul fermei) emis de SC LAJEDO SRL;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 153 / 09.11.2017, emisă de A.N.Apele Române Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa ;

- Studiu pedplogic și agrochimic UAT Țintești,  jud Buzău- SC ALEXAGRO SERVICE SRL;

- Contract de colaborare nr. 3423/01.06.2016 încheiat cu SC ALEXAGRO SERVICE SRL în vederea preluării gunoiului de grajd;

- Anunț public privind dezbaterea publică apărut în  data 18.09.2017 la ziarul Șansa Buzoiană;

- Planul de prevenire și combaterea poluărilor accidentale;

- Plan de închidere a instalației și refacerea amplasamentului;

- Plan de mentenanța instalațiilor și utilajelor pentru  anul 2017;

- Anunț public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  apărut în  data data 09.08.2017  la ziarul ”Opinia”;

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  65 pagini şi este valabilă până la data de  09.10.2022. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)     	Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    	Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10) 	 Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   	Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnali zare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC AVIS LIPIA SA  , prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

5.2.3. Titularul prezentei Autorizații integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9.  Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10.  Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11.  Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b) aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora. Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

    - Împrăştierea dejecţiilor solide provenite din activitate (creşterea păsărilor ) va fi realizată pe terenurile agricole aflate în proprietate sau în folosinţă societăţilor cu care există contract de fertilizare ca îngrăşământ natural după o perioadă prevăzută de autorităţile competente pentru stabilizare(fermentare) . Împrăştierea dejecţiilor va fi realizată de către deţinătorul terenurilor agricole în perioadele optime de împrăştiere conform prevederilor „Codului bunelor practici agricole” şi studiului privind administrarea dejecţiilor provenite din activitatea de creştere a păsărilor  realizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Buzău şi respectiv, realizarea planului de fertilizare pentru suprafeţele pe care vor fi împrăştiate dejecţiile.

5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

5.5.10. În cazul în care titularul/operatorul activităţii va folosi  in instalatia de biogaz si alte tipuri de deseuri( resturi vegetale, gunoi de grajd sau alte tipuri de cadavre de la alte ferme) acesta are obligatia de a notifica APM Buzau în vederea revizuirii prezentei autorizații integrate de mediu.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE:

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specific fiecărui material, a fișelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Consumurile natura și modul de stocare a materiilor prime și a celor auxiliare utilizate în procesul de producție sunt prezentate   mai jos:

- materii prime:

-         pui de 1 zi   320.000 locuri pui/amplasament (320.000 locuri/serie) – maxim  2275000 capete/an;

- furaje combinate - 8960 t/an;

- apă potabilă pentru adăparea puilor-  25.798mc/an;

- materiale utilizate în activitate:

- substanţe dezinfectante: biodegradabile – 4200 kg/an;

- var semihidratat pentru văruirea igienizarea  halelor de pui -14 t/an;

- vitamine, vaccinuri, medicamente - 1820 kg/an;

- paie pentru aşternuturi:- 980 t/an;

- energie electrică – 813491 KWh/an;

- combustibil: gaz natural - 567112  mc/an;

- carburanți auto - 14 t/an.

- Substanţe şi preparate periculoase utilizate pe amplasament :

| Denumirea comercială/compoziție | Impactul asupra mediului |
| --- | --- |
|  | Categorie | Periculozitate | Fraze de risc/pericol |
| ALKA FOAM | Periculos | Iritant pentru piele și ochi. | R 36/38 |
| BIOCID DESOGERME AGRICHOC/DESCOGERME SANNICHOC | Periculos | Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire; Provoacă arsuri; Posibil efecte cancerigen divezi insuficiente; Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea | R20/21/22, R34, R40, R42/43, |
| KILCOX EXTRA | Periculos | Toxic în caz de înghiţire; Nociv în caz de înghiţire; Nociv în contact cu pielea; Cauzează arsuri severe pentru piele și leziuni ochilor; Poate provoca o reacție alergică a pielii; Provoacă leziuni oculare grave; Toxic în caz de inhalare; Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare; Foarte toxic pentru organismele acvatice; | H 301, H 302, H 312, H 314, H 317, H 318, H 331, H334, H400 |
| TAMINCO BACTERIA CONTROL LF2 NC | Periculos | Provoacă iritarea pielii; Poate provoca iritarea căilor respiratorii; | H 315, H 335, |
| VIROGUARD | Periculos | Foarte toxic pentru organismele acvatice; Provoacă sensibilitate prin inhalare şi în contact cu pielea; Nociv în caz de inhalare sau înghiţire; Cauzează arsuri grave. | R23/24/25, R34, R41, R50, R40 |
| HPPA | Periculos | Nociv în caz de înghițire; Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; Poate provoca iritarea căilor respiratorii; Pericol de incendiu în caz de încălzire; Poate fi corosiv pentru metale; Provoacă leziuni oculare grave; Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; Nociv în contact cu pielea; Nociv în caz de inhalare; | H 302, H 314, H 335, H 242, H 290, H 318, H 410, H 312, H 332 |
| VIROSHIELD | Periculos | Nociv în caz de înghițire; Foarte toxic pentru mediul acvatic; Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare; Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor; Poate provoca o reacție alergică a pielii; | H 302, H 400, H 334, H 314, H 317 |

Igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor de producţie  se execută periodic. Materialele de dezinfecţie, detergenţii, combustibilul, trebuie să deţină fişe de securitate, care se vor pune la dispoziţia autorităţilor.

Soluţiile dezinfectante, detergenţii, combustibilii, vor fi aprovizionate la necesitate împreună cu medicamentele, vaccinurile şi ustensilele medicale şi vor fi depozitate temporar în spaţiile special amenajate.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate printr-o firmă specializate SC PROTECT COLECTOR SRL conform contractului nr. 357/13.05.2014.

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri din aceste substanţe. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

- RESURSE DE APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

  - APA .

7.1.1. Alimentarea cu apă în vederea potabilizării

Sursa- subterana proprie -2 foraje de medie adâncime amplasate in incinta obiectivului.

Volume si debite prelevate din sursa:

- Vzilnic max = 5,40 mc; Qmax zilnic = 0,062500 1/s; Vanual = 1,971 mii mc;

- Vzilnic med = 4,30 mc; Qmed zilnic = 0,049768 1/s; Vanual = 1,570 mii mc;

- Vzilnic min = 3,40 mc; Qmin zilnic = 0,039352 1/s; Vanual = 1,241 mii mc.

Funcţionarea este permanenta: 24 ore/zi, 7 zile/sapt., 365 zile/an.

Instalații de captare Apa este captată din sursă subterană proprie, din 2 foraje de medie adâncime, având următorii parametrii tehnici:

- FI: H = 50 m; Q cap = 4,01/s; Nhs = -8,5 m; Nhd = -10,2 m;

- F2: H = 50 m; Q cap = 4,0 1/s; Nhs = -8,5 m; Nhd = -10,2 m.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile tip Calpeda, avand Q = 13 mc/h, H = 45 mCA, P = 2,0 kW, p = 2.800 rot/min.

Instalaţii de tratare: Instalaţie de tratare cu Aquazix Plus. Instalatia este compusa dintr-o pompa tip FPVM PLUS cu injector de 3 bari. La 3 bari presiune capacitatea pompei este de 4,5 litri/ora. Apa se trateaza cu Aquazix Plus (biocid care poate fi utilizat pentru igienizarea apei, precum si la curatarea si dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor, suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii sau consumului de alimente, furaje, bauturi (inclusiv apa potabila) pentru oameni si animale). Aquazix Plus este dozat cu un apometru tip DIV 1-10 de 4 pulsatii/litru.

Aquazix Plus este un produs biocid care poate fi utilizat pentru igienizarea apei, precum si la curatarea si dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor, suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii sau consumului de alimente, furaje, bauturi (inclusiv apa potabila) pentru oameni si animale.

Denitrificarea se realizeaza prin instalatii automate single tip ANL xx/V

Instalaţii de aducţiune și înmagazinare:

-aducțiune: apei de la foraj la rezervorul de inmagazinare se realizează prin conducta din otel cu Dn = 80 mm si L = 280 m;

-înmagazinare: -1 rezervor semiingropat, din beton armat și un volum V = 100 mc.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: Distribuţia apei se face prin intermediul unei reţele de conducte din otel si PEHD cu Dn= 60 mm in lungime de 850 m, prin pompare, cu ajutorul unei instalatii de hidrofor, echipata cu 2+1 pompe tip Grundfos, monofazice, fiecare avand P= 1,1 Kw.

7.1.2 Alimentarea cu apă tehnologică

Sursa-identică cu cea pentru apa potabilă

Volume si debite prelevate din sursa:

- Vzilnic max = 125,94 mc; Qmax zilnic = 1,457639 1/s; Vanual = 45,968 mii mc;

- Vzilnic med = 100,75 mc; Qmed zilnic = 1,166088 1/s; Vanual = 36,773 mii mc;

- Vzilnic min = 70,58 mc;    Qmin zilnic = 0,8161/s;          Vanual = 25,76 mii mc.

Funcţionarea este permanenta: 24 ore/zi, 7 zile/sapt., 365 zile/an.

Instalaţii de captare: identice cu cele pentru apa potabilă

Instalaţii de tratare:-----------------

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare: identice cu cele descrise pentru apa poatabilă.

Instalaţii de disţributie a apei in scop tehnologic: identice cu cele pentru apa potabilă.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil de apa pentru stingerea incendiilor este asigurat din foraje si stocata in rezervorul de apa cu V = 100 mc. Volum intangibil = 54 mc.

Volume de apă asigurate în surse:  pentru alimentarea cu apa în vederea potabilizarii și folosirii ei în scop menajer și tehnologic:

-	 în regim nominal : V zilnic = 131,34 mc; V anual = 47,94 mii mc;

-	 în regim minim : V zilnic = 73,97 mc; V anual = 27,00 mii mc.

Necesarul total de apă:  - maxim 117,00 mc/zi;

- mediu 93,60 mc/zi;

- minim 65,99 mc/zi.

Cerinţa totală de apă: - maxim 131,34 mc/zi;

- mediu 105,05 mc/zi;

- minim 73,97 mc/zi

Norme de apa pentru principalele produse din fabricaţie:

- Apa consum biologic pentru pui = 0,3 01/zi;

- Apa pentru stropit spatii verzi =1,5 1/mp;

- Apa pentru stropit platforme si cai de acces interioare =1,01/mp;

Apa pentru curatat spatiile la depopulare =15 1/mp.

- Gradul de recirculare internă a apei = -----

- Evacuarea apelor uzate

| Ape uzate menajere: Vzilnic max = 4,75 mc; Vzilnic med = 3,80 mc; Vzilnic min =3,00 mc; V anual = 1,734 mii mc. | Ape uzate tehnologice: Vzilnic max = 6,90 mc; Vzilnic med = 5,50 mc; Vzilnic min = 4,40 mc; -V anual =2,519 mii mc. |
| --- | --- |

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar și cantină sunt colectate printr-o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = 12 m  și evacuate într-un bazin îngropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 30 mc. Din acest bazin, apele uzate menajere ajung într-un bazin îngropat, betonat, etanş, de omogenizare cu V = 100 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de igienizare a halelor de creştere a puilor (la sfârşitul fiecărei serii), de la spălarea platformelor, a căilor de acces betonate și de la spălarea mijloacelor de transport auto, sunt colectate de o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = cca. 1.200 m și evacuate într-un bazin de omogenizare îngropat, betonat, etanş cu V = 100 mc.

În bazinul de omogenizare sunt stocate temporar apele uzate menajere, apele uzate tehnologice și levigatul generat la platforma de gunoi după precipitaţii colectat în bazinul colector cu V = 10 mc. În bazinul de omogenizare sunt descărcate și stocate temporar și apele uzate menajere și tehnologice (prin vidanjare și transport) provenite de la Ferma de păsări Zoreşti, în vedere epurării conform contractului nr. 36/18.05.2010 încheiat cu S.C. LABORATOR EXPERT S.A..

Din acest bazin (V = 100 mc), apele uzate sunt dirijate către stația de epurare biologica cu nămol activ, cu capacitatea de epurare de 80 mc/zi. Apele epurate sunt colectate într-un bazin îngropat, betonat, etanş cu V = 65 mc, prevăzut cu o pompa EPEG 80, care le pompează in canalul de desecare CP 11-5, conform contractului nr. 13.12.267/24.12.2013 si Actului adiţional nr. 5/29/12.2016 încheiate cu A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BUZAU-MOLDOVA SUD. Din canal, ajung gravitaţional in pr. Leoteasca.

Apele pluviale căzute pe acoperişuri si suprafaţa betonata a fermei sunt colectate printr-o reţea de rigole, fiind evacuate gravitaţional pe spațiile verzi, iar excedentul este evacuat gravitaţional în canalul de desecare.

Aşternutul cu dejecţii, rezultat din igienizarea halelor, este depozitat temporar, în afara unității, pe o platformă ecologică, betonată prevăzută cu ziduri din beton pe trei laturi, cu înălţimea de 100 cm si cu rigola perimetrala si basa de colectare a apelor pluviale cu V= 8 mc. Suprafața construită a platformei este de 1360 mp.

Platforma este preavazuta cu un sistem de drenaj si camin pentru levigat, din care apele vor ajunge in statia de epurare.

Nămolul biologic excedentar de la stația de epurare după decantarea primară, epurarea biologică și decantarea secundară este transportat și distribuit  peste   așternutul cu dejectii depozitat pe platforma ecologică.

Statii de preepurare: - un bazin ingropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 30 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere;

-	o stație de epurare biologică cu nămol activ cu capacitatea de 80 mc/zi, prevăzută cu: un bazin de colectare-omogenizare îngropat, betonat, etanş cu V = 100 mc, pentru stocarea temporara a apelor uzate menajere, tehnologice, cât și a levigatului, 2 decantoare (primar si secundar), 2 bazine de aerare (treapta I si treapta II), un bazin îngropat, betonat, etanş cu V = 65 mc, pentru colectarea apelor epurate;

-	un bazin îngropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 10 mc, pentru colectarea  levigatului generat la platforma de gunoi după precipitaţii.

Limitele maxime admisibile ale concentraţiilor indicatorilor de calitate a apei epurate înainte

de evacuare în pârâul Leoteasca prin canalul de desecare CP 11-5 sunt:

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valori maxime admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Unitati pH | 6,5-8,5 |
| 2. | Materii în suspensie | mg/l | 60,0 |
| 3. | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mg O2/I | 25,0 |
| 4. | Consum chimic de oxigen (CCOcr) | mg O2/I | 125,0 |
| 5. | Azot total | mg/l | 15,0 |
| 6. | Fosfor total | mg/l | 2,0 |
| 7. | Amoniu | mg/l | 3,0 |
| 8. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 20,0 |
| 9. | Reziduu filtrat la I05°C | mg/l | 2000,0 |

Frecventa de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate sus menţionaţi a apelor uzate inainte de evacuare in canalul de desecare CP 11-5 va fi trimestriala.

Puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor)*

  - EFICIENTA ENERGETICĂ

SC AVIS LIPIA SA  se alimentează cu energie electrică din sistemul naţional, prin contract cu SC ARELCO POWER  SRL, prin intermediul  prin intermediul postului TRAFO al Fermei de pui.

Pentru furnizarea energiei electrice în eventualitatea unor întreruperi ale alimentării cu energie electrică datorate unor incidente care afectează reţeaua electrică din zonă, SC AVIS LIPIA SA  a  fost dotată cu  patru  grupuri  electrogene 125 kVA. Combustibilul folosit pentru cele patru grupuri electrogene este motorina, stocata în 2 rezervoare cu capacitate de 1000 litri fiecare.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei, se va avea în vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

- izolarea corespunzătoare a halelor pentru anotimpul rece;

- folosirea sistemelor electronice de control şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de climatizare a halelor;

- curăţarea regulata a sistemelor de ventilaţie, pentru a evita înfundarea lor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie funcţie de vârsta puilor.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei electrice.

  - COMBUSTIBILI

- Gaze naturale

SC AVIS LIPIA SA  , se alimentează cu gaze naturale din sistemul naţional, prin contract de furnizare a gazelor naturale pentru consumatori finali încheiat cu SC GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA .

Pentru producerea energiei electrice utilizează motorină stocată în 2 rezervoare    încorporate în  cele 4 grupuri electrogene  cu capacitate de 1000 litri fiecare.

- DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

SC AVIS LIPIA  SA - are ca activitate principală creşterea puilor de carne cu o capacitate mai mare de 40.000 capete în sistem intensiv, folosind tehnologia de crestere la sol pe așternut permanent din resturi vegetale pe principiul „totul plin totul gol”.

Ferma de păsări SC AVIS LIPIA  SA ocupa o suprafață totală de teren de 103 870 mp.

Coordonatele geografice ale amplasamentului :

Longitudine: Est  26°44'02”;26°43'59,1” 26°44'13,4”;26°44'16,2”

Latitudine:  Nord 45°07'36,4”;45°07'44,8”45°07'47,9”; 45°07'41,8”

Vecinătăţile amplasamentului sunt:

- nord :  drum de exploatare, terenuri agricole;

- sud :   drum de exploatare, terenuri agricole;

- vest :  drum de exploatare, terenuri agricole;

- est :   drum de acces, zona de locuinte. Sat Lipia;

Terenul pe care este amplasata Ferma Lipia este proprietatea S.C. AVIS LIPIA S.A., conform cu hotararea judecatoreasca nr.2120 din 03.05.2003 prin care se atesta dreptul la proprietate asupra terenurilor.

Activitate desfasurata de catre S.C. AVIS LIPIA S.A., pe amplasamentul din intravilanul municipiului Buzau este reprezentata de cresterea intensiva a puilor de carne .

Capacitatea proiectata a fermei este de 10 hale cu un numar total de 325.000 locuri pui/amplasament (325.000 locuri/serie) . Pentru 7 serii/an, rezulta o capacitate maxima de 2.275.000 capete pui/an.

Durata unui ciclu de producție va fi de max 40 de de zile. Dupa fiecare ciclu de creștere halele vor fi complet golite, spălate și igienizate. Durata perioadei de vid sanitar și igienizarea halelor este de aproximativ 14 de  zile.

Puii de carne, proveniți de la stații de incubație specializate, vor fi crescuți de la varsta de o zi până la 40 de zile, când se livrează la abator pentru sacrificare.

Etapele fluxului tehnologic

Procesul de producţie pentru creşterea puilor de carne are următoarele etape tehnologice:

- curăţenia, dezinfectarea şi pregătirea halelor pentru populare.

- popularea halelor;

- perioada de creştere propriu - zisa;

- aspecte veterinare ;

- depopularea halelor și livrarea păsărilor către abator ;

In cadrul fermei există un număr de 10 hale de producţie cu cate doua compartimente (Sali) , cu o suprafata utila totala de 19073 mp si o suprafata construita de 21500 mp, dotate corespunzător tehnologiei de creştere la sol  a puilor de carne se desfăşoară pe aşternut permanent. Halele de pasări sunt construcţii cu structura de rezistenta este cu fundatie si stalpi de rezistenta din beton armat, fără ferestre cu sistem de iluminat artificial, ventilaţie forţata, sistem de încălzire pentru a încălzi toată hală. Clădirile sunt izolate termic, cu acoperiş tip planşeu si învelitoare din tabla zincata. Fiecare  compartiment al  fiecarei hale are câte o camera de comanda (încăpere de creștere) deservită de un hol de acces în care sunt montate instalațiile de control electronic pentru  măsurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilație, sistemului de încălzire și spreiere a aerului când este cazul.

Fiecare hala este dotata cu:  echipamente pentru cresterea puilor:  4 linii de furajare/ compartiment ( echipamente Roxell), 5 linii de adapare/ compartiment  cu sistem picurator si cupa de plastic, 3 linii de iluminat, 3 ventilatoare de coama ( 12000 mc/h),  62 guri de admisie, 4???3 aeroterme/ compartiment- de 65 kW cu alimentare pe gaz metan; câte o încăpere de creștere deservită de un hol de acces în care sunt montate instalațiile de control electronic pentru  măsurarea temperaturii, pornirea sistemului de ventilație, sistemului de încălzire și spreiere a aerului când este cazul și sistemul de comanda pentru furajare.

Sistemele  de ventilatie transversală  ale  Fermei  sunt : 6 ventilatoare montate pe peretele din exterior cu un debit de 32 000 mc/h pentru halele nr. 3,4,5, 6, și 10  și 5 ventilatoare cu debitul de 32000mc/h pentru halele nr. 1,2,7,8,9;

Puii broiler sunt ţinuţi pe o pardoseală din beton pe patul de crestere este constituit  din  resturi vegetale : coaja de fl. soarelui, coaja orez, paie, rumegus, etc si este raspandit pe toata suprafata halei,  cu o grosime medie de 7 - 10 cm. Grosimea stratului de paie variază în funcţie de anotimp. Aşternutul cu dejecţii de pasăre este îndepărtat la sfârşitul fiecărei serii de creştere(40 zile).

Fiecare hală are în interiorul său un număr de 4???3 aeroterme/ compartimen care funcționează cu gaz natural și sunt  prevăzute cu ventilatoare de recirculare și controlate automat prin computer.

Intreg sistemul de asigurare microclimat este controlat de un calculator dotat cu senzori de umiditate, presiune, temperatura care asigura conditii optime pentru pui pe intreg parcursul ciclului de crestere.

După terminarea creşterii unei serii de pui, întreaga cantitate de aşternut cu dejecţii de pasăre dintr-o hală este scos cu mijloacele de transport, transportat  si depozitat temporar, în incinta fermei, pe o platformă ecologică, platformă ecologică, betonată prevăzută cu ziduri din beton pe trei laturi, cu înălţimea de 100 cm si cu rigola perimetrala si basa de colectare a apelor pluviale cu V= 8 mc. Suprafața construită a platformei este de 1360 mp.

Platforma este preavazuta cu un sistem de drenaj si camin pentru levigat, din care apele vor ajunge in statia de epurare.

Procesul de creştere a puilor de carne durează  40  zile, ajungându-se la o greutate corporală în viu de aproximativ 2,2 kg. Ulterior puii sunt transportaţi la un abator specializat, pentru sacrificare.

Puii de o zi sunt cumpăraţi de la terți.  Capacitatea totală a complexului avicol din cadrul Fermei de păsări SC AVIS LIPIA  SA va fi de 320.000 locuri pui/amplasament (320.000 locuri/serie) . Pentru 7 serii/an, rezulta o capacitate maxima de 2275000 capete pui/an Rata mortalităţii este de cca. 4,5%. După fiecare ciclu de populare halele sunt igienizate.

Halele de creștere a puilor

Halele sunt echipate cu instalaţii şi utilaje din conforme cu standardele europene  pentru creşterea puilor de carne respectiv:

1. sistem de alimentare cu apă- 5 linii de adapare adapare/ compartiment  cu sistem picurător și taviță de plastic.  Adăpătorile asigura permanent apa proaspătă adecvată, temperatura apei fiind cuprinsa între 18-200C. Distanța maximă pe care o parcurge un pui până la adăpători nu trebuie să depășească 2m.

Cantitatea de apa necesare puilor pentru carne este dubla fata de  cantitatea de nutrienți consumată zilnic, la temperaturi tehnologice, controlate ale aerului.

Alimentatorul de apă este dotat cu un contor de apă și un medicator care asigură doze de medicamente pentru pui, corespunzător vârstei;

2. sistem  de alimentare cu furaje - 10 buncăre exterioare metalice închise cu o capacitate de 8t  fiecare de unde se descarcă automat în buncarașele sistemelor de furajare din hala , iar distribuția se face cu transportoare cu șnec, soluție constructivă care reduce emisiile de praf generate de sistemul de hranire. Furajul pentru broiler trebuie sa fie fabricat în conformitate cu specificațiile nutriționale recomandate de producătorul de hibrid și nutriționist pentru a furniza păsărilor niveluri adecvate de energie, aminoacizi, vitamine și minerale într-un raport adecvat pentru performanțe  optime și bunăstare a păsărilor.

3. sistem de încălzire: pentru încălzirea fiecărei hale - 4???3 aeroterme/ compartiment prevăzute cu ventilatoare de recirculare și controlate automat prin computer. Alimentarea se va face cu gaz natural.

Încălzirea spațiilor administrative din ferma și prepararea apei calde necesară la filtrul sanitar si igienizarea halelor se realizează prin microcentrală care utilizează drept combustibil gazul metan;

4. sisteme de ventilaţie/ hala: format din: 3 ventilatoare de coama ( 12000 mc/h),  sistemele  de ventilatie transversală  ale  Fermei  sunt : 6 ventilatoare montate pe peretele din exterior cu un debit de 32 000 mc/h pentru halele nr. 3,4,5, 6, și 10  și 5 ventilatoare cu debitul de 32000mc/h pentru halele nr. 1,2,7,8,9. Controlul microclimatului este realizat prin intermediul unui calculator amplasat în camera de comanda(incapere de crestere) a fiecarei hale.

5. instalaţie de iluminare : În prima perioada de viață (prima săptămână) intensitatea luminoasă trebuie să fie mare, în jur de 20 lucși/mp pentru ca puii să găsească ușor sursa de hrană și apă.

Programul de iluminat al halelor are influenta asupra dezvoltarii puilor de carne. Astfel programul de iluminat va fi :

- primele doua saptamani : 1 ora intuneric  si 23 ore lumina

- saptamana 3-6 : 4 ore intuneric si 20 ore lumina

In halele de la ferma AVIS LIPIA SA sistemul de iluminat este compus din 3 linii de iluminare, prevazute cu 9 lampi/linie, rezultand un total de 27 lampi/hala.

Instalații și dotări existente pe amplasamentul  fermei:

- 10 hale de producţie cu cate doua compartimente (Sali) , cu o suprafata utila totala de 19073 mp si o suprafata construita de 21500 mp, dotate corespunzător tehnologiei de creştere la sol  a puilor de carne se desfăşoară pe aşternut permanent. Halele de pasări sunt construcţii cu structura de rezistenta este cu fundatie si stalpi de rezistenta din beton armat, fără ferestre cu sistem de iluminat artificial, ventilaţie forţata, sistem de încălzire pentru a încălzi toată hală.

- Alte dotari:

- Filtru sanitar;

- Doua puturi forate pentru alimentare cu apa cu adancimea de 50 m;

- Bazin semiingropat cu un volum de 100 mc;

- Magazie depozitare  diverse materiale;

- Depozit medicamente, vaccinuri in incinta filtrului sanitar.Încăperea are acces restricționat și este prevăzută cu rafturi pentru medicamente și frigider pentru vaccinuri.

- Cameră frigorifică pentru depozitarea cadavrelor ( clădire separată cu podea pavată cu gresie, cu  pubele din plastic pentru colectarea cadavrelor și instalație frig).

- Depozit substanțe dezinfectante, incinta separate cu podea betonată;

- In cadrul fermei avicole exista în conservare, un  depozit suprateran de carburanti  (motorina), împrejmuit perimetral cu gard din plasa de sârmă, acoperit , cu acces restricționat. Depozitul suprateran, cu suprafata de cca 10 mp și platformă betonată contine un numar de trei rezervoare metalice, poziționate pe schelet metallic, cu capacitatea de 1800 litri, 2500 litri si 1500 litri, prevazute cu cuve de retentive a combustibilului. Pentru depozitarea temporara a motorinei se folosesc în prezent două cubitainere cu capacitatea de 1000 litri fiecare.

- Șoproane pentru asternut ( 4 buc);

- Grupuri electrogene ( 4 buc);

- Pompa de înaltă presiune cu jet reglabil, pentru igienizarea halelor, cu doua posturi de spălare;

- Instalații de depozitare temporară a furajelor, buncare  cu capacități diferite de la 7 tone la 16 tone maxim. Halele 1,7,8,9 sunt dotate cu câte 2 buncare cu capacitatea de 7 tone, hala 2 este dotata cu 2 buncare cu capacitatea de 9 tone fiecare șii halele 3,4,5,6,10 au câte un buncar cu capacitatea de 16 tone.

- Linii de distributie a furajelor în hale ( 4 linii/ compartiment);

- Transportatoare cu spiromat ;

- Instalatii de distributie a apei in hale cu sistem cu picurator si cupa de plastic ( 5 linii de distributie a apei/ compartiment);

- Sisteme de ventilatie transversal ( 6 ventilatoare montate pe peretele din exterior cu un debit de 32 000 mc/h pentru halele nr. 3,4,5, 6, si 10  si 5 ventilatoare cu debitul de 32000mc/h pentru halele nr. 1,2,7,8,9);

- Ventilatoare de coama ( cate 3,  a câte 12 000 mc/h pentru fiecare hală);

- Stație de epurare ape uzate cu doua trepte formata dintr-un bazin de colectare- omogenizare a apelor uzate tehnologice ( V=100mc), basa din beton pentru colectarea apei scurse de pe platforma de depozitare a așternutului cu dejecții, două decantoare   (primar și secundar), două bazine de aerare ( treapta I și treapta a II a ) și un bazin din beton armat, etans cu V= 65 mc pentru colectarea apelor uzate epurate provenite din stația de epurare. Debitul max. al stației de epurare este de 80 mc/zi.

- Platformă betonată pentru biosterilizarea dejecțiilor cu S=1.360 mp, cu pereți laterali din beton, prevăzută cu rigolă perimetrală și o bașă de colectare a apelor pluviale cu V=8 mc;

- Calculatoarele care asigura controlul microclimatului (temperatură, ventilație, reglarea clapeților pentru admisie aer) , cate 1 buc/ compartiment.

- Centrală termică cu gaz metan pentru asigurarea apei calde și căldurii la filtru sanitar și birouri; tip ARISTON, model Unobloc 664RI, putere maximă 24Kw.

-post TRAFO, atelier mecanic mici reparații, cabină poarta pentru pază, mica clădire în conservare, dezinfector auto.

Utilaje:

Societatea în cadrul firmei folosește un numar redus de autovehicule: 1 tractor cu două remorci, un camion cu remorcă, un ifron. Cand se face depopularea in ferma se aduc de la logistica 2 shaffere si 1 vola.

- INSTALATII PENTRU REŢINEREA, EVACuArEA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - AER

Societatea are în dotare  pentru pentru încălzirea fiecărei hale - 4???3 aeroterme/ compartiment prevăzute cu ventilatoare de recirculare și controlate automat prin computer. Alimentarea se va face cu gaz natural; Centrală termică cu gaz metan pentru asigurarea apei calde și căldurii la filtru sanitar și birouri; tip ARISTON, model Unobloc 664RI, putere maximă 24Kw.

Instalaţii de ventilaţie a halelor

Societatea foloseşte pentru producţia puilor de carne ventilaţia forţată.

Sistemul de ventilaţie al halelor este alcătuit din:

3 ventilatoare de coama ( 12000 mc/h),  sistemele  de ventilatie transversală  ale  Fermei  sunt : 6 ventilatoare montate pe peretele din exterior cu un debit de 32 000 mc/h pentru halele nr. 3,4,5, 6, și 10  și 5 ventilatoare cu debitul de 32000mc/h pentru halele nr. 1,2,7,8,9. Controlul microclimatului este realizat prin intermediul unui calculator amplasat în camera de comanda(incapere de crestere) a fiecarei hale.

Regimul de funcţionare este în funcţie de microclimatul din hală, iar pornirea şi oprirea  acestora se reglează în funcţie de senzorul de temperatură(termostat) şi sesizorul de umiditate. Supravegherea microclimatului se realizează cu un calculator amplasat în camera de comanda(incapere de crestere) a fiecarei hale.

  - APA

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar și cantină sunt colectate printr-o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = 12 m  și evacuate într-un bazin îngropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 30 mc. Din acest bazin, apele uzate menajere ajung într-un bazin îngropat, betonat, etanş, de omogenizare cu V = 100 mc.

Apele uzate tehnologice rezultate în urma procesului de igienizare a halelor de creştere a puilor (la sfârşitul fiecărei serii), de la spălarea platformelor, a căilor de acces betonate și de la spălarea mijloacelor de transport auto, sunt colectate de o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = cca. 1.200 m și evacuate într-un bazin de omogenizare îngropat, betonat, etanş cu V = 100 mc.

În bazinul de omogenizare sunt stocate temporar apele uzate menajere, apele uzate tehnologice și levigatul generat la platforma de gunoi după precipitaţii colectat în bazinul colector cu V = 10 mc. În bazinul de omogenizare sunt descărcate și stocate temporar și apele uzate menajere și tehnologice (prin vidanjare și transport) provenite de la Ferma de păsări Zoreşti, în vedere epurării conform contractului nr. 36/18.05.2010 încheiat cu S.C. LABORATOR EXPERT S.A..

Din acest bazin (V = 100 mc), apele uzate sunt dirijate către stația de epurare biologica cu nămol activ, cu capacitatea de epurare de 80 mc/zi. Apele epurate sunt colectate într-un bazin îngropat, betonat, etanş cu V = 65 mc, prevăzut cu o pompa EPEG 80, care le pompează in canalul de desecare CP 11-5, conform contractului nr. 13.12.267/24.12.2013 si Actului adiţional nr. 5/29/12.2016 încheiate cu A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BUZAU-MOLDOVA SUD. Din canal, ajung gravitaţional in pr. Leoteasca.

Apele pluviale căzute pe acoperişuri si suprafaţa betonata a fermei sunt colectate printr-o reţea de rigole, fiind evacuate gravitaţional pe spațiile verzi, iar excedentul este evacuat gravitaţional în canalul de desecare.

Aşternutul cu dejecţii, rezultat din igienizarea halelor, este depozitat temporar, în afara unității, pe o platformă ecologică, betonată prevăzută cu ziduri din beton pe trei laturi, cu înălţimea de 100 cm si cu rigola perimetrala si basa de colectare a apelor pluviale cu V= 8 mc. Suprafața construită a platformei este de 1360 mp.

Platforma este preavazuta cu un sistem de drenaj si camin pentru levigat, din care apele vor ajunge in statia de epurare.

Nămolul biologic excedentar de la stația de epurare după decantarea primară, epurarea biologică și decantarea secundară este transportat și distribuit  peste   așternutul cu dejectii depozitat pe platforma ecologică.

Statii de preepurare: - un bazin ingropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 30 mc, pentru colectarea apelor uzate menajere;

-	o stație de epurare biologică cu nămol activ cu capacitatea de 80 mc/zi, prevăzută cu: un bazin de colectare-omogenizare îngropat, betonat, etanş cu V = 100 mc, pentru stocarea temporara a apelor uzate menajere, tehnologice, cât și a levigatului, 2 decantoare (primar si secundar), 2 bazine de aerare (treapta I si treapta II), un bazin îngropat, betonat, etanş cu V = 65 mc, pentru colectarea apelor epurate;

-	un bazin îngropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 10 mc, pentru colectarea  levigatului generat la platforma de gunoi după precipitaţii.

Limitele maxime admisibile ale concentraţiilor indicatorilor de calitate a apei epurate înainte

de evacuare în pârâul Leoteasca prin canalul de desecare CP 11-5 sunt:

Tabel 9.2.1.

| Nr. crt. | Indicatori de calitate | U.M. | Valori maxime admisibile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Unitati pH | 6,5-8,5 |
| 2. | Materii în suspensie | mg/l | 60,0 |
| 3. | Consum biochimic de oxigen (CBO5) | mg O2/I | 25,0 |
| 4. | Consum chimic de oxigen (CCOcr) | mg O2/I | 125,0 |
| 5. | Azot total | mg/l | 15,0 |
| 6. | Fosfor total | mg/l | 2,0 |
| 7. | Amoniu | mg/l | 3,0 |
| 8. | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 20,0 |
| 9. | Reziduu filtrat la I05°C | mg/l | 2000,0 |

Frecventa de determinare de către beneficiar a indicatorilor de calitate sus menţionaţi a apelor uzate inainte de evacuare in canalul de desecare CP 11-5 va fi trimestriala.

Puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor)*

  - SOL

Accesul la halele pentru creşterea puilor, din faţa şi din spatele acestora, se realizează pe platforme complet betonate, prevăzute cu pante şi rigole betonate pentru scurgerea apelor pluviale.

La sfârşitul ciclului de creştere a păsărilor resturile de furaje rămase, cât si dejecţiile (aşternutul epuizat) vor fi transportate pe platforma betonată de stocare temporară a dejecţiilor.

Platforma pentru stocarea temporară a dejecţiilor, pentru o perioadă de cca. 4-6 luni, este prevăzută cu ziduri din beton pe trei laturi, cu înălţimea de 100 cm si cu rigola perimetrala si basa de colectare a apelor pluviale cu V= 8 mc. Suprafața construită a platformei este de 1360 mp.

Platforma este preavazuta cu un sistem de drenaj si camin pentru levigat, din care apele vor ajunge in statia de epurare.

Măsurile de protecţie a solului sunt prezentate în cap.10 Concentraţii admise de poluanţi emişi

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1 AER

10.1.1 EMISII

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1 . a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul 13 Monitorizarea activităţii (tabelul )a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău  trimestrial şi anual.

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Buzău Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competentă de mediu.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv pe cât posibil ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Emisiile difuze de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1:

10.1.1.1  Emisii atmosferice rezultate din activitate

Din halele de creştere a păsărilor la sol se emit în atmosferă cantităţi mici de amoniac şi pulberi, precum şi gaze de la încălzirea halelor. Emisiile de amoniac şi mirosuri se înregistrează în zona de stocare temporară a dejecţiilor, precum şi în timpul transportului şi împrăştierii pe sol a acestora.

Emisiile rezultate din activitatea de creştere a puilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.1.

Tabel 10.1.1.1.

| Procesul tehnologic | Sursă punctiformă de emisie | Denumire poluanţi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a puilor în hale | Sistemul de ventilatie al halelor de crestere | NH3 |
|  |  | H2S |
|  |  | Pulberi |
| Funcţionarea aerotermelor cu gaz metan | Sistemul de ventilaţie al halelor | CO |
|  |  | SO2 |
|  |  | NOx |
|  |  | Pulberi |
| Functionarea centralei termice, cu gaze naturale, care asigura agentul termic în hale şi filtrelor sanitare | Sistemul de evacuare a gazelor arse/ Cosuri cu tiraj forţat | Pulberi |
|  |  | CO |
|  |  | NO2 |
|  |  | SO2 |
| Activitatea de depozitare temporara a dejectiilor si nămoluri de la statia de epurare | Platforma de depozitare a dejectiilor | NH3 |
|  |  | CH4 |
|  |  | H2S |
|  |  | Mirosuri |

Pentru reducerea emisiilor în aer şi diminuarea mirosurilor se aplică:

- Tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- Reducerea suprafeţelor de stocare dejecţii;

- Respectarea celor mai bune practici agricole la împrăştierea dejecţiilor pe terenurile agricole.

10.1.1.2.Valori limita de emisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi in atmosfera, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra in valorile limita de emisie prevăzute in tabelul 10.1.1. 2.

Tabel 10.1.1.2

| Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | Limite admise conform Ord. 462/1991 [mg/Nm3] |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralei termice murale cu gaze naturale | Sistemul de evacuare a gazelor arse - coş de evacuare specific tipului de centrală | CO SO2 NOx Pulberi | 100 35 350 5 |

NOTĂ:

Valorile limită pentru combustibilulul gazos  se  raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% vol;

Nici o emisie în aer şi trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în tabelul 10.1.1.2.;

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

b) Emisii difuze în aer – mirosuri

Mirosurile se simt în interiorul fermei cu precădere în sezonul cald (3 luni/an).

1. Din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de crestere a pasărilor asupra populaţiei localităţilor este redus, datorita amplasării fermei la extremitatea localităţii (la mai mult de 1000 m de perimetrul locuibil) şi a platformei de depozitare a deşeurilor dejecţiilor solide. În vederea reducerii impactului mirosului datorat împrăstierii dejecţiilor pe terenuri agricole, drept fertilizanţi, se vor respecta măsurile impuse de studiul OSPA.

2. Conform STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului în zone protejate, se consideră că emisiile de substanţe puternic mirositoare depăsesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv. Igienizarea halelor, a bazinelor din staţie, a căminelor de canalizare precum si evacuarea ritmica a deseurilor conduce la diminuarea mirosurilor neplăcute.

3. Pentru reducerea emisiilor în aer si diminuarea mirosurilor trebuie să  aplice:

- Tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor;

- Personalul va fi instruit pentru a-şi desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise să fie redus;

- Planificarea activităţilor din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv

(transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) cu evitarea perioadelor defavorabile dispersiei pe verticală a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distanţe mari.

- Respectarea celor mai bune practici agricole la împrăstierea dejecţiilor pe terenurile agricole ca de exemplu: împrăștierea și  incorporarea rapidă a acestora în sol.

- Operatorul se va asigura ca toate operaţiile de pe amplasament sa fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

- Operatorul, în condiţiile respectării prevederilor legale, se va preocupa de menţinerea zonelor de protecţie sanitară definite conform O.M.S. 119/2014 si Legea nr. 204/2008, cu modificările ulterioare .

10.2 APA

10.2.1.Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie menţionate în Autorizaţia de Gospodarirea apelor nr. 153/09.11.2017 emisă de AN „Apele Române” D.A. Buzău-Ialomiţa.

10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta autorizaţie.

10.2.3. Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare,

10.2.4. Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.5. Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

10.2.6. Titularul  de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

10.2.7. Titularul  de activitate are obligaţia de a verifica si întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

10.2.8. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

10.2.9. În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere și transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

10.2.10. Se vor păstra la îndemâna și în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

10.2.11. Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale. În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Buzău în termen de 24 ore.

10.2.12.  Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum este precizat în Cap.l Monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău anual.

10.2.12.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei/fermă | Mod de evacuare/ fermă |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de igienizare a halelor (spălarea halelor după finalizarea ciclului de creştere, inclusiv spălarea platformei betonate după evacuarea dejecţiilor solide) | Ape uzate tehnologice | - o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = cca. 1.200 m și evacuate într-un bazin de omogenizare îngropat, betonat, etanş cu V = 100 mc Evacuare: Din acest bazin (V = 100 mc), apele uzate sunt dirijate către stația de epurare biologica cu nămol activ, cu capacitatea de epurare de 80 mc/zi. Apele epurate sunt colectate într-un bazin îngropat, betonat, etanş cu V = 65 mc, prevăzut cu o pompa EPEG 80, care le pompează in canalul de desecare CP 11-5, conform contractului nr. 13.12.267/24.12.2013 si Actului adiţional nr. 5/29/12.2016 încheiate cu A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE BUZAU-MOLDOVA SUD. Din canal, ajung gravitaţional in pr. Leoteasca |
| Activitatea administrativă | Ape uzate menajere (provenite de la filtrele sanitare, pavilionul administrativ și cantina) | - colectate de o reţea de conducte din tuburi de beton cu Dn = 200 mm și L = 12 m -Evacuare în bazinul îngropat, betonat, etanş, vidanjabil cu V = 30 mc, și apoi în bazinul îngropat, betonat, etanş, de omogenizare cu V = 100 mc de ape tehnologice. |
| Precipitaţii | Ape pluviale de pe amplasament | Colectate de o printr-o reţea de rigole, fiind evacuate gravitaţional pe spațiile verzi, iar excedentul este evacuat gravitaţional în canalul de desecare |

10.2.13. Mod de stocare, epurare,  valorile limita admise la evacuare

Indicatorii  de calitate ai apelor uzate menajere si  tehnologice:

Limitele maxime admisibile ale concentraţiilor indicatorilor de calitate a apei epurate înainte

de evacuare în pârâul Leoteasca prin canalul de desecare CP 11-5 , precum și frecventa de de determinare sunt prevăzuți în Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 153 / 09.11.2017 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa și în tabelul 9.2.1..

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

10.3.1. SOL

## 10.3.1.1. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

10.3.1.2. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## 10.3.1.3. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## 10.3.1.4. Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 10.3.1.5. Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 10.3.1.6. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## 10.3.1.7. Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## 10.3.1.8. Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol .

## 10.3.1.9. Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Buzău;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii   dejecţiilor fermenate precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

- Răspunderea pentru transportul dejecţiilor şi modul de aplicare ca fertilizant al acestora revine prestatorului de servicii cu care producătorul are contract de prestări servicii;

- Aplicarea dejecţiilor pe terenurile agricole în vederea fertilizării acestora se va face cu respectarea permanentă a distanţelor minime de protecţie sanitară faţă de zonele de locuit, cu respectarea restricţiilor impuse de Ordinul M.S. nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

- În cazul în care, titularul  utilizează dejecțiile ca îngrășământ în agricultură, emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor în agricultura se vor încadra în prevederile Ord. MMGA 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare in agricultura. Deasemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

10.3.2. APA SUBTERANĂ

Emisii în apa subterană

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor)*.

## ZGOMOT

Emisiile de zgomot se vor încadra în SR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială. Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, acreditate, în cazul înregistrării de sesizări sau reclamaţii. Nivelul de zgomot se va încadra în limitele prevăzute în de SR 10009/2017– Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014-pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

11.2. În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate/şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare /eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile şi codurile deşeurilor;

- Sursa deşeurilor.

- Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

- Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

- Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

- Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

- O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

11.10. Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

11.11.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.12. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 11.1

  - DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa deseului | Tip deseu | Cod deseu* | Mod de eliminare/valorificare a deseurilor Cod valorificare/eliminare | Cantitati estimate Anual (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a pasărilor | Deşeuri de ţesuturi animale | 02 01 02 | Stocate temporar in spatiu frigorific si preluate de catre operatorul autorizat SC AAYLEX PROD SRL in vederea neutralizarii in statia de biogaz -cod eliminare D8 | 43 t/an |
| Activitatea de creştere a pasărilor | Deşeuri de ambalaje (hârtie, carton, plastic) provenite de la medicamente și substanțe folosite pentru igienizare ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 02 01 09 15 01 10* 18 02 02* | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firmă autorizată - cod eliminare D15 | 0,300 t/an |
| Deşeuri asimilabile din industrie | Deşeuri de ambalaje hârtie şi carton | 20 01 01 20 01 39 20 01 02 | Se vor depozita în cadrul fermelor într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firmă autorizată - cod de valorificare R4, R12; | 0,100 t /an |
| Activitatea din sediul administrativ | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Se vor depozita în pubele şi apoi eliminate prin agent de salubritate autorizat cod eliminare D5; | 24,00 t/an |
| Echipament de lucru şi de protecţia personalului | Deşeuri textile | 15 02 03 | Se vor depozita în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea deşeurilor textile - cod de valorificare R4, R12; | Cantitati mici |
| DEEE | DEEE -Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 20 01 21* | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată - cod de valorificare R4, R12; | 0,07 t/an |
| Bazine vidanjabile | Namol bazin | 19.08.12 | utilizare în agricultura numai cu respectarea normelor tehnice prevazute în Ordinul nr.344/708/2004, al MMGA şi MAPDR, şi în baza permisului de aplicare a nămolului, eliberat de APM Buzău - cod eliminare D2 | 1 t/an |
| Activitatea de creştere a pasărilor | Ulei uzat | 13 02 05 | Preluat de societatea comercială care asigură service-ul utilajului de pe amplasament - cod de valorificare R1, R12; | Cantitati variabile |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi a platformelor;

- Platforma de depozitare a dejecţiilor solide va fi inspectat anual;

- Se va elabora o procedură de inspecţie şi intervenţie, în caz de fisuri, pentru platforma de depozitare dejecţii. Rezultatele inspecţiei vor fi incluse în R.A.M.

GESTIUNEA SUBPROSUSELOR

## SUBPRODUSE GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Potrivit prevederilor art. 2, 3, 9 și 13 ale Regulamentului (CE) 1069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, „gunoiul de grajd” destinat utilizării în agricultură, inclusiv prin aplicarea pe soluri fără prelucrare, ca fertilizator organic/ameliorator despre care autoritatea competentă nu consideră că prezintă un risc de răspândire a oricăror boli transmisibile grave, este subprodus de origine animală și intră sub incidența Regulamentului premenționat, fiind încadrat ca material de categoria 2.

„Gunoiul de grajd” conform definiției reprezintă orice fel de excremente și/sau urină provenite de la animale de fermă, altele decât peștii de crescătorie, cu sau fără așternut.

Potrivit art. 2 al Directivei 2008/98/EC, transpus prin  art. 2 al Legii 211/2011, sunt excluse din domeniul de aplicare al legii cadru privind deșeurile subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002  al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările ulterioare, cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului;

Dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă, cu sau fără așternut, utilizate în agricultură ca fertilizatori organici/amelioratori de sol, nu vor fi încadrate ca deșeuri ci ca subproduse de origine animală, în condițiile furnizării probelor corespunzătoare cu privire la utilizarea certă și conformă (contracte şi planuri de împrăştiere dejecţii pe baza planurilor de fertilizare şi a studiilor pedologice întocmite pentru terenurile pe care se aplică dejecţiile.

- în situațiile în care dejecțiile solide și lichide provenite de la animale de fermă sunt incinerate/coincinerate, depozitate în depozite de deșeuri sau utilizate într-o instalaţie de producere a biogazului ori a compostului, precum și atunci când aceste materii au fost contaminate astfel încât prezintă riscuri pentru sănătatea publică și animală și/sau efecte potenţial dăunătoare asupra mediului, acestea vor fi încadrate/clasificate și gestionate ca deșeuri.

- diferențele anuale dintre cantitățile de gunoi de grajd generate și cantitățile utilizate ca fertilizatori organici/amelioratori în agricultură sau pentru producerea acestora, vor fi încadrate/clasificate și gestionate potrivit legislației din domeniul deșeurilor.

- Dejecţiile solide si lichide generate sunt deşeuri şi devin subproduse la livrarea acestora ca fertilizant pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Tipurile de SUBPRODUSE rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare, depozitare şi valorificare  sunt prezentate în tabelul Tabelul 11.2.

Tabelul 11.2.

| Denumire subprodus | Sursa/ provenienta | Cantitatea | Starea fizica | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecţii animaliere | Procesul de crestere pui | 900 t/an | Solida | Depozitare temporară (până la stabilizare/fermentare timp de 6 luni) pe platforma betonata pentru depozitare temporara, apoi preluate catre o societate autorizata, confrom contractului atasat, pentru utilizare la fertilizarea terenurilor agricole, conform condiţiilor impuse în BAT, precum şi de Ord. MMGA nr. 344/2004 şi al Ordinului comun al MMGA nr. 242/2005 şi MAPDR nr. 197/2005 |

| Denumire subprodus | Mod de colectare / evacuare |
| --- | --- |
| Dejecţii animaliere | Depozitare temporară (până la stabilizare/fermentare timp de 6 luni) la pe platforma betonata pentru depozitare temporara, apoi preluate catre o societate autorizata, confrom contractului atasat, pentru utilizare la fertilizarea terenurilor agricole, conform condiţiilor impuse în BAT, precum şi de Ord. MMGA nr. 344/2004 şi al Ordinului comun al MMGA nr. 242/2005 şi MAPDR nr. 197/2005 |

- PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru SC AVIS LIPIA SA , au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul unitatii;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie inregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.1.  Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

13.1.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

13.1.3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în autorizaţie.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Buzău după evaluarea rezultatelor testărilor;

13.1.6. Monitorizarea  factorilor de mediu se va realiza  doar la laboratoare specializate.

13.2. Puncte de monitorizare

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

# 13.2.1.Puncte monitorizare a emisiilor în aer:   -cos de evacuare gaze arse la centralele murale  cu tiraj fortat avand coşuri de evacuare specifice acestor tipuri de centrale , de la filtrele sanitare

13.2.2. Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

- Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor)*.

Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Buzău, GNM- CJ Buzău. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

13.4. Monitorizarea emiisiilor în aer:

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.4.1.                                                                                                                                                                Tabelul 13.4.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Poluanți analizați | Frecvența de prelevare a probei și analiza poluanților | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coșul centraleir termice cu gaze naturale | CO | Anual | SR ISO 10396/ 2001 | SR ISO 12039/ 2001 |
|  |  | SOx |  |  | SR ISO 7935/2005 |
|  |  | NOx |  |  | SR ISO10849/1996 |
|  |  | Pulberi în suspensie |  |  | SR EN 13284-1/2002 |

La analiza emisiilor in aer se vor înregistra următoarele date de referinţă:

Tabelul 13.4.2.

| Locul recoltării | Data și ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcționare a inastalației | Noxe | Val. Calculată a emisiilor în cond. De referință | Parametrii auxiliari: - Debitul gazelor evacuate; - Temperatură gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrata de mediu, în conformitate cu normele legale in vigoare.

13.5. Monitorizarea emiisiilor în apă

Indicatorii  de calitate ai apelor uzate menajere si  tehnologice:

Limitele maxime admisibile ale concentraţiilor indicatorilor de calitate a apei epurate înainte de evacuare în pârâul Leoteasca prin canalul de desecare CP 11-5 , precum și frecventa de de determinare sunt prevăzuți în Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 153 / 09.11.2017 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa și în tabelul 9.2.1..

Nu trebuie sa existe alte emisii de poluanţi în ape, semnificative pentru mediu.

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie:

- să realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica și izola sursa de contaminare

- să ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării și minimizarea efectelor de contaminare amediului;

- să notifice incidentul APM Buzău cât mai curând posibil.

Orice alte analize privind emisiile de poluanţi in ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

13.5.Monitorizarea   calității solului  și a apei subterane

13.5.1.Monitorizarea calităţii apei subterane

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice din zona platformei ecologice de depozitare a aşternutului cu dejecţii si nămolului, in aval de aceasta s-a realizat un foraj de observaţie.

Indicatorii de calitate ce vor fi monitorizaţi sunt următorii: pH, CBO5, CCOCrˉ, Azot amoniacal (NH4+), Fosfor total (P).

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizări in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor).

Monitorizarea(punte de  prelevare şi frecvenţă) se va face conform  prevederilor Autorizaţiei de Gospodărirea Apelor nr. 153/09.11. 2017 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa. Rezultatele rapoartelor de monitorizare se vor  prezenta la APM Buzau annual ca parte a RAM

La solicitarea APM Buzău şi SGA Buzău se vor  realiza şi alte analize.

13.6.Monitorizare deşeuri

13.6.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, valorificare și eliminarea lor.

13.6.2. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.6.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizații integrate de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

13.6.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.6.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 to/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.6.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului (încadrarea se va face conform prevederilor Decizia Comisiei 2014/955/UE), instalaţia producătoare,  cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea/data predării deșeului  către valorificator/ eliminator.

13.6.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației integrate de mediu. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- Numele operatorului economic autorizat pentru valorificare/eliminare și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (adresa instalației finale destinate eliminării/valorificării deșeurilor);

13.6.8. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Buzău, ca parte a RAM pentru amplasament. Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

### SUBPRODUSE

### Evidenţa subproduselor se va ţine lunar şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul subprodusului (dejectii lichide, dejectii solide);

- stoc iniţial;

- cantitatea produsă;

- cantitatea predată către transportator şi valorificată ca fertilizant în agricultură;

- cantitatea rămasă la sfârşitul lunii;

- numele transportatorului;

- numele valorificatorului;

- numele si semnatura persoanei care predă subprodusele;

- numele si semnatura persoanei care preia subprodusele

Subprodusele dejecţii solide şi lichide vor fi stocate temporar pe amplasament şi apoi predate pentru valorificare pentru fertilizarea terenurilor agricole în baza contractelor încheiate.

Un registru cu cantităţile de subproduse realizate, stocate şi valorificate va fi păstrat de către titularul autorizaţiei si va fi pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei.

| Luna | Stoc la începutul lunii | Cantitate produsă | Cantitate produsa cumulat de la începutul anului | Cantitate valorificată (t) | Cantitate valorificată, cumulat de la începutul anului (t) | Stoc la sfârşitul lunii | Nume transportator | Nume operator valorificator | Nume si semnatura persoanai care preda | Nume si semnatura persoanai care preia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.8.Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat anual de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioară a amplasamentului, pe perioada desfăşurării activităţii.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform SR 10009/2017: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

13.9. MIROSURI

Menţiune : se consideră că depăşesc CMA-urile acele substanţe al căror miros persistent  şi supărător este sensibil olfactiv ;

- RAPORTĂRI CĂTRE AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

14.2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mediu. R.A.M. va conține date privind:

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

## 14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.4.  Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Buzău  şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Buzău   în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.6.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.8. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzau,  după evaluarea rezultatelor test.

## 14.10. Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## 14.11. Monitorizarea emisiilor în apă precum şi monitorizarea apelor subterane se va realiza conform prevederilor Autorizatiei de gospodărirea apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.85/29.07.2017. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual , în format electronic la A.P.M. Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

14.12. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## 14.13. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis anual, în format electronic la A.P.M. Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

14.14. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabel  14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14.1.

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raport privind gestiunea deşeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidenţa ţinută pentru fiecare tip de deșeu ) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la A.P.M. Buzău, conform H.G. nr. 235/2007 | Semestrial | Până la data de 10 a fiecărui semestru |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual/ un singur buletin de analiză-fermă | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent Ca parte a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă pe categorii | Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 153/09.11.2017 | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent Ca parte a RAM |
| Zgomot | În caz de reclamații si sesizări | La solicitarea APM Buzău. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză toare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită sau a altor documente relevante ( acorduri de racordare, etc.)  şi să le transmită APM Buzău.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău, G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/ operatorul  activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației/părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății, să notifice APM Buzǎu și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială;

- golirea tuturor instalațiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare și predarea conținutului acestora la societăți  autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale;

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă;

- marcarea zonei prin afisarea  plăcuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție;

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce  apar pe amplasamentul respectivei instalații;

- instruirea personalului ce deserveste instalațiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective;

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI;

- notificarea  la A.P.M Buzău asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – R.A.M.;

- Notificarea la  A.P.M. Buzău  după implementarea măsurilor de punere în siguranță

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12.  Titularul are obligația să solicite act de reglementare (acord de mediu sau revizuire prezentei autorizații) înaintea oricărei  la modificării(a sistemului de creștere / destinației fermei, etc.)  pe care o o va realiza.

15.13. Titularul autorizației trebuie să respecte condițiile din studiul OSPA și Codul de bune practici agricole.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări  şi  măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC AVIS LIPIA SA BUZAU, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul /operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

## valorificarea/eliminarea deşeurilor;

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

    - La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clazele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un caracter public.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

17. GLOSAR DE TERMENI

| A.P.M. Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| Administraţie locală | MunicipiulBuzau |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| Bilunar | Cel puţin 20 de măsurători într-un an calendaristic, cu nu mai mult de o măsurătoare într-o săptămână |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Din 2 în 2 ani | O dată la 2 ani |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin OM 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat al Poluării |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | Sat Dulbanu, comuna Amaru |
| Locaţie sensibilă la zgomot | Orice locuinţă, hotel sau pensiune, centru de tratament, centru de învăţământ, loc de cult sau distracţie sau orice altă amenajare sau zonă cu atracţie ridicată care, pentru propria funcţionare, necesită absenţa zgomotului la un nivel supărător |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţ |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |
| Titularul autorizaţiei | SC AVICOLA BUZAU SA - Platforma Mineru, fermele 3-5 |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi |
| Studiul OSPA | Studiul agrochimic elaborat de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice |

Anexa   I  Planuri de încadrare în zonă

Etapele fluxului tehnologic

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anula realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/ Nm3) | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Gestiunea deşeurilor Nr. crt. Sursa Denumire deşeu Cod deşeu conform H.G. 856/2002 Generat (t) Valorificare (t) Eliminare (t) Stoc luna luna cumulat luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator luna cumulat Agent economic valorificator/ eliminator Gestiunea subproduselor Tip subprodus Denumire subprodus Stoc la începutul lunii (t) Cantitate produsă (t) Cantitate produsa cumulat de la începutul anului (t) Cantitate valorificată (t) Cantitate valorificată, cumulat de la începutul anului (t) Stoc la sfârşitul lunii (t) Nume transportator Nume operator valorificator

REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Hale pentru cresterea puilor

Depozitare temporara cadavre (camera frigorifica special amenajata )

Eliminare prin operator autorizat

Buncare pentru depozitarea hranei

Distribuire hrana

Operatiuni de curatare, spalare cu apa subpresiune

Igienizarea halelor cu substantele specifice si omologate pentru aceste activitati

Evacuare asternutului cu dejectii din hale , mecanic cu utilaje corespunzatoare

Depozitare temporara a dejectiilor pe platorma special amenajata

Raspandire pe terenurile agricole

Transportul hranei

Statia de epurare

Ape uzate tehnologice

Descarcare/ incarcare pui

Hale pentru cresterea puilor

Depozitare temporara cadavre (camera frigorifica special amenajata )

Eliminare prin operator autorizat

Buncare pentru depozitarea hranei

Distribuire hrana

Operatiuni de curatare, spalare cu apa subpresiune

Igienizarea halelor cu substantele specifice si omologate pentru aceste activitati

Evacuare asternutului cu dejectii din hale , mecanic cu utilaje corespunzatoare

Depozitare temporara a dejectiilor pe platorma special amenajata

Raspandire pe terenurile agricole

Transportul hranei

Statia de epurare

Ape uzate tehnologice