DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 205 din 10. 10. 2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – FILIALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE BUZĂU-MOLDOVA SUD – UNITATEA DE ADMINISTRARE BUZĂU, cu sediul în mun. Buzău, str. Frăsinet, nr. 2, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău cu nr. 6458 din 15.05.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 02.09.2018, că proiectul ,,Reabilitarea canalului vest din amenajarea de irigații A.H.C Câmpia Buzăului, județul Buzău’’, propus a fi amplasat în județul Buzău, intravilanul și extravilanul comunelor: Vernești, Merei, Ulmeni, Pietroasele, Breaza și Săhăteni

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, cu obligativitatea la finalizarea investitiei să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 1, lit. c și pct. 13, lit. a

b)

1. Caracteristicile proiectului

a) mărimea proiectului: proiectul prevede realizarea lucrărilor de reabilitare aferente obiectelor care asigură furnizarea apei pentru irigații. Amenajarea de irigații Câmpia Buzăului, canal Vest, se alimentează gravitațional din canalul hidroenergetic al S.C. Hidroelectrica S.A. prin sursa de apă preluată din râul Buzău.

În judeţul Buzău lungimea totală a canalului de irigaţii este de 34.726 ml, având o ampriză medie de 19,70 m.

Lucrările de reabilitare propuse:

* Bief I – km 0-4+292 - lungime de 4,292 km.

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Îndepărtare material depus în Sifon S1 pârâul Niscov.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Stavila de gardă şi Sifon S1 pârâul Niscov.

Refacerea instalaţiei electrice şi realizarea sistemului de monitorizare a debitelor de apă la Stavila de gardă SA1.

* Bief II – km 4+292÷km 9+764 - lungime de 4,182 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Indepartare material depus in Sifon S2 v. Saseni, S3 valea Teacului si Sifon S4 valea Ghenoiului.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Sifon S3 valea Teancului.

* Bief III – km 9+764÷km 13+586 - lungime de 5,253 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Îndepartare material depus în Sifon S5 valea Ciobănoaia, Sifon S6  valea Puţului, subtraversare DJ203G Merei precum şi a galeriei dinaintea stavilei de biefare SA4.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Sifon  S5 valea Ciobănoaia.

* Bief IV – km 13+586÷km 19+016 - lungime de 5,066 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Îndepartare material depus în Sifon S7 pârâul Sărata,.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Sifon  S7 pârâu Sărata.

În cadrul acestui obiect a fost inclusă şi realizarea unui prag cu cădere de h=0,7 m în pârâul Sărata. Conform recomandăriilor expertizei tehnice consolidarea existentă din acesta, care a avut ca scop protejarea conductelor de la Sifonul S7 este degradată şi pune în pericol integritatea conductelor ce subtraversează pârâul. Pragul va fi echipat cu bazin disipator şi risberma din anrocamente. Pe toată lungimea pragului, a bazinului şi a risbermei se va realiza şi protecţia malului stâng şi drept a albiei pârâului Sărata.

* Bief V – km 19+016÷km 24+686 - lungime de 5,620 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Îndepartare material depus în Sifon S8 valea Dara I, Sifon S9  valea Dara II, precum şi a sifonului pe sub pârâul Pietroasele.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Sifon  S10 pârâu Pietroasele.

* Bief VI – km 24+686÷km 31+264 - lungime de 6,578 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale şi transversale

- Îndepărtare material depus în Sifon S11 valea Greceanca, Sifon S12  pârâul Năianca, precum şi a galeriei dinaintea stavilei de biefare SA7.

Reabilitarea echipamentelor hidromecanice la Sifon  S12 prârâu Năianca.

* Bief VII – km 31+264÷km 34+000 - lungime de 3,588 km

- Curățirea de vegetație pe toată lungimea  canalului,

- Aducere la gabaritul secţiunii iniţiale a canalului,

- Desfacerea plăcilor de beton distruse,

- Înlocuirea plăcilor de beton distruse/lipsă cu altele noi, turnate pe loc

- Curăţarea rosturilor existente şi impermeabilizarea rosturilor longitudinale si transversale

- Îndepărtare material depus în subtraversare canal dinaintea podetului P18 pe DJ 205.

Lucrările propuse pentru organizarea de şantier:

- Curățirea de vegetației,

- Săpătura manuală

- Instalarea containerelor necesare echipelor de lucru

- Împrejmuiri pentru delimitarea spațiilor de circulație a muncitorilor

- Instalarea panoului de identificare a șantierului

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: în cadrul lucrărilor de execuție se folosesc agregate de râu sortate, nisip, balast, piatră brută, care vor fi aduse cu mașini și utilaje speciale direct de la furnizori.

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Execuția lucrărilor este pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă de emisie a poluanților specifici arderii combustibilor fosili (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor, cât și a mijloacelor de transport folosite.

Pentru reducerea impactului asupra aerului. se vor lua o serie de măsuri:

-udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o masură de reducere a emisiilor

-utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic

-o altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje camioane de generație recentă prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

-transportul materialelor fine se va face pe cât posibil acoperit (cu prelată).

-procesele tehnologice care produc mult praf, vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai intensă a suprafețelor.

Pentru limitarea disconfortului iminent ce poate să apară mai ales pe timpul verii se vor alege trasee optime pentru vehiculele ce deservesc santierul, mai ales pentru cele care transporta materii prime si materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine.

Procesele tehnologice din timpul lucrărilor de execiție aplicate pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari implica folosirea unor grupuri de utilaje care reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care se va desfasura în cadrul șantierului. O altă sursă de zgomot în perioada de execuție este reprezentată de circulația mijloacelor de transport care vor transporta materii prime necesare realizării lucrării.

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele menționate anterior și pentru a fi respectate nivelele de zgomot, se vor lua următoarele măsuri:

- dotarea utilajelor de construcții și transport cu echipamente de reducere a zgomotului, sisteme adecvate de amortizare a zgomotului (ex. tobe de eşapament eficiente), deci folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase.

- etapizarea lucrărilor să se facă astfel încât să se evite utilizarea mai multor utilaje simultan.

Activităţile desfăşurate în perioada de execuţie a lucrărilor pot avea un impact direct-nesemnificativ asupra solului manifestat prin pierderi accidentale de carburanţi şi/sau materiale de construcţie pe sol. Pentru prevenirea unor poluări accidentale se vor lua următoarele măsuri:

- se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție;

- suprafețele destinate depozitării de materiale de construcție, recipientelor golite și a deșeurilor, vor fi impermeabilizate în prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de containere, fie prin utilizarea pentru depozitare a unor suprafețe betonate/asfaltate preexistente;

În perioada de execuţie a lucrărilor de amenajare a obiectivului impactul asupra apelor se poate produce prin pierderi accidentale de carburanţi de la utilajele folosite la execuţia lucrărilor (poluantul caracteristic fiind produs petrolier); prin pierderi accidentale de materiale folosite la execuţia lucrărilor care au caracter  poluant (poluantul caracteristic este cimentul care provoacă creşterea conţinutului de materii în suspensie);

În scopul reducerii/eliminării riscurilor de poluare a apei pe parcursul execuției lucrărilor, se vor impune următoarele măsuri:

- deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în apa din canal; se va proceda la colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării şi/sau eliminării prin firme autorizate;

- folosirea de către personalul lucrător a toaletelor ecologiceşi a barăcilor –spălător, care vor fi vidanjate periodic în baza unui contract încheiat cu un operator autorizat;

- se va asigura material absorbant pentru intervenţie în cazul unor poluări accidentale cu produs petrolier.

Se va acorda o atentie sporită manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care isi desfasoara activitatea lângă traseul canalului. Functionarea acestora va fi verificata periodic.

Lucrările se vor realiza, pe cat posibil, in timpul zilei, respectând un program care sa nu afecteze orele de odihnă ale populatiei rezidente in apropierea punctului de lucru.

Lucrările de construire nu vor conduce la poluarea excesivă a mediului, efectele temporare cauzate factorilor de mediu: apă, sol, aer, zgomot și vibrații, aşezări, reducându-se la perimetrul canalului şi în imediata vecinătate a acestuia.

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate:  prin execuția lucrărilor, care fac obiectul proiectului, nu se evacuează în mediul ambiant substante reziduale sau toxice care să altereze calitatea solului, aerului, apei de suprafată sau subterană iar tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului: folosința actuală a terenului este domeniu public – canal de irigații – amenajare de utilitate publică

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:     - utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici și de agregate minerale în cantități mici, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede: nu este cazul

- zonele costiere: nu este cazul

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

-Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul este benefic pentru locuitorii din zonă

Dacă se vor constata situații de natură să afecteze riveranii, se vor lua măsuri de sistare a lucrărilor, anunțarea organelor în drept și a beneficiarilor, identificarea cauzelor și luarea de măsuri preventive, iar în caz de necesitate se vor lua măsuri reparatorii.

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: lucrările se vor efectua într-o zonă limitată, în lungul canalului, impactul asupra locuitorilor și zonelor învecinate fiind apreciat ca nesemnificativ și indirect, resimțit numai în faza de construcție

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane).

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  perioada de implementare a proiectului este de  30 luni (în afara perioadelor de ape mari și îngheț), pe parcursul căreia vor fi respectate măsurile stabilite pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

-Proiectul  nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată și completată prin Legea 49/2011, şi se supune procedurii de evaluare adecvată, din următoarele considerente:

- canalul de irigații supus reabilitării are priza în canalul hidroenergetic al S.C. Hidrolectrica S.A., aflat la limita siturilor de interes comunitar ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, situri desemnate prin Ordinul MMDD nr.1964/2007 cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact negativ semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost instituite.

Condiţiile de realizare a proiectului:

1. Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse prin actele emise de instituţiile de avizare. Se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor nr. 151 din 29.08.2018, emis de către A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea eventualelor materiale de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- eventualele deşeuri de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, cu precizarea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

3. În timpul execuţiei lucrărilor şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile SR 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

4.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii initiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

5. Locurile unde vor fi realizate organizările de şantier trebuie să fie astfel stabilite încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman ( prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.). Se va evita amplasarea organizărilor de şantier în apropierea unor zone sensibile ( păduri, ape de suprafaţă, etc. ).

6. Pentru organizarea de șantier vor fi amplasate toalete ecologice pentru evacuarea apelor menajere, acestea vor fi vidanjate prin contract cu o firmă specializată și autorizată din punct de vedere al protecției mediului.

7.Este interzisă desfăşurarea activităţilor de alimentare cu carburanţi, schimbarea lubrifianţilor, reparare-întreţinere a mijloacelor de transport şi a utilajelor în sit, aceste operații se vor desfășura obligatoriu doar în cadrul organizării de șantier, unde se va asigura dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de poluări accidentale;

8. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort populației din zonele rezidențiale învecinătate.

9.Depozitarea materialelor fine se va face în spații închise sau zone îngrădite și acoperite pentru a se evita dispersia acestora prin intermediul vântului.

10. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori de salubrizare autorizaţi, pe bază de contract. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are obligaţia:

- să ia toate măsurile ca deșeurile generate să fie transportate numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare, după caz;

- să asigure colectarea separată a deşeurilor, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări astfel încât să se realizeze prioritar valorificarea acestora (prin pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale);

- să supună unei operaţiuni de eliminare deşeurile care nu pot fi valorificate;

- să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate și care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să nu abandoneze şi/sau elimine deşeurile în afara spaţiilor amenajate în acest scop;

11. În conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

12. Realizarea lucrărilor se va face strict pe amplasamentul stabilit prin proiect, fiind strict interzisă în interiorul siturilor de interes comunitar depozitarea materialelor și/sau a deșeurilor, efectuarea operațiilor de reparații-întreținere a utilajelor și autovehiculelor.

13. Înainte de începerea lucrărilor este obligatorie inspectarea zonei și în cazul în care pe porțiunile respective vor fi identificate locuri de odihnă sau de reproducere pentru specii de faună sălbatică (mamifere și păsări) este obligatorie sistarea lucrărilor și informarea A.P.M. Buzău pentru stabilirea măsurilor de protecție;

14. În zonele în care configurația terenului permite, curățirea de vegetație se va realiza îndeosebi prin executarea de lucrări manuale, eventualele incendii de vegetație fiind permise doar acolo unde celelalte tipuri de lucrări nu pot fi executate. Incendierile controlate se vor executa pe porțiuni mici și sub stricta supraveghere pentru a limita propagarea focului în afara canalului;

15. Pe toată perioada implementării proiectului titularul este obligat să instruiască personalul cu privire la condițiile impuse prin prezentul act de reglementare și să ia toate măsurile pentru respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/20.06.2007 potrivit cărora, pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

16. Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

17. Pe toată durata execuţiei şi desfăşurării activităţii se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005;

- SR 10009/2017, Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul act de reglementare îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului (în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p. Director executiv                                             Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

ing. Gabriela MUNTEANU                                                      biolog Mirela MARIN

Întocmit

Referent de specialitate

Alexandru ANGHELACHE