DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 86 din data de: 07.05.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC PIGNIC DIVERS  SRL  cu  sediul  satul Movila Oii, comuna Cilibia, jud. Buzău,  înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 14392 din data 21.12.2017,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare,

# Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.03.2018 că proiectul: „Exploatație zootehnică Cilibia” cu amplasamentul în satul Gara Cilibia, comuna Cilibia, județul Buzău.

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate,            cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 49, alin. 3 şi 4, Ord. 135/2010) şi solicitaţi şi să obţineţi autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, la pct. 1 lit. e;

1. Caracteristicile proiectului:

# a) mărimea proiectului: „Exploatație zootehnică Cilibia” cu amplasamentul în satul Gara Cilibia, comuna Cilibia, județul Buzău

# Lucrările constau în construirea  unei  ferme de reproductie suine pe un teren in suprafata de 13938 mp situat in  intravilanul localitatii Cilibia, judetul Buzau. Terenul apartine beneficiarului proiectului si este detinut conform contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 2485/ 02.11.2017. Acest teren este liber de constructii, in prezent avand destinatia de teren agricol.

# După implementare capacitatea fermei va fi de 301 de scroafe/an, 4 vieri, cca. 1440 purcei permanent în creșă și 20 de scrofițe de  înlocuire/an.

Proiectul prevede :

- Constructia T-01 - clădire cu  funcțiunea de filtru sanitar (administrativ) și depozit de furaje. Este o construcție cu regim de înălțime P, cu o S totala const= 383,43 mp. Înălțimea maxima la coama va fi de 9,00 m, fata de cota + 0.00, iar înălțime a minima va fi de  3,64 m, compusa din 3 zone:

•	T-01-Z1 - Zona 1--> zona de utilități dedicată personalului (Sutila =169,95 mp) si compusa din: hol acces, reprezentând accesul general în incintă pentru personal; cameră portar; grup sanitar personal; cameră medic veterinar; centrală termică de mare capacitate alimentata cu peleti (granule obtinute din resturi vegetale si/sau lemnoase); cameră tehnică; depozit medicamente; filtru sanitar medic veterinar; filtru sanitar personal; laborator însămânțări artificiale; grup sanitar 2; spălătorie; birou sef ferma ; hol;

•	T-01-Z2 - Zona 2 --> zona prin care se realizeaza popularea cu scrofite de înlocuire și vieri însămânțători, respectiv se înlatură scroafele neproductive;

hol acces 2 (Sutila =15,72 mp).

•	T-01-Z3: - spațiu tehnic destinat bucătăriei furajere (Sutila = 178,45 mp) ce include urmatoarele  elemente: 4 buncăre de forma pătrată în plan cu descărcare inferioară conică la min. 30º (L =3 m,  H = 4,5-4,65 m) pentru materii prime fabricare furaj (orz, porumb, srot floarea soarelui, srot soia), 5 buncăre de formă pătrată în plan cu descărcare inferioară conică la min. 45º (L =2,00 m,  H = 4,5-4,65 m) pentru produs finit ( 3 buncăre pentru furaj granulat creșă grăsuni, un buncăr pentru furaj finit scrofițe înlocuire, vieri însământători și scroafe aflate în zona de gestatie, respectiv un buncăr pentru scroafele aflate în zona de fătare),  2 buncare premix, un amestecător, o moară structurală, transportoare de legatură, transportoare înclinate melcate si/sau cu racleți pentru transportul măcinișului/ furajului, doze tensiometrice, un computer de cântărire -dozare, un tablou electric cu unități de comandă, protecție și întrerupător principal. Bucătăria furajeră este prevăzută cu un sistem de alimentare cu transportor cu lanț închis în tubulatură cilindrică prevăzut cu cuvă de recepție destinată încărcării buncărele interioare de materie prima (grupa de 4 buncăre).

- Constructia T-02 (clădire ce are funcțiunea de "genetică+însămânțare+gestație") +T03 (clădire ce are funcțiunea "fătare și creșă purcei"), este o construcție cu regim de înălțime S+P, cu o suprafața totală construită la sol de 2672,12 mp. Înălțimea maximă la coamă va fi de 6,32 m, față de cota + 0.00, iar înălțimea la cornișă va fi de  3,64 m.

Constructia T-02 Genetică F1+Însămânțare +Gestație compus din 5 zone

- T-02-Z1 - Zona 1 --> Zona scrofițelor de înlocuire

Scrofițele de înlocuire sunt în numar de 20 capete/ciclu. Scrofitele sunt aduse in ferma la varsta de 80 zile (cca. 30 kg) și sunt ținute până la vârsta de 228 zile (cca. 130kg). Zona se populează la fiecare 148 zile cu un nou efectiv de 20 capete scrofițe. La vârsta de 228 zile scrofițele sunt viabile pentru reproducție și sunt mutate în zona de însămânțare. Zona este compusă din doua boxe cu dimensiunile de 3,20 x 7,02 m.

- T-02-Z2 - Zona 2--> Zona vierilor însămânțători;

Vierii însămânțători sunt în numar de 4, rolul lor fiind acela de a produce sperma sub forma de doze de însămânțare. Efectivul din această zonă se înlocuiește o data la 5 ani. Zona este compusa din patru boxe cu dimensiunile de 3,20 x 3,53 m.

- T-02-Z3 (a+b) - Zona 3 --> Zona de însămânțare

Zona însămânțare este compusă din doua grupuri identice (a+b) ca numar de boxe și dimensiuni, astfel că fiecare grup cuprinde 4 rânduri a câte 16 boxe cu dimensiuni individuale de 0,60 x 2,30 m și suprafață boxă = 1,38 mp. Într-un grup sunt găzduite în mod curent 59 de scroafe apte pentru reproducție cu o rezervă de 5 locuri pentru situații neprevăzute (scroafe care nu au prins și se intorc din zona imediat următoare-zona gestație). Rata de înlocuire a scoafelor neviabile este de 45% pe an.

Un grup de  însămânțare are are suprafața utilă de 164,22 mp și este compus din 56+8 boxe de însămânțare.

- T-02-Z4 (a+b+c+d) - Zona 4 --> Zona de gestație

Zona de gestație este compusă din patru grupuri identice (a+b+c+d) fiecare cuprinzând câte 4 boxe cu dimensiunea de  4,94 x 7,08 m și o suprafață de 35,00 mp. Într-un grup sunt găzduite în mod curent 50 scroafe gestante cu o rezervă de 6 locuri pentru situații neprevăzute (scroafe care pot veni în număr execedentar din zona de însămânțare în condițiile  obținerii unui procentaj ridicat la însămânțare). Un grup de gestație are suprafața utilă de 154,47 mp și este compus din 4 boxe și un culoar de circulație cu suprafața de 12,80 mp.

- T-02-Z5 - Zona 5

Zona 5 este reprezentată de holul central ce asigură accesul animalelor în zonele menționate:  zona scrofițelor de înlocuire, zona vierilor însământători, zona de însămânțare și zona de gestație-așteptare, precum și a personalului.

Constructia T-03 FĂTARE+CREȘA PURCEI compus din trei zone:

- T-03-Z1 (a+b):- Zona 1 --> Zona de fătare

Zona de fătare este compusă din doua grupuri identice (a+b) ca numar de boxe și dimensiuni, astfel că fiecare grup cuprinde 56 boxe cu dimensiuni individuale de 1,8/2,4 m și suprafață boxă = 4,32 mp, numarul total de boxe din zona de fătare fiind de 112 boxe. Într-un grup sunt găzduite în mod curent 48 de scroafe cu purcei cu o rezervî de 8 locuri pentru situații neprevăzute (excedent de scoafe provenit din zona II, respectiv zona III, în condițiile  obținerii unui procentaj ridicat la însămânțare, respectiv gestație). Un grup de fătare are o suprafața utilă de 321,85  mp și este compus din 56 boxe de fătare cu dimensiunile unei boxe de cca 1,80 x 2,40 m.

- T-03-Z2 (1+2+3) - Zona 2 --> Zona creșă purcei

Zona de creșă purcei este compusă din trei grupuri identice (1, 2, 3) având fiecare câte 8 boxe cu dimensiunea unei boxe de cca 4,00 x 7,00 m și o suprafață de cca. 28,00 mp. Fiecare grup cuprinde câte două camere astfel: grupul 1 cuprinde camerele 1 și 2, grupul 2 cuprinde camerele 3 și 4, iar grupul 3 cuprinde camerele 5 și 6. În fiecare grup purceii sunt tinuți de la 7 kg până la 28 kg, popularea făcându-se asincron în funcție de cadență ciclurilor de fătare. Într-un grup sunt găzduiți în mod curent 480 de purcei cu o rezervă de 60 locuri pentru situații neprevăzute (excedent de purcei provenit din zona IV).

- T-03-Z3a - Zona 3a

Zona 3a este reprezentată de holul central ce asigură accesul animalelor în zona de fătare, precum și accesul personalului.

- T-03-Z3b - Zona 3b

Zona 3b este reprezentată de holul central ce asigura accesul animalelor în zonă de creșă, precum și accesul peronalului.

TRONSON T-01

Tronsonul 1 va avea fundații izolate din beton simplu și armat, legate pe contur de o grinda de rigidizare din beton armat 25 x 25 cm. Placa de la cota 0.00 are o grosime de 0.20 m și este  armată cu două rânduri de plasă Φ8/100/100. Suprastructura este realizată din stâlpi metalici tip HEA 180 sau HEA 200(suprastructura   acoperită cu un strat de grund și două straturi  de vopsea) și ferme metalice din profile din tablă zincată, contravântuită în plan vertical și orizontal (in planul acoperisului).

Închiderile perimetrale și învelitoarea se realizează din panouri tip sandwich pentru pereți, respectiv pentru acoperiș, cu o grosime de 10 cm. Învelitoarea de tip sarpanta,  montata pe o retea de pane metalice tip "Z", care vor sprijini pe fermele metalice. Panta invelitorii este de 10 %.

Pentru pereții rezistenți la foc se vor folosi panouri metalice cu fețele realizate din tablă de oțel .

La tronsonul T01, compartimentările interioare sunt realizate din panouri metalice tip sandwich cu fețele din panouri profilate din tablă de oțel galvanizată la cald și vopsită în câmp electrostatic și miez din spumă poliuretanică, cu o grosime de 10cm. Pereții rezistenți la foc vor avea fețele realizate din tablă de oțel galvanizată la cald și vopsită în camp electrostatic între care se montează un strat de vată minerală neinflamabilă. Pereții rezistenți la foc se vor construi pe toată înălțimea parterului, până sub panourile sandwich ale invelitorii. Tabla panourilor sandwich rămâne aparentă și reprezintă finisajul pereților.

Finisajele la pardoseli vor fi din rășină epoxidică sau ciment sclivisit.

Tâmplăriile de uși și ferestre vor fi din PVC sau metalice.

În spațiile rezervate zonei administrative se va monta tavan fals suspendat din panouri metalice tip sandwich cu miez din poliuretan, cu o grosime de 5 cm, cu excepția centralei termice.

Finisajul pereților exteriori este tabla de oțel galvanizată la cald și vopsită în câmp electrostatic în culorile alese de beneficiar. Tâmplăria exterioară cuprinde ferestre din PVC cu geam termoizolant și sticlă clară, precum și uși din PVC.

TRONSON T-02+T-03

Tronsonul T-02 va avea fundații de tip grinzi (pereți) din beton armat. Pardoseala parterului se va realiza din grătare prefabricate din beton armat cu o grosime de 10 cm și plăci de beton armat turnate monolit, dublu armate cu plasa Φ8/100/100, cu o grosime de 15cm.

Tronsonul T-03 va avea fundatii de tip radier. Pardoseala parterului se va realiza din gratare prefabricate din polipropilena cu o grosime de 17cm si placi de beton armat turnate monolit, dublu armate cu plasa Φ8/100/100, cu o grosime de 15 cm.

Suprastructura este realizata din stalpi metalici tip HEA 180 si ferme metalice din profile din tabla zincata, contravantuita in plan vertical si orizontal (in planul acoperisului).

Inchiderile perimetrale si invelitoarea se realizeaza din panouri metalice tip sandwich pentru pereti, respectiv pentru acoperis, cu o grosime de 10 cm. Invelitoarea de tip sarpanta, este montata pe o retea de pane metalice tip "Z", care sprijina pe ferme metalice. Panta invelitorii este de 10 %.

Subsolul are, in cazul ambelor tronsoane, functiunea de colectare a dejectiiilor. Acestea se scurg prin intermediul gratarelor prefabricate in cuvele de colectare din subsol si sunt evacuate printr-un sistem de tuburi din PVC, apoi colectate in bazinul vidanjabil semiingropat, ce se va construi spre limita de est a terenului.  Vidanjarea bazinului se face periodic.

Compartimentarile interioare se vor realiza astfel:

- cu elemente de mobilier;

- cu parapeti de beton armat cu inaltimea de 90cm;

- cu parapeti de beton armat cu inaltimea de 90cm, pe care se monteaza panouri metalice tip sandwich cu miez din poliuretan cu o grosime de 10 cm.

Finisajele pentru pereti sunt betonul aparent si tabla otel galvanizata la cald si vopsita in camp electrostatic in culorile agreate de catre beneficiar.

Tamplaria interioara va fi din PVC si geam termoizolant cu sticla clara/opaca dupa caz.

In spatiile rezervate suinelor se va monta tavan suspendat din tabla cutata.

Finisajul peretilor exteriori este tabla de otel galvanizata la cald si vopsita in camp electrostatic in culorile alese de beneficiar. Tamplaria exterioara cuprinde ferestre din PVC cu geam termoizolant si sticla clara, precum si usi din PVC.

- Fosă septică personal - situată la o distanță de 20-25 m față de bucătăria furajeră are o adâncime de 2,35 m, o suprafață construită de 7,44 mp (dimensiuni in plan de 2,40m/3,10) și un volum de 12,42 m³ (2,00 x 2,70 x 2,30). Fosa septică are pereții și placa din beton armat, turnat cu o grosime de 20cm și este împărțităm în două compartimente prin intermediul unui perete de 10 cm din beton. Placa ( fundul fosei septice), se va turna pe un strat de 5 cm de beton de egalizare, iar hidroizolarea plăcii se face cu folie de polietilenă. Pereții se vor hidroizola cu folie bituminoasa termosudabilă protejată de o membrană HDPE.

Fosa septică este acoperită cu un capac din beton armat prefabricat (h=10cm) prevăzut cu doua țevi de metal sau PVC pentru ventilație  și două guri pentru vidanjare, cu dimensiunea de 60 x 60cm, câte una pentru fiecare compartiment al fosei. Gurile pentru vidanjare sunt acoperite de capace prefabricate din beton armat, cu grosimea de 10cm.

- Cameră puț - situată în apropierea clădirii bucătăriei furajere, are o adâncime de 2,35m, o suprafață construită de 7,44 mp (dimensiuni in plan de  2,40/ 3,10) și o suprafață utilă de 5,4 mp (2,00 x 2,70m). Camera va avea pereții și placă din beton armat, turnat cu o grosime de 20cm. Placa ce constituie fundul camerei se va turna pe un strat de 5cm de beton de egalizare. Hidroizolarea plăcii se va face cu folie termosudabila și folie PE, iar cea a pereților, cu folie termosudabila și membrană HDPE. Camera puțului va fi acoperită cu un capac prefabricat din beton armat, cu o grosime de 10cm, prevăzut cu o gură de vizitare, care va  asigura  accesul pentru mentenanță în camera puțului și va fi acoperită cu un chepeng metalic. Accesul în camera puțului se va face utilizând o scară metalică.

- Camera necropsie - cu o suprafață construită de 12,22  mp, pentru depozitarea și realizarea necropsiei animalelor moarte. Construcția va fi o construcție  usoară cu o suprafață construită  de 12,22 mp (dimensiuni 2,60/ 4,70m) , respectiv suprafața utilă de 10,80 mp, construită din panouri autoportante tip sandwich 10 cm. Camera de necropsie se va construi pe o placă de beton armat de 15 cm turnată pe grinzi de fundare. Camera de necropsie este acoperită într-o singură apă cu panouri metalice tip sandwich. Învelitoarea are o pantă de 15%. Apele sunt preluate cu ajutorul burlanelor și jgheaburilor din tabla zincată.

Finisajele pentru pereți vor fi din tablă, respectiv finisajul panourilor sandwich. Pardoseala din beton se va rolui. Tâmplăriile ușilor vor fi din PVC.

- Bazin vidanjabil semiîngropat construcție din beton armat, cu dimensiunile în plan de 15,60 x 60,15m și o suprafașa construită de 938,34 mp. Bazinul are 8 compartimente din care un compartiment tampon unde se colecteaza dejecțiile pentru distribuire către compartimentele de stocare, 6 compartimente pentru stocarea dejecțiilor și un compartiment pentru pompe. Bazinul, cu o adâncime de 3.30m este semiîngropat, cota superioară a acestuia aflându-se la 1,00 m față  de cota terenului amenajat. Pereții bazinului au o grosime de 25cm și se vor hidroizola cu folie bituminoasa termosudabilă protejată de o membrana HDPE. Placa ce constituie fundul bazinului, cu o grosime de 25 cm, se va turna pe un strat de 8 cm de beton de egalizare și se va hidroizola împotriva înfiltrațiilor din pământ cu folie bituminoasă termosudabilă protejată de un strat de mortar de ciment M 100 cu o grosime de 2-3 cm. Sub placa de beton de egalizare se prevede o folie de polietilenă pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment.

Capacitatea de depozitare a bazinului este de 2581,84 mc dejectii. Vidanjarea bazinului se face cu o frecventa de cca. 6 luni, fapt permis de capacitatea mare a acestuia. Dejecțiile sunt transportate și împrăștiate pe terenurile agricole din cadrul localității cu ajutorul vidanjei  în baza studiului pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Buzău

- DRUM PIETRUIT - este realizat pe un strat suport din pământ stabilizat cu var și un strat destinat circulației realizat din balast nespălat de râu. Drumul pietruit are o lungime de 1396,23 mp.

Tehnologia reprezintă ansamblul de metode și tehnici utilizate în ferma de scroafe în scopul organizării și desfășurării procesului de producție a animalelor pentru obținerea unor purcei optimi din punct de vedere genetic, în vederea îngrășării lor ulterioare cu randament ridicat.

Tehnologiile utilizate în ferma de scroafe sunt:

- tehnologia de hrănire;

- tehnologia de adăpare;

- tehnologia de colectare și evacuare a dejecțiilor;

- tehnologia de asigurare a microclimatului;

- tehnologia de reproducție;

- tehnologia de însămânțări artificiale;

## Fermele pentru reproducția porcinelor au un ciclu de producție care începe cu achiziționarea materialului genetic și, continuă cu livrarea lor către creșele de creștere și se încheie cu livrarea purceilor  către fermele de îngrășare. Din punct de vedere al complexității tehnicii de reproducție, acest tip de fermă are mai multe categorii de animale, de adaposturi și boxe, de sisteme de hrănire, adăpare, colectare și evacuare a dejecțiilor.

Hala de reproducție a suinelor  va fi dotată cu :

- instalaţii de climatizare (încălzire/răcire) ;

- instalaţii de iluminat artificial;

- instalaţii de ventilare ;

- instalaţii de hrănire ;

- instalaţii de adăpare.

Instalaţia de furajare – prepararea furajelor se face în bucătăria furajeră în etape în funcție de tipul scrofițelor și se va distribui la fiecare animal cu ajutorul unor dozatoare iar cantiataea de furaj se va regla manual.

Instalaţia de adăpare În hala apa este distribuită în fiecare boxă prin conducte din OLZn cu D=1/2 toli. Pe conducta principală de alimentare cu apă, în interiorul halei, este amplasat un dozator de medicamente pentru aplicarea tratamentelor sanitar-veterinare curative sau preventive.

Apa potabila poate fi distribuita animalelor astfel:

- prin pipe amplasate în troc/cupe (la scroafele din maternitate);

- prin pipe amplasate într-o cupă (la purceii sugari);

- printr-o pipă de sugere(suzeta) (la scroafele gestante)

Apăsând pipa cu botul, porcul declanseaza curgerea apei în troc sau în cupa. Capacitatea minimă necesară variază între 1,0 – 4,0 litri/min.

Cel de-al treilea tip de pipă aprovizionează animalul cu apa în momentul în care este suptă, pentru aceasta deschizându-se o valvă. Apa nu curge într-o cupă sau în troc. Capacitatea unei asemenea pipe este între 0,5 – 1,5 litri/min.

În cadrul fermei sistemul de adăpare urmează a consta din:

- Boxa genetică

- Adăpătoare (cupă, inox, țeavă cu suzetă și kit de conectare) - 6 buc – scrofițe;

- Adăpătoare (cupă inox, țeava cu suzetă și kit de conectare) - 4 buc – vieri;

- Boxa însămânțare

- Suzetă de inox pentru scroafă – 128 buc;

- Boxa gestație

- Adăpătoare cu cupă completă și suzetă, țeavă 1,21m (3 per boxa) – 48 buc;

- Boxa fătare

- Țeavă și suzetă adăpare scroafă și suzetă adăpare purcei – 112 buc:

- Boxă creșă

-Adăpătoare cu cupă complete și țeavă  1,21 m (4 per boxă) - 96 buc;

Iluminatul - iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operațiunilor de întreținere a echipamentelor din hala chiar și în timpul nopții;

Sistemul de ventilaţie – ventilația în cadrul adăposturilor din ferma urmează a se realiza în mod natural în proporție de 80 % pentru compartimentele scroafelor recent însămânțate și scroafelor gestante (hala așteptare + însămânțare + scofițe). Această ventilație se datorează tehnologiei de construcție a grajdului; acesta este dotat cu ventilatoare de absorbție și celule de răcire la intrarea aerului; acestea cu ajutorul sistemului de monitorizare al temperaturii și al noxelor aerului asigură o temperatură  în hala care nu trebuie să scadă sub minimul confortului termic.

Totodată ventilația se va asigura și prin intermediul unor tubulaturi care cu ajutorul unor ventilatoare montate în interior vor extrage noxele din canalele de colectare a dejecțiilor. Aceste ventilatoare vor fi controlate de  computere de climă, care vor comanda rotația optimă în funcție de temperatura interioară.

Sistemul de încălzire - Încălzirea halei urmează a se realiza prin două modalități: natural și artificial.

Încălzirea naturală a grajdului se realizează în condițiile populării halei cu animale, care degajă o temperatură  suficiență pentru menținerea unui climat propice în hală (în condițiile unei temperaturi exterioare încadrată  între 5 și 20oC).

În compartimentul de maternitate se va face o încălzire artificială prin folosirea următoarelor echipamente: serpentine metalice tip calorifer care vor străbate încăperile din maternitate. Apa caldă necesară încălzirii acestor calorifere va proveni de la centrala termică din incinta filtrului sanitar;

Încălzirea spațiilor din cadrul Tronsoanelor T 2, respectiv T 3  se va face prin tuburi delta radiante din aluminiu pozate pe tavanele false.

In zona de fatare (T 2) se vor folosi suplimentar și lampi de 150W pentru chemarea în cuib a purcelușilor.

Accesul la ferma de reproducție se va realiza pe un drum de exploatare existent.

Aleile și platformele pietruite interioare vor fi realizate din pietriș tip refuz de ciur sau piatră spartă.

Alimentarea cu apă  în scop menajer și potabil se realizează din forajul propriu care se va realize in incinta societatii

Evacuarea apelor uzate  menajere: Apele menajere uzate, care rezulta din ferma sunt preluate prin conducte PVC si sifoane de pardoseala si deversate in fosa personal vidanjabila.

Apele pluviale vor fi colectate  la nivelul învelitorii  cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor şi dirijate către incintă proprie.

Evacuarea apelor uzate tehnologice: bazin vidanjabil semiingropat(lagună) cu  8 compartimente din care un compartiment tampon unde se colecteaza dejecțiile pentru distribuire către compartimentele de stocare, 6 compartimente pentru stocarea dejecțiilor și un compartiment pentru pompe.

Energia electrică: prin bransamet la reţeaua locală  existentă;

b) cumularea cu alte proiecte: terenul pe care se va implementa proiectul este pe amplasamentul unui teren ,  cu categoria de folosinţă arabil situat în satul Gara Cilibia, comuna Cilibia, jud Buzau. Terenul care face obiectul acestui proiect   are ca vecinătăti terenuri agricole – folosință  arabil

care aparțin diverșilor proprietari , titularul planului are obligația respectării  vecinatăților.

c) utilizarea resurselor naturale: apa utilizată pentru consumul menajer şi în scop tehnologic pentru igienizarea ( spălarea)  halei va fi asigurată din forajele proprii propuse ce vor fi dotate cu statie

hidrofor si rezervor de apa (capacitate 5mc)  dispuse in camera put; energia electrică utilizată pentru consumul din halele de îngrăşare porcine va fi asigurată printr-un branşament la reţeaua de distribuţie a energiei electrice printr-un punct de transformare propus;

d) producţia de deşeuri: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect  şi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi sau vor fi transportate de operatori autorizaţi în locurile precizate prin autorizaţia de construire;

deşeurile cele menajere rezultate din activitate vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect şi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi, deşeurile tehnologice ( ladă frigorifică pentru depozitarea temporară a cadavrelor de porci, dejectiile se scurg prin gratare, în bazinele de colectare situate sub hala și evacuate prin extragerea frecventa  cu ajutorul pompelor cu tocator în  bazin impermeabilizat pentru stocarea în vederea valorificării a dejecţiilor de porci, etc.) şi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de discomfort:

Sursele principale de poluare a apei în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: tehnologiile de execuţie propriu zise, utilajele terasiere şi de transport, activitatea umană din organizarea de şantier

Surse de poluare a apei şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare sunt datorate utilajelor de transport prin scurgeri de carburanţi sau uleiuri minerale sau în caz de incident din conductele de transport dejecţii animaliere. Se vor realiza    foraje de observaţie pt monitorizarea calităţii apei freatice amplasate in incinta fermei,   amonte si   in aval de hale si de bazin vidanjabil( lagună) de depozitare fracţie lichidă dejecţii, in sensul cursului apei freatice;

Sursele principale de poluare a aerului în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: activitatea utilajelor de construcţie, transportul materialelor, prefabricatelor, personalului şi activitatea din organizarea de şantier

Datorită perioadei limitate de executare a lucrărilor de construcţie se apreciază că poluarea aerului în cadrul activităţilor de constructie este redusă şi locală

Surse de poluare a aerului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare: emisiilor de la centrala termică pe peleţi de mare capacitate alimentata cu peleti (granule obtinute din resturi vegetale si/sau lemnoase), pentru încălzirea spaţiilor şi grupul electrogen necesar in cazul intreruperilor alimentarii cu energie electrica a obiectivului din reteaua publica de alimentare.

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de execuţie

Nu exista surse majore de zgomot si vibratii in perioada de executie a investitiei.

Principalele surse de zgomot şi vibratii în timpul lucărilor de constructii sunt reprezentate de utilajele folosite la excavari şi vehiculele care trasporta materialele de constructii.

Surse de zgomot şi vibraţii în perioada de exploatare

Principalele surse de zgomot şi vibratii în cadrul amplasamentului sunt reprezentate de: vehiculele care vor trasporta materiile prime şi produsele finite.

Sursele principale de poluare a solului şi subsolului în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: tehnologiile de execuţie propriu zise, utilajele terasiere şi de transport, activitatea umană din organizarea de şantier.

Surse de poluare a solului şi subsolului şi emisii de poluanţi în perioada de exploatare sunt reprezentate de poluări accidentale prin scurgeri de carburanţi sau uleiuri minerale direct pe sol sau scurgeri accidentale de dejecţii din sistemul de transport şi depozitare dejecţii;

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate: Riscul de realizare a proiectului este minim prin respectarea măsurilor din proiect si a celor de protecţia muncii .

2. Localizarea proiectelor

# 2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul pe care se amplasează investiţia situat in  intravilanul

# localitatii Cilibia, judetul Buzau. Terenul apartine beneficiarului proiectului si este detinut conform contractului de vanzare cumparare autentificat cu nr. 2485/ 02.11.2017. Acest teren este liber de constructii, in prezent avand destinatia de teren agricol. Ferma care va fi construita in localitatea Cilibia,  Jud.Buzau, va fi amplasata la   distanță de cea mai apropiata locuinta, cu respectarea oprevederilor  Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, conform Notificării nr. 1059/27.02.2018 emisă de MS- DSP Buzău;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a)   zonele umede : nu este cazul

- zonele costiere : nu este cazul

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul

- parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul

e)   ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: proiectul nu se află amplasat   în zonă locuită, dar poate  avea efect benefic asupra populaţiei din zonă prin creerea de noi locuri de muncă și prin ofertă de servicii;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a)  extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :

- potenţial impact asupra solului, apei de suprafaţă şi a apei freatice, pe durata executării lucrărilor de realizare a proiectului şi de desfăşurare a activităţii datorat:

- nealocării şi neamenajării unui spaţiu special unde  se va face alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate în realizarea proiectului, în situaţia în care se va folosi varianta cu autocistena de la diferiţi distribuitori autorizaţi, având în vedere că prin proiect nu se vor folosi substanţe şi preparate  periculoase pe amplasament.

- neasigurării unui loc special amenajat pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport, în condiţiile în care va fi imposibil de realizat într-o unitate service autorizată;

- neasigurării unui loc special amenajat pentru depozitarea deşeurilor generate din realizarea proiectului şi din activitatea ulterioară realizării proiectului;

- potenţial impact, temporar şi local, asupra zonelor de locuit, prin emisiile de poluanţi în aer, zgomot şi vibraţii, pe durata executării lucrărilor de realizare a proiectului şi de desfăşurare a activităţii datorat:

- nerespectării tehnologiei de construire a halei şi colectare, transport şi depozitare a dejecţiilor animaliere ;

- nerespectării măsurilor de amplasare a surselor de zgomot;

- utilizarea unor utilaje şi mijloace de transport cu grad de uzură avansat şi verificările tehnice obligatorii neefectuate;

b)  natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului    şi impact potenţial semnificativ pe perioada desfăşurării activităţii în cazul nerespectării soluţiei constructive prezentată în proiect;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria comunei Boldu) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, avizului DSP Buzău, întocmirea Listei de control – etapa de încadrare şi consultării membrilor CAT;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul proiectului nu face parte dintr-o arie naturală protejată declarată până în prezent, conform legislaţiei în vigoare;

- proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Pentru proiect a fost emisă Notificarea nr. 1059/28.02.2018 de către MS- Direcţia de Sănătate Publică Buzău prin care se constată conformarea la la normele de igienă şi sănătate publică prevăzute în Ordinul MS nr. 119/2014;

Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor propuse prin proiect, cu respectarea condiţiilor impuse prin actele emise de instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

2. Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul lucrărilor:

- lucrările se vor realiza în etape, conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului utilajelor care transportă materiale de construcţie;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportării;

- deşeurile de materiale de construcţie rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate şi apoi vor fi evacuate la depozite de deşeuri specifice categoriei de deşeuri respective, în locurile precizate de autoritatea publică locală, cu menţiunea că deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi specializate în vederea valorificării;

-    după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va

degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii;

3. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta prevederile SR 10009/2017– Acustica în construcţii. Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

4. Se vor utiliza doar utilaje şi vehicule agrementate d.p.d.v. tehnic şi se vor alimenta cu carburanţi numai în locuri special amenajate, pentru prevenirea poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale.

5. Locul unde va fi realizată organizarea de şantier trebuie să fie astfel stabilit încât să nu aducă prejudicii mediului natural sau uman (prin afectarea vegetaţiei, prin afectarea structurii solului, emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de traficul rutier din şantier, de manevrarea materialelor, prin producerea de zgomot, etc.).

6.  La finalizarea lucrărilor vor fi realizate măsurile şi lucrările pentru refacerea zonelor deteriorate,  şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor afectate sau ocupate temporar.

7. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului se va adapta astfel încât să nu creeze disconfort vecinătăţilor.

8. Se vor respecta condiţiile de funcţionare impuse  în avizele emise de celelate instituţiile de avizare nominalizate în certificatul de urbanism.

9. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

10.  Prezentul act este valabil în condițiile obținerii și respectării prevederilor celorlate acte nomionalizate în certificatul de urbanism.

11. Deşeurile menajere se vor colecta în pubele şi vor fi eliminate prin operatori de salubrizare autorizaţi, pe bază de contract. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare, operatorul are obligaţia:

- să ia toate măsurile ca deșeurile generate să fie transportate numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare, după caz;

- să asigure colectarea separată și valorificarea cel puţin a următoarelor fracții de deşeuri asimilabile celor menajere: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

- să supună unei operaţiuni de eliminare deşeurile care nu au fost/nu pot fi valorificate;

- să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;

- să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate și care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;

- să nu abandoneze şi/sau elimine deşeurile în afara spaţiilor autorizate în acest scop.

12.  Titularul are obligația de a solicita si obține punct de vedere/aviz dela ANAR ABA Buzau Ialomița și de a prezenta o copia a acestuia  la APM Buzau.

13. Pe toata durata execuţiei se vor respecta prevederile:

- Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G.  nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu              modificările şi completările ulterioare;

- SR 10009/2017– Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant;

- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social–culturale – limite admisibile şi parametri de izolare acustică;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.  249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

-  Ordinului  nr.  119/27.02.2014  care reglementează normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv,

Ing. Vasile OȘEAN

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                                                        Întocmit,

biolog Mirela MARIN                                                                               ing. Elena BADII