Proiect Decizie etapă de încadrare 
afișat în data de 12.08.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC  ROTARU  ȘI  FIII  SRL,cu sediul în sat Tăbărăști,str.Gara Veche1,nr.467,comuna  Gălbinași,județul Buzău, înregistrată la A.P.M.Buzău  cu nr.   7895/29.05.2019,în baza Legii nr.  292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M.Buzău  decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 06.08.2019, că proiectul  :”  Exploatare nisip și pietriș din perimetrul Stăncești, nr. cadastral 22810 - curs de apă râul Buzău, în vederea decolmatării, recalibrării și reprofilării albiei minore”, propus a fi amplasat în albie minora râu Buzău,teren situat pa raza administrativă a UAT Gălbinași,județul Buzău

- se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018   privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,  Anexa 2, pct.10, lit.f;

b)  proiectul se încadrează în prevederile art. 48 şi art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

c) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea listei de control s-a concluzionat că  este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;

d)în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observaţii legate de proiect;

d) proiectul intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi a completările ulterioare deoarece lucrările se vor desfășura în interiorul siturilor de importanță comunitară ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului și sunt susceptibile a avea un impact semnificativ asupra obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor pentru care siturile au fost declarate;

- justificarea în raport cu criteriile din anexa 3 la Legea nr.  292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului :

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

Proiectul propune exploatarea nisipului  și a pietrișului pe un teren închiriat de către beneficiar de la ABA Buzău-Ialomița, situat în albia minoră a  râului Buzău, pe malul stâng, având destinația de teren neproductiv.

Perimetrul de exploatare a nisipului și a pietrișului  este situat  în aval de localitatea  Stăncești, comuna  Vadu Pașii, județul Buzău, între bornele  CSA 104   și CSA 106, în albia minoră a râului Buzău, pe un teren  situat pe raza administrativă a UAT Gălbinași, la cca. 8,0 km aval de podul rutier de la Vadu Paşii, terenul aflându-se în administrarea AN “Apele Romane”-A.B.A Buzău-Ialomița.

Perimetrul propus pentru exploatare are forma unui poligon cu S = 44.873 mp, lungimea de
1.000 m si latimea variabila pana la maxim 60 m. Nu se va exploata balast mai jos de cota locala a
talvegului (64,50 mdM in partea amonte a perimetrului de exploatare si 63,50 mdM in partea aval a
acestuia) si se va respecta senalul proiectat pentru regularizarea râului Buzău.

In zona propusa pentru exploatare se vor respecta pilierii de siguranţa de minim 10,0 m fata de
cele doua maluri ale râului Buzău.

In pilierii de protecţie a malurilor, nu se vor desfasura activitati pentru exploatarea agregatelor
minerale. Pilierii se vor supraveghea permanent si, in cazul degradării, aceştia se vor reface prin
depunerea de balast brut sau refuz de ciur, care se va nivela si compacta.

Prin activitatea de extragere a agregatelor minerale se realizează decolmatarea si reprofilarea albiei minore a râului Buzău in vederea regularizării curgerii apei la debite medii si mari.

Exploatarea agregatelor minerale din aceasta zona va conduce la atragerea râului Buzău spre zona centrala a albiei, prin crearea unui senal cu latimea de max. 60 m, stopandu-se astfel eroziunile de mal.

Agregatele minerale extrase vor fi transportate direct la locul de punere in opera sau la statia de spalare - sortare a S.C. ROTARU SI FIII S.R.L., situata in apropierea perimetrului de exploatare.

Coordonatele perimetrului de exploatare propus  sunt:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 403 719 | 652 279 |
| 2 | 403 719 | 652 345 |
| 3 | 403 667 | 652 449 |
| 4 | 403 469 | 652 558 |
| 5 | 403 239 | 652 135 |
| 6 | 403 250 | 652 991 |
| 7 | 403 410 | 652 560 |
| 8 | 403 425 | 652 515 |
| 9 | 403 517 | 652 463 |
| 10 | 403 548 | 652 471 |
| 11 | 403 565 | 652 454 |
| 12 | 403 596 | 652 440 |
| 13 | 403 651 | 652 394 |
| 14 | 403 670 | 652 359 |
| 15 | 403 691 | 652 301 |

-Suprafața perimetrului de exploatare este de 0,045 km2, rezervele geologice  fiind de 202 914 mc.

-  Accesul la perimetrul de exploatare Stăncești  se face din   DN 2 B Buzău –Brăila, la cca 8 km de Buzău printr-un drum pietruit în lungime de  2.5 km.Pentru accesul în perimetrul de exploatare  situat pe malul stâng al râului Buzău,va fi utilizat un drum provizoriu,amenajat din tuburi PREMO cu Dn=1400mm(18 bucăți de tuburi cu lungimea de 6,00m,așezate paralel cu sensul de curgere a râului Buzău).Prin cele 18 tuburi ale podețului,vor fi preluate debite de apă de până la 41mc/s,respectiv debite mai mari de 1,3 ori decât debitul mediu multianual.Debitele de apă mai mari de 41mc/s,vor deversa podețul.

-Lucrările de reprofilare si decolmatare a albiei râului Buzău se vor realiza mecanizat cu
următoarele utilaje:

- un excavator tip Caterpillar cu cupa inversa cu capacitatea cupei de 0,8 mc;

- buldozer tip S 1500 pentru întreţinerea drumului de acces, decoperta, nivelări, execuţie pat înaintare;

- încărcător tip Wolla cu cupa de 3,2 mc pentru incarcat;

- 3 autobasculante de 28 t.

- Metodologia de lucru este cea a fâşiilor longitudinale paralele cu direcţia de curgere a râului Buzău cu lungime de pana la 150 m, latimea de 5 m si adancimea in funcţie de cota locala a talvegului văii. Direcţia de exploatare va fi din aval spre amonte si dinspre axul senalului spre maluri, in final, realizandu-se un nou traseu al văii cu caracteristici hidraulice corelate cu panta si debitele raului in aval si in amonte de perimetru. Adancimea de exploatare va fi limitata de cota locala a talvegului(64,50 mdM in partea amonte a perimetrului de exploatare si 63,50 mdM in partea aval a acestuia).Materialul extras se poate depozita lateral doar temporar - maxim 8 ore, apoi se incarca in autobasculante pentru a fi transportat la statia de sortare-spalare.

- In albia minora a râului Buzău si pe suprafaţa pilierilor de siguranţa, nu se vor face depozite de balast sau gropi. In albia majora a râului, se poate realiza un depozit cu volumul de 100 mc, cu condiţia ca acest depozit sa nu împiedice curgerea apelor medii si mari.

-Albia regularizată a râului  se va racorda la capete cu albia  existentă.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate  :in zona functioneaza SC Davud Balastiera SRL,avand acelasi profil de activitate.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Resursele naturale folosite în construcție și funcționare

Pentru intervalul  2019 -  2021, volumul mediu de nisip și pietriș ce urmează a fi excavat  se estimează a fi de 202 900 mc, de pe o suprafață de 44 873 mp. In ceea ce privește compoziția mineralogică  ea reflectă rocile de proveniență, având o alcătuire din gresii cuarțoase-38% și cuartitice-30%, calcare-10%, marnocalcare-14%, micro-conglomerate (8%) iar fracțiunea nisipoasă pe lânga granulele de cuarț prezintă și minerale grele. In general aceasta compoziție reflectă proveniența din roci rezistente la procesele fizico-chimice.

Zăcământul Stăncești nr. Cadastral 22 810 nu este afectat de accidente tectonice rupturale. Principalul proces geologic dinamic este cel de eroziune a malurilor generat de energia apei râului Buzău. Acest proces și depunerile de material sedimentar, conduc la modificarea permanentă a topografiei albiei minore, mai ales în perioada viiturilor.

Datorită pantei de curgere relativ reduse a râului Buzău, s-au format plaje întinse cu stratificatie încrucișată.

În etapa realizării excavaţiilor şi ulterior în perioada exploatării agregatelor minerale nu vor fi utilizate pe amplasament substanţe periculoase sau potenţial periculoase.

Resursele energetice necesare desfăşurării extracţiei agregatelor sunt reprezentate de combustibili pentru alimentarea utilajelor. Acestea vor fi alimentate la staţiile de distribuţie a carburanţilor din zona.

Aprovizionarea cu combustibil se va face direct la stațiile PECO de distribuție, iar pentru autovehiculele care nu se pot deplasa, cu canistre metalice.

Alimentarea cu carburanți și lubrifianți a mijloacelor de transport și a utilajelor se va face numai în incinta statiei de sortare –spalare a societatii situata in vecinatatea perimetrului de exploatare, într-un spațiu amenajat corespunzător, luându-se toate măsurile de prevenire a poluărilor accidentale cu produse petroliere.

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate:

### Deşeuri din activitatea de producţie

Ca urmare a folosirii utilajelor terasiere şi a autocamioanelor pentru excavarea şi respectiv transportul agregatelor minerale pot rezulta următoarele tipuri de deşeuri:

- uleiuri uzate –80 kg/an

- anvelope uzate –6 buc/an

- baterii uzate –2 buc/an

Anvelopele uzate şi bateriile uzate vor fi stocate la statia de sortare spalare a societatii situata in vecinatate şi predate la achiziţionarea celor noi.

Uleiurile uzate nu vor fi stocate la nivelul amplasamentului deoarece schimburile de uleiuri din angrenajele utilajelor vor fi efectuate la unităţi specializate şi autorizate care vor asigura eliminarea acestor deşeuri conform legislaţiei în vigoare.

### Deşeuri menajere

Se produc doar de către personalul care asigură exploatarea agregatelor. La limita perimetrului de exploatare vor fi amplasate europubele, etanşe, fără scurgere în mediu.  Personalul care deserveşte punctul de lucru va fi instruit pentru a colecta aceste deşeuri.

Din procesul tehnologic care se va desfăşura pe amplasament nu rezultă ambalaje. Astfel de deşeuri sunt produse numai de personalul care deserveşte utilajele şi vor fi în principal reprezentate de PET-uri.

PET-uri – 2,5 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 20 kg.

Pentru gestionarea corectă va fi amplasat în incinta perimetrului un container pentru colectarea selectivă  a acestora.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- Emisii de poluanţi specifici gazelor de eşapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operaţiile de excavare şi de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere internă cu care sunt echipate utilajele şi vehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conţinut de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi organici (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP, substanţe cu potenţial cancerigen).

Sursele asociate lucrărilor sunt deschise, libere. Din activităţile pentru excavarea agregatelor minerale se produc emisii de poluanţi constând în pulberi şi gaze de eşapament rezultate de la vehiculele utilizate pentru excavarea şi transportul materialelor.

Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar şi de nivel redus.

- Din momentul începerii extracţiei de agregate pe amplasament se vor produce zgomote determinate de funcţionarea motoarelor şi încărcarea basculantelor cu agregate.

Conform SR 10009/2017 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:

- 65 db(A) la limita incintei.

- 50 db(A) la limita receptorilor protejaţi.

Exploatarea agregatelor nu va genera vibraţii care să determine un disconfort la nivelul zonei de locuit. Vibraţiile rezultate sunt cele produse de funcţionarea motoarelor.

Formele potenţiale de impact generate de zgomot şi vibraţii aferente proiectului sunt tipice pentru o exploatarea balastului şi cuprind în general:

  - operarea vehiculelor pentru transportul nisipului şi pietrişului;

  - operarea utilajelor mobile şi staţionare între limitele  perimetrului excavatoare, buldozere, încărcătoare;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie deoarece exploatarea este amplasată distanta mare faţă de orice zonă locuită astfel încât funcţionarea utilajelor nu va constitui un factor de stres pentru populaţia umană. De asemenea deschiderea largă a reliefului din zonă permite disiparea rapidă a zgomotului fără a se realiza propagarea direcţionată la distanţe mari.

f)  riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscuri tehnologice: nerespectarea tehnologiei de exploatare si a distanţei faţă de pilierii de siguranţă;

- riscuri natural:nu este cazul;

- risc potenţial de poluare a solului  prin pierderi accidentale de carburanţi sau lubrifianţi de la utilajele şi mijloacele de transport utilizate în perioada de exploatare a agregatelor minerale;

g)riscurile pentru sănătatea umana (de exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice)

- proiectul prin măsurile prevăzute nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană;

In vederea asigurarii evitarii producerii de disconfort populatiei pe perioada realizarii investitiei se vor lua urmatoarele masuri:

- toate vehiculele care transporta agregate minerale   vor trebui curatate inainte de folosirea drumurilor publice - toate vehiculele care au cauciucurile sau caroseriile murdare cu namol vor trebui spalate inainte de folosirea drumurilor publice;

- programul de lucru va fi diurn;

- dupa finalizarea lucrarilor se vor efectua lucrari de refacere a perimetrului de exploatare, in scopul aducerii amplasamentului la o cota cat mai aproape de cea initiala

2. Amplasarea  proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:

- utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor

-Conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.48/16.05.2019,emis de Primaria Comunei Galbinasi,folosinta actuala este:domeniu public-raul Buzau, extravilan comuna Galbinasi.

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea) din zonă şi din subteranul acesteia;

In prezent, in perimetru, depunerile de balast din meandrele de pe malurile convexe ,obturează secţiunea de scurgere a apei si dirijează curentul spre malul opus. In zona perimetrului Stancesti, exista eroziuni de mal de mica/medie inaltime, activate de viiturile din sezoanele ploioase, curgerea apei realizandu-se in apropierea malului drept. In cadrul albiei majore, valea a creat meandre cu raza de curbura mare si zone de divagare si colmatare pe suprafeţe întinse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

1)  zone umede, zone riverane, guri ale râurilor :    din punct de vedere al gospodaririi apelor, extracția se încadreaza în Schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic al râului Buzău.

2) zonele costiere  si mediu marin: nu este cazul;

3)zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4)arii naturale protejate de interes national,comunitar,international:  proiectul se va realiza în interiorul  siturilor de interes comunitar ROSI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG 663/2016;

5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică-  proiectul se va realiza în interiorul  siturilor de interes comunitar ROSI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG 663/2016

6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7)  zonele cu o densitate mare a populației: proiectul nu se află amplasat  în zonă locuită.

8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:  nu este cazul;

3.  Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: nu este cazul.

b) natura impactului: impact semnificativ asupa  sitului de interes comunitar ROSCI0103 Lunca Buzăului şi  aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0160 Lunca Buzăului;

c) natura transfrontalieră a impactului:  lucrările propuse prin proiect nu se încadrează în activităţile care pot cauza un impact transfrontalier negativ semnificativ asupra mediului şi care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

d)  intensitatea şi complexitatea impactului: impact redus, reversibil, prin realizarea măsurilor prezentate în proiect;

e) probabilitatea impactului: impact posibil semnificativ pe parcursul realizării investiţiei,  deoarece lucrarile prevăzute de proiect pot afecta semnificativ factorii de mediu biodivesitate ;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului şi măsurilor prevăzute de acesta;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: proiectul propune masuri de reducere a impactului potenţial:

Impactul indirect asociat lucrarilor propuse se datoreaza functionarii unor utilaje in zona proiectului si a transportului de material, prin zgomotul si praful eliberat in atmosfera. Deoarece utilajele sunt conform cerintelor legale,  poluatii emisi in aer, inclusiv zgomotul se vor incadra in valorile legale. Pe timp uscat, drumurile de acces catre perimetrul de exploatare,  vor fi stropite cu apa ori de cate ori este nevoie.

Impactul pe termen scurt, se va manifesta in zona perimetrului de exploatare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul se va implementa în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse în reţeaua europeană Natura 2000, respectiv în situl de interes comunitar ROSCI0103 Lunca Buzăului şi  aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0160 Lunca Buzăului;

b) proiectul nu are legătură directă şi nu este necesar pentru managementul ariilor naturale protejate de interes comunitar;

c) amplasamentul proiectului se suprapune cu habitatul speciei Spermophylus citellus și cu habitatul 92 DO Galerii ripariene și tufărișuri, conform hărților de distribuție a habitatelor și speciilor din Planul de Management al ROSCI0103 Lunca Buzăului aprobat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 1075/2016.

d) A.N.A.N.P. în calitate de administrator al ariilor naturale protejate a emis Punctul de vedere înregistrat la APM Buzău la nr. 10713/22.07.2019, conform căruia proiectul este succeptibil de a avea un impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor pentru care au fost declarate siturile de importanță comunitară;

e) conform concluziilor Listei de control pentru etapa de încadrare, elaborată de APM Buzău  lucrările prevăzute în proiect pot avea un impact semnificativ asupa speciei Popândău și a fitocenozelor din componența habitatului 92 DO.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:AN APELE ROMÂNE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA,  a emis Avizul de gospodarire a apelor  nr.96/04.07.2019.Nu este necesar sa se elaboreze SEICA(punct de vedere emis in data de 09.07.2019).

În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării , titularul proiectului își stabilește echipa de experți în conformitate cu prevederile art. 12 din prezenta lege și prezintă la autoritatea competentă pentru protecția mediului:

-propunerea privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată , în funcție de natura, dimensiunea și localizarea proiectului;

-dovada achitării tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării-1000 lei.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p.Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                           Șef serviciu CFM,

ing.Badii Elena                                                      ing. Postolache  Sanda Cătălina

Întocmit,

consilier superior  Burada Dorina

biolog   Diaconescu  Ioana