Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de 15.11.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. COMUNA POȘTA CÎLNĂU prin viceprimar Arsene Fanel Viorel, cu sediul în comuna Poșta Cîlnau, sat Poșta Cîlnau, judetul Buzau, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 8971 din 19.06.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 12.11.2019, că proiectul ,,Extindere sistem de alimentare cu apa și înființare sistem de canalizare în comuna Posta Cîlnău, județul Buzău” propus a fi amplasat în comuna Poșta Cîlnău, satele Aliceni, Suditi, Zilisteanca, Coconari, Poșta Cîlnău, Călugăreni, Potîrnichești, Satu Nou, judetul Buzau.

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare, cat si obligativitatea obtinerii tuturor avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism prezent la documentatie.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 2, lit. d (alin. 3 - foraje de alimentare cu apa) și la pct. 11, lit. c (stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul presupune pe un teren in suprafata totală de 98.790 mp, teren intravilan si extravilan având categoria de folosinţă domeniu public, reabilitarea surselor de apă existente, realizarea de noi surse, realizarea de noi înmagazinări care să corespundă cerințelor de stocare precum și a rezervei intangibile de incendiu, rezolvarea problemei de tratare în vederea potabilizării apei (conform normelor sanitare în vigoare), înlocuirea (acolo unde este cazul) a conductelor de distribuție existente și gruparea celor șase sisteme de alimentare cu apă existente în trei:

Sistemul 1 de apă potabilă Aliceni și Sudiți

Sursa: 3 foraje de adâncime (152m, 150m și 170m) existente care se vor reabilita (cabinele și instalațiile hidraulice) și 3 foraje noi (175m, 175m și 220m).

Aducțiune: 1340m conductă PEHD cu De 90mm și o subtraversare pârâu Câlnău (L = 50m) de la FE1 la rezervorul de înmagazinare.

Înmagazinare: rezervor metalic nou (tole/panouri din oțel galvanizat și 3 straturi de membrană) suprateran (V = 400mc) amplasat pe platformă betonată, stație de pompare nouă cu instalațiile hidraulice aferente (pentru debitul orar maxim de 13,20l/sec).

Tratare: stație de tratare complexă, nouă, compactă, modulară, complet automatizată, Q = 10,8 l/sec. Această stație de tratare a apei este dedicată potabilizării apei conform buletinelor de analiză apă prelevate in situ și funcționează în trei trepte (filtrare cu filtru Turbidex, filtrare cu filtru BIURM (pentru reducerea fierului și a compușilor de mangan) și dezinfecție cu hipoclorit – pompă dozatoare cu diafragmă, complet automatizată.

Distribuție: 21890m conductă PEHD Pn6, Dn 75÷140mm, dintre care 15456m montată prin foraj orizontal dirijat și o subtraversare a DJ 220 (L = 10m) prin foraj orizontal.

Conducta de distribuție a apei potabile către consumatori se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate.

Branșamente: 817 buc. cu montarea de cămin de apometru la limita proprietății.

Gospodăria de apă care cuprinde forajele existente FE2 și FE3, stația de tratare a apei, rezervorul de înmagazinare 400mc, stația de pompare și containerul administrativ va fi amenajată pe terenul cu suprafața de 3753mp, categoria de folosință arabil, aflat în domeniul public al comunei. Terenul este amplasat în extravilan, în T26, P440, terenul având nr. cad/CF 22444.

GA va fi împrejmuită pe tot conturul (L= 276m), dotată cu porți de acces pietonal (1,00m) și auto (4,00m) și sistematizată cu apei carosabile și platforme balastate (140mp).

Sistemul 2 de apă potabilă – Zilișteanca și Coconari

Sursa: 2 foraje de adâncime (152m și 170m) existente, propuse spre reabilitare (cabine și instalații hidraulice) și 2 foraje noi (150m, 175m) complet echipate.

Aducțiune: 1360m conductă PEHD De 90mm și două subtraversări ale Pârâului Câlnău (130m), una de la forajele existente FE1 și FE2 (50m) și una de la forajul propus FP2 (80m).

Înmagazinare: rezervor nou propus (V= 300mc), metalic, realizat din tole/panouri din oțel galvanizat și 3 straturi de membrană, montat suprateran pe platformă din beton armat, dotat cu scară interioară și exterioară, indicator de nivel, acoperiș cu trapă de vizitare și gură de ventilație.

Tratare: stație de tratare complexă, nouă, compactă, modulară, complet automatizată, Q = 9,00 l/sec. Această stație de tratare a apei este dedicată potabilizării apei conform buletinelor de analiză apă prelevate in situ și funcționează în trei trepte (filtrare cu filtru Turbidex, filtrare cu filtru BIURM (pentru reducerea fierului și a compușilor de mangan) și dezinfecție cu hipoclorit – pompă dozatoare cu diafragmă, complet automatizată.

Distribuție: 9640m conductă PEHD Dn 75÷140mm, din care 6750m montată prin foraj orizontal dirijat, o subtraversare a pârâului Câlnău cu L = 80m, trei subtraversări ale DJ 220 (foraj orizontal dirijat) și o subtraversare a DN 2, L = 22m (foraj orizontal dirijat)

Conducta de distribuție a apei potabile către consumatori se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220, ale DN2 (E85) și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate.

Branșamente: 513 buc. cu montarea de cămin de apometru la limita proprietății.

Gospodăria de apă care cuprinde stația de tratare a apei, rezervorul de înmagazinare 300mc, stația de pompare și containerul administrativ va fi amenajată pe terenul cu suprafața totală de 4083mp, din care aferenți GA 1641mp, categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul public al comunei.

GA va fi împrejmuită pe tot conturul (L= 295m), dotată cu porți de acces pietonal (1,00m) și auto (4,00m) și sistematizată cu alei carosabile și platforme balastate (104mp).

Sistemul 3 apă potabilă –Poșta Câlnău, Călugăreni, Potârnichești și Satu Nou

Sursa: 4 foraje de adâncime (170m, 170m, 150m, 150m) existente care se vor reabilita (cabine + instalații hidraulice) și 3 foraje noi (150m, 150m, 150m) complet echipate.

Aducțiune: 3715m conductă PEHD, Pn6, cu Dn 90mm și o subtraversare (50m) a pârâului Câlnău.

Înmagazinare: 1 rezervor nou propus cu V = 600mc metalic, realizat din tole/panouri din oțel galvanizat și 3 straturi de membrană, montat suprateran pe platformă din beton armat, dotat cu scară interioară și exterioară, indicator de nivel, acoperiș cu trapă de vizitare și gură de ventilație și stație de pompare nouă cu instalațiile hidraulice aferente (pentru debitul orar maxim de 17 l/sec).

Tratare: stație de tratare complexă, nouă, compactă, modulară, integral automatizată, Q = 17,35 l/sec. Această stație de tratare a apei este dedicată potabilizării apei conform buletinelor de analiză apă prelevate în situ și funcționează în trei trepte (separare primară, coagulare și floculare, decantare) și este dotată și cu sistem de dozare pentru corecție pH, sistem de dozare pre-clorinare și sistem de dezinfecție cu ORP.

Distribuție: 35745m conductă PEHD Dn 75÷160 mm din care 25020m montată prin foraj orizontal dirijat, trei subtraversări ale pârâului Câlnău (150m), cinci subtraversări ale DJ 220 (70m) prin foraj orizontal și o subtraversare a DN 2 (26m) prin foraj orizontal dirijat.

Conducta de distribuție a apei potabile către consumatori se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220, ale DN2 (E85) și ale drumurilor de interes local din cele patru sate, la limita de proprietate.

Branșamente: 1255 buc. cu montarea de cămin de apometru la limita proprietății.

Gospodăria de apă care cuprinde forajul existent FE1, stația de tratare a apei, rezervorul de înmagazinare 600mc, stația de pompare și containerul administrativ va fi amenajată pe terenul cu suprafața de 1332mp, categoria de folosință arabil, aflat în domeniul public al comunei, în T9, P500 – 503, nr. cad. 20129.

GA va fi împrejmuită pe tot conturul (L= 160m), dotată cu porți de acces pietonal (1,00m) și auto (4,00m) și sistematizată cu alei carosabile și platforme balastate (104mp).

Canalizare ape uzate menajere

În comuna Poșta Câlnău nu există un sistem centralizat de colectare și epurare a apelor uzate menajere.

Odată cu extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, se propune înființarea unui sistem de canalizare care să corespundă cerințelor sanitare, de gospodărire a apelor și de mediu în vigoare. Datorită conformației terenului, foarte plan, se propune realizarea de sisteme de colectare vacuumatice care sunt indicate atunci când sistemul gravitațional nu poate funcționa decât cu foarte multe stații de pompare (ceea ce ridică semnificativ costurile de înființare și pe cele de întreținere, precum și găsirea unor terenuri care să aparțină domeniului public al comunei).

Lungimea totală a rețelelor de canalizare propuse pentru întreaga comună este de 66730m, conducte PEHD SDR11, montate prin săpătură deschisă sau foraj orizontal dirijat, după caz, sub adâncimea de îngheț, cu diametre cuprinse între 110 și 250 mm. Din punct de vedere constructiv, s-a optat pentru gruparea satelor componente în patru sisteme de canalizare vacuumatică, în sistem separativ și trei stații de epurare (una pentru sistemele 1 și 2 și câte una pentru fiecare din sistemele 3 și 4).

Sistemul 1 vacuumatic de canalizare Aliceni și Sudiți – 817 gospodării

-	Total rețea colectoare canalizare vacuum SV1 (PEID PE100, SDR11, De 110 – 250 mm - L= 23400 m (16380m prin foraj orizontal dirijat și 7020m prin săpătură deschisă)

-conducte de serviciu – 1715m

-vane de separație – 60 buc.

-cămin de vacuum (cameră colectoare) - 343 bucăți.

-Staţie de vacuum – 1 buc.

-Conductă de refulare la SE – 2055 m PEHD SDR 17,6 De 140mm

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată în aceeași parcelă cu Gospodăria de Apă Sudiți, pe terenul cu suprafața de 3765mp, categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul public al comunei, separarea componentelor de cele ale GA făcându-se prin intermediul unui gard viu realizat din puieți de tuia. Traseul conductei de refulare către stația de epurare (comună cu Sistemul 2) va fi paralel cu cursul Pârâului Câlnău realizându-se o subtraversare a DJ 220 (20m), două subtraversări ale pârâului Câlnău (100m în total), devierea temporară a pârâului Câlnău (pe 190m) precum și protecția cu gabioane a malului pârâului pe o lungime de 100m.

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, de două ori, Ltotal = 115m, conducta de vacuum De 250mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 406x9mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere. De asemenea, proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, două de câte 12m fiecare pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și una de 10m pentru conducta de colectare De 60mm (în conducta Ol 324x8mm).

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț) pe ambele părți ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Sistemul 2 vacuumatic de canalizare Zilișteanca și Coconari – 513 gospodării

-	Total rețea colectoare canalizare vacuum SV1 PEID, PE 100, SDR11                               L=12280 m (8600m prin foraj orizontal dirijat și 3680m prin săpătură deschisă)

-conducte de serviciu – 675m

-vane de separație – 33 buc.

-cămine de vacuum – 135 bucăți.

-Stație de vacuum – 1 buc.

-Conductă de refulare ape uzate la SE – 80 m, PEHD SDR 17,6 De 140mm

-Stație de epurare 1 buc – 412 mc/zi

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată în aceeași parcelă cu Stația de epurare și cu Gospodăria de Apă, pe terenul cu suprafața de 4083mp, din care aferenți stației de epurare 2442mp, categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul public al comunei, separarea componentelor de cele ale GA făcându-se prin intermediul unui gard viu realizat din puieți de buxus. Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, de două ori, Ltotal = 100m, conducta de vacuum De 140mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

De asemenea, proiectul prevede două subtraversări ale DJ 220, de câte 10m fiecare, una pentru conducta de colectare De200mm (în protecție metalică Ol 324x8mm) și cealaltă pentru conducta de colectare De 140mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul de 412 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața totală de 4083mp din care aferenți stației de epurare 2442mp, categoria de folosință curți – construcții, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare a fost configurată în 3 reactoare (biologică, chimică, dezinfecție): 1 reactor MBBR de 112 mc/zi și 2 reactoare MBBR de 150 mc/zi ținând cont de etapizarea procesului de înființare si dezvoltare a rețelei de canalizare apa menajera uzata precum şi de conectarea gospodăriilor la această rețea. Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 400mp) și spații verzi amenajate cu S =2000 mp.

Sistemul 3 vacuumatic de canalizare – Poșta Câlnău, Călugăreni și Satul Nou – 1050 gospodării

-	Total rețea colectoare canalizare vacuum SV3, PEID, PE 100, SDR11 -                                L=23680 m (16580m prin foraj orizontal dirijat și 7100m prin săpătură deschisă)

-conducte de serviciu – 2335m

-vane de separație – 60 buc.

-cămine de vacuum – 467 bucăți.

-stație de vacuum – 1 buc.

-conductă de refulare PEHD SDR 17,6 De 140mm - L = 80m

-stație de epurare – 1 buc. 339 mc/zi

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată pe terenul cu suprafața de 1800mp, categoria de folosință neproductiv, aflat în domeniul public al comunei, T62, P784, nr. cad. 21884.

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, L = 75m, conducta de vacuum De 125mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

Proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, una de 25m pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și două de câte 10m fiecare pentru conducta de colectare De 110mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de colectare a apelor uzate menajere va subtraversa de două ori DN2 (E85), fiecare subtraversare având 20m, pentru conducta De110mm în protecție metalică Ol 273x8mm.

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DN2 (E85), ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul mediu de 339 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața de 1800mp, categoria de folosință neproductiv, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău, în T62, P784, nr. cad. 21884.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare a fost configurată în 2 reactoare (biologică, chimică, dezinfecție): 1 reactor MBBR de 110 mc/zi și 1 reactor MBBR de 229 mc/zi pentru a putea fi utilizată și în cazul unui debit de apă mai scăzut care poate rezulta la momentul punerii în funcțiune a rețelei de canalizare.

Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 360mp) și spații verzi amenajate cu S = 800 mp, împrejmuită pe tot conturul (L = 245m și dotată cu porți de acces auto și pietonal.

Sistemul 4 vacuumatic de canalizare – Potârnichești – 205 gospodării

-	Total rețea colectoare canalizare vacuum SV4  PEID, PE 100, SDR11.  L=  7370 m (5160m prin foraj orizontal dirijat și 2210m prin săpătură deschisă)

-conducte de serviciu – 410m

-vane de separație – 20 buc.

-cămin de vacuum (cameră colectoare) – 82 bucăți.

-Stație de vacuum – 1 buc.

-Conductă de refulare - PEHD SDR 17,6 De 140mm cu L = 80m

-Stație de epurare - 63 mc/zi

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată pe terenul cu suprafața de 5760mp, categoria de folosință neproductiv, aflat în domeniul public al comunei Poșta Câlnău.  Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, L = 50m, conducta de vacuum De 140mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

Proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, una de 25m pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și două de câte 10m fiecare pentru conducta de colectare De 110mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de colectare a apelor uzate menajere va subtraversa DN2 (E85), pe o lungime de 20m, pentru conducta De140mm în protecție metalică Ol 273x8mm.

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț  pe ambele părți ale DN2 (E85) și ale drumurilor de interes local din satul Potârnichești, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul mediu de 63 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața de 5760mp, categoria de folosință neproductiv, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 373mp) și spații verzi amenajate cu S = 3500 mp și împrejmuită pe tot conturul cu gard din panouri de plasă de sârmă bordurate pe stâlpi metalici (L = 332m) și dotată cu porți de acces auto și pietonal. S-a prevăzut dublarea, pe interior, a împrejmuirii cu gard viu din buxus.

- profilul și capacitățile de producție

-Lungime rețele de alimentare cu apă potabilă – 67275 m

-Total foraje (existente şi propuse) – 18 buc (dintre care 2 buc. în conservare)

-Rezervoare de înmagazinare – 3 buc. (300 mc, 400 mc şi 600 mc.)

-Stații de tratare a apei – 3 buc.

-Branșamente – 2585 buc.

-Lungime conductă de canalizare – 66730 mp

-Cămine de canalizare – 1027 buc

-Stații de vacuum – 4 buc

-Stații de epurare – 3 buc (63 mc/zi, 339 mc/zi si 414 mc/zi)

Canalizare ape uzate menajere

Cod CAEN – 3700 – Captarea, tratarea și distribuția apei

Din punct de vedere constructiv, s-a optat pentru gruparea satelor componente în patru sisteme de canalizare vacuumatică în sistem separativ și trei stații de epurare (una pentru sistemele 1 și 2 și câte una pentru fiecare din sistemele 3 și 4).

Conductele sistemului de canalizare cu vacuum creează o rețea ce conectează camerele de colectare la o stație centrală de vacuum.

Un așa zis “profil dinți de fierăstrău” permite conductelor să urmeze panta de suprafață (panta terenului) și garantează crearea pungilor de apă necesare funcționării sistemului.

Apele uzate vor fi direcționate către stațiile de epurare prin intermediul unor stații de vacuum – construcții dotate cu pompe de vacuum și de descărcare și rezervoare, funcționarea acestora fiind complet automatizată (panouri de comandă și control, senzori de nivel, senzori de presiune și modul GSM.

Stația de vacuum este o construcție regim de înălțime parter în care se montează 6 pompe, fiecare cu puterea de 5,5 kW, care vor crea presiunea negativă necesară  funcționării sistemului.

Stația de vacuum menține vacuum-ul în sistemul de colectare prin intermediul pompelor cu răcire cu ulei, colectează apele uzate într-un rezervor și pompează apele uzate colectate în acesta către rețeaua publică de canalizare gravitațională din imediata vecinătate.

Clădirea care adăpostește tabloul de distribuție și grupul generator de vacuum a fost concepută ca o construcție ușoară, din panouri tristrat montate pe structură metalică specifică.

Se vor lăsa goluri tehnice pentru conectarea rezervorului de vacuum, a biofiltrului și a conductelor de vacuum.

Echipamentul instalat este similar cu cel al unei stații convenționale de pompare ape uzate sau a unei stații convenționale de ridicare, excepție fiind că vacuumul este aplicat rezervoarelor de vacuum etanșe.

Rezervorul de vacuum este realizat din oțel cu straturi de protecție. Rezervoarele sunt terminațiile sistemului de canalizare cu vacuum deoarece apa uzata este pompata afara din ele forțat, cu ajutorul pompelor de apă uzată.

Rezervorul se montează îngropat, în afara clădirii Stației de vacuum.

Clădirea stației de vacuum este prevăzută cu instalații de ventilație naturală și mecanică fixă (pentru împrospătarea aerului din clădire) și cu instalații de încălzire (care să mențină o temperatură interioară de 15 – 18o C pentru evitarea înghețării instalațiilor și utilajelor în perioadele friguroase) – aerotermă electrică montată pe perete, comandată de un termostat de ambient.

Pentru buna funcționare a stației de vacuum și reducerea emisiilor de aer viciat în atmosferă, la stația de vacuum se va executa un biofiltru, care va filtra aerul generat de pompele de vacuum, înainte de a fi descărcat în mediul înconjurător.

Biofiltrul este realizat sub forma unui cheson rectangular din beton armat, montat sub cota terenului amenajat. Această cuva va fi echipată cu instalații hidraulice de filtrare a aerului și va fi umplută cu material filtrant natural (scoarță de copac, rumeguș, câlți, etc).

Structura constructivă a biofiltrului este realizată din beton armat C16/20 (B 250) și armătură OB 37 și PC 52.

Biofiltrul va fi prevăzut cu piese de trecere etanșe pentru conducte, piese ce vor fi montate în cofraj, înainte de turnarea betonului.

La exterior structura va fi hidroizolată cu două straturi de bitum iar la interior se va  realiza o tencuială hidrofugă.

De la stațiile de vacuum apele sunt pompate, printr-o conductă de refulare, către stațiile de epurare.

Stațiile de epurare modulare vor realiza tratarea mecano-biologico-chimică a debitelor de ape uzate (unitatea de tratare mecanică, tratare biologică, unitatea de dezinfecție, unitatea de deshidratare nămol și echipamente diverse: grup de pompare, panou de control, container tehnic, etc).

Efluentul epurat va fi descărcat în pârâul Câlnău prin guri de vărsare amplasate pe mal, aval și amonte de gura de vărsare malul fiind prevăzut a fi amenajat prin pereere cu bolovani de râu.

Amplasamentele celor trei stații de epurare propuse corespund prevederilor Normelor Speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Stațiile de epurare vor fi alimentate cu apă potabilă de la rețeaua publică și cu energie electrică de la rețeaua națională.

Lungimea totală a rețelelor de canalizare propuse pentru întreaga comună este de 66730m, conducte PEHD SDR11, montate prin săpătură deschisă sau foraj orizontal dirijat, după caz, sub adâncimea de îngheț, cu diametre cuprinse între 110 și 250 mm.

Sistemul vacuumatic 1 de canalizare a apelor uzate menajere – Aliceni și Sudiți – 817 gospodării

Conductele necesare canalizării prin vacuum vor fi din polietilenă de înaltă densitate, PEID, PE 100, SDR11, în următoarea gamă de diametre:

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=110X10mm)    L= 15150 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=125X11.4mm) L=   4850 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=140X12.8mm) L=     350 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=160X14.6mm) L=   2500 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=200X18.2mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=225X20.5mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=250X22.8mm) L=     550 m

Total rețea colectoare canalizare vacuum SV1                               L= 23400 m

(16380m prin foraj orizontal dirijat și 7020m prin săpătură deschisă)

Sistemul va fi deservit de conducte de serviciu – 1715m (face legătura între camera de colectare și rețeaua de canalizare propriu-zisă), conducte de inspecție (care se instalează la interval de cca. 100m și permit inserția unui balon gonflabil care poate detecta defectele prin metoda de testare cu bilă) și vane de separație – 60 buc. (care permit izolarea unei porțiuni din sistem pentru reparații și/sau întreținere periodică).

Vor fi racordate câte trei (în medie) gospodării la un cămin de vacuum tip Z65 (cameră colectoare), de unde apa uzată este pompată în rețeaua colectoare – 343 bucăți. Căminele de vacuum sunt realizate din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, dotate cu bazin de colectare, vană de vacuum și controler.

Apele uzate colectate de pe teritoriul celor două sate ajung în rezervorul de vacuum (10mc) amplasat în incinta Stației de vacuum din satul Sudiți de unde sunt pompate (2 pompe de descărcare cu puterea de 15Kw/pompă) prin intermediul unei conducte de refulare PEHD SDR 17,6 De 140mm cu L = 2055m în stația de epurare a Sistemului 2 (Zilișteanca – Coconari).

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată în aceeași parcelă cu Gospodăria de Apă Sudiți, pe terenul cu suprafața de 3753mp, categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul public al comunei, în T26, P440, CF 22444, separarea componentelor de cele ale GA făcându-se prin intermediul unui gard viu realizat din puieți de tuia. Distanța dintre stația de vacuum și cea mai apropiată componentă a Gospodăriei de Apă, respectiv rezervorul metalic de înmagazinare (400 mc) este de 39 m.

Traseul conductei de refulare către stația de epurare comună cu cea a Sistemului 2 va fi paralel cu cursul Pârâului Câlnău realizându-se o subtraversare a DJ 220 (20m), două subtraversări ale pârâului Câlnău (100m în total), o deviere a pârâului Câlnău (pe 190m) precum și protecția cu gabioane a malului pârâului pe o lungime de 100m (înălțimea totală a zidului va fi de 1,50m).

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, de două ori, Ltotal = 115m, conducta de vacuum De 250mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 406x9mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

De asemenea, proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, două de câte 12m fiecare pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și una de 10m pentru conducta de colectare De 60mm (în conducta Ol 324x8mm).

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta în același canal cu cea de apă, sub aceasta, la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Sistemul vacuumatic 2 – Zilișteanca și Coconari – 513 gospodării

Conductele necesare canalizării prin vacuum vor fi din polietilena de înaltă densitate, PEID, PE 100, SDR11, în următoarea gamă de diametre:

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=110X10mm)    L=   6400 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=125X11.4mm) L=   4160 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=140X12.8mm) L=   1310 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=160X14.6mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=200X18.2mm) L=     410 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=225X20.5mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=250X22.8mm) L=         0 m

Total rețea colectoare canalizare vacuum SV1                               L=12280 m

(8600m prin foraj orizontal dirijat și 3680m prin săpătură deschisă)

Sistemul va fi deservit de conducte de serviciu – 675m (face legătura între camera de colectare și rețeaua de canalizare propriu-zisă), conducte de inspecție (care se instalează la interval de cca. 100m și permit inserția unui balon gonflabil care poate detecta defectele prin metoda de testare cu bilă) și vane de separație – 33 buc. (care permit izolarea unei porțiuni din sistem pentru reparații și întreținere periodică).

Vor fi racordate câte trei (în medie) gospodării la un cămin de vacuum (cameră colectoare), de unde apa uzată este pompată în rețeaua colectoare – 135 bucăți. Căminele de vacuum vor fi realizate din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, dotate cu bazin de colectare, vană de vacuum și controler.

Apele uzate colectate de pe teritoriul celor două sate ajung în rezervorul de vacuum (5mc) amplasat în incinta Stației de vacuum din satul Zilișteanca de unde sunt pompate (2 pompe de descărcare cu puterea de 4,2Kw/pompă) prin intermediul unei conducte de refulare PEHD SDR 17,6 De 140mm cu L = 80m în stația de epurare comună Sistemelor 1 (Aliceni și Sudiți) și  2 (Zilișteanca – Coconari).

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată în aceeași parcelă cu Stația de epurare și cu Gospodăria de Apă, pe terenul cu suprafața de 4083mp, din care aferenți stației de epurare 2442mp, categoria de folosință curți-construcții, aflat în domeniul public al comunei, separarea componentelor de cele ale GA făcându-se prin intermediul unui gard viu realizat din puieți de buxus.

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, de două ori, Ltotal = 100m, conducta de vacuum De 140mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

De asemenea, proiectul prevede două subtraversări ale DJ 220, de câte 10m fiecare, una pentru conducta de colectare De200mm (în protecție metalică Ol 324x8mm) și cealaltă pentru conducta de colectare De 140mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul de 412 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața totală de 4083mp din care aferenți stației de epurare 2442mp, categoria de folosință curți – construcții, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău, CF 20605.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare a fost configurată in 3 reactoare (biologică, chimică, dezinfecție): 1 reactor MBBR de 112 mc/zi și 2 reactoare MBBR de 150 mc/zi fiecare, ținând cont de etapizarea procesului de înființarea si dezvoltare a rețelei de canalizare apa menajera uzata precum si de conectarea gospodăriilor la aceasta rețea.

Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 400mp) și spații verzi amenajate cu S =2000 mp.

Sistemul vacuumatic 3 de canalizare a apelor uzate menajere – Poșta Câlnău, Călugăreni și Satul Nou – 1050 gospodării

Conductele necesare canalizării prin vacuum vor fi din polietilena de înalta densitate, PEID, PE 100, SDR11, în următoarea gamă de diametre:

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=110X10mm)    L= 12250 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=125X11.4mm) L=   7100 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=140X12.8mm) L=   2200 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=160X14.6mm) L=   1810 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=200X18.2mm) L=     320 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=225X20.5mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=250X22.8mm) L=         0 m

Total rețea colectoare canalizare vacuum SV3                               L=23680 m

(16580m prin foraj orizontal dirijat și 7100m prin săpătură deschisă)

Sistemul va fi deservit de conducte de serviciu – 2335m (face legătura între camera de colectare/căminul vacuumatic și rețeaua de canalizare propriu-zisă), conducte de inspecție (care se instalează la interval de cca. 100m și permit inserția unui balon gonflabil care poate detecta defectele prin metoda de testare cu bilă) și vane de separație – 60 buc. (care permit izolarea unei porțiuni din sistem pentru reparații și întreținere periodică).

Vor fi racordate câte trei (în medie) gospodării la un cămin de vacuum (cameră colectoare), de unde apa uzată este pompată în rețeaua colectoare – 467 bucăți. Căminele de vacuum vor fi realizate din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, dotate cu bazin de colectare, vană de vacuum și controler.

Apele uzate colectate de pe teritoriul celor trei sate ajung în rezervorul de vacuum (13mc) amplasat în incinta Stației de vacuum din satul Poșta Cîlnău de unde sunt pompate (2 pompe de descărcare cu puterea de 5,9Kw/pompă) prin intermediul unei conducte de refulare PEHD SDR 17,6 De 140mm cu L = 80m în stația de epurare a Sistemului 3.

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată pe terenul cu suprafața de 1800mp, categoria de folosință neproductiv, aflat în domeniul public al comunei, T62, P784, nr. cad. 21884, în aceeaşi incintă cu stația de epurare.

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, L = 75m, conducta de vacuum De 125mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

Proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, una de 25m pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și două de câte 10m fiecare pentru conducta de colectare De 110mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de colectare a apelor uzate menajere va subtraversa de două ori DN2 (E85), fiecare subtraversare având 20m, pentru conducta De110mm în protecție metalică Ol 273x8mm.

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DN2 (E85), ale DJ 220 și ale drumurilor de interes local din cele două sate, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul mediu de 339 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața de 1800mp, categoria de folosință neproductiv, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău, în T62, P784, nr. cad. 21884.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare a fost configurată în 2 reactoare (biologică, chimică, dezinfecție): 1 reactor MBBR de 110 mc/zi și 1 reactor MBBR de 229 mc/zi pentru a putea fi utilizată și în cazul unui debit de apă mai scăzut care poate rezulta la momentul punerii în funcțiune a rețelei de canalizare.

Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 360mp) și spații verzi amenajate cu

S = 800 mp, împrejmuită pe tot conturul (L = 245m și dotată cu porți de acces auto și pietonal.

Sistemul vacuumatic 4 – Potârnichești – 205 gospodării

Conductele necesare canalizării prin vacuum vor fi din polietilena de înalta densitate, PEID, PE 100, SDR11, în următoarea gamă de diametre:

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=110X10mm)    L=   4270 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=125X11.4mm) L=   1800 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=140X12.8mm) L=   1300 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=160X14.6mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=200X18.2mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=225X20.5mm) L=         0 m

- Conducte canalizare cu vacuum PEHD SDR 11(De=250X22.8mm) L=         0 m

Total rețea colectoare canalizare vacuum SV4                               L=  7370 m

(5160m prin foraj orizontal dirijat și 2210m prin săpătură deschisă)

Sistemul va fi deservit de conducte de serviciu – 410m (face legătura între camera de colectare/căminul vacuumatic și rețeaua de canalizare propriu-zisă), conducte de inspecție (care se instalează la interval de cca. 100m și permit inserția unui balon gonflabil care poate detecta defectele prin metoda de testare cu bilă) și vane de separație – 20 buc. (care permit izolarea unei porțiuni din sistem pentru reparații și întreținere periodică).

Vor fi racordate câte trei (în medie) gospodării la un cămin de vacuum (cameră colectoare), de unde apa uzată este pompată în rețeaua colectoare – 82 bucăți. Căminele de vacuum vor fi realizate din polietilenă de înaltă densitate, impermeabile, dotate cu bazin de colectare, vană de vacuum și controler.

Apele uzate colectate de pe teritoriul satului Potârnichești ajung în rezervorul de vacuum (5mc) amplasat în incinta Stației de vacuum din satul Potârnichești de unde sunt pompate (2 pompe de descărcare cu puterea de 4,5Kw/pompă) prin intermediul unei conducte de refulare PEHD SDR 17,6 De 140mm cu L = 80m în stația de epurare a Sistemului 4.

Stația de vacuum, cu anexele ei, rezervor de vacuum, biofiltru, camera de colectare este amplasată pe terenul cu suprafața de 5729mp, categoria de folosință arabil, aflat în domeniul public al comunei Poșta Câlnău, în aceeași incintă cu stația de epurare.

Conducta de colectare a apelor uzate va subtraversa pârâul Câlnău, L = 50m, conducta de vacuum De 140mm fiind introdusă într-o țeavă de protecție Ol Dn 273x8mm înglobată într-o protecție de beton lestată cu bolovani de râu, sub adâncimea de afuiere.

Proiectul prevede trei subtraversări ale DJ 220, una de 25m pentru conducta de colectare De125mm (în protecție metalică Ol 273x8mm) și două de câte 10m fiecare pentru conducta de colectare De 110mm (în protecție metalică Ol 273x8mm).

Conducta de colectare a apelor uzate menajere va subtraversa DN2 (E85), pe o lungime de 20m, pentru conducta De140mm în protecție metalică Ol 273x8mm.

Conducta de canalizare a apelor uzate menajere se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț)  pe ambele părți ale DN2 (E85) și ale drumurilor de interes local din satul Potârnichești, la limita de proprietate; acolo unde montarea se face prin săpătură deschisă, conducta de canalizare se va monta sub cea de apă la minim 40cm distanță de aceasta, iar acolo unde se va realiza prin foraj orizontal dirijat, galeria se va realiza la minim 40cm sub galeria în care s-a montat conducta de apă.

Stația de epurare cu debitul mediu de 63 mc/zi se va amplasa pe terenul cu suprafața de 5729mp, categoria de folosință arabil, teren aparținând domeniului public al Comunei Poșta Câlnău, în T78, P847, CF 22442.

Stația de epurare modulară va folosi tehnologia MBBR cu epurarea în 4 trepte: mecanică, biologică, chimică și dezinfecție, modulele fiind propuse a se amplasa atât subteran (treapta mecanică) cât și suprateran (treapta biologică, chimică, dezinfecție și containerul tehnic).

Stația de epurare modulară este amplasată la distanța de minim 100m depărtare de cea mai apropiată locuință, cu respectarea normelor legislative în vigoare.

Incinta va fi sistematizată cu platforme betonate și pavate (Stotal = 373mp) și spații verzi amenajate cu S = 3500 mp și împrejmuită pe tot conturul cu gard din panouri bordurate de plasă de sârmă pe stâlpi metalici (L = 332m) și dotată cu porți de acces auto și pietonal. S-a prevăzut dublarea, pe interior, a împrejmuirii cu gard viu din buxus pe o lungime de 250m.

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970: Comuna Posta Calnau, judeţul Buzău se învecinează cu următoarele unitati administrativ teritoriale:

-	Nord- comuna Zarnesti,

-	Est – sat Gara Bobocu (comuna Cochirleanca),

-	Sud- comuna Maracineni,

-	Vest – comuna Vernesti.

Comuna Poșta Cîlnău este situată în partea centrală a județului Buzău, la 10 km depărtare de municipiul reședință de județ.

COORDONATELE STEREO 70 :

| Nr. crt. | Sisteme de alimentare cu apa în comuna Poșta Câlnău | Județ | Tipul elementului | Coordonate X | Coordonate Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemul Aliceni - Sudiți | BZ | Foraj proiectat FP1-Sudiți | 419125.069 | 646730.415 |
|  |  |  | Foraj proiectat FP2- Sudiți | 420009.126 | 646624.972 |
|  |  |  | Foraj proiectat FP3-Sudiți | 420195.469 | 646615.579 |
|  |  |  | Foraj existent FE1-Aliceni | 419732.634 | 646584.236 |
|  |  |  | Foraj existent FE2-Sudiți | 419502.855 | 646700.370 |
|  |  |  | Foraj existent FE3-Sudiți | 419488.054 | 646741.438 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Câlnău | 419714,539 | 646658,397 |
|  |  |  | Gospodăria de apă - Sudiți | 419519.328 | 646686.572 |
|  |  |  |  | 419484.334 | 646650.952 |
|  |  |  |  | 419451.584 | 646723.2123 |
|  |  |  |  | 419478.873 | 646762.541 |
| 2. | Sistemul Zilișteanca – Coconari | BZ | Foraj existent FE1 -Zilisteanca | 417973.839 | 646824.301 |
|  |  |  | Foraj existent FE2 - Zilisteanca | 418025.304 | 646897.976 |
|  |  |  | Foraj propus FP1-Zilișteanca | 418089.975 | 647071.785 |
|  |  |  | Foraj propus FP2- Zilișteanca | 417881.419 | 646430.345 |
|  |  |  | Subtraversare parau Calnau | 418012.990 | 646938.434 |
|  |  |  | Subtraversare parau Calnau | 4177724.341 | 646795.357 |
|  |  |  | Gospodăria de apă Coconari | 417771.538 | 647023.890 |
|  |  |  |  | 417765.413 | 646980.257 |
|  |  |  |  | 815.190 | 646999.879 |
|  |  |  |  | 417803.630 | 647035.758 |
| 3 | Sistemul Poșta Câlnău, Călugăreni, Satul Nou, Potârnichești | BZ | Foraj existent FE1- Poșta Cîlnău | 416649.206 | 646034.597 |
|  |  |  | Foraj existent FE2 – Poșta Cîlnău | 416537.224 | 646136.023 |
|  |  |  | Foraj existent FE3 – Poșta Cîlnău | 416392.362 | 646156.688 |
|  |  |  | Foraj existent FE5 – Satul Nou | 415223.813 | 645225.985 |
|  |  |  | Foraj propus FP1- Poșta Cîlnău | 416993.478 | 645891.198 |
|  |  |  | Foraj propus FP2 – Posta Cîlnău | 4167774.02 | 645814.537 |
|  |  |  | Foraj propus FP3 - Poșta Calnau | 416955.525 | 646384.818 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Cîlnău | 416694.374 | 645763.080 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Cîlnău | 415111.954 | 645692.916 |
|  |  |  | Gospodărie de apă - Poșta Cîlnău | 416665.592 | 646043.841 |
|  |  |  |  | 416649.788 | 646024.807 |
|  |  |  |  | 416620.447 | 646061.734 |
|  |  |  |  | 416645.843 | 646086.605 |

| Nr. crt. | Sisteme de alimentare cu apa în comuna Poșta Câlnău | Județ | Tipul elementului | Coordonate X | Coordonate Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemul Aliceni - Sudiți | BZ | Foraj proiectat FP1-Sudiți | 419125.069 | 646730.415 |
|  |  |  | Foraj proiectat FP2- Sudiți | 420009.126 | 646624.972 |
|  |  |  | Foraj proiectat FP3-Sudiți | 420195.469 | 646615.579 |
|  |  |  | Foraj existent FE1-Aliceni | 419732.634 | 646584.236 |
|  |  |  | Foraj existent FE2-Sudiți | 419502.855 | 646700.370 |
|  |  |  | Foraj existent FE3-Sudiți | 419488.054 | 646741.438 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Câlnău | 419714,539 | 646658,397 |
|  |  |  | Gospodăria de apă - Sudiți | 419519.328 | 646686.572 |
|  |  |  |  | 419484.334 | 646650.952 |
|  |  |  |  | 419451.584 | 646723.2123 |
|  |  |  |  | 419478.873 | 646762.541 |
| 2. | Sistemul Zilișteanca – Coconari | BZ | Foraj existent FE1 -Zilisteanca | 417973.839 | 646824.301 |
|  |  |  | Foraj existent FE2 - Zilisteanca | 418025.304 | 646897.976 |
|  |  |  | Foraj propus FP1-Zilișteanca | 418089.975 | 647071.785 |
|  |  |  | Foraj propus FP2- Zilișteanca | 417881.419 | 646430.345 |
|  |  |  | Subtraversare parau Calnau | 418012.990 | 646938.434 |
|  |  |  | Subtraversare parau Calnau | 4177724.341 | 646795.357 |
|  |  |  | Gospodăria de apă Coconari | 417771.538 | 647023.890 |
|  |  |  |  | 417765.413 | 646980.257 |
|  |  |  |  | 815.190 | 646999.879 |
|  |  |  |  | 417803.630 | 647035.758 |
| 3 | Sistemul Poșta Câlnău, Călugăreni, Satul Nou, Potârnichești | BZ | Foraj existent FE1- Poșta Cîlnău | 416649.206 | 646034.597 |
|  |  |  | Foraj existent FE2 – Poșta Cîlnău | 416537.224 | 646136.023 |
|  |  |  | Foraj existent FE3 – Poșta Cîlnău | 416392.362 | 646156.688 |
|  |  |  | Foraj existent FE5 – Satul Nou | 415223.813 | 645225.985 |
|  |  |  | Foraj propus FP1- Poșta Cîlnău | 416993.478 | 645891.198 |
|  |  |  | Foraj propus FP2 – Posta Cîlnău | 4167774.02 | 645814.537 |
|  |  |  | Foraj propus FP3 - Poșta Calnau | 416955.525 | 646384.818 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Cîlnău | 416694.374 | 645763.080 |
|  |  |  | Subtraversare pârâu Cîlnău | 415111.954 | 645692.916 |
|  |  |  | Gospodărie de apă - Poșta Cîlnău | 416665.592 | 646043.841 |
|  |  |  |  | 416649.788 | 646024.807 |
|  |  |  |  | 416620.447 | 646061.734 |
|  |  |  |  | 416645.843 | 646086.605 |

Perioada de execuție a proiectului: lucrările propuse în cadrul acestui proiect vor fi realizate în 48 luni (perioadă estimată de proiectant și care ține seama și de eventuale întreruperi în cash flow-ul aferent decontărilor către executant), din care 42 luni de execuție.

Valoarea investiției ( fără TVA):  valoarea estimată de proiectant a investiției este de 117.124.893 lei din care 97.639.691 lei lucrări de C+M (inclusiv TVA)..

Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: pentru consum potabil se va face cu apa imbuteliata din comert;

Evacuarea apelor uzate: apele uzate uzate provenite de organizarea de santier vor fi colectate in toalete ecologice prin grija constructorului, acestea urmand a fi vidanjate periodic sau ori de cate ori este necesar prin operatori economici autorizati in acest scop;

Alimentarea cu energie termica: nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica: se va face bransament la reteaua LEA din zona- in caz de necesitate;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: exploatarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și de incendiu, a comunei Poșta Cîlnău, județul Buzău, se realizează de către Serviciul Apă Canalizare al Comunei Poșta Cîlnău. Această societate, având ca acționar unic, Consiliul Local al comunei Poșta Cîlnău, deține licența de exploatare a sistemului de alimentare cu apă. Sistemul de alimentare cu apă deține autorizațiile solicitate de lege, respectiv Autorizație de Mediu, Autorizație Sanitară și Autorizație de Gospodărire a Apelor.

Pentru conformarea la termenele stabilite pentru implementarea Directivelor 91/271/CE, 76/464/CE și a directivelor fiice referitoare la poluarea datorată unor substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic și directivei privind depozitarea deșeurilor, Comuna Poșta Cîlnău a obținut fondurile necesare extinderii și reconfigurării sistemului de alimentare cu apă și înființarea sistemului de canalizare (în sistem vacuumatic).;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil, menajer,  pentru umectarea drumurilor în vederea reducerii emisiilor de pulberi şi pentru compactare va fi asigurată prin bransament la reteaua comunei- doar in caz de necesitate;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile rezultate din construcţii şi cele menajere vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prevăzute prin proiect în organizarea de șantier,  preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de șantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate (spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea și evacuarea apelor uzate menajere generate în timpul realizării proiectului, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor sub limita admisă de legislaţia în vigoare conduc la un risc minor pentru sănătatea umană;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de teren intravilan, proprietate publica – domeniu public;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: •	proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare:

- situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG  nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completarile si modificarile ulterioare;

- zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în imediata vecinătate a zonei rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor

surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduce la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( zona rezidenţială) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Posta Calnau) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

- amplasamentul nu se afla incadrat in art. 28 din OUG  nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011 şi nu se supune procedurii de evaluare adecvată;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele, conform adresei A.B.A. Buzau Ialomita:

- evacuarea apelor uzate epurate din cele trei statii de epurare se va realiza in raul Calnau, corp de apa de suprafata,

- avand in vedere ca raul Calnau este un rau cu secare anuala, se considera ca obiectivul de investitie influenteaza calitatea corpului de apa,

- a fost emis Avizul de gospodarire a apelor nr. 180/27.11.2019, de catre Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) Pentru protecția habitatelor și speciilor de interes comunitar, titularul este obligat să respecte urmatoarele conditii – nu este cazul;

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

p. Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                   Întocmit,

ing. Elena BADII                                                                                 ecolog Simona PĂUNA