AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI                                    DIRECTOR EXECUTIV

BUZĂU-SERVICIUL MONITORIZARE                                                    APOSTU Ionuț-Sorin

ȘI  LABORATOARE

RAPORT PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

ÎN ANUL 2012

1.INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și  completările ulterioare (legislaţia cadru de organizare a activităţii în domeniul protecţiei mediului), responsabilitatea privind monitorizarea calitaţii aerului înconjurator în România revine autoritaţilor pentru protecţia mediului. Legislaţia specifică în domeniul monitorizării calităţii aerului înconjurător  este reprezentată de Legea 104/2011-Legea privind calitatea aerului înconjurător. Prevederile acestei legi referitoare la indicatorii de calitate a aerului înconjurător care trebuie monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

În anul 2012, monitorizarea calității aerului în județul Buzău s-a făcut permanent cu ajutorul unei stații automate de monitorizare calitate aer (stație codificată la nivel național cu BZ-1), amplasată în municipiul Buzău (la sediul instituției) și prin măsurători aleatorii (mai puțin stricte din punct de vedere al calității datelor) efectuate în principal în cele două municipii și cele 3 orașe ale județului. Stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-1 face parte din REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI (pe scurt R.N.M.C.A) și efectuează măsurători continui pentru nivelul concentraţiilor în aerul înconjurător pentru indicatorii de calitate a aerului înconjurător, așa cum este prezentat mai  jos. R.N.M.C.A cuprinde toate dotările existente la nivel național care contribuie la monitorizarea calității aerului înconjurător. La nivelul judeţului Buzău, din cadrul RNMCA fac parte:

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului, (BZ-1 de tip FOND URBAN, de care s-a amintit mai sus) amplasată în municipiul Buzău, strada Democraţiei nr. 11 (la sediul instituţiei), care este în funcţiune începând cu anul 2008;

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului (BZ-2 de tip trafic), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23 (care nu este pusă în funcţiune din cauza faptului că nu este realizat branşamentul electric, din lipsa fondurilor necesare);

-un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

-un panou interior de informare a publicului instalat la intrarea în sediul primăriei municipiului  BUZĂU;

-un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat (care va fi pus în funcţiune odată cu staţia automată de monitorizare a calităţii aerului);

-echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensii PM10 şi PM2,5, în cadrul laboratorului APM BUZĂU;

-un server local şi alte echipamente IT, pentru stocarea datelor transmise de la staţiile automate şi transmiterea datelor către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

Staţiile de tip fond urban evaluează influenţa "aşezărilor umane" asupra calităţii aerului din aşezarea respectivă. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km.

Indicatorii de calitate a aerului înconjurător  determinaţi de acest tip de staţie sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili (COV-uri )-benzen, etil benzen, toluen, orto-Xilen, para-xilen, meta-Xilen şi pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.

Staţiile de tip trafic evaluează influenţa traficului asupra calitaţii aerului din zona unde este amplasată. Raza ariei de reprezentativitate este de 10-100m.
Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO),  compuşii organici volatili (COV-urile)- benzenul, etil benzenul, toluenul, orto-Xilenul, para-xilenul, meta-Xilenul) şi pulberile în suspensie (PM10).

Sistemul de monitorizare automat  permite autorităţilor locale pentru protectia mediului:
- să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, alte autoritaţi şi instituţii interesate despre nivelul calitaţii aerului;
- să ia, în timp util, măsuri prompte pentru diminuarea şi/sau eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă;
- să prevină poluările accidentale;
- să avertizeze şi să protejeze populaţia în caz de urgenţă.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie - prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile (pentru ultimele 24 de ore) pe site-ul w.w.w.calitateaer.ro.

Specialiştii de la nivel local stochează datele la nivel local pe care le validează, iar specialiştii de la nivel central stochează datele la nivel central pe care le certifică, înainte de transmitere la UE. Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor obiective care au impact semnificativ asupra calității aerului înconjurător.

Mai jos este prezentată o hartă a judeţului Buzău şi amplasarea celor două staţii automate în cadrul judeţului.

2. CALITATEA AERULUI - PRAGURI DE ALERTĂ, VALORI LIMITĂ, VALORI ŢINTĂ,

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, PRAGURI DE INFORMARE

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecția sănătății umane ), pentru anul 2012, conform Legii 104/2011privind calitatea aerului înconjurător.

| Indicator | Prag alerta | VL | VL+MT | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 500 (g/mc masurat timp de 3ore consecutive | 350 (g/mc (mediată la o oră) a nu se depasi de peste 24 de ori într-un an calendaristic | 350 | - | - | - |
|  |  | 125 (g/mc (mediaăt la 24 ore) A nu se depasi de peste 3 ori într-un an calendaristic | 125 | - | - | - |
| NO2 | 400 (g/mc masurat timp de 3 ore consecutive | 200 (g/mc ( mediată la o oră) a nu se depasi de peste 18 ori într-un an calendaristic | 200 | - | - | - |
|  |  | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Benzen | - | 5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic) | 5 | - | - | - |
| CO | - | 10 mg/mc (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24) | 10 | - | - | - |
| Plumb | - | 0,5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic ) în imediata vecinătate a surselor specifice | 0,5 | - | - | - |
| PM 10 | - | 50 (g/mc (mediată la 24 ore- a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic) | 50 | - | - | - |
|  | - | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Arsen | - | - | - | 6 ng/mc (pentu conținutul total din fracția PM10, medit pentru un an calendaristic) | - | - |
| Cadmiu | - | - | - | 5 ng/mc (pentu conținutul total din fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Nichel | - | - | - | 20 ng/mc (pentu conținutul total din fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Benzo(a) piren | - | - | - | 1 ng/mc (pentu conținutul total din fracția PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Ozon | 240 (g/mc (medie pe o oră)-măsurată sau prognozată 3 ore consecutive | - | - | Începând cu 2010 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore (17-1…16-24). a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h (17-1…16-24), dintr-un an calendaristic | 180 (g/mc Media pe o oră |
| PM2,5 | - | 25 (g/mc | 28,75 (g/mc | 25 (g/mc | - | - |

3.STATISTICA PRIVIND DEPĂŞIRI ALE VALORILOR LIMITĂ ŞI PRAGURILOR DE CALITATE A AERULUI ÎN ANUL 2012 LA STAŢIA BZ-1

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de determinări realizate privind calitatea aerului la stația automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2012 față de anul 2011

| NR. CRT | INDICATOR determinat | CAPTURĂ DATE 2011 (%) | CAPTURĂ DATE 2012 (%) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 90,0 | 92.5 | - |
| 2 | NO2 | 25,7 | 87.9 | - |
| 3 | Benzen | 88,4 | 94,7 | - |
| 4 | CO | 64,8 | 94.7 | - |
| 5 | Pb | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 6 | PM10 . | 22,1 | 86.3 | - |
| 7 | As | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 8 | Cd | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 9 | Ni | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 10 | Benzo(a) piren | - | - | Nu s-au realizat măsurări, neexistând aparatura necesară. |
| 11 | O3 | 43,5 | 93,00 | - |
| 12 | PM2.5 | 58,9 | 78.1 | - |

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului aerului la stația automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2012 față de anul 2011

| Indicator | Tip staţie | Valori medii anuale |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |
| SO2 (μg/mc) | FU | 3,71 | 4,9 |
| NO2 (μg/mc) | FU | 29N | 24,0 |
| Benzen (μg/mc) | FU | 3,2 | 2,8 |
| CO (mg/mc) | FU | 0,38N | 0,23 |
| PM10 grv (μg/mc) | FU | 40N | 32,0 |
| O3 (μg/mc) | FU | 33N | 40,0 |
| PM2,5 grv (μg/mc) | FU | 30N | 27,0 |

Legendă: N-captură de date anuală mai mică ca 75%

Statistica nivelurilor concentrațiilor înregistrate în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, benzen, CO, PM10, O3, PM2,5 la stația BZ-1, este redată în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 0,65 | 4,9 | 28,2 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 0,5 | 24 | 182 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 3 | Benzen (µg/mc) | 0,4 | 2,8 | 19,7 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 4 | CO/ (mg/mc) | 0,01 | 0,23 | 4,85 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 5 | PM10 (µg/mc) | 2 | 32 | 144 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 6 | O3 (µg/mc) | 1 | 40 | 134 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |
| 7 | PM 2,5 (µg/mc) | 1 | 28 | 220 | Pentru calcule s-au utilizat valorile medii orare |

Statistica depăşirilor  valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2012 la staţia BZ-1 este prezentată în tabelul următor.

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă şi informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 92.5 |
| NO2 | Nu s-a înregistrat depăşire | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | - | 87.9 |
| Benzen | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | - | - | - | 94,7 |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 94.7 |
| PM10 | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | 34 depăşiri | - | - | 86.3 |
| O3 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | 93,00 |
| PM2,5 | Nu s-a înregistrat depăşire | - | - | - | - | - | 78.1 |

Statistica depăşirilor valorii limită pentru  media zilnică la indicatorul PM10  în anul 2012  la staţia automată de monitorizare a calităţiii aerului BZ-1 din municipiul Buzău, este prezentată în tabelul următor.

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2012 | 01 | 3 | 60 | 1 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 01 | 20 | 57 | 2 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 01 | 29 | 56 | 3 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 02 | 11 | 59 | 4 | Conditii meteo (calm atmosferic), actiuni de dezapezire, suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 02 | 14 | 66 | 5 | Conditii meteo (calm atmosferic), actiuni de dezapezire, suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 02 | 15 | 63 | 6 | Conditii meteo (calm atmosferic), actiuni de dezapezire, suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 03 | 9 | 57 | 7 | Conditii meteo (calm atmosferic), suprafata deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 03 | 10 | 68 | 8 | Conditii meteo (calm atmosferic), suprafata deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 03 | 11 | 69 | 9 | Conditii meteo (calm atmosferic), suprafata deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 04 | 13 | 59 | 10 | Conditii meteo (calm atmosferic), suprafata deteriorata a carosabilului si trafic . |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 10 | 50 | 11 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 23 | 57 | 12 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 24 | 55 | 13 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 26 | 62 | 14 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 28 | 51 | 15 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 07 | 30 | 61 | 16 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 08 | 24 | 58 | 17 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 08 | 25 | 67 | 18 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 08 | 26 | 53 | 19 | Secetă prelungită, calm atmosferic și lucrări de reparații stradale în zona stației. |
| BZ-1 | 2012 | 10 | 26 | 55 | 20 | Conditii meteo(seceta si calm atmosferic), trafic si lucrari in zona statiei. |
| BZ-1 | 2012 | 11 | 16 | 60 | 21 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic. |
| BZ-1 | 2012 | 11 | 27 | 59 | 22 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic. |
| BZ-1 | 2012 | 11 | 28 | 53 | 23 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic. |
| BZ-1 | 2012 | 11 | 29 | 83 | 24 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 7 | 60 | 25 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 13 | 69 | 26 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 14 | 94 | 27 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 15 | 86 | 28 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 22 | 85 | 29 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 23 | 120 | 30 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 24 | 98 | 31 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 25 | 134 | 32 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 26 | 144 | 33 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2012 | 12 | 30 | 57 | 34 | Conditii meteo( calm atmosferic), trafic si arderi rezidentiale. |

Fiecare depăşire a valorii limită pentru medie zilnică la indicatorul PM10 a fost anunţată la Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Buzăuși la primăria municipiului Buzău. Lunar, aceste depăşiri au fost anunţate şi la INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU.

Pentru informarea în timp real a populaţiei cu privire la calitatea aerului, inclusiv cu datele privind PM10, s-a menţinut în bună stare de funcţionare pe toată perioada anului 2012 panoul exterior de informare a publicului de la sediul APM Buzău și panoul interior de informare a publicului din sediul primăriei municipiului Buzău. Tot pentru informarea populației se postează pe pagina WEB a instituţiei buletinele zilnice de informare a populaţiei care cuprind, pe lângă concluziile în urma prelucrării datelor rezultate de la stația BZ-1, și concluziile privind prelucrarea altor date care au legătură cu calitatea aerului înconjurător la nivelul județului Buzău.

4. EVOLUŢIA NIVELULUI  INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI ÎNCONJURĂTOR DETERMINAȚI  LA STAŢIA BZ-1 ÎN ANUL  2012

Graficele privind evoluţia nivelului  indicatorilor de calitate a aerului înconjurător determinaţi la staţia BZ-1 în anul  2012 sunt redate mai jos.

5. ALTE DATE CARE AU LEGĂTURĂ CU CALITATEA AERULUI PENTRU ANUL 2012

MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI DIN PRECIPITAŢII

În anul 2012, în cadrul judeţului Buzău s-au prelevat probe de precipitaţii din 4 puncte, după cum urmează:

-PUNCT HIDROLOGIC CERNĂTEŞTI;

-PUNCT HIDROLOGIC  MĂGURA;

-STAŢIA METEO BUZĂU;

-STAŢIA METEO RM.SĂRAT.

Principalii indicatori analizaţi la apa din precipitații au fost: pH, conductivitate, alcalinitate, calciu, magneziu, sulfaţi, azotiţi, azotaţi, amoniu, clor, TDS și fosfaţi.

Din analiza probelor din precepitații realizate în anul 2012, după valoarea pH-ului a rezultat că acestea au fost „ neutre ”;

Conţinutul ionic al probelor analizate nu a înregistrat variaţii semnificative faţă de probele analizate în anul 2011.

MONITORIZARE CALITATE  AER -măsurări manuale -DIN PUNCT DE VEDERE AL INDICATORILOR  PULBERI ÎN SUSPENSIE DIN AER PM10

În anul 2012 monitorizarea calității aerului în județul Buzău, din punct de vedere al pulberilor în suspensie PM10, s-a mai făcut cu ajutorul unui echipament manual (neautomat) într-un singur punct în municipiul Râmnicu Sărat la sediul primăriei municipiului. Din numărul de 176 probe efectuate pentru pulberi în suspensie fracţiunea PM10, în anul 2012 au fost înregistrate 19 depăşiri ale valorii limită de 50 µg/m3..

Primăria municipiului Rîmnicu Sărat și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Buzău, au fost anunțate de fiecare dată când aceste depășiri s-au produs.

MONITORIZARE PULBERI SEDIMENTABILE DIN AER

În anul 2012  în cadrul judeţului s-a monitorizat calitatea aerului din punct de vedere al pulberilor sedimentabile în următoarele localități și puncte:

- în municipiul Buzău - Sediu A.P.M Buzău, Supermarket XXL,  SC Tricostar SA Buzău, Fabrica de Pulberi Buzău (SC HOEGANAES INTERNAŢIONAL SA Buzău), locuinţă particulară (cartier Poştă), strada Stăvilar, SC URSUS SA Buzău, Staţia Meteo Buzău,  SC Zahărul SA Buzău, SC Ductil SA Buzău, SC Avicola SA Buzău-Abator;

- în municipiul Rm. Sărat: ADP Rm Sărat, SC Fermit SA Rm. Sărat, Staţia de Epurare Rm. Sărat, Staţia Meteo Rm.Sărat.

- în oraşul Pătârlagele - zona centrală;

- în Nehoiu - zona centrală;

- în localitatea Berca - zona centrală.

În urma analizării celor 196 determinări, a rezultat că  nu s-au înregistrat depăşiri ale concentrației maxime admise de 17g/m2/lună, conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate”.

6.PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂȚII AERULUI PENTRU PM10 ÎN ZONA BUZĂU ȘI ZONA RM. SĂRAT

Conform prevederilor HG nr. 543/2004, privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 4 mai 2004),  în cazul apariţiei unei depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă la unul şi/sau mai mulţi poluanţi în aerul înconjurător, trebuie să se  întocmească programul de gestionare / programul integrat de gestionare a calităţii aerului. Acesta trebuie să cuprindă măsurile/acţiunile ce se vor  desfăşoară pe o durată de maximum 5 ani.

Legislaţia europenă şi cea naţională  prevede două valori limită pentru protecţia sănătăţii umane pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10, după cum urmează:

-o valoare limită  de 50 µg/mc (cu precizarea a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător;

-o valoare limită de 40 µg/mc pentru concentraţiile medii anuale în aerul înconjurător.

Din evaluările privind calitatea aerului pentru anii 2007, 2008 și 2009, a rezultat că pe teritoriul județului Buzău există două zone (zona Buzău, cuprinzând municipiul Buzău și comuna Vadu Pașii și zona Râmnicu Sărat, cuprizând municipiul Râmnicu Sărat, comuna Grebănu, comuna Topliceni, comuna Valea Rîmnicului și comuna Podgoria) unde sunt depășite valorile limită pentru PM10. Ca urmare, conform legislației mai sus menționată,  în anul 2010  s-a întocmit și aprobat conform legii, Programul de gestionare a calităţii aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie (PM10), în zona BUZĂU (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii ) şi Zona Râmnicu Sărat (municipiul Râmnicu Sărat, comuna Valea Râmnicului, comuna Topliceni, comuna Grebănu şi  comuna Podgoria).

Programul a fost adoptat în iunie 2010 de către CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU, prin decizia numărul  76/25.06.2010.

Programul de Gestionare a Calităţii Aerului cuprinde măsuri care trebuie realizate pe o perioadă de 5 ani (2010-2014). În anul 2010 au fost prevăzute măsuri în scopul  încadrării în valorile limită pentru PM10, iar apoi au fost prevăzute măsuri pentru menţinerea calităţii aerului sub valorile limită pentru PM10.

7.CONCLUZII

Concluzii privind datele înregistrate la stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-1

Concluzii pentru SO2 în anul 2012

VALORI MEDII ORARE

Valorile medii orare ale concentraţiei SO2, în aerul înconjurător s-au situat mult sub valoarea limită de  350 μg/mc, valorile înregistrate fiind cuprinse între 0 și 28,2 μg/mc.

VALORI MEDII ZILNICE

Valorile medii zilnice s-au situat mult sub valoarea limită, care este 125 μg/mc.

PRAG DE ALERTĂ

În cursul anului 2012 nu a existat pericolul depășirii pragului de alertă de 500 μg/mc.

Concluzii pentru NO2 în anul 2012

VALORI MEDII ORARE

Chiar dacă uneori valorile medii orare ale concentraţiei NO2  măsurate  în aerul înconjurător a fost de ordinul sutelor, pe parcursul anului 2012 nu a fost depășită valoarea limită pentru media orară de 200 μg/mc și nici nu a existat pericolul depășirii acestei limite, valorile înregistrate fiind cuprinse între 0 și 182 μg/mc .

VALOARE MEDIE ANUALĂ

Valoarea medie anuală a concentraţiei NO2 în aerul înconjurător s-a situat la circa 60 % din valoarea limită de 40 μg/mc.

PRAG DE ALERTĂ

În anul 2012, cea mai mare valoare înregistrată a fost de 180 μg/mc, neexistând pericolul depășirii pragului de alertă de 400 μg/mc.

Concluzii pentru benzen în anul 2012

VALOARE MEDIE ANUALĂ

Valoarea medie anuală a concentraţiei benzenului, în aerul înconjurător s-a situat în anul 2012 la circa 60% din valoarea limită de  5 μg/mc.

Concluzii pentru CO în anul 2012

VALORI MAXIME ZILNICE ALE MEDIILOR PE 8 ORE

Valorile concentraţiilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore, s-au situat cel mai mult la circa 35% din valoare limită de 10 mg/mc, mai ales în perioada de iarnă când sunt în funcțiune sistemele de încălzire și când condițiile climatice nu sunt favorabile dispersiei.

Concluzii pentru PM10 în anul 2012

VALORI MEDII ZILNICE

În anul 2012, valorile medii zilnice ale concentraţiei PM10 (determinate gravimetric) în aerul înconjurător au depășit, uneori, valoarea limită pentru media zilnică de 50 (g/mc  (durata depășirii variind de la 1 la 4 zile consecutive), înregistrându-se 34 de depășiri.

VALOARE MEDIE ANUALĂ

Valoarea medie anuală în anul 2012 a fost 32 (g/mc, fată de valoarea limită pentru media anuală de 40 (g/mc.

Concluzii pentru O3 în anul 2012

VALORI MAXIME ZILNICE ALE MEDIILOR PE 8 ORE

În anul 2012, valorile maxime ale mediilor pe 8 ore a concentraţiei de ozon în aerul înconjurător s-au situat sub valoarea țintă (obiective pe termen lung) de 120 (g/mc.

PRAG DE INFORMARE

În anul 2012, cea mai mare valoare înregistrată pentru media orară a fost 134 (g/mc, fiind sub valoarea pragului de informare de 180 μg/mc.

PRAG DE ALERTĂ

În anul 2012 nu a existat pericolul depășirii pragului de alertă  de  240 μg/mc.

Concluzii pentru PM2,5 în anul 2012

VALOARE MEDIE ANUALĂ

În anul 2012 valoarea medie anuală a fost de 28 μg/mc, situându-se sub valoarea limită care este 28,75 μg/mc.

Concluzii privind celelalte date legate de calitatea aerului înconjurător înregistrate pe teritoriul județului Buzău în anul 2012

În anul 2012, analizând rezultatele determinărilor realizate în cadrul județului Buzău pentru calitatea precipitațiilor și pulberilor sedimentabile nu se constată probleme deosebite. Din punct de vedere al acidițății, probele din precepitații au fost „ neutre ” iar din punctul de vedere al conţinutului ionic al probelor din precipitații analizate, nu s-a înregistrat variaţii semnificative faţă de probele analizate în anul 2011. În urma analizării probelor pentru caracterizarea pulberilor sedimentabile în cadrul județului Buzău, în anul 2012 a rezultat că  nu s-au înregistrat depăşiri ale concentrației maxime admise de 17g/m2/lună, conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate”.

Analizând rezultatele determinărilor realizate pentru pulberile  în suspensie fracţiunea PM10 în municipiul Rîmnicu Sărat, în anul 2012 au fost înregistrate 19 depăşiri a valorii limită de 50 µg/m3.. Aceste depăşiri se datorează emisiilor în aer rezultate de la arderile pentru încălzire, traficului rutier şi condiţiilor meteorologice nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).

Concluzii privind stadiul de realizare în anul 2012 a măsurilor stabilite în PROGRAMUL DE GESTIONARE A CALITĂȚII AERULUI întocmit pentru ZONA BUZĂU și ZONA RÂMNICU SĂRAT

Analiza rezultatelor monitorizării stadiului de realizare a măsurilor prevăzute în PGCA relevă următoarele:

-dintre măsurile stabilite pentru anul 2010 și rămase nerealizate, în anul 2012 s-au realizat mai realizat trei măsuri;

-la sfârşitul anului 2012, au fost realizate integral măsurile stabilite a fi în responsabilitatea CJ Buzău, IPJ Buzău, S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE S.A şi APM Buzău;

-unele măsuri stabilite pentru zona Râmnicu Sărat sunt realizate parțial;

-nu au fost realizate două măsuri stabilite pentru zona Buzău, (una fiind în responsabilitatea primăriei municipiului Buzău și una fiind în responsabilitatea  RAM Buzău).

Analizând datele pentru indicatorul PM10 înregistrate în anul 2012 la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1 şi cele obţinute din măsurătorile efectuate în zona Rîmnicu Sărat, se poate trage concluzia că, în continuare, se înregistrează depăşiri ale valorilor limită pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător. Menţionăm că aceste depăşiri s-au înregistrat doar în perioadele de calm atmosferic şi/sau secetă prelungită, expunerea populaţiei fiind una de scurtă durată.

Situaţia privind emisiile în cele două zone pentru care a fost întocmit programul de gestionare a calității aerului pentru PM10 s-a modificat faţă de momentul elaborării, în sensul că sistemele centralizate de încălzire au o pondere mult mai mică faţă de cele individuale.

O eventuală revizuire a Programului de gestionare a calităţii aerului se va face în cazul în care rezultatele evaluării realizate la nivel naţional vor impune acest lucru.

Având în vedere că în anul 2012 s-au înregistrat depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie PM10, redăm mai jos informaţii utile despre acesta.

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici şi picături de lichid.

Surse naturale:erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip şi dispersia polenului.
Surse antropice: emisiile în aerul înconjurător din activitatăţile industriale, de la sistemele individuale de preparare hrană, producere apă caldă  şi încalzire pentru populaţie, de la sistemele de încălzire individuale ale instituţiilor şi autorităţilor, de la  sistemele centralizate pentru producerea apei calde şi încălzire şi de la traficul rutier (inclusiv arderile incomplete). Traficul rutier, pe lângă emisiile rezultate de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă, mai contribuie la poluarea cu pulberi prin emisiile rezultate de la contactul  pneurilor cu carosabilul, mai ales în condiţiile când acesta nu este corespunzător şi curat.

Efecte asupra sănătaţii populaţiei

Dimensiunea particulelor este direct legată de potenţialul de a cauza efecte. O problema importanta o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (PM10), care trec prin nas şi gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu varsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer şi, în consecinţă, mai mulţi poluanţi. Ei respiră mai repede decât adulţii şi tind să respire mai mult pe gură, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili, deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltaţi, iar ţesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil.
Poluarea cu pulberi înrăutățeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentraţie ridicată de pulberi PM10 poate cauza cancer şi moartea prematură.

Întocmit,

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare

Ing. Ioan HĂISAN