AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

BUZĂU-SERVICIUL MONITORIZARE

RAPORT CALITATEA AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

ÎN ANUL 2011

1.INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului (legislaţia cadru de organizare a activităţii în domeniul protecţiei mediului), responsabilitatea privind monitorizarea calitaţii aerului înconjurator în România revine autoritaţilor pentru protecţia mediului. Până în data de 28.07.2011, legislaţia specifică în domeniul monitorizării calităţii aerului înconjurător a fost reprezentată de Ordinul ministrului MINISTERULUI APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI nr. 592/2002, iar după această dată legislaţia specifică în acest domeniu este reprezentată de Legea 104/2011-Legea privind calitatea aerului înconjurător. Conform acestei legislaţii poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

În anul 2011, REŢEAUA NAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI (pe scurt R.N.M.C.A) efectuează măsurători continui pentru nivelul concentraţiilor de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb) la nivel naţional în fiecare judeţ (pentru judeţul Buzău mai puţin Pb). În cadrul acestei reţele naţionale, calitatea aerului înconjurător este monitorizată automat în permanenţă prin intermediul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului.

Pe teritoriul judeţului Buzău, din cadrul RNMCA  fac parte:

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului (de tip FOND URBAN) amplasată în municipiul Buzău, strada Democraţiei nr. 11, (la sediul instituţiei) care este în funcţiune;

-o staţie automată de monitorizare a calităţii aerului (de tip trafic), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23,  (care nu este pusă în funcţiune din cauza faptului că nu este realizat branşamentul electric, din lipsa fondurilor necesare);

-un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

-un panou interior de informare a publicului instalat la intrarea în sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUZĂU;

-un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat (care va fi pus în funcţiune odată cu staţia automată de monitorizare a calităţii aerului;

-echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensii PM10 şi PM2,5, în cadrul laboratorului APM BUZĂU;

-un server local şi alte echipamente IT, pentru stocarea datelor transmise de la staţiile automate şi transmiterea datelor către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

Staţiile de tip fond urban evaluează influenţa "aşezărilor umane" asupra calităţii aerului din aşezarea respectivă. 
Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km.
Poluanţii determinaţi de staţie sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili (COV-benzenul, etil benzenul, toluenul, orto-Xilenul, para-xilenul, meta-Xilenul) şi pulberi în suspensie (PM10 şi PM2,5). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi precipitaţiile.

Staţiile de tip trafic evaluează influenţa traficului asupra calitaţii aerului din zona unde este amplasată. Raza ariei de reprezentativitate este de 10-100m;
Poluanţii monitorizaţi sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO),  compuşii organici volatili (COV- benzenul, etil benzenul, toluenul, orto-Xilenul, para-xilenul, meta-Xilenul) şi pulberile în suspensie (PM10).

Sistemul de monitorizare permite autorităţilor locale pentru protectia mediului:
- să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, alte autoritaţi şi instituţii interesate despre nivelul calitaţii aerului;
- să ia, în timp util, măsuri prompte pentru diminuarea şi/sau eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă;
- să prevină poluările accidentale;
- să avertizeze şi să protejeze populaţia în caz de urgenţă.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii, sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie- prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile (pentru ultimele 24 de ore ) pe site-ului w.w.w.calitateaer.ro.

Specialiştii de la nivel local stochează datele la nivel local pe care le validează iar specialiştii de la nivel central stochează datele la nivel central pe care le certifică înainte de transmitere la UE. Specialiştii accesează aceste date, atât pentru diferite studii, cât şi pentru trasmiterea raportărilor care sunt obligaţia Romaniei către forurile europene.

Mai jos este prezentată o hartă a judeţului Buzău şi amplasarea celor două staţii automate în cadrul judeţului.

În afara RNMCA,  laboratorul APM BUZĂU, mai monitorizează calitatea aerului înconjurător pe teritoriul judeţului Buzău prin:

-prelevări şi determinări lunare de pulberi sedimentabile în 19 puncte (11 în municipiul Buzău, 1 în oraşul Nehoiu, 1 în oraşul Pătârlagele, 1 în localitatea Berca, şi 3 în municipiul Râmnicu Sărat), conform STAS 10195/75;

-determinări ale calităţii apei din precipitaţii prelevate din 4 punct (PH Măgura, Ph Cenăteşti, staţia meteo Râmnicu Sărat şi staţia meteo Buzău ).

-determinări indicative de PM10 ( într-un singur punct în municipiul Buzău)

2. CALITATEA AERULUI - PRAGURI DE ALERTĂ, VALORI LIMITĂ, VALORI ŢINTĂ,

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, PRAGURI DE INFORMARE

Pentru protecţia sănătăţii umane pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare sunt prezentate în tabelul următor.

| Poluant | Prag alerta | VL | VL+MT | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 (g/m | 500 masurat timp de 3ore consecutive | 350/1h a nu se depasi de peste 24 de ori intr-un an calendaristic | 350 |  |  |  |
|  |  | 125/24h A nu se depasi de peste 3 ori intr-un an calendaristic | 125 |  |  |  |
| NO2 (g/mc | 400 masurat timp de 3 ore consecutive | 200/1h a nu se depasi de peste 18 ori intr-un an calendaristic | 200 |  |  |  |
|  |  | 40/an | 40 |  |  |  |
| PM 10 (g/mc |  | 50/24h a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic | 50 |  |  |  |
|  |  | 40/an An calendaristic | 40 |  |  |  |
| Plumb (g/mc Plumb (g/mc |  | 0,5/an calendaristic | 0,5 |  |  |  |
|  |  | 0,5/an calendaristic în imediata vecinătate a surselor specifice | 0,5 |  |  |  |
| Benzen (g/mc |  | 5/an calendaristic | 5 |  |  |  |
| CO mg/mc |  | 10/valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24 | 10 |  |  |  |
| Ozon (g/mc | 240 medie pe o oră |  |  | Începând cu 2010 120_valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1…16-24. a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120_valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h dintr-un an calendaristic | 180 Media pe o oră |

3.Statistica privind depăşiri ale valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2011 la staţia BZ-1

Statistică depăşirilor  valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2011 la staţia BZ-1 sunt prezentate în tabelul următor.

| Polu- ant | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă şi informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 90 |
| NO2 | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | - | 25,7 |
| Benzen | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | - | - | - | 88,4 |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 64,8 |
| O3 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | 43,5 |
| PM10 | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 21 depăşiri pe perioada monitorizată (sept-dec ) | - | - | 22,1 |
| Pb | Nu s-a realizat monitorizarea-lipsă dotare | - | - | - | - | - | - |
| Ni | - | - | - | - | - | Nu s-a realizat monitorizarea-lipsă dotare | - |
| Cd | - | - | - | - | - | Nu s-a realizat monitorizarea-lipsă dotare | - |
| As | - | - | - | - | - | Nu s-a realizat monitorizarea-lipsă dotare | - |
| Benzo-(a)piren | - | - | - | - | - | Nu s-a realizat monitorizarea-lipsă dotare | - |
| PM2,5 | - | - | - | - | - | Pe perioda monitorizată este depăşită valoare tinţă | 58,9 |

STATISTICA DEPĂŞIRILOR VALORII LIMITĂ (valori medii zilnice) PENTRU PM10 în anul 2011 (perioada septembrie decembrie când s-a realizat captură de date)

| Nume statie | An | Luna | Zi din luna | Valoare concentratie (media zilnică µg/mc) | contor (nr total de depasiri pe fiecare statie de la inceputul anului)* | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2011 | SEPT | 27 | 53 | 1 | Conditii meteo (seceta), lucrari in zona pentru reparatii strazi. |
| BZ-1 | 2011 | OCT | 7 | 72 | 2 | Conditii meteo (seceta), lucrari in zona pentru reparatii strazi, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | OCT | 28 | 52 | 3 | Conditii meteo (seceta), lucrari in zona pentru reparatii strazi, trafic si arderi rezide3ntiale. |
| BZ-1 | 2011 | OCT | 30 | 60 | 4 | Conditii meteo (seceta), lucrari in zona pentru reparatii strazi, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | OCT | 31 | 76 | 5 | Conditii meteo (seceta), lucrari in zona pentru reparatii strazi, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 1 | 72 | 6 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 2 | 56 | 7 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 3 | 61 | 8 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 4 | 57 | 9 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 5 | 56 | 10 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 9 | 66 | 11 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 15 | 63 | 12 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 16 | 62 | 13 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 18 | 91 | 14 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 19 | 70 | 15 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 20 | 76 | 16 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 21 | 69 | 17 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 22 | 65 | 18 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | NOE | 26 | 53 | 19 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | DEC | 25 | 53 | 20 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | DEC | 30 | 61 | 21 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |
| BZ-1 | 2011 | DEC | 31 | 76 | 22 | Conditii meteo (seceta), suprafa deteriorata a carosabilului, trafic si arderi rezidentiale. |

Fiecare depăşire a valorii limită (medie zilnică) pentru PM10, a fost anunţată pe site-ul instituţiei, la GNM-CJ Buză şi la autorităţile locale interesate (primăria municipiului Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău).

4.Situaţie privind valorile minime, medii şi maxime înregistrate în anul 2011 la

Staţia BZ-1

Situaţie privind nivelurile poluanţilor minime, medii şi maxime înregistrate în anul 2011 la

Staţia BZ-1 sunt prezentate în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Denumire poluant/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | OBSERVAŢII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 0.00 | 3,71 | 28,14 | Captură date 90% |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 2.00 | 29 | 180,00 | Captură date 25,7%, analizor defect, lipsă fonduri pentru reparaţii. |
| 3 | CO/ (mg/mc) | 0.00 | 0,38 | 4,76 | Captură date 64,8%, analizor defect, lipsă fonduri pentru reparaţii. |
| 4 | O3 (µg/mc) | 1 | 33,00 | 107 | Captură date 43,5%, analizor defect, lipsă fonduri pentru reparaţii. |
| 5 | Benzen (µg/mc) | 0,30 | 3,20 | 40,40 | Captură date 88,4% |
| 6 | PM10 (µg/mc) | 5,00 | 40,00 | 91,00 | Captură date 22,1%, s-a completat dotarea necesară în luna septembrie 2011. |
| 7 | PM 2,5 (µg/mc) | 3,00 | 30,00 | 119,00 | Captură date 58,9%, analizor defect, lipsă fonduri pentru reparaţii. |

Pentru fiecare poluant determinat la staţia BZ-1, s-au prezentat rezumativ în tabelul de mai jos situaţia depăşirilor  valorii limită plus marja de toleranţă (VL+MT) şi depăşiri ale valorii ţintă (VT),  pentru anii 2008, 2009.

5. Graficele privind evoluţia nivelului  poluanţilor  determinaţi la staţia BZ-1 în anul  2011

Graficele privind evoluţia nivelului  poluanţilor  determinaţi la staţia BZ-1 în anul  2011, sunt redate în anexa la prezenta.

Statia BZ-1, CO(mg/m3),  2011, Maxima zilnica a mediilor pe 8h, VL= 10mg/m3

Statia BZ-1, O3(µg/m3), 2011, Maxima zilnica a mediilor pe 8h, Val. Tinta=120µg/

6. Alte date care au legătură cu calitatea aerului petru anul 2011 în judeţul Buzău

Aşa cum s-a arătat mai sus în anul 2011, laboratorul APM BUZĂU, a mai monitorizat pe teritoriul judeţului Buzău, pulberile sedimentabile din aerul înconjurător în 19 puncte, calitatea apei din precipitaţii în 4 puncte şi PM10 în acelaşi punct unde este aplasată staţia automată de monitorizare a calităţii aerului.

Din datele rezultate în urma monitorizării pulberilor sedimentabile reiese că nu se înregistrează depăşiri ale valorilor limită conform STAS 10195/75.

Determinările privind calitatea precipitaţiilor arată că acestea sunt neutre.

Determinările privind PM10, s-au făcut fără respectarea în totalitate a prevederilor standardelor în domeniu (funcţie de dotarea tehnică şi materială existentă) şi confirmă depăşirile înregistrate la staţia automată .

7.Concluzii

Legislaţia europenă şi cea naţională, în anul 2011, pentru PM10,  a prevăzut două valori limită pentru protecţia sănătăţii umane după cum urmează:

-o valoare limită  de 50 µg/mc (cu precizarea a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) pentru concentraţiile medii zilnice în aerul înconjurător;

-o valoare limită de 40 µg/mc pentru concentraţiile medii anuale în aerul înconjurător.

Din datele înregistrate în anul 2011 la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-1, chiar dacă captura de date este mică (din cauză că APM BUZĂU nu a avut dotarea   necesară ) totuşi se poate trage concluzia că depăşirile faţă de valoarea limită pentru media zilnică a concentraţiilor PM10 în aerul înconjurător nu este permanentă.

Deci expunerea populaţiei nu este una de lungă durată ci este una de scurtă durată în special în zilele când se înregistrează calm atmosferic atât în perioada rece a anului cât şi în perioada călduroasă şi secetoasă  a anului.

Conform legislaţiei existente în domeniuL CALITĂŢII AERULUI  există întocmit şi aprobat pe plan judeţean  PROGRAMul  PENTRU GESTIONAREA CALITĂŢII AERULUI PENTRU PM10 ÎN ZONA BUZĂU (municipiul Buzău şi comuna Vadu Paşii)  ŞI ZONA RÂMNICU SÂRAT (municipiul Râmnicu Sărat, comuna Topliceni, comuna Podgoria, comuna Valea Râmnicului şi comuna Grebănu), asumat de către autorităţile locale în cauză şi de către CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU.

Din datele existente în cadrul APM BUZĂU, cu privire la monitorizarea realizării măsurilor stabilite în acest program pentru anul 2011 rezultă că majoritatea autorităţilor locale nu au putut realiza măsurile propuse din motive financiare.

Pentru indicatorul PM2,5, nu se poate trage o concluzie finală referitor la depăşirea valorii ţintă (medie anuală)  deoarece captura de date a fost mică ca urmare a problemelor tehnice avute cu echipamentele.

Având în vedere că în anul 2011 s-au înregistrat depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie PM10, redăm mai jos informaţii utile despre acesta şi despre pulberile în suspensie PM2,5.

Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici şi picături de lichid.

Surse naturale:erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip şi dispersia polenului.

Surse antropice:emisiile în aerul înconjurător din activitatăţile industriale, de la sistemele individuale de preparare hrană, producere apaă caldă  şi încalzire pentru populaţiei, de la sistemele de încălzire individuale ale instituţiilor şi autorităţilor , de la  sistemele centralizate pentru producerea apei calde şi încălzire şi de la traficul rutier (inclusiv arderile incomplete). Traficul rutier, pe lângă emisiile rezultate de la arderea combustibilului în motoarele cu ardere internă mai contribuie la poluarea cu pulberi prin emisiile rezultate de la contactul  pneurilor cu carosabilului mai ales în condiţiile când acesta nu este corespunzător şi curat.

Efecte asupra sănătaţii populaţiei

Dimensiunea particulelor este direct legată de potenţialul de a cauza efecte. O problema importanta o reprezintă particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 micrometri (PM10), care trec prin nas şi gât şi pătrund în alveolele pulmonare provocând inflamaţii şi intoxicări.
Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare şi respiratorii, copiii, vârstnicii şi astmaticii.
Copiii cu varsta mai mica de 15 ani inhaleaza mai mult aer şi în consecinţa mai mulţi poluanţi. Ei respiră mai repede decat adulţii şi tind să respire mai mult pe gura, ocolind practic filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili , deoarece plamanii lor nu sunt dezvoltaţi, iar tesutul pulmonar care se dezvoltă în copilarie este mai sensibil.
Poluarea cu pulberi înrăutateşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentraţie ridicată de pulberi poate cauza cancer şi moartea prematura.

Pulberile în suspenşie PM2,5, sunt pulberi în suspensie existente în aerul înconjurător cu diametrul particolelor mai mici de 2,5 micrometri. Pentru o mai bună protecţie a sănătăţii populaţiei legislaţia europeană şi cea naţională au prevăzut şi pentru acest indicator valori ţintă pentru concentraţiile medii anualeîn aerul înconjurător  începând cu anul 2010  (25 µg/mc ) şi valori limită pentru concentraţiile medii anuale în aerul înconjurător începând cu anul 2015 (25 µg/mc ).

Întocmit,

Şef Serviciu Monitorizare,

Ing. Ioan HĂISAN