Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afișat în data de 29.01.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., cu sediul în municipiul Mediaș, str. Unirii, nr. 6, județul Sibiu, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 13277 din 27.09.2019,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 28.01.2020, că proiectul ,, Conductă de transport gaze naturale DN 250x40 BAR Vernești-Mărăcineni-Poșta Cîlnău, județul Buzău, Etapa I: DN 250x40 BAR Vernesti-Maracineni (inclusiv alimentare cu energie electrica si protectie catodica); Etapa II DN 250x40 BAR Mărăcineni-Poșta Cîlnău (inclusiv alimentare cu energie electrica si protectie catodica) si Etapa III: Reclasificare conducta DN 250 PM Rosior-PM Boboc la PN40 bar, județul Buzău” propus a fi amplasat în comunele Mărăcineni, Vernești, Săpoca, Poșta Cîlnău, Vadu Pasii, Cochirleanca, judeţul Buzău

-  nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare (art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018), potrivit prevederilor legale în vigoare.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2 la pct. 3, lit. b (instalații industriale pentru transportul gazelor, aburului și apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1);

b)

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului:

- proiectul presupune pe teritoriile administrative aparținătoare comunelor Mărăcineni, Vernești, Săpoca, Poșta Cîlnău, Vadu Pașii și Cochirleanca, realizarea unei conducte de transport gaze natural pee tape: în etapele I și II, realizarea unei conducte de transport gaze naturale DN 250 Vernești-Mărăcineni-Poșta Cîlnău și a elementelor tehnologice ce o deservesc, cu o lungime de aproximativ 16,878 km, care să permită transportul gazelor naturale în cadrul Sistemului Național de Transport Gaze; în etapa a III a proiectul constă în executarea unor probe de presiune și verificare a integrității conductei și armăturilor, respectiv din Punctul de Măsurare (PM) Roșior la Punctul de Măsurare (PM) Boboc, pentru conducta DN 250 existentă, în lungime de 15,5 km.

Conducta de transport gaze naturale proiectată va traversa teritoriul județului Buzău de la vest la

est. Se va cupla în conducta existentă de transport gaze DN 400 Bărbucești - Moisica, racordată la magistrala DN 500 Siliștea – București și în conducta existentă DN 250 PM Roșior – PM Boboc racordată prin intermediul unui racord DN 350, având cca. 2,5 km, la magistrala de transport gaze naturale DN 500 Siliștea – București.

În cadrul tabelului de mai jos sunt prezentate caracteristicile constructive și funcționale ale proiectului:

| Denumire | Unitate de măsură | Mărime |
| --- | --- | --- |
| Presiune de proiectare | bar | 40 |
| Presiunea maximă de operare | bar | 35 |
| Lungime conductă în plan (conductă proiectată) | km | 16,878 |
| Lungime conductă reclasificată (conductă existentă) | km | 15,5 |
| Diametrul nominal al conductei | mm | 250 |
| Diametrul exterior al conductei | mm | 273 |
| Traversări cursuri apă cadastrate | buc | 3 |
| Traversări canale de desecare | buc | 5 |
| Traversări drumuri naționale | buc | 2 |
| Traversări drumuri județene | buc | 2 |
| Traversări drumuri de utilitate publică | buc | 10 |
| Traversări căi ferate | buc | 1 |
| Stații de robinete | buc | 5 |
| Stații de protecție catodică (SPC) | buc | 1 |
| Drum acces temporar | buc | 3 |

Sintetic, lucrările propuse a se realiza prin proiect constau în principal din:

- Etapa I și Etapa II:

  	realizarea unei conducte de transport gaze naturale DN 250 Vernești-Mărăcineni-Poșta Cîlnău în lungime de 16,878 km și a elementelor tehnologice ce o deservesc, respectiv:

 5 stații robinete;

 1 stație de protecție catodică;

-Etapa III

 executarea unor probe de presiune și verificare a integrității conductei și armăturilor pentru conducta DN 250 existentă, în lungime de 15,5 km, respectiv din Punctul de Măsurare (PM) Roșior la Punctul de Măsurare (PM) Boboc.

Lungimea conductei de transport gaze naturale la nivelul unităților administrativ teritoriale și pe etape, este prezentată în tabelul de mai jos:

| Etapa | Județ | Localitate | Poziție kilometrică conductă | Lungime tronson conductă (m) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I | Buzău | Vernești | 0+000÷2+993 | 2993 | Conductă nouă propusă în lungime totală de 16,878 km |
|  |  | Mărăcineni | 2+993÷4+108 | 1115 |  |
|  |  | Săpoca | 4+108÷4+243 | 135 |  |
| Etapa II |  | Săpoca | 0+000÷0+083 | 83 |  |
|  |  | Mărăcineni | 0+083÷6+141 | 6058 |  |
|  |  | Poșta Cîlnău | 6+141÷7+002 | 861 |  |
|  |  |  | 7+667÷12+635 | 4968 |  |
|  |  | Vadu Pașii | 7+002÷7+667 | 665 |  |
| Etapa III |  | Vadu Pașii | Conductă existentă și reclasificată | 15500 | Conductă existentă – lucrările propuse constau în executarea unor probe de presiune, efectuate între PM Roșioru și PM Boboc. Lucrările necesare efectuării probelor de presiune se vor executa în împrejmuirile existente ale PM Boboc și PM Roșior, deci temporar nu se vor ocupa suplimentar suprafețe de teren. |
|  |  | Cochirleanca |  |  |  |

Conducta de transport gaze naturale proiectată DN 250 Vernești-Mărăcineni-Poșta Cîlnău, se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț respectând cerințele NT 118, cu excepția subtraversărilor de obstacole unde ea se va monta conform desenelor de detaliu.

Stații de robinete

Pe traseul conductei de transport gaze naturale proiectate, în etapele I și II se vor amplasa un număr de 5 robineți de secționare, montați în incinte ce vor fi amenajate și împrejmuite.

Poziționarea kilometrică a robineților de secționare la nivelul unităților administrativ teritoriale este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire | Obiective intersectate | Km cond. | Suprafața [mp] | Categoria de folosință | Localitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SR1 | Cuplare conductă DN 250 în conducta DN 400 Bărbicești – Moisica | 0+000 | 87,00 | Arabil | Vernești |
| 2 | SR2 | Montaj robinet sferic subteran R2-DN 250 cu ocolitor DN100, ANSI 300 | 1+705 | 28,00 | Arabil | Vernești |
| 3 | SR3 | Montaj robinet sferic subteran R3-DN 250 cu ocolitor DN100, ANSI 300 | 1+813 | 28,00 | Arabil | Vernești |
| 4 | SR4 | Montaj robinet sferic subteran R4-DN 250 cu ocolitor DN100, ANSI 300 | 4+236 | 48,00 | Arabil | Săpoca |
| 5 | SR5 | Interconectare în Cond PM Roșiori-PM Boboc DN 250 | 12+635 | 87,00 | Arabil | Poșta Cîlnău |

La subtraversarea căii ferate CF 504-TCF1, vor fi montate de o parte și de alta a acesteia, câte un robinet de secționare Dn 250 ANSI 300 cu ocolitor Dn 100.

Stație de protecție catodică

Protecția activă de pe traseul conductei se realizează prin intermediul unei staţii de protecţie catodică (SPC), care va fi amplasată pe raza UAT Săpoca, în interiorul staţiei de robinete SR 4 (aceasta asigurând și protecția activă de pe traseul conductei pentru etapa II). Priza anodică aferentă stației de protecție catodică este de adâncime, se va amplasa la o distanță de 100 m față de conductă. Legătura între priza anodică și cabina redresoare a stației de protecție catodică (cablul anodic) se va realiza prin intermediul a două cabluri din cupru cu izolație din PVC 1x16mmp.

Traversări obstacole

De-a lungul traseului proiectat, conducta de transport gaze naturale va intersecta o serie de elemente de infrastructură existente, cursuri de apă, canale etc. după cum urmează:

| Obstacole | Cantitate (buc.) | Denumire |
| --- | --- | --- |
| Traversare cale ferată | 1 | CF 504-TCF1 |
| Traversări cursuri de apă cadastrale | 3 | Râul Buzău, Pârâul Câlnău și Valea Largă |
| Traversări canale | 5 | Canal betonat THC1, THC2, THC 4, THC5 și hidrocanalul MHC-THC3 |
| Traversări drumuri naționale | 2 | DN 10, DN 2 |
| Treversări drumuri județene | 2 | DJ 203K, DJ 220 |
| Treversări drumuri utilitate publică | 10 | Drumuri de utilitate publică |
| Traversare conductă apă | 1 | Conducta de apă PE-DN 400 SCA1 |
| Traversare conductă gaze | 2 | Conductă distribuție Vernești Conductă gaze Petrom |
| Traversare linii electrice aeriene | 12 | LEA 0,4 kV, LEA 20 kV, LEA 110 kV |

Drumuri de acces proiectate

În vederea accesului la cele două robinete de cuplare și la stația de robinete SR 4 (amplasat la delimitarea etapelor I și II) s-au proiectat și se vor executa (cu caracter definitiv) trei drumuri de acces astfel:

1) drum de acces la SR 1 (cuplare), în lungime de 12 m (totalul suprafeței ocupate definitiv, inclusiv racordările este de 56 mp)

2) drum de acces la SR 4 (amplasat la delimitarea etapelor I și II), în lungime de 67 m (totalul suprafeței ocupate definitiv, inclusiv racordările este de 250 mp)

3) drum de acces la SR 5 (amplasat la delimitarea etapelor II și III), în lungime de 51 m (totalul suprafeței ocupate definitiv, inclusiv racordările este de 205 mp)

Conducta de transport gaze naturale de pe teritoriul judeţului Buzău se va monta îngropat, sub adâncimea de îngheț respectând cerințele NT 118, cu excepţia subtraversărilor de obstacole, unde ea se va monta conform desenelor de detaliu.

La elaborarea proiectului se vor lua în considerare următoarele date de proiectare:

| Diametrul conductei: | DN 250; |
| --- | --- |
| Material tubular: | L360 NE conf. SREN ISO 3183-2013; |
| Grosimea de perete: | conf. Breviarului de calcul, pentru clasele de locație; |
| Presiunea maximă de regim (bar): | 35; |
| Curbe: | se vor utiliza curbe îndoite la cald; |
| Traversarea căilor de comunicație: | se vor respecta condițiile de execuție a lucrărilor în baza articolelor 77-78 din Norme tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, precum și părescripțile STAS 9312/1982. |

Protecţia pasivă împotriva coroziunii exterioare a conductei de transport gaze naturale îngropate se va realiza prin izolarea anticorozivă de tip întărită cu polietilenă extrudată, executată în staţie fixă de izolare şi prin izolarea anticorozivă cu benzi aplicate la rece (pentru sudurile de întregire şi pentru curbe) de tip foarte întărită.

Protecția interioară se realizează cu izolație pe bază de rășini epoxidice. De asemenea, toate sudurile de întregire cât şi curbele vor fi izolate cu benzi termocontractabile aplicate la rece (izolaţie de tip foarte întărită). Părţile aeriene ale instalaţiilor de pe traseul conductei se vor proteja prin aplicarea unui strat de grund anticoroziv şi a două straturi de vopsea galbenă.

Metode folosite în construcţie/demolare

Pregătirea culoarului de lucru

Lățimea culoarului de lucru care se va ocupa temporar pentru execuția lucrărilor proiectate va fi de 11 m în terenuri arabile, păşune, fânețe şi neproductiv, iar pentru zonele de vii, livezi, pădure, culoarul de lucru este de 6 m.

La stabilirea culoarului de lucru, volumelor de săpătură şi profilelor de şanţ s-a ţinut seama de prevederile ”Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale“, aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, modificat și completat.

Săparea șanțului

Modul de execuţie a şanţului (manual sau mecanizat) în vederea montării conductei se stabilește în funcţie de natura terenului, volumul terasamentelor, astfel:

- manual, respectiv în zonele unde montarea conductei se realizează la distanţă mică faţă de alte conducte de gaze, de canalizare sau instalaţii subterane, de telecomunicaţii și electrice existente, în zonele de apropiere şi intersecţie cu căile de comunicaţie, precum şi în locurile unde nu este posibil accesul utilajelor de săpat;

- mecanizat, cu excavator rotativ şi excavator tip Castor, în zonele unde este posibil accesul acestora, precum și pentru lucrările care necesită volume mari de dislocări de pământ.

La săpătura manuală se vor lua măsuri de siguranţă, pentru protejarea săpătorilor prin sprijinirea flancurilor şanţului, acolo unde consistenţa solului este slabă și prezintă pericol de surpare.

Înainte de începerea lucrărilor de săpătură a şanţului conductei, în vederea identificării obiectivelor subterane existente (cabluri electrice, cabluri de telecomunicaţii, conducte, canalizări, etc) situate în vecinătate sau intersectate cu traseul conductei proiectate, constructorul este obligat să ia legătură cu beneficiarii (proprietarii) acestora.

Şanţul conductei se va executa conform Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale.

Şanţul conductei trebuie curăţat de bolovani sau alte corpuri tari care ar putea deteriora izolaţia la montarea conductei în poziţie definitivă.

La stabilirea adâncimii şanţului se va ţine cont de faptul că montarea conductei în poziţie definitivă va fi sub adâncimea de îngheţ, respectiv la o adâncime de minim 1,10 m măsurată de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a conductei, cu excepţia subtraversărilor căilor de comunicaţie, cazuri în care aceasta se va monta conform detaliilor de execuţie din partea desenată a prezentei documentaţii.

De asemenea, adâncimea de montaj a conductei va fi diferită de la un caz la altul, dar nu mai mică de 1,10 m până la generatoarea ei superioară, în situaţiile în care aceasta intersectează alte conducte şi instalaţii subterane (cursuri de ape, conducte de apă, canale etc).

Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel încât între marginea şanţului și marginea depozitului de pământ de pe mal să existe o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie:

- de cel puţin egală cu adâncimea săpăturii, în cazul săpăturilor nesprijinite;

- de cel puţin 0,50 m, în cazul săpăturilor sprijinite.

Îmbinarea țevilor

Îmbinarea ţevilor se va realiza prin sudarea electrică a capetelor acestora (cap la cap) prin rotire, pentru formarea tronsoanelor şi la poziţie (în şanţ) pentru formarea firului conductei, cu respectarea coeficientului de calitate al îmbinării sudate la valoarea de 1(φ=1). Asamblarea ţevilor prin sudură se va realiza în conformitate cu SR EN ISO 15613:2004.

Controlul sudurilor se va face prin gamagrafiere sau US (cu asigurarea înregistrărilor) 100%. Condiţiile tehnice de calitate și de acceptabilitate a îmbinărilor sudate pentru firul conductei vor fi în conformitate cu SR EN ISO - 5817. Calitatea sudurilor va fi garantată de unitatea constructoare prin certificat de conformitate sau de inspecţie.

Montarea conductei

Asamblarea și lansarea firului de conductă în şanţ în poziţie definitivă, se va face în funcţie de condiţiile oferite de teren, respectiv de construcţiile și instalaţiile întâlnite pe traseul conductei astfel:

- pe tronsoane îmbinate prin sudură electrică în fir pe marginea şanţului și lansarea în şanţ în poziţie definitivă;

- asamblarea firului de conductă în şanţ în poziţie definitivă se va realiza prin suduri executate „la poziţie” în gropi de poziţie.

Lansarea conductei se va realiza prin aşezarea acesteia în şanţul săpat anterior, utilizându-se macarale mobile tip lansator. Schimbările de direcţie în plan orizontal se vor realiza prin curbe îndoite la cald.

Montarea conductei în apropierea sau la traversarea altor instalaţii existente montate subteran, va fi făcută cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în avize și impuse de proprietarii reţelelor respective.

Astuparea conductei

Astuparea cu pământ a şanţului după montarea conductei se va realiza manual şi mecanizat, conform ,,Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de  transport gaze naturale".

Astuparea şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final depunându-se stratul vegetal depozitat separat. După lansarea conductei în şanţ, acoperirea se face cu pământ cu granulație mică să nu deterioreze izolaţia și se execută manual, în straturi succesive de 10÷15 cm până ce se acoperă cu 30 cm generatoarea superioară a conductei.

Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20÷30 cm, de asemenea bine compactate.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mână și cu maiul mecanic la umiditatea optimă de compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur. Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste și prin stropire mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor. În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial.

Probe de presiune

Probele de presiune se vor realiza, conform ,,Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale” aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 118 / 2013.

Probarea conductei se va executa în baza unui program elaborat de antreprenor.

Probarea conductei montată în poziţie definitivă va consta din:

- proba de rezistenţă cu apă și cu aer;

- probă de etanşeitate cu aer.

Presiunile şi duratele probării conductei la rezistenţă şi etanşeitate vor fi următoarele:

- proba de rezistenţă

    - cu apă pentru clasa a 3-a la: 1,4 x 40 bar = 56 bar

    - cu aer pentru clasa a 1b și 2 la: 1,2 x 40 bar = 48 bar

Durata: minimum 6 ore de la stabilizarea presiunii şi egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului. Asigurarea apei ce se va utiliza pentru proba de rezistență cade în sarcina antreprenorului. Evacuarea apei se va realiza în vidanje puse la dispoziție de către antreprenor și transportată la o stație de epurare a apelor uzate.

- proba de etanşeitate - cu aer la: 40 bar

Durata: 24 ore de la stabilizarea presiunii şi egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului.

Probele de presiune se vor executa cu manometru înregistrator montat pe conducta probată. Valoarea presiunii de probă, înregistrată pe diagramă trebuie să rămână constantă pe toată durata probei.

Diagramele cu probele de presiune (de rezistenţă şi etanşeitate) se vor păstra şi vor fi introduse în Cartea Tehnică a Construcţiei. Probele de presiune constituie fază determinantă, iar verificările vor fi atestate în procese verbale semnate de: Inspecţia de Stat în Construcţii, Beneficiar, Proiectant și Executant.

Traversări de obstacole

Traversarea căilor de comunicație (drumuri judeţene, naționale, de exploatare), cât și a căii ferate, se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului nr.118/2013 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale şi a STAS 9312-87 – Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Soluţiile de subtraversare vor ține cont și de condițiile impuse de administratorul sau propietarul căii de comunicație respective, în condițiile legii.

Traversarea căii ferate, drumurilor naționale și a drumurilor județene se va executa prin foraj orizontal/baterea tubului, prin montarea conductei în tub de protecţie DN 400, fără afectarea structurii drumului.

Traseul conductei transport gaze naturale DN 250 proiectată (etapele I și II), se va intersecta cu:

- Drumuri naționale –  2 buc;

- Drumuri județene – 2 buc;

- Drumuri de utilitate publică – 10 buc;

- Ape cadastrale – 3 buc: (Râu Buzău, Pârâul Câlnău și Valea Largă);

- Canale de desecare – 5 buc;

- Linii electrice aeriene – 12 buc;

- Conducte subterane – 2 buc. (conductă distribuție loc. Vernești, și conductă Petrom)

- Căi ferate – 1 buc.

Traversare cursuri de apă și canale de desecare

Traversarea cursurilor de apă cu conducta de transport gaze naturale proiectată se va efectua în conformitate cu prevederile ”Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale.

Traseul conductei intersectează siturile de importanță comunitară ROSCI0103 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”, în zona de suprapunere cu acestea fiind prevăzută subtraversarea râului Buzău prin foraj orizontal dirijat.

Traversarea Pârâului Câlnău, Valea Largă și a canalelor de desecare se va face cu conductă lestată în șanț deschis.

La finalizarea lucrărilor de traversare se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat de drumurile de acces și de platformele de lucru. Lucrările de subtraversare vor fi semnalizate conform normativelor în vigoare.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Întregul set de materiale ce urmează a se utiliza, va fi procurat pe bază de contracte, în vederea asigurării cantităţilor necesare şi a ritmului de aprovizionare, de la firme terţe, specializate şi autorizate. În procesul de selecţie al contractorilor se va ţine seama şi de măsura în care aceştia respectă şi aplică standardele de mediu în producerea şi comercializarea materialelor, după caz.

Alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar (exclusiv pentru utilaje de dimensiune redusă de la fronturile de lucru). Utilajele vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va executa în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau risipa, conform tabelului de mai jos.

Materiile prime și materialele auzixilare preconizat a fi utilizate în etapa de execuție a proiectului sunt prezentate în  tabelul de mai jos.

Materii prime și materiale auxiliare

| Materii prime/auxiliare | Proveniență | Mod de depozitare | Grad de periculozitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Material tubular, armături | Producători specializaţi | Pe rampe în organizarea de şantier. La nivelul fronturilor de lucru se vor depozita pe termen foarte scurt, după săparea șanțurilor de pozare, respectiv înainte de montaj. | Nepericulos |
| Balast, sorturi, nisip | Balastiere autorizate | Depozitare temporară la nivelul fronturilor de lucru, se utilizează imediat după săparea şanţului de pozare | Nepericulos |
| Prefabricate, confecţii metalice, curbe, claviaturi din ţeavă, şuruburi şi prezoane, fitinguri, robinete | Producători specializaţi | Depozitare în spații deschise în organizarea de șantier. Materialele mărunte se depozitează în magazii închise, în organizarea de șantier. | Nepericulos |
| Materiale pentru sudură (electrozi, sârme, fluxuri, gaze de protecţie, tuburi de oxigen) | Producători specializați | În magazii închise, ventilate, conform instrucțiunilor furnizorilor | Nepericulos/ periculos |
| Fier beton, bare de armare | Producători specializaţi | Depozitare în spaţii deschise | Nepericulos |
| Beton | Staţii de betoane autorizate din zona | Nu se depozitează. Se utilizează direct pe amplasament în structuri cofrate | Nepericulos |
| Lemn pentru cofraje | Producători specializaţi de cherestea | Depozitare în spaţii deschise | Nepericulos |
| Combustibili | Staţii de carburanţi | Se depozitează temporar în autocisterne la nivelul organizării de şantier | Periculos |
| Diluanți, vopsele, grund | Distribuitori specializaţi | În magazii închise, ventilate, conform instrucțiunilor furnizorilor și cu respectarea normelor PSI | Periculos |
| Lubrifianţi şi alte produse petroliere | Distribuitori specializaţi | Magazii amenajate în acest scop în incinta organizării de șantier | Periculos |
| Fluid de foraj pe bază de bentonită | Distribuitori specializaţi | În containere speciale, amplasate pe platformele de lucru/OS (pentru execuția lucrărilor de foraj orizontal dirijat) | Nepericulos |

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia conductei de transport gaze naturale, vor corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.

Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general şi al beneficiarului. Toate confecţiile prevăzute în proiect a fi executate în atelier vor fi însoţite de certificate de calitate în care se vor înscrie toate informaţiile relevante privind calitatea materialelor de bază şi de adaos de la uzinarea lor (ţeavă, flanşe, armături, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.).

Înainte de expedierea pe şantier, toate armăturile şi confecţiile de atelier (inclusiv curbele de schimbare de direcţie) vor fi supuse probei de rezistenţă, iar suprafaţa exterioară va fi protejată cu un strat de grund.

Coordonatele  geografice ale amplasamentului proiectului, care sunt  prezentate sub formă  de vector în format digital cu referință  geografică, în sistem de proiecție  naționala  Stereo 1970: Localizarea proiectului în raport cu localitățile traversate este prezentată sintetic în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Localitate | Distanța proiectului față de localitate (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Brădeanca (U.AT.Vernești) | 140 |
| 2 | Potoceni (U.A.T.Mărăcineni) | 31 |
| 3 | Mătești (U.A.T. Săpoca) | 13 |
| 4 | Satu Nou-Potârnichești (U.A.T. Poșta Cîlnău) | 100 |
| 5 | Focșănei (U.A.T. Vadu Pașii) | 3050 |
| 6 | Gara Bobocu (U.A.T. Cochirleanca)- etapa III | 50 |

COORDONATELE STEREO 70 : X = 410347;    Y = 635842; : X = 415473;    Y = 650927;

Perioada de execuție a proiectului:  Perioada estimată de realizare a proiectului este de aproximativ 6 luni pentru etapa I și 9 luni pentru etapele II și III.

Valoarea investiției ( fără TVA):  Valoarea estimată a investiției: 22.000.000 lei.

## Justificarea necesității proiectului

Zona de consum a localității Buzău este alimentată cu gaze naturale doar prin SRM Buzău, netipizat PN40 și Qmax 41 miiSmc/h, pus în funcțiune în anul 1972, racordat la SNT prin conducta DN 400 Bărbuncești – Moisica. Acest SRM deservește doar localitatea Buzău, localitățile înconjurătoare nefiind racordate la utilități de gaze naturale. Ținând cont de faptul că conducta de alimentare cu gaze naturale este pusă în funcțiune în anul 1969 iar în decursul vremii a fost supusă unor intervenții locale multiple pentru remedierea defectelor cât și intervenția accidentală a terților, alimentarea cu gaze a SRM-lui și implicit a localității Buzău în condiții de continuitate și siguranță este puternic pericilitată.

Prin dezvoltarea intensă a zonei de Nord a localității Buzău s-a constatat necesitatea realizării unei conducte de transport gaze naturale racordată la conducta DN400 Bărbuncești – Moisica care să permită atât alimentarea cu gaze naturale a zonei de Nord a localității Buzău, cât și localităților limitrofe Mărăcinei, Săpoca, Cernătești, Beceni, care în prezent nu sunt racordate la utilități de gaze naturale.

Prin studiile de soluție realizate de TRANSGAZ s-a identificat chiar posibilitatea continuării conductei până la conducta DN250 PM Roșior – PM Boboc, creându-se astfel oportunitatea de alimentare cu gaze naturale a SRM-urilor Poșta Câlnău și Boboc în condiții de siguranță, în prezent acestea fiind alimentate prin conducta DN250 și care din cauza stării precare are impusă o presiune maximă de exploatare MOP – 9 bar. Prin reclasificarea conductei PM Roșioru – PM Boboc la o presiune de operare PN40 bar s-ar crea condiții de dezvoltare a zonei de consum NE a județului Buzău și condiții de deplină siguranță în asigurarea continuității de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor actuali și preconizați.

Ca urmare a aspectelor mai sus prezentate, prin tema de proiectare s-a identificat necesitatea realizării unei conducte de transport gaze naturale între localitățiile Vernești – Mărăcineni – Poșta Câlnău, jud. Buzău, și reclasificarea conductei DN250 PM Roșior – PM Boboc la PN 40 bar.

Asigurearea utilitatilor:

Alimentarea cu apa: necesarul de apă în perioada de execuție se va asigura de constructor din surse autorizate. Apa necesară execuției lucrărilor de subtraversare (foraj, probe hidraulice și balastare) va fi asigurată din rețeaua de apă a localității Mărăcineni.;

Evacuarea apelor uzate: managementul apelor uzate menajere, generate de personal atât în organizările de șantier cât și pe parcursul desfășurării activităţilor de construcţie, va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatori autorizaţi;

Alimentarea cu energie termica: nu este cazul.

Alimentarea cu energie electrica: se va face bransament la reteaua LEA din zona- in caz de necesitate;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: conducta de transport gaze naturale proiectată se va cupla în conducta existentă de transport gaze DN 400 Bărbucești - Moisica, racordată la magistrala DN 500 Siliștea – București și în conducta existentă DN 250 PM Roșior – PM Boboc;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate minerale care vor fi achiziționate din surse autorizate; Pe perioada de exploatare a obiectivului nu se utilizează resurse naturale;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor:

-	gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică) și eliminarea;

-	gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

o	fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

o	fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

o	fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-	toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați și etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat;

-	se va asigura în cadrul organizărilor de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor;

-	deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă;

-	se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

-	evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

-	toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens;

-	transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României;

-	pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în organizarea de șantier în vederea vidanjării şi evacuării într-o staţie de epurare autorizată; utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare; utilizarea unor echipamente optimizate din construcţie pentru un zgomot minim conduce la un nivel al zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare;

f) riscurile de accidente majoere și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului realizându-se în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în general la distanță de zonele rezidențiale, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de discomfort; în condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul lucrărilor prevăzute prin proiect se situează pe teritoriul administrativ al județului Buzău, în extravilan și intravilan pe teritoriile administrative ale comunelor Mărăcineni, Vernești, Săpoca, Poșta Cîlnău, Vadu Pașii și Cochirleanca.

Categoria de folosință a terenului: domeniu public, arabil, pășune, fânețe, neproductiv, vii, livezi, păduri, proprietate publică și privată;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate naturale (piatră spartă, balast, nisip, pietriș) pentru realizarea de lestări, ancoraje, fundații, ranforsări și alte structuri conexe; în perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul intersectează  siturile de interes comunitar ROSCI0130 și ROSPA0160 ,,Lunca Buzăului”, desemnate prin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul intersectează  siturile de interes comunitar ROSCI0130 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, desemnate prin MMDD nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin HG nr. 663/2016;- zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este amplasat în zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află la distanta de zone rezidenţiale, dar măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort vecinătăţilor ( si/sau zone rezidenţiale) și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8.   peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale (Primăria Maracineni, Vernești, Săpoca, Poșta Cîlnău, Vadu Pasii, Cochirleanca) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Avizului favorabil nr. 4/04.02.2020 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariilor naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- conducta subtraversează siturile Natura 2000 „ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului”, pe o dinstanță de 675 m, lucrările se vor realiza prin foraj orizontal;

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost instituite;

- conform hărților de distribuție din cadrul Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0103 Lunca Buzăului (aprobat prin Ordinul nr.1075/2016), în zona în care se realizează lucrările de subtraversare nu au fost identificate habitate și specii pentru care a fost instituit regimul de protecție;

- lucrările prevăzute în proiect nu vor conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariilor naturale protejate și nu vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura si funcţia ariilor naturale protejate;

- lucrările de execuție a proiectului nu vor avea un impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor din siturile de interes comunitar dacă vor fi respectate măsurile de reducere stabilite prin Memoriul de prezentare a proiectului completat cu informații conform Ordinului nr.19/2010;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

a) din informatiile furnizate de titularul de proiect, din documentatie tehnica de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, pentru proiectul propus nu este necesara elaborarea SEICA, conform adresei nr. 16692/DI/19.12.2019 – emisa de A.B.A. Buzau Ialomița; Aviz de gospodarire a apelor nr. 201/19.12.2019;

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- Pentru diminuarea impactului asupra mediului, pe parcursul lucrarii se vor respecta prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor, astfel:

- in calitate de titular al proiectului aveti obligatia să asigurati colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere, de minimum 70% începând cu anul 2020.

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere (inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- deşeurile tehnologice vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

f) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

g) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

h) de asemenea, aveti obligativitatea obtinerii tuturor avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism prezent la documentatie (Hidroelectrica S.A., Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau, Sectia Drumuri Nationale Buzau, Directia Silvica – Garda Forestiere Focsani).

i) Pentru protejarea habitatelor și speciilor de importanță comunitară titularul este obligat să respecte atât condițiile impuse prin Avizul nr. 4/04.02.2020, emis de  A.N.A.N.P. Serviciul Teritorial Buzău, în calitate de administrator al siturilor Natura 2000 ROSCI0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, având totodată și următoarele obligații:

- Este interzisă efectuarea lucrărilor de subtraversare a râului Buzău în perioada de reproducere a ichtiofaunei (peștilor) 15 mai - 1 august;

-	Este strict interzisă stocarea materialelor/deșeurilor în interiorul siturilor, precum și deplasarea mijloacelor de transport în afara drumurilor existente și cele proiectate din situri;

- Pe perioada derulării lucrărilor, beneficiarul are obligația de a monitoriza eventualul impact al acestora asupra habitatelor sau speciilor din ariile naturale protejate.

- Pe parcursul derulării lucrărilor prevăzute de proiect, titularul este obligat să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

- În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

- Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare (Hidroelectrica S.A., Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau, Sectia Drumuri Nationale Buzau, Directia Silvica – Garda Forestiere Focsani).

- Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

- Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

- În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că acordul de mediu (decizia etapei de încadrare) nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații                                                      Întocmit,

Mirela MARIN                                                                              Simona PĂUNA

Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

Ioana DIACONESCU