Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU

NR.  292/27.03.2020

Aprobat

Director executiv

Florin DIACONU

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎN JUDEŢUL BUZĂU

PENTRU ANUL 2019

- INTRODUCERE

APM Buzău, ca autoritate teritorială pentru protecția mediului, are obligația de a elabora și a pune la dispoziția publicului raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2019, referitor la toți poluanții, în conformitate cu art. 63 alin(1) din legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și directive 2004/107/Ce a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniu.l, cadmiul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Prezentul raport cuprinde o analiză a rezultatelor obținute în anul 2019, în comparație cu valorile limtă, valorile țintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de alertă și informare stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioadele de mediere corespunzătoare.

Concentrațiile de poluanți măsurate în anul 2019 au fost evaluate în raport cu obiectivele de calitate a datelor stabilite de Anexa nr.4. Conform Anexei nr.4 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în ceea ce privește captura minima de date pe perioada de mediere de un an pentru toți poluanții monitorizați este de 90%.

Monitorizarea calității aerului înconjurător în România se face prin intermediul Rețelei Naționale pentru Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA) și prin intermediul măsurărilor indicative, după caz.

RNMCA  cuprinde toate dotările existente la nivel naţional în propietatea statului care contribuie la monitorizarea continuă a calităţii aerului înconjurător. Aceste dotări, sunt administrate de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (în prezent Ministerul Mediului), iar operarea  acestora se realizează de către autoritățile locale pentru protecția mediului în baza unor  contracte de comodat încheiate între acestea și autoritatea centrală pentru protecția mediului.

Datele despre calitatea aerului provenite de la staţii sunt prezentate publicului cu ajutorul panourilor exterioare (amplasate în mod convenţional în zone dens circulate ale oraşelor) şi cu ajutorul panourilor interioare (amplasate în interiorul clădirilor care adăpostesc instituţii publice cu flux de populaţie - prefecturi, consilii judeţene, primării).

Datele privind calitatea aerului provenite din cadrul RNMCA sunt colectate la nivel naţional şi sunt disponibile pe site-ul www.calitateaer.ro .

La nivel local datele brute furnizate de stații se stochează permanent ca medii orare într-un server local. Aceste date se transmit on-line la nivel central și la panourile de informare a publicului, fără să existe posibilitatea intervenției asupra lor de la nivel local.

Datele brute sunt validate zilnic de către specialiștii de la nivel local iar după validare acestea se transmit tot on-line cătr nivelul central.

La nivel central datele se stochează într-un sever central iar specialliștii de la acest nivel certifică aceste date înainte ca acestea să fie transmise la UE.

Specialiştii din diferite domenii de activitate pot utiliza aceste date, atât pentru întocmirea de studii de specialitate, studii de dispersie, cât şi pentru proiectarea unor obiective care au impact semnificativ asupra calităţii aerului înconjurător.

Prezentul raport se aduce la cunoștința publicului pe pagina web a APM Buzău, http://apmbz.anpm.ro, fiind disponibil și în format hârtie pentru a fi consultat la sediul APM Buzău.

2.PREZENTAREA REȚELEI DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI DIN JUDEȚUL BUZĂU

Calitatea aerului în județul Buzău este monitorizată prin măsurători continue în două stații amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de stații existente în Rețeaua Națională de monitorizare a Calității Aerului. Poluanții monitorizați sunt specifici fiecărui tip de stație și se raportează la valorile limită prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, pe raza județului Buzău există următoarele dotări care fac parte din RNMCA:

STAȚIA BUZĂU 1, (BZ-1 de tip FOND URBAN), amplasată în municipiul Buzău, strada Sfântul Sava de la Buzău nr.3, care este în funcţiune începând cu anul 2008;

Această stație evaluează influența așezărilor umane asupra calității aerului, având următoarele caracteristici:

- Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km;

- Poluanții monitorizați sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO,NO2,NOx), monoxidul de carbon (CO), ozonul (O3), compuşii organici volatili-COV (benzen, etil benzen, toluen, orto-Xilen, para-Xilen, meta-Xilen) şi pulberi în suspensie (PM10automat, PM10 gravimetric şi PM2,5gravimetric). Mai sunt determinaţi în cadrul staţiei şi  parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă şi cantitatea de  precipitaţii.

STAȚIA BUZĂU 2 (BZ-2 de tip TRAFIC), amplasată în municipiul Râmnicu Sărat, strada Şoseaua Focşani nr 23, care a fost pusă în funcțiune în anul 2016;

Această stație evaluează influența traficului pe DN2E85, avînd următoarele caracteristici:

- Raza ariei de reprezentativitate este de 10-100m;

- Poluanții monitorizați sunt: dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NO, NO2, NOx), monoxidul de carbon (CO), compuși organic volatile – COV(benzene, etilbenzen, toluen, o-xilen, m-xilen, p-xilen) și pulberile în suspensie (PM10automat și PM10 gravimetric).

- un panou exterior de informare a publicului amplasat la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU;

- un panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului  Buzău;

- un alt panou interior de informare a publicului destinat pentru sediul primăriei municipiului Râmnicu Sărat;

- echipamente de laborator pentru determinarea pulberilor în suspensie PM10 gravimetric  şi PM2,5 gravimetric, în cadrul Laboratorului APM Buzău;

- un server local şi alte echipamente IT, care se află la sediul instituţiei și sunt destinate  stocării datelor    transmise de la staţiile automate şi apoi retransmiterea acestor date și a celor prelucrate către nivelul naţional şi către panourile de informare a publicului.

Sistemul de monitorizare automat pentru calitatea aerului înconjurător permite autorităților locale pentru protecția mediului să realizeze următoarele:

- Să evalueze, să cunoască și să informeze în permanență publicul, alte autorități și instituții interesate despre nivelul calității aerului înconjurător din localitatea respectivă;

- Să ia în timp util, măsuri pentru diminuarea și/sau eliminarea perioadelor de poluare sau în cazul unor situații de urgență;

- Să prevină poluările accidentale;

- Să avertizeze și să protejeze populația în caz de urgență.

În anul 2019 evaluarea calității aerului pe teritoriul județului Buzău, s-a realizat prin monitorizare în cele două stații automate aparținând Rețelei Naționale  pentru Monitorizarea Calității Aerului (RNMCA), cât și prin măsurători aleatorii (mai puţin stricte din punct de vedere al calităţii datelor) efectuate în principal în cele două municipii şi cele 3 oraşe ale judeţului

Mai jos este prezentată o hartă a județului Buzău și amplasamentele celor două staţii automate de monitorizare a calității aerului în cadrul judeţului.

BZ -1-FU- Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, Buzău

BZ-2-T- str. Focșani, nr.23, mun. Râmnicu Sărat

Pe tot parcursul anului 2019, staţia BZ1-FU a funcţionat continuu, captura de date fiind mai mică doar la indicatorii PM10 gravimetric, pompa de prelevare tip FOX defectându-se începând cu data de 28.05.2018 și fiind pusă în funcțiune în data de 17.07.2019, PM10 automat, analizorul pentru determinarea acestui indicator fiind defect din data de 29.05.2018 până în data de 17.07.2019, PM2,5 gravimetric, pompa de prelevare tip CHARLIE fiind defectă începând cu data de 15.05.2018, NO/NO2/NOx, analizorul pentru măsurarea acestor indicatori fiind defect din data de 25.09.2018 până în data de 09.04.2019 și benzen, analizorul defectându-se începând cu 22.10.2018 până în data de 27.03.2019, fiind închis din data de 22.04.2019 până în data de 07.08.2019, din cauza lipsei gazului purtător. Capturile de date pentru analizoarele care au funcționat continuu sunt de peste 90%, îndeplinindu-se, astfel, obiectivele de calitate a datelor impuse prin Legea 104/2011.

La stația BZ2-Trafic, în anul 2019, toți poluanții monitorizați au avut captură de date de peste 90%.

În anul 2019 panoul exterior de informare a publicului, panourile interioare de informare a publicului au fost defecte și urmează să fie găsite fondurile necesare pentru repararea lor de către autoritatea centrală pentru protecția mediului.

Serverul din cadrul APM Buzău a funcționat normal în anul 2019.

În anul 2019  dotările din cadrul Laboratorului APM Buzău au funcționat normal

3. CALITATEA AERULUI - PRAGURI DE ALERTĂ, VALORI LIMITĂ, VALORI ŢINTĂ,

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, PRAGURI DE INFORMARE ÎN ANUL 2019

Poluanții atmosferici luați în considerare la evaluarea calității aerului înconjurător sunt: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen(C6H6), plumb (Pb), arsen (As), nichel (Ni), cadmiu (Cd).

Pe teritoriul județului Buzău nu au fost amplasate echipamente ale RNMCA cu scopul  monitorizării indicatorilor : Plumb (Pb),  Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni).

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu are în dotare echipamente pentru monitorizarea indicatorilor mai sus menționați.

În luna iulie 2017 a fost relocate pe amplasamentul stației BZ1, prelevatorul cu debit ridicat pentru HAP-TECORA ECHO HIVOL, în vederea începerii prelevării probelor pentru determinarea benzo(a)pirenului.

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare.

În tabelul următor sunt prezentate pragurile de alertă, valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung şi pragurile de informare (pentru protecţia sănătăţii umane ), valabile pentru anul 2019, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

| Indicator | Prag alerta | VL | VL+MT | Valori tinta | Obiective termen lung | Prag informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxid de sulf (SO2) | 500 (g/mc masurat timp de 3ore consecutive | 350 (g/mc (mediată la o oră) a nu se depasi de peste 24 de ori într-un an calendaristic | 350 | - | - | - |
|  |  | 125 (g/mc (mediaăt la 24 ore) A nu se depasi de peste 3 ori într-un an calendaristic | 125 | - | - | - |
| Dioxid de azot (NO2) | 400 (g/mc masurat timp de 3 ore consecutive | 200 (g/mc ( mediată la o oră) a nu se depasi de peste 18 ori într-un an calendaristic | 200 | - | - | - |
|  |  | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Benzen (C6H6) | - | 5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic) | 5 | - | - | - |
| Monoxid de carbion (CO) | - | 10 mg/mc (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 17-1..16-24) | 10 | - | - | - |
| Plumb (Pb) | - | 0,5 (g/mc (mediată pe un an calendaristic ) în imediata vecinătate a surselor specifice | 0,5 | - | - | - |
| Particule în suspensie (PM 10) | - | 50 (g/mc (mediată la 24 ore- a nu se depasi de peste 35 de ori într-un an calendaristic) | 50 | - | - | - |
|  | - | 40 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 40 | - | - | - |
| Arsen (As) | - | - | - | 6 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, medit pentru un an calendaristic) | - | - |
| Cadmiu (Cd) | - | - | - | 5 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Nichel (Ni) | - | - | - | 20 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Benzo(a) piren (BaP) | - | - | - | 1 ng/mc (pentu conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic) | - | - |
| Ozon (O3) | 240 (g/mc (medie pe o oră)-măsurată sau prognozată 3 ore consecutive | - | - | Începând cu 2010 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a mediilor pe 8 ore (17-1…16-24). a nu se depasi peste 25 de zile dintr-un an calendaristic mediat pe 3 ani)-minim date valabile pe un an | 120 (g/mc _valoarea maxima zilnică a a mediilor pe 8h (17-1…16-24), dintr-un an calendaristic | 180 (g/mc Media pe o oră |
| Particule în suspensie (PM2,5) | - | 25 (g/mc (mediată într-un an calendaristic) | 25 (g/mc | - | - | - |

4. STATISTICA PRIVIND PRIVIND DATELE ÎNREGISTRATE LA STAȚIILE AUTIOMATE PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII AERUUI (BZ-1 și BZ-2) ȘI ANALIZA COMPARATIVĂ CU PERIOADA ANTERIOARĂ

Cele două stații de monitorizare a calității aerului BZ1-FU și BZ2-T sunt dotate cu analizoare automate care măsoară continuu concentrațiile în aerul înconjurător  ale următorilor poluanți: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule în suspensie (PM10).

Până la data elaborării prezentului raport, datele care au stat la baza elaborării acestuia au fost validate la nivel local de către specialiștii APM Buzău , urmând a fi certificate de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul ANPM București.

Informarea publicului se realizeză pe site-ul APM Buzău unde sunt postate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

4.1 CAPTURILE DE DATE , DEPĂŞIRI ALE VALORILOR LIMITĂ ŞI PRAGURILOR DE CALITATE A AERULUI

Conform anexei 4 la Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în ceea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an pentru toți poluanții monitorizați este de 90%.

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-1 în anul 2019 faţă de perioda 2014-2018, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Indicator Determinat | Captură Date 2014 (%) | Captură Date 2015 (%) | Captură Date 2016 (%) | Captură Date 2017 (%) | Captură Date 2018 (%) | Captură Date 2019 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 92,0 | 74,2N | 62,3N | 93,88 | 94,28 | 94,14 |
| 2 | NO2 | 0,0N | 58,5N | 59,1N | 92,41 | 68,29N | 65,39N |
| 3 | Benzen | 4,2N | 2,8N | 63,6N | 92,97 | 76,04N | 39,58N |
| 4 | CO | 27,0N | 57,1N | 65,2N | 95,35 | 94,20 | 92,27 |
| 5 | Pb | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PM10 grav. | 99,7 | 13,1N | 54,3N | 54,52N | 40,00N | 37,53N |
| 7 | As | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Cd | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ni | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Benzo(a) piren | - | - | - | - | 38,90 | 22,47N |
| 11 | O3 | 63,0N | 56,8N | 60,8N | 95,10 | 94,26 | 95,25 |
| 12 | PM2.5 grav. | 0,0N | 0,0N | 53,8N | 60,55N | 34,25N | 0,0N |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ,cu modificările și completările ulterioare , -  nu se monitorizează neexistând echipamentele necesare.

# Analiza cantitativă comparativă a capturilor de date  realizate la stația automată de monitorizare a calității aerului înconjurător  BZ-2 în anul 2019 comparativ cu perioada 2016 – 2018, este prezentată în tabelul următor:

| Nr.Crt. | Indicator Determinat | Captură Date 2016 (%) | Captură Date 2017 (%) | Captură Date 2018 (%) | Captură Date 2019 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SO2 | 0 | 15,29N | 94,59 | 95,79 |
| 2. | NO2 | 17N | 92,01 | 93,70 | 95,80 |
| 3. | Benzen | 0 | 53,70N | 95,24 | 97,16 |
| 4. | CO | 0,2N | 15,27N | 94,18 | 92,55 |
| 5. | PM10grv | 0 | 9,87N | 95,62 | 96,44 |
| 6. | Pb | - | - | - | - |
| 7. | As | - | - | - | - |
| 8. | Cd | - | - | - | - |
| 9. | Ni | - | - | - | - |
| 10. | Benzo(a)piren | - | - | - | - |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, 0-analizor defect captură de date 0 %, - nu se monitorizează neexisând echipamentele necesare

Analiza calitativă a rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-1 în anul 2019 comparativ cu perioada 2014-2018, este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip staţie | Valori medii anuale |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SO2 (μg/mc) | FU | 4,12 | 4,32N | 6,56N | 5,87 | 6,34 | 6,44 |
| NO2 (μg/mc) | FU | - | 26N | 29,7N | 24,13 | 26,89N | 13,54N |
| Benzen (μg/mc) | FU | 4,7N | 4,2N | 3,5N | 3,41 | 2,34N | 1,80N |
| CO (mg/mc) | FU | 0,3N | 0,22N | 0,49N | 0,31 | 0,30 | 0,23 |
| PM10 grv (μg/mc) | FU | 22 | 24N | 19N | 22,92N | 16,21N | 21,00N |
| O3 (μg/mc) | FU | 21N | 50N | 44,7N | 45,09 | 48,41 | 44,92 |
| PM2,5 grv (μg/mc) | FU | - | - | 12N | 22,97N | 11,80N | - |
| BaP (ng/mc) | FU | - | - | - | - | 0,24 | 0,2N |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare  și - captură de date 0 %.

Rezultatele determinărilor privind calitatea aerului aerului la staţia automată de monitorizare calitate aer BZ-2 în anul 2019 comparativ cu perioada 2016 - 2019,  este prezentată în tabelul următor:

| Indicator | Tip stație | Valori medii anuale 2016 | Valori medii anuale 2017 | Valori medii anuale 2018 | Valori medii anuale 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 (μg/mc) | T | - | 13,84N | 8,58 | 8,82 |
| NO2 (μg/mc) | T | 31N | 30,89 | 36,28 | 32,63 |
| Benzen (μg/mc) | T | - | 1,9N | 1,71 | 2,05 |
| CO (mg/mc) | T | - | 1,16N | 0,73 | 0,58 |
| PM10 grv (μg/mc) | T | - | 20,77N | 15,38 | 21,49 |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare și - captură de date 0 %.

Statistica privind nivelurile maxime şi minime ale concentraţiilor înregistrate în anul 2019,  în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, C6H6, CO, PM10, O3, la staţia BZ-1, este redată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | Maxima mediei pe 8 ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 0,18 | 6,44 | 75,95 | - |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 0,00 | 13,54N | 96,96 | - |
| 3 | Benzen (µg/mc) | 0,02 | 1,80N | 15,84 | - |
| 4 | CO (mg/mc) | 0,00 | 0,23 | 4,48 | 3,11 |
| 5 | PM10 (µg/mc) | 2,18 | 21,00N | 66,50 | - |
| 6 | O3 (µg/mc) | 2,41 | 44,98 | 124,67 | 118,09 |
| 7 | BaP(ng/mc) | 0,04 | 0,2N | 0,62 |  |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

Statistica privind nivelurile maxime şi minime ale concentraţiilor înregistrate în anul 2019,  în aerul înconjurător pentru SO2, NO2, benzen, CO, PM10, la staţia BZ-2, este redată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Denumire indicator/ unitate de măsură | Valoarea minimă înregistrată | Valoarea medie înregistrată | Valoarea maximă înregistrată | Maxima mediei pe 8 ore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 (µg/mc) | 5,36 | 8,82 | 19,20 | - |
| 2 | NO2 (µg/mc) | 0,14 | 32,63 | 200,26 | - |
| 3 | Benzen (µg/mc) | 0,37 | 2,05 | 27,47 | - |
| 4 | CO (mg/mc) | 0,00 | 0,58 | 5,11 | 2,89 |
| 5 | PM10 (µg/mc) | 2,18 | 21,49 | 80,85 | - |

În tabelul următor sunt prezentate sintetic depăşirile valorilor limită și  a pragurilor de calitate a aerului conform Legii 104/2011privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare în anul 2019 la staţia BZ-1:

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă/ informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 94,14 |
| NO2 | Captură insuficientă | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depășiri | - | - | - | 65,39N |
| Benzen | Captură insuficientă | - | - | - | - | - | 39,58N |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 92,27 |
| PM10 | Captură insuficientă | - | - | S-au înregistrat 2 depășiri | - | - | 37,53N |
| O3 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 95,25 |
| PM2,5 | Captură insuficientă | - | - | - | - | - | 0,00N |

LEGENDĂ: N-captură de date insuficientă pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare

Statistica depășirilor valorii limită pentru media zilnică la indicatorul PM10 gravimetric în anul 2019, la stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-1 din municipiul Buzău, este prezentată în tabelul următor:

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-1 | 2019 | OCTOMBRIE | 27 | 54,33 | 1 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |
| BZ-1 | 2019 | DECEMBRIE | 22 | 66,5 | 2 | arderi rezidentiale, trafic și calm atmosferic. |

Statistica depăşirilor  valorilor limită şi pragurilor de calitate a aerului în anul 2019 la staţia BZ-2 este prezentată în tabelul următor:

| Indi- cator | Depăşiri pentru valorile limită (medii anuale) | Număr depăşiri prag alertă/ informare | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii orare) | Număr depăşiri ale valorilor limită (medii zilnice) | Număr depăşiri ale valorilor limită (maximelor mediilor pe 8 ore) | Depăşiri pentru valorile ţintă (medii anuale) | Captură date (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | - | 95,79 |
| NO2 | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | S-a înregistrat 1 depășire | - | - | - | 95,80 |
| Benzen | Nu s-au înregistrat depășiri | - | - | - | - | - | 97,16 |
| CO | - | - | - | - | Nu s-au înregistrat depăşiri | - | 92,55 |
| PM10 | - | - | - | S-au înregistrat 18 depășiri | - | - | 96,44 |

Statistica depăşirilor valorii limită pentru  media orară la indicatorul NO2  în anul 2019, la staţia automată de monitorizare a calităţii aerului BZ-2 din municipiul Râmnicu Sărat, este prezentată în tabelul următor:

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună/oră | Valoare concentraţie (media orară µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-2 | 2019 | AUGUST | 14/20 | 200,26 | 1 | Trafic intens și calm atmosferic. |

Statistica depășirilor valorii limită pentru media zilnică la indicatorul PM10 gravimetric în anul 2019, la stația automată de monitorizare a calității aerului BZ-2 din municipiul Rîmnicu Sărat, este prezentată în tabelul următor:

| Nume staţie | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr total de depăşiri pe staţie de la începutul anului) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 18 | 53,05 | 1 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic. |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 19 | 59,41 | 2 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 20 | 51,05 | 3 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 21 | 54,14 | 4 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 26 | 57,05 | 5 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 27 | 58,68 | 6 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | OCTOMBRIE | 28 | 50,51 | 7 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | NOIEMBRIE | 12 | 60,32 | 8 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | NOIEMBRIE | 13 | 58,5 | 9 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | NOIEMBRIE | 14 | 51,6 | 10 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | NOIEMBRIE | 19 | 62,14 | 11 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 6 | 51,05 | 12 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 7 | 60,68 | 13 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 8 | 60,68 | 14 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 17 | 72,31 | 15 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 18 | 80,85 | 16 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 22 | 54,51 | 17 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |
| BZ-2 | 2019 | DECEMBRIE | 31 | 59,41 | 18 | Arderi rezidențiale, trafic intens și calm atmosferic |

Fiecare depăşire a valorii limită a fost anunţată la Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Buzău, la Primăria municipiului Buzău și la Primăria municipiului Râmnicu Sărat. Lunar, a fost informată și INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BUZĂU despre problemele existente în cadrul județului cu privire la calitatea aerului înconjurător.

Informarea publicului se realizeză pe site-ul APM Buzău unde sunt postate zilnic buletine de informare și lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Indicele general descrie starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații și se definește ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

4.2  EVOLUŢIA NIVELULUI  INDICATORILOR DE CALITATE A AERULUI ÎNCONJURĂTOR DETERMINAŢI  LA STAŢIA BZ-1 și BZ-2 ÎN ANUL  2019

Graficele privind evoluţia nivelului  indicatorilor de calitate a aerului înconjurător determinaţi la staţiile BZ-1 și BZ-2 în anul  2019 sunt redate mai jos:

STAȚIA BZ1_BENZEN (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2019

STAȚIA BZ1_CO_BENZEN(mg/m3)_VALORI ORARE_2019

STAȚIA BZ1_CO(mg/m3)_MAXIMA ZILNICA A MEDIILOR PE 8 ORE_2019,

VL= 10mg/m3

STAȚIA BZ1_CO(mg/m3)_VALORI ORARE_2019

STAȚIA BZ1_NO_NO2_NOx (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2019, VL NO2=200µg/m3

STAȚIA BZ1_NO_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019

STAȚIA BZ1_NO2_O3 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2019

STAȚIA BZ1_NO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2019, VL=200µg/m3

STAȚIA BZ1_O3(µg/m3)_MAXIMA ZILNICĂ A MEDIILOR PE 8 ORE_2019,

Val. Țintă=120µg/m3

STAȚIA BZ1_O3_TEMP_RAD SOLARĂ, 01.01.2019-31.12.2019_DATE VALIDATE

STAȚIA BZ1_O3 (µg/m3)_VALORI ORARE_ 2019

STAȚIA BZ1_PM10aut (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019

BZ1_PM10grv_PM10aut (µg/m3)_DATE VALIDATE ZILNICE_2019

STAȚIA BZ1_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019

STAȚIA BZ1_SO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2019, VL=350µg/m3

STAȚIA BZ1_SO2 (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019, VL=125µg/m3

STAȚIA BZ2_BENZEN (µg/m3)_VALORI ORARE_2019

STAȚIA BZ2_CO_BENZEN(mg/m3)_VALORI ORARE_2019

STAȚIA BZ2_CO(mg/m3)_MAXIMA ZILNICĂ A MEDIILOR PE 8 ORE_2019,

VL= 10mg/m3

STAȚIA BZ2_CO(mg/m3)_VALORI ORARE_2019

STAȚIA BZ2_NO_NO2_NOx (µg/m3)_VALORI ORARE_2019, VL NO2=200µg/m3

STAȚIA BZ2_NO_PM10grv (µg/m3)_2019, VL NO2=200µg/m3

STAȚIA BZ2_NO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2019, VL=200µg/m3

STAȚIA BZ2_PM10aut (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019

STAȚIA BZ2_PM10grv_PM10aut (µg/m3)_DATE VALIDATE ZILNICE_2019

STAȚIA BZ2_PM10grv (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019

STAȚIA BZ2_SO2 (µg/m3)_VALORI ORARE_2019, VL=350µg/m3

STAȚIA BZ2_SO2 (µg/m3)_VALORI ZILNICE_2019, VL=125µg/m3

5. ALTE DATE CARE AU LEGĂTURĂ CU CALITATEA AERULUI PENTRU ANUL 2019

5.1 MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI DIN PRECIPITAŢII

În anul 2019 în cadrul judeţului Buzău s-au prelevat probe de precipitaţii în 4 puncte, după cum urmează:

- PM CERNĂTEŞTI;

- PM  MĂGURA;

- PM SEDIU APM BUZĂU;

- STAŢIA METEO RM.SĂRAT.

Principalii indicatori analizaţi la apa din precipitaţii au fost: pH, conductivitate, TDS.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe din precipitaţii în anul 2019, faţă de perioada 2015-2018, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. ANALIZE/ 2015 | Nr. ANALIZE/ 2016 | Nr. ANALIZE/ 2017 | Nr. ANALIZE/ 2018 | Nr. ANALIZE/ 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM SEDIU APM BUZĂU | 312 | 180 | 93 | 111 | 138 |
| 2 | STAŢIA METEO RM SĂRAT | 256 | 142 | 153 | 75 | 18 |
| 3 | PM MĂGURA | 352 | 162 | 54 | 69 | 15 |
| 4 | PM CERNĂTEŞTI | 240 | 101 | 78 | 15 | - |
|  | TOTAL | 1160 | 585 | 378 | 270 | 171 |

Caracterizând precipitaţiile analizate în cursul anului 2019, după valoarea pH-ului, a rezultat că probele analizate au fost „neutre”, la fel ca în perioada 2015 - 2018, unele probe prezentând caracter uşor acid, uşor alcalin sau alcalin.

Conţinutul ionic al probelor analizate în anul 2019, nu a înregistrat variaţii semnificative faţă de conţinutul ionic al probelor analizate în perioada 2015 - 2018.

5.2 MONITORIZARE CALITATE  AER - măsurări manuale  - DIN PUNCT DE VEDERE AL INDICATORULUI- PULBERI ÎN SUSPENSIE DIN AER,  FRACŢIA PM10

În anul 2019, a continuat monitorizarea calităţii aerului, în mod discontinuu, pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10, cu ajutorul unui prelevator manual de mic volum, tip SVEN LECKEL, în municipiul Râmnicu Sărat, amplasat la sediul primăriei municipiului.

# Analiza cantitativă a numărului de probe privind PULBERILE ÎN SUSPENSIE PM10 în anul 2019 în municipiul Rm. Sărat, comparativ cu perioada 2014 - 2018, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | ZONA | PUNCT DE PRELEVARE | Nr. PROBE/ 2014 | Nr. PROBE/ 2015 | Nr. PROBE/ 2016 | Nr. PROBE/ 2017 | Nr. PROBE/ 2018 | Nr. PROBE/ 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM.SĂRAT | PRIMĂRIA RM.SĂRAT | 203 | 219 | 209 | 144 | 201 | 219 |

În anul 2019, s-a realizat monitorizarea calității aerului înconjurător într-un punct în municipiul Râmnicu Sărat ( la sediul primăriei, numai în zilele lucrătoarei) măsurări indicative, rezultând un număr de 219 determinări, pentru indicatorul pulberi în suspensie PM10.  S-au înregistrat 2 depășiri ale valorii limită pentru media zilnică, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare. Cauzele probabile ale acestor depășiri sunt emisiile rezultate de la arderile pentru încălzire și traficul rutier intens, favorizate și de condițiile meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic). Menționăm că au fost transmise informări cu privire la aceste depășiri către GNM-CJ Buzău și Primăria Municipiului Râmnicu Sărat.

Statistica depăşirilor înregistrate în municipiul Râmnicu Sărat în anul 2019, pentru indicatorul PM10, este prezentată în tabelul următor:

| Punct de monitorizare | An | Luna | Zi din lună | Valoare concentraţie (media zilnică µg/mc) | Contor (nr. total de depăşiri) | Cauzele depăşirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2019 | IANUARIE | 29 | 82,85 | 1 | Condiții meteo (calm atmosferic), trafic și arderi rezidențiale. |
| PRIMĂRIA RÂMNICU SĂRAT | 2019 | FEBRUARIE | 07 | 50,03 | 2 | Condiții meteo (calm atmosferic), traffic și arderi rezidențiale. |

5.3  MONITORIZARE PULBERI SEDIMENTABILE DIN AER

În anul 2019, s-a monitorizat calitatea aerului din punct de vedere al indicatorului pulberi sedimentabile, în următoarele localităţi şi puncte din judeţul Buzău:

- în municipiul Buzău – la sediul A.P.M Buzău, SC Filati SA Buzău, SC Hoeganaes Internaţional SA Buzău, Beta Buzău, strada Stăvilar, SC Ursus SA Buzău, Staţia Meteo Buzău,  SC Agrana SA Buzău, SC Ductil SA Buzău;

- în municipiul Rm. Sărat: la sediul ADP Rm Sărat, SC Fermit SA Rm. Sărat, Staţia de Epurare Rm. Sărat, Staţia Meteo Rm.Sărat.

- în oraşul Pătârlagele – în zona centrală;

- în Nehoiu –în  zona centrală;

- în localitatea Berca – în zona centrală.

# Analiza cantitativă comparativă a numărului de probe privind indicatorul - PULBERI SEDIMENTABILE, în anul 2019 faţă de perioada 2014 - 2018, este prezentată în tabelul următor:

| Nr. | LOCALITATEA | PUNCT DE RECOLTARE | Nr. PROBE/ 2014 | Nr. PROBE/ 2015 | Nr. PROBE/ 2016 | Nr. PROBE/ 2017 | Nr. PROBE/ 2018 | Nr. PROBE/ 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUZĂU | SEDIU APM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | BUZĂU | FILATI SA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | BUZĂU | PULBERI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4 | BUZĂU | PÂRVU | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | BUZĂU | STĂVILAR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | BUZĂU | URSUS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | BUZĂU | STAŢIA METEO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | BUZĂU | AGRANA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9 | BUZĂU | DUCTIL | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | BUZĂU | XXL | 12 | 12 | 12 | - | - | - |
| 11 | PĂTÂRLAGELE | PĂTÂRLAGELE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | NEHOIU | NEHOIU | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | BERCA | BERCA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 14 | RM SĂRAT | ADM.DOM. PUBLIC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | RM SĂRAT | SC FERMIT SA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | RM SĂRAT | STAŢIA DE EPURARE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | RM.SĂRAT | STAŢIA METEO | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | TOTAL |  | 204 | 204 | 204 | 192 | 192 | 192 |

Atât în cursul anului 2019, cât şi în perioada 2014-2018, pentru indicatorul pulberi sedimentabile nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită [17g/m2/lună], conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.”

6. PLANURI ȘI PROGRAME PENTRU GESTIONAREA CALITĂȚII AERULUI ÎN CADRUL JUDEȚULUI BUZĂU

Programul de gestionare a calităţii aerului pentru PM10 în zona Buzău şi zona Rm. Sărat, a fost aprobat de Consiliul Judeţean Buzău prin Hotărârea nr. 76/25.06.2010. Raportul final de evaluare a stadiului realizării măsurilor prevăzute în program, a fost realizat de către APM BUZĂU la data de 30.03.2015 și a fost transmis spre aprobare Consiliului Judeţean Buzău, care l-a aprobat prin Hotârârea nr 98/29.04.2015, conform prevederilor legislative în vigoare. Toate documentele legate de acest program sunt postate pe pagina WEB a instituției.

Conform ultimei evaluări a calității aerului pentru județul Buzău și Ordinului MM nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, județul Buzău se află pe lista cu unitățile administrativ-teritoriale încadrate în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări, prevăzută în anexa nr.2 la Ordin, pentru toți poluanții reglementați. Rezultă că în zona județului Buzău nu mai există arii în care s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită conform prevederilor legii mai sus menționată. Conform Ordinului MMAP nr. 1206/2015, abrogate de Ordinul mai sus menționat, județul Buzău a fost încadrat tot în regimul de gestionare II.

Conform ordinului mai sus menționat și a HG 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborarea a planurilor de calitatea a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului,  în cadrul județului Buzău, Consiliul Județean Buzău are obligația întocmirii planului de menținere a calității aerului iar APM Buzău are obligația întocmirii planurilor de acțiune pe termen scurt după caz și a avizării planului de menținere a calității aerului. Conform Hotărârii de guvern mai sus menționată, APM Buzău, a întocmit protocoalele necesare aplicării planurilor de acțiune pe termen scurt, a întocmit drafturile pentru aceste planuri și a colaborat cu Consiliul Județean Buzău în vederea demarării procedurii de întocmire a planului de menținere a calității aerului pentru zona județului Buzău.

Pe parcursul anului 2019, Planul de menținere a calității aerului pentru județul Buzău a fost verificat de câteva ori de către APM Buzău și transmis spre avizare la ANPM/Direcția Generală Monitorizare – CECA, acum aflându-se la Consiliul Județean Buzău pentru completări. După realizarea completărilor Consiliul Județean Buzău va retransmite Planul de menținere a calității aerului la APM Buzău pentru avizare.

7. CONCLUZII PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL BUZĂU ÎN ANUL 2019

7.1 CONCLUZII PRIVIND DATELE ÎNREGISTRATE LA STAŢIILE AUTOMATE DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI BZ-1 ȘI BZ-2

Pentru indicatorul SO2

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înțepător, amărui, provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroși (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electric și termică și a combustibilor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Efecte asupra sănătății. Provoacă iritația ochilor și a primei părți a traiectului respirator. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitațiilor cu efecte toxice asupra vegetației și acidifierea corpilor apoși.

- analizând valorile medii orare ale concentraţiei SO2 în aerul înconjurător,  atât la stația BZ1 cât și la stația BZ2, acestea s-au situat mult sub valoarea limită (350 μg/mc),  valorile înregistrate fiind  de ordinul zecilor;

- analizând valorile medii zilnice înregistrate atât la stația BZ1 cât și la stația BZ2, acestea s-au situat mult sub valoarea limită (125 μg/mc), valorile  măsurate fiind de ordinul zecilor;

- nu a existat, în această perioadă,  pericolul depăşirii pragului de alertă de 500 μg/mc.

Pentru indicatorul NO2

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în diferite instalații industrial, rezidențiale, comerciale, instituționale și din transportul rutier. Oxizii de azot au effect eutrofizant asupra ecosistemelor și effect de acidifiere asupra multor component ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar și construcțiile și monumentele. Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide și favorizează acumularea nitraților la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambient.

Efecte asupra sănătății: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator și diminuează capacitatea respiratorie.

-analizând variația concentrațiilor medii orare pentru NO2 în anul 2019, la stația automată BZ1, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii medii orare (200µg/m3);

-analizând variația concentrațiilor medii orare pentru NO2 în anul 2019, la stația automată BZ2, s-a înregistrat o depășire a valorii limită orare( VL NO2=200µg/m3), depășire datorată faptului că stația BZ2 este o stație de tip trafic, amplasată pe E85 într-o zonă cu trafic intens.

Pentru indicatorul CO

La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine atât naturală cât și antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal prin arderea incompletă a combustibililor fosili.

Efecte asupra sănătății: este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ 100 mg/m3) prin reducerea capacitații de transport a oxigenului în sânge, cu consecințe asupra sistemului respirator și a sistemului cardiovascular.

- în anul 2019 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită pentru protecția sănatății umane (10 mg/mc și reprezintă valoarea maximă a mediilor pe 8 ore), atât la stația BZ1, cât și la stația BZ2.

Pentru indicatorul O3

Ozonul deși este încadrat în categoria poluanților secundari datorită producerii lui prin reacțiile fotochimice ale unor substanțe cu conținut de azot (oxizii de azot), cu conținut de carbon, unele hidrocarburi halogenate, a devenit poluant  prioritar alături de particulele în suspensie PM10 și PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătății populației.

Efectele asupra sănătății: expunerea la concentrații mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza efecte adverse  asupra sănătății, mai ales reacții inflamatorii și scăderea funcționării plămânilor.

- în anul 2019 nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă pentru protecția sănatății umane (120 µg/mc și reprezintă valoarea maximă a mediilor pe 8 ore)

Pentru indicatorul benzen (C6H6)

Compus aromatic foarte ușor, volatile și solubil în apă. 90% din cantitatea de benzen din aerul înconjurător provine din traficul rutier. Restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia.

Efecte asupra sănătății: substanță cancerigenă, produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp de remanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacții fotochimice la care benzenul este reactant, determinând formarea ozonului.

Concentrațiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează comparativ cu valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane (5µg/mc), conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

-în anul 2019 concentrațiile de benzendin aerul înconjurator măsurate atât la stația BZ1, cât și la stația BZ2 s-au situat sub valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane (5µg/mc).

Pentru indicatorul PM10gravimetric

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Acestea provin atât din surse naturale: erupții vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de nisip, dispersia polenului, dar și din surse antropice: activitatea industrial, sistemul de încălzire a populației, traficul rutier.

Efecte asupra sănătății: o problemă importantă o reprezintă particulele cu diametrul mai mic de 10 µm, care trec prin nas și gât și pătrund în alveolele pulmonare provocînd inflamații și intoxicări. Sunt afectat în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copiii, vârstnicii, asmaticii. Copiii cu vârsta mai mică de 15 ani inhalează mai mult aer și în consecință mai mulți poluanți. ei respiră mai repede decît adulții și tind să respire mai mult pe gură, ocolind practice filtrul natural din nas. Sunt în mod special vulnerabili deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar care se dezvoltă în copilărie este mai sensibil. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, respective tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii. Expunerea pe termen lung la o concentrație scăzută de pulberi poate cauza cancer și moartea prematură.

-analizând variația concentrațiilor medii zilnice în cazul indicatorului PM10gravimetric se constată că în anul 2019, la stația BZ1 s-au înregistrat 2 depășiri ale valorii limită zilnice (50µg/m3), cauzate în principal de arderile rezidențiale, traficul din imediata apropiere a stației și condițiile meteo nefavorabile dispersiei, iar la stația BZ2 s-au înregistrat 18 depășiri ale valorii limită zilnice (50µg/m3), cauzate în principal de traficul intens și condițiile meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).

Pentru indicatorul PM2,5

Efectele asupra sănătății provocate de particulele fine (PM2,5) sunt cauzate de inhalarea și pătrunderea acestora în plămâni. Particulele pătrund cu atât mai mult în plămâni cu cât sunt mai mici. Monitorizarea concentrațiilor de particule PM2,5 este necesară pentru conformarea la cerințele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului și un aer curat pentru Europa. Rezultatele măsurătorilor sunt folosite pentru stabilirea indicatorului mediu de expunere al populației (IME) determinat la scară națională, prin monitorizarea continuă timp de 3 ani.

-în anul 2019 nu s-a realizat prelevarea probelor de PM2,5 gravimetric , deoarece pompa de prelevare tip Charile pentru PM2,5 este defectă din data de 15.05.2018.

7.2 CONCLUZII PRIVIND CELELALTE DATE LEGATE DE CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎNREGISTRATE PE TERITORIUL JUDEŢULUI BUZĂU ÎN ANUL 2018

În anul 2019, analizând rezultatele determinărilor realizate în cadrul judeţului Buzău, pentru calitatea precipitaţiilor şi pulberilor sedimentabile nu se constată probleme deosebite. Din punct de vedere al pH-ului, probele din precipitaţii au fost „neutre”, iar din punctul de vedere al conţinutului ionic al probelor din precipitaţii analizate, nu s-au înregistrat variaţii semnificative faţă de probele analizate în perioada 2014-2018.

În urma analizării probelor pentru caracterizarea pulberilor sedimentabile în cadrul judeţului Buzău, în anul 2019 a rezultat că  nu s-au înregistrat depăşiri a concentraţiei maxime admise de [17g/m2/lună], conform STAS 12574/1987 “ Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”.

# APM Buzău are în dotare, în afara  stațiilor automate de monitorizare BZ1 și BZ2, un echipament tip SVEN LECKEL pentru determinarea PM10 prin metoda gravimetrică, amplasat la sediul primăriei Râmnicu Sărat. Măsurătorile sunt indicative și se realizează pe tot parcursul anului, în zilele lucrătoare. În anul 2019 s-au înregistrat 2 depășiri ale valorii limită pentru media zilnică (50µg/m3), conform legii 104/2011, cauzate în principal de încălzirea rezidențială, traficul intens și condițiile meteo nefavorabile dispersiei (calm atmosferic).