Raport preliminar privind calitatea aerului inconjurator in anul 2015

- Prezentarea Reţelei de Monitorizare a Călităţii Aerului  amplasată în municipiul Călăraşi

Legenda :

CL-1: Str. Prel. Bucureşti , Călăraşi

CL-2: Str. Tudor Vladimirescu , Călăraşi

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi , este formată din două staţii automate de monitorizare ce fac parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului , echipate cu analizoare performante şi  care aplică metodele de referinţă impuse de legislatia europeana.

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator  având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.

Reteaua are următoarea structură:

Staţia CL1 amplasată in zona Orizont  , este  staţie de trafic  şi  monitorizează influenţa  traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelul de poluare la care este expusă populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat  şi gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

Staţia CL2  amplasată in zona Stadionului Municipal este  staţie de fond urban şi  monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane,  fără să fie influenţate direct de trafic sau industrie.

Poluanţii monitorizaţi sunt : SO2, NO, NO2, NOx,  CO, Ozon  ,Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizati totodata şi  parametrii meteorologici (directie şi viteză vînt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

| Staţie | Tip | Locaţie | Parametri monitorizaţi |
| --- | --- | --- | --- |
| CL-1 | Trafic | Zona Orizont | SO2, NO, NO2, NOx,CO, PM10 automat şi gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, toluen, etilbenzen, o,m, p – xilen |
| CL-2 | Fond urban | Zona Stadionului Municipal | SO2, NO, NO2, NOx, CO, Ozon ,Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o,m, p – xilen (online). Sunt monitorizati totodata şi parametrii meteorologici (directie şi viteză vant, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii). |

B. Evoluţia  calitatii aerului in anul 2015  - determinări statistice

| Staţia | Indicator | Nr. date valide | % date valide | Nr. date > VL | Frec- venta depăşiri (%) | Media (µg/m3) | Mediana | Percentila 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-1 | SO2 1h | 7032 | 80.20 | 0 | 0 | 10.00 | 6.18 | 18.10 |
|  | NO2 1h | 2256 | 25.7 | 0 | 0 | 20.57 | 18.33 | 50.22 |
|  | NOx 1h | 2255 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CO 1h | 6891 | 78.6 | 0 | 0 | 1.46 | 1.42 | 3.20 |
|  | Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 nef | 202 | 55.3 | 0 | 0 | 8.16 | 7.47 | 18.19 |
|  | PM10 grav | 209 | 57.2 | 5 | 2.4 | 18.16 | 7.47 | 55.3 |
|  | Pb | 208 | 56.9 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| CL-2 | SO2 1h | 4369 | 25.7 | 0 | 0 | 9.63 | 8.00 | 29.04 |
|  | NO2 1h | 3676 | 41.9 | 0 | 0 | 7.80 | 4.60 | 40.94 |
|  | NOx 1h | 3676 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CO 1h | 6960 | 79.4 | 0 | 0 | 1.71 | 1.77 | 2.87 |
|  | Ozon 1h | 7137 | 81.4 | 0 | 0 | 31.71 | 26.87 | 82.25 |
|  | Benzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PM10 nef | 193 | 52.8 | 0 | 0 | 16.70 | 0 | 34.39 |
|  | PM10 grav | 259 | 70.9 | 24 | 9.2 | 37.15 | 37.15 | 65.00 |
|  | Pb | 261 | 71.50 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |

* determinarile de benzen nu s-au realizat datorita lipsei buteliei de azot -gaz purtator

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de monitorizare au pus în evidenţă valori ale poluanţilor gazoşi monitorizaţi sub valorile limită impuse de Legea 104/2011 .

Rezultatele sunt redate  în graficele alăturate :

Determinarile de pulberi în suspensie au pus în evidenta depășiri ale valorii limită zilnice pentru sănătate datorită lucrărilor de  reabilitare și modernizare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Călărași.

DIRECTOR EXECUTIV	ŞEF SERVICIU MONITORIZARE SI LABORATOARE

Silviu Cristian Anculescu 			             Elena ADRIAN

Întocmit

Cristina TUDOR