- SITUAŢIA PROPUSĂ -

3. propuneri de organizare urbanistică

3.1. Studii de fundamentare

Studiile cu caracter general, sunt studii care privesc zone mai întinse din teritoriul naţional, care includ şi teritoriul administrativ al comunei Iablaniţa:

În cadrul studiilor de fundamentare luate în calcul la întocmirea acestei documentaţii şi care justifică enunţarea unor reglementări urbanistice s-au luat în calcul următoarele:

  - Prevederi ale secţiunilor PATN;

  - Prevederi ale PATJ Caraș Severin;

  - Planul de dezvoltare a Regiunii Vest pentru perioada 2007-2013;

  - Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin 2007-2013;

  - Programul Strategic de Dezvoltare a Turismului la Nivelul Zonei Formate din Judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Fundamentarea datelor cuprinse în cadrul PUG – Lăpuşnicel au la bază datele şi informaţiile culese de pe teren, din cadrul primăriei Lăpuşnicel, date statistice şi alte informaţii utile. Un rol deosebit de important în redactarea documentului îl au:

  - PUG Lăpuşnicel, realizat în 1999 de SC Case SA - Reşiţa

  - Studiul de fundamentare istorică şi arheologic (anexă);

  - Vezi sbcap. 2.3. Relaţii în teritoriu

Principalele proiecte existente la nivelul unităţii administrative, cu impact în dezvoltarea urbanistică a comunei şi pentru care există studii de fezabilitate, sunt cele privind realizarea infrastructurii de bază din comună Lăpuşnicel, incluse în proiectul integrat cu următoarele componente:

- Modernizare DC 36 Lăpuşnicel-Şumiţa” comuna Lăpuşnicel;

- Alimentare cu apa a localităţii Lăpuşnicel, comuna Lăpuşnicel;

- Alimentare cu apă a localităţii Pârvova,comuna Lăpuşnicel;

- Canalizare menajeră a localităţilor Lapuşnicel-Pârvova, comuna Lăpuşnicel;

- Renovare căminului cultural localitatea Părvova, comuna Lăpuşnicel, în scopul conservarii specificului local şi a moştenirii culturale;

- Construire cladire destinată pentru proiecte de investiţii în infrastructura socială, asistenţă după programul de scoală tip „After School”

- Amenajarea unor drumuri forestiere pe Valea Ţârova şi Valea Craiova;

- Conectarea locuitorilor comunei la infrastructura reţelei edilitare existente.

În sprijinul dezvoltării economice a comunei administraţia locală sprijină sau se implică direct într-o o serie de proiecte privind:

- Creşterea rolului comunei Lăpuşnicel în cadrul asociaţiilor de dezvoltare  la care comuna Lăpuşnicel este parte. Ne referim aici la:

- Grup de Acțiune Locală  – Poarta Almăjului

- Asociaţia Sănătate pentru Almăj - (2012)

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Intercom deşeuri Caraş-Severin (2009).

- Dezvoltarea pisciculturii în jurul râului Craiova şi exploatarea capacităţilor piscicole existente pe teritoriul administrativ.

- Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă prin încunrajarea investiţiilor private în condiţii avantajoase pentru comunitatea locală, în zona înaltă (Capul Dealului).

- Dezvoltarea turismului, prin valorificarea  potenţialului natural, istoric şi etnic pe care comuna Lăpuşnicel îl deţine,  în cadrul unor proiecte de interes zonal. Paşi concreţi în acest domeniu au fost făcuţi prin implementarea unui proiect privind înfiinţarea unui Centru de informare turistică la Pârvova.

3.2. EvoluŢie posibilĂ, priorităţi DE INTERVENŢIE

Dezvoltarea viitoare a localităţilor comunei se va realiza prin valorificarea potenţialului natural, economic şi uman existent (conform sugestiilor prevăzute la Cap. 3.4. Dezvoltarea activităţilor, şi 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE – SOLUŢII PROPUSE).

Dezvoltarea localităţilor se va face în mod natural, pe vetrele existente, pe direcţia căilor de comunicaţie, avându-se în vedere potenţialul de dezvoltare economică şi dezvoltarea turistică, posibilităţile de echiparea edilitară şi o organizare mai eficienta a spaţiului din intravilan.

Evoluţia posibilă a localităţii va respecta prevederile PATN şi PATJ, alte programe pe termen mediu sau lung, în conformitate cu sugestiile de la capitolele 3.2.1. şi 3.4.

3.2.1. Prevederi ale secţiunilor PATN

Comuna Lăpuşnicel nu este conectată direct la marile magistrale europene de transport auto, feroviar sau naval din sud-vestul României, dar prin intermediul DN 57 B are acces indirect la Coridorului paneuropean de transport multimodal IV: Nădlac - Arad - Timişoara - Lugoj - Caransebeş - Drobeta - Turnu Severin - Filiaşi - Craiova – Calafat, fapt ce permite un acces lesnicios spre oricare parte a ţării şi/sau Europei.

Resursele de apă ale comunei Lăpuşnicel sunt asigurate în proporţii diferite, de la o localitate la alta, o situaţie mai specială având localitatea Şumiţa. Tributară în întregime surselor naturale (Izvoare, pânza fratică de adâncime). Deşi legea 171/1997, cu modificările ulterioare nu include zona in categoria celor care necesită lucrări urgente de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă, necesitatea acestora este dincolo de orce dubiu o componentă de bază a creşterii calităţii vieţui şi a dezvoltării economice pentru locuitori. Prin PATJ, au fost prevăzute totuşi lucrări de acest gen, în urma cărora administraţia locală a reuşit să acceseze un proiect european prin care s-a realizat alimentarea cu apă şi canalizarea în satele Lăpuşnicel şi Pârvova.

Riscurile naturale, potrivit Legii nr. 575/2001 sunt scăzute din punct de vedere seismic, cu un coeficent 6 pe scara MSK şi perioada medie de revenire 100 ani, iar  riscul la inundaţii, este dat de nivelul maxim al precipitaţiilor căzute în 24 ore de 100-150 mm şi revărsarea principalelului curs de apă ale zonei – Globul Craiovai. Efectele acestor inundaţii sunt mai puţin evidente în cadrul localităţii, ele afectând mai ales terenurile situate în aval de localitatea Pârvova, spre Cheile Globul Craiovei. Alunecările de teren sunt influenţate de litologia solului, pantă şi nivelul precipitaţiilor, ele fiind întâlnite mai ales în zonele joase. Potenţialul de producere a acestora este unul mediu cu o probabilitate redusă de producere în zonele joase şi cu un potenţial scăzut de producere în zonele înalte ale Munţilor Semenic (vezi Legea 575/2001, anexa 6).

Potrivit legii nr. 5/2000 nu sunt menţionate pe teritoriul administrativ al comunei, a unor rezervaţiei naturale sau monumente. De asemenea, comuna  dispune de un singur monument inclus în listele de patrimoniu, respectiv un punct de „staţio” roman, a cărui ruine au fost identificate pe malul stâng al  râului Globul Craiovei, în amonte de chei.

În conformitate cu prevederile legii 351/2001 privind reţeaua de localităţi, comuna Lăpuşnicel cu centrul administrativ în satul Lăpuşnicel, aparţine de jud. Caraş Severin, se găseşte în sfera de influenţă a centrului zonal Bozovici, situat în depresiunea cu acelaşi nume. Aici se găseşte Judecătoria care are competenţe şi asupra Lăpuşnicelului, şi trezoreria la care comuna este arondată.

Vezi cap 2.3.2. Prevederi ale PATN şi PATJ

3.2.2. Priorităţi de intervenţie

Apreciem că şi pentru viitorul apropiat comuna îşi va păstra caracteristicile tradiţionale în mare parte, dar se vor sedimenta şi alte obiective şi activităţii economice, în primul rând în domeniul agricol, de prelucrarea a lemnului şi turism, elemente care-i vor întregi profilul economic. O atare evoluţie va favoriza reducerea emigrării externe a tineretului şi stabilizarea populaţiei.

Priorităţile de intervenţie trebuie să rămână la:

- Reabilitarea, refacerea şi modernizarea infrastructurii de transport de pe teritoriul administrativ, în primul rând cea cu impact imediat în dezvoltarea economică şi turistică (drumurile comunale, drumul pe valea Globul Craiovei spre Semenic, drumul comunal DC 36 Lăpuşnicel – Şumiţa – Prigor DN 57 B).

- De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect integrat este prevăzută şi asigurarea infrastructurii edilitare pentru toate satele comunei; respectiv:

- alimentare cu apă potabilă a localităţilor Lăpuşnicel şi Pârvova;

- realizarea sistemului de canalizare/epurare pentru localităţile amintite;

  - implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere în toate satele comunei.

  - modernizarea reţelei stradale la nivelul satelor Lăpuşnicel, Pârvova şi Şumiţa.

  - Înbunătăţirea dotărilor şi serviciilor sociale şi edilitare, menite să asigure condiţiile cele mai bune pentru învăţământ, sănătate şi de petrecere a timpului liber prin:

- pentru asugurarea tuturor condiţiilor necesare dezvoltării procesului instructiv-educativ se impune reabilitarea tuturor şcolilor şi a grădiniţelor din comună la standardele cerute de legislaţia actuală ;

- dotarea unităţilor de învăţământ cu echipamente, materiale didactice şi baza sportivă necesară, precum şi asigurarea transportului auto, pentru copiii ce locuiesc la distanţe mari de şcoală;

- renovarea căminului cultural din localitatea Pârvova;

- Construire cladire destinată pentru proiecte de investiţii în infrastructura socială

- amenajarea malurilor pârâului Ţerova în zona Cabanei Turistice cu alei şi mobilier urban, pentru a primi atributele unui parc local, destinat destinderii şi a petrecerii timpului liber, precum şi a zonei aferente Centrului de informare turistică.

- înfiinţarea unor puncte farmaceutice la Pârvova şi Lăpuşnicel, pentru a fi cât mai accesibile, persoanelor vârsnice şi bolnavilor;

- modernizarea şi dotatea terenurilor de sport din localităţile Pârvova şi Lăpuşnicel;

- extinderea reţelei de distribuţie a televiziunii prin cablu şi a internetului;

- extinderea arealului de acoperire şi îmbunătăţirea semnalului pentru telefonia mobilă.

- Sprijinirea iniţiativei şi a investiţiilor private în valorificarea resurselor materiale şi umane, de care dispune comuna;

1. În domeniul agricol se impune:

  - sprijinirea micilor fermieri şi a fermelor agricole pentru creşterea animalelor, care să    valorifice  mai eficient suprafeţele mari de păşunat şi fânaţ din zonă;

  - creşterea procesului de mecanizare in agricultura locală şi în creşterea animalelor;

  - întreţinerea şi utilizarea eficientă a suprafeţelor de teren agricol, prin  lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare şi împădurirea terenurilor degradate etc.

  - valorificarea potenţialului pomicol şi a tradiţiilor locale în acest sector, inclusiv prin valorificarea industrială a fructelor (uscare şi conservare);

2. În domeniul producţiei industriale şi a serviciilor autorităţile locale vor sprijini:

- prelucrarea şi valorificarea superioară a masei lemnoase;

- dezvoltarea acvaculturii şi a apiculturii;

- exploatarea şi prelucrarea unor resurse minerale şi materiale de construcţie din zonă;

- dezvoltarea industriei energetice neconvenţională, (hidro, eoliană şi solală), prin încurajare unor proiecte public-privat. În acest scop se înscrie şi rezervarea unor importante suprafeţe de teren în zona înaltă, din nordul comunei, pentru amenajarea unui parc fotovoltaic.

- diversificarea serviciilor.

- Dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului antropic şi natural existent şi a iniţiativei private în acest sector, prin:

- Sprijinirea dezvoltării agroturismului rural, a înfiinţării de pensiuni şi campinguri; diversificarea ofertei turistice prin investiţii în punctele de atracţie pentru turişti (patrimoniul cultural istoric şi peisagistic);

- Valorizarea superioară a actualelor amenajări turistice de pe Valea Ţerova şi transformarea acestora într-o zonă turistică cu potenţial superior de ofertă pentru petrecerea timpului liber;

- Valorificarea potenţialului turistic oferit de turizmul de tranzit şi turismul de odihnă şi recreere prim deschiderea unor nou pensiuni în lungul DN 75 B, inclusiv prin reutilizarea şi transformarea unor sălaşe actuale.

- Încurajarea formelor de turism prin care să fie valorizate nedeile locale, zestrea etnografică  şi sărbătorile locale cu specific etnic.

- Relaţia cu mediul

- Conservarea unor suprafeţe umede din lunca râului Craiva, în vederea protejării habitatelor specifice, a florei şi faunei existente;

- conservarea zonelor împădurite, prin limitarea tăierilor ilegale şi a exploatărilor la „ras”.

- Pentru protejarea mediului se impune o serie de măsuri, precum:

- stabilirea unui interval de timp clar definit, în care localnicii din cele două localităţi, Lăpuşnicel şi Pârvova, carre dispun de apă şi canalizare să se racordeze la acestea, prioritate având racordarea la reţeaua de canalizare.

- dotarea locurilor destinate odihnei şi recreerii, a puctelor de belvedere amenajate pe unele trasee turistice cu mobilier destinat odihnei, instalaţii de alimentare cu apă potabilă, W.C. -uri publice şi contaninere pentru colectarea deşeurilor etc.

- Igienizarea malurilor principalelor cursuri de apă, prin colectarea resturilor menajere şi a depozitelor clandestine de gunoaie.

Asigurarea unor facilităţi investitorilor privaţi, prin:

- terenuri spre concesionare şi vânzare pentru construcţii industriale, turistice şi pentru servicii;

- facilitarea obţinerii documentaţiilor;

- acces la DN 57 B;

- telefonie fixă şi mobilă.

- înfrastructură edilitară (alimentare cu energie electrică, apă şi canal).

Alte obiective de utilitate publică necesare

- modernizarea centrului civic al localităţilor Lăpuşnicel şi Pârvova şi modernizarea reţelei stradale din cele două localităţi;

- Realizarea unui centru de infprmare turistică la DN 57 B, în apropiere de Pârvova.

- realizarea unei unităţi muzeale cu caracter etnografic (expoziţie etnografică) care să valorifice potenţialul istoric, etnografic, folcloric şi tradiţiile locale, amplasat într-o locaţie existentă sau construită ulterior;

3.3. Optimizarea relatiilor în teritoriu

3.3.1. Poziţia localităţii în reţeaua judeţului

Comuna Lăpuşnicel este situată în zona sud-estică a judetului Caras-Severin, la graniţa cu judeţul Mehedinţi. Prin DN 57 B are acces la DN 6 şi DN 58, prin care îi este asigurat acccesul spre toate localităţile judeţului şi a ţării. Cu o suprafaţă de peste 7.433 ha, teritoriul comunei este dispus între culmile Munţilor Semenic (la nord) şi Almăj (la sud), acoperind o parte a teritoriului administrativ al provinciei istorice Craina.

- Faţă de principalele centre urbane ale judeţului, lăpuşnicel este situat la:

- 29 Km de oraşul  Băile Herculane (DN 57 B şi DN 6), oraşul cel mai apropiat şi principalul centru de polarizare al zonei;

- la 31 km de Bozovici,

- la 64 km de  Anina (DN 57 B şi DN 57); l

- la 43 km faţă de Orşova (DN 57 B şi DN 6/E 70;

- la 61 km faţă de Caransebeş (DN 58).

Faţă de principalele centre regionale, de polarizare economică şi socială, comuna Lăpuşnicel se găseşte la:

- la 164 km faţă de Timişoara;

- la 69 km faţă de Drobeta-Turnu Severin;

- la 183 km faţă de Craiova;

- la 411 km faţă de Bucureşti, capitala ţării

3.3.2. Căile de comunicaţii şi transport

Dezvoltarea economică şi socială a comunei în viitor depinde în mare măsură de modul cum sunt rezolvate şi problemele puse de dezvoltarea reţelelor de transport.

Astăzi starea DN 57, care leagă comuna de restul ţării este bună, fiind recent reabilitat. De asemenea, DJ 571 (DN 57 B - Lăpuşnicel) o parte drumurile comunale şi forestiere au fost reabilitate, oferind condiţii bune de circulaţie (DC 36, DC 37 şi DC 35 parţial) se impune continuarea eforturilor pentru:

- Modernizrea integrală a DC 35 între DN 57 B şi limita de comună cu Mehadica. Prin modernizarea acestui drum se deschide perspectiva unei mai lesnicioase legături între localităţile comunei şi oraşul Caransebeş.

- Modernizarea drumului dintre Şumiţa (com. Lăpuşnicel) şi Putna (com. Prigor), ar repune în funcţiune un vechi drum istoric, cu un real potenţial turistic.

- Modernizarea tuturor străzilor din intravilanul localităţilor componente.

- Realizarea în interiorul localităţilor a unor piste destinate circulaţiei bicicliştilor, pentru a limita interferenţele cu circulaţia auto şi cea pietonală.

- Amenajarea de parcaje în zonele cu flux mare de autovehicole, în punctele de belvedere şi a celor de interes turistic.

3.3.3. Mutaţii survenite în folosinţa terenurilor

Datorită reliefului montan, proprietatea privată s-a păstrat în bună măsură şi în perioada comunistă. Schimbări s-au înregistrat la nivelul fondului forestier, care în comunism a fost trecut în proprietatea statului. Odată cu adoptarea legislaţiei de retrocedare a suprafeţelor agricole, aceste terenuri forestiere au revenit în bună parte la proprietarii de drept.

În comuna Lăpuşnicel mutaţii importante în folosinţa terenurilor nu au survenit în ultimii ani.

Deşi Consiliul Local deţine o suprafaţă limitată de terenuri în zona localităţilor, unele dintre acestea, în special cele aflate în albia majoră şi lunca cursurilor de apă Craiova şi Lăpuşnicel, sunt utilizate abuziv de către persoane fizice. Se recomandă factorilor de decizie inventarierea terenurilor de care dispune primăria, pentru a le putea utiliza în realizarea unor obiective de dezvoltare şi de utilitate publică.

În etapa actuală sunt satisfăcute în general cerinţele populaţiei pentru construirea de locuinţe noi, acestea având loc pe terenuri proprietate particulară.

Administraţia locală pregăteşte introducerea în intravilan a unor noi suprafeţe de teren situate în apropiere de intersecţia DN 57 B şi DC 37, la Pârvova, pentru investiţii cu scop turistic şi de servicii. De asemenea, în zona  văii Ţerova sunt prevăzute terenuri destinate dezvoltării turismilui precum şi a unor microferme agricole. Valorificarea acestor spaţii se va face pe baza unor PUZ-uri întocmite ulterior, care să orienteze dezvoltarea urbanistică a spaţiilor propuse.

3.3.4. Lucrări majore prevăzute/propuse în teritoriu

- Modernizarea fostului DJ 608 – Mehadica Lăpuşnicel, pe sectorul actual al DC 35.

- Încheierea procesului de conectare la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare pentru localităţile Lăpuşnicel şi Pârvova;

- Darea în folosiinţă a staţiei de epurare de la Lăpuşnicel;

- Amenajarea zonelor centrale din comunei şi modernizarea străzilor din aceste localităţi;

- Modernizarea Centrului Civic al localităţii Lăpuşnicel.

- Înfiinţarea unui Centru de sevicii sociale pentru persoanele vârsnice în Lăpuşnicel sau Pârvova.

Direcţiile posibile de evoluţie a localităţilor şi priorităţile în intervenţie au fost tratate la cap. 3.4 Evolutie posibila, priorităţi.

3.3.5. Deplasări pentru muncă

Înainte de anul 2000, deplasările pentru muncă se făceau spre principalele centre economice existente, în primul rând spre Băile Herculane şi alte centre economice din Culuarul Timiş – Cerna. Această deplasare presupunea un navetism zilnic. Alături de navetismul zilnic era prezent şi navetismul săptămânal pentru cei care lucrau la exploatarea fondului forestier din Semenic şi Munţii Almâj.

După anul 2000, în condiţiile reducerii numărului locurilor de muncă, a crescut numărul de salariaţi angajaţi în agricultură, în micile unităţi economice bazate pe prelucrarea lemnului, comerţ şi transporturi, nou înfiinţate pe teritoriul comunei.

Pentru viitor dezvoltarea turismului, a unor activităţi conexe creşterii animalelor, a exploatării şi valorificării unor resurse locale, minerale cât şi a serviciilor pot să absoarbă o parte importantă din forţa de muncă disponibilă.

Datorită lipsei unei alternative locale viabile pe termen lung, mobilitatea forţei de muncă s-a îndreptat spre Italia şi alte state europene. Astăzi un număr important dintre localnicii lucrează în străinătate, investindu-şi câştigurile acasă. În aceste condiţii deplasările pentru muncă în străinătate se fac pentru perioade mai lungi, de 3-6 luni sau chiar ani, caz în care se întorc acasă doar în concediile de odihnă.

3.3.6. Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare

Pe lângă activităţile cu caracter edilitar amintite anterior (vezi cap. 3.3.4.) cele mai importante activităţi cu caracter edilitar:

- Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare spre zonele de dezvoltare economică şi turistică de pe teritoriul comunei;

- Realizarea unei staţii de epurare proprii pentru zona turistică de la Ţerova.

- Branşarea zonelor nou introduse în intravilan la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

- Modernizarea reţelei de transport formată din drumurile comunale, agricole şi de acces.

Dezvoltarea echipării edilitare a fost tratată pe larg la capitolul 3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR – Obiective

3.4.1. Obiectivele generale ale dezvoltării economice

Obiectivul principal îl constituie realizarea dezvoltării economice şi sociale durabile a comunei Lăpuşnicel prin punerea în valoare a potenţialului natural şi uman al localităţilor componente, a tradiţiilor şi resurselor disponibile.

Alte obiective:

  - asigurarea echipării edilitare a localităţilor comunei Lăpuşnicel;

  - crearea de noi locuri de muncă;

  - valorificarea superioară a rezervelor de teren existente;

  - protejarea patrimoniului construit în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a 	turismului;

  - încurajarea activităţilor tradiţionale în paralel cu dezvoltarea turismului;

  - folosirea cu eficienţă maximă a resurselor materiale, umane şi băneşti în domeniul investiţiilor impune optimizări la nivel macro şi microeconomic, adică îndeplinirea anumitor criterii de optimizare prin intermediul cărora să se asigure:

- respectarea echilibrului pe ansamblul economiei;

- valorificarea maximă a resurselor disponibile în prezent şi viitor printr-o dezvoltare durabilă;

- un înalt grad de competitivitate pentru produsele destinate schimbului intern.

3.4.2. Obiectivele de bază ale dezvoltării economice

Valorificare superioară a potenţialului agricol deţinut prin:

  - asigurarea cu utilităţi a zonelor cu potenţial agricol ridicat;

  - creşterea numărului şi a calităţii utilajelor agricole la nivelul teritoriului administrativ, inclusiv 	extinderea suprafeţelor prelucrate mecanizat;

  - creşterea suprafeţelor cultivate cu legume şi plante tehnice, inclusiv 	medicinale;

    - valorificarea potenţialului zootehnic ridicat, prin sprijinirea înfiinţării de micro ferme   	zootehnice şi asociaţii ale crescătorilor de animale;

    - sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor de pădure şi a  	plantelor medicinale;

  - creşterea suprafeţelor destinate producţiei de fructe şi valorificarea acestora;

  - dezvoltarea serviciilor pentru agricultură în scopul îmbunătăţirii rezultatelor în acest sector şi a 	depăşirii agriculturii de subzistenţă spre cea orientată economic.

Un alt obiectiv de bază al dezvoltării agriculturii este dezvoltarea zootehniei, prin sprijinirea înfiinţării unor microferme şi ferme de dimensiuni mijlocii, specializate de creştere a animalelor.

Referitor la principalele intervenţii în domeniu ce se pot realiza în perspectiva anilor 2015-2020, după aderarea la Uniunea Europeană (climatul concurenţial devenind mult mai dur) şi care pot veni în sprijinul  producătorilor agricoli:

- Pregătirea teoretică şi practică prin acţiuni organizate de către structurile specializate din cadrul primăriei, a populaţiei tinere implicată în agricultură, pentru a cunoaşte noile posibilităţi şi tehnologii utilizate în acest sector, oportunităţile şi modalităţile de valorificare a produselor precum şi necesităţile unor structuri organizatorice regionale care să sprijine activitatea acestora,

- Identificarea şi mediatizarea programelor de dezvoltare rurală;

- Deschiderea unor centre private de preluare şi prelucrare a produselor lactate şi de sacrificare şi abatorizare;

- Obţinerea şi promovarea produselor naturale ecologice în ferme care sa respecte legislaţia Uniunii Europene (ferme pentru creşterea bovinelor şi a ovinelor, ţinând seama de potenţialul păşunilor şi fâneţelor din zonă, dar şi mici ferme pentru cultura ciupercilor, a melcilor etc.);

- Valorificarea potenţialului pomicol prin extinderea cultivării pomilor fructiferi şi valorificarea superioară a producţiei pomicole sub formă proaspătă, pe piaţa zonală sau conservată (fructe uscate, conservată, dulceţuri etc). În acest sens ar fi de dorit  valorificarea tradiţiei existente în domeniu (distrusă odată cu dispariţia infrastructurii existente la Borlovenii Vechi), pe baza unor investiţiilor private în domeniu.

- Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare prelucrare si ambalare a fructelor de padure şi a  plantelor medicinale;

Industrie şi comerţ

- Identificarea şi stabilirea unor zone destinate dezvoltării industriale şi asigurarea infrastructurii de bază pentru acestea (energie electrică, apă, canalizare etc.).

- Modernizarea sectoarelor de producţie existente în domeniul prelucrării lemnului şi diversificarea producţiei şi creşterea productivităţii acestor unităţi. În prezent „sectorul prelucrării lemnului asigură practic şi legătura teritoriului „Poarta Almăjului” cu exteriorul, prin prisma faptului cu societăţile comerciale de profil constituie furnizori de materie primă pentru câteva fabrici de mobilă şi de articole din lemn de importanţă regională şi chiar de importanţă naţională”.

- Creşterea productivităţii muncii;

- Reconversia profesională a şomerilor;

- Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de construcţii, activitati de carieră şi balastieră, industrie uşoară, prelucrarea lemnului;

- Recalificarea forţei de muncă. În condiţiile extinderii activităţilor cu caracter turistic este necesară pregătirea locală prin cursuri intensive, de scurtă durată, a personalului specializat pentru activităţi specifice ca: ospătar, bucătar, ghid turistic etc.

- Extinderea activităţilor în industria uşoară şi înfiinţarea unor noi servicii comerciale care să valorifice forţa de muncă feminină;

Turism, sport şi agrement

Crearea unei infrastructurii specifice, pentru susţinere acestora:

- Dezvoltarea şi extinderea infrastructurii turistice de la Valea Ţerova, inclusiv prin amenajarea unor terenuri de sport;

- Realizarea “Centrului de informare turistică” de la Pârvova (DN 57 B);

- Crearea unor noi capacităţi de cazare nepermanente (tabere, locuri de campare etc);

- Încurajarea amenajării unor gospodării individuale pentru a putea primi şi satisface cerinţele unui turism civilizat;

- Realizarea infrastructurii de acces, marcarea traseelor turistice şi amenajarea punctelor de belvedere şi popas.

Dezvoltarea infrastructurii de agrement, si pentru dezvoltarea activităţilor sportive, prin:

- Înfiinţarea unor  parcuri şi zone de promenadă, pe malul râului Craiova şi a unora dintre afluenţii acesteia (Oşvina);

- Amenajarea piaţetelor şi a spaţiilor verzi din interiorul satelor (din preajma bisericilor, a zonelor centrale etc.);

- Amenajarea unui ştrand şi a unei zone de agrement şi petrecerea timpului liber, în preajma râului Craiova, în aval de Pârvova sau al afluientului acesteia  Oşvina;

- Amenajarea în cadrul Căminelor culturale sau în alte spaţii disponibile a unor Cluburi, pentru tinerii din comună, dotate cu sisteme audio, video şi jocuri de societate.

Comerţ şi servicii

Acest sector este puţin dezvoltat în condiţiile cererii limitate şi a puterii de cumpărare scăzută. În domeniul comercial principalul factor economic care acţionează este structurat la nivelul asociaţiilor familiale şi societăţilor cu răspundere limitată care practică comerţul cu amănuntul de produse alimentare şi de alte produse de uz personal, de strictă necesitate.

Pentru viitor dezvoltarea serviciilor va trebui să devină o preocupare majora la nivelul  administraţiilor locale, atât pentru satisfacerea necesităţilor populaţiei cât şi a potenţialilor turişti din zonă. Aceste servicii vor trebui să vizeze:

- Asigurarea unor intervenţii de primă necesitate (reparaţii şi verificări auto, reparaţii electrocasnice, servicii de înfrumuseţare şi relaxare etc.);

- Asigurarea unor necesităţi comerciale şi de consum (puncte alimentare, terase, cofetării, chioşcuri, staţii de carburanţi etc.)

- Asigurarea unor servicii pentru petrecerea timpului liber (discoteci, spectacole de muzică uşoară şi populară, bibliotecă etc.);

- Sprijinirea creerii unui serviciu de transport în comun;

- Sprijinirea creerii unei intreprinderi de gospodărire locală şi întreţinerea spaţiilor verzi;

3.4.3. Specificul unităţilor necesar a se realiza

În domeniul agricol:

    - ferme agricole, destinate creşterii animalelor şi pomiculturii;

    - ferme piscicole şi de de valorificare a producţiei piscicole;

    - unităţi de procesare şi valorificare a produselor agricole.

În domeniul micii industrii şi a serviciilor:

    - unităţi de valorificare a potenţialului energetic local (eolian, solar şi hidro);

    - unităţi pentru valorificarea resurselor minerale, nemetalice (piatră, alte agregate minerale);

    - unităţi pentru prelucrarea şi valorificarea superioară a lemnului;

    - încurajarea meşteşugurilor locale şi a profeşiilor liberale;

    - încurajarea serviciilor către populaţie, de la cele de garanţie şi reparaţii, la cele destinate igienei şi înfrumuseţării (frizerie, cuafor) etc.

În domeniul turismului:

- dezvoltarea turismului, cu toate componentele sale care pot valorifica potenţialul natural şi antropic al zonei.

3.4.4. Turismul

3.4.3.1.  Potenţial turistic

Turismul trebuie perceput în general ca reprezentând o sursă potenţială de creştere economică. Potenţialul turistic al zonei se bazează pe moştenirea culturală unică şi frumuseţea peisajului. Ca urmare, turismul are potenţialul de a crea un număr important de locuri de muncă, putând contribui la bunăstarea economică a locuitorilor.

Conform PATN şi PATJ, comuna Lăpuşnicel nu dispune de resurse naturale şi peisagistice precum şi istorice importante. Cu toate acestea teritoriul comunei,  prin apartenenţa sa la zona montană Semenic - Almăj, şi prin conservarea unor obiective antropice de interes local şi zonal, precum: situl arheologic „Cetate”, morile de apă arhaice de la Pârvova, lăcaşele de cult de la începutul sec. al XIX-lea de la Pârvova şi Lăpuşnicel, precum şi a unui număr important de clădiri vechi, de sec XIX şi XX, specifice zonei de graniţă bănăţeană, la care se adaugă patrimoniul etnografic şi etnic al cehilor de la Şumiţa, constituie în sine obiective de interes deosebit de importante. Toate aceste resurse se cer a fi valorificate într-un cadru mai larg, prin includerea într-un circuit turistic zonal, care să cuprindă obiective naturale şi istorice situate pe Valea Craiovei, în Depresiunea Almăjului şi în zona montană Semenic-Almăj.

Comuna Lăpuşnicel poate să devină o zonă de "convergenţă"  a mai multor trasee turistice care să lege obiective specifice turismului montan cu obiectivele entropice şi istorice de pe Cukuarul Timiş-Cerna şi depresiunea Almăjului. Pe lângă varietatea obiectivelor turistice locale, comuna înlesneşte drumul vizitatorilor către alte centre de interes din zonă, printre care Rezervaţia Mulinologică – Rudăria, cheile Minişului, cu bogăţiile sale endo şi exocarstice, dar şi obiectivele istorice de pe cursul superior al Timişului, Semenicul şi munţii Almăjului.

Pentru completarea şi îmbunătăţirea accesibilităţii spre aceste obiective este necesară reabilitarea infrastructurii care leagă Lăpuşnicelul (DN 57 B) cu Mehadica şi Teregova de pe valea superioară a Timişului, precum şi DC 36 Lăpuşnicel – Şumiţa - Putna (DN 57 B).

3.4.3.2. Infrastructură tehnică

Pensiuni turistice

In prezent infrastructură turistică este formată dintr-o pensiune agroturistică situată pe Valea Ţerovei într-o continuă înbunătăţire. În acest context putem aminti pe lângă amenajările cu cracter turistic de pe Valea Ţerova (Agropensiunea Marius şi Valii), ce dispune de 8 camere x 2 locuri, precum şi Grădina de vară de la Pârvova, aflată într-un stadiu avansat de finalizare, care în final va dispune si de capabilităţi de cazare. Ambele obiective, pe lângă capabilităţi de odihnă, oferă şi posibilităţi de servire a mesei şi de petrecere a timpului liber. De asemenea, existenţa unor proiecte pentru realizarea unui Centru de informare turistică la Pârvova (DN 57 B) vine să completeze infrastructura deja existentă, cu o nouă investiţie, care poate contribui la dezvoltarea turismului.

Trasee turistice neamenajate

    - DN 57 B, Pârvova – Valea Craiovei - spre Semenic.

    - DN 57 B – Valea Ţerova – Izvoarele Ţerovei - spre Semenic.

    - DN 57 – DJ 571 Lăpuşnicel – DC 35 – Munţii Almăjului.

Trasee cicloturistice

- DN 57 B, Petnic – Valea Calvei – Şaua Calvei - Lăpuşnicel - Şumiţa – Putna, cu o lungime de cca. 21 km, din care cca 7 km pe teritoriul administrativ al comunei, care este modernizat în mare parte.

Forme de turism practicabile

- Turismul recreativ montan găseşte un teren propriu de afirmare cu precădere în perimetrul comportamentului montan, trasee turistice din cadrul acestora având ca puncte de plecare localităţile Lăpuşnice, pentru Munţii Almăj şi Pârvova, pentru Munţii Semenic.

- Turism pentru odihnă şi recreere are condiţii favorabile de dezvoltare (aer curat, linişte, peisaje reconfortante. Dar dezvoltarea acestuia implică o serie de factori printre care:

- Dezvoltarea bazei de cazare prin creşterea numerică şi calitativă a spaţiilor de cazare colectivă (pensiuni, cabane, hoteluri), cât şi individuale (case de vacanţă etc);

- Dezvoltarea bazei de alimentaţie publică şi divertisment în localităţile din zonă;

- Dezvoltarea şi reorganizarea bazei de transport local şi  zonal;

- Îmbunătăţirea echipării edilitare a teritoriului: apă curentă, canalizare, energie electrică, modernizarea drumurilor comunale.

3.4.3.3. Măsuri necesare protecţiei şi conservării resurselor turistice

În vederea menţinerii unui cadru optim de desfăşurare a activităţilor turistice în zonă, se impune luarea de măsuri pentru preîntâmpinare apariţiei, în viitor, a unor situaţii de degradare a patrimoniului turistic ce urmăresc:

- respectarea riguroasă a prevederilor legii cu privire la protecţia mediului înconjurător;

- conservarea pădurilor existente în lungul traseelor turistice şi în jurul localităţilor cu funcţiuni 		   turistice;

- evitarea construirii de unităţi economice poluante (crescătorii de păsări, ferme zootehnice mari, 	  unităţi industriale, etc.) în lungul DN 57 B sau în apropierea locaţiilor turistice, proiectarea atentă 	  a instalaţiilor speciale de combatere a poluării (reţele de canalizare, staţii de epurare a apelor    	  uzate);

- protecţia şi conservarea rezervaţiilor naturale prin organizarea lor corespunzătoare pentru vizitare 	  (amplasarea indicatoarelor turistice, amenajarea unor puncte de belvedere, refacerea marcajelor 	   etc.);.

- păstrarea esteticii arterelor de circulaţie şi stradale, plantarea cu arbori şi flori a străzilor din 	  	  localităţile comunei, taluzarea sectoarelor de drum care prezintă alunecări, evitarea depozitarii de 	  materiale de construcţii şi utilaje în lungul drumurilor turistice, îngrijirea faţadelor clădirilor 	  	  aflate la drum, etc.;

- continuarea campaniilor de educaţie a populaţiei prin organizaţiile neguvernamentale şi prin 	 	  şcoală pentru respectarea şi protejarea resurselor turistice;

-realizarea de materiale publicitare diversificate (afişe, fluturaşi, panouri) privind protecţia 	 	  mediului înconjurător şi a resurselor turistice şi difuzarea lor în teritoriu;

-revitalizarea şi continuarea vechilor tradiţii etnofolclorice din zonă.

3.4.4. Modul de folosinţă a rezervelor de teren

Deoarece resursele de teren pe care le deţine primăria sunt de cele mai multe ori sub necesităţi şi inegal distribuite, utilizarea acetora se va face în funcţie de necesităţile imediate şi de perspectivă a comunităţii.

Astfel în intravilanele localităţii sau în imediata apropiere a acestora, uztilizarea terenurilor se va facă în primul rând în scopul asigurării/dezvoltării infrastructurii edilitare, a unor servicii, putând fi concesionate şi în scopul desfăşurării unor activităţi cu caracter economic.

Suprafeţele împădurite vor fi exploatate în regim silvic, pentru asigurarea unor necesităţi economice imediate sau de perspectivă pentru comunitate (lemn de foc sau de construcţie, păşunat etc). Terenurile împădurite mai pot fi concesionate, pe parcele, unor investitori privaţi locali, pentru a fi exploatate, prelucrate şi valorificate, cu obligaţia acestora de a reface suprafaţa defrişată prin împădurire.

Suprafeţele de teren acoperit de păşuni sau fâneţe, pot fi concesionate unor investitori privaţi pentru desfăşurarea unor activităţi economice, cu impact minimal asupra mediului care să aducă venituri la bugetul local şi să utilizeze forţă de muncă autohtonă. De asemenea, în cazul neutilizării de către populaţia locală, aceste păşuni/fâneţe pot fi concesionate în anumite condiţii unor fermieri locali pentru creşterea animalelor.

Totodată aceste terenuri pot fi utilizate pentru proiecte locale de investiţii în domeniul turismului, a dezvoltării infrastructurii pentru activităţi de tip industrial sau servicii.

3.4.5. Asigurarea cu utilităţi

Principalele categorii de utilităţi publice pe care Administraţia locală are datoria să le asigure sunt:

- Extinderea  sistemului  centralizat de alimentare cu apă potabilă la nivelul zonelor nou introduse în intravilan şi a celor cu potenţial turistic.

- Extinderea sistemului centralizat  de canalizare  menajeră la nivelul zonelor nou introduse în intravilan şi a celor cu potenţial turistic;

- Extinderea reţelei electrice în zonele cu potenţial  agricol şi turistic, inclusiv utilizarea unor surse energetice alternative (eoliană, fotovoltaică, biomasă etc.);

- Asigurarea unui menegement corspunzător pentru deşeurile menajere; selectarea, colectarea şi transportul acestora;

- Asigurarea serviciilor comerciale şi de alimentaţie publică;

- Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi transport etc.

3.4.6. Locuri de muncă necesar a se crea

Situaţia ideală pentru fiecare comuntatea este asigurarea cu locuri de muncă retribuite corespunzător pentru toată populaţia aptă de muncă. Desigur aceste locuri de muncă nu pot fi create decât în sectoare de activitate existente la nivelul comunităţii şi în funcţie de pregătirea forţei de muncă. Lipsa acestor locuri de muncă precum şi neconcordanţa între ofertă şi pregătirea forţei de muncă duce de cele mai multe ori la emigrarea acesteia spre alte centre.

La nivelul comunei Lăpuşnicel locurile de muncă sunt legate de specificul fiecărei activităţi desfăşurate. Marea lor majoritate fiind în agricultură.

Tradiţional în agricultură locurile de muncă vor trebui să acopere necesarul de forţă de muncă pentru activităţile specifice. În acest sector forţa de muncă nu este pregătită în mod special, aici fiind vorba de o pregătire tradiţională, de aceia  pregătirea este asimilată muncii necalificate. În condiţiile dezvoltării unei agriculturi moderne, în cadrul unor ferme de producţie, se impune utilizarea unei forţe de muncă specializate, precum ingineri/tehnicieni agronomi, medici şi tehnicieni veterinari, lucrători pe diferite tipuri de utilaje agricole, îngrijitori de animale, mulgători etc. Crearea acestor locuri de muncă presupune existenţa unor investiţii în domeniu şi pregătirea viitoarei forţe de muncă necesare.

În domeniul industrial şi al serviciilor cu caracter productiv este necesară existenţa unei forţe de muncă mai înalt specializate, care să fi trecut cel puţin printr-o şcoală profesională sau una echivalentă, pentru meseriile de bază. Posturile de coordonare şi tehnicce necesitând o pregătire tehnică medie şi superioară. De regulă investitorul dacă nu are forţa de muncă necesară şi-o asigură prin cursuri de pregătire de scurtă durată sau la locul de muncă. Dezvoltarea unor activităţi cu caracter industrial, axate pe producţia de energie electrică necesită o forţă demuncă cu o pregătire specială, de nivel tehnic mediu şi superior, în pregătirea căreia trebuie implicată, alături de investitor şi administraţia locală. De asemenea în industria lemnului, necesarul forţei de muncă se poate asigura prin pregătirea de specialitae în cadrul Liceului tehnologic “Coriolan Buracu” din comuna învecinată Prigor sau prin organizarea unor clase speciale şi cursuri în cadrul şcolilor din comună.

În unele domenii sunt necesare pregătiri specializate cum sunt şoferii în transporturi sau personalul din cadrul unităţilor comerciale şi unele servicii, inclusiv turistice. În condiţiile în care turismul este o opţiune pentru dezvoltarea comunităţii se impune găsirea unor forme specifice pentru pregătirea personalului, pentru funcţii din cele mai diverse: bucătari, ospătari, recepţioneri, agenţi de turism, barmani, camerist/îngrijitor etc.

Pentru domenii precum administraţia locală, învăţământ, servicii financiare şi economice, menegement etc se impune existenţa unei pregătiri superioare, efectuată în centre universitare.

Chiar dacă comunitatea nu dispune de personal specializat în domeniu poate atrage forţă de muncă din exterior, prin oferte asiguratorii şi condiţii de muncă superioare.

3.5. EVOLUȚIA POPULAŢIEI

Efectivul populaţiei comunei Lăpuşnicel s-a diminuat de la 1660 în 1990 la 1081 în anul 2011, reprezentând o scădere cu 35% din populaţia anului de referinţă 1990. Sporul natural negativ datorat reducerii natalităţii şi a efectivelor de populaţie tânără la vârsta fertilităţii au determinat actuala situaţie demografică a populaţiei. Migraţia populaţiei în vârstă de muncă spre oraşele din regiune sau a tinerilor spre centrele urbane au condus de asemenea la reducerea numărului populaţiei stabile.

Sursa: INS, baza de date Tempo online şi Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin pentru recensământul din 2011

Sursa: INS, baza de date Tempo online

Numarul plecărilor din localitate a atins maximul in 1990, când legislaţia a devenit foarte permisivă în ceea ce priveşte mobilitatea, după care s-a redus. Recent, perioada 2004-2008, numărul de plecări a cunoscut o creştere relativ mare, media fiind de 56,2 persoane/an.

Foarte sugestivă pentru relevarea evoluţiei efectivului populaţiei, luând in considerare criteriul vârstă şi sex este reprezentarea în aceeaşi diagrama sub formă de piramida a populaţiei la ultimele recensăminte 2002 şi 2011 (au fost folosite date din Tempo online pentru anul 2002).

Sursa: INS, baza de date Tempo online pentru anul 2002 şi Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin pentru recensământul din 2011

3.5.1. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Mortalitatea ridicată este un fenomen caracteristic ruralului românesc şi are cauze complexe fiind atât o consecinţă a îmbătrânirii demografice cât şi o rezultantă a factorilor sociali şi economici: accesul la servicii, calitatea vieţii, nivelul de educaţie.

Populaţia comunei Lăpuşnicel se caracterizează prin deficit demografic, respectiv număr redus de născuţi vii faţă de numărul persoanelor decedate. Populaţia din zona de studiu are un comportament demografic specific zonei Banatului, cu rată redusă a natalităţii şi pondere mare a populaţiei îmbătrânite. Cele mai înalte valori ale mortalităţii au fost înregistrate în anii 1996 şi 1998, respectiv 25 persoane decedate la 1000 locuitori.

Sursa: INS, baza de date Tempo online

Rata natalităţii a scăzut continuu, de la un maxim de 12‰ în 1990 la un minim de 1.5‰ în 2012. Migraţia tinerilor spre mediul urban având ca şi consecinţă reducerea numărului de persoane la vârsta fertilităţii constituie cauza reducerii natalităţii, soluţia fiind stabilizarea tinerilor în mediul rural, şansă pentru dezvoltarea localităţii.

3.5.2. Sporul natural

Definit în literatura de specialitate ca diferenţa între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau diminuarea efectivului  populaţiei.

Sursa: INS, baza de date Tempo online

În perioada analizată sporul natural a înregistrat 2 valori pozitive în anul 2002 şi 2013, înregistrându-se deficit natural. Deficitul natural este explicat de efectivul în scădere al populaţiei la vârsta fertilă ce este caracterizată de tendinţa de migrare.

Pe de altă parte, rata natalităţii a scăzut continuu, cauza o găsim în diminuarea efectivelor de populaţie la vârsta fertilă si în modificarea comportamentului reproductiv.

Sursa: INS, baza de date Tempo online

3.5.3. Sporul migraţiei

Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului rural-urban sau urban-rural – numit şi de întoarcere.

Sursa: INS, baza de date Tempo online

Evoluţia comparativă a stabilirilor şi plecărilor arată o tendinţă mai accentuată de plecare din comună decât de stabilire. Tendinta de întoarcere în rural, remarcată la scară naţională cu precădere în zonele periurbane nu a caracterizat şi comunităţile de pe teritoriul Comunei Lăpuşnicel.

Sursa: INS, baza de date Tempo online

Doar în perioada 2002-2003, numărul celor ce s-au stabilit în comună a crescut în comparaţie cu cel al plecărilor.

3.5.4. Prognoza populației

- Metoda sporului mediu anual de creştere a populatiei

Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Lăpuşnicel s-a analizat evolutia populaţiei în perioada precedentă şi evolutia probabilă a mişcării naturale şi migratorii. Sporul natural şi migratoriu s-a considerat constant pentru perioada previzionată.

Prin metoda sporului natural s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 7 ani, respectiv intervalul 2007-2013, -36 locuitori/an. Presupunând constantă evoluţia populaţiei, aceasta va ajunge în 2025 la un efectiv de 1204 locuitori.

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu) se prezinta în graficul de mai jos:

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin şi calcule proprii

Prognoza arată scăderea în ritm redus a populaţiei pentru perioada următoare. Metoda sporului mediu anual se bazează pe analiza evoluţiei populaţiei în perioada precedentă care relevă o reducere a volumului populaţiei în progresie aritmetică, considerând sporul natural constant pentru întreaga perioadă.

Modelul de creştere biologică

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în aceasta variantă că populaţia comunei va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă o reducere a efectivului demografic cu 2 locuitori/an (perioada de referinţă pentru media sporului natural s-a considerat intervalul 2009-2013). Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 12 ani, populaţia va cunoaşte în orizontul anului 2025 o scădere numerică cu 24 locuitori, ajungând la un efectiv de 1240 locuitori.

Sursa: INS, baza de date Tempo online şi calcule proprii

Dintre cele două variante de prognoză optăm pentru a I variantă care arată o diminuare moderată a populaţiei şi care ia în considerare şi mişcarea migratorie a populaţiei.

BIBLIOGRAFIE

1. Hristache I.	„Demografie şi statistică socială” –Editura Economică, Bucureşti, 1996

2. Rotariu T.	“Demografie şi sociologia populaţiei-fenomene demografice”, Editura Polirom, 2003, Bucureşti

3. Ţarcă, M. 			„Demografie” –Editura Economică, Bucureşti, 1997

4. Trebici, V.			„Demografia”, Editura Ştiinţifică şi Eciclopedică, Bucureşti, 1979

5. Trebici, V.		 	„Demografie, excerpta et selecta” -Editura Enciclopedică, Bucureşti

***Institutul Naţional de Statistică, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, Bucureşti, 2004

***Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş Severin, Recesământul populaţiei 2011

***INS, baza de date Tempo online

3.6. Organizarea circulaȚiei

3.6.1. Modernizarea sau completarea arterelor de circulaţie majoră şi a sistemului 	de transport în comun, în raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor

Principala arteră de circulaţie majoră pe teritoriul comunei este - DN 57 B:  Oraviţa (DN 57) – Anina – Bozovici – Prigor – Lăpuşnicel - Iablanişa (DN 6/E 70 ), cu o lungime de cca. 8 km pe teritoriul comunei. Acest drum asigură legătura cu principala arteră majoră de circulaţie din zonă DN 6 (E 70), situată la cca. 15 km faţă de centrul de comună, pe teritoriul localităţii Iablaniţa.

În prezent, cu toate că există un drum comunal care leagă Lăpuşnicelul cu Mehadica, DC 35, starea acestuia limitează legăturile dintre Lăpuşnicel şi localităţile din culuarul superior al Timişului (Teregova/E 70), inclusiv oraşul Caransebeş; actualul traseu presupunând o rută ocolitaoare de peste 45 km. Considerăm că modernizarea DC 35 (Lăpuşnicel/DN 57B – Mehadica DJ 608) pe toată lungimea sa şi transformarea DC 35 în drum judeţean, ar îmbunătăţi semnificativ această legătură, deschizând o nouă rută de acces spre Caransebeş şi nordul judeţului Caraş-Severin, utilizând DJ 608.

De asemenea, valorificarea potenţialului economic şi turistic de pe cursul superior al râului Craiova, nu se va putea realiza fără reabilitarea şi modrenizarea infrastructurii de transport ce asigură accesul spre acest spaţiu, inclusiv spre zona înaltă a Munţilor Semenic.

Transportul în comun, este puternic defavorizat de amplasarea sa în afara marilor rute de circulaţie a zonei şi a centrelor urbane. Din aceste condiţii nu există un sistem de transport satisfăcător, care să ofere oportunităţi de transport ale populaţiei locale.

Conform  Programului de Transport Public de Persoane al jud. Caraş-Severin, din 19.12.2014, pentreu traseele din judeţ, din perioada 01.01.2014-30.06.2019, doar Pârvova, constituie punct de staţie pentru traseul: T - 029 Pârvova - Băile Herculane – Topleţ.  Mijlocul de transport circulă doar în zilele lucrătoare, după următorul program.

Alte două trasee traversează teritoriul administrativ al comunei, respectiv: T - 054, Iablaniţa – Bozovici şi 041, Bozovici – Băile Herculane. În cazul acestora orele de sosire – plecare sunt cele de la staţiile de capăt, nicidecum orle când traversează teritoriul administrativ.

Primul dintre aceste trasee este funcţional doar în zilele lucrătoare cu următorul program de circulaţie:

Ultimul traseu care străbate teritoriul administrativ este T – 041, Bozovici – Băile herculane. Pe acest traseu mijloacele de transport circulă doar de două ori pe săptămână: marţea şi vinerea; după următorul program:

Din datele de mai sus se poate constata că în perioada de wekeend localităţile comunei rămân complet izolate de restul judeţului şi a ţării. De asemenea, călătorii care apelează la serviciile mijloacelor de transport în comun din satele Lăpuşnicel şi Şumiţa sunt nevoite să se deplaseze cca. 2, respectiv 8 km până la intersecţia dintre DN 57 B şi DJ 571.

Trebuie menţionat faptul că aceste trasee nu au fost atribuite până la 10,11,2014, potrivit informării adresate de către consiliul Judeţean caraş-Severin către  Agenţia pentru Agenda Digitală a României, Bucureşti.

Din aceste considerente apreciem că rezolvarea problemelor privind transportul de persoane reprezintă o prioritate atât pentru administraţia locală cât şi pentru cea judeţeană.

3.6.2. Îmbunătăţirea penetrabilităţii în localităţi şi a relaţiilor de circulaţie şi transport în comun cu localităţile din teritoriul înconjurător

Penetrabilitatea în cadrul localităţilor comunei Lăpuşnicel este condiţionată în mare măsură de amplasamentul acesteia faţă de principalele direcţii şi magistrale de circulaţie şi de morfologia terenului. Ea se poate face în lungul văilor, cum este cazul localităţilor Pârvova şi Lăpuşnicel, sau sunt situate în zone de platu cum este cazul satului Şumiţa. În cazul localităţii Lăpuşnicel accesibilitatea îmbracă forme diferite, de la cea favorizată de prezenţa drumurilor de vale până la şansa de a fi situată în imediata apropiere a unui drum naţional secundar (DN 57 B).

Se poate constata că pe teritoriul administrativ al comunei drumurile de creastă şi cele de vale prezintă numeroase continuităţi, precum este DC 36, care în trecut lega Prigorul de Petnic, traversănd dealul Prigorului şi satul Şumiţa pentru a coboră în Valea lăpuşnicel, iar mai apoi peste Şaua Calvei spre valea cu acelaşi nume. Acest drum a fost şi rămâne important pentru zonă, în condiţiile modernizării sale, el putând deveni şi un drum turistic în viitor. Acest racord, în prezent greu practicabil datorită deteriorării, constituie totuşi o alternativă importantă în perspectiva reorganizării transportului local, a accesibilităţii spre Petnic şi spre terenurile agricole din zonă. De aceia sunt necesare demersuri pentru modernizarea sa, aducând aduce un plus de eficienţă circulaţiei în zonă.

Un alt drum care poate duce la îmbunătăţirea penetrabilităţii în comuna Lăpuşnicel este drumul vechi, care face legătura dintre DN 57 B şi DJ 608 spre Teregova, drum utilizat încă din antichitatea romană. Modernizarea acestuia pe sectorul Lăpuşnicel – Mehadica, clasat astăzi ca drum comunal, ar permite evitarea unor ocoliri costisitoare atăt ca timp cât şi sub aspect financiar, cel prin Iablaniţa, spre E 70, spre Cruşovăţ.

În cazul satului Pârvova circulaţia este condiţionată de aşezarea sa pe valea Craiovei. Aici se impune în primul rând modernizarea infrastructurii existente, reabilitarea drumurilor agricole ce coboară dinspre versanţii înconjurători şi a drumului forestier de pe cursul superior al văii Totodată, pentru eliminarea riscurilor de prăbuşire a malurilor, si implicit a drumului situat pe acestea, se impune canalizarea sau cel puţin realizarea unor ziduri de spriji într-un timp previzibil a zonelor cele mai expuse de pe râu.

3.6.3. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje

În condiţiile creşteri traficului auto şi a numărului de autovehicole aflate în proprietatea populaţiei, pe măsura creşterii interesului turistic şi economic pentru zonă, tot mai multe opriri şi staţionări se vor înregistra în zonă. Infrastructura stradală existentă, cu o trama stradală satisfăcătoare, permit zone de staţionare. Dar cum aceste zone sunt uneori înierbate, în perioadele umede vegetaţia este distrusă. Din aceste considerente, mai ales în zonele centrale ale satelor componente, în preajma centrului administrativ, a spaţiilor comerciale a şcolilor şi a instituţiilor se impune amenajarea unor spaţii de parcare.

Totodată în zonele de interes turistic, cum este Valea Ţerova şi punctele de belvedere (Dl. Cocoşului) sunt necesare ameanajarea unor puncte de oprire/staţionare, în preajma DN 57 B, unde turistul să poată opri, pentru a admira peisajul, a servi masa sau pentru a-şi cumpăra un suvenir. O situaţie specială se înregistrează în zilele de hram şi la marile sărbători ale fiecărei localităţi când afluxul de credincioşi şi autoturisme este mai mare, îngreunând circulaţia. Spaţii de parcare şi refugii sunt necesare mai ales în punctele de belvedere de pe DN 57 B şi DC 36, în apropiere de Şumiţa, în locurile cele mai potrivite pentru a opri şi a admira peisajul.

Toate aceste parcări necesită şi dotările minimale pentru protecţia mediului, repectiv coşuri de gunoi şi eventual WC ecologic.

3.6.4. Rezolvarea aspectelor conflictuale

- La nivelul teritoriului administrativ problemele conflictuale sunt legate mai ales de accesul în localităţi. În acest context credem că modernizarea DC 36, pe toată lungimea sa ar permite o mai bună legătură pentru satul Şumiţa cu DN 57 B, atât prin Lăpuşnicel cât şi prin Putna (Prigor).

- De asemenea, în condiţiile creşterii continue a valorilor de trafic, zonele centrale ale localităţilor necesită modernizarea infrastrfucturii stradale şi dacă va fi nevoie refacerea marcajelor în zona centrală şi în preajma şcolilor

- Totodată, utilizarea ca mijloc de transport individual a bicicletelor în condiţii nefavorabile pot duce la accidente, fapt ce necesită stabilirea şi amenajarea unor piste pentru biciclişti.

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ TERITORIAL

Sat: Lăpușnicel- reședința de comună

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |
| --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 32,39 | 82,00% |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,17 | 0,43% |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,1 | 25,00% |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 0,95 | 2,40% |
| Zona sport și agrement | 0,08 | 0,20% |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 0,42 | 1,06% |
| Zonă gospodărie comunală | 0,47 | 1,20% |
| Căi de comnunicație | 4,7 | 11,91% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 39,46 | 100,00% |

Sat: Pârvova

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |
| --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 29,82 | 37,43% |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,49 | 0,61% |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,28 | 0,35% |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 6,29 | 7,90% |
| Zona sport și agrement | 1,63 | 2,05% |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 1,12 | 1,40% |
| Zonă gospodărie comunală | 0,07 | 0,09% |
| Căi de comnunicație | 4,52 | 5,67% |
| Zona turism | 3,19 | 4,00% |
| Zona industrie | 1,16 | 1,45% |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 79,66 | 100,00% |

Sat: Șumița

| ZONE FUNCȚIONALE | PROPUS |
| --- | --- |
|  | Suprafață (ha) | Procent % din total intravilan |
| Zona Locuire | 18,26 | 72,92 |
| Zona instituțiilor învățământului și culturii | 0,2 | 0,8 |
| Zonă instituțiilor de cult | 0,13 | 0,52 |
| Zona spații verzi adiacente cursurilor de apă | 4,47 | 17,85 |
| Zonă gospodărie comunală cimitire | 0,31 | 1,23 |
| Căi de comnunicație | 1,65 | 6,58 |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 25,04 | 100,00% |

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

3.8.1. Măsuri antiseismice

Potrivit Legii 575/2001  PATN, secţiunea V – zone cu risc natural, comuna Lăpuşnicel se găseşte într-un perimetru cu risc scăzut de producere a  cutremurelor, de nivel 71 pe scara MSK şi cu o perioadă medie de revenire de cca. 50 de ani. . În acest context principala măsură care se impune este respectarea documentaţiei de proiectare, pentru toate construcţiile nou ridicate.

3.8.2. Măsuri pentru combaterea inundaţiilor

Riscul de inundaţii se manifestă la nivelul râului Craiova, şi a pârâului Lăpuşnicel, la producerea unor ploi torenţiale şi/sau la topirea bruscă a unui strat consistent de zăpadă în zona montană. Fenomenul este favorizat şi de tăierile de pădure din unele areale. În aceste cazuri inundaţiile afectatează în primul rând gospodăriile situate în apropierea albiei minore, grădinile sau terenurile joase. În cazul râului Craiova, efectele inundaţiilor se pot extinde la terenurile agricole din zona de luncă, aval de localitate. Fenomenul poate fi amplificat de prezenţa în albia minoră a văii a lemnelor, resturilor menajere sau altor gunoaie care contribuie la creşterea undei de viitură, la strangularea şi colmatarea albiei în zonele cu secţiune mai mică.

Dacă la nivelul localităţii Pârvova acest risc este unul moderat, datorită adâncimii albiei şi a vitezei mari a apei, nu acela-şi lucru se întâmplă cu terenurile agricole situate pe malul râului în aval de localitate, care sunt afectate mai mult sau mai puţin la fiecare creştere de debit.

Pentru combaterea fenomenului se impun o serie de lucrări:

    - Lucrări de decolmatare şi regularizare pe albiile râului Craiova şi a pârâului  Lăpuşnicel;

    - Lucrări de îndiguiri şi consolidări de maluri pe Lăpuşnicel;

    - Executarea unor acţiuni de stabilizare a versanţilor, prin lucrări de împădurire, împreună cu Romsilva în zonele defrişate;

    - Utilizarea perdelelor de protecţie la malurile apei, folosind specii iubitoare de umiditate cum ar putea fi salix şi populus pentru a se reduce procesul de erodare al acestora;

    - Interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor văilor din zonă pentru executarea unor construcţii, depozitarea de materiale de construcţii, rumeguş sau resturi menajere. Trebuie avut în vedere ca în caz de viitură, acestea pot avea un impact distructiv asupra habitatului uman din zonă;

    - Acţiuni de curăţare a albiilor văilor, afectate de deversarea  resturilor menajere;

    - La extinderea lucrărilor agricole în luncă trebuie să se evite afectarea albiilor minore, şi deteriorările produse digurilor şi zonelor de protecţie, unde acestea sunt;

    - Lucrări de regularizare a albiei şi îndiguiri de maluri între localitatea Pârvova şi Cheile Globul Craiovei.

NOTĂ: Se interzice orce tip de costrucţie în zona inundabilă a localităţilor comunei.

3.8.3. Măsuri pentru combaterea alunecărilor de teren

Potrivit legii Legii 575/2001 în cadrul comunei Lăpuşnicel potenţialul de producere a alunecărilor de teren este unul scăut în zona înaltă şi unul mediu, cu probabilitate de preoducere redusă în zona depresionară. La producerea acestora contribuie atât factori naturali (litologici şi geomorfologici) cât şi antropici.

La nivelul teritoriului administrativ zone cu alunecări de teren de mică întindere  sunt prezente totuşi pe suprafeţe restrânse sub forma unor alunecări de taluzuri în lungul DN 57 B, pe sectorul Dealu Cocoșului – Cheile Globului şi pe Valea Lăpuşnicelului spre Sumiţa.

Pentru combaterea acestor fenomene se impune:

- Executarea unor lucrări de împădurire ca măsură general valabilă, a zonelor predispuse acestor fenomene cu specii arboricole având sisteme radiculare pivotante ce au rolul de a reţinere apa,

- Fixarea prin înierbare, plantare sau alte lucrări specifice a taluzurilor la drumurile comunale ameninţate în unele zone de alunecări locale, superficiale.

- Evitarea supraîncărcării versanţilor cu edificii tehnice şi vetre de construcţii.

- În zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate puternică, se impun lucrări de eliminare a excesului de umiditate prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie în fruntea de alunecare. Realizarea de drenuri în corpul de alunecare este mai costisitoare şi se impune doar atunci când pe acesta s-au amenajat infrastructuri de importanţă deosebită, lucrări de infrastructură, clădiri, obiective turistice etc. Eliminarea deplină a fenomenului presupun şi alte lucrări precum:

      - iniţierea unor studii geotehnice şi hidrologice la nivelul zonei pentru o mai bună cunoaştere a situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun;

      - lucrări ample  de protecţie a versanţilor în zonele unde asemenea fenomene se manifestă;

      - lucrări ample de drenaj în adâncime efectuate pe axa pârâului din zona centrală a ariei instabile.

      - Pe aliniamentul drenurilor se vor executa puţuri de drenaj cu adâncimi de până la zece metri.

NOTĂ: Se impune eliminarea acordării autorizaţiei de construcţie în aceste zone pentru orice fel de lucrări care ar putea favoriza acest fenomen (construcţii de drumuri, case de vacanţă, alte construcţii stabile etc.).

3.8.4. Măsuri pentru combaterea dislocări de stânci şi a grohotişurilor nefixate

Căderile de stânci reprezintă un fenomen relativ obişnuit în zonele înalte, cu versanţi abrupţi, in care structura petrografică răzbate la suprafaţă sub forma stâncilor aflate la bunul plac al intemperiilor. Dacă în aceste zone lipseşte vegetaţia forestieră, pericolul unor atari fenomene creşte substanţial, datorită creşterii agresivităţii factorilor de mediu şi a lipsei obstacolelor în calea acestora. Pe teritoriul comunei fenomenul are impactul cel mai semnificativ în lungul Cheilor Globul Craiovei, ameninţănd circulaţia pe DN 57 B. Asemenea fenomene se mai pot manifesta accidental primăvara la nivelul taluzurilor unor drumuri din zonă, precum DC 36, şi  a drumului forestier de pe valea Craiovei, în amonte de localitata Pârvova.

Pentru combaterea fenomenului se impune.

- Conservarea perdelelor forestiere, acolo unde există şi împădurirea versanţilor unde există pericolul unor asemenea fenomene.

- Ancoraje pentru fixarea blocurilor mari de stâncă aflate într-un echilibru precar;

- Plase metalice pentru fixarea versanţilor din apropierea drumurilor, unde acest fenomen este greu de limitat în alt mod datorită litologiei.

- Favorizarea fixării grohotişurilor prin conservarea rugurilor de mur sau al altor plante cu largă dispunere la sol.

3.8.5. Măsuri pentru combaterea eroziuni de maluri

Eroziunea la baza malurilor favorizează prăbuşirea consolidărilor şi apărărilor de mal existente, cu pericol de prăbuşire a arborilor în albia minoră, şi blocarea scurgerii la nivelul podurilor existente. Acest blocaj conduce la supra-înălţarea nivelului de curgere a apei, cu pericol de depăşire a malurilor şi inundarea zonelor adiacente râului. În cadrul intravilanului acest fenomen poate duce la afectarea unor clădiri şi a grădinilor.

Pentru combaterea fenomenului este necesară:

- curăţarea albiilor de resturi vegetale (copaci căzuţi, butuci şi crengi rămase în urma unor tăieri 	neraţionale etc.);

- lucrări de apărare a malurilor prin ziduri de sprijin, plantări de arbori hidrofili cu rădăcini radiculare 	puternice (arin, răchită, salcie, plop etc.);

- regularizări de curs;

- îndiguiri;

- diguri de barare a cursului pentru diminuarea vitezei de curgere a torenţilor de versant şi a pâraielor;

- in cazul eroziunii malului se realizează perdele forestiere ce urmăresc conturul acestora. Prezenţa 	acestora reduce efectul mecanic al valurilor, fortificând totodată peisagistic sectoarele joase de luncă;

- plantarea de arbuşti şi subarbuşti la limita organismului de prăbuşire format sau incipient care prin 	greutatea lor să nu provoace prăbuşirea malurilor.

## 3.8.6. Măsuri pentru combaterea formelor de eroziune torenţiale (ravene, râpe, oraşe)

Deşi fenomenul nu cunoaşte o amploare prea mare, se manifestă totuşi pe versanţii estici şi sudici a culmilor dealului Untureşti, şi  pe versanţii sudici ai culmii Capu Dealului. Pentru combaterea acestor fenomene sunt necesare o serie de lucrări care să limiteze dezvoltarea organismului torenţial şi în final să-i diminueze efectele prin fixarea şi colmatarea lui cu vegetaţie.

Se cunoaşte faptul că principalul punct de atac al eroziunii aflat la originea unui organism torenţial este în aval de unde se extinde în amonte, antrenând noi suprafeţe de sol în procesul de erodare, în urma proceselor de şiroire.

În lipsa scurgerilor de şiroire, eroziunea încetează. În acest context se impune:

- realizarea unor garduri dispuse în semicerc în jurul organismelor torenţiale, realizate de regulă din  	pari şi nuiele de salcie, având o înălţime mai mare în sectorul central şi mai mic la margini,

- plantarea în lungul ravenei şi în preajma gardurilor astfel confecţionate a unor arbori sau arbuşti,

- săparea unor şanţuri colectoare în amonte de organismul torenţial care să preia şi să disemineze 	apele care atacă baza acestuia.

Toate aceste lucrări cu caracter tehnic şi silvic, au drept scop stingerea organismelor torenţiale şi împiedecarea formării altora noi. Perdelele forestiere realizate în jurul organismelor torenţiale active preiau şi transformă scurgerea prin şiroire în scurgere laminară. Pentru a împiedeca activarea acestora de surplusul de apă ce „scapă” prin filtrele formate de lucrările antierozionale din amonte, respectiv de perdelele de protecţie din proximitate se utilizează o serie de amenajări precum execuţia de garnisaje, palisade, fascinaje, cleionaje, praguri şi baraje.

Un fenomen asemănăror are loc la nivelul drumurilor comunale, vicinale, de acces spre zonele înalte. Slaba consolidare şi natura stratului litologic permite spălarea suprafeţei carosabile şi tendinţe de formare şi adâncire a unor ogaşe pe locul de călcare a roţilor mijloacelor de transport. Pentru a limita acest fenomen sunt indicate întroducerea şi fixarea in aceste organisme torenţiale incipiente a unor tulpini de arbuşti puternic ramificaţi care să oprească şi să fixeze solul purtat de apă.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE. SOLUȚII PROPUSE

3.9.1. Gospodărirea apelor

Lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG;

- Pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnicel potenţialul pentru investiţii în domeniul hidroenergetic este limitat, deoarece eventuale amenajări hidroenergetice pe cursul râului Craiva induc modificări importante în habitatele umede de luncă.

- Lucrări hidrotehnice şi de protecţie a malurilor sunt necesara pe cursul pârâului Lăpuşnicel, pentru protejarea localităţii cu acela-şi nume împotriva inundaţiilor, a ruperilor de malurilor şi distrugereii infrastructurii de transport. În acest context şi impune găsirea soluţiilor economice cele mai pertinente pentru îndiguiri şi canalizări ale cursului de apă.

- În procesul de gospodărire a resurselor de apă un rol important va trebui să-l joace în viitor protejarea izvoarelor, prin stabilirea zonelor de protecţie sanitară şi protejarea bazinului acestora.

3.9.2. Alimentare cu apă

În prezent satele componente ale comunei Lăpuşnicel au o situaţie diferită, în cea ce priveşte dotările edilitare, respectiv alimentarea cu apă şi canalizare. Pentru satele Lăpuşnicel şi Pârvova s-au realizat reţele moderne de alimentare cu apă şi canalizare în ultimii ani, care acoperă practic intreg intravilanul acestor localităţi.

3.9.2.1. Descrierea sistemului de alimentare cu apă pentru satul Lăpuşnicel

Astăzi, localitatea centru de comună dispune de propriul său sistem de alimentare cu apă, realizat în ultimii ani printr-un proiect finanţat prin Masura 322 - "Renovarea si dezvoltarea infrastructurii rurale".  În alimentarea cu apă a localităţii Lăpuşnicel s-a optat pentru utilzarea surselor oferite de pânza freatică şi izvoarele de adâncime din zona situată în amonte de localitate. Astfel prin  forarea unor puţuri de adâncime s-a obţinut necesarul de apă pentru satisfacerea necesităţilor localităţii. Apele provenite din puţuri este deversată în bazinul de colectare a Staţiei de pompe din cadrul Gospodăriei de apă, situată pe malul stâng al pârâului Lăpuşnicel, mai sus de localitate, într-un bazin cu o capacitate de 200 mc. De aici apa este condusă printr-o reţea de distribuţie, structurată în lungul reţelei stradale, spre utilizatori. Fiind ape provenite din surse subterane tratarea lor se face doar prin dezinfecţie cu clor.

Sistemul de alimentre cu apă necesar pentru zona turistică de pe Valea Ţerovei, se va realiza conform propunerilor stabilite prin PUZ -uri sau alte documentaţii de amenajare cerute de legislaţia în vigoare. În cazul extinderilor de intravilan a localităţii Pârvova, în preajma DN 57 B, zona nou introdusă va fi conectată la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare a localităţii pârvova.

Pentru gestionarea problemelor legate de alimentarea cu apă în cadrul primăriei Lăpuşnicel s-a înfiinţat recent un serviciu specializat – Autoritatea locală de alimentare cu apă al comunei Lăpuşnicel.

3.9.2.2. Descrierea sistemului de alimentare cu apă pentru satul Pârvova

La fel ca şi în cazul satului Lăpuşnicel, şi Pârvova dispune de un sistem propriu de alimentare cu apă, aflat în faza finală de implementare. Datorită distanţei la care se găseşte faţă de Lăpuşnicel şi pentru Pârvova s-a optat utilizarea unor surse locale. Pentru aceasta s-a apelat la forarea unui puţ  în amonte de localitate, de unde apa este tratată în staţia de tratare situată la nord de sat. De la Gospodăria de apă, apa este distribuită prin cădere gravitaţională consumatorilor din Pârvova. Iniţial la reţeaua de distribuţie au fost conectate mai multe cişmele, totodată localnicii au putut să se racordeze direct, pentru introducerea apei în gospodărie, astăzi această problemă fiind în mare parte realizată.

3.9.2.3. Descrierea sistemului de alimentare cu apă pentru satul Şumiţa

Datorită amplasamentului său şi a numărului mic de locuitori pe care satul îi are, pentru moment s-a optat pentru păstrarea tradiţional de alimentare cu apă.  În prezent localitatea nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, locuitorii utilizând pe mai departe sursele clasice pentru asigurarea necesarului de apă (izvoare de versant, puțuri etc.) Acest fapt nu exclude posibilitatea de a se reveni în viitor, în condiţiile existenţei unei surse de finanţare, la realizarea unui sistem local de alimentare cu apă, utilizând sure locale.

3.9.3. Canalizare

În prezent satele Lăpuşnicel şi Pârvova, dispun de un sistem de canalizare, realizat recent pritr-un program integrat – Măsura 322. Reţeaua de canalizare este pozată în lungul reţelei stradale existente, cu canalul colector pozat în lungul străzii principale, în cazul ambelor localităţi.

Odată cu finalizarea lucrărilor la sistemul de canalizare pentru cele două localităţi este necesar ca administraţia locală să treacă la măsuri prin care să determine şi să sprijine conectarea tuturor gospodăriilor la acesta.

De asemenea a fost realizată o staţie de epurare amplasată în apropiere de intersecţia DN 57 B şi DJ 571, pe malul drept al pârâului Lăpuşnicel, care deserveşte ambele localităţi.

În cazul Şumiţei nu este un sistem de canalizare, din considerente legate de costuri raportat la numărul de locuitori. Cu toate acestea, administraţia locală va trebui să încurajeze populaţia din această localitate să-şi realizeze fose septice vidanjabile, care să înlocuiască treptat WC clasice, din fundul curţii.

Sistemul de canalizare epurare pentru zonele turistice/sate de vacanţă/tabere existente sau propuse pe teritoriul administrativ al comunei se va realiza confiorm propunerilor stabilite prin PUZ.

Dacă pentru zona turistică aflată în plină dezvoltare, de la Ţârova în prezent este utilizat sistemul de fosă septică pentru apele menajere de la Pensiune, ulterior, în condiţiile extinderii acesteia se impune amenajarea unei ministaţii de epurare containerizată.

Totodată, sunt necesare continuarea eforturilor pe plan local pentru conectarea tuturor gospodăriilor la sistemul de canalizare existent şi eliminarea deversărilor de ape menajere în emergentul local (pârâul Lăpuşnicel).

3.9.4. Alimentare cu energie electrică

Astăzi, pe lângă consumatorii casnici, cei mai importanţi consumatori sunt: unităţile de prelucrare a lemnului, atelierele de prestări servicii, unităţile de industrie alimentară, etc. şi clădirile ce aparţin de administraţia publică, învăţământ, cultură, comerţ şi culte.  Asigurarea acestora cu energie electrică se va face prin conectarea directă la reţeaua de alimentare existentă, iar dacă necesităţile tehnice o impun prin reţele şi staţii de transformare proprii, conform proiectelor de specialitate legale.

Pentru zona de dezvoltare turistică de la Ţerova alimentarea cu energie electrică se va face şi pe viitor, atât prin conectarea la reţeaua electrică locală de medie tensiune, ce traversează zona, prin intermediul unui transformator, şi o reţea locală de distribuire, în conformitate cu documentaţia de specialitate, cât şi prin utilizarea energiilor alternative (fotovoltaică şi eoliană).

Aceste surse exclud investiţii costisitoare de extindere a reţelelor electrice, cu impact mare  asupra mediului şi aplicarea unor soluţii locale, adecvate, care să aibă un impact cât mai mic asupra mediului. În cadrul zonelor amenajate turistic se impune ca reţeaua electică să fie desfăşurată şi îngropată, pe aliniamentele bine stabilite, în conformitate cu documentaţiile de urbanism necesare. Soluţia poate fi justificată de amplasamentul acestora într-o zonă de fâneţe şi păduri,  puternic marcată de circulaţia atmosferică, deoarece există riscul producerii unor incendii greu controlabile.

De asemenea, dezvoltarea unor zone turistice, edilitare şi/sau economice, cu profil industrial şi/sau agricol pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnicel necesită extinderea infrastructurii electrice, inclusiv montarea unor noi staţii de transformare (Pârvova).

Totodată administraţia locală a comunei Lăpuşnicel a fost implicată într-un proiecte pentru valorificarea energiilor regenerabile, în urma căruia s-a realizat un iluminat stradal de calitate superioară la un preţ de cost scăzut. Tot în acest cadru amintim:

- Cercetări privind utilizarea potenţialului eolian al culmii Capul Dealului pentru amplasarea unui număr de eoliene.

- Menţionăm probabilitatea existenţei unui potenţial eolian superior în partea vestică a comunei, pe culmea dealurilor Prigor, în apropiere de Şumiţa

3.9.5. Reţele de telecomunicaţii

Sistemul de telecomunicaţii la nivelul comunei Lăpuşnicel este format din telefonie fixă, asigurat de Romtelecom şi RDS şi de telefonie mobilă, asigurată de principalii operatori. Dar receptarea semnalului pentru telefonia mobilă este deficitar pentru anumite zone, motiv pentru care sunt necesare investiţii în infrastructura aferentă. Însă necesitatea şi oportunitatea unor asemenea  investiţii este hotărâtă de către firmele respective.

Extinderile de intravilan preconizate permit extinderea reţelelor de telecomunicaţii, în primul rând a telefoniei mobile.

În satele componente pot fi recepţionate frecvenţele radio pe unde lungi, medii, scurte şi ultrascurte.

Pentru zonele de dezvoltare turistică de pe Ţerova, necesităţile de comunicare pot fi asigurate prin telefonia mobilă, prin intermediul reţelelor de transmisie şi amplificare a principalilor operatori de pe piaţă: Orange, Vodafone, Cosmote.

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale. Căldura

Satele comunei Lăpuşnicel nu dispun de reţele de alimentare cu gaze naturale, pentru moment ne existând un interes în acest sens din partea autorităţilor locale şi a populaţiei.

Pentru încălzirea locuinţelor sunt folosiţi combustibili solizi (lemnul), pe care cetăţenii îl pot procura legal din pădurile aflate în proprietate privată sau din alte depozite existente pe teritoriul comunei. La prepararea apei calde menajere se utilizează gazele lichefiate şi boilere electrice.

În perioadele reci instituţiile administrative, şcolile şi mulţi localnici folosesc centrale termice performante pe combustibil solid (lemn, peleţi), pentru asigurarea căldurii şi a apei calde menajere. În gospodăriile izolate, mai ales în sălaşele de la hotar, unde uneori localnici stau perioade mai lungi de timp cu animalele, rolul major îl deţin sobele pe bază de combustibil lemnos.

3.9.7. Alimentarea cu energii alternative

Pentru viitor tendinţa care se manifestă este de a utiliza enegiile regenerabile, naturale, cu un impact neglijabil asupra mediului cum sunt staţiile familiare de biogaz, energia termică obţinută cu ajutorul captatorilor solari şi cea electrică obţinută cu ajutorul celulelor fotovoltaice.

Este necesar ca administraţia locală şă sprijine şi să încurajeze iniţiativa privată în extinderea utilizării surselor de energie regenerabilă, precum energia solară pentru obţinerea apei calde menajere, a celei fotovoltaice şi chiar eoliene. De asemenea, biomasa poate juca un rol important în asigurarea consumului energetic, ţinând seama de faptul că preocuparea pentru creşterea animalelor este una tradiţională în zonă.

3.9.8. Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor

Potrivit „Regulamentul de salubrizare pentru judeţul Caraş-Severin, 2014”, comuna Lăpuşnicel este arondată zonei a 2-a Bozovici, respectiv de staţiei de colectare zonală de aici. În sistemul zonal integrat de colectare a deşeurilor nu este cuprinsă localitatea Şumiţa, datorită numărului redus de locuitori (89/2011). La nivelul comunei colectarea şi transportul deşeurilor se face de către SC Ecological SRL Băile Herculane, care asigură activitățile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, pe bază de contract încheiat cu administraţia locală. Agentul economic menţionat asigură containerele necesare colectării deşeurilor menajere, inclusiv pentru colectarea separată a deşeurilor din plastic.

O măsură care se impune la nivel locale este cea de ecologizare a zonelor şi cursurilor de apă din preajma localităţilor, în condiţiile în care mai există o serie de depozite clandestine de gunoi, mai ales la marginea zonelor împădurite şi pe malul cursurilor de apă. În acest scop se impune o mai bună antrenare şi responsabilizare a populaţiei locale în procesul de colectare. Ne gândim la persoanele care sunt asistate social şi care poterivit legii trebuie să presteze un număr de ore în folosul comunităţii, la elevi dar şi la localnicii care au gospodăriile situate în preajma acestor puncte fierbinţi.

Nu trebuie neglijată nici situaţia gospodăriilor de vară, a sălaşelor utilizate o parte din an, unde de asemenea se adună deşeuri. Administraţia locală trebuie să urmărească modul cum aceştia gestionează resturile menajere greu degradabile, unde sunt depozitate şi cum.

3.10. ProtecȚia mediului

3.10.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări, etc.)

Propunerile privind eliminarea surselor de poluare pe teritoriul comunei Lăpuşnicel au fost tratate şi în capitolele 2.10 Probleme de mediu şi 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare.

Printre pricipalele măsuri necesare pentru eliminarea surselor majore de poluare putem aminti:

- îmbunătăţirea şi extinderea colectării în sistem centralizat a gunoiului menajer şi a celui industrial (măsură deja aplicată în comună), conform unui program bine structurat şi respectat;

- curăţarea zonei, atât la nivelul proprietăţii cât şi a suprafeţelor deţinute de primărie, a malurilor şi cursurilor de apă;

- montarea de containere şi WC–uri ecologice în zonele special destinate pentru camparea turistică (Ţerova etc.);

- asigurarea cu personal specializat a staţiei de epurare pentru exploatare, care să asigure funcţionarea la parametrii calitativi prevăzuţi în standardele privind calitatea apei.

În cadrul activităţilor care impun extracţia unor resurse minerale, deschiderea de cariere şi balastiere, acestea se vor face cu respectarea legislaţiei de mediu. Concesionarea acestor lucrări trebuie să se facă în condiţiile obţinerii unor avantaje economice certe de către comunitate.

Unităţile de exploatare şi prelucrare a lemnului să fie amplasate numai în afara zonelor de locuit şi să respecte raza de protecţie sanitară cerută de lege.

Este este interzisă depozitarea deşeurilor de orice fel şi poluarea, pe proprietatea particulară, fiecare proprietar trebuind să ia măsuri pentru curăţarea proprietăţii şi a limitelor acesteia de resturi menajere şi gunoi.

3.10.2. epurarea şi preepurarea apelor uzate

Propuneri privind epurarea apelor uzate au fost tratate şi la capitolul 3.9 Dezvoltarea echipării edilitare.

Trebuie menţionat faptul că:

- Pentru localităţile Lăpuşnicel şi Pârvova este realizată o staţie de epurare a apelor uzate menajere, 	amplasată la nord-est de sat, pe malul stâng al pârâului Lăpuşnicel, de unde apele epurate vor fi 	deversate în acest emergent.

- Pentru viitor, dacă va fi necesar în localitatea Şumiţa se va construi o staţie de epurare separată, a 	căror ape reciclate să fie deversate în pârâul Selinul.

- Pentru amenajările turistice preconizate la Ţârova şi eventual „La Capul Dealului, situate pe 	teritoriul administrativ al comunei este necesară amenajarea unor sisteme de alimentare locală cu 	apă, canalizare şi epurare a apelor menajere, realizate pe baza unor reglementări urbanistice 	locale.

- Realizarea unor investiţii (turistice, industriale etc.) în zone care nu permit racordarea la sistemul 	de canalizare – epurare existent sau preconizat a se executa, vor fi prevăzute cu sisteme proprii de 	epurare a apelor menajere, realizate din module containerizate de tip  ADIPUR 1300 sau 	echivalent cu următoarea componenţă:

    - Sistem de curăţire grosieră ;

    - Staţie de pompare apă uzată ;

    - Echipament de epurare ADIPUR sau echivalent.

3.10.3. Depozitarea controlat a deşeurilor menajere şi industriale

Propunerile privind depozitarea controlata a deşeurilor menajere şi industriale s-au tratat la subcapitolele 2.9.8. şi 3.9.8 Gospodărie comunală.

- Se interzice cu desăvârsire depozitarea (şi temporară) a deşeurilor menajere, a materialelor rezultate din demolări în alte spaţii decăt cele prevăzute prin contractul de menegement al deşeurilor;

- Agenţii economici de pe teritoriul comunei sunt obligaţi să încheie contracte pentru serviciile de salubritate cu firme de specialitate, care să ridice, să treansporte şi să depoziteze resturile menajere sau de altă natură rezultate în urma procesului de producţie în puncte special amenajate din zonă.

- Produsele secundare (resturi de lemn, rumeguş etc) rezultate în urma procesului de producţie în cadrul atelierelor de prelucrare a lemnului sau la meşterii specializaţi vor fi colectate separat şi transportate/valorificate de către firme de preofil în industria celulozei şi a combustibililor solizi etc.

- Deşeurile menajere colectate în cadrul zonelor turistice amenajate  vor fi ridicate pe bază de contract de către firme specializate şi depozitat la staţia zonală arondată.

3.10.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi

Vezi cap 3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale.

Propunerile  privind recuperarea terenurilor degradate se referă  la:

- recuperarea unor terenuri prin împăduriri, consolidări, terasare;

- combaterea eroziunii de adâncime a versanţilor supuşi fenomenului de ravenare;

- reconstrucţie ecologică în cadrul carierelor de materiale de construcţii (balastiere) şi depozite existente de deşeuri, etc.

- zonarea terenurilor conform potenţialului de producere a alunecărilor de teren, aşa cum este definit de Legea nr. 575 “Zone de risc natural”, impune o serie de măsuri de prevenire sau stopare a alunecărilor de teren în funcţie de cauzele producerii acestora, cum ar fi:

    - Eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din 	cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor 	subterane);

    - Îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare 	(combaterea eroziunii solului) aplicate în complex cu lucrări hidroameliorative şi agro-pedo-	ameliorative (nivelare - modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi de alunecări 	active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate, funcţie de modul de utilizare a terenului;

    - Îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de colectare 	şi evacuare a apei;

    - Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice (defrişarea abuzivă a 	pădurilor, păşunat abuziv, săpături la baza versanţilor pentru diverse construcţii construirea sau 	modernizarea unor drumuri) etc;

Deşi fenomenele geologice au o dezvoltare limitată în zonă, prevenirea degradării terenurilor în urma alunecărilor de teren impune o serie de măsuri de tipul:

- Cooperarea cu autorităţile judeţene şi locale din zona de studiu în vederea întocmirii hărţilor risc la alunecări de teren în zonele în care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca ”zone de risc la alunecări de teren”, conform prevederilor Legii 575/2001;

- Întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor instabili prin lucrări  speciale (ziduri de sprijin etc.);

- Urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu risc de accentuare a eroziuni, în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană;

- Stabilizarea alunecărilor de teren active şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi stabilizarea versanţilor;

- Evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri) pe versanţii instabili;

- Evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel.

3.10.5. Organizarea sistemelor de spații verzi

Se va urmări păstrarea vegetaţiei specifice pe malurile principalelor cursuri de apă, în principal a râului Craiova şi a principalilor săi afluenţi şi plantarea de vegetaţie de-a lungul principalelor artere de circulaţie. Se va acorda o atenţie specială viitoarelor zone turistice, sportive şi a dotărilor care se vor realiza, în special a zonelor de maluri.

Conform reglementărilor cadastrale ale fondului verde:

- Se vor conserva exemplarele de copaci cu o varsta mai mare de 21 de ani (diametrul trunchiului corespunde la 25-35 cm);

- Se vor conserva exemplarele cu valoare mare ecologica (coroana ovoida, sferica, semisferica, cu frunzisul de dimensiuni mari şi păros etc.);

- In cazul perdelelor de protecţie se vor utiliza specii autohtone cu valoarea mare ecologica;

- In cazul aliniamentelor stradale se vor planta specii indigene de talia 2 sau 3, cu frunza de dimensiuni mai mari, păroase şi cu valoare mare peisageră.

- In zonele destinate locurilor de joacă pentru copii nu se vor planta specii care contin substante toxice sau care au organe cu tepi, spini, ghimpi etc.

În cazul satelor Lăpuşnicel şi Pârvova se va conserva vegetaţia existentă la malurile apei, dar şi a versanţilor împăduriţi de pe cele două maluri ale pârâului Lăpuşnicel şi a râului Craiova.

Se vor conserva, de asemenea copacii şi spaţiile verzi existente în zonele centrale ale localităţilor, în piaţete şi în preajma bisericilor.

3.10.6. Zonele propuse pentru refacere peisagistică şi reabilitare urbană

În prezent pentru satele comunei Lăpuşnicel nu sunt propuse proiecte de amenajare complexă, refacere peisagistică sau reabilitare urbană.

Considerăm totuşi necesar ca zonele împădurite din apropierea satelor să fie conservate, pentru a preîntâmpina procesele de denundare a solului şi alunecările de teren. Credem, de asemenea că este necesar ca zonele şi aliniamentele stradale continue, care  conservă elemente de arhitectură vernaculară locală (golurile geamurilor şi a porţilor, forma constructivă al acestora) să fie incluse într-un proiect mai vast, de conservare şi reabilitare urbană. Toate acestea reprezintă un tezaur istoric şi arhitectural deosebit, cu valoare identitară şi istorică. Considerăm a fi o greşeală demolarea acestora şi înlocuirea loc cu o arhitecură de factură modernă, de dragul modernităţii. Reabilitarea şi restaurarea acestora poate îmbogăţii valoarea lor identitară cu dotările necesare lumii de astăzi.

3.10.7. Delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea patrimonuilui natural şi construit

3.10.7.1. Arii naturale protejate

Pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnicel nu sunt menţionate situri naturale, rezervaţii sau arii naturale protejate. Cea mai apropiată arie naturală protejată este Rezervatia Naturala Cheile Globului, situată pe valea cu acela-şi nume, în aval de Lăpuşnicel.

Rezervaţia menţionată (Categoria IV IUCN), a fost înfiinţată prin Decretul 499/1982, Hotararea Consiliului Judetean 8/1994 şi Legea 5/2000. Rezervaţia este situată pe Cheile Globului, şi aparţine de unitatea adminiostrativ-teritorială Iablaniţa, neacoperind şi suprafeţe situate pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnicel.

3.10.7.2. Situri antropice şi alte valori ale patrimoniului naţional

Teritoriul comunei Lăpuşnicel este destul de puţin cunoscut din punct de vedere arheologic. Perioada istorică cea mai reprezentativă identificată este perioada romană (sec. II-III). Cel mai reprezentativ monument al acetei perioade este pun punct de „Staţio” situat pe drumul roman care traversa zona. Alături de urmele drumului roman, identificat în mai multe puncte, literatura arheologică mai aminteşte descoperirea unui „miliarum roman”, la nord-vest de Lăpuşnicel, în punctul numit ''Znamăn" sau "Piatra Împăratului". Dintre acestea numai punctul de staţio este catalogat, potrivit legii nr. 5 /2000, ca sit de categoria B, de interes  local:

- Construcţie romană – „Staţio” (Cod LMI 2010 – CS-I-s-B-10847).;

O descriere mai extensivă al acestor situri este inclusă în capitolul 2.10 – Probleme de Mediu, motiv pentru care nu vom insista mai mult asupra sa, aici prezentând doar delimitarea zonei protejate aferente acestuia, după cum urmează:

Obiectivul şi suprafaţa de protecţie aferentă acestuia are 13954,38 mp, cu un perimetru de 481,35 m. La stabilirea suprafeţei protejate s-a ţinut seama atât de amplasamentul, cât şi de limitele acesteia  în cadrul parcelei. Limita sudică a parcelei înglobează şi o parte din drumul roman, care trecea prin apropierea punctului de staţie, cu acces direct la aceasta. Coordonatele zonei protejate propuse sunt redate direct pe fotogramă.

Pe lângă obiectivul menţionat. Situat în extravilan, intravilanul localităţilor comunei mai păstrează şi alte clădiri cu valoare istorică, de arhitectură tradiţională sau memorialistică. Amintim în acest context Bisericile ortodoxe din Lăpuşnicel şi Pârvova, ridicate în prima parte a sec. al XIX-lea, precum şi Biserica catolică din Şumiţa, datând din 1888. Monumentele nu sunt incluse în listele de patrimoniu, administraţia locală putând opta pentru angajarea responsabilităţii unui specialist care să întocmească documentaţia tehnică aferentă. Prin PUG se propune ca întervenţiile pentru repararea/restaurarea acestor monumente se va face conform legii, cu acordul instituţiilor de patrimoniu.

- În cazul altor clădiri neincluse în lista de patrimoniu, dar valoroase prin vechime, arhitectură vernaculară şi/sau valoare identitară, intervenţiile se vor face cu consultarea specialiştilor pentru a nu se compromite valoarea obiectivului;

- De asemenea, construcţiile noi ridicate în zonele adiacente acestora să fie realizate cu respectarea caracteristicilor de bază ale arhitecturii tradiţionale;

Factorii locali au obligaţia să desfăşoare activităţi pentru conştientizarea în rândul populaţiei a valorii acestor obiective (posibil de încadrat ca fiind de patrimoniu) şi necesitatea păstrării nealterate a stării lor fizice.

În respectarea legislaţiei de patrimoniu atribuţiile administraţiei publice locale, potrivit legii sunt următoarele:

- cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării patrimoniului arheologic pentru punerea în aplicare şi respectarea măsurilor şi deciziilor acestora;

- asigură protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetărilor arheologice sistematice sau preventive şi a descoperirilor arheologice întâmplătoare aflate pe domeniul public sau privat al unităţilor administrativ teritoriale, respective alocând resurse financiare în acel scop;

- pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept privat pentru finanţarea cercetării şi punerea în valoare a descoperirilor arheologice;

- finanţează cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină arheologică a terenurilor pe care se efectuează lucrări publice, pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;

- cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;

- aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu avizele de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi elaborează sau  modifică astfel de documentaţii în scopul stabilirii de măsuri de protejare a patrimoniului arheologic evidenţiat întâmplător, ori ca urmare a cercetărilor preventive, potrivit legii;

- eliberează autorizaţia de construire şi desfiinţare numai pe baza şi în conformitate cu avizul  Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru lucrări în zone cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, descoperit întâmplător sau de interes arheologic prioritar;

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, transmiţând acestora informaţii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire în zonele de patrimoniu arheologic reperat;

- precizează în certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate în zonele cu patrimoniu arheologic reperat;

- ia măsurile administrative şi notifică proprietarilor şi titularilor de drepturi reale asupra imobilelor obligaţiile ce le revin pentru prevenirea degradării, pentru salvarea și conservarea descoperirilor arheologice întâmplătoare.

- ia măsurile ce se impun pentru prevenirea distrugerilor și conservarea siturilor arheologice și istorice de importanță națională și locală de pe teritoriul administrativ.

Recomandăm de asemenea, implicarea autorităţilor locale în conservarea clădirilor vechi, de sec. XIX – începutul sec XX, reprezentative pentru localităţile comunei, a caselor şi gospodăriilor tipice populaţiei româneşti şi cehe, care se mai păstrează pe teritoriul comunei, sprijinirea restaurării acestora şi adaptării la cerinţele moderne de utilizare. Acestea, pe lângă faptul că dau culoare locală satelor - constituie o resursă în dezvoltarea turismului rural. Nu trebuie subestimate nici construcţiile gospodăreşti tradiţionale încă păstrate în extravilan (locuinţe sezoniere, şuri, cămări de cereale, coteţe), care pot fi salvate chiar dacă au fost scoase din uz, deoarece constituie o valoare în sine, cu impact turistic apreciabil. De asemenea se impun măsuri de protecţie şi conservare a unor amenajări tehnice care mai există şi includerea lor într-un circuit turistic, printre care menţionăm morile de apă care se mai păstrează la Pârvova.

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

Dezvoltarea localităţilor comunei se va face în mod natural, pe vetrele existente, cu măriri ale intravilanelor (vezi Situaţia existenta şi Situaţia propusa – planşe), pe direcţia căilor de comunicaţie şi organizarea mai eficienta a spaţiului din intravilan.

Reglementarile urbanistice pentru aceste localitati au avut in vedere, in primul rand, extinderea suprafetei intravilanului cu scopul dezvoltarii unitare a localitatilor. Aceste extinderi au fost realizate in zonele cu potential de dezvoltare, iar in conturarea lor s-a tinut cont de mediul natural, dar şi de cel social si economic. Sistemul de circulatii a avut si el un rol important in amplasarea extinderilor.

Aceste propuneri urmaresc cresterea calitatii vietii, dar in acelasi timp atragerea de investitori si incurajarea administratiei locale şi a locuitorilor de a investi în dezvoltarea localitatii.

În condiţiile actuale nu sunt prevăzute extinderi importante a intravilanului în cazul localităţii Şumiţa. De asemenea extinderile de intravilan în cauil localităţii Lăpuşnicel se reduc în mare măsură la infrastructura tehico-edilitară realizată. În cazul acestor localităţi prin PUG se propune  în primul rând extinderea locuirii prin valorificarea superioară a intravilanelor existente. Pentru localitatea Pârvova sunt stabilite cele mai importante extinderi de intravilan, favorizate şi de o conectare directă la DN 57B, aici exsistând şi amplasamentele cu cel mai bun potenţial de dezvoltare, economică şi turistică.

Totodată se are în vedere introducerea în intravilan a unui trup, aferent infrastructurii existente şi dezvoltat conform unui PUZ, pe Valea Ţârova, unde este amenajată agropensiunea  Marius & Vali.

3.11.2. Organizarea căilor de comunicaţie

Organizarea sistemului de circulații

Deoarece statrea infrastructurii de acces are o importanţă majoră în îmbunătăţirea atractivităţii economice şi turistice a zonei, unul dintre obiectivele principale rămâne ameliorarea sistemului de circulaţii atât carosabile, cât şi pietonale nu numai la nivelul intravilanului, ci şi în extravilan.

Pentru îmbunătăţirea actualului sistem de circulaţii se propune:

Circulații carosabile:

- Modernizarea actualelor drumuri comunale, pe toată lungimea lor. În acest context amintim necesitatea moderozării DC 36, împreună cu primăria Prigor, pe sectorul Şumiţa – Putna.

- Modernizarea Centrului civic al satelor Lăpuşnicel şi Pârvova, prin reabilitarea infrastructurii de învăţământ şi culturale, inclusiv prin dotarea materială a acestor unităţi la nivelul impus de cezinţele europene actuale;

- Realizarea conectării localităţilor comunei Lăpuşnicel cu DJ 608 prin modernizarea DC 35, pe sectorul Lăpuşnicel (DN 57 B) – Mehadica, însumâmd cca. 6,7 km lungime. Acest fapt ar permite o mai bună conectare a localităţilor comunei la infrastructura rutieră majoră, inclusiv cu municipiul Caransebeş cât şi la reţeaua de transport zonal.

- Reabilitarea/modernizarea “drumului vechi” de acces spe Petnic, peste Dealul Calva, pe sectorul Lăpuşnicel – Valea Calvei – Petnic (DN 57 B). Acest fapt ar permite redeschiderea unui nou traseu de importanţă turistică, care ar lega unităţile administrative Prigor şu Iablaniţa, pe drumul istoric, utilizat până la sfârşitul sec. al XIX.

Circulații pietonale:

- Refacerea/reabilitarea trotuarelor pe toate străzile care nu dispun de acestă infrastructură;

- Amenajarea rigolelor pentru scurgerea apelor meteorice, optând pentru varianta acoperită a acestora, cu dale speiale, pentru pătrunderea apelor;

- Realizarea unui traseu destinat circulaţiei bicicliştilor, în lungul străzilor principale.

Organizarea căilor de comunicaţie precum şi disfuncţionalităţile, priorităţile în vederea modernizării acestora au fost tratate la capitolul 2.6. CIRCULATIA, 3.2.3. Evolutie posibila, priorităţi şi 3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

3.11.3. Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate

Destinaţia terenurilor şi zonele funcţionale rezultate sunt detaliate în Regulamentul Local de Urbanism.

3.11.4. Zonele protejate şi limitele acestora (zone cu valoare istorică, peisagistică, ecologică, protejate sanitar)

Vezi sub-cap. 3.10.7. Delimitarea orientativă a siturilor istorice protejate

3.11.4.1. Delimitarea zonelor şi obiectivelor istorice protejate

Conform Legii nr. 5 din 6 martie privind zonele protejate şi a Ordinului nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnice se găseşte un singutr obiectiv înscris în aceste liste - Construcţie romană – „staţio” (Cod LMI 2010 – CS-I-s-B-10847). Descrierea acestui monument şi caracteristicile sale au fost prezentate pe larg în cadrul cap. 2.10, pct. 4.2 - Monumente istorice protejate. Obiectivul, aparţinând epocii romane, este amplasat potrivit documentelor de săpătură în punctul „Cetate”, sau „La Barbu”,  „la coborârea DN 57 B de pe Dealul Cocoşul, în partea stângă a drumului (nord), în dreptul bornei km cu nr. 77, pe un mic platou situat la poalele Dealului Vineşti”. Delimitarea sitului şi a zonei de protecţie aferente acestuia, în coordonate Stereo 70 este următoarea.

277178,40 – 392486,69

277158,82 – 398584,59

277301,44 – 392609,99

277314,93 – 392516,59

S = 13957,38

P = 481,35

Pe lângă obiectivul menţionat. Situat în extravilan, intravilanul localităţilor comunei mai păstrează şi alte clădiri cu valoare istorică, de arhitectură tradiţională sau memorialistică. Amintim în acest context Bisericile ortodoxe din Lăpuşnicel şi Pârvova, ridicate în prima parte a sec. al XIX-lea, precum şi Biserica catolică din Şumiţa, datând din 1888. Monumentele nu sunt incluse în listele de patrimoniu, administraţia locală putând opta pentru angajarea responsabilităţii unui specialist care să întocmească documentaţia tehnică aferentă. Prin PUG se propune ca întervenţiile pentru repararea/restaurarea acestor monumente se va face conform legii, cu acordul instituţiilor de patrimoniu.

- În cazul altor clădiri neincluse în lista de patrimoniu, dar valoroase prin vechime, arhitectură vernaculară şi/sau valoare identitară, intervenţiile se vor face cu consultarea specialiştilor pentru a nu se compromite valoarea obiectivului;

- De asemenea, construcţiile noi ridicate în zonele adiacente acestora să fie realizate cu respectarea caracteristicilor de bază ale arhitecturii tradiţionale;

- Factorii locali au obligaţia să desfăşoare activităţi pentru conştientizarea în rândul populaţiei a valorii acestor obiective (posibil de încadrat ca fiind de patrimoniu) şi necesitatea păstrării nealterate a stării lor fizice.

De asemenea, pe teritoriul comunei Lăpuşnicel mai sunt semnalate fragmente din drumul roman ce străbătea zona, inclusiv câteva descoperiri întâmplătoare de materiale ceramice hallstattiene, a căror amplasament este foarte vag descris, fapt ce limitează identificarea sa pe teren.

3.11.4.2. Delimitarea rezervaţiilor şi ale ariilor naturale protejate

Pe teritoriul administrativ al comunei Lăpuşnicel nu sunt menţionate  situri naturale, rezervaţii sau arii naturale protejate. (vezi cap 2.10 şi 3.10).

3.11.4.3. Zone protejate sanitar

Sunt zonele de protecţie instituite în jurul unor obiective precum:

- bazinul de retenţie şi captările de apă utilizate pentru alimentarea cu apă a localităţilor Pârvova şi Lăpuşnicel, respectiv forajele de adâncime pentru asigurarea alimentării cu apă a celor două sate.

- Zonele adiacente ale fântănilor utilizate de către cetăţenii din Şumiţa cimitirele satelor Lăpuşnicel, Pârvova şi Şumiţa.

Acestea au fost prevăzute pentru fiecare localitate - Vezi plansele (Vezi 2.10.4. şi 3.10.6. Monumente ale naturii si istorice)

3.11.4. Protejarea unor suprafeţe din extravilan (terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă, etc.)

Se propune spre protecţie, fără a avea regim de arie naturală protejată, zonele umede şi mlăştinoase din preajma cursului râului Craiova, între Pârvova şi Cheile Globului. Propunerea se bazează pe necesitatea protejorii florei şi faunei, inclusiv a avifaunei specifice zonei,

În categoria terenurilor agricole valoroase  pot fi încadrate terenurile situate în lunca râului Craiova, între Pârvova şi Cheile Globului, precum şi terenurile de terasă şi cele de luncă din preajma pârâului Oşvina, în amonte de confluenţa cu râul Craiova.

3.11.5. Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare (planuri urbanistice zonale privind parcelari, reparcelări, operaţiuni de renovare)

Pentru moment zonele cele mai afectate de riscuri naturale sunt cele situate în apropierea râului Creaiova, a pârâului Oşvina şi Lăpuşnicel, zone ameninţate de pericolul inundaţiilor;

Se propune interdicţie de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data eliminării acestora. Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice zonale care să detalieze modul de suprafeţele nou introduse în intravilan. De asemenea, se vor elabora PUZ - urile prevăzute în RLU pentru suprafeţe nou introduse în intravilan.

Se propune interdicţia de extindere a fondului construit în zonele care adăpostesc situri arheologice cuprinse în Lista 2004 (Cetate). Construitea unor noi anexe se va face numai după o cercetare arheologică aferentă (descărcare de sarcină arheologică) şi cu aprobarea Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu CS şi a Ministeruluzi Culturii.

În toate zonele unde sunt semnalate situri arheologice sau unde sunt descoperite (inclusiv întâmplător) urme de locuire umană se impune potrivit legii descărcare de sarcină arheologică.

3.11.6. Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi de protecţie etc.

- Se instituie interdicţii de construire conform RLU pentru construcţii sau lucrări care ar putea împiedica libera circulaţie pe malul cursurilor de apă.

- Se instituie interdicţie de construire definitivă în albia minoră a râului Craiova, a pârâului Oşvina şi Lăpuşnicel, precum şi a afluenţilor acestuia;

- Se instituie interdicţie de construire definitivă peste amplasamentul unor situri arheologice/istorice cunoscute, clasate şi incluse în lista siturilor cu valoare de patrimoniu (situl roman Cetate).

3.12. Obiective de utilitate publică

3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică

În atenţia administraţiei locale sunt o serie de proiecte de utilitate publică, aflate actualmente în proiect sau în diferite stadii de realizare, printre care:

- Modernizarea reţelei stradale din toate localităţile comunei şi modernizarea centrului civic din localitatea Lăpuşnicel;

- Încheierea lucrărilor la reţeaua de canalizare şi a staţiei de epurare pentru satele Lăpuşnicel şi Pârvova, inclusiv branşarea locuitorilor la aceasta;

- Realizarea amenajărilor culturale şi sportive propuse pentru localităţile Lăpuşnicel şi Pârvova;

- Reabilitare termică a şcolilor şi grădiniţelor din comună şi asigurarea sistemelor proprii de încălzire;

- Extinderea reţelei de energie electrică apă şi canalizare pentru zonele nou introduse în intravilan;

- Reabilitarea clădirilor, modernizarea şi dotarea căminelor culturale din localităţile Pârvova şi Lăpuşnicel.

- Realizarea şi dotarea centrului de informare turistică din localitatea Pârvova (DN 57 B).

- Amenajarea unui spațiului muzeal şi etnografic într-o clădire reabillitată din zona centrală a localităţii Lăpuşnicel sau Pârvova.

- Modernizarea drumurilor comunale: DC 35 Lăpuşnicel – Mehadica (4,10 km) şi a  DC 36 Lăpuşnicel – Putna.

- Amenajarea a cca. 10 km de drumuri agricole şi vicinale pe teritoriul comunei.

3.12.2. Structura proprietăţii asupra terenurilor

a)	Proprietate publică

- terenuri proprietate publică de interes naţional, cuprind suprafeţele utilizate de către:

- DN 57 B;

- albiile minore ale cursurilor de apă ce traversează teritoriul comunei;

- reţeaua electrică etc.

- terenuri proprietate publică de interes judeţean sunt formate din suprafeţele utilizate ca drumuri judeţene;

- terenuri proprietate publică de interes local - terenurile aflate în proprietate publică a unităţii teritorial administrative şi administrate de către primărie. În cadrul acestora amintim:

    - reţeaua de drumuri comunale, vicinale şi de acces;

    - reţeaua locală de străzi,

    - reţeaua edilitară (sistemul de alimentare cu apă, canalizare şi epurare),

    - terenurile pe care sunt amplasate unităţile administrative, culturale, de învăţământ şi sociale (primărie, cămine culturale, şcoli, cabinete medicale şi veterinare etc.),

    - cimitirele;

    - păduri şi păşuni.

b)	Proprietate privată

A). Terenuri proprietate privată (ale statului) de interes naţional;

- pădurile şi pepinierele gestionate de către ROMSILVA;

- albia minoră a principalelor cursuri de apă care traversează localitățile Lăpuşnicel, 	Şumiţa şi Pârvova;

B). Terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes judeţean;

C). Terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes local;

    - târgul de animale;

    - spaţiile verzi din preajma râului Craiova şi a Pârâului Lăpuşnicel;

    - terenurile de sport;

    - terenuri destinate investiţiilor economice, concesionate sau pentru concesionat;

    - pădurile şi păşunile deţinute de către primărie;

    - alte terenuri cu destinaţie turistică şi destinată recreere, deţinute de către primărie.

D). Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

            - Terenurile din intravilanul localităţii şi aflate în proprietatea privată a localnicilor,

            - Terenurile aflate în intravilanul localităților, în proprietatea privată a a unor agenţi economici,

            - terenurile deţinute de către bisericile din localitate.

Vezi planşele A0/7, A0/11 şi A0/15.

4. Concluzii - măsuri în continuare

Pornind de la relaţiile de interdependenţă, se vor concretiza acele propuneri realiste, viabile, legate de dezvoltarea bazei economice, asigurarea locurilor de muncă, eczistenţa resurselor şi a valorificării acestoraa, dezvoltarea sectorului terţiar al serviciilor, cooperării pe linie tehnologică, îmbunătăţirea transportului şi circulaţiei, diversificarea reţelei de instituţii şi servicii publice, adoptarea programelor şi măsurilor de protecţia mediului natural şi construit etc.

În privinţa extinderii intravilanului s-au suplimentat cu suprafeţe de teren necesare diferitelor funcţiuni, în special (construcţii, locuinţe individuale, unităţi pentru servicii, activităţi productive, gospodării comunale, echipare edilitară etc. )

Zona spaţiilor plantate pentru agrement, sport, odihnă, locuri de joacă pentru copii va fi reanalizată în sensul reabilitării, reamenajării şi valorificării superioare a malurilor râului Caraș şi a altor cursuri de apă care traversează localităţile comunei.

Zona căilor de comunicaţie va înregistra creşteri de suprafaţă, lucrările ulterioare referindu-se la trasee noi, lărgiri de profile transversale, amenajări de intersecţii, rezolvări de parcaje, etc.

După caz, în funcţie de situaţia existentă, necesităţile locale, atribuţiile decizionale ale administraţiei publice locale etc., se vor întocmi documentaţii urbanistice specifice PUZ, PUD pentru următoarele genuri de probleme:

- extinderi de intravilan care presupune construcţii şi amenajări, realizări de străzi şi trasee de reţele tehnico-edilitare, amplasări de obiective majore de interes general etc.;

- planuri de lotizare/parcelare pentru locuinţe în gospodării individuale;

- proiecte de specialitate privind completarea şi modernizarea reţelei de circulaţie şi transport;

- elaborarea de planuri urbanistice de detaliu (PUD) pentru obiective pe terenuri cu statut juridic stabilit şi cu condiţii de construibilitate, care presupun derogare de la reglementările PUG;

- proiecte de specialitate pentru echipare tehnico – edilitară.

- Propunerile din prezentul PUG au fost analizate pe parcursul mai multor consultări cu administrația locală, la nivelul Primăriei comunei Carașova și viyite în teren.

Pe baza avizelor obţinute de la organismele interesate şi implicate în aplicarea strategiei de dezvoltare şi a planului urbanistic, PUG Carașova şi Regulamentul local de urbanism, aferent vor fi aprobate de către Consiliul Local Carașova. Odată aprobat, PUG Carașova şi Regulamentul său, capătă valoare juridică fiind o documentaţie opozabilă în justiţie, între administraţia publică locală, care urmăreşte aplicarea acesteia şi membrii comunității locale și/sau alți investitori.

4.1. DirecŢii principale de acŢiune

- Îmbunătăţirea echipării edilitare şi integrarea zonei în reţelele de infrastructură majoră (căi de transport rutier, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefonie, gospodărie comunală);

- Valorificarea superioară a potenţialului natural al zonei, prin eficientizarea, restructurarea şi diversificarea activităţilor economice, dezvoltarea turismului şi stimularea intreprinderilor mici şi mijlocii cu capital privat;

- Stabilizarea populaţiei prin ridicarea calităţii vieţii;

- Protejarea patrimoniului natural şi construit în vederea dezvoltării durabile a economiei  zonei cu precadere prin turism.

- Includerea comunei într-un circuit mai larg, turistic şi economic, prin modernizarea racordării  principalele căi de comunicaţii din zonă la DN 58.

4.2. Priorităţi în intervenȚie

Luând în considerare Planul strategic de dezvoltare social-economică comuna Carașova 2008-2013 şi opţiunile de dezvoltare spaţială evidenţiate în cursul elaborării Planului Urbanistic General al comunei, au fost identificate următoarele proiecte care pot conduce la atingerea obiectivelor stipulate în documentul strategic.

4.2.1.Protecţia mediului

- Implicarea mai largă a ONG, de mediu şi a serviciului comunitar, existent la nivelul primăriei, alături de specialiștii Parcului Național Semenic Cheile Carașului în rezolvarea unor probleme de mediu, ținând seama de faptul că o mare parte din teritoriul administrativ al comunei este cuprins în acest parc.;

- Realizarea şi darea în funcţiune a investiţiilor privind sistemul de canalizare şi epurare la nivelul tuturor localităților comunei;

- Realizarea de puncte colectoare cu preselecţie a deşeurilor, a rampelor pentru depozitarea containerelor şi dorarea populaţiei cu pubele.

- Dotarea punctelor de belvedere și de oprire, de pe traseele turistice cu containere și asigurarea colectării resturilor menajere depozitate aici

- Organizarea unor ample lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea necontrolată a gunoaielor, în principal în preajma râului Caraș şi a altor cursuri de apă, la care să fie angrenaţi beneficiarii de ajutoare sociale.

- Dezvoltarea turismului în zonele de interes turistic şi economic de pe teritoriul comunei se va face în mod durabil prin respectarea legislaţiei de mediu şi în concordanţă cu Planul de Management al Parcului Naţional Semenic-Cheile Caraşului.

4.2.2. Reabilitarea și dezvoltarea Infrastructurii de Transport – Comunicaţii – Utilităţi Publice – Clădiri Publice

- Modernizarea în totalitate reţelei de străzi şi a drumurilor comunale, precum şi reabilitarea  drumurilor agricole;

- Podeţe tubulare montate peste rigole, la racodul dintre drumurile agricole şi DN 58.

- Extinderea reţelei de utilităţi publice în zonele cu potenţial turistic, industrial şi agricol (drumuri de acces, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, canalizare);

- Realizarea şi reabilitarea podurilor şi a punţilor pietonale peste cursurile de apă care traversează satele Caraşova şi Nermed, realizarea unor ziduri de sprijin, decolmatarea văilor si rigolelor;

- Modernizarea DJ 581 A, și a DJ 582 C, pe toată lungimea lor (cu sprijinul administrației județene), pentru o mai bună valorificare a uriașului potențial turistic al zonei

- În același deziderat poate fi inclus și continuarea modernizării DC  97 Iabalcea până în Padina Seacă (DJ 582 C)

- Reamenajarea zonei centrale și dotarea cu infrastructură necesară, turistică, cultural/sportivă și de servicii (piaţă agroalimentară) ;

- Îmbunătățitea transportului în comun prin  realizarea unui inel de circulaţie pentru mijloacele de transport în comun  care să cuprindă toate satele comunei

- Ralizarea, reabilitarea şi dotarea unor clădiri de interes social şi cultural de pe raza comunei (Dispensar medical, Cămin cultural, centru de informare turistică etc.);

- Realizarea şi amenajarea muzeu etnografic local în noua clădire recent renovată.

4.2.3. Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi de Sănătate şi a Infrastructurii aferente

- Realizarea Centrului social pentru vârstnici în Caraşova, în care să-şi găsească adăpost şi condiţii decente de viaţă persoanele vârsnice rămase singure şi cele cu dizabilităţi accentuate.

- Valorificarea superioară a locaţiei unde se găseşte sediul Uninii Croaţilor, prin  activităţi culturale interzonale şi a Căminelor culturale din satele comunei, pentru activităţi sociale comunitare, în principal în sistem de cluburi tematice, care să faciliteze întâlnirea persoanelor de vârsta a treia, dar şi a tineretului.

- Asigurarea condiţiilor necesare amenajării şi dotării a două puncte farmaceutice în localităţile Iabalcea şi Nermed, pentru asigurarea necesarului de medicamente pentru oameni, şi a unei farmacii veterinare în Caraşova, care să deservească întreaga zonă, inclusiv localităţile riverane.

4.2.4. Priorităţi de intervenţie în funcţie de necesităţile şi cerinţele populaţiei

- Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină dezvoltarea turistică a zonei în intravilanele existente;

- Ocuparea parcelelor libere cu construcţii ce respectă specificul arhitectural local;

- Amenajarea spaţiilor publice din zonele centrale;

- Realizarea unor parcaje şi locuri de popas  în punctele de „bel-vedere”;

- Realizarea unei zone de recreere și promenadă pe malurile Carașului, pe baza unui cadastru verde şi amenajarea acesteia cu infrastructura necesară (alei, piste pt. biciclete, role), dotarea acesteia și completarea vegetației unde este necesar prin plantarea unor specii autohtone indicate acestui mediu;

- Transformarea cantonului silvic de la Comarnic, într-un viitor sat de vacanță, reamenajarea fostei tabere școlare de la Jervani și a altor zone cu potențial turistic ridicat, în maniera dezvoltării durabile și a grijii față de mediu.

- Supra-lărgirea drumurilor de acces în zonele cu vizibilitate redusă, sau delimitate de abrupturi şi pantă cu înclinaţie mare;

- Realizarea unor amenajări turistice (parcaje, puncte de informare, locuri de odihnă, puncte de belvedere) şi punerea in valoare a principalelor obiective de interes turistic ale zonei;

- Igienizarea cursului de apă al Carașului şi dotarea punctelor de popas turistic şi a locurilor de campare de pe traseele turistice existente cu coşuri pentru resturi menajere, WC, surse de apă etc;

- Încurajarea păstrării şi reconstruirea in situ a morilor de apă;

- Reabilitarea locuinţelor vechi, importante pentru conservarea patrimoniului local, a sălașurilor și a vechilor ziduri din piatră, şi valorificarea lor turistică;

- Elaborarea unor PUZ-uri pentru parcelare, construire case de vacanţă, construcţii turistice etc.

- Asigurarea unei infrastructuri tehnico-edilitare competitive, capabile să susţină dezvoltarea turistică a zonei în intravilanele propuse;

- Realizarea intravilanelor extinse pentru locuinţe şi turism în localităţile Lăpușnicel, Pârvova și Șumița.

4.3. Dezvoltarea activităţilor economice

4.3.1. Dezvoltarea Economiei şi a Mediului de Afaceri

- Crearea unui Centru de consultanţă pentru sprijinirea gospodăriilor agricole şi de menegement al fermei,

- Sprijinirea înfiinţării unor micro-întreprinderi cu profil – construcţii, materiale de construcţii, activităţi de industrie uşoara, prelucrarea lemnului etc;

- Sprijinirea extinderii serviciciilor de transport in comun, la nivelul tuturor localităților comunei, inclusiv la nivelul localității Lăpușnicel, prin înființarea unei stații de autobus suplimentară.

- Extinderea infrastructurii şi a căilor de acces în zonele de extindere conform PUG;

- Racordarea noilor zone de dezvoltare cuprinse în PUG la reţeaua de utilităţi publice.

4.3.2. Agricultură

Solurile din teritoriul studiat au o textură bună cu însuşiri fizico-chimice favorabile fâneţelor şi păşunilor iar cele din zonele joase, depresionare, sunt optime pentru culturi agricole (porumb, păioase, cartofi şi pomi fructiferi). Vezi 2.2.4. Caracteristici geotehnice.

- Valorificarea produselor agricole şi alimentare de calitate prin crearea unui centru  comercial zonal de depozitare şi cu vânzări „en-gros” pentru produsele locale, de origine agricolă (fructe, cartofi, produse animaliere etc);

- Sprijinirea înfiinţării de micro ferme zootehnice, pomicole, piscicole şi legumicole;

- Sprijinirea înfiinţării unui centru de colectare, prelucrare si ambalare a fructelor, inclusiv a celor de pădure și plantelor medicinale;

- Sprijinirea înfiinţării unui centru de sacrificare si abatorizare - animale;

4.3.3. Turismul

Consideram că turismul poate deveni o ramură foarte importantă în cadrul economiei comunei Lăpușnicel. Resursele naturale si antropice existente în acest teritoriu sunt numeroase, au un grad ridicat de originalitate și atractivitate, însă lipsesc condițiile necesare, esențiale pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor de servicii turistice. Acestea fiind mult sub valoarea cadrului natural, inhiba deseori dezzvoltarea circulaţiei turistice, de unde și necesitatea sprijinirii şi creării unei infrastructuri de susţinere a activităţii turistice, prin:

- Incurajarea, consilierea şi sprijinirea construirii de pensiuni turistice;

- Înfiinţarea unui Centru Zonal de Informare şi documentare turistica;

- Amenajarea și marcarea principalelor trasee turistice și a căilor de acces;

- Asigurarea utilităţilor publice;

- Alte amenajări (marcaje turistice, balcoane şi alte amenajări de belvedere) și măsuri care să faciliteze dezvoltarea principalelor forme de turism precum şi a  infrastructurii de comunicaţie şi a echiparii edilitare:

- Turism de odihnă şi recreere;

- Turism rural;

- Turism itinerant cu valenţe culturale şi ecumenice;

- Turism de tranzit;

- Drumeţie montană;

Totodată, se impune valorificarea în scop turistic a peisajelor naturale spectaculoase şi a unor ocupaţii tradiţionale, legate de valorificarea lemnului şi creştere animalelor.

Actualele baze de cazare constituie totodate puncte de plecare spre alte zone de interes turistic, situate în imediata apropiere sau incluse într-un circuit turistic mai larg, deschizând în acela-şi timp posibilităţi de amenajare şi extindere a bazei de cazare, de alimentaţie publică şi agrement.

Întocmit

arh. MARIUS BARBIERI

# Footnotes

O descriere mai extensivă al acestor situri este făcută în cadrul Cap. 2.10.4.2.

O.G. 43/30.01.2000 – Republicată, art. 19.

Vezi Anexa – cu situri şi monumente istorice şi de arhitectură deosebit de valoroase, aflate pe teritoriul comunei Caraşova.

"la vest de punctul „Cetate”, la 300-400 m de casa lui I Domşneanu” (S.A. Luca, în Rep.Arh. CS, 134, p. 90)