Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei:

Valabilă până la:

Titularul autorizaţiei: S.C.  MASADA INTERNATIONAL S.R.L.

Locaţia activităţii: oras Ovidiu, str. Interioara nr. 10B, judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

5.1. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea activitatii prevazute la pct.5.1., cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

Activitati desfasurate conform coduri CAEN:  3822; 1920; 5210

Director Executiv

Lavinia Monica ZAHARIA

Şef  Serviciu A.A.A.,

Catiusa TOMPOS

Întocmit:

Consilier  Elena FILIP

Consilier Anca DINU

CUPRINS

| 1. |  | Date de identificare a titularului activităţii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Temeiul legal |  |
| 3. |  | Categoria de activitate |  |
| 4. |  | Documentaţia solicitării |  |
| 5. |  | Managementul activităţii |  |
| 6. |  | Materii prime şi auxiliare |  |
| 7. |  | Apă, energie, combustibili |  |
|  | 7.1. | Apa |  |
|  | 7.1.1. | Alimentarea cu apă |  |
|  | 7.1.2. | Modul de folosire a apei |  |
|  | 7.1.3. | Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor |  |
|  | 7.1.4. | Instalaţia de demineralizare a apei |  |
|  | 7.1.5. | Evacuarea apelor uzate |  |
|  | 7.1.6. | Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă |  |
|  | 7.2. | Eficienţă energetică |  |
|  | 7.3. | Combustibili |  |
| 8. |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament |  |
|  | 8.1. | Instalaţii funcţionale |  |
|  | 8.2. | Instalaţii nefuncţionale |  |
| 9. |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu |  |
|  | 9.1. | Aer |  |
|  | 9.2. | Apa |  |
|  | 9.3. | Sol |  |
| 10. |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot |  |
|  | 10.1. | Aer |  |
|  | 10.2. | Apa |  |
|  | 10.3. | Sol şi apă subterană |  |
|  | 10.4 | Zgomot |  |
| 11. |  | Gestiunea deşeurilor |  |
|  | 11.1. | Deşeuri produse, colectate, stocate temporar |  |
| 12. |  | Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase |  |
| 13. |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei |  |
| 14. |  | Monitorizarea activităţii |  |
|  | 14.1. | Monitorizarea emisiilor în aer |  |
|  | 14.2. | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată |  |
|  | 14.3. | Monitorizarea calităţii solului |  |
|  | 14.4. | Monitorizarea calităţii apei subterane |  |
|  | 14.5. | Deşeuri |  |
| 15. |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora |  |
| 16. |  | Obligaţiile titularului activităţii |  |
| 17. |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor |  |
|  | 17.1. | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului |  |
|  | 17.2. | Planul de închidere al instalaţiei |  |
| 18. |  | Glosar de termeni |  |
| Anexa I | Plan de amplasament |  |
| Anexa II | Plan de situaţie puncte de monitorizare |  |
| Anexa III | Modelul Raportului lunar/anual de mediu (RAM) |  |
| Anexa IV | Modelul Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale |  |

A.P.M. Constanta, in exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea  Agentiei Nationale Pentru Protectia Mediului si a Institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ord. MAPM nr. 818 / 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de S.C. MASADA INTERNATIONAL S.R.L., inregistrată la APM Constanta cu nr. 14.169RP/11.12.2013,

autorizează SC MASADA INTERNATIONAL SRL, punctul de lucru: oras Ovidiu, str. Interioara nr. 10B, judeţul Constanţa

Motivarea deciziei

In urma analizării documentelor transmise şi a verificării in teren, ţinand cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu nr....,  A.P.M. Constanta, in exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea  Agentiei Nationale Pentru Protectia Mediului si a Institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ord. MAPM nr. 818 / 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

ca urmare a cererii adresate de S.C. MASADA INTERNATIONAL S.R.L., inregistrată la APM Constanta cu nr. 14.169RP/11.12.2013,

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: SC MASADA INTERNATIONAL SRL

Sediul social: oras Ovidiu, str. Industriala nr. 1B, jud. Constanţa

Adresa instalatiei: oras Ovidiu, str. Interioara nr. 10 B, jud. Constanta

Tel: 0720/852.696

E-mail: masadainternational@yahoo.com

Codul fiscal: 27200850

Registrul Comerţului: nr. J13/1296/2010

2. TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu in conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005) si Ordinul M.M.P. nr.3970/2012;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 859/25.09.2005 (M.O. nr. 888/04.10.2005), pentru aprobarea unor ghiduri;

- Legea nr.104/15.06.2011 (M.O. nr. 452/28.06.2011), privind calitatea aerului inconjurător;

- Ordinul M.A.P.P.M. 462/1993 (M.O. nr. 190/10.08.1993), pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările ulterioare;

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 (M.O.125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Ordin M.M.G.A. nr. 678/30.06.2006 (M.O 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 (M.O.19/10.01.2008), privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant*) – Republicată in 2008;

- Legea nr. 211/15.11.2011 (M.O. nr. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 173/2000 (M.O. nr. 131/28.03.2000) pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 (MO 511/13.062006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, in vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată in M.O. 511 bis/13.06.2006);

- H.G. nr. 351/21.04.2005 (MO 428/20.05.2005), privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă – Republicată in M.O. nr. 554/22.07.2008 , cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie in probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobatăcu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului in regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice de infiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (REACH);

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- HG nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- OUG nr. 122/28.12.2010 (M.O. 892/30.12.2010) privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- OUG nr. 121/21.12.2006 (M.O. 1039/28.12.2006) privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificări şi completări prin Legea 186/2007;

Incălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute in prezenta autorizaţie de mediu conduce conform Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, la suspendarea acesteia şi la incetarea activităţii, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE conform conform Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

1.2. Instalaţii pentru rafinarea petrolului si a gazului;

5.1. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate mai mare de 10 t/zi;

5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea activitatii prevazute la pct.5.1., cu o capacitate totala de peste 50 de tone.

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

  - Procesarea deşeurilor lichide şi semilichide cu conţinut de hidrocarburi prin extragerea fracţiilor utile, cu obţinerea de produse intermediare

  - Obţinerea produselor finite prin amestecarea produselor intermediare cu componente de amestec conform reţetei de fabricaţie

Produse intermediare:

  - Produs uşor distilat (fracţie uşoară)

  - Produs mediu distilat (motorină instalaţie)

  - Produs asimilat păcurei (păcură instalaţie)

Produse finite:

  - Combustibil lichid uşor tip III

  - Combustibil lichid greu pentru focare industriale

  - Combustibil lichid pentru uz neindustrial tip M

  - Motorină Euro 5 în variantele climate temperate şi climate arctice

Cod CAEN: 3822; 1920; 5210

SC MASADA INTERNATIONAL SRL are ca obiect principal de activitate prelucrarea reziduurilor cu continut de produs petrolier in instalatie cu o capacitate mai mare de 10 t/zi, depozitare temporara a deseurilor ce urmeaza sa intre la prelucrare in instalatie.

Principalele dotări şi utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- instalatia pentru prelucrare reziduuri petroliere;

- batal reziduuri petroliere - 2000 mp;

- rezervoare materie prima, vase tampon, rezervoare apa;

- parc rezervoare produse finite- 3000 mp;

- cladire administrativa – 300 mp;

- hala metalica pentru activitati anexe si pentru cazan abur– 600 mp;

- retele interioare de canalizare;

- decantor-searator AWAS ape tehnologice/pluviale;

- decantor-separator  ape pluviale;

- platforma industriala;

- cantar auto;

- rampe auto pentru descarcare materie prima, respectiv incarcare produse finite;

- containere metalice pentru depozitare piese, materiale; container cu rol de atelier mecanic pentru lucrari uzuale de intretinere;

- drumuri de acces interioare;

- dig de retentie cu inaltimea de 60 cm, ce inconjoara parcul de rezervoare produse finite si instalatia tehnologica.

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare AIM înregistrat la APM Constanta cu nr. 14.169RP/11.12.2013  întocmit de SC Masada International SRL;

- Raport de amplasament înregistrat la APM Constanta cu nr. 14.169RP/11.12.2013 întocmit de Oprescu Daiana Madalina, elaborator atestat si SC Enviro Quality Concept SRL, elaborator atestat;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aparute în ediţia din data de 21.12.2013 a ziarului  „Cuget Liber” Constanţa;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 127/09.12.2013, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, valabilă până la 09.12.2015;

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 2147387 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 23.07.2010;

- Certificate Constatatoare emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în data de 10.12.2012;

- Decizia etapei de incadrare nr. 7604RP din 07.09.2011, emisa de APM Constanta;

- Proces verbal de receptie partiala a lucrarilor de construire si a Referatului de conformitate emis de catre Novotest Grup SRL (detinator al Brevetului nr. 2009 00335/21.04.2009);

- Certificate ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001;

- Contract de comodat nr. 1/12.05.2011, legalizat cu nr. 1562 din 03.10.2013 si act aditional nr. /01.09.2013 la contractul de comodat;

- Fise utilaje;

- Contract prestari servicii nr. 2114/2013, incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA si anexele nr. 1 si 2 la contract;

- Contract de inchiriere mijloc de transport, incheiat cu SC Full Holiday Tour SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 526 din data 15.10.2013, incheiat cu SC Envirotech SRL;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 256/04.10.2013, incheiat cu SC Ovi-Prestcon SRL;

- Schema flux tehnologic;

- Buletin de analiza nr. 482/27.11.2013 pentru probe de sol, emis de APM Constanta;

- Buletin de analiza nr. 481/27.11.2013 pentru put de observatie, emis de APM Constanta;

- Fise tehnice de securitate;

- Lista tipuri de deseuri prelucrate in instalatie;

- Plan de situatie;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de masuri la incetarea activitatii.

# Scopul

## 1.        Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## 2.      Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine .... de pagini şi este valabilă, de la ....data emiterii până la...., cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

3.Cu minim 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Constanta reînnoirea acesteia.

## *În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### *Nicio modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanţa .

## *Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## *Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## *Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte;

## *Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

## *Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea APM Constanta, operatorul prezinta toate informatiile necesare in scopul reexaminarii conditiilor de autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei comparatii a functionarii instalatiei, cu cele mai bune tehnici disponibile, prevazute in concluziile BAT aplicabile si cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile;

## *Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I  a prezentei autorizaţii;

*Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IPPC;

## *Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

## *Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfăşura in următoarele condiţii:

5.1      Conştientizare şi instruire

5.1.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC Masada International SRL - punct de lucru oras Ovidiu, str. Interioara nr. 10B.

5.1.2. Titularul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurand păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.1.3. Titularul Autorizaţiei Integrate de Mediu trebuie să transmită cate o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.1.4.Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele de apărare impotriva incendiilor, de securitate şi sănătate in muncă in vigoare.

5.1.5. Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

5.1.6.Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atat pentru operare cat şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

5.1.7.In zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire in caz de poluări accidentale.

5.1.8. Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare in caz de urgenţă.

5.2      Responsabilităţi

5.2.1 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure in fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o intreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta intr-un registru.

5.2.2 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze in orice moment revizia şi intreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi in aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.3 Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie in orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

5.2.4 Titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului in general.

5.2.5 Titularul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului, SC Masada International SRL – punct de lucru oras Ovidiu, str. Interioara nr. 10B, prin persoana desemnată cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punandu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante, le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi in spaţiile sau in zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, in totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.6 Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 15 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită.

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

5.3       Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4        Raportări

5.4.1 Un raport privind modernizarea, indeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la  APM Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului in format electronic (Anexa II).

5.4.2   Titularul de activitate trebuie să inregistreze şi să păstreze in registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele inscrise in prezenta autorizaţie.

5.4.3   Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4.4   Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

5.4.5  Persoana imputernicită cu atribuţii in domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

  - Notificarea autorităţilor

- În cazul producerii unui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor OUG 68/2007, aprobata prin Legea 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:

-sa informeze imediat APM Constanta si GNM CJ Constanta;

-sa ia imediat masurile pentru limitarea cosecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

-sa ia orice masuri suplimentare considerate adecvate si impuse de APM Constanta si GNM CJ Constanta, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;

- in cel mult 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice agentul economic are obligaţia de a transmite la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Constanţa, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa III. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii:

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei;

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008 , în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale , operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste natura si cantitatile de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu;

- Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia integrata de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:

-informeaza imediat APM Constanta ;

-ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu;

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a achiziţiona şi de a utiliza numai substanţe, care sunt însoţite de fişe cu date de securitate, care să conţină modul de utilizare a acestora, cu dovada preînregistrării/înregistrării la ECHA.

6.1. Principalele materii prime şi materiale auxiliare utilizate în activitate:

| Principalele materii prime /materiale | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor (calitativ şi cantitativ) | Ponderea % în produs % în apa de suprafaţă % în canalizare % în deşeuri / pe sol % în aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de ex. degradabilitate, bioacumulare potenţială, toxicitate pentru specii relevante) | Există o alternativă adecvată (pentru cele cu impact potenţial semnificativ) şi va fi aceasta utilizată (dacă nu, explicaţi de ce)? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reziduuri petroliere | Compozitie diferita, functie de provenienta: apa, impuritati mecanice, produs petrolier | Capacitate maxima depozitare: 120 mc 6000 mc | - | Toxic pentru mediu | - |
| Clorura de sodiu | Compus anorganic, cristalin Solubila in apa Greutatea specifică intre 2–2,2 tf/m3 | 25 kg la o tratare | - | Nu este toxic | - |
| Fosfat trisodic | Compus chimic anorganic Cristale albe pH: 11,5-12,1 Denistate: 1,62 kg/dmc Solubil in apa R36/37/38 | 5 kg la o tratare | - | Iritant pentru ochi si piele | - |
| Toluen | Lichid incolor Densitate 0,87 g/cmc Fraze de risc: R11, R63, R48/20-65, R38 | Utilizat ca reactiv in laborator | - | Iritant | - |
| Azotat de argint | Lichid incolor pH: 4-5 la 20º Densitate 1,01 g.cmc Frazede risc: R8, R34, R50, R50/53 |  |  | Periculos pentru mediu |  |
| Abur | - | Capacitate de producere: 8,2 to/h | - |
| Apa | Lichid incolor Densitate: 1 kg/dmc | Capacitate de depozitare: 2x115 mc | - |
| Energie electrica |  | Preluata din retea |  |

Reziduurile petroliere vor avea proveniente diverse, functie de contractele incheiate de beneficiar cu generatorii de deseuri. Se pot valorifica in instalatie deseuri provenite din urmatoarele surse, fara a fi limitata prelucrarea la acestea:

- slamuri din rezervoare de titei, motorine, pacura, alte produse petroliere;

- slamuri din tancurile petroliere si apele de santina;

- slamuri din bataluri de depozitare deseuri cu continut de produs petrolier;

- uleiuri uzate de motor, de transmisie, etc.

-etc.

6.2. Lista deşeurilor utilizate ca materii prime

| Cod deşeu | Deşeu |
| --- | --- |
| Clasa 01.01 - Noroaie de foraj si alte deseuri de la forare |
| 01 05 06* | Noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase |
| Clasa 05 01 – Deşeuri de la rafinarea petrolului |
| 05 01 02* | Slamuri de la desalinizare |
| 05 01 03* | Slamuri rezervoare |
| 05 01 05* | Reziduuri uleioase |
| 05 01 06* | Nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor |
| 05 01 09* | Nămoluri de la epurarea efluenţilor cu conţinut de substanţe periculoase |
| 05 01 10 | Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
| 05 01 11* | Deseuri de la spalarea combustibililor cu baze |
| Clasa 10.01 – Deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie |
| 10 01 20* | Namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase |
| Clasa 10.02 – Deseuri din industria siderurgica |
| 10 02 11* | Deseuri de la epurarea apelor cu continut de uleiuri |
| Clasa 12.01 – Deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice |
| 12 01 07* | Uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni |
| 12 01 09* | Emulsii si solutii de ungere uzate fara continut de halogeni |
| Clasa 13 01 – Deşeuri de uleiuri hidraulice |
| 13 01 05* | Emulsii neclorurate |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate |
| 13 01 11* | Uleiuri hidraulice sintetice |
| 13 01 12* | Uleiuri hidraulice uşor biodegradabile |
| 13 01 13* | Alte uleiuri hidraulice |
| Clasa 13 02 – Uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 06 | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 02 07 | Uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere |
| Clasa 13 03 – Deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 07* | Uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 08* | Uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii |
| 13 03 09* | Uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile |
| 13 03 10* | Alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii |
| Clasa 13 04 – Uleiuri de santină |
| 13 04 01* | Uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare |
| 13 04 02* | Uleiuri de santină din colectoarele de debarcader |
| 13 04 03* | Uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie |
| Clasa 13 05 – Deşeuri de la separarea ulei/ apă |
| 13 05 06* | Ulei de la separatoarele ulei/apa |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoarele ulei/apa |
| Clasa 13 07 – Deşeuri de combustibili lichizi |
| 13 07 01* | Ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 02* | Benzină |
| 13 07 03* | Alţi combustibili (inclusive amestecuri) |
| Clasa 13 08 Alte deşeuri uleioase nespecificate |
| 13 08 02* | Alte emulsii |
| 13 08 99 | Alte deşeuri nespecificate |
| Clasa 16 07 – Deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi stocare (cu excepţia 05 şi 13) |
| 16.07.08* | Deşeuri cu conţinut de ţiţei |
| 16 07 09* | Deşeuri conţinând alte substanţe periculoase |
| 16 07 99* | Alte deşeuri nespecificate |
| Clasa 19.01 – Deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor |
| 19.01.17* | Deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19.01.18 | Deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19.01.17* |
| 19 01 99 | Alte deşeuri nespecificate |
| Clasa 19 02 - Deşeuri de la tratarea fizico – chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare) |
| 19.02.04* | Deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos |
| 19.02.07* | Ulei şi concentrate de la separare |
| 19 02 08* | Deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase |
| 19 02 10* | Deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08* şi 19 02 09* |
| 19.02.11* | Alte deşeuri cu conţinut de deşeuri periculoase |
| 19.02.99 | Alte deşeuri nespecificate |
| Clasa 19 11 - Deşeuri de la regenerarea uleiurilor |
| 19 11 03* | Deşeuri lichide apoase |
| 19 11 04* | Deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze |

# 7. 	APă, ENERGIE, Combustibili

7.1  APA

### 7.1.1. Alimentarea cu apă

Pentru alimentarea cu apa tehnologica a obiectivului, apa de incendiu, s-au amplasat doua rezervoare cu o capacitate de stocare de 115 mc fiecare. Apa este preluata cu cisterna din CPAMN, conform contractului incheiat.

Pentru personal se asigura apa imbuteliata.

7.1.2 Modul de folosire a apei

Apa este utilizata in scop potabil menajer si pentru stingerea incendiilor

7.1.3. Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din doua rezervoare cu capacitatea de stocare de 115 mc.

Apa se va prelua cu cisterna din CPAMN, conform contractului incheiat. Pentru personal se va asigura apa imbuteliata.

7.1.4.  Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere sunt colectate intr-un bazin betonat vidanjabil cu dimensiunile 4x3x1,5 m.

Apele pluviale din zona parcului de rezervoare produse finite sunt colectate intr-un bazin decantor – separator.

## 7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

## 7.2.1. Energia electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza prin bransamentul la reteaua de distributie existenta in zona, prin intermediul proprietarului terenului.

## Postul de transformare aferent sistemului de alimentare cu energie electrica se afla pe un teren invecinat aflat in administrarea beneficiarului.

## Pe amplasament exista un generator electric tip MASE cu o P = 100 kVA, acesta este alimentat cu motorina avand consumul de 22 l/ora. Generatorul este amplasat langa hala metalica.

## 7.3. Combustibili

Combustibilii folosiţi pe amplasament sunt:

- Combustibil lichid greu pentru focare industriale din producţia proprie, care se utilizează pentru obţinerea aburului tehnologic în centrala termică

# 8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Terenul cu suprafaţa de 17063 mp, pe care este amplasată „Instalaţia de prelucrare a reziduurilor petroliere” este situat în intravilanul orasului Ovidiu şi are următoarele vecinătăţi:

- Nord – teren proprietate privata;

- Est – teren Cons. Local Ovidiu

- Sud – teren proprietate privata si str. Interioara

- Vest – teren Cons. Local Ovidiu

Accesul la amplasament se face de pe latura de sud a amplasamentului, prin str. Interioara, din DN2A.

SC Masada International SRL are ca obiect principal de activitate obţinerea de produse prin procesarea deşeurilor lichide şi semilichide cu conţinut de hidrocarburi.

Capacitatea proiectată de prelucrare a reziduurilor petroliere este de 40 t/ora.

Flux tehnologic

Procesul tehnologic principal desfasurat pe amplasament este reprezentat de prelucrare reziduurilor cu continut de produs petrolier. Principalele etape ale activitatii sunt:

-aprovizionarea auto cu materie prima, descarcarea in batal sau, dupa caz, functie de calitatea reziduurilor, direct in parcul de rezervoare pentru  materie prima; structura constructiva a batalului permite o prima separare a apei din deseuri; din batal materia prima ajunge in rezervoarele destinate stocarii acestui produs;

- realizarea deshidratarii materiei prime;

-alimentarea in flux continuu a instalatiei de distilare fractionata cu materie prima, abur, apa;

-depozitarea produselor rezultate, prin traseul de conducte, in rezervoarele de produse finite; amestecarea produselor in vederea obtinerii de combustibili;

-incarcarea produselor la rampa auto si expedierea acestora.

La rampa auto de descarcare se receptioneaza materia prima din punct de vedere calitativ si cantitativ. Functie de calitate, reziduurile se descarca in batal sau, in cazul unui reziduu curat, direct in rezervoarele supraterane de materie prima V11 si V12, cu ajutorul racordurilor flexibile. Din aceste doua rezervoare este pompata (pompa P4) in preincalzitorul cu abur S1, unde se incalzeste la temperatura de 115ºC si apoi intra in coloana de vaporizare C0.

In batal are loc o decantare si separare grosiera  apei si a impuritatilor mecanice din deseuri. Cand sunt prelucrate reziduuri din batal, acestea sunt trase cu pompa P1 in rezervoarele V11 si V12 si de aici pompate in vasul decantor V1. De aici, produsul este pompat in preincalzitorul S1 si apoi, functie de cantitatea de apa continuta, se poate dirija in decantorul secvential V2 sau direct in coloana C0.

In situatia in care este dirijat spre decantorul V2, de aici produsul ajunge in rezervorul semiingropat V9, amplasat in cuva de beton. Din rezervorul V9 se trage produsul cu pompa P7 si se refuleaza in incalzitorul cu abur S1, apoi intra in coloana C0.

Procesul tehnologic este automatizat la un nivel mediu si necesita personal de specialitate pentru operare. Automatizarea este compusa din traductoare de nivel, temperatura si presiune.

8.1 Instalaţii funcţionale

8.1.1. Recepţia şi descărcarea materiilor prime

Materiile prime ce urmează a fi procesate în instalaţie sunt deşeurile cu conţinut de produse petroliere şi componentele de amestec, şi sunt aprovizionate cu cisterne auto.

Deşeurile cu conţinut de produse petroliere ce urmează a fi procesate în instalaţie sunt verificate din punct de vedere calitativ si depozitate in batalul de reziduuri petroliere cu capacitate de 6000 mc, precum si in doua rezervoare metalice amplasate pe platforma.

8.1.2. Condiţionarea deşeurilor cu conţinut de produse petroliere

Materiile prime constituite din deşeuri cu conţinut de produse petroliere, singure sau în amestec cu condensate, sunt supuse operaţiunii de condiţionare, în scopul separării sedimentelor şi a apei, cu obţinerea de produse petroliere recuperate, încălzite şi omogenizate, ce vor fi procesate ulterior în instalaţie.

În etapa de condiţionare a materiilor prime descărcate are loc următoarea succesiune de procese:

- Tratarea deşeurilor cu conţinut de produse petroliere recepţionate in preincalzitorul cu abur unde se incalzeste la temperature de 115°C si apoi intra in coloana de vaporizare C0.

8.1.3. Procesarea deşeurilor cu conţinut de produse petroliere tratate prin condiţionare

Procesarea produsului petrolier obţinut prin condiţionare se realizează prin supunerea acestuia următoarei succesiuni de operaţii:

- deshidratare la 115°C

8.1.4. Obţinerea produselor finite

Produsele finite ce se obţin ca urmare a fluxului tehnologic prezentat mai sus ssunt:

  - combustibil lichid uşor (CLU)

  - pacura

Produsele finite se încarcă în autocisterne şi livrează către beneficiari.

    - Obţinerea energiei termice

Pentru instalatia de prelucrare reziduuri petroliere nu este necesara obtinerea de abur tehnologic in vederea realizarii fluxului tehnologic.

8.2. Instalaţii nefuncţionale

Nu exista

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 9.1. AER

## 9.1.1. Emisii din surse punctiforme

## 9.1.2. Emisii difuze şi fugitive

| Proces generator | Sursa | Poluant |
| --- | --- | --- |
| Stocarea materiilor prime, produselor intermediare şi finite | Batal si rezervoare | COV |
| Manipularea materiilor prime, produselor intermediare şi produselor finite | Guri de vizitare, îmbinări şi elemente de etanşare conducte, pompe | COV |

## Circulaţia materiilor prime, produselor intermediare şi produselor finite se realizează în condiţii de etanşeitate a conductelor şi pompelor.

## Rezervoarele sunt prevăzute cu supape de siguranţă, sisteme de control a supraîncărcării şi opritoare de flăcări.

## 9.2. APĂ

Pe amplasament nu există staţii epurare a apelor uzate.

Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin etanş vidanjabil, de unde sunt preluate prin vidanjare de o firmă autorizată, pe bază de contract, şi evacuate într-o staţie de epurare autorizată.

Apele pluviale din zona parcului de rezervoare produse finite sunt colectate intr-un bazin decantor-separator. Se pot folosi ca apa pentru irigarea spatiilor verzi si a pomilor fructiferi de pe amplasament sau se vidanjeaza si se transfera spre o statie de epurare. In caz de accident la rezervoare, acest bazin poate prelua produsele usoare din rezervoarele aflate in parc.

Apele pluviale din zona instalatiei tehnologice sunt preluate in decantorul-separator AWAS. Apele se evacueaza spre batalul de reziduuri petroliere.

9.3. SOL

Rezervoarele sunt amplasate pe platforme betonate prevăzute cu borduri din beton sau sunt prevăzute cu cuve de retenţie impermeabile şi rezistente la materialele depozitate.

Cuvele de retenţie sunt supuse unui program sistematic de inspecţie.

Căile de acces şi platformele de încărcare/ descărcare sunt betonate.

Apele pluviale potenţial contaminate sunt preluate de un sistem de rigole impermeabilizate.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie prevăzute în Tabelul 10.1.3. a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul Monitorizarea activităţii a prezentei autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la A.P.M. Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura ca transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanta.

## 10.2. APA

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie.

- Valorile limită la evacuarea de pe amplasamentul SC MASADA INTERNATIONAL SRL - „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere”, sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare - NTPA 002, Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 127/09.12.2013, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea recipientelor/bazinelor/rezervoarelor de stocare si a batalului pentru depozitare reziduuri petroliere si produse finite.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Constanţa trimestrial, după fiecare vidanjare şi anual, ca parte a RAM.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate din activitatea desfăşurată pe amplasamentul SC MASADA INTERNATIONAL SRL - „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere” sunt prezentate în Tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa de apa uzată | Punctul de evacuare |
| --- | --- |
| Apă uzată menajeră | Pe amplasamentul SC MASADA INTERNATIONAL SRL, în bazin etanş vidanjabil |
| Ape meteorice | În reţeaua de canalizare a SC MASADA INTERNATIONAL SRL prevăzută cu un separator / decantor de hidrocarburi |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate de pe amplasamentul SC Masada International SRL - „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere”, precum şi valorile limită admise la evacuare, sunt stabilite în conformitate cu prevederile H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare - NTPA 002, Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 127/09.12.2013, emisă de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

Modul de stocare a apelor uzate, indicatorii de calitate ai acestora, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în Tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Categoria apei | Indicator | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere colectate într-un bazin etanş vidanjabil | pH | 6,5-8,5 unităţi |
|  | Materii în suspensie | 350 mg/dm3 |
|  | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | CCO-Cr | 500 mgO2/dm3 |
|  | Azot amoniacal | 30 mg/dm3 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dm3 |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | 1,0 mg/dm3 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 25 mg/dm3 |
| Ape pluviale din zona parcului de rezervoare pentru produse finite, colectate intr-un bazin vidanjabil | pH | 6,5-8,5 unităţi |
|  | Materii totale în suspensie | 350 mg/dm3 |
|  | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | CCO-Cr | 500 mgO2/dm3 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 30 mg/dm3 |
|  | Azot amoniacal | 30 mg/dm3 |
|  | Fenoli | 30 mg/dm3 |
|  | Plumb | 0,5 mg/dm3 |
|  | Cadmiu | 1,3 mg/dm3 |
|  | Sulfuri | 1 mg/dm3 |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## 10.3. SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate forajele de monitorizare a calităţii apelor subterane trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţurile de observaţie a freaticului, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa  activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii în sol şi apa subterană trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus anual la APM Constanţa .

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel 10.3.1 Valori de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul de prelevare: | Indicator analizat | Valori de referinţă pentru folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Puncte de prelevare: M2-zona batalului de reziduuri petroliere (zona de sud); M1-zona parcului de rezervoare produse finite (zona de nord) | pH | Unitati pH | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
|  | Cadmiu | 1/5 |  |
|  | Plumb | 20/250 |  |
|  | umiditate | - |  |
|  | Total hidrocarburi din petrol | <100/1000 |  |

## Tabel 10.3.2 Valori de referinţă pentru calitatea apei subterane înregistrate la momentul emiterii autorizaţiei integrate de mediu

| Indicator analizat | Locul prelevării probelor conform Anexei II |
| --- | --- |
|  | Putul de observaţie nr. 1 | Putul de observaţie nr. 2 (era uscat la data prelevarii probelor) |
| pH | 7,51 | - |
| CCO-Cr | 28,8 mgO2/l | - |
| Produs petrolier | <1.d. mg/l | - |
| Materii in suspensie | 107,5 mg/l | - |
| Plumb | 0,201 mg/l | - |
| Zinc | 0,011 mg/l | - |

## * Valorile de referinţă vor fi cele înregistrate în primul buletin analizat

## 10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.;

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an;

## Operaţiile generatoare de zgomot se vor desfăşura în halele sau zonele special destinate sau se vor lua măsuri de ecranare a surselor de zgomot;

## Înaintea instalării utilajelor şi echipamentelor noi, titularul/operatorul de activitate va demonstra autorităţilor de mediu respectarea condiţiilor privind zgomotele şi vibraţiile prevăzute de lege;

## Testele sistemelor de alarmare se vor efectua numai în timpul zilei, cu avertizarea populaţiei din localităţile vecine;

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform STAS 10009/1988 – Acustica în construcţii. Acustica urbană. – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta.

- Titularul are obligaţia de a aplica ierarhia deşeurilor  în scopul  încurajării  prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

- Deşeurile reciclabile vor fi obligatoriu colectate pe categorii, în vederea valorificării prin unităţi specializate autorizate. Titularul va colecta separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

- Începând cu anul 2014 titularul autorizaţiei va  întocmi şi implementa un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie.

- Se va asigura evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu modificările ulterioare. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va păstra cel puţin 3 ani.

- Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor în care se obţine acordul APM Constanta, şi fără să se pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului. Amestecarea include diluarea substanţelor periculoase.

## Deşeurile vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului

## Se va evita formarea de stocuri de deşeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei

- Titularul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special, fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Titularul autorizaţiei are obligaţia să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală

- Titularul autorizaţiei are obligaţia să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

- Pentru deşeurile periculoase generate se va ţine o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de tratare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

- Titularul autorizaţiei are obligaţia de a gestiona deşeurile şi de a efectua operaţiunile de tratare fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special,fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special ; operaţiunile de tratare pot fi transferate  unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor.

- La cererea autorităţilor competente titularul are obligaţia să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare a deşeurilor au fost efectuate.

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără acordul scris prealabil al APM Constanţa.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea / eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

- Predarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se va face numai pe bază de contract.

- Transportul deşeurilor se realizează numai către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare /stocare temporară /tratare /valorificare /eliminare.

- Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, fără respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

## Stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie tratate sau valorificate.

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

## 11.1. Deşeuri generate, colectate, stocate temporar

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC Masada International SRL – „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere”, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Din instalatiile fluxului tehnologic | Şlamuri din rezervoare/materie prima si produse finite; namol din coloane 05.01.03* |  |  | Depozitare in cuva metalica, functie de calitate se pot valorifica in instalatie |
|  | Namol cu continut de produs petrolier/decantor-separator ape reziduale 19 11 05* |  |  | Depozitare in cuva metalica, functie de calitate se poate valorifica in instalatie |
|  | Deseuri de la turnurile de racire 05 01 14 |  |  | Depozitare in recipient |
|  | Ambalaje de materiale plastice de la fosfatul trisodic 15.01.10* |  |  | In incinta halei metalice |
|  | Deseuri metalice/din activitatea de intretinere curenta si revizie periodica 20 01 40 |  |  | Depozitare pe platforma in incinta obiectivului |
|  | Deseuri solide rezultate din materia prima (din reziduurile petroliere), daca este cazul 19 12 XX |  |  | Depozitate in cuva metalica, langa batal |
|  | Deseuri de ambalaje din hartie-carton, plastic/activitatea administrativa, ambalaje material plastic de clorura de sodiu 15 01 01 15 01 02 |  |  | In pubele amplasate pe platforma betonata in zona administrativa |
| Activităţi gospodăreşti | Deseuri municipale amestecate 20 03 01 |  |  | Temporară, în containere de tip municipal |

Notă:

- Toate deşeurile generate vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 12. GESTIUNEA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Titularul autorizaţiei are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane.

Titularul va respecta şi aplica prevederile Regulamentului CE 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), în calitate de producător şi de utilizator din aval al substanţelor şi preparatelor chimice.

În calitate de producător, titularul are obligaţia de a se înregistra la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice (ECHA), în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

În calitate de producător, titularul trebuie să furnizeze utilizatorilor din aval informaţii privind utilizarea în condiţii de siguranţă a produselor introduse pe piaţă.

În calitate de utilizator, titularul are obligaţia ca, pentru toate substanţele şi preparatele chimice, să solicite şi să obţină de la furnizori dovada preînregistrării/înregistrării  acestora la Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice (ECHA).

Achiziţionarea substanţelor periculoase, definite conform Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa tehnică de securitate.

În calitate de utilizator, titularul trebuie să se conformeze cu măsurile de precauţie pentru utilizarea în condiţii de securitate recomandate în fişele cu date de securitate ale furnizorului său.

Atât produsele fabricate, cât şi substanţele şi preparatele chimice utilizate trebuie să fie ambalate şi etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare.

Titularul activităţii va elabora fişe cu date de securitate pentru produsele fabricate şi le va pune la dispoziţia utilizatorilor.

Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase produse şi utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

# 13. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

SC Masada International SRL – „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere” se încadrează în categoria obiectivelor cu risc minor, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II), cu modificările ulterioare.

| Nr. crt. | Denumire substanţă | Mod de stocare | Localizare | Capacitate maximă de stocare | Valoare de prag conform H.G. nr. 804/2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Combustibil lichid uşor | rezervoare | Parc rezervoare | xxxx tone |  |
| 2. | Combustibil lichid greu pentru focare industriale (păcură) | Rezervoare | Parc rezervoare | xxxx tone |  |

- Titularul autorizaţiei trebuie să respecte Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

- În cazul în care se aduc modificări instalaţiei, amplasamentului, unei unităţi de stocare sau unui proces ori modificări ale naturii sau cantităţii de substanţe periculoase utilizate care ar putea avea consecinţe semnificative în cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să reexamineze şi unde este necesar să revizuiască Politica de prevenire a accidentelor majore, sistemul de management al securităţii şi procedurile la care se face referire în art. 8 din HG 804/2007, cu modificările ulterioare.

- Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale şi să respecte Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă, care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi Planul de intervenţie în situaţii de urgenţă trebuie revizuite şi actualizate în funcţie de condiţiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

- Titularul activităţii are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului. În cazul nerespectării obligaţiilor autoritatea competentă pentru protecţia mediului va interzice utilizarea instalaţiei.

- Titularul are obligaţia de a asigura:

- identificarea, monitorizarea şi evaluarea permanentă a factorilor de risc specifici, care pot genera evenimente periculoase;

- stabilirea şi urmărirea punerii în aplicare a tuturor măsurilor şi acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în caz de accident;

- organizarea şi dotarea unor formaţiuni proprii de urgenţă şi stabilirea unui plan de organizare şi acţiune a acestora;

- planificarea şi efectuarea de exerciţii şi aplicaţii, constând în acţiuni de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor;

- instruirea şi pregătirea permanentă a salariaţilor;

- stabilirea şi transmiterea către toţi factorii implicaţi în activităţi a regulilor şi măsurilor de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;

- menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice proprii destinate intervenţiei şi ţinerea evidenţei şi a verificărilor periodice ale acestora.

- Titularul de activitate are obligaţia de a informa imediat autoritatea, Secretariatul de Risc al APM Constanţa,  în următoarele situaţii:

- în cazul creşterii semnificative a cantităţii sau al schimbării semnificative a naturii ori a stării fizice a substanţelor periculoase prezente, în raport cu notificarea transmisă de operator, întocmită cu respectarea prevederilor art.7, alin.(2) din HG 804/2007, cu modificările ulterioare sau la apariţia oricărei modificări în procesele în care acestea sunt utilizate;

- în cazul modificării unui amplasament sau a unei instalaţii care ar putea duce la creşterea pericolelor de a provoca un accident major;

- în cazul închiderii definitive a instalaţiei/amplasamentului.

- În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să informeze în termen de maximum două ore autorităţile publice competente la nivel judeţean cu privire la:

- circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului şi măsurile de urgenţă luate;

- acţiuni pe care intenţionează să le întreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident;

- actualizări ale informaţiilor furnizate, dacă investigaţiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile formulate anterior.

- Titularul autorizaţiei are obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor HG 804/2007, cu modificările ulterioare.

- Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din aceste înregistrări, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior,

- toate masurile iniţiate.

- Se vor asigura condiţii tehnice de siguranţa pentru evitarea declanşării efectului Domino în interiorul amplasamentului între instalaţii învecinate.

- Îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanţe periculoase se va realiza cu materiale absorbante speciale specificate în fişa de siguranţă a produsului.

- Titularul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate în incintă;

- asigurarea condiţiilor de igiena la locul de muncă;

- luarea de măsuri pentru eliminarea riscului de incendiu şi explozii prin: instruiri, verificarea  periodica a sistemelor de blocare şi avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apă necesară pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- întocmirea planurilor de intervenţie în caz de accidente ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător şi va respecta măsurile cuprinse în acestea.

- Toate activităţile de administrare se execută în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

- Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe amplasament trebuie să fie instruite corespunzător în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii.

- Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi legi, aprobări şi reglementări legate de funcţionarea instalaţiilor:

- organizarea activităţilor (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă);

- modificarea obligaţiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

- Se vor asigura pe amplasament dotările necesare din punct de vedere PSI.

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va fi revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

- Titularul autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere  APM Constanţa prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului  de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

- Titularul autorizaţiei trebuie să includă ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura emisiilor şi a riscului creat de incident, precum şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei. Din analiza informărilor prezentate de operator, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere necesare, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

- Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Aceasta înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere

incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului, gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate precum şi pentru evitarea reapariţiei.

- După notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie să depună cât mai curând posibil raportul privind incidentul la APM Constanta.

- În cazul oricărui  incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor de suprafaţă:  APM Constanţa, GNM – CJ Constanţa şi DBA Dobrogea Litoral.

- în cazul unor defecţiuni de operare, al incendiilor, exploziilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanta.

# 14. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare.

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

- Prelevarea probelor, analizarea acestora şi prelucrarea datelor din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate printr-un laborator specializat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice în vigoare.

- Prelevarea probelor şi analiza tuturor poluanţilor, precum şi metodele de măsură de referinţă pentru calibrarea sistemelor automatizate de măsură trebuie efectuate în conformitate cu standardele Comunităţii Europene CEN. În lipsa standardelor CEN se vor aplica standardele naţionale sau internaţionale care vor asigura furnizarea de date de o calitate echivalentă. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

- Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

  - puncte de prelevare a emisiilor în aer: coşul de dispersie, conform Tabelului 10.1.2;

  - zgomot la limita amplasamentului instalaţiei;

  - puncte de prelevare a probelor de apă uzată: bazinele etanşe vidanjabile, conform Tabelului 10.2.1;

  - puncte de prelevare a probelor de sol, conform  Tabelului 10.3.1 şi Anexei II;

  - puncte de prelevare a probelor de apă subterană: foraje de observaţie conform Tabelului 10.3.2 şi Anexei II.

### 14.1 Monitorizarea Emisiilor În aer

## 14.2. Monitorizarea emisiilor În apa EVACUATă

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 14.2.

## Tabelul nr. 14.2

| Categoria apei | Punct de prelevare a probei | Indicator | Frecvenţa de monitorizare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | Bazinul etanş vidanjabil | pH | Înainte de fiecare vidanjare | Conform H.G. nr. 352/ 21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) |
|  |  | Materii în suspensie |  |  |
|  |  | CBO5 |  |  |
|  |  | CCO-Cr |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |
| Ape pluviale | Bazin etans vidanjabil din parcul de rezervoare produse finite | pH | Inainte de fiecare vidanjare | Conform H.G. nr. 352/ 21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) |
|  |  | Materii totale în suspensie |  |  |
|  |  | Sulfuri |  |  |
|  |  | Azot amoniacal |  |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  |  | Fenoli |  |  |

Notă:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 14.2 de către SC Masada International SRL printr-un laborator specializat.

- Metodele de analiză corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limita de detecţie

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate motivat de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 14.3. 	Monitorizarea calitĂŢii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza anual în punctele menţionate în Tabelul 10.3.1 şi evidenţiate în Anexa II pentru indicatorii menţionaţi în Tabelul 10.3.1.

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997, cu modificările ulterioare.

  - Monitorizarea calitĂŢii apei subterane

### Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza anual în punctele menţionate în Tabelul 10.3.2 şi evidenţiate în Anexa II, pentru indicatorii menţionaţi în Tabelul 10.3.2.

### Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Tabelul 10.3.2. Pentru indicatorii pH, produs petrolier, plumb, zinc, materii in suspensie, CCOCr, valorile de referinţă vor fi cele înregistrate în primul buletin analizat.

## 14.5. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 15. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea SC Masada International SRL – „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere”  în Registrul Public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu (conform Anexei III) care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. Raportul anual de mediu va fi un document sintetic, ce trebuie să cuprinda în principal toate informaţiile privind:

- desfăşurarea activităţii în condiţii normale;

- desfăşurarea activităţii în conditii anormale de funcţionare şi impactul asupra mediului în acest caz;

- modul de respectare a prevederilor autorizaţiei integrate de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa şi G.N.M. – C.J. Constanţa în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 14 trebuie transmise în format electronic la sediul APM Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Constanţa;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor uzate şi apelor subterane trebuie trebuie transmis trimestrial/anual şi după fiecare vidanjare, în format electronic, la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis lunar, în format electronic, la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR) ,

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 30 aprilie 2015 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2014;

b) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR;

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

## Un raport privind cantităţile de deseuri generate şi preluate, care au fost valorificate în instalaţie, trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## Un raport privind cantităţile de deşeuri preluate şi valorificate trebuie transmis trimestrial, în format electronic, la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

17. Titularul autorizaţiei are obligaţia de a furniza orice informaţii suplimentare la cererea autorităţii de mediu.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 15.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 15.2. Rapoarte singulare; Tabel 15.3. Model notificare;

Tabel 15. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM), conform Anexei III | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor generate pe amplasament, potrivit HG 856/2002 | Lunar | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de uleiuri uzate generate şi preluate, care au fost valorificate în instalaţie | Semestrial şi la solicitarea expresă a APM Constanţa | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei cantităţilor de deşeuri preluate şi valorificate | Trimestrial, la APM Constanţa | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a lunii ulterioare celei de referinţă - pentru care se face raportarea |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La finalizarea verificării |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Trimestrial/După fiecare vidanjare | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |
| Monitorizarea emisiilor în apa subterană | Anual | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |
| Rezultatele monitorizării solului | Anual | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la data de 10 a lunii ulterioare perioadei de referinţă |

Tabel  15.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 15.3. Model notificare

| Denumirea operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 16. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări ale prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta cerinţele de exploatare ale distribuitorului local de energie electrică.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia:

- de a preleva o probă din fiecare transport de deşeuri periculoase recepţionat, pe care să o păstreze în condiţii de siguranţă şi etichetată corespunzător pentru un interval de cel puţin 3 luni;

- de a efectua analiza oricarui tip de deseu la recepţie, conform legislaţiei în vigoare, în vederea verificării calităţii declarate;

- de a păstra evidenţa privind cantitatile de deseuri primite, calitatea acestora şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care se primesc aceste deseuri în vederea valorificării, cantitatile valorificate, precum şi înregistrarea cantităţilor de deseuri care nu poat fi valorificate;

- de a asigura colectarea separată a tuturor deseurilor în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, pe categorii, conform prevederilor anexei nr. 1 a HG nr. 235/2007, precum şi stocarea  în spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;

- de a se înscrie, în calitate de operator economic care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri după publicarea procedurii de înscriere în Monitorul Oficial, conform prevederilor art. 15 alineatele 2 şi 3 din Legea nr. 211/2011;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute, este revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. Planul trebuie să fie funcţional şi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M-C.J Constanţa, autorităţilor de specialitate.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze în funcţie de condiţiile nou apărute „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice  APM Constanţa şi să ia masuri de punere în siguranţă:

## Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

## Oprirea alimentării cu energie electrică, combustibil lichid;

## Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora la societăţi autorizate;

## Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

## Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

## Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă;

## Marcarea zonei prin afişare de plăcuţe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea în zonă;

## Stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie;

## Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

## Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţă a instalaţiei respective;

## Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

## Notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

## Includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu (RAM);

## Notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi să respecte prevederile precizate în Capitolul 17 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul/Operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## Titularul/Operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane. Se va întocmi în termen de 1 an de la emiterea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor.

- După modernizări/retehnologizări a instalaţiei/părţi de instalaţie şi imediat după punerea în funcţiune a investiţiei, titularul are obligaţia de a prezenta A.P.M. Constanţa dovada încadrării în valorile limită de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

# 17. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

# MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 17.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2).

În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC Masada International SRL – „Instalaţie de prelucrare a reziduurilor petroliere”, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, combustibil lichid şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 17.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# 18. GLOSAR DE TERMENI

| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| --- | --- |
| Operator | Orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său. |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| COV | Compuşi organici volatili |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| G.N.M. - C.J. Constanţa | Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa |

ANEXA I – PLAN DE AMPLASAMENT

Anexa II – PLAN DE SITUAŢIE PUNCTE DE MONITORIZARE

# ANEXA III –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsură | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr crt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare măsurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă:

- pentru monitorizarea continuă se vor anexa rapoartele lunare generate de către softul de prelucrare a datelor monitorizate.

- pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către laboratorul propriu/ terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: în adâncime la 5 cm în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori de referinţă pentru folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul revizuirii AIM (mg/l) | Valoarea măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

ANEXA IV - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrată de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Ştampila |

# Footnotes

HG 1408/2008  privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase