Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul de înregistrare al autorizaţiei: xx/08.05.2013

Valabilă până la: 08.05.2023

Titularul autorizaţiei: S.C.AVICOLA LUMINA SA

Locaţia activităţii: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată de Legea nr. 84/2006, cu modificări şi completări:

6.6 a. – Instalaţii pentru creşterea intensivǎ a pǎsǎrilor, având o capacitate mai mare de 40.000 locuri

Cod CAEN: 0147    creşterea pǎsǎrilor

Director Executiv

# Lavinia Monica ZAHARIA

Sef Serviciu A.A.A,

Catiusa TOMPOS

Intocmit,

Consilier Anca DINU

Consilier Norvina BODNARAS

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii …………………………………... | …. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal …………………………………………………………………. | …. |
|  |  | Categoria de activitate …………………………………………………………. |  |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………... |  |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………. |  |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........ |  |
|  |  | Apă, energie, combustibili ……………………………………………………... |  |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………. |  |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă potabilă …………………………………………………... |  |
|  | 7.1.2 | Instalatii de racire apa de proces......................…..………………………….. |  |
|  | 7.1.3 | Sistem de canalizare ape uzate…………………………………………….. |  |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ……………………………………………………......... |  |
|  | 7.3 | Combustibili ……………………………………………………………………. |  |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament… |  |
|  | 8.1 | Instalaţii funcţionale |  |
|  | 8.2 | Instalaţii nefuncţionale |  |
|  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu …. |  |
|  | 9.1 | Aer……………………………………………………………………………….. |  |
|  | 9.2 | Apa ……………………………………………………………………………. |  |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ……………………………………………………………………….. |  |
|  | 10.1 | Aer ………………………………………………………………………………. |  |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer şi mirosuri ……………………………………………………….. |  |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate……………………………………. |  |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie …………………………………………………………. |  |
|  | 10.2 | Emisii în apă ……………………………………………………………………. |  |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ………………………………………. |  |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare …………… |  |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. |  |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. |  |
|  |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… |  |
|  | 11.1 | Deşeuri produse, colectate, stocate temporar …………………………........ |  |
|  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei …………………………..………………………………... |  |
|  |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. |  |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… |  |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... |  |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii apei subterane……………………………………........ |  |
|  | 13.4 | Monitorizarea calităţii solului ……………………………………………....... |  |
|  | 13.5 | Deşeuri …………………………………………………………………............. |  |
|  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………… |  |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ……………………………………………… |  |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor ………… |  |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului ………………………..... |  |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ……………………………………………… |  |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………. |  |
| Anexa II | Plan de încadrare în zonă …………………………………………………… |  |
| Anexa III | Plan amplasare foraje |  |
| Anexa IV | Plan amplasare puncte prelevare probe sol |  |
| Anexa V | Modelul raportului anual de mediu (RAM) ………………………….............. |  |

A.P.M. Constanta, în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005  privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/ 2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana

ca urmare a cererii adresate de S.C. Avicola Lumina SA Constanţa,  înregistrată la APM Constanta cu nr. 108/10.01.2013, autorizează S.C. AVICOLA LUMINA SA, comuna Lumina, judeţul Constanţa pentru activitatea de creştere intensivă a pasărilor

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigură că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, ele sunt valorificate sau în cazul în care valorificarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut şi adus la starea iniţială.

- Sunt respectate principiile B.A.T.

- Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia integrată de mediu.

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. AVICOLA LUMINA SA

Sediul: comuna Lumina, judeţul Constanţa

Telefon: 0241 251 050;

Fax: 0241 251 050

e-mail: referenti@avicolalumina.ro

Cod Unic de Inregistrare: RO 2430063

Registrul Comerţului: J13/3498/17.09.2001

2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.O.1196 /30.12.2005), aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006(M.O.586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.152/10.11.2005 (M.O. 1078/ 30.11.2005), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006);

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M. nr. 592/25.06.2002 (M.O. nr. 765/21.10.2002), privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (P.M. 10 şi P.M. 2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător,  cu modificările ulterioare;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenta  deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 78/16.06.2000 (M.O. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea 426/18.07.2001 (M.O. 411/25.07.2001), cu modificările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern 235/07.03.2007( M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 16/26.01.2001 (M.O. 66/07.02.2001) privind gestionarea deşeurilor  industriale reciclabile aprobată prin Legea 465/18.07.2001, republicată în M.O. 104/07.02.2002, cu modificările ulterioare ;

- Ordinul M.M.G.A. 927/06.10.2005 (M.O./929/18.10.2005) privind  procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu  aprobată prin Legea 105/25 04 2006 (MO 393/08 05 2006) cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 (M.O. 516/14.06.2006) pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

- Hotărârea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Hotărârea de Guvern nr.621/23.06.2005(M.O 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 (M.O.959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare;

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, cu modificările ulterioare;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.536/23.06.1997(MO 140/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr.95/12.02.2005(M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr.35/11.01.2007( M.O. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007(M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

- Hotărârea de Guvern nr. 57/05.02.2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile ulterioare;

- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr.1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului

- HG nr.878/28.07.2005 (M.O 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificǎrile ulterioare

- HG nr.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările ulterioare

- OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare

- O.U.G nr.47/11.08.2005 privind reglementǎrile de neutralizare a deşeurilor de origine animalǎ aprobatǎ cu modificǎri prin Legea nr.73/01.04.2006

- O.U.G nr.16/26.01.2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobatǎ prin Legea 465/18.07.2001, republicatǎ în M.O 104/07.2001, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

- O.U.G nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, apobatǎ prin Legea 655/2001, cu modificǎrile ulterioare

- O.U.G nr.68/28.06.2007 privind rǎspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobatǎ prin Legea nr.19/2008, cu modificǎrile ulterioare

- Ordinul comun MMGA şi MAPDR nr.1270/ 30.11.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluǎrii cu nitraţi din surse agricole, a cǎrei anexǎ a fost publicatǎ în M.O 224/2005 bis

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

# 3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobată cu completări  şi modificări  prin  Legea nr. 84/2006:

Categoria de activitate conform Anexei 1. la O.U.G. nr. 152/2005, aprobatǎ prin Legea nr. 84/2006:

6.6.a – Instalaţii pentru creşterea intensivǎ a pǎsǎrilor având o capacitate mai mare de 40.000 locuri

Activităţile autorizate

Activităţile desfăşurate pe amplasament:

-creşterea intensivă a păsărilor, cu o capacitate proiectatǎ de 401.280 locuri păsări/an, în regim de 1 ciclu/an

- produse finite:

  - Gǎini ouǎtoare

  - Ouǎ

COD CAEN:

0147- Creşterea pǎsǎrilor;

-sortarea, inscripţionarea şi depozitarea ouǎlelor, cu capacitatea staţiei de sortat de 25.000 ouǎ/orǎ şi a depozitului de 2.500.000 ouǎ

-depozitarea preparatelor din carne congelatǎ şi refrigeratǎ

COD CAEN

5210-depozitǎri

6312-depozitǎri

- incinerarea deşeurilor organice( cadavre de pǎsǎri), în incinerator cu capacitatea de 50 kg/orǎ

COD CAEN

3822-tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

-transportul ouǎlor produse în fermǎ şi al preparatelor din carne congelatǎ şi refrigeratǎ provenite de la SC Agricola Bacǎu la terţi

COD CAEN:

4941-transporturi rutiere de mǎrfuri

4632-comerţ cu ridicata al cǎrnii şi produselor din carne

I.  INSTALATII  FUNCŢIONALE

Principalele utilaje din fluxurile de fabricaţie sunt următoarele:

- Modulul nr.1 pentru creşterea gǎinilor ouǎtoare în sistem Free Range, cu capacitatea de 7.000 locuri /hala are în componenţǎ următoarele dotǎri şi instalaţii:

-3 hale cu S=2.000 m2 fiecare; 2 hale sunt nefunctionale (in conservare), iar o hala este populata in sistem Free Range

-3 silozuri de 8 tone fiecare, câte un siloz pentru fiecare halǎ

-8 ventilatoare cu P=1,1 kW şi capacitatea de 32.000 mc/orǎ pentru fiecare halǎ

- Modulul nr.2 pentru creşterea gǎinilor ouǎtoare în custi imbunatatite tip EUROVENT 1500, cu 2,3,4 etaje, cu capacitatea de 106.920 capete gaini ouatoare/modul, cuprinde :

-3 hale cu S=2.000 mp si capacitatea maxima de 35 640 capete fiecare;

-3 silozuri de 8 tone fiecare, câte un siloz pentru fiecare halǎ

-6 randuri x 33 custi fiecare x 2 nivele fiecare x 60 gaini / cusca

-sistem de adǎpare din linii de picuratori suspendate

-8 ventilatoare cu P=1,1 kW şi capacitatea de 32.000 mc/orǎ pentru fiecare halǎ

- Modulul nr.5 pentru creşterea gǎinilor ouǎtoare în custi imbunatatite tip EUROVENT 1500, cu 2,3,4 etaje, cu capacitatea de 106.920 capete gaini ouatoare/modul, cuprinde:

-3 hale cu S=2.000 mp fiecare si capacitatea maxima de 35 640 capete fiecare;

-1 siloz exterior cu capacitatea de 8 mc, pentru depozitarea furajelor

-6 randuri x 33 custi fiecare x 2 nivele fiecare x 60 gaini / cusca

-sistem de adǎpare din linii de picuratori suspendate

-8 ventilatoare cu P=1,1 kW şi capacitatea de 32.000 mc/orǎ, pentru fiecare halǎ.

- Modulul nr.3 pentru creşterea puicutelor de inlocuire în baterii tip Univet Starter 680A, cu capacitatea de 150.000 capete, cuprinde:

-3 hale cu S=2.000 mp fiecare, din care 2 hale sunt populate, iar 1 hala este în conservare.

-1 siloz exterior cu capacitatea de 8 mc, pentru depozitarea furajelor

-6 linii de baterii din care 4 baterii sunt pe 3 nivele si 2 baterii sunt pe 4 nivele

- 8 ventilatoare cu P=1,1 kW şi capacitatea de 32.000 mc/orǎ, pentru fiecare halǎ.

5.  Ferma nr.4 pentru creştrea gǎinilor ouǎtoare în sistem Free Range, cu capacitatea de 77.760 locuri/fermǎ, cuprinde:

-6 hale cu S=2.000 mp; 5 hale sunt nefunctionale

- o hala va fi populata cu gaini in sistem Free Range CAPACITATE ??, SISTEM DE EVACUARE A DEJECTIILOR ??, ADAPARE??, FURAJARE??

-3 silozuri de 8 tone fiecare, câte un siloz pentru fiecare halǎ ????????

-8 ventilatoare cu P=1,1 kW şi capacitatea de 32.000 mc/orǎ pentru fiecare halǎ

Pentru realizarea producţiei, cele 18 hale de creştere a păsărilor mai au în dotare următoarele:

- Filtrul sanitar organizat în clădire tip P aferent fiecǎrei ferme

- Sediul administrativ al complexului în care sunt amenajate biroul şi grupul sanitar

- Bazin metalic cu capacitatea de 60 mc pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu

- 2 rezervoare din polstif cu V=80mc /buc pentru asigurarea unei rezerve de apǎ potabilǎ în cazul unei avarii R.A.J.A

- Reţea de canalizare internă,subterană, care colectează apele de la igienizarea halelor

- Reţea de canalizare a apelor uzate menajere

- Reţea de distribuţie a apei potabile

- 6 centrale termice murale pe gaz metan cu P=.200 W fiecare, Ptotala = 1200 W

- Reţele de drumuri şi platforme interioare betonate

- Sistem de alimentare cu energie electrică, inclusiv iluminatul interior al fermei

- Un calculator pentru fiecare hală echipatǎ cu baterii tip Big Dutchman care reglează furajarea, adăparea, admisie aer, ventilaţia şi încălzire

- 3 bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere de la filtrul sanitar şi pavilionul administrativ (2 buc cu V=57 mc/buc şi 1 buc cu V=22 mc)

- Instalaţia de separare a dejecţiilor tip BAUER S 650

- 2 bazine betonate pentru stocarea fracţiei lichide (un bazin cu V=2250 mc şi un bazin cu V=2160 mc)

- 3 paturi de uscare a fracţiei solide (douǎ paturi cu V=2250 mc şi unul cu V=2160 mc)

- Un bazin betonat vidanjabil cu V=5 mc pentru colectarea apelor uzate provenite de la platforma de depozitare a dejecţiilor

- Iaz biologic bicompartimentat cu S=4,66 ha şi V=260.960 mc

- Reţea de canalizare internǎ subteranǎ care colecteazǎ apele de la igienizarea halelor

- Camera frigorifică pentru necropsie şi depozitarea mortalităţilor

- Depozit substanţe chimice şi medicamente

- Pompă de înaltă presiune cu jet reglabil pentru.igienizarea halelor

- Staţia de sortare ouǎ cu capacitatea de 25.000 ouǎ/orǎ

- Incinerator tip A 850 cu capacitatea de 50 kg/orǎ

- Parc auto

- Sector mecanic, care cuprinde atelier de prelucrat prin aşchiere şi atelier de confecţii metalice

- Sectorul administrativ

- Camera generatoarelor electrice( clădirea TRAFO )

- Depozit preparate din carne congelatǎ şi refrigeratǎ

II.  INSTALATII NEFUNCTIONALE

- 3  hale din ferma nr.4

# Cele trei hale se aflǎ în conservare (sunt neechipate şi nu sunt racordate la utilitǎţi)

# 2.  Centrala termicǎ pe CLU – se afla in conservare

3.  3 hale din ferma nr. 5 sunt neechipate urmand ca in cursul anului 2010 sa fie echipate cu baterii imbunatatite.

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. AVICOLA LUMINA SA, comuna Lumina, jud.Constanţa, înregistrată la  A.P.M. Constanta cu nr. 108/10.01.2013;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu, publicat  în.ziarul” Telegraf” din data de 05.11.2009

- Raport de amplasament elaborat de Expert Evaluator Principal Costache Viorel

- Document solicitare întocmit de Expert Evaluator Principal Costache Viorel

- Aviz de mediu nr.130/ 18.03.2005  emisǎ de APM Constanţa

- Aviz de securitate la incendiu nr.41401/ 29.10.2009  emis de ISU Constanţa

- Autorizare sanitar-veterinarǎ nr.40/06.06.2008, emisǎ de A.N.S.V.S.A Direcţia Sanitar Veterinarǎ şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa

- Document de înregistrare sanitar-veterinarǎ nr. 4 / 12.05.2010, emis de A.N.S.V.S.A Direcţia Sanitar Veterinarǎ şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa

- Autorizaţia sanitară de funcţionare nr.96187/25.01.2007 emisă de D.S.P Constanţa si procesul verbal de conformitate incheiat cu nr. 18 / 06.05.2010;

- Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.5 din 25.01.2010, emisă de DADL Constanţa;

- Contract nr.1400022 NL/15.01.2007 încheiat cu R.A.J.A Constanţa, privind branşarea/racordarea şi utilizarea de servicii publice de alimentare cu apǎ şi canalizare

- Certificat de înregistrare RO 2430063 / 09.11.1992, J13 / 3498 / 1991, emis de ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Plan de încadrare în zonă-localizare geografică

- Plan de situaţie cuprinzând clǎdirile existente şi reţelele de utilitǎţi

- Titlu de proprietate nr.59270/ 1602 din 24.03.1999, emis de Comisia Judeţeanǎ pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor

- Buletin de analiză sol nr.530/14.12.2009 emis de APM Constanţa

- Buletin de analiză emisii aer nr. 529/27.11.2009, emis de APM Constanţa

- Buletine de analiză apă uzată nr.1002/15.12.2009, nr.3948/17.12.2009, emise de R.A.J.A Constanţa

- Autorizaţia de mediu nr.301/18.06.2008 aparţinând RAJA SA Constanta

- Buletin de analiză freatic nr.797/ 03.07.2009, emis de RAJA SA Constanţa

- Buletin de analizǎ freatic nr.798/ 03.07.2009, emis de RAJA SA Constanţa

- Buletin de analizǎ zgomot nr.528/23.11.2009, emis de APM Constanţa

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, încheiat cu S.C Electrica SA  Sucursala Constanţa nr. 200215/ 04.07.2000

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit de S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Program de combatere a efectelor poluării accidentale la sursa de apă a fermei elaborat de SC AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Plan de închidere şi aducere la starea iniţială a amplasamentului întocmit de SC AVICOLA LUMINA SA Constanţa

- Convenţie nr.2.1 /05.01.2010 privind eliminarea ambalajelor de produse de deizinfecţie, încheiatǎ cu SC MARAVET SRL

- Contract de prestări servicii nr. 1256/ 16.06.2009 încheiat cu SC TRAIAN COMPANY SRL privind valorificarea anvelopelor uzate

- Contract de prestări servicii nr. 233/ 02.02.2009 încheiat cu  ECOROM AMBALAJE SA privind valorificarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- Contract de prestǎri servicii nr.24/ 06.01.2010 privind eliminarea deşeurilor de fier vechi, baterii cu Pb, echipamente de protecţie, hârtie carton, încheiat  SC RECSAL SRL Ovidiu

- Contract privind vidanjarea apelor uzate menajere fn/ 08.04.2009, încheiat cu SC REP NAV STAR SRL

- Contract de prestǎri servicii nr.367/05.02.2009, încheiat cu SC AGRICOLA INTERNATIONAL privind valorificarea ouǎlor sparte

- Contract de preluare reziduri fn/01.02.2008, încheiat cu SC GPA AEROPRODUCT SRL privind valorificarea uleiurilor minerale

- Contract de preluare reziduri nr. 1909/10.11.2009, încheiat cu SC LAFARGE CIMENT SA privind valorificarea ambalajelor de hârtie-carton şi plastic

- Plan de mǎsuri în caz de epitozii  vizat de A.N.S.V.S.A Constanţa

- Contract de prestǎri servicii fn/18.11.2009, încheiat cu OSPA Constanţa

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr. 1413/06.07.2009 încheiatǎ cu SC AGROFLOREX SRL

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr. 153/05.01.2010 încheiatǎ cu SC AGRICOLA SELOVIS Mihail Kogǎlniceanu

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor fn/02.07.2009 încheiatǎ cu SC ECO BIO MAGIC SRL

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr.973/01.05.2009 încheiatǎ cu SC MIGALUC COM SRL

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr.1529/21.07.2009 încheiatǎ cu PF Ciobanu Viorel

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr.2046/02.10.2009 încheiatǎ cu SC AGROLEG PREST SRL

- Convenţie pentru aplicarea dejecţiilor nr.1073/18.05.2009 încheiatǎ cu SC RABOLUS SRL

- Contract de arendare nr.1633/ 18.09.2007, încheiat cu PF Ionaşcu Cornelia

- Contract de vânzare-cumpǎrare nr.24/ 06.01.2010 încheiat cu SC RECSAL SL privind valorificarea deşeurilor reciclabile

- Certificat constatator nr. 38189/26.05.2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Certificat constatator nr. 63032/11.12.2008 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa

- Studiul OSPA nr.194/ 27.04.2010 întocmit de OSPA Constanţa

- Fişǎ tehnicǎ de securitate pentru Virocid

- Fişǎ tehnicǎ de securitate pentru Ratistop Forte

- Fişǎ tehnicǎ de securitate pentru Aldezin

- Contract de prestǎri servicii nr.10/11.01.2007, încheiat cu SC TRACON SRL, privind depozitarea cenuşii de la incinerator

- Contract de furnizare a gazelor naturale nr.758/ 19.12.2008 încheiat cu Congaz Constanţa

# Scopul

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine 66. de pagini şi este valabilă, de la 08.05.2013 data emiterii până la 08.05.2023, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Constanta reînnoirea acesteia.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanţa.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 84/2006, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 84/2006,  art. 25: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie, sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţie,

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive,

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici,

- prevederile unor noi reglementari legale o impun”

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată de Legea nr. 84/2006 cu modificările si completările ulterioare, art. 17: „Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea”

## Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IPPC.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC AVICOLA LUMINA SA Constanţa.

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/ 2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 13 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Constanţa ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa III).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite şi APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanţa raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la ARPM Galaţi, ca parte integrantă a R.A.M.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Compararea consumurilor de apă şi de energie:

| Tip consum | S.C. Avicola Lumina SA | Conform B.A.T |
| --- | --- | --- |
| Consum de energie (kwh/pasăre/zi) | iluminat | 0,110 | 0,110 |
| Consum de apă | Adăpare( l/cap/zi) | 0,300 | 0,200 – 0,400 |
|  | Igienizare hale(mc/mp) | 0,009 | 0,002-0,02 |

Substanţe chimice utilizate pe amplasament

| Nr.crt | Denumirea substanţei | Fraze de risc | Proprietăţi fizico-chimice ale substanţei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldezin | C, N* R 20/21/22, R34, R 42/43 | Dezinfectant lichid, care contine: glutaraldehida, clorura de alchil dimetrilbenzil amoniu, si clorura de didecild dimetil amoniu |
| 2 | VIROCID (dezinfectant) | C, R 20/21/22, R34, R 42/43 | Lichid, maroniu, miros specific de aldehide, tfierbere=930C, densitatea 1,005 g/cm3, solubil în apă |

Notǎ: *- periculos pentru mediu

La sfârşitul ciclului de producţie (42-44 zile) se execută igienizarea şi dezinfecţia halelor. Materialele de dezinfecţie trebuie să deţină fişe de securitate, care se vor pune la dispoziţia autorităţilor.

Virocid este utilizat pentru dezinfecţia pereţilor, pardoselilor, uşilor, cuştilor precum şi pentru dezinfecţia mijloacelor de transport. Aldezin se utilizeazǎ la dezinfectarea halelor, suprafeţelor,utilajelor şi a mijloacelor de transport.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate :

| Principalele materii prime/materiale | Natura chimică / compoziţie (Fraze R) | Inventarul complet al materialelor | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gǎini ouǎtoare | - | 401.280 capete/serie | - |
| Furaje | Orz, grâu, porimb, mazǎre, şrot de floarea soarelui, şrot de soia, aditivi | 10.000 t/an |  |
| Gaz metan | Gaz metan, CH4 | 500 mc/an | - |
| Motorina | Produs petrolier/ R 10, R45, R 53, R65,R66, R40 | 32.000 l/an | Trei rezervoare metalice subterane cu V=10 mc fiecare, un rezervor metalic suprateran cu V=3 mc,staţie PECO cu dimens de 35 mp |
| Apa potabilǎ | - | 51.000 mc/an | Rezervor de înmagazinare cu V=200 mc |
| Medicamente, antibiotice, vaccinuri | - | 2700 l/an | In magazia de produse sanitar-veterinare, amenajatǎ în clǎdirea filtrului sanitar în ambalaje din plastic de 5 litri |
| Materiale dezinfectante (Fendona, Fognet, Aldezin, Raticide stop,Ratimor, Virocid) | Xn, R 21/22, R 48/21/22, T, Xn, R22, R36, R52, C, N, R20/21/22, R34, R42/43, R50 | 10 l 100 l 210 l 100 kg 40 kg 500 l | In ambalajele originale, pe rafturi în incinta magaziei de pesticide |
| Energie electricǎ | - | 1.011.000kW/an | - |

# 7. 	APă, ENERGIE, CombustibilI

  - APA

    - Alimentarea cu apă

### Alimentarea cu apă : sursa de alimentare cu apă potabilă şi în scop tehnologic este constituită din branşament la reţeaua de alimentare cu apǎ a localitǎţii Ovidiu, administratǎ de R.A.J.A Constanţa, cu D=150 mm şi L=170 m.

### Instalaţii de captare:  branşament la reţeaua de alimentare cu apǎ a localitǎţii Ovidiu, administratǎ de R.A.J.A Constanţa

Instalaţii de aducţiune, înmagazinare şi distribuţie:

- Rezervor de înmagazinare metalic cu capacitatea de 60 mc pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu şi 2 rezervoare de polstif cu V=80 mc fiecare, pentru asigurarea unei rezerve de apǎ potabilǎ în aczul unei avarii RAJA.

- Reţeaua de distribuţie a apei este ramificatǎ, iar reţeaua de distribuţie din cadrul Fermei 4 este o reţea inelarǎ. Caracteristicele reţelei de distribuţie : azbociment

Debitele şi volumele de apă necesare funcţionării celor 5 ferme de creştere intensivă a  păsărilor, prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a apelor nr. 6 din 24.01.2013 cu valabilitate până în 24.01.2023,  emisă de DADL Constanţa, sunt următoarele:

- Alimentarea cu apă brută în vederea potabilizării: apa este utilizată pentru necesarul personalului şi pentru adăparea păsărilor

Volume şi debite autorizate:

- zilnic maxim:		249 mc/zi  (2,88 l/s)

- zilnic mediu:			200 mc /zi (2,31 l/s)

-anual:                                     70.219 mc/zi

- Apa pentru stingerea incendiilor:

- Volum intangibil: 54  mc se asigură din rezervorul metalic de 60 mc. Pe reţeaua de distribuţie sunt montaţi 18 hidranţi de incendiu exteriori.

- Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă :

-Vzi max=   204 mc/zi

-Vzi med=  163  mc/zi

Cerinţa totală de apă :

-Vzi max=  249  mc/zi  (2,88 l/s)

-Vzi med=  200  mc/zi   (2,31 l/s)

Debite evacuate:

| Categoria apei | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic ( mc/zi) | anual |
|  |  | maxim | mediu |  |
| Ape menajere | Bazine betonate vidanjabile | 22 | 18 | 4.536 |
| Ape tehnologice | Iaz biologic | 79,8 | 63,4 | 23.141 |
| Total |  | 101,8 | 81,4 | 27.677 |

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

### Apele uzate colectate de reţeaua de canalizare existentă pe amplasament sunt de tip menajer (de la filtrele sanitare şi pavilionul administrativ) şi tehnologic (de la igienizarea halelor de creştere a păsărilor şi spǎlarea platformelor şi cǎilor de acces betonate).

Apele uzate tehnologice: reţeaua de canalizare a apelor uzate tehnologice este din PVC cu D=125 mm  şi L=1490 m (fermele 1,2,3 şi 5)

tub de azbociment cu D=250 mm şi L=170 m (ferma 4)

Apele uzate tehnologice sunt stocate în iazul biologic bicompartimentat.

La fermele 1,2 şi 5 unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BP3, se practicǎ sistemul de evacuare mecanicǎ a dejecţiilor. Halele sunt prevǎzute cu canale colectoare longitudinale amplasate sub baterii. Din aceste canale cu ajutorul plugurilor racloare, dejecţiile ajung în alte canale colectoare cu bazine betonate amplasate în exteriorul halelor. Fiecare fermǎ dispune de câte 2 bazine betonate cu V= 66 mc fiecare, prevǎzute cu o pompǎ tocǎtor cu H=10 mCA, Q =100 mc/h, P=18 kW, n=1500 rot/min.

La fermele nr.3 şi 4, unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BIG Dutchman tip EUROVENT 500, colectarea şi transportul dejecţiilor uscate se realizeazǎ direct într-o remorcǎ în paturile betonate pentru depozitarea fracţiei solide. Apele uzate tehnologice sunt colectate în 2 bazine betonate cu V=66 mc fiecare pentru ferma nr.3 şi 2 bazine betonate cu V= 36 mc pentru ferma nr.4.

Apele uzate menajere provenite de la pavilionul administrativ şi filtrele sanitar sunt colectate printr-o reţea de canalizare cu urmǎtoarele caracteristici:

-tronson I: tuburi de beton cu D= 250 mm şi L=790 m (fermele 1,2,3,5, staţia de sortat ouǎ, sediul administrativ, ateliere, centrala termicǎ)

-tronson II: conductǎ PVC cu D=100 mm, L=110 m (grupul sanitar al fermei 4 şi depozitul de carne)

Apele uzate menajere sunt colectate în 3 bazine betonate (2 x 57 mc pentru tronsonul I) şi un bazin cu V=22 mc pentru tronsonul II şi sunt vidanjate cu SC REP NAV STAR SRL Constanţa.

Apele pluviale: sunt colectate prin sistematizare verticalǎ şi orizontalǎ spre exteriorul incintei unitǎţii şi dirijate la rigolele stradale.

## Staţii de preepurare:

## Staţia de epurare este de tip mecano-biologicǎ. Treapta mecanicǎ este compusǎ din:

## -o baterie cu 3 paturi deshidratare cu V=2250 mc fiecare

## -o baterie cu 2 paturi de deshidratare cu V=2160 mc fiecare

## -8 bazine vidanjabile din beton armat cu V=66 mc, dotate cu pompe tocǎtor- fermele 1,2,3 şi 5

## -2 bazine vidanjabile din beton armat cu V=36 mc –ferma nr.4

## -un bazin betonat bicompartimentat cu V=84 mc, lângǎ paturile de deshidratare

## -2 bazine vidanjabile din beton armat cu V=57 mc fiecare

## -un bazin vidanjabil din beton armat cu V=22 mc pentru apele uzate menajere

## -8 pompe tocǎtor cu urmǎtoarele caracteristici: H=10 mCA, Q = 100 mc/h, P= 18 kW, N=1500 rot/min

Treapta biologicǎ este formatǎ din iazul biologic, situat la cca 1 km, în fosta carierǎ de piatrǎ a localitǎţii Ovidiu şi are urmǎtoarele caracteristici:

-compartimentul 1 = 24.070 mp

-compartimentul 2 = 22.533 mp

-suprafaţa totalǎ = 4,66 ha

-Vutil = 226.000 mc

-Vtotal =260.960 mc

-dig de compartimentare L=160 m

## 7.2. EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. AVICOLA LUMINA S.A se alimentează cu energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, cu nr. 200215/04.07.2000, încheiat cu SC Electrica SA Constanţa

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- iluminarea halelor pe timpul zilei va fi realizată în mod natural prin intermediul ferestrelor laterale ale halelor

-   iluminarea halelor pe timpul nopţii se va face utilizând sisteme ce asigură un consum redus de energie

-    iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie

-    controlul computerizat al sistemului de încălzire şi ventilaţie

-    prevenirea rezistenţei  în sistemul de ventilatoare prin inspectarea frecventă, curăţarea suflantelor

-    izolarea halelor şi a ţevilor de încălzire

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica şi aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

Pentru furnizarea energiei electrice în caz de avarii societatea dispune de două grupuri electrogene, tip TORPEDO 125 KVA cu un consum de motorinǎ de 30 l/h şi un grup electrogen tip RABA 160 KVA cu un consum de motorinǎ de 28 litri/h. Grupurile electrogene sunt amplasate în încăperi special amenajate, închise şi cu acces restricţionat.

Tabelul 7.2.  Necesarul resurselor energetice:

| Producţia | Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- | --- |
| Denumirea | Cantitatea anuală | Denumirea | Cantitatea anuală | Furnizor |
| Gǎini ouǎtoare Ouǎ consum | 401.280 185 mc / pe 2009 | Energie electrică | 805 MWh | SC Electrica SA Constanţa |
|  |  | Gaz metan | - | - |
|  |  | Abur | - | - |
|  |  | Apă | 51.000 mc | RAJA Constanţa |

## 7.3. Combustibili

Alimentarea cu combustibil a autoutilajelor din dotare se face din depozitul de carburanţi, amplasat în incinta unitǎţii, compus din:

- trei rezervoare metalice subterane cu capacitatea de 10 mc fiecare

- un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 3 mc

- staţie PECO tip Uztel Ploieşti cu o pompǎ amplasatǎ pe o platformǎ betonatǎ cu dimensiunile 10 m x 3,5 m= 35 mp

Motorina se utilizează pentru funcţionarea grupurilor electrogene, autoutilajelor şi autoturismelor din dotarea societǎţii. Depozitarea motorinei pentru cele 3 grupuri electrogene se realizează în rezervor propriu, dotat din fabrica, avand un volum de 200 l, pentru fiecare grup electrogen.  Autoutilajele care deservesc procesul de producţie sunt alimentate de la staţia PECO (o Wolǎ, un ifron, un motostivuitor şi 3 tractoare) de pe amplasamentul fermei, iar celelalte utilaje sunt alimentate înafara amplasamentului la staţiile PECO din reţeaua Rompetrol. Cantitatea de motorinǎ consumatǎ lunar de toate utilajele este de 2,5 t.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

# Profilul de activitate al SC AVICOLA LUMINA SA îl constituie creşterea intensivǎ a pǎsǎrilor

- produse finite:

  - Gǎini ouǎtoare

  - Ouǎ consum

S.C. AVICOLA LUMINA S.A are ca obiect de activitate creşterea intensivă a  păsărilor .

Producţia realizată este de 401.280 de păsări/serie (1 serie/an) şi 90 de milioane de ouǎ.

Instalaţii şi dotări existente pe amplasament:

Ferma de creştere a păsărilor, situată în comuna Lumina este delimitată astfel:

- la nord-Societatea agricolǎ Vegeta Lumina ,

- la sud-teren agricol aparţinând CL Lumina,

- la est-DN 22 Constanţa-Tulcea,

- la vest-teren arabil aparţinând CL Lumina

Terenul, pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzǎtoare acestora, este proprietatea SC AVICOLA LUMINA SA, conform titlului de proprietate  nr.59270/1602 din 24.02.1999 emis de Comisia Judeţeanǎ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Iazul biologic bicompartimentat, amplasat între DN 2A şi Depozitul de steril al Canalului Poarta Albǎ Midia Nǎvodari este proprietatea SC AVICOLA LUMINA SA conform titului de proprietate nr. 23185/ 1076 din 10.06.1999 emis de Comisia Judeţeanǎ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ferma ocupă suprafaţa totală de 195.575,10 mp din care 62.981 mp suprafaţă totală construită şi 17.183 mp drumuri, este situată în intravilanul localităţii Lumina.

Accesul în incintă se realizează pe DN 22 Constanţa-Tulcea. Distanţa dintre fermǎ şi prima locuinţǎ este de aproximativ 500 m, pe direcţia N.

Parcul auto care deserveşte activitatea de creştere a pǎsǎrilor este format din:

- tractoare U 650  5 buc

- ifron  2 buc

- wolǎ  1 buc

- tractoare U 445  2 buc

- motostivuitor  1 buc

- autobasculantǎ RABA  1 buc

- autocamioane Saviem  2 buc

- autobuncǎr transport furaje  1 buc

- autoizotermǎ   2 buc

- autoturisme   3 buc

Activitatea de creştere a  gǎinilor pentru ouǎ de consum se desfăşoară în 18 hale, după principiul populare-depopulare totală (totul plin-totul gol) pe grupuri de hale. Se foloseşte tehnologia de creştere a păsărilor la baterii. Ciclul de exploatare pentru găinile ouǎtoare se desfăşoară de la săptămâna 19 până la săptămâna 77. La fermele 1,2 şi 5 se utilizează sistemul de creştere la baterii tip BP 3 şi la fermele 3 şi 4 se utilizează sistem de creştere la baterii cu cuşti parţial îmbunătăţite, urmând ca dupǎ anul 2012  toate fermele sǎ fie echipate cu baterii îmbunǎtǎţite.

La sfârşitul fiecărui ciclu se execută operaţiuni de igienizare a halelor pe o durată de 3 săptămâni , incluzând un vid sanitar de  minim 3 zile. Programul de lucru se desfăşoară non-stop în halele de creştere a găinilor pentru ouă de consum.

Halele de creştere a găinilor pentru ouă în baterii BP3 sunt dotate cu:

( baterii piramidale pe trei nivele tip BP 3

( instalaţie de distribuţie a hranei, cu lanţ de distribuţie pe fiecare nivel;

( buncăre exterioare de stocare furaj, cu capacitatea de 8 mc pentru fiecare hală ;

( instalaţie de adăpare, de tipul “picurătoare” ( câte 2 pentru fiecare cuşcă);

( instalaţie de ventilaţie: 8 ventilatoare

(  instalaţie de eliminare a dejecţiilor (plug raclor )

- sistem de iluminare artificial

Creşterea gǎinilor în baterii BP 3 se realizeazǎ în fermele 1,2 şi 5. Fiecare fermǎ are 3 hale, iar capacitatea unei ferme este de 77.760 locuri. Fiecare halǎ este echipatǎ cu 6 linii de baterii cu 3 nivele şi un buncăr cu V=8 mc, de unde furajul este extras şi transportat cu şnec în buncăraşele de la capătul fiecărei baterii ( avand capacitatea de 200 kg) şi distribuit cu transportator cu lanţ, acţionat electric, în jgheaburile de furajare de pe fiecare nivel al bateriei ( uniform pe toată lungimea halei) .

Alimentarea cu apă: Fiecare nivel al bateriei este prevăzut cu un bazinaş cu plutitor care transportă apa prin conductă la cuşti. Sistemul de alimentare cu apă la cuşti este cel cu „picurători”( 1 picurător pentru două cuşti).

Cuştile sunt înclinate iar ouăle cad gravitaţional în jgheabul de colectare, de unde sunt colectate manual.

Ventilaţia halelor este artificială ( tip tunel) cu ajutorul a 8 ventilatoare. Admisia aerului curat se face prin ferestrele laterale dotate cu obloane termoizolante.

Dejecţiile  semilichide se colectează în canalele longitudinale situate sub cuşti, de unde sunt raclate cu ajutorul unui sistem cu plug raclor, tras prin intermediul unui cablu, iar descărcarea are loc în alte canale colectoare cu bazine betonate amplasate în exteriorul halelor. Fiecare fermǎ dispune de câte 2 bazine betonate impermeabile cu V=66 mc fiecare. De aici sunt pompate la interval de 2 zile, cu pompa tocǎtor, cǎtre separatorul tip BAUER , unde are loc separarea în fracţia solidǎ şi fracţia lichidǎ. Fracţia lichidǎ este pompatǎ cu ajutorul unei pompe EPEG printr-o conductǎ subteranǎ la iazul biologic. Fracţia solidǎ este depozitatǎ în paturile de depozitare în vederea mineralizǎrii.

Sistemul de iluminare este artificial cu becuri de la 25 W la 40 W, situate deasupra aleii centrale dintre rândurile de baterii. Se utilizează program de lumină( 8 ore întuneric şi 16 ore lumină)

Halele de creştere a găinilor pentru ouă în baterii Big Dutchman tip EUROVENT 500 sunt dotate cu:

- baterii cu cuşti parţial  îmbunătăţite

- instalaţie de distribuţie a hranei

- buncăre exterioare de stocare a furajului

- instalaţie de adăpare tip”picurătoare” cu cupe de reţinere

- instalaţie de ventilaţie

- instalaţie de eliminare a dejecţiilor uscate

- sistem de iluminat artificial

Creşterea gǎinilor în baterii Big Dutchman tip EUROVENT 500 se realizeazǎ în fermele 3 şi 4.

Ferma nr.3 are 3 hale şi capacitatea de 84.000 locuri, iar ferma nr.4 are 6 hale şi capacitatea de 84.000 locuri. Fiecare halǎ este echipatǎ cu 6 linii de baterii cu 3 nivele şi un buncăr cu V=8 mc, echipat cu un transportor cu spirǎ şi cântar electronic care transportǎ furajul la un jgheab de alimentare tip cascadǎ prin care se alimenteazǎ sistemul de furajare cu lanţ  .

Alimentarea cu apă se realizeazǎ printr-o instalaţie cu nipluri prevǎzute cu cupiţǎ de recuperare pentru fiecare cuşcǎ (4 nipluri/compartiment). Fiecare etaj al bateriei este prevǎzut cu un rezervor de reglare a presiunii cu ajutorul unui flotor. Aceste rezervoare de apǎ, pe fiecare rând al instalaţiei sunt conectate una cu alta printr-o conductǎ centralǎ. Conducta principalǎ este prevǎzutǎ cu apometru, filtru şi racord pentru dozator medicamente.

Recoltarea ouǎlor se face automat, ouǎle vin pe bandǎ la capǎtul bateriilor unde sunt puse manual pe cofraje. Cofrajele sunt depozitate pe stalaje speciale şi transportate la staţia de sortare.

Ventilaţia halelor este artificială cu ajutorul a 8 ventilatoare cu capacitatea de 32.000 mc/orǎ, pentru fiecare hala. Admisia aerului curat se face prin ferestrele laterale dotate cu obloane termoizolante.

Dejecţiile uscate prin insuflare de aer cald, cad pe banda de transport dejecţii aflată sub cuşti şi periodic sunt eliminate prin acţionarea benzii de transport a dejecţiilor spre capătul bateriei, prevăzut cu sistem de raclare. De aici sunt preluate de o altă bandă transportoare existentă la capătul halei, opus intrării care le preia pentru a le descărca la înălţimea unei remorci pentru a fi transportate pe cele 3 paturi betonate pentru stabilizarea dejecţiilor cu V=2.250 mp (2 buc) şi V=2.160 mc (1 buc).

Sistemul de iluminare este artificial cu becuri de la 25 W la 40 W, situate deasupra aleii centrale dintre rândurile de baterii. Se utilizează program de lumină( 8 ore întuneric şi 16 ore lumină)

Hrănirea, adăpare, controlul microclimatului (ventilatoare, deschiderea clapelor de admisie) şi recoltarea ouălor se face automatizat.

Etapele fluxului tehnologic:

-igienizare: la sfârştul fiecǎrui ciclu de creştere se executǎ operaţiunile de igienizare a halelor care constau în: evacuarea resturilor de furaj, aspersarea cu aer sub presiune a instalaţiilor, efectuare dezinfecţiei de fixaţie a tuturor suprafeţelor, spǎlarea cu jet de apǎ sub presiune a tuturor spaţiilor (pereţi, tavane, pardoseli, baterii, utilaje), frecarea cu perii, raclete a jgheabului şi a pereţilor frontali, limpezirea şi zvântarea halei, dezinfecţia coloanelor de apǎ şi a bazinelor de apǎ, dezinfecţia cu soluţii şi pompe speciale pe toate suprafeţele, dezinfecţia suplimentarǎ pentru fiecare halǎ, vid sanitar de minim 3 zile, aerisirea halei, repararea şi întreţinerea utilajelor, vǎruirea şi vopsirea pereţilor, uşilor şi a altor utilaje.

-pregǎtirea halelor în vederea populǎrii: constǎ în dezinfecţie cu soluţie dezinfectantǎ, ventilaţie timp de 2-3 ore, evacuarea dejecţiilor solide şi încǎrcarea în remorci, în vederea eliminǎrii de pe amplasament, spǎlare cu apǎ caldǎsub presiune şi detergenţi biodegradabili a incintelor, dezinfecţie, vǎruirea pereţilor, fimgarea incintelor cu aerosoli.

-exploatarea păsărilor, timp de cca.59 sǎptǎmâni

După parcugerea acestor etape, se reia un nou ciclu de creştere.

Sistemul de creştere al pǎsǎrilor este în baterii BP3 în fermele 1,2 şi 5 şi în baterii Big Dutchman tip EUROVENT 500 în fermele nr.3 şi 4.

Halele sunt construcţii cu structura rezistentă din beton, fără ferestre,cu sistem de iluminat artificial, ventilaţie forţată. Clădirile sunt izolate termic. O hală are un hol de acces pentru personalul de deservire şi pentru instalaţiile de măsură şi control al procesului(calculatoare)

Consumuri specifice:

| Materii prime, apă,energie | Consumuri specifice (U.M/serie) |
| --- | --- |
| Pǎsǎri adulte | 401.280 capete |
| Furaje | 10.000 t |
| Energie electricǎ | 805.000 kW |
| Gaz metan | 500 mc |
| Motorina | 32.000 litri |
| Apă potabilă | 51.000 mc |
| Medicamente | 2.700 litri |
| Substanţe deinfectante | 820 litri |

8.2  INSTALATII NEFUNCTIONALE

Pe amplasament nu sunt funcţionale un numǎr de 3 hale, aflate în conservare (neechipate şi fǎrǎ racord la utilitǎţi) aparţinând fermei nr.4 şi centrala termicǎ pe CLU –neechipatǎ

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

  - 9.1 AER

## 9.1.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

Principalele emisii în aer sunt gazele de ardere de la incinerator. În tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie şi caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Instalaţia | Sursa/Echipament depoluare | Poluant | Coş |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diametru | Inǎlţime |
| Incinerator | Coş de dispersie | TOC, SO2, NOx, pulberi | 350 mm | 8 m |

Echipamente de depoluare a poluanţilor în aer

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus (P) sau Existent (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustie gaz metan administrativ | Guri de evacuare | CO, SO2, NOX, Pulberi | Nu existǎ | - |
| Combustie incinerator | Coş dispersie | CO, SO2, NOx, pulberi | Exista filtreuscate | - |

9.2. APA

### 9.2.1. Sursele de emisie

Apele menajere provenite de la pavilionul administrativ şi filtrele sanitar sunt colectate printr-o reţea de canalizare cu urmǎtoarele caracteristici:

-tronson I: tuburi de beton cu D= 250 mm şi L=790 m (fermele 1,2,3,5, staţia de sortat ouǎ, sediul administrativ, ateliere, centrala termicǎ)

-tronson II: conductǎ PVC cu D=100 mm, L=110 m (grupul sanitar al fermei 4 şi depozitul de carne)

Apele uzate menajere sunt colectate în 3 bazine betonate (2 x 57 mc pentru tronsonul I) şi un bazin cu V=22 mc pentru tronsonul II şi sunt vidanjate cu SC REP NAV STAR SRL Constanţa

Apele uzate tehnologice: reţeaua de canalizare a apelor uzate tehnologice este din PVC cu D=125 mm  şi L=1490 m (fermele 1,2,3 şi 5)  şi tub de azbociment cu D=250 mm şi L=170 m (ferma 4)

Apele uzate tehnologice sunt stocate în iazul biologic bicompartimentat.

La fermele 1,2 şi 5 unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BP3, se practicǎ sistemul de evacuare mecanicǎ a dejecţiilor. Halele sunt prevǎzute cu canale colectoare longitudinale amplasate sub baterii. Din aceste canale cu ajutorul plugurilor racloare, dejecţiile ajung în alte canale colectoare cu bazine betonate amplasate în exteriorul halelor. Fiecare fermǎ dispune de câte 2 bazine betonate cu V= 66 mc fiecare, prevǎzute cu o pompǎ tocǎtor cu H=10 mCA, Q =100 mc/h, P=18 kW, n=1500 rot/min.

La fermele nr.3 şi 4, unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BIG Dutchman tip EUROVENT 500, colectarea şi transportul dejecţiilor uscate se realizeazǎ direct într-o remorcǎ în paturile betonate pentru depozitarea fracţiei solide. Apele uzate tehnologice sunt colectate în 2 bazine betonate cu V=66 mc fiecare pentru ferma nr.3 şi 2 bazine betonate cu V= 36 mc pentru ferma nr.4.

Apele pluviale : sunt colectate prin sistematizare verticalǎ şi orizontalǎ spre exteriorul incintei unitǎţii şi dirijate la rigolele stradale

## 9.2.2  Instalaţii de preepurare a apelor uzate

## - Staţia de epurare este de tip mecano-biologicǎ. Treapta mecanicǎ este compusǎ din:

## -o baterie cu 3 paturi deshidratare cu V= 2.250 mc fiecare

## -o baterie cu 2 paturi de deshidratare cu V=2.160 mc fiecare

## -8 bazine vidanjabile din beton armat cu V=66 mc, dotate cu pompe tocǎtor- fermele 1,2,3 şi 5

## -2 bazine vidanjabile din beton armat cu V=36 mc –ferma nr.4

## -un bazin betonat bicompartimentat cu V=84 mc, lângǎ paturile de deshidratare

## -2 bazine vidanjabile din beton armat cu V=57 mc fiecare

## -un bazin vidanjabil din beton armat cu V=22 mc pentru apele uzate menajere

## -8 pompe tocǎtor cu urmǎtoarele caracteristici: H=10 mCA, Q = 100 mc/h, P= 18 kW, N=1500 rot/min

Treapta biologicǎ este formatǎ din iazul biologic, situat la cca 1 km, în fosta carierǎ de piatrǎ a localitǎţii Ovidiu şi are urmǎtoarele caracteristici:

-compartimentul 1 = 24.070 mp

-compartimentul 2 = 22.533 mp

-suprafaţa totalǎ = 4,66 ha

-Vutil = 226.000 mc

-Vtotal =260.960 mc

-dig de compartimentare L=160 m

- CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer şi mirosuri

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Toate echipamentele, inclusiv echipamentele de rezervă menţionate în capitolul monitorizarea activităţii, trebuie să existe pe amplasament. Toate echipamentele de tratare/ reducere, control şi monitorizare trebuie calibrate şi întreţinute, când sunt folosite, conform precizărilor din capitolul Monitorizare.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- etanşarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M.

#### Emisii atmosferice punctiforme rezultate din activitate

Sursele emisiilor punctiforme rezultate din activitatea desfăşurata în SC AVICOLA LUMINA SA , evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.2. 1.

Tabelul 10.1.2.1

| Instalaţia | Sursa / Punct de emisie (Coş / Faclă) | Dimensiuni coş / faclă Înălţime x Diametru bază x Diametru vârf (m / m / m) | Poluant |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinerator | Coş de dispersie | H= 8 m D= 350 mm | SO2 NOx TOC pulberi |

#### 10.1.3	Valori limită de emisie

Emisiile punctiforme de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii SC AVICOLA LUMINA SA  se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelele 10.1.3 şi 10.1.4

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt | Instalaţia | Sursa / Echipament de depoluare | Dimensiune coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE mg /Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerator | Coş | D= 8 m H= 350 mm | Motorina | SO2 | 25 |
|  |  |  |  |  | NOx | 300 |
|  |  |  |  |  | TOC | 5 |
|  |  |  |  |  | pulberi | 5 |

## Emisii în apă

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în prevederile NTPA 002/2005-HG nr.188/2002, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

2.  Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice se vor încadra în prevederile STAS 9450/88 “Apa pentru irigarea culturilor agricole”, aşa cum rezultǎ din Autorizaţia de Gospodǎrire a Apelor nr.5 din 25.01.2010

- Valorile limită sunt stabilite ţinând cont de prevederile NTPA 002/2005 -HG nr. 188/2002, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi STAS 9450/88. Societatea care executǎ vidanjarea apelor uzate menajere are obligaţia sǎ deţinǎ autorizaţie de mediu şi contract de deversare cu staţia de epurare unde are loc descǎrcarea apelor uzate.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare;

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

- Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica anual şi de a întreţine permanent starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate, a paturilor de depozitare a fracţiei solide, lichide şi a iazului biologic

- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

- În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apa (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

- Se vor păstra la îndemâna şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

- Se va verifica periodic (la fiecare 2 ani) starea  rezervoarelor de motorinǎ

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Constanţa lunar, semestrial şi anual.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Apele uzate menajere sunt colectate în bazine betonate vidanjabile şi vidanjate, cu o societate specializatǎ, pe bazǎ de contract. Apele uzate tehnologice provenite de la fermele 1,2 şi 5 sunt trecute prin separatorul BAUER, colectate în bazinele betonate cu V =2.250 mc şi V=2.160 mc şi apoi transportate la iazul biologic. Apele uzate tehnologice provenite de la ferma nr.3 sunt colectate în 2 bazine betonate cu V = 66 mc fiecare, iar cele de la halele funcţionale ale fermei nr.4 (3 buc) sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu V =36 mc.

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Poluant | Sursa de apa uzată | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- |
| suspensii totale -CCO-Cr -CBO5 -NH4 -fosfor total -detergenţi | Activitatea de igienizare a halelor, platformelor şi căilor de acces | Iazul biologic bicompartimentat |
| -suspensii totale -substanţe extractibile -CCO-Cr -azot amoniacal | Ape menajere | Staţia de epurare Constanţa 2 |
| -suspensii -substanţe extractibile | Ape pluviale de pe acoperişuri şi platforme betonate | Rigolele stradale din exteriorul incintei |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Apele menajere: provenite de la pavilionul administrativ şi filtrele sanitar sunt colectate printr-o reţea de canalizare cu urmǎtoarele caracteristici:

-tronson I: tuburi de beton cu D= 250 mm şi L=790 m (fermele 1,2,3,5, staţia de sortat ouǎ, sediul administrativ, ateliere, centrala termicǎ)

-tronson II: conductǎ PVC cu D=100 mm, L=110 m (grupul sanitar al fermei 4 şi depozitul de carne)

Apele uzate menajere sunt colectate în 3 bazine betonate (2 x 57 mc pentru tronsonul I) şi un bazin cu V=22 mc pentru tronsonul II şi sunt vidanjate cu SC REP NAV STAR SRL Constanţa

Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere se vor încadra în prevederile NTPA 002/2005 -HG nr.188/2002, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.  Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

Apele uzate tehnologice: reţeaua de canalizare a apelor uzate tehnologice este din PVC cu D=125 mm  şi L=1490 m (fermele 1,2,3 şi 5)  şi tub de azbociment cu D=250 mm şi L=170 m (ferma 4)

Apele uzate tehnologice sunt stocate în iazul biologic bicompartimentat.

La fermele 1,2 şi 5 unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BP3, se practicǎ sistemul de evacuare mecanicǎ a dejecţiilor. Halele sunt prevǎzute cu canale colectoare longitudinale amplasate sub baterii. Din aceste canale cu ajutorul plugurilor racloare, dejecţiile ajung în alte canale colectoare cu bazine betonate amplasate în exteriorul halelor. Fiecare fermǎ dispune de câte 2 bazine betonate cu V= 66 mc fiecare, prevǎzute cu o pompǎ tocǎtor cu H=10 mCA, Q =100 mc/h, P=18 kW, n=1500 rot/min.

La fermele nr.3 şi 4, unde creşterea pǎsǎrilor se face în baterii BIG Dutchman tip EUROVENT 500, colectarea şi transportul dejecţiilor uscate se realizeazǎ direct într-o remorcǎ în paturile betonate pentru depozitarea fracţiei solide. Apele uzate tehnologice sunt colectate în 2 bazine betonate cu V=66 mc fiecare pentru ferma nr.3 şi 2 bazine betonate cu V= 36 mc pentru ferma nr.4.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice se vor încadra în prevederile STAS 9450/88, aşa cum rezultǎ din Autorizaţia de Gospodǎrire a Apelor nr.5 din 25.01.2010.

Indicatorii de calitate care vor fi monitorizaţi şi valorile limitǎ de emisie:

| Parametru | VLE conform STAS 9450/88 | Punctul de evacuare |
| --- | --- | --- |
| pH | neutrǎ 5,5-6,4 slab acidǎ 7,3-8,6 slab alcalinǎ | Terenurile agricole aparţinznd terţi cu care a încheiat contract societatea |
| cloruri | 40 mg/l clasa C1 120 mg/l clasa C2 370 mg/l clasa C3 810 mg/l clasa C4 |  |
| sulfaţi | 100 mg/l clasa C1 320 mg/l clasa C2 1000 mg/l clasa C3 2200 mg/l clasa C4 |  |
| Cu | 0,2 mg/l tip I 5 mg/l tip II |  |
| Zn | 2 mg/l tip I 10 mg/l tip II |  |
| Mn | 0,2 mg/l tip I 3 mg/l tip II |  |

Notă:

  - Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

  - În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la APM Constanţa, în termen de 24 ore.

## SOL şi APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Indicatorii de calitate ai  probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/97 aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la doi ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze anual, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare, iazul biologic, în baza procedurilor interne de inspecţie. La interval de 3 ani se va realiza expertizarea tehnicǎ a depozitelor pentru dejecţii şi a iazului biologic (pânǎ la ecologizarea acestuia) cu societǎţi specializate. Rezultatele expertizei vor fi incluse în RAM.

## Puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie să fie verificate periodic, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

Monitorizarea calităţii apei subterane se va realiza prin analiza calităţii apei prelevate din puţurile de observaţie a freaticului, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii desfăşurate asupra acestora.

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sǎ fie întocmit studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

## Procesul de fertilizare cu îngrǎşǎminte organice se va face dupǎ analizarea calitǎţii dejecţiilor fermentate precum şi a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic şi pedologic;

## Producǎtorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat sǎ respecte condiţiile prevǎzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizǎrii nǎmolului rezultat din activitatea fermei pentru suprafetele agricole pe care urmeazǎ sǎ fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## 5 .    Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrǎşǎminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare putemic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau sǎpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suporat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

## Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/împrǎştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau în apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor/nǎmolurilor stabilizate (fermentate) pe pǎşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul.

Emisiile provenite din activitatea de utilizare a dejecţiilor în agriculturǎ se vor încadra în prevederile Ord. MMGA 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizeazǎ nǎmolurile de epurare în agriculturǎ. De asemenea, se vor respecta instrucţiunile/prevederile studiilor pedologice.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţǎ pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la 5 cm în adâncime la 30 cm (Anexa III) | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Limitrof depozitului de dejecţii Limitrof depozitului de combustibil | Cu | 250 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  |  | Pb | 250 |  |
|  |  | Cd | 300 |  |
|  |  | zinc | 700 |  |
|  |  | Hidrocarburi din petrol | 1.000 |  |
|  |  | Carbon organic | * |  |

*   valorile din primul buletin de analiză (nr.530/14.12.2009) constituie referinţa pentru analizele ulterioare

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Tabel 10.3.2 |  |
| --- | --- |
| Locul prelevǎrii probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţǎ din buletinele de analizǎ (mg/l) *unităţi pH | Frecvenţa de analizǎ | Metoda de încercare |
|  |  | F1 | F2 | F3 |  |  |
| 1 foraj de observaţie pe amplasamentul societăţii (în apropierea fermei nr.1) şi 2 foraje lângǎ iazul biologic | pH* | 8,5 | 9,5 | 7 | trimestrial | SR ISO10523/1997 |
|  | Nitraţi | 45 | 22 | 26 |  | SR ISO 7890-2 |
|  | Nitriţi | 0,1 | 0,227 | 0,445 |  | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Fier | 0 | 2 | 0,08 |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCO-Mn | 12,38 | 25,2 | 8,55 |  | SR ISO8467-2001 |
|  | Sulfaţi | 933,12 | 87,8 | 99,6 |  | STAS 8601-1970 |

## 10.4. ZGOMOT

## Emisiile de zgomot se vor încadra în STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot de 65 dB(A) în timpul zilei, pentru zona industrială, în timpul nopţii 55dB(A).

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată de Legea nr. 426/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificǎrile ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare fără a afecta mediul şi în conformitate cu legislaţia naţională.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o încadrare a deşeurilor / expediere / transport / eliminare / recuperare fără acordul scris prealabil al APM Constanţa.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## Detalii privind expedierile respinse.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la APM Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului, a reţelei de canalizare şi sǎ se reducǎ la minim orice degajare de emisii fugitive în aer

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

- Se interzice aruncarea şi/sau depozitarea deşeurilor de orice fel, în afara dejecţiilor de pasăre pe platformele destinate stocării în vederea stabilizării acestora

- Titularul autorizaţiei este obligat să deţină contracte pentru eliminarea şi valorificarea tuturor deşeurilor rezultate în urma activităţii societăţii

- Platformele de depozitare a dejecţiilor, starea de impermeabilizare a iazului biologic şi starea digurilor  vor fi inspectate anual

12. Se va elabora o procedurǎ de inspecţie şi intervenţie, în caz de fisuri, pentru platformele de depozitare a fracţiei solide, dejecţiilor uscate, precum şi pentru iazul biologic; rezultatele inspecţiei vor fi incluse în R.A.M

13.  Utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere se va face în anumite condiţii; se interzice utilizarea lor pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie şi pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul;

## DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC AVICOLA LUMINA SA, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

Tabel 11.1

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Activitatea de creştere a păsărilor | Dejecţii semisolide (02 01 06) | - | Cu societǎţi agricole, pe bazǎ de contract | Se depozitează temporar pe platforme betonate şi se utilizează pe terenurile agricole ca îngrăşământ |
|  | Mortalităţi ( 02 01 02) | - | Prin incinerare | Stocare în camera frigorifică şi eliminare prin incinerare în incineratorul propriu. |
|  | Deşeuri din activitatea sanitar – veterinară (18.02.01) (18 02 03) (18 02 06) | - | Prin societăţi autorizate | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă specializată pentru preluarea acestora. |
|  | Deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor ( 18 02 02*) | - | Prin societăţi autorizate | Colectate selectiv şi eliminate cu societatea care le livreazǎ, pe bazǎ de contract |
|  | Nǎmol bazine vidanjabile (19 08 12) | - | Prin vidanjare de catre societăţi autorizate | Dupa umplerea bazinelor vidanjabile, acestea sunt vidanjate, inclusiv namolul, de catre firme autorizate si ptransportate la statia de epurare Constanta Sud. |
|  | Ouǎ melanje (02 02 99) | - | Pe bazǎ de contract | Colectate în bidoane de plastic şi predate la SC Agricola Internaţional SA |
|  | Cenuşa (19 01 12) | - | Prin societăţi autorizate | Colectate selectiv şi eliminate cu societatea care le livreazǎ, pe bazǎ de contract |
| Activitatea salariaţilor | Deşeuri menajere ( 20 03 01 ) | - | Prin societăţi autorizate | Se vor stoca în europubele pe platformă betonată şi se vor valorifica de către o societate autorizată, pe bază de contract, la un depozit de deşeuri conform. |
|  | Hârtie şi carton ( 15 01 01 ) | Prin societăţi autorizate | - | Se vor stoca în cadrul fermei în pubele speciale pe platformă betonată până la livrarea către o firmă specializată de valorificare |
|  | Deşeuri de ambalaje mase plastice (15 01 02) | Prin societăţi autorizate | - | Se vor stoca în cadrul fermei în pubele speciale pe platformă betonată până la livrarea către o firmă specializată pe bază de contract |
|  | Deşeuri textile îmbrǎcǎminte de protecţie (15 02 03) | - | Prin societăţi autorizate | Colectare selectivă şi valorificare prin firme specializate pe bază de contract |
| Activitǎţi de întreţinere a utilajelor/ autovehiculelor | Ulei uzat (13 02 05) | - | Prin societăţi autorizate | Colectare în vase metalice şi predare la unitǎţi specializate |
|  | Acumulatori (16 06 05) | - | Prin societăţi autorizate | Predare în momentul achiziţionǎrii acumulatorilor noi |
|  | Anvelope uzate (16 01 03) | - | Prin societăţi autorizate | Colectare şi predare la societǎţi specializate |
| Activităţi de casare/reparaţii curente sau capitale | Deşeuri metalice (16 01 17 ) (17 04 07) | - | Prin societăţi autorizate | Stocare pe platformă betonată şi valorificare prin firme specializate sau utilizare în procesele de reparaţie |
|  | Moloz (17 01 07) | - | Prin societăţi autorizate | Colectare selectivǎ şi transport la locurile indicate de Primǎria localitǎţii |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# Descrierea spaţiilor de depozitare de pe amplasament

# 1. Staţia de sortare ouǎ este dotatǎ cu maşinǎ de sortat ouǎ tip MOBA care are capacitatea de 25. 000 buc/orǎ.  Incinta este o construcţie realizata din zidarie de caramida, cu suprafaţa construitǎ de 1220,75 mp, dotatǎ cu instalaţii de climatizare cu freon, care asigurǎ temperatura optimǎ de pǎstrare a ouǎlor pânǎ la livrare. Capacitatea de depozitare este de 2.500.000 ouǎ.

# Depozitul de carburanţi , este compus din:

# Trei rezervoare metalice subterane cu capacitatea de 10 mc fiecare

# Un rezervor metalic suprateran cu capacitatea de 3 mc

# Staţie tip PECO cu o pompǎ amplasatǎ pe o platformǎ betonatǎ de 35 mp

# Depozitul de preparate din carne congelatǎ şi refrigeratǎ are suprafaţa de 460 mp şi este realizat din cǎrǎmidǎ cǎptuşitǎ cu pereţi din panouri termoizolante. Instalaţii frigorifice:

# Depozit congelate (un grup frigorific tip COPELAND model MC-V6-ZF40KE-TWD care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

# Depozit refrigerate 11 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 12 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

# Depozit refrigerate 14 tone (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 15 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

# Climatizare recepţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, douǎ vaporizatoare, tablou electric)

# Climatizare lotizare (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 7 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

# Climatizare expediţie (un grup frigorific tip BRISTOL model APTX 8,5 care utilizeazǎ freon ecologic R 404 a, vaporizator, tablou electric)

# Magazia de pesticide amenajatǎ în clǎdirea filtrului sanitar al fermei nr.1, are suprafaţǎ de 7 mp. Este o construcţie din beton, cu paviment betonat cu paza asiguratǎ. Depozitarea substanţelor se face pe grupe de toxicitate şi sortimente.

# In zona sectorului mecanic sunt urmǎtoarele spaţii de depozitare:

# O magazie din cǎrǎmidǎ cu suprafaţa de 200 mp unde sunt depozitate diverse materiale, echipament de lucru şi protecţie

# Un şopron acoperit cu plǎci din azbociment cu suprafaţa de 300 mp care adǎposteşte mijloacele de transport

# Atelier mecanic cu suprafaţa de 411 mp

# O magazie special amenajatǎ, betonatǎ, unde se depoziteazǎ butoaiele din tablǎ cu deşeuri de ulei uzat, deşeuri de acumulatori şi anvelope uzate

# Platformǎ betonatǎ pentru depozitarea deşeurilor metalice

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE      URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

## 12.1 Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional  Planul de urgenţă internă, care tratează orice situaţie de urgenţă ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

12.2  Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă menţionat la punctul 12.1 trebuie revizuit anual şi actualizat în  funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate

În conformitate cu  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. AVICOLA LUMINA SA  au fost stabilite:

- Programul de instruire al lucrătorilor de la punctele critice şi al echipelor de intervenţie

- Procedura de acţiune în cazul producerii unei poluări accidentale

- Lista punctelor critice unde pot proveni poluări accidentale

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale

- Responsabilităţile conducerii

12.3  Defecţiunile de funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului cât şi în exterior

- Toate măsurile iniţiate

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate:

- Imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- Urgent autorităţii responsabile pentru protecţia mediului

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II), cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare.

# Protecţia muncii şi prevenirea incendiilor

# Toate activitǎţile de administrare se executǎ în baza prevederilor legale referitoare la protecţia muncii şi prevenirea incendiilor.

# Toate persoanele care desfǎşoarǎ o activitate în fermǎ trebuie sǎ fie instruite corespunzǎtor în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protecţia muncii. Instruirea trebuie sǎ se realizeze pentru urmǎtoarele aspecte:

# Drepturile, obligaţiile şi responsabilitǎţile personalului în ceea ce priveşte  protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de muncǎ în parte

# Cerinţele de protecţia muncii şi prevenirea incendiilor, atât pentru funcţionarea normalǎ cât şi pentru accidente sau cazuri de urgenţǎ

# Echipamentul de protecţie necesar

# Amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor

# Mǎsurile de prim- ajutor

# Alte cerinţe specifice fiecǎrui loc de muncǎ (utilaje, cântar, curǎţarea anvelopelor, laborator, etc)

# Construcţiile şi instalaţiile, în special cele pentru depozitarea şi /sau utilizarea combustibililor, se proiecteazǎ, amenajeazǎ, funcţioneazǎ şi se verificǎ conform normelor legale şi standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor

# In zonele de risc se va amplasa un panou care semnalizeazǎ acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numǎrul de telefon al serviciilor ce trebuie informate confom Planului de prevenire a poluǎrilor accidentale

# Administratorul fermei asigurǎ  funcţionarea în incinta depozitului a unei unitǎţi PSI

# Fiecare instalaţie va fi prevǎzutǎ cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţǎ

# Notificarea autoritǎtilor în caz de urgenţǎ

# Titularul autorizaţiei trebuie sǎ notifice fǎrǎ întîrziere prin fax şi /sau notǎ telefonicǎ şi electronic, dacǎ este posibil, APM Constanţa, imediat ce se confruntǎ cu oricare din urmǎtoarele situaţii:

# Orice emisie în aer, semnificativǎ pentru mediu, la orice punct potenţial de emisie

# Orice funcţioanare defectuoasǎ sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricǎrui sistem de reducere a poluǎrii pe amplasament

# Orice incindent cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţǎ şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesitǎ un rǎspuns de urgenţǎ din partea autoritǎţii locale

# Orice emisie care nu se conformeazǎ cu cerinţele prezentei autorizaţii

# Titularul autorizaţiei trebuie sǎ includǎ, ca parte a notificǎrii, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricǎrei emisii şi a oricǎrui risc creat de incident şi mǎsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei, conform cap.14 Raportarea cǎtre autoritǎţile de mediu

Autoritatea competentǎ pentru protecţia mediului stabileşte mǎsurile de remediere care se impun din analiza informǎrilor prezentate de operator, iar costul acestora este suportat de operator

# Titularul autorizaţiei trebuie sǎ înregistreze orice incident. Aceastǎ înregistrare trebuie sǎ includǎ detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie sǎ includǎ toate mǎsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. Dupǎ notificarea incidentului, titularul autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, sǎ depunǎ la APM raportul privind incidentul.

# Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M

# In cazul oricǎrui incident care are legǎturǎ cu deversǎrile în apǎ, titularul autorizaţiei trebuie sǎ notifice Apele Române imediat dupǎ incident

# In cazul oricǎrui incident sau situaţie de urgenţǎ, persoanele autorizate de titularul activitǎţii vor anunţa, dupǎ caz, şi alte autoritǎţi, în cel mai scurt timp posibil:

# În cazul contaminǎrii solului, apelor subterane, apelor de suprafaţǎ: Direcţia Apelor

# În cazul incendiilor : Grupul de Pompieri

# În  caz de îmbolnǎviri ale personalului: Direcţia de Sǎnǎtate Publicǎ

# In cazul oricǎrei situaţii de mai jos trebuie trimisǎ o notificare scrisǎ:

# Încetarea permanentǎ a oricǎrei pǎrţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadǎ mai mare de un an

# Încetarea permanatǎ a oricǎrei pǎrţi sau a întregii instalaţii autorizate

# Reluare exploatǎrii oricǎrei pǎrţi sau a întregii instalaţii autorizate dupǎ oprire

# 12.10.7  Orice modificare privind urmǎtoarele detalii depuse de operator în solicitare trebuie notificatǎ Agenţiei în scris în 14 zile de la apariţia ei:

# Modificǎri privind numele sub care societatea este înregistratǎ la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului

# Modificǎri privind aspecte specifice ale ultimului deţinǎtor al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul cǎruia operatorul a devenit o sucursalǎ)

# Mǎsuri luate privind implicarea operatorului în administraţie, intrarea operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare

# Orice modificare care se referǎ la condiţia 12.10.7 trebuie notificatǎ A.P.M. Constanta anterior implementǎrii

# Termenele de raportare şi frecvenţa raportǎrilor poate fi modificatǎ la solicitarea scrisǎ a autoritǎţii competente pentru protecţia mediului

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analizǎ vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşul de dispersie al incineratorului

## b)	Punctele de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

## -  3 bazine de colectare a apelor uzate menajere de pe amplasament (2 buc  x 57 mc pentru tronsonul I şi 1 buc x  22 mc pentru tronsonul II )

-  3 foraje de observaţie a emisiilor în apa freaticǎ (unul în apropierea fermei nr.1 şi 2 limitrof iazului biologic).

      - Punctele de prelevare a probelor de sol

### - limitrof platformelor de depozitare dejecţii

### - limitrof depozitului de combustibil

### d)  Zgomot

### -la limita incintei fermei pe laturile de est şi nord -est

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor În aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.

Tabelul 13.1.

| Nrcrt | Instalaţia | Sursa | Coş | Indicatori analizaţi | Frecvenţă prelevare probe şi analiza poluanţi | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinerator | Coş dispersie | D= 8 m H=350 mm | SO2 | Anual | SR ISO 9096/2005 |
|  |  |  |  | NOx |  | STAS 10846 |
|  |  |  |  | TOC |  | SR EN 13137/2002 |
|  |  |  |  | Pulberi |  | STAS 11 103-78 |

Notă:

- Monitorizarea emisiilor în aer se va face de către laboratoare autorizate/specializate conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.1.

- Se pot folosi şi alte metode de analizǎ, standardizate sau acreditate;

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţǎ în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instalaţiei | Noxe | Valoarea calculatǎ a emisiilor în cond. de referinţǎ | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor  în apa EVACUATă

Monitorizarea emisiilor în apǎ se va efectua conform prevederilor din Tabelul  13.2

Tabelul  13.2

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecvenţa de prelevare probe şi analizǎ indicatori | Metoda de analizǎ |
| --- | --- | --- | --- |
| Bazinele vidanjabile pentru apa uzatǎ menajerǎ | pH | La fiecare vidanjare | Conform NTPA 002/2005 |
|  | CBO5 |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | Materii in suspensii |  |  |
|  | Substante extractibile |  |  |
|  | Reziduu filtrat |  |  |
|  | Detergenţi |  |  |
|  | Azot amoniacal |  |  |
| Iazul biologic bicompartimentat | pH | La fiecare irigare | Conform STAS 9450/88 |
|  | cloruri |  |  |
|  | sulfaţi |  |  |
|  | Cu |  |  |
|  | Zn |  |  |
|  | Mn |  |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelele 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în Tabelul nr. 13.2. de către laboratoare autorizate/specializate.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să :

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanţa în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

  - MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA EMISIILOR ÎN APA SUBTERANĂ

Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Valoarea limită admisă | Metoda de analizǎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F1 | F2 | F3 |  |
| 3 foraje de observaţie situate limitrof platformelor pentru depozitarea dejecţiilor * (1 buc ) în incintǎ- limitrof fermei nr.1 (1 buc) şi iazului biologic ** (1 buc) | pH | Trimestrial | 8,5 | 9,5 | 7 | SR ISO10523/1997 |
|  | nitraţi |  | 45 | 22 | 26 | SR ISO 7890-2 |
|  | nitriţi |  | 0,1 | 0,227 | 0,445 | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Fe |  | 0 | 2 | 0,08 | SR ISO13315/1996 |
|  | CCOMn |  | 12,38 | 25,2 | 8,55 | SR ISO8467-2001 |
|  | sulfaţi |  | 933,12 | 87,8 | 99,6 | STAS 8601-1970 |

Nota: La solicitarea APM Constanţa şi DADL Constanţa, se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză autorizat/specializat.

Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constatǎ depǎşiri semnificative la indicatorii susmenţionaţi.

*  Se va realiza dupǎ data realizǎrii forajului de observaţie

** Se va realiza monitorizarea calitǎţii apei freatice din forajul de observaţie limitrof iazului biologic pânǎ la data dezafectǎrii şi ecologizǎrii iazului biologic

## 13.4  Monitorizarea calitĂŢii solului

Se va realiza în punctele precizate în Raportul de Amplasament, o dată pe an. Prelevarea şi analizarea probelor se va face de către laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metode de analiză | Prag de alertă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg subst.uscată) | Prag de intervenţie pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lângă platformele de depozitare a dejecţiilor şi depozitul de combustibil* | Cu | Anual | SR ISO 11047-99 | 250 | 500 |
|  | Pb |  | SR ISO 11047-99 | 250 | 1.000 |
|  | Cd |  | SR ISO 11047-99 | 300 | 600 |
|  | zinc Hidrocarburi din petrol |  | SR ISO 11047-99 | 700 | 1.500 |
|  |  |  | SR 7877-2-95 | 1.000 | 2.000 |
|  | Carbon organic |  | Metoda Drews | nenormat | nenormat |

### La indicatorul “carbon organic” primul buletin de analiză (nr.530/14.12.2009) va constitui referinţa pentru analizele ulterioare.

### * Monitorizarea calitǎţii solului se va realiza pânǎ la data dezafectǎrii şi ecologizǎrii zonei

## 13.5. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. Avicola Lumina SA în Registrul Public  conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu (R.A.M)  care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. R.A.M  va conţine date privind:

- Emisiile din instalaţii

- Managementul deşeurilor

- Raportul auditurilor de eficienţǎ privind consumurile de utilitǎţi

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent şi propunerile pentru anul în curs şi un raport asupra performanţelor înregistrate

- Registrul emisiilor de poluanţi

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate

- Raportul privind EPRTR

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului

- Raport asupra incidentelor

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizaţii va fi depus la APM Constanţa atât pe format de hârtie cât şi în format electronic.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanţa în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M  - C.J. Constanţa în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 13 trebuie depuse la sediul APM Constanţa în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. O copie trebuie depusă la momentul şi în modalitatea precizată.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanta, după evaluarea rezultatelor test.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Solicitarea

- Raportările către APM Constanţa

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus trimestrial la APM Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR)

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanţa, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a)30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;

b)30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 13.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 13.2. Rapoarte singulare; Tabel 13.3. Model notificare;

Tabel 14.1.  Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit HG 856/2002 | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, conf. H.G. 927/2005 | anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | anual | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | anual | Ca parte a R.A.M |
| Monitorizarea emisiilor în apă | semestrial | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea/Ca parte a R.A.M. |
| Monitorizarea emisiilor în apă subteranǎ | semestrial | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea /Ca parte a R.A.M |
| Monitorizare sol | anual | Parte a RAM, până la 01 februarie al fiecărui an |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 pct. 3 din OUG 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare şi art. 19 pct. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea 84/2006.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului; încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul autorizaţiei are obligaţia de a întreţine construcţiile si instalaţiile de aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimalizării pierderilor de apă;

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M-C.J Constanţa, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să notifice APM Constanţa.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

  - desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiilor,

  - oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial şi apă industrială,

  - golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora la societatea autorizate,

  - eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare,

  - dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale,

  - evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă,

  - marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

  - stabilirea şi implementarea unui plan intern de inspecţie,

  - asigurarea pazei non-stop  şi menţionarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii,

  - instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţa a instalaţiei respective,

  - respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

  - notificarea APM Constanta asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

  - includerea instalaţiei în Raportul Anual de Mediu – RAM

  - notificarea APM Constanta după implementarea măsurilor de punere în siguranţă.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanţa şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să se facă retehnologizarea acestora conform BAT/BREF. Dacă prin exploatarea acestora se creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile, traseele conductelor subterane, marcarea punctelor de alarmare şi AMC-uri.  Se va întocmi în termen de 1 an de la revizuirea autorizaţiei un plan de inspecţie şi întreţinere al instalaţiilor si echipamentelor, cu teste de presiune şi/sau infiltraţii, pentru siguranţa secundară şi pentru detectarea scurgerilor;

- După modernizări/retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta APM Constanţa dovada încadrării în valorile limita de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

- Titularul autorizaţiei trebuie să respecte condiţiile din studiul OSPA şi Codul de bune practici agricole

- Se interzice orice modificare a capacităţii de producţie (creşterea efectivului de păsări ) existente la data autorizării fără solicitarea şi obţinerea în prealabil a unei noi autorizaţii integrate de mediu

- Este obligatoriu ca la popularea cu efective de păsări a altor hale,acestea trebuie să se conformeze cu cele mai bune tehnici disponibile existente la data punerii în funcţiune

- Să deţină capacităţi suficiente de stocare a dejecţiilor pentru a se asigura perioada de 6-9 luni pentru fermentare

Să contracteze sau să deţină teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor fermentate(6-9 luni).

- Să nu producă disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale şi limitrofe la manevrarea dejecţiilor (depozitare,încărcare, descărcare,transport )

- Operatorul are obligaţia ca fertilizarea să fie făcută numai prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi ţinând seama de prognozele meteorologice

- Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare. Revizuirea acesteia implică şi revizuirea condiţiilor din prezenta autorizaţie. Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice şi să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a Autorizaţie de gospodărire a apelor

- Să deţină plan de măsuri în caz de epidemii aprobat de DSV Constanţa

- Să deţină şi să întreţină în mod corespunzător perdeaua vegetală de protecţie a amplasamentului fermei

- Sǎ solicite eliberarea acordului sau autorizaţiei integrate de mediu la schimbarea modului de operare al instalaţiilor sau la realizarea activitǎţilor care necesitǎ construcţii montaj

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa şi GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1.    Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la SC AVICOLA LUMINA SA, după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiilor;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz metan  şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor zonelor de stocare materii prime;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. MAPAM. nr. 36/2004

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanţa | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| --- | --- |
| G.N.M.- C.J.Constanţa | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în OUG 78/2000, aprobată prin Legea 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| C.J.G.N.M. | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Constanţa |

ANEXA  I – Planuri de încadrare în zonă.

Fig. 1 - Plan încadrare în zonǎ – S.C. AVICOLA LUMINA SA  Constanţa

Fig. 2 - Plan amplasament - S.C. AVICOLA LUMINA SA Constanţa

Fig.2 - Plan de amplasament -SC AVICOLA LUMINA SA

# ANEXA  III–  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nrcrt | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinuǎ se vor anexa buletinele de analizǎ emise de către terţi.

Emisii în apǎ

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţǎ uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |