AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. de inregistrare al autorizatiei:         /                2013

Valabila pana la :            2023

Titularul autorizaţiei: S.C. LONG WALL BRICK S.R.L.

Sediu social: oras Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, Judeţul Constanţa

Locaţia activităţii: oras Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, Judeţul Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei 1 la OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin  Legea nr. 84/2006,  cu modificările si completările ulterioare:

3.5. – Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta:

a) cu o capacitate de productie mai mare de 75 tone/zi

b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 mc si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.

COD CAEN 2332: Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

p.Director Executiv

Lavinia Monica ZAHARIA

Sef Serviciu A.A.A,

Catiusa TOMPOS

Intocmit,

Consilier Elena FILIP

Consilier Cristiana MUNTEANU

CUPRINS

|  |  | Date de identificare a titularului activităţii …………………………………... | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temeiul legal …………………………………………………………………… | 5 |
|  |  | Categoria de activitate ………………………………………………………… | 7 |
|  |  | Documentaţia solicitării ……………………………………………………….. | 9 |
|  |  | Managementul activităţii ……………………………………………………… | 12 |
|  |  | Materii prime şi auxiliare ………………………………………………........... | 15 |
|  | 6.1 | Principalele materii prime si materiale utilizate in activitate ………………. | 16 |
|  | 6.2 | Spatii de stocare temporara a materiilor prime si materiale ……………….. | 17 |
|  |  | Apă, energie, combustibili …………………………………………………...... | 17 |
|  | 7.1 | Apa ……………………………………………………………………………… | 17 |
|  | 7.1.1 | Alimentarea cu apă potabila ………………………………………………….. | 17 |
|  | 7.1.2 | Alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor ……………………………... | 18 |
|  | 7.1.3 | Modul de folosire a apei ……………………………………………………….. | 18 |
|  | 7.1.4 | Evacuarea apelor uzate ………………………………………………………... | 18 |
|  | 7.1.5 | Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa ……………………… | 19 |
|  | 7.2 | Eficienţă energetică ……………………………………………………............ | 19 |
|  | 7.3 | Combustibili ……………………………………………………………………. | 20 |
|  |  | Descrierea activităţii şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament .. | 20 |
|  |  | Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu…… | 27 |
|  | 9.1 | Aer……………………………………………………………………………….. | 27 |
|  | 9.2 | Apa ……………………………………………………………………………… | 27 |
|  |  | Concentraţii de poluanţi admişi la evacuarea în mediul înconjurător, nivel de zgomot ……………………………………………………………………….. | 28 |
|  | 10.1 | Aer ………………………………………………………………………………. | 28 |
|  | 10.1.1 | Emisii în aer ……………………………………………………………………. | 28 |
|  | 10.1.2 | Emisii atmosferice rezultate din activitate …………………………………… | 28 |
|  | 10.1.3 | Valori limită de emisie ………………………………………………………… | 29 |
|  | 10.2 | Emisii în apă …………………………………………………………………… | 30 |
|  | 10.2.1 | Tipuri de ape uzate si poluantii emisi ………………………………………… | 30 |
|  | 10.2.2 | Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare ……………... | 31 |
|  | 10.3 | Sol şi apa subterană ……………………………………………………………. | 32 |
|  | 10.4 | Zgomot ………………………………………………………………….............. | 33 |
|  |  | Gestiunea deşeurilor …………………………………………………………… | 34 |
|  | 11.1 | Deşeuri generate, colectate, stocate temporar ………………………….......... | 35 |
|  |  | Intervenţia rapidă. Prevenirea şi managementul situaţiilor de urgenţă. Siguranţa instalaţiei ………………………..………………………………...... | 38 |
|  |  | Monitorizarea activităţii ………………………………………………………. | 39 |
|  | 13.1 | Monitorizarea emisiilor în aer ………………………………………………… | 40 |
|  | 13.2 | Monitorizarea emisiilor în apa evacuată …………………………………....... | 41 |
|  | 13.3 | Monitorizarea calităţii solului şi a apei subterane ……………………........... | 42 |
|  | 13.4 | Deşeuri ………………………………………………………………….............. | 43 |
|  |  | Raportări la autoritatea de mediu şi periodicitatea acestora ……………….. | 43 |
|  |  | Obligaţiile titularului activităţii ………………………………………………. | 46 |
|  |  | Managementul închiderii instalaţiei, managementul reziduurilor …………. | 47 |
|  | 16.1 | Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului …………………………… | 47 |
|  | 16.2 | Planul de închidere al instalaţiei ……………………………………………… | 48 |
|  |  | Glosar de termeni ……………………………………………………………… | 49 |
| Anexa I | Plan de încadrare în zonă……………………………………………………… | 50 |
| Anexa II | Plan situatie …………………………................................................................. | 51 |
| Anexa III | Modelul raportului anual de mediu (RAM) ………………………….............. | 52 |

APM CONSTANTA,

în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice;

- HG 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legii nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/ 29.06.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. MAPAM nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat si completat de Ordinul 1158/2005;

- Ord MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ord MAPPM nr.169/2004 pentru aprobarea prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile, BREF, aprobate de Uniunea Europeana.

Ca urmare a solicitarii SC LONG WALL BRICK SRL, persoana juridica romana cu sediul in orasul Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, Judet Constanta, inregistrata la APM Constanta  cu nr. 8035RP/27.06.2013 privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu pentru activitatea de „Fabricarea  produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta” ,

in urma analizarii documentelor transmise, verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, autorizează

SC LONG WALL BRICK SRL, oras Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, judeţul Constanţa.

# Motivarea deciziei

În urma analizării documentelor transmise, a verificării în teren si parcurgerii etapelor procedurale ţinând cont de obiecţiile primite de la autorităţi, precum şi observaţiile membrilor CAT, APM Constanta a luat decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr.     /      11.2013

Introducere

Autorizaţia  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială;

- Sunt respectate principiile B.A.T.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei 3 a O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

# 1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. LONG WALL BRICK SRL

Sediul: oras Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, judeţul Constanţa

Telefon: 0241/256.706;

Fax: 0241/256.706;

e-mail: lidia.plange@gmail.com;

Cod fiscal: 20867970;

Registrul Comerţului: J13/281/2007.

# 2.	TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative :

- Legea nr.226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008  pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 (M.O. nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului;

- O.U.G. nr.152/10.11.2005 (M.O. 1078/ 30.11.2005), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 (M.O. 372/11.04.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2005), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată la anexă prin Ordinul M.M.G.A. nr. 1158/15.11.2005 (M.O. 1091/05.12.2005);

- STAS 12574/1987, privind condiţiile de calitate pentru aerul atmosferic şi de stabilire a concentraţiilor maxime admisibile ale unor substanţe poluante din aerul zonelor protejate;

- H.G. nr 140/ 06.02.2008 (M.O. 125/18.02.2008) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03. 2004 (M.O. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Legea 211/11.11.2011 (M.O. 837/25.11.2011) privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- H.G. nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările

- H.G. nr. 621/23.06.2005 (M.O. 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997(M.O. nr. 303 bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitate aerului inconjurator;

- Ord. MAPPAM nr. 462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

- STAS 10009/1988 – Acustica in constructii. Acustica urbana – Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Legea 481/2004, privind protecţia civila;  Republicata: M.O. 554/22.07.2008;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005 (M.O.nr.760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006 (M.O 393/08.05.2006), cu modificările si completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007(M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare

- H.G. 804/25.07.2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările ulterioare

- H.G. nr. 1061/01.09.2008 (M.O.672/30.09.2008), privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) 1907/2006.

Încălcarea prevederilor legislaţiei menţionate mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz.

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE conform Anexei 1 la O.U.G. nr. 152/2005 aprobată cu completări  şi modificări  prin  Legea nr. 84/2006 cu modificarile si completările ulterioare:

3.5. – Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta:

a) cu o capacitate de productie mai mare de 75 tone/zi

b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 mc si cu o densitate stabilita pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.

Categoria de activitate conform Anexei 1. la O.U.G. nr. 152/2005, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006 cu modificarile si completările ulterioare:

Activitatea autorizata

FABRICAREA CARAMIZILOR REFRACTARE

COD CAEN (rev.2) : 2332- Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa

Capacitatea maxima  proiectata  este  : 335 t/zi

# 4.   DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu intocmit de SC LONG WALL BRICK SRL, depus si inregistrat la APM Constanta  cu nr. 8035RP/27.06.2013;

- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, difuzat consecutiv in cadrul programelor Radio Romania Constanta, in perioada 27.06.2013-06.07.2013;

- Raport de Amplasament pentru emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu SC LONG WALL BRICK SRL întocmit de către SC ENVIRO QUALITY CONCEPT SRL, Constanta 2013;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor, emisă de ABA Dobrogea-Litoral, nr. 30/26.03.2013, valabila pana la 26.03.2015;

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, in baza Legii nr. 359/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, emis in data de 06.10.2011;

- Certificat de înregistrare seria B nr. 2269527 din 30.01.2007, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa;

- Contract de inchiriere platforma si cladiri, incheiat cu SC A Group Company SRL, nr.. 86/14.11.2009;

- Autorizatie de securitate la incendiu, emisa de ISU Dobrogea, nr. 623/13/SU-CT/20.04.2013;

- Contract de furnizare gaze naturale, incheiat cu SC Congaz SA, NR. 4527/24.10.2012;

- Contract furnizare energie electrica, incheiat cu ENEL, nr. 1520860406/17.08.2012;

- Contract alimentare cu apa potabila, incheiat cu SC RAJA SA, nr. 511/26.10.2012;

- Contract (Protocol) colectare deseuri, incheiat cu SC Boma Paradis SRL, nr. 20121015 din 15.10.2012;

- Contract prestari servicii vidanjare ape uzate, incheiat cu SC Envirotech SRL, nr. 435/2.11.2011;

- Contract predare deseuri ulei uzat, deseuri feroase, incheiat cu SC Greentech Servicii Ecologice SRL Navodari, nr. 294/20.06.2013;

- Decizia etapei de incadrare nr. 8448RP/27.09.2010, emisa de APM Constanta;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Masuri propuse la incetarea activitatii;

- Schema retea distributie apa;

- Plan retele exterioare;

- Diagrama flux tehnologic;

- Buletine de analiza sol;

- Fisa tehnica argila;

- Plan de situatie;

- Plan de incadrare in zona;

- Certificate inregistrare elaboratori R.A.

# Scopul

## Instalaţia IPPC va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

## Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  de pagini şi este valabilă, de la    .2013 data emiterii, până la  .2023 , cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din prezenta autorizaţie.

## Cu minim 90 de zile  înainte de expirarea termenului de valabilitate a prezentei autorizaţii se va solicita la autoritatea competenta de mediu emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu.

## În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţile de mediu care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica APM Constanta. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

### Nicio modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea IPPC sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Constanta.

## Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

## Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

## Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 cu modificarile si completările ulterioare, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completările ulterioare  art. 25: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie, sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţie,

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive,

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici,

- prevederile unor noi reglementari legale o impun”

## Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006 cu modificările si completările ulterioare, art. 17: „Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea”

## Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii.

- Operatorul este obligat să notifice APM Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei IPPC.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite.

## Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare/colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# 5. 	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

- Conştientizare şi instruire

### Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC LONG WALL BRICK SRL Ovidiu.

### Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Instalaţia va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

- Responsabilităţi

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

### Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul /operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, S.C. LONG WALL BRICK S.R.L. Ovidiu, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 13 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

- Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

- Raportări

- Un raport privind modernizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la APM Constanta ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis operatorului în format electronic (Anexa III).

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite la APM Constanţa raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

- Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- In cel mult 2 ore de la producerea unui eveniment care poate conduce la accidente/incidente ecologice, agentul economic are obligatia transmiterii unui Raport de informare in cazul poluarilor accidentale.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Constanta raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Constanta, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată cu modificari si completari prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii AIM (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste)– înaintea realizării modificarii.

- Cu 48 de ore înainte de oprirea/repornirea instalaţiei titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- realizarea oricărei  modificări  în exploatarea instalaţiei pentru care ARPM GL a emis decizia favorabilă.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.226/2013 pentru aprobarea OUG 164/2008, in cazul in care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează sa deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

# 6. 	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE .

Titularul/ operatorul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Principalele materii prime şi materiale utilizate în activitate :

6.1. Principalele materii prime si auxiliare utilizate in activitate:

| Principalele materii prime si auxiliare | Natura chimica/compozitie (Fraze R)1 | Inventarul complet al materialelor | Modul de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Argila |  | 1,1 tone/tona de produs finit | Sopron acoperit si imprejmuit, adiacent halei de productie |
| Apa | Lichid incolor, inodor | 130kg/tona de produs finit | Rezervor apa cu capacitatea de 60 mc |
| Gaz natural | Metan, alti alcani R12, H220 | 35 mc/tona de produs finit | Se preia din retea |
| Aer comprimat | Gaz sub presiune, neinflamabil | 537 litri/tona produs finit | Se produce pe amplasament |
| Energie electrica | - | 4KW/tona de produs finit | Se preia din reteaua nationala |

# 7. 	APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## Apa

    - Alimentarea cu apa

Sursa: reteaua  RAJA SA, conform contractului nr. 511/26.10.2012 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare

Instalatii de captare: Bransament executat din conducta PEHD cu diametrul de 150 mm.

Volumele de apa autorizate conform Autorizatiei de gospodarire a apelor sunt :

- zilnic mediu: 43,3 mc;

- zilnic maxim=54 mc;

- anual mediu: 13510 mc.

Instalatii de distributie a apei

Reteaua de distributie exterioara, de la caminul apometric pana la intrarea in cladire este executata din conducta PEHD, Dn 110x6,3 mm si lungime 31 m.

Reteaua de distributie a apei tehnologice este executata din conducta OL-Zn, Dn= 2 1/2 ” , in lungime de 247 m si Dn= 2” in lungime de 26 m.

Reteaua de distributie a apei potabile este executata din conducta OL-Zn, cu Dn= 1” in lungime de 510 m si Dn=3/4” in lungime de 53 m.

Exista un rezervor de inmagazinare apa cu o capacitate de 60 mc.

7.1.2 Apa pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil de apa pentru incendiu este de 60 mc si se asigura din rezervorul de inmagazinare. Timpul de refacere a rezervei dupa stingerea unui incendiu este de 3 ore.

7.1.3 Modul de folosire a apei:

Necesarul total de apă este:

  - maxim zilnic = 44 mc/zi;

  - mediu zilnic = 35,3 mc/zi;

Cerinţa totala de apă este:

  - maxim zilnic = 54 mc/zi;

  - mediu zilnic = 43,3 mc/zi;

7.1.4 Sistemul de evacuare a apelor uzate gestioneaza in principal apele uzate menajere. Nu sunt evacuate ape uzate tehnologice, apa utilizata este inglobata in produs si evaporata apoi prin uscare.

Apele de tip menajer sunt evacuate din cadrul folosintelor de tip sanitar.

Evacuarea apelor uzate de tip menajer se face intr-un bazin executat din fibra de sticla, vidanjabil, cu volumul de 30 mc. Vidanjarea se realizeaza de catre SC Envirotech SRL Constanta, in baza contractului de prestari servicii incheiat, nr. 435/27.11.2011.

Reteaua de canalizare menajera este executata din conducta PVC-KG cu Dn=200 mm si lungime de 53 m.

Evacuarea apelor pluviale colectate de pe platforma betonata si de pe acoperisul halei se face in reteaua pluviala existenta in zona. Au fost executate cinci camine pluviale si a fost extinsa reteaua pluviala cu 52 m de conducta PEHD cu Dn=160 mm.

Apa utilizata pentru racirea sistemului de ventilatie pe perioada sezonului cald este recirculata. Exista doua rezervoare pentru apa de recirculare, cu capacitati de 6 mc si 4 mc, realizate din poliester armat cu fibra de sticla.

SISTEM DE CANALIZARE, tratare ape reziduale

In cadrul obiectivului sunt generate urmatoarele tipuri de ape :

- ape uzate de tip menajer;

- ape pluviale.

Apele uzate menajere provin de la facilitatile igienico-sanitare. Sunt colectate in bazin vidanjabil cu capacitatea de 30 mc a carui vidanjare este asigurata de catre SC Envirotech SRL, in baza contractului de prestari servicii nr. 435/27.11.2011.

Reteaua de canalizare menajera este executata din conducta PVC-KG, cu Dn 200 mm si lungime de 53 m.

Nu se realizeaza tratarea apelor uzate pe amplasament.

Din activitate nu rezulta ape uzate tehnologice.

Apele pluviale colectate de pe platforma betonata si de pe acoperisul cladirilor sunt evacuate in reteaua de canalizare din zona. Pe amplasament au fost executate 5 camine pluviale si a fost extinsa reteaua pluviala in incinta, cu  52 m de condcuta PEHD.

Activitatile ce vizeaza sistemul de canalizare vor urmari mentinerea parametrilor functionali, evidentierea oricaror actiuni de reparatii/interventii/remediere defectiuni, urmarirea in timp a comportarii constructiilor prin controale vizuale. Acestea se constituie in masuri de prevenire a poluarii solului / subsolului / panzei de apa freatica in cazul aparitiei fenomenelor de neetanseitate a conductelor, degradarea starii fizice, depuneri de materii grosiere in camine sau pe conducta.

Se vor stabili perioade pentru revizii generale ale instalatiilor.

Lucrarile care fac obiectul exploatarii si intretinerii retelelor de canalizare,  a constructiilor de stocare si a instalatiilor de tratare/retinere poluanti sunt:

- controlul periodic exterior si interior al retelelor;

- intretinerea retelelor si constructiilor anexe;

- spalarea si curatarea retelelor.

## 7.1.5 Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:

## -pentru captare: din reteua SC RAJA SA Constanta-un apometru tip Zenner cu Dn=50mm

## -pentru evacuare: nu exista

7.2. EFICIENŢA ENERGETICĂ

7.2.1. Energia electrică

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din noul post de transformare al ENEL pozitionat la limita incintei, prin intermediul a doua transformatoare de 1250 kVA montate in spatiul actual al postului de transformare de la parterul cladirii Sediu. Consumul de energie electrica in procesul de productie se prezinta dupa cum urmeaza:

- sectia de prelucrare a materiei prime:500kw/h;

- sectia de formare : 280kw/h din care 30Kw/h foloseste statia de aer comprimat

- uscare si ardere: 244kw/h.

Reviziile şi  reparaţiile echipamentelor şi instalaţiilor de distribuţie sunt asigurate de prestator.

În vederea respectării recomandărilor BAT de utilizare eficientă a energiei, anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, va identifica si aplica masuri de utilizare eficienta a energiei. Acest raport va fi inclus în RAM.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele:

- cantitatea de energie consumată va fi urmărită periodic şi contorizată;

- minimalizarea consumului de apă şi închiderea sistemului de circulaţie a apei;

- izolarea termică a conductelor de transport fluide energetice pentru evitarea pierderilor de căldură;

- măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de ardere

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice;

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie.

  - COMBUSTIBILI

Alimentarea cu gaze naturale necesare procesului de productie se realizeaza din reteaua S.C. CONGAZ S.A., printr-un bransament la conducta de distributie gaze naturale de presiune redusa existenta subteran trotuarului strazii Tulcei.

# 8.  DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI A FLUXULUI TEHNOLOGIC EXISTENT PE AMPLASAMENT

Amplasamentul instalatiei detinute de catre SC Long Wall Brick SRL  se afla in intravilan oras Ovidiu, in zona industriala.

Adresa instalatiei este: oras Ovidiu, str. Tulcei nr. 12, jud. Constanta.

Terenul are forma neregulata, avand deschidere la strada Tulcei pe latura de vest si la strada Petrolului pe latura de nord.

Suprafata totala a amplasamentului este de 30.000 mp conform contractului de inchiriere nr. 86/14.11.2009, incheiat cu proprietarul terenului,  valabil pana la data de 31.12.2019.

Activitatea IPPC desfasurata pe amplasamentul SC Long wall Brick  SRL este  de productie caramizi.

Unitatea este noua, realizata in baza unui proiect de amenajare a structurilor existente, supus procedurii de  reglementare din punct de vedere al protectiei mediului.

Din punct de vedere teritorial administrativ, terenul apartine intravilanului orasului Ovidiu, jud. Constanta, zona industriala. Vecinatatile obiectivului sunt :

- la est : zona industriala (S.C. A Group Company SRL, S.C. Myt Dan Impex SRL, C.L. Ovidiu, S.C. Tranastis S.R.L.);

- la vest:  str. Tulcei / DN22 Constanta-Tulcea;

- la sud: zona industriala (S.C. Eteks Meat S.R.L., S.C. Beker & Mar S.R.L., S.C. Bayel S.R.L., S.C. Recsal Ovidiu, S.C. Tranastis S.R.L.);

- la nord: zona industriala (str. Petrolului, S.C. A Group Company S.R.L., S.C. Myt Dan Impex S.R.L.).

Localitatea cea mai apropiata, exceptand intravilanul orasului Ovidiu, este comuna Lumina, la cca. 350 m nord-est.

Accesul la amplasament se realizeaza de pe latura de vest a amplasamentului, prin str. Tulcei ( DN22 Constanta-Tulcea).

Foto: Fabrica de caramizi

Pe amplasament sunt pozitionate urmatoarele constructii si amenajari care fac parte din procesul de productie sau sustin ca activitati anexe activitatea de fabricare caramizi:

| Indicativ cladire | Denumire | Suprafata construita la sol (mp) | Regim de inaltime | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Sopron | 321 | P |  |
| C2 | Atelier mecanic | 146 | P | In conservare |
| C8 | Cabina poarta | 49 | P |  |
| C9 | Cabina poarta | 19 | P |  |
| C10 | Cabina cantar | 7 | P |  |
| C12 | Sopron B | 475 | P |  |
| C14 | Sopron | 721 | P |  |
| C18 | Rezervor incendiu/camera pompe | 41 | P |  |
| C19 | WC | 25 | P | In conservare |
| C20 | Hala productie 1 | 4893 | P |  |
| C21 | Hala productie 2 | 4558 | P |  |
| C59 | Vestiare | 203 | P |  |
| C60 | Sediu | 343 | P+3 |  |
| C61 | Cabina poarta | 9 | P |  |
| C120 | Anexa birou | 24 | P | In conservare |
| C121 | Copertina metalica | 63 | P |  |
| C55 | Cabina poarta Sud | 26 | P |  |

Suprafata totala construita la sol este de 11.923 mp.

Suprafata desfasurata pentru corpul C60 (sediu) este de 1151 mp.

Cladirile Hala, Depozit produse si Sediu au fost construite pe baza proiectului nr. 10.614 elaborat de I.P.I.A. Bucuresti intre anii 1964 si 1968, iar Vestiarele au fost realizate pe baza proiectului nr. 149/1973 elaborat de I.J.P. Constanta.

Sediul administrativ este o constructie P+3, iar Vestiarele este o constructie P realizatã ulterior Sediului. Sediul si Vestiarele sunt amplasate adiacent cladirilor halelor, spre vest. Sunt adiacente intre ele, comunica spatial si functional la nivelul parterului.

Halele sunt amplasate in zona centrala a terenului. Cladirile sunt adiacente si comunica spatial si functional, nu au compartimentare interioara si adapostesc linia de productie caramizi.

Materia prima este argila, care se depoziteaza intr-un sopron acoperit, inchis pe trei laturi, amplasat adiacent halei de productie. Suprafata este de 1000 mp. Capacitatea de depozitare este de 3500 to.

Lista principalelor echipamente de productie este prezentata in tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire |
| --- | --- |
| 1 | Buncar alimentare |
| 2 | Cuva cu tamburi (kolergang) MB165 |
| 3 | Moara cu valturi LPS1000/800 |
| 4 | Malaxor biax |
| 5 | Presa de extruziune |
| 6 | Presa de super-extruziune (instalatie de vacuum) |
| 7 | Masa de taiat |
| 8 | Elevator si acumulator de produse crude |
| 9 | Stelaj etajat |
| 10 | Carucioare coloana cu brate etajate (tip keller) |
| 11 | Uscatoare |
| 12 | Generator de aer cald |
| 13 | Elevator si acumulator de produse uscate |
| 14 | Sistem de vagoneti platforma |
| 15 | Cuptor de ardere |
| 16 | Masina de descarcat automata |
| 17 | Masina de impachetat |
| 18 | Sistem de benzi transportoare cu covor cauciuc |
| 19 | Dispozitiv de curatare vagoneti |
| 20 | Sistem de desprafuire |

Caracteristicile cuptorului de ardere sunt urmatoarele:

- dimensiuni constructive: 126650mm x 4600mm x 1600mm;

- viteza de impingere: 91min/vagonet;

- durata ciclului de ardere: 44h (240x115x63 mm);

- capacitatea de productie:  45.000.000 buc/an caramizi dimensiune standard;

- densitatea cuptorului - tunel: 672,67kg/m3.

Cuptorul de ardere este echipat cu 10 seturi de arzatoare. Prima linie formata din sase arzatoare este prevazuta cu aprindere electronica si dispozitive de monitorizare flacara. Pe celelalte noua linii, arzatoarele sunt dispuse 6 pe o parte si 5 pe cealalata parte. Sunt 105 arzatoare in total.Capacitatea medie de ardere a unui arzator este de 49760 kcal/h, iar consumul mediu de combustibil este de  5,85 m3/h. Ca si combustibil se utilizeaza gazele naturale.

Foto: Sistemul de ardere gaze naturale

Procesul tehnologic pentru producerea caramizilor cuprinde urmatoarele faze:

a).Pregatirea materiei prime-

Materia prima – argila va fi transportata cu ajutorul mijloacelor de transport speciale (camioane) si depozitata in spatiul special amenajat in curtea fabricii (sopron acoperit si imprejmuit pe trei laturi), langa de hala de productie.

Alimentarea materiei prime din depozit se face cu incarcatoare frontale pana la cele doua alimentatoare de tip buncar. Omogenizarea cu reglarea umiditatii se face intr-o cuva cilindrica (kolergang) deschisa la partea superioara si prevazuta cu sita la partea inferioara pe unde patrunde materialul si iese amestecul.

Amestecul este strivit de doi tamburi care se rotesc in interiorul cuvei si-l obliga sa iasa prin sitele inferioare. In aceasta faza amestecul primeste apa.

Maruntirea avansata a amestecului se realizeaza cu ajutorul valturilor – doi tamburi cilindrici apropiati la distanta de 2 mm se rotesc in sens contrar strivind materialul sub forma de rondele, distrugand granulele mai mari de 2mm. Intre alimentatoare – cuva cu tamburi – valturi – prese de extruziune materialul circula pe benzi transportoare cu covor de cauciuc.

b).Fasonarea

Fasonarea este procesul tehnologic care urmeaza prepararii, in urma caruia rezulta calupul de material din care se taie caramida. Presarea are loc prin aglomerarea si vacumizarea materialului in presele extruder. In instalatia de extrudare materialul trece prin douã etape de extrudare, in urma carora procentul de umiditate ajunge la 18% - 20%.

Masinile care realizeaza procesul de fasonare a materiei prime sunt:

- Malaxorul biax. Aici se regleaza umiditatea, se amesteca si se compacteaza materialul. De aici este impins in presa extruder unde materialul este presat, vacuumizat si extrudat sub forma de calup continuu;

Malaxor cu dublu ax

- Masa de taiat (debiteaza 4800-5200 caramizi/ora , la dimensiuni 240x115x88 mm);

- Benzi transportoare care preiau caramizile de la masa de taiat;

- Elevator si acumulator de produse crude- stocheaza caramida cruda pe un stelaj etajat de unde este transportata la camerele de uscare prin intermediul caruciorului cu brate etajate; capacitatea caruciorului este de 4608 buc. caramida de 240x115x88 mm sau 5760 buc. de 240x1165x63 mm;

- Elevator si acumulator de produse uscate - preia caramida uscata cu ajutorul aceluiasi carucior cu brate etajate, care ruleaza pe sine si este condus de catre un manipulant.

Piesele fasonate crude sunt preluate cu stivuitorul de la sistemul de descarcare si transportate la camera de uscare.

c).Uscarea :

Prin operatia de uscare, ce urmeaza ca proces tehnologic fasonarii, caramida pierde apa de fasonare, dobandind rezistenta mecanica redusa. Agentul de uscare este aerul cald produs prin arderea gazelor naturale si aerul cald reciclat de la cuptorul tunel. Uscatoria este compusa din 10 camere duble, in total 20 compartimente. In fiecare compartiment exista cate un ventilator axial care asigura circulatia aerului cald in interior. Aerul saturat de vapori de apa este evacuat prin cosul de evacuare cu care este prevazuta fiecare camera de uscare. Din procesul de uscare, datorita temperaturii reduse, nu au loc transformari din care sa rezulte efluenti gazosi.

In uscatoare se realizeaza controlul automat al umiditatii si temperaturii de uscare. Senzorii de control pentru temperatura sunt amplasati de-a lungul tubulaturii de legatura dintre cuptor si uscatoare, langa generatorul de aer cald. Senzorii de control ai umiditatii sunt amplasati in partea superioara a camerelor de uscare, pe plafon. Temperatura de uscare este controlata de termostate, iar in cazul in care coboara sub pragul stabilit generatorul de aer cald porneste automat pentru compensarea deficitului.

d).Arderea caramizilor:

Dupa uscare, caramizile preluare de pe riglele suport de uscare sunt incarcate pe vagoneti platforma si introduse in cuptorul de ardere.

In Sectia de  ardere, cuptorul tunel, cu  o lungime de 125 m si o temperatura de functionare de cca. de 950ºC, functioneaza continuu. Produsele asezate pe vagoneti se introduc in cuptor la intervale de timp prestabilite si inainteaza in lungul cuptorului. Exista trei zone de incalzire: preincalzire, ardere si racire. Caramida uscata introdusa in cuptor parcurge succesiv zona de preincalzire unde temperatura creste treptat pana la valoarea de 900ºC, zona de ardere unde caramizile se ard la temperatura solicitata de procesul tehnologic (950ºC) si zona de racire unde temperatura scade treptat pana la iesirea din cuptor unde temperatura ajunge la valoarea de 30-40ºC. Incalzirea cuptorului foloseste o instalatie de ardere a gazelor naturale, formata din 105 arzatoare dispuse pe 11 linii. Extremitatile cuptorului sunt prevazute cu usi automate duble. Tunelul de ardere se afla sub controlul strict din punct de vedere al  sistemului de ardere si al sistemului de monitorizare (izolatia si sistemul de închidere ermetic vor fi atent monitorizate pentru a inlãtura pierderile de energie).

In functie de specificatiile si dimensiunea tipului de caramidã, produsul final va iesi din tunelul de ardere dupa cca 36 – 44 ore. Durata ciclului de ardere este de 44h, pentru caramida cu dimensiunile standard de 240x115x63. Viteza de impingere este de 91min/vagonet.

Temperatura in cuptor se controleaza prin intermediul unot termoregulatoare de caldura tip TLK 49 si termocupluri. Controlul presiunii se realizeaza cu presostate Kromschroder.

Evacuarea gazelor de ardere se face din 10 cosuri aferente uscatoarelor si 2 cosuri aferente cuptorului de ardere.

La cuptorul de ardere evacuarea pe cosuri se face din zona de preincalzire. Extractoarele extrag aerul din zona de ardere, astfel incat sa existe o temperatura uniforma. Aerul extras este condus spre zona de preincalzire si evacuat prin cosuri.

Aerul cald din zona de racire a cuptorului tunel este extras si condus prin sistemul de tubulatura catre camerele de uscare. Acest aer este folosit la uscarea caramizilor crude. Inainte de intrarea in camerele de uscare, aerul provenit din cuptor impreuna cu aerul de la generatorul de aer cald sunt amestecate cu aer la temperatura camerei in unitatea de mixare aer cald / aer rece, pana ce ajunge la temperatura de 100-120ºC, dupa care aerul este impins prin sistemul de tubulatura catre camerele de uscare.

Foto : zona de uscare caramizi

Volumul de aer poate fi controlat atat automat, cat si manual pe fiecare sectiune de tubulatura pana la unitatile ciclonice din interiorul uscatoarelor. Modelul VIR 800 ventilator de rotatie este format din doua parti principale: mecanismul de rotatie si mecanismul de leagan. Prin electromotorul care conduce arborele rotorului se genereaza presiunea aerului in ventilator, formandu-se curent de aer.

Generatorul de aer cald (capacitate 1000000 kcal/h) are urmatoarele caracteristici: grupul este compus din cap de ardere cu ventilator aer combustie, panou electric de comanda si control si grup regulator de presiune.

Tubulatura care face legatura intre cuptor si uscatoare este izolata cu vata minerala din fibra de sticla, acoperita cu tabla de aluminiu. Distanta intre cuptor si camerele de uscare este de 7,5 m. Tubulatura de distribuire a aerului cald in uscatoare are 75 m si se intinde pe toata lungimea pe care sunt amplasate uscatoarele.

Instalatia de aer comprimat este amplasata in zona de pregatire a materiei prime. Urmatoarele dispozitive sunt conectate la instalatie, dupa cum urmeaza: presa de extruziune (4 l/min), malaxorul biax – dispozitivul de curatare al cilindrilor (3 l/min), malaxorul biax – ambreiajul pneumatic (curata eventualele resturi de argila care raman blocate) (0,3l/min), ghilotina caramizi crude (18 l/min), elevatorul si acumulatorul de produse crude/uscate – deplasarea bratelor pe verticala (60 l/min), dispozitivul de incarcare / descarcare a barelor (12 l/min), masina de ambalare a paletilor (15 l/min). Caracteristici compresor: compresor cu surub, debit: 4,5 m3/min, presiunea maxima de lucru 10 bar, putere instalata 30 kW.

De asemenea, in hale procesul tehnologic foloseste sistemul benzilor transportoare, intre buncarul de alimentare si pana la masina de taiat a calupurilor de caramida cruda.

Foto: benzi transportoare materie prima (argila)

Instalatia are in dotare un sistem de desprafuire ce deserveste moara cu valturi si malaxorul biax. Caracteristicile sistemului de filtrare sunt urmatoarele:

- volum aer filtrat:6000m3/h;

- zona acoperita: 78m2 ;

- viteza de filtrare:1,28 m/min;

- dimensiune sac: 130x2000mm;

- nr. de saci: 96 bucati

Descarcarea prafului colectat: dupa filtrare, particulele solide se reintroduc in procesul tehnologic odata cu materia prima.

e).Ambalarea-paletizarea caramizilor

Carucioarele vor transporta produsul final la masina de descarcare, stivuire si ambalare, caruciorul reîntorcandu-se la sistemul de rafturi din otel laminat pentru a prelua alte caramizi brute.

Foto: Masini de ambalat

Produsul final va fi ambalat pe paleti din lemn si va fi depozitat cu ajutorul stivuitoarelor în spatiul special amenajat pentru produse finite, în vederea comercializarii.

Procesul de productie este automatizat.

Panourile de control decteaza variatiile parametrilor de proces. In cazul aparitiei situatiilor potential periculoase, tablourile sunt prevazute cu sigurante automate care se declanseaza si opresc dispozitivele pe care le controleaza, iar sitemul PLC declanseaza alarma sonora.

Activitatea este sustinuta de un atelier mecanic, amplasat ca anexa pe partea estica a halei, in suprafata de 146 mp.

Suprafata libera a terenului, neocupata de constructii, este reprezentata de platforme betonate si spatii verzi, acestea din urma plasate in special de-a lungul imprejmuirii. Platforma de depozitare a produselor are o suprafata de 7.300 mp.

Pe amplasament nu se desfasoara alte activitati in afara celor legate de activitatea principala IPPC.

Schema procesului tehnologic:

Argilã

↓

Alimentator frontal

↓

Moarã cu apã

↓

Moara cu role

↓

Malaxor cu douã axe

↓

Alimentator

↓

Moarã cu role

↓

Presã de extruziune

↓

Presã de super-extrudare

↓

Tãietor

↓

Masinã de încãrcat / descãrcat

↓

Uscãtor

↓

Masinã de încãrcat automatã

↓

Sistem de vagoneti tunel de ardere

↓

Tunel de ardere

↓

Masinã de descãrcat

↓

Sistem de împachetare

↓

Produs finit

↓

Depozitarea produsului finit

Prin proiect s-a propus producerea urmatoarelor tipuri de caramizi:

Produs	Dimensiune		Descriere		     Greutate produs        Rata

(mm)						              final	     Perforare

01 		240×115×63 		 Caramida fatada		2,4 		28%

02 		290×240×138 	           Caramida perforatã	           7,68 		55-60%

03 		240×115×88 		 Cãrãmidã perforatã	           3,24 		25%

04 		Alte caramizi agrementate

Pe amplasament nu se desfasoara alte activitati in afara celor legate de activitatea principala IPPC.

# 9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

## 9.1 AER

Principalele emisii în aer din procese tehnologice sunt gaze de ardere a combustibililor gazoşi.

Evacuarea gazelor de ardere se face din 10 cosuri aferente uscatoarelor si 2 cosuri aferente cuptorului de ardere.

La cuptorul de ardere evacuarea pe cosuri se face din zona de preincalzire. Extractoarele extrag aerul din zona de ardere, astfel incat sa existe o temperatura uniforma. Aerul extras este condus spre zona de preincalzire si evacuat prin cosuri.

Aerul cald din zona de racire a cuptorului tunel este extras si condus prin sistemul de tubulatura catre camerele de uscare. Acest aer este folosit la uscarea caramizilor crude. Inainte de intrarea in camerele de uscare, aerul provenit din cuptor impreuna cu aerul de la generatorul de aer cald sunt amestecate cu aer la temperatura camerei in unitatea de mixare aer cald / aer rece, pana ce ajunge la temperatura de 100-120ºC, dupa care aerul este impins prin sistemul de tubulatura catre camerele de uscare.

În tabelul 9.1 sunt prezentate punctele de emisie şi caracteristicile echipamentelor de depoluare.

Tabel 9.1

| Nr. crt. | Faza de proces | Echipament de depoluare | Punctul de emisie | Poluant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uscare caramizi | Cos de dispersie | Cosuri C1-C10 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |
| 2 | Ardere caramizi | Cos de dispersie | Cosul C11 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |
| 3 | Ardere caramizi | Cos dispersie | Cosul C12 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |

Instalatia are in dotare un sistem de desprafuire ce deserveste moara cu valturi si malaxorul biax. Caracteristicile sistemului de filtrare sunt urmatoarele:

- volum aer filtrat:6000m3/h;

- zona acoperita: 78m2 ;

- viteza de filtrare:1,28 m/min;

- dimensiune sac: 130x2000mm;

- nr. de saci: 96 bucati

Descarcarea prafului colectat: dupa filtrare, particulele solide se reintroduc in procesul tehnologic odata cu materia prima.

## 9.2. APA

## Apele uzate rezultate din activitatea unitatii sunt de tip menajer. Nu rezulta ape uzate tehnologice.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-un bazin din fibra de sticla vidanjabil, cu capacitatea de 30 mc.Reteaua de canalizare menajera este executata din conducta PVC-KG cu Dn=200 mm si L=53m. Evacuarea apelor pluviale colecatate de pe platformele betonate si de pe acoperisul halei se face in reteaua pluviala existenta din zona.

Reteaua de pluvial a fost extinsa cu 52 m cu conducta PEHD , Dn=160 mm ( s-au realizat 5 camine pluviale.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMIŞI LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. AER

### 10.1.1. Emisii în aer

## Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.3.a prezentei autorizaţii.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus lunar la APM Constanţa

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare prevăzute şi valorile limită de emisie stabilite.

- Este interzisă stocarea temporară a materialelor pulverulente pe platforme neacoperite. Recipientele utilizate pentru aceste materiale vor fi acoperite corespunzător, în scopul evitării şi minimizării emisiilor difuze.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise (vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Emisiile difuze de pulberi şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- prin respectarea strictă a procesului tehnologic;

- întreţinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice;

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la APM Constanţa ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie întocmite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competenta de protectia mediului

### 10.1.2 Emisii atmosferice  rezultate din activitate

Sursele emisiilor punctiforme rezultate din activitatea desfăşurata în SC LONG WALL BRICK SRL , evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.2. .

Tabelul 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Uscare caramizi | Cos de dispersie | Cosuri C1-C10 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |
| 2 | Ardere caramizi | Cos de dispersie | Cosul C11 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |
| 3 | Ardere caramizi | Cos dispersie | Cosul C12 Dimensiuni (deasupra planseului caldirii)(lxLxh)60cmx130cmx500cm | Pulberi, CO, NO x, SO x |

#### 10.1.3. Valori limită de emisie - Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii de obţinere a caramizilor, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.3.

Tabelul 10.1.3.

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Tip combustibil | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uscatoare caramizi/cosuri C1-C10 (evacuare de la cazanul de abur) | Gaz natural | Pulberi CO NOx SOx | 5 100 350 35 |
|  | Cuptor ardere caramizi / Cosuri C11-C12 (evacuare de la cuptorul de ardere) | Gaz natural | Pulberi CO NOx SOx | 5 100 350 35 |

Notă:

- Valorile limita la emisie mentionate in tabelul 10.1.3 sunt valori medii zilnice cu exceptia CO, pentru care VLE reprezinta media orara.

- Concentraţiile emisiilor de poluanţi conţinuţi în gazul evacuat de coşurile instalaţiilor nu au voie să depăşească limitele stabilite în tabelul 10.1.3, cu excepţia perioadelor de pornire şi oprire. Valorile concentraţiilor emisiilor se raportează la gazul evacuat în stare normală (00C, 101,3 kPa uscat).

- Pentru măsurătorile discontinue se respectă valorile limită impuse.

Pentru măsurătorile discontinue: valorile medii zilnice se determină prin metoda valorilor momentane determinate prin cel puţin 3 exerciţii de măsurare/zi în timpul de lucru efectiv (excluzând perioadele de pornire şi oprire).

## 10.2. Emisii în apă

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta Autorizaţie;

- Valorile limită sunt stabilite in conformitate cu prevederile HG nr. 188/ 2002 modificata si completata de HG nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, tinand cont si de prevederile Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 30/ 26.03.2013, valabila pana la 26.03.2015;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze instalatiile de captare, aductiune, folosire, evacuare, precum si dispozitivul de masurare a debiteleor si volumelor de apa, in conformitate cu prevederilr regulamentului de exploatare;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să intretina instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a a pelor uzate menajere, precum si a apei pluviale in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa;

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să solicite vidanjarea bazinului betonat, ori de cate ori este nevoie, pentru prevenirea oricarei forme de poluare a solului sau panzei freatice sis a transporte  apele uzate vidanjate la o statie de epurare;

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

- Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

## Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la  APM Constanta semestrial.

### 10.2.1.Tipuri de ape uzate şi poluanţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluanţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi în apa uzată | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Activitatea administrativa | Ape uzate menajere si pluviale | pH CCO-Cr CBO5 Materii totale in suspensie SET Detergenti | Sunt vidanjate si transportate la o statie de epurare autorizata |

### 10.2.2. Mod de stocare, epurare, valorile limită admise  la  evacuare

Modul de stocare a apelor uzate, precum şi valorile limită admise la evacuare sunt prezentate în tabelul 10.2.2

Tabelul 10.2.2.

| Tipul apei uzate | Caracteristici de calitate normate | V.L.E. (mg/l) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere si pluviale | pH | 6,5 – 8,5 | Conform prevederilor HG nr. 188/ 2002 modificata si completata de HG nr. 352/ 2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2005) |
|  | Materii totale in suspensie | 350 |  |
|  | CCOCr | 500 |  |
|  | CBO5 | 300 |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | 30 |  |
|  | Detergenti | 25 |  |

Notă:

- Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice incidentul la APM Constanta în termen de 24 ore.

## SOL şi APA SUBTERANĂ

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

## Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în Raportul de Amplasament trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului MAPPM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

## Sunt interzise deversările accidentale de produse care pot polua solul şi implicit apa. În cazul apariţiei unor deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## Titularul de activitate trebuie să planifice şi să realizeze o dată la 2 ani, activităţi de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, bazine, cămine şi guri de vizitare

## Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie, precum şi un număr adecvat de echipamente, pentru eliminarea efectelor oricărui  poluant pe sol.

Tabel 10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1). NV 2). SE | Plumb | 250 |
|  |  | Cupru | < 250 |
|  |  | Crom total | < 300 |

## 10.4. ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

## Emisiile de zgomot se vor încadra în limita admisibilă a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industrială grea, conform Ordinului MMGA  nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor.

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor şi a H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să respecte următoarele condiţii:

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, iar în cazul producerii, acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului.

## Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protectia Mediului Constanta.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a asigura valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin predarea acestora unor unităţi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

## Transportul deşeurilor către unităţile autorizate în vederea valorificării sau eliminării acestora se va face de către operatori de transport specializaţi pentru activitatea de transport deşeuri, autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, cu asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului. Este interzis transportul deşeurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporara/ tratare/ valorificare/ eliminare, fara respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, in funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri in caz de incendiu.

## Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum si al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia cazurilor in care se obţine acordul APM si fara sa se pună in pericol sănătatea populaţiei.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia sa se asigure ca livrarea deşeurilor de producţie, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii si demolări si a deşeurilor periculoase, in vederea eliminării acestora, se face numai pe baza de contract.

## Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al APM Constanta .

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura ca stocarea temporara a deşeurilor este permisa pentru o perioada de maxim 1an, in cazul in care deşeurile stocate urmează sa fie eliminate si de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează sa fie valorificate.

- Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza astfel încât să fie respectate programele şi termenele de implementare ale acestora, potrivit prevederilor legale în vigoare.

## 11.1. DEŞEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea SC Almet SA Navodari, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate în Tabelul 11.1.

| Sursa | Categoria | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
|  |  | Valorificare | Eliminare | Stocare |
| Activitatea administrativa | Deseuri menajere 20.03.01 | - | Prin societăţi autorizate | Temporară, în pubele amplasate pe platform betonata |
| Activitatea administrativa | Deseuri de ambalaje hartie-carton si palstic 15.01.01; 15.01.02 | Prin societăţi autorizate | - | Temporară, în pubele amplasate pe platform betonata in zona administrativa |
| Depozitare/paletizare | Deseuri de lemn 15.01.03 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, pe platforma betonata |
| Activitatea de intretinere curenta si revizie periodica a instalatiilor | Deşeuri metalice 16.01.17 | Prin societăţi autorizate | - | Temporara, pe platforma betonata |
| Procesul tehnologic | Deseuri tehnologice (rebuturi caramizi) 01.04.99 | Se valorifica prin spargere manuala si reintroducere in procesul tehnologic | - | Temporara, in cutii de lemn de 1 mc |
| Intretinere utilaje | Uleiuri uzate hidraulice si de transmisie 13.01* 13.02* | Prin societăţi autorizate | - | Temporara in 2 butoaie metalice cu capacitatea de 200 l fiecare, etichetate |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

Conform prevederilor H.G. nr. 804/2007, privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SC LONG WALL BRICK SRL Ovidiu nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că sunt funcţionale: Planul de intervenţie in caz de poluări accidentale si Planul de apărare împotriva dezastrelor care tratează orice situaţie ce poate apărea pe amplasament, în vederea minimizării efectelor asupra mediului.

## Planul de intervenţie in caz de poluări accidentale si Planul de apărare împotriva dezastrelor trebuie revizuite şi actualizate în  funcţie de condiţiile nou apărute. Ele trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, SC LONG WALL BRICK SRL Ovidiu a stabilit:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul instalaţiei;

- Fişa poluanţilor potenţiali;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii şi combaterii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi a materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii,

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare),

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior,

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică, etc.).

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiza vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză, precum si limita de detectie a aparatului cu care a fost efectuata analiza

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte de prelevare a emisiilor în aer:

- Coşurile de dispersie prevăzute în Tabelul 9.1.1

## Zgomot la limita  amplasamentului instalaţiei;

## Puncte de prelevare a  probelor de sol conform Raportului de Amplasament

## Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apa:

  - La evacuarea apei uzate menajere de pe amplasament: in bazinul vidanjabil ;

      - Zonele de stocare:

  - materii prime

  - materiale auxiliare

### 13.1. Monitorizarea Emisiilor În aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.1.1.

Tabelul 13.1.1.

| Punctul de prelevare a probei/ instalatia de depoluare | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanţi | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cosuri C1-C10 de la Uscatoarele de caramizi | Pulberi | lunar | EN – 13284-1/02 |
|  | CO |  | ISO 11632/98 |
|  | NOx |  | ISO 11564/ 98 |
|  | SOx |  | ISO 11632/98 |
| Cosuri C11-C12 de la Cuptorul de ardere caramizi | Pulberi | lunar | EN – 13284-1/02 |
|  | CO |  | ISO 11632/98 |
|  | NOx |  | ISO 11564/98 |
|  | SOx |  | ISO 11632/98 |

Notă:

- Monitorizarea emisiilor in aer se va face de către titular printr-un laborator specializat, conform precizărilor stabilite in tabelul 13.1.1.

- Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate.

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţa în cazul unor depăşiri ale valorilor limită la emisii.

| Locul recoltării | Data si ora recoltării Începere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val. calculata a emisiilor in cond. de referinţa | Parametri auxiliari: - Debitul gazelor evacuate - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 13.2. Monitorizarea emisiilor in apa EVACUATA

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.2.1.

## Tabelul nr.13.2.1

| Punctul de prelevare a probei | Indicatori analizaţi | Frecventa de prelevare probe si analiza indicatori | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| La evacuarea apelor uzate menajere din bazinul vidanjabil | pH | anual | Conform H.G. nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile ulterioare (NTPA 002/2005) |
|  | Suspensii |  |  |
|  | CCOCr |  |  |
|  | CBO5 |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Detergenti |  |  |

NotĂ:

- Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

- Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.2.1. de către SC Long Wall Brick SRL Ovidiu printr-un laborator specializat.

- Se interzice deversarea neautorizată a oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

- În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

  - realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare

  - ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

  - notifice incidentul la APM Constanta în termen de 24 ore.

## Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.3. 	Monitorizarea calitĂŢii solului Şi a apei subterane

13.3.1. Monitorizarea calităţii solului

Monitorizarea calităţii solului se va realiza anual în punctele menţionate în Tabelul 10.3.1 .

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul MAPPM nr.756/1997, cu modificările ulterioare.

## 13.4. DEŞEURI

Evidenţa deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- modul de stocare;

- modul de tratare;

- modul de transport

- cantitatea predată către valorificator/ eliminator;

- operatia de tratare/eliminare;

- operatorul economic valorificator/eliminator

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile.

# 14. RAPORTĂRI LA AUTORITATEA DE MEDIU ŞI PERIODICITATEA ACESTORA.

## A.P.M. Constanta va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. LONG WALL BRICK SRL Ovidiu în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu toate modificarile ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotararii de Guvern nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul si a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanta ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanta să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Datele vor fi completate in registre de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora.

## Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la APM Constanta  în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

## Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanta. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta şi G.N.M  - C.J. Constanta în orice moment.

## Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Capitolul 14 trebuie transmise la sediul APM Constanta şi  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii.

## Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanta şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu

- Documentul solicitare

- Raportările către APM Constanta (lunare/trimestriale/semestriale/ anuale)

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual, la APM Constanta şi ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă, pe categorii

## Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis lunar, la APM Constanta, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual,  la APM Constanta ca parte a Raportului Anual de Mediu.

- Un raport anual a cantitatilor de substante chimice/materii prime utilizate;

- Un raport conform regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16.12.2008 privind clasificare, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor- la solicitarea APM Constanta;

- Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM Constanta, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până  data  de 30 aprilie a fiecarui an.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform: Tabelelor 14.1 Rapoarte obligatorii; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1. Rapoarte obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie a fiecărui an |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi si transferati, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la data 30 aprilie a fiecărui an |
| Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor, potrivit HG 856/2002 | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea privind uleiurile uzate generate, potrivit HG 235/ 2007 | semestrial | Zece zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor si deşeurilor de ambalaje, conf. Ord. M.M.P 794/2012 | Anual | Până la data de 25.02 a fiecărui an |
| Raportare cantitatilor de substante chimice/materii prime utilizate | Anual | Pana la 31 ianuarie pt. anul calendaristic anterior de functionare |
| Raportare conform regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16.12.2008 privind clasificare, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor | La solicitarea APM Constanta | La solicitarea APM Constanta |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | In maxim 2 ore de la producere |
| Raportarea investiţiilor si cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | lunar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea |

## Tabel  14.2. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.3. Model notificare;

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 alin. 3 din OUG 195/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare şi art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifica in vigoare privind protecţia mediului. Incalcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civila, contravenţionala si penala, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat sa notifice autoritatea competenta pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizatiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată de Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanta,  G.N.M.- C.J.Constanta, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii), titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/ parti ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice APM Constanta şi să ia masuri de punere in siguranţa:

## Desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei;

## Oprirea alimentarii cu energie electrica, gaz natural;

## Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare si predarea conţinutului acestora la societati autorizate

## Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

## Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

## Evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate in zona;

## Marcarea zonei prin afişare de plăcute avertizoare si interzicerea accesului personalului care nu are împuternicire privind operarea in zona.

## Stabilirea si implementarea unui plan intern de inspecţie;

## Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

## Instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea in siguranţa a instalaţiei respective;

## Respectarea normelor de protecţia muncii si PSI;

## Notificarea APM Cosntanta asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

## Includerea instalaţiei in Raportul Anual de Mediu (RAM)

## Notificarea APM Constanta după implementarea masurilor de punere in siguranţa.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor / părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice  APM Constanţa şi să respecte  prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

## 16.1. Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, se aplica in mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. Long Wall Brick SRL Ovidiu, după oprirea definitiva a activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea  materialelor rezultate

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Constanta.

## 16.2. Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M.  nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţii cu impact semnificativ asupra mediului.

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa împreună cu  GNM – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Constanta | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanta |
| --- | --- |
| Amplasament | Amplasamentul geografic al complexului industrial cu una sau mai multe instalaţii situate pe acelaşi locaţie şi în care un operator desfăşoară una sau mai multe activităţi prezentate în Anexa I |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| CAT | Colectivul de Analiză Tehnică |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea 211/2011 privind regimul deseurilor |
| Operaţiunea de valorificare a deşeurilor | Orice operaţiune de valorificare a deşeurilor inclusă în Legea 211/2011 privind regimul deseurilor |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptori naturali |
| NTPA 002/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |
| C.J.G.N.M. Constanta | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu |

ANEXA I - Plan de incadrare in zona

# ANEXA III –  Modelul Raportului DE Mediu (LUNAR/ Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) |  |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime si materiale auxiliare

| Tip materie prima/ material auxiliar | Unitate de măsura | Consum lunar | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Productie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |  |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3 ) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota:

- pentru monitorizarea discontinua se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „Valoare masurata” se va completa sub forma de intervale: valoare minima masurata – valoare maxima masurata.

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Nota:

- se vor anexa buletinele de analiza emise de către laboratorul propriu/ terţi.

- In RAM, in coloana „VLE masurat” se va completa sub forma de intervale: valoare minima masurata – valoare maxima masurata.

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa in adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc lună |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

ANEXA IV - RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrată de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluarii |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Ştampila |