AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei:

Valabilă până la data de …….2023

Titularul autorizaţiei: S.C. LA-FERM GRUP SRL cu sediul social în orașul Năvodari, zona Depozit 10-Trup Mamaia Nord, strada D1 nr. 79, lot 320, județul Constanța

Locaţia activităţii: extravilan com. Lumina, Parcela A 915/21, jud.Constanţa

Categoria de activitate conform Anexei I a O.U.G. nr. 152/2005, privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări.

Codul CAEN rev. 2: 0147 (0124 - rev. 1) Creşterea păsărilor.

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CONSTANŢA

Titlul: FERMĂ MIXTĂ PENTRU CREŞTEREA PUILOR DE CARNE

Data emiterii: ………………

Director Executiv

# Lavinia Monica ZAHARIA

# Şef Serviciu A.A.A.,                                                                                        Întocmit,

# Catiușa TOMPOȘ                                                                                       Cristina ARMEANU

CUPRINS

1.	DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII	3

2.	TEMEIUL LEGAL	3

3.	CATEGORIA DE ACTIVITATE	4

4.	DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII	5

5.	MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII	7

6.	MATERII PRIME ŞI AUXILIARE	10

7.	RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.	10

8.	DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT	11

9.	INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	18

10.	CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN  MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de Zgomot	19

11.	GESTIUNEA DEŞEURILOR	25

12.	PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ	28

13.	MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII	29

14.	RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.	33

15.	OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII	35

16.	MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR	36

17.	GLOSAR DE TERMENI	39

18.	ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă	40

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular: S.C. LA-FERM GRUP S.R.L.

Sediul: oraşul Năvodari, strada D1 nr. 79, Depozit 10 – Trup Mamaia Nord, lotul 320, judeţul Constanţa.

Telefon: 0726 209018

Fax: 0372877500

E-mail: managementulafacerilor@gmail.com

Număr de înmatriculare: J13/750/29.02.2008

Codul fiscal: 23406629

# TEMEIUL LEGAL

Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.O.1196/30.12.2005), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006 (M.O.586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/10.11.2005 (M.O. 1078/30.11.2005), privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 84/05.04.2006 (M.O. 372/11.04.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/15.06.2011, privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotărârea de Guvern nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenţa gestiunii  deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Ordinul M.M.G.A. 927/06.10.2005 (M.O./929/18.10.2005) privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Hotărârea de Guvern 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 621/23.06.2005 (M.O 639/20.07.2005), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

- Legea 86/10.05.2000 (M.O.224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Legea nr. 458/02.07.2002 (M.O. nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile, republicată;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 şi Ordin 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005), privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/23.06.1997 (MO 140/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 95/12.02.2005 (M.O. 194/08.03.2005) privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de  depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr.35/11.01.2007 (M.O. 56/24.01.2007) privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului , aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.D.D. 1108/05.07.2007 (M.O.629/13.09.2007), privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului 890/16.06.2009;

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- H.G. nr.878/28.07.2005 (M.O 760/22.08.2005) privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003, privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005, , privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conf. Anexei 1 a O.U.G. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare:

6.6. a) Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor, având o capacitate mai mare de 40000 de locuri pentru păsări.

Activităţi autorizate:

Activităţile desfăşurate pe amplasament: creşterea intensivă a păsărilor.

COD CAEN:  0147 Creşterea păsărilor.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei: 42.000 locuri/ciclu de producţie (21.000 locuri/hală/ciclu)

Din activitatea S.C. LA-FERM GRUP S.R.L , rezultă 309.400 pui de carne/an.

S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. deţine pe amplasament:

- două hale, nivel parter – adăposturi pentru creşterea intensivă a puilor de carne de la 1 zi până la 42 zile; suprafaţa construită la sol a unei hale este de 1.190 m2/hală, cu următoarele dimensiuni: L = 85 metri şi l = 14 metri.

- birou administrativ + laborator + filtru sanitar, cu suprafaţa construită de 180 m2.

- platformă betonată cu dimensiunile L x l = 32 m x 13 m = 416 m2, prevăzută cu acoperiş, cu capacitatea de depozitare dejecţii de aproximativ 500 m3.

- platformă betonată împrejmuită cu plasă de sârmă pe stâlpi de susţinere din lemn, care serveşte la depozitarea peleţilor necesari încălzirii;

- construcţie uşoară cu destinaţia de spaţiu de depozitare diverse materiale, cu suprafaţa de 40 m2.

- două puţuri forate cu H = 50 metri.

- grup de pompare tip hidrofor Gardena 600/5 LCD.

- reţea de distribuţie în fermă din conducte PVC cu Dn = 100 mm şi L = 60 m.

- rezervor de stocare a apei pentru incendiu, confecționat din fibră de sticlă, cu capacitatea de 40 m3.

- două foraje hidrogeologice pentru monitorizarea pânzei freatice cu H = 6 m.

- o microstaţie de epurare – în conservare.

- bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 50 m3 pentru colectarea apelor dejective şi de spălare din hale.

- bazin betonat vidanjabil cu capacitatea de 10 m3 pentru colectarea apelor uzate menajere de la sediul administrativ.

- două silozuri de furaje (câte unul pentru fiecare hală), construite din aluminiu, cu capacitatea de 12 tone.

- moară de furaje cu capacitatea de măcinare boabe de circa 1,1 – 1,4 t/h.

- împrejmuire perimetrală pe întreaga suprafaţă a fermei avicole, cu lungimea totală de 40 ml.

- reţea internă de canalizare.

- sistem de hrănire şi alimentare cu apă compus din 3 linii de furajare cu lungime linie = 79,3 m şi 4 linii de adăpare cu lungime linie = 79,3 m.

- sistem climatizare hale tip CC36 Vision 911/16 R.

- sistem de ventilaţie compus din ventilatoare pentru minimă ventilaţie (un ventilator/hală 1450 C 200 – 240V/50 Hz), clapeţi de admisie aer (1 bucată/hală) şi ventilatoare pentru maximă ventilaţie (un ventilator tip 140 R/S/hală).

- cortină automată pentru sistemul de răcire (1 bucată/hală).

- sistem de răcire cu panouri evaporative closed top (1 bucată/hală).

- sistem de încălzire cu aeroterme aer cald tip Kubo (2 bucăţi/hală).

- centrale termice de tip BIOPLEX – HL 18.

# DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- cerere nr. 11208RP din 14.09.2012, pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, întocmită de S.C. LA-FERM GRUP S.R.L., oraşul Năvodari, judeţul Constanţa;

- Formular de solicitare elaborat de S.C. LA-FERM GRUP S.R.L.;

- Raport de amplasament întocmit de Birou Expert Auditor, Evaluator Principal CHIRCU G. ELENA;

- Anunţ public privind depunerea solicitării apărut în ziarul ’’Cuget liber’’, în data de 06.09.2012;

- Anunţ public privind depunerea solicitării apărut în ziarul ’’Cuget liber’’, în data de 15.09.2012;

- Anunţ public privind depunerea solicitării afișat la sediul Primăriei comunei Lumina, în data de 15.09.2012;

- Adresa Radio România Constanța privind difuzarea anunţului public privind depunerea solicitării de emitere a Autorizației Integrate de Mediu;

- Anunţ public privind dezbaterea publică apărut în ziarul ’’Cuget liber’’, în data de 05.04.2013;

- Autorizaţie de Gospodărire a Apelor nr. 21 din 22.02.2013, valabilă până la data de 22.02.2023, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă “Dobrogea – Litoral”;

- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- Acord de Mediu nr. 2 din 27.12.2010, emis de către Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați;

- Invitații la Dezbaterea Publică;

- plan de situație și plan de încadrare în zonă a obiectivului;

- contract de vânzare-cumpărare privind terenul;

- fișe tehnice de securitate;

- certificat de înregistrare seria B nr. 1195681, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

- certificat constatator nr. 576883 din 23.10.2012, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;

- contract de creștere a puilor de carne nr. 23 din 21.05.2012, încheiat cu S.C. Antonio Prod SF S.R.L.;

- contract nr. 2 din 10.09.2012 privind achiziția deșeurilor reciclabile de către S.C. Geornic S.R.L.;

- contract de colaborare nr. 1 din 10.09.2012 privind preluarea gunoiului de pasăre de către S.C. Sagrico S.R.L.;

- contract nr. 1484 din 16.10.2012 privind neutralizarea subproduselor de origine animală de către S.C. Protan S.A.;

- contract nr. 396 din 31.10.2012 privind colectarea și transportul apelor reziduale de către S.C. Dumitru Pan S.R.L.;

- contract de racordare nr. 13803113 din 21.09.2012 privind racordarea instalației de utilizare a utiliyatorului la rețeaua electrică a S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A.;

- autorizație sanitar-veterinară nr. 207 din 07.11.2012, emisă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța;

- plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;

- plan de măsuri la închiderea amplasamentului.

# Scopul

# Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu.

# Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu conţine 38 de pagini şi este valabilă, de la …..2013 data emiterii până la ……….2023.

# Se va solicita la A.P.M. Constanța reînnoirea autorizaţiei integrate de mediu cu 60 zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu.

# În cazul modificării actelor de reglementare care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi parametrilor pentru care s-a emis, se va notifica la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea după caz.

# Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al A.P.M. Constanţa.

# Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu este emisă în scopul respectării prevederilor legale privind protecţia mediului;

# Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului;

# Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

# Conform OUG nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25: „Autoritatea competentă pentru protecţia mediului evaluează periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le revizuieşte. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţie, sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţie;

- schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a impune costuri excesive;

- siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici;

- rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare;

- prevederile unor noi reglementari legale o impun.

# Conform O.U.G nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 17: „Autoritatea competentă emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieşte şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea”;

# Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei I a prezentei Autorizaţii;

# Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Constanţa cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

# Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite;

# Prezenta autorizaţie se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de generare /colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

# MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

# Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

# Conştientizare şi instruire

# Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate în aşa manieră încât emisiile rezultate să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# Titularul autorizaţiei trebuie să pregătească o planificare anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu. Planificarea trebuie să conţină termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

### Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţia muncii în vigoare.

### Periodic, instrucţiunile de lucru se vor prelucra personalului care deserveşte instalaţia.

### Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

### În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

### Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziţie în orice moment piesele de schimb pentru părţile de instalaţie ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

    - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

    - Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, S.C. LA-FERM GRUP S.R.L, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

    - Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR), va fi depusă la termenul stabilit în Cap. 14 al prezentei autorizaţii,  precum şi ca parte a RAM.

În conformitate cu H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE titularul are obligaţia să întocmească şi să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) şi ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul/operatorul activităţii trebuie să raporteze autorităţii sale competente, cantităţile anuale împreună cu precizarea că informaţia se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer şi apă  a oricărui poluant specificat în Anexa II a Regulamentului pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II a Regulamentului este depăşită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică şi/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II a Regulamentului, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasament.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

# Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

# Notificarea autorităţilor

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a notifica telefonic autoritatea competenta pentru protecţia mediului în termen de 2 ore din momentul producerii oricărui eveniment produs pe amplasamentul instalaţiei, care poate conduce la accidente ecologice. În termen de maxim 24 ore de la producerea poluării accidentale, agentul economic transmite la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, prezentat în Anexa III. Transmiterea se efectuează prin fax. Dacă este cazul, agentul economic retransmite acest raport conţinând informaţii suplimentare obţinute în urma efectuării analizelor de laborator.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;

- oricărei funcţionări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul A.P.M. Constanţa raportul privind incidentul, ca parte integrantă a R.A.M.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările şi completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu.

- Conform prevederilor art. 10 si art. 15 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea Autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau sa fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

# MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Titularul activităţii are obligaţia ca recepţia, manipularea şi depozitarea tuturor materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fişelor tehnice de securitate (acolo unde este cazul), în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru mediu.

Consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate în procesul de producţie sunt prezentate în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

| Nr. crt. | Materii prime/materiale utilizate în activitate | Fraza de risc | Cantitatea utilizată la capacitatea proiectată | Modul de ambalare şi depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | furaje combinate | - | 12700 t/an | Buncăre exterioare pentru furaje |
| 2 | apă potabilă pentru adăpare | - | 54 000 mc/an | Este preluată direct din foraj şi stocată în bazinul de înmagazinare |
| 3 | vaccinuri | - | 24840 flacoane | Punct sanitar amenajat în clădirea anexă |
| 4 | substanţe dezinfectante | R23/25-34/42; R50;R10-21/22-34-50; R67; R20/21/22; R34; R42/43,R36/37/38, R11 | 120 l/an TH4+ | În ambalajele originale, în magazie |
| 5 | motorină | R 40 R 51/53 R 65; R66 | 200 l/an | Se achiziţionează direct de la staţii de distribuţie a carburanţilor |
| 6 | energie electrică | - | 745 MWh | - |
| 7 | Combustibil solid (peleţi) | - | 2-3 kg/ora de funcţionare | ……………….. |
| 8 | materiale de întreţinere şi reparaţii | - | - | Se achiziţionează direct de la producători |

# RESURSE de APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.

## APĂ

## Alimentarea cu apă          AGA

Apa potabilă necesară pentru adăparea păsărilor şi pentru nevoile igienico-sanitare ale salariaţilor, este asigurată din sursă subterană proprie, amplasată în afara fermei.

Instalaţia de captare: un foraj pentru alimentarea cu apă cu H = 50 m;

Instalaţia de tratare: instalaţie de filtrare şi dedurizare tip Nobel - Italia.   AGA

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei: Rezervor din beton armat cu V = 200 mc, semi-îngropat, cuplat cu o staţie de pompare cu hidrofor, echipata cu 2 electropompe import Italia (folosite pentru repomparea apei în reţeaua de distribuţie şi pentru apa de incendiu).

Reţeaua de aducţiune este realizată din conducte din PEHD cu Dn = 80 mm, şi lungimea totală de L = 1640 m.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile: reţea de conducte din PVC cu Dn = 30 - 70 mm, şi lungimea totală de L = 440 m.

Apa pentru stingerea incendiilor: volum intangibil 60 mc în rezervor. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu: 2 l/s se asigură din sursă subterană şi reţea (timp de refacere 10 ore).

    - Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare provenite de la filtrul sanitar şi sediul administrativ, sunt colectate temporar într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat, cu V=32 mc şi vidanjate pe bază de contract cu societate autorizată să presteze astfel de servicii şi să le transporte la o staţie de epurare autorizată. Lungimea totală a sistemului de canalizare este de circa 270 m.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente.

Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor  la sfârşitul ciclului de producţie şi de la platforma de depozitare temporară a dejecţiilor, sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat cu V=32 mc şi vidanjate periodic, pe bază de contract cu o societate autorizată să presteze astfel de servicii şi să le transporte la o staţie de epurare autorizată.

  - EFICIENŢA  ENERGETICĂ

S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. - se alimentează cu energie electrică din sistemul naţional, prin contract cu S.C. ELECTRICA S.A SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE Constanţa. Punctul de transformare este dotat cu un transformator, fără conţinut de compuşi bifenilpoliclorurati (PCB). Orice defecţiuni, verificări periodice a instalaţiilor electrice, precum si schimbul de ulei sunt asigurate, pe baza de contract, cu societăţi autorizate.

Pentru respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, se au în vedere următoarele: cantitatea de energie consumată (urmărită periodic şi contorizată); funcţionarea corespunzătoare a sistemului de ventilaţie a halelor; iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

De asemenea, pe amplasamentul fermei există un generator electric de tipul – Motor RABA (Roman Diesel) 50 KVA., care utilizează drept combustibil motorina.

## 7.3. Combustibili

Pentru obţinerea energiei termice este folosit combustibil solid (peleţi). Centrala termică - tip BIOPLEX HL 18 este prevăzută cu un coş de evacuare a gazelor arse cu înălţimea H =6,5 m şi Dn = 300 mm. Combustibilul solid folosit (peleţi) este stocat în şură.

Motorina necesară funcţionării incineratorului este alimentată de la staţii PECO şi stocată într-un butoi metalic cu V=200 litri, în incinta containerului metalic în care este amplasat incineratorul. Motorina necesară funcţionării grupului electrogen este alimentată de la staţii PECO şi stocată într-un rezervor încorporat cu V=90 litri.

Parcul auto al societăţii este alimentat de la staţii PECO în afara amplasamentului.

# DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. –are în exploatare 2 hale de producţie, în care se desfăşoară activitatea de creştere a puilor de carne.

# Capacitatea proiectată a instalaţiei, autorizată: 66.000 locuri/serie. (2 hale x 33.000 locuri/hală/serie)

Din activitatea S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. -rezultă 181.500 pui de carne/an.

Ferma de creştere a puilor de carne, situată în extravilanul comunei Lumina, parcela A 915/21, jud.Constanţa este delimitată astfel:

- la nord-parcela agricolă,

- la sud- drum de exploatare,

- la est- parcela agricolă A 249/1/2,

- la vest-păşune şi teren neproductiv Nrv 252

Terenul,  pe care sunt amplasate halele de producţie şi anexele corespunzătoare acestora are S= 24.170 mp şi este proprietatea S.C. LA-FERM GRUP S.R.L., conform contractului de vânzare cumpărare cu încheiere de autentificare nr. 3240/ 04.11.2008 şi a actului de dezmembrare cu încheiere de autentificare nr.72/ 19.10.2010.

Accesul în incintă se realizează de pe latura de sud a amplasamentului, prin drumul de exploatare care face legătura cu drumul existent de acces, care are acces la drumul naţional. Distanţa dintre fermă şi zona rezidenţială cea mai apropiată este de aproximativ 1350 m, iar distanţa dintre fermă şi localităţile cele mai apropiate se află la cel puţin 2,8 km măsuraţi în linie dreaptă .

Parcul auto care deserveşte activitatea de creştere a puilor de carne este format din:

- tractoare U 650  4 buc

- ifron  2 buc

- wolă  1 buc

- tractoare U 445  2 buc

- Bobcat  1 buc

- tir Renault 1 buc

- autobasculantă RABA  1 buc

- microbuz transport persoane  1 buc

- autobuncăr transport furaje  1 buc

- autoizotermă   5 buc

- autoturisme   2 buc

Activitatea de creştere a puilor de carne se realizează în 2 hale identice cu S=1.680 mp. Popularea halelor se face pe principiul totul plin totul gol. Se foloseşte tehnologia de creştere la sol. Ciclul de exploatare pentru pui de carne este de 40-42 zile. La sfârşitul fiecărui ciclu se execută operaţiuni de igienizare a halelor pe durata a 3 săptămâni, incluzând un vid sanitar de minim 3 zile.

Fiecare hală este prevăzută cu:

- instalaţie automatizată de ventilaţie formată din: 3 ventilatoare de extracţie cu capacitatea de 11.500 mc/oră, amplasate pe unul dintre pereţii laterali ai halei, 10 ventilatoare de extracţie cu capacitatea de 40.800 mc/oră, amplasate pe peretele de capăt din spatele halei şi …..jaluzele pentru aspiraţia aerului, amplasate pe pereţii laterali ai halei.

- instalaţie de adăpare, compusă din 5 linii de distribuţie cu L=116 m, regulator central de presiune, conductă din PVC pentru apă, nipluri din inox şi cupe din plastic amplasate la fiecare 20 cm, dispozitiv manual de ridicare, unitate de dezaerare, filtru şi dispozitiv de reglare a distribuţiei de apă, reţea de distribuţie apă cu L=148 m, medicator pentru dozarea medicamentelor(2,5 mc/h), sistem automat de control al distribuţiei de apă;

- sistem de răcire, tip CHORETIME, compus din panou răcire, pompă sumersibilă, întrerupător automat pentru protecţie pompă în lipsa apei ;

- sistem  de încălzire, tip CUBO format din 5 termoconvectoare CUBO, kit conectare, scrpeţi, troliu;.

- instalaţie de iluminare, compusă din 36 lămpi cu neon, o lampă cu neon amplasată în camera de serviciu, 2 lămpi cu halogen de 300 W, amplasate pe pereţii de capăt.

- instalaţia automatizată de furajare, tip CHORE-TIME, compusă din: un siloz stocare cereale cu capacitatea de 18 t, 4 buncăre cu motoare de acţionare din oţel galvanizat, 4 linii de furajare din oţel galvanizat prevăzute cu hrănitori circulare la fiecare 75 cm, sistem de transport cu spirală, sistem de control al furajului şi cântărire siloz furaj, sistem automat de control al distribuţiei de hrană;

- tablouri de comandă şi dispozitive de alarmă: întrerupătoare automate pentru instalaţia de umidificare, un panou de control electronic pentru instalaţia de furajare, un panou electronic pentru operarea automată a ventilatoarelor, admisiilor de aer, instalaţiei de încălzire şi instalaţiei de umidificare, manometru de presiune pentru controlul ventilaţiei, tablou de control pentru instalaţia de iluminat, sistem digital de cântărire a păsării

Etapele fluxului tehnologic:

-igienizare: la sfârşitul fiecărui ciclu de creştere se execută operaţiunile de igienizare a halelor care constau în: evacuarea aşternutului de paie, se curăţă şi se mătură pardoseala, se spală pereţii, pardoseala şi utilajele, apoi se dezinfectează hala.

-pregătirea halelor în vederea populării: constă în introducerea aşternutului în hală, preîncălzirea şi termonebulizarea halei.

-exploatarea puilor, timp de 40-42 zile

După parcurgerea acestor etape, se reia un nou ciclu de creştere.

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar şi pavilionul administrativ sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat cu V=32 mc şi vidanjate periodic la o staţie de epurare autorizată, de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii.

Apele uzate tehnologice provenite de la igienizarea halelor la sfârşitul ciclului şi de la platforma pentru stocarea temporară a dejecţiilor sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat cu V=32 mc şi vidanjate periodic la o staţie de epurare autorizată, de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente.

Cadavrele sunt depozitate temporar în containerul frigorific până la incinerarea în incineratorul propriu.

Dejecţiile împreună cu aşternutul sunt depozitate temporar la platforma betonată în vederea fermentării aerobe şi transformării în îngrăşământ natural. Caracteristicile constructive ale platformei: S= 300 mp, V=… mc, pereţi laterali din beton cu H=   m,  panta de 1,5 %, prevăzute cu rigole pentru colectarea apelor pluviale.

# INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA               POLUANŢILOR ÎN MEDIU

# AER

Instalaţii de ventilaţie a halelor

Ventilarea halelor de creştere se realizează mecanizat, tip transversal cu câte 3 ventilatoare de extracţie/hală (pe unul dintre pereţii laterali ai halei) şi tip tunel cu câte 10 ventilatoare de extrcaţie/hală (pe peretele de capăt din spatele halei) şi natural, asigurându-se un schimb continuu de aer prin gurile de admisie amplasate în pereţii longitudinali.

Principalele emisii evacuate în atmosferă, ce provin din adăposturile de animale sunt: NH3, CH4, N2O, mirosuri de H2S.

Centrala termică, tip BIOPLEX HL 18 pe combustibil solid (peleţi) care deserveşte filtru sanitar, este prevăzută cu un coş de evacuare a gazelor arse cu înălţimea H = 6,5 m şi Dn = 300 mm. Combustibilul solid folosit (peleţi) va fi stocat in şură.

Incineratorul, tip A 400 care utilizează drept combustibil motorina, este prevăzută cu un coş metalic de evacuare a gazelor arse cu înălţimea H = 2 m şi Dn = 350 mm. Motorina este stocată într-un butoi metalic cu V=200 litri, amplasat în containerul incineratorului.

## APĂ

Apele uzate menajere, provenite de la grupurile sanitare aferent filtrului sanitar şi pavilionul administrativ, sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat cu V=32 mc şi vidanjate periodic la o staţie de epurare autorizată, de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii.

Apele pluviale de pe amplasamentul fermei sunt se scurg gravitaţional prin rigole pe terenurile adiacente

Apele tehnologice, provenite de la igienizarea halelor şi de la platforma pentru depozitarea temporara a dejecţiilor sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil, bicompartimentat cu V=32 mc şi vidanjate periodic la o staţie de epurare autorizată, de către o societate autorizată pentru acest tip de servicii.

La evacuare, parametrii apelor uzate menajere (pH, materii totale în suspensie, substanţe extractibile, CCO-Cr, CBO5, detergenţi sintetici, azot amoniacal, fosfor total, fenoli) se vor încadra în AGA/prevederile Hotărârii de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate .

## SOL

Dejecţiile împreună cu aşternutul sunt depozitate temporar la platforma betonată în vederea fermentării aerobe şi transformării în îngrăşământ natural. Caracteristicile constructive ale platformei: S= 300 mp, V=… mc, pereţi laterali din beton cu H=   m,  panta de 1,5 %, prevăzute cu rigole pentru colectarea apelor pluviale.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL  ÎnconjurĂtor, nivel de zgomot

# AER

# Emisii în aer şi mirosuri

# Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.2. a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

# Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanța trimestrial şi anual.

# Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Constanța ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de A.P.M. Constanța.

# Emisii atmosferice rezultate din activitate

Sursele de emisie din activitatea de creştere a păsărilor, evacuate în atmosferă, sunt prezentate în tabelul 10.1.1.

Tabelul nr. 10.1.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Activitatea de creştere a păsărilor. | Sistemul de ventilaţie al halelor de creştere | NH3 H2S Pulberi |
| 2 | Centrala termică cu combustibilul solid (peleţi) | Sistem de evacuare a gazelor arse/coş dispersie | CO SO2 NOx Pulberi Substanţe organice (exprimate în carbon total (C)). |

# Valori limită de emisie şi imisie

a) Emisii punctiforme

Emisiile de poluanţi în atmosferă, rezultate din desfăşurarea activităţii, se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute în tabelul 10.1.2. şi tabelul 10.1.3

Tabelul 10.1.2.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emişi | VLE conform Ordin M.A.P.P.M. 462/1993 mg/m3N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Emisii provenite de la funcţionarea centralei termice cu combustibilul solid (eguş) | Sistem de evacuare a gazelor arse/ coş dispersie | CO SO2 NOx Pulberi Substanţe organice* | 250 2000 500 100 50 |

Nota:

Valorile limita se raportează la un conţinut in oxigen al efluenţilor gazoşi de 6% vol.

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limita de emisie stabilită în tabelul 10.1.2.

Din activitate nu trebuie să existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu.

  - Substanţe organice (exprimate în carbon total (C)).

Tabelul 10.1.3

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Puncte de emisie | Poluanţii emisi | VLE conform HG nr.128/2005 mg/m3N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Emisii provenite de la funcţionarea incineratorului pe combustibil lichid (motorina) | Sistem de evacuare a gazelor arse/ coş dispersie | TOC SO2 NOx Pulberi | 10 50 400 10 |

b) Emisii difuze şi mirosuri

Din punct de vedere al emisiilor difuze şi al mirosurilor se apreciază că impactul produs de activitatea de creştere a puilor de carne asupra populaţiei comunei Lumina este redus, datorită măsurilor prevăzute de titularul activităţii.

Emisiile difuze şi mirosurile vor fi micşorate prin următoarele măsuri:

- măsuri de igienă a producţiei prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creşterii găinilor;

- utilizarea unui regim nutriţional adecvat în vederea reducerii emisiilor rău mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejecţiilor, evitând stagnarea lor în adăposturi.

Conform STAS 12574/87 - Condiţii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră ca emisiile de substanţe puternic mirositoare depăşesc concentraţiile maxime admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil şi persistent este sesizabil olfactiv.

# Emisii în apă

# Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2. a prezentei Autorizaţii Integrate de Mediu. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionate în prezenta autorizaţie;

# Valorile limită sunt stabilite conform AGA/ Hotărârii de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

# Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul monitorizarea activităţii a prezentei autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la A.P.M. Constanţa, trimestrial şi anual.

# Titularul activităţii are obligaţia să exploateze instalaţiile de evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

# Titularul activităţii trebuie să ia toate măsurile necesare pentru minimizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluate pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

# Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

# Titularul  activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi  conductele subterane.

# În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

# Se vor păstra la îndemână şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

# Titularul activităţii are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

# Un raport care rezumă emisiile în apă trebuie depus la A.P.M. Constanţa ca parte a R.A.M.

    - Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate şi poluaţii generaţi de activitate în apele uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2.1.

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Natura apei | Poluanţi existenţi in apa uzata | Mod de evacuare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Activităţi administrative | Ape menajere | pH Materii totale în suspensie CCOCr CBO5 Substanţe extractibile Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | Deversare în sistemul de canalizare al fermei. Stocare în bazinul vidanjabil cu V=32 mc. |
| 2 | Precipitaţii | Ape meteorice | Materii totale în suspensie; Substanţe extractibile. | Colectarea prin rigole şi evacuare gravitaţionala în afara fermei. |

### Mod de stocare, epurare, valorile limita admise la evacuare.

Modul de stocare a apelor uzate, modul de epurare a acestora, precum si valorile limita admise la evacuare sunt prezentate in tabelul 10.2.2.

Tabelul 10.2.2.

| Nr. crt. | Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare, evacuare din ferma | Caracteristici de calitate normate | UM | Valoarea limită de emisie* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ape menajere şi tehnologice | Stocare în bazin betonat, vidanjabil. Epurarea apelor uzate la o staţie de epurare autorizată | pH | unităţi de pH | 6,5-8,5 |
|  |  |  | Materii în suspensie | mg/dm3 | 350,0 |
|  |  |  | CCO-Cr | mg O2/dm3 | 500,0 |
| 2 | Fracţiunea lichidă a dejecţiilor şi apele provenite din precipitaţii de la platforma | Stocare în bazinul betonat, vidanjabil aferent apelor uzate tehnologice şi vidanjare la o staţie de epurare autorizată | CBO5 | mg O2/dm3 | 300,0 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici | mg/dm3 | 25,0 |
|  |  |  | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30,0 |
|  |  |  | Fosfor total | mg/dm3 | 5,0 |
|  |  |  | Fenoli | mg/dm3 | 30,0 |

# Valorile limită de emisie sunt prevăzute în  AGA/ Hotărârea de Guvern nr. 352/21.04.2005 privind modificarea şi completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Nota:

Nu este autorizata evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie sa:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifica incidentul A.P.M. Constanţa cat mai curând posibil.

  - SOL şi APA SUBTERANĂ

    - Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile in sol.

    - Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

    - Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe, altele decât apa necontaminată, caz pentru care nu este stipulată nici o prevedere permanentă privind siguranţa scurgerilor, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale ori de câte ori este necesar sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare.

    - Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

    - Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide pentru fertilizarea terenurilor agricole.

      - Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de 6 (şase) luni. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.S.P.A. Constanţa;

## Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii dejecţiilor fermentate precum şi a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

## Producătorul cât şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) este obligat să respecte condiţiile prevăzute/menţionate în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de O.S.P.A. necesare utilizării nămolului rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează să fie aplicate dejecţiile;

## Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

## Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

## Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

## Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

## Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care sunt in contact direct cu solul.

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţă pentru urmele de elemente chimice din sol

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la 5 cm în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Limitrof platformei pentru stocarea temporară a dejecţiilor şi aşternutului | Cu | 250 | Ordinul MAPPM nr. 756/ 1997 – aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului |
|  |  | Pb | 250 |  |
|  |  | Zinc | 700 |  |

Tabel 10.3.2 – Valorile  de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Tabel 10.3.2 |  |
| --- | --- |
| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţă din buletinul de analiză nr. …. /… (mg/l) *unităţi pH | Frecvenţa de analiză | Metoda de încercare |
| 1 foraj amplasat în vecinătatea platformei de dejecţii şi incineratorului (forajul de alimentare cu apă al fermei) | pH* |  | trimestrial | SR ISO10523/1997 |
|  | Nitraţi |  |  | SR ISO 7890-2 |
|  | Nitriţi |  |  | SR ISO 7890/1-98 |
|  | Fier |  |  | SR ISO13315/1996 |
|  | CCO-Mn |  |  | SR ISO8467-2001 |
|  | Sulfaţi |  |  | STAS 8601-1970 |

Nota: La solicitarea A.P.M. Constanţa şi A.B.A.D.-L., se vor analiza şi alţi indicatori. Prelevarea probelor se va face de către reprezentanţii unui laborator de analiză specializat.

Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constată depăşiri semnificative la indicatorii susmenţionaţi

## ZGOMOT

## Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

## Măsurătorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita exterioară a fermei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

## În emisiile de zgomot provenite de la activitate nu trebuie să existe nici un element de zgomot fonic clar sau element intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Deşeurile generate de societate vor fi colectate selectiv conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

Titularul autorizaţie trebuie  sa respecte următoarele condiţii:

  - Valorificarea/eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. a prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia naţională de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil A.P.M. Constanţa și fără acordul scris al A.P.M. Constanţa.

  - Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de societăţi autorizate pentru astfel de activităţi, cu respectarea legislaţiei specifice in domeniu. Deşeurile trebuie transportate de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/eliminare cu respectarea normelor privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

  - Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată sau expediere sau transport sau eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al A.P.M. Constanța.

  - Animalele decedate în fermă, cat si cele care au murit în cursul tranzitului (transportului) vor fi  stocate temporar în camera frigorifică şi eliminate în condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

  - Se interzice aruncarea si/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere şi reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platforma de depozitare temporară a dejecţiilor.

  - De asemenea, se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de depozitare temporară a dejecţiilor.

  - Dejecţiile solide vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare de 6 (sase) luni.

  - Nu se vor depozita dejecţii solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin.

  - Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate.

  - Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare (distribuţie/ împrăştiere) a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor.

  - Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul.

  - Titularul autorizaţiei trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru inspecţie ale A.P.M. Constanţa, Comisariatul Regional si Judeţean - Garda Naţională de Mediu.

Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

- Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de coduri, in conformitate cu prevederile H.G. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor  şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare

- Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/valorificării deşeurilor);

- Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare;

- Copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

# DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea fermei, modul de manipulare şi depozitare sunt prezentate in tabelul Tabelul 11.1.

Tabelul 11.1.

| Nr. crt. | Sursa | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 denumire deşeu | Masuri de valorificare /eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 02.01.06 - Dejecţii animaliere | Depozitare temporara (pana la stabilizare/ mineralizare timp de 6 luni) pe platforma. |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 02.01.02 - Deşeuri de ţesuturi animale | Depozitarea în camera frigorifică şi eliminare prin incinerare în incineratorul propriu. |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 18 02 06- Deşeuri din activitatea sanitar-veterinară | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 18 02 02*- Deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată |
|  | Activitatea de creştere a pasărilor | 19 01 02-Cenuşa | Depozitare temporară în container închis, amplasat în spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată |
|  | Aprovizionare cu materii prime şi auxiliare. | 15.01.01 - Ambalaje de hârtie şi carton | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat pe categorii de deşeuri, până la preluarea de către o firmă autorizată pentru colectare şi valorificare. |
|  |  | 15.01.02 - Ambalaje de materiale plastice |  |
|  |  | 20.03.01 – Deşeuri municipale amestecate | Se vor depozita în containere şi se vor evacua în baza contractului încheiat cu o firmă autorizată de salubritate. |
|  | Echipamente de protecţie şi de lucru | 15.02.03 - Deşeuri textile | Se vor depozita temporar în cadrul fermei într-un spaţiu special amenajat până la preluarea de către o firmă autorizată. |

NOTĂ:

Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor şi depozitelor.

# PREVENIREA ŞI MANEGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul fermei;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul fermei;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

# MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

# Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în prezenta autorizaţie;

# Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Constanța după evaluarea rezultatelor testărilor;

# Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

# Puncte de monitorizare a emisiilor în aer: coşul de evacuare a gazelor arse de la centrala termică şi coşul de evacuare al gazelor arse de la incinerator;

# Puncte de monitorizare a nivelului de zgomot: limita amplasamentului, pe latura dinspre zona locuită;

# Puncte de prelevare a emisiilor de poluanţi în apă:

### bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere;

-    bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor uzate tehnologice

### -   forajul de alimentare cu apă, amplasat limitrof platformei de depozitare temporară a dejecţiilor şi incineratorului.

13.3.4   Puncte de monitorizare a emisiilor în sol:……RA………..

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Constanţa, C.J.G.N.M. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

## Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor în aer se va realiza de către laboratoare specializate, conform prevederilor din Tabelul 13.5.1.

Tabelul 13.5.1.

| Nr. Crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Coş centrală termică cu combustibil solid (peleţi) | CO | Anual | SR ISO 10396/2001 | ISO 12039/2001 |
|  |  | SO2 |  |  | ISO 7935/2005 |
|  |  | NOx |  |  | 10894/1996 |
|  |  | Pulberi |  |  | SR EN13284/1-2002 |
|  |  | Substanţe organice* |  |  | SRISO 10694/95 |

Tabelul 13.5.2

| Nr. Crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de prelevare | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Coş incinerator | SO2 | Anual | SR ISO 10396/2001 | SR ISO 9096/2005 |
|  |  | NOx |  |  | 10894/1996 |
|  |  | Pulberi |  |  | SR EN13284/1-2002 |
|  |  | TOC |  |  | SR EN 13137/2002 |

La analiza emisiilor în aer se vor înregistra următoarele date de referinţă:

| Locul recoltării | Data şi ora recoltării Începere/ terminare | Capacitatea de funcţionare a instalaţiei | Noxe | Val. calculată a emisiilor în cond. de referinţă | Parametrii auxiliari: - Debitul gazelor evacuate; - Temperatura gazelor evacuate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Valorile determinate în urma analizării probelor vor fi comparate cu cele impuse de autorizaţia integrată de mediu, în conformitate cu normele legale în vigoare.

## Monitorizarea emisiilor in apa evacuata

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor din Tabelul nr. 13.6.1.

Tabelul nr. 13.6.1.

| Nr. crt. | Punctul de prelevare a probei | Poluanţi analizaţi | Frecvenţa de prelevare a probei şi analiza poluanţilor | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bazinul vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere cu V=32 mc. | pH Materii totale în suspensie CCO-Cr CBO5 Substanţe extractibile cu solvenţi organici Detergenţi sintetici Azot amoniacal Fosfor total Fenoli | Înaintea fiecărei vidanjări. | SR ISO 10523/2009 STAS 6953/81 SR ISO 6060-96 SR EN 1899 2/2002 SR 7587/1996 SR EN 903/2003 SR ISO 7150- 1/2001 SR EN ISO 6878/2005 SR ISO 6439/2001 |
| 2 | Bazinul vidanjabil cu V=32 mc pentru colectarea apelor uzate tehnologice şi provenite de la platforma pentru depozitarea temporară a dejecţiilor. |  |  |  |

NotĂ:

Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.2.

Nu trebuie să existe alte emisii de poluanţi în ape, semnificative pentru mediu.

Monitorizarea calităţii apei evacuate se va face conform precizărilor stabilite în tabelul nr. 13.6.1. de către laboratoare specializate.

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materie care poluează mediul în apa de suprafaţă sau în canalele de scurgere a apei pluviale.

În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a  mediului;

- notifice incidentul A.P.M. Constanţa cât mai curând posibil.

Orice alte analize privind emisiile de poluaţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## MONITORIZAREA CALITĂŢII SOLULUI ŞI A APEI SUBTERANE

## Monitorizarea calităţii solului

## Se va realiza o dată pe an în două puncte în imediata vecinătate a platformei de depozitare temporară a dejecţiilor. Prelevarea şi analizarea probelor  se va face de către un laborator autorizat. Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinţă prevăzute în Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, cu modificările ulterioare.

Tabelul nr. 13.6.2.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză | Prag de alertă pentru soluri mai puţin sensibile (mg/kg substanţă uscată) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pe latura de N-V lângă platforma de depozitare a dejecţiilor. | Cu | Anual | SR ISO 11047-99 | 250 |
| 2 |  | Zn |  |  | 700 |
| 3 |  | Pb |  |  | 205 |

## Monitorizarea calităţii apei subterane

Va consta în analiza calităţii apei subterane prelevate din forajul de alimentare cu apă care se constituie totodată şi în foraj de observaţie a apei freatice, amplasat limitrof platformei de depozitare temporară a dejecţiilor şi incineratorului. Monitorizarea se va face conform tabelului următor:

Tabel 13.6.3.

| Nr. Crt. | Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Foraj | pH | Anual | SR ISO 10523/2009 |
| 2 |  | Azotaţi |  | SR EN 26777/2002 |
| 3 |  | Azotiţi |  | SR ISO 7890-3/2000 |
| 4 |  | Amoniu |  | SR ISO 7150-1 |
| 5 |  | Sulfaţi |  | STAS 8601-70 |
| 6 |  | Sulfuri şi H2S |  | SR ISO 10530-97 şi SR 7510-97 |

Nota:

La solicitarea A.B.A.D.-L. Constanţa, se vor analiza si alţi indicatori, conform acestei solicitări.

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele investigaţiilor din primul buletin de analiză pentru forajele de observaţie, urmărindu-se evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii fermei asupra acesteia.

## DEŞEURI

## Evidenta deşeurilor produse va fi ţinută lunar, conform prevederilor H.G. 856/2002, cu modificările ulterioare.

şi va conţine următoarele informaţii:

- tipul deşeului;

- codul deşeului;

- instalaţia producătoare;

- cantitatea produsă;

- data evacuării deşeului din instalaţie;

- modul de stocare;

- data predării deşeului;

- cantitatea predată către transportator;

- date privind expediţiile respinse;

- date privind orice amestecare a deşeurilor;

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

## Monitorizare zgomot

Nivelul zgomotului la limita exterioară a incintei va fi monitorizat anual de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, la limita exterioară a femei, pe latura dinspre zona locuită, pe perioada desfăşurării activităţii.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform STAS 10009/88: în timpul zilei - 65 dB (A) curba de zgomot Cz 60.

# RAPORTĂRI cĂtre agenŢia pentru protecŢia MEDIULUI.

## A.P.M. Constanța va include informaţiile de mediu referitoare la activitatea S.C. LA-FERM GRUP S.R.L. în Registrul Public conform cerinţelor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a Hotărârii de Guvern 878/28 07 2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informaţiei privind mediu. Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita A.P.M. Constanța ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru, aşa cum este prevăzut în Hotărâre. Pentru a da posibilitatea A.P.M. Constanța să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

# Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia pentru Protecția Mediului Constanța în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

# Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Constanța. Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, C.J.G.N.M. în orice moment.

# Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A.P.M. Constanța în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

# Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

# Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Constanța, după evaluarea rezultatelor test.

# Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publicului, la sediul A.P.M. Constanţa şi la sediul unităţii. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

# Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Constanța şi titularul autorizaţiei;

# Autorizaţia integrată de mediu;

# Solicitarea;

# Raportările către A.P.M. Constanţa;

# Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie depus trimestrial la A.P.M. Constanţa, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14. 1.

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la A.P.M.Constanţa, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Raportarea privind gestiunea uleiurilor uzate la A.P.M. Constanţa, conform H.G. nr. 235/2007 | Semestrial | Până la data de 10 a fiecărui semestru |
| Raportarea situaţiei gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, conf. H.G. 927/2005 | Anual | Până la 25.02 al fiecărui an |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Verificarea stării tehnice a construcţiilor subterane | 2 ani | La finalizarea verificării, dar nu mai târziu de 30.01 |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă | Trimestrial | Zece zile de la încheierea trimestrului pentru care se face raportarea. |
| Monitorizarea solului | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea apelor subterane | Anual | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. Ca parte a RAM |
| Zgomot | Anual, urmând a fi incluse anual în R.A.M. | Zece zile de la încheierea anului pentru care se face raportarea. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. |

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare (art. 17 alin. 3 din O.U.G. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare şi art. 19 alin. 3 din O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Constanţa, G.N.M.- C.J. Constanţa, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

# MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări şi măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. LA-FERM GRUP S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Curăţarea şi decolmatarea canalului de ape menajere şi a canalului de ape pluviale;

- Curăţarea şi spălarea tuturor instalaţiilor, rezervoarelor şi magaziilor de stocare a substanţelor chimice;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia pentru Protecția Mediului Constanța.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

# Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca in cazul încetării definitive a activităţii sa ia masurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor  afectate intr-o stare care sa permită reutilizarea lor.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecția Mediului Constanța împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Constanţa.

# GLOSAR DE TERMENI

| Anual | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 12 luni consecutive |
| --- | --- |
| A.P.M. Constanța | Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa |
| Administraţie locală | Primăria comunei Lumina, Consiliul Local al comunei Lumina, C.J. Constanţa |
| Autorizaţie | Denumirea prescurtată a Autorizaţiei Integrate de Mediu |
| BAT | Cea Mai Bună Tehnică Disponibilă |
| CAT | Comisia de Analiză Tehnică |
| CBO5 | Consum Biologic de Oxigen la 5 zile |
| CCO | Consum Chimic de Oxigen |
| CED | Catalogul European al Deşeurilor (94/3/EEC aşa cum a fost modificată) |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| Ghidul Tehnic General | Ghidul aprobat prin Ord M.M.G.A. 36/2004 |
| I.P.P.C. | Controlul Integrat si Prevenirea Poluării |
| În timpul nopţii | Între orele 22.00 şi 08.00 |
| În timpul zilei | Între orele 08.00 şi 22.00 |
| Leq | Nivelul echivalent de zgomot continuu |
| Limita fluxului masic | O Valoare Limită de Emisie care este exprimată ca fiind masa maximă a unei substanţe care poate fi emisă pe unitatea de timp. De obicei, limita este exprimată în kilograme pe oră (kg/h) |
| Locaţia activităţii | extravilan com. Lumina, Parcela A 915/21, jud.Constanţa |
| Lunar | Cel puţin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o lună |
| Operaţiunea de eliminare a deşeurilor | Înseamnă orice operaţiune de eliminare a deşeurilor inclusă în Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| EPRTR | Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi |
| Săptămânal | În timpul tuturor săptămânilor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe săptămână |
| Semestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 6 luni consecutive |
| Trimestrial | Toată perioada sau părţi ale unei perioade de 3 luni consecutive, începând cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie. |
| t | Tone |
| VLE | Valori Limită de Emisie |
| Zi | Orice perioadă de 24 de ore |
| Zilnic | În timpul tuturor zilelor de exploatare a instalaţiei, iar în cazul emisiilor, când realmente apar emisii; cu maxim o măsurătoare pe zi. |

# ANEXA. I. Planuri de încadrare în zonă

Fig. 1. Plan de amplasament S.C. LA-FERM GRUP S.R.L.

# ANEXA  II –  Modelul Raportului DE Mediu (Anual)

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) | Nord |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea | Descriere |

Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr.crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurata (mg/Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: pentru monitorizarea discontinuă se vor anexa buletinele de analiză emise de către terţi.

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Calitatea solului

| Nr. crt. | Locul de prelevare: la suprafaţa în adâncime la 30 cm | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţă uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/eliminator |  |

Gestionarea deşeurilor

ANEXA III

RAPORT DE INFORMARE ÎN CAZUL POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Agent economic ....................................................................... | Autorizaţie/Autorizaţie integrata de mediu nr. .............................................. |
| --- | --- |
| Date de localizare exactă a poluării accidentale | Anul: | Luna: | Ziua: | Ora: |
|  | Localizarea poluării |  |
| Cauza producerii poluării accidentale (inclusiv tipul poluantului, categoria de periculozitate, cantitatea emisa in mediu) |  |
| Factorii de mediu afectaţi | Aer |  |
|  | Apă |  |
|  | Sol |  |
|  | Alţi subiecţi |  |
| Modul de manifestare a fenomenului |  |
| Rezultatele analizelor (dacă s-au efectuat) | Recoltare probe |
|  | Cine a recoltat |  |
|  | Condiţii de recoltare |  |
|  | Rezultatul analizelor |  |
| Tendinţa evoluţiei | Creştere | Staţionare | Descreştere |
| Măsuri luate | La sursă | De reducere şi/sau eliminare a efectelor |
| Alte informaţii |  |
| Cine completează Raportul de informare | Numele şi prenumele | Funcţia |
|  | Data: | An | Luna | Ziua |
|  | Semnătura | Stampila |