# R A P O R T

# L A   B I L A N T U L    D E   M E D I U

N I V E L  1

PRIVIND ACTIVITATEA ,,MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”

SECTIA PLATFORMA NORD - MUNICIPIUL CONSTANTA,

JUDEŢUL CONSTANŢA

BENEFICIAR:  SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA

STRADA CARAIMAN NR. 2, JUDEŢUL CONSTANTA

Telefon: 0241.702.600.

Fax:  0241.694.833.

GSM: 0747.751.878; 0788.993.778.

Nr. Î.R.C. : J13 / 512 / 1991

C.U.I. : RO 2410163

ELABORATOR:  SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

TELEFON: 0241.544.553; 0751.327.031.

DATA : 15. 12. 2012

### C U P R I N S

1. INTRODUCERE ................................................................................................................pg.3

2. IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA.....................................pg.6

2.1  Localizare şi topografie .......................................................................................pg.9

2.2  Geologie şi hidrogeologie. ..................................................................................pg.10

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRII VIITOARE ........................pg.30

3.1  Istoricul amplasamentului......................................... ........................................pg.30

3.2  Dezvoltări viitoare....................... .....................................................................pg.31

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI ...................................pg.31

4.1  Descrierea obiectivului....................................................................................pg.31

  - Materiale de construcţii..................................................................................  pg.49

  - Stocarea materialelor........................................................................................pg.49

  - Emisii în atmosferă ..........................................................................................pg.50

4.5 Alimentarea cu apă, efluenţi tehnologici şi menajeri,

sistemul de canalizare al apelor pluviale......................................................pg.55

4.6 Producerea şi eliminarea deşeurilor..................................................................pg.58

4.7 Alimentarea cu energie electrică.......................................................................pg.61

4.8 Protecţia şi igiena muncii..................................................................................pg.61

4.9 Prevenirea şi stingerea incendiilor....................................................................pg.64

4.10 Zgomotul şi vibraţiile......................................................................................pg.65

4.11 Securitatea zonei.............................................................................................pg.69

4.12 Administraţie...................................................................................................pg.71

5. CALITATEA SOLULUI .................................................................................................pg. 71

5.1 Efecte potenţiale ale activităţii de pe amplasamnetul analizat...........................pg.71

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ................................................. ...............................pg.79

6.1 Concluzii.............................................................................................................pg.81

6.2 Recomandări pentru programul de conformare..................................................pg.84

Bibliografie................................................................................................................pg.86

R A P O R T

### B I L A N T U L   D E   M E D I U  N I V E L   I

### P R I V I N D   A C T I V I T A T E A OBIECTIVULUI

,, MANIPULARI - EFECTUAREA PRESTATIILOR DE SERVICII PRIVIND PRIMIREA, INCARCAREA/DESCARCAREA, DEPOZITAREA SI CONDITIONAREA TITEIULUI, PRODUSELOR PETROLIERE, PETROCHIMICE SI CHIMICE LICHIDE PENTRU  IMPORT-EXPORT SI TRANZIT”,

SECTIA PLATFORMA NORD - MUNICIPIUL CONSTANTA

JUDEŢUL CONSTANŢA

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se efectuează în baza  OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Ordinului MAPM nr. 592/21.10.2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag şi a criteriilor şi a metodelor de evaluare a SO2, NO2 şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, CO şi O3 în aerul înconjurător. De asemenea s-au avut în vedere şi prevederile Băncii Europene de Reconstrucţie şi dezvoltare, privind întocmirea bilanţului de mediu.

Este bine cunoscut faptul, că orice activitate umană are o gamă largă de implicaţii care se pot resimţi în cele mai diverse domenii. În general, trebuie să se ţină seama de întreg spectrul de implicaţii, efectele indirecte putând să le depăşească ca importanţă, pe cele directe.

Astfel, o anume tehnologie produce, pe lângă efectele directe, pentru care a fost concepută – proiectată şi o serie de efecte indirecte, care la un moment dat, prin evaluarea implicaţiilor, pot pune sub semnul întrebării valabilitatea tehnologiei.

Necesitatea studierii şi evaluării impactului unei activitaţi umane asupra tuturor domeniilor, dar în special asupra mediului, este justificată prin trei mari categorii de argumente :

- iniţierea în timp a unor acţiuni menite să reducă efectele colaterale, determinate de activitatea respectivă;

- evaluarea obiectivă a tuturor alternativelor şi posibilităţilor în vederea selectării strategiei de acţiune într-o perspectivă sistematică;

- necesitatea implicării populaţiei la procesele de decizie de promovare a unor activităţi sau proiecte care le vor influenţa viaţa într-un fel sau altul.

Bilanţul de mediu prognozează relaţia sau efectul asupra mediului înconjurător a unor activităţi existente, în diferite condiţii, posibile să apară într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat.

Evaluările de impact nu au menirea de a furniza decizii, ele lărgesc aria de informaţii care să constituie, pentru factorii de decizie baza adoptării acelor măsuri pe termen lung sau scurt, care să reducă la minimum efectele negative şi să le stimuleze pe cele pozitive.

Sensibilitatea populaţiei faţă de problemele de mediu, interesul crescând al mass-mediei privind poluarea, preocupările diferitelor organisme ale administraţiei de stat, abilitate cu protecţia mediului, de a soluţiona în timp optim problemele de mediu ce apar în teritoriu controlat, fac ca în acest caz comunicarea rezultatelor să aibă semnificatii deosebite. Rezultatele nu trebuie să rămână în circuitul închis al unor iniţiaţi, ele trebuie să cunoască o anume circulaţie, care să conducă la eleborarea unor decizii conform cu interesul ecologico-economic al zonei şi situaţiei. Trebuie subliniat că metodologia de realizare a fiecărui bilanţ de mediu este specifică, ea fiind condiţionată de o serie întreagă de factori ce determină atât modul de parcurgere a etapelor de investigare, cât şi selecţia şi tehnicile ce vor fi utilizate.

Bilanţul de mediu s-a întocmit pe baza datelor puse la dispoziţie de beneficiar, a analizelor existente şi pe baza studiilor efectuate de autor.

Scopul bilanţului de mediu de nivel I este, conform OUG NR.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata şi modificată prin Legea 265/2006, obţinerea de către  SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA NORD, a autorizaţiei de mediu pentru activitatea  de „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2) si „Depozitari” (cod CAEN 5210).

Metodologia  elaborării bilantului de mediu este în conformitate cu :

1.  Legea protecţiei mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, modificata si completata de OUG nr. 114/2007, modificata si completata de OUG nr. 164/2008, Legea 49/2011 si OUG 7/2011;

2. Ordin MAPAM nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

3. Ordin MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificata de Ordin MMP nr. 1298/2011;

4. Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea nr. 112/2006 si O.U.G. nr. 3/2010;

5. Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei

modificat prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

6. H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. 268/2005 si H.G. nr. 427/2010 ;

7. H.G. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata prin H.G. 1339/2006 , H.G. nr. 735/2006, H.G. 371/2010, H.G. nr. 372/2010;

8. Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

9. H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

10. Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

11. STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

12. STAS 10009/1988 – Acustica urbana;

13.Ordinul MS nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completat prin Ordinul MS 1028/2004, Ordin nr. 1136/2007 si Ordin nr. 18/2008;

14. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ;

15. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata de H.G. nr. 1872/2006 si H.G. 247/2011;

16. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile periculoase, modificat de H.G. 210/2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun aquis-ul

comunitar in domeniul protectiei mediului;

17. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata de H.G. nr. 210/2007 si H.G. nr. 1292/2010;

18. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice;

19. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

20. H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

21. H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata prin H.G. nr. 268/2005 si H.G. nr.427/2010;

22. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

23. Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.

24. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;

26. H.G. nr.188/20.03.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificat şi completat de HG nr. 352/2005.

  - Normativul NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali;

  - Normativul NTPA 002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

2.  IDENTIFICAREA AMPLASAMENTULUI ŞI LOCALIZAREA

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, Strada Caraiman, nr. 2, Judetul Constanta, Cod postal 900117,  tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inregistrata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991.

Foto 1. Sediul central al S.C. OIL TERMINAL S.A Constanta

Punctul de lucru al SC Oil Terminal SA - Sectia Platforma Nord, este amplasat   în Municipiul Constanta, Strada Caraiman nr. 2.

În Anexele nr. 1.1 - 1.3 se prezintă amplasamentul S.C. Oil Terminal S.A. (OTC) în cadrul oraşului Constanţa si amplasamentul Sectiei Platforma Nord.

Suprafata ocupata de amplasamentul S.P. Nord al OTC este redata la subcapitolul 1.5.

SC Oil Terminal SA Constanta are in componenta 3 sectii platforma cu o capacitate totala de depozitare de aprox. 1.700.000 mc.

Sectia Platforma Nord, are o capacitate de depozitare de 673.500 mc.

În fig. 1 prezentăm diagrama fluxului de produse în Oil Terminal Constanta – S.P.Nord.

Fig. 1 - Diagrama fluxului de produse în Oil Terminal Constanta – S.P. Nord

Fiecare sectie platforma, functie de specific, are urmatoarea infrastructura:

  - Rezervoare cu capacitate cuprinse intre 1.500 mc si 50.000 mc, de constructie metalica, cilindrice, amplasate vertical, suprateran, prevazute cu centuri de protectie, cu capac fix sau flotant, cu instalatii de masurare automata a cantitatii de produs depozitat si cu instalatie pentru stingerea incendiilor;

  - Capacitate de incarcare/descarcare produse petroliere si chimice lichide formate din rampe cai ferate cu o lungime totala de aprox. 30 km, prevazute cu instalatii automatizate de incarcare.

  - Conducte de transport pentru incarcare/descarcare la/din nave a titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si uleiurilor, cu diameter cuprinse intre 100 si 1.000 mm;

  - Case de pompe ce pot realize debite intre 300 – 2.500 mc/h;

  - Instalatii de contorizare computerizata amplasate in imediata vecinatate a danelor de incaracre/descarcare motorina, benzina si descarcare titei;

  - Laboratoare doatate cu aparatura pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice;

  - Instalatii de captare si epurare a apelor reziduale si rezervoare pentru primirea balastului murder din nave;

  - Instalatii pe cheu de incaracre produse la barje (titei, motorina, benzina, pacura) si de bunkerare a navelor cu combustibil usor si greu in toate danele petroliere.

Activitatea de bază care se desfăşoară în S.P. Nord cuprinde următoarele procese:

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Constanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02 (Anexa 2.1), care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Constanta este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

SC Oil Terminal SA Constanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

# 2.1. Localizare şi topografia

S.C. OIL TERMINAL S.A este amplasata in Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judetul Constanta, tel.: 0040-0241 702 600, fax: 0040-0241 694 833, telex 14210, web-site: www.oil-terminal.com, email: office@oil-terminal.com, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie Constanta, nr. J13/512/1991,  C.U.I. : RO 2410163.

Foto 2. Plan de incadrare in zona

Sectia Platforma Nord este format din Depozitul Nord - 1, in care se afla si sediul administrativ al societatii si Depozitul Nord - 2. Pe latura de est, Depozitul Nord se invecineaza cu zona urbana a Municipiului Constanta, iar pe laturile de vest, nord si sud, cu zone industriale.

Depozitul NORD este format din:

- Depozitul NORD-1 - situat pe strada Caraiman, nr.2, Constanta;

- Depozitul NORD-2 - situat pe strada Justitiei, in vecinatatea garii orasului Constanta.

Depozitul NORD 1 se învecinează cu:

- la nord 	– linia CFR, spre Portul Constanţa

- la sud 	– strada Caraiman

- la est 	– strada Constantin Brătescu

– linia CFR Constanţa- Mangalia

– zona de locuinţe, dispensar

- la vest 	– depozitul intern Constanţa

- la sud-vest– şoseaua de acces în depozitul intern Constanţa

Depozitul NORD 2 – se află în conservare fiind împărţit în patru zone distincte : 2A, 2B, 2C, 2D si face obiectul altei autorizatii de mediu.

2.2.  Geologie şi hidrogeologie

2.2.1. Geologia zonei analizate

Din punct de vedere geologic zona de amplasament al investiţiei, face parte integrantă din unitatea geostructurală majoră a Dobrogei de Sud şi anume Platforma Sud-Dobrogeană, la limita sa nordică. Aceasta este delimitată de Masivul Central Dobrogean de o falie majoră, numită Falia Palazu (Capidava-Ovidiu), care continuă spre platforma marină pe un aliniament pe direcţia Ovidiu – zona mediană a cordonului litoral Mamaia. Locaţia acestei falii ”separă” practic zona Lacului Siutghiol în două areale distincte din punct de vedere geologic.

Platforma Sud-Dobrogeană a fost obiectul unor ample studii geologice, hidrogeologice si hidrochimice legate in special de rezolvarea alimentării cu apă a litoralului şi a celorlalte localităţi din judeţ, intocmite de multe unitati din tara, specializate in acest sens.

De asemenea, a facut obiectul de studiu prin patru teze de doctorat si anume: Nicolae Pitu, 1980, “Contributii la studiul miscarii apelor subterane in roci fisurate, cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului”, Universitatea din Bucuresti; Radu Todea, 1982, “Studiul Geologic al regiunii dintre Vaile Adamclisi si Pietreni din Platforma Sud-Dobrogeana, cu privire speciala la apele subterane”, Universitatea din Bucuresti; Viorel Paul Costache, 1998, “Geologia litoralului romanesc al Marii Negre de la sud de linia Pecineaga-Camena si implicatiile de ordin ecologic”, Universitatea din Bucuresti; Victor Moldoveanu, 1998, “Studiul conditiilor hidrogeologice ale Dobrogei de Sud pentru reevaluarea resurselor exploatabile”, Universitatea din Bucuresti.

Amintim de asemenea studiile prin foraje de referinta executate de IFLGS Bucuresti (G. Vasilescu, C. Dragomirescu), in toata Dobrogea de Sud in perioada 1962-1977 (astfel de foraje au fost executat în zona Palazu Mare – Constanţa, dintre care amintim : F 5001, F 5013, F 5017, F 5025, F 5026, F 5030, F 5041, F 5051, F 5072, etc.) în perioada 1971-1973, de INMH Bucuresti (A. Ţenu, Fl. Davidescu), studii cu izotopi de mediu in Dobrogea de Sud si nu in ultimul rand, Prof. Dr. Ing. Fl. Zamfirescu si colectivul de la Universitatea din Bucuresti, studii complexe privind posibilitatea extinderii alimentarii cu apa pe litoral si in judetul Constanta, inclusive modelarea sistemelor acvifere din jurasic si sarmatian precum si alte studii de sinteza ale acestei zone.

Dobrogea fiind, din punct de vedere geologic, o unitate cu structura de platforma, in alcatuirea acesteea se distinge un soclu si o cuvertura sedimentara.

2.2.1. Stratigrafia

Dobrogea de Sud fiind, din punct de vedere geologic, o unitate cu structurã de plaftormã, în alcãtuirea acesteea se distinge un soclu şi o cuverturã. Limita nordicã a acestui compartiment este datã de o fracturã profundã (crustalã) care se gãseşte undeva în zona Palazu, fiind acoperitã de depozitele jurasice ale cuverturii.

Soclul

Soclul a fost deschis prin mai multe foraje in zona localitatii Cocosu si palazu Mare. Dupa ce forajele au strabatut formatiunea de Cocosu, la adancimea de 930m si respective 1730m, au traversat falia Palazu care separa Platforma Sud Dobrogeana de Masivul Central Dobrogean (zona sisturilor verzi) si au intrat in soclul Platformei Sud Dobrogene.

Acesta este reprezentat printr-un complex inferior alcatuit din gnaise granitice strabatute de filoane pegmatitice si un complex superior constituit din sisturi cristaline mezometamorfice, descries drept cristalinul de Palazu.

Soclul Platformei Sud Dobrogene se afunda spre sud si vest, acesta gasindu-se la adancimi de cca. 3000-3500m la Mangalia si respeciv 3000-4000m la Cernavoda.

Cuvertura sedimentara

Cuvertura sedimentara, in cea mai mare parte este cunoscuta numai prin foraje si pune aceleasi probleme ca pentru intreaga Platforma Sud Dobrogeana, si anume: care este primul termen al cuverturii sau mai exact, care este primul termen (cea mai veche formatiune) care acopera normal cristalinul de Palazu.

Cele mai vechi depozite ale cuverturii apartin fara indoiala Paleozoicului si eventual Proterozoicului tarziu. Ele au fost deschise prin cateva foraje din care amintim: Mangalia (5082 si 5083), Cumpana (5070), Siminoc (5052), Palazu Mare (5026 si 5030) si Cocosu (5051). Pentru ca varsta formatiunilor cuverturii a fost riguros stabilita paleontologic incepand cu cele Siluriene, formatiunile mai vechi le-am descries ca formatiuni presiluriene.

In mod firesc, termenul cel mai vechi al cuverturii este acela care se dispune transgresiv si discordant în poziţie orizontală sau cvasiorizontală, peste soclul cristalin, respective Cristalinul de Palazu. Intr-o asemenea situatie se gaseste formatiunea care a fost intalnita in forajele din zona Palazu Mare – Constanţa şi care a fost mai bine şi complet descrisă în forajul de la Cumpăna. Aici, la adâncimea de 535 m., din gresii şi nisipuri glauconitice (albiene) s-a pătruns într-o formaţiune prin care a străbătut un interval de 115 m. unde s-a oprit. Incepand de jos in sus (de la talpa forajului), s-a constatat macroscopic ca forajul s-a oprit intr-o gresie cenuşie, cu pete cafenii, având un liant cuarţos. Acesteia îi urmează pe verticală şisturi aleuropelitice compacte, verzui, satinate, cu tent saricito – cloritoasă. Suita se continuă printr-o alternanţă de gresii de la fine până la granulare şi microconglomerate cuarţoase, al căror liant are aspect satinat, adesea calcaros. Aspectul adesea satinat cu tenta sericito-cloritoasa, culoarea frecvent verzuie si in general starea de maturitate avansata a rocii i-au facut pe primii cercetatori sa le considere ca ar reprezenta prelungirea sisturilor verzi neoproterozoice, care sunt specifice Masivului Central Dobrogean. De aici parerea ca Dobrogea de Sud a fost regenerata in orogeneza cadomiana.

Soclul Dobrogei de Sud, reprezentat prin Cristalinul de Palazu, s-a consolidat in Eoproterozoic, in continuare evoluând ca atare nemaifiind regenerat in tectogenezele ulterioare. Acest mod de interpretare este atestat de faptul ca varsta acestuia este eoproterozoica (1670-1850 mil. ani).

Sisturile verzi din Dobrogea Centrala, de varsta neoproterozoica tarziu – eocambrian, reprezinta o formatiune tipica de fliş, ori este bine de inteles ca o formatiune cu factura de fliş nu se putea acumula pe un substrat consolidat.

Deoarece aceasta formaţiune presiluriana a fost intalnita si descrisa prima data la Cumpana (F 5070), a fost denumita Formatiunea de Cumpana, acesta fiind cel mai vechi termen al cuverturii sud-dobrogene, situandu-se in baza formatiunilor presiluriene, cunoscute prin forajele de la Mangalia, putand fi partial un echivalent al sisturilor verzi din Dobrogea Centrala, insa acumulat pe un substrat rigid. Ca extindere Formatiunea de Cumpana se intalneste in toata aria Platformei Sud-Dobrogene.

Cuvertura sedimentara, formata din depozite paleozoice, mezozoice si neozoice, dispuse discordant peste soclul de roci cristaline, are o dispozitie neuniforma si cu mari variatii de facies.

Dobrogea de Sud reprezinta arealul unei sedimentări de tip platforma, acumulandu-se fie depozite carbonatice si evaporitice in intervalul Jurasic superior – Barremian, fie depozite terigene in intervalul Aptian-Turonian, fie depozite terigene si carbonatice in Neozoic.

In Neozoic, Dobrogea de Sud a fost supusa unor repetate miscari de exondare sau basculare care s-au concretizat prin prezenta a numeroase lacune stratigrafice de amploare variabila in coloana stratigrafica a cuverturii sedimentare.

Depozitele carbonatice jurasice superioare – barremiene, precum si depozitele terigene carbonatice Miocene, au suferit procese intense de carstificare, ale caror efecte s-au acumulat de la o etapa la alta de exondare. Urmare proceselor complexe de exondare si eroziune, controlate la randul lor de existenta unei tectonici rupturale sin-sedimentare, au condus la aparitia unui mozaic de blocuri faliate. Relaţiile spaţiale între diverşi termeni stratigrafici ai cuverturii sedimentare mezozoice si neozoice, sunt foarte complexe. De exemplu depozitele sarmaţiene stau direct peste depozite senoniene, depozitele sarmaţiene direct peste cele barremiene sau depozitele jurasice superioare stau direct pe soclu.

Din interpretarea datelor tectonice, se constată existenţa a două sisteme principale de falii cu orientare NNE-SSV si VNV-ESE, dintre care cele paralele cu falia majora Palazu, fiind mai noi. Urmarite pe un traseu de la N la S acestea sunt: falia Cernavoda-Constanta, falia Rasova-Costinesti, falia Nord Mangalia si falia Mangalia. Intre acestea se dezvolta faliile cu directia NNE-SSV, formand o serie de blocuri cu dimensiuni variabile.

In zona dintre Falia Palazu şi Falia Cumpăna-Lazu, structura este evidentiata de o serie de blocuri tectonice cu pozitie ridicata sau coborata. Lacul Tăbăcărie este amplasată pe blocul Constanţa delimitat spre est de Marea Neagră, iar spre vest de Falia Vest Constanţa.

Elementul geologic semnificativ din zonă este prezenţa Faliei Palazu (Capidava – Ovidiu) care separă Platforma Sud Dobrogeană de Masivul Central Dobrogean.

Traseul Faliei Palazu în zona Lacului Siutghiol a fost identificat pe baze biogeofizice şi se continuă din zona oraşului Ovidiu, trece pe la nord de Insula Ovidiu (zona cu cea mai mare adâncime a Lacului Siutghiol – 17 m.), traversează Staţiunea Mamaia pe la nord de Hotel Bucureşti şi se continuă în Marea Neagră.

In general, prezenta faliilor in teritoriul Dobrogei de Sud a condus la crearea unor zone locale cu permeabilitati mai ridicate ale rocilor carbonatate cu implicatii hidrogeologice importante.

Ciclul de sedimentare Jurasic mediu – cretacic are o importanţă deosebită deoarece, în aceste formaţiuni se află înmagazinate rezerve importante de apă potabilă.

Pe baza datelor din forajele geologice si hidrogeologice executate în zona Constanţa, se poate stabili pentru acest perimetru urmatoarea succesiune geologică:

Mezozoicul

Suita mezozoicã, în zona cercetată, are o dezvoltare aproape completã numai pe intervalul Neojurasic-Cretacic.

Jurasicul

În compartimentul sudic al perimetrului cercetat corespunzãtoare Platformei Sud-Dobrogene, adicã de la Palazu Mare spre sud, depozitele jurasice nu afloreazã dar au fost întâlnite în mai multe foraje. Jurasic mediu-superior este reprezentat prin dolomite compacte, galbui cu tente cenusii sau verzui, zaharoid, cavernos, fisurat cu fisuri tapisate cu material argilo-marnos verzui.

Suita debuteazã printr-un nivel de calcare grezoase, pânã la microconglomeratice, în grosime de 2-3 m, dupã care urmeazã o stivã de calcare groase de cca. 120 m în care, la anumite nivele, apar episoade mai grezoase, adesea cu concreţiuni silicioase.

Ultimii 200 m din suita carbonatatã sunt reprezentaţi în principal prin calcare şi calcare dolomitice compacte, cenuşii sau gãlbui. Acestea  suportã argile roşii, caolinoase, cu oxizi de fier (apţiene).

În ceea ce priveşte vârsta suitei carbonatice menţionate, aceasta nu are un conţinut paleontologic pe baza cãruia sã se poatã face o apreciere. Se are în vedere numai similitudinea acestor depozite cu acelea din Masivul Central Dobrogean, cu care, fãrã îndoialã cã Platforma Sud-Dobrogeanã, în Jurasic, a avut o evoluţie comunã.

Întreaga zonã litoralã, ca de altfel şi întreg spaţiul sud-dobrogean, din punct de vedere tectonic, este afectat de un sistem de falii care îl compartimenteazã în numeroase blocuri care s-au mişcat pe verticalã.

Cele mai vechi depozite Jurasice sunt de vârstă Bathonian – Calloviană şi sunt constituite din gresii – calcaroase, conglomerate, calcare grezoase, calcare conglomeratice, clacare silicioase şi marno – calcare. Aceste depozite aflorează în Dobrogea de Sud dar au fost întâlnite şi în foraje şi reprezintă un facies lateral (sudic) al Formaţiunii de Tichileşti (terigen – carbonatic) ce se dezvoltă în partea central – sudică a Dobrogei centrale.

În continuitate de sedimentare, în foraje urmează calcare în alternanţă cu dolomite calcaroase, uneori silicioase, atribuite Oxfordianului. Depozitele Kimmeridgiene aflorează în săpăturile Canalului Poarta Albă – Midia Năvodari şi sunt reprezentate prin dolomite, calcare dolomitice, marno – calcare şi argile.

Întregul orizont calcaros Jurasic este fisurat, uneori cavernos, având caverne cu dimensiuni până la 2 – 5 m, puse în evidenţă la execuţia forajelor de scăpările în gol ale garniturii de foraj.

Gradul de fisuraţie al calcarelor şi dolomitelor prezintă variaţii pe orizontală şi verticală, însă existenţa acestor fisuri şi caverne pe întreaga arie de dezvoltare a Jurasicului conferă acestuia o importanţă hidrogeologică deosebită.

In concluzie, depozitele jurasice se dezvoltă într-un lito şi biofacies predominant carbonatic, având prezente pe alocuri, la partea superioară o suită de depozite lagunare (gipsuri şi anhidrite în alternanţă cu argile roşii şi verzi) de vârstă Purbekian – Wealdian, reprezentând intervalul Tithonic – Berriasian.

Complexul de carbonatite jurasice este alcătuit dintr-o serie detritică în bază (Bathonian – Callovian) reprezentată prin calcare conglomeratice şi calcare grezoase cu intercalaţii marnoase şi un pachet gros de câteva sute de matri de calcare, calcare cu accidente silicioase, calcare dolomitice, dolomite cu intercalaţii de marnocalcare de vârstă Oxfordian – Kimmeridgian. În zona de nord a perimetrului, sub depozitele barremiene, se dezvoltă faciesul lagunar Purbekian – Wealdian; acelaşi facies apare şi în zona forajului P0 din captarea Constanţa Nord.

Cretacicul

În cea mai mare parte a compartimentului sudic al zonei cercetate, suita depozitelor cretacice este discontinuã, iar la zi nu se întâlnesc decât depozitele neocretacice. În partea nordicã însã, se întâlnesc şi depozite aparţinând Barremianului. Acestea sunt de fapt cele mai vechi depozite cretacice care se întâlnesc la zi în zona de interes. Cea mai instructivã deschidere pentru studiul depozitelor barremiene este aceea de pe traseul canalului Poarta Albã-Midia, din zona vest-Ovidiu.

Cretacicul este bine dezvoltat în Dobrogea de Sud. În zona de interes întâlnim, în foraje următoarele etaje:

Barremianul  este alcătuit din calcare zoogene, calcare marnoase şi dolomite, dezvoltându-se peste depozitele jurasice în facies carbonatat, alcătuind împreună un sistem acvifer major cu proprietăţi hidrodinamice unitare, sau fiind separat de acesta prin depozite lagunare cu gipsuri şi anhidrite.

Apţianul  se dezvoltă în continuitate de sedimentare cu cele barremiene cu depozitele barremiene. Acestea (depozitele apţiene) sunt reprezentate printr-o alternanţă de depozite marine (constituite de regulă din calcare) şi depozite continentale, formate din argile şi siltite, conţinând numeroase elemente de prundişuri, gresii slab cimentate, cu episoade microconglomeratice şi chiar microconglomerate cu intercalaţii stratiforme. Spre partea superioară a suitei intercalaţiile de calcare devin cu total subordonate, în schimb predomină gresiile şi argilele roşii, totul fiind puternic dislocat. Aceste depozite nu prezintă interes din punct de vedere hidrogeologic.

Senonianul  este reprezentat prin microconglomerate fosfatice cu treceri laterale la gresii calcaroase, gresii glauconitice şi un pachet gros de crete (în care apar frecvent concreţiuni de silex). Partea superioară se dezvoltă în acelaşi facies cretos cu intercalaţii de marne cretoase şi calcare cretoase cu silicifieri, ce trec în continuare la bentonite. Grosimea acestor depozite este variabilă atingând câţiva zeci de metri, asigurând prin grosime şi permeabilitatea redusă o bună protecţie a acviferului jurasic, excepţie făcând unele captări litorale, unde aceasta lipseşte.

Depozitele senoniene şi mai ales acelea cretoase, au fost întâlnite în toate forajele din zona litorală a Dobrogei de Sud, încât se poate spune că acestea au o răspândire regională.

Cu depozitele senoniene se încheie suita Cretacicului din zona de interes.

Neogenul

Depozitele neogene din zona cercetată aparţin Sarmaţianului.

Sarmaţianul se dispune transgresiv şi discordant peste Senonian, unde peste depozitele cretoase urmează un detritus de cretă fosil, format după exondarea de la sfârşitul Cretacicului. Peste aceasta urmează un strat de bentonită considerat ca aparţinând Sarmaţianului, pentru ca în continuitate de sedimentare se dezvoltă nisipuri foarte fine, urmate de calcare organogene sarmaţiene.

Aceste depozite sunt slab cutate, sau necutate caracterizate prin grosimi mici, cu numeroase lacune stratigrafice, determinate de frecventele oscilaţii epirogenetice.

Pe ţărmul înalt, cu faleză, din zona Portului Constanţa aflorează depozite sarmaţiene în bază, urmate de formaţiuni de vârstă cuaternară.

Sarmaţianul se dezvoltă, cu întreruperi pe toată lungimea falezei sudice dintre Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, fiind reprezentat prin etajul mediu şi superior

Sarmaţianul mediu (Bassarabian), este constituit din litofaciesuri carbonatate (dominant calcare organogene) care apar, în baza aflorimentului de la Porta 4 (fostele rezervoare de ulei, actualmente pentru depozitarea îngrăşămintelor chimice).

Sarmaţianul superior (Kersonian) este reprezentat printr-o alternaţă de argile grase verzui, marne, cu orizonturi calcaroase tari, nisipuri gălbui, argiloase, calcare în plăci subţiri.

Pe ţărmul înalt, cu faleză, din zona Portului Constanţa aflorează depozite sarmaţiene în bază, urmate de formaţiuni de vârstă cuaternară.

Sarmaţianul superior (Kersonian) este reprezentat printr-o alternaţă de argile grase verzui, marne, cu orizonturi calcaroase tari, nisipuri gălbui, argiloase, calcare în plăci subţiri.

Între Poarta 1 şi Poarta 4 Port Constanţa, depozitele sarmaţiene au o dezvoltare neuniformă.

La Poarta 1, apropape de nivelul mării (+0,50m) apar calcare lumaşelice, peste care se dispun direct argilele roşii villafranchiene.

Din dreptul Băncii Agricole (Poarta 2), peste calcarele lumaşelice, urmează argile grase verzui, cu intercalaţii subţiri de argile nisipoase cu grosimi ce variază de la circa 15 m la peste 25 m în zona centrală a profilului (Poarta 3 – blocurile K), pentru a se efila înspre Poarta 4 (3,50 m în dreptul blocului I3). Suprafaţa calcarelor sarmaţiene descrie o curbă depresionară, care se extinde pe tot sectorul supus lucrărilor de consolidare din anii 1955 – 1960 şi din anul 1996.

Actualmente, depozitele sarmaţiene (argilă verde, calcare organogene), se întâlnesc în forajele geotehnce executate în lungul falezei, la cote oscilând între 0,5 m şi 2 – 3 m. Argilele verzui, de vârstă sarmaţiană au character bentonitic, fiind considerat drept nivelul stabil pentru fundaţia construcţiilor costiere. Argila verde apare în zona peninsulară la cota de 0 – 0,5 m.

Cuaternarul

Zona litoralã, ca de altfel întreaga Dobroge de Sud, este acoperitã aproape în întregime de depozite cuaternare. Acestea aparţin Pleistocenului şi Holocenului.

Pleistocenul. În faleza Mãrii Negre din dreptul Constanţei, la Agigea, Eforie Sud, cât şi în excavaţiile de la vest de Ovidiu, pe Valea Adâncata, se surpinde baza depozitelor cuaternare. Aceasta este constituitã din argile şi siltite verzui şi roşietice cu concreţiuni calcaroase sau, local, cu cristale şi agregate de cristale de gips. Aceste depozite reprezintã produse reziduale de alteraţie (paleosoluri) formate pe uscat, dar prezenţa gipsului aratã cã cel puţin acesta s-a acumulat în zone de mlaştinã. Argilele au numeroase pete manganoase, sunt sfãrâmicioase, uneori nisipoase şi prezintã oglinzi de fricţiune. Grosimea lor nu depãşeşte 5 m. Vârsta lor este presupusã a fi pleistocen inferioarã, deocamdatã fãrã dovezi paleontologice.

Peste argilele vãrgate şi roşietice, sau direct peste depozite sarmaţiene, cretacice sau jurasice, urmeazã o argilã nisipoasã, roşieticã, lipsitã de structura macroporicã şi bogatã în concreţiuni calcaroase, apoi depozite loessoide, alcãtuite din prafuri nisipoase şi nisipuri prãfoase gãlbui, macroporice, cu concreţiuni calcaroase individualizate sau în reţea. În depozitele loessoide se întâlnesc 2-7 nivele mai argiloase, de culoare cãrãmizie, cu aceeaşi structurã macroporicã, reprezentând soluri fosile. Aceastã alternanţã, între depozitele loessoide şi soluri fosile, se datoreşte modificãrilor factorilor bioclimatici din timpul sedimentãrii lor. Grosimea depozitelor loessoide ajunge uneori pânã la 55 m (la Şipote), dar în medie are 20-25 m.

În unele zone (Poarta Albã, Valea Adâncata) au fost întâlnite în depozitele loessoide resturi de mamifere fosile ca: Mammuthus primigenius Blumenbach, Coelodonta antiquitatis Blumenbach etc, forme care atestã vârsta pleistocen mediu şi superior a acestor depozite.

De remarcat este faptul cã solurile deschise prin excavaţii de pa Valea Adâncata (la vest de Ovidiu), pe cca. 4 km, nu sunt orizontale şi muleazã un paleorelief preloessian, fapt care pledeazã pentru originea eolianã şi nu limnicã sau fluviatilã a loessului.

Depozitele loessoide au rol de cuverturã acoperitoare, pe toatã Dobrogea de Sud, cu implicaţii mai ales hidrogeologice deosebite, legate de procesul de infiltraţie al apelor meteorice şi de suprafaţã şi de acviferele subterane cantonate în general în depozite carbonatate.

Holocenul este reprezentat prin depozite deluvial – coluviale argiloase prăfoase a căror grosime poate atinge 2 – 3 m, grohotişuri şi depozite aluvionare argilo – nisipoase.

Faleza cuaternară este formată din depozite friabile (argile, depozite loessoide).

Pe suprafaţa neregulată a depozitelor sarmaţiene (calcarele lumaşelice sau argilele grase verzui) se aşterne o pătură de grosime variabilă (2,50 – 7,5 m) de argile roşii brune. Acestea constau dintr-o matrice argiloasă de culoare roşcată, în care sunt înglobate elemente rulate de pietriş calcaros, acoperite cu pelicule negre de oxizi de mangan, precum şi numeroase cuiburi concreţionare de gips de tip “creastă de cocoş”.

Argilele roşii, de vârstă villafranchiană (Pleistocen inferior), s-au format într-un mediu continental, dominat de un climat cald şi umed. În perioadele de linişte sedimentologică s-au format soluri (argile roşii), iar între aceste perioade, ape reci au depus, în anumite zone, pietrişuri calcaroase prinse într-o matrice de argilă roşie.

Depozitele loessoide din faleza Mării Negre cuprind o succesiune de loessuri şi soluri fosile, care se încadrează următoarelor categorii texturale: silt, silt argilos, silt nisipos (Caraivan, 1982).

Fracţiunea grosieră, din depozitele loessoide ce apar în faleza Mării Negre, conţine cuarţ, feldspaţi, fragmente calcaroase, concreţiuni ferimanganice, minerale grele, fragmente de cochilii.

Orizonturile de soluri fosile, mai slab dezvoltate, de la partea superioară a profilelor de losee, au fost atribuite unor interstadiale ale Wurmului, iar solurile fosile argiloase, bine dezvoltate, au fost considerate ca fiind depuse în interglaciare. Ceea ce se pate afirma cu certitudine este faptul că paleosolurile I, II, III, IV şi V sunt produsele oscilaţiilor climatice din intervalul Riss – Wurm şi Wurm.

În faleza Portului Constanţa, între Poarta 1 şi Poarta 4, peste argilele roşii din baza secvenţei cuaternare se dispune o suită de depozite argiloase şi loessoide discontinue, în ordinea următoare (Planşa 1-9):

  - argilă grasă cafenie, cafenie închisă, cu intercalaţii cenuşii, întâlnită în profilul de la Poarta 3 cu o grosime de circa 4 m;

  - argilă grasă brună-roşcată, care apare în zona centrală a profilului longitudinal, cu grosimea de 2,5 – 6 m;

  - argilă prăfoasă loessoidă, brun-roşcată, cu intercalaţii de argilă galbenă, constituind un orizont bine dezvoltat, cu excepţia sectorului cuprins între Poarta 2 şi tribunal, unde lipseşte;

  - loess galben, macroporic, cu intercalaţii subţiri, cafenii, de sol fosil.

La suprafaţa terenului, pe toată lungimea sectorului cerectat, se întâlneşte

un strat de umplutură antropogenă, eterogenă, cu o grosime variind de la 2 m la 6,5 m.

2.2.2.  Elemente tectonice şi structurale ale Dobrogei de Sud

Elementele tectonice şi structurale ale cuverturii sedimentare impun particularităţi deosebite sistemului acvifer al Dobrogei de Sud. Formaţiunile geologice ale cuverturii, descrise anterior, au o distribuţie areală neuniformă şi variaţii mari de faciesuri ceea ce indică sedimentarea lor într-o zonă cu o tectonică activă în perioada mezozoică şi parţial neozoică.

Structura formaţiunilor sedimentare depuse în mezozoic şi neozoic, în cadrul cărora predomină depozite calcaroase, este complicată datorită existenţei a numeroase falii verticale sau subverticale care au fragmentat această zonă în blocuri tectonice cu poziţie ridicată sau coborâtă. Faliile s-au format, după depunerea calcarelor din Jurasic superior – Valanginian şi au fost active în Cretacic şi Paleogen., majoritatea blocurilor încetând a se mişca înaintea depunerii formaţiunilor Sarmaţiene care se prezintă sub formă de placă cvasicontinuă, uşor înclinată spre est.

Mişcările verticale au adus blocurile tectonice deasupra sau sub nivelul mării, astfel încât, în aceeaşi perioadă de timp, unele blocuri erau supuse eroziunii, iar în altele se producea sedimentarea.

Manifestarea acestor fenomene, în mai multe etape succesive, a condus la depunerea discordantă a formaţiunilor sedimentare, poziţiile actuale ale diverselor limite geologice fiind variabile de la un bloc la altul. Totodată, aceste mişcări succesive au determinat sărituri diferite ale aceleiaşi falii măsurate la anumite repere, neexistând sărituri generale şi uniforme ale faliilor. Din analiza informaţiilor provenite de la forajele şi măsurătorile geofizice, a fost realizată harta structurală a Dobrogei de Sud (fig. 3).

Faliile trasate sunt antesarmaţiene şi redau poziţia relativă a diverselor blocuri tectonice, iar izobatele definite la intrarea în complexul carbonatat Jurasic – Superior – Cretacic Inferior redau aspectul morfologiei acestei suprafeţe pentru fiecare bloc în parte. Relaţiile dintre diversele blocuri tectonice sunt evidenţiate în secţiunile geologice prezentate în anexă.

Se constată două sisteme principale de falii cu orientarea NNE – SSV şi VNV – ESE, dintre care cele paralele cu falia majoră Palazu (Capidava – Ovidiu) fiind mai noi, au continuitate. Între faliile cu continuitate, Cernavodă – Constanţa, Rasova – Costineşti, Nord Mangalia şi Mangalia se dezvoltă faliile cu direcţia NNE – SSV, formând o serie de blocuri tectonice cu dimensiuni variabile ( Dinu et.a. 1989).

Zonarea seismică.  Adâncimea maximă de îngheţ pe teritoriul Municipiului Constanţa, conform STAS 6054-77, este de 80 cm. Din punct de vedere macroseismic, potrivit Normativului P.100/2004, Municipiul Constanţa face parte din zona „E” având un Ks=0,12 şi o perioadă de colţ Tc = 0,7 sec., iar potrivit STAS 11100/1-1977 acesta se încadrează în zona cu grad „7” de intensitate.

Datorita structurii geomorfologice stancoase din zona Dobrogei, undele seismice generate in interiorul arcului carpatic se propaga aici cu intensitate redusa.

2.2.2 Informaţii geotehnice

Ca urmare a cercetarilor geotehnice facute anterior, in ceea ce priveste stabilitatea terenului pe care sunt amplasate depozitele de produse petroliere care apartin SC OIL TERMINAL SA, s-a constatat ca acesta nu este afectat de alunecari, eroziuni sau alte fenomene geologice, care sa puna in pericol stabilitatea amplasamentului.

Depozitul Nord 1

Pe suprafata Depozitului Nord 1, in trecut, au fost executate 7 foraje geotehnice cu diametrul de 3” si adancimi cuprinse intre 4 si 8 m, amplasate pe traseele de curgere a apei subterane.

Forajele au strabatut urmatoarele formatiuni:

- orizont superficial, constituit din sol vegetal sau umpluturi de praf argilos;

- orizont de loess galben, a carui culoare este afectata de contaminarea cu produse petroliere;

- orizont de praf argilos roscat.

Nivelul freatic este situat la adancimi cuprinse intre 0,80 si 6,30 m. Contaminarea cu produse petroliere este mai evidenta la formatiunile de sub nivelul freatic sau la 1-2 m deasupra acestui nivel.

In partea de sud a depozitului au fost efectuate 40  de foraje cu diametrul de 3" si adancimi cuprinse intre 5 si 6,5 m.

Din aceste foraje  s-au recoltat probe de sol, iar ulterior s-au masurat nivelele freatice.

Forajele au strabatut urmatoarele formatiuni:

- la suprafata, un orizont de prafuri argiloase cafenii (care prezinta local intercalatii galbui), cu grosimea de 0,5-1,5 m.

- orizont de prafuri argiloase loessoide galbene, cu grosime variabila (0,7-2,8 m), macroporice friabile, care local prezinta intercalatii de argila prafoasa cafenie-cafenie roscata.

- orizont de prafuri argiloase, cu grosimi diferite si intercalatii neregulate.

Nivelul freatic se afla, la data realizarii forajelor, situat la adancimi cuprinse intre 2,60 si 2,70 m, in extremitatea de sud - est a suprafetei studiate, si 5,50-5,70 m, in zona rezervoarelor 11T si 12T.

Apa freatica se afla cantonata, in general, in prafurile argiloase, situate deasupra orizontului de argila prafoasa si exista in nivel liber.

Pe latura estica a depozitului au fost executate foraje cu adancimea de 6 m in urma carora s-a gasit urmatoarea compozitie a coloanei litologice:

- orizont constituit din sol vegetal, umpluturi de praf argilos cafeniu sau piatra sparta cu grosimea de maxim 0,60 m;

- orizont de praf argilos cafeniu;

- orizont constituit din praf argilos loessoid de culoare galbena (cenusiu din cauza contaminarii cu carbonati);

- orizont argilos compus din prafuri argiloase sau argile prafoase rosietice, orizont care este atins doar de o parte din foraje.

Nivelul freatic masurat la acea data oscila intre adancimile de 0,70 m la forajul F6, situat in apropierea strazii Caraiman, si 4,70 m la forajul F1, situat la nord de Poarta 2, in dreptul batalului.

In anul 2001, au fost efectuate 20  de foraje de cercetare, cu diametru de 3” si adancimi cuprinse intre 3,5 si 7,5 m, amplasate in sudul Depozitului Nord (in incinta OIL TERMINAL) si la sud de strada Caraiman, pe traseul retelei de conducte amplasate subteran, care leaga Depozitul Nord 1 de Depozitul Sud.

Forajele au interceptat urmatoarele orizonturi incepand de la suprafata:

- orizont de sol vegetal, cu grosimi de 0,30-0,60 m sau umpluturi neomogene alcatuite din sol vegetal, prafuri argiloase cafenii, piatra sparta cu grosimi de 0,60-3,40 m;

- orizont loessoid constituit din praf argilos galben cu grosimi variabile de la 0,50 la 4,50 m, caracterizat printr-o porozitate ridicata, care local poate prezenta intercalatii de argila cafenie roscata, cu grosimi de 0,30-1,00 m;

- orizont de argile prafoase si argile grase cu concretiuni carbonatice.

Loessurile se subtiaza de la est la vest, concomitent cu ridicarea argilei, in asa fel incat in extremitatea estica a zonei (Carmeco SA), sub orizontul de umplutura de 0,90 m si cel intermediar alcatuit din praf argilos cafeniu-galbui de 0,80 m, complexul  argilos apare la adancimea de 1,70 m.

La data saparii forajelor nivelul freatic se afla la adancimi cuprinse intre 2,50 m (intersectia strazilor C.Bratescu si Aleea A. Ivireanu) si 7,3 m (coltul de sud-vest al depozitului).

Coloanele litologice furnizate de forajele sapate in zona situata la estul Depozitului Nord 1, au evidentiat urmatoarea succesiune:

- nivelul superior de sol/material de umplutura, cu grosimi de 1 – 1,5 m;

- nivelul loessoid, constand din silt argilos cu grosimi intre 7,5 si 9 m;

- nivelul in care domina paleosolul, reprezentat prin argile siltice groase de 1 la 3,5 m;

- nivelul bazal argilos

Sectiunile geologice executate in zona de la est de Oil Terminal Nord-1 evidentiaza caderea usoara spre est a principalelor orizonturi litologice cuaternare. In zona Oil Terminal, se observa, ca si in alte situatii, o concordanta clara intre structura geologica a depozitelor cuaternare si morfologia reliefului actual.

# Foraje de monitorizare executate

In incintele Depozit Nord-1, Depozit Nord-2 au fost executate 14 foraje de monitorizare, distribuite astfel: 2 in Nord-1 si 12 in Nord-2. Cele mai multe au fost sapate in incinta Depozit Nord-2, deoarece aceasta incinta nu a avut nici un foraj executat.

Forajele de monitorizare din incinta Depozitului Nord-1

In Depozitul Nord-1 au fost executate 2 foraje la adancimea de 6,00 m.

Forajul F 13N s-a executat - chiar pe perimetrul fostului batal pentru colectarea reziduurilor petroliere, in apropiere de Statia de etilare din Parcul Unirea.

Litologia interceptata in foraj este redata in capitolul Anexe, subcapitolul Foraje noi.

Coordonatele geodezice ale forajului: F-13N: 4409447	2837355	-3.5.

Cel de-al doilea foraj s-a executat intre rezervoarele 12 si 11 titei, pe latura nordica a perimetrului.

Coordonatele geodezice sunt: F-14N: 4409523	2837153	-4.

2.3.2. Hidrogeologia zonei analizate

Alimentările cu apă ale localităţilor şi staţiunilor de pe litoralul românesc al Mării Negre, cât şi a celorlalte aşezări din Dobrogea Centrală şi de Sud, se fac în proporţie de cca. 80% din subteran, din două acvifere suprapuse, cu dezvoltare regională, unul cu nivel liber, cantonat în depozite calcaroase sarmaţiene, cu grosimi de până la 165 m şi altul parţial sub presiune, de adâncime, cantonat în calcare şi dolomite aparţinând Jurasicului superior şi Cretacicului inferior, cu grosimi cuprinse între 200 şi 1200 m. Debitele exploatate în sezonul estival prin forajele care deschid acest sistem acvifer, însumează cca. 10 m3/s. Media multianuală a debitelor exploatate din subteran se înscriu între 6-7 m3/s.

Interferenţele existente la scara întregului teritoriu al Dobrogei de Sud între apele de suprafaţă (sistemul lacustru care bordează litoralul romănesc, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi canalele pentru irigaţii) şi apele subterane cantonate în cele două acvifere amintite, la rândul lor în interferenţă la scară regională, impune o atenţie deosebită privind posibilitatea de degradare a calităţii acestor ape, atât de importante pentru desfăşurarea activităţilor din această zonă.

Permeabilitatea blocurilor tectonice (poziţia şi dezvoltarea spaţială ale fisurilor şi golurilor carstice) este expresia cumulată, la scara timpului geologic, a istoriei geologice şi paleogeografice a fiecărui bloc tectonic, fiind puţin influenţată de dinamica actuală  a acviferului. Valorile reale ale transmisivităţilor acviferului Jurasic superior – Cretacic inferior sunt cuprinse între câteva zeci sau sute de metri pătraţi pe zi până la valori mai mari de 150.000 mp/zi.

Sunt, de asemenea, dezvoltate pe arii mai mult sau mai puţin restrânse strate acvifere în depozite nisipoase grezoase albiene şi cenomaniene, în creta senoniană, în depozite calcaroase sau nisipoase eoliene şi în cuaternar, la baza loessurilor sau în depozitele aluvionare de pe văi, acestea din urmă fiind şi cele mai expuse la poluare.

Deoarece între aceste orizonturi acvifere există relaţii de interacţiune destul de complexe, posibilitatea degradării apelor subterane pe o arie tot mai mare este cu atât mai posibilă.

Geneza acviferului carstic din Dobrogea de Sud.

Dezvoltarea celui mai important acvifer carstic din ţară, în cuvertura Platformei Sud-Dobrogene (în prezent se exploatează peste 10 m3/s) s-a datorat structurii geologice.

După formarea platformei carbonatate în timp geologic, acumularea apelor subterane s-a datorat la trei factori importanţi, şi anume :

- discontinuităţile stratigrafice şi schimbările de facies destul de frecvente în Platforma Sud-Dobrogeană constituie o excelentă cale de pătrundere a apei în formaţiunile carbonatice, apa putând să dizolve în voie aceste roci;

- mişcările tectonice diferenţiate de ridicare şi coborâre, care au dus la compartimentarea Dobrogei de Sud în blocuri tectonice şi crearea de crăpături prin care a pătruns apa de la suprafaţă. Şi în prezent mişcările tectonice recente influenţează dinamica apelor subterane;

- dizolvarea rocilor carbonatice , fenomen ce a dus la mărirea fisurilor şi a golurilor carstice, de la câţiva cm la căţiva metri sau chiar la formarea de peşteri.

Deoarece în prima parte a lucrării am prezentat structura geologică şi tectogeneza, în continuare vom arăta cum au influenţat mişcările tectonice recente (cutremurul din 4 martie 1977) dinamica apelor subterane din Dobrogea de Sud, precum şi condiţiile în care se produce dizolvarea formaţiunilor carbonatice.

Reacţii de dizolvare.

Calcarul pus sub un curent de apă în contact cu aerul, după un timp, de altfel destul de lung, este dizolvat parţial de apă. Aceasta se întâmplă, deoarece CO2 în contact cu apa rezultă acid carbonic :

Or, acidul carbonic atacă calcarul, transformându-l în bicarbonat de calciu solubil în apă :

Deci, reacţia completă este următoarea :

Dizolvarea calcarului de către apă depinde, de prezenţa CO2 în apă. Cu cât este mai mult CO2 în apă, cu atât se formează mai mult acid carbonic, care dizolvă mai mult calcar.

Dioxidul de carbon se află totdeauna în aer, de unde trece, într-o anumită cantitate, în apă, unde o parte se combină cu apa pentru a da acid carbonic, cealaltă parte rămânând dizolvat fizic. Există astfel un echilibru între CO2 din aer, cel dizolvat în apă (zis liber) şi cel combinat în acid carbonic. De obicei majoritatea cantităţii de CO2 din apă este doar dizolvat, cel combinat în acid carbonic fiind în mică cantitate, fapt pentru care soluţia are un caracter slab acid. Există un echilibru între CO2 din aer şi cel din soluţie, liber şi combinat, pentru anumite condiţii de temperatură şi presiune şi pentru o anumită cantitatea de CO2 în aer. În acest caz se pune întrebarea: ce se întâmplă dacă parametrii de mediu se schimbă ?

Pentru o temperatură şi o presiune constantă există în soluţie o cantitate determinată de CO2 (liber şi combinat). Dacă în aer creşte cantitatea de CO2, acesta va trece într-o mai mare cantitate în apă, unde va da mai mult CO2 liber şi mai mult CO2 legat în acidul carbonic, ceea ce duce la o creştere a caracterului acid al soluţiei. Între CO2 din aer şi cel total din apă rămâne însă un raport constant.

La o temperatură mai coborâtă, CO2 din aer este constant, presiunea este constantă, apa are capacitatea să se combine cu mai mult CO2 , dând mai mult acid carbonic. Pentru aceasta are nevoie de CO2 , pe care nu-l ia însă din aer, căci echilibrul dintre CO2 şi cel total din apă nu se schimbă, ci îl ia din CO2 dizolvat. Între CO2 dizolvat şi cel combinat va fi deci un echilibru, cu treceri dintr-o parte în alta după cum va scădea sau va creşte temperatura.

Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă se schimbă presiunea aerului, fără ca să se schimbe cantitatea de CO2 din aer sau temperatura. La o ridicare a presiunii, apa are o capacitate mai mare de a se combina cu CO2 , pe care-l va lua din cel liber, nu din aer, astfel că la o ridicare a presiunii va exista mai mult acid carbonic în apă, deşi raportul dintre CO2 din aer şi cel din apă (liber+combinat) este acelaşi.

De aici rezultă prima concluzie : Cantitatea de acid carbonic din apă creşte când în aer este mai mult CO2 , când scade temperatura şi când creşte presiunea.

Calcarul aflat într-o apă unde există CO2 şi, deci, acid carbonic, este atacat şi transformat în dicarbonat de calciu, care este solubil în apă. Se pune întrebarea: Cât calcar va fi dizolvat de apă, cât din el va fi atacat de acidul carbonic? Aceasta depinde de cantitatea de acid carbonic aflată în apă, căci întreg acidul carbonic existent se va combina cu calcarul, dând dicarbonatul de calciu, care este solubil. Ştim însă că acidul carbonic depinde cantitativ de CO2 dizolvat în apă, ele stând într-un echilibru. Prin combinarea acidului carbonic cu calcarul, echilibrul se strică. Pentru restabilirea lui, o parte din CO2 dizolvat se va combina cu apa dând acid carbonic. Acesta va ataca imediat calcarul, dând din nou dicarbonat şi echilibrul iar se strică. Pentru restabilire, mai trece o parte din CO2 dizolvat în acid carbonic, dar acesta se combină iar cu calcarul şi iar se strică echilibrul şi aşa mai departe. Această reacţie va continua, teoretic, atâta timp cât există CO2 dizolvat. În realitate nu tot CO2 trece în acid carbonic, ci mai rămâne o parte cu rolul să echilibreze soluţia (el stă în echilibru cu dicarbonatul dizolvat). Tot ce este peste necesarul de echilibru este însă luat necombinat în acid carbonic, care imediat se combină cu calcarul şi dă dicarbonat. Această cantitate care este peste necesarul de echilibru este importantă în dizolvarea calcarului şi de aceea se numeşte "CO2 agresiv". Prin epuizarea lui nu se mai poate forma acid carbonic, iar odată consumat întregul acid carbonic disponibil, prin combinarea cu calcarul , acesta nu va mai putea fi atacat mai departe. Aşadar "dizolvarea calcarului" depinde de cantitatea de CO2 agresiv din apă. Când el nu mai există, nici calcarul nu mai este atacat. Soluţia este în echilibru, deci este saturată.

Ajungem cu aceasta la a doua concluzie importantă : Calcarul este dizolvat atâta timp cât există CO2 agresiv, adică CO2 dizolvat peste necesarul de echilibru.

Putem conchide că zonele mai bogate în ape subterane sunt acele zone cu o fracturare mai intensă şi cu o circulaţie a apei mai mare. Această zonă se întâlneşte între localităţile Ovidiu şi Constanţa, fiind afectată de mai multe falii (Palazu, Vest-Constanţa, Năvodari-Constanţa etc.) şi cu circulaţia apei cea mai intensă.

Dintre orizonturile acvifere dezvoltate în Dobrogea de Sud, cele mai importante sunt orizontul acvifer din calcarele şi dolomitele jurasice şi orizontul acvofer din calcarele sarmaţiene, ambele cantonate în roci fisurate.

Sunt de asemenea dezvoltate, pe arii mai mult sau mai puţin restrânse, strate acvifere în depozitele calcaroase barremiene, în creta senoniană, în depozitele nisipoase-grezoase albiene şi cenomaniene, în creta senoniană, în depozitele calcaroase sau nisipoase eocene şi în Cuaternar, la baza loessurilor sau în depozitele aluvionare de pe văi.

Între aceste orizonturi acvifere există relaţii de interacţiuni destul de complexe.

Vom prezenta în continuare câteva caracteristici ale orizonturilor acvifere, din zona de interes.

Orizontul acvifer Jurasic superior - Cretacic inferior.

Acestui sistem acvifer i s-au atribuit formaţiunile carbonatice de vârstă Callovian-Oxfordian-Kimmeridgian şi Barremian inferior, care constituie, sub aspect hidraulic, un acvifer cu caracteristici unitare.

Depozitele descrise apar la nord de Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în forajul P0 din captarea Constanţa Nord. Poziţia spaţială a acestor formaţiuni impermeabile, asigură protecţia acviferului jurasic, exploatat în captările litorale, de invazia apei sărate marine.

Din punct de vedere hidrogeologic şi economic, orizontul acvifer Jurasic superior-Cretacic inferior, este cel mai important din Dobrogea de Sud, atât prin dezvoltarea sa, cât şi prin grosimea şi potenţialul acvifer de care dispune.

Exceptând zona în care depozitele jurasice au fost complet erodate (zona Cumpăna-Topraisar-Biruinţa-Tuzla), se poate considera că acest orizont se dezvoltă continuu în întreaga Dobroge de Sud, între linia de fractură Palazu şi graniţa cu Bulgaria.

Complexul calcaros dolomitic prezintă numeroase fisuri, falii, goluri carstice, etc., ceea ce favorizează acumularea apei practic în toată grosimea sa .

Totuşi această permeabilitate nu are un caracter uniform. Fenomenul de neuniformitate zonală a permeabilităţii complexului calcaros – dolomitic a fost pus în evidenţă atât cu ocazia executării forajelor de explorare – exploatare din incinta captărilor de apă subterană existente, cât şi cu ocazia forajelor de studii. Astfel, pe tronsoane foarte diferite de adâncime, la unele foraje s-a constata pierderea parţială sau chiar totală a noroiului de foraj (ceea ce demonstrează existenţa golurilor carstice, faliilor, etc.), iar în alte foraje testările hidrogeologice prin pompări au demonstrat o slabă permeabilitate şi capacitate de cedare a aceluiaşi acvifer. Pentru exemplificare menţionăm cazul puţurilor P6 din captarea Cişmea II, P3 din captarea Cişmea 1A, care nu au fost date în exploatare datorită debitului redus pe care l-au furnizat la terminarea lucrărilor de foraj, pe când alte puţuri situate la 50 – 60m de ele funcţionează cu randamentul foarte bun (cum sunt puţul P0 Mamaia cu Q = 120 l/s, la o denivelare S = 0,1m sau P19 Cişmea 1C cu Q = 100 l/s şi S = 0,1m).

Dezvoltarea inegală a sistemului fisural este datorată unui sistem de factori şi anume:

  - alcătuirea litologică;

  - variaţiile laterale de facies;

  - compoziţia chimică a rocilor ce influenţează asupra solubilităţii;

  - stratificţia sau masivitatea rocilor;

  - structura şi textura rocilor;

  - porozitatea primară şi secundară (existenţa fisurilor singenetice);

  - procesul de diageneză ce afectează aceste formaţiuni.

Direcţia de curgere a aplor subterane din Barremian – Jurasic are ca dominantă direcţia sud sud vest – nord nord est.

Pentru a sublinia importanţa orizontului acvifer din Barremian – jurasic, trebuie să arătăm că el are o extindere foarte mare, cuprinzând numai în Dobrogea de Sud o suprafaţă de cca. 3450 km2 şi că el constituie în prezent principala sursă de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Constanţa, a litoralului şi a altor localităţi din judeţ, fiind exploatat cu un debit mediu anual de peste 7 mc/s, printr-un număr de peste 200 foraje de medie şi de mare adâncime.

Pompările experimentale au pus în evidenţă valori variate ca ordin de mărime ale parametrilor conductivitate hidraulică K = 0,5 – 85 m/zi, transmisivitatea T = 240 – 150000 m2/zi iar debitul specific q = 2 – 142 l/s/m.

Din analiza acestor parametri rezultă:

- valorile parametrilor sunt relativ mari în zonele intens tectonizate, expresie a unui carst puternic dezvoltat;

- diferenţierile între valorile parametrilor sunt determinate de gradul de dispersie al colectoarelor cu dezvoltare regională sau locală, de gradul de tectonizare, etc;

- variaţiile valorilor parametrilor pentru acelaşi nivel acvifer (situat la aceeaşi adâncime în cote absolute) se datoresc heterogenităţii geometrice ale sistemului fisural.

Orizontul acvifer Cretacic superior(Senonian).

Orizontul acvifer Cretacic superior se dezvoltă într-un facies carbonatat, de tipul calcarelor cretoase (zona captării Basarabi) şi cretă, depozite slab consolidate, friabile, la nivelul cărora se dezvoltă un sistem fisural slab. În zonele în care creta atinge grosimi considerabile, poate fi considerată practic impermeabilă, adică o limită etanşă între acviferul Sarmaţian şi cel Jurasic sau Albian-Cenomanian (zona Tuzla-Topraisar).

Valorile reduse ale parametrilor, K=0,1-10 m/zi, transmisivitate T=max.1000 m2/zi şi debitele specifice reduse, caracterizează acest acvifer.

Pe baza analizelor litofaciale efectuate pe forajele ce au investigat creta a rezultat o separare pe trei orizonturi ce se caracterizează prin :

- orizontul 1 (zona Basarabi), calcaros cretos, afectat de un sistem fisural mai dezvoltat, se caracterizează prin următoarele valori ale parametrilor hidrogeologici : K=0,5-10 m/zi, Tmedie=2500 m2/zi iar q=2,6 l/s/m.

- un orizont predominant cretos cu fisuri fine parţial dschise, caracterizat prin parametrii cu valori scăzute (K=0,2-5 m/zi; T=100-300 m2/zi).

- un orizont tipic cretos, care poate fi considerat practic impermeabil, acviferul situat sub aceste depozite fiind sub presiune.

In zonele in care creta atinge grosimi considerabile, poate fi considerate practice impermeabila, adica o limita etansa intre acviferul Sarmatian si cel Jurasic.

Orizontul acvifer Sarmaţian

Orizontul acvifer Sarmaţian cantonează un acvifer cu nivel liber, care reprezintă principala sursă de alimentare cu apă a litoralului, la sud de Eforie.

Sarmaţianul, în zona de interes, este format din calcare oolitice, calcare

grezoase, calcare lumaşelice fisurate şi pe alocuri cavernoase, uneori cu intercalaţii subţiri de argile bentonitice, argile nisipoase sau nisipuri fine cu caracter lentiliform.

Potenţialul acestui orizont acvifer are valori de asemenea inegale, în unele

sectoare tinzând spre zero, iar altele având capacităţi de debitare de importanţă economică.

La partea superioară acest complex acvifer este acoperit, în general de depozite loessoide permeabile, dar local pot apare strate argiloase impermeabile din baza acviferului Holocen. Aceste strate impermeabile din coperiş sunt importante deoarece împiedică pătrunderea de poluanţi de la suprafaţă în acviferul Sarmaţian.

Orizontul acvifer Cuaternar

Acestui orizont îi corespund formaţiunile de loessuri ce au o largă dezvoltare, depozitele aluvionare ale văilor şi nisipurile din coridoarele litorale, a căror importanţă hidrogeologică este redusă.

Depozitele loessoide au o porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea sa mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă iar capacitatea de cedare este foarte scăzută.

Apariţia în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi a argilelor roşii din baza acestora, de asemenea discontinue, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Până la introducerea irigaţiilor, loessurile erau practic lipsite de apă, deoarece în Dobrogea Centrală şi de Sud, deficitul în apă atingea 400-500 mm/an.

După intrarea în exploatare a irigaţiilor, treptat acest deficit a fost compensat, astfel că în prezent există un excedent de apă. Acest excedent este evidenţiat de prezenţa unui acvifer permanent în loessuri şi în scoarţa de alterare a şisturilor verzi, ale cărui niveluri se apropie de suprafaţa terenului, în multe zone prezentând oscilaţii sezoniere în funcţie de perioadele de funcţionare ale sistemelor de irigaţii.

În general, parametrii hidraulici ce caracterizează acest sistem acvifer au valori mici. În baza pompărilor efectuate în forajele executate în loessuri şi din analiza valorilor debitelor de exploatare şi a debitelor modul, rezultă că acestea variză între 0,5-20 l/s/foraj, respectiv între 0,2-7 l/s/km2; ponderea valorilor aparţine celor scăzute, valoarea medie a debitului de exploatare fiind de 1,98 l/s/foraj iar a debitului modul de 0,64 l/s/ km2.

Sub aspect calitativ, apele din loessuri sunt puternic mineralizate şi conţin în special cantităţi însemnate de azotiţi, azotaţi, fosfaţi, erbicide şi pesticide organo-clorurate greu degradabile.

Depozitele aluvionare sunt alcătuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase, nisipuri şi pietrişuri cu rar bolovăniş, având o extindere limitată şi grosimi, de regulă reduse, excepţie făcând unele văi care au formă de cordon cu aluviuni a căror grosime poate atinge 30m, valorile debitelor de exploatare şi a debitelor modul fiind de 0,47 l.s/foraj şi respectiv 1,5 l/s/ Km2.

Caracteristicile hidrogeologice ale zonei studiate poartă amprenta cadrului climatic, litologic şi structural.

Două din acviferele Dobrogei de Sud se dezvoltă în depozitele sarmaţiene, respectiv în cele cuaternare, care aflorează în faleza Portului Constanţa. Prezenţa apei subterane este, de altfel, unul din importanţii factori favorizanţi ai producerii alunecărilor de teren.

Loessurile reprezintă depozite cu porozitate ridicată (40-65%), situaţie reflectată în capacitatea lor mare de înmagazinare. Datorită dimensiunilor mici ale porilor, circulaţia apelor este lentă, iar capacitatea de cedare este foarte scăzută. Prezenţa în masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliformă şi argilelor roşii brune din baza acestora, de asemenea discontinuă, creează condiţii favorabile pentru apariţia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Grosimea cuverturii de loess nu este uniformă, acesta fiind depus pe un relief preexistent. Eroziunea fluviatilă a produs numeroase discontinuităţi, care se reflectă asupra continuităţii acviferului.

Pe profilul litologic din lungul falezei Portului Constanţa (Planşa 2-9) este figurată poziţia acviferului freatic. Acesta este cantonat la baza primului strat de loess, având drept suport impermeabil fie argilele grase roşii – brune cu gips, fie nivelele de soluri fosile din masa argilelor prăfoase loessoide.

Cota nivelului hidrostatic variază între +22m şi +26,9 m în zona cea mai afectată de alunecări, cuprins între Poarta 3 şi blocul I3 (Poarta 4).

În sectorul Poarta 1 – Poarta 2, primul nivel subteran de apă se întâlneşte în calcarele sarmaţiene la cota +0,50m.

Suprafaţa pânzei freatice cantonată în depozitele cuaternare este vălurită, protuberanţele sale pozitive marcând şi posibile aporturi suplimentare de apă provenită din pierderile necontrolate ale reţelelor subterane de apă ale oraşului     ( apa potabila, apă caldă, agent termic, canalizare, apă pluvială).

La baza râpei de desprindere a corpului de alunecare din vecinătatea Porţii 4, pânza freatică este intersectată de suprafaţa de rupere la cota de +17m, astfel încât pe lungimea de 20 – 25 m se înregistrează un debit de circa 1 l/min./m de faleză.

În cursul observaţiilor directe pe teren au fost depistate trasee subterane cu aflux important de apă care întreţin procesele de alunecare ale falezei. Au fost astfel puse în evidenţă şi unele surse de pieredere din conductele de apă potabilă de pe strada Traian (zona bloc I3, monument, blocuri K, Poarta 3 – bloc D, edificiul roman cu mozaic). Unele dintre acestea au fost deja remediate de RAJA Constanţa.

Din analizele chimice efectuate de laboratorul specializat al RAJA Constanţa se poate remarca o uşoară influenţă din reţeaua de apă potabilă asupra chimismului apei din emergenţele pânzei freatice. Au fost colectate probe de apă din drenurile de la Poarta 3, din zona blocurilor K, precum şi din izvorul de la baza râpei de alunecare din dreptul blocului I3 (Poarta 4).

Această influenţă se poate deduce din diluţia conţinutului în azotaţi (proba 1 şi 2), scăderea pH-ului (proba 2).

Caracterul natural dominant al apei din pânza freatică este ilustrat de conţinutul ridicat de SO42-, preluat din argilele roşii cu gipsuri.

Aceste ape se încadrează în limitele de potabilitate admisibile.

| Indicatori de calitate | Proba 1/ Poarta 3 | Proba 2/ blocul K3 – K4 | Proba 3 / Blocul I3 | Apa potabilă din reţeaua RAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| NH4+ (mg/l) | - | - | - | - |
| NO2- (mg/l) | - | 0,063 | - | - |
| NO3- (mg/l) | 9,59 | 2,49 | 25,7 | Sub 10 |
| Cl- (mg/l) | 106,5 | 78,1 | 124,25 | 50-88 |
| Duritate totală °G | 23,11 | 24,68 | 25,8 | 17-20 |
| Substanţă organică (mg/l) | 4,78 | 6,06 | 5,1 | 4-8 |
| Ca2+ (mg/l) | 52 | 46 | 30 | 50-60 |
| Mg2+ (mg/l) | 71,68 | 76,54 | 111,78 | 30-40 |
| SO42- (mg/l) | 194 | 187,5 | 159,2 | 100-125 |
| Reziduu fix (mg/l) | 672 | 750 | 839 | 380-500 |

Concluzii privind hidrogeologia zonei de interes

Permeabilitatea blocurilor tectonice (pozitia si dezvoltarea spatiala ale fisurilor si golurilor carstice) este expresia cumulata, la scara timpului geologic, a istoriei geologice si paleogeografice a fiecarui bloc tectonic, fiind putin influentata de dinamica actuala a acviferului. Valorile reale ale transmisivitatilor acviferului jurasic superior-cretacic inferior sunt cuprinse intre cateva zeci sau sute de mp/zi pana la valori mai mari de 150.000 mp/zi. Avand in vedere valorile coeficientului de inmagazinare (10-3 – 10-4) si ordinul de marime al denivelarilor la care functioneaza puturile, rezulta ca participarea resurselor elastice la compensarea debitelor exploatate (50-100 l/s si foraj) este putin semnificativa.

Interpretarea hartii piezometrice intocmita pentru acviferul jurasic inferior-cretacic superior avand in vedere structura geologica si caracteristicile de permeabilitate ale blocurilor tectonice au condos la urmatoarele constatari:

- Complexul carbonatat jurasic superior – cretacic inferior cantoneaza un acvifer unitar la scara intregului teritoriu al Dobrogei de Sud. Distorsiunile spectrului hidrodinamic, independent de efectul exploatarii captarilor, corespund modificarilor de permeabilitate sau de grosime ale formatiunilor carbonatice la contactul dintre blocurile tectonice;

- Directia generala de curgere este de la sud spre nord devenind vest-est in vecinatatea faliei Palazu datorita caracterului impermeabil al acesteia. Centrul principal de drenare naturala al acestui acvifer este Marea Neagra, prin intermediul lacului Siutghiol;

- Acest acvifer este sub presiune pe cca. 60% din teritoriul Dobrogei de Sud. In jumatatea vestica a teritoriului (in vecinatatea Dunarii) si la sud de orasul Cernavoda exista o zona in care acesta este cu nivel liber, putand fi influentat direct de regimul precipitatiilor, de apa infiltrata din canalele de irigatii si de debitele drenate gravitational din acviferul sarmatian.

Orizontul acvifer Cretacic superior (Senonian) se dezvolta intr-un facies carbonatat, de tipul calcarelor cretoase si creta, depozite slab consolidate, friabile, la nivelul carora se dezvolta un sistem fisural slab. In zonele in care creta atinge grosimi considerabile, poate fi considerate practice impermeabila, adica o limita etansa intre acviferul Sarmatian si cel Jurasic.

Valorile reduse ale parametrilor hidrogeologici, k=0,1=10m/zi, transmisivitatea T=max. 1000mc/zi si debitele specifice reduse, caracterizeaza acest acvifer.

Orizontul acvifer superior este cantonat in depozitele sarmatiene formate din calcare oolitice, calcare cochilifere, calcare grezoase, uneori cu lentile argiloase sau bentonitice si depozite Eocene formate din calcare sau calcare grezoase cu numuliti mici, iar spre baza din argile nisipoase sau nisipuri argiloase.

Orizontul acvifer sarmatian are o extindere importanta in partea estica a Dobrogei de Sud. El constituie cel mai adesea stratul freatic al zonei, avnd ca sursa de alimentare precipitatiile atmosferice, dar si pierderile prin infiltratii din sistemele de irigatii, care au functionat in perioada 1972-1992. In ultimii ani, ca urmare a fragmentarii terenurilor agricole, acresterii costurilor de exploatre, sistemele de irigatii au avut o functionare limitata. Mentionam acest aspect deoarece sistemele de irigatii au avut o influenta importanta si favorabila in alimentarea acviferului sarmatian, influenta pusa in evidenta si de cresterile nivelului hidrostatic al apei din acviferul sarmatian, care in zona captarilor litorale a fost de 2-3m, iar in zonele mai vestice a ajuns la 40-50m.

Sistemului acvifer cuaternar ii corespund formatiunile de loessuri ce au o larga extensiune, depozitele aluvionare ale vailor si nisipurile din cordoanele litorale, a caror importanta hidrogeologica este insa foarte redusa, in comparatie cu celelalte acvifere.

Loessurile reprezinta depozite avand o porozitate ridicata, 40-50%, situatie reflectata in capacitatea sa mare de inmagazinare. Datorita dimensiunilor mici ale porilor, circulatia apei este lenta, iar capacitatea de cedare este foarte scazuta. Aparitia in masa loessurilor, la diferite nivele, a unor soluri fosile argilizate, cu dezvoltare lentiliforma si a argilelor rosii din baza acestora, de asemenea discontinui, creaza conditii favorabile pentru aparitia unor acvifere suspendate, nepermanente.

Pana la introducerea irigatiilor, loessurile erau practice lipsite de apa, deoarece in Dobrogea de Sud deficitul in apa atingea 400-500mm/an. Dupa intraea in exploatare a sistemelor de irigatii, treptat acest deficit a fost compensat, nivelurile hidrostatice prezentand oscilatii sezoniere in functie de perioadele de functionare a sistemelor de irigatii.

In general, parametrii hidraulici ce caracterizeaza acest sistem acvifer au valori mici. In baza pomparilor effectuate in forajele executate in loessuri, s-au obtinut valori pentru coeficientul de conductivitate hidraulica (k) cuprinse intre 0,1-8m/zi pe verticala si 0,1=0,5m/zi pe orizontala, iar pentru transmisivitate (T) valori cuprinse intre 2,3-50 mp/zi.

Depozitele aluvionare sunt alcatuite din nisipuri argiloase, argile nisipoase, nisipuri si pietrisuri, avand o extindere limitata si grosimi, de regula, reduse. Valorile parametrilor k si T sunt ceva mai crescute, fiind cuprinse intre 2,3-90 m/zi, respective 12-380 mp/zi.

Aprecierea resurselor de exploatare s-a facut separate pentru acviferul din loessuri si pentru cel din aluviunile vailor (INMH 1984)

Pentru acviferul din loessuri:	Qe=0,37 l/s/foraj

Rt=2015 l/s

qme=1,18 l/s/kmp

Pentru acviferul din aluviuni:	Qe=0,47 l/s/foraj

Rt=176,67 l/s

qme=1,5 l/s/kmp

unde:	Qe=0,47 l/s/foraj – debitul exploatat

Rt=176,67 l/s – resursa totala

qme=1,5 l/s/kmp – debit modul de exploatare

3. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI ŞI DEZVOLTĂRI VIITOARE

3.1. Istoricul amplasamentului

Reprezentand o locatie strategica in zona Marii Negre, SC OIL TERMINAL SA Constanta este cel mai mare operator pe mare, speializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor produse si materii prime in vederea importului, exportului si tranzitului. In acelasi stimp, este unul din cele mai mari terminale petroliere din sud estul Europei.

Istoricul societăţii comerciale S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este strâns legat de istoricul activităţii de export produse petroliere prin portul Constanţa, al cărui început poate fi plasat în anul 1898, dată ce reprezintă anul construcţiei unor rezervoare de către Societatea STEAUA ROMÂNĂ.

In anul 1898 societatea Steua Romana, construieste primele rezervoare destinate activitatii de export produse petroliere pe teritoriul actualului Depozit Nord, amplasat in spatele Garii Constanta de azi.

În anul 1945, în oraşul Constanţa funcţionau următoarele depozite şi firme de comercializare a produselor petroliere: ASTRA ROMANA, CONCORDIA, ROMANO-AMERICANA, COLUMBIA, STEAUA ROMANA UNIREA, care aveau depozite proprii de rezervoare, rampe C.F. şi laboratoare.

Dupa  al doilea razboi mondial existau mai multe firme de comercializare a produseloor petroliere care functionau in Constanta, avand depozite proprii de rezervoare, rampe CF, si care s-au reunit in anul 1957 in Baza III Petrol Constanta, cu sediul in strada Caraiman nr. 2, actualul sediu al SC Oil Terminal SA.

În anul 1957, toate unităţile cu profil de petrol din Dobrogea sunt reunite în baza a III-a Petrol Constanţa cu sediul în str. Caraiman nr. 2, sediul actual al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa.

În anul 1968 se măreşte capacitatea de depozitare a Depozitului Nord, prin construirea unor noi rezervoare cu capac flotant pentru ţiţei. În anul 1972, se încep lucrările noului Port Petrolier de la Dana 69 din Portul Nou, iar în anul 1975, Bazinul de Perol Constanţa se mută în noul Port Petrolier de la Danele 69 – 79, actualul Depozit Port, dotat cu instalaţii de încărcare/descărcare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide.

În anii 1973 – 1974 se dă în exploatare depozitul de produse petroliere construit la Movila Sara, actualul Depozit Sud.

SC OIL TERMINAL S.A. s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin Hotărârea Guvernamentală nr. 1200 / 12.11.1990.

În anul 1983 ia fiinţă ILPP “PECO” Constanţa, prin divizarea CHIMPEX, preluând activitatea de desfacere a produselor petroliere la intern şi la staţia de îmbuteliere aragaz.

În anul 1985 se produce desprinderea din cadrul CHIMPEX a Terminalului de petrol, devenind întreprinderea de condiţionare şi livrare a produselor petrolifere şi petrochimice (ICLPPP) Constanţa. În subordinea noii întreprinderi sunt incluse depozitele de export I,II, III, IV şi depozitele de import ţiţei NORD şi SUD, precum şi instalaţiile portuare din bazinul de petrol de la danele 69-79.

În anul 1987 CHIMPEX şi ICLPPP sunt din nou comasate.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este descendentă directă a Întreprinderii pentru condiţionarea ţiţeiului şi a produselor petrolifere, divizată din CHIMPEX prin Hotărârea de Guvern 514/ 1990.

Lucrarile noului Port Petrolier au inceput in anul 1972 prin punerea in functiune a instalatiilor de cuplare la nave din dana 69. Intre anii 1972-1975 s-a pus in functiune dana 70 si s-a construit un parc de rezervoare cu o capacitate de circa 40.000 mc. Intre anii 1976 - 1978 s-au pus in functiune instalatiile tehnologice din danele 72,73 si 75, iar in anul 1979 dana 76. Aceste dane au fost echipate cu instalatii automate de cuplare la nave. 	Terenul, in suprafata de 321.387 mp, a fost inchiriat de catre  Oil Terminal Constanta de la CNAPMC in baza Contractelor de inchiriere nr. 93/01.01.2004 si nr. 93.1. / 24.11.2008.  Dana 79 a fost pusa in functiune in anul 1982.

Pana in anul 1990 intreprinderea a fucntionat sub diverse nume, ca urmare a fuziunii sau divizarii acesteia.

SC Oil Terminal SA Constanta a fost infiintata, in baza Legii nr. 31/1990, prin HG nr. 1200/12.11.1990 si inscrisa la Oficiul Registrului si  Comertului Constanta sub nr. J 13/512/1991.

Din 1990 pana in present forma de organizare a fost societate pe actiuni cu capital majoritar de stat. In luna iulie 1995, urmare Ordonantei Guvernamentale nr. 49/1994, s-a definitivat divizarea patrimoniala a SC Oil Terminal SA Constanta, in doua societati: SC Oil Terminal SA Costanta si SC Navcom SA Constanta.

3.2.  Dezvoltări viitoare

Activitatea societăţii va funcţiona in aceasta zona si în perioada urmatoare.

Din cauza crizei economice nu se prevad dezvoltarii viitoare de capacitati.

4. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL OBIECTIVULUI

4.1.  Descrierea obiectivului

SC OIL TERMINAL SA – SECTIA PLATFORMA NORD, are ca obiect principal de activitate „Manipulari - efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit” (cod CAEN 5224 – Rev. 2).

a) – Activitatea desfasurata

- Primirea/livrarea produselor:

  - din/în nave maritime şi fluviale;

  - din/în vagoane cisternă de cale ferată;

  - din/în conducte de transport;

  - în autocisterne.

- Vehicularea produselor:

  - din mijlocul de transport la rezervorul de depozitare;

  - din rezervorul de depozitare la mijlocul de transport;

  - dintr-un rezervor în alt rezervor de depozitare;

  - dintr-un mijloc de transport în alt mijloc de transport (din cisterne C.F. în nave şi invers), transbordare directă;

  - dintr-o Sectie Platforma in alta.

- Depozitarea produselor:

  - în rezervoare metalice supraterane, cilindrice, verticale cu capac fix sau flotant.

- Condiţionarea produselor:

  - Încălzirea produselor pentru a fi aduse în condiţii de fluiditate (pompabilitate) normală;

  - decantarea apei din masa de produs şi scurgerea apei libere din rezervor;

  - preparare de retete (biodisel in motorina, amestecuri de titei, benzine, motorine, pacura) , in limitele contractuale.

Tehnologia primirii, depozitării, condiţionării şi livrării ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în SC Oil Terminal SA Costanta este prezentată în Procedura Generală PG-02-02, care stabileşte regulile şi responsabilităţile de aplicare.

În Procedura Generală PG-02-02 tehnologia aplicată în SC Oil Terminal SA Costanta  este prezentată pe faze tehnologice, operaţiuni, lucrări, împreună cu instrucţiunile de lucru (IL), procedurile specifice (PSP) şi procedurile de operare (PO) corespunzătoare, documentate, codificate şi integrate în Sistemul de Management al Calităţii.

SC Oil Terminal SA Costanta este certificată SR EN ISO 9001/2008 incepand din 13 mai 2003 si SR EN ISO 17025/2005 incepand cu anul 2009.

b) Dotări:

Infrastructura necesară realizării procesului tehnologic in SC Oil Terminal SA Costanta, prezentat la pct. a, este grupată în trei secţii de producţie denumite sectii platforma. Acestea sunt: S.P. Nord, S.P. Sud si S.P. Port. Între sectiile platforma există o reţea (fascicol) de conducte care realizează legătura între ele şi fac posibilă participarea acestora în comun sau separat la realizarea prestaţiilor.

Fiecare depozit are în dotare instalaţii de primire, depozitare, manipulare şi livrare. Instalaţiile de primire/livrare sunt specializate pentru primirea produselor din/în vapoare sau barje (dane), din/în cisterne C.F. (rampe C.F.), din/în cisterne auto (pergole auto) şi case de pompe pentru vehiculare.

S.C. Oil Terminal are în dotare instalaţii de cântărire a cisternelor C.F. şi instalaţii de contorizare pentru ţiţei, motorină şi benzină, acestea din urma fiind amplasate in S.P. Port, in punctul de intrare/iesire din tara.

De asemenea, fiecare sectie platforma care livreaza motorina la cisterne auto este dotata cu contoare volumetrice fiscale verificate si autorizate din punct de vedere metrologic.

Pentru depozitarea şi vehicularea produselor, în toate sectiile platforma sunt în exploatare rezervoare metalice, cilindrice, supraterane, cu capac fix sau flotant, case de pompe cu pompe de diferte debite şi o vastă reţea de conducte care permit depozitarea şi vehicularea unei game variate de produse, prin separarea traseelor de pompare.

Prezentarea dotărilor pentru activitatea de bază şi a instalaţiilor auxiliare, pentru S.P. Nord, se face în următoarele capitole:

  - b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

  - b.2 – Dotări auxiliare.

# b.1 – Dotări pentru activitatea de bază.

Descrierea principalilor parametri tehnologici  pentru activitatea de baza este redata in tabelul 2.1:

Tabelul 2.1 -  Parametrii tehnologici ai SP Nord

| Nr. | Parametri tehnologici | Total societate | S.P. Nord |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | capacitate de depozitare (mc) | 1.653.250 | 673 500 |
| 2 | capacitate de pompare (mc/h) | 40.258 | 10 877 |
| 3 | capacitate de descărcare navete pe rampe (to/24h) | 28.570 | 11 900 |
| 4 | capacitate de încărcare cisterne C.F (to/24h) | 21.135 | 9 855 |
| 5 | capacitate de descărcare/încărcare nave (mc/h) | 28.400 | 4 000 |
| 6 | capacitate de încărcare în cisterne auto mc/zi | 1.840 | 640 |
| 7 | capacitatea conductelor ext.şi int. pe tip de produs (mc) | 38.430 | 13 919 |
| 8 | capacitate de primire/predare produse la conductele magistrale de transport (mc/24h) | 18.440 | 5 000 |

Aceste dotări sunt prezentate în Procedura Generală PG-03-02 „Determinarea capabilităţii tehnologice de prestare a serviciului”.  Procedura descrie amănunţit parametri tehnici şi tehnologici ai instalaţiilor, capabilităţile de funcţionare pe fluxuri şi pe produse a instalaţiilor şi utilajelor, reprezentarea instalaţiilor şi utilajelor în scheme tehnologice, simbolizare, codificare şi marcare a acestora precum şi modalităţile de alocare a instalaţiilor şi utilajelor pe tip de produs.

Procedura conţine subcoduri (ex: PG-03-F1-02, contine  schemele tehnologice ale instalaţiilor pe tip de produs şi sectie platforma).

b.2 – Dotări auxiliare.

b.2.1 – Instalaţii de alimentare, contorizare şi distribuţie energie electrică.

Alimentarea cu energie electrică a S.P. Nord se face prin două linii de 20 KV şi două trasformatoare de 400 KVA, 20/6 KV aparţinînd S.C.Electrica S.A.

Instalaţia electrică a S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Barele de 6 KV şi plecările de la PT 17, 87, 113 (cabluri de 6 KV îngropate) aparţin S.C. Oil Terminal S.A. PT 17 alimenteaza casa de pompe CET. PT 123 alimenteaza zona administrativa, Parcul Medeea si centrala termica, casa de pompe incendiu Medeea si pergola de incarcare auto motorina. PT 173 alimenteaza Depozitul OMV Petrom si SP Nord II, PT 113 alimenteaza separatorul, casele de pompe incendiu si petroliere Unirea, casa de pompe titei, parcul de rezervoare Titei si Parcul Unirea. PT 87 deserveste casa de pompe Export.

Posturile de transformare 173, 123 si 17 au fost modernizate prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

b.2.2 – Instalaţii de producere, alimentare, contorizare şi distribuţie a energiei termice.

Energia termică în SC Oil Terminal SA Costanta se utilizează în principal la încălzirea produselor vâscoase în vagoanele cisternă şi rezervoarele de depozitare, în special iarna, pentru a fi aduse şi menţinute în condiţii de pompabilitate precum şi la încălzirea prin însoţitori a conductelor de transport produse vâscoase şi congelabile (păcură, ţiţei, urean, lesie de soda, etc.).

În S.P. NORD, SC Oil Terminal SA Costanta  a construit şi pus în funcţiune o centrala termica cu cazane de abur tip Clayton, pentru producerea aburului saturat de 8 barr, total automatizate, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan).

Centrala termică are in componenta trei cazane de abur, alimentate cu apa printr-un skid de tratare si un vas de condens. Suprafaţa de teren ocupata de clădire este de 252 mp, iar coşul de fum are o înălţime de 13,5 m.

Caracteristicile tehnice ale cazanului de abur sunt următoarele:

  - Puterea termică: 6 400 KW;

  - Capacitate nominală: 9 394Kg/h;

  - Presiune nominală: 10 bar;

  - Presiune de funcţionare (min/max): 7 bar;

  - Suprafaţă schimb de căldură: 52,2 mp;

  - Putere motor electric - pompă:2 x 11KW;

- ventilator: 30 KW;

  - Dimensiuni de gabarit:

- generator  - lungime: 3 000 mm;

- lăţime:   2 050 mm;

- înălţime: 6 000 mm;

- cadru metalic pompă: - lungime: 750 mm;

- lăţime: 1000 mm;

Centrala este autorizata ISCIR. La autorizare se face verificarea emisiilor la cos si se emite autorizatia dupa  incadrarea acestora in limitele legale.

Conductele de abur sunt izolate termic cu vată minerală şi protejate cu tablă zincată. De asemenea, sunt izolate termic şi rezervoarele de păcură şi conductele care au însoţitori de abur.

b.2.3.  – Instalaţia de stingere a incendiilor

Instalaţia de stingere a incendiilor SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord, este proiectată, construită, exploatată şi întreţinută pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă chimică şi aeromecanică montate pe rezervoare şi la claviaturi;

- tunuri cu apă şi spumă.

Rezerva de apa si spumogen in S.P. Nord este dupa cum urmeaza:

  - rezervă  apă  de  incendiu in rezervoarele:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R0 | 4500 |
| R8 | 4500 |
| R9 | 4500 |
| TOTAL | 13500 |

  - rezervă  spumogen  lichid in rezervoarele de spumogen:

| Numar rezervor | Capacitate [mc] |
| --- | --- |
| R1M | 35 |
| R1U | 25 |
| TOTAL: | 60 |

b.2.4. – Instalaţia alimentare, depozitare şi distribuţie azot

În SC Oil Terminal SA Costanta, azotul este necesar pentru inertizarea instalaţiilor, presurizarea rezervoarelor de depozitare metanol şi pentru golirea şi suflarea conductelor de produse chimice.

In SP Nord s-a incercat montarea unei instalatii de azot tip Linde insa datorita rentabilitatii scazute s-a renuntat la utilizarea ei. In prezent golirea/suflarea conductelor se efectueaza dinspre SP Sud.

b.2.5. – Instalaţia de aer comprimat.

Aerul comprimat este necesar în SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord  pentru golirea şi suflarea conductelor de păcură, omogenizarea rezervoarelor cu păcură şi combustibil tip IFO.

Instalaţia este alcătuită din electrocompresoare, butelii de aer comprimat, conducte de distribuţie, armături şi prize de racordare. Presiunea maximă realizată este de 15 atm.

Fiecare depozit este dotat cu instalaţii proprii de aer comprimat, putând fi folosite atât în depozitul propriu cât şi pentru suflarea conductelor de păcură magistrale dintre depozite.

S.P. Sud foloseste instalatiile de azot si aer comprimat si pentru suflarea/golirea conductelor de pe fascicolele de conducte ce leaga sectiile, atat catre S.P. Nord cat si catre S.P. Port.

b.2.6. – Dotări şi activităţi auxiliare.

Secţia Mecanică face parte din Sectia de Reparatii,  se află în incinta S.P. Nord I şi se compune din următoarele ateliere:

- Ateliere de prelucrarea a metalelor;

- Atelier de prelucrare a lemnului.

Atelierele sunt dotate cu maşini-unelte şi dispozitive de lucru după cum urmează: strunguri, freze, raboteze, maşini de găurit, polizoare, ciocan pneumatic, ferăstrău mecanic şi circular, aparate de sudură, pompe submersibile, etc.

Atelierul electric face parte din Sectia de Reparatii, include si telecomunicatiile si asigură funcţionalitatea instalaţiilor şi utilajelor electrice. Coordoneaza activitatea formatiilor existente in cadrul sectiilor platforma. Atelierul este constituit din patru formaţii de lucru:

- Formaţiile 1 ÷ 3 asigură expolatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice din Sectiile Platforma Nord, Sud şi Port;

- Formaţia 4 – repară instalaţii de înaltă şi joasă tensiune şi bobinaj motoare precum si instalatiile de comunicare.

Atelierul este dotat cu o autospecială PRAM, o autospecială PRB şi o autoutilitară Renault.

S.P. Nord are in structura sa un atelier mecanic si o formatie electrica, cu personal calificat pentru executarea lucrarilor de intretinere si reparatii cu volum mic pentru instalatiile sectiei.

b.2.7. - Staţia Căi Ferate Uzinale

Asigură interfaţa SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord – operatori de transport feroviar (OTF).

Statia CFU are in gestiune un numar de 6 locomotive de 1250 CP, din care:

  - 3 locomotive diesel electrice (LDE);

  - 3 locomotive diesel hidraulice (LDH).

Din totalul de 6 locomotive  - 4 locomotive sunt repartizate la Antestatia S.P. Sud si 2 locomotive la S.P.Port

In  S.P. Nord, statia CFU asigura interfata cu SC Oil Terminal SA Costanta –Operatori Trafic Feroviar doar prin personalul de miscare (acari) si comercial (magazineri). Operatiunile de mavevra se executa de catre OTF din Statia CF Palas, printr-o linie CF colectoare.

b.2.8.- Serviciul Mentenanta

Acest serviciu asigură funcţionalitatea instalaţiilor, aparatelor şi utilajelor, inclusiv centralele termice, precum şi mentenanţa acestora, prin care se stabileşte modul de urmărire în funcţionare a echipamentelor, planificarea acestora conform normelor, pentru revizii şi reparaţii şi desfăşurarea activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă. Această activitate este descrisă în procedura PSP-06-04, prezentată la APM Constanta odata cu Fisa de prezentare si declarativa, în Anexa 2.6.

b.2.9. - Serviciul Transporturi

Asigură exploatarea, întreţinerea şi repararea cu forţe proprii sau firme terţe a tuturor mijloacelor de transport din dotarea SC Oil Terminal SA Costanta Mijloacele de transport auto din SC Oil Terminal SA Costanta –prezentate în tabelul 2.2:

Tab. 2.2 - Mijloacele de transport auto şi utilaje cu motoare termice

| Nr. Crt. | Mijoace de transport auto | Nr. buc. | Tip combustibil | consum (l/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoturism Ford Mondeo | 1 | Benzina | 572 |
| 2 | Autoturism Subaru Tribeca | 2 | Benzina | 6102 |
| 3 | Autoturism Nissan Murano | 2 | Benzina | 18070 |
| 4 | Autoturism Renault Symbol | 7 | Benzina | 16395 |
| 5 | Autoturism Nissan Primera | 1 | Benzina | 1817 |
| 6 | Autoturism Renault Kangoo | 6 | Benzina | 10944 |
| 7 | Autoturism Rexton | 1 | Motorina | 2330 |
| 8 | Autoturism Citroen C5 | 4 | Motorina | 8862 |
| 9 | Autoturism Audi A6 Allroad | 1 | Motorina | 2969 |
| 10 | Autoturism Renault Kangoo | 4 | Motorina | 8935 |
| 11 | Autovidanje 5 t | 1 | Motorina | 4326 |
| 12 | Autovidanje 7 t | 2 | Motorina | 12010 |
| 13 | Autocamion 7,5 t | 1 | Motorina | 555 |
| 14 | Autocamion 9 t | 1 | Motorina | 3766 |
| 15 | Autobasculanta | 1 | Motorina | 3331 |
| 16 | Automacara Hidrom | 1 | Motorina | 9936 |
| 17 | Autocistrena | 1 | Motorina | 223 |
| 18 | Tractor U 650 | 2 | Motorina | 3855 |
| 19 | Microbuz Ford Tranzit (pers.) | 2 | Motorina | 8292 |
| 20 | Microbuz Ford Tranzit (marfa) | 1 | Motorina | 2374 |
| 21 | Autobuz Isuzu | 3 | Motorina | 13484 |
| 22 | Autospeciala PRAM | 1 | Motorina | 359 |
| 23 | Autospecial atelier PRB | 1 | Motorina | 771 |
| 24 | Autospeciale PSI | 9 | Motorina | 25429 |
| 25 | Motostivuitor Nissan | 1 | Motorina | 1742 |
| 26 | Tractor U 450 | 3 | Motorina | 6579 |
| 27 | Autoexcavator Dedvan | 1 | Motorina | 760 |
| 28 | Automacara Telemac | 1 | Motorina | 5530 |
| 29 | Motostivuitor Dewoo | 1 | Motorina | 3780 |
| 30 | Buldoexcavator Palazzani | 1 | Motorina | 5944 |
| Mijloace de transport C.F |
| 1 | Locomotiva LDH 12.500 CP | 3 | Motorina | 19 kg/h in sarcina, si 12 kg/h in gol |
| 2 | Locomotiva LDE 12.500 CP | 3 | Motorina |  |
| Mijloace de transport navale |
| 1 | ND 49 – nava depol | 1 | Motorina | 15 000 |
| 2 | Salupa DEPOL 1 | 1 | Motorina | 9 000 |
| Utilaje cu motoare termice |
| 1 | Motopompa | 2 | Motorina | 312 |
| 2 | Motopompa | 1 | Benzina | 25 |
| 3 | Grup sudura | 6 | Motorina | 6000 |
| 4 | Motocompresor | 2 | Motorina | 3700 |
| 5 | Motocositoare | 5 | Benzina | 450 |
| 6 | Motogeneratoare | 3 | Motorina | 125 |
| 7 | Motogeneratoare | 4 | Benzina | 1435 |
| 8 | Placa compactoare | 1 | Benzina | 84 |

Combustibilii sunt achiziţionaţi prin Staţia de carburanti proprie.

b.2.10. - Serviciul Controlul Calităţii Produsului

Asigură, prin cele trei laboratoare: Nord, Port şi Sud, efectuarea analizelor fizico-chimice la produsele vehiculate prin societate, prelevarea şi conservarea probelor, efectuarea încercărilor şi emiterea Rapoartelor de Încercare, avizarea d.p.v. al calităţii produselor a tuturor operaţiilor de pompare efectuate, prin vizarea Rapoartelor de pompare. Activitatea de control a calităţii produsului este procedurată în PSP-03-03, care stabileşte regulile, autorităţile şi responsabilităţile referitoare la calitatea produselor primite, depozitate, condiţionate şi livrate către/de la SC Oil Terminal SA precum şi cele referitoare la operaţiuni speciale şi/sau specifice loboratoarelor de încercări.

b.2.11 - Spălătorie chimică

Asigură curăţirea echipamentului de lucru al personalului din depozite, ateliere şi laboratoare. Este amplasată în incinta Depozitului Nord  şi este dotată cu maşini de spălat cu apă şi chimic, maşini de uscat şi calandru, magazii pentru depozitat rufe uscate şi substanţele chimice de spălare. Materialele folosite: detergenţi, săpun şi percloretilenă pentru curăţarea chimică.

b.2.12 - Staţia de carburanti – alimentare combustibili auto şi gospodărire uleiuri

SC Oil Terminal SA Costanta are în cadrul Depozitului Nord  o staţie de carburanti ce ocupă o suprafaţă de 610 mp, compusă din depozitul de combustibil şi depozitul de ulei. Această staţie asigură aprovizionarea şi alimentarea cu combustibili auto şi uleiuri a mijloacelor de transport auto proprii.

Depozitul de combustibil se compune din 3 rezervoare metalice:1 x 28 mc şi 2 x 25 mc fiecare, montate subteran şi hidroizolate.

Alimentarea mijloacelor de transport cu combustibil se face cu pompe ADAST montate subteran şi protejate anticoroziv.

In cadrul statiei de carburanti  se gaseste si un rezervor de ulei, neutilizat in prezent, primirea si distribuirea uleiurilor realizandu-se in bidoanele/butoaiele cu care a fost achizitionat.

Colectarea uleiurilor uzate se realizeaza in ambalajele în care a fost achizitionat si se valorifica  prin firme specializate.

Staţia este împrejmuită cu gard din plasă de sârmă cu înălţimea de 2 m, cu două căi de acces şi prevăzut cu mijloacele necesare de prevenire şi stingere a incendiilor.

b.2.13. - Magazii de materiale.

SC Oil Terminal SA Constanta utilizează diverse materiale şi substanţe necesare funcţionării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor, precum şi echipament de lucru, sticlărie, reactivi şi aparatură pentru laboratoare, scule, unelte, piese de schimb, materiale igienico-sanitare, rechizite, medicamente, etc. Aceste produse sunt depozitate într-o magazie centrală amplasată în Depozitul Nord, care are în componenţă mai multe magazii (rechizite, materiale recuperabile şi investiţii).

Magaziile sunt construcţii închise, cu mai multe încăperi, cu pereţi de cărămidă şi beton, pardoseală din beton, cu uşi metalice, racoradate la reţeaua de apă potabilă şi la instalaţia de iluminat.

Fiecare categorie de materiale sunt depozitate în condiţii speciale, respectându-se normele de S.M. şi S.U.

Sectia Platforma Nord are in dotare o magazie centrala pentru piese, scule, echipamente de protectie si de lucru, materiale depoluante, etc., in care se depoziteaza materialele dupa scoaterea acestora din magazia centrala a societatii si pana la darea in consum. Pe amplasamentul sectiei mai exista trei puncte de depozitare a materialelor depoluante, amenajate in scopul facilitarii accesului la acestea in situatii de accidente tehnice poluante.

b.2.14. Capacitatea totala a rezervoarelor din SP Nord

Substantele  derulate prin Sectia Platforma Nord sunt prezentate in tabelul nr. 2.2.1.

Tabel nr. 2.2.1.

| Rezervor nr. | Capacitate (mc) | Produs |
| --- | --- | --- |
| Parcul Medeea = 35.000 mc |
| 6 | 5.000 | Motorina |
| 7 | 5.000 | Motorina |
| 10 | 5.000 | Motorina |
| 11 | 5.000 | Motorina |
| 12 | 5.000 | Motorina |
| 13 | 5.000 | Motorina |
| 14 | 5.000 | Motorina |
| Parcul vechi = 115.500 mc |
| 705 | 5.000 | Motorina |
| 706 | 5.000 | Motorina |
| 711 | 5.000 | Motorina |
| 712 | 5.000 | Motorina |
| 714 | 1.500 | Motorina |
| 746 | 1.500 | Motorina |
| 747 | 1.500 | Motorina |
| 748 | 1.500 | Motorina |
| 749 | 1.500 | Motorina |
| 750 | 1.500 | Motorina |
| 701 | 6.000 | Pacura |
| 702 | 6.000 | Pacura |
| 703 | 6.000 | Pacura |
| 704 | 6.000 | Pacura |
| 707 | 5.000 | Pacura |
| 708 | 5.000 | Pacura |
| 709 | 5.000 | Pacura |
| 710 | 5.000 | Pacura |
| 761 | 6.000 | Pacura |
| 762 | 6.000 | Pacura |
| 763 | 6.000 | Pacura |
| 764 | 6.000 | Pacura |
| 765 | 6.000 | Pacura |
| 766 | 6.000 | Pacura |
| 767 | 2.500 | Pacura |
| 768 | 2.500 | Pacura |
| 758 | 1.500 | Pacura |
| Parc Unirea = 102.000 mc |
| 1 | 5.000 |  |
| 2 | 5.000 |  |
| 3 | 5.000 |  |
| 4 | 5.000 |  |
| 5 | 5.000 |  |
| 6 | 38.500 |  |
| 7 | 38.500 |  |
| Parc titei = 230.000 mc |
| 15 | 10.000 | Motorina |
| 16 | 10.000 | Motorina |
| 17 | 10.000 | Motorina |
| 4 | 10.000 | Motorina |
| 5 | 10.000 | Motorina |
| 6 | 10.000 | Titei |
| 7 | 10.000 | Titei |
| 9 | 10.000 | Titei |
| 10 | 10.000 | Titei |
| 11 | 10.000 | Titei |
| 12 | 30.000 | Titei |
| 13 | 30.000 | Titei |
| 18 | 10.000 | Titei |
| 19 | 10.000 | Titei |
| 20 | 10.000 | Pacura |
| 1 | 10.000 | Pacura |
| 2 | 10.000 | Pacura |
| 3 | 10.000 | Pacura |
| 8 | 10.000 | Pacura |

Foto 3. Parc rezervoare SP NORD

Foto 4. Parc rezervoare SP NORD

Foto 5. Parc rezervoare SP NORD

c) – BILANŢUL DE MATERIALE

c.1 – Cantităţi de materii prime, auxiliare şi combustibili

SC Oil Terminal SA Costanta este o societate prestatoare de servicii avand ca obiect primirea, depozitarea, condiţionarea şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vederea realizării importului/exportului şi tranzitului acestor produse prin Portul maritim Constanţa.  Structura şi dimamica producţiei de servicii ale SC Oil Terminal SA Costanta pe tip de produs pe perioada 2007 – 2012 sunt prezentate pentru ţiţei,  produse petroliere si petrochimice lichide în tab. 2.3.

Tabel 2.3.

| Produse(to) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | 6082058 | 8035694 | 4436488 | 2670633 | 2057171 | 1465776 |
| PĂCURĂ | 385731 | 470508 | 235868 | 341882 | 381524 | 369607 |
| MOTORINĂ | 514666 | 616624 | 847936 | 1157835 | 837020 | 1170138 |
| BENZINĂ | 1372378 | 1142374 | 818404 | 484805 | 444589 | 458292 |
| IFO | 40004 | 47065 | 10199 | 0 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | 1299165 | 1151585 | 779007 | 1100340 | 1062048 | 509061 |
| TOTAL | 9.694.002 | 11.463.850 | 7.127.902 | 5.755.495 | 4.782.352 | 3.986.679 |

Cantităţile de combustibil consumate de mijloacele de transport şi utilajele din dotare pe total societate, in perioada 2007 – 2012 sunt redate in tabelul urmator:

| Combustibilul consumat (to) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzina | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 21 |
| Motorina | 262 | 270 | 290 | 269 | 252 | 253 |

c.2. Pierderi pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu.

În timpul prestatării serviciilor de primire, depozitare, condiţionare şi livrare a ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide s-au realizat consumuri tehnologice pe fiecare tip de produs prezentate în tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate”.

Tab. 2.4 – „Consumuri tehnologice realizate la produse petroliere”(to)

| Produse | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŢIŢEI | -2086 | -2636 | -1889 | - 1143 | -491 | -331 |
| PĂCURĂ | -4387 | -685 | -311 | - 532 | -598 | -497 |
| MOTORINĂ | -1629 | -2010 | -2953 | - 3412 | -2703 | -3022 |
| BENZINĂ | - 549 | -3002 | - 1757 | -911 | 0 | 0 |
| IFO | -53 | - 65 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Produse petrochimice | - 581 | -3221 | - 1501 | -2142 | -114 | -850 |
| TOTAL | -9285 | -11619 | -8422 | -8140 | -3906 | -4700 |

Consumurile tehnologice realizate se încadrează în valorile contractuale, iar in situatia in care se realizeaza economii, acestea se returneaza proprietarilor.

Cantităţile neconforme recuperate din produsele chimice manipulate sunt returnate la producător.

c.3 – Cantităţi de produse şi subproduse rezultate.

O parte din consumurile tehnologice se regăsesc în produsul recuperat tip A a cărui dinamică, în perioada de referinţă, este următoarea:

| Produs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produs recuperat tip A (kg) | 1.516.402 | 7.009.018 | 3.793.306 | 7.813.224 | 6.072.436 | 7.526.208 |

Din activitatea complexă desfăşurată de SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord, de depozitare, tranzitare, condiţionare a produselor: ţiţei, păcură, benzină, motorină, rezultă şi produse reziduale neconforme (reziduuri). Aceste reziduuri (slamuri), inevitabil, ocupă spaţii de depozitare, reducând volumul de producţie din depozite. Din acest motiv SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord,   prin eforturi proprii, a iniţiat activitatea de condiţionare a produselor reziduale neconforme prin operaţii care nu necesită instalaţii suplimentare, operaţii din care rezultă: produs recuperat tip A, prezentat mai sus, şi şlam („nămol de rezervor”).

Şlamul de rezervor este un amestec de produs petrolier şi particule solide, semisolid, de culoare negru-maro şi se formează prin depuneri pe fundul rezervoarelor. Acest produs rezidual devenit deseu este evacuat, transportat, in vederea valorificarii şi/sau eliminarii de către firmele terţe care execută lucrările de curăţire a rezervoarelor şi care sunt autorizate în acest sens.

d) – Utilităţi

Pentru realizarea producţiei de servicii contractate SC Oil Terminal SA Costanta – SP Nord consumă următoarele utilităţi:

- energie electrică

- furnizor: S.C. ELECTRICA S.A.

- contract de furnizare energie electrică nr. 4/2011  (Anexa 2.8)

- cantităţile consumate în perioada 2007-2012 sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţi de energie electrică consumată de S.P. Nord”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum energie (MWh) | 5407,5 | 5310,4 | 5049 | 3543,3 | 4814 | 3755 |

- energie termică

- In prezent energia termica se obtine din producţie proprie cu centrala termica tip Clayton descrisa la punctul b.2.2.

Cantităţile de gaz metan consumate in baza contractului de furnizare nr. 7135/01.10.2009, (Anexa 2.9 la Fisa de prezentare si declaratie)  în perioada 2007 – 2012, sunt evidentiate pe total societate si sunt prezentate în tabelul urmator:

„Cantităţile de gaz metan consumat de centralele termice ale SC Oil Terminal SA”

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consum gaz (mc) | 1.387.221 | 4.158.088 | 3.609.483 | 3.697.159 | 1.400.560 | 1.174.234 |

- apă potabilă şi industrială

- furnizor: - R.A.J.A. Constanţa şi CNAPMC – pentru apa potabilă;

- AN Apele Române – DADL – pentru apa din subteran;

- contract de furnizare apă potabilă  nr. 118 / 1.10.2007 incheiat cu  SC RAJA SA (A fost prezentat catre APM Constanta in Anexa 2.10, la Fisa de prezentare si declaratie);

- CNAPMC nr. 93/2004(Anexa 1.4, la Fisa de prezentare si declaratie);

- ANAR – ABADL nr. 16/03.01.2011(Anexa 2.11 la Fisa de prezentare si declaratie);

Cantităţile consumate, în perioada 2007 - 2012, sunt prezentate în tabelul urmator:

Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Nord

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 161005 | 314522 | 228513 | 197251 | 166841 | 149549 |

4.1.2.  Elemente constructive şi descrierea generală a activităţii

      - Prezentarea Depozitului Nord

Depozitul NORD – depozitarea  produselor petroliere se  realizeazã în parcurile de rezervoare:

Depozitul Nord 1

- PARCUL VECHI – 27 rezervoare,  de  capacitate între 1.500 – 6.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

- PARCUL ŢIŢEI – 19 rezervoare de  capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru ţiţei şi motorină;

- PARCUL MEDEEA – 7 rezervoare de  capacitate între 4 800 – 5 000 mc pentru  motorinã;

- PARCUL UNIREA – 5 rezervoare proprii de 5.000 mc şi douã rezervoare de 38.500 mc capacitate, pentru pãcurã.

In cadrul Depozitului Nord, rezervoarele sunt grupate pe parcuri, astfel:

- Parcul vechi de rezervoare – pentru depozitare motorina, pacura;

- Parcul de titei – pentru depozitare motorina, titei si pacura;

- Parcul Medeea – pentru depozitare motorina;

- Parcul Unirea – pentru depozitare pacura;

Parcul vechi de rezervoare

Este situat in partea de sud-est a sectiei Platforma Nord, intre rampa veche, laborator CTC, strada Caraiman si strada IC Bratianu.

Acest parc este format din rezervoarele numerotate astfel: 701 – 712, 714, 746 – 750, 758 – 768.

Toate rezervoarele sun plasate in cuve (separat pentru fiecare rezervor) ale caror diguri din pamant asigura protectia si retentia in caz de deversari. De asemenea, cu exceptia rezervoarelor 703 si 705, toate rezervoarele din acest parc sunt prevazute si cu centuri de protectie din beton.

Pentru acces in cuvele rezervoarelor sunt prevazute trotuare din dale de beton si scari metalice.

Toate rezervoarele din acest parc sunt rezervoare metalice, cilindrice, asezate vertical si suprateran pe inele de ciment, mantaua fiind asamblata telescopic prin nituri.

Capacele rezervoarelor, sunt capace fixe, bombate (sudate sau nituite) prevazute cu podete de acces la echipamentul existent.

Conductele de tragere-impingere, golire, scurgere aferente rezervoarelor au vanele montate pe ele si amplasate in camine betonate de la baza reervoarelor. Aceste camine sun racordate prin conducte metalice la reteaua de canalizare a depozitului. In aceste camine se colecteaza si apele pluviale colectate printr-un sistem de tevi.

Parcul de titei

Este situat in partea de nord-vest a sectiei Platforma Nord  in zona dintre rampa titei, rampa veche si sectia Platforma Nord 2.

Parcul este destinat in principal depozitarii de titei, motorina si pacura.

Destinatia se schimba in fucntie de volumul si natura produselor derulate prin depozit.

Rezervoarele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19 si 20 sunt rezervoare cilindrice verticale, asezate suprateran pe fundatii din beton armat (inel de beton pe platforma de pamant) cu nisip, izolatie catodica si strat de bitum.

Cu exceptia rezervoarelor 1,2,3 si 8 care au capac fix bombat, la toate celelalte rezervoare, capacele sunt flotante (capac plutitor) format din 18 pontoane prevazute cu 9 guri de vizitare, dispozitiv automat de aerisire, dispozitiv antirotativ din teava de 200 mm si 4 m, sistem de captare si scurgere a apei meteorice.

Rezervoarele sunt prevazute cu dispozitive de preaplin.

In jurul rezervoarelor se afla diguri de protectie si retentie din pamant, cu profil trapezoidal 6,65 x 0,50 x 2,16 m, cu scari din beton si balustrada metalica, cu trotuare din dale de beton.

Rezervoarele sunt legate la centura de impamantare. Rezervoarele sunt dotate cu instalatii fixe de prevenire si stingere a incendiilor, alimentate din casute de spuma PSI.

Parcul Medeea

Situat in partea de sud-vest a depozitului, format din rezervoarele numerotate: 0,8,9,6,7,10,11,12,13 si 14, destinate depozitarii motorinei si respectiv apei de incendiu.

Fiecare rezervor este plasat intr-o cuva cu diguri de pamant cu rol de protectie si retentie. Dimensiunile digurilor sunt de 120 x 2,8 m, cu latimea bazei de 4 m si latimea la cota superioara de 1m.

Digurile au trotuare de acces din placi de beton si scari metalice pentru acces in cuvele rezervoarelor.

Toate rezervoarele sunt metalice, cilindrice, verticale, amplasate suprateran.

Capacele rezervoarelor sunt fixe, conic bombate, prevazute cu podete de acces la echipamentul existent.

Parcul Unirea

Este situat in partea de est a Depozitului Nord 1 si este format din 5 rezervoare de 5000 mc destinat depozitarii pacurii. Fiecare rezervor este plasat intr-o cuva, digurile de protectie sunt din beton cu umplutura de pamant si pentru acces sunt prevazute trotuare din dale si scari de protectie metalice de acces. Fiecare rezervor este prevazut cu centuri de protectie din caramida si beton.

Capacele sunt fixe, conic bombate sau plate, prevazute cu podete de acces la echipamente.

Descrierea  activitãţii depozitului NORD

Obiectul de  activitate al  depozitului NORD îl  constituie depozitarea, condiţionarea şi livrarea produselor petroliere (motorinã, pãcurã, ţiţei).

Instalaţii  tehnologice:

-    rampa   veche  de   descãrcare – încarcare   motorinã;

-    rampa    nouã de  încãrcare – descãrcare  produse negre (pãcurã, ţiţei);

- rampã de  încãrcare motorinã în cisterne  auto;

- parcuri de rezervoare: Vechi,  Ţiţei, Medeea, Unirea;

- case pompe  Export, Ţiţei, parc Unirea, Intern (pt. cisterne auto);

- casã pompe  PSI – parc Medeea şi Unirea;

- separatoare gravitaţionale de  produse petroliere şi separator secundar CRYSTAL;

- centre (cãsuţe) spumã PSI;

- reţele conducte  tehnologice;

- reţele  de utilitãţi  (abur, apã, aer);

- instalaţii electrice  de forţã şi  iluminat.

În principal, activitatea  depozitului NORD se desfãşoarã pe  urmãtoarele direcţii:

- descãrcare cisterne  CF motorinã la  Rampa  Veche;

- încãrcare/descărcare cisterne (cazane) CF cu pãcurã şi ţiţei la Rampa Nouã pentru  beneficiarii   interni;

- încãrcare cisterne auto  cu   motorinã  la  rampa  auto;

- depozitare  produse petroliere în rezervoare din parcurile:

    - Vechi – 27 rezervoare, de capacitate între 1.500 – 5.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

    - Ţiţei – 19 rezervoare de capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru pãcurã,  motorinã şi ţiţei;

    - Medeea – 7 rezervoare, de   capacitate 5000 mc,  pentru motorinã.

    - Unirea – 5 rezervoare proprii de 6 000 mc şi 2 rezervoare  de 38.500 mc,  pentru pãcurã;

-    exploatare şi întreţinere instalaţii de încãrcare – descãrcare   produse petroliere la  rampe  şi rezervoare cu pompe,  sistem   de   conducte şi vane  în  claviaturã, şi case de pompe:

- Casã  Pompe  Export – 12 pompe din care 8 pompe tip Aversa pentru motorinã (6 CM-uri şi 2 NC-uri) şi 4 pompe tip HOUTTUIN pentru pãcurã. Se adaugã un compresor de aer tip XOB pentru suflat conductele.

- Casã Pompe UNIREA – 6 pompe din care 3 pompe tip AVERSA pentru motorinã şi 3  pompe  HOUTTUIN pentru pãcurã, plus 2 pompe submersibile la puţul de captare ape uzate din Parc Unirea

- Casã Pompe Ţiţei – 3 pompe, de tip AVERSA.

- Casă Pompe Intern – 3 pompe, de tip AVERSA pentru încărcare motorină în cisterne auto.

Prin   sistemul de  vane  existent în  claviaturã se pot face pompãri în  mai multe direcţii:

    - transvazãri interne;

    - pompãri din  rezervoarele  de ţiţei în nave;

    - pompãri din rezervoarele  de ţiţei la depozitul SUD;

    - pompãri din rezervoarele de  motorinã pentru  livrare la cisterna auto, pompare în depozitul sud, pompare în  nave;

- exploatare şi întreţinere instalaţii pentru stingerea incendiilor:

    - casã pompe incediu şi preparare  soluţie spumã,  parc Medeea care are în  dotare 4 pompe electrice NDS şi 3 pompe SADU.

    - casã pompe preparare soluţie spumantã, parc  Unirea;

    - centre de spumã chimicã (23 buc) ce  deservesc prin conducta Dn = 100 mm  parcul Medeea, parcul  Vechi, parcul Ţiţei;

    - trei rezervoare de 4800 mc  capacitate pentru rezerva  de apã, parcul MEDEEA;

    - reţeaua de hidranţi – 104 hidraţi de suprafaţã pentru alimentare maşini PSI;

    - 2 autospeciale PSI.

- exploatare  şi întreţinere instalaţii pentru purificarea apelor reziduale:

    - separator  gravitaţional;

    - separator CRYSTAL cu  dispozitive  de   filtrare a  apei decantate;

    - pompe pentru  vehicularea  produselor recuperate;

    - reţeaua de  canalizare.

    - rezervoare de  stocare, apã impurificatã, hidrocarburi, etc.

- activităţi de prelevare, eşantionare şi încercări fizico-chimice ale produselor petroliere şi apelor uzate în laboratorul propriu.

Tranportul intern de  produse prin  conducte  tehnologice  interioare şi exterioare

În  activitatea  S.C. OIL TERMINAL S.A.,  manipularea produselor  petroliere, petrochimice şi   chimice lichide între depozite şi în depozite se  face prin  conducte tehnologice supra şi subterane. La Depozitul Nord sunt conducte subterane şi supraterane de motorinã, pãcurã, ţiţei, de diametre cuprinse între 250 – 500 mm.

Intre Depozitul Nord si Depozitul Sud existã un fascicul   de conducte, subteran, îngropat   la cca. 1,5 m adâncime, format din mai multe conducte de   ţiţei (2), pãcurã (2), motorinã (2) şi una de benxina, cu   diametre cuprinse între 350 şi 700 mm,avand lungimi cuprinse intre 4.771 m si 8.794 m. Fascicolul de conducte este prevãzut cu trei cãmine de vane de secţionare, din beton, acoprite cu capace metalice. Conductele interioare de transport motorina, pacura, titei, au lungimi cuprinse intre 5.224 m si 13.702 m, si diametre cuprinse intre 250 mm si 500 mm, aceste conducte fiind subterane si supraterane.

Fiecare  depozit  are  în  dotare   instalaţii   de  primire, depozitare, manipulare şi  livrare. Instalaţiile  de primire/livrare  sunt specializate  pentru primirea/livrarea  produselor din/în  vapoare (dane), din/în  cisterne  CF  şi instalaţii de  măsurare a debitelor  pentru  ţiţei,  motorinã şi  benzinã.

Pentru  fiecare depozitare şi  vehiculare a  produselor, în  toate  depozitele sunt în  exploatare rezervoare  metalice,  cilindrice supraterane cu  capac fix sau  flotant, case de pompe cu pompe de diferite debite şi o vastã reţea  de  conducte  care permit  vehicularea  unei game  variate de produse, prin separarea  traseelor de  pompare.

4.2.  Materiale de construcţii

Nu intra in obiectul de activitate al societatii deoarece  intreaga activitate se desfasoara in incinta SC Oil Terminal SA Constanta, beneficiind de infrastructura existenta.

4.3. Stocarea materialelor – depozite de materii prime, rezervoare

supraterane

Depozitul NORD – depozitarea  produselor petroliere se  realizeazã in 60 de rezervoare, în parcurile de rezervoare:

Depozitul Nord 1

- PARCUL VECHI – 27 rezervoare,  de  capacitate între 1.500 – 6.000 mc pentru pãcurã, motorinã;

- PARCUL ŢIŢEI – 19 rezervoare de  capacitate între 10 000 – 30.000 mc pentru ţiţei şi motorină;

- PARCUL MEDEEA – 7 rezervoare de  capacitate între 4 800 – 5 000 mc pentru  motorinã.

4.4.  Emisii în atmosferă – emisii în procese tehnologice, alte emisii în atmosferă

O masă de poluanţi evacuată în atmosferă este supusă unui proces de dispersie care determină scaderea concentraţiei de poluanţi pe măsura depărtării de sursă. Dispersia poluanţilor depinde de o serie de factori ce acţionează simultan:

- factori ce caracterizează sursa de emisie respectiv: înălţimea fizică a sursei de evacuare, diametrul la vârf al acestuia, viteza şi temperatura de evacuare a gazelor, cantitatea de poluant evacuată în unitatea de timp şi proprietăţile fizico – chimice ale poluantului;

- factorii care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia şi care determină împrăştierea orizontală şi verticală a poluanţilor (factorii meteorologici);

- factori care caracterizează zona în care are loc emisia (orografia şi rugozitatea terenului).

Diversele zone au posibilităţi diferite de dispersie, astfel încât aceeaşi cantitate de noxe evacuată în atmosferă în condiţii similare are ca rezultat atingerea unor concentraţii la sol diferite de la o zonă la alta, în funcţie de caracteristicile atmosferice şi orografice ale zonei respective.

Cunoaşterea proporţiei în care se realizează într-o zonă dată acele

caracteristici atmosferice care frânează sau favorizează difuzia poluanţilor permite estimarea posibilităţilor de dispersie, precum şi determinarea calitativă şi cantitativă a concentraţiilor de poluanţi.

Dintre factorii meteorologici care determină dispersia poluanţilor, hotărâtori sunt vântul, caracterizat prin direcţie şi viteză, şi stratificarea termică a atmosferei.

Direcţia vântului este elementul care determină direcţia de deplasare a

masei de poluant. Concentraţia poluanţilor este maximă pe axa vântului şi descreşte substanţial odată cu depărtarea de ea.

Difuzia poluanţilor nu are loc imediat ce aceştia părăsesc sursa. Datorită

vitezei proprii de ieşire a jetului de gaze, a diferenţei de temperatură dintre cea de evacuare a gazului şi cea a mediului, pana de poluant îşi va continua mişcarea ascendentă până îşi pierde viteza iniţială, iar temperatura sa o egalează pe cea a mediului. Înălţimea fizică a sursei plus supraînălţarea penei de poluant datorată efectelor termice şi dinamice constituie înălţimea efectivă a sursei.

Viteza vântului determină valoarea concentraţiei de poluant atât direct cât

si prin intermediul înălţimii efective a penei de poluant. Valoarea concentraţiei la nivelul solului este, în anumite limite, invers proporţională cu valoarea vitezei vântului. În acelaşi timp, o creştere a vitezei vântului are ca efect o scădere a înălţimii efective a penei de poluant şi în consecinţă o creştere a concentraţiei. Astfel, există o valoare critică a vitezei vântului, specifică fiecărei surse de poluare, pentru care se obţine cea mai mare concentraţie de poluant. Viteza vântului la înălţimea sursei, un alt parametru ce intervine în modelul de calcul, a fost determinată cu o formulă exponenţială în care exponentul depinde de gradul de stratificare al atmosferei şi de mediul în care are loc emisia.

Un alt parametru determinant în difuzia poluanţilor este turbulenţa care este intim legată de structura vericală a temperaturii aerului. Aceasta determină starea de stabilitate a atmosferei care, la rândul ei, generează mişcările verticale ale aerului. Există trei tipuri principale de stratificare : stabilă, neutră şi instabilă.

Stratificarea aerului a fost determinată utilizând metodologia elaborată de

S. Uhlig care determină starea de stabilitate pe o scară cu 7 trepte de la foarte instabil la foarte stabil din date privind nebulozitatea totală şi cea a norilor inferiori, vizibilitatea, viteza vântului, starea solului şi un indice de bilanţ radiativ funcţie de oră şi lună.

Potenţialele surse de poluare a aerului datorate funcţionării instalatiilor de manipulare a produselor chimice si petrochimice, sunt:

- traficul terestru si naval;

- procesul tehnologic de manipulare a produselor chimice si petrochimice;

- funcţionarea centralei termice.

În conformitate cu documentaţia tehnică a obiectivului emisiile poluante sunt următoarele:

- particule în suspensie;

- monoxid de carbon;

- CO2;

- NO2;

- SO2;

- compuşi organici volatili;

- benzen – toluen – xilen, etc.;

4.4.1.  Sursele de emisii atmosferice

Din activitatea de bază a Oil Terminal  care constă în primirea, depozitarea, condiţionare şi livrarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide, s-au identificat surse de poluare a aerului cu vapori ai produselor vehiculate la:

- respiraţia rezervoarelor;

- descărcarea/încărcarea la rampele C.F.;

- accidente tehnice, avarii la pompe, conducte, rezervoare.

Din activităţile auxiliare, sursele de poluare sunt:

- Centralele termice – Depozit Sud şi Port - de la care rezultă emisii de CO2, CO, NOx,   SOx ;

- Parc auto, locomotive diesel şi motoare termice de la care rezultă emisii de gaze arse: CO2, CO, NOx,   SOx.

De asemenea, automonitorizarea imisiilor, realizata pe perimetrul celor trei sectii platforma, in urma conditiilor impuse prin autorizatia de mediu nu a inregistrat valori detectabile ale indicatorilor monitorizati, respectiv: benzen, toluen si COV total.

Centrala termica

În S.P. NORD, SC  Oil Terminal SA a construit şi pus în funcţiune o centrala termica cu cazane de abur tip Clayton, pentru producerea aburului saturat de 8 barr, total automatizate, alimentate cu combustibil gazos (gaz metan).

Centrala termică are in componenta trei cazane de abur, alimentate cu apa printr-un skid de tratare si un vas de condens. Suprafaţa de teren ocupata de clădire este de 252 mp, iar coşul de fum are o înălţime de 13,5 m.

Caracteristicile tehnice ale cazanului de abur sunt următoarele:

  - Puterea termică: 6 400 KW;

  - Capacitate nominală: 9 394Kg/h;

  - Presiune nominală: 10 bar;

  - Presiune de funcţionare (min/max): 7 bar;

  - Suprafaţă schimb de căldură: 52,2 mp;

  - Putere motor electric - pompă:2 x 11KW;

- ventilator: 30 KW;

  - Dimensiuni de gabarit:

- generator  - lungime: 3 000 mm;

- lăţime:   2 050 mm;

- înălţime: 6 000 mm;

- cadru metalic pompă: - lungime: 750 mm;

- lăţime: 1000 mm.

Centrala termica din S.P. Nord funcţioneaza in prezent cu combustibil gazos, avand insa posibilitatea de a functiona si pe combustibil lichid. Emisiile de poluanti se calculeaza lunar, pe baza consumului de combustibil gazos, pe total societate si pe fiecare sectie platforma, in vederea repartizarii cheltuielilor pe centre de cost.

Consum anual de gaz natural in SP Sud:

| Consum gaz (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1387221 | 4158088 | 3609483 | 3697159 | 1397560 | 1055553 |

4.4.2.  Cantităţile de poluanţi evacuate în atmosferă în urma proceselor de ardere

Evaluarea de emisii specifice activităţii obiectivului ce provin de la centrala termica a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia CORINAIR, obţinând următoarele rezultate:

| Poluant | Debite masice (kg/an) 2012 | Valorile de prag pentru aer (kg/an),cf. Ordinul MAPM nr. 1144/2002. |
| --- | --- | --- |
| NOx | 2629,53 | 100.000 |
| CH4 | 375,64 | 100.000 |
| CO | 751,29 | 500.000 |
| CO2 | 2.329.018 | 100.000.000 |
| N2O | 262,95 | 10.000 |
| NMVOC | 75,1 | 100.000 |
| SO2 | - | 150.000 |
| NH3 | - | 10.000 |

După cum se observă valorile obţinute sunt mult sub pragurile pentru aer prevăzute în Ordinul MAPM nr. 1144/2002 privind poluantii care vor fi raportaţi dacă este depăşită valoarea de prag.

În concluzie, emisiile atmosferice datorate proceselor tehnologice din cadrul obiectivului nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Emisiile de poluanţi provenite din combustia carburanţilor autovehiculelor proprii

Evaluarea surselor de emisie specifice activităţii societăţii a fost realizată pe baza factorilor de emisie din metodologia COPERT, conform datelor puse la dispoziţie de beneficiar.

Prezentăm în continuare cantităţile principalelor emisii evacuate în aer în anul 2012 provenite de la sursele mobile.

| Poluant | Emisii (t) autoturisme benzina=53900 l | Emisii (t) autoturisme motoina=23096 l | Emisii(t) autovehicule usoare motorina=50709 l | Emisii (t) autovehicule grele motorina=34147 l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,81367 | 0,00102 | 0,70145 | 0,94757 |
| CH4 | 0,03629 | 0,00166 | 0,002426 | 0,01617 |
| CO | 21,618 | 0,23509 | 0,772045 | 8,18708 |
| CO2 | 127 | 63,957 | 140,4239 | 80,.4305 |
| N2O | 0,00227 | 0,003315 | 0,008294 | 0,000884 |
| NMVOC | 2,2136 | 0,06188 | 0,2047 | 0,72016 |
| SO2 | 0,01595 | 0,04822 | 0,10588 | 0,010108 |
| Cd | 0,000000399 | 0,000000201 | 0,000000441 | 0,000000253 |
| Cr | 0,00000199 | 0,000001 | 0,00000221 | 0,00000126 |
| Cu | 0,0000678 | 0,0000342 | 0,000075 | 0,000043 |

| Poluant | Emisii (t) autovehicule off-road motorina=38327 l | Emisii (t) autovehicule off-road benzina=1994 l | Total emisii (t/an) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 1,62721 | 0,02009 | 4,11101 |
| CH4 | 0,00566 | 0,0319 | 0,094106 |
| CO | 0,52684 | 14,1994 | 45,538655 |
| CO2 |  | 126,951 | 538,7194 |
| N2O | 0,04334 | 0,00235 | 0,060453 |
| NMVOC | 0,23607 | 1,8905 | 5,32691 |
| SO2 | 0,08 | 0,015954 | 0,276112 |
| TSP | 0,19106 |  | 0,19106 |
| Cd | 0,000000333 | 0,000000398 | 2,025E-06 |
| Cr | 0,0000016 | 0,00000199 | 0,00001005 |
| Cu | 0,0000566 | 0,0000678 | 0,0003444 |

În concluzie, emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.

Pentru  reducerea cantităţilor de vapori de produse petroliere emise în atmosferă, la rezervoarele cu capac fix sunt montate supape de respiraţie mecanice şi hidraulice precum şi opritori de flăcări. Produsele volatile: ţiţei, benzină şi, parţial, motorină sunt depozitate numai în rezervoare cu capac flotant. Supapele de respiraţie sunt astfel dimensionate încât să se poată regla deschiderea orificiilor de trecere a gazelor. Există în cadrul depozitelor instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparare a supapelor.

In prezent, pentru descarcarea/incarcare vagoanelor cisterna la rampa CF  se utilizeaza numai cuple antipicurare care, prin intermediul unui clapet retin in interior produsul, eliminandu-se astfel pierderile din timpul procesului de descarcare/incarcare.

Centrala termica din S.P. Nord funcţioneaza in prezent cu combustibil gazos, avand insa posibilitatea de a functiona si pe combustibil lichid. Emisiile de poluanti se calculeaza lunar, pe baza consumului de combustibil gazos, pe total societate si pe fiecare sectie platforma, in vederea repartizarii cheltuielilor pe centre de cost.

Poluanţi evacuaţi în atmosferă

Emisiile atmosferice din procesele tehnologice – depozitare – la SC Oil Terminal SA  au fost analizate in bilanturile de mediu care au stat la baza emiterii autorizatiilor de mediu curente. Cantitatile de poluanti evacuati in atmosfera au fost calculate in bilanturi. In prezent benzina se depoziteaza doar in SP Sud.

Emisiile de poluanti de la centralele termice se calculeaza lunar in vederea achitarii contributiei la fondul de mediu. Cantitatea de emisii evacuate in atmosfera  in perioada 2007 – 2012, pe total societate, este redata in tabelul de mai jos:

| EMISII | Cantitati (Kg) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| NOx | 2497.00 | 7484.56 | 6497.07 | 6654.89 | 2521.00 | 1899.35 |
| SO2 | 20.240 | 60.67 | 52.66 | 53.94 | 20.43 | 15.39 |
| Pb | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.030 | 0.011 | 0.008 |
| Poluanti organici | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.041 | 0.0156 | 0.011 |
| Cd | 0.024 | 0.073 | 0.064 | 0.065 | 0.02465 | 0.018 |
| Hg | 0.577 | 1.730 | 1.502 | 1.538 | 0.582633 | 0.438 |
| Pulberi | 4217.15 | 12640.59 | 10972.83 | 11239.36 | 4257.702 | 3207.79 |

Emisiile de poluanţi în aer în procesele de ardere ale benzinei şi motorinei la mijloacele de transport şi alte motoare termice au fost calculate pana in anul 2012.

4.5.  Alimentarea cu apă potabilă, efluenţi tehnologici şi menajeri, sistemul de canalizare al apelor pluviale

Instalaţia de apă a SC Oil Terminal SA Constanta – Sectia Platforma Nord, este racordată la instalaţia SC RAJA SA Constanţa, in conformitate cu Contractul de furnizare apa potabila nr.  118 / 1.10.2007, în punctul:

- Racord Ø300 – S.P.Nord I: Strada Caraiman – dotat cu apometru.

Apa este distribuita printr-o retea de conducte metalice cu o lungime de 2,7 km.

Pentru completarea stocului de incendiu si mentinerea presiunii in reteaua de hidranti exista 2 foraje de alimentare din panza freatica, avand caracteristicile:

FORAJUL 1					FORAJUL 2

H= 150 m						H= 155 m

NHS = 33 m						NHS = 36 m

NHD= 47 m						NHD= 38 m

Q = 12 mc/h					            Q = 20 mc/h

Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile LOWARA/Poland cu Qn = 20 mc/h si Pn = 5,5 kW.

Calitatea apei subterane captate din subteran nu întruneşte condiţiile de potabilitate, aceasta fiind folosita doar ca apa PSI.

Exploatarea reţelelor de apă potabilă se face de către personalul depozitelor. Controlul exterior al reţelelor de apă se face cel puţin o dată pe lună de către echipa de întreţinere, constând în:

- verificarea exterioara;

-  revizia tehnica;

- remedierea neregulilor găsite;

- stabilirea sectoarelor care necesită reparaţii;

- verificarea funcţionării vanelor şi înlăturarea neetanşeităţilor, unde este cazul.

Cantităţile consumate atat de la RAJA cat si din subteran, în perioada 2007 - 2012 sunt prezentate în tabelul urmator:

Cantităţi apă potabilă/industrială consumată de SP Nord a OTC

| Consum (mc) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa potabila + Apa din subteran | 161.005 | 314.522 | 22.8513 | 197.251 | 166.841 | 149.549 |

Alimentarea cu apa tehnologica se realizeaza din reteaua SC RAJA SA Constanta cu un debit de aprox. 200 mc/zi. Aceasta este folosita in laboratorul tehnologic, in atelierul mecanic, pentru curatirea zonelor de acces la rampele CF, etc.

Depozitul NORD foloseşte apa potabilă în scop menajer şi industrial pentru operaţiuni de curăţire a unor instalaţii şi pentru  stingerea incendiilor.

Apa potabilă este preluată din reţeaua SC RAJA SA Constanţa pe bază de contract, iar apele reziduale purificate sunt descărcate în reţeaua de canalizare a SC RAJA SA Constanta.

Apele uzate sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse scurse în timpul operaţiunilor de transfer, depozitare, condiţionare sau livrare.

În acest scop se menţionează următoarele surse:

- grupurile sanitare

- laboratorul de analize fizico-chimice

- platformele rampelor de încărcare-descărcare CF şi auto

- antrenarea de produse în apa folosită pentru curăţirea unor platforme, instalaţii, recipienţi, conducte

- deversări accidentale de produse datorită defectării unor instalaţii sau umplerii excesive a unor recipienţi

- antrenarea în apa provenită din precipitaţii a produselor răspândite pe suprafaţa terenurilor sau platformelor de lucru

- evacuările de apă separată la partea inferioară a rezervoarelor de produse mai uşoare decât apa şi nemiscibile cu aceasta.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate, rezultate din activitatea desfasurata in Sectia Platforma Nord sunt rezultatul unui amestec de ape folosite în diverse scopuri, cu produse petroliere scurse în timpul operaţiilor de manipulare, depozitare şi condiţionare, a spălării, curăţirii instalaţiilor şi utilajelor, precum şi apariţiei unor defecţiuni sau accidente tehnice.

Sursele principale de generare  a apelor uzate sunt:

- scurgerea de apă liberă a rezervoarelor de depozitare ţiţei şi produse petroliere;

- condensatul de la serpentinele de încălzire a rezervoarelor cu păcură şi a vagoanelor cisternă pe rampele de descărcare;

- scapari accidentale de produse datorită defectării instalaţiilor de încălzire, de transport, de depozitare, etc.;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor în vederea reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente şi capitale;

Pentru instalaţia de captare ape pluviale şi ape uzate şi de preepurare a acestora exista regulamentele de funcţionare, exploatare şi întreţinere.

Apele uzate, după preepurare, sunt evacuate în reţeaua de canalizare SC RAJA SA – de către Depozitul Nord I şi II  – prin căminul C65 (situat la Poarta 2 a S.P. Nord I) în U6, de unde prin canalizarea orăşenească şi SP 0 ajunge în Staţia de Epurare Constanta Sud a oraşului;

Apele uzate, după treapta a doua de separare sunt trimise în reţeaua de canalizare a RAJA Constanţa, cu o capacitate de 1225 mc/zi, de unde prin tronsonul U 6 sunt evacuate la SP0 Poarta 6.

Instalaţiile   de  epurare  a  apelor   uzate  de  la  Depozitul NORD au  urmãtoarea   componenţã:

(separatorul de produse petroliere Nord I.

Separatorul de  produse petroliere este format din  douã celule de decantare despãrţite printr-un  perete  logitudinal, praguri deversoare şi  tuburi colectoare  prevãzute cu grãtare   cu lame metalice.

Separatorul este  construit din  beton protejat cu material impermeabil; este   acoperit cu un  planşeu din beton armat în zona celor douã celule (bazine de separare/decantare), iar în zona colectoarelor şi deversoarelor este  acoperit cu plãci prefabricate. Ambele celule au la partea  din aval câte un colector cu fante, care colectezã pelicula  de rezidii  petroliere aflatã la suprafaţa  apei.  Produsul colectat este dirijat într-un  compartiment din  beton, de unde  este  preluat cu pompe şi este  reintrodus în  circuitul tehnologic sau depozitat.

Exploatarea normalã a separtorului se face cu o singurã celulã, cealaltã celulã fiind   ţinutã în  rezervã pentru evenimente deosebite.

Dimensiunile separatorului  sunt:

- celule (bazine de separare/decantare) – 12 m x 36 m;

- başă  colectoare  - 3 m x 6 m;

(separatorul tip CRYSTAL IU 50, este amplasat  într-o incintã special amenajatã, reprezentând o componentã finalã a instalaţiei de purificare a apelor evacuate în canalizarea municipală.

Separatorul funcţioneazã cu un debit  de 50 mc/h, conţinutul de hidrocarburi exprimat în SET în apa  separatã şi  filtratã nedepãşind 30 ppm.

( reţeaua  de  canalizare în  lungime de 6500  m este compusã din tuburi de  beton pe   mufa cu Dn = 500, reţea din oţel şi cãmine.

Apele uzate din depozitul Nord I, după preepurare în separatorul gravitaţional Nord I şi filtrare în separatorul Crystal, sunt evacuate în reţeaua de canalizare RAJA prin căminul C65 (situat la Poarta 2 a Dep. Nord I) în U6, de unde prin canalizarea orăşenească şi SP0 ajung în Staţia de Epurare Constanta Sud a oraşului.

Apele uzate menajere şi tehnologice rezultate din scurgeri de rezervoare, spălarea rampelor C.F. şi auto, conducte, cisterne şi rezervoare, apele provenite din pomparea forajelor de monitorizare perimetrale şi apele pluviale sunt preepurate în separatorul gravitaţional si filtrate in separatorul Crystal din cadrul sectiei şi evacuate in canalizarea RAJA.

Reteaua de canalizare are o lungime totala de 6,5 km, este realizata din tuburi de azbociment cu diametrul de 400 mm si hotel cu diametrul de 500 mm.

Apele uzate se incadreaza in normativele care sunt in vigoare (NTPA-002/2002 – pentru evacuarea în reţelele de canalizare orăşeneşti). Starea de calitate a apelor uzate la iesirea din separator este verificata zilnic  de catre laboratorul propriu si lunar de catre laboratorul RAJA.

Separatoarele gravitaţionale de produse petroliere din dotarea SC Oil Terminal SA  au funcţionare continuă. Frecvenţa de eşantionare şi încercare este o dată la 24 ore şi, suplimentar, de câte ori este nevoie, în caz de depăşiri a valorii indicatorilor. Rezultatele monitorizarii apelor evacuate sunt transmise lunar Agentiei de Protectie a Mediului – Serviciul Monitoring. In tabelul 3.1 este calculata media anuala a indicatori monitorizati conform Autorizatiei de mediu, in perioada de referinta 2007-2012.

Tabelul 3.1. – Media anuala a indicatorilor monitorizati la evacuarea apelor uzate din SP Nord  in  reteaua de canalizare SC RAJA SA

| Anul | Ph | SET | MTS | CCO-Cr | CBO5 | Sulfuri+H2S | Prod.petrolier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 7 | 19.97 | 174.85 | 240.47 | 165.15 | 0.077 |  |
| 2008 | 7.62 | 14.05 | 212.75 | 305.46 | 186.23 | 0.33 |  |
| 2009 | 7.66 | 11.5 | 165.1 | 261.8 | 204.35 | 0.64 | 5.42 |
| 2010 | 7.19 | 7.66 | 131.99 | 271.62 | 179.33 | 0.7 | 5.23 |
| 2011 | 7.03 | 5.35 | 190.75 | 291.2 | 181.87 | 0.67 | 4.9 |
| 2012 | 7.08 | 6.49 | 203.42 | 293.07 | 144.20 | 0.63 | 5.85 |

Din analiza acestora observam ca nu au existat depasiri ale indicatorilor monitorizati, fapt ce ne permite sa tragem concluzia ca randamentul statiei de preepurare a S.P. Nord este bun. Pentru mentinerea performantelor separatorului gravitational si separatorului Crystal, anual se executa lucrari de curatire a acestora si verificarea starii tehnice.

In reteaua de canalizare a SC RAJA SA Constanta, SC Oil Terminal SA – SP Nord a evacuat in anul 2011 – 166841 mc, iar in anul 2012 – 149549 mc.

Colectarea apelor pluviale

Avand in vedere ca in jurul suprafetei betonate se afla loess – ul argilos si sol vegetal inierbat, apele pluviale sunt absorbite de acesta. Deoarece pluviometria scazuta din zona Municipiului Constanta, posibilitatea scurgerii apei de ploaie din zonele limitrofe SP Sud este redusa.

Pentru instalaţia de captare a  apelor pluviale provenite din zonele betonate exista regulamentele de funcţionare, exploatare şi întreţinere, aceste fiind transportate in canalizatea SC RAJA SA Constanta.

4.6.  Producerea şi eliminarea deşeurilor

SC Oil Terminal SA Constanta generează, din activitatea prestată, următoarele categorii/

tipuri de deşeuri:

- deşeuri metalice feroase,  cod – 17.04.05, din casări şi reparaţii;

- deşeuri metalice neferoase, cod – 17.04.01, pentru deşeuri de Cu, bronz, alamă;

- 17.04.02, pentru deşeuri de Al, din casări şi reparaţii;

- deşeuri de lemn, cod – 17.02.01, din lucrări de reparaţii CF şi confecţii   tâmplărie;

- deşeuri biodegradabile, cod – 20.02.01, de la activitatea curentă a personalului angajat;

- uleiuri minerale  uzate D , cod – 13.02.05*, pentru uleiurile de motor şi de transmisie;

- baterii cu plumb, cod – 16.06.01*, din înlocuirea acumulatorilor uzaţi;

- produs recuperat tip A, cod – 13.07.03*, din prestaţii;

- şlam, „nămol de rezervor”, cod – 16.07.08*, din curăţiri de rezervoare separatoare;

- deşeuri de cauciuc (anvelope), cod – 16.01.03, din înlocuirea anvelopelor auto;

- deşeu de hârtie, cod – 20.01.01, din activitatea birourilor;

- deşeuri sanitare, cod – 18.01.01, din activităţi de diagnosticare/tratare la dispensar.

- deseuri din materiale plastice, cod - 17.02.03

- materiale de constructii cu continut de azbest, cod 17.06.05*

- sticla, cod 17.02.02

- componente cu continut de mercur, cod -  16.01.08*, din activitatile laboratoarelor, sectiilor platforma;

- inox, cod 17.04.05;

- substante chimice de laborator, cod - 16.05.06*, din activitatile laboratoarelor;

- tuburi fluorescente, cod – 20.01.21*

- deseuri organice cu continut de substante periculoase, cod 16.03.05*

- absorbanti,materiale filtrante, imbracaminte contaminata, cod 15.02.02*

- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu  substante periculoase, cod 15.01.10*

- deseuri cu tesuturi vegetale, cod 02.01.03*

- pamant si petre cu substante periculoase, cod17.05.03*

- deseu electric si electronic, cod 16.02.13*

- deseuri din constructii si demolari, cod 17.01.07

Cantităţile şi modul de valorificare al deşeurilor sunt raportate trimestrial Agentiei pentru Protectia Mediului.

Substanţele chimice, toxice utilizate în SC Oil Terminal SA Constanta sunt:

- alcool metilic (industrial)

- soluţie Karlfischer;

- cianură de potasiu;

- sulfocianură de potasiu (pulbere şi soluţie 01N);

- sulfocianură de mercur;

- clorură mercurică;

- sulfură de carbon;

- fluorură de sodiu;

- albastru de bromfenol;

- albastru de bromtimol;

- arsenit de sodiu;

- tricloretan;

- hidroxid de sodiu;

- hidroxid de potasiu;

- alcool izopropilic;

- azotat de argint;

- bicromat de potasiu;

- xilen;

- cloroform;

- tetraclorura de carbon;

- fenol;

- amoniac;

- alcool etilic absolut;

- eter de petrol;

- acid azotic;

- ciclohexan;

- acid acetic glacial;

- N-heptan;

- N-hexan;

Precursori

- acid clorhidric;

- acetona (industrial);

- toluen (industrial);

- acid sulfuric tehnic (pentru neutralizare hidroxid de sodiu);

-    permanganat de potasiu.

Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului.

Substanţele toxice, periculoase şi precursorii sunt depozitaţi în încăperea special amenajată pentru substanţe toxice.

Incaperea este amplasata in cadrul laboratorului, intre parter si  etajul 1. Este prevăzută cu uşă termopan dotată cu sistem de închidere corespunzător şi, prin grija gestionarului, nu este permis accesul persoanelor neautorizate în această încăpere. Pe uşa încăperii, la exterior, s-au afişat însemnele de securitate cu privire la substanţele toxice depozitate. Fereastra este din termopan, încăperea fiind ventilata natural. Intreg personalul Laboratorului Sud este instruit conform procedurilor interne cu prevederile legale referitoare la legislatia substantelor periculoase si precursori.

# SC Oil Terminal SA Constanta este inregistrata la Agentia Nationala Antidrog ca utilizator de substante clasificate ca precursori si are declarate locatiile in care se regasesc aceste substante.

Gestiunea ambalajelor

SC Oil Terminal SA Constanta vehiculează produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide în vrac.

Pentru implementarea L 132/2010 SC Oil Terminal SA Constanta a incheiat un protocol de colaborarea S.C. M.M. RECYCLING S.R.L (Anexa 3.7 la Fisa de prezentare si declaratie)

Ambalajele de sticla utilizate in procesul de recoltare si analizare a probelor se refolosesc, iar cele deteriorate sau care nu se pot refolosi sunt eliminate ca deseuri, prin firme specializate  (SETCAR Braila, ECOFIRE SISTEM).

Ambalajele uleiurilor achizitionate sunt folosite ulterior la colectarea uleiurilor uzate in vederea predarii spre valorificare firmelor specializate.

4.7.  Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a S.P. Nord se face prin două linii de 20 KV şi două trasformatoare de 400 KVA, 20/6 KV aparţinînd S.C.Electrica S.A.

Instalaţia electrică a S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este formată din Posturi de transformare (PT), Posturi de distribuţie, reţele de transport şi consumatori.

Barele de 6 KV şi plecările de la PT 17, 87, 113 (cabluri de 6 KV îngropate) aparţin S.C. Oil Terminal S.A. PT 17 alimenteaza casa de pompe CET. PT 123 alimenteaza zona administrativa, Parcul Medeea si centrala termica, casa de pompe incendiu Medeea si pergola de incarcare auto motorina. PT 173 alimenteaza Depozitul OMV Petrom si SP Nord II, PT 113 alimenteaza separatorul, casele de pompe incendiu si petroliere Unirea, casa de pompe titei, parcul de rezervoare Titei si Parcul Unirea. PT 87 deserveste casa de pompe Export.

Posturile de transformare 173, 123 si 17 au fost modernizate prin inlocuirea celulelor de 6 kV cu instalatii electronice echivalente, eliminandu-se in acest fel condensatorii cu PCB.

4.8. Sanatatea si securitatea in munca

Securitatea muncii constituie un ansamblu de activităţi având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

Activitatea de securitate a muncii asigură aplicarea criteriilor economice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic.

Problemele legate de protecţia muncii sunt reglementate prin:

- Legea 319/2006 a securitati si sanatati in munca

- Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru alimentări cu apă a localităţilor şi pentru nevoi tehnologice (captare, transport şi distribuţie) NSSM 20/1995;

- Norme Specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procese tehnologice NSSM;

- STAS-uri şi instrucţiuni proprii de securitate a muncii.

Potrivit legislaţiei în vigoare agentul economic are obligaţii şi răspunderi

în domeniul protecţiei muncii.

În funcţie de natura, complexitatea şi riscurile specifice activităţii desfăşurate, precum şi de numărul salariaţilor conducerea numeşte prin decizie personalul cu atribuţii în domeniul securitatii muncii.

Se poate aprecia că activitatea societăţii constă în câteva categorii mari

de lucrări ce pot produce accidente în muncă în cazul nerespectării normelor generale şi / sau specifice de protecţia muncii cum ar fi :

- activităţi desfăşurate cu unelte manuale;

- activităţi desfăşurate cu mijloace auto propulsate.

În conformitate cu legislatia în vigoare şi a normelor interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie   (salopete, halate, cizme de cauciuc, mănuşi, etc.) şi materiale igienico – sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte anual, pentru fiecare loc de muncă în parte.

Este organizat, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, pentru realizarea cerinţelor de protecţia muncii la nivelul unităţii.

Au fost identificate locurile de muncă cu pericol deosebit, se ţine evidenţa acestora, urmând să fie evaluat gradul de risc potrivit prevederilor legale.

După identificarea riscurilor de accidentare, nivelul acestora, se trece la normalizarea condiţiilor de muncă pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale prin aplicarea masurilor stabilite in planurile de prevenire si protectie astfel:

- dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), potrivit Normativului cadru de acordare a EIP;

- asigurarea ventilaţiei artificiale şi a celei naturale în funcţie de locul de muncă pentru realizarea microclimatului, respective menţinerea concentraţiei noxelor sub cele maxime admise.

Echipamentele tehnice din dotare corespund din punct de vedere al

normelor şi standardelor de protecţia muncii, specificat prin completarea fişei cu cerinţele minime de securitate.

Există dotări la locurile de muncă pentru intervenţii în caz de avarii – mijloace fixe şi mobile de stins incendiu, materiale de stins incendiu, mijloace de transport disponibile, legătură telefonică, etc.

Există truse medicale de acordare a primului ajutor în caz de accident sau de intoxicaţii conform baremurilor prevăzute de norme.

Unitatea este autorizată din punct de vedere al securitati si sanatati in munca.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un compartiment de securitatea  muncii si situatii de urgenta constituit la nivel de birou functional SM-SU încadrat cu personal pregătit şi atestat de către MMPS - Inspectoratul Teritorial de Munca Constanţa, statie de salvare incadrata cu salvatori voluntari autorizati de catre INSEMEX PETROSANI şi atelier de control, întreţinere, reparaţie aparate de protectie respiratorie.

Fiecare depozit are responsabili desemnaţi prin decizii interne, cu rol de instruire şi verificare a cunoştinţelor personalului, şi de sesizare a oricăror situaţii neprevăzute, ce ar putea contraveni normelor de securitatea muncii.

Membrii Biroului SM-SU, împreună cu specialiştii din Comitetul de Securitate şi Sănătate analizează permanent factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru prevenirea acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Pentru evidenţierea accidentelor şi a cauzelor determinate există un registru de evidenţă a accidentelor. Orice accident de muncă se raportează Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta.

În conformitate cu legislaţia în vigoare şi normele interne, salariaţii beneficiază de echipament de protecţie şi materiale igienico-sanitare acordate periodic. Necesarul de echipament şi materiale se stabileşte annual, pentru fiecare meserie/functie în parte.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este permanent pregătită să intervină în caz de avarii, accidente sau intoxicaţii. În acest sens, fiecare depozit este organizat pe formaţii de intervenţie şi cu dotările necesare pentru protecţie respiratorie: truse sanitare, măşti de gaze cu cartuşe filtrante, măşti cu furtun de aducţiune, aparate cu aer comprimat, aparat de reanimare.

La intoxicaţii şi arsuri cu substanţe toxice, caustice, explozive sau inflamabile sunt utilizate substanţe neutralizante odată cu aplicarea măsurilor de prim ajutor.

Dintre factorii de risc potenţiali de accidentare sau îmbolnăvire profesională, generaţi de mijloacele de producţie şi procesele de muncă şi condiţiile de mediu, pot fi evidenţiaţi următorii:

- organe de maşini în mişcare	;

- pulberi netoxice în atmosfera de lucru;

- radiaţii termice;

- lucru în atmosfera de gaze sau vapori inflamabili sau explozii;

- lucrul cu substanţe chimice toxice, caustice, inflamabile la rampa de încărcare- descărcare, case pompe, rezervoare, claviaturi,etc.

- lucru la înălţime.

- temperatura aerului ridicată sau scăzută;

- zgomotul la case pompe, casa compresoare;

- curent electric- atingere directă sau indirect;

- recipiente sub presiune.

Pentru prevenirea factorilor de risc respectivi societatea ia o serie de măsuri tehnice şi organizatorice cum ar fi:

- asigurarea echipamentului individual de protecţie şi de lucru pentru personalul de deservire, pe locuri de muncă şi sectoare;

- marcarea zonelor periculoase;

- echiparea rezervoarelor cu scări de acces, balustrade şi mijloace de lucru la înălţime;

- determinarea periodică a noxelor în atmosfera de lucru, dotarea personalului cu mijloace de protecţie împotriva gazelor, acordarea limentaţiei de protecţie, asigurarea ventilaţiei în spaţiile închise, nişelor în laboratoare;

- izolarea termică a recipienţilor şi conductelor;

- determinarea nivelelor de zgomot la locurile de muncă (case de pompe, casa compresoarelor), aplicarea măsurilor de combatere a zgomotului şi de izolare a surselor de zgomot;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician;

- executarea intervenţiilor la instalaţiile sub presiune numai cu personal calificat, instruit şi autorizat conform prescripţiilor ISCIR.

S.C. OIL TERMINAL S.A. realizeaza periodic determinări ale concentraţiilor de substanţe toxice în atmosfera zonei de muncă şi urmăreşte încadrarea în limitele admisibile.

4.9.  Prevenirea şi stingerea incendiilor

Prevenirea şi stingerea incendiilor, ca parte integrantă a activităţii productive, cuprinde totalitatea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea incendiilor, exploziilor şi asigurarea condiţiilor optime de muncă şi protejarea mediului.

Normele PSI au drept scop stabilirea măsurilor tehnico – organizatorice ce trebuie respectate în clădiri, instalaţii, la utilaje şi maşini, sunt obligatorii şi se aplică în următoarele domenii de activitate prezente pe amplasament:

- exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a altor mijloace din dotarea unităţii;

- întreţinerea şi repararea construcţiilor, instalaţiilor din dotare;

- manipularea substanţelor şi materialelor combustibile.

Conducerea administrativă are obligaţia ca pe baza normelor specifice, să

asigure elaborarea instrucţiunilor proprii de prevenire şi stingere a incendiilor, care să cuprindă măsuri suplimentare, specifice fiecărei activităţi şi loc de muncă.

Normele se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte (construcţie,

instalaţie, depozit, etc.).

Personalul agenţilor economici, care desfăşoară activităţi permanente sau temporare în perimetrul societăţii, este obligat să respecte normele şi măsurile de PSI specifice profilului unităţii, stabilite pentru obiectivele în care lucrează şi pentru activităţile ce le execută.

Activitatea desfăşurată în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de personalul încadrat în muncă la nivelul agentului economic, face parte din sarcinile de serviciu şi se trece ca activitate de serviciu în fişa postului.

Măsurile de prevenire şi stingerea incendiilor existente pentru obiectivul analizat cuprinde tehnici şi modalităţi de prevenire a incendiilor, asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de stins incendiu, respectiv dotarea, repartizarea, verificarea şi întreţinerea mijloacelor de stins incendiu.

Societatea are în dotare mijloace de primă intervenţie, stingătoare, furtune şi materiale antiincendiare (lopeţi, târnăcoape, etc.), amplasate în locuri cu risc de incendiu, în conformitate cu HG nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor republicată în anul 1996.

Întreg personalul angajat este obligat să cunoască măsurile prevăzute în planul operativ de prevenire şi lichidare a avariilor şi în special căile de evacuare în caz de pericol şi regulile de comportare în timpul lichidării avariilor.

Întreg personalul angajat este obligat să cunoască măsurile prevăzute în planul operativ de prevenire şi lichidare a avariilor şi în special căile de evacuare în caz de pericol şi regulile de comportare în timpul lichidării avariilor.

Instruirea personalului face lunar pentru muncitori, trimestrial pentru personalul TESA din productie, semestrial pentru personalul TESA şi ori de câte ori intervin schimbări importante în legislarie, in tehnologie,construcţii, instalaţii si alte situatii prevazute in legislatia de specialitate.

La nivelul societăţii este constituita Celula de Urgenta din care fac parte directorul general preşedinte, directori executiv, şefii de sectii, conducătorii locurilor de muncă. Organizarea interventiei in situatii de urgenta (incendiu) precum si sarcinile ce revin persoanelor cu responsabilitati pe linie de situatii de urgenta (aparare impotriva incendiilor)  la nivelul Celulei de Urgenta, este prezentata in anexa.

S.C. OIL TERMINAL S.A. este luată în evidenţă pentru intervenţii în caz de necesitate de către grupul de pompieri al Judeţului Constanţa.

La nivelul societăţii există o Comisie Tehnică PSI din care fac parte directorul tehnic - preşedinte, şefii de depozite, conducătorii locurilor de muncă şi reprezentanţii sindicatelor. Fiecare depozit are o formaţie de pompieri dotată cu autospeciale de stins incendiu şi instalaţii fixe, compuse din hidranţi şi tunuri tip COBRA.

Sectia Platforma Nord are in dotare instalaţia de stingere a incendiilor pentru a asigura o intervenţie promptă şi sigură în caz de incendiu, având în vedere cantităţile mari de produse uşor inflamabile şi inflamabile manipulate şi depozitate în aceasta sectie.

Instalaţia fixă de stingere a incendiilor este compusă din:

- reţea de conducte, hidranţi, inele de răcire - pentru apă;

- rezervoare pentru depozitarea rezervei de apă de incendiu;

- case de pompe apă incendiu;

- reţea de conducte şi hidranţi pentru amestec spumant (apă + spumogen);

- centre de spumă;

- rezervoare pentru depozitarea spumogenului;

- dozatoare amestec spumant;

- generatoare de spumă chimică şi aeromecanică montate pe rezervoare şi la claviaturi;

- tunuri cu apă şi spumă.

Depozitul Sud este prevăzut cu tunuri de stins incendiu tip SILVANI cu spumă aeromecanică pentru intervenţie la stingerea unui incendiu, la bordul navelor din danele aferente.

Fiecare rezervor este prevăzut cu diguri împrejmuitoare care preiau 2/3 din capacitatea rezervoarelor în caz de avarie.

Casele de pompe sunt prevăzute cu sistem de stingere cu spumă chimică.

Rezervoarele de produse petroliere şi chimice sunt prevăzute cu instalaţii fixe, acţionate din căsuţele de spumă chimică, care în caz de incendiu întrerup contactul cu aerul şi conduc la stingerea incendiului.

4.10.  Zgomotul şi vibraţiile

Un loc important în cadrul acţiunilor de protecţie a oamenilor îl ocupă şi măsurile de combatere a zgomotului şi vibraţiilor produse de utilaje.

Cercetările medicale au arătat efectul nociv al zgomotului asupra organismului uman, cu toate consecinţele sale: afecţiuni ale organului auditiv, ale altor organe ale corpului omenesc, afecţiuni psihice.

S-a demonstrat de asemenea că, eficienţa productivă a omului este considerabil influenţată de mediu atât la locul de muncă cât şi în timpul de repaus, unul dintre fatori fiind şi zgomotul.

Agregatele obişnuite de producţie se pot clasifica, cu titlu de orientare, în următoarele categorii, după gradul nivelului de zgomot pe care îl produc: liniştite cu 30 dB (A), puţin zgomotoase cu 40 până la 60 dB (A), cu zgomot normal, de la 60 până la 80 dB (A), cu zgomot puternic, de la 80 până la 100 dB (A) şi cu zgomot foarte puternic peste 100 dB (A).

Această clasificare se referă la majoritatea agregatelor industriale, însă în aprecierea zgomotului pe care îl produc trebuie să se ţină seama de locul de instalare a agregatului. Practic, se pot considera agregate liniştite cele, la care nivelul zgomotului este cu 10 – 15 dB (A) sub nivelul zgomotului din încăpere şi agregate puţin zgomotoase cele la care nivelul zgomotului este cu 5 – 8 dB (A) mai mic decât nivelul zgomotului din încăpere.

Valorile nivelurilor de zgomot a diferitelor agregate în funcţiune:

| Nr. crt. | Sursa de zgomot | Distanta pentru masurare (m) | Nivelul puterii de zgomot dB(A) | Rezultatele masuratorii (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LpA eq | LpA max. |
| 1 | Tractor | 10 | 101 | 73,4 | 82,5 |
| 2 | Agregatul diesel | 6 | 98 | 74,3 | 76,1 |
| 3 | Procesul de umplere a auto-cisterne | 10 | 105 | 77,9 | 81,9 |
| 4 | Motoare electrice mici |  | 40 - 60 |  |
| 5 | Autovehicul – la viteza de 30 km/h - la viteza de 40-50 km/h |  | 68 70 |  |
| 6 | Claxoane de automobil |  | 85 - 95 |  |
| 7 | Autocamion de 5 t. |  | 89 |  |

În ceea ce priveşte modul de clasificare, din zgomotele de joasă frecvenţă fac parte acelea în componenţa cărora predomină sunetele cu frecvenţe cuprinse între 20 şi 300 Hz, din cele de frecvenţă medie – cu frecvenţe cuprinse între 300 şi 800 Hz, din cele de frecvenţă înaltă – cu frecvenţe cuprinse între 800 şi 20.000 Hz.

Zgomotul în mediul ambiant

În scopul evitării erorilor în studiul zgomotului şi la construcţia dispozitivelor de atenuare a zgomotului surselor din exteriorul şi din interiorul încăperilor se ţine seama de particularităţile propagării sunetelor precum şi de legile absorbţiei sunetului şi a pătrunderii lui prin obstacole.

Intensitatea sunetului se micşorează pe măsura creşterii distanţei faţă de sursă.

Conform teoriei, neglijându-se efectul absorbţiei, la o undă sferică radiată într-un spaţiu deschis, de putere P, intensitatea sunetului I descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei r până la sursă :

P

I  =  ----------

4 π r2

Cunoscând intensitatea sunetului I1 la distanţa r1 de la sursă, se poate calcula intensitatea sunetului I2 a acestei surse la distanţa r2, cu formula:

I1    =   r22

I2	   r12

Considerând nivelurile de intensitate sonoră β2 se obţine la distanţa r2 :

β2  =  β1  +  20 lg  r1

r2

în care β1  este nivelul cunoscut de intensitate sonoră I1, la distanţa r1.  Presupunând r1 = 1 se obţine:

β2   =  β1  -  20 lg r2

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Sunetele înalte sunt absorbite mult mai intens decât cele joase. Astfel, la o distanţă determinată faţă de două surse de sunete, egale ca intensitate, cu frecvenţe de 59 Hz şi respectiv 1000 Hz, sunetul jos va fi ascultat cu o intensitate mult mai mare decât sunetul înalt.

Toate sunetele înalte care intră în componenţa acestor zgomote se atenuează în timpul propagării din cauza absorbţiei în aer, în aşa măsură încât devin neaudibile.

Distanţa mare la care sunetele joase pot fi auzite se explică şi prin accea că având unde lungi, sunetele joase ocolesc uşor, prin difracţie, obstacolele din calea propagării lor, în timp ce sunetele înalte, având unde scurte, sunt reflectate de obstacole şi deci ecranate de acestea.

Distanţa de audibilitate a surselor sonore variază mult în funcţie de starea atmosferică. Aceeaşi sursă puternică poate fi auzită câteodată la distanţe de zeci de kilometri, iar câteodată numai la 1 – 2 km. De multe ori, sunetul unei surse puternice nu mai este auzit la distanţă de câţiva kilometri, iar la o distanţă mai mare este auzit din nou.

Aceste diferenţe între distanţele de audibilitate se explică prin faptul că la diferite înălţimi deasupra pământului, temperatura şi viteza de mişcare  a aerului nu sunt aceleaşi.

Aceasta duce la viteze diferite de propagare a sunetului la diferite înălţimi, ceea ce se manifestă prin ocolirea razelor sonore, adică prin modificarea direcţiei pe măsura propagării undelor sonore.

De obicei, în perioadele cu vânt, straturile de aer inferioare de la suprafaţa pământului au o deplasare mai lentă decât cele superioare.

La propagarea undelor sonore în direcţia vântului, cele din zonele superioare se vor deplasa cu viteză mai mare decât cele inferioare. În urma acestui fapt, frontul undei se va deplasa în direcţia pământului, ceea ce va duce la mărirea distanţei şi la îmbunătăţirea audibilităţii sursei.

În cazul vântului de sens contrar, undele sonore deviază pe verticală şi audibilitatea scade.

Diferenţa de temperatură între straturile de aer, constituie de asemenea o cauză a schimbării direcţiei de propagare a sunetului.

În straturile inferioare de aer mai calde, viteza de propagare a sunetului este mai mare decât în straturile superioare din care cauză undele sonore deviază pe verticală, ceea ce conduce la reducerea distanţei de audibilitate.

Seara, după o zi caldă, pământul şi odată cu el şi straturile de aer mai apropiate, se răcesc repede, straturile superioare rămân mai calde decât cele inferioare, direcţia undelor sonore se schimbă în sens contrar, iar distanţa de audibilitate creşte.

Acţiunea simultană a temperaturii şi vântului variabil ca viteză şi direcţie la diferite înălţimi, duce la o propagare mai complicată a undelor sonore, iar variaţiile stării atmosferice duc la variaţii bruşte ale condiţiilor de propagare şi ale distanţei de audibilitate.

În afară de aceste fenomene este necesar să se ia în considerare şi faptul că, cu cât sursa sonoră este mai ridicată de la suprafaţa pământului, cu atât sunetul se propagă la distanţe mai mari.

Nivelurile de zgomot generate de activităţi specifice desfăşurate pe amplasamentul obiectivului sunt de mărimi diferite.

Efectul rezultant al zgomotelor de durată şi nivele variabile înregistrate practic în secţiile de producţie ale societăţii, în decursul unei săptămâni de lucru nu depăşeşte valoarea de 90 dB (A) (nivel acustic echivalent continuu pe săptămână, admis la locul de muncă).

Recomandările ISO pentru zgomot exterior imobilelor prevăd ca, criteriile de nivel de zgomot admis să ţină seama de particularităţile zonei şi împrejurimilor, respectiv de nivelul zgomotului preexistent care se fixează în funcţie de zonă.

Astfel, pentru imobilele din zonele predominant industriale, la nivelul admis al zgomotului exterior, de 35 – 45 dB (A) se aplică o corecţie de +29 dB (A) rezultând un nivel maxim admis al zgomotului exterior de 64 – 74 dB (A).

Nivelul de zgomot

Conform teoriei, neglijându-se absorbţia, la o undă sferică radiantă într-un spaţiu deschis, intensitatea sunetului descreşte invers proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursă.

Cunoscând valorile nivelului maxim de intensitate sonoră la limita zonei sursei de zgomot şi neglijând efectul absorbţiei în aer, se poate calcula nivelul maxim de intensitate sonoră la limita zonei de locuit pe baza relaţiei:

r1

Lreceptor  =  Lext.inc.  +  20 lg  ----

r2

unde:

Lext.inc.    -  nivelul de zgomot la distanţa r1 faţă de sursă;

r1  -  distanţa faţă de sursă, r1  =  1m;

r2  -  distanţa de la sursă până la limita celui mai apropiat receptor sensibil a aşezărilor umane de cca. 150m.

Absorbţia energiei sonore în aer este foarte mică şi poate fi luată în considerare numai în cazul distanţelor mari.

Nivelul de zgomot maxim calculat la limita zonei de locuit:

1

Lreceptor  =  53 +  20 lg------  =  9,5 dB(A)

150

Ladmis  =  50 dB(A) pe timp de zi şi 40 dB(A) pe timp de noapte, conform OMS nr. 536/1997, deci zgomotul din incinta centrului comercial nu va afecta zona de locuit, fiind mult sub limitele admise.

Surse de zgomot şi vibraţii.

Din obiectul de activitate al Oil Terminal rezultă că se vehiculează prin societate cantităţi mari de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide. Vehicularea acestor produse se face cu electropompe, iar conductele de transport se golesc şi se suflă cu azot sau aer comprimat.

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele dinamice necesare transportului lichidelor şi comprimării aerului, respectiv electropompele şi compresoarele, grupate în case de pompe şi compresoare.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Port, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 db

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

Dotări, amenajări, măsuri de protecţie împotriva zgomotelor şi vibraţiilor.

Electropompele sunt montate pe fundaţii monolit în case de pompe izolate fonic. Cuplajele dintre electromotor şi pompă sunt elastice, realizându-se coaxialialitatea prin centrări corecte la montaj şi după fiecare intervenţie.

Personalul SFI al Oil Terminal are in dotare un aparat de determinare a vibratiilor – x-viber – cu ajutorul caruia se depisteaza in timp optim uzura rulmentilor, dezechilibrul rotorului, alinierea grupului electromotor – pompa si uzura lagarelor pompelor.  Sectia Mecanica, la randul ei, este dotata cu un aparat pentru stabilirea co-axialitatii dintre pompa si motor.

Nivel de zgomot şi de vibraţii.

Măsurătorile de zgomot se efectueaza in prezent doar in interiorul sectiilor platforma  urmarindu-se incadrarea acestora in nivelul concentratiilor maxime admisibile de la locul de munca. Monitorizarea si masurarea zgomotului se realizeaza prin grija Serviciului Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta care are in dotare un sonometru integrator Cirrus CR: 812A, 100% automatizat, programabil, avand posibilitatea de stocare a datelor si de descarcare a acestora pe calculator, verificat metrologic anual.

4.11.  Securitatea zonei

Din punct de vedere al protecţiei zonei, S.C. OIL TERMINAL S.A. este organizată astfel:

- Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii. Incintele sunt împrejmuite cu garduri din beton de 3 m înălţime, cu cornişe din fier beton.

- La Depozitele NORD, PORT şi SUD sunt paznici angajaţi de la o Agenţie de Pază şi Securitate şi paznici proprii ai societăţii.

Verificarea sistemului de pază se face cu ajutorul ofiţerului de serviciu, cu maşina care funcţionează non-stop.

Iluminatul de securitate funcţionează în toate zonele interioare şi pe perimetru.

Personalul de pază este dotat cu pistoale cu gaze şi cu glonţ – miez de oţel.

Există sisteme de alarmare cu fir şi radio.

Personalul de specialitate al societăţii asigură securitatea utilajelor şi instalaţiilor, în mod continuu, la toate punctele de lucru.

S.C. OIL TERMINAL S.A. are un plan de apărare împotriva dezastrelor, în caz de cutremure de pământ de gradul VIII, accident chimic la capacităţile de depozitare, incendii de masă, epidemii şi epizotii, căderi de obiecte cosmice.

Aplicarea planului de apărare împotriva dezastrelor este transmisă prin ordin din partea Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă Constanţa, prin hotărârea Prefectului Judeţului Constanta.

Societatea este dotată cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic sau nuclear, astfel:

- măşti contra gazelor

- adăposturi de protecţie civilă

- tărgi, centuri de siguranţă, costume de lucru, chingi de scos răniţii şi de transport, unelte de diferite forme şi destinaţii pentru salvat persoane, sisteme de semnalizare, etc.

- formaţii de intervenţie dintre salariaţi.

Pentru asigurarea protecţiei aşezărilor umane, S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură protecţia zonei de amplasare a depozitelor astfel:

Toate depozitele sunt iluminate corespunzător pe timpul nopţii şi sunt împrejmuite cu garduri de beton de 3 m înălţime.

În toate sectiile platforma paza este asigurată non-stop cu personal propriu atestat de poliţia locală si firme specializate. Pe perimetrul SP Sud a fost amplasat un sistem de monitorizare cu camere video fixe si mobile, dimensionate astfel incat sa acopere toate zonele interesate. Monitorizarea cu camere se realizeaza in mod continuu printr-un dispecerat al carui personal are legatura permanenta cu echipele de interventie din teren. Verificarea sistemului de pază se realizează prin şeful formaţiei de pază, dispeceratul de monitorizare video si dispeceratul central al societăţii. Personalul de pază este dotat cu maşină de intervenţie, pistoale cu gaze şi cu glonţ, sisteme de alarmare cu telefoane şi staţii radio emisie-recepţie.

Personalul de serviciu al S.C. OIL TERMINAL S.A.  asigură în mod continuu securitatea utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor din dotare.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  detine  Rapoarte de Securitate pentru riscul major in functionare intocmite pentru fiecare sectie platforma,  unde sunt prevazute masuri de protectie si alarmare a populatiei din zonele invecinate in situatia producerii unui accident major.

De asemenea s-au incheiat protocoale de colaborare si s-au stabilit coordonatele de contact ale persoanelor cu responsabilitati in domeniul protectiei civile cu societatile comerciale aflate in vecinatate.

In urma identificarii si analizarii riscurilor, in Rapoartele de securitate s-au stabilit scenarii de accidente majore, scenarii care au stat la baza intocmirii Planurilor de Urgenta Interna pentru fiecare sectie platforma. In baza Planurilor de Urgenta Interna ISU Dobrogea a intocmit Planurile de Urgenta Externa, orientate in primul rand pe masurile necesare a se lua pentru protectia populatiei.

S.C. OIL TERMINAL S.A.  este dotat cu mijloace de protecţie şi intervenţie în caz de accidente chimice cu măşti contra gazelor, adăposturi de protecţie civilă, formaţii de intervenţie.

4.12.  Administraţia

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa este societate deschisă cu capital mixt, de stat şi privat, majoritar de stat.

Capitalul social, la sfaritul anului 2011, era de 58.243.025,3 RON.

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa s-a înfiinţat ca societate comercială pe acţiuni prin HG 1200/12.11.1990 şi este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie cu Certificatul Unic de Inregistrare seria B, nr.1453964, prezentate în Anexa nr. 1.5.

STRUCTURA ACTIONARILOR la data de  03.10.2012, este urmatoarea:

- Ministerul Economiei Comertului si a Mediului de Afaceri = 59,6222%;

- Persoane Juridice = 27,6831%;

- Persoane Fizice = 12,6946%.

5.  CALITATEA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE

5.1.  Efectele potenţiale ale activităţii de pe amplasamentul analizat

5.1.1.  Surse potenţiale de poluare a solului

Solul este definit ca pătura superficială a scoarţei terestre în care au loc procese biologice complexe şi este unul din factorii naturali ai mediului care acţionează direct sau indirect, asupra omului, animalelor şi vegetaţiei.

În aprecierea impactului produs de diferite activităţi asupra solului, releventă este acţiunea indirectă a solului, care este multiplă şi influenţează omul prin determinarea calităţii şi cantităţii vegetaţiei şi a apei.

Calitatea vegetaţiei este importantă sub raportul compoziţiei fizico – chimice, deoarece contribuie la menţinerea stării de sănătate prin excesul sau carenţa unor minerale, putând fi proprie sau improprie pentru consum.

Calitatea apei este condiţionată de asemenea de compoziţia fizico – chimică a straturilor scoarţei terestre pe care le traversează.

De asemenea solul, prin procesele fizico – chimice şi biologice care au loc în el, asigură descompunerea materiei organice, indiferent de origine (umană, animală sau vegetală) şi integrarea compuşilor rezultaţi din acestea în structura sa.

Poluarea solului este consecinţa modificării compoziţiei naturale a acestuia în urma depunerii şi integrării în el a diferitelorsubstanţe chimice şi a deşeurilor provenite din activităţile umane.

Prin natura lui, solul este locul de întâlnire al poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate în atmosferă se întorc pe sol; apele de infiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre adâncime sau emisar; aproape toate reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la întâmplare pe sol.

Prin intermediul agenţilor poluanţi din atmosferă se observă anumite particularităţi. Ca regulă generală, solurile cele mai contaminate se află în preajma surselor de poluare. Pe măsură, însă, ce înălţimea surselor de evacuare a gazelor  poluante creşte, contaminarea terenului din imediata apropiere a sursei de poluare va scădea ca nivel de contaminare, dar suprafaţa contaminată se va extinde.

Nivelul contaminării solului depinde şi de regimul ploilor. Acestea “spală” în general atmosfera de agenţii poluanţi  şi îi depun pe sol, dar în acelaşi timp spală şi solul, ajungând la vehicularea agenţilor poluanţi spre emisar. Trebuie totuşi amintit că ploile favorizează şi contaminarea în adâncimea solului şi a apelor freatice.

Într-o oarecare măsură poluarea solului depinde şi de vegetaţia care îl acoperă precum şi de natura însăşi a solului. Lucrul acesta este important pentru urmărirea persistenţei îngrăşămintelor chimice pe terenurile acoperite cu vegetaţie. Interesul de protejare a mediului cere ca îngrăşămintele chimice să rămână cât mai bine fixate în sol. În realitate, o parte din ele este luată de vânt, alta este spălată de ploi, iar restul se descompune în timp, datorită oxidării în aer sau acţiunii enzimelor secretate de bacterii din sol.

In zona de interes solul poate fi afectat de eventualele poluari accidentale  ce pot apare prin fisurarea conductei sau a rezervoarelor. In acest caz, pentru a reduce la minim poluarea solului si apoi a o neutraliza, echipa de interventie va urma procedura prevazuta in Planul de poluari accidentale aprobat conform legislatiei de mediu in vigoare.

5.1.2. Aprecierea poluării solului

Adaosul de substanţe poluante conduce la modificări fizico – chimice ale solului într-un areal restrâns şi de intensitate redusă, astfel că poluarea este echivalentă din punct de vedere igienic cu insalubritatea, care se poate aprecia prin indicatori direcţi şi indirecţi astfel:

- indicatorii direcţi sunt reprezentaţi prin substanţele chimice poluante ajunse în sol şi care au o acţiune nocivă asupra sănătăţii omului prin ele însele;

- indicatorii indirecţi se stabilesc prin metode organoleptice, chimice şi liologice.

În solurile cu permeabilitate mare, bine aerate şi cu umiditate redusă,

autoepurarea este mai rapidă şi se bazează pe procese biologice aerobe oxidante, din care rezultă o mineralizare integrală a substanţelor cu producere de CO2, N2 şi H2O.

În cazul solurilor compacte, cu umiditate ridicată şi dificit de aerare se desfăşoară procese biochimice anaerobe, de reducere. Produşii finali în acest caz vor fi NH3, CH4, H2S, acizi graşi inferiori, mercaptani, care nu pot fi folosiţi direct de plante, fapt ce conduce la acumularea lor în sol, difuzarea în apă sau degajarea în atmosferă.

Studiul geotehnic realizat in vederea stabilirii stratificatiei terenului, determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului si stabilirii conditiilor/posibilitatilor de fundare ale constructiei propuse, a scos in evidenta urmatoarea structura litologica  in zona amplasamentului:

  - Sol vegetal si umpluturi minerale neomogene (cu grosimea de cca. 1,00 m);

  - Un strat de loss galben intalnit in foraje, cu grosimi de pana la 8m;

  - Complex argilos si de calcare degradate sub forma de pietris si bolovanis calcaros.

Sursele de poluare a solului şi subsolului în SC Oil Terminal SA Constanta – SP Nord, pot fi:

- neetanşeităţile survenite în timpul exploatării la conducte, rezervoare, la bazinele separatoarelor gravitaţionale şi la reţeaua de canalizare, la infrastructura CF sau in timpul procesului de incarcare, descarcare si transport cu cisterne mobile;

- pierderi accidentale de produse petroliere prin spargeri de conducte, rezervoare, deversări, etc.

Orice produs petrolier deversat pe sol migrează gravitaţional, în direcţia nivelului hidrostatic, împărţindu-se în patru faze:

- faza de vapori;

- faza reziduală (lichid imobilizat în sol şi/sau sedimente);

- faza liberă (lichid mobil);

- faza dizolvată în apa subterană.

Dacă volumul de produs petrolier eliberat în mod accidental este redus, produsul nu va avansa mult în sol, contaminarea manifestându-se prin imobilizarea hidrocarburilor în sediment ca fază reziduală, după ce o parte a fost eliberată în faza de vapori (pentru produsele volatile). Daca exista pierderi importante ca volum, va fi suficient produs petrolier ca, pe lângă faza reziduală, să existe şi o fază liberă, lichidă, care să se deplaseze gravitaţional până la nivelul hidrostatic.  Aici, la suprafaţa suprafata nivelului marii, o parte  pătrunde în porii suficient de mari ai sedimentului, o parte va fi acumulata ca faza libera şi altă parte (foarte mică) se dizolvă în apa.

5.1.3. Prevenirea poluării solului

Măsurile, dotările si amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.

SC Oil Terminal SA Constanta a fost, este şi va fi interesată să cunoască stadiul de contaminare cu produse petroliere a subsolului depozitelor şi a vecinătăţilor acestora, cauzele poluării şi să stabilească măsuri de eliminare, combatere şi refacere a solului şi subsolului.

În acest sens, SC Oil Terminal SA Constanta a contractat lucrări de investigare a stării de contaminare cu hidrocarburi în zona depozitelor Sud şi Nord I în perioada 1992 – 2002 precum şi prin Programul MENER – Proiect prioritar 6, Obiectiv nr. 1 “Evaluarea gradului de contaminare cu produse petroliere în zona depozitelor Oil Terminal Constanţa” executat în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR, Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti, Institutul de Studii şi Proiectări Funciare ISPIF şi Institutul Naţional pentru Ecologie Industrială EcoInd,, în iunie 2003.

Toate aceste studii, impreuna cu analizele si concluziile din BM II in 2004 au evidentiat impactul negativ al activitatii OTC asupra solului atat in trecut (poluarea istorica de adancime) cat si din activitatea prezenta (poluarea de suprafata evidentiata in cadrul BM II).

Acumularea de produs petrolier in sedimente, asociata cu cea de pe acviferul freatic în S.P. Nord (situaţie din 2002 - 2003) a fost prezentată în fig. 3.1 din cap.  3.1.3.

Figura 3.1 este reprodusa din lucrarea „Studiu privind evidentierea starii ecologice a depozitului Oil Terminal Nord I” executată în colaborare de către: Institutul Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR si Facultatea de Geologie şi Geofizică a Universităţii Bucureşti.

Având în vedere situaţia la nivelul anilor 2003 – 2004 cu privire la contaminarea acviferului, precum si ca urmare a programului de conformare, OTC a organizat un sistem de monitorizare a nivelului de produs şi apă în forajele efectuate precum şi extragerea acestuia, cu frecvente mergand de la lunar, pana la bi-saptamanal si zilnic. Acolo unde situatia a impus-o, datorita riscurilor pentru sanatatea umana, epuizarea forajelor s-a realizat si de 2-3 ori pe zi.

Metoda da rezultate, in timp indelungat, atat pentru decontaminarea apei freatice cat si pentru reducerea poluantilor din sedimentele solului, datorita spalarii acestora cu apele freatice in timpul pomparii lor din foraje. Aceasta spalare se realizeaza, in principal, datorita cresterii vitezei de deplasare a freaticului in zona conului de depresie format, dar si in zonele adiacente, care alimenteaza acest con, pana la realizarea echilibrului natural.

Singurele zone care mai indica acumulari (dar de valori mici) sunt  zonele evidentiate cu rosu in fig 3.1 (zone cu contaminare avansata). Reducerea acumularilor de pe freatic s-a datorat lucrarilor de impermeabilizare a peretilor interiori ai separatorului gravitational, reabilitare la Rampa veche – liniile 5 si 6 si pozarea supraterana a conductelor petroliere ale depozitului in procent de cca.70%.

Rezultatele pozitive s-au inregistrat si la nivelul de suprafata al solului, unde evolutia concentratiei de produs petrolier in probele de 5 si 30 cm, este vizibil descrescatoare, conform valorilor inregistrate in urma monitorizarilor impuse prin autorizatia de mediu si prezentate in tabelul urmator:

Indicatorul: produs petrolier

|  |  |  |  |  |  | UM= | mg/kg su |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | S.P.Nord |
|  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2004 | 5676 | 6430 | 850 | 1070 | 1840 | 3184 | 490 | 720 |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| febr. | 516 | 556 | 82 | 112 | 137 | 226 | 23.3 | 32.1 |
| martie | 811.4 | 734.4 | 208.1 | 150.5 | 180.6 | 261.8 | 160.6 | 137.2 |
| aprilie | 286 | 242.4 | 91.4 | 143.5 | 275 | 493.3 | 77.4 | 80.5 |
| mai | 527 | 198.7 | 133.4 | 119 | 453 | 938 | 270 | 323 |
| iunie | 378.9 | 210.8 | 104.2 | 108.7 | 297.2 | 323.1 | 124.9 | 106.4 |
| iulie | 845 | 1237 | 78.6 | 66.5 | 344 | 49.5 | 141.8 | 131.9 |
| august | 644 | 668 | 56.3 | 59.4 | 78.8 | 160.2 | 640 | 741 |
| sept. |  |  | 2939 | 1548 | 104.1 | 195.9 | 16.7 | 27.6 |
| oct. | 376 | 390 |  |  | 420.6 | 287.2 | 19.1 | 11.2 |
| nov. | 296 | 237.9 | 22.4 | 27 | 24.5 | 69 | 3 | 13.4 |
| dec. | 573 | 755 | 47.7 | 42 | 851 | 345 | 45.9 | 44 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 2715 | 557 | 43.7 | 31.6 | 136 | 694 | 20.9 | 13.8 |
| iulie | 1728 | 1630 | 2082 | 3472 | 298 | 452 | 682 | 679 |
| oct. | 380 | 413 | 88 | 111 | 187 | 364 | 164 | 191 |
| dec. | 55 | 36 | 125 | 62 | 130 | 106 | 172 | 82 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ian. | 179 | 212 | 32 | 41 | 22 | 86 | 142 | 131 |
| august | 99.18 | 49.96 | 256.2 | 50.33 | 46.52 | 73.45 | 96.98 | 48.8 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 190.1 | 160 | 71.4 | 190.1 | 68.46 | 190.28 | 124.5 | 66.4 |
| nov. | 110.6 | 135.5 | 128.2 | 219.6 | 68.6 | 65.8 | 105.6 | 57.5 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iunie | 139 | 157 | 150 | 120 | 104 | 28 | 188 | 160 |
| 2012 |
| April. | 78.7 | 100 | 76 | 83 | 38.6 | 68.7 | 75 | 88 |
| Dec. | 222 | 171 | 73 | 80 | 49 | 61 | 48 | 72 |

Aceeasi evolutie se observa si la majoritatea indicatorilor „metale” analizati:

| Nr. Crt. | Metalul | DEPOZIT NORD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Foraj 12 | Foraj 36 | Foraj 38 | Foraj 22 |
|  |  | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm | proba 5 cm | proba 30 cm |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.74 | 7.88 | 7.88 | 7.93 | 7.99 | 8.02 | 7.75 | 7.98 |
| 2 | Cadmiu | 0.37 | 0.44 | 2.9 | 4.5 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | Cupru | 13.8 | 16.6 | 27.5 | 22 | 17 | 24 | 29 | 16 |
| 4 | Crom | 24.5 | 12.8 | 20.6 | 21 | 17.6 | 13.3 | 18 | 11.5 |
| 5 | Mangan | 715 | 701 | 751 | 765 | 767 | 626 | 773 | 706 |
| 6 | Nichel | 35 | 26 | 45 | 51 | 38 | 26 | 30 | 23 |
| 7 | Plumb | 27 | 34 | 76 | 73 | 27 | 16 | 25.6 | 24.6 |
| 8 | Zinc | 111 | 118 | 81 | 96 | 65 | 73 | 129 | 114 |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.66 | 7.83 | 7.74 | 7.8 | 7.5 | 7.69 | 7.83 | 7.9 |
| 2 | Cadmiu | 1.71 | 0.94 | 2.36 | 2.14 | 0.73 | 1.73 | 1.94 | 1.45 |
| 3 | Cupru | 30.2 | 27.5 | 21.2 | 13.5 | 21.5 | 14.7 | 25.5 | 21.5 |
| 4 | Crom | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 11.9 | 8.6 | 10 | 13.4 | 11.2 |
| 5 | Mangan | 530 | 542 | 602 | 644 | 542 | 615 | 571 | 506 |
| 6 | Nichel | 53 | 50 | 49.9 | 49.3 | 55.9 | 57.8 | 51 | 48.9 |
| 7 | Plumb | 25.3 | 19.5 | 23.7 | 19.1 | 36.9 | 31.5 | 21.9 | 17.2 |
| 8 | Zinc | 89.7 | 74.5 | 99.8 | 85.9 | 94.6 | 99.9 | 96 | 84.1 |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.5 | 8.65 | 8.56 | 8.36 | 8.42 | 8.62 | 8.58 | 8.69 |
| 2 | Crom | 30.5 | 33 | 30 | 31 | 29.7 | 20 | 22 | 20 |
| 3 | Cadmiu | 1.11 | 0.96 | 0.5 | 0.48 | 1.1 | 0.83 | 2.5 | 2 |
| 4 | Cupru | 38.6 | 32 | 25 | 25 | 24 | 21 | 48 | 13 |
| 5 | Nichel | 44.5 | 47 | 45 | 43 | 45 | 41 | 46 | 43 |
| 6 | Mangan | 510 | 513 | 574 | 517 | 622 | 438 | 406 | 407 |
| 7 | Plumb | 67 | 57 | 58 | 38 | 50 | 37 | 92 | 79 |
| 8 | Zinc | 86 | 57 | 35.6 | 74 | 67 | 70 | 142 | 114 |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 8.87 | 8.83 | 8.69 | 8.78 | 8.67 | 8.78 | 8.82 | 8.84 |
| 2 | Crom | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3 | Cadmiu | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 4 | Cupru | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| 5 | Nichel | 13.6 | 13.8 | 15 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | 14 | 14.2 |
| 6 | Mangan | 64.5 | 63.4 | 76.5 | 75.8 | 68.9 | 69.7 | 78.5 | 76.8 |
| 7 | Plumb | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 2.8 |
| 8 | Zinc | 27.5 | 27.6 | 26.5 | 26.7 | 23.4 | 23.5 | 24.8 | 24.5 |
|  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.4 | 7.45 | 7.52 | 7.5 | 7.47 | 7.45 | 7.46 | 7.48 |
| 2 | Crom | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Cupru | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 5 | Nichel | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Mangan | 854 | 815 | 826 | 834 | 768 | 770 | 732 | 740 |
| 7 | Plumb | 18 | 15 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 |
| 8 | Zinc | 88 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 | 78 | 80 |
| 2012 |
| 1 | pH | 7.58 | 7.6 | 7.62 | 7.60 | 8.67 | 7.6 | 7.6 | 8.84 |
| 2 | Crom | 26 | 26 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Cadmiu | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | Cupru | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 0.14 | 18 | 18 |
| 5 | Nichel | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16.6 | 16 | 18 |
| 6 | Mangan | 154 | 178 | 854 | 54 | 68.9 | 64 | 146 | 74 |
| 7 | Plumb | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 8 | Zinc | 88 | 85 | 88 | 46 | 46 | 48 | 65 | 68 |

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”, in conformitate cu Ordinul 756 din 1997:

- valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea depasind pragul de interventie  in zona forajului F 12 si in zona forajului F38 - proba de 30 cm, sau depasind pragul de alerta in zona forajului F36 –proba de 30 cm si F38 la proba de 5 cm, in zona forajelor  F36 proba 5 cm, F 22 proba de 5 cm si cea de 30 cm valorile inregistrate nu au depasit pragul de alerta.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

In anul 2007, valorile inregistrate au oscilat intre valoarea normala de 100 mg/kg su si valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su. In anul 2007 s-a inregistrat o singura depasire a pragului de interventie la proba prelevata din zona forajului F36 – 5 cm.

In anul 2008 s-au inregistrat cate o depasire a pragului de interventie in zona forajului F12 – 5 cm si F36-5 cm si 30 cm. Valorile determinate din zona celorlate foraje prin punctele de prelevare au variat intre valoarea normala si pragul de alerta. Au fost inregistrate si valori sub valoarea normala.

In anul 2009 in luna ianuarie au fost inregistrate depasiri ale valorii normale dar nu depasind valoarea pragului de alerta la probele prelevate din in zona forajelor F12 si F22, atat de la 5 cm cat si de 30 cm. Toate celelate rezultate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012, la toate forajele valoarea determinata s-a situat putin peste valoarea normala (maxima inregistrata fiind de 222 mg/kg su) acestea nedepasind valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cadmiu”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 1 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 5 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cupru”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “crom”, in anii 2007 si 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 30 mg/kg su, iar in anul 2009 valorile determinate au depasit cu putin valoarea normala de 30 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 300 mg/kg su (valoarea maxima  inregistrata a fost de 33 mg/kg su).

- Pentru indicatorul “mangan”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 900 mg/kg su;

- Pentru indicatorul “nichel”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 200 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 57,8 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “plumb”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 92 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “zinc”, in anii 2007 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 100 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 700 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 142 mg/kg su). In anul 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012 determinarile efectuate prin prelevarea probelor din zona forajelor de observatie F12, F36, F38 si F22, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor normale ale indicatorilor analizati.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in present, impactul SP Nord asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtunuri antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Echipele de tragere a forajelor au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtunuri tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate; de spalare a acestora prin efectuarea unui traseu circular de pompare.

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate - impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a redus.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 8 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar se va reduce influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode noi de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere tehnic pentru Oil Terminal Constanţa.

6.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

În ultimii ani, în numeroase ţări s-a legalizat obligativitatea realizării studiilor privind evaluările de impact asupra mediului înconjurător, ca urmare a funcţionării unor obiective economice în vederea reducerii la minimum a efectelor nefavorabile pe care acestea le pot determina. Este tot mai larg folosit principiul “o activitate umană este economic sau social favorabilă, dacă se dovedeşte acceptabilă din punct de vedere ecologic”.

Prezenta lucrare intitulată “Bilanţ de mediu nivel 1 pentru activitatea S.C. Oil Terminal – SP Nord” are ca obiect estimarea impactului asupra mediului datorat funcţionării acestei activităţi.

Lucrarea de faţă s-a efectuat în baza  Legii nr.265/2006 privind aprobarea şi modificarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi a Ordinului MAPPM nr. 184/21 septembrie 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţului de mediu, Anexa A3, a Ordinului MAPPM nr. 756/03 noiembrie 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului şi a Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Poluarea primară a solurilor nu înseamnă, numai afectarea locală a solurilor respective. Ea înseamnă, deopotrivă, în funcţie de substanţa poluantă, poluarea secundară a atmosferei (prin transmiterea în atmosferă a substanţelor volatile sau a celor antrenabile de vânturi), poluarea apelor superficiale şi subterane (prin dizolvarea şi antrenarea substanţelor respective), iar din apele subterane – freatice influenţarea dezvoltării plantelor (fie frânarea dezvoltării acestora, fie concentrarea în ţesuturile lor a unor substanţe nocive care pătrund apoi în ciclul alimentar al omului).

Tot aici trebuie amintită degradarea directă a solurilor de către ploi la anumite intervenţii ale omului în vegetaţia terestră, care provoacă antrenarea stratului fertil.

Poluarea primară a apelor (introducerea poluanţilor direct în ape) sau poluarea lor secundară (fie direct din atmosferă, fie din sol, prin intermediul precipitaţiilor) poate avea efecte multiple fie asupra solului şi plantelor (prin straturile freatice alimentate de apa respectivă sau prin intermediul irigaţiilor), fie direct asupra omului prin apa folosită pentru băut.

Poluarea atmosferică cu aerosoli, gaze de ardere şi substanţe chimice nu este nocivă numai pentru respiraţie. Substanţele respective revin pe pământ, depunându-se pe soluri sau pe frunzele plantelor fie direct (în perioadele de calm), fie prin intermediul precipitaţiilor, care le antrenează (dată fiind marea mobilitate a atmosferei, prin intermediul vânturilor, procesele de revenire pe sol se pot realiza la mari distanţe de locul unde ele au fost degajate în mediu.

Prezenţa aerosolilor în atmosferă favorizează capacitatea acesteia, diminuează transferul energetic al razelor solare către plante şi ca urmare reduce efectele fenomenului de fotosinteză, respectiv a eliberării oxigenului necesar vieţii.

Următoarele elemente sunt de reţinut din cele prezentate şi anume :

- poluarea unui factor al mediului fizic are într-un fel sau altul efecte asupra celorlalţi factori ai mediului;

- atmosfera, înveliş mobil al pământului, permite transportul poluanţilor la distanţă, acţionând şi în sensul dispersării lor;

- spre deosebire de atmosferă, apa are rol de concentrator al poluanţilor;

- prin intermediul apei poluanţii invadează ciclul alimentar al omului, fie prin consumul direct, fie prin intermediul alimentelor de natură animală sau vegetală, care concentrează asemenea substanţe în cursul dezvoltării.

Cele relatate pun în evidenţă rolul deosebit al apei în interrelaţie cu

ceilalţi factori ai mediului şi că, în tratarea aspectelor poluării apelor şi a consecinţelor lor, de aceste interrelaţii trebuie ţinut seama.

Plantele absorb substanţele poluante ajunse în soluţie prin intermediul apei (ploi, irigaţii), care pot compromite total sau parţial culturile. Substanţele poluante sunt dizolvate de ape de pe soluri sau sunt aduse odată cu apele care udă culturile respective. Animalele şi păsările ingerează poluanţii, fie prin apa de băut, fie odată cu hrana, pe care o primesc de la verigile corespunzătoare a lanţului trofic sau, la animalele domestice, prin hrana dirijată de om.

6.1  Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, dupa caz, in propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare

SC Oil Terminal SA Constanta a dezvoltat o preocupare intensa pentru decontaminarea  zonelor cu acumulari de produs petrolier. In  acest scop a initiat un program de pompare  a apelor poluate din cadrul forajelor/puturilor de obervatie cu o frecventa saptamanala.

Aceasta metoda de decontaminare, desi una de lunga durata, dovedeste eficacitatea procesului si permite continuarea acestuia pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare  mai moderne si mai rapide, functie de noile tehnologii.

In baza analizelor realizate in perioada 2004 – 2012, putem concluziona urmatoarele:

- Pentru indicatorul “produs petrolier”, in conformitate cu Ordinul 756 din 1997:

- valorile cele mai mari au fost determinate in anul 2004, acestea depasind pragul de interventie  in zona forajului F 12 si in zona forajului F38 - proba de 30 cm, sau depasind pragul de alerta in zona forajului F36 –proba de 30 cm si F38 la proba de 5 cm, in zona forajelor  F36 proba 5 cm, F 22 proba de 5 cm si cea de 30 cm valorile inregistrate nu au depasit pragul de alerta.

Incepand cu anul 2007 si pana in prezent, toate valorile determinate au inceput sa scada sub pragul de alerta, in perioadele ploioase, cand se ridica nivelul hidrostatic si sub valorile normale, in perioadele secetoase cand nivelul hidrostatic scade.

In anul 2007, valorile inregistrate au oscilat intre valoarea normala de 100 mg/kg su si valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su. In anul 2007 s-a inregistrat o singura depasire a pragului de interventie la proba prelevata din zona forajului F36 – 5 cm.

In anul 2008 s-au inregistrat cate o depasire a pragului de interventie in zona forajului F12 – 5 cm si F36-5 cm si 30 cm. Valorile determinate din zona celorlate foraje prin punctele de prelevare au variat intre valoarea normala si pragul de alerta. Au fost inregistrate si valori sub valoarea normala.

In anul 2009 in luna ianuarie au fost inregistrate depasiri ale valorii normale dar nu depasind valoarea pragului de alerta la probele prelevate din in zona forajelor F12 si F22, atat de la 5 cm cat si de 30 cm. Toate celelate rezultate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012, la toate forajele valoarea determinata s-a situat putin peste valoarea normala (maxima inregistrata fiind de 222 mg/kg su) acestea nedepasind valoarea pragului de alerta de 1000 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cadmiu”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 1 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 5 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “cupru”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su.

- Pentru indicatorul “crom”, in anii 2007 si 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 30 mg/kg su, iar in anul 2009 valorile determinate au depasit cu putin valoarea normala de 30 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 300 mg/kg su (valoarea maxima  inregistrata a fost de 33 mg/kg su).

- Pentru indicatorul “mangan”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala de 900 mg/kg su;

- Pentru indicatorul “nichel”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 200 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 57,8 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “plumb”, in anii 2007, 2008 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 20 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 250 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 92 mg/kg su)

- Pentru indicatorul “zinc”, in anii 2007 si 2009 valorile determinate au depasit valoarea normala de 100 mg/kg su, acestea fiind sub pragul de alerta de 700 mg/kg su. (valoarea maxima inregistrata a fost de 142 mg/kg su). In anul 2008 valorile inregistrate au fost sub valoarea normala.

In anii 2010, 2011 si 2012 determinarile efectuate prin prelevarea probelor din zona forajelor de observatie F12, F36, F38 si F22, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor normale ale indicatorilor analizati.

Valorile indicatorilor analizati scoate in evidenta eficienta masurilor de depoluare a solului si subsolului, chiar daca acestea au o durata destul de mare. De asemenea se poate constata ca, in present, impactul SP Nord asupra solului si a apei subterane este din ce in ce mai redus, lucrarile de depoluare actionand asupra  poluarilor istorice.

În perioada urmatoare, Oil Terminal Constanţa are in intentie efectuarea de investigatii pentru găsirea de noi soluţii de decontaminare şi refacere a solului în zonele afectate.

Pentru protecţia solului, toate instalaţiile Oil Terminal Constanţa (rampe, case de pompe, claviaturi, rezervoare) sunt prevăzute cu reţele de canalizare, drenuri, rigole de scurgere, care asigură captarea pierderilor tehnologice, a apelor de spălare şi apelor pluviale şi dirijarea acestora către separatoarul de produse petroliere.

Pentru limitarea exinderii poluarii, in caz de accident tehnic si protecţia zonelor învecinate, rezervoarele de depozitare sunt prevăzute cu diguri de protecţie din beton, etanşe, dimensionate astfel incat să asigure reţinerea întregului volum de produs petrolier din rezervor. Bazinele de retenţie sunt racordate la reţeaua de canalizare prin închideri hidraulice care permit izolarea şi recuperarea treptată a produsului, în funcţie de capacitatea separatorului.

Pentru armăturile conductelor amplasate deasupra solului, fără posibilitate de racordare la canalizarea tehnologică, s-au confecţionat cuve metalice etanşe sau betonate pentru colectarea şi recuperarea eventualelor pierderi.

Rampele CF au fost dotate cu furtune antipicurare prevazute cu clapeti de retinere in interior a produsului petrolier. Clapetii se inchid automat la decuplarea furtunului de la cazanul CF in momentul finalizarii operatiilor de incarcare sau descarcare, inlaturand astfel eventualele pierderi care ar putea afecta solul sau subsolul printr-una din metodele enumerate mai sus.

Instalatiile care asigura pomparea  apelor subterane poluate prin forajele de observatie au fost dotate cu pompe submersibile etanse, dotate cu furtune tip hicoflex usoare, cu lungimi care sa permita deversarea apei cu produs petrolier direct in reteaua de canalizare care duce la separatorul de produs petrolier, eliminand asftel riscul poluarii solului in procesul de ecologizare a panzei freatice si a subsolului.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri de protectie a solului dupa eliminarea si ecologizarea tuturor batalurilor:

- confectionarea de cuve metalice pentru depozitarea temporara a deseurilor cu continut de produs petrolier (slamuri de la curatarea rezervoarelor, pamant infestat in urma avariilor, etc);

- depozitarea cuvelor metalice numai pe suprafete betonate sau in zone protejate in prealabil cu folii de polietilena;

- amenajarea/stabilirea de suprafete betonate pentru depozitarea materialelor feroase si neferoase recuperate, a deseurilor reciclabile, a furtunurilor de incarcare/descarcare uzate, etc).

- scoaterea din subteran a conductelor tehnologice neutilizate;

In urma tuturor masurilor luate – dovedite de rezultatele analizelor din timpul monitorizarilor efectuate -  impactul negativ al activitatii Oil Terminal asupra mediului s-a redus vizibil, incadrandu-se in limitele admise de legislatia de mediu in vigoare.

Pentru poluarea istorica a solului Oil Terminal Constanţa continua pomparea apei poluate din subteran prin intermediul forajelor perimetrale, operatie care s-a dovedit ca a dat rezultate in ultimii 8 ani, pentru mentinerea si captarea poluantilor in interiorul amplasamentului. Impiedicand migrarea poluantilor de pe suprafata amplasamentului in exterior, catre acvatoriul portuar se va reduce influenta acestora asupra imprejurimilor. Acest program va continua cu aceeasi intensitate pana la posibilitatea implementarii unor metode de decontaminare (mai rapide), acceptabile din punct de vedere tehnic pentru Oil Terminal Constanţa.

Emisiile atmosferice datorate activităţii obiectivului, nu reprezintă un factor de risc în zonă, conform evaluării calculate.

Avand in vedere ca obiectivul studiat este amplasat in zona industriala a Portului Constanta, acesta este de categoria tehnică I (STAS 10144/1 – 80) şi conform STAS 10009 – 89 nivelul de zgomot esterior, măsurat la limita SP Nord, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- nivelul echivalent de zgomot   Lech. = 70 dB(A)

- valoarea curbei de zgomot   C  =  65 dB (zona industriala)

- nivelul de zgomot de vârf   Lvârf   =  80 dB(A).

6.2. Recomandări

Dupa cum bine se cunoaste orice activitate umana aduce modificari asupra factorilor de mediu. Modificarile pot fi vizibile sau mai putin vizibile, pot avea o influenta negativa sau pozitiva.

Desi dupa ce s-a constientizat ca influenta negativa asupra factorilor de mediu o are activitatea umana, se fac eforturi si exista impuneri pentru ca modificarile negative sa fie cat mai reduse sau sa nu existe astfel incat efectele asupra mediului sa aiba consecinte minime.

Pentru reducerea impactului asupra mediului facem următoarele recomandări:

1. asigurarea functionarii in parametrii proiectati a tuturor utilajelor  obiectivului;

2. consumul de apa este contorizat si se vor impune masuri pentru evitarea risipei de apa;

3. respectarea condiţiilor de igienă în zonă şi a normelor privind instalaţiile proprii, pentru încadrarea în prevederile STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului şi ale Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;

4. luarea de măsuri pentru evitarea poluării fonice şi de încadrare în normele standard pentru zgomot şi vibraţii, respectiv STAS 10009/1988 şi STAS 12095/1981;

5. respectarea condiţiilor de calitate impuse de HG 311/2005 (NTPA 002/2002);

6. respectarea cu stricteţe a normelor PSI şi de protecţie a muncii, specifice activităţii pe tot cuprinsul fluxului tehnologic;

7. respectarea tehnologiilor de colectare, predepozitare şi evacuarea deşeurilor

menajere, stradale şi industriale de toate tipurile;

8. - întreţinerea platformelor tehnologice şi a căilor de acces din incinta societăţii;

9. - interventia prompta cu material absorbant in cazul scurgerilor de produse petroliere pe sol;

10.-  se va utiliza numai combustibil cu conţinut scăzut de sulf;

11. - se va efectua periodic reparaţiile şi reglajele necesare pentru încadrarea în condiţiile tehnice legale de funcţionare a autovehiculelor şi se vor executa inspecţiile periodice la termenele legale;

12.- asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

13.- mărirea gradului de valorificare a deşeurilor refolosibile;

14.- întreţinerea şi exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire şi evacuare, în condiţii tehnice corespunzătoare, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

15.- alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei efectuate la utilajele care deservesc activitatea se vor efectua astfel încât să nu producă poluarea solului;

16.- orice formă de accident sau situaţie specială (defecţiune sau avarie apărută în funcţionarea utilajelor din dotare) care pune în pericol în mod direct sau indirect factorii de mediu va fi comunicată operativ, conform prevederilor legale, la APM Constanţa, acţionându-se pentru limitarea şi remedierea poluării produse.

17.- curăţirea şi întreţinerea drumurilor şi căilor de acces din unitate;

18.- igienizarea în mod continuu a incintei societăţii şi menţinerea ordinei coerspunzătoare.

19.-  personalul care manipulează produsul petrolier va fi instruit pentru a preveni pierderile de motorina în cazul neglijenţelor vor fi aplicate măsuri coercitive (din studiile efectuate s-a constatat că o picătură de produs petrolier poate polua 5 m3 de apă potabilă).

20. asigurarea echipamentelor de protecţie a muncii şi de lucru conform normativelor în vigoare;

21.  vor fi respectate prevederile Legii nr.  211/2011 privind regimul deseurilor,  HG nr. 349 / 2000 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, precum şi HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

22. organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor se remediază în concordanţă cu cerinţele de siguranţă la foc, prevăzute în normele generale de PSI şi reglementările tehnice specifice;

23. toate mijloacele de intervenţie în caz de incendiu trebuie menţinute în perfectă stare de funcţionare şi verificate conform prescripţiilor în vigoare;

24. interzicerea depozitării materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiilor;

25. asigurarea funcţionării corecte, conform regulamentelor de exploatare, a tuturor instalaţiilor;

26. supravegherea sistemului de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere şi pluviale;

27. respectarea prevederilor HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;

28. respectarea prevederilor HG nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate;

CONCLUZIA FINALĂ: ÎN BAZA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL I SE PROPUNE ELABORAREA BILANŢULUI DE MEDIU DE NIVEL II PENTRU O ANALIZA DE DETALIU IN VEDEREA AUTORIZARII OBIECTIVULUI SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA.

ELABORATOR:

SC IMPULS MEDLEX 2000 SRL CONSTANTA

### BIBLIOGRAFIE

1.  Albinet, M.(1965) :  La pollution des eaux souterraines. In: Chronique           d ´ hydrogeol., nr.6, Paris.

2.Bennett, J.H. et. al.(1975): Acute effects of combination of sulfur dioxide and nitrogen dioxide on plants. Environmental pollution, 9.

3. Conea Ana (1970): Formaţiuni cuaternare în Dobrogea. Ed. Academiei RSR.

4.  Holland, H. (1983): Chimia atmosferei şi oceanelor. Ed. Tehnică. Buc.

5.  Lăcătuşu, R. (1991): Efectul poluării cu metale grele asupra sistemului sol – plantă – animal din unele zone ale României. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 1 – 2.

6.    Mohan, Gh.,Ardelean,A. (1963) : Ecologie şi protecţia mediului. Ed. Scaiul, Bucureşti.

7.  Moroianu, I., Şerban Rodica, Eseanu, D.(1991) : Experiment complex asupra difuziei poluanţilor în jurul unei centrale termice de putere mare. Revista Mediul Înconjurător, vol II, nr. 3 – 4.

8.   Mutihac, V. (1990) : Structura geologică a teritoriului României. Ed. Tehnică, Bucureşti.

9.  Nicoară M. (1992) : Poluarea sonoră în spaţiile de lucru şi în mediul ambiant. Revista Mediul Înconjurător, vol. III, nr.4.

10.  Pumnea C., et.al. (1994): Protecţia mediului ambiant

11.  Răuţă C. (1978) : Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. Ed. St. Şi Enciclop.Buc.

12.  Răuţă C., et.al. (1983): Prevenirea şi combaterea solului

13.  Rojanschi V. (1991): Posibilităţi de evaluare globală a impactului poluării asupra calităţii ecosistemului. Revista Mediul înconjurător, vol.II nr. 1 – 2.

14. Rojanschi V.et.al. (1997): Protecţia şi ingineria mediului

15. Rojanschi V.et.al. (1997): Economia şi protecţia mediului.

16.  S.C.H. (1968) : Monografia hidrologică a râurilor şi lacurilor din Dobrogea, Studii de Hidrologie XXIII, Bucureşti.

17.   Svess,K.M. (1964) : Retardation of ABS in different aqvifers. In Journal American water works Association, vol.56, nr.1, New York, 1964.

18. Şerban Rodica, State Georgeta (1991): Poluarea atmosferei şi ecosistemele forestiere. Revista Mediul Înconjurător, vol. II, nr. 3 – 4.

19. Tumanov S. (1989) : Calitatea aerului. Ed. Tehnică, Buc.

20. Voicu V. (1994) : Agenda pentru combaterea noxelor în industrie.

21. Zeevart, A. J. (1976): Some effects of fumigating plants for short periods with NO2. Environmental pollution. 11.

22. *** (1968) : Lucrările primului Simpozion de Geografie a Dobrogei, Studii Geografice asupra Dobrogei.

23. *** (1990) WHO – Air quality for Europe. Copenhagen.

24. *** (1990) WHO - Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Geneve, vol.43, nr.3.

25. *** (1990) – WHO – World health statistics quarterly – vol. 43, nr.3.

# Text boxes

## S.P. NORD 1

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. SUD

Tancuri petroliere.

Depozitare

Manipulare

Conditionare

Livrare

Cisterne C.F.

## S.P. PORT

Cisterne  auto

Depozitare/Manipulare

Conditionare/Livrare

Transbordare

Cond.magistrale

Tancuri petroliere, prin SP Port