# MEMORIU TEHNIC

CAP.I. DESCRIEREA GENERALA A LUCRĂRILOR

1.1. ELEMENTE GENERALE

    - Denumirea obiectivului de investiţie :

INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

EXTINDERE CONDUCTE DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE AFERENTE MUNICIPIULUI CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA

EXTINDERE PE STRADA Sperantei, nr. 6, Navodari

1.1.2. Elaborator: 		PETROCONST S.A. CONSTANTA

1.1.3. Beneficiar: 		ENGIE ROMANIA S.A.CONSTANTA

CAP.II. DESCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarea de faţă tratează extinderea retelei de distribuţie de gaze naturale pe Sperantei, nr. 6, în loc. Navodari, pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona, conform planului de situaţie A2-30206/2016, anexat.

2.1. AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR

Amplasarea conductei de distributie si a bransamentelor  se va face conform planului de situaţie anexat, numai în domeniu public cu respectarea prevederilor Legii nr.18/1991 , HGR 525/1996 şi a  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008.

2.2. Descrierea  functională si tehnologică

Prin HGR nr. 566/1992, s- a aprobat înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în mun Constanţa.

Scopul obiectivului de investiţie este extinderea distribuţiei de gaze naturale loc Navodari. în  funcţie de disponibilităţile financiare de finanţare a execuţiei lucrărilor, proiectarea se va realiza etapizat.

Etapa actuala tratează conducta de distribuţie pe str. Sperantei , nr. 6, , pentru alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zona care au solicitat acces la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Alimentarea se va face din conducta de distributie cu gaze naturale Dn 63 situata pe str. Sperantei.

Pentru aceasta este necesara realizarea urmatoarelor:

- conducta de distributie Dn 63 mm PE 100 SDR 11 de cca. 16 m pana in dreptul nr.6,

- executarea unui  bransament Dn 32 mm PE100 SDR 11 in lungime de cca 2 m.

Pentru realizarea conductei de distributie presiune redusa Dn 63 mm în lungime de 16 ml si a unui bransament in lungime de 2 m (2 gropi de pozitie si sant), se vor afecta cca 9  mp in domeniul public in carosabil macadam.

2.3.  Montajul conductei de distributie presiune redusa

a)Descrierea funcţională şi tehnologică

Din punct de vedere al asigurării cu gaze, respectiv a debitelor şi presiunilor minime cerute de consumatori, întreg sistemul este conceput astfel încât să nu se producă întreruperi în alimentare (sistem mixt: inelar + arborescent) şi oricare din cele opt staţii de reglare de sector să poată prelua funcţiunea celeilalte în caz de defecţiuni.Conductele de distribuţie gaze sunt proiectate din PE din următoarele considerente principale:

- durata de viata a conductelor este de minim 50 ani;

- productivitatea la montaj este foarte mare mai ales pentru diametre mici;

- costul investiţiei pentru diametre mici este mai redus decât la otel;

- repararea defectelor ce apar pe conducte se face într-un timp scurt şi fără întreruperea furnizării gazelor;

- numărul redus de defecte în comparaţie cu oţelul;

- traversarea intersecţiilor mari cu trafic intens se pot executa uşor prin foraje orizontale fără a se perturba traficul.

Conducta  de distribuţie si bransamentele de gaze naturale presiune redusă se va proiecta din polietilenă  PE 100, SDR 11.

Conducta de distributie si bransamentele se vor monta numai îngropat la adâncime de 0,90 m şi se vor respecta distanţele normate impuse de  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008,  după cum urmează:

- Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile a fi construite		2    m;

- Clădiri fără subsoluri  								1     m;

- Conducte de canalizare								1,5  m;

- Canale pentru reţele termice		 					1,0 m;

- Canale pentru reţele telefonice 							1,0 m;

- Conducte de apa, cabluri telefonice, montate în sol sau în căminele acestor instalaţii 		0,5 m;

- Cabluri de forţă (conf.Norm.PE107)	 							0,6 m;

- Cămine pentru reţele termice, telefonice şi de canalizare, staţii sau cămine subterane în construcţii independente 										1,0 m;

- Linii tramvai (distanta măsurata între linia cea mai apropiata şi generatoarea laterală)		0,5 m;

- Copaci 											0,5 m;

- Stâlpi 											0,5 m;

- Linii de cale ferată 	– în dembleu								3,0 m;

– în rambleu								1,5 m.

b). Săparea  şanţului

Săparea şanţului se va executa manual sau mecanizat în funcţie de condiţiile locale . Pentru determinarea precisă a canalizaţiilor subterane existente în zona de pozare a conductei de gaze, înainte de începerea lucrărilor, se vor convoca la faţa locului beneficiarii acestora (ROMTELECOM, ENEL, REGIA APA – CANAL, RADET, ELECTROCENTRALE etc.) şi se vor face sondaje din 50 m în 50 m , transversal pe axul conductei de gaze pe o lungime de 2 m (1 m stânga şi 1 m dreapta) la adâncimea minima de 1,5 m. Săpătura sondajelor se va face manual , fiind executate cu mare atenţie pentru evitarea  accidentelor umane sau tehnice.

Săparea şanţului se realizează în condiţiile  Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008  şi se va săpa cu scurt timp înaintea montajului conductei. Fundul şanţului se va nivela şi acoperi cu un strat de nisip cu înălţimea de 10 cm.

c). Montajul conductei de  distribuţie  si a bransamentului  gaze naturale presiune medie

Conducta de distribuţie si bransamentele de gaze naturale presiune redusa se vor amplasa in domeniul public pana la limita de proprietate a consumatorilor.

Schimbarea de direcţie în plan orizontal şi vertical se face prin curbe executate manual din ţeavă de polietilenă  fără aport de căldură la o rază minimă de curbură de 30 Dn.

Unde nu este posibilă montarea unei curbe cu rază 30 Dn, se vor monta coturi fabricate ce pot fi montate prin sudare, printr-unul  din procedeele omologate.

La subtraversări conducta si  se va monta în tub de protecţie executat din ţeavă de polietilenă, tub de oţel sau de beton.

Pentru  tuburile   de  protecţie   se  vor  utiliza următoarele tipuri de ţeavă:

-ţeavă din otel SR EN ISO 3183  la subtraversarea de străzi cu trafic greu, si  atunci când nu se respectă distanţa minimă faţă de copaci. Tuburile de protecţie din oţel se vor izola anticoroziv cu izolaţie uşoară conform STAS 7335/3.

- ţeavă din polietilenă PE 80 SDR17,6 la subtraversarea de străzi cu trafic usor si mediu si la subtraversări de canalizaţii (apă, canalizare, reţele de telefonie).

- tub beton la subtraversări de cabluri electrice si canale termice.

Şanţul şi gropile de poziţie se realizează conform condiţii NTPEE-2008, manual sau mecanizat în funcţie de condiţiile locale .

Şanţurile pentru montajul conductelor se vor săpa cu puţin timp înainte a montajului conductelor.

Îmbinarea ţevilor se va realiza prin electrofuziune pentru conducta Dn 40 mm si Dn 32 mm. Calitatea sudurilor se va încadra în condiţiile de calitate impuse atât de Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea  sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008  cât şi de standardele româneşti şi ISO la care se face referire NTPEE-2008 .

Se va evita montarea conductelor de gaze naturale la distanţe mai mici de 0,8 m în plan orizontal şi vertical de conducte care au pe suprafaţă temperaturi mai mari de 30(C.

Pentru sudurile de poziţie realizate în şanţ se va asigura spaţiul necesar de min. 0,5 m de jur împrejurul conductei, astfel ca sa se poată executa îmbinarea în condiţii corespunzătoare .

Tuburile de protecţie depăşesc în ambele părţi limitele instalaţiei sau construcţiei traversate cu cel puţin 0,5 metri. Distanţa pe verticală, minimă, dintre tubul de protecţie şi cablurile electrice va fi de 250 mm, pentru canale termice adancimea de subtraversare va fi de minim 0.8m sub cota radier canal, iar pentru celelalte canalizatii subterane va fi de 200mm.

La subtraversarea canalizaţiilor subterane pentru detectarea eventualelor acumulări de gaze dintre tubul de protecţie şi conductă la capetele tubului de protecţie, la partea superioara, se vor prevedea orificii peste care se vor monta răsuflători cu capac carosabil sau fără capac funcţie de terenul unde este amplasata conducta de gaze naturale. Capetele tuburilor se vor etanşa pe conducta cu manşoane de cauciuc conform STAS 7335/6. Capetele tuburilor de oţel folosite la apropierea de copaci şi care nu subtraversează alte canalizaţii subterane nu se etanşează şi nu se montează răsuflători la capetele tubului.

În cazul în care tubul de protecţie este de oţel sau beton conducta va fi protejata în interiorul tubului cu inele  din PE astfel încât la tragerea acesteia prin tub sa nu se zgârie ţeava din polietilenă sau izolaţia conductei în cazul ţevilor din oţel. Inelele de polietilenă se vor monta la o distanţă de 1,0 m între ele .

EXECUTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A RETELELOR DE GAZE NATURALE PROIECTATE SE VA FACE CU RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE – 2008.

De-a lungul conductei se amplaseaza un conductor de cupru, cu sectiunea minima de 1.5mmp cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5kV, pentru determinarea cu sisteme electrice a traseului conductei si a integritatii acesteia. Capetele firului vor fi scoase în dispozitivele pentru capete fir montate la distante de 150 ( 200 m, în puncte bine alese, unde poate fi plasat un semnal pentru reperarea conductelor. Firul se va fixa de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilena, la distante de maxim 4m cu banda adeziva.

La subtraversarea căilor de comunicaţie conducta va fi îngropata la o adâncime de cel puţin 1,5 m, adâncime măsurată de la generatoarea superioara a tubului de protecţie, şi se va face în conformitate cu prevederile STAS 9312 si a avizelor date de proprietarii cailor de comunicaţie.

Ansamblul firida complet echipata (cu regulator  si contor) se va amplasa pe proprietatea beneficiarului la limita de proprietate cu domeniul public conform planului A1.

d). Umplerea şanţului

După terminarea montajului conductei, şanţul se va astupa cu pământ, în straturi subţiri, prin compactare după fiecare strat, care nu trebuie să depăşească 30 cm. De asemeni  pe fundul şanţului se va aşterne un pat de nisip de 10 cm grosime pentru ca ţeava de PE să nu sufere degradări. La umplerea şanţului, peste conductă se va aşterne nisip care să depăşească cu 10 cm generatoarea superioară a conductei.

Umplerea se va efectua pe zone de 20-30 m, avansând într-o singurã direcţie. În cazul în care nu există variaţii de temperatură a mediului ambiant mai mari de 5 oC într-o perioadă de 8 ore , se poate efectua umplerea şanţului şi pe porţiuni mai mari de 30 m.

După terminarea lucrărilor de montaj şi astuparea conductei, se va reface spatiul verde si carosabilul.

e). Probe de presiune

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile si conducta si se vor începe pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

Probele de presiune constituie fază determinantă şi se vor efectua astfel :

După terminarea montării se vor verifica toate fitingurile şi conducta şi se vor începe pregătirile pentru efectuarea probelor de presiune.

- proba preliminară se efectuează cu aer la o presiune de 1 bar timp de o oră, înainte de coborârea acestora în şanţ.

- proba de rezistenta se va efectua cu aer timp de 2 de ore la o presiune de 9 bar

- proba de etanşeitate se va efectua cu aer la o presiune egala cu Ps (presiunea de serviciu), P= 6 bar timp de 24 ore.

In timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune.

In acest timp presiunea trebuie să rămână constantă. În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune, singurele toleranţe admise fiind cele de citire, după aplicarea corecţiilor de temperatură şi presiune barometrică.

Probele de rezistenţă şi de etanşeitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat în prezenţa delegatului întreprinderii distribuitoare.

După terminarea încercărilor evacuarea aerului cu care s-a efectuat proba de presiune, se va face pe la capătul opus celui de umplere.

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Obligaţia şi răspunderea în acest domeniu o au potrivit Legii 319/2006 cei care organizează, controlează şi conduc procesul de producţie.

În afara prevederilor Legii 319/2006 se vor respecta şi cele din următoarele normative:

- HG 1425/2006 – Aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006, modificat şi completat prin HG 955/sept. 2010

- HG 1022/2002 – privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

- HG 300/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporale şi mobile (modificată prin HG 601/2007)

- HG 355/2007 – supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Ultima actualizare – dec. 2011 prin HG 1169/25.11.2011

- HG 457/2003 asigurarea securităţii utilizatorilor echipamentelor electrice de JT. Ultima actualizare conform  HG nr. 1302/2009

- HG 493/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (modificată prin HG 601/ 2007)

- HG 971/2006 – Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă

- HG 1028/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

- HG 1048/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă

- HG 1051/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

- HG 1058/2006  privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

- HG 1091/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

- HG 1136/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

- HG 1146/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă, de către lucrători, a echipamentelor de muncă

- HG 1218/2006 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

- HG 1875/2005 – privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest ultima actualizare HG 601/2007

- HG 1876/2005 – Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

- Ord. 3/2007 – Aprobarea (înregistrare accidente muncă) F.I.A.M.

- Ord. 242/2007 – Regulament pentru formare coordonatori S.S.M. (vezi HG 300/2006)

- Ord. 427/2002 – Aprobarea componenţei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

- OUG 99/2000 – Măsuri ce pot fi aplicate în perioadele de temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

- OUG 195/2002 – privind circulaţia pe drumuri publice. Republicată 2006,cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordin 1260/2013 - aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării , cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul 987/2007 – aprobarea conţinutului minimal al conţinutului trusei sanitare auto

MĂSURI DE PROTECŢIA MEDIULUI

La execuţia lucrărilor în instalaţiile de utilizare gaze naturale, pentru prevenirea poluării şi implicit a impactului negativ asupra mediului, se impune respectarea prevederilor din:

- OUG 195/2005 – privind Protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Ord. 1798/2007 – pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. cu modificările şi completările ulterioare

- Legea 107/1996 – Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea 211/15.11.2011 – Privind regimul deşeurilor. Republicata in 03.2014, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea 360/2003 – privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. Republicata, cu modificările şi completările ulterioare

- HG 621/2005 – privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- Ord. 756/1997 – pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

- HG 804/2007 – privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase cu modificările şi completările ulterioare

- HG 856/2002 – Evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei de deşeuri cu modificările şi completările ulterioare

- HG 937/sept. 2010 – privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

- HG 1022/2002 – privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

- HG 1037/2010 – privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- HG 1061/sept. 2008 – pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României

- HG 1132/sept. 2008 – Regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

- HG 1408/dec. 2008 – Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

La proiectarea şi executarea lucrărilor de gaze se vor respecta următoarele acte normative:

- LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- HOTĂRÂRE nr. 739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- ORDIN M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- ORDIN nr. 210/2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu;

- ORDIN nr. 106/9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;

- Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor – indicativ P 118/1999; construcţii – indicativ C 300/1994.

Întocmit,