PROIECT: „REALIZARE PUT FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APA NEPOTABILA”

AMPLASAMENT: JUD.CONSTANTA, MUN.CONSTANTA, STR. INDUSTRIALA, NR.6, LOT 1

BENEFICIAR: S.C. LOGISTIC PARK S.A.

MEMORIU DE PREZENTARE

AUGUST  2016

*

*

l

PROIECT: „REALIZARE PUT FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APA NEPOTABILA”

JUD.CONSTANTA, MUN.CONSTANTA, STR. INDUSTRIALA, NR.6, LOT 1

CUPRINS

I.	Denumirea	 proiectului

II.	Titular

III.	Descrierea 	proiectului

II 1.1. Date generale

111.2.	Justificarea necesităţii proiectului

111.3.	Descrierea generala a lucrărilor proiectate

111.4.	Elemente specifice caracteristice proiectului propus

111.4.1,	Capacitatile de producţie

111.4.2.	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

111.4.3. Materiile prime, energia si combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

111.4.4.	Racordarea la reţelele utilitare existente în zona

111.4.5.	Organizare de şantier

111.4.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

111.4.7.	Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

111.4.8.	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

111.4.9.	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

111.4.10.	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

111.4.11.	Alte autorizaţii cerute pentru proiect

111.5.	Localizarea proiectului

111.5.1.	Distanta fata de granite

111.5.2.	Folosinţele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

111.5.3.	Politici de zonare si de folosire a terenului

111.5.4.	Areale sensibile

111.5.5.	Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

III.	 6.	Descrierea impactului potential

IV.	Surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor in mediu

IV.	1.	Protecţia	calitatii apelor

IV.2.	Protecţia	aerului

IV.3.	Protecţia	impotriva zgomotului si	vibraţiilor

IV.4.	Protecţia	impotriva radiaţiilor

IV.5.	Proteclia	solului si a subsolului

IV.6.	Protecţia	ecosistemelor terestre si	 acvatice

IV.7. Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public

IV.	8.	Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

IV.9. Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

V.	Prevederi pentru monitorizarea mediului

VI.	Justificarea incadrarii proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative natlîonale care transpun legislaţia comunitara

VII.	Lucrări necesare organizării de şantier

VIII.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei

IX.	ANEXE;

1.	- Certificat de Urbanism nr. 1505 din 22.04.2016, emis de Primăria mun.Constanta;

2.	– Notificare – asistenta de specialitate in sanatate publica, emis de Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta (Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca)

3.	- Studiul hidrogeologic.

PIESE DESENATE:

1.	sc. –

sc. 1 :1.000 sc. 1 : 500.

sc. –

sc. 1 :1.000 sc. 1 : 500.

- Plan de incadrare in zona

2.	- Plan de situaţie cu amplasarea forajului propus,

3.	– Echiparea captarii si litologia ipotetica – anexa studiului hidrogeologic

MEMORIU DE PREZENTARE

I.	Denumirea proiectului:

PROIECT: „REALIZARE PUT FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APA NEPOTABILA”

JUD.CONSTANTA, MUN.CONSTANTA, STR. INDUSTRIALA, NR.6, LOT 1

II	Titular

Imobilul vizat este proprietate a S.C.Logistic Park S.A. conform act de lotizare (dezmembrare)  autentificat sub nr. 795/16.09.2010 la b.n.p. Nicolae Cautinuc.

- Persoana de contact: Ing. Paraianu Nicoleta – tel. 0721/207532

Reprezentant societate „S.C. LOGISTIC PARK S.A.” Petras Viorel

Tel. 0747/299641

III.	Descrierea proiectului

III.1. Date generale.

S.C.Logistic Park S.A. dispune de un sistem de alimentare cu apa potabila avand ca sursa de apa racordul la reteaua publica furnizata de S.C. Raja S.A.

In prezent sistemul existent de alimentare cu apa al societatii vizate presupune costuri mari.

Avand in vedere acest aspect, beneficiarul a solicitat elaborarea unui studiu hidrogeologic pentru a analiza posibilitatea captarii unei surse de apa nepotabile, in funcţie de condiţiile geologice si hidrogeologice ale acestei zone.

111.2 Justificarea necesităţii proiectului

Necesitatea investiţiei este deteminata de costurile ridicate ale apei furnizate la aceasta data de catre S.C.Raja S.A. ce au determinat societatea S.C.Logistic Park S.A.sa ia hotararea de a asigura pe cat posibil ,prin eforturi proprii, necesarul cu apa nepotabila.

Racordul la reteaua publica furnizata de S.C. Raja S.A. pentru apa potabila se mentine.

111.3.	Descrierea generala a lucrărilor proiectate

Suprafata de teren studiata este St= 109000mp conform actelor de proprietate si masuratorilor cadastrale.

Vecinatati:

-	La nord: S.C. Dobrogea S.A.;

-	La est:  Consiliul Local Constanta;

-	La vest: lot 3-alee de acces, S.C. Logistic Park S.A.;

-	La sud: Str.Industriala.

Imobilul vizat este proprietate a S.C.Logistic Park S.R.L. conform act de lotizare (dezmembrare)  autentificat sub nr. 795/16.09.2010 la b.n.p. Nicolae Cautinuc.

Pe amplasament se afla urmatoarele constructii:

-	C1-fabrica de mobila –parter si P+1E, pavilion administrativ P+4E;

-	C2-remiza PSI+Dispensar –P;

-	C3-pavilion administrativ mic-P;

-	C4-grup uscatorii+atelier mechanic-P;

-	C8-P.T. –P;

-	C9-C.T.-P;

-	C11-Sectia furnire estetice-P si pavilion administrative P+1E;

-	C12-spatii lotizare-P.

Pentru asigurarea necesarului de apa nepotabila a obiectivului se propune executarea unui foraj hidrogeologic de 60-70m adancime,cu diametru de 160mm si tubat cu tuburi de plastic de diametru 140mm,in scopul interceptarii acviferelor existente in zona.

Deasupra gaurii de sonda se va realiza cabina de protectie a putului.

Cabina de protectie put forat se va realiza pe structura metalica si invelitoare din tabla.

Prin realizarea acestui obiectiv se vor reduce costurile beneficiarului privind alimentarea cu apa.

Apa nepotabila ce se va capta prin realizarea putului va folosi la :

-	alimentarea rezervoarelor wc-urilor;

-	la irigarea spatiilor verzi;

-	stropitul strazilor;

-	spalarea periódica a sistemului de canalizare;

-	spalarea autovehiculelor;

-	alimentarea cu apa a instalatiilor de stingere a incendiilor-daca va fi cazul;

-	consumul tehnologic al unitatilor industriale-daca va fi cazul.

Constructia se încadrează în Categoria de importanţă  “D” (de importanţă redusa).

Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in normativul P100-1/2013, ”Cod de proiectare seismica – Prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia face parte din clasa IV de importanta si expunere la cutremur, pentru care se aplica un coeficient de importanta si de expunere la cutremur γi=0.8; o acceleratie a terenului pentru proiectare ag = 0.20g; iar perioada de colt, caracteristica  amplasamentului constructiilor  este Tc = 0.7 sec.

111.4.	Elementele specifice caracteristice proiectului propus.

III.4.1.	Profilul si capacitatile de producţie

Pentru asigurarea necesarului de apa nepotabila a obiectivului se propune executarea unui foraj hidrogeologic de 60-70 m adancime.

Pentru atingerea obiectivului propus, respectiv captarea unei surse de apa nepotabila care sa satisfaca consumul societatii, conform STAS 1629/2-81 privind „Captarea apelor subterane prin puţuri”, se propune executarea unui put forat cu diametru de 160 mm si tubat cu tuburi de plastic cu diametru de 140 mm, in scopul interceptării acviferelor existente in zona.

Debitul de exploatare al puţului se poate determina cu formula: q=Sv (mc/s)

Unde:

S este suprafaţa bruta exterioara a filtrului puţului = 3,14 x d x h ;

d diametrul puţului; h inaltimea apei in put

v este viteza aparenta admisibila de intrare a apei, fiind egala cu 50 - 150 m/zi ia roci calcaroase existente in zona.

Prin realizarea puţului se preconizează obţinerea unui debit de exploatare de circa 0,5 l/s.

111.4.2.	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus

Pe baza datelor existente privind geologia, hidrogeologia şi tectonica zonei, luând în consideraţie şi poziţionarea amplasamentului proiectat (în partea estica a Dobrogei de Sud) s-a concluzionat că varianta cea mai bună pentru captare de apa potabila necesară alimentarii obiectivului este prin captare prin put forat.

Datorita poziţionării amplasamentului in partea nord estica a platformei Dobrogei de Sud - zona unde s-a semnalat prezenta a trei acvifere: una freatica situat la adâncimi de 10 m in baza depozitelor loessoide, una superioara situata in depozitele sarmatiene la adancimea de circa 30 m si una de adâncime situat in depozitele Jurasic - Cretacice la adâncimi de 50 m, pentru asigurarea necesarului de apa nepotabila a obiectivului se propune executarea a unui foraj hidrogeologic de 60 - 70 m adâncime.

Coloana litologica ipotetica:

-	0.00m - 0.50m umplutura;

-	0.50m - 12.0m complex loessoid – praf argilos si argile prafoase galben cafenii – ACVIFER I;

-	12.00m - 28.00m – argile roscat verzui cu concretiuni calcaroase;

-	 28.00m - 45.0m – calcare degradate argilizate-calcare lumaselice si calcare colitice cu intercalatii decimetrice si metrice argilizate – ACVIFER II;

-	45.00m – 60/70m - calcar fisurat si calcar compact cu ochiuri de argila galbena – ACVIFER III.

In jurul puţului pe intervalul 5,00 - 60,00 m (talpa puţului) se va realiza un strat filtrant din pietriş mărgăritar. Peste acesta se va tasa argilă între ml 0,5 - 5,00 m şi se va turna ciment între m 0,50 - 0,00 m în vederea izolării acviferului şi evitării accesului factorilor poluanţi.

După execuţia captării, apa din puţ va fi urmărită prin următoarele lucrări:

- efectuarea de măsurători sistematice in situ privind debitul.

Deasupra găurii de sonda se va realiza cabina puţului care este o construcţie dreptunghiulara adancita in pamant cu 1 m. In cabina puţului va fi amplasata o pompa cu debit autoreglabil in funcţie de debitul consumat.

Se recomanda ca lucrările de captare sa fie executate cu asistenta hidrogeologica si tehnică de specialitate continuă.

111.4.3.	Materiile prime, energia si combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

Materii prime si carburanţi utilizaţi pentru execuţia lucrărilor:

-	carburanţi - pentru funcţionarea motorului utilajului de foraj;

-	apa;

-	huma;

-	coloana de protecţie metalica;

-	ciment;

-	coloana filtranta PVC;

-	pietriş margaritar.

III. 4.4. Racordarea la reţelele utilitare existente in zona

-	Racord electric: nu este cazul;

-	Alimentarea cu apa: nu este cazul;

-	Ape uzate menajere: nu este cazul.

II.	4.5. Organizarea de şantier

Organizarea de şantier este redusa si limitata la asigurarea unui furgon pentru sculele componente ale instalaţiei de foraj, si a unui rastel pentru prăjinile de foraj, amplasate pe o platforma de aprox. 20 x 20 m care este suprafaţa ocupata temporar, necesara pentru execuţia forajelor.

III .4. 6    Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

După terminarea forajului, se va astupa batalul de noroi si se va nivela terenul.

III. 4.7 Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Lucrările de excutie ale forajului dureaza cca. 10 zile iar lucrările de echipare a forajului si de execuţie a cabinei puţului si a instalaţiilor hidraulice 15 zile.

Reţelele de distribuţie in incinta societatii, vor face obiectul unui alt proiect urmând a fi dimensionate in funcţie de rezultatele forajului.

1114.8. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul. Nu sunt prevăzute relaţii cu proiecte existente sau planificate.

111.4.9. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au fost luate in consideraţie alternative ale proiectului.

III.4.10. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

După execuţia forajului se vor executa lucrările de echipare a forajului, respectiv execuţia a cabinei puţului, montarea pompei submersibile si a instalaţiilor hidraulice.

Reţelele de distribuţie in incinta societatii vor fi dimensionate in funcţie de rezultatele forajului.

III.4.11. Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului a fost emis de Primăria municipiului Constanta Certificatul de Urbanism nr. 1505 din 22.04.2016;  Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta (Evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca)  a emis notificare – asistenta de specialitate in sanatate publica si s-a realizat studiul hidrogeologic.

lil.5.	Localizarea proiectului

Terenul studiat se afla in jud.Constanta, mun.Constanta, tr.Industriala, Nr.6.

Vecinatatile terenului vizat pe care urmeaza a se executa putul forat de alimentare cu apa nepotabila:

-	La nord: S.C. Dobrogea S.A.;

-	La est:  Consiliul Local Constanta;

-	La vest: lot 3-alee de acces, S.C. Logistic Park S.A.;

-	La sud: Str.Industriala.

Imobilul vizat este proprietate a S.C.Logistic Park S.R.L.

111.5.1. Distanta fata de granite

Nu este cazul. Obiectivul este situat la distanta mare de graniţa.

1115,2.	Folosinţele actuale si planificate ale terenului atai pe amplasament cai si pe zone adiacente acestuia

Folosinta actuala a terenului pe care urmeaza a se desfasura activitatea de executie si exploatare a putului este de incinta, urmand a se realiza in zona de N-V a incintei societatii.

II 1.5.3. Politici de zonare si de folosire a terenului

Zona este reglementata din punct de vedere urbanistic de Planul Urbanistic General.

Terenul pe care va fi executat forajul se afla in jud.Constanta, mun.Constanta, str.Industriala, Nr.6 si este detinut de beneficiar, conform act de lotizare (dezmembrare)  autentificat sub nr. 795/16.09.2010 la b.n.p. Nicolae Cautinuc.

111.5.4.	Arealele sensibile

Nu este cazul; zona nu face parte din areale sensibile.

II 1.5.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasament a lucrărilor proiectate.

111,6.	Descrierea impactului potential

Impactul potential al investiţiei este determinat de amplasarea investiţiei fata de zona locuita, de condiţiile geologice, hidrogeologice, geomorfologice si pedologice ale amplasamentului si de caracteristicile constructive ale lucrărilor proiectate, de amploarea lor si de durata de execuţie a acestora.

Lucrările proiectate se refera la execuţia unui foraj de adâncime, amplasat pe teren detinut de beneficiar, pe o suprafaţa ocupata temporar pentru execuţia forajului si ocupat definitiv, după echiparea forajului de aprox.9 mp.

Impactul potential al investiţiei care poate aparea in perioada de execuţie a forajului, poate fi dat de:

- eventualele scurgeri de carburanţi la instalaţia de foraj;

-	colectarea necorespunzatoare a apelor menajere;

-	colectarea necorespunzatoare a deşeurilor menajere de la organizarea de şantier, cu impact asupra apelor subterane si asupra solului si subsolului din zona amplasamentului;

-	zgomot produs de execuţia forajului.

Acest impact poate fi diminuat prin masuri corespunzătoare de gestionare a carburanţilor, prin colectarea deşeurilor menajere in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Având in vedere, volumul redus al lucrărilor de foraj si durata redusa de execuţie a lucrărilor pentru foraj si distanta mare fata de locuinţe, impactul asupra sanatatii populaţiei si a factorilor de mediu, va fi redus.

După executarea si punerea in funcţiune a lucrărilor, nu exista un impact negativ asupra populaţie si a mediului.

IV. Surse de poluanţi sî instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor in mediu

1.	Protecţia calitatii apelor;

-	sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In perioada de execuţie a forajului;

Riscul de poluare a apelor ar putea fi reprezentat de scurgerea apelor menajere pe

suprafaţa solului si de antrenarea acestora in subteran sau spalate de apele de siroiere in perioadele ploioase.

Masuri de reducere a riscului;

Pe perioada de execuţie a forajului, va fi prevăzut in cadrul organizării de şantier un WC ecologic, etanş sau vor fi utilizate instalaţiile de canalizare existente.

In perioada de exploatare:

Nu este cazul intrucat după echiparea forajului, funcţionarea acestuia va fi automatizata.

Masuri de reducere a riscului:

-	nu sunt necesare.

2.	Protecţia aerului;

-	sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

In perioada de execuţie a forajului;

Funcţionarea motorului instalaţiei de foraj cu o putere de 100 HP va emite in timpul funcţionarii S02, CO, NOx, particule si COV, dar la concentraţii foarte mici, dispersia in atmosfera facandu-se imediat, fara a polua mediul din zona şantierului si din zonele învecinate. Durata redusa de execuţia forajului, reduce mult concentraţiile de poluanţi din aer.

In perioada de exploatare:

Nu exista surse de poluare pentru aer, funcţionarea sistemului de alimentare cu apa facandu-se cu pompe de capacitate redusa, acţionate electric.

Masuri de reducere a riscului:

Nu sunt prevăzute instalaţii pentru reţinerea si dispersia poluanţilor in atmosfera si nu sunt necesare.

3.	Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

-	sursele de zgomot si de vibraţii;

In perioada de execuţie a forajului si a lucrărilor conexe;

-	motorul instalaţiei de foraj;

-	circulaţia mijloacelor de transport care transporta materiile prime necesare realizării lucrării.

Volumul redus al lucrărilor proiectate, perioada redusa de execuţie si de funcţionare a utilajului de foraj si distanta mare fata de primele locuinţe, conduc ta concluzia ca riscul de poluare datorate zgomotului si vibraţiilor va fi foarte redus.

-	In perioada de exploatare:

Riscul de poluare dat de zgomot si vibraţii este inexistent.

-	amenajările si dotările pentru protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:

Nu sunt necesare.

4.	Protecţia împotriva radiaţiilor:

-	sursele de radiaţii:

Execuţia forajului si a lucrărilor conexe nu sunt producătoare de radiaţii.

5.	Protecţia solului si a subsolului:

5.1. Perioada de execuţie

•	sursele de poluanţi pentru sol si subsol:

-	pierderi accidentale de carburanţi, uleiuri, in timpul manipulării sau stocării acestora;

-	menţionam ca huma utilizata pentru prepararea fluidului de foraj, livrat in saci este un material mineral inert, care nu produce poluarea solului si subsolului.

•	lucrările si dotările pentru proiecţia solului si a subsolului:

-	alimentarea cu carburanţi a instalaţiei de foraj va face cu grija, fara devesari sau pierderi de combustibili pe sol;

-	alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va realiza doar in statii de distribuţie carburanţi;

-	colectarea selectiva a deşeurilor rezultate in urma execuţiei lucrărilor si evacuarea in funcţie de natura lor pentru eliminare sau valorificare către societăţi autorizate, se va face pe baza de contract, ţinând cont de prevederile legislaţiei in vigoare.

5.2.	Perioada de funcţionare.

•	sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice

Nu sunt.

•	lucrările si masuri pentru protecţia solului si a subsolului

Sunt cele menţionate mai sus.

6.	Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

-	Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

In zona de amplasare a lucrărilor proiectate, nu s-au identificat monumente ale naturii sau arii protejate.

7.	Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasamentul lucrărilor proiectate este in zona industriala a orasului Constanta, departe de zona de locuinte.

In zona nu sunt identificate obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura, sau zone de interes traditional, asupra carora exista instituit un regim de restricţie.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

perioada de execuţie

•	tipurile si cantitatile de deşeuri de orice natura rezultate

Constructorul are obligaţia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara a gestiunii deşeurilor, respectiv producerii, stocării provizorii, tratării si transportului, reciclării si depozitarii definitive a deşeurilor.

Deseurile rezultate din activitatea de execuţie a investiţiei sunt reprezentate prin:

-	Deşeuri menajere, Cod 20 01 01 hârtie si carton.

Aceste deşeuri vor fi in cantitati reduse si nu prezintă un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr- o gospodărire neadecvata.

-	Deşeuri tehnologice si deseurile din construcţii:

Cod 01 03 01 sol vegetal;

Cod 17 05 00 pamant si material excavat;

Cod 17 02 lemn, sticla si materiale plastice;

Cod 17.09 alte deşeuri de la construcţii.

-	Deşeuri din activitati conexe

Cod 13 02 07 uleiuri de motor, de transmisie si de ungere uşor biodegradabile;

Cod 13.07.01 ulei de comustibil si combustibil diesel.

Aceste deşeuri rezulta de la utilajele si mijloacele de transport folosite in timpul execuţiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot apare accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodărire neadecvata.

Deseurile rezultate din activitatea de execuţie vor fi colectate corespunzător in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Din punct de vedere ai managementului deşeurilor se recomanda inventarierea deşeurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

• modul de gospodărire a deşeurilor menajere

Deseurile menajere generate in locaţia şantierului vor fi colectate si evacuate in condiţii sigure, colectarea se va face in pubele de plasic amplasate in apropierea amplasamentului forajului.

Deşeuri tehnologice

Vor fi păstrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclate, aprobata prin legea nr. 456/2001).

Detritusul

Deseurile solide rezultate din execuţia forajului (detritusul de sapa, care este un material inert), vor fi depozitate astfel incat sa nu conducă la ocuparea unor suprafeţe de teren suplimentare. Se vor utiliza la nivelarea terenului sau se vor elimina la depozitul de

desuri solide al localităţii.

Solul vegetal va fi manevrat si depozitat separat astfel incat sa poata fi folosit la acoperire si revegetare.

8.	Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase:

-	substanţele si preparatele chimice periculoase utilizate:

La execuţia forajului nu sunt folosite substanţele si preparatele chimice periculoase. Huma utilizata pentru prepararea fluidului de foraj, si cimentul pentru cimentarea coloanei de protecţie, sunt materiale mineral inert.

V.	Prevederi pentru monitorizarea mediului

-	dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu:

Nu sunt prevăzute si nu sunt necesare, avand in vedere caracterul temporar al activitatii si amploarea redusa a lucrarilor si a activitatii in ansamblu.

VI.	Justificarea incadrarii proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative nationaie care transpun legislaţia comunitara

Nu este cazul

VII Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier este redusa si limitata la asigurarea unui furgon pentru sculele componente ale instalaţiei de foraj si a unui rastel pentru prăjinile de foraj care vor fi amplasate in incinta de aprox.20 x 20 m.

Impactul asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; a fost prezentat in mare măsură in capitolul IV - perioada de execuţie a lucrărilor.

VIII.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei.

După terminarea execuţiei forajului, fluidul de foraj va fi scos din batal si transportat la depozitul de deşeuri menajere ale localităţii. Detritusul de foraj va fi utilizat la umpluturi sau la nivelarea terenului.

Intocmit,

S.C. Art Colosseum S.R.L.

Ing.Paraianu Nicoleta